年产1300吨名优茶技术改造项目竣工

环境保护验收调查表

（固废版）

川华检字（2018）第3012号

（送审本）

建设单位：    成都市金川茶业有限公司

编制单位：四川省华检技术检测服务有限公司

编制时间：二零一九年四月

| 建 设 单 位: | 成都市金川茶业有限公司 |
| --- | --- |
| 法 人 代 表: | 韩军 |
| 编 制 单 位： | 四川省华检技术检测服务有限公司 |
| 法 人 代 表: | 任俊道 |
| 报告编制人: | 张亚男 |

| 建设单位：成都市金川茶业有限公司 | 编制单位：四川省华检技术检测服务有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13980987272 | 电话：（028）64206168 |
| 传真：/ | 传真：（028）64206116 |
| 邮编：611541 | 邮编：610000 |
| 地址：四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组 | 地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区兴盛西路2号固特大厦1幢A座2楼 |

附表

附表1   建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    项目外环境关系图

附图4    环境保护设施图

附件

附件1    项目备案通知书

附件2    环境影响评价执行标准批复

附件3    环境影响报告表批复

附件4    验收监测委托书

附件5    工况证明

附件6    食堂闲置未使用说明

附件7    茶叶残渣外卖协议

附件8    环境管理制度

附件9   该公司营业执照

附件10   公参全统计表、真实性承诺

附件11   公众意见调查（样表4份）

附件12   监测单位资质

目   录

1前言	1

表一 建设项目基本情况	3

表二 建设项目工程概况	4

2.1 地理位置及外环境关系	4

2.2项目建设概况	4

2.2.1项目名称、性质及地点	4

2.2.2建设规模、内容及工程投资	4

2.2.3人员及工作制度	5

2.2.4主要设备清单	5

2.2.5项目主要原辅材料及能耗	6

2.2.6生产工艺及产污流程	6

2.2.7项目变动情况	8

表三 主要污染物的产生、治理及排放	10

3.1固废的产生、治理及排放	10

3.2污染源及处理设施对照	10

3.3主要环保投资	10

表四 环评主要结论及环评批复	11

4.1环评主要结论	11

4.2环评批复（邛环临邛[2014]185号）	14

表五 验收监测标准、验收监测结果及评价	17

表六 环境管理检查	18

6.1环保机构、人员及职责检查	18

6.2环保档案管理情况检查	18

6.3 “三同时”执行情况	18

6.4 固体废弃物处置检查	18

6.5 环评及批复环保措施落实情况	18

6.6 周边公众意见调查	18

表七 验收监测结论及建议	20

建议	20

# 1前言

成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目位于四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组。项目总投资3800万元，其中环保投资64万元，占总投资的1.68%。

2014年4月20日，邛崃市经济和信息化局以《关于成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目备案通知书》（邛经审备[2014]54号）同意项目备案；2014年6月6日，邛崃市环境保护局出具了《关于成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目执行环境标准批复》（邛环临邛〔2014〕80号）；2014年11月，成都市环境保护科学研究院编制完成了《成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目环境影响报告表》；2014年12月19日，邛崃市环境保护局出具了《关于成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目环境影响报告表的批复》（邛环临邛〔2014〕185号）。该项目于2014年8月开工建设，2016年1月建成投产。项目建设至今，无环保投诉事件、无环境行政处罚记录。

根据现场调查，环评设计的红茶生产车间、职工倒班楼、库房及包装车间（1F部分，2-4F全部）等外租。故本次仅对红茶生产车间、办公楼、职工倒班楼、库房及包装车间（1F部分，2-4F全部）主体建筑物进行验收。

项目设计生产能力为：建设绿茶生产线2条，红茶生产线1条，达到年产绿茶1000吨、红茶300吨；实际建设绿茶、红茶生产线共1条（红茶生产工艺与绿茶生产工艺相比仅多了萎凋与发酵工序），达到年产绿茶510吨、红茶115吨。目前，该项目主体工程和环保设施运行正常，工况满足验收监测要求，具备竣工环境保护验收监测条件。

受成都市金川茶业有限公司委托，四川省华检技术检测服务有限公司根据国家环境保护部相关规定和要求，于2018年12月对该公司年产1300吨名优茶技术改造项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测工作安排。2019年1月20、21日对该项目进行了验收监测。根据监测结果及现场检查情况，2019年04月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次验收监测范围：

主体工程：绿茶车间（1F，建筑面积5895.25m2）、红茶车间（1F，建筑面积1755.84m2，仅验收建筑主体）、库房及包装车间（3F，建筑面积3754.07m2，仅验收建筑主体及部分1F车间）；

辅助工程：办公楼（1F，建筑面积493.75m2）、冻库(冷藏室)；

公辅工程：配电房；

生活设施：职工倒班楼（2F，建筑面积956.12m2，仅验收建筑主体）、职工食堂（闲置不使用）；

环保工程：一般固废暂存间；

详见表2-1。

本次验收监测内容：

- 环境管理检查；

- 公众意见调查；

- 环境风险应急措施检查。

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1300吨名优茶技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都市金川茶业有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 邛崃市经济和信息化局 |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改（划√） |
| 产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 产品名称：绿茶、红茶； 设计生产能力：年产绿茶1000吨、红茶300吨。 实际生产能力：年产绿茶510吨、红茶115吨。 |
| 环评时间 | 2014年8月 | 开工日期 | 2016年1月 |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2019年1月20、21日 |
| 环评报告表 审批部门 | 邛崃市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都市环境保护科学研究院 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 3800万元 | 环保投资总概算 | 68万元 | 比例 | 1.79% |
| 实际总投资 | 3800万元 | 实际环保投资 | 64万元 | 比例 | 1.68% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 3、中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号，2018年5月15日）； 4、四川省环境保护厅办公室《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固废）工作的通知》（川环办发[2018]26号，2018年3月2日）； 5、《关于成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目备案通知书》（邛崃市经济和信息化局，邛经审备[2014]54号，2014.4.20）； 6、《关于成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目执行环境标准的函》（邛崃市环境保护局，邛环临邛[2014]80号，2014.6.6）； 7、《成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目环境影响报告表》（成都市环境保护科学研究院，2014.11）； 8、《关于成都市金川茶叶有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目环境影响报告表的批复》（邛崃市环境保护局，邛环临邛〔2014〕185号，2014.12.19）； 9、成都市金川茶业有限公司对四川省华检技术检测服务有限公司的验收监测委托书。 |
| 验收监测标准 | / |

# 表二 建设项目工程概况

2.1 地理位置及外环境关系 本项目位于四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组，项目实际建设地点与环评设计一致。地理位置见附图1。 项目南面约30m处为夹关河；北面紧邻寿高路，隔道路北面约25m处为龚店村村委会及约10户农舍；西面约120m处有2户农户，东面约100m处有3户农户。项目平面布置图和外环境关系图分别见附图2、附图3。 2.2项目建设概况 2.2.1项目名称、性质及地点 建设项目名称：年产1300吨名优茶技术改造项目 建设单位：成都市金川茶业有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组 2.2.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目内容及规模 项目实际共建设绿茶、红茶生产线共1条，年产绿茶510吨，红茶115吨。 （2）项目投资 本项目实际总投资3800万元，其中环保投资64万元，占工程总投资的1.68%。 （3）建设项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程分类 项目名称 环评建设内容 实际建设内容 主要环境问题 主体工程 绿茶车间 1F，高度9.4m，建筑面积5895.25m2，主要布置摊凉机、杀青机、精揉机、输送机、分筛机、风选机等。建设绿茶生产线2条，年生产能力为1000吨。 1F，高度9.4m，建筑面积5895.25m2，建设绿茶红茶共用车间1条，年产绿茶510吨、红茶115吨 设备噪声、生产固废 红茶车间 1F，高度9.4m，建筑面积1755.84m2，主要布置摊凉机、杀青机、精揉机、输送机、分筛机、风选机等以及发酵室1间。建设红茶生产线1条，年生产能力为300吨。 1F，高度9.4m，建筑面积1755.84m2，现外租金川茶文化酒店做餐厅使用，本次仅验收建筑物主体 / 库房及包装车间 3F，高度12.5m，建筑面积1226.13m2，布置封口机、自动分包机 3F，高度12.5m，建筑面积3754.07m2，部分1F自用作为办公室，其余部分外租酒店 办公生活垃圾、生活污水 辅助工程 办公楼 1F，高度3.3m，建筑面积493.75m2 1F，高度3.3m，建筑面积493.75m2，用作员工宿舍，其余同环评 办公生活垃圾、生活污水 冻库(冷藏室) 冻库1个，面积1500m2，设置于绿茶车间内，内置冷风机设备，制冷设备位于冷库北侧，制冷剂为环保型制冷剂R134a 冻库1个，面积120m2，其余同环评 噪声 公辅工程 配电房 150m2，本项目不设发电机 同环评 噪声 电锅炉 蒸汽锅炉，使用能源为电 杀青机设备自带供热装置，使用能源为电能，无需锅炉供热，实际未建设 / 生活设施 职工倒班楼 2F，高度8.3m，建筑面积460.68m2 2F，高度8.3m，建筑面积956.12m2，外租酒店，本次仅验收建筑物主体 / 职工食堂 使用天然气，位于办公楼南侧1F 现闲置不使用 / 垃圾房 20m2 实际未建设 / 环保工程 一般固废暂存间 / 位于生产车间内，建筑面积14m2，用于贮存茶叶残渣 / 2.2.3人员及工作制度 项目目前总员工人数10人，年工作200天，生产和管理均采用1班工作制，每班工作8小时。 2.2.4主要设备清单 项目主要设备清单见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 环评设计 实际建设 工序 设备名称 型号 数量 能源 设备名称 型号 数量 能源 1 电瓶转运车 TQ90 2辆 电 鲜茶叶输送机 1台 电 长距输送机 2套 电 2 鲜叶摊凉自动化组 4套 电 鲜茶叶摊凉机组 6套 电 摊凉 3 鲜叶清洗机组 QX 2套 电 / / / / / 4 微波杀青机组 1400K 2套 电 杀青机 1台 电 杀青 5 烘干脱水机组 6CH 4套 电 烘干脱水机 2台 电 初烘、复烘 茶叶多功能烘干机 6CHT-110 4台 电 6 程控组合揉捻机 6CR 20套 电 茶叶精揉机 6CR-266 17台 电 初揉、复揉 程控精揉机组合 6CR 4套 电 7 电脑别选机 PVBV 1台 电 茶叶多功能理条机 16台 电 整形、滚条 茶叶风选机 6CEF-40 1台 电 茶叶色选机 3台 电 拣梗 8 分筛机 2台 电 茶叶分筛机 2台 电 筛分 9 送排风机组 1组 电 冷却机 2组 电 冻库 10 空气过滤系统组 1组 电 / / / / / 11 匀堆机 1套 电 / / / / / 12 自动分包机组 2组 电 自动分包机 1台 电 13 / / / / 滑梗机 1台 电 14 / / / / 龙井机 1台 电 2.2.5项目主要原辅材料及能耗 项目主要原辅料、能源和水及其来源见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 名称 单位 环评预计年消耗 实际年耗量 来源 主 （辅） 料 鲜茶叶 t/a 1500 722 夹关镇茶叶种植户 包装物 t/a 50 24 市场购买 能源 水 m3/a 2200 240 自来水厂 电 万KW•h 550 264 市供电所 天然气 Nm3/a 50 0 市供气站 2.2.6生产工艺及产污流程 本项目绿茶生产线、红茶生产线部分生产设备共用。 绿茶粗加工生产工艺流程 绿茶生产工艺过程为鲜茶叶摊凉、杀青、初揉、初烘、复揉、整形干燥、提香后成为毛茶，以上过程为茶叶的初加工；绿茶的初加工生产工艺流程及污染物产生环节如下图所示： 图2-1 绿茶初加工生产工艺流程及产污环节 2、精加工生产工艺流程 在完成对毛茶的加工以后，需要进一步的精加工生产高档绿茶，精加工的生产工艺流程及污染物产生环节如下图所示： 图2-2 精加工生产工艺流程及产污环节 3、红茶生产工艺流程 图2-3 红茶生产工艺流程及产污环节 2.2.7项目变动情况 表2-4 项目变更情况表 序号 项目 环评拟建设内容 项目实际建设情况 变更原因 1 建筑物 ①红茶车间：1F，高度9.4m，建筑面积1755.84m2，主要布置摊凉机、杀青机、精揉机、输送机、分筛机、风选机等以及发酵室1间。建设红茶生产线1条，年生产能力为300吨；②职工倒班楼：2F，高度8.3m，建筑面积460.68m2；③库房及包装车间：3F，高度12.5m，建筑面积1226.13m2，布置封口机、自动分包机。 ①红茶车间（1F，建筑面积1755.84m2）、职工倒班楼（2F，建筑面积956.12m2）均外租；②库房及包装车间（3F，建筑面积3754.07m2）：部分1F用作办公室室其余外租 建筑物结构功能变更 办公楼：1F，高度3.3m，建筑面积493.75m2 1F，高度3.3m，建筑面积493.75m2，用作员工宿舍，其余同环评 2 生产线 绿茶生产线2条，红茶生产线1条； 绿茶、红茶共用1条生产线； 生产规模减小，产污减小 3 生产工序 清洗工序：要对鲜叶进行简单清洗，主要洗去鲜叶灰尘和附着物； 实际生产中无清洗工序； 4 生产设备 ①电锅炉；②部分生产设备名称、型号等发生变更（如：电脑别选机、程控组合揉捻机、电脑别选机） ①杀青机设备自带供热装置，使用能源为电能，无需锅炉供热，未建设；②部分生产设备名称、型号等变更，其主要功能未发生变化，使用能源均为电能，无新增污染物产生 实际生产，无新增污染因子和污染物排放量 5 食堂 位于办公楼南侧1F，提供员工就餐 实际未使用 产污减小 6 冻库(冷藏室) 冻库1个，面积1500m2 冻库1个，面积120m2 建筑面积减少 7 垃圾房 垃圾房1间，建筑面积20m2 实际未建设，营运过程中产生的生活垃圾袋装收集后由夹关镇环卫部门统一清运处置 实际建设去向明确，且无恶臭污染物 8 一般固废暂存间 / 一般固废暂存间1间，建筑面积14m2，用于贮存茶叶残渣 较环评贮存更规范 以上不属于重大变更。

# 表三 主要污染物的产生、治理及排放

3.1固废的产生、治理及排放 项目固废主要包括生活垃圾、废弃包装物、茶叶残渣、化粪池污泥等。 处理措施：废弃包装物外售废品收购站；茶叶残渣经集中收集后外售（协议见附件）；化粪池污泥、生活垃圾集中收集后由夹关镇环卫部门统一清运处置。 3.2污染源及处理设施对照 该项目污染源及处理设施对照见表3-1。 表3-1 污染源及处理设施对照表 类型 污染物 环保设施（措施） 环评要求 实际建设 固废 一般固废 废包装材料 外售废品收购站 同环评 茶叶残渣 外售茶多酚生产厂家 外售 化粪池污泥 交环卫部门处理 同环评 员工生活垃圾 3.3主要环保投资 项目总投资3800万元，其项目环保投资为64万元，占总投资的1.68%。该项目主要环保投资见表3-2。 表3-2 主要环保投资一览表 单位：万元 时段 环评预测建设内容 环评投资 实际建设内容 实际投资 施工期 废水治理 沉淀池1个，池容12m3 1.0 同环评 1.0 营运期 固废治理 生活垃圾房 2.0 袋装收集后交由夹关镇环卫部门统一清运处置 0.0 一般固废暂存间 0.0 建筑面积14m2，主要用于贮存茶叶残渣 2.0 废水、废气、噪声环保投资 34 废水、废气、噪声环保投资 31 绿化 30 同环评 30 合计 / 67 / 64

# 表四 环评主要结论及环评批复

4.1环评主要结论 一、评价结论 1、选址的合理性与产业政策符合性 1）产业政策符合性 本项目为茶叶的生产加工，属于农产品加工生产。根据2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，本项目属于其中“第一类：鼓励类 一、农林业——第32款 农林牧漁产品储藏、保鲜、加工及综合利用”。 另外，项目已取得《邛崃市经济与信息化局关于成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目备案通知书》（邛经审备[2014]54号）。 因此，项目符合国家现行相关产业政策。 2）选址合理性 （1）本项目建设选址在四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组。邛崃市规划管理局已出具《关于夹关金川茶业1300吨/年名优茶生产加工项目规划情况的说明》，认为本项目用地符合正在修编的夹关镇总体规划，同意本项目选址。 （2）邛崃市国土局已出具《关于夹关金川茶业1300吨/年名优茶生产加工项目拟用地规划的情况说明》，认为本项目用地符合《邛崃市芦山地震在后恢复重建土地利用实施规划（2013-2015年）》，同意本项目选址。 （3）根据夹关镇总体规划(2011年—2020年)，夹关镇的发展方向是“建茶桑竹畜基地，创生态农业强镇”。 发展方向：坚持科学的发展观，以创建生态农业强镇为奋斗目标，扩大和提升茶产业的示范基地建设，扶持、延长和加粗茶业产业链，以此促进其它产业协调发展，为推进城乡一体化提供强有力的支撑。 规划的特色产业是：以茶业为支撑，特色兴镇、立茶为业，建精优茶叶生产基地的产业方向:以南岸的拴马村、龚店村、鱼坝村、熊营村、韩坪村为中心，不断扩大茶叶种植面积，优化茶叶品种结构，充分发挥龙头企业、茶业协会和种茶大户的作用，引导茶农按照科学化、规模化、集约化、标准化要求进行茶叶选种、栽培、管理，在“无公害”、“绿色”和“有机”上下工夫，逐步杜绝农残超标现象，建成优质茶基地，无公害茶叶基地和有机茶精品园区。 从以上夹关镇总体规划来看，本项目选址符合总体规划，同时，在茶叶种植基地附近建设茶叶加工生产线，减少了原料的运输距离，有利于保证茶叶生产的质量。 （4）项目周边均为农田等，无风景名胜区及自然保护区等环境制约因子。 因此，本项目的选址总体上讲是合理的。 2、清洁生产 （1）本项目运行期茶叶加工过程中，不添加任何的化学物质和其他的添加剂，保留茶叶自然的清香，这有利于人体的健康； （2）生产中使用的能源为电能，属于清洁能源，不会对环境造成污染性的影响；设备噪声在采取一定的有效控制设施后，在厂界能够达到环境标准的限值要求； （3）配备了相关的污染防治措施，使污染物得到有效的控制，其生产过程中产生污染物均通过处置后能达标排放，属轻污染企业。本项目做到了清洁生产。 3、污染物总量控制： 本项目废水经污水处理系统处理后回用，不外排，废弃包装物等回收利用，使用电等清洁能源，因此，项目不涉及总量控制指标。 4、治污措施与达标排放分析： 噪声：项目在施工期已采取了一系列的防噪措施，施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值要求；项目运行期通过生产设备隔音降噪、消声，选用低噪声设备及合理布局，可以做到达标排放。 废气：运行期以清洁能源—电作燃料，对大气无明显影响；食堂油烟经油烟净化装置处理后，产生量很小，能实现达标排放。 废水：项目施工期的生活污水经旱厕收集做农田农肥，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，对环境无明显影响。运行期产生清洗废水沉淀后回用作绿地浇灌；生活污水经处理后，用作农肥，不外排。 固体废弃物：生活垃圾、污泥在厂区内设置垃圾收集站集中收集，由环卫部门集中运送到垃圾处置场处理，对外环境不会产生影响；废弃包装材料全部外售废品收购站回收利用；茶叶残渣全部外售其他厂家用作茶多酚提炼加工。 各类污染物经过处理后均能够实现达标排放，对周围环境基本无不利影响。 5、环境质量现状 环境空气：区域环境空气质量中SO2、NO2和TSP满足《环境空气质量标准》GB3095-96中二级标准的要求。 地表水环境：项目南侧30m处夹关河水质中pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物等所有监测因子均达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，项目所在地地表水环境质量良好。 声学环境：区域内昼间与夜间声学环境质量现状能达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，区域声学环境质量良好。 6、环境影响评价结论 施工期环境影响：项目施工期间，对环境存在一定的影响，已采取一定的防治措施，且这些环境影响具有时效性，施工完成后立即消除。只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 地表水的影响：项目清洗废水沉淀后回用作绿地浇灌；生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准后用作农肥，不外排。 声学环境的影响：生产设备经过隔音（声）、消声、合理布局后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对区域的声学环境没有产生影响。 固体废弃物的影响：生活垃圾、污泥由环卫部门集中运往垃圾处置场统一处理；茶叶残渣全部外售；废弃包装材料全部外售废品收购站回收利用。项目产生的固废对周围环境没有影响。 大气环境的影响：运行期以清洁能源—电作燃料，食堂油烟经油烟净化装置处理后，能实现达标排放。对大气环境无明显影响。 综上，评价认为，成都市金川茶业有限公司“年产1300吨名优茶技术改造项目”的建设符合国家的产业发展政策，符合邛崃市城市发展总体规划，项目建设区域无明显环境制约因素，项目拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策措施经济可行，在采取环评所提出的治污措施及治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，项目的建设符合清洁生产的原则，本评价认为，本项目在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，在划定红线内建设，从环境保护的角度而言是可行的。 二、环评建议与要求 1、打足环保资金，确保各项环保设施“三同时”后切实加强管理，保证稳定连续运行，切实做到 “清洁生产”要求。 2、做好防火工作，车间的消防设施应与公司保卫处保持联系并加以落实，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。 3、建立符合行业特点的环境管理机构和日常监测制度。公司生产过程中的污染监测工作，要按要求定期委托具有资格的环境监测部门承担。通过这项工作，以便找出企业污染源治理存在的问题，及时采取有效措施。 4、加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 5、公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 6、项目在建设过程中尽量保留施工区域内的植物物种，将其纳入厂区园林式工厂的自然环境中。 7、施工场地产生的弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物不得堆放在河滩地。 8、运行期修建的化粪池、垃圾房等要做好地面硬化处理，防止渗漏，固体废物要求做到“日产日清”，不得影响地下水水体。 4.2环评批复（邛环临邛[2014]185号） 成都市金川茶叶有限公司： 你公司报送的卫浴邛崃市夹关镇龚店村10、11组的《年产1300吨名优茶技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下： 一、项目符合国家产业政策，《报告表》所提各项环保措施能够满足污染防治措施要求，可作为执行“三同时”制度的依据，同意按审查批准的立项、设计进行建设。 二、本项目废水经预理后回用，不外排，故不再总量控制指标。 三、按照邛崃市经济和信息化局的备案通知书（邛经审备[2014]54号）批准立项内容进行建设。本项目是将原位于夹关镇韩坪村的年产1300吨名优茶茶叶生产线搬迁至夹关镇龚店村10、11组，占地面积30亩，总投资3800万元（环保投资68万元），主要建设主要内容： 1.主体工程：绿茶车间（生产线2条）、红茶车间（生产线1条）、库房及包装车间。 2.公辅工程：办公楼、冻库（1500m2，位于绿茶车间内），配电房、电锅炉、职工倒班楼、职工食堂。 3.环保设施：污水预处理池（30m2）、垃圾房、食堂隔油池（1.5m3）。 本项目建成后将形成年产1300吨名优茶茶叶的生产规模，与搬迁前的生产规模及工艺不变。 四、施工期污染防治工作 1、基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖；清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗、有效防治施工扬尘污染。 2、选用低噪声设备，加强管理，合理安排施工计划，高噪声机械设备应远离环境敏感点，确保噪声达标排放。 3、弃土和建筑垃圾及时清运到指定的堆放场；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。 4、施工废水经沉淀池处理后回用；施工期生活污水经旱厕收集处理后用作农肥，禁止未经处理直接排放。 5、保护生态环境，施工过程中必须采取有效的水土防治措施，避免生态破坏和环境污染，项目建设结束后，要对植被进行恢复或重建。基础降水，如发现地下水超标，应立即报告，并按要求进行处置修复。 五，严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。污染治理设施工艺调试前，必须向我局备案；说明工业调试起止时间，污染物排放去向，排放污染物总类、浓度，制定相应的污染事故应急预案。工艺调试结束，污染治理设施能够达标排放，应及时申请试生产。 六、严格落实《报告表》提出的污染防治措施要求，具体重点做好以下几项工作： 1、严格废水收集和处理。厂区实行雨、污分流；生产废水经沉淀池处理后用于厂区绿地灌溉，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后作农肥，不外排。 2、严格废气收集处理。食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用排气筒楼顶排放。 3、严格噪声污染防治。选用低噪声设备、采取隔声、消声、减震措施，确保噪声达标排放。 4、严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。茶叶残渣集中收集后外售茶多酚生产厂家；废弃包装物外售废品收败站；生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门定期清运、处理；垃圾房地面做好硬化、防渗措施，固废做到“日产日清”。 5、严格落实搬迁后的处置要求。新厂投产后老厂原生产设备需外售废品回收站等进行资源化利用，不得随意丢弃，同时，老厂厂房另作他用，若需拆除，须做好迹地恢复措施，不得对外环境产生破坏性影响。 七、工程验收结束后，你公司应按规定程序向我局申请环境保护验收。否则，将按有关法律法规予以处罚。 八、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。 九、邛崃市环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督管理工作。

# 表五 验收监测标准、验收监测结果及评价

本项目固废处置措施合理，去向明确，因此未对固废进行监测。

# 表六 环境管理检查

6.1环保机构、人员及职责检查 成都市金川茶业有限公司配置了兼职环保管理人员1名，主要负责全厂日常环保管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与完善。建立了专门的环保管理体系，各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作。编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 6.2环保档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由公司办公室保管，环保设施运行及维修记录由环保管理人员保管。 6.3 “三同时”执行情况 本项目环保审批手续（见附件）齐全。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。 6.4 固体废弃物处置检查 项目固废主要包括生活垃圾、废弃包装物、茶叶残渣、化粪池污泥等。 处理措施：废弃包装物外售废品收购站；茶叶残渣经集中收集后外售到其它茶厂用于提取茶多酚；化粪池污泥、生活垃圾集中收集后由夹关镇环卫部门统一清运处置。 6.5 环评及批复环保措施落实情况 环评及批复落实情况检查见表6-1。 表6-1 环评及批复环保措施落实情况对照表 项目 环评及批复要求 落实情况 固废 严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。茶叶残渣集中收集后外售茶多酚生产厂家；废弃包装物外售废品收败站；生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门定期清运、处理；垃圾房地面做好硬化、防渗措施，固废做到“日产日清”。 符合环评要求。 废弃包装物外售废品收购站；茶叶残渣经集中收集后外售到其它茶厂用于提取茶多酚（协议见附件）；化粪池污泥、生活垃圾集中收集后由夹关镇环卫部门统一清运处置。 6.6 周边公众意见调查 为了解成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目所在区域范围内公众对该项目的态度，验收监测单位对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷32份，收回32份，回收率100%，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众意见调查表 调查内容 调查结果 被调查者居住地与该工程的距离 200m内 200m~1km 1km~5 km 5 km外 未填写 8 10 7 1 6 施工期对被调查者的主要影响程度 污染源 无影响 影响较轻 影响较重 未填写 噪声 32 0 0 0 扬尘 32 0 0 0 废水 32 0 0 0 是否有扰民现象或纠纷 有 没有 0 32 调试期对被调查者的主要影响程度 污染源 无影响 影响较轻 影响较重 未填写 废气 32 0 0 0 废水 32 0 0 0 噪声 32 0 0 0 固体废物储运及处理 32 0 0 0 是否发生过环境污染事故 有 没有 0 32 被调查者对该项目的环保工作满意程度 满意 较满意 不满意 未填写 27 5 0 0 由上表看出，被调查群众对该项目持满意和较满意的占被调查人数的100%。

# 表七 验收监测结论及建议

1、成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。 2、本验收监测报告是针对2019年1月20日、21日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收结论如下 （1）固体废弃物处置检查 项目固废主要包括生活垃圾、废弃包装物、茶叶残渣、化粪池污泥等。 处理措施：废弃包装物外售废品收购站；茶叶残渣经集中收集后外售到其它茶厂用于提取茶多酚；化粪池污泥、生活垃圾集中收集后由夹关镇环卫部门统一清运处置 （2）公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表32份，收回公众意见调查表32份。经统计，收回的调查表中对该项目环保表示满意的占100%。 3、验收结论 该项目环评审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施环保设施运行正常。公司内部设有环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。依据验收监测报告可知，该项目采取的环保设施、措施行之有效，验收监测期间各项污染物均达标排放，符合验收监测要求，建议“成都市金川茶业有限公司年产1300吨名优茶技术改造项目”通过建设项目竣工环保验收。 建议 1. 严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。 2. 建立污染源监测制度，定期或不定期委托当地有监测资质的监测机构对污染源进行监测，并及时将监测情况反馈给环境保护主管部门和当地环境管理机构。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产1300吨名优茶技术改造项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 四川省邛崃市夹关镇龚店村10、11组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C155 制茶业 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产绿茶1000吨、红茶300吨 | 实际生产能力 | 年产绿茶510吨、红茶115吨 | 环评单位 | 成都市环境保护科学研究院 |
|  | 环评档审批机关 | 邛崃市环境保护局 | 审批文号 | 邛环临邛〔2014〕185号kc | 环评报告类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2014-08 | 竣工日期 | 2016-01 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 成都市金川茶业有限公司 | 环保设施监测单位 | 四川省华检技术检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 3800 | 环保投资总概算（万元） | 68 | 所占比例（%） | 1.79 |
|  | 实际总投资 | 3800 | 实际环保投资（万元） | 64 | 所占比例（%） | 1.68 |
|  | 废水治理（万元） | 17 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 15 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 30 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3600h/a |
| 运营单位 | 成都市金川茶业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 915101836675542552 | 验收时间 | 2019-04 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# Text boxes

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；

工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年