建设项目环境影响报告表

# （试  行  ）

项目名称：新建常熟天然气董浜门站工程项目

建设单位(盖章)：常熟市天然气有限公司

编制日期:2017年10月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建常熟天然气董浜门站工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 常熟市天然气有限公司 |
| 法人代表 | 钱瑞龙 | 联系人 | 王伟 |
| 通讯地址 | 常熟市通港路景龙段北侧 |
| 联系电话 | 13506232256 | 传真 | / | 邮政编码 | 215500 |
| 建设地点 | 常熟市董浜镇 |
| 立项审批 部门 | 常熟市发展和改革委员会 | 批准文号 | 常发改[2011]160号 |
| 建设性质 | 新建 搬迁□ 改扩建□ | 行业类别及代码 | D4500燃气生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 1312 | 绿化面积（平方米） | 600 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2017年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 类别 名称 重要组分、规格、指标 年耗量 来源及运输 原料 天然气 96.226%甲烷 6.132×108Nm3/a 省天然气公司董浜分输站川气东送气源 辅料 加臭剂 四氢噻吩 9.1t/a 外购 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 2 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | ∕ | 其它 | / |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 施工期生活污水接入所在地纳污管网，接管所在地纳污管网，进董浜污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。 营运期无废水产生。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目由来 常熟市天然气有限公司组建成立于2004年4月，截止目前为止，已在常熟市范围内敷设天然气管网1500公里，天然气主管网已覆盖全市各个行政区域和经济板块，分别建成了3座门站和10座调压分输站，建成了年输气能力24亿方、管网输气能力45万立方米的天然气基础设施。并分别引入了“西气”和“川气”，拥有省公司、苏州公司、太仓公司三路气源。 常熟市天然气有限公司一期工程项目2010年通过常熟市发改委核准，补充项目于2011年通过核准，补充建设门站一座，高压管道15公里，次高压管道17公里，冲压管线165公里，建设期延长至2020年。 目前，常熟市天然气有限公司拟开工建设常熟天然气董浜门站工程项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定常熟市天然气有限公司委托环评公司承担该项目的环境影响评价工作。 我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、社会经济状况和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，并在此基础上，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 2、建设项目基本情况 项目名称：新建常熟天然气董浜门站工程项目； 工程性质：新建； 建设单位：常熟市天然气有限公司； 建设地点：常熟市董浜镇（省天然气公司分输站西侧）； 工程总投资：500万元； 占地面积：1312平方米； 工作制度：全年工作日365天，采用自动运行，每日巡检制度，不设常驻人员。 3、项目内容及规模 （1）项目内容 常熟市天然气公司新建天然气董浜门站工程位于常熟市董浜镇苏嘉杭高速公路以西、沿江高速公路以南、省天然气公司分输站西侧，占地面积1312平方米，距离镇中心城区较近，且站外交通、供电、通讯条件良好。 本门站东侧为省天然气公司分输站，省公司D610输气管线位于其南侧约10米处；南、西、北侧为河道及空地，距离门站最近的民宅（8户）位于北侧60米。 该门站为配合省天然气董浜分输站而建设，进气来自省天然气董浜分输站，负责将省天然气公司D610输气管线输送过来的天然气（DN300，4.0MPa，70000Nm3/h）进行过滤、调压、计量后，分两路输出，一路（DN500，2.5MPa，50000Nm3/h）输送至常熟天然气高压管网，一路（DN300，0.4MPa，20000Nm3/h）输送至常熟天然气中压管网。 本项目天然气输送管路均使用已有管路，站内设有门站调压计量加臭撬装设备区，总占地面积1312平方米，工艺区占地面积190平方米，放空管利用西侧省天然气公司分输站已有10米高放空管。 （2）设计规模 进站天然气来源：省天然气董浜分输站； 进站设计压力：4.0MPa； 进站平均小时流量：70000Nm3/h； 出站： ①设计压力2.5MPa，平均小时流量50000Nm3/h，至常熟天然气高压管网； ②设计压力0.4MPa，平均小时流量20000Nm3/h，至常熟天然气中压管网； （3）建设内容 表1-2 项目建设内容一览表 序号 类比 工程 备注 1 主体工程 工艺装备区 位于站区中央，主要包括门站调压器、流量计、过滤器、加臭装置等，占地面积约190平方米 2 辅助工程 辅助用房 辅助用房依托东侧省公司董浜分输站已有用房，主要功能为变配电室及自控室、仓库等 3 公用工程 供水 由董浜镇给水管网直接供给，采用生活和消防分流制给水系统 排水 采用雨污分流，雨水进雨水管网排入附近河道 供电 由董浜镇供电管网供给 4 环保工程 废气 站内废气集中放空利用东侧省天然气公司董浜分输站已有放空管（10m） 废水 站内废水接入东侧省天然气公司董浜分输站已有管网内 噪声 隔声、减振、消声措施 固废 固废暂存辅助用房内 站场绿化 绿化面积约600平方米，绿化率约45.7% （4）主要设备 表1-3 主要设备表 序号 名称及规格 单位 数量 材料 备注 1 过滤器（快开式）PN4.0 台 2 成品 Q=50000Nm3/h 2 过滤器（快开式）PN4.0 台 3 成品 Q=10000Nm3/h 3 气体涡轮流量计PN4.0 台 2 成品 Q=50000Nm3/h 4 气体涡轮流量计PN4.0 台 3 成品 Q=10000Nm3/h 5 工作调压站 台 2 成品 Q=50000Nm3/h 6 工作调压站 台 3 成品 Q=10000Nm3/h 7 加臭装置 台 2 成品 （5）原辅料主要理化性质 表1-4 天然气组分表 组分 单位 摩尔分率（mol%） 分子量 H2 % 0.025467 2.016 N2 % 0.705685 28.014 CO2 % 2.02909 44.011 H2S % 6mg/m3 34.08 COS % 0.002559 60.075 H2O % 0.00358 18.016 CH4 % 97.058 16.043 C2H6 % 0.152185 30.07 C3H8 % 0.010113 44.097 CH3SH（甲硫醇） % 0.000492 48.107 C2H5SH（乙硫醇） % 0.0000369 62.134 He % 0.012795 4.003 表1-5 主要原辅材料理化特性 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 四氢噻吩 C4H8S 分子量：88.17，无色液体。熔点为-96.2℃：沸点为119℃：闪点为12．8℃，易燃液体。溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。四氢噻吩遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，该物质具有一定的毒性，对环境可能有危害，大量泄露可能对水体产生污染。四氢噻吩对人皮肤有较弱的刺激的作用：人体若大量接触，可能引起运动性兴奋、共济失调、麻醉，直至死亡。 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 LC50：27000mg/m3，2小时(小鼠吸入) 甲烷 CH4 分子量：16.04，无色、无味、可燃和微毒的气体。熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，蒸汽压53.32kPa/-168.8℃，饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃)，相对密度(水=1)0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55，闪点(℃)：-188，燃烧热：890.31KJ/mol，临界温度(℃)：-82.6，临界压力(MPa)：4.5。甲烷是天然气、沼气、坑气及煤气的主要成分之一。它可用作燃料及制造氢、一氧化碳、炭黑、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。 爆炸上限%(V/V)：15，下限%(V/V)：5.3，易燃，与空气 混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的 危险。与五氧化溴、氯气、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 4、消防 （1）水源：由董浜镇给水管道提供。 （2）消防水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.2.2条规定，本站同时火灾次数为一次。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.2.2条及8.3.4条规定，附属用房民用建筑，可不设室内消防用水，其室外消防水量为10L/s，火灾延续时间为2h。根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第6.5.19.5条规定，门站工艺装置区可不设消防给水系统。 （3）灭火器配制 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第6.9.8条规定，本门站为扑救初期火灾，应在具有火灾爆炸危险的场所设置移动式灭火器-干粉灭火器，其配制应根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005进行。 本站除利用自身的消防力量外，还应同当地消防部门密切配合，充分利用当地的消防力量。 5、项目总平面布置 平面布置依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《建筑设计防火规范》GB50016-2006的相关规定进行布置，为保证站内安全运行和便于管理，工艺区与生产辅助区分开布置，两者用站内道路、围墙自然分隔。本门站工艺区设置于场地中央，占地面积190平方米，生产辅助区依托东侧省天然气公司董浜分输站已有用房，站区四周设有实体围墙。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目所在地现为空地，无与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常熟市位于东经120°33ˊ～121°03ˊ，北纬31°33ˊ～31°50ˊ，地处经济发达的长江三角洲苏锡常地区，北滨临长江，东临太仓，南接昆山、苏州，西连无锡、江阴，西北境与张家港市交界。 董浜镇位于江苏省常熟市，处于苏嘉杭高速公路、沿江高速公路、常昆高速公路和苏通长江大桥“三路一桥”的交汇点上，是苏南地区最大的交通枢纽所在地。红沙村位于董浜镇南面，南临观智村，西临苏嘉杭高速公路道口，北依梅李镇，地理位置优越，全村辖区面积3.1平方公里。 本项目位于常熟市董浜镇，具体位置见图1。 2、地形地貌 常熟为长江下游冲积平原区，地形较平坦，由西北向东南微倾，海拔大多在3～7m之间，局部地段最低2.5m，最高达8m。境内山丘主要有虞山、顾山、福山，孤立分散，且形体低矮，坡度缓和；其中以虞山最高，海拔263m。 常熟地形结构可分为虞西平原、昆承平原和沿江平原三片。海虞工业二区所处为沿江平原，由近2000年江潮夹带的泥沙填积而成。地面以新冲击物为主，土质含沙，疏松，已大面积辟为棉田，习称沿江棉区。海拔大都在4.5～5.5m，局部地面达6m。近江地段略有起伏，呈龟背状，称“龟背田”。 常熟位于扬子准地台的下扬子-钱塘褶皱带东部，构造线方向主要为北东东与北东。境西、境北属于中生代隆起区地褶皱部分，新构造运动中呈现差异性升降，在平缓的地面上偶有残丘分布。根据“中国地震裂度区划图(1990)”及国家地震局、建设部地震办(1992)160号文，常熟50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。本项目所在地基本不存在洪灾、泥石流的威胁。 3、气候 常熟地处中纬度地区，属亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年均总日照数2130.2h，占可照时数48%；年平均气温15.8℃，历年最高气温38.8℃；年均降水量1341.2mm，历年最大降雨量1611.7mm。当地常风向为NE向和SE向，频率均为9%，次常风向为ESE向和SSE向，频率均为8%，全年在NNE和SSE向之间出现的风的频率为57%；风向随季节变化，春夏季主导风向为东南风，秋季为东北风，冬季为西北风。年平均风速2.6m/s，强风向为NW向，最大风速24m/s。影响当地的台风平均2～3次/年，风向NE，一般6～8级。 4、水文及气候气象 常熟境内水网交织，各河流湖荡均属太湖水系，其分布呈以城区为轴心向四乡辐射状，东南较密，西北较疏，河道较小，水流平稳。主要河流有望虞河、白茆塘、常浒河、元和塘、张家港、盐铁塘、耿泾塘等，湖泊有昆承湖 尚湖等。 本项目纳污河道为盐铁塘，盐铁塘位于长江南岸，与江堤平行，西起张家港杨舍镇，东抵吴淞江，横贯常熟境内，全长102公里，水深2.7米～3.7米，水质功能类别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 5、植被与生物多样性 项目所在地土地肥沃，植被覆盖率较高，种有多种农作物。 全境野生动物主要有泥鳅、鳗鱼、黄鳝、鳖、蟾蜍、青蛙、壁虎、蜈蚣、水蛇、麻雀、喜鹊、蚯蚓、水蛭、田螺、河蚌、河蟹、河虾、蜘蛛、蝉、黑蚁、白蚁、蜻蜓、花蝶等。无大型野生动物，无珍稀物种。 家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜。家养的鱼类有噘鱼等。家养的甲壳类有河虾、青蟹等。 全境野生植物主要有蟋蟀草、狗牙根、看麦娘、车前草、白茅草、黄丝草、蒲公英、芦苇、半夏、山药、水花生、水葫芦、浮萍、石榴、黄杨等。无野生珍稀植物，无原始森林。 主要农作物种类为小麦、油菜和水稻。果蔬种类为水蜜桃、竹笋、葡萄、西瓜和蔬菜。水生种植物有浅水藕。 6、地震 按国家地震局规定，虞山镇为地震设防区，其地震基本烈度为六度，一般建筑按六度设防。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、基本情况 董浜镇镇域面积62.5平方公里，人口5.38万，下辖1个街道办事处，2个居民委员会和14个行政村，是国家级卫生镇、江苏省安全文明镇和全国环境优美镇。2015年，全镇实现国内生产总值32.28亿元，地方财政一般预算收入2.75亿元，工农业总产值110.95亿元。工业起步较早，门类比较齐全，逐步形成了化纤、冶金机械、通讯、纺织、服装、电子、化工、红木、纸品等行业特色。全镇现有工业企业500多家，其中上市企业1家，外商投资企业23家，合同利用合资3亿美元。农业产业结构得到稳步推进，形成了冬暖大棚、葡萄种植和蔬菜种植的区域规模优势，绿色产品“洁绵”牌糯米粉、“曹家桥”牌丝瓜、紫园盆景、河豚养殖享誉海内外，全省第一个“节水灌溉”自动化工程在巷门村建成，流通活跃的曹家桥农副产品交易市场已成为连接苏南、苏北，辐射苏、锡、常、沪、宁、杭等大中城市的大型农副产品集散地。徐市集贸市场是全市农村投资最多、规模最大、功能齐全的市场。集镇基础设施建设 快速发展，总面积达8-10平方公里的新型集镇将逐步形成。 近年来，镇党委、政府积极营造投资环境，加大招商引资力度，不断增加资金投入，镇区内社会事业发展迅猛，小城镇建设日新月异，第三产业蓬勃发展，工业园区配套设备日趋完善，目前正以“经济强镇、交通重镇、文化大镇”的崭新形象，以“优美的环境、优惠的政策、优质的服务”，迎接海内外客商来投资兴业。 集镇设有中学、小学、中心幼儿园、文化中心、颐养院等配套基础设施。 2.区域总体发展规划与环境功能规划 2.1区域总体规划 《常熟市董浜镇总体规划》将董浜镇定位为常熟市东部的交通重镇，以新兴工业和交通枢纽为依托的以服务业特色的现代化综合性新型城镇，规划镇域呈“一镇而片”布局。董浜镇工业园区布局情况见表2-1。 表2-1 董浜镇工业园区布局情况 功能区 位 置 面 积 工 业 门 类 董浜工业园区 位于苏嘉杭高速公路东面，分布于沿江高速公路两侧 11平方公里 集中一区以通讯、机械、冶金、电子、化工、印染等产业为重点 集中二区以化纤、纺织、服装、包装材料等专门产业链 物流仓贮区 位于高速公路互通枢纽南侧 2平方公里 / 2.3土地利用 《常熟市董浜镇总体规划》，镇区建设用地规模3.6平方公里，其中中心镇区为2.6平方公里，徐市办事处1.0公顷。董浜镇用地情况现状见表2-2。 表2-2 董浜镇土地利用现状情况表 用 地 类 型 面积（平方公里） 农业用地 耕 地 35.2 园 地 3.0 林 地 0.1 其 他 4.4 合 计 42.7 建设用地 居住用地 6.3 交通用地 0.6 水利用地 0.2 工业用地 11. 绿化用地 0.4 合 计 18.5 总 计 61.2 3.相关环境基础设施 （1）供电 项目由常熟市供电公司所属的董浜供电所统一供电，可以满足本项目用电需求。 （2）供水 项目供水管网已铺设到位，采用区域供水，由滨河大道输水管（DN600）送至董浜镇，可满足项目生产生活用水。 （3）排水 董浜污水处理厂规模为2.0万吨/日，采用物化预处理单元+生化处理单元的处理工艺，占地1.35公顷，位于华强路以北盐铁塘边。董浜镇污水处理厂的纳污河道为盐铁塘。 （4）固废处理设施 表2-3 常熟市现有生活垃圾处理设施 处理设施 地 址 建成日期 处理能力 现处理量 备 注 常熟市生活垃圾焚烧发电厂 辛庄镇南湖 2006.8 600（吨/日） 400（吨/日） 两条垃圾焚烧处理线和一套汽轮发电机组 常熟浦发第二热电能源有限公司 沿江开发区 2013.12 900（吨/日） 500（吨/日） 三台垃圾焚烧炉及两台发电机组 董浜镇现有二个生活垃圾填埋场，一个位于徐市北港，面积为30亩；另一个位于董浜红沙，面积为20亩。 本项目生活垃圾由镇环卫所集中收集清运至董浜垃圾填埋场进行卫生填埋。 （5）危险固废处理设施 工业园区内各企业一般工业固废主要采用综合利用或安全填埋等方式进行处理，危险固废由各产生单位委托有资质的固废处理公司外运做集中处理。 4、生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101），常熟市现有5类12个生态红线区域（其中9个省级红线管控区及3个市级红线管控区），距离本项目最近的是北侧的沿江高速公路生态公益林（市级红线管控区）和东侧的苏嘉杭高速公路生态公益林（市级红线管控区），距离本项目最近距离分别为140m、450m，因此本项目不在其保护区范围内，与生态红线管控区要求相符。 表2-4 生态红线规划保护内容 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 备注 省级管控区 市级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 市级管控区 常熟市生态公益林 生态公益林 --- 该管控区包括沿江高速护路林、苏嘉杭护路林及两边绿化 --- --- --- 3.68 市级红线 5、《常熟市环境保护专项规划（2012-2030）》 （1）规划概况 规划结合常熟市生态环境现状及未来面临的压力与挑战，制定切实可行的规划目标与指标，对区域进行合理的环境与生态功能区划，制定环境保护、污染防治、生态保护与建设等方面的任务与措施，同时配套了相应的环保能力建设与规划保障措施。 规划范围为常熟市域，总面积1264平方公里。规划年限为2012-2030年，近期为2012年--2015年，中期为2016年--2020年，远期为2021年--2030年。 （2）规划目标 近期实现生态文明建设示范区建设目标，基本形成以高新技术为支撑、以生态产业为主体的高效生态经济体系。中期构建产业生态化和生态产业化的布局。实现人口、资源、环境与经济社会协调发展。进一步加强生态文明宣传教育，形成合理消费的社会风尚，营造爱护生态环境的良好风气。远期构建健康、持续、高效的生态经济社会体系，建成“美丽常熟”。 （3）环境生态功能区划 ①大气环境功能区划 常熟市域为环境空气质量二类区。 ②水环境功能区划 规划确定常熟市域地表水环境功能区分为Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。集中式饮用水源保护区主要为长江常熟饮用水源保护区及常熟尚湖饮用水源保护区。其中： 长江常熟饮用水源保护区一级保护区水域：取水口上游1000米至下游1000米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围；陆域：一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；陆域：二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区水域：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围；陆域：准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 常熟尚湖饮用水源保护区改为应急备用水源。常熟尚湖集中式饮用水源保护区一级保护区：以厂取水口为中心，半径500米的区域范围。二级保护区水域：一级保护区外，环湖大堤内的整个水域范围；陆域：一级保护区以外，尚湖环湖大堤以内的陆域。准保护区水域：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围；陆域：准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 ③声环境功能区划 规划确定常熟市域康复疗养区（疗养院、高档别墅）等需要特别安静的区域为0类声环境功能区；城镇以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域以及村庄为1类声环境功能区；城镇以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂的区域为2类声环境功能区；以工业生产、仓储物流为主要功能的区域为3类声环境功能区；交通干线两侧一定距离之内的区域为4类声环境功能区。 6、《常熟市燃气专项规划（2013-2030）》 （1）规划范围 本次规划范围：常熟市市域。 （2）规划年限 本规划的规划年限与《常熟市城市总体规划》（2010-2030）保持一致。考虑到目前已进入2013 年，故本规划的规划年限调整为2013-2030年。其中，近期：2013-2015 年；中期：2016-2020 年；远期：2021-2030 年。 （3）规划目标与指标 ①规划目标 以确保全市能源供应及燃气利用安全、实现节能减排为目标，构筑多种气源、功能互补、区域协调、系统优化、储配可靠、设施配套的安全供气体系。规划期末，形成以天然气为主气源、液化石油气为辅助气源的城市燃气供应格局。 天然气发展目标： 近期（2013-2015年）：以西气东输管道天然气和川气东送管道天然气作为燃气主要气源，继续做好天然气设施的建设，扩大燃气管网的规模，保障民用，重点发展商业、工业用户。至规划期末，中心城区居民管道天然气气化率达到30%，其他建制镇居民达到15%。适时引进LNG 气源，建设LNG 应急调峰站，增强供气的可靠性。适时建设天然气应急抢修中心及服务体系。 中期（2016-2020年）：引进西气东输二线管道和如东LNG接收站管道天然气，市域中压环网初步成形。至规划期末，中心城区居民管道天然气气化率达到50%，其他建制镇居民达到30%。适时扩建LNG应急调峰站，完善天然气应急抢修中心及服务体系。 远期（2021-2030 年）：至规划期末，中心城区居民管道天然气气化率达到90%，其他建制镇居民达到50%。建成完备的市域高中压供气系统、调峰储气系统和应急备用系统，整个常熟市域基本实现管道天然气化。完成天然气应急抢修中心及服务体系的建设。 7、《常熟市“十三五”城镇燃气发展规划》 （1）规划年限 规划年限：2016～2020年。 （2）规划范围 规划范围为常熟市市域范围，规划总面积1264 平方公里。 （3）城镇燃气气源规划 ①气源选择 （a）常熟市区城镇燃气气源的选择，应与国家的能源发展方针和政策保持一致，并结合本地区的基本供气条件和实际发展状况来决定。 （b）规划常熟市区主气源以天然气发展为主，液化石油气为辅。 （c）中心城区采用城镇管网供气为主，对一些条件限制无法进行天然气改造的老小区用户和商业用户仍采用液化石油气钢瓶供气。 （d）在远离主干管网的农村中心村，结合新农村建设情况，推荐实施小规模的集中管网化供气，可采用LNG瓶组站气化后集中供气。 （e）城镇、农村分散用户和条件限制的用户选择液化石油气钢瓶供气方式。 ②管道天然气气源规划 管道天然气用户主要包括居民用户、商业用户、工业用户、分布式能源用户及CNG常规加气站等。随着常熟市天然气事业的进一步发展，在规划期内，常熟市应积极争取“西气东输”和“川气东送”的气源指标，保障管道天然气的快速发展。此外，“西气东输”二线、中石油如东LNG 接收站管道天然气也可作为常熟市的气源保障。未来随着俄气进入，俄气将成为常熟市另一个气源的重要来源。 （a）西气东输二线管道天然气 西气东输二线是我国第一条引进境外天然气的大型管道工程，将来自中亚和境内新疆的天然气送到珠三角和长三角及中南地区，对保障中国能源安全，优化能源消费结构具有重大意义。西气东输二线工程于2008 年2 月22 日在新疆、甘肃、宁夏和陕西同时开工建设，途经14 个省市区，西起新疆霍尔果斯，南至广州、东达上海，全长9102km，境外与横跨三国、同步建设的中亚天然气管道相连，年输气量达到300×108Nm3，可以稳定供气30 年以上。2014 年“西二线”嘉兴分输站到“西一线”甪直分输站的DN1000 联络管线建设完成，实现了“西一线”、“西二线”在苏州地区的并网。西气东输天然气在苏州市设有分输站，常熟市主要由苏州天然气管网有限公司转输供气。 （b）中石油如东LNG接收站管道天然气 中石油如东LNG项目于2005年启动，2007年2月28日获得国家发改委的正式核准，2011年5月24日试运行。该项目由人工岛、液化天然气接收站、码头栈桥、海底管道组成。 项目一期建设规模350 万吨/年，年均供气48×108Nm3；二期工程规模将增至650 万吨/年，年均供气87 亿m3，增加槽船转驳功能，槽车充装规模增至100 万t/年。工程远期规模将达到1000 万吨/年，年均供气135×108Nm3。项目主要接收来自卡塔尔等国家的LNG 资源，通过外输管道与冀宁联络线和西气东输一线联网，为江苏省和西气东输调峰供气。 （c）“俄罗斯”天然气 2014 年5 月，中俄两国政府《中俄东线天然气合作项目备忘录》、中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司《中俄东线供气购销合同》的签署。从2018 年起，俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计30年。 2014年10月9日，中国国家发改委已经批复了中俄东线天然气管道项目的国内部分线路。根据初步设计，中俄东线天然气管道起自黑龙江黑河市，途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9个省区市，止于上海市。俄罗斯天然气有望成为常熟市另一大气源补充。 （d）过境管线 川气东送江苏配套管线一期工程虞昆支线工程，自江苏省天然气有限公司张家港-常熟支线在常熟海虞镇虞山分输站处的预留接口，止于昆山市巴城镇。设分输站1座为昆山巴城分输站；设线路独立截断阀室2座，分别为紫霞阀室和驸马阀室。 川气东送江苏配套管线一期工程虞太管道工程，管道全长约为23.7Km，设计压力为6.3MPa，设分输站2座，分别为常熟董浜分输站和太仓璜泾分输站。管道自川气东送江苏配套管线一期工程虞昆支线工程管道里程18+000.00处的预留口（位于常熟市董浜镇）接出，管道主要途经常熟市董浜镇、支塘镇及太仓市沙溪镇、浮桥。 （4）高压管网布局规划 ①高压管道布局原则 （a）按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）关于地区等级划分的规定，高压管道不宜进入四级地区。高压管道布置在城市边缘，避开住宅区； （b）尽量沿已建道路布置，以便于检修、管理； （c）设计压力小于等于4.0MPa 的燃气管线设计、施工验收及其安全距离的控制执行《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《城镇燃气输配工程施工和验收规范》（CJJ33-2005）； （d）管道线路的选择应尽量避开不良工程地质地段和地震断裂带； （e）线路走向应与所经地区的城市规划、水利规划、交通规划、电力能源规划等工程规划一致。 ②高压管网布局规划方案 积极拓展现有气源接口的气量指标，规划在现有高压管网的基础上，根据常熟市区现状用气情况、区域发展、企业发展思路，规划十三五期间常熟市高压管网成环状供气，实现与太仓、张家港的气源互通。 （a）高压管网成环状供气 常熟城镇燃气现状供气格局为二路气源，三供应商分别从三个方向供气，主干管网呈V 状布置，将常熟市主要的用气乡镇有效连通，结合常熟市过境管线虞昆、虞太管线的建设，在常熟境内东北方向管网布置密集，部分成环。西部管网发展比较滞后，一旦局部管网出现故障将无法保证主城区及周边镇区的正常供气。本规划新建一条城市高压干线连接谢桥门站与沙家浜门站，将常熟各气源环状连接。同时规划一条常熟至张家港联络线，最终实现常熟与周边城市太仓、苏州、张家港等城市的气源互通，提高供气稳定性。 （b）高压管网规划 本规划新建西环高压管道约43km，连接谢桥门站和沙家浜门站，同时建成常熟-张家港联络联络线。新建高压干线自谢桥门站出站后一路沿204 国道/苏虞张公路敷设至龚家圩分输站后与沙家浜门站高压管线连接，管径DN500，设计压力4.0MPa。同时在204国道互通站接出一条高压支线沿204 国道敷设至张家港，连接张家港204 国道高压，实现与张家港的气源互通，联络线高压管道管径DN500，设计压力4.0MPa，设计小时输气能力为8.0 万m3。规划西环高压管道路由走向如图2.7-3中红线所示。 十三五期间随着董浜门站的建成，规划建设一条1.3km 高压管线，实现董浜门站与高压管网的衔接。 图2-1 “十三五”期间规划建设高压管网图 常熟市“十三五”期间新建高压管道44.3km。随着西环高压管网的建成，常熟市天然气高压管网实现环状供气。天然气管网成环成网后，不仅可以提高气体在管道重的水力状况，减少天然气运动阻力，而且能提高供气保障、降低维修影响。高压管网成环后可实现常熟市天然气双气源多方向环状供应系统，进一步提高高压管网供气稳定性。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中的有关内容，所在地董浜污水厂纳污水体盐铁塘的水质功能为Ⅳ类水体；根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容项目所在区域的大气环境划为二类功能区；根据常熟董浜镇总体规划，本项目为工业集中区，声环境功能为3类区。 1、环境空气质量现状评价 根据常熟市环境监测站2016年常熟市环境空气质量监测数据统计，常熟市空气环境质量见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状一览表 单位：mg/m3 污染因子 SO2 PM10 NO2 日均浓度 年均浓度 日均浓度 年均浓度 日均浓度 年均浓度 现状值 0.009~0.103 0.029 0.009~0.272 0.080 0.016~0.121 0.043 标准值 0.15 0.06 0.15 0.07 0.08 0.04 是否达标 是 是 否 否 否 否 根据2016年常熟市环境空气质量监测数据统计及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，常熟市SO2浓度日均值和年均值全部达标；NO2浓度日均值超标4天，年均值超标；PM10浓度日均值超标27天，年均值超标。常熟市的环境空气污染源主要是企业废气和汽车尾气，按照相关大气行动规划常熟市进行企业废气和汽车尾气治理以使环境空气质量全部达标。 2、地表水环境 根据《2016年常熟市环境质量年报》中河道水质监测数据，董浜污水厂纳污河道盐铁塘的水质情况见表3-2。 表3-2 河道水质情况监测数据（mg/L） 河流名称 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 化学需氧量 总磷 盐铁塘 6.0 5.9 4.8 0.97 0.06 24 0.20 标准限值 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤30 ≤0.3 标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 盐铁塘水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，说明本项目纳污水体水质质量良好。 3、声环境质量 现场对厂区周边噪声现状现场实测，监测结果见表3-3。 表3-3 项目地声环境质量现状数据 等效声级：Leq dB（A） 编号 点位 昼间 夜间 达标情况 Z1 项目东侧/厂界外1米 48.7 41.1 达GB3096-2008 2类 Z2 项目南侧/厂界外1米 46.1 37.2 Z3 项目西侧/厂界外1米 46.9 35.3 Z4 项目北侧/厂界外1米 47.3 41.1 标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准 从表3-3可以看出，项目所在地厂界外东、南、西、北侧1米噪声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境敏感目标 表3-4 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能 空气 环境 民宅 N 60 8户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 水环境 西侧河道 W 相邻 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类水体 盐铁塘 E 1900 中河 声环境 民宅 N 60 8户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准 生态环境 沿江高速生态公益林 N 140 3.68km2 《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101）中常熟市生态公益林 苏嘉杭高速生态公益林 E 450

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准；非甲烷总烃参考执行河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值，总烃参考以色列总烃标准。详见表3-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 依 据 SO2 年平均 60μg/Nm3 《环境空气质量标准》(GB3095–2012)二级标准 24小时平均 150μg/Nm3 1小时平均 500μg/Nm3 PM10 年平均 70μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 NO2 年平均 40μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 非甲烷总烃 小时平均2 mg/m3 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级 总烃 一次值 2mg/m3 参考以色列总烃标准 H2S 嗅觉阈值：2 mg/m3 四氢噻吩 嗅觉阈值：0.04mg/m3（0.01ppm） 甲烷 职业接触限值300 mg/m3 前苏联标准 2、地表水环境质量标准 项目所在地董浜污水厂纳污水体盐铁塘为IV类水域，水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的IV类水标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 盐铁塘 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅳ类标准 pH 无量纲 6～9 化学需氧量 mg/L ≤30 高锰酸盐指数 ≤10 氨氮（NH3-N） ≤1.5 五日生化需氧量 ≤6 总磷（以P计） ≤0.3 溶解氧（DO） ≥3 石油类 ≤0.5 3、声环境质量标准 本项目所在地属混合区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 项目厂界 （GB3096-2008） 表1，2类 dB(A) 昼60 夜50 |
| --- |
| 污染物排放标准 1、大气染物排放标准 本项目施工期扬尘及燃料燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx等）的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 排气筒高度（m） 最高允许速率（kg/h） 最高允许浓度（mg/m3） 无组织排放浓度限值（mg/m3） SO2 15 2.6 550 0.40 NOx 15 0.77 240 0.12 颗粒物 15 3.5 120 1.0 非甲烷总烃 15 120 10 4.0 2、厂界噪声标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）建筑施工场界限值，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期，各站场环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)，即本项目站场夜间偶发噪声不得高于65 dB(A)。 3、固体废弃物排放标准 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制因子和排放指标 1、总量控制分析原则 在核算本项目污染物产生量、削减量和最终排放量基础上，提出本项目污染物排放总量控制指标。 2、实施总量控制的项目 本工程总量控制指标为： 固体废弃物：工业固废。 3、污染物排放总量 本项目总量控制污染物排放总量申请见表4-5。 表4-5 本项目污染物排放总量指标(t/a) 污染物名称 产生量 削减量 接管排放量 （申请量） 固废 一般工业固废 0.244 0.244 0 4、总量平衡途径 本项目运营后无生产废水排放，无生活污水产生排放；正常情况下，管道密闭运营，无废气排放；工业固废零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

生产流程简述（图示）： 1、门站生产工艺流程及产污环节 董浜门站的主要作用是接收省公司董浜分输站高压管线的来气，在站内对其进行过滤、计量、调压后进入市高压管线、中压管线，站内留有自用气及加臭系统。 该门站为配合省天然气董浜分输站而建设，进气来自省天然气董浜分输站，负责将省天然气公司D610输气管线输送过来的天然气（DN300，4.0MPa，70000Nm3/h）进行过滤、调压、计量后，分两路输出，一路（DN500，2.5MPa，50000Nm3/h）输送至常熟天然气高压管网，一路（DN300，0.4MPa，20000Nm3/h）输送至常熟天然气中压管网。 图5-1 董浜门站工艺流程及产污环节 ①绝缘接头 依据全线阴极保护的要求，为防止阴极保护电流的流失和对其它系统的不良影响，在场站进出口设置有不同规格的绝缘接头。要求绝缘接头具有较强的抗弯矩能力，在埋地情况下可长期可靠地工作。在管道极限工作条件下，应密封可靠，电绝缘性能良好，且任何金属部件的应力均不应超过其规定的最小屈服强度。 ②过滤器 为避免管道内带有的污物、铁锈、颗粒等杂质进入流量计及调压器，本工程场站均设有天然气过滤装置。过滤器要求除尘效率高、压力与流量的适应范围大、噪声低、压降小、使用寿命长。进站天然气过滤工序产生滤渣。 ③计量 城市调压站内的流量计是用来分配下游用户用气量的统计，其精度要求不高，本工程采用涡轮流量计。 ④加臭 城市燃气要求加臭，以保证用户使用天然气的安全，本项目设计采用的燃气加臭装置为一体化撬装，单泵单路臭剂输出。采用电磁驱动隔膜式柱塞计量泵驱动加臭剂四氢噻吩，滴入量控制在15-20mg/m3，本项目加臭剂四氢噻吩需求量约为9.1t/a，由外部供应商供货，每次以200kg标准桶装供应，本项目加臭剂四氢噻吩接近使用完以后才进行购进，采用200L桶装，最大储存量为200kg。 ⑤放空立管：利用省天然气公司董浜分输站内现有放空立管，点火放空，放空仅在系统超压时进行，发生频率较低，1-2次/年。 ⑥控制系统：城市调压站内的各种参数通过一次仪表进行现场显示，再通过二次仪表将各种参数传到控制室，各种参数经过处理后通过RTU传输到公司控制中心，集中显示处理。

主要污染工序： 建设项目产生污染的工序主要为施工期和营运期。 1、施工期污染工序 （1）施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； （2）施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水； （3）施工垃圾主要是施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （4）建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 2、营运期污染工序 （1）本门站为自动运行站，不设常驻人员，因此营运期无废水产生； （2）门站运行过程中有少量的天然气无组织排放； （3）运行过程中有设备噪声、放空噪声等； （4）固废主要为过滤器产生的废渣等。

污染源分析： 1、施工期污染源分析 本项目施工期约3个月，场站施工主要为场地平整及地基工程、主体建筑建设工程、道路以及其他附属设施施工建设工程等。 （1）水污染源 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、场站施工废水。 ①生活污水 施工人员的活动会产生少量的生活污水，施工峰值人员按20人计，生活用水量日定额按50L/人计，生活污水排放量约0.8m3/d，则施工期共排放生活污水72t。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等；设置化粪池收集处理后由环卫部门清运至最近的污水处理厂处理。 ②场站施工废水 场站施工废水包括施工机械设备运转的冷却水、施工车辆清洗用水和施工现场清洗、建材清洗等产生的废水。 场站施工废水主要污染因子为SS、石油类。施工期用水量参照《江苏省部分产品和行业用水定额》中建筑业用水定额1m3/m2，项目总建筑面积约190m2，其中80%的水蒸发或进入物料，施工废水产生量38m3，根据同行业类比调查可知，此类废水SS浓度为800mg/L，石油类约18mg/L，该污水经沉淀池澄清后回用，不外排。施工期废水产生和排放情况见表5-1。 表5-1 施工期废水产生和排放情况 废水来源 废水量(t) 污染物 名称 处理前 治理措施 处理后 排放方式及去向 浓度(mg/L) 产生量 （t/a） 废水量(t) 浓度(mg/L) 处理后的量（t/a） 施工期 生活污水 72 COD 500 0.036 / 72 500 0.036 接管或清运排入污水处理厂 SS 400 0.029 400 0.029 NH3-N 35 0.003 35 0.003 TP 4 0.0003 4 0.0003 场站施工废水 38 COD 30 0.001 沉淀 38 30 0.001 回用 SS 800 0.031 30 0.031 石油类 18 0.0007 18 0.0007 （2）大气污染源 施工过程产生的废气污染源主要来自施工车辆的尾气排放，动力机械的柴油机烟气、来往运输引起的道路扬尘等，主要废气污染物包括CO、NOx、粉尘、有机废气（以非甲烷总烃计）等。 ①扬尘源强：扬尘污染造成大气中 TSP 值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 ②施工车辆尾气：项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆及挖掘车辆以汽、柴油为燃料，有尾气的排放，主要污染物含有CO、THC等。CO主要来自燃烧设备的排气管，因为如果燃料燃烧完全，排气管排出的是CO2，但施工中的载重车辆常常处在空转、减速、加速等工作状态中，因而燃料燃烧往往不完全。空档时CO浓度为加速时的2.6倍，是常速时的2.8倍。施工中的车辆处于加速或减速，空档的状态较多，尤其是汽车在进入现场后，速度变换频繁，CO排放量比正常情况下更大。THC机动车排放的THC主要来自内燃机所排出的废气，其次是曲轴箱的泄漏和燃料系统的蒸发。 （3）噪声 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，主要噪声源为推土机、起重机、振捣棒、机动翻斗车、自卸汽车、打夯机等，均会产生较大的噪声污染。 具体的噪声源强见表5-2 表5-2 主要施工机械设备的噪声声级 dB(A) 序号 设备名称 噪声强度 序号 设备名称 噪声强度 1 推土机 80～90 4 机动翻斗车 85～90 2 起重机 80～85 5 自卸汽车 85～90 3 振捣棒 75～80 6 打夯机 90～95 （4）固体废弃物 施工阶段的固废主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾等。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数按峰值20人计，则生活垃圾产生量为10kg/d。本项目施工人员生活垃圾袋装化，由环卫部门定期收集后运往城市生活垃圾填埋场填埋或运往垃圾焚烧厂焚烧处置，做到日产日清。 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生量约2kg/m2，本项目建筑总面积为190m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量约为380kg，考虑到建筑施工现场需求，碎砖、过剩混凝土基本全部用于回填。施工过程中固体废物产生情况统计见表5-3。 表5-3 施工阶段固体废物排放状况 固废种类 日均产 量 整个土建施工期产生量 处置方 施工人员生活垃圾 10kg/d － 交由当地环卫部门处置 建筑垃圾 － － 按照有关管理要求及时清运出场运送至有关部门制定的填筑地点进填埋 建筑垃圾按照《常熟市城市建筑垃圾管理实施细则》（常政办发〔2011〕47号）要求运送至制定地点处置。 （5）施工土石方 本项目不设取土场。从水土保持角度，为保护项目占地中土壤养分丰富的表层熟土层，同时作为项目绿化时用土，需要将必要的熟土层进行表土剥离，实施定点堆放，根据有关要求，剥离熟土至少剥离厚度为0.2m，项目建设完毕时作为绿化用土回填，少量的渣土送至弃土场。渣土弃置场由市渣土主管部门统一设置，本项目的弃土应按照《常熟市城市建筑垃圾管理实施细则》（常政办发〔2011〕47号）要求及时清运，送至指定的弃土场处理，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施，不得随意丢弃。 2、营运期污染源分析 （1）大气污染物产生及排放情况 本项目建设涉及的工艺场站为门站，正常情况下无废气排放，非正常工况下废气污染物主要为系统超压、场站检修时、清管时有极少量的天然气排放。如果上游的调压器失灵或出站压力达到3.96MPa时，设置于相应工艺管道上的安全保护装置（安全放散阀）会启动，通过放空管排出天然气，火炬燃烧放空，放空管高10m，管径为150mm。由于本工程的输送配系统各工序设置有较完善的自动化控制系统，一般在管道放散阀发生超压排放的频率较低，排放量也较小。 门站在分离器检修中，也有少量的天然气排放。 门站排放废气情况见表5-4。 表5-4 各工艺场站排放废气情况 污染源 污染物 排放量 排放频次 处理方法及去向 系统超压排气 天然气 800m3/次 1-2 次/年，每次持续 2～5min 高10m，直径150mm的排气筒 火炬燃烧放空 分离器检修排气 天然气 少量 1次/年 无组织排放 天然气放空的发生频率为1～2次/年，每次持续时间2～5min。天然气主要组分为甲烷，采用点火放空，通过10m高的排气筒排入大气，按每次放空800标方计，则每次总烃释放量为533.79kg，其中甲烷1.6kg、非甲烷总烃532.19kg。项目放空采用点火放空，天然气燃烧废气主要为水、二氧化氮以及少量二氧化硫。 因项目放空频次低，采用点火放空，因此正常情况下基本不会对大气环境产生影响，也不会周边产生异味影响。 （2）水污染物产生及排放情况 本项目运营期不设常驻人员，巡视人员在常熟市天然气有限公司现有巡视人员内调配，运营期无生活污水产生排放。 （3）噪声产生及治理情况 项目主要噪声源为门站的加臭计量橇、调压计量橇、计量橇等。 在放空时，由于压力较大，产生瞬时峰值噪声，可达105dB(A)左右。 项目主要噪声源设备见表5-5。 表5-5 门站设备噪声源强、降噪措施以及降噪效果 序号 器材声源名称 数量 工作情况 声压级(dB)A 消声措施 消声后声压级(dB)A 连续 断续 瞬时 1 计量加臭橇 4 √ 55~65 隔声、消声、减振 ≤50 2 放空 1 √ 105 消声、减振 ≤70 （4）固废产生环节 运营期，项目产生的固废主要为：分离器产生的过滤废渣以及清管收发球装置产生的废清管球和清管残渣。 分离器产生的过滤废渣主要为沙粒，类比同类项目，年约产生0.2t/a。 项目运营后，平均每5年清管一次。 清管收发球装置产生的废清管球主要为氯丁橡胶球，类比同类项目，产生量约为0.02t/5a。 清管残渣主要为铁锈等，根据项目方提供的资料，每次清管产生清关残渣约0.2t/5a。 项目固体废物产生情况见表5-6，固废产生及处理情况见表5-7。 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量(t/a) 1 过滤废渣 一般工业固废 过滤 固态 沙粒 HJ557—2010、GB5086.1-1997 无 工业 垃圾 86 0.2 2 废清管球 清管 固态 氯丁橡胶 工业 垃圾 86 0.004 3 清管残渣 清管 固态 铁锈 工业 垃圾 86 0.04 合计 0.244 表5-7 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 过滤废渣 过滤 一般工业固体废物 86 0.2 清运处理 环卫部门 2 废清管球 清管 一般工业固体废物 86 0.004 清运处理 环卫部门 3 清管残渣 清管 一般工业固体废物 86 0.04 清运处理 环卫部门 （5）本项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况见表5-8。 表5-8 本项目各类污染物产生及排放情况汇总 种类 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 固废 一般工业固废 0.244 0.244 0 3、生态影响分析 本项目建设地位于常熟市天然气公司新建天然气董浜门站工程位于常熟市董浜镇苏嘉杭高速公路以西、沿江高速公路以南、省天然气公司分输站西侧，目前用地现状为建设预留空地，所在区域目前的生态系统较为简单，没有天然植被、野生珍稀动植物，本项目建设过程将不占用公共绿化用地，在红线范围内进行建设。本工程建设前后周围植被类型及数量不会产生变化。 因此，项目的建设对当地的生态环境影响甚微，但仍要求在施工过程中加强管理，减小对生态环境的影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | — | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 过滤废渣 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 环卫部门收集处置 |
|  | 废清管球 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |  |
|  | 清管残渣 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 数量 | 声压级(dB)A | 消声后声压级(dB)A |
|  | 设备 | 计量加臭橇 | 4 | 55~65 | ≤50 |
|  |  | 放空（瞬时噪声） | 1 | 105 | ≤70 |
| 主要生态影响： 本项目运营后对周围环境影响程度较轻、影响范围较小，不会对生态环境造成影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期各项施工活动将会不可避免地对周围环境造成一定的影响，其中以噪声和粉尘的影响最为突出，因此必须采取措施以降低对周围的影响。 1、水环境影响分析及防治措施 （1）水土流失影响分析 施工期间将涉及到地面开挖、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。工程土石方处置可能产生环境影响,根据类比调查结果，可能产生的环境影响如下： ①工程现场土方因降雨径流冲刷进入雨水渠，导致雨水渠堵塞、淤积，造成项目地区暴雨季节地面积水。 ②运输途中石方散落、飘撒，造成运输线路区域尘土飞扬。 ③运输过程中运输车辆废气排放影响。 ④运输过程中运输车辆噪声影响。 ⑤土石方处置环境影响等。 （2）水土流失影响防治措施 建设单位和施工单位，在工程实施过程中应遵守如下有关规定和污染控制措施： ①施工前弃土处置申报 施工单位向常熟市渣土管理部门办理渣土垃圾排放处置计划申报手续,并在工程开工前申报，获得批准后进行处置。 ②施工过程中弃土有效控制 施工单位应当配备管理人员，对渣土垃圾的处置实施现场管理。 运输车辆在运输建筑垃圾、工程渣土时应随车携带乘运手续和准运证，并按照规定的运输路线、时间行驶，按主管部门指定的地点倾倒。 ③竣工后工地现场清理 建设工程竣工后，施工现场堆存的弃土应当由建设单位清除完毕。市容部门应参加工程验收。 本项目的建设为了维护生态安全，防止水土流失，为此本评价提出以下措施： 应注意缩小开挖范围，采取风障、风屏等防沙措施，建设临时防风工程；应尽量减少扰动破坏范围；开挖地面根据工程进度，及时回填；主体工程建成的组团，其内部绿化区应尽快种草、植树，减少裸露地面；土地开挖工程施工时应注意对周边水体的保护，严禁泥浆水未经处理直接排入河道，避免造成河道水质恶化、河床升高及行洪面积减少等不利影响；地下管线布设边缘，在施工前应布设好挡渣屏等措施防止土石渣流失，总之建设单位要施工过程中，要积极采取临时性防护措施，控制施工过程中可能造成的水土流失。 （3）施工期废污水治理措施 施工期水污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的，通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量，施工期污染将随施工结束而消除。因此，建设项目施工期采取如下控制措施： ①建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，不得直接排入水道或排入市政管网，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，用于洒水控制扬尘，严禁直排入地表水体。 ②项目施工使用的物料堆放应远离水体，同时必须采取遮盖和围挡措施，防止雨水冲刷污染环境。 ③施工期生活污水经隔油沉淀后通过排水管道排入城市污水管网系统，接入常熟市滨江新市区污水处理厂处理。 2、环境空气影响分析及防治措施 （1）粉尘污染影响分析 建设项目在施工期间空气污染物主要为废气和粉尘。废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气；粉尘的污染源较多，主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程。 ②建筑材料如砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染。 ③运输车辆往来造成的地面扬尘。 ④施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 （2）粉尘污染防治措施 项目施工期间产生的粉尘污染程度与施工作业方式、材料的堆放及风力等因素有关，其中受风力因素的影响最大。根据类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5-2.5倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4-2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。 在该项目施工期间，为减轻其对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，严格按照《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府第91号令）、《苏州市扬尘污染防治管理办法》（市政府第125号令）相关要求，做好扬尘治理措施。 ①加强施工管理 提倡文明施工、集中施工、快速施工，以避免施工现场长时间、大范围扬尘。各类施工机械，建筑材料尽量按规定分类停放和堆存。 ②改进施工方法 在采用自动倾卸车倾卸散粒材料时，注意封闭现场，并采取遮盖、袋装、罐装、洒水等防止扬尘措施，以免大量粉尘飞扬污染环境。 建设工地、物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路。 工程建设单位将扬尘污染防治费用列入工程概算，施工单位制定扬尘污染防治方案及相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案并按照方案施工，有效控制扬尘污染，并委托监理单位负责方案的监督实施。 ③使用成品材料 尽可能采用成品散装水泥，施工现场不设搅拌机，减少袋装水泥、黄沙、碎石等的使用，将粉尘对周边环境的影响降至最低。 经采取上述措施后，对附近居民影响较小。 4、声环境影响分析与防治措施 噪声是施工期间的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如推土机、打夯机、运输车辆等是噪声的产生源。现场施工机械噪声较高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声值将更高，辐射范围亦更大。由于本项目距离居民较近，施工在昼间进行，夜间不施工。主要施工机械设备噪声声级统计见表7-1。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 dB(A) 序号 设备名称 噪声强度 序号 设备名称 噪声强度 1 推土机 80～90 4 机动翻斗车 85～90 2 起重机 80～85 5 自卸汽车 85～90 3 振捣棒 75～80 6 打夯机 90～95 表7-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》附录A，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可采用下式作近似计算： 在不计建筑物阻隔及其它防护措施的条件下，本项目施工机械随距离衰减的情况见表7-2。 表7-2 施工噪声随距离衰减分析 dB(A) 名称 5m 10m 30m 50m 60m 100m 150m 200m 300m 推土机 66~76 60~70 50.5~60.5 46~56 44.4~54.4 40~50 36.5~46.5 34~44 30.5~40.5 起重机 66~71 60~65 50.5~55.5 46~51 44.4~49.4 40~45 36.5~41.5 34~39 30.5~35.5 振捣棒 61~66 55~60 45.5~50.5 41~46 39.4~44.4 35~40 31.5~36.5 29~34 25.5~30.5 机动翻斗车 71~76 65~70 55.5~60.5 51~56 49.4~54.4 45~50 41.5~46.5 39~44 35.5~40.5 自卸汽车 71~76 65~70 55.5~60.5 51~56 49.4~54.4 45~50 41.5~46.5 39~44 35.5~40.5 打夯机 76~81 70~75 60.5~68.5 56~61 54.4~59.4 50~55 46.5~51.5 44~49 40.5~45.5 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，昼间的噪声限值为70dB(A)。由表7-2可见，施工噪声在距离施工现场白天约30m外可满足GB12523-2011的要求。由于本项目距离居民较近，施工现场应将高噪声设备远离居民布置，避免多台设备同时施工，及时对设备进行维护保养，施工场地靠近居民一侧设置隔声围挡，可减轻施工噪声对周围环境的影响，对周边敏感保护目标影响较小。因此，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，认真落实相应的隔声措施，预计本项目施工噪声对周边环境的影响范围和程度不大。 施工单位严格按照《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》（市政府第57号令）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，做好噪声防治措施，以避免对周围环境的影响。 施工期噪声治理措施： 为了减小施工过程对周边居民的影响，建议采取以下措施： ①提倡施工单位使用低噪声的先进技术、先进工艺、先进设备和新型建筑材料，禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备。 ②施工单位在施工过程中应该合理布局和使用机械，妥善安排作业时间，施工中应当使用低噪声的施工机械和其它辅助施工设备。 ③加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。 ④禁止在夜晚22:00时至次日凌晨6:00时施工。确因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续作业的，或者因道路交通管制需要在夜间装卸建筑材料、土石方和建筑废料的，施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。 本项目地块距离居民点较近，施工期间这些保护目标受噪声影响相对较大，应在距离居民较近处搭设临时围挡，并做好公告工作，否则会发生噪声扰民的纠纷。经采取上述措施后，对附近居民影响较小。 4、固体废弃物影响分析与防治措施 施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾应当向常熟市渣土管理部门办理渣土垃圾排放处置计划申报手续。工程开工前应申报，获得批准后进行处置。施工单位应当配备管理人员，对渣土垃圾的处置实施现场管理。项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 5、生态影响分析及污染防治措施 本项目所在地无天然植被、野生珍稀动植物等，对生态环境影响较小。 （1）合理规划施工进度 施工单位应与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划；同时对临时排水沟进行必要的疏通、整修，并及时清理基坑出土，减少水土流失。 （2）沉沙池的建设和管理 本项目施工泥沙容易随水流进入河流，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀泥沙后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。 （3）临时占地的影响与修复 本工程建设将不占用公共用地，在红线范围内进行工程建设。由于工程量较小，无需设置施工营地，只需在施工期间在红线范围内做好临时堆土场、弃渣场、材料堆场等临时性用地的规划准备工作。 在工程结束后，以上临时占地的影响消失，对周边环境影响较小。

营运期环境影响分析 1、营运期大气环境影响分析 本项目正常情况下无废气排放，非正常工况下废气排放主要为系统超压废气、检修废气。 1.1放空废气大气环境影响评价 天然气放空的发生频率为1～2次/年，每次持续时间2～5min。天然气主要组分为甲烷，采用点火放空，通过10m高的排气筒排入大气，按每次放空800标方计，则每次总烃释放量为533.79kg，其中甲烷1.6kg、非甲烷总烃532.19kg。项目放空采用点火放空，天然气燃烧废气主要为水、二氧化碳。 因项目放空频次低，采用点火放空，因此正常情况下基本不会对大气环境产生影响，也不会周边产生异味影响。 若放空时，点火装置损坏，则将造成事故排放，事故放空计算如下： （1）预测模式 根据《建设项目环境风险评价技术导则》TJ/T169-2004，对于瞬时或短时间排放，可采用下述变天条件下多烟团模式： 式中： C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）； --烟团中心坐标； Q--事故期间烟团的排放量； σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy 对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式： 式中： --第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度； --烟团排放量（mg），为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）； 、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算： 式中： 和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算： 各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算： 式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定： 式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。 （2）预测方法 根据《建设项目环境风险评价技术导则》TJ/T169-2004 要求，本评价采用多烟团模式预测评价区域最大落地浓度贡献值。 （3）预测结果 ①事故有风情况下区域内的最大落地浓度 首先计算出年平均风速（3.5m/s）以及小风（0.7m/s）情况下废气放空后，每隔5分钟计算出废气放空后评价范围内的最大落地浓度值，选取各个时刻中的最大者作为各污染物落地浓度最大值。结果见表7-3～7-6。 计算结果表明，事故情况下，废气放空后总烃的最大落地浓度在40分钟内有所超标，非甲烷总烃的最大落地浓度在5分钟之内有所超标。项目方应定期检查点火装置，确保点火装置能够正常工作，杜绝事故排放。 表7-3 事故情况下废气放空后总烃不同稳定度下落地浓度最大值 风速 稳定度 总烃标准取以色列标准2mg/m3 时间（min） 最大浓度（mg/m3） 出现距离（m） 占标率（%） 3.5 B 5 23.0616 340.5 1153.1 10 3.3114 1282 165.6 15 0.8828 2462.2 44.1 20 0.3656 3547 18.3 25 0.1859 4613.2 9.3 30 0.1074 5675 5.4 35 0.0676 6735.7 3.4 40 0.0454 7796.5 2.3 C 5 22.1532 538.4 1107.7 10 8.5030 1329.9 425.1 15 2.8466 2589.1 142.3 20 1.3515 3749.3 67.6 25 0.7482 4869.9 37.4 30 0.4578 5980.7 22.9 35 0.3010 7088.3 15.1 40 0.2089 8194.5 10.4 D 5 18.7975 757.3 939.9 10 12.0484 1384.6 602.4 15 4.9370 2691.7 246.9 20 2.6435 3922.7 132.2 25 1.5891 5096.7 79.5 30 1.0308 6256.8 51.5 35 0.7083 7412.4 35.4 40 0.5091 8566 25.5 E 5 36.9969 818.1 1849.8 10 26.1145 1433.8 1305.7 15 11.8224 2818 591.1 20 7.0309 4194.1 351.5 25 4.7058 5503.2 235.3 30 3.3299 6768.5 166.5 35 2.4478 8020.9 122.4 40 1.8555 9268.6 92.8 表7-4 小风情况下废气事故放空后总烃不同稳定度下落地浓度最大值 风速 稳定度 甲烷标准取前苏联标准300mg/m3 时间（min） 最大浓度（mg/m3） 出现距离（m） 占标率（%） 0.7 A 5 59.955 21.2 2997.7 10 0.547 274.3 27.3 15 0.102 515.5 5.1 20 0.036 745.7 1.8 25 0.017 971.8 0.8 30 0.009 1195.8 0.5 35 0.005 1418.8 0.3 40 0.004 1641.1 0.2 B 5 28.747 69.6 1437.3 10 3.103 275.3 155.1 15 0.615 515.7 30.7 20 0.219 745.8 10.9 25 0.102 971.8 5.1 30 0.055 1195.9 2.8 35 0.034 1418.8 1.7 40 0.022 1641.1 1.1 C 5 20.370 138.3 1018.5 10 12.753 285.8 637.7 15 3.185 527.5 159.3 20 1.192 761.8 59.6 25 0.566 992.4 28.3 30 0.312 1,221.10 15.6 35 0.189 1,448.70 9.5 40 0.123 1,675.60 6.2 D 5 6.543 187.4 327.1 10 18.284 310.6 914.2 15 7.462 548.8 373.1 20 3.139 789.7 156.9 25 1.560 1,027.80 78.0 30 0.877 1,264.40 43.9 35 0.540 1,499.90 27.0 40 0.355 1,734.80 17.7 E 5 0.216 228.1 10.8 15 9.086 597.1 454.3 20 5.125 849.4 256.2 25 2.859 1,103.00 142.9 30 1.702 1,355.90 85.1 35 1.081 1,608.00 54.1 40 0.725 1,859.60 36.2 F 5 0.001 237.8 0.1 10 1.916 422.9 95.8 15 5.645 611.1 282.3 20 4.757 854.2 237.8 25 3.132 1,105.30 156.6 30 2.025 1,357.10 101.3 35 1.348 1608.80 67.4 40 0.931 1860.10 46.5 表7-5 事故情况下废气放空后非甲烷总烃不同稳定度下落地浓度最大值 风速 稳定度 非甲烷总烃标准取2mg/m3 时间（min） 最大浓度（mg/m3） 出现距离（m） 占标率（%） 3.5 B 5 0.0691 340.5 3.457 10 0.0099 1,282.00 0.496 15 0.0026 2,462.20 0.131 20 0.0011 3,547.00 0.054 25 0.0005 4,613.20 0.027 30 0.0003 5,675.00 0.015 35 0.0002 6,735.70 0.009 40 0.0001 7,796.50 0.006 C 5 0.0664 538.4 3.319 10 0.0255 1,329.90 1.275 15 0.0085 2,589.10 0.427 20 0.0041 3,749.30 0.203 25 0.0023 4,869.90 0.113 30 0.0014 5,980.70 0.069 35 0.0009 7,088.30 0.045 40 0.0006 8,194.50 0.030 D 5 0.0564 757.3 2.818 10 0.0361 1,384.60 1.806 15 0.0148 2,691.70 0.740 20 0.0079 3,922.70 0.397 25 0.0048 5,096.70 0.239 30 0.0031 6,256.80 0.155 35 0.0021 7,412.40 0.107 40 0.0016 8,566.00 0.078 F 5 0.1109 818.1 5.546 10 0.0783 1,433.80 3.913 15 0.0355 2,818.00 1.773 20 0.0211 4,194.10 1.054 25 0.0141 5,503.20 0.704 30 0.0100 6,768.50 0.499 40 0.0056 9,268.60 0.278 表7-6 小风情况下废气事故放空后非甲烷总烃不同稳定度下落地浓度最大值 风速 稳定度 非甲烷总烃标准取2mg/m3 时间（min） 最大浓度（mg/m3） 出现距离（m） 占标率（%） 0.7 A 5 12.657 7.525 632.84 10 0.001612 274.3 0.0806 15 0.000299 515.5 0.0149 20 0.000119 745.7 0.0060 25 5.97E-05 971.80 0.0030 30 0 1,195.80 0 35 0 1,418.80 0 40 0 1,641.10 0 B 5 0.086149 69.6 4.307 10 0.009313 275.3 0.466 15 0.001851 515.7 0.093 20 0.000657 745.8 0.033 25 0.000299 971.80 0.015 30 0.000179 1,195.90 0.009 35 0.000119 1,418.80 0.006 40 5.97E-05 1,641.10 0.003 C 5 0.061075 138.3 3.054 10 0.038209 285.8 1.910 15 0.009552 527.5 0.478 20 0.003582 761.8 0.179 25 0.001672 992.40 0.084 30 0.000955 1,221.10 0.048 35 0.000597 1,448.70 0.030 40 0.000358 1,675.60 0.018 D 5 0.019582 187.4 0.979 10 0.054806 310.6 2.740 15 0.022388 548.8 1.119 20 0.009433 789.7 0.472 25 0.004657 1,027.80 0.233 30 0.002627 1,264.40 0.131 40 0.001075 1,734.80 0.054 E 5 0.000657 228.1 0.033 10 0.024896 380.7 1.245 15 0.027224 597.1 1.361 20 0.015343 849.4 0.767 25 0.008597 1,103.00 0.430 30 0.005075 1,355.90 0.254 35 0.003224 1,608.00 0.161 40 0.002149 1,859.60 0.107 F 5 0.010746 237.8 0.537 10 0.005731 422.9 0.287 0.7 F 15 0.016896 611.1 0.845 20 0.014269 854.2 0.713 25 0.009373 1,105.30 0.469 30 0.00609 1,357.10 0.304 35 0.00406 1,608.80 0.203 40 0.002806 1,860.10 0.140 1.2分离器检修废气 分离器检修时，将排放少量的天然气。该废气由于散发量甚少，且发生次数较少，不会对周围环境产生明显不良影响。 1.3本项目废气防治措施如下： （1）加强场站工程的运行管理，选择密封性好、感压灵敏性强的阀门等，防止运营期间天然气泄漏。 ①管道的焊接要严格执行有关的技术标准，保证焊接质量，防止天然气泄漏。 ②本项目管材全部选用高压无缝钢管，钢管质量符合GB5310《高压锅炉用无缝钢管》的规定。 ③阀门和管线的施工及验收需要全部符合GBJ235-82《工业管道工程施工及验收规范》和GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》后，才能进行运营。 ④采用专用高压阀门，试验压力为工作压力的3倍以上，防止天然气泄漏。 ⑤定期对设备进行检修，对于易损部件如阀门、法兰接头衬垫、加气软管、压缩机动密封填料等进行定期更换。 ⑥设置泄露检测和报警自动装置。 ⑦提高对风险事故的防范意识，在不良地质地段做好工程防护措施。 （2）对于场站超压放空排放的天然气，使用10m高放空管排放，点火排放，降低发生火宅或者爆炸的危险。同时，场站所处地区均为农村地区，四周居民住宅均以一至两层为主，因此本项目场站设置10m高放空管完全能够满足高于周边200m范围内建筑的要求。 2、营运期地表水环境影响预测 本项目运营期不设常驻人员，巡视人员在常熟市天然气有限公司现有巡视人员内调配，运营期无生活污水及工艺废水产生排放。 3、营运期环境噪声预测评价 3.1主要噪声源与噪声测点距离 项目主要噪声源为门站的加臭计量橇、调压计量橇、涡轮计量橇、放空系统、汇气管等。可见除在紧急事故状态下放空系统产生的噪声峰值达105dB(A)外，正常情况下，场站的噪声源声级强度均在70dB(A)以下。 3.2噪声污染防治措施 在设计阶段将站场选址尽量安排在远离居民区的地方；设备选型尽可能选择低噪声设备；同时加强绿化，在场站周围及站区内工艺装置周围、道路两旁、应种植花卉、树木，以降低噪声影响。此外，放空系统的排气口设置消声装置，其它噪声设备尽可能采用设置隔音罩、建筑物屏蔽等措施达到消声降噪目的。 3.3噪声影响预测模式 采用多点源、等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的发射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： ①单个室外点声源在预测点的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级（从63Hz 到8KHz 标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算： Lp(r)=Lw+Dc-A （1） A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)=Lp(r0)-A （2） 预测点的A 声级LA(r)，可利用8 个倍频带的声压级按公式（3）计算： （3） 式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； △Li—i 倍频带A 计权网格修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A 声功率级或某点的A 声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA(r)=LAw-Dc-A （4） 或 LA(r)=LA(r0)-A （5） A 可选择对A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz 的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（7）计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级： （7） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心式，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带声压级： （8） 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lpli(T)-(TLi+6) （9） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgs （10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （11） 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测点预测值计算 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Ldqb） （12） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3.3噪声影响预测结果 根据各工艺场站噪声源情况分别进行预测，结果见表4-7，正常工况下，各场站厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 紧急事故状态下放空系统产生的噪声峰值达105dB(A)，随距离衰减情况见表4-8。可见昼间在距放空系统60m以内；夜间在距放空系统200m以内噪声值将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。但随之超压排气结束，影响随之结束。 表7-7 噪声预测结果（dB(A)） 点位 现状值（最大值） 本项目 贡献值 预测值 执行标准 昼 夜 昼、夜 昼 夜 昼 夜 董浜门站 N1 48.7 41.1 41 49.38 44.06 60 50 N2 46.1 37.2 35 46.42 39.25 N3 46.9 35.3 35 47.17 38.16 N4 47.3 41.1 39 47.9 43.19 表7-8 放空系统噪声随距离衰减情况表 距离（m） 10 20 40 60 70 80 100 200 400 噪声贡献值dB(A) 44.02 68 61.98 58.46 57.12 55.96 54.02 48 41.98 4、营运期固体废物污染影响分析 项目产生的固废主要为：分离器产生的过滤废渣以及清管收发球装置产生的废清管球和清管残渣。 分离器产生的过滤废渣主要为沙粒，年约产生0.2t/a。项目运营后，平均每5年清管一次，清管收发球装置产生的废清管球主要为氯丁橡胶球，产生量约为0.02t/5a。清管残渣主要为铁锈等，清管产生清关残渣约0.2t/5a。 项目固体废物产生情况及处理情况见下表。 表7-9 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 过滤废渣 过滤 一般工业固体废物 86 0.2 清运处理 环卫部门 2 废清管球 清管 一般工业固体废物 86 0.004 清运处理 环卫部门 3 清管残渣 清管 一般工业固体废物 86 0.04 清运处理 环卫部门 营运期固体废物主要来自分离器废渣、废清管球等，均将由当地环卫部门统一收集处理。 从固体废物的种类及处置方法来看，产生的固废均能得到妥善处置，但必须对场站固废临时堆存处采取防渗防漏措施，防止雨水冲刷，固废污染物随地表径流对土壤及地下水环境造成污染。因此营运期场站固体废物在落实妥善堆存及处置的措施情况下，对沿线环境影响较小。 5、生态保护措施 (1)加强场站绿化，选择当地合适的树种，栽种抗污染能力强、美观、有较好净化空气能力的树种，场站绿化面积不少于30%。 (2)设备优先选用同类产品中的低噪声设备，合理确定管道流速，控制噪声源。对大功率的机泵采用减振、隔声、消声等综合治理措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。 (3)应制定监测计划，每年对空气中的TSP和甲烷至少进行两次监测。 6、防火防护距离设置 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），输气工程中任何生产规模的集气站、计量站、输气站（压气站除外）、清管站、配气站等定为五级站场。 本项目属于输气站及配气站范畴，因此本项目门站为五级站场。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中表4.0.4中规定，天然气五级站场距离相邻厂矿企业、村镇、居住区、公共福利设施、散居房屋、国家铁路线最近防火距离为30m。根据该规范附录B的规定，防火间距起算点为： （1）建（构）筑物从外墙壁算起。（2）管道从管壁外缘算起。（3）各种机泵、变压器等设备外缘算起。（4）放空管从中心算起。（5）居住区、村镇、公共福利设施和散居房屋从邻近建筑物的外壁算起。（6）相邻厂矿企业从围墙算起。 因此本项目防火距离为门站构筑物及装置区周边30m。 7、环境风险评价 7.1风险识别 7.1.1物质风险识别 根据表8.1-1（引自《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1）作为识别标准，对前面所确定的物质风险识别范围内有毒有害、易燃易爆物质，进行危险性识别。 表7-10 物质危险性标准 LD50 (大鼠经口)mg/kg LD50(大鼠经皮)mg/kg LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L 有毒物质 1 <5 〈1 〈0．01 2 5〈LD50〈25 10〈LD50〈50 0．1〈LC50〈0.5 3 25〈LD50〈200 50〈LD50〈400 0．5〈LC50〈2 易燃物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 注：(1)符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。 (2)凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 本项目涉及的主要物料为天然气（属于易燃气体），不涉及有毒物质及明显易爆物质。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。 ①易燃性：天然气属于甲类火灾危险物质。对于天然气常常在作业场所或储存区弥散、扩散或在低洼处聚集，在空气中只需较小的点燃能量就会燃烧，因此具有较大的火灾危险性。 ②易爆性：天然气与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，连火即发生爆炸。天然气（甲烷）的爆炸极限范围为5.3%～15%，爆炸浓度极限范围愈宽，爆炸下限浓度值越低，物质爆炸危险性就越大。 ③毒性：天然气为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。 甲烷属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，空气中甲烷浓度达到25%-30%时出现头晕，呼吸加速、运动失调。 ④热膨胀性：天然气随温度升高膨胀特别明显，如果站场储存容器受暴晒或在近高温热源，容器内的介质受热膨胀造成容器内压增大而膨胀。这种热胀冷缩作用往往损坏储存容器，造成介质泄漏。天然气储存容器在低温下还可能引起外压失稳。 ⑤静电荷聚集性：虽然静电荷主要发生在油品的运输、流动、装卸等工艺中，但是压缩气体从管口或破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用，也会产生静电；静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于可燃物的最小点火能，就会立即引起燃烧、爆炸。 ⑥易扩散性：天然气的泄漏不仅会影响管道的正常输送，还会污染周围的环境，甚至中毒，更为严重的是增加了火灾爆炸的危险。当管道系统密封不严时，天然气极易发生泄漏，并可随风四处扩散，遇到明火极易引起火灾或爆炸。 本项目气源来自川气东送天然气，天然气的危险特性见表7-11。 表7-11 天然气危险特性一览表 序号 项目 单位 物化性质 1 密度 kg/m3 0.6854 2 临界温度 K -79.48 3 临界压力 kPa 46.7 4 高位发热值（20℃） kJ/m3 33.73 5 低位发热值（20℃） kJ/m3 37.47 6 爆炸上限 % 15 7 爆炸下限 % 5 8 最大表面辐射能 kw/m2 200.28 9 燃烧热 kJ/kmol 884768.6 10 燃烧爆炸危险度 - 1.8 11 危险性类别 第2.1类易燃气体 董浜门站还储存有四氢噻吩，四氢噻吩沸点为119℃，闪点为12．8℃。对比表7-10，四氢噻吩属于第2类易燃液体，其遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，该物质具有一定的毒性，对环境可能有危害，大量泄露可能对水体产生污染。四氢噻吩对人皮肤有较弱的刺激的作用：人体若大量接触，可能引起运动性兴奋、共济失调、麻醉，直至死亡。 7.1.2门站风险识别 本项目门站内的装置均为密闭高压装置，主要危险包括：站内管道破裂、站场设备故障和站场设备泄漏等。风险特性表现为泄露、火灾、爆炸。 A、站场设备 由于本项目的工艺操作压力较高，且不均匀变化，因此存在由于压力波动、疲劳、腐蚀等引发的事故可能；当过滤芯堵塞，压力表失灵，安全阀定压过高或发生故障不能及时泄放，就会造成憋压或泄漏事故，遇火源可能发生火灾爆炸。 B、施工质量问题 施工质量主要由于设备安装时施工质量较差，不符合设计要求和施工验收规范，投产后发生事故。 C、公用工程系统 如果出现停电时间过长或通讯系统故障，有可能对设备及管道运行带来危害。 D、材质缺陷或焊口缺陷 站场使用设备会管道在制造是存在材质缺陷、焊接缝缺陷，未经去除的凿槽或压痕等机械损伤或外力操作等结构破坏因素，运行后承受压力可能造成容器或设备破裂，这些与技术和人为疏忽有关。 E、工艺操作 操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，也可能引发事故。 综上所述，本项目主要生产设施主要风险因素见表7-12。 表7-12 项目主要生产设施风险因素一览表 生产设施 类型 原因 设施 泄漏 设备故障、设备安装施工质量较差，工艺操作人员失误等。 火灾、爆炸 泄漏天然气遇明火等；设备超压 7.1.3重大危险源识别 对于某种或某类危险物质规定的数量，若功能单元中物质数量等于或超过规定的临界量，则该功能单元被视作重大危源。当该单元存在一种以上危险物质时，有下列公式： q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn≥1 式中： q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t； 如果该单元的多种并存危险物质满足上式，则也属重大危险源。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），天然气规定的临界量为50t。本项目重大危险源判别情况如下： 本项目门站主要作用为过滤、调压、互通，不具备天然气储存功能。根据企业提供资料，每座门站天然气量约550kg，均未超过临界量，因此不属于重大危险源。 7.2评价工作等级 7.2.1评价工作等级 本项目风险评价工作等级的划分依据见表7-13。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的判定： 本项目门站环境风险评价等级确定为二级； 表7-13 环境风险评价等级划分依据一览表 项目 剧毒 危险性物质 一般毒性 危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸 危险性物质 重大危险源 一级 二级 一级 一级 非重大危险源 二级 二级 二级 二级 环境敏感地区 一级 一级 一级 一级 7.2.2门站危险性分析 本项目门站发生天然气泄漏后，泄漏气体通过雷击火、静电火花、机动车排烟喷火、明火或其他散发火时。在空气中（助燃物）将会发生反应，引发火灾事故。 如果气体浓度达到爆炸极限，还将会发生爆炸。 7.3风险防范措施和应急预案 7.3.1风险防范措施 7.3.1.1工程前期及设计阶段的事故防范措施 1)应遵循《燃气管道设计规范》（GB50028-2006）、《石油天然气管道安全规程》（SY6186—2007）等技术规范。 2)门站严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备。 3)站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 4)安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 5)紧急情况下，天然气采用火炬燃烧放空。 6)为减轻输气管线腐蚀，外部采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护。 7)站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； 8)站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的相互干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 9)加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量为优。 7.3.1.2施工阶段的事故防范措施 1)在施工过程中，加强监理，确保涂层施工质量。 2)建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。 3)制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。 4)进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性。 5)选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。 7.3.1.3运行阶段的事故防范措施 1)严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。 2)每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 3)每半年检查管道安全保护系统(如安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。 4)场站事故放空时，应注意防火。 7.3.1.4运行阶段的监控措施 站场配有可燃气体探测器、报警控制器、防爆操作柱及防爆接线箱等监控、安全设施，一旦室内天然气浓度超出可燃气体探测器监测限值，被可燃气体探测器探测到，报警控制器自动启动，发出警报，控制中心收到警报后，立即关闭场站进出管线阀门，并派相关人员到场检查维修。 7.3.1.5管理措施 1)在系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 2)制订应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题。 3)操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 4)对附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》，减少、避免发生第三方破坏的事故。 5)对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 6）运营期场站的巡检、检查方式及内容 a、检查仪器、仪表是否运行正常。 b、检查管件接口是否有泄漏。 c、检查过滤器排污是否有积水。 d、检查进、出口电动球阀，机械阀开关是否灵活。 e、检查伴热带是否有老化、开裂等非正常现象。 7.3.2应急预案 当发生A类事故险情时，启动本应急预案，B、C类事故由运行维护部负责处理。 A类事故： 天然气管道发生重大泄漏、爆炸着火并对人员造成严重伤害，对周边环境产生严重影响或管道严重扭曲变形、设备破坏而必须中断输气的事故。 B类事故： 天然气少量泄漏或管道裸露、悬空或漂浮，可以在线补焊和处理的事故。 C类事故： 站场、阀室通讯故障、电力中断、管道冰堵等，但可以通过站场内工艺调整和其他临时措施处理而不对管道运行和输气造成影响的事故。 有下列表象之一的，均属A类事故： (1)天然气管道泄漏发生火灾，爆炸事故可能或已经造成一次死亡3人以上（含3人），或重伤10人以上的事故。 (2)管线可能发生较大裂纹或断裂，天然气大量泄漏，中断供气，对管道沿线人民正常生活秩序、社会正常经济活动产生严重影响的事故。 (3)在人口稠密区、环境敏感区域（如旅游景点、自然保护区等），管道发生严重泄漏，可能或已经危及周边社区、居民生命财产安全或造成严重环境污染的事故。 (4)天然气泄漏可能或已经导致重要交通干线（如铁路、高等级公路、主要通航河道等）阻断的事故。 (5)站场工艺区发生大量泄漏并引发火灾或爆炸，需紧急中断本站运行和停止给本站用户输气的事故。 有下列表象之一的，均属B类事故： (1)天然气少量泄漏，但没有造成着火、爆炸等灾害事故和人身伤害。 (2)管道裸露、悬空、漂浮或塌方。 有下列表象之一的，均属C类事故： (1)门站、分输站、撬装等通讯故障、停电。 (2)管线设备发生冰堵，须进行工艺调整。 (3)远程监控故障，应急调度中心无法实施实时监控。 (4)地面燃气设施被盗或损坏，但不影响供气。 7.3.2.1应急组织机构及其职责 （1）应急组织机构组成 应急预案组织结构的主要内容应包括：应急组织及职责、应急教育及演习、应急设备及器材、应急通讯联络、应急抢险、应急监测、应急安全与保卫、事故后果评价等内容。 1)应急组织及职责 应急组织必须能够识别本操作区及下属站场可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；应全面负责站场的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理作出预案。 2)应急教育与应急演习 ①应急组织机构对本岗位人员要加强日常的应急处理能力的培养和提高； ②向本站场的职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行应急教育，向他们提供有关物料的化学性质及其必要的资料； ③对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作；应与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习； 3)应急设施、设备与器材 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早作准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用状态。 4)应急通讯联络 配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 5)应急抢险 应急抢险应分工明确，具体明确以下几点： ①由谁来报警、如何报警； ②谁来组织抢险、控制事故； ③事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等； ④除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施； ⑤要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。 6)应急监测 ①发生天然气泄漏事故时，主要是对大气和人体健康产生影响，所以应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测； ②发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地劳动卫生部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。 7)应急安全与保卫 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。 8)事故后果评价及应急报告 对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。 常熟市天然气有限公司 图7-1 应急组织机构 7.3.2.2应急方案 根据本管道工程的特点，编制了管道事故应急方案，分为综合应急方案和具体应急方案两部分： （1）综合应急方案 1)发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 2)防止二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 3)建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 （2）具体应急方案 1)管道爆裂、天然气大量等事故排放的处理 当管道某处有较大泄漏时，全线的流量及压降均发生变化；全线压力下降，越接近漏气点的地方下降幅度越大；漏气点前段管道的流量比漏气以前增大，漏点后面管段流量则减少。若管线爆破、裂口，破裂处大量天然气外泄，使全线压力急剧下降，处于裂口下游管段的站场，因气体从管道中倒流外泄，流量计指针将倒转回零以下。因流速增大，使管道、设备中气流的声响也增大。应采取以下措施： ①正确分析判断突然事故发生管段的位置，用最快的办法切断管段上、下游的紧急切断阀，放空破裂管段天然气，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修； ④对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应通知各用户。在停输后应利用管道内尚余的气量，针对不同用户的生产、生活特点，分情况进行限额配给，努力减少事故的间接损失。 2)管道堵塞的处理 输气管道发生堵塞会引起管道憋压引发事故或输气不畅影响生产等。引起管道堵塞的原因有：因污物过多或管道发生较大变形，使清管器被卡；阀杆断脱使阀板下落；水合物堵塞等等。应根据运行情况判断堵塞点的位置、分析堵塞原因，分别采取相应措施。 若清管球被卡，球前面的压力下降，球后面的压力上升，可增大进气量，提高推球压差。此时应注意缓慢开压，防止超压或突然解卡时球速过快而引起管线剧烈震动。若发生震动时，应立即关闭邻近的干线进气阀，停止进气，使球速减慢。当输气管道内形成水合物堵塞，可采取以下措施： ①堵塞段放喷降压； ②加入抑制剂，如甲醇、乙二醇、二甘醇等。抑制剂可吸收部分水蒸气进入溶液中，使天然气露点降低，将水合物分解； ③当管道发生严重堵塞时，应立即通知上游的分输站停输，下游用户要做好减少用气的准备。 3)天然气火灾、爆炸应急预案 天然气火灾危害等级为甲类，其爆炸极限较宽，爆炸下限较低。在管输过程中稍有泄漏，扩散到空气中并达到天然气的爆炸极限时，遇火源便发生火灾爆炸事故，甚至造成重大人身伤亡和严重经济损失。因此要特别注意防火防爆，采取必要的安全措施。 ——事故发生时，根据现象和发生事故之前设备状况、操作参数变化，正确判断事故，迅速处理，避免事故扩大，重大事故主动报总调度室； ——发生火灾事故后由第一发现人迅速拨打火警电话，报警时简要说明出事时间、地点、灾情现状等； ——第一发现人拨打火警电话报警后，立即向值班室报警。值班干部接警后立即启动应急反应程序并全面处理现场各种复杂情况； ——事故发生后，各岗位操作人员要听从负责人的统一调动； ——值班干部布置抢险任务，调查现场有无人员伤亡，并组织实施初期补救工作； ——值班干部向分公司调度室汇报火情，有无人员伤亡，同时打开本站大门，疏通道路、准备接车。消防泵房值班人员在站内报警喊话，疏散站内一切非岗位作业人员及车辆，并作好启消防泵等准备工作； ——泄漏发生火灾，调度室要求停输并切断流程； ——汇管泄漏引发火灾，在场进管线上时，先切换流程，必要时通知各站停输；在外输管线上时，立即停压缩机并切换流程，采用移动式干粉灭火器灭火，不易控制时可用泡沫灭火； ——专职消防队伍抵达现场后，由值班干部介绍火情及扑救情况协同制定扑救火灾方案，其他人员撤离扑救现场，接受值班干部统一指挥作好切换流程和灭火协助工作； ——若在灭火过程中，启动消防水泵、消防泡沫泵、消防泵房岗位值班人员要及时补充消防水罐、泡沫罐液量，确保水罐、泡沫罐液量充足； ——火势不能控制时，人员应迅速撤离到火焰热辐射伤害范围以外； ——大量天然气外泄可能形成蒸气云爆炸时，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源(包括明火、静电、物体撞击等)； ——应急措施组长在确保火灾爆炸现场得到彻底控制后，及时清点人数组织清理现场，解除应急状态。 4)通讯系统事故的处理 当站间通讯中断或与控制中心的联络中断时，可以不影响供气。此时现场操作人员要提高警惕、谨慎操作，密切注意运行参数的变化，及时调整，判断输气系统的工作是否正常。输气正常时，可按通讯中断前的参数继续运行。安排维修人员应立即对通讯系统进行检查维修。 5)紧急停电应急预案 输气站场紧急停电，将会影响通讯、自控设备、计算机的正常运行，尤其是在特殊作业期间，如果处理不及时或措施不当，那将会造成无法估量的损失。 ——紧急停电的预防措施：证配电系统保护措施齐全，定期进行检查校验；严格执行操作规程，不得使设备带病运行；加强日常管理与维护，确保紧急停电后供给各类设备用电； ——紧急停电的处理：当发生紧急停电时，立即投运备用电源，保证各用电设备正常工作；及时与供电单位联系，弄清停电原因；及时向输气公司值班调度详细汇报停电情况(停电时间、停电原因、处理情况等)，并详细记录有关情况；在供电恢复正常后，切断备用电源；检查各用电设备运行是否正常，有无异常情况；同时向输气公司汇报来电时间、当前设备运行状况，做好有关记录。 6)天然气中毒应急预案 天然气中主要成份是甲烷。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，若不及时脱离危险区，可导致窒息死亡。天然气中还含少量的硫化氢，正常情况下，硫化氢的浓度应小于20mg/m3。硫化氢是强烈的神经性毒物，对粘膜有强烈刺激作用，为中等毒性。短期内吸入硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害，重者可出现脑水肿。 因此，一旦发生天然气泄漏中毒事故，急救人员不能盲目去救，必须按如下程序进行：首先进行个人防护，戴好防毒面具，或空气呼吸器。应尽可能切断发生源，防止事故扩大。救助伤员应按如下程序： ——离开工作点，呼吸新鲜空气，松开衣服静卧； ——呼吸困难者应做人工呼吸，给氧气或含二氧化碳5%～7%的氧气。心跳停止者应进行体外心脏按摩，并应立即请医生急救； ——去污染，脱去被有毒物污染的衣服；用大量清水或肥皂水清洗污染的皮肤；眼受毒物刺激时可用大量清水清洗；立即送医院治疗。 7.3.2.3应急监测 发生事故的情况下，环保部门应组织专业队伍对事故产生的污染进行实时监测。监测应本着坚持以人为本、保证生命安全的原则，及时准确地提供反映污染扩散情况的监测数据。监测应按照环境保护目标的重要性，布设监测点，进行监测，每小时取样一次，根据监测结果提出应急保护措施。监测周期到监测结果属于正常范围为止。 应急监测的项目：非甲烷总烃、总烃、SO2。 监测地点：事故现场点以及周边敏感点 监测要求：主导风向结合敏感点进行布设。 7.3.2.5应急预案的演练 每半年组织一次应急救援演练。在演练前，应编制应急救援演练计划；演练后，应根据演练的实际情况，对应急预案进行补充完善。 7.3.2.6公众教育 除了对职工进行应急救援、自我防护学习和演练外，还计划对临近的社区、村、镇、乡的应急指挥人员进行天然气化学性质、物理性质、安全防护等方面知识的讲座教育，使这些指挥人员熟悉实施应急措施和方案，如何指挥疏导群众撤离，防范有害气体的危害，并向群众宣传、讲解防范知识。 7.3.2.7与所在区域环境风险应急预案之间的衔接要求 ①应急组织机构、人员的衔接 当发生风险事故时，项目综合协调小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并向上级部门汇报。 ②预案分级响应的衔接 应急指挥小组在接到事故报警后，及时向常熟市应急处理指挥部报告，并请求支援；指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢救工作，厂内应急小组听从指挥部的领导。污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作，现场应急处理结束。 当事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向常熟市应急指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。 ③应急救援保障的衔接 单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。 公共援助力量：企业还可以联系常熟市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。 ④应急培训计划的衔接 建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合常熟市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与聚集区应急组织取得联系。 ⑤公众教育的衔接 建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、远离污染。 ⑥风险防范措施的衔接 污染治理措施的衔接：当风险事故废水超过全厂能够处理范围后，应及时向上级相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。 7.4风险评价结论 由分析可知，本项目最大可信事故为天然气高压输气管线发生泄漏引发火灾爆炸事故。根据预测计算，本项目发生火灾，产生喷射燃烧热辐射距离为110.2m；发生爆炸事故，财产损失半径为11.4m，轻伤半径为42.8m，重伤半径为23.9m，死亡半径为7.8m， 管线沿线重伤半径范围内不得有居民等环境敏感目标；发生泄漏事故，有风、E稳定度条件下危害最为严重，在静小风速（0.7m/s）条件下，下风向落地浓度超过其职业接触限值范围最大为118.3m；在平均风速（3.5m/s）条件下，下风向落地浓度超过其职业接触限值范围最大为847.1m。 本项目的最大可信事故风险值为3.18×10-5/年，参照化工行业可接受风险水平8.33×10-5/年，可认为本项目的风险水平是可以接受的。 本评价中针对可能发生的事故的原因设置可较为完善的风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的防范和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进，本项目发生的环境风险事故的概率将进一步降低。故本评价认为本项目的环境风险事故处于可接受水平。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期： 施工扬尘 汽车尾气 | TSP、CO、THC | 物料采用雨布覆盖或洒水保湿、水泥等采用密封槽车运输、地面洒水、清扫等措施；同时加强施工现场管理选用废气量小的内燃施工机械和车辆；制定严格的汽车尾气排放标准等 | 有效控制 |
|  | 营运期：非正常工况 | CH4 | 放空管+点燃 气体泄漏报警器 | 不影响周边大气环境 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 排入污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 施工废水 | COD、SS、石油类等 | 经隔油沉淀池处理后回用于场地 | 不外排 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 集中运至指定地点处理 | 零排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 袋装收集、日产日清由环卫部门统一处置 |  |
|  | 营运期 | 过滤废渣 废清管球 清管残渣 | 由环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 对于施工期产生的噪声，主要是选择低噪声设备及工艺、施工设备合理布局、控制施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，夜间禁止施工，设置临时围挡结构等，以减轻对周围敏感目标的影响。 对于运行设施产生的噪声，经过采取基础减振、隔声等降噪措施，减轻对周边声环境的影响。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果： 有效的生态补偿措施为绿化补偿，根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境的作用。本项目绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。项目用地属于预留建设用地，符合有关规定和当地规划，对区域生态环境的影响较小。 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 常熟市天然气有限公司拟开工建设常熟天然气董浜门站工程项目，工程位于常熟市董浜镇苏嘉杭高速公路以西、沿江高速公路以南、省天然气公司分输站西侧，占地面积1312平方米。 该门站为配合省天然气董浜分输站而建设，进气来自省天然气董浜分输站，负责将省天然气公司D610输气管线输送过来的天然气（DN300，4.0MPa，70000Nm3/h）进行过滤、调压、计量后，分两路输出，一路（DN500，2.5MPa，50000Nm3/h）输送至常熟天然气高压管网，一路（DN300，0.4MPa，20000Nm3/h）输送至常熟天然气中压管网。 本项目天然气输送管路均使用已有管路，站内设有门站调压计量加臭撬装设备区，总占地面积1312平方米，工艺区占地面积190平方米，放空管利用西侧省天然气公司分输站已有10米高放空管。 2、项目建设与地方规划相容 项目地块位于常熟市董浜镇苏嘉杭高速公路以西、沿江高速公路以南、省天然气公司分输站西侧，所在地为混合区，土地用性质为建设用地，符合土地利用总体规划和土地利用相关法律法规的要求，本项目建设符合地方规划。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（自2012年2月1日起施行），本项目建设地点属于太湖流域三级保护区，保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止使用农药等有毒物毒杀水生生物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾等。本项目无含氮磷废水排放。本项目的实施能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101），常熟市现有5类12个生态红线区域（其中9个省级红线管控区及3个市级红线管控区），距离本项目最近的是北侧的沿江高速公路生态公益林（市级红线管控区）和东侧的苏嘉杭高速公路生态公益林（市级红线管控区），距离本项目最近距离分别为140m、450m，因此本项目不在其保护区范围内，与生态红线管控区要求相符。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 经查本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中鼓励类“七、石油、天然气3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”之范畴。 本项目同时属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的鼓励类“五、石油、天然气 3、原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”之范畴。 本项目同时属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》“（十三）原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”之范畴。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策。 4、项目污染物总量控制方案 本项目总量控制污染物排放总量申请见表9-1。 表9-1 本项目污染物排放总量指标(t/a) 污染物名称 产生量 削减量 接管排放量 （申请量） 固废 一般工业固废 0.244 0.244 0 本项目运营后无生产废水排放，无生活污水产生排放；正常情况下，管道密闭运营，无废气排放；工业固废零排放。 5、“三同时”验收一览表 表9-2 建设项目环保“三同时”验收一览表 时段 类型 环保措施与要求 验收要求 施工期 生态 环境 合理设计，减少占用农田和林地；采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理 按环评和水土保持方案要求 废气 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等 完备 废水 施工场地设置沉淀池，材料堆场旁设沉淀池，施工废水经沉淀后回用 完备 固废 焊接作业点配备铁桶，废弃物直接放入容器中，由环卫部门清运处理；废包装物及时收集，可再生利用的进行回收利用；无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门清运处置。生活垃圾依托当地环卫部门清运处置。施工废水沉淀污泥经固化处理后，送当地环保部门指定的地点进行填埋处置。弃渣向有关管理部门申报获准后及时进行清运处置。 符合环保要求 噪声 合理安排施工时间；选用低噪声设备；隔声、隔震或消声措施；加强进出车辆管理 符合环保要求 营运期 废气 依托省公司董浜分输站已有放空管，点火放空，放散管高度为10m。 按要求建设放空区 固废 过滤废渣及清管废渣委托环卫部门清运处理 完备，并 符合环保要求 噪声 采用消声器、隔声门窗、减振垫、吸声材料等。 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2 类标准要求 环境风险及防范措施 安全阀、截断阀、可燃气体检测仪、隔离式面具、警戒线或悬挂明显标志、灭火器，在站场设置天然气探测报警器，设置防雷、防静电装置。 完备 符合风险安全防范要求 风向标志旗、个人防护用品等 救援人员、设施、医护用品等 建立事故风险紧急监测系统特别是事故状态下对人员的伤害消减措施 编制应急预案，主要包括组建指挥小组、专业救援、应急监测及物资等 试运营前，天然气放空口应设置在开阔地区，严禁对准民房、工厂和公路要道。 7、项目可行性分析结论 该项目是城市能源基础设施的重要工程，也是一项重要的环保工程，改工程的建设对于推动清洁能源工程、改善区域环境空气质量、促进地方经济可持续发展等具有战略意义。该工程在施工期对环境产生的影响不大且是短时的，而建成后运营期将极大改善常熟市的燃料结构，缓解大气污染。该项目选址合理，符合国家产业政策和常熟市功能区划。在严格落实各项污染防治措施、各项风险防范对策，有效减缓施工期和运营期带来的环境污染，有效降低风险事故发生概率及其产生的破坏的前提下，项目建设从环境保护角度而言是可行的。 8、建议与要求 （1）加强站区环保设施的运行管理，减少异常排放、事故排放情况的发生。 （2）加强站区天然气生产工序的安全管理工作，避免由此产生的安全事故及环境风险。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 项目地理位置图 周围环境状况图 项目平面布置图 董浜门站工艺图 项目周围环境照片 常熟市生态红线图 附件 （1）投资项目备案证 （2）常熟市规划局复函 （3）国土资源局土地回复 （4）营业执照 （5）法人身份证 （6）环评委托书 （7）建设单位确认书 （8）环评审批基础信息表

# Text boxes

至高压、中压管线