四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目竣工环境保护验收报告

四川擎阳新材料科技有限公司

2019年2月

目录

第一部分

四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目竣工环境保护验收（固废）调查报告表

第二部分

建设项目竣工环境保护验收组意见

第三部分

其他事项说明

第一部分

四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目（固废）竣工环境保护验收调查报告表

川华检字（2018）第2261号

建设单位：四川擎阳新材料科技有限公司

编制单位：四川省华检技术检测服务有限公司

二零一九年二月

建设单位法人代表: 杨晓智

编制单位法人代表:	任俊道

项  目  负  责 人: 苏绍云

填 表 人：刘春雨

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：/ | 电话：（028）64206168 |
| 传真：/ | 传真：（028）64206116 |
| 邮编：641400 | 邮编：610000 |
| 地址： 简阳市工业园 | 地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区兴盛西路2号固特大厦1幢B座412-2楼 |

附表

附表1   建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    项目外环境关系图

附件

附件1    验收监测委托书

附件2    环境影响报告表的审查批复

附件3    危废处置协议及危废单位资质

附件4    环境风险应急预案

附件5    工况证明

附件5    营业执照

附件7    公众意见调查表

附件8    四川省华检技术检测服务有限公司检测报告

附件9    验收意见

# 验收项目概况

四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目位于简阳市工业园区三期，租用简阳隆盛碳素有限公司已建厂房以及办公生活用房共计建筑面积7704平方米，项目总投资2000万元，其中环保投资140万元，占总投资的7%。

2013年3月28日，简阳市发展和改革局以川投资备51208111303260941号文件予以“四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目”备案；2016年12月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制了该项目环境影响报告表；2016年12月，简阳市环境保护局以简环建[2016]310号文件对该项目环评进行了批复。

项目设计生产能力为年产电极糊产品5000吨生产线。实际生产能力与设计生产能力一致，无重大变动。目前，项目主体工程和与之配套的环境保护设施运行正常，运行负荷满足验收监测要求，具备竣工环保验收监测条件。

受四川擎阳新材料科技有限公司委托，我公司开展了对该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照国家相关的规定和要求，2018年10月12日，我公司有关技术人员进行了现场踏勘，并查阅了相关资料，于2019年2月编制完成四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目（固废）竣工环境保护验收调查报告表。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：生产车间；

公辅工程：加热系统、冷却水循环水池、供水系统、供气系统、办公区、生活区、就餐区；

环保工程：生活污水二级处理系统、危险废物暂存间、生活污水预处理池、废气处理设施（电捕焦油+光氧催化净化系统、两级布袋除尘器）；

仓储及其它：库房、沥青熔化池。

详见表2-1。

本次验收调查内容：

（1）固体废物处置检查；

（2）总量控制检查；

（3）公众意见调查；

（4）环境管理检查；

（5）风险防范应急措施检查。

表一

| 建设项目名称 | 新建生产厂房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川擎阳新材料科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 简阳市工业园区三期 |
| 主要产品名称 | 模压电极糊、等静压电极糊 |
| 设计生产能力 | 模压电极糊2500t、等静压电极糊2500t |
| 实际生产能力 | 模压电极糊2500t、等静压电极糊2500t |
| 建设项目环评时间 | 2016年12月 | 开工建设时间 | 2011年10月 |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年9月6日、7日 |
| 环评报告表 审批部门 | 简阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 140万元 | 比例 | 7% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 140万元 | 比例 | 7% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（修改版）（2017年10月1日）； 2、原环境保护部办公厅国环规环评〔2017) 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日）； 3、中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 4、成都市环境保护局成环发[2018]8号《成都市环境保护局关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（2018年1月3号）； 5、四川省环境保护厅办公室《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固废）工作的通知》（2018.3.5）； 6、简阳市发展和改革局川投资备5120811130326094号《企业投资项目备案通知书》（2013.3.28） 7、《四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目建设项目环境影响报告表》（中国轻工业成都设计工程有限公司，2016年12月） 7、《简阳市环境保护局关于四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目环境影响报告表的批复》（简阳市环保局，简环建[2016]310号，2016年12月22日）； 8、四川擎阳新材料科技有限公司对四川省华检技术检测服务有限公司的验收监测委托书。 |

表二

2.1地理位置及外环境关系 本项目位于简阳市工业园区三期。与环评建设位置一致。地理位置见附图1。 本项目环境保护目标具体见表2-1。 表2-1 项目周边环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 环境保护要素 1 散居农户 西南 230m 大气环境、声环境 2 沟渠 南 60m 地表水环境 3 沱江 东 560 本项目东南面为汽车4S店、南面为停车场，西南面为办公用房，北面为快递物流的库房。四川隆盛碳素有限公司厂区外，本项目东南面为沟渠，西南面隔凯力威大道为凯力威公司，西北面为兴业游艇公司，东北面为未开挖山体。 项目平面布置图见附图2、项目外环境关系图见附图3。 2.2项目建设概况 2.2.1项目名称、性质及地点 建设项目名称：新建生产厂房项目 建设性质：新建 建设地点：简阳市工业园区三期。（项目中心经纬度：N：30°21＇32.28＂，E：104°33＇36.53＂） 2.2.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目内容及规模 租用简阳隆盛碳素有限公司已建厂房以及办公生活用房共计建筑面积7704平方米，进行电极糊产品生产项目，年产电极糊产品总计5000吨。 （2）项目投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资140万元，占工程总投资的7%。 项目组成一览表及主要环境问题见表2-2 表2-2 项目组成一览表及主要环境问题 工程分类 项目名称 环评建设内容 实际建设内容 主要环境问题 主体 工程 生产车间第三层 主要包括配料、混捏工序。建筑面积576m2 同环评 原料粉尘、沥青烟气、噪声 生产车间第二层 主要包括轧片工序，存放沥青储桶。建筑面积576m2。 同环评 沥青烟气、噪声 生产车间第一层 主要包括凉料、磨粉、沥青熔化、过筛、压型工序。建筑面积6552 m 2。 同环评 原料粉尘、沥青烟气、噪声 辅助 工程 加热系统 2T导热油炉（天然气加热） 同环评 锅炉烟气 冷却水循环水池 2个等静压机冷却循环水池，每个尺寸为3m×1.5m×1.2m，循环量约为24m3/h 1个等静压机冷却循环水池，尺寸为4m×1.5m×1.2m。 / 机修区 无机修区 新增机修区，设砂轮机和二氧化碳保护焊各一台 废机油 公用工程 发电、配电机房 场内变配电，备用发电机1.5kw 同环评 噪声 仓储工程 原料、成品库房 分别存放原料石油焦、沥青焦及产品 同环评 废包装 沥青熔化池 存放熔化后的沥青，位于生产车间第一层，4个熔化池，每个尺寸为4m×1.5m×1.2m 4个熔化池，尺寸为2.1m×3.15吗、×2.2m 沥青烟气 环保工程 锅炉烟气 8m高排气筒 13m高排气筒 物料粉尘治理 1套两级布袋除尘器+15m高排气筒 同环评 / 沥青烟气净化 1套电捕焦油+光氧催化净化系统+15m排气筒 1套电捕焦油+光氧催化净化系统+21m排气筒 / 一般固废处理 工艺废渣及包装材料回收处理，生活垃圾环卫部门定期清运。 同环评 / 危废处置 建暂存间存放，委托有资质单位定期处理 同环评 / 事故应急池 依托园区事故应急池1500m3 同环评 / 生活污水预处理池 处理能力10m3 同环评 / 生活污水二级生化处理系统 处理能力50m3 同环评 / 办公生活设施 办公室、食堂 管理人员办公，全场30个职工午餐。 不建设食堂，员工午餐依托简阳隆盛碳素有限公司职工食堂。 生活垃圾、生活污水、 2.2.3主要设备清单 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 环评台数 实际台数 1 热油锅炉 2吨 1 1 2 电机 30kw 2 2 3 电机 2.2kw 1 1 4 沥青熔化池 4m×1.5m×1.2m 4 0 5 沥青熔化池 2.1m×3.15m×2.2m 0 4 6 电机 7.5kw 1 1 7 电机 4kw 1 1 8 沥青泵 2 2 9 摆式磨粉机 5R 1 1 10 破碎机 15kw 1 1 11 提升机 3kw 1 1 12 分析机 7.5kw 1 1 13 风机 75kw 1 1 14 主机 75kw 1 1 15 摆式磨粉机 4R 1 1 16 破碎机 15kw 1 1 17 提升机 3kw 1 1 18 分析机 5.5kw 1 1 19 风机 30kw 1 1 20 主机 37kw 1 1 21 凉料机 1 1 22 电机 1.1kw 5 5 23 提升机 1 1 24 混泥锅 1000L 3 3 25 电机 22kw 3 3 26 电机 2.2kw 3 3 27 轧片机 2 2 28 电机 45kw 2 2 29 电机 4.5kw 2 2 30 磨粉螺旋输送机 4k 3 3 31 电机 5.5kw 3 3 32 磨粉螺旋输送机 5kw 1 1 33 电机 5.5kw 1 1 34 料斗 8 8 35 圆筒筛 2.2k 1 1 36 除尘器 1 1 37 电机 3kw 1 1 8 风机 1 1 39 除尘器 1 1 40 沥青除尘器 1 1 41 630压机 630t 1 1 42 电机 22kw 2 2 43 双面压机 1500t 1 1 44 真空泵 4kw 1 1 45 吸盘 37kw 3 3 46 除尘器 1.5kw 1 1 47 风机 1 1 48 等静压机 1250mm 1 1 49 增压泵 4kw 1 1 50 主机 75kw 2 2 51 辅助泵 15kw 1 1 52 补液泵 18.5kw 1 1 53 补抽液泵 5.5kw 1 1 54 冷却泵 2.2kw 1 1 55 冷却水泵 1.5kw 1 1 56 冷却循环水池 4m×1.5m×1.2m 1 1 57 控制泵 1.1kw 1 1 58 控制柜 2 2 59 电脑 1 1 60 强力混泥锅 范氏2000L 1 1 61 电机132kw 1 1 62 振动台 1 1 63 电机 2 2 64 行车 3t 2 2 65 行车 3t 1 1 66 布袋除尘器 MC-24 2 2 67 电捕焦油器 mL-DB126-2 1 1 68 光氧催化净化塔 ZLGY-25000 1 1 2.2.4主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料表 项目 名 称 单位 设计年耗量 实际年耗量 来源 原 辅 料 石油焦 t 2500 2500 外购 沥青焦 t 1500 1500 外购 沥青 t 1000 1000 外购 能源 电 万kW·h 100 100 市政电网 天然气 M3 20×104 20×104 市政供气 水量 水 t 1200 1200 市政给水管 2.2.5工作制度及劳动定员 本项目劳动定员20人，项目年工作300天，其中混捏班组共12人，分三班制每班工作8小时，其他班组每天工作8小时。 2.2.6水平衡图 本项目营运期最大日用水量为4m3/d，1800m3/a；最大日废水量为1.7m3/d，510 m3/a。 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m³/d） 废水监测点位： 2.2.7生产工艺及产污流程 工艺流程简述： 破碎磨粉 原料石油焦及沥青焦为块状需要先进行粉碎。生产细颗粒结构的粉末，大部分用0.075mm的粉料，一部分粉料用0.042mm或0.037mm的微粉:生产超细结构的粉末，粉料的粒度小于0.02或者更小，本项目使用磨粉机，以获得粒度适合的焦粉。 配料 将粉碎后粒度合适的焦粉与粘结剂（本项目使用沥青）按照一定比例进行混合。其中，辅料沥青在沥青熔化池中用导热油管加热熔化，沥青池内凝固状沥青逐渐升温加热至230℃，待融化后放可用按比例用泵抽入混捏锅中。 混捏 原辅料在混捏设备中进行充分混匀。在整个生产过程中，混捏是一个非常关键的工艺，直接关系到后续产品的成品率。沥青中的有机物和挥发分等对产品的成品率影响较大。为了获得比较高的成品率，需要严格控制混捏设备的升降温度程序与混捏时间，温度控制在170℃左右。 轧片 混捏后的糊料需要经过轧片工艺处理，糊料经轧片机扎成1~3mm薄片，两台轧片机串联进行轧片，经两次轧片是的粘结剂与焦粉更加有效的进行结合。 凉料 轧片后得到的薄片温度在80~90℃，需在凉料机内自然冷却至室温 磨粉 凉料后的薄片再送入磨粉机进行研磨成粉状，供等静压和模压成型使用。 成型 本项目成型工艺采用模压机和等静压机进行，分别生产小尺寸电极糊产品和大尺寸电极糊产品。 模压产品采用将粉料直接装入模具中压型即可，成型后从模具中取出产品，模具循环使用。等静压产品的生产采用等静压成型，压粉装入橡胶包套内，抽真空后，装入等静压机经升压、保压、降压，最后去掉包装得到产品，包套循环使用。 工艺流程如下图所示： 2.2.8项目变动情况 1、电捕焦油+光氧催化净化系统配套的排气筒为21m，锅炉排气筒为13m，均优于环评设计。 2、未建设员工食堂，不产生食堂油烟及厨余垃圾，优于环评设计。 3、在实际建设的过程中熔化池及循环水池尺寸与设计尺寸不同，在实际生产中可能会产生更多的沥青烟，不影响产品质量及产量，不属于重大变更。

表三

3.1固废的产生及治理 本项目固废主要分为一般废物以及危险废物，一般废物主要为不合格产品、未过筛的粉料、布袋除尘器收集的灰渣、压型产生的废橡胶包套、废包装材料、办公生活垃圾等，危险废物为机械设备冷却润滑后产生的废矿物油、机修产生的废机油及电捕焦油器收集的渣。 废矿物油、电捕焦油器收集的渣等危险废物在危废暂存间进行存放，定期委托有资质单位处理（目前项目已和什邡开源环保科技有限公司签订危险废物安全处置委托协议），不合格品和未过筛的粉料由厂内回收，废包装材料由废品收购商收购，压型产生的废橡胶包套由厂家回收。办公生活垃圾由环卫部门清运。 3.2污染源及处理设施对照 污染源及处理设施对照见表3-1、表3-2。 表3-1 污染源及处理设施对照表 污染类 污染源 污 物 环保设施（措施） 环评要 实际建 固废 一般固废 不合格品 厂内回收 同环评 未过筛的粉料 废包装材料 废品收购商回收 同环评 废橡胶包套 厂家回收 同环评 办公生活垃圾 环卫部门清运 同环评 危险废物 废矿物油 交由资质单位处置 交由资质单位处置（现交由什邡开源环保科技有限公司处置） 废渣 废机油 表3-2 环评及批复中环保措施落实情况对照表 项目 环评批复 落实情况 固废 固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。电捕焦油器收集的渣、废矿物油、废冷却液为危险废物，在危废暂存间进行存放，定期委托有资质单位处理。不合格产品和未过筛的粉料由厂内回收，废包装材料由废品收购商收购。压型产生的废橡胶包套由厂家回收。办公生活垃圾由环卫部门清运。 已落实。项目实际生产中无冷却工序，不产生冷却液，废矿物油已同有资质的单位签订危险废物处置协议，定期交由处理，不合格产品和未过筛的粉料由厂内回收，废包装材料由废品收购商收购。压型产生的废橡胶包套由厂家回收。办公生活垃圾由环卫部门清运 3.6环保设施投资及“三同时”落实情况 该项目环保审批手续（见报告附件）齐全。项目总投资2000万元，其中环保投资140万元（噪声、固废环保投资10万元），占工程总投资的7%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。 表3-3 环保投资一览表 单位：万元 项目 环评内容 环评投资 实际建设内 实际投资 废水治理 生活废水由预处理池处理后进入项目内二级生化处理系统处理 10 同环评 10 废气治理 粉尘：2套布袋除尘器+15m排气筒 40 同环评 40 锅炉烟气：8m排气筒 5 13m排气筒 5 沥青烟：电捕焦油+光氧催化净化塔+15m高排气筒 55 21m高排气筒 55 噪声 合理布局+低噪声设备+减震消音+建筑隔声+绿化带隔声 / / / 固废治理 项目内设置危废暂存间、 圾桶、生活垃圾清运 10 同环评 10 环境风险 分区防渗、消防栓、防护服 15 15 依托园区事故应急池1500m3 依托园区 同环评 / 环境管理 环境管理及监测 5 同环评 5 合计 140 140

表四

4.1环评主要结论（摘录环评原文） 一、结论 项目符合国家产业政策及当地总体规划。该项目在生产过程中不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但只要严格落实本报告表提出的各项环境保护措施，项目所在区域的环境功能不会发生改变，因此，从环境角度而言，本项目在简阳工业园区三期内建设时可行的。 二、要求与建议 1、建立健全环保及规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 3、站场应加强环保及风险防范宣传教育工作，强化各项管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 4.2环评批复（摘录简阳市环境保护局简环建[2016]319号） 四川擎阳新材料科技有限公司： 你单位报送的《新建产厂房项目环境影响报告表》及专家评审意见己收悉。项目为补办环评，经研究，批复如下 一、该项目位于简阳市工业园区。项目主要建设内容：租用四川隆盛碳素有限公司已建车间厂房一座，厂房占地面积约6552m2，三层总建筑面积约7704m2，办公生活区占地面积约500m2，绿化及道路占地面积约6281m2，形成年产电极糊产品5000吨生产线。项目总投资2000万元，其中环保投资140万元简阳市发展和改革局下发了《企业项目备案通知书》（备案号：5120811941）同意备案，项目符合国家产业政策。项目位于简阳市工业园区，选址符合园区规划。在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位报告表中所列建设项目的性质、规模和你才去的环境保护措施。 二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作 （一）严格按“报告表”要求落实各项环保设施的建设加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放 （二）落实废水处理措施。项目生活污水经厂内处理达《污水综合排放标准》GB8978－1996一级标准后进入园区污水管网 （三）落实“报告表”提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目粉尘经布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求，由15m高排气筒有组织排放。沥青烟气经电捕焦油+光氧催化净化系统处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求，由15m高排气筒有组织排放。导热油炉烟气经8m高排气筒有组织排放。以厂房为圆点，200为半径划定了卫生防护距离。卫生防护距离内住户拆迁工作未完成前，项目不得投入运行 （四）固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。电捕焦油器收集的渣、废矿物油、废冷却液为危险废物，在危废暂存间进行存放，定期委托有资质单位处理。不合格产品和未过筛的粉料由厂内回收，废包装材料由废品收购商收购。压型产生的废橡胶包套由厂家回收。办公生活垃圾由环卫部门清运。 （五）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。 （六）项目建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告及专家评估意见予以落实。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度项目竣工后，必须按规定程序申请环保验收，验收合格后，项日方可正式投入运营。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任 四、请简阳市环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督检查工作 五、行政复议与行政诉讼权利告知建设单位认为本批复侵犯其合法权益的，可以自收到本文件之日起六十日内向简阳市人民政府或者成都市环境保护局提起行政复议，也可以自收到本文件之日起六个月内向简阳市人民法院行政诉讼简阳市环境保护局联系方式电话：028--27028827通讯地址：四川省简阳市人民政府政务服务中心环保局窗口（641400） 简阳市环境保护局 2016年12月22日

表五

验收监测结论： 1、四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行正常，运行负荷满足验收监测要求。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。 2、固体废物处置情况检查 废矿物油、电捕焦油器收集的渣等危险废物在危废暂存间进行存放，定期委托有资质单位处理（目前项目已和什邡开源环保科技有限公司签订危险废物安全处置委托协议），不合格品和未过筛的粉料由厂内回收，废包装材料由废品收购商收购，压型产生的废橡胶包套由厂家回收。办公生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目在建设过程中，执行了环境影响评价法，项目总投资2000万元，其中环保投资140万元（其中固废10万元），环保投资占总投资的7%。配套的环保设施及措施基本按环评要求建成或落实。建议通过本项目竣工环境保护验收。 建议 1. 严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。 2. 认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。 3. 定期请有资质单位对该项目产生的污染物进行监测。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新建厂房项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 简阳市工业园区三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3199其他非金属矿物制品制造 | 建设性质 | 新建 | 项目厂区中心经度/纬度 | N： 30°21＇32.28＂，E：104°33＇36.53＂ |
|  | 设计生产能力 | 模压电极糊2500t、等静压电极糊2500t | 实际生产能力 | 模压电极糊2500t、等静压电极糊2500t | 环评单位 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 简阳市环境保护局 | 审批文号 | 简环建[2016]310号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 四川擎阳新材料科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 四川省华检技术检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 76% |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 140 | 所占比例（%） | 7% |
|  | 实际总投资 | 2000 | 实际环保投资（万元） | 140 | 所占比例（%） | 7% |
|  | 废水治理（万元） | 10 | 废气治理（万元） | 100 | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | 10 | 绿化及生态（万元） | 15 | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2640h |
| 运营单位 | 四川擎阳新材料科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 915101855752574806 | 验收时间 | 2018年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | 0.051 | / | / | 0.051 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 130 | 500 | / | / | 0.663 | / | / | 0.663 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 36 | 45 | / | / | 0.0184 | / | / | 0.0184 | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | 3 | 50 | / | / | 0.0008 | / | / | 0.0008 | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | 80 | 150 | / | / | 0.646 | / | / | 0.646 | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 苯并[a]芘 | / | 2×10-5 | 3×10-4 | / | / | 1.2×10-6 | / | / | 1.2×10-6 | / | / |  |
|  |  | 沥青烟 | / | 5.1 | 40 | / | / | 0.306 | / | / | 0.306 | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 第三部分

四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

本项目在进行工程初步设计时，将环境保护设施的建设纳入工程建设范围。

## 1.2施工简况

## 项目在建设前期，将环境保护设施的建设纳入施工合同。

## 1.3验收过程简况

# 四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目成立于2010年。2017年，四川擎阳新材料科技有限公司委托四川省华检技术检测服务有限公司（第三方检测机构）对项目进行竣工环境保护验收。四川省华检技术检测服务有限公司于2019年2月编制完成《四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目（固废）竣工环境保护验收调查报告表》。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

为了解四川擎阳新材料科技有限公司新建生产厂房项目所在区域范围内公众对该项目的态度，对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回30份，回收率100%，调查结果统计见表1。

表1  公众意见调查表           单位：人

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 施工期对被调查者的主要影响程度 | 污染源 | 无影响 | 影响较轻 | 影响较重 | 未填写 |
|  | 噪声 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 扬尘 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废水 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 没有 |
|  |  | 0 | 30 |
| 调试期对被调查者的主要影响程度 | 污染源 | 无影响 | 影响较轻 | 影响较重 | 未填写 |
|  | 废气 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废水 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物储运及处理 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否发生过环境污染事故 | 有 | 没有 |
|  |  | 0 | 30 |
| 被调查者对该项目的环保工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 未填写 |
|  | 30 | 0 | 0 | 0 |

由上表看出，被调查群众对该项目持满意和较满意态度的占被调查人数的100%。

## 2其他环境保护措施的落实情况

# 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

四川擎阳新材料科技有限公司配置了兼职环保管理人员1名，主要负责全厂日常环保管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与完善。建立了专门的环保管理体系，各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作。编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

（2）环境风险防范措施

# 本项目编制了《突发环境事件应急预案》，项目场地内设置有消防设备、应急物资等。

## （3）环境监测计划

# 本项目环境影响报告表未制定项目的环境监测计划，在今后的运行过程中，企业将根据环保主管部门的要求制定监测计划并贯彻落实。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能措施。

本项目污染物排放总量见表2：

表2 污染物总量控制核算表

| 污染物 | 环评要求（t/a） | 环评批复（t/a） | 实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （厂区总排口） | COD | 0.051 | / | 0.663 |
|  | NH3-N | 0.00765 | / | 0.01836 |
| 废气 | 沥青烟 | 0.0088 | / | 1.2×10-6 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0000025 | / | 0.306 |
|  | 二氧化硫 | 1.536 | / | 0.0008 |
|  | 氮氧化物 | 1.437 | / | 0.646 |
| 备注：污染物总量核算中污染物排放浓度以验收监测2天平均浓度值计，废水以1.7m3/d计，年工作300天。 |

## （2）防护距离控制及居民搬迁

# 本项目环评设置卫生防护距离为200m。防护距离内所有居民已搬迁完毕。

## 2.3其他措施落实情况

# 本项目无林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## 3整改工作情况

# 本项目环评和环评批复要求的环保措施及设施均落实。

# Text boxes

冷却循环水

市政管网

3

1

2

1

1.7

0.3

预处理池+二级生化处理系统

1.7

间接冷却等静压机用水（循环量24m3）

办公生活设施

新鲜水

计量、配料

原料（沥青焦、石油焦）

破碎、磨粉

粉尘

废气

天然气

噪声

熔化池

(~230℃)

导热油锅炉

计量槽

烟气

混捏

（~170℃）

废气

噪声

轧片（80~90℃）

废气

废气

噪声

凉料（自然冷却）

粉尘

噪声

磨粉

过筛

粉尘

粉尘

压型（等静压）

压型（模压）

粉尘

废冷却液

新水

循环冷却水池

由于工艺升级取消模压冷却环节

冷却液

电极糊产品