验收监测表

建设项目竣工环境保护

验收监测表

井环监字（2014）第10号

项目名称： 竹质火车板材加工改扩建项目

委托单位：  四川华象林产工业有限公司

井研县环境监测站

2014年8月

验收监测表

承担单位：井研县环境监测站

站    长：雷  勇

总工程师：

项目负责人：张国强

报告编写：张国强

审    核：王  康

审    定：雷  勇

参加人员：雷 勇   熊伟  张国强  程心玉

井研县环境监测站

电话：0833-3712160

传真：0833-3712160

邮编：613100

地址：井研县新兴街12号

验收监测表

| 建设项目名称 | 竹质火车板材加工改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川华象林产工业有限公司 |
| 建设项目主管部门 | / |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 主要产品名称：竹质胶合板材、竹质车用板材。 改扩建前实际生产能力：竹质胶合板材年产1.5万m3/a、竹质车用（汽车）板材年产2万m3/a。 改扩建后设计生产能力：竹质胶合板材年产1.5万m3/a、竹质车用（汽车＆火车）板材年产4万m3/a。 改扩建后实际生产能力：竹质胶合板材年产1.5万m3/a、竹质车用（汽车＆火车）板材年产4万m3/a。 |
| 环评时间 | 2012年6月 | 开工日期 | 2011年4月 |
| 投入试生产时间 | 2014年7月 | 现场监测时间 | 2014年8月12日-13日 |
| 环评报告表 审批部门 | 井研县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |
| 投资总概算 | 2600万元 | 环保投资总概算 | 39 | 比例 | 1.5% |
| 实际总概算 | 2800万元 | 实际环保投资 | 45万元 | 比例 | 1.6% |
| 验收监测依据 | 国务院第253号条例、环境保护总局第13号令、环境保护总局环发[2000]38号文、四川省环境保护局川环发[2003]001号文、四川省环保局川环发[2006]61号文、四川华象林产工业有限公司建设项目环境影响报告表、井研县环境保护局井环复[2012]91号批复、井研县环境保护局井环复[2014]40号试运行批复、井研县环境保护局井环函[2012]11号评价标准的函。 |
| 环评监测标准、 标号、级别 | 地表水执行：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 空气执行：《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 声环境执行：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 验收监测标准、 标号、级别 | 废水执行：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 噪声执行：《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 废气执行：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）表（2）Ⅱ时段标准。 固废执行：全部综合利用，不得外排。 |

验收监测表

、验收监测表

表4 废气监测结果

| 设 施 | 监测点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 | 处理效率 | 执行标准标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| 燃煤锅炉 | 1 | 8月 18日 | 排气量 | 21320 | 24530 | 22610 |  |  |  | 22820 |  | / |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 146.5 | 113.6 | 126.3 |  |  |  | 128.8 |  | 200 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 203.4 | 176.4 | 186.9 |  |  |  | 188.9 |  | 900 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 86.1 | 73.2 | 76.8 |  |  |  | 78.7 |  | / |  |  |
|  |  | 8月 19日 | 排气量 | 23460 | 22520 | 19880 |  |  |  | 21953 |  | / |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 103.6 | 132.4 | 146.7 |  |  |  | 127.6 |  | 200 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 165.7 | 213.6 | 189.8 |  |  |  | 189.7 |  | 900 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 74.6 | 86.3 | 73.9 |  |  |  | 78.3 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 排气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气量 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |

表5 废水监测结果

| 设 施 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 处理效率 | 执行标准标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 |  |  |  |  |
|  |  | 排水量 | / |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
|  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |

噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 （示意图） 监测结果 | 厂界环境噪声监测结果表 单位：leq[dB(A) 监测时间 8月18日 8月19日 点位 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 54.9 49.0 55.2 48.8 2# 52.7 45.9 55.3 44.2 3# 57.3 47.2 56.6 46.8 4# 54.1 45.4 53.4 45.1 5# 53.2 44.3 54.2 43.2 标准限值 60 50 60 50 无组织排放监测结果表 单位： mg/m3 监测点位 监测项目 监测时间 标准值 8月18日 8月19日 1# SO2(日均值) 0.096 0.092 0.4 NO2(日均值) 0.046 0.048 0.12 TSP（日均值） 0.187 0.190 1.0 甲醛 0.011 0.014 0.2 监测示意图见前图 |
| --- | --- |
| 监测工况及 必要的原材料 监测结果 | 验收期间生产工况统计表 监测时间 名称 8月18日 8月19日 火车板材（m3） 63 65 竹帘、竹度（m3） 68 70 酚醛树脂（Kg） 680 700 边角余料（Kg） 120 130 蒸汽（吨） | 16 16 电（KW.h） 780 810 水（吨） 15 16 生产负荷（%） 94.5% 97.5% |

环保检查结果

验收监测结论及建议

# Text boxes

有机废气

循环水池

冷凝水

有机废气

烟尘、SO2、氮氧化物、灰渣

软水、循环水

有机废气、噪声

冷凝水

有机废气

浆边、打孔

压制

原料

库房

蒸汽锅炉

锯边

机房

茫溪河

4户住户

覆膜

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）：

一、施工期间工程流程简述（图示）及污染环节

本项目环评前项目设备已安装完成并投入试生产，属补办环评，经环评单位现场调查，项目施工期间加强扬尘和废水的管理，制定严格的作习时间，施工期间未遗留下环境问题，未收到周边居民的环境投诉。

二、运营期工艺流程及产污环节

生产工艺：竹质火车板材对粘合剂的要求较高，用酚醛树脂作粘合剂，所以新扩建项目无制胶工序。生产过程主要为烘干、热压、锯边、浆边。1、将外购的竹席、竹帘放入烘干机中进行初次烘干，然后放入浸胶池中浸泡4小时，浸胶完后再次烘干。2、将烘干的竹席、竹帘放入规定辅料位置，用覆膜机进行覆膜，然后进行压制，压制时温度达1800C,热量由蒸汽锅炉提供。3、覆膜完后送至锯边机房，利用双向锯边机进行锯边定型。4、对定型的竹板进行手工浆边处理，根据工艺要求钻孔。5、对完成上述工序后用抛光机进行抛光，使之光滑平整，自然干后运入成品库房待售。其生产工艺流程及产污环节见下图：

蒸汽

出售

图 2  2万m3竹质火车板材生产工艺及产污环节

有机废气

酚醛树脂

（外购）

噪声

锅炉房

抛光

热压车间

热压

机房

粉尘、噪声

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）：

（1）废气治理措施

本项目废气主要包括浸胶、烘干、热压过程中产生的酚醛树脂废气和甲醛废气；锯边机、抛光机产生的少量粉尘；燃煤锅炉产生的燃煤废气、成品库房的无组织甲醛废气等。治理措施：浸胶、烘干、热压过程中产生的酚醛树脂在温度1800C时其分解度极小，酚醛树脂废气量极小，忽略不计，采取通风换气进行处置；在烘干、热压工段会产生甲醛废气，采用在热压、烘干工段安装吸气罩由管道引至锅炉房燃烧，通过30米高烟囟排放；锅炉用低硫煤或边角余料燃烧，烟气通过旋风除尘器进行处理，经过收集后通过30米高烟囟排放；锯边机切边、抛光机产生的有组织粉尘在相应的工段安装吸气罩，通过管道收集于吸尘室内。厂区无组织粉尘采取合理布局、加强管理等措施进行治理。

（2）废水治理措施

本项目新增9人，不设职工食堂，生活废水较少，生产废水主要为锅炉冷凝水、锅炉尾水、水浴除尘废水等。治理措施：依托原有 “雨污分流”“清污分流”系统，新增300m3的循环水池一座，用于收集锅炉尾水、冷凝水，原有80m3循环水池1座，用于收集水浴除尘废水，实现生产废水全部循环利用。生活废水依托原有厂内化粪池处理后用作农家肥，不外排。

（3）固废治理措施

项目产生的固废主要为边角余料、除尘系统回收粉尘、燃煤灰渣、锅炉水浴除尘淤泥及生活垃圾。治理措施：浸胶后边角余料回用于生产；竹次品、未浸胶的边角余料用作锅炉燃料；吸尘室粉尘用于锅炉燃料；锅炉灰渣、水浴除尘淤泥脱水后用作填坑、铺路；生活垃圾送往环卫部门统一处理。

（4）噪声防治措施

本项目噪声源主要来自锯边机、热压机、引风机、锅炉风机等。治理措施：合理布局，高噪声设备远离东南住户一边，选用低噪声设备，主要设备台基减振、橡胶减震，定期保养、维护，对车间进行隔声处理，加强职工环保意识教育和车辆的管理，合理安排作息时间。

（5）地下水污染防治措施

项目浸胶池为地下式，会对地下水环境造成一定的影响。采取防渗措施（混凝土+瓷砖）并设置导流沟，溢出的酚醛树脂经导流沟进入事故池。其它为一般防渗区，采取相应的防渗措施。

马踏            213国道            三江

1

4

2

5

3

注：  为噪声监测点     为空气质量监测点

项目总平面图及监测布点图

入库

锯边

烘干

7户住户

酚醛树脂

（外购）

固体废弃物综合利用处理：

浸胶后边角余料回用于生产；竹次品、未浸胶的边角余料用作锅炉燃料；吸尘室粉尘用于锅炉燃料；锅炉灰渣、水浴除尘淤泥脱水后用作填坑、铺路；生活垃圾送往环卫部门统一处理。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

厂区绿化隔离带的建设

环保管理制度及人员责任分工：

1、公司建有环境管理制度，并严格予以执行。

2、加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育培训，实行上岗考核制度。

3、建立有相应的应急预案，一旦出现事故可使损失和对环境的污染降到最低。

4、定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。

监测手段及人员配置：

/

应急计划：

环境风险防范

本项目的环境风险类型为生产过程中甲醛的溅洒、甲醛及脲醛树脂运输过程中泄漏、火灾等。

防治措施

在生产过程中加强管理，防止甲醛的溅洒。在运输过程中要由专业的生产运输企业定点，定时输送，容器必须经质检部门检查，设置安全标志，制定安全操作规程。

火灾防治措施

对原料、半成品、成品主生产区进行严格分区，保证车间符合生产需要的温湿度，设置消有防水池和应急池，生产车间配备器材，对职工进行用电知识、消防知识的技能培训。严格控制火源，设置消防值班室和义务消防队。

火灾应急方案

一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材扑救，如火势燃烧猛烈、直接拨打“119指挥中心”报警，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场，灭火水不能直接排入地表水，要经厂区排污口过滤后方可排入地表水体，以免污染地表水环境。

存在的问题：

其他：

验收监测结论：

四川华象林产工业有限公司新改扩建竹质火车板材加工项目执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备，项目按环评要求已基本建成。项目总投资2800万元，其中环保总投资45万元，占总投资的1.6%。项目环保治理设施除部分依托原有二期设施外，其余均按环评的要求已基本完成，新建一座300m3的循环池和吸尘室，环境保护设施安装到位，运行正常。各项环保管理制度基本健全。验收监测期间，锅炉外排废气中烟尘、SO2、NO2监测值符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1二类区Ⅱ时段的要求；1#～3#厂界环境噪声监测点监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，4#～5#监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；验收监测期间，无组织排放废气中TSP、SO2、NO2、甲醛项目监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准的要求；项目无生产废水排放，全部循环利用，生活废水经化粪池处理后用于施肥，不外排；该项目产生的固体废弃物基本做到了综合利用。

建议：

1、企业应加大厂区及厂界的绿化工作力度，在美化环境的同时也可以防尘、降噪。

2、企业应加强对当地群众的环保宣传，合理处置厂群关系。

3、加强员工培训，建立完善的环境保护制度，由专人负责，定期对企业内部进行环境检查。

4、加强环保设施的日常维护维修，保障环保设施的处理效果。

初次烘干

竹帘、竹席（外购）

浸胶

老  厂  区

职工宿舍

成品库房

噪声、粉尘、边角料

配胶房