产品名称：仓储叉车全电动平衡重式堆高车（高配）

产品特点

•操作手柄设置紧急反向开关，大大提升行驶过程中的安全性。

•系统中加装安全防爆阀，可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落，确保操作人员人身安全。

•采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮（或电子转向驱动轮）构成的驱动系统。

•进口电控系统反应灵敏，操作自如，可靠性高，具有再生制动、反制制动及无级调速等功能。

•性能优异的驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，性能稳定。

•宽大的保护臂和站式防滑踏板，为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。

技术参数

| 型号 |  | ESB1M16 | ESB1M25 | ESB1M30 | ESB1M33 | ESB1M35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 轴距 | Y(mm) | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| 自重 | kg | 1530 | 1630 | 1730 | 1790 | 1830 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU | PU |
| 前/后轮尺寸 | b2(mm) | 210/124 | 210/124 | 210/124 | 210/124 | 210/124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前/后轮距 | b10(mm) | 670/608 | 670/608 | 670/608 | 670/608 | 670/608 |
| 门架缩回高度 | h1(mm) | 2120 | 1790 | 2040 | 2190 | 2290 |
| 起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | 70~3300 | 70~3500 |
| 总体长度 | L1(mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~810 | 200~810 | 200~810 | 200~810 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 2120 | 3090 | 3590 | 3890 | 4090 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | 108/147 | 108/147 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驱动/提升电机功率 | kW/kW | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长×宽×高） | mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |

| 型号 |  | ESB1M40 | ESB1M45 | ESB15M16 | ESB15M25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 轴距 | Y(mm) | 1074 | 1074 | 1174 | 1174 |
| 自重 | kg | 1715 | 1930 | 1630 | 1730 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU |
| 前/后轮尺寸 | b2(mm) | 210/124 | 210/124 | 210/124 | 210/124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前/后轮距 | b10(mm) | 670/608 | 670/608 | 670/608 | 670/608 |
| 门架缩回高度 | h1(mm) | 1908 | 2075 | 2120 | 1790 |
| 起升高度 | h3(mm) | 70~4000 | 70~4500 | 70~1600 | 70~2500 |
| 总体长度 | L1(mm) | 2540 | 2540 | 2640 | 2640 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 200~810 | 200~810 | 200~680 | 200~810 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 2120 | 3090 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 108/147 | 100/135 | 108/147 | 108/147 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/80 | 135/70 | 145/80 | 145/80 |
| 驱动/提升电机功率 | kW/kW | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长×宽×高） | mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |

| 型号 |  | ESB15M30 | ESB15M35 | ESB15M40 | ESB15M45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 轴距 | Y(mm) | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
| 自重 | kg | 1830 | 1930 | 1804 | 2030 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU |
| 前/后轮尺寸 | b2(mm) | 210/124 | 210/124 | 210/124 | 210/124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前/后轮距 | b10(mm) | 670/608 | 670/608 | 670/608 | 670/608 |
| 门架缩回高度 | h1(mm) | 2040 | 2290 | 1908 | 2075 |
| 起升高度 | h3(mm) | 70~3000 | 70~3500 | 70~4000 | 70~4500 |
| 总体长度 | L1(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 200~810 | 200~810 | 200~810 | 200~810 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 3590 | 4090 | 4590 | 5090 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | 100/135 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 135/70 |
| 驱动/提升电机功率 | kW/kW | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长×宽×高） | mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |