湖北合力独家供应福田四驱洒水车︱洒水车厂家价格

湖北合力专用汽车制造有限公司专业生产销售：洒水车︱绿化喷洒车︱解放洒水车︱福田洒水车︱四驱洒水车︱二手解放洒水车︱二手绿化喷洒车︱前四后八洒水车︱后八轮洒水车︱单桥洒水车︱洒水车厂家︱洒水车价格︱洒水车图片︱绿化喷洒车厂家︱绿化喷洒车价格︱绿化喷洒车图片︱解放洒水车图片︱解放洒水车价格︱解放洒水车厂家︱国四洒水车︱国四绿化喷洒车︱国四解放洒水车︱东风天龙解放洒水车︱陕汽德龙解放洒水车︱欧曼解放洒水车︱重汽解放洒水车︱东风天龙绿化喷洒车︱陕汽德龙绿化喷洒车︱欧曼绿化喷洒车︱重汽绿化喷洒车︱陕汽洒水车︱欧曼洒水车︱豪沃洒水车等

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 228 |
| 产品名称 | HLQ5120GPSB型绿化喷洒车 | 产品号 | ZHEXY3JL051 |
| 总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 7.56 |
| 额定载质量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 8500×2230×2620 |
| 整备质量(Kg) | 5100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 12/12 | 前悬/后悬(mm) | 1165/2635 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |
| 轴荷(Kg) | 4375/8120 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 罐体有效容积:7.56立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5100×1900×1160。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护截面高度尺寸300mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度460mm。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | BJ1120VHPFG-S | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8365×2180×2380 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 23/13 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+10 | 前轮距(mm) | 1710,1655 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1680 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DF3-14E3 YC4E140-31 CY4102-C3C Phaser135Ti-30 CA4DF3-14E3F YC4E140-33 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 天津雷沃动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4750 4260 3856 3990 4752 4257 | 103 103 88 101 105 105 |