###### 一：产品名称：【供应电磁阀厂家的详细描述】：

二：商品描述：电磁阀

LAC250... 系列
先导式电磁阀
启动压力1..8bar
有效通径:6mm..12mm
G1/4,1/2NPT,& NAMUR连接
适用于双作用执行器、气缸
IEC 61 508, DIN V 19 251
获得ATEX 认可.
用于户外一般环境中使用.
中度抗腐蚀外体处理

三：技术参数
使用条件:
适用于：仪表空气
根据不同的介质选择特殊材料
四：操作压力:
1..8 bar
流量系数:
Kv=1.22..3.6
流向:定向
安装位置:
任意( 建议竖立安装)
流体温度:
-20℃..+60℃, NBR（特种橡胶）
环境温度:
-25℃..+80℃（取决于线圈）
使用场合低于+2℃请咨询本公司技术部门
五：材 质
阀体：铝、黄铜、不锈钢
密封：NBR...
部件： 塑料/不锈钢
六：选 项
管式连接
NAMUR 底板式安装
带手动 定位操作装置
过载休眠保护
可长时间带电工作
建议使用洁净气体，必要时
请电磁阀前端加装过滤器
工作启动时需要压力
零泄漏等级
免维护
其中1口为气源进口，2-4口为换向口
3-5口为排气口
电磁线圈标准：24Vdc，230 Vac（40-60Hz）
可提供其它电源：110Vdc ac,48Vdc ac
由于标准产品阀体为铝合金,如在腐蚀强性高低温环境使用,请在订货前注意事项说明

七：服务

“客户至上、服务第一”、通过科技创新，为客户提供超价值的产品和服务是我们一贯坚持的经营理念。我们愿以高品质的产品、优惠的价格、快速周到的服务与您共享科技创新所带来的新市场、新机遇、新财富

关键字：电磁阀 防爆电磁阀 隔爆电磁阀 不锈钢电磁阀 本安型电磁阀