东莞市伍山建材实业有限公司

改扩建项目环境影响报告书

环境影响报告书

(简本)

建设单位：东莞市伍山建材实业有限公司

评价单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

2013年7月

1建设项目概况

（1）项目由来

2002年，深圳市五山新材料股份有限公司注册成立了东莞市伍山建材实业有限公司，并在东莞市沙田镇环保工业城创业北路（现名称为“东莞市沙田镇电镀、印染基地”）新建10000吨/年的萘系减水剂。获得东莞市环境保护局审查批复意见（2003年4月28日），于2004年6月经验收合格（东环验[2004]140号）。

2006年，东莞市伍山建材实业有限公司将原有工程反应釜、中和釜等主要设备拆除，只保留部份泵、搅拌机等设备，进行了统一设计、施工，采用全新的工艺，实现了萘系减水剂10万吨/年的生产规模，同时新建了5万吨/年的聚羧酸高性能减水剂生产线，未进行环境影响评价和申报环保手续；

2009年-2010年期间，东莞市将项目所在区域规划为“东莞市沙田镇电镀、印染专业基地”， 并于2010年取得了广东省环境保护厅对东莞市沙田镇电镀、印染基地环境影响报告书的审查意见（粤环审[2010]69号），该审查意见要求“鉴于纳污水体狮子洋已出现部分指标超标的情况，因此，在严格实施沙田镇印染、电镀专业基地建设规划，不引入新项目或扩大现有企业生产规模”；

2012年，由于现有工程的熔萘工艺存在较大的萘蒸气无组织排放，以及项目聚羧酸西减水剂检修期间产生的清洗废水直接排放，对周边环境产生不良的影响，因此，建设单位拟对现有工程进行技术改造；主要的改造内容为拆除熔萘罐，采用液体工业萘替代，从而减少萘蒸气的无组织排放；其次，新增的1000t/a的脂肪族减水剂生产线和500t/a速凝剂生产线，将聚羧酸减水剂生产过程中反应釜检修清洗废水收集作为脂肪族减水剂生产过程中的复配稀释用水，从而达到废水循环利用的目的；实现生产过程中无生产性废水排放。

本次环评将对现有工程存在的环境问题进行改扩建及技术改造作为评价内容，建设项目的性质为改扩建。

（2）地理位置、外环境图

本项目位于东莞市沙田镇电镀、印染专业基地，项目厂区中心经纬度坐标为：北纬22°51'26.71"、东经113°37'51.01"。项目北侧紧邻新联服装厂，西北侧距离升佳纺织厂80m，西侧距启东电缆厂30m，南侧为空地，东侧距离日明染整厂55m，建设项目地理位置图见附图。

（3） 项目附近主要环境敏感目标

建设项目厂址附近主要环境保护敏感目标见下表1：

表1建设项目场址附近主要环境保护目标

| 序号 | 环境保护敏感目标 | 功能性质 | 人口（人） | 距离本工程厂界的距离 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大泥村 | 居民点 | 1527 | W，约700m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 2 | 穗丰年村秋盛小组 | 居民点 | 165 | W，约1600m |  |
| 3 | 穗丰年村穗隆小组 | 居民点 | 132 | W，约1580m |  |
| 4 | 穗丰年村裕隆小组 | 居民点 | 144 | SW，约1900m |  |
| 5 | 稔洲村 | 居民点 | 240 | SW，约600m |  |
| 6 | 稔洲村永茂小组 | 居民点 | 249 | S，约1680m |  |
| 7 | 稔洲村培厚围小组 | 居民点 | 195 | S，约2280m |  |
| 8 | 稔洲村合宜围小组 | 居民点 | 156 | S，约1800m |  |
| 9 | 稔洲村龙船洲小组 | 居民点 | 219 | SES，约2150m |  |
| 10 | 义沙村三排尾小组 | 居民点 | 114 | SE，约1530m |  |
| 11 | 义沙村天宅小组 | 居民点 | 171 | SE，约460m |  |
| 12 | 义沙村茂隆小组 | 居民点 | 207 | N，200m |  |
| 13 | 义沙村德寿小组 | 居民点 | 234 | NE，600m |  |
| 14 | 义沙村六合小组 | 居民点 | 303 | N，1200m |  |
| 15 | 白濠村 | 厚街居民点 | 459 | NE，2000m |  |
| 16 | 义沙村小学 | 文教 | 500 | NE，500m |  |
| 17 | 金和涌 | 地表水体 | — | W，约550m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 18 | 包气带水和潜水层 | 地下水 | — | 半径500m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅴ类标准 |

（4）评价等级、范围

本环境影响报告的评价范围为项目厂区及其周围环境，具体范围如下：

地表水评价等级：根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)，本项目水环境影响评价等级为三级。

环境空气评价等级及范围：本项目环境空气质量影响评价工作等级为三级，由估算模式计算得知本项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pi均小于10%，故D10%均为0m，因此，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，评价范围的直径或边长一般不小于5km，本项目环境空气评价范围定为以主导风向为主轴的边长约5km的正方形，评价范围25km2。

声环境评价等级及范围：根据声环境《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中的规定，本评价噪声等级为三级。因此，项目场址边界外100m包络线以内的区域为评价范围。

地下水评价等级：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610－2011)的规定，地下水环境评价工作等级为三级。

环境风险评价等级及范围：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法，对重大危险源进行识别。本工程生产过程中，丙酮未构成重大危险源。此外，本工程所用的甲醛（37%溶液）、浓硫酸、烧碱等原辅材料以及产品均未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）范围。判定环境风险评价等级为二级，确定环境风险评价范围为以甲醛储罐区为中心，周围3.0km范围为半径的一个圆形区域。

（5）工程用地及平面布置

改扩建工程的内容主要包括：一车间的22台反应釜（5000L×22台）和3台中和釜（8000L×3台），聚羧酸减水剂生产车间（二车间，2006年建设）内8台反应釜（8000L×2台，5000L×6台），1条1000t/a脂肪族减水剂生产线和500t/a速凝剂生产线；生产能力为：年产10万吨萘系高效减水剂、5万吨聚羧酸减水剂、1000t/a脂肪族减水剂和500t/a速凝剂。项目工程组成详见表2。

表2 完成后项目组成一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一车间 | 主要生产萘系减水剂，建筑面积为520m2，建设22台反应釜（5000L×22台），中和釜3台（8000L×3台）。 | 为原有工程萘系减水剂生产车间 |
|  | 二车间 | 主要生产聚羧酸系减水剂，建筑面积为400m2，建设8台反应釜（8000L×2台，5000L×6台）。 | 依托现有 |
|  | 熔萘 | 熔萘罐：2000L×4台 | 拟拆除 |
|  | 中和计量 | 萘系减水剂中和计量罐10000L×1台，聚羧酸复配计量罐10000L×2台。 | 现有 |
|  | 复配 | 萘系复配生产罐：R190（40000L×1台）、R125（25000L×2台）、R150（40000×1台）； 聚羧酸复配生产罐：40000L×2台；聚羧酸复配计量罐：10000L×2台。 | 现有 |
|  | 脂肪族 | 脂肪族生产线：3台×8000L | 新增 |
|  | 速凝剂 | 速凝剂生产线：1台5000L反应釜 | 新增 |
| 贮运工程 | 甲醛储罐 | 60t储罐2台 | 现有 |
|  | 液体工业萘储罐 | 2×100t， 工业萘的保温措施包括2部分，首先储罐采用保温棉防止热量流失，其次，在储罐的夹套内盘入蒸汽管，当温度过低时，通入蒸汽，保持液体工业萘储罐的温度在80℃以上。 | 技改新增 |
|  | 氢氧化钠储罐 | 80t储罐3台 | 现有 |
|  | 硫酸储罐 | 80t×2台 | 依托原有 |
|  | 萘系半成品储罐 | R250：10000L×4台 R266：10000L×7台 | 现有 |
|  | 萘系成品罐 | R112.5：25000L×6台 R150：40000L×2台 | 现有 |
|  | 聚羧酸成品储罐 | 10000L×1台，20000L×1台 15000L×1台，25000L×2台 | 现有 |
|  | 聚羧酸半成品储罐 | 25000L×4台 40000L×3台 | 现有 |
|  | 脂肪族产品储罐 | 脂肪族产品储罐：25000L×8台 脂肪族混合罐：1台10000L 脂肪族产品罐：20000L×1台 | 新增 |
|  | 脂肪族储罐 | 脂肪族储罐：40t×4台 脂肪族储罐：60t×1台 | 新增 |
|  | 聚羧酸减水剂储罐 | 100000L×2台 | 现有 |
|  | 原料仓库 | 建筑面积700m2 | 依托原有 |
|  |  | 建筑面积1045m2，主要用于储存亚硫酸钠、顺酐、氢氧化铝、柠檬酸、葡萄糖酸钠以及元明粉等工业级粉状物料；具体位置详见厂区总平面布置图。 | 现有 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 建筑面积98m2，拆除原有2t/h燃油锅炉，新建1台蒸汽锅炉（型号：WNS4-1.25-YQ）烟囱高度15m。 | 以新带老 |
|  | 办公生活等辅助设施 | 办公室建筑面积600m2，宿舍400m2，食堂100m2。 | 依托原有 |
|  |  | 机修室67.5m2，研发室90m2，五金仓120m2，调度室96m2，配件库128m2。 | 以新带老新增 |
| 公用工程 | 供水 | 生产、生活用水由市政供水管网供给 | 依托原有 |
|  | 供电 | 供电由企业变配电所供电，企业原有变配电所容量为250KVA，已扩容至800KVA。 | 以新带老 |
|  | 供汽 | 现有工程生产用蒸汽由东莞市思科能源贸易有限公司提供，待厂区天然气锅炉建成后，由1台4t/h天然气锅炉提供蒸汽，停止外购。 |  |
|  | 供气 | 项目天然气由东莞新奥燃气集团供应。 | 技改新增 |
| 环保工程 | 废水 预处理 | 一车间污水收集池（50m3） | 技改新增 |
|  |  | 二车间污水收集池4.0m3，污水收集罐20m3 | 技改新增 |
|  |  | 化粪池1座，隔油沉渣池1座 | 依托原有 |
|  | 废气 治理 | 改造原有反应釜、中和釜尾气处理系统，新建酸雾净化塔。 | 以新带老 |
|  |  | 改造熔萘罐尾气处理系统，改造萘吸收水池布气系统，增加布气均匀度。 |  |
|  |  | 厨房安装油烟净化装置 | 技改新增 |
|  | 储罐围堰 | 甲醛储罐、浓硫酸储罐、烧碱储罐设置围堰，围堰高度为1.2m，甲醛储罐、浓硫酸储罐、烧碱储罐围堰规格均为16m×7m×1.2m。满足相关规范要求。 | 技改新增 |
|  | 初期雨水 | 1座容积为50m3的初期雨水收集池 | 技改新增 |

（6）公用工程

①给排水系统

现有工程生产及生活用水均由市政自来水厂提供，正常生产用水量224.28m3/d，生活用水量5.7m3/d，总用水量229.98m3/d。

现有工程萘系减水剂生产新鲜水用量为139.2m3/d，其中：萘系减水剂生产过程（水解、中和配比工段）用水量为70m3/d，萘系减水剂酸雾净化塔系统用水量为20.4m3/d，尾水产生量为19.25m3/d（含NaOH带入水0.75m3/d），作为生产用水，直接回用于萘系减水剂的中和工段；熔萘罐尾气吸收系统补水量为1.2m3/d，萘系减水剂生产循环水补水量为47.6m3/d。聚羧酸高性能减水剂用软化水水量70.76m3/d，聚羧酸减水剂正常工况生产过程中无废水产生。聚羧酸减水剂生产过程中循环水补水量为6.2m3/d。脂肪族减水剂生产用水量为1.9m3/d，生产过程中无废水产生。速凝剂生产用水量很小，仅为0.02m3/d，无生产废水产生。项目天然气锅炉补水量为2.64m3/d。

软化水系统产生4.54m3/d的含盐废水，该尾水作为清净下水，排入环保专业基地排水管网。

生产车间面积920m2，地面冲洗用水定额取3L/m2，厂房地面冲洗用水量2.76m3/d，产污系数取0.8，则产生地面冲洗废水2.21m3/d。

现有工程有职工81人，以人均用水量70L/天计（企业大部分职工住在厂区外），则办公、生活用水量为5.7m3/d，产污系数取0.8，则产生的污水量为4.56m3/d。

容器桶的清洗产生一定的清洗废水，根据调查，该废水产生量约为0.7m3/d。

另外，现有工程反应釜、中和釜检修时，产生清洗废水，现有工程有反应釜、中和釜共计36个，其中：萘系减水剂反应釜、中和釜共计25台，每月检修清洗1次，每次清洗周期为2天，每釜废水产生量为1m3/d，清洗废水产生量为600m3/a，日产生量为25m3/d；聚羧酸高性能减水剂共计8台，检修周期同萘系减水剂反应釜，则废水产生量为192m3/a，8m3/d。脂肪族减水剂和速凝剂反应釜不需要进行清洗，因此，无清洗废水产生。

②供汽

现有工程所需蒸汽由东莞思科能源贸易有限公司供给（外供蒸汽管道及外供锅炉不在本项目评价范围内），蒸汽压力0.6MP、温度180℃；建设单位对厂区锅炉进行整改，拆除原有的1台2t/h燃油锅炉，新建1台4t/h（型号：WNS4-1.25）天然气锅炉，待天然气锅炉建成后，蒸汽由天然气锅炉提供，将不再采用外购蒸汽。萘系减水剂每吨产品需要蒸汽0.14t，企业满负荷生产时，年需要蒸汽14000t，聚羧酸高性能减水剂每吨产品需要蒸汽0.06t，企业满负荷生产时，年需要蒸汽3000t，速凝剂生产需蒸汽100t；则企业满负荷生产时，全厂共需蒸汽17100t/a。本项目天然气锅炉投入使用后，锅炉吨位数为4t/h，按每天运行24h计，因此锅炉平均运行负荷55%时，即可满足全厂满负荷生产所需要的蒸汽量。

③天然气

本项目锅炉用天然气由东莞新奥燃气集团供应，每产生1t蒸汽需天然气量为67Nm3，待本项目锅炉投入使用后，天然气用量为114.57万Nm3/a。

④供电

供电由企业变配电所供电，企业原有变配电所容量为250KVA，已扩容至800KVA。

（7）主要生产设备

生产设备见表3：

表3  项目设备一览表

| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 反应釜 | 5000L | 29 | 其中：萘系减水剂22台，聚羧酸减水剂生产线6台，速凝剂生产线1台。 |
| 2 |  | 反应釜 | 8000L | 5 | 其中：聚羧酸减水剂生产线2台；脂肪族生产线3台。 |
| 3 |  | 中和釜 | 8000L | 3 | 用于萘系生产线； |
| 4 |  | 蒸汽锅炉（型号：WNS4-1.25-YQ） | 4t/h | 1 | 烟囱：15m |
| 5 | 原料储罐 产品储罐 | 液萘储罐 | 100吨 | 2 | 萘系生产线，整改后新增 |
| 6 |  | 硫酸储罐 | 80吨 | 2 | 萘系生产线 |
| 7 |  | 氢氧化钠储罐 | 80吨 | 3 |  |
| 8 |  | 甲醛储罐 | 60吨 | 2 |  |
| 9 |  | 萘系半成品储罐 | 10000L | 4 | R250 |
| 10 |  | 萘系半成品储罐 | 10000L | 7 | R266 |
| 11 |  | 萘系复配生产罐 | 40000L | 1 | R190 |
| 12 |  | 萘系复配生产罐 | 25000L | 2 | R125 |
| 13 |  | 萘系复配生产罐 | 40000L | 1 | R150 |
| 14 |  | 萘系成品储罐 | 25000L | 6 | R112.5 |
| 15 |  | 萘系成品储罐 | 40000L | 2 | R150 |
| 16 |  | 脂肪族产品储罐 | 25000L | 8 |  |
| 17 |  | 脂肪族产品罐 | 20000L | 1 |  |
| 18 |  | 脂肪族混合罐 | 10000L | 1 |  |
| 19 |  | 脂肪族储罐 | 40t | 4 |  |
| 20 |  | 脂肪族储罐 | 60t | 1 |  |
| 21 |  | 聚羧酸成品贮罐 | 10000L | 1 |  |
| 22 |  | 聚羧酸成品贮罐 | 15000L | 1 |  |
| 23 |  | 聚羧酸成品贮罐 | 20000 | 1 |  |
| 24 |  | 聚酸复配生产罐 | 40000L | 2 |  |
| 25 |  | 聚酸复配计量罐 | 10000L | 2 |  |
| 26 |  | 聚羧酸成品储罐 | 25000L | 2 |  |
| 27 |  | 聚羧酸半成品储罐 | 25000L | 4 |  |
| 28 |  | 聚羧酸半成品储罐 | 40000L | 3 |  |
| 29 | 辅助设备 | 数显抗折抗压试验机 | YEW-300B | 1 | 为原有工程设施、设备 |
| 30 |  | 水泥（砼）标准培养护箱 | SBY-40B | 1 | 为原有工程设备 |
| 31 |  | ISO水泥胶砂搅拌机 | JJ5 | 1 | 为原有工程设备 |
| 32 |  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 为原有工程设备 |
| 33 |  | 1/10电子天秤 |  | 3 | 为原有工程设备 |
| 34 |  | 箱式电阻箱 |  | 1 | 为原有工程设备 |
| 35 |  | 汽车衡（地磅） | 120t | 1 |  |
| 36 | 环保设备 | 循环水池 | 200m3 | 1 | 技改新增 |
| 37 |  | 污水池 | 50m3 | 1 |  |
| 38 |  | 酸雾净化塔 | 2000*5000 | 1 |  |
| 39 |  | 循环水冷却塔 | 200t/h | 1 |  |
| 40 |  | 萘系尾气吸收水池 | 20m3 | 3 |  |
| 42 |  | 萘冷凝池 | 8m3 | 1 |  |

（8）工艺流程

项目生产工艺流程及产污环节见图。

①萘系减水剂

萘系减水剂化学名称为聚次甲基萘磺酸钠，又称β-萘磺酸钠甲醛缩合物，其生产过程包括磺化、水解、缩合、中和、配比、复配等工序。现有工程的工艺流程及产污节点见下图。

主要化学反应及工艺流程简述：

磺化：萘与浓硫酸发生磺化反应常因温度不同，生成产物也有所不同，在低温下反应，主要生成α-萘磺酸，高温时主要生成β-萘磺酸。主反应生成β-萘磺酸，副反应生成α-萘磺酸、部分α-萘磺酸转化为β-萘磺酸、生成β-二萘矾、生成少量萘二磺酸及其转位物等。

（括号中产物为α-萘磺酸）

水解：磺化为可逆反应，高温时α-萘磺酸迅速生成，β-萘磺酸同时生成，但高温时α-萘磺酸又易水解，而β-萘磺酸水解缓慢，因此，β-萘磺酸就成为磺化反应的主要产物。由于产品需以β-萘磺酸为原料，故需加水对α-萘磺酸进行水解。

缩合：β-萘磺酸在H2SO4催化作用下，与甲醛缩合成亚甲基多萘磺酸。反应式如下：

一般n=6～14。

中和：缩合产物亚甲基多萘磺酸在一定条件下与NaOH进行中和反应。生成亚甲基多萘磺酸钠，同时，过量的、未反应的硫酸也被NaOH中和，控制pH达7-9为止。

配比：加水配成40﹪的水剂。

复配：根据客户技术要求加入不同量的小料（主要为葡萄糖酸钠和元明粉），主要起缓凝，早强作用。

②聚羧酸高性能减水剂

聚羧酸高性能减水剂是由带有磺酸基、羧基、氨基以及含有聚氧乙烯侧链等的大分子化合物，在水溶液中，通过自由基共聚原理合成的具有梳型结构的高分子表面活性剂。

目前，合成聚羧酸高性能减水剂的工艺较多，所需的主要原料有：甲基丙烯酸、丙烯酸、丙烯酸乙酯、丙烯酸羟乙酯、烯丙基磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烯酸、甲氧基聚氧乙烯甲基丙烯酸酯、乙氧基聚乙二醇丙烯酸酯、烯丙基醚等，在聚合过程中可采用的引发剂为：过硫酸盐水性引发剂、过氧化苯甲酰、偶氮二异丁氰；链转移剂有：3-疏基丙酸、疏基乙酸、疏基乙醇以及异丙醇等。

现有工程采用马来酸酐、丙烯酸与丙烯醇聚氧乙烯醚反应后，中和，生成聚羧酸高性能减水剂。

合成方法为：在配有电动搅拌器、温度计、蒸汽管及冷凝管的反应釜中，通过蒸汽加热的方法缓慢的加聚合单体溶液。通过冷凝系统，将反应温度控制在60~65℃之间。反应完成后，经循环冷却水降温至40℃后，经烧碱中和，加水配比，配制成40%的水溶液，再投加10%的葡萄糖酸钠、元明粉复配，出料，即为成品。

聚羧酸高性能减水剂生产工艺各原料均投入水中，在水溶液中进行聚合反应，且对水硬度较高，原水须经软化后，方可使用于生产工艺中。聚羧酸减水剂生产工艺流程见下图。

主要化学反应及工艺流程简述

自来水软化：聚羧酸高性能减水剂生产工艺对反应用水的硬度指标要求较高，原水须经软化后，方可使用于生产工艺中。本工程软化水采用树脂交换工艺。

2R-Na+Ca2+        R-Ca-R+2Na+       （树脂交换）

R-Ca-R+2Na+       2R-Na+Ca2+        （树脂再生）

聚合：顺酐、丙烯酸与丙烯醇聚氧乙烯醚在反应釜内，温度控制在60~65℃之间，发生聚合反应，生成聚羧酸。反应过程中，投加少量3-疏基丙酸，作为链转移剂。

中和：聚合反应生成物——聚羧酸，在常温下，经中和反应，得到聚羧酸盐。

配比：加水配成40﹪的水剂。

复配：根据客户技术要求加入不同量小料，主要起缓凝，早强等作用。

③速凝剂生产工艺流程

先于反应釜中加入液碱溶液，升温，然后开始投加氢氧化铝，使氢氧化铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠（速凝剂主要成分），持续升温至110度左右，到110度开始计时，保持温度0.5h；保温完成后，降温至60度以下，再投加投柠檬酸中和过量的氢氧化钠，加水调节含固量（配比）即可得成品液体（约50%水溶液）；速凝剂生产工艺流程见下图。

主要化学反应方程式：

溶解：AL(OH)3 + NaOH  =  Na[Al(OH)4](产品主要成分：偏铝酸钠)

中和：C6H8O7 + 3NaOH   =  C6H5O7Na3 + 3H2O

④脂肪族减水剂生产工艺流程

首先在反应釜温度45℃下加入水和亚硫酸钠，搅拌10min，使亚硫酸钠完全溶解；待完全溶解后在反应釜内加入丙酮，搅拌5-6分钟后加入50%的液体木质素保温1小时，1小时候开始加入甲醛，2小时后加完，加完后物料温度会上升至90℃左右；在90-95℃下，保温3h，即可得到改性脂肪族减水剂，调节含固量（配比）可得脂肪族减水剂成品液体（37%水溶液），生产工艺流程见下图。

主要化学反应及工艺流程简述

亚硫酸钠溶解：

磺化反应：

缩合、缩聚反应：

2工程分析结论

通过环评现场调查，现有工程还存在以下问题：

①2006年改扩建后，萘系减水剂的生产规模为100000t/a，该改扩建工程的生产工艺发生重大的变化，由原有工程的采用萘磺酸甲醛缩合物钠盐生产萘系减水剂，变更为采用固体工业萘、甲醛通过熔萘、磺化、水解、缩合反应生产萘系减水剂，由于采用了固体工业萘、甲醛等作为生产原材料，从而导致该项目增加了萘蒸汽、甲醛、硫酸雾等大气污染物，由于2006年改扩建后所采用的大气污染物治理措施过于简单，处理效率偏低，导致大气污染物中甲醛、硫酸雾和甲醛等排放量相对较多，且排放方式为无组织排放。

②聚羧酸减水剂采用开釜加料的方式，导致在加料过程中工有有机废气排出。

③本工程原料库库容偏小，现场调查可见，大量萘等原料随意堆放在原料库外。

④生产车间地面、运输道路地坪有多处破损，对地表水、地下水存在污染隐患。

⑤聚羧酸减水剂检修期间产生的清洗废水未经处理，直接排入电镀、印染基地的排水管网；企业厂区初期雨水未收集。

⑥罐区未设置围堰，亦无事故水池，浓硫酸和氢氧化钠储罐相邻而建，发生事故时环境风险隐患大。

⑦食堂未配备油烟处理设施。

⑧污水收集池沉淀产生的污泥污泥属于危险废物（HW49），危险废物的暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行，贮存容器按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志，并与有资质的单位签订协议，交由有资质的单位代为处置，但现阶段还未签订协议进行处置。

⑨由于厂区现阶段未能接入沙田镇电镀、印染专业基地的排水管网，而生活污水的处理措施仅为化粪池，不能达到广东省《水污物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求。

以上可见目前企业的环保设施还很不完善，未达到“三同时”的要求，存在较多的环境隐患，需要采取强化措施予以整改。

原有工程情况、技改工程的现有情况、技改工程的以新带老措施以及整改后的全厂情况详见表4。

表4  本项目与原有项目工程对比表

| 主要指标 | 原有项目（2002年） | 现有工程 | 对现有工程技术改造 | 整改后全厂情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品种类及年产量 | 年产萘系减水剂10000吨。 | 2006年：拆除原有工程均化反应釜、中和釜，改建萘系减水剂生产线并增加生产规模至100000吨/年，新建50000吨/年聚羧酸高效减水剂。 | 增加脂肪族减水剂生产线1条，生产脂肪族减水剂1000吨/年，速凝剂生产线1条，生产速凝剂500吨/年。 | 萘系高效减水剂100000吨/年，聚羧酸高效减水剂50000吨/年，脂肪族减水剂1000吨/年，速凝剂500吨/年。 |
| 生产工艺 | 主要生产工艺为复合、中和反应。 | 2006年：改扩建后萘系高效减水剂生产工艺：磺化、水解、缩合、中和、配比、复配； 新增聚羧酸高效减水剂生产工艺：聚合、中和、复配、成品。 2012年：新增脂肪族减水剂生产工艺：磺化、缩合、缩聚、配比； 新增速凝剂生产工艺：溶解、中和、配比。 | 无 | 萘系高效减水剂生产工艺：采用液体工业萘取代工艺中的熔萘过程；其他工艺未发生变化； 聚羧酸高效减水剂生产工艺：聚合、中和、复配、成品，未发生变化。 脂肪族减水剂生产工艺：磺化、缩合、缩聚、配比； 速凝剂生产工艺：溶解、中和、配比。 |
| 员工人数及工作制度 | 员工42人，全年工作330天，每天3班，每班8小时。 | 开扩建后员工81人，新增劳动定员39人，全年工作330天，每天3班，每班8小时。 | 无 | 员工81人，全年工作330天，每天3班，每班8小时。 |
| 锅炉房 | 1台2t/h燃油锅炉。 | 拆除原有1台2t/h燃油锅炉，蒸汽由东莞思科能源贸易有限公司供给。 | 拟建1台4t/h（型号：WNS4-1.25）天然气锅炉为厂区生产提供蒸汽。天然气锅炉投入使用后，不再由东莞思科能源贸易有限公司提供蒸汽。 | 由1台4t/h（型号：WNS4-1.25）天然气锅炉为厂区生产提供蒸汽。 |
| 废气治理措施 | 无 | 熔萘罐：集气罩、萘冷凝设备+水吸收池； 反应釜、中和釜：冷凝渠+水吸收池。 | 采用液体工业萘代替熔萘工艺，因此，拆除熔萘罐的集气罩，萘冷凝设备以及水吸收池，设置1台6300L的萘捕集罐；新建酸雾净化塔。 聚羧酸反应釜采用密闭式管道加料。 | 萘捕集罐、酸雾净化塔。 |
| 生产废水 | 反应釜、中和釜检修期间清洗废水无处置措施 | 萘系减水剂：污水收集池，生产废水经水吸收池沉淀处理后用于萘系高效减水剂中和配比工段。 | 聚羧酸减水剂：设置废水回收池和废水收集罐，沉淀后回用于脂肪族减水剂复配稀释用水。 | 萘系减水剂：污水收集池，生产废水经水吸收池沉淀处理后用于萘系高效减水剂中和配比工段。 聚羧酸减水剂：设置废水回收池和废水收集罐，沉淀后回用于脂肪族减水剂复配稀释用水。 |
| 生活污水 | 化粪池 | 化粪池 | 采用地埋式一体化污水处理设施 | 地埋式一体化污水处理设施 |
| 固体废物 | 无生产固废产生 | 污泥，产生量为1.5t/a，没有处置措施. 废包装袋：出售给废品回收公司，进行综合利用。 | 危险废物的暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行，贮存容器按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志，并与有资质的单位签订协议，交由有资质的单位代为处置。 | 危险废物的暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行，贮存容器按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志，并与有资质的单位签订协议，交由有资质的单位代为处置。 |
| 初期雨水收集 | 无 | 无 | 建设50m3初期雨水收集池1座 | 50m3初期雨水收集池1座 |
| 罐区围堰 | 无 | 无 | 设置单独的罐区，罐区设置围堰，高度为1.2m，围堰的容积为403.2m3。 | 设置单独的罐区，罐区设置围堰，高度为1.2m，围堰的容积为403.2m3。。 |
| 罐区事故应急池 | 无 | 无 | 新建1座200m3的罐区事故应急池。 | 1座200m3的罐区事故应急池。 |
| 厨房油烟 | 无 | 无 | 安装油烟净化装置 | 油烟净化装置 |

（9）“以新带老”措施后环保投资核算

本项目经过“以新带老”后，在原有环保措施基础上新增酸雾净化塔，新建50m3初期雨水收集池1座，设置甲醛、硫酸、烧碱储罐罐区，设置围堰，并新建1座200m3的罐区事故应急池，新建地埋式一体化污水处理设施1座；由于采用液体工业萘代替熔萘工艺，因此，拆除萘冷凝设备和水吸收池，新建萘捕集罐。

项目原有环保投资情况以及新增环保投资情况见表5。

由表可知，本项目原有工程环保投资为35万元人民币，本项目“以新带老”后追加环保投资130万元人民币，因此，本项目“以新带老”后环保投资为152万元，占总投资1500万元的10.13%。

表5  环保投资核算一览表

| 序号 | 名称 | 已有环保措施 | 以新带老措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施名称 | 环保投资 （万元） | 所占比例 （%） | 措施名称 | 环保投资 （万元） | 所占比例 （%） |
| 1 | 反应釜、中和釜废气治理系统 | 萘冷凝设备+水吸收池2座（单座20m3） | 12 | 34.29 | 新增卧式吸收罐和酸雾净化塔 | 15 | 11.54 |
| 2 | 熔萘罐尾气处理系统 |  |  |  | 新增液体萘储罐萘回收捕集罐、中间捕集罐 | 7 | 5.38 |
| 3 | 厨房 | / | / | / | 油烟净化装置 | 5 | 3.85 |
| 4 | 生产废水 | 污水收集池（50m3） | 5 | 14.28 | 1座4.0m3污水回收池和2座10m3废水储罐。 | 3 | 2.31 |
| 5 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 6 | 17.14 | 地埋式一体化污水处理设施 | 30 | 23.07 |
| 6 | 生活垃圾 | 集中收集交环卫部门处理 | 2 | 5.71 | / | / | / |
| 7 | 危险废物 | / | / | / | 危险废物暂存间 | 5 | 3.85 |
|  |  | / | / | / | 交有资质单位处理 | 1 | 0.77 |
| 8 | 初期雨水 | / | / | / | 50m3初期雨水收集池1座 | 5 | 3.85 |
| 9 | 环境风险 | / | / | / | 罐区围堰 | 30 | 23.07 |
|  |  | / | / | / | 200m3罐区事故收集池 | 15 | 11.54 |
| 10 | 地下水 | / | / | / | 车间水泥地坪修补 | 2 | 1.54 |
|  |  |  |  |  | 生产区、罐区地面防渗措施 | 12 | 9.23 |
| 11 | 高噪声设备 | 固定基座、减震、消声器 | 10 | 28.58 | / | / | / |
| 合 计 |  | 35 | 100 |  | 130 | 100 |

2环境现状和主要环境问题

（1）环境空气质量现状

从上述监测结果分析可知，评价区各监测点位中PM10、SO2、NO2的监测浓度值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。甲醛及硫酸雾监测浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）相关标准限值。

（2）水环境质量现状

地表水水质现状监测结果表明：各监测项目的标准指数均大于1，金和涌河不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准，说明金和涌水质状况差，其主要原因是多年来城区生产及生活污水未经处理直接排放至金和涌河流所致。

（3）地下水环境质量现状

地下水水质现状监测结果表明：在所布设的3个地下水监测点位（井）中，各监测项目的标准指数均小于1，说明厂址及周围地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅴ类标准要求。

（4）声环境质量现状

本工程厂界布设的4个监测点位中，除2#噪声监测点昼间略有超标外，其余各监测点位的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

3环境影响预测与评价结论

（1）水环境质量影响分析

本工程废水产生情况及处理措施：本工程正常生产期间产生的废水主要为：地面冲洗废水、容器桶清洗废水、酸雾净化塔尾气治理产生的废水、软水制备过程中含盐废水、办公及生活污水，此外，反应釜、中和釜等在进行检修时，产生清洗废水；

①生产废水：本工程在厂区设置有1座50m3的污水收集池，地面冲洗废水（2.21m3/d）、容器桶清洗废水（0.7m3/d）、萘系减水剂反应釜、中和釜以及脂肪族反应釜检修期间产生的清洗废水（24m3/d）排入厂区污水收集池，经沉淀后回用于萘系减水剂中和配比工段；不外排。

聚羧酸系减水剂反应釜检修期间产生的清洗废水量为8.0m3/d；冲洗废水经在聚羧酸减水剂车间内设置的1座4.0m3的废水收集池和2座10m3的废水储罐收集，经沉淀后用于脂肪族减水剂复配稀释用水，不外排。因此，不会对周围的水环境造成影响。

②生活污水：现有工程有职工81人，以人均用水量70L/天计（企业大部分职工住在厂区外），则办公、生活用水量为5.7m3/d，产污系数取0.8，则产生的污水量为4.56m3/d，近期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第Ⅱ时段一级标准后外排；远期待电镀、印染基地排水管网介入后，生活污水最终通过电镀、印染基地排水管网进入沙田福禄沙污水处理厂，福禄沙污水处理厂的排水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第Ⅱ时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入东江南支流和狮子洋交汇口。

废水排水对地表水的影响分析：生产废水及污水收集池沉淀后回用于萘系高效减水剂中和配比工段，生活污水经厂区化粪池和隔油沉渣池处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，然后排入电镀、印染专业基地排水管网，最终进入沙田福禄沙污水处理厂进行处理，福禄沙污水处理厂的排放水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入东江南支流和狮子洋交汇口。

本工程产生的生产废水种类较少，水量小，地面冲洗废水、容器桶清洗废水、反应釜、中和釜检修期间产生的清洗废水经沉淀处理后回用于生产工段工段，不外排，生活污水达标排入沙田福禄沙污水处进行处理，因此，本项目产生的废水对周围地表水环境基本无影响。

（2）地下水环境影响分析

本工程对地下水污染的影响因素有两个：

①运输和生产过程中化学物质和污水产生跑冒滴漏，影响厂区的地下水水质。经现场调查发现，生产车间和运输道路均进行了水泥硬化，具备良好的防渗条件，但由于管理不善，目前存在多处破损，这样原料、成品中的化学物质就可以通过雨水或地坪冲洗水渗入地下，影响地下水水质，但由于下渗量不大，加之包气带防污特性强，故对地下水质造成的影响有限。通过2011年9月对厂区三个地下水取样点获取的浅层地下水水样分析得知，所有检测的水质指标均符合执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅴ类标准，表明地下水未遭受明显污染。

②污水排放进入自然水体，通过地表水和地下水的交换而影响地下水质。由于项目所在区域为地下水与地表水联系密切的地区，因此地下水易遭受来自地表水中污染物质的污染。本工程生产过程中产生的生产废水经收集池沉淀处理后回用于生产工段，无外排生产废水，因此不会对地下水造成明显的影响。

由污染途径及整改后对应防治措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

（3）环境空气质量影响分析

项目在酸雾净化塔正常运行情况下，硫酸雾的最大落地浓度为3.34E-03mg/m3，占标率为1.11%；甲醛的最大落地浓度为1.76E-04mg/m3，占标率为0.35%；甲醛和硫酸雾的最大落地浓度均满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度的一次值（硫酸雾0.3mg/m3，甲醛0.01mg/m3），占标率均未超过10%。甲醛和硫酸雾的排放速率、排放浓度排放浓度分别为0.01kg/h、0.52mg/m3和0.19kg/h、9.74mg/m3；满足《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求（甲醛：25mg/m3，0.36kg/h；硫酸雾35mg/m3，3.04kg/h），甲醛和硫酸雾经20m高排气筒达标排放。

项目天然气锅炉在满负荷运行情况下，烟尘的最大落地浓度为1.42E-05mg/m3，占标率为0；SO2的最大落地浓度为2.58E-04mg/m3，占标率为0.05%；NOx的最大落地浓度为1.14E-02mg/m3，占标率为4.54%；烟尘、SO2和NOx的最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，占标率均未超过10%，下风向最大浓度对应的距离为295m。

无组织排放源主要为甲醛储罐大小呼吸无组织排放的甲醛，甲醛储罐大小呼吸产生的甲醛最大落地浓度为1.93E-03mg/m3，出现在下风向54m处，占标率为3.86%；甲醛下风向最大落地浓度满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度的一次值（甲醛0.01mg/m3），萘蒸汽参照广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）和《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010） 中TVOC的相应标准，标准值为2.0mg/m3，萘蒸汽的下风向最大落地浓度为1.71E-01mg/m3，占标率为8.55%满足（DB44/815-2010）和（DB44/814-2010）中TVOC无组织排放的标准限值；占标率均未超过10%。

本项目事故状态下主要为酸雾净化塔非正常运行情况，甲醛及硫酸雾未经处理直接排放，硫酸雾的最大落地浓度为8.23E-02mg/m3，占标率为27.43%；甲醛的最大落地浓度为1.76E-03mg/m3，占标率为3.52%；甲醛和硫酸雾的最大落地浓度均满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度的一次值（硫酸雾0.3mg/m3，甲醛0.01mg/m3）。甲醛和硫酸雾的排放速率、排放浓度排放浓度分别为0.1kg/h、5.12mg/m3和4.68kg/h，243.3mg/m3；其中，硫酸雾超过《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求（甲醛：25mg/m3，0.36kg/h；硫酸雾35mg/m3，3.04kg/h），甲醛经20m高排气筒达标排放。

（3）声环境影响评价分析

由预测结果表明，项目建成运行后，各噪声源经减震、隔音、墙体阻隔后，各噪声叠加预测结果与现状相比增值不大，维持在现有水平，因此项目噪声对周围环境影响不明显。

（4）固体废物影响分析

本工程产生的固体废物主要是生活垃圾、污水收集池沉淀产生的泥渣以及废包装袋。

厂内员工共81人，按照每人每天产生1kg生活垃圾计算，共产生26.73t/a的生活垃圾，由环卫部门收集后送垃圾处理厂无害化处理。

危险废物的贮存在企业内设置危废储存场所，储存场地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，贮存容器按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志，并且标明废物的特性。装载液体、半固体危险废物的容器内应留有足够空间；贮存场所内应采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；按照《国家危险废物名录》规定，危险废物应在厂区内暂存，然后交由有资质的单位进行处理。

厂区内储存的顺酐、亚硫酸钠、氢氧化铝、柠檬酸、葡萄糖酸钠、元明粉均为工业级固体粉剂，采用包装袋的形式包装，包装规格为50kg/袋，每个包装袋的重量为0.05kg，则生产过程中产生的废包装袋为17.45t/a，包装袋包装的亚硫酸钠、顺酐等物品均为无毒无害物质，因此，产生的废包装袋为一般工业固体废物，其具有一定的回收价值，建设单位将废包装袋出售给收购废品的公司，进行综合利用。

4污染防治措施技术可行性结论

（1）废水

①聚羧酸系减水剂反应釜清洗废水的处置措施

本环评针对聚羧酸系减水剂反应釜检修废水直接排放提出整改措施，在厂区内设置1座4.0m3的废水收集池和2座10m3的废水储罐，经沉淀后用于脂肪族减水剂复配稀释用水，不外排。在采取上述整改措施后，本项目生产期间无外排生产废水，不会对周围的水环境造成影响。

②初期雨水收集池的设置

根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）的规定：受污染区的初期雨水量按15~30mm降雨深度计算。本工程现有运输道路和罐区、露天作业区约2100m2，由于物料输送过程中的撒漏、管线跑冒滴等因素，将有部分化学物质进入雨水，主要存在于初期雨水中。按初期降雨径流深20mm（按时长10min计相当于小时降雨量120mm的特大暴雨）、径流系数0.85计算，初期雨水量为35m3/次，每年以24次计，则年初期雨水量为840m3。因此，本环评要求，新建50m3的初期雨水收集水池。

初期雨水经收集后，排入厂区的污水收集池，回用于萘系减水剂中和配比工段。

③生活污水的处置措施

近期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第Ⅱ时段一级标准后外排。

④生产废水及初期雨水处置措施的可行性分析

聚羧酸减水剂合成过程中无废水产生，废水来源于每月检修时清洗反应釜的水，经检测分析该类废水中主要含聚羧酸0.02-0.05%，其余为自来水，完全可以用于聚羧酸减水剂复配稀释用水；同时由于脂肪族减水剂和聚羧酸减水剂在实际应用中可按任意比例复合使用。因此，含微量聚羧酸的废水完全可以用于脂肪族减水剂产品复配稀释用水。

萘系减水剂生产车间废水主要来源于检修期间反应釜清洗用水，其废水中的主要化学成份为β-萘磺酸甲醛缩合物钠盐，即萘系减水剂产品，含量为1-2%；而硫酸钠和萘磺酸盐是减水剂产品中的有效成份。本工程萘系减水剂回用水的企业内部规范如下：

1、硫酸钠含量≤10%

回用水要求	2、甲醛含量≤1.0%

3、pH值≤10

本工程废水主要成分如下：

1、甲醛含量约0.3%

废水成份	2、硫酸钠含量约3%

3、pH值7-9

萘系减水剂反应釜检修期间产生的反应釜清洗废水、容器桶清洗废水中的硫酸钠和萘磺酸盐是减水剂产品中的有效成份，而甲醛的含量未超过企业回用水的规范要求，因此，上述废水回用是完全可行的。

初期雨水中含有微量硫酸钠和甲醛（来源于液碱、浓硫酸、甲醛的储存），上述物质均为萘系减水剂产品的有效成分，硫酸钠来源于硫酸和烧碱反应生成，可以完全用于萘系减水剂的中和复配环节。因此，初期雨水回用于萘系减水剂中和配比工段是完全可行的。

萘系减水剂用于建筑行业，使用环境较复杂，对环境的要求不高。本工程生产过程产生的废水以及初期雨水回用于萘系高效减水剂中和配比工段和脂肪族减水剂复配工段不会对产品质量产生明显影响。

根据现场调查，本工程存在以下地下水防治措施不到位的情况：

①厂区车间内，水泥地坪多处存在破损情况，部分地面冲洗废水及管道跑、冒、滴、漏产生的废液通过地坪裂缝渗入地下，有可能对地下水造成污染；

②厂区未设置初期雨水收集池，存在初期雨水渗入地下，对地下水造成污染的可能性；

③企业原料仓库库容不足，大量萘无法存放在原料仓库内，而无序堆放在原料仓库外，因风吹、日晒，加大了萘的无组织排放，且存在环境风险，以及存在对地表水、地下水环境潜在的污染。

本环评第4.1节及4.2节已提出新建初期雨水收集池、加大原料仓库库容等措施，解决了部分地下水环境污染的问题。

本环评提出以下地下水防治措施：

①对厂区管道系统进行定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

②对车间水泥地坪进行修补，加强车间地面的防渗、防漏、防腐措施，防止车间内地面散水入渗地下；

③对于整改措施中涉及到的储罐区、围堰、事故应急池、初期雨水收集池等，做好防腐、防渗和防漏措施。将储罐区、围堰、事故应急池、初期雨水收集池作为重点防渗区，采取重点防渗措施。按照本工程的实际情况，综合考虑防渗材料的环保性、材料的使用寿命、施工工艺的合理性、防渗材料的修复的难易性、综合性价比，选择防渗材料，以柔性防渗处理为主。如对所有水池、围堰等用防渗混凝土，池壁和池底采用高分子防水卷材（或防水涂层），在水池配筋施工时，控制混凝土裂缝，保证混凝土的抗渗性能。

④进一步强化生产装置区的地面防渗、防漏和防腐措施，杜绝生产过程对地下水造成污染。

由污染途径及整改后对应防治措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

（2）废气

①本工艺采用液体工业萘（直接从厂家购进），设置两个100吨的液萘储罐，液萘储罐产生的萘蒸气经在呼吸口设置的萘回收捕集罐（6300L，夹套外盘管内碳钢环式）收集，回收率可达95%以上。

②在磺化反应过程中约有3%的气相萘以及少量的硫酸雾和萘磺酸气体产生，产生的气体经管道进入中间捕集罐（6300L，夹套外盘管内搪瓷环式），中间捕集罐主要的作用是捕集萘蒸汽，收集的萘蒸汽与液体工业萘储罐设置的萘回收捕集罐捕集的萘一并返回到磺化工序进行综合利用，剩余未收集的硫酸雾以及极少量的萘蒸汽，经碱液卧式吸收罐中和硫酸雾和萘蒸汽，然后进入酸雾净化塔。

③缩合在加甲醛过程中的甲醛气体在排气口处加装多孔换热器，冷却回流甲醛经处理后，温度≤30℃直接进入酸雾净化塔。

④中和反应产生的酸性蒸汽经多孔换热器交换降温后，经降温至40℃吸收后直接进入主吸收塔。

⑤所有经中间捕集罐及多孔换热器处理后的尾气进入全部进入立式酸雾吸收塔喷淋处理，然后经20m高排气筒排放。

萘系减水剂生产过程中磺化阶段产生的萘蒸汽经管道引至萘冷凝设备中，废气中的萘在此凝结为固体，定期回收，然后将尾气排入冷凝设备进行处理；水解、缩合工段以及中和釜中和工段产生的废气中主要污染物为硫酸雾和甲醛先排入冷凝设备中，然后将废气经风机引至酸雾净化塔，风机风量为19200m3/h；酸雾净化塔对甲醛的去除率可达91.5%，对硫酸雾的去除率可达98.7%；本工程反应釜、中和釜尾气硫酸雾去除率以96%、甲醛去除率以90%计，新建酸雾净化塔后，反应釜尾气与碱性水溶液接触更充分，接触时间更长，有利于尾气与碱水溶液的热交换，有利于尾气中萘蒸汽的凝固，其对萘蒸气的处理效率（含中间捕集罐的收集效率）可达95%以上。

通过酸雾净化塔处理后，其甲醛和硫酸雾的排放量、排放速率、排放浓度分别为：0.08t/a，0.01kg/h，0.52mg/m3；1.48t/a；满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求（甲醛：25mg/m3，0.36kg/h；硫酸雾35mg/m3，3.04kg/h），萘蒸气的排放量、排放速率为13.28t/a、1.68kg/h，甲醛和硫酸雾经20m高排气筒达标排放。

聚羧酸减水剂生产过程中开釜加料阶段，会有无组织废气产生，废气中的主要污染物为有机废气；技改工程拟采用管道密闭式加料的方式，可杜绝加料过程中无组织废气的排放。

本环评提出的改造措施为安装油烟净化器，减少油烟的排放，油烟净化器的去除率不得低于75%，经处理后的油烟排放量为0.003kg/h（3.0kg/a），排放浓度为1.01mg/m3，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）所规定的要求。

（3）噪声

本工程噪声源主要是各种水泵、反应釜等。噪声主要是空气动力噪声、电磁性噪声，以中、低频为主。本工程已采取的综合防治措施包括：基础减振、厂房隔声，风机安装消声器。以减小噪声对厂区环境和周围环境影响。

根据工程设计，本工程为了降低噪声污染，已采取了如下措施：

1）订货时选择低噪声的设备；在设备和管道等的设计和安装中，注意隔振、减振，以减轻振动噪声。

2）主要厂房采取隔声效果良好的轻钢结构，安装隔声门窗；

本工程无噪声污染大的设备，本工程的运营对厂界及周围敏感点环境噪声污染贡献小。本工程已采取了必要的噪声防治措施；东莞市环境保护监测站于2011年7月21日-22日在厂界四周进行了噪声实测，具体监测结果见表6.4-1，由监测结果可知，厂界噪声除2#监测点昼间监测结果略有超标外，其它均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求；由此可见，本项目在采取了上述措施后，噪声防治已取得了一定的效果，但2#监测点仍有超标现象，因此，建设单位需进一步加强噪声防治措施，可通过以下方式减小噪声对周边环境的影响：

①优化厂内设备的布局，加强厂内绿化，在厂界四周设置绿化带，通过距离衰减和绿化带的衰减降低噪声对环境产生的影响；

②加强厂内进出车辆的管理，采取禁止汽车鸣笛、限制车速、规定行车路线等措施，这在一定程度上可降低厂区和厂界的噪声值；

③加强设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

建设项目采取的噪声治理措施在技术、经济上是可行的。

（4）固体废物

本工程产生的固体废物主要是生活垃圾、污水收集池沉淀产生的泥渣。

1）生活垃圾

厂内员工共81人，按照每人每天产生1kg生活垃圾计算，共产生26.73t/a的生活垃圾，由环卫部门收集后送垃圾处理厂无害化处理。

2）污水收集池污泥

污水收集池沉淀产生的污泥量约为1.5t/a，污水收集池产生的污泥属于危险废物（HW49/802-006-49），危险废物的贮存在企业内设置危废储存场所，储存场地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，贮存容器按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志，并且标明废物的特性。装载液体、半固体危险废物的容器内应留有足够空间；贮存场所内应采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；按照《国家危险废物名录》规定，危险废物应在厂区内暂存，然后交由有资质的单位进行处理。

对于本工程设置的危废暂存间除基础相关防渗工作外，地面加铺防渗层，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

3）废包装袋

本技改工程拟采用液体工业萘替代粉状工业萘，因此，采取该措施后，将不再产生废弃的萘包装袋；厂区内储存的产生废包装袋的原辅材料主要为顺酐、亚硫酸钠、氢氧化铝、柠檬酸、葡萄糖酸钠、元明粉，包装规格为50kg/袋，每个包装袋的重量为0.05kg，则采取以新带老措施后生产过程中产生的废包装袋为17.45t/a，包装袋包装的亚硫酸钠、顺酐等物品均为无毒无害物质，因此，产生的废包装袋为一般工业固体废物，其具有一定的回收价值，建设单位将废包装袋出售给收购废品的公司，进行综合利用。

5风险评价结论

在工程项目建设和生产运行过程中，由于自然或人为因素所酿成的泄漏、爆炸、火灾、中毒等后果十分严重，造成污染、人身伤害或财产损失的事故属于风险事故。1990年国家环保局下发了第057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》，要求对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价；2005年国家环保总局下发《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕第152号），要求从源头上防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命财产安全造成危害和损失；2012年环境保护部下发《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部，环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保部，环发[2012]98号），进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，切实有效防范环境风险。

根据风险识别，本工程存在危险化学品泄漏、火灾爆炸、污染物质的事故排放以及危险化学品运输等风险事故。

生产期间，当发生危险化学品泄露事故，通过在硫酸、氢氧化钠及甲醛罐区设置围堰、事故应急罐、应急泵及事故排放管线及200m3罐区事故池。贮罐区设置1.0m高围堰，并设有事故应急罐和应急泵，贮罐区铺设事故排放管，将液体引至罐区200m3罐区事故池。

生产期间，当发生甲醛火灾爆炸时，根据“8.4.2.2章节”计算结果，死亡半径为41.0m；重伤半径为91.9m；轻伤半径为160.5m；财产损失半径为150.8m，通过对项目周边的环境敏感保护目标的调查，火灾爆炸主要会对工厂操作人员的人身安全产生威胁，由最大可信事故发生概率统计分析可知，火灾爆炸的概率为1.0×10-6次/年，发生的概率很小，但建设单位应加强管理，杜绝火灾爆炸事故的发生。

生产期间，对于本工程污染事故排放，主要为废气净化设施（酸雾净化塔）故障时废气非正常排放对外部大气环境的影响。当酸雾净化塔发生事故时，甲醛及硫酸雾未经处理直接排放，硫酸雾的最大落地浓度为8.23E-02mg/m3，占标率为27.43%；甲醛的最大落地浓度为1.76E-03mg/m3，占标率为3.52%；甲醛和硫酸雾的最大落地浓度均满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度的一次值（硫酸雾0.3mg/m3，甲醛0.01mg/m3）。甲醛和硫酸雾的排放速率、排放浓度排放浓度分别为0.1kg/h、5.12mg/m3和4.68kg/h，243.3mg/m3；其中，硫酸雾超过《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求（甲醛：25mg/m3，0.36kg/h；硫酸雾35mg/m3，3.04kg/h），甲醛经20m高排气筒达标排放。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设单位必须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施（酸雾净化塔）的日常管理、维护。

本项目危险化学品在运输装卸过程中要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《危险货物运输规则》（铁运[1987]802号）等，本工程运输的易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

通过制订完善的环境管理、风险管理措施（预案），设施配备齐全，加强相关人员培训，采取适当的风险防范措施和应急措施可以将各种风险发生率、危害程度大大降低；事故风险要以预防为主，自我救援和社会救援相结合的形式展开，企业须做好日常的风险排查工作，发生风险事故时，按照应急预案有序高效应对，将风险事故造成的人员损伤和环境污染减少到最小。

6清洁生产评价结论

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

据类比、对比分析，项目从生产工艺、原材料、产品、资源和污染物产生指标等方面，项目清洁生产水平接近国内清洁生产的先进水平。项目拟在环评审批后开始展开清洁生产审核工作，并按国内先进水平进行整改，预期项目清洁生产水平达到国内清洁生产二级水平。

7产业政策符合性结论

减水剂项目属于高新技术开发产品，能够显著提高混凝土的物理学性能和耐久性，减少水泥的用量，节约生产成本，缩短建筑周期。

（1）在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，本工程不属于第二类限制类和第三类淘汰类建设项目，为国家容许发展的建设项目，符合国家产业政策；

（2）在《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中，本工程生产的聚羧酸系减水剂属于第一类“鼓励类 十建材的第13项高性能混凝土用外加剂技术开发与生产”，属广东省鼓励类项目，符合广东省地方产业政策；

（3）根据《东莞市鼓励民间投资产业导向目录(2010年本)》，本工程不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为东莞市容许发展类项目，符合东莞市产业政策。

8建设项目选址合理性分析

建设项目选址合理性的论证，没有明确、系统的定量化评价标准，只能综合各种选址要素进行判断、分析和确定。建设项目选址合理性的论证需全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，主要判据是：国家的土地利用政策、建设项目污染特征、污染负荷,以及对环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量；《建设项目环境保护设计规定》中其他有关选址的规定等。

建设项目选址合理性的论证较复杂，不应简单分为合理与不合理，应综合上述各因素，大体分为合理、基本合理、基本不合理和不合理等多种情况。而且，合理与不合理是相对的，污染治理技术和管理水平是十分重要的。

表6  建设项目选址合理性判据与环保建议

| 选址分类 | 主要判据 | 环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址合理 | 项目性质符合当地总体发展规划和环境功能分区； 位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； 所在区域的特征污染物具有较大的环境容量； 所排污染物易于扩散、稀释。 | 选址可行；污染较小的项目采取环保措施达标即可；污染较大的项目实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址 基本合理 | 项目性质基本符合总体发展规划和环境功能分区； 基本位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； 所在区域的特征污染物尚具有一定的环境容量；所排污染物较易于扩散、稀释。 | 选址基本可行；应采取高效的环保措施；实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址 基本不合理 | 项目性质基本不符合总体发展规划和环境功能分区；排污方位与防护距离欠佳，位于环境较敏感区； 所在区域的特征污染物环境容量很小或基本无容量；所排污染物扩散、稀释欠佳。 | 污染较大的项目,另行选址；污染较小的项目，从新选址困难的，必须强化污染防治措施和管理，大幅削减排污总量，严于国家有关标准排放，并杜绝污染事故。 |
| 选址不合理 | 项目性质与当地总体发展规划和环境功能分区不符；位于环境敏感区;排污方位与防护距离不合理； 所在区域的特征污染物已远无环境容量；所排污染物扩散、稀释不畅。 | 必须否定原址，重新选址。 |

9环境监测计划及环境管理制度

监测计划

（1）水污染源监测计划

①企业自行承担的监测

监测点布设：回用水池

监测项目：COD、SS

监测频次：每周1次

监测采样和分析方法：《水和废水监测分析方法》（第四版）

②委托计量认证合格监测单位进行的监测

监测点布设：项目污水排放口

监测项目：pH、SS、BOD5、COD、氨氮

监测频次：每年1次

监测采样和分析方法：《水和废水监测分析方法》（第四版）

③实现在线监测

该项目废水排放量较大，废水的浓度高，为了防止高浓度废水的冲击，便于环保部门的监督管理，建设单位已在生产废水总排口配备在线监测设备，同时对水量及COD实行在线监测。

（2）大气污染源监测

监测点布设：烟囱排放口、酸雾净化塔排放口

监测项目：NOx、SO2、、甲醛、硫酸雾、烟尘

监测频次：每年至少1次

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》

（3）噪声源监测

监测点位：项目主要噪声源附近1米处

测量量：等效连续A声级

监测频次：每年至少2次

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2~1.5米

监测仪器：HY105的2型声级计

管理制度

按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境管理主管部门的管理、监督和指导。

10公众参与结论

东莞市伍山建材实业有限公司于2013年3月19日在东莞阳光网（www.sun0769.com）上发布了本项目第一次公示，并于2013年4月1日在东莞阳光网上发布本项目二次公示，随后于2013年4月15日-4月17日在项目区域内进行公众参与问卷调查并随机张贴项目结论信息公示。

环评公示阶段，没有收到反馈意见。根据公众参与调查过程中公众反馈的信息，建设单位承诺将选择科学、先进的工艺设备，增大科技含量投入，加强管理水平，提高人员素质，科学管理，避免对当地周围环境造成污染，同时要加大宣传力度，保证质量，充分发挥其作用、优势，做到经济效益、社会效益、环境效益同步发展。从环保角度出发，对本项目持赞成、不关心、反对的公众分别占20%、80%、0%，由此可见，周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

11总量控制指标结论

污染物总量控制指标必须具备科学性、公平性和执法的严肃性，因此，合理科学的确定项目污染物总量控制指标意义重大。而目前我国在总量控制指标确定

中的做法主要有以下几种：

（1）以国家和地方浓度排放标准折算成总量指标；

（2）以吨产品排放量标准为依据确定排污总量指标；

（3）利用全过程控制法以实用控制技术和最佳管理水平为基本依据确定排污总量指标；

（4）以区域总量削减规划目标为依据核定排污总量指标；

（5）以地方政府环境综合整治管理工作阶段目标为依据确定排污总量指标；

（6）A-P值分配方法；

（7）按污染贡献率削减排放量方法；

（8）优化分配法。

根据报告核算，本项目废气排放量为1466.496×104m3/a，SO2排放量20.85kg/a，氮氧化物排放量916.56kg/a，颗粒物（烟尘）排放量1.15kg/a；甲醛排放量为94.74kg/a，硫酸雾排放量为1.48t/a。

本报告所提出的总量控制指标仅供环保审批部门参考，在确定本项目总量指标时，应将本项目纳入到区域总量平衡中。

12综合结论

东莞市伍山建材实业有限公司建于东莞市沙田镇电镀、印染基地。本工程属于国家及东莞市容许发展的项目，广东省鼓励类项目，项目建设符合国家及地方产业政策，符合当地城市总体规划，但在工程建设及运行过程仍存在一些污染因素会对周围环境产生一定影响，在技术可行及经济合理的前提条件下，为了降低本工程的运营对环境的影响，本工程采取了一定的污染防治措施，但存在部分环保措施不到位，治理措施简陋，设计不合理，处理效率低下，不能做到达标排放的问题。本环境影响报告书中提出了相应的污染防治的强化措施与建议。综合分析本工程在完成本环评提出的污染治理强化措施后，各类污染物能够做到排放达标，项目对周围环境的不利影响是轻微的，因此，本工程项目从环境保护的角度看是可行的。

13建议

建设单位必须严格遵守“三同时”的环保管理规定，完成各项报建手续，切实落实本报告提出的各项环保强化措施，并确保各类污染物实现达标排放。项目环保措施整改完成后，须经环境保护主管部门验收合格。在达到本报告所提出的各项要求后，本工程对周围环境将不会产生明显影响。从环境保护角度而言，本工程的建设是可行的。

（1）建议本工程垃圾收集点要做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，减少恶臭类物质排放，防止蚊蝇滋生，以免影响附近周围企事业单位工作人员生活。

（2）同时，本工程要加强绿化，使绿化系数达到10%以上，减少地面扬尘对环境污染，降低区域空气环境PM10浓度，改善环境质量。

（3）采取自行监测与委托监测相结合的方式，加强废水、噪声等的监测、监督。

（4）对物料罐可采用多种方法减少硫酸、甲醛、氢氧化钠等有腐蚀性污染物的排放，采用高效冷却系统，降低夏季罐体温度等方法处理。企业可根据实际情况与技术经考察论证后选择。

14联系方式

建设单位联系方式

建设单位：东莞市伍山建材实业有限公司

联 系 人：王永智

联系方式：18028750369

电子邮件：lois_alfred@yeah.net

地  址：东莞市沙田镇电镀、印染基地

环评机构联系方式

评价单位名称：常德市双赢环境咨询服务有限公司

电话：18680403066

联系人：陈先生

电子邮箱：171374025@163.com

地  址：湖南省武陵区城东新东街社区建设东路28号

# Text boxes

②

①

(CH3)C(CO3-)－O－[CH2CH2COCH2CH2O]n－C(CO3-)C(CH3)2 + H2O

OH－[CH2CH2COCH2CH2O]n－H + 2(CH3)C(OH)SO3-

OH－[CH2CH2COCH2CH2O]n－H

加热

O

O

C

O

C

CH

HC

作为清净下水外排

原料

树脂再生废水

工业盐

浓盐水

葡萄糖酸钠

元明粉

n

OH

OH

CH2CH2COCH2CH2

②

①

(CH3)2C(OH)SO3-

CH3COCH3 + HSO3-

OH

OH

CH2CH2COCH2CH2

CH3COCH3 + 2HCHO

HSO3- + OH-

SO32- + H2O

成品

水

甲醛

丙酮/木质素

缩合、缩聚

配比

45℃

140min

溶解

水

磺化

亚硫酸钠

NaOH

120℃

水

柠檬酸

成品

配比

中和

溶解

氢氧化铝

液碱（NaOH）

聚羧酸盐

聚羧酸

m H2O

+

mNaOH

+

m

CH2O[EO]nH

CH

H2C

COOH

CH

H2C

COOH

CH

COOH

C

H

m

CH2O[EO]nNa

CH

H2C

COOH

CH

H2C

COOH

CH

COOH

C

H

3-疏基丙酸

聚羧酸

丙烯醇聚氧乙烯醚

丙烯酸

顺酐

+

m

CH2O[EO]nH

CH

H2C

COOH

CH

H2C

COOH

CH

COOH

C

H

CH2O[EO]nH

CH

H2C

60~65℃

COOH

CH

H2C

+

165℃

复配

中和

聚合

软化

自来水

成品

5-6h