“炜桦冷弯”是国内最早最专业制造冷弯成型设备的公司之一，是建设部金属结构协会会员单位，仓储/超市货架系列冷弯成型设备市场占有率达90%以上，是山东科技职业学院校企，是国内最大的超市货架成型设备生产厂家，所供设备都是按照国标来设计制造，无论是技术设计、加工工艺、制造精度、设备质量在同行业中都有绝对优势。公司本着“技术领先、质量第一、服务优质”的宗旨，为客户提供国内最好的冷弯成型设备。

全自动货架立柱成型机，货架横梁抱焊梁全自动生产线：

货架立柱成型机/货架横梁抱焊梁成型机生产工艺流程：

自动放料——导向——校平、送料——连续冲底孔——成型——定尺切断——收料台

产品有：货架立柱生产线、货架横梁成型机、货架撑杆成型机、货架层板生产线、货架背板生产线、货架抱焊梁成型机等多种产品。

货架立柱成型设备/货架横梁成型设备采用PLC控制 。  
设备性能： 
1、机组轧制能力：宽≤400mm,板材厚度1-2.5mm

2、生产速度：0-15米/分钟

3、货架立柱生产线/货架横梁生产线主机：

a) 机型：可采用齿轮箱传动也可采用悬臂式宽度可调节

b) 机架结构：铸铁牌坊龙门机架结构

c) 传动方式：每道独立齿轮分配箱传动

d) 轧辊材质：GCr15，淬火处理，硬度HRC58-62º

“炜桦冷弯”是国内最早专业生产冷弯成型设备“炜桦冷弯”提供的超市货架立柱/货架横梁生产设备，可根据客户的不同需求，集成生产所需的众多工艺，如自动换料机、切割和冲压系统，以及复杂的焊接、铆接、折弯、搬运和包装等系统。这些都将为提高生产能力带来巨大的附加值。其生产的货架立柱成型设备：轧制材料的材质包括冷轧钢带、热轧钢带、酸洗板（钢带）、彩钢板（钢带）、镀锌钢带和不锈钢带等；专业制造能处理0.2mm的公司之一，—12mm厚金属板材；生产出来的型材尺寸精度可以控制在0.05毫米以内，这在国内冷弯成型机行业处领先地位。

“炜桦冷弯”有实力源于掌握核心技术，冷弯设备设计制造专家

咨询电话 189 5365 1966 玄经理

。