附件：

项目需求书

第一包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量测量仪 | 详见附件 | 1 |

第二包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒子计数器 | 详见附件 | 1 |

第三包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内氨测定仪 | 详见附件 | 1 |

第四包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | 详见附件 | 1 |

第五包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录装置 | 详见附件 | 1 |

注：以上5项设备要求上述仪器均可以在国内各级计量检定单位进行仪器计量检定(资质单位)，验收时需附最新的国内计量检定证书。

第六包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器 | 详见附件 | 3 |

第七包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 详见附件 | 1 |

第八包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水设备 | 详见附件 | 1 |

第九包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式双频超声波洗涤器 | 详见附件 | 3 |

第十包：天津市实验动物质量监测站

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单槽式三频超声波洗涤器 | 详见附件 | 1 |

第十一包：天津市农业科学院

| 序号 | 货物名称 | 技术性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯氏定氮仪 | 技术参数 1.数据存储：200样品 2.蒸馏时间：5分钟之内/样品（30mg氮） 3.循环时间：5分钟之内/样品（30mg氮） 4.测定范围：0.1-200mg 氮 | 1 |

附件

一、风量测量仪     进口品牌

1、技术数据

（1）可直接测量气流并在LCD显示屏上读数，有下载到计算机的接口。

（2）采用热风力测定技术直接显示流速（cfm，m3/h，l/s）。

（3）使用方便，单人操作，重量4kg以下。

（4）量程范围：风速：0.125～40-m/s
－－－－－         风量：42～4250－m3/h
－－－－－         取样间隔：连续或用户选择(10～600秒)
    （5）温度精度：±0.3℃ （0～71℃）。
    （6）响应时间：2～8秒。
    （7）流量分辨率：0.1 m3/h 。
    （8）温度分辨率：0.1℉或℃。
    （9）电源：4节AA1.5V 充电电池，电池寿命：最小可连续使用12个小时。
    （10）显示屏：6位LCD。

（11）储存器容量：非易失性储存器可储存1000组读数，输出 RS232C系列界面。

2、配置：主机、2英尺X2英尺罩、3英尺X英尺罩、1英尺X4英尺罩、2英尺X4英尺罩、1英尺X5英尺罩。

二、激光粒子计数器     进口品牌

1、配置

主机、打印机、三脚架、便携箱、数据输出、笔记本（“迅驰”1.7/ 512M/ 60G/14.1/独立显卡）、标定证书。

2、技术数据：

（1）测试报告符合FS-209E、 ISO14644-1及国家相关标准。同时测定粒子数、环境温度、相对湿度和风速，同时进行五通道测试。

（2）内设延迟测试时间，可自行设定，避免人为干扰。

（3）采样时间、采样次数、间隔时间可自行设置。

（4）内置流量传感器保证粒子计数的高精度。

（5）具有高效率的数据存储和记载能力（可存储500个数据）

（6）有连接打印机专用接口，直接输出测试报告。

（7）使用梯度连接可做成多点检测系统，外接计算机可进行远程控制。

（8）外形要求：可进行IVC饲养装置盒内检测及隔离器检测。

| 测试粒子径 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm |
| --- | --- |
| 光 源 | 激光二极管 |
| 一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
| 流 量 | 0.1cfm（2.83 l /min） |
| 采样时间 | 1sec～99min |
| 采样频率 | 1到99次或连续 |
| 计数报警 | 在1～70,000,000计数范围内 |
| 测试方式 | 单一/重复/连续/计算/远程 |
| 通讯速率 | 9600bps |
| 接口 | RS-232C或RS-485用于梯度连接，RJ-11连接到N.B |
| 缓 存 | 500个数据（设定为计算模式时，一次测试视为4个数据） |
| 电 源 | 5号电池(配充电器)，Ni-MH电池、AC适配器 |
| 电池工作时间 | 应能连续测试3小时以上（NI-MH电池） |
| 环境温度 | 10～35℃ |
| 错误指示 | 激光功率衰减，超过校准流量，电池电量不足。 |

三、室内氨测定仪  进口品牌

1、配置：主机、传感器、充电器、便携包、标定证书

2、技术数据

（1）量程：0～50 PPM。

（2）传感器寿命为10年。

（3）灵敏度高，解析度为0.1ppm。

（4）运行温度：-20～50℃；湿度：0-95% （无凝结水）。

（5）反应时间：小于10秒 （90%满刻度）。

（6）数字显示；内设报警装置。

（7）取样方式：内置取样气泵。

（8）充电器：外接充电器。

四、风速仪   进口品牌

1、技术要求：有ISO9001、ISO14001 认证

（1）风速、风量、温湿度及压力同时测试的智能型测试仪，内置风量计算功能。适用于所有的室内、管道内的洁净空气流的环境测试和设备的性能调试。

（2）探头互换兼容，接插方便。

（3）测试数据保存时间10天以上，可直接与计算机进行数据传送。

（4）可使用交流电源进行连续测试

（5）可输入管道截面积的形状及尺寸25种从而计算出风量，可连接打印机输出测试数据。

| 测试范围 （分辨率） | 风速 | 0.10～30.0m/s (0.00～9.99m/s:0.01m/s，10.0～30.0m/s:0.1m/s) |
| --- | --- | --- |
|  | 风温 | 0.0～60.0°C (0.1°C) |
|  | 湿度 | 2.0～98.0%RH(0.1%RH) |
|  | 压力* | -5.00～+5.00kPa(0.01Kpa) |
| 精 度 | 风速 | 读数的±2% m/s |
|  | 风温 | ±0.5°C |
|  | 湿度 | 2.0～80%RH:±2%RH 80～98%RH:±3.0%RH |
|  | 压力* | ±(读数的3%±0.01)kPa |
| 响应时间 | 风速 | 约1秒（风速1m/s时，90%的响应时间） |
|  | 风温 | 约30秒 |
|  | 湿度 | 约15秒 |
|  | 压力* | 约1秒 |
| 温度补偿精度 | ±(读数的5%+0.1)m/s (在5～60°C范围内) |
| 功 能 | 有最大值,最小值,平均值，存储，最大储存，显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速：m/s,FPM 风量：m3/min ,m3/h，ft3/min,ft3/h 温度：°C，°F 湿度：%RH 静压：kPa Pa) 可存储管道形状及尺寸（方形/圆形） 数据最多存储：1500个 （可保持200小时以上） |
| 输 出 | 有RS-232C接口，可连接到打印机输出测试数据，模拟输出风速、风温、湿度、压力，可显示以上数据。 |
| 电 源 | 5号电池，AC适配器* :100～240V(50/60HZ) |
| 电池寿命 | 约10小时 （风速10m/s,风温20°C，使用碱性电池） |
| 环境温度 | 5～40℃（探头使用温度0～60℃） |

2、配置

主机、探头、软件带RS-232C电缆、AC适配器、便携包、5号电池×6，电缆2m。

五、温湿度记录装置   进口品牌

1、技术要求：

（1）大屏幕显示；

（2）有红外打印机可以快速现场打印数据，可进行系列测量（如日温差分析），并能保存16000组数据。

（3）有接口或数据采集器将数据下载至计算机进行分析 。

（4）存储温度-40.0～85.0°C，操作温度-20.0～70.0 C。

（5）电池类型为锂电池。

（6）便于携带。

| 探头类型 | 量程 |  |
| --- | --- | --- |
| 湿度传感器, | 0.0...100.0 %rF | 精度 | +/-3.0%rF(0.0...100.0%rF) |
|  |  | 分辨率 | +/-0.1%rF(0.0...100.0%rF) |
| NTC(温度) | -20.0...70.0°C | 精度 | +/-0.5°C(-20.0...70.0°C) |
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 C(-20.0...70.0°C) |

2、配置：

2通道，主机内置传感器、基础软件，具有图表功能，带USB接口，支架和PC连接电缆、数据采集器、快速红外打印机一台、标定证书。

六、高压灭菌器     进口品牌

1、小型、台式（23L）

2、最高温度压力：140℃  0.25MPQ（2.5kg/cm2）。

3、消毒循环自动进行，有自动压力排泄阀。

4、电热、双安全装置，断水自控。

5、有蒸汽排放功能，有干燥功能。

6、配置：消毒架（托盘）、取盘器

七、超低温冰箱     进口品牌

1、温度： -86℃

2、容积： 200L以下

3、有声光报警系统，有安全门锁

八、超纯水设备   进口或国产品牌

1、水质要求：细胞培养，符合ASTM、CAP、NCCLS标准1级的超纯水。

2、技术参数：

规格：桌上型

电阻率（25℃）：≥18.2MΩ/cm

内毒素：＜0.001Eu/ml

细  菌：＜1 CFU/ml≥0.22µm

产水量：10L/小时

进水水质：有适合天津地区水质的前处理装置。

3、全自动、智能化，低有机物、超滤除热源型。

4、有中文显示操作面板。

5、内置RO膜定时冲洗程序、防垢程序、定时水循环程序。

6、具有自动提示更换预滤芯、RO（反渗透）膜、超纯化柱的功能。

7、配有终端过滤装置、双波长紫外灯，保证出水水质。

8、缺水保护、报警。

9、配有自压式纯水水箱，保证纯水品质。

10、免费更换一次RO（反渗透）膜，配送多个预滤芯。

九、台式双频超声波洗涤器    国产品牌

1、技术要求：

容量：20-25L

超声频率：28、45KHz可调

温度可调（20～80）℃，时间可调

低水位可清洗

设溶液加热装置和超声定时装置

超温度、超电压、超电流保护装置

不锈钢外壳、内槽及网架

2、配置：网架、降音盖。

十、单槽式三频超声波洗涤器   国产品牌

1、技术要求：

容量：80L

超声频率：28、45、100KHz可调

温度可调（20～80）℃，时间可调

低水位可清洗

电控溶液过滤

设溶液加热装置和超声定时装置

超温度、超电压、超电流保护装置

不锈钢外壳及内槽

2、配置：网架、降音盖（手控）。