厂家直销20KHZ超声波塑料焊接机，东莞协和王牌超音波塑焊机

一体式【超声波塑料焊接机】（超音波塑胶焊接机）（耳塞喇叭网超声波焊接机）


东莞超声波信赖协和，协和超声波有实力，超声波塑焊机，超声波焊接机，超声波模具，专业定制非标超声波。
◆整机进口配件约为30℅，均为影响机械性能的核心组件，所焊接产品不需添加溶剂、粘接剂或其它辅助粘合品。
【生产厂家】：协和超声波设备（东莞）有限公司
★产品简述：协和牌标准型超声波焊接机主要控件均使用欧、美、日原装进口元器件，具有较高的稳定性，所有有系统均为自主研发、制造。能根据不同的工件要求设计系统、模具等。较适合于一般塑胶制品的超声振动焊接，焊接后工件无丝毫表层痕迹，如成型机直接注塑成型般完美。
◆用途：ABS、PC、PS、PA、PP、PET、压克力等工程塑料制品的焊接、铆接、埋植成型；水壶，文件夹，手机电池，充电器，玩具，电子表，乐器，手机外壳，
CD外壳等塑胶件的焊接，铆接，成型，螺母的埋植等。
◆机械性能：
1、日本原装压电陶瓷晶片换能器，输出强劲稳定
2、同心直轴设计轴承，精密微调装置，性能卓越
3、焊头水平可调式设计，调模便捷
4、全套优质元器件组装
5、焊接参数预先设置，操作简易
6、数字式焊接参数设定，直观准确。
7、提供设计各种焊头，并承制各种特殊规格
8、适用于塑胶件较大产品
9、调频及频率自动补偿电路。
◆技术参数：
操作模式：自动/手动 型 号：XH-2018
电 压： 220V 频 率：20KHZ
输出功率：1800W 焊接面积：180mm
焊头行程：80mm 气压范围：1-6.8bar
输出时间：0.1-0.99s 最大输入功率：1.9KW
机械重量：101KG
◆外形尺寸：
主机尺寸：700x400x1500mm
◆交付方式：东莞、深圳、惠州地区送货至客户所在地，其他地区需支付少量运费。
◆培训计划：免费培训直至使用技术员完全掌握
◆保 修 期：免费一年
◆安 装：仅需电源插座及气管
◆公司责任：免费提供技术咨询及相关培训。
东莞 (总部)
地 址: 广东省东莞市黄江田美龙芯三街3号D栋
订购热线；13412659766陆晓东 QQ；2943693359

本站提示：本厂家直销20KHZ超声波塑料焊接机，东莞协和王牌超音波塑焊机信息，由会员东莞市协和超声波设备有限公司业务部发布。该企业负责厂家直销20KHZ超声波塑料焊接机，东莞协和王牌超音波塑焊机信息内容的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。