使用说明书

目录

一、机器的基本参数………………………………2

二、机器的用途和特点……………………………2

三、机器的结构和工作原理…………… … ……5

四、机器安装和开机前的注意事项………………6

五、机器的操作方法和电气控制原………………6

六、液压油的检查和更换… … … … … … …7

七、维修保养及注意事项…………… ……… …8

八、机器的常见故障和排除方法…………………8

九、安全操作注意事项……………………………8

开机前必须往油箱中注油（46号抗磨液压油）！

严禁油箱中无油启动电机！

一、机器的基本参数

劈裂器基本参数表

| 名称 型号 | 劈裂头长度（mm） | 打 孔 深 度 （mm） | 钻孔 直径 （mm） | 劈裂器长度 （mm） | 理论分裂力 （t） | 工 作 频 率 次/秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZT80-15 | 150 | 320 | Φ42 | 920 | 420 | 16 |
| ZT80-22 | 220 | 420 | Φ42 | 970 | 480 | 18 |
| ZT80-38 | 380 | 620 | Φ44 | 1150 | 570 | 20 |
| ZT80-43 | 430 | 720 | Φ44 | 1250 | 735 | 22 |

高压站基本参数表

| 名称型号 | 电机功率 （kw） | 柱塞泵流量 （L/min） | 额定压力 （mpa) | 油箱容量 (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1.5 | 1.5 | 1.2 | 63 | 36 |
| DG3 | 3 | 2.6 | 63 | 48 |
| DG4 | 4 | 3.9 | 63 | 54 |
| DG5.5 | 5.5 | 5.1 | 63 | 64 |
| DG7.5 | 7.5 | 7.1 | 63 | 72 |

- 机器的用途和特点

（1)用途范围；  1、钢筋混凝土基础/结构的拆除与局部改造 
劈裂机以其巨大无比的分裂力，广泛用于各种钢筋混凝土基础（如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等）拆除与局部改造；  
2 、钢筋混凝土地面/墙体的拆除 液压分裂机特别适用于对冲击，振动要求严格控制的地面/墙体拆除与改造（如机场跑道，古建筑、高等级公路、桥面等）；

3、室内或狭窄空间混凝土结构拆除  
劈裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空间中的拆除作业（如地铁、厂房/楼内、隧道内等）

4、采石场荒料的开采   液压分裂机已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。与爆破或其他人工方式相比，液压分裂机具有安全、环保、成材率高、开采成本低等优势。

5、隧道、沟渠及其它岩石的挖掘   在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开挖（如小型隧道、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等）。液压分裂机有其不可替代的独特功效。

6、各种抢险（地震、矿难、道路等）  液压分裂机已广泛应用于冶金、水泥工业的各种大修工程中（电解铝厂的电解槽碳块清刨，钢厂、水泥厂等的炉窑耐火砖衬的清除）等。  坚硬岩石的摧毁:隧道的开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂和破坏采石工业:大理石,花岗岩的整块开采。   被拆除物在几秒钟内就可以被分拆除和分裂的方向可以事先控制，设定最大分裂力达到735吨。  工作时没有噪音,振动，粉尘。  强劲和可靠的设计,极少维修保养。    单人操作,运输方便。

在室内和狭窄场地的拆除作业。 钢筋混凝土结构/素混凝土结构的拆除 。 地基,墙体,旧桥桩,烟筒，截除桩头 。 厚混凝土板的二次整块分裂拆除 。

（2）特点；1、劈裂机与传统作业方式相比，具有结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、节能管理等一系列优点。劈裂机适用于大块岩矿石的二次解体作业，是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。也可在山体上直接进行分裂。

2、 分裂过程无振动、无冲击、无噪音，无粉尘，数秒钟内完成分裂，单机最大分裂力可达735吨 ，工作效率高，可控制分裂、拆除、分裂尺寸精确、重量轻、操作简单、维护保养方便可在室内和狭窄场地进行拆除工作可用于水下施工。

3、体积小，灵活性高、操作简单，使用方便灵活，一般工人可以很容易地操作.

三、机器结构与工作原理

1、液压劈裂机，由液压泵站和分裂器两大部分组成，劈裂机工作原理是：由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力 ，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开

2、液压泵站原动力可分为电动机或柴油机两种形式，通过动力输出轴把动力传输给高压柱塞泵，从而实现机械能转换为液压能，再有高压油管传输给劈裂器，通过劈裂器是高液压能转换为机械能，形成巨大分裂力。

3、图解原理

四、机器安装及注意事项

（一）、机器的安装

1、当机器在搬运中需要起吊时，应将吊装带捆绑在机器把手和支撑架上，保证机器水平搬运。

2、为了机器使用的方便性、准确性，机器应安装在坚固、平整的地面上，

3、电源线一定要连接好，不要有漏电、线路破损等不安全因素，一定要确保施工的安全性，同时线路不要妨碍工作。

5、机器使用的电源为AC380V

（二）开机前的注意事项

1、如果温度低于0℃，油泵在工作前应空运转15分钟。

2、保证每个装置滑动部件的绝对清洁，并且不定期的滴加润滑油，因为，滑动部分要受到较大的摩擦力，所以要保证良好的润滑，以使得在往复运动中滑动面平稳工作。

3、电机法兰与手动高压阀开关螺栓在一段时间后会松动，因此，为确保使用安全，操作者应定期地检查，将其拧紧。

五、机器的操作方法和电气控制原理

（一）概述

1、设备操作人员在操作机器前必须仔细阅读本说明书，了解机床的操作步骤。

2、本机器为超高压液压设备，可实现分解岩石的作用。

操作

1、开机

（1）将油管的快换接头连接液压站和劈裂器上。

具体步骤1、液压站；当您面对液压站油管接头是，您的左手边接头为出油口，右手边为进油口。（注；黄色字油管为高压接出油口，白色字油管为低压接进油口，切避免接错）。

2、劈裂器；当您面对劈裂器油管接头是，您的左手边接头为进油口，右手边为出油口。（如有三通阀，请把三通阀油路捋顺）

3、将液压站的出油口接到劈裂器的进油口上，将劈裂器的出油口接到液压站的进油口。（注；请先接液压站的出油口到劈裂器的进油口）。

（2）液压站上的手动阀有三个位置，中间为不工作位置，按顺时针旋转左边位置为工作位置，逆时针旋转右边备用。 劈裂器上的手动阀也有三个位置，中间为无工作位置，顺时针旋转左边位置为工作（分裂杆向下走，开始分裂），逆时针旋转右手位置为回程（分裂杆向上走）。开机前将所有手动阀摆到中间不工作位置。

（3）接上电源合上电器箱内的开关，启动电机。（注；电机需按顺时针旋转）

机器工作

1、液压站电机启动后，把液压站手动高压阀摆到工作位置，在正常工作中，无需来回摆动液压站上的手动高压阀，可以是手动阀一直停在工作位置。

2、把劈裂器平方在干净的地方，掰开劈裂头上的劈裂块枪向两块劈裂块内壁上均匀涂抹润滑脂（黄油），(注；由高油压转换为几百吨的机械力必须通过润滑才能达到良好的效果，一般工作3个回程涂抹一次，如忘记涂抹可对劈裂头造成严重损坏。）

3、把劈裂头插入事先打好孔内，（注；需把劈裂头全部插进孔内，如劈裂头裸露在孔外会对劈裂头造成损坏），把劈裂器上的手动阀顺时针摆到工作位置，劈裂器开始工作。

4、当液压站压力油表达到额定压力63mpa劈裂器把岩石分裂开，岩石断开。（注，压力达到63mpa后，切不可时间过长，一般在3-6秒内即可）如把手动阀逆时针摆到回程位置，液压站压力油表达到额定压力63mp是劈裂杆回到原始位置，再把手动阀摆到中间无工作位置，拔出劈裂器移到下一个孔内。（注；向石缝内放一些碎石子，方便劈裂头拔出)

六、液压油的检查和更换

·通常液压油可通过观察和测试来检查。

·油的特性在使用5000～20000小时后会发生变化，并会趋于凝固（变浓）。

通常当使用2000小时或油的颜色变成棕黑色时应换油。

液压油的评估方法

| 现象 | 气味 | 状态 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色透明或没有变化 | 好 | 好 | 使用 |
| 透明或很浅的颜色 | 好 | 与其它液压油混合 | 使用 |
| 有一点点变化 | 好 | 有气泡或水 | 分离水 |
| 变成棕黑色 | 不好 | 被氧化或被加热 | 更换液压油 |
| 透明并有小黑杂质 | 好 | 外部物质 | 过滤后使用 |

七、维修保养及注意事项

设备定期清除积尘，保持清洁，可用吹气或擦除方法。随时注意并保证各连接件的固定螺钉锁紧，各组件间的连接端子是否锁紧，以防止接触不良，产生误动作或故障。确保电缆的弯曲度，以防电线折断。

八、机器的常见故障和排除方法

1、电机没有电

·检查外部电源保险丝是否烧坏，烧坏后用新的保险丝更换。

2、电源有电但电机不能正常工作

·检查电机是否超载或电源缺相，如果是过载把手动阀摆到无工作位置，如果缺相检查供应电源。

4、电机运转正常，但整个操作不执行

·检查阀和泵是否有故障。

九、安全操作注意事项

·操作前

- 首次开机前必须先给油箱注油，以免损坏油泵。

2、必须认真阅读本使用说明书，熟悉机器的结构、性能和操作方法。

3、不要带围巾或穿大衣之类的衣服操作。

4、用正确的方法进行工作，以便在发生故障时尽快停车和摆脱危险。

5、如果环境温度低于0℃时，工作前应先开机空运转几分钟。

·操作中

1、安装油管或打孔分裂是，必须由熟悉机器的人员按照规定的规程进行。

2、机器在正常工作时，切勿站在要分裂岩石外侧，以免发生事故。

3、一切杂物及工具勿要分裂岩石外侧，以免造成事故。

4、在更换下一个要分裂的孔是把手动阀摆到无工作位置，以免发生危险。

5、保持油液清洁及油路畅通，每班给各部件运动部分加润滑油。

6、液压元件必须保证动作灵活与位置正确，发现不正常现象时必须立即停车检查。

·操作后

操作完后，一定要按下列顺序安全关机：

- 把劈裂器手动阀摆动中间无工作位置。清理劈裂头石渣。

- 把液压站手动阀摆动中间无工作位置。

| 设备名称 | 液压劈裂机 | 型号 | ZT80-22型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产班组 | 装配一组 | 设备主颜色 | 绿 |
| 出厂编号 |  | 检验员 |  |
| 检 验 结 果 | 本机符合技术要求 检验合格，准予出厂。 年 月 日 |

- 关断电机电源开关。

合格证