不锈钢xrf成分检测仪

产品介绍

不锈钢xrf成分检测仪是一款无损、便携、快速检测不锈钢牌号（316、302、201、304等）和元素（镍、铬、钼、钒、钛、锰、铁等）含量，广泛应用于现场不锈钢检测，外出购料检测，厂房混料挑选等。

台式不锈钢xrf成分检测仪

性能特点

下照式：可满足各种形状样品的测试需求

准直器和滤光片：多种准直器和滤光片的电动切换，满足各种测试方式的应用

移动平台：精细的手动移动平台，方便定位测试点

高分辨率探测器：提高分析的准确性

新一代的高压电源和X光管：性能稳定可靠，实现更高的测试效率

技术指标

元素分析范围从硫（S）到铀（U）

分析检出限可达ppm

分析含量一般为ppm到99.99％

任意多个可选择的分析和识别模型

相互独立的基体效应校正模型

多变量非线性回归程序

温度适应范围为15℃至30℃

电源：交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源

能量分辨率：160±5eV

样品腔尺寸：460×298×98mm

仪器尺寸：550mm×410mm×320mm

仪器重量：45kg

标准配置

移动样品平台

信噪比增强器

电制冷Si-PIN探测器

信号检测电子电路

高低压电源

新型X光管

计算机及喷墨打印机

手持式不锈钢xrf成份检测仪

产品介绍

无损快速检测，对准即测，一秒可报结果和合金牌号。性能堪比台式机，检测效果又快又准。

同时检测 钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、 钯、银、铟、锡、锑、铪、 钽、 钨 、铼、铂、金、铅、 铋、镁、铝、硅、磷、硫 元素，并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。

超近光路设计，仪器无需充氦气，可检测从Mg开始的轻元素，完全可以满足特定用户的需求。

性能优势

*更强劲的电力

1、选配超大27000mAH锂电池，续航工作时间可达三天。并配备交流和车载充电器，保证电力供应。

2、内置记忆电池，换电池不断电。

*更高端的配置

微型光管、Fast-SDD探测器（世界上最好的探测器）、微型数字信号多道处理器及智能分析模块四大核心技术的引入，使其具有台式相近的测试精度。

采用超高主频及大内存，超大存储空间，可海量存储数据。全新自主研发的数字多道技术，保证每秒有效采谱计数最大可达500k cps。

准直滤波系统，其组合达到极限12组，满足客户的不同条件下的检测需求。

内置500W像素高清晰摄像头，随时观察样品测试位置，使测量更加精准。

*更安全的防护

1、智能三色预警系统：LED三色长灯带设计，360度无死角显示。通电开机时绿灯亮，测试红灯闪烁，设备故障黄色灯闪烁，仪器状态，一目了然。

2、三重安全防护功能：

a: 自动感应，没有样品时仪器不工作，无射线泄漏。

b: 采用加厚防护测试壁，有效防止散射。

c: 配送防护安全罩，防周边轻基体散射。

3、安全联动锁装置，当软件无法控制关闭，轻轻一按，第一时间保护您的安全，守护最后关卡。

*更智能的软件

1、EXPLORER 5000 合金分析仪配有专门针对合金行业的专业应用软件，具有智能化、高灵敏度、测试时间短、操作简易等特点。

2、全新的智能软件，一键智能操作，采用双模设计（用户模式和专家模式）。用户模式一键识别样品材质；专家模式可进行增加元素，增加特定曲线等深入分析操作。

3、内置强度校正方法，校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。

应用领域

不锈钢、合金钢、耐热钢、铜合金等金属样品的成分分析

钢铁冶炼、钢铁企业、机械加工企业、流体阀门企业、铝合金企业、船舶制造、压力容器、环保工程、废料回收、航天航空等企业中。

厂家介绍

江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业，注册资本23088万。旗下拥有北京邦鑫伟业技术开发有限公司和深圳市天瑞仪器有限公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。

天瑞仪器的发展得到了中国各级政府的大力支持与帮助，现任中共中央政治局常委、十二届全国人大常委会委员长张德江，现任中共中央政治局常委、政协第十二届全国委员会主席俞正声，时任中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉等各级领导多次来访视察工作！公司被授予 “国家火炬计划重点高新技术企业”，“江苏省高新技术企业”，“江苏省软件企业”，“江苏省科技创新示范企业”，“江苏省规划布局内重点软件企业”，“江苏省光谱分析仪器工程技术研究中心”等荣誉称号。产品具有国际领先的技术水平，X射线荧光光谱仪系列产品被认定为“国家重点新产品”和“江苏省高新技术产品”。产品品种齐全，为环境保护与安全、工业测试与分析及其它领域提供专业解决方案。

公司的X荧光检测技术具有快速、精确、无损的特点。X射线荧光光谱仪可以应用于任何需要分析Mg以上到U的元素或化合物成分分析的领域，如：电子电器（RoHS检测）、珠宝首饰（贵金属及镀层检测）、玩具安全（EN71-3）、建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油（微量元素S、Pb等）、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。

天瑞仪器将以“行业技术领导者”的姿态，不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务，同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案，从而推动中国经济快速全球化。

售后服务体系

售后服务片区（划分）、客服热线和技术引导与维护。服务片区划分已经完全覆盖全国主要省市，主要根据客户的分布和公司业务区域的划分，把中国大陆划分12个工作区域， 包括：广州、佛山、湖北片区，厦门片区，珠海、中山、云贵川片区， 北京、天津、河南、河北片区， 山东片区，苏州、安徽、上海片区，惠州、汕头、福建片区，深圳、东莞片区，浙江片区、山西、陕西西北片区，青海片区、东北三省片区。另外，除中国大陆以外片区香港、台湾及海外片区。公司通过电话等远程维护、上门服务、返厂维修以及对客户使用人员的技术培训来实现技术的应到和维护。

部分产品介绍

天瑞仪器产品包括 ：镀金镀银测厚仪，手持式光谱仪，手持式金属分析仪，X射线荧光测厚仪，X射线镀层测厚仪，X-RAY膜厚测试仪，手持不锈钢测试仪，手持式合金元素分析仪，手持式不锈钢材质检测仪，X射线荧光光谱仪，ROHS测试仪，ROHS分析仪，便携式X射线荧光光谱仪，手持式合金分析仪，ROHS检测仪，国产气相色谱质谱仪，食品、水质、土壤重金属分析仪，XRF镀层膜厚仪，XRF测试设备，镀锌层测厚仪，x ray膜厚仪，手持式合金分析仪，ROHS环保设备，XRF测试仪，X荧光能谱仪，便携式光谱仪，便携式合金检测仪，便携式重金属检测仪，X荧光无损测试仪，x-ray电镀膜厚仪，手持式铝合金检测仪，不锈钢xrf成分检测仪等。