建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：年处理100万吨固废综合利用项目（一期30万吨）

建设单位（盖章）： 攀枝花市德昆工贸有限责任公司

编制日期： 2016年6月

国家环境保护部制

四川省环境保护厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                    （表一）

| 项目名称 | 年处理100万吨固废综合利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 攀枝花市德昆工贸有限责任公司 |
| 法人代表 | 文良平 | 联系人 | 罗兵 |
| 通讯地址 | 攀枝花市西区格里坪工业园区D区（原万盈装饰材料厂） |
| 联系电话 | 13550958065 | 传真 |  | 邮政编码 | 617000 |
| 建设地点 | 攀枝花市西区格里坪工业园区D区 |
| 立项审批部门 | 攀枝花市西区发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备[51040316010801]0002号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C4320非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积（平方米） | 6667 | 绿化面积（平方米） | 800 |
| 总投资（万元） | 965.2 | 其中：环保投资（万元） | 65.8 | 环保投资占总投资比例 | 6.82% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来及建设必要性 攀枝花市现有火力发电站有能动中心、矸石电厂、攀钢发电厂，年产粉煤灰大约80万吨，其中以攀钢发电厂（原504电厂）的粉煤灰各项指标最好，经过简单研磨能直接生产合格II级灰，能动中心每月灰量在千吨左右，量少，并且大多为攀钢内部使用（生产加气煤灰砖），矸石电厂粉煤灰主要由九鼎建材使用生产粉煤灰水泥，攀钢发电厂的原灰现在被利源粉煤灰厂、桠华粉煤灰厂、攀钢综合贸易公司、鸿靖钇工贸、和曼克斯粉煤灰厂分摊，灰量将比原来减少60%，在烧失量方面将比以前偏高，不能满足高等级粉煤灰的标准要求。而另一方面，攀钢发电厂以前排放在麻地湾灰坝的原灰有800万吨以上，不仅占用大量土地，而且长期在雨水的侵蚀下将会对地下和地表水造成污染。如果能对这部分原灰通过适当的途径和工艺加以利用，生产不同等级的粉煤灰供商砼站、电站大坝、高铁桥隧使用。不仅保护了环境，而且达到了废弃物的资源化利用，更有利于缓减商砼站掺合料供求的紧张局面。攀枝花市德昆工贸有限责任公司的技术人员已利用攀钢发电厂灰坝的原灰成功生产出符合国家标准（GB/T1596—2005）的I、II级粉煤灰。攀枝花市德昆工贸有限责任公司根据自身优势及发展需要，决定投资建设年产100万吨粉煤灰生产线。由于场地限制，并于业主协商本次环评按一期规模30万t/a进行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、环境保护部第33号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作，根据建设项目环境影响评价分类管理名录，本项目应编制环境影响报告表。为此，攀枝花市德昆工贸有限责任公司委托重庆两江源环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，了解项目场址周围发展状况，收集当地气候、气象、水文、地质、经济发展等自然、社会环境概况，完成工程分析和环境特征分析，按照有关法律法规和“环评技术导则”等技术规范要求，编制完成该项目的《环境影响报告表》。 二、产业政策符合性分析 本项目采用504电厂灰渣生产建筑材料，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）及《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中规定，属于鼓励类第三十八条第15款“三废综合利用及治理工程”；在《关于进一步加强国家产业政策导向促进攀枝花新型工业化发展的指导目录》(2006年)中，将尾矿、废渣进行综合利用列入鼓励类。 2016年1月15日，攀枝花市西区发展和改革局以川投资备[51040316010801]0002号号下达项目《企业投资项目备案通知书》。 综上所述，项目符合国家现行产业政策。 三、规划符合性分析及资源利用合理性分析 1、规划符合性分析 本项目选址于攀枝花市西区格里坪工业园区D区（二类工业用地），租用旧厂房旧场地，不再新增用地指标，盘活存量土地和资产。项目于2016年2月23日与攀枝花市西区格里坪工业园区签订入园协议。（本项目业主与玲华工贸有限公司签订的场地租用合同见附件4）。项目厂界距金沙江边最近距离为217m，不在格里坪水厂二级保护区范围内。 综上项目选址符合相关规划要求。 2、外环境关系 该项目位于四川省攀枝花市西区格里坪园区D区。租用现已停产的玲华工贸有限责任公司万盈装饰材料厂闲置场地和车间，项目东侧13m处为恒达汽车板簧公司攀枝花分公司，东南侧15m处为攀枝花市攀创科技开发有限公司，西侧200m处为浩海再生石化制品公司（目前以堆放原煤为主），西南面217m处为金沙江，西北418m为攀青煤炭物流中心，东北385m为格里坪村居民点，项目周边关系见下表1-1： 表1-1 项目周边环境关系一览表 序号 目标名称 相对位置 规模 保护级别 方位 距离（m） 1 恒达汽车板簧公司 E 13 --- 环境空气： GB3095-2012 2类 环境风险 2 攀创科技开发有限公司 SE 15 --- 3 浩海再生石化制品公司 W 200 --- 4 攀青煤炭物流中心 NW 418 --- 5 格里坪村居民点 NE 385 70户，200人 6 金沙江 SW 217 1条，大河 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 7 格里坪镇取水口 SW 2205 1处，备用取水口 项目近邻环境关系详见附图2。 3、资源利用合理性分析 项目用攀钢发电厂的原灰作为原料，目前发电厂日产原灰被利源粉煤灰厂、桠华粉煤灰厂、攀钢综合贸易公司、鸿靖钇工贸、和曼克斯粉煤灰厂分摊，几无剩余。电厂麻地湾灰坝的原灰有800万吨以上，不仅占用大量土地，而且长期在雨水的侵蚀下将会对地下和地表水造成污染。项目建设主要利用灰坝堆存湿灰作为原料，在不与其他企业原料供应发生冲突前提下可保证项目满负荷生产运行10年以上。 四、建设内容、规模及工程投资 项目名称：年处理100万吨固废综合利用项目 建设地点：攀枝花市西区格里坪工业园区D区 建设性质：新建 建设单位：攀枝花市德昆工贸有限责任公司 投资总额：965.2万元 劳动定员：项目建成后劳动定员为全厂劳动定员44人，其中管理人员4人。 工作制度：全年工作日300天，部分生产岗位采用三班工作制，每班工作时间为8小时，管理及办公岗位采用常白班制，避免工人连续作业16小时。 1、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 主要经济技术指标 序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 处理规模 万吨/年 30 其中 I级灰 万吨/年 15 II级灰 万吨/年 15 2 产品细度R0.045 % ≤10 I级灰 3 产品细度R0.045 % ≤22 II级灰 4 系统运转率 % ≥80 5 设备重量 吨 500 6 装机容量 kW 1200 7 粉煤灰平均电耗 kWh/t 35 8 新增劳动定员 人 44 不含临时工 9 劳动生产率 吨/人年 6000 10 固定资产投资 万元 965.2 建设投资 11 总投资收益率 % 62.97 12 投资利税率 % 43.44 13 资本金利润率 % 65.81 14 财务内部收益率 % 46.53 税后 15 投资回收期（税后） 年 1.48 含建设期 2、产品方案及规模 该项目生产规模为年处理固废（电厂湿灰，平均含水量约12%）30万t。产品方案如下： 表1-3 产品主要技术指标 项目 技术要求（不大于/%） I级 II级 细度（45um方孔筛筛余） 12.0（本项目10.0） 25.0（本项目22.0） 需水量比 95.0 105.0 烧失量 5.0 8.0 含水量 1.0 三氧化硫 3.0 游离氧化钙 1.0 安定性 （雷氏夹沸煮后增加距离） 不大于5.0mm 五、工程内容及项目组成 建设内容：项目租用玲华工贸万盈装饰材料厂场地建设一条年处理30万吨固废（电厂原灰）项目，将电厂湿灰通过烘干、活化、粉磨后生产符合国家标准（GB/T1596—2005）I级、II级粉煤灰。 营运期项目组成情况及主要环境问题见表1-4。 表1-4 营运期项目组成情况及主要环境问题 项目 名称 建设内容 主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 烘干系统 烘干机房占地面积：360㎡（12×30m的轻钢结构）该系统采用高温沸腾炉、高效节能烘干机和除尘器组成 噪声 施工扬尘 施工废水 废气 废水 噪声 厂房利旧 粉磨系统 粉磨系统占地面积：108㎡（4×27m的轻钢结构），设置一台Ф2.4×13m高细管磨机，并配套设有除尘器 厂房利旧 公用 工程 供水及 循环系统 本工程水源为城市自来水。南侧道路上有一市政给水管道，管径为DN800，本工程从北侧市政道路城市给水管道上接一根DN100的引入管。 噪声 改造 供水管道 生产循环给水系统为供给生产设备冷却用水，采用自然冷却。循环回水降温后进入循环水池，再由循环给水泵升压供各生产用水点使用。该系统损耗的水量由自备井供水补给。生产循环水池为砖混结构，容积400m³。 水池利旧 管磨机筒体淋水单独回收，经小型沉淀池处理后由潜水泵升压后仍然供给磨机筒体淋水，形成小循环给水系统该循环系统损耗的水量由生产给水系统补给。循环水池容积20m³。 新建 供电 本项目电源引自所在工业园变电所，由当地电力部门负责架线到厂区，进线电压10kV。公司工程装机总容量约1200KW，租用厂区现有一台400KVA变压器，可以提供本项目的低压用电。 利旧 粉磨主机800KV的高压电机需新增高压供电，由工业园区供电站负责供电，项目新建一座高压配电室砖混结构，10㎡。 新建 辅助 工程 输送皮带廊 建筑面积：2.5×20m，钢筋砼结构 粉尘 噪声 新建 配料系统皮带廊 建筑面积：2.5×22m，轻钢结构 新建 空压机站 设置2台L-20/8型空气压缩机，1备1用。 新建 道路系统 厂区内水泥硬化道路总长约300m，路宽5m，入厂道路利用原有园区内互通道路（混凝土硬化路面） / 扬尘 利旧 环保 工程 雨水 厂区整体北高南低，东高西低，两侧高地均为其他厂址边界，设有排水沟。 利用原厂房重力流雨水排水系统；屋面雨水经雨水斗收集后，经雨水落管排至室外排水沟。 初期雨水经项目区内排水系统收集至厂区入口处循环水池旁（原有两座400m³水池，一座用于循环系统，一座用于初期雨水收集池） / 废水 废气 噪声 利旧 污水 生活污水经化粪池（利用原厂区化粪池，砖混结构，容积50m³）收集后，用于厂内绿化灌溉；间接冷却水经循环水池冷却后，循环使用。循环系统在公辅工程部分介绍。 / 利旧，新建20m³循环水池 废气 （1）烘干系统设置一台布袋除尘器1#——长脉冲袋除尘器PPW96-8(加长型)， 处理风量：86000m3/h； （2）每座干灰仓各设置一台布袋除尘器2#、3#——脉冲单机袋式收尘器DMC（A）－112，处理风量均为：8000m3/h； （3）粉磨系统设置一台布袋除尘器4#——气箱脉冲袋式收尘器64－5，处理风量25000 m3/h； （4）每座成品库库顶均设置一台布袋除尘器5#、6#；——脉喷单机袋式除尘器DMC－96B，处理风量均为：7000m3/h 噪声 施工扬尘 施工废水 废气 噪声 新建 固废 项目无生产性固废产生，生活垃圾经移动式垃圾箱（自带渗滤液收集盒）收集后，由园区环卫部门定期清运处理。 噪声 施工扬尘 施工废水 恶臭 生活垃圾 新增 噪声 选用低噪设备，风机有消音器，并加强产噪设备底部减震 噪声 新增 土壤及地下水 全厂均设有混凝土硬化地坪，厂区最低处设有应急水池，兼做初期雨水收集池。 废水 利旧 绿化 租用场地内原有绿化面积800㎡，本项目不新增绿化。 / 利旧 办公及生活 办公及生活用房均租用原有办公楼，办公楼层高2层，裙楼1层为职工宿舍及食堂。 生活污水 生活垃圾 利旧 仓储及其他 原料库房 湿灰库：占地面积864㎡，三面密闭（地面至3m高砖混结构，≥3m置顶为彩钢瓦结构，彩钢瓦顶棚），一侧留有车辆出口 扬尘 噪声 新建 风干库：占地面积1200㎡，三面密闭（地面至3m高砖混结构，≥3m置顶为彩钢瓦结构，彩钢瓦顶棚），一侧敞开，库容6000t 利旧 煤棚 彩钢瓦顶棚，四周封闭，占地面积150㎡ 烘干灰储存仓 钢板库：Φ9.32×17m，2座配套设置脉冲单机袋式除尘器。 新建 成品灰储存仓 钢板库，Φ9.32×17m，2座配套设置脉喷单机袋式除尘器 新建 地磅房 砖混结构，60㎡，位于厂区入口处 噪声 利旧 |
| 六、平面布置及合理性分析 主生产区：生产线布置位于厂区北面，布置方向东西向，生产流程自东向西，设置烘干机、粉磨机、配料库、成品库。从总体来看，生产线按东西方向布置，流程顺畅，方便货物进出。 原材料储存：原材料储存区布置在厂区的东侧侧。厂区主要公路贯穿东西，物料进出顺畅。货物进厂以公路运输为主，出厂物料也以公路为主。 办公生活区布置在厂区的东南侧，主要布置内容有综合楼、职工食堂和宿舍楼等。 辅助设施：空压机站布置在磨房的西侧，便于管理。循环水泵房布置采用原有水池旁，便于水循环。 综上可知，总图布置将厂区按照各建筑物的使用功能，划分为主生产区、原材料储存区、辅助生产区和办公生活区，方便管理。 七、主要原辅材料、能耗及主要生产设备 1、主要原辅材料及能耗 主要原辅材料及能耗情况见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能耗情况 类 别 名称 耗量 来源 主要化学成分 备注 施工期 主 （辅） 料 钢材 600t 外购 C、Fe、Mn、Si等 部分设备及设备基础建设 商品混凝土 300m³ 外购 硅酸盐、碎石等 管线材 若干 外购 Fe、PVC 能源 电 3000kw·h 市政电网 / 柴油 0.5t 加油站 烷烃、烯烃、环烷烃、S等 水 100m³ 供水管网 H2O 营运期 原料 原灰 30万t/a 麻地湾灰坝 详见表1-6 辅料 活化剂 5t/a 外购 / / 石灰粉 （脱硫剂） 63.5t/a 外购 CaO 灭活剂 2.5t/a 外购 次氯酸钙 絮凝剂 1.5t/a 外购 明矾 能源 电 3.5×107Kwh/a 园区电网 —— － 煤粉 8100t/a 外购 C、S、CaO等 水 16551m3/a 供水管网 H2O - 表1-6 原灰化学成分表 化学成份 SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 C H2O 原灰％ 50.5％ 23％ 1.8％ 3.5％ 9.2％ 12% 运至项目原料库房，自然风干后，含水量降至8%左右。 表1-7 煤粉组分表 项目 符号 单位 设计煤种 校核煤种 工业分析 收到基灰分 Aar % 40 45 收到基低位发热量 Qnet.ar kJ/kg 20500 18400 干燥无灰基挥发分 Vdaf % 13 13 元素分析 收到基碳 Car % 48 42.7 收到基氢 Har % 3.8 3.5 收到基氮 Nar % 2.4 2.4 收到基氧 Oar % 1.2 1.2 收到基硫 Sar % 0.6 0.6 活化剂成分属于本项目技术核心，业主保密未告知环评技术人员。业主确认无毒无害，在整个生产过程中无损失。 2、项目主要设备一览表 项目主要设备见表1-8。 表1-8 项目主要设备一览表 编号 设备名称及型号 单位 数量 备注 烘干车间 1 NE提升机 台 1 2 螺旋闸门300×300 台 1 3 变频调速喂煤机Fu150×2500MM 台 1 4 电磁振动给料机GZ4 台 1 5 手动双向螺旋闸门500×500 6 胶带输送机TD75 台 1 7 鼓风机 台 1 8 电动蝶阀 ZKJW-0.1C φ400 个 1 9 高温沸腾炉及配套设备 套 1 供热温度：800～1100℃，供热量：1000×104Kcal/h 10 高效烘干机φ3×22m 台 1 入机水分：12～15%，出机水分：0.5% 11 双层重锤锁风阀FF450S 台 1 12 胶带输送机TD75 台 1 13 长脉冲袋除尘器PPW96-8(加长型) 台 1 处理量：86000m3/h 14 排风机Y4-68№12.5D 1450r.p.m 台 1 15 板链提升机 NE50 台 1 16 耐热下料装置φ380×3000 套 1 17 干灰仓 1 板链斗式提升机NE50 Q＝50t/h 台 1 2 脉冲单机袋式收尘器DMC（A）－112 台 2 风量8000m³/h 3 手动单向螺旋闸门400×400 台 2 4 调速皮带秤TDGSK－650×1800 台 2 5 带式输送机TD65型 台 1 6 干灰仓2×φ9.32×17m 个 2 钢板库+砼基础 磨 房 1 Ф2.4×13m高细管磨机 台 1 2 双层双门重锤式锁风 翻板阀600×600 台 1 3 离心式引风机Y5－48－6.3C右45° 台 1 4 气箱脉冲袋式收尘器64－5 台 1 处理风量25000 m3/h，排放浓度≤30mg/m3 5 空气输送斜槽XZ400×7.6m（6°） 套 1 6 高压离心风机9-19№4左0° 台 1 7 空压机 台 1 8 潜水水泵 台 2 50WQ/C247-2.2 成品储存及散装 1 板链斗式提升机 NE50 台 2 2 脉喷单机袋式除尘器DMC－96B 台 2 风量7000m³/h 3 库底流态化卸料器B315 套 2 4 水泥散装机SZ－1 台 2 5 装载机ZL—50 台 1 6 装载机ZL—30 台 1 7 成品仓 个 2 钢板库+砼基础 八、项目动力及用水供给 1、供电系统 本项目电源引自所在工业园变电所，由当地电力部门负责架线到厂区，进线电压10kV。公司工程装机总容量约1200KW，租用厂区现有一台400KVA变压器，可以提供本项目的低压用电，粉磨主机800KV的高压电机需新增高压供电，由工业园区供电站负责供电。 2、供水系统 本工程水源为城市自来水。南侧道路上有一市政给水管道，管径为DN800，本工程从北侧市政道路城市给水管道上接一根DN100的引入管。本项目设有1台管磨机，生产中管磨机轴瓦和外壳冷却过程需用水，轴瓦冷却仅使用新水，冷却废水进入循环水池处理，而管磨机外壳冷却使用三级沉淀处理后的循环。 3、排水系统 本项目雨水设排水系统，采用明沟排入排水系统。本工程生产用水绝大部分循环使用，循环率在90％以上，无废水排出。 厂区生活污水主要是厕所、食堂、办公室、值班室等生活废水排入化粪池作无害化处理后用作绿化灌溉。利用原厂房重力流雨水排水系统；屋面雨水经雨水斗收集后,经雨水落管排至室外排水沟。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目所在地原址为玲华工贸有限公司万盈装饰材料厂，主要利用攀钢高炉渣生产矿棉板，装饰材料厂已停产多年，在本项目业主签订租用协议前，已将地面生产设备拆除。 （1）厂址内原有情况 表1-9 万盈装饰材料厂项目组成表 项目 名称 建设内容 主要环境问题 主体工程 产棉车间 2座高炉渣熔化炉和2套产棉设备（每套包括1台离心机、1座矿棉收集隧道及1个沉降室） 废气、废水 噪声、固废 矿棉板生产车间 矿棉板生产设备（包括打浆罐、成型机、烘干机及切割机等） 辅助工程 高炉渣熔化炉 除尘系统 2台高炉渣熔化炉利长烟道喷水除尘装置，1台静电除尘与喷水除尘装置串联，1套布袋除尘备用 其他设施除尘 收棉装置（沉降室）布袋除尘器2套、切割工序袋式除尘器1套 机修 配套设备检修设施 公用工程 净水循环系统 净环水系统设置有2座400m³的循环水池 生活污水 化粪池砖混结构，容积50m³ 地磅房 砖混结构，60㎡，位于厂区入口处 绿化 绿化面积800㎡ 办公及生活设施 办公及生活用房均租用原有办公楼，办公楼层高2层，裙楼1层为职工宿舍及食堂。 仓储 高炉渣堆场500㎡，硅石堆场100㎡，焦炭堆场50㎡，均为露天堆场。 矿棉仓库面积1200㎡ （2）万盈装饰材料厂生产工艺简介 外购经球磨洗选后已被降低铁含量的高炉渣，高炉渣配入约1%的硅石、18%的焦炭后送入髙炉渣熔化炉，鼓入经预热烟道加热至600℃的热空气助燃，熔化炉中由焦碳燃烧提供热量对高炉渣进行加热融化。加热方式为间歇式，加热温度控制在1600℃以上，熔化后的高炉渣静置短时间后分离炉渣中的铁，融化的炉渣由上面的出渣口流入渣罐，渣罐将融化的炉澄送至离心机，在下部开一个略大于1cm的孔，融化的炉渣由此孔流入4 个离心辊高速旋转的离心机，炉渣被高速旋转的离心辊在离心机内被吹成矿棉，矿棉经高压风机吹至沉降室和传送带，在传送带的另一端收集到的矿棉作为原料送矿棉板车间。分离得到的铁由下部出铁口流出，炽热的高炉渣溶化炉烟气在净化前进入余热交换烟道对新鼓入的空气和导热油间接加热。 将矿棉在打棉罐搅拌成浆料，浆料进入沉渣池然后经压力成型机除水制成毛板，烘干机进行烘干（烘干机的热源来自换热烟道加热的导热油），根据所需的规格切割成型。选用水性涂料，采用机械自动喷涂，对矿棉板上表面喷涂一层水性涂料。经过烘干压花，获得成品。 项目对熔化炉烟气釆用1套2级静电除尘器进行处理，并有1套布袋除尘器做为备用。另外，项目对切割机设有1套布袋除尘器，吹棉沉降室废气经布袋除尘后进入主烟道，喷涂烘干工序设有2个收尘罩，烘干废气进入主烟道。因熔化炉烟气在进入静电（或布袋）除尘之前，本身就需要抽入新鲜空气进行冷却，因此，本项目将熔化炉废气、切割机废气、吹棉沉降室废气、水涂料供干工序废气全部连入200m主烟道后进入静电（或布袋）除尘器处理。 各工序废气进入主烟道次序、位置及项目工艺流程见图3-2。 万盈装饰材料厂已停产多年，在本项目业主签订租用协议前，已将除厂房外的地面生产设备拆除（辅助设施及混凝土硬化地坪保留）。根据攀枝花市环境监测站编制的玲华工贸万盈装饰材料厂的竣工验收监测表可知，项目污染物不存在危废。该项目污染可能来自导热油泄漏引起土壤和地下水污染，但在现场踏勘中未发现其泄露痕迹。拆除过程中未遗留与本项目有关的原有污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                    （表二）

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 攀枝花市位于四川省西南部，金沙江与雅砻江汇合处，攀西古裂谷中段，北纬26°05′-27°21′，东经101°08′-102°15′。北面与四川省凉山彝族自治州的会理、德昌、盐源3县接壤，西南面与云南省的宁蒗、华坪、永仁3县为界，成昆铁路、G5高速和108国道公路纵贯全境，北距成都749公里，南距昆明351公里。攀枝花市辖东区、西区、仁和区、盐边县、米易县共三区两县，面积7440平方公里。 本项目位于攀枝花市西区河门口，中心位置为北纬26°36′06.78＂，东经101°31′37.43＂。其地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 西区的地层主要由水成岩构成。水成岩因地壳的不稳定性、不等量升降和地史上几个构造运动而形成，区内地层有7个构造层：10亿年前沉积的震旦系上统观音岩组（Zbg），总厚度960～1350m，从把关河由北东向西北边境展布，组成中低山地；古生界泥盆系中泥盆统（D2），总厚度445m，出露在西北角边境，组成中低山地；古生界二叠系下统凉山组（P1V），总厚度56.4～184.3m，主要分布在长坪子以上，水泥厂至龙坪子以北的两块长2.3～3千米、宽300～600m地段，组成低山地；中生界三叠系上统炳南组（T3b），总厚度956.3～2940.3m，主要分布在金沙江北岸中东部，组成低山岗丘陵地貌；中生界侏罗系下统冯家河组（Jf），总厚度3739m，出露在区南侧，组成低山丘陵区；新生界第三系上新统昔格达组（N2），厚10～180m，主要分布在乌龟井至新庄台地上；新生界第四系更新统（Q2），总厚度53～62m，主要分布在河门口公园与河门口水厂以北、水泥厂至河门口和庄上村沿河地段。 火成岩由玄武岩和闪角正长岩构成。上二叠系，西区境内有大片岩浆喷出，冷却后为玄武岩，新庄尖山体西侧至洗煤厂出露面大。后因中西部仅有深切沟剖面露头，新庄尖山上部山体主要由喷出的闪角正长岩组成。 项目区为沟谷侵蚀强烈切割的低中山地貌，溪沟发育，切割强烈。地势北高南低，最高处项目区北端，海拔标高1080m，最低处项目区南端，海拔标高1063m，相对高差为17m。项目区域内，植被主要为草本植物，间有少量的灌木及零星的乔木。 3、气候特征 该项目拟建场区气候属以南亚热带气候为基调的干热河谷气候，具有夏季长、温度日差变化大、四季不分明、气候干燥、降雨集中、湿度小、蒸发量大、日照多、太阳辐射强、气候垂直差异和地区差异显著、干、雨季明显以及高温、干旱等特点。根据水文气象资料统计结果，主要气象特点具体表现如下： （1）年平均气温20.9℃，无霜期300天以上，最热月份为五月，日最高气温的平均值为38.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-1.0℃。 （2）攀枝花市降雨主要集中在5～10月，雨季降雨量占全年降雨量的95.5％左右，10月下旬至次年5月为旱季。降雨多在夜间，多雷阵雨，年平均降雨量801.6毫米，年最大降雨量1006.9毫米。 （3）年平均相对湿度为56％，在一年或一个月中相对湿度差异较大，最大相对湿度可高达100％，最小相对湿度可低至0％。旱季，特别是3、4月份湿度很小，空气异常干燥，进入雨季后，湿度逐渐增大。 （4）风季一般出现在2～4月份，风向多为偏南风，风力不等，风速1～2米/秒，主导风向为SE，大者常达到大风标准。年平均风速1.6米/秒，年最大风速18.3米/秒，年平均大风日数为27天。静风频率46%。项目所在地攀枝花市西区格里坪工业园区，属河谷地形，主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s。 4、水文 （1）地表水 攀枝花市有大小河流200多条(季节性河流占87％)，均属金沙江水系，以金沙江、雅砻江、安宁河、三源河、大河为骨干水系，全部水流在市区汇入金沙江。金沙江流经攀枝花市133km，平均坡降为0.6‰，落差达78m，据渡口水文站多年水文资料统计，金沙江攀钢厂区段多年平均径流量530亿m³，年平均流量1690m³/s，最大流量9860m³/s，最小流量409m³/s，流速为1～4.5m/s，由于江水流量较大、河流弯曲，因此江水混合充分，有较强的稀释自净和复氧能力。 攀枝花市水能资源丰富，理论蕴藏量达492.9万千瓦，可开发量达410.1万千瓦，二滩电站的6台55万千瓦机组已全部建成投产发电。 （2）地下水 攀枝花市地下水不甚丰富，作为城市供水水源，仅属于次要地位。市区地下水分布在13个水源地，总储量约4.7万吨/日。由于受地形和水文条件制约，各水源地之间没有明显的水力联系，没有统一的含水层，地下水的储量与水化学特征也炯然不同。 5、抗震烈度 有关地质资料显示，攀枝花市位于我国著名的南北地震带中南段，属南北向石棉—元谋地震带、北东向的盐源—洱源地震带组成部分，地震活动较为频繁。根据2001年中国地震局公布的地震烈度区划图，攀枝花地区的地震烈度为7度，是地震重点监视防御区。据攀枝花地震局有关资料统计，1467年至今，当地境内及边界附近发生4.5级以上地震8次，其中6.7级地震2次，4.5至5.5级地震6次；而受周边地区强震波及，并造成烈度5度以上影响的有13次。1955年9月23日23时06分，攀枝花市拉鲊、鱼鲊一带发生了6.7级地震，造成约700人死亡，成为新中国成立后攀枝花市发生的最大一次破坏性地震。2008年8月30日16时30分，四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界处发生里氏6.1级地震，震源深度为10公里，造成5人死亡132人受伤。 因此，本环评建议设计施工时就注意相关防震规划。 6、资源 （1）矿藏资源： 著名的攀西钒钛磁铁矿是我国三大共生矿基地之一，品种繁多，储量丰富，截止1993年底，攀枝花地区内共发现矿产地近280处，矿产53种(金属矿产22种，非金属矿26种，能源矿产4种，水矿产1种)。累计探明钒、钛磁铁矿石储量790415万吨，伴生的钛储量70491万吨，钒储量1670万吨、探明的钛资源占世界第一位、钒资源占全国第一位，世界第三位。另累计探明晶质石墨矿物储量1694万吨、烟煤储量55371万吨、无烟煤储量12774万吨，冶金辅助原料矿产(耐火粘土、熔剂白云岩、熔剂石灰岩等)耐火粘土矿石储量1281万吨，溶剂白云岩矿石储量7741万吨，溶剂石灰石矿石储量31397万吨。 整个攀西地区的四大钒钛磁铁矿矿区本地区就拥有3个，它们分别是攀枝花矿区，白马矿区、红格矿区，其中攀枝花矿区已建成投产二十多年。 （2）森林资源 攀枝花市森林覆盖面积478.5万亩，森林覆盖率为42.8%，较全省和全国平均值高。森林分布以米易、盐边两县覆盖率最高。近年来，攀枝花市不断加强森林资源保护力度，不断完善森林资源管理体制，深入实施了天保工程、退耕还林工程、市区视野区造林工程、矿山迹地恢复等生态建设工程，并大力倡导全民参与生态文明建设，强化全民绿化意识，组织发动社会造林活动，森林面积不断增加。 7、生态环境概况 攀枝花市境内植被以亚热带西北干性常绿阔叶林为外貌特征，具有热带、亚热带、温带植物等多种成分，主要呈垂直分布，海拔937～1500m为稀树草坡，1500～2800m以云南松为主，2800～4195m为落叶阔叶林和灌丛草原。境内共有植物190余科、近900属、2300余种，珍稀植物攀枝花苏铁等10余种。攀枝花市区森林覆盖率为36.9％，主要分布在远郊的山区。境内野生动物264种，其中野生经济动物5纲，158种，列入国家保护的珍稀动物19种，主要有羚羊、云豹、小熊猫、岩羊、水鹿等。 由于受地形、地质及气候的影响，攀枝花市内土壤的类型出现明显的垂直分布规律，成土类型主要有红壤、黄棕壤、紫色土、红色石灰土、赤红壤等，其中红壤占53.47％，黄棕壤占13.67％。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： 1、行政区划与人口 西区位于攀枝花市西部，东与东区为邻，南、北与仁和区接壤，西和云南省华坪县交界，面积123.955平方千米。辖1个镇、10个村，6个街道办事处、34个社区居委会。2011年末，全区人口总户数54183户、151329人。总人口中非农业人口145989人（男76469人、女69520人）、农业人口10541人（男5094人、女5447人）。全年出生1205人，出生率7.70‰；死亡625人，死亡率3.99‰；人口自然增长率3.71‰。全区有33个少数民族，少数民族人口8900余人。 2、经济发展概况 西区粮食作物以水稻、小麦、杂粮为主，经济作物以蔬菜、水果为主。2013年，全区实现地区生产总值64.98亿元，同比增长18.00%；完成地方财政收入2.45亿元，增长9.10%；完成固定资产投资37.59亿元，同比增长28.90%，有固定资产投资项目141个，其中2013年完工63个；规模以上工业完成总产值146.25亿元，同比增长31.32%；地方规模以上工业总产值完成116.87亿元，同比增长36.66%；地方规模以上工业增加值完成40.25亿元，同比增长33.1%；实现农业总产值1.19亿元，同比增长6.6%；实现农业增加值6 472万元，同比增长3.0%；城镇居民人均可支配收入16 194元，同比增长13.52%；农民人均纯收入7526元，同比增长14.97%；实现社会消费品零售总额16.46亿元，同比增长17.2%；实现旅游收入3.3亿元，同比增长17.9%；全年招商引资到位资金43.9亿元，同比增长31.8%。 工业实施“工业强区”战略，加快传统工业结构调整步伐，大力发展循环经济，做强园区经济，努力克服地震灾害和金融危机带来的不利影响。全区地方规模以上工业企业93家，实现地方规模以上工业总产值60.36亿元，成功申报为四川省中小企业示范县（区），获得市工业经济先进单位称号。切实加大对重大项目的协调服务力度，钢企瑞丰80万吨干法水泥、永钛钒钛磁铁矿综合利用、龙翰金属铸造及冶金辅料等项目建成并进入试生产，攀煤100万吨焦化、重啤集团10万千升啤酒技改扩能、观音岩水电站料场及格观公路等建设项目稳步推进，金沙水电站、华电2×30万千瓦火力发电、马上坪变电站等项目前期工作扎实开展。继续开展节能减排和淘汰落后产能工作，关闭4家落后产能企业，淘汰8家企业落后生产工艺，主城区工业企业搬迁入园取得明显成效。循环经济载体建设取得突破性进展，园区各项规划编制工作圆满完成，并被正式命名为“省级循环经济示范试点园区”。 攀枝花格里坪工业园区以煤焦化工、电力、建材、钢铁深加工及废渣综合利用为主导，机械制造、洗煤、物流产业等为辅助的循环经济产业集群。根据园区规划，近期建设的重点围绕攀钢504电厂烟气脱硫、华电2×300MW煤矸石发电机组、攀煤100万t/a焦化，德胜60万t/a焦化、大地环业2500t/d干法水泥熟料、仁和4000t/d干法水泥熟料等重大项目开发，加强园区基础设置建设，为进一步引进产业链上的相关企业、优化产业结构打下良好的基础。2020年，园区工业产值将达到310亿元。 农业以生产发展为核心，以农民增收为目的，加强农业基础设施建设，着力推进现代农业发展，努力建设和谐、繁荣、富庶新农村。投入600余万元用于新农村建设，全面开展庄上村示范村建设。庄上农业生态园建设稳步推进，建成“猪—沼—果”为一体的大箐沟芒果生态园。加强农田水利基础设施建设，积极争取省、市资金完成梅子箐末级渠项目建设和庄上村荒草地开发整理项目，发展节水灌溉46.67平方米，治理水土流失面积15平方千米。特色农业和精品农业发展势头良好，着力推行“公司+基地+农户”经营模式，带动了特色农业产业化进程，建立梅子箐和大箐沟2个优质芒果基地。推进农村综合体制改革，在全市率先开展失地农民养老保险试点工作。 3、交通运输 攀枝花市的交通运输业较有规模。交通运输的主要方式是铁路运输和公路运输，其次是索道运输。铁路有成昆铁路。成昆铁路攀枝花市全长140km，支线长37km。建有飞机场。全市大中型桥梁16座，公路交通网已初步形成。公路以炳草岗为起点，北距成都市南门全长782kn，南至昆明市西站有两条线路：一条是途径永仁、大姚、南化、楚雄全长479km，另一条是途径永仁、元谋、武定、禄劝全长352km。 攀枝花市西区交通便利。成昆铁路攀枝花市支线终点位于辖区内，连接川滇两地的重要交通干道宁华路纵贯全境，是川滇西部地区一处重要的人员和物资集散地。随着炳清线的贯通，法拉大桥的修建，清香坪至河石坝北线公路和格里坪至福田公路的改造启动，西区正在形成畅通的公路网络体系。 4、科教事业 西区中小学20所，其中小学12所、初中3所、高中1所、九年一贯制学校4所。辖区幼儿园共33所。教职工1318人，其中在岗在职教师1245人。中小学生20034人，其中小学生13409人、初中5248人、高中1377人。义务教育阶段学生入学率100%、辍学率为0、毕业率100%，高考超任务目标80%。全面落实“两免一补”政策，实现了从农村到城市的免费义务教育，加大教育基础设施投入，市十二中主体迁建顺利完成，青少年活动中心、中小学灾后重建及校舍维修改造、“三校合一”（市五中、格里坪镇中心校、金林学校合并为格里坪镇中小学校）等工程筹备工作进展顺利。 全年组织实施国家、省、市科技计划项目10项，获上级财政科技经费支持81万元。全年共投入科技富民资金60万元，其中企业筹资50万元、省专项资金5万元、市专项资金5万元。省、市、区的配套资金用于新技术研究、技术培训、技术合作、技术推广，企业资金用于建立和完善产前、产中、产后服务体系。 5、旅游资源 西区新奇独特的旅游资源。辖区“万里长江第一漂”、攀枝花苏铁国家级自然保护区、龙洞石林、平江天主教堂、洞府明珠新庄地下战备电厂等景区景点独具魅力。全区共有汉、彝、苗、傈僳等25个民族，民风热情奔放，自然风光与人文景观相得益彰，涵盖了工业游、生态游、裂谷风情游、体育健身游等特色旅游，集中体现了西区旅游资源的互补性、不可替代性和丰富多样性。

环境质量状况                                          （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 项目拟建区域为规划工业区，结合项目区环境保护目标和气象条件等，收集四川省华检技术检测有限公司于 2015 年8 月4~10 日对攀枝花市气基竖炉高效还原钒钛磁铁矿5万吨循环铸造中试线项目环评环境空气质量现状监测资料的3#监测点位格里坪镇（马上北巷东南侧2500m居民点）的监测数据。监测时间未超过三年，且与项目相对距离较近，在评价范围内，监测至今未新增重大大气污染源，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2008）中关于引用数据的要求，引用资料数据可行。 1、监测点位 表3-1 环境空气质量现状监测点位置 编号 监测点名称 相对位置 方位 距离（m） 1# 格里坪村 NE 385 2、监测项目 选取TSP、NO2、SO2三项。评价标准如表3-2所示。 表3-2 大气污染物评价标准 单位：mg/Nm³ 污染物名称 TSP（日均值） SO2（日均值） NO2（日均值） 标准值（浓度限值） 0.3 0.15 0.08 3、监测方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源见表3-3。 表3-3 各项目监测分析方法及来源 项目 分析方法 来源 最低检出限mg/m³ SO2 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.008 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 0.004 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001 4、监测结果 评价区域内环境空气质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气监测结果统计表 单位：mg/Nm³ 监测点位 监测项目 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 格里坪村 TSP 0.112 0.114 0.113 0.145 0.125 0.106 0.132 SO2 0.054 0.050 0.015 0.058 0.051 0.029 0.070 NO2 0.009 0.009 0.009 0.010 0.014 0.013 0.009 5、评价方法 评价区域内环境空气质量现状评价采用单项指数法进行评价，其数学模式为： 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度(mg/Nm³)； Si——i种污染物评价标准(mg/Nm³)。 6、评价结果 根据前述评价方法和监测统计结果，计算各评价因子最大监测统计值的单项评价指数，结果见表3-5。 表3-5 项目区域环境空气质量现状评价结果 采样点 监测项目 标准值(mg/m³) 浓度范围(mg/m³) 质量指数Ii 超标率 备注 格里坪村 TSP 0.30 0.106~0.145 0.35~0.48 0 日均值 SO2 0.15 0.015~0.070 0.087~0.48 0 NO2 0.08 0.010~0.014 0.1~0.175 0 备注 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价 从表3-5可知，评价范围内监测点的环境空气评价因子TSP、SO2和NO2浓度值各项指标均未出现超标情况，各类污染物单项指数均小于1，符合所执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域内环境空气中TSP、SO2和NO2质量现状良好。 二、地表水环境质量 本次评价引用攀枝花市环境监测站2013年9月4日对项目区域附近地表水体金沙江的监测资料作为本次评价的依据，监测断面分别为龙洞国控断面（金沙江）、攀钢电厂取水口（金沙江）及格里坪取水口（金沙江）。项目雨水经排水沟进入金沙江，监测断面可行。 1、监测项目 监测项目：pH、氨氮、化学需氧量、生化需氧量、粪大肠菌群。 2、监测标准 对项目所在地地表水环境质量按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水域标准进行评价。 表3-6 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L ，pH无量纲 项目 pH 悬浮物 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 石油类 硫化物 标准 6~9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 3、监测方法及方法来源 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-7。 表3-7 监测方法、方法来源、使用年限及检出限表 监测项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 pH 便携式pH计法 水和废水监测分析方法 / 0.02 悬浮物 重量法 GB11901-89 0-210克万分之一电子天平1232150282 4mg/L 化学需氧量 重铬酸盐法 GB11914-89 50mL滴定管 5.0mg/L 生化需氧量 稀释接种法 HJ505-2009 25mL滴定管 0.5mg/L 氨氮 纳氏试剂比色法 GBJ505-2009 分光光度计1104021 0.025mg/L 石油类 红外光度法（地表水） HJ637-2012 红外分光测油仪08481404 0.010mg/L 硫化物 亚甲蓝分光光度法 GB/T16489-1996 分光光度计1104021 0.02mg/L 4、评价方法 采用单项污染指数法评价，其数学模式如下： 一般污染物：Sij= 式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)； Csi——I污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。 PH： SpH,j= pHj≤7.0 SpH,j= pHj＞7.0 式中： pHj——监测点j的PH值； PHsd——地表水水质标准中规定的pH的下限值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH的上限值。 5、监测结果 地表水水质监测结果见表3-8。 表3-8 水质现状监测结果一览表 单位：mg/L, pH无量纲，粪大肠菌群个/L 监测点位 pH 悬浮物 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 石油类 硫化物 龙洞国控断面（金沙江） 8.54 71 10.8 0.6 未检出 未检出 未检出 8.56 79 10.9 0.6 未检出 未检出 未检出 8.54 82 10.5 0.5 未检出 未检出 未检出 指标指数 0.77-0.78 / 0.53-0.55 0.13-0.15 —— —— —— 攀钢电厂 取水口 （金沙江） 8.54 64 11.1 未检出 未检出 未检出 未检出 8.56 68 11.0 未检出 未检出 未检出 未检出 8.56 65 10.8 未检出 未检出 未检出 未检出 指标指数 0.77-0.78 / 0.54-0.56 —— —— —— —— 格里坪取水口（金沙江） 8.56 68 14.5 1.0 未检出 未检出 未检出 8.57 61 14.4 1.0 未检出 未检出 未检出 8.56 66 10.2 0.8 未检出 未检出 未检出 指标指数 0.78-0.79 / 0.51-0.73 0.2-0.25 —— —— —— 由上表可见，监测断面所测指标各污染物浓度均低于《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水域标准限值，单项指标指数小于1，项目区地表水环境质量现状良好。 三、地下水环境质量 根据项目的地质勘察得知，场地及附近无化工企业等污染源，因此设计时可不考虑土瓤的腐蚀性；勘察期间场地在勘察深度范围内未见有地下水（地勘报告主要结论见附件）。根据勘察期间调查，场地周围及场区内不存在制酸、制碱等污染源，无污染水流入场地。 四、土壤质量现状 项目拟建区域为规划工业区，收集攀枝花市环境监测站于2013年9月对攀枝花格里坪工业园区修编规划环评土壤现状监测报告2#监测点——园区东片区中部监测数据。本项目位于攀枝花格里坪工业园区东片区，数据可代表项目区土壤质量现状。 1、监测点位 表3-9 土壤监测点位 编号 监测点名称 相对位置 方位 距离（m） 002 园区东片区中部 NW 435 2、监测方法及方法来源 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-10。 表3-10 土壤监测方法、方法来源、使用仪器及检出限一览表 单位：mg/kg, pH无量纲 监测项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 pH 电极法 土壤园区的近代分析方法 酸度计B18062 0.02 汞 原子荧光法 GB/T55105.1 原子荧光光度计 9130-0712132 0.010 砷 原子荧光法 GB/T55105.1 原子荧光光度计 9130-0712132 0.020 铜 电感耦合等离子发射光谱法 EPA6010C 电感耦合等离子分析仪（ICP）078N1123008C 0.994 铅 电感耦合等离子发射光谱法 EPA6010C 0.174 锌 电感耦合等离子发射光谱法 EPA6010C 0.497 镍 电感耦合等离子发射光谱法 EPA6010C 0.497 铬 电感耦合等离子质谱法 EPA6020A 0.746 3、监测结果 表3-11 土壤现状监测结果一览表 单位：mg/kg, pH无量纲 监测点位 pH 汞 砷 铜 铅 锌 镍 铬 园区东片区中部 7.6 0.041 7.65 9.14 21.2 113 24.9 74.6 标准限值 / ≤1.5 ≤40 ≤400 ≤500 ≤500 ≤200 ≤300 从表3-11监测结果可以看出，拟建项目所在地的土壤质量均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级土壤环境质量标准。项目所在地土壤质量现状较好。 五、声环境质量 1、监测方案 监测布点：根据项目附近环境状况，布置4个噪声现状监测点具体布点位置见表3-8及附图3。 监测项目：环境噪声。 监测单位：四川盛安和环保科技有限公司 监测时间：2016年2月25、26日。 监测频率：监测2天，昼、夜间各一次。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定测量方法进行。 2、监测结果 监测结果见表3-12。 表3-12 声环境监测结果 点位编号 测试位置 测量值 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目红线东侧外1m 54.2 53.4 54.3 52.9 2# 项目红线南侧外1m 55.6 54.8 56.3 54.1 3# 项目红线西侧外1m 49.0 48.1 47.5 45.5 4# 项目红线北侧外1m 47.0 46.4 47.6 46.0 监测时间 2016.2.25 2016.2.26 从表3-12结果可以看出，拟建项目所在地的环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声标准，即昼间LeqA≤65dB，夜间LeqA≤55dB。 项目所在地声环境质量现状较好。 项目主要环境保护目标： 从项目外环境关系及环境现状调查可以看出，项目周围无珍贵动物、古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，建设项目周围主要为园区内其他企业及聚居点。因此，根据本项目排污特点和外环境特征，按照各环境要素，本工程的建设主要的环境保护目标如下： 表3-10 主要环境保护目标一览表 序号 目标名称 相对位置 规模 保护级别 方位 距离（m） 1 恒达汽车板簧公司 E 13 --- 环境空气： GB3095-2012 2类 环境风险 2 攀创科技开发有限公司 SE 15 --- 3 浩海再生石化制品公司 W 200 --- 4 攀青煤炭物流中心 NW 418 --- 5 格里坪村居民点 NE 385 70户，200人 6 金沙江 SW 217 1条，大河 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 7 格里坪镇取水口 SW 2205 1处，备用取水口

评价适用标准                                          （表四）

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- |
|  | 项目 | pH | SS | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 6-9 | / | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 | ≤0.2 |
|  | 2、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 取值时段 | 单位 | SO2 | NO2 | TSP |
|  | 日平均 | mg/Nm³ | 0.15 | 0.08 | 0.3 |
|  | 小时平均 | mg/Nm³ | 0.50 | 0.20 | / |
|  | 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
|  | 类别 | 等效声级 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
|  | 3 | dB（A） | 65 | 55 |  |
|  | 4、土壤质量执行《声环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准 |
|  | pH | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镍 | 铬 |
|  | / | ≤1.5 | ≤40 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤300 |
| 污染物排放标准 | 1、1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准 单位（mg/L） |
|  | 项目名称 | pH | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
|  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 15 | 70 |
|  | 2、2、废气：执行《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915—2013）中的二级标准 单位：mg/m³ |
|  | 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | SO2 | NOx(以NO2计) |  |
|  | 水泥制造及 散装水泥中转站 | 烘干机、烘干磨等 | 30 | 600 | 400 |  |
|  |  | 磨机、水泥仓 | 20 |  |  |  |
|  | 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |
|  | 4、施工期固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599－2001）中的标准。 |
| 总量控制 | 项目涉及到总量控制指标的污染物为燃煤烟气中的SO2及NOx，根据项目工程分析，项目SO2排放总量为51.84t/a，NOx排放总量为22.03t/a。 |

建设项目工程分析                                  （表五）

一、工艺流程简述（图示） 本项目实际工程建设内容属对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 1、施工期工艺流程简述 由于项目租用玲华工贸万盈装饰材料厂场地，厂房及办公设施等均已建厂，施工期主要进行设备安装及调试，风机室建设等。 2、运营期工艺流程简述 本项目原料来自麻地湾灰坝废弃原灰（由固定喷水装置定期喷水降尘，旱季及雨季含湿量在12%左右），灰坝现有湿灰储量约800万m³。（由攀钢设计施工采挖，并由指定运输公司采用汽车加盖苫布运输至本项目原料库堆存，不属于本项目范围）。进入原料库的原灰经装载机定期翻晾（表层2cm无明显含水即翻晾），经自然风干至原灰含水量约8%左右。风干后的原灰经料仓底部落入圆盘给料机，然后由皮带输送机直接输（设有封闭的皮带通廊，矩形断面1.5m×1m，彩钢结构）送至烘干机料斗中。 本项目选用高效节能烘干机，由筒体、前辊圈、后辊圈、齿轮、挡辊、出料部分、扬板、尾罩、热风道等部分组成，另外配套建设有沸腾炉、皮带输送机、布袋除尘器、罗茨风机等设施。 烘干机干燥筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒，物料从较高一端加入，同时与沸腾炉的高温烟气一起并流进入筒体（物料流向和热烟气流向一致），圆筒内壁上装有铲板，把物料铲扬起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高烘干速率。随着圆筒的转动和物料的重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中和高温烟气直接接触得以干燥，最后物料由出料端的螺旋输送机送出，完成烘干过程。加料管道设置一定的倾角（加料端略高）以便物料顺利进入干燥筒内。烘干机为连续生产。物料进入烘干机后，与沸腾炉提供的高温烟气直接接触发生热交换，同向往烘干机尾部运行，此过程停留时间为1h。物料经烘干后含水率由10%降低至1%以下，烘干机出口烟气温度＜100℃。 烘干热源来自沸腾炉燃煤产生的高温烟气。煤粉经运输入厂后卸入沸腾炉顶的燃煤仓内，人工掺入一定量的石灰粉（脱硫剂）。燃料从沸腾炉炉门上方呈正负压分界处（炉内为负压）喂入，并在此燃烧，向烘干机提供热源。 煤粉在进入沸腾炉前掺有一定量的石灰粉（脱硫剂），加入量为63.5t/a。在沸腾炉内，石灰粉脱硫的主要化学反应为： CaO+SO2=CaSO3 2CaSO3+O2=2CaSO4 沸腾炉工作原理：本项目使用的沸腾炉由炉床、炉膛、沉降室等三部分组成。炉床部分包括均风箱、布风板、风帽、出渣孔等；炉膛部分包括垂直段、扩散段、悬浮段及炉门；混合室与烘干机相连，设有排灰门、人孔门等。 利用鼓风机将高压空气鼓入炉内，使沸腾炉床形成气垫层将粒径 <10mm、料层厚度300~500mm 的煤粉全部吹起并上下翻动。料层由于高压气体增加了煤粉间的空隙膨胀而产生激烈运动，并在不停地翻腾跳动中与空气混合，使原有300~500mm 的料层飞腾高度达到 800~1400mm。此时，沸腾料层的燃料充分燃烧，相当于一个大蓄热池。燃烧过程通过电脑自动控制，经过鼓风机通风燃烧后，产生的炉渣经炉底排渣管排出，暂存于设置在炉底4m2的场地（四周设置40cm高的砖混结构围护）内，再经人工用手推车送至原料库用于生产。热烟气在扩散段释放并由风机鼓入沉降室，在沉降室挡板的作用下，烟气中的部分烟尘并沉降下来，热风则迅速地进入烘干机参与热交换。 I、II级灰主要区别在于烧失量（含碳）的多少，项目通过控制烘干机内温度达到控制烧失量，烧失量达到I级灰标准的送入1#干灰仓，烧失量达到II级灰标准的送入2#干灰仓。低碳灰经地下螺旋输送机送密闭提升机，最终进入干灰仓仓顶，通过仓顶卸压落入干灰仓。（此处技术参数业主保密未告知） 脱碳后的粉煤灰利用干灰仓底的TDGSK定量给料机、经管式螺旋秤计量加入活化剂后由空气斜槽经提升机送入粉磨机进行干磨，磨机每天工作20h。管磨机体内和出口一直处于低负压状态，磨细后的物料随气流从出料口排出成为产品，经底部由罗茨风机驱动的连续输送泵送至成品库储存。磨机出料口全封闭，并在出料口顶部设置1根抽尘管道，产生的粉尘经抽尘管道（Φ=600mm）进入气箱脉冲除尘器处理后，拟通过20m高排气筒排放，磨机内的负压也由除尘风机提供。而除尘器中集灰与磨机出料一起经提升机（密闭）送至成品库（I级灰送入3#成品仓，II级灰标准的送入4#成品仓）。 该项目产品全部采用散装，不设包装机。成品仓仓底出料口设有平板散装机，粉煤灰从成品仓仓底出料，通过平板散装机送入罐车内。平板散装机带伸缩头，伸缩范围为0～2.5m，装灰量100t/h，配套有抽尘装置。装车作业时，散装机牵引装置将伸缩式套管缓慢落下，使套管出料口落在罐车进料孔口上，开启卸料阀，仓内物料经伸缩式套管的内套落入罐车内，外套管罩于罐车进料口，当物料装满罐车时，关闭卸料阀，牵引装置将伸缩式套管提升至原始位置处。 伸缩式套管主要由内外两组套管组成，内套管由若干个上大下小的变径圆管组成，各变径圆管之间用钢丝绳串联固定。内套管是物料下料通道，外套管采用气密性好的柔性布料制作，内外套管夹层是除尘系统的通风道（由散装机配套抽尘装置提供），通过此风道利用负压将罐车内的扬尘吸至成品库库顶除尘器内，扬尘经除尘器捕集，集灰返回成品库。 其中除尘系统：该项目各工序均有相应的除尘系统： （1）烘干系统设置一台布袋除尘器1#——长脉冲袋除尘器PPW96-8(加长型)； 处理风量：86000m3/h； （2）每座干灰仓各设置一台布袋除尘器2#、3#——脉冲单机袋式收尘器DMC（A）－112，处理风量均为：8000m3/h； （3）粉磨系统设置一台布袋除尘器4#——气箱脉冲袋式收尘器64－5，处理风量25000 m3/h； （4）每座成品库库顶均设置一台布袋除尘器5#、6#；——脉喷单机袋式除尘器DMC－96B，处理风量均为：7000m3/h； 生产工艺流程及产污位置见图5-2。 二、水平衡及物料平衡 1、项目用水情况及水平衡 （1）冷却水 本项目设有1台管磨机，生产中管磨机、大功率风机轴瓦和管磨机外壳冷却过程需用水，轴瓦冷却仅使用新水，用水量约11.52m3/d，其中20%（2.3m3/d）蒸发损失，其余80%（9.22m3/d）冷却废水进入三级沉淀池处理。而管磨机外壳冷却使用三级沉淀处理后（生产循环水池为三格澄清循环池，砖混结构，容积400m³）的循环水，外壳冷却用水量为20m3/h，每天运行20h，循环水使用率达到94%，则回用水量为376m3/d，每天需补充冷却水量24m3（蒸发损耗）。定期向冷却循环水池中投放次氯酸钙进行灭活除菌，投放絮凝剂（明矾）除去水中悬浮物。由于向水中加入一定药剂，循环水循环20天后需要进行更换池水容积的1/5。评价按每15天更换80m³计算，则平均每天更换池内水量为4m³。 该项目用水预测及分配情况见表5-1。 表5-1 项目用水量预测及分配情况 序号 用水项目 用水标准 规模 平均日用水量 （m3/d） 1 生活用水 员工 50L/人·d 44人 2.2 2 生产用水 轴瓦冷却 12.32m³/d / 12.32 外壳循环冷却水 404³/d / 404 3 地坪冲洗水 2L/㎡·次 （每天两次） 1500㎡ 3 4 绿化用水 2.5L/m2·d 800㎡ 2 5 合计 / 422.78 本项目水平衡见表5-2及图5-3。 表5-2 水平衡表 （单位为：m3/d） 新水用量 总用水量 回用水量 损失水量 排放水量及去向 轴瓦冷却11.52 11.52 9.22 进入循环池 2.3 2.3蒸发进入大气 外壳循环冷却水16.32 404 380 28 24，蒸发或渗入土壤 4，排入污水管网 地坪冲洗水 3 3 2.46 进入循环池 0.54 0.54，蒸发或渗入土壤 生活用水 2.2 2.2 1.87 绿化灌溉 0.33 0.33，蒸发损失 绿化用水 0.13 2 0 2 2，大气或植物吸收 合计 33.17 422.72 393.55 33.17 4 2、项目物料平衡 该项目工艺较简单，将粉煤灰烘干磨细后存储待售，其物料平衡情况见下表。 表5-3 物料平衡表 t/a 投入 产出 名称 数量 名称 数量 粉煤灰 （含水率12%，烧失量9.2%） 300000 I级粉煤灰产品 （含水量1.0%，烧失量5.0%） 133264.11 原煤 8100 II级粉煤灰产品 （含水量1.0%，烧失量8.0%） 133716.83 活化剂 5 烧损（燃煤及原灰烧损） 8135.56 石灰粉 63.5 蒸发水分 33000 排放粉尘 52 合计 308168.5 合计 308168.5 三、营运期主要污染工序： （1）水污染工序 ①生产废水主要为管磨机以及沸腾炉鼓风机的设备轴承冷却水、沸腾炉循环冷却水。 ②生活污水。 （2）大气污染工序 ①烘干系统：烘干过程沸腾炉内煤粉燃烧将产生颗粒物、NOx、SO2； ②干灰仓顶：干粉煤灰进入干灰仓时由于落差产生颗粒物； ③粉磨系统：粉磨工序产生颗粒物； ④成品库库顶：分选出的成品粉煤灰进入成品灰库会在库顶产生颗粒物； ⑤成品装车扬尘； ⑥运输道路及生产过程中无组织粉尘； （3）噪声污染工序 ①固定噪声源主要为管磨机、空压机、沸腾炉风机、磨机风机、除尘风机等。 ②非固定噪声源是成品运输车辆产生的噪声。 （4）固废污染工序 ①生产固废； ②生活垃圾。 四、营运期污染物产生、治理措施及排放 1、废水 （1）冷却水 本项目设有1台管磨机，生产中管磨机、大功率风机轴瓦和管磨机外壳冷却过程需用水，轴瓦冷却仅使用新水，用水量约11.52m3/d，其中20%（2.3m3/d）蒸发损失，其余80%（9.22m3/d）冷却废水进入三级沉淀池处理。而管磨机外壳冷却使用三级沉淀处理后（生产循环水池为三格澄清循环池，砖混结构，容积400m³）的循环水，外壳冷却用水量为20m3/h，每天运行20h，循环水使用率达到94%，则回用水量为376m3/d，每天需补充冷却水量24m3（蒸发损耗）。 定期向冷却循环水池中投放次氯酸钙进行灭活除菌，投放絮凝剂（明矾）除去水中悬浮物。由于向水中加入一定药剂，循环水循环20天后需要进行更换池水容积的1/5。评价按每15天更换80m³计算，则平均每天更换池内水量为4m³。 （2）冲洗地坪水 冲洗地坪水进去厂区低矮处的循环水池内，经沉淀处理后用于循环水系统。 （3）生活污水 厂区生活污水主要来源于办公生活区，项目区员工用水标准按50L/人·d计算，职工44人，则用水量为2.2m³/d，污水产生系数按85%计算，则污水产生量为1.87 m³/d ，即561m³/a ，污染物主要为BOD、COD、动植物油等。由于租用的办公区已建有化粪池，经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉。 （4）初期雨水 根据调查项目所在地近年暴雨最大降雨量60mm，由于项目产品遇水后pH为碱性，则主要污染因子为SS及pH。 该项目采取雨污分流制，厂区整体北高南低，东高西低，两侧高地均为其他厂址边界，设有排水沟。可防止项目区外上游的雨水对项目区的冲刷。利用原厂房重力流雨水排水系统；屋面雨水经雨水斗收集后，经雨水落管排至室外排水沟。则项目区初期雨水主要为项目占地范围内的降水（6667㎡），则单次雨水排放量400.02m³。初期雨水经项目区内排水系统收集至厂区入口处循环水池旁（原有两座400m³水池，一座用于循环系统，一座用于初期雨水收集池）。 2、废气 通过类比攀枝花市桠华工贸有限责任公司粉煤灰综合利用项目（年处理30万t灰渣，较本项目多了选粉系统外，其余系统与本项目工艺相似），粉磨系统及干灰仓、成品仓收集系统颗粒物产生情况数据取自攀枝花市桠华工贸有限责任公司粉煤灰综合利用项目。 （1）湿灰堆放、风干、中转过程产生的粉尘 本项目湿灰在堆放、中转过程，由于物料落差和风力的作用下，会产生粉尘。湿灰由湿灰库经装载机摊铺在风干库内翻晾（表层2cm无明显含水即翻晾）。风干后的原灰经料仓底部落入圆盘给料机。 堆场起尘公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： 公式① 式中：Q ——堆场起尘强度，mg/s； U ——地面平均风速，m/s； S ——堆场表面积，m2； W ——物料含水，%。 物料装车时机械落差的起尘量（采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式）： 公式② 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； U——平均风速，m/s； H——物料高差，m； W——物料含水量，%； T——物料装车所用时间。 自卸汽车卸料的起尘量（采用山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式）： 公式③ 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次； U——平均风速，m/s； M——汽车卸料量，t。 行驶的扬尘估算量（采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式）： 公式④ 式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——行驶速度，km/h； M——汽车载重量，t P——表面物料量，kg/㎡； L——道路长度，km。 项目湿灰库占地面积864㎡，风干库占地面积1200㎡，围挡结构均为：三面底部3m高的砖混结构，≥3m置顶为彩钢瓦结构，另外一面敞开，彩钢瓦顶棚。由于装卸作业、风干作业均在库内进行，风速按照0.5m/s计算。 则湿灰库卸料（年处理30万t）产尘量（采用公示③计算）为0.03t。湿灰料堆场（采用公式①计算）二次扬尘产生量为0.01t/a。 风干过程中采用装载机翻晾，平均每天翻晾三次，每次约30分钟（翻晾130次），装载机翻晾一次约5s，过程类似装卸过程，评价按照公式②计算翻晾过程产尘量。物料高差取0.5m，含水率取0.9，则产尘量为0.008kg/次，0.32kg/d，即0.1t/a。 装载机在风干库内翻晾将在湿灰面上行驶起尘量按公式④计算，装载机自重5t，表面物料量100kg/㎡，行驶速度约5km/h，一次翻晾行驶约0.2km（一天行驶0.6km）计算，起尘量为2.58kg/d，即0.78t/a。 风干库内二次起尘量（采用公示①计算，含水率按8%计算）为0.24t/a。 综上该过程无组织颗粒物大部分在库房内沉降，排放量为1.16t/a。 （3）烘干系统：烘干过程燃煤燃烧将产生烟尘、NOx以及SO2 ①颗粒物 本项目沸腾炉在燃烧煤粉及石灰粉的混合物时，将产生大量烟尘（主要是低碳灰和飞灰）。烟尘在通过沸腾炉沉降室时，大部分烟尘在挡板的作用下，掉落到沉降室下部的管道中，经地下密闭螺旋输送机及密闭提升机送至干灰仓内储存。而小部分烟尘随高温气流进入烘干机，与湿灰混合、换热。本项目设置1台高效烘干机。 经该项目技术人员介绍，并类比桠华粉煤灰项目经验，烘干机出料的粉煤灰随气流进入烘干筒尾罩的收灰室（7.5m3，3m×2.5m×1m，钢结构，内设6块挡板，挡板向下倾斜，约有10°的坡度，与旋转筒体连接的空隙由镀锌钢板包裹封闭），烘干筒中高温烟气的流速为1.6m/s，物料流速为0.005m/s，约90%的物料在收灰室内沉降下来。 其余10%粉煤灰随气流进入旋风分离器，约90%的粉煤灰被分离下来，最后未沉降、分离的粉煤灰和烟尘经抽尘管道（Φ=600mm，钢结构）进入布袋除尘器处理。 布袋除尘器的抽尘风量为86000m3/h，经计算，布袋除尘器进口处颗粒物产生浓度为4845mg/m3，产生量为2700t/a。气流温度为80℃，工作压力取89×103Pa，转化为标况（流量59194Nm3/h），粉尘产生浓度约为7039mg/Nm3；。布袋除尘器除尘效率可达到99.6%，经布袋除尘器处理后烟（粉）尘排放浓度为28.16mg/m3，排放量为10.8t/a。 ② 二氧化硫 由于粉煤灰中不含可燃硫。根据本项目原料煤煤质成分含硫率取值0.6%，其中可燃硫按80%计，项目年耗煤量为8100t 。SO2排放量计算公式如下： GSO2=2×80%×B×S 式中：B—耗煤量（t/a）；S—煤中全硫分含量，取值0.6%； 经过计算，项目年产生二氧化硫总量为77.76t。 ③ 氮氧化物 NOX：按全国污染源普查工业污染源产排污系数手册——4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃煤工业锅炉中水煤浆炉的氮氧化物产污系数（煤粉炉，直排）取2.72kg/t（原料煤）。项目用煤8100t/a，则计算可知NOX排放量为22.03t/a。 煤矸石在进入沸腾炉前掺有一定量的石灰粉（脱硫剂），加入量为63.5t/a。在沸腾炉内，石灰粉脱硫的主要化学反应为： CaO+SO2=CaSO3 2CaSO3+O2=2CaSO4 石灰粉的脱硫效率按33%计，即脱硫后SO2的量为51.84t/a。 烘干机出口的粉煤灰，大部分经收灰室收集，其余粉煤灰随烟气中烟尘、SO2和NOx由抽尘管道（Φ=600mm，钢结构）进入布袋除尘器处理。布袋除尘器风量为86000m3/h（标况风量为59193.94 m3/h）；掺烧脱硫剂石灰粉，脱硫效率按33%计算，则SO2排放浓度为121.63mg/Nm3，排放量为51.84t/a；NOx排放浓度51.69mg/Nm3，排放量为22.03t/a。 沸腾炉产生的高温烟气进入烘干机的温度为600~800℃，由于物料的换热作用和其他冷空气（占总气流量的42%）的混入（从烘干机进料端混入），废气到达除尘总管处的温度降至80℃，因此布袋是完全可以承受的。 类比桠华粉煤灰项目，即使上述过程采用封闭装置处理粉尘，仍产生一定量的无组织排放的颗粒物，产生量2.4t/a。通过定期清扫及地坪洒水冲洗降低粉尘排放，处理效率约40%，无组织排放量为1.44t/a。 本项目烘干系统颗粒物产生、治理及排放情况见表5-4。 表5-4 烘干系统烟尘产生及排放情况 产污 位置 污染物 产生量 t/a 产生浓度 mg/Nm3 治理措施 排放浓度mg/Nm3 排放标准mg/Nm3 排放量 t/a 烘干系统出口 颗粒物 2700 7039 石灰粉脱硫（η=33%）+1台布袋除尘器（风量86000m3/h，η=99.6%） 28.16 30 10.8 SO2 77.76 181.54 121.63 600 51.84 NOx 22.03 51.69 51.69 400 22.03 无组织排放 颗粒物 2.4 / 清扫+冲洗地坪 / / 1.44 其排放浓度均低于《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915—2013）中的标准限值。 （4）干灰仓仓顶颗粒物 干灰仓顶颗粒物产生位置及大气治理示意图见下图。 入仓物料在干灰仓的卸压和自然沉降后，进入收尘管道的进口颗粒物浓度约为1500mg/m3，项目每个干灰仓仓顶配置有1台布袋除尘器（灰仓轮流使用，除尘器也轮流使用，相当于一台除尘器满负荷工作），收尘风量为8000m3/h（标况风量4804m3/h），收尘效率达99.4%以上，则收尘管道的进口颗粒物经过该收尘器处理后排放浓度为14.98mg/Nm3，通过计算该部分颗粒物排放总量为0.52t/a。其排放浓度均低于水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915—2013）中磨机、水泥仓颗粒物浓度≤20mg/m³的标准限值。 由于除尘器（自身高度3m）安装在储存库顶部（距离地面17m），因此库顶净化后的废气通过除尘器出口（出口距离地面20m）外排。 类比桠华粉煤灰项目，即使上述过程采用封闭装置处理粉尘，仍产生一定量的无组织排放的颗粒物，产生量1.6t/a。通过定期清扫及地坪洒水冲洗降低粉尘排放，处理效率约40%，无组织排放量为0.96t/a。 （5）粉磨系统颗粒物 干灰仓中粉煤灰从仓底卸料经封闭的地下空气斜槽→提升机送入球磨机，入口处由于管磨机尾部除尘器风机的抽吸呈负压状态，且入口处设置有溜槽，溜槽出口端接有长约1m的圆筒，可将物料直接送至磨室，因此不会有颗粒物外逸。 磨机处理能力为50t/h，磨一次的时间约为1h。物料进入磨机后，掉入磨机筒体的下半部分，利用磨机中钢球的滚动和撞击作用而被粉碎，球磨机中气流速度约1.46m/s，物料流速约0.004m/s。 管磨后的物料在磨机出料口，由于落差和风力的作用会产生颗粒物。通过与技术人员的交流，由于球磨机内气流量较小，物料扬起量较少，99.8%的物料在出口处的密闭罩（3m3，钢结构）内沉降下来，其余0.5%的物料经抽尘管道（Ф600mm，钢结构）进入气箱脉冲除尘器处理。除尘器风量为25000m3/h，出料口颗粒物产生浓度约3000mg/m3，出料口的颗粒物产生量为540t/a。气流温度为35℃，工作压力取89×103Pa，转化为标况（风量15014 Nm3/h），粉尘产生浓度约为4995.34mg/Nm3；布袋除尘器除尘效率可达到99.6%，经布袋除尘器处理后烟（粉）尘排放浓度为19.98mg/Nm3，排放量为2.16t/a。其排放浓度均低于《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915—2013）中的磨机、水泥仓颗粒物浓度≤20mg/m³的标准限值。该处含尘废气通过除尘器处理后通20m高的排气筒外排。 类比桠华粉煤灰项目，上部过程无组织排放的颗粒物产生量约1.6t/a。通过定期清扫及地坪洒水冲洗降低粉尘排放，处理效率约40%，无组织排放量为0.96t/a。 （6）成品仓顶顶颗粒物 本项目设有2个成品仓，产污工序和治理措施相同，以下按单个成品仓提出控制措施。 本项目成品仓产污位置及大气治理示意图见下图。 ①成品仓仓顶产生的颗粒物 成品仓进料颗粒物为磨机粉磨后的粉煤灰及气箱脉冲除尘器集灰进入成品仓，由于落差和气流作用将产生颗粒物。成品仓收尘管道的进口颗粒物浓度约为2000mg/m3，项目仓顶配置有1台布袋除尘器（成品仓轮流使用，除尘器也轮流使用，相当于一台除尘器满负荷工作），抽尘风量为7000m3/h，则粉尘产生量100.8t/a。 ②成品仓卸料产生的颗粒物 散装粉煤灰直接从成品仓仓底出料，采用平板散装机送入罐车内，平板散装机带伸缩头，伸缩范围为0~2.5m，伸缩式套管由内套（Ф300mm）和外套（Ф500mm）组成，伸缩式套管上部与抽尘管道（Ф160mm，钢结构）相连，抽尘风量为2000m3/h。外套采用气密性好的柔性布料制作，内外套中间存有一定空隙，下料时内套落入罐车内，物料从内套进入罐车，外袋罩于罐车进料口（Ф450mm）。由于落差激起的颗粒物进入内外套间的夹层，利用负压将颗粒物从内外套的夹层吸入抽尘管道（Ф160mm，钢结构），捕集效率为92%。抽尘管道处产生的颗粒物浓度为1000mg/m3，卸料时间为16h/d，则成品仓仓底卸料时颗粒物产生量为9.6t/a，抽尘管道捕集到的颗粒物量为8.83t/a。 成品仓仓顶产生的颗粒物和仓底抽尘管道捕集的颗粒物，经抽尘管道汇入成品仓仓顶的抽尘总管（Ф325mm，钢结构），汇流后颗粒物的产生总量为109.63t/a，汇流后的最大总风量为7000m3/h（标况风量4204m3/h），收尘效率达99.5%以上，则收尘管道的进口颗粒物产生浓度为3621.88 mg/Nm3经过该收尘器处理后排放浓度为18.11mg/m3，通过计算则该部分颗粒物排放总量为0.56t/a。 对于成品仓仓底抽尘管道未捕集的无组织粉尘（0.77t/a），可在地面自然沉降，经定期清扫及地坪冲洗水带走，处理效率约40%，则仓底卸料无组织粉尘排放量为0.46t/a。 由于除尘器（自身高度3m）安装在成品仓顶部（距离地面17m），因此仓顶净化后的废气通过除尘器出口（出口距离地面20m）外排。 （7）运输扬尘 该项目厂区道路总长300m，汽车运输原料及产品在厂区内通行约100m，均会产生无组织扬尘，年运输量近为600000t。按汽车载重25t计，载重运输次数为24000次，空车24000次，车辆自重按平均15t计算。按照前面所述公式④计算，汽车载重运输起尘量为1.6kg/辆，即38.34t/a；空车运输起尘量为0.69kg/辆，即16.65t/a。 为控制厂区扬尘排放量，厂区内非绿化地面均采用水泥硬化。同时环评要求控制车速，加强交通管理，并每天对运输道路及回车场洒水2次（每次1L/m2），以此将厂区粉尘保有量控制在较低水平。采取上述措施后，厂区扬尘控制率可达40%，扬尘排放量为32.99t/a。 表5-5 项目大气污染物产生及排放情况 废气污染源 废气 数量(m3/h) 废气污染物 废气污染物 排气筒 废气治理 措施 水泥工业大气污染物排放标准mg/m3 产生量(t/a) 排放状况 H(m) φ(m) t/a mg/Nm3 G1：烘干烟尘 86000 颗粒物 2700 10.8 28.16 20 2 石灰粉脱硫+1台布袋除尘器 30 SO2 77.76 51.84 121.63 300 NOX 22.03 22.03 51.69 400 无组织 颗粒物 2.4 1.44 / / 清扫+ 冲洗地坪 / G2：干灰仓仓顶颗粒物 8000 颗粒物 86.7 0.52 14.98 20 0.8 布袋除尘器+20m排气筒 20 无组织 颗粒物 1.6 0.96 / / 清扫+ 冲洗地坪 / G3：粉磨系统 颗粒物 25000 颗粒物 540 2.16 19.98 20 2 布袋除尘器+20m排气筒 20 无组织 颗粒物 1.6 0.96 / / 清扫+ 冲洗地坪 / G4：成品灰仓仓顶颗粒物 7000 颗粒物 109.63 0.56 18.11 20 0.8 布袋除尘器+20m排气筒 20 无组织 颗粒物 0.77 0.45 清扫+洒水 湿灰堆放及风干过程的粉尘 / 颗粒物 4.28 1.16 / / 相对封闭厂房沉降 / 道路扬尘 / 颗粒物 54.99 32.99 / / 定期清扫路面、洒水 / 合计 / 颗粒物 3601.76 52 / / SO2 77.76 51.84 121.63 / NOX 22.03 22.03 51.69 3、噪 声 （1）本项目固定稳态噪声源主要有管磨机、沸腾炉鼓风机、空压机、除尘风机等（管磨机与沸腾炉鼓风机的布置东西向剖面图如图5-6所示）。各噪声源强度及治理措施见表5-7： 表5-6 主要产噪设备及治理措施 产噪设备 声级值 dB（A） 治理措施 治理后的声级值 dB（A） 管磨机 90 低于北侧坡地，南侧为干灰仓阻挡，设置在在厂房内，基座安装减震垫，润滑保养 66 沸腾炉鼓风机 92 安装在地下，进风口为斜面，朝向南侧。 60 空压机 80 合理设在封闭厂房内安装减震垫 选择低噪声设备 60 除尘风机1# 90 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 70 除尘风机2#-3# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 除尘风机4# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 除尘风机5#-6# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 （2）本项目非固定噪声源是成品运输过程中运输车辆产生的噪声。 非稳态噪声源源强在65～80dB（A）之间，运输车辆噪声为不连续、间断性噪声，噪声源声级较小，通过改善路面结构、加强管理、禁止鸣笛等措施可控制在较低范围内。 4、固体废弃物 本项目沸腾炉燃煤和石灰粉产生的飞灰、低碳灰、炉渣及各除尘器清灰均作为生产原料或产品，不属于固废。 （1）除尘灰及炉渣 项目除尘灰产生量共3422.29t/a，均通过各自收尘系统空气斜槽返回生产工序；项目燃煤炉渣161.6t/a，经人工加入管磨机提升机内，磨细后成为产品。 （2）职工生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，职工共计44人，则每年共产生6.6t/a，经移动式垃圾箱（自带渗滤液收集盒）收集后，由园区环卫部门定期清理。 （3）循环沉淀池清掏污泥 本项目三级沉淀池产生的污泥量约2.5t/a，环评要求在循环沉淀池旁设置1个4m2的污泥脱水场（坡度5%，渗滤水自流进入沉淀池），定期打捞后的污泥在脱水场脱水后，送至厂区湿灰库作为原料。 （4）化粪池清掏污泥 根据项目污水产生情况可知，项目化粪池污泥产生量约为0.25t/a，委托环卫部门定期清掏处理。 表5-7 项目固体废物产生及处置情况 废物种类 产生量（t/a） 废物类别 处理措施及处理去向 生活垃圾 6.6 一般固废 收集后由环卫部门 定期清理 循环沉淀池污泥 2.5 脱水后送湿灰库 化粪池污泥 0.25 环卫部门定期清掏 5、土壤和地下水污染防治措施 项目自身冷却水循环使用，仅少量循环水排放，生活污水经化粪池收集处理。项目所用水池均为钢混结构水池。项目厂区内除绿化外全部为水泥地坪。对项目区土壤和地下水影响不大。

项目主要污染物产生及预计排放情况                 （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处置方式 | 处理后产生浓度及产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 风机轴冷及 管磨机筒体淋水 | 冷却 循环水 | 422.72m³/d | 循环水池冷却后循环使用 | 不外排 |
|  | 办公及生活 | 生活污水 | 561m³/a | 经化粪池收集处理后 用于绿化灌溉 | 不外排 |
| 大 气 污 染 物 | G1：烘干烟尘 | 颗粒物 | 2700t/a | 石灰粉脱硫+ 布袋除尘器+20m排气筒 | 10.8 t/a，28.16mg/m³ |
|  |  | SO2 | 77.76 t/a |  | 51.84 t/a，121.63mg/m³ |
|  |  | NOX | 22.03 t/a |  | 22.034 t/a，51.69mg/m³ |
|  |  | 无组织颗粒物 | 2.4t/a | 清扫+冲洗地坪 | 1.44t/a |
|  | G2：干灰仓仓顶颗粒物 | 颗粒物 | 86t/a | 布袋除尘器+20m排气筒 | 15mg/m³，0.86t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 1.6t/a | 清扫+冲洗地坪 | 0.96 t/a |
|  | G3：粉磨系统颗粒物 | 颗粒物 | 707.1t/a | 布袋除尘器+20m排气筒 | 19.64mg/m³，3.54t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 1.6t/a | 清扫+冲洗地坪 | 0.96 t/a |
|  | G4：成品灰仓仓顶颗粒物 | 颗粒物 | 79.12t/a | 布袋除尘器+20m排气筒 | 19.04mg/m³，0.8t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.77 t/a | 清扫+冲洗地坪 | 0.45 t/a |
|  | 湿灰中转及风干过程的粉尘 | 颗粒物 | 4.28t/a | 厂房沉降 | 1.16t/a |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 54.99t/a | 定期清扫路面、洒水 | 32.99t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 办公及生活 | 生活垃圾 | 6.6t/a | 收集后由园区环卫部门定期清理 | 0 |
|  |  | 化粪池 污泥 | 0.25 | 委托环卫部门定期清掏处理 | 0 |
|  | 循环沉淀池 | 污泥 | 2.5 | 脱水后送湿灰库 | 0 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 80~92 | 产噪底座安装减震垫、润滑保养，风机设施消音器等 | 60~70 |
| 其他 | 租用场地内原有绿化面积800㎡，本项目不新增绿化。 |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 建设工程项目租用场地6667㎡，拟建厂址位于攀枝花市西区格里坪工业园区D区，项目原有地貌为闲置厂房，无天然植物覆盖。周围无特殊敏感点，生物多样性程度低，在建设过程无大规模地表开挖，对生态扰动较小，生态环境的影响不大。 |

环境影响分析                                   （表七）

一、施工期环境影响简要分析： 拟建项目施工期的环境影响，主要表现在以下几个方面：施工机械运行及运输车辆流动对施工区周围的声学环境造成影响；施工建筑扬尘，会对施工区所在地的局部大气环境质量造成一定影响；施工废水会对施工地区的浅层地下水和纳污水体的地表水环境，产生一定污染影响等。 本项目租用已建成的厂房进行项目建设，项目施工期主要进行设备安装调试，沸腾炉风机房为地下建筑，挖方量约为10m³，弃土就近用于厂区旁排水沟渠整治填方，不外排。施工规模小，而且施工期短，随着施工期的结束，对环境的影响也将消失。总体而言，施工期对周围环境的影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目生产过程中无生产废水产生，间接冷却水经冷却后循环使用；厂区道路、地坪冲洗废水，蒸发进入大气；项目的定额职工人数为44人，三班工作制，生活污水进入化粪池处理后，用于周围绿化灌溉。 综上所述，不会影响当地水环境质量现状。 2、大气环境影响分析 评价因子：TSP、SO2 预测内容：预测正常情况下工程排放的颗粒物、SO2对厂区及周围环境的影响。预测事故排放时颗粒物对厂区及周围环境的影响。 地面风向特征：项目所在地攀枝花市西区格里坪工业园区，属河谷地形，主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s。 （1）有组织粉尘正常排放影响分析 本项目管磨机、烘干机以及各存储仓产生的粉尘，均经布袋除尘器处理后，均通过离地高度为20m的排气筒排放。粉尘排放浓度《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915—2013）中的相关限值要求。 由于项目各排气筒排放的污染物相同，按照两排气筒的距离小于其几何高度，由于本项目占地面积较小，生产设备较集中，排气筒高度均为20m，将本项目各排气筒进行等效为1跟排气筒。 表7-1 本项目排气筒等效情况 等效排气筒 被等效排气筒 等效排 气筒高度 等效排气筒内径 等效排气筒位置 等效排气筒 烘干机除尘器排气筒 20m 3m 沸腾炉旁 干灰仓仓顶排气筒 粉磨系统除尘器排气筒 成品仓仓顶排气筒 本项目有组织源强类型为点源，估算模式参数取值情况见下表： （1）正常情况下的废气排放参数 正常情况下的废气排放参数如表7-2。 表7-2 正常情况下废气的排放参数 排放源编号 及名称 源类 排气筒参数 颗粒物 排放量 几何 高度 出口 内径 出口 温度 排气量Nm3/h 等效排气筒 点源 20m 3m 50℃ 83216 14.04t/a 计算结果见表7-3。 表7-3 等效排气筒有组织正常排放估算模式计算结果表 距源中心下 风向距离（m） 有组织粉尘 下风向预测浓度 （mg/m3） 浓度占标率 （%） 10 0 0 100 0.0003886 0.0431778 200 0.008315 0.923889 272 0.009929 1.10322 300 0.00992 1.10222 400 0.0094 1.04444 500 0.00926 1.02889 600 0.008877 0.986333 700 0.008393 0.932556 272 0.009929 1.10322 表7-3可以看出，本项目等效排气筒排放的颗粒物在下风向272m处出现最大落地浓度为0.009929mg/m3，占标率为1.1%。因此，本项目有组织粉尘对当地大气环境影响较小，影响较严重的范围为距离污染源200~400m内。由于叠加结果为小时平均值，本次环评按小时平均值的1/3转换为日平均值，即0.03 mg/m³ 根据监测数据可知，项目东北面385m处格里坪村居民点TSP最大浓度值为0.145mg/m³，则叠加后为0.175 mg/m³。项目粉尘与现状背景监测值叠加后均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值（TSP：0.3mg/m3）。 （2）大气防护距离 本项目通过对厂区内非绿化地面进行水泥硬化，控制车速、洒水增湿，每天对各厂房地坪冲洗等措施，以控制扬尘产生量。该项目无组织粉尘排放量为37.96t/a。本次环评大气环境防护距离以项目生产区作为一个面源（面源长度100m，面源宽度66m，面源有效高度为1m）计算，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式且在软件默认的不利气象条件下计算大气环境防护距离，计算结果见表7-4： 表7-4 无组织源的大气防护距离 污染源 排放速率（t/a） 大气环境防护距离 评价标准 TSP 37.96 无超标点 0.9mg/m3 由表中可以看出，计算结果为“无超标点”，对于没有超标的无组织源可不设置环境防护距离。项目营运期排放的大气污染物浓度较低，能够达标排放。 （3）卫生防护距离 ① 计算依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）中关于卫生防护距离计算的相关要求，评价按照如下公式计算卫生防护距离： Qc/Cm = 1/A（BLC + 0.25r2）0.5LD 式中： Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 Cm——排放标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。 ② 参数确定 Qc——本项目粉尘无组织排放量为37.96t/a； Cm——本项目主要大气污染物为粉尘，浓度为3×0.3mg/m³； R——项目无组织面积约6500㎡，无组织排放源所在生产单元的等效半径为45m； 项目拟建区域五年内平均风速为2.1m/s，工业企业大气污染源构成类别为III类，卫生防护距离在1000m以内。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）中关于卫生防护距离计算系数表中查得： A——350；B——0.021；C——1.85；D——0.04 ③ 计算结果 根据上述公式及各参数数值，计算得出以下结果： 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染物 卫生防护计算距离（m） 核准后卫生防护距离（m） 粉尘 164.5 200 根据核准后卫生防护距离可知：以项目厂界外200m为全厂卫生防护距离，从外环境关系调查可知，该卫生防护距离包络线内无人居住，不涉及搬迁。卫生防护距离内不得新建居民点、医院和学校等环境敏感目标。 3、噪声环境影响分析 该项目噪声源主要有管磨机、沸腾炉鼓风机、空压机、除尘风机等。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——噪声源个数。 噪声随距离衰减计算公式： 式中：Lr——距离源r处的A声级，dB（A）； Lr0——距声源r0处（1m）的A声级，dB（A）； r0、r——距声源的距离，m。 项目主要噪声源强及治理措施见表7-6。 表7-6 项目主要噪声源强及治理措施表 单位：dB(A) 产噪设备 声级值 dB（A） 治理措施 治理后的声级值 dB（A） 管磨机 90 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养 66 沸腾炉鼓风机 92 安装在地下，进风口为斜面，朝向南侧。 60 空压机 80 合理设在封闭厂房内安装减震垫 选择低噪声设备 60 除尘风机1# 90 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 70 除尘风机2#-3# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 除尘风机4# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 除尘风机5#-6# 80 合理布局，选择低噪声设备，润滑保养， 选择带消音器的低噪声设备 60 表7-7 设备布局情况 设备名称 治理后 声级值 距离厂界的距离（m）及贡献值dB(A) 东 南 西 北 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 沸腾炉鼓风机 60 40 28.0 50 26.0 35 29.1 5 46.0 管磨机 66 60 30.4 50 32.0 15 42.5 5 52.0 除尘风机1# 70 15 46.5 43 37.5 60 34.4 12 48.4 除尘风机2#-3# 60 33 29.5 18 34.9 42 27.5 37 28.5 除尘风机4# 60 70 23.1 50 26.0 5 46.0 5 46.0 除尘风机5#-6# 60 65 23.5 18 34.9 10 40.0 37 28.5 表7-8 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位 本底值（Max） 贡献值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 项目红线东侧外1m 54.2 53.4 46.8 46.8 54.9 54.3 项目红线南侧外1m 56.3 54.8 41.5 41.5 56.4 55 项目红线西侧外1m 49.0 48.1 48.6 48.6 51.8 51.4 项目红线北侧外1m 47.6 46.4 53.8 53.8 54.7 54.5 由上表可知，噪声源对厂界的噪声贡献值昼间夜间均可以达到《工业企业厂界噪声标准》3类标准。 4、固体废弃物环境影响分析 项目生产中间过程产生的固废均可转化为产品，故无固废产生；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，化粪池污泥环卫部门定期清掏，循环沉淀水池沉淀污泥经脱水后送至湿灰库作为原料。 项目产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 项目自身无生产废水产生，冷却水循环使用，生活污水经化粪池收集处理，仅少量地坪冲洗水渗入地下，且项目所在地地下水资源匮乏，项目对地下水环境影响甚微。 6、环境风险分析 （1）有组织事故排放影响分析 在事故排放状态下，环保设施出现故障时（本次环评仅考虑烘干系统除尘器发生故障，除尘效率为0，发生直排），有组织粉尘排放量将大幅度增加。在此种情况下烘干系统除尘器排气筒排放速率约为115.7g/s。（标况流量59194Nm3/h，粉尘产生浓度约为7039mg/Nm3）。 粉尘有组织事故排放估算模式参数取值情况见下表： 表7-9 粉尘有组织事故排放估算模式参数取值 估算模式参数 排放速率 排气筒高度 排气筒内径 烘干系统除尘器 115.7g/s 20m 2m 本次环评利用估算模式计算出的结果见下表所示： 表7-10 粉尘有组织事故排放估算模式计算结果表 距源中心下 风向距离（m） 有组织粉尘 下风向预测浓度 （mg/m3） 浓度占标率 （%） 10 0 0 100 0.05237 5.81889 200 1.545 171.667 283 1.955 217.222 300 1.945 216.111 400 1.809 201 500 1.707 189.667 600 1.631 181.222 700 1.562 173.556 下风向最大浓度283 1.955 217.222 由表中可以看出，本项目污染因子粉尘下风向最大浓度1.955mg/m3，占标率为217.222%。因此事故状态下污染物对周围大气环境影响极大，因此应避免事故排放的发生。 环评要求本项目实际运营过程中安排专人对各布袋除尘器等环保设施定时、定期进行检查，一旦发现隐患应当及时报告和排除。 （2）初期雨水影响 根据调查项目所在地近年暴雨最大降雨量60mm，。该项目采取雨污分流制，厂区整体北高南低，东高西低，两侧高地均为其他厂址边界，设有排水沟。可防止项目区外上游的雨水对项目区的冲刷。利用原厂房重力流雨水排水系统；屋面雨水经雨水斗收集后，经雨水落管排至室外排水沟。则项目区初期雨水主要为项目占地范围内的降水（6667㎡），则单次雨水排放量400.02m³。由于项目产品遇水后pH为碱性，则主要污染因子为SS及pH。初期雨水经项目区内排水系统收集至厂区入口处循环水池旁（原有两座400m³水池，一座用于循环系统，一座用于初期雨水收集池）。可完全容纳初期雨水可初期雨水冲刷地坪对项目周边环境影响不大。 综上，本项目环境风险属可接受水平。 三、清洁生产 清洁生产的评价指标分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。 1、生产工艺与装备要求 该项目为粉煤灰生产，原状粉煤灰经烘干、除碳及管磨机粉磨，达到一定粒度要求后，送入成品库储存，再经罐车运出外卖。本项目的生产工艺属于国内较先进水平，因此本项目在生产工艺装备与技术指标方面达到国内同行业清洁生产先进水平。 2、资源能源利用指标 该项目使用麻地湾堆场湿灰及本项目沸腾炉飞灰作为原料，属于固废的综合利用，减少了环境的污染和固废的排放。生产过程中用水主要为设备冷却用水和地坪冲洗废水，用水量较小，且全部重复利用。综上，本项目的单位产品的物耗较低。 3、产品指标 ①产品质量：本项目原料运入厂区后，进行脱水脱碳及物理碾磨，只要控制进厂原料的质量、脱水脱碳效率和球磨机出口物料的粒度，产品的合格率几乎为100%。 ②销售：该项目的产品粉煤灰由罐车运出厂区外售，污染小，因此减少了销售过程的环境污染。 ③包装：该项目的产品全部为散装，减少了包装过程以及包装材料对环境的污染。 ④使用：该项目产品在使用过程中只是作为原料与其它添加剂配比混合制得粉煤灰水泥和粉煤灰混凝土，对环境影响较小。 4、污染物产生指标 ①废水产生指标：该项目生产废水为设备冷却废水及地坪冲洗废水，废水全部循环使用，实现综合利用。 ②大气污染物产生指标：该项目的大气污染物主要是有组织及少量的无组织排放粉尘，产生的粉尘在采取相应治理措施的情况下可实现达标排放。 ③固体废物产生指标：该项目生产固体废物主要为煤矸石燃烧后的炉渣、沉淀池和化粪池污泥以及生活垃圾，均得以合理处置。 5、废物回收利用指标 ①废水：设备冷却废水和地坪冲洗废水经三级沉淀池收集处理后，循环利用，每天补充新水29.17m3，生活废水经化粪池处理后全部用于绿化灌溉，实现综合利用。 ②固废：项目沉淀池污泥，打捞脱水后，送至厂区湿灰库作为原料使用。 6、环境管理要求 该项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。生产过程产生的废物均得到合理处置。该项目建成后对所有岗位进行严格培训，有较完善的岗位操作规程；对产品合格率进行严格考核。 7、清洁生产建议 ① 选用能耗较低的设备，降低单位产品能耗。 ② 加强对原材料、产品堆存和运输过程中的环境管理，防止散落； ③ 严格维护废水回用设施，确保废水全部循环使用； ④ 合理安排检修，减少设备闲置时间，提高设备利用率； ⑤ 在厂区多植树降低噪声的影响。 综上所述：本项目在对燃煤电厂的废弃粉煤灰进行烘干、除碳以及粉磨后，得到有较大工业利用价值的粉煤灰，对“三废”进行有效治理和综合利用，生产用水循环回用。项目能够实现资源综合利用，减轻环境污染，符合清洁生产原则。 四、环保措施及投资估算一览表 项目主要环保设施见表7-11。 表7-11 项目环保设施及投资一览表 治理项目 环保建设内容 预计 投资金额 （万元） 备注 废气 治理 G1：烘干烟尘 烘干系统设置一台布袋除尘器1#——长脉冲袋除尘器PPW96-8(加长型)， 处理风量：86000m3/h，处理效率99.5%，排气筒高度20m 14.5 G2：干灰仓仓顶 颗粒物 每座干灰仓各设置一台布袋除尘器2#、3#——脉冲单机袋式收尘器DMC（A）－112，处理风量均为：8000m3/h；，处理效率99%，排气筒高度20m 10.8 G3：粉磨系统 颗粒物 粉磨系统设置一台布袋除尘器4#——气箱脉冲袋式收尘器64－5，处理风量25000 m3/h；，处理效率99.5%，排气筒高度20m 10.2 G4：成品仓仓顶 颗粒物 每座成品库库顶均设置一台布袋除尘器5#、6#；——脉喷单机袋式除尘器DMC－96B，处理风量均为：7000m3/h，处理效率99%，排气筒高度20m 9.8 废水 治理 雨水 项目屋面雨水管，雨水沟等设施 应急水池400m³ 利旧 计入厂房租用费用 生活污水 化粪池处理，砖混结构容积50m³ 利旧 噪声 治理 噪声 减振垫、隔音罩、消音器等 15.3 固废 工业固废 除尘灰转运系统 / 计入除尘设备投资 生活垃圾收集系统均利旧 利旧 计入厂房租用费用 土壤及地下水 厂区 设置雨污分流，清污分流 利旧 计入厂房租用费用 厂区道路硬化处理 5.2 绿化 厂区内绿化面积800㎡ 利旧 计入厂房租用费用 合计 65.8

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果           （表八）

| 内容类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G1：烘干烟尘 | 颗粒物 | 石灰粉脱硫+布袋除尘器+20m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 无组织 | 清扫+地坪冲洗 |  |
|  | G2：干灰仓仓顶颗粒物 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织 | 清扫+地坪冲洗 | 达标排放 |
|  | G3：粉磨系统颗粒物 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织 | 清扫+地坪冲洗 | 达标排放 |
|  | G4：成品仓仓顶颗粒物 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织 | 清扫+地坪冲洗 | 达标排放 |
|  | 湿灰中转风干过程的粉尘 | 颗粒物 | 厂房沉降 | 达标排放 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 定期清扫路面、洒水 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 设备冷却 | 冷却循环水 | 循环水池冷却后循环使用，定期少量排放 | 达标排放 |
|  | 办公及生活 | 生活污水 | 经化粪池收集处理后 用于绿化灌溉 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 各除尘器 | 除尘灰 | 除尘灰均可转化为产品 | 合理处置 |
|  | 办公及生活 | 生活垃圾 | 收集后由园区环卫部门定期清理 | 合理处置 |
|  | 化粪池 | 清掏污泥 | 委托环卫部门定期清掏处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 产噪底座安装减震垫、润滑保养，风机设施消音器等 | 除北厂界夜间噪声超标外，其余厂界噪声达标 |
| 生态 保护 措施 | 本项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区D区，周围无特殊敏感点，生物多样性程度低，在建设过程无大规模地表开挖，对生态扰动较小，生态环境的影响不大。 |

结论与建议                                     （表九）

一、 结论 1、产业政策符合性分析 本项目采用504电厂灰渣生产建筑材料，属国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第三十八条第15款“三废综合利用及治理工程”；在《关于进一步加强国家产业政策导向促进攀枝花新型工业化发展的指导目录》(2006年)中，将尾矿、废渣进行综合利用列入鼓励类。 2016年1月15日，攀枝花市西区发展和改革局以川投资备[51040316010801]0002号号下达项目《企业投资项目备案通知书》。 综上所述，项目符合国家现行产业政策。 2、项目外环境关系及选址合理性分析 该项目位于四川省攀枝花市西区格里坪园区D区。租用现已停产的玲华工贸有限责任公司万盈装饰材料厂闲置场地和车间，项目东侧13m处为恒达汽车板簧公司攀枝花分公司，南侧15m处为攀枝花市攀创科技开发有限公司，西侧200m处为浩海再生石化制品公司（目前以堆放原煤为主），西南面217m处为金沙江，西北418m为攀青煤炭物流中心，东北385m为格里坪村居民点。 本项目选址于攀枝花市西区格里坪工业园区D区（二类工业用地），租用旧厂房旧场地，不再新增用地指标，盘活存量土地和资产。项目于2016年2月23日与攀枝花市西区格里坪工业园区签订入园协议。（本项目业主与玲华工贸有限公司签订的场地租用合同见附件4）。项目厂界距金沙江边最近距离为217m，不在格里坪水厂二级保护区范围内。 综上项目选址符合相关规划要求。 3、环境质量现状 （1）大气环境：本项目所在地的大气环境质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，大气环境质量现状较好。 （2）地表水环境：金沙江水质监测断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值。 （3）声环境：拟建项目所在地场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目所在地声环境质量较好。 4、环境影响评价 （1）大气环境影响评价 本项目主要的大气污染物为扬尘、粉尘。大气污染物经治理后，能有效控制污染物的排放量，实现达标排放，则项目对当地大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池收集处理后综合利用。因此，项目对地表水环境无明显的影响。 （3）声环境影响分析 本项目在正常生产并采取要求的环保措施情况下，通过距离衰减、厂房阻隔后厂界昼间夜间厂界贡献值能够达标。 （4）固废环境影响分析 该项目生产过程无固体废物产生，除尘灰全部转化为产品外售，生活垃圾收集后经环卫部门定期清理，循环沉淀池污泥脱水后作为生产原料。因此，该项目产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。 5、清洁评价 项目从设计、运营期环境管理方而，尽可能地采用了有效的节能措施，均体现了清洁生产思想。本项目具有明显的节能效果，项目的建设符合清洁生产原则。 6、总量控制 项目涉及到总量控制指标的污染物为燃煤烟气中的SO2及NOx，根据项目工程分析，项目SO2排放总量为51.84t/a，NOx排放总量为22.03t/a。 7、建设项目综合评价结论 本项目符合国家产业政策，属于允许类项目，选址合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状良好。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理措施技术可行。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目在攀枝花西区格里坪园区内建设，从环境保护角度而言是可行的。 二、建议 1、建设单位在与施工单位签订施工合同时，应将国家及地方有关施工期环境保护规定的有关内容作为合同内容明确要求，并监督施工单位按合同内容加强施工管理，施工扬尘的控制必须严格按照《攀枝花市城市扬尘污染防治管理暂行规定》（攀枝花市人民政府原第88号，2006年8月14日）的相关要求，将施工期对环境的影响控制在最小程度。 2、鉴于北厂界噪声不能达标排放，评价建议对沸腾炉鼓风机修建风机房以降低噪声影响。 3、项目竣工交付使用期，应加强环境管理，有效控制出入的机动车噪声及人群活动噪声，及时收集、清运生活垃圾，保持场地整洁，创造一个优美、清洁、舒适的环境。 4、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：             填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年处理100万吨固废综合利用项目 | 建设地点 | 攀枝花市西区格里坪工业园区D区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 项目租用玲华工贸万盈装饰材料厂场地建设一条年处理30万吨固废（电厂原灰）项目，将电厂湿灰通过烘干、粉磨后生产符合国家标准的I级、II级粉煤灰 | 建设性质 | √新建 □改、扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 √编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资 | 965.2 | 环保投资（万元） | 65.8 | 所占比例 | 6.82% |
|  | 立项部门 | 攀枝花市西区发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备[51040316010801]0002号 | 立项时间 | 2016.1.15 |
|  | 报告表审批部门 | 攀枝花市西区环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 攀枝花市德昆工贸有限责任公司 | 联系电话 | 罗兵 | 评价单位 | 单位名称 | 重庆两江源环境影响评价有限公司 | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 | 攀枝花市西区格里坪工业园区D区 | 邮政编码 | 617000 |  | 通讯地址 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处藕塘湾34号 | 邮政编码 |  |
|  | 法人代表 | 文良平 | 联系人 | 13550958065 |  | 证书编号 | 国环评乙字第3117号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境质量现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水：III类 地下水： —— 环境噪声：3类 海水：—— 土壤：—— |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 ■三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际 排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排放总量 | 核定排放总量 | 预测排放浓度 | 允许排放浓度 | 产生量 | 自身削减量 | 预测排放总量 | 核定排放 总量 | “以新带老” 削减量 | 预测排放总量 | 核定排放总量 | 排放增减量 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 3601.76 | 3549.76 | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  | 121.63 |  | 77.76 | 25.92 | 51.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 51.69 |  | 22.03 | 0 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量---万吨/年；废气排放量---万标立方米/年；工业固体废物排放量---吨/年；水污染物排放浓度---毫克/升；大气污染物排放浓度---毫克/立方米；水污染物排放量---吨/年；大气污染物排放量t/a

注    释

1、附图：

附图1    项目地理位置图

附图2    项目外环境关系及环境质量现状监测布点图

附图3    项目地表水环境质量监测断面图

附图4    项目所在区域控规图

2、附件：

附件1    环评委托书

附件2    项目备案通知书

附件3    入园协议

附件4    项目场地租赁合同

附件5    项目租用场地土地使用证

附件6    项目所在区域大气环境质量监测报告

附件7    项目所在区域地表水环境质量监测报告

附件8    项目所在区域声学环境质量监测报告

附件9    项目岩土工程勘察报告

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态影响专项评价

（4）声影响专项评价

（5）土壤影响专项评价

（6）固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

颗粒物、SO2

外售

矿棉板

静电除尘

水性涂料

布袋除尘器

切割机

切割机

导热油

烘干机

废水

压力成型机

沉淀池

矿棉

矿棉

制浆罐

废气

沉降室布袋收尘

列管散热

噪声

冷却水循环池

高炉渣、硅石、焦炭

传送带

图1-1   原项目工艺流程及产污位置图

换热烟道

离心机

熔化炉

噪声、固废

图5-1   施工期项目工艺流程及产污位置图

噪声、废水

固废、噪声、扬尘

设备调试

设备安装

地基浇筑

风机房开挖

除尘灰

除尘灰

密闭空气斜槽

密闭提升机

颗粒物、噪声

除尘器

成品仓

除尘灰

除尘灰

密闭提升机

密闭空气斜槽

地下密闭螺旋输送机

密闭提升机

密闭提升机

密闭煤仓

带通廊皮带机

噪声、固废

圆盘给料机

装载机

风干库

炉渣

噪声

风机

噪声

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

除尘器

污染物

物料流

QL气流

图例：

图5-2   项目工艺流程及产污位置图

粉尘

除尘器

罐车

运输出厂

计量加入

称重计量

活化剂

管磨机

烟粉尘、噪声

热烟气

热烟气

除尘器

煤粉

沸腾炉

干灰仓

烘干机

汽车运输

湿灰库

麻地湾灰坝

排入污水管网4

图5-3   项目水平衡图

1.87

2.2

9.22

2.3

蒸发损耗

11.52

设备轴瓦冷却用水

2.46

3

蒸发损耗0.54

地坪冲洗水

植物吸收、下渗及蒸发2

绿化用水

循环水池

0.13

1.87

0.33

化粪池

蒸发损耗

380

新水33.17

12.32

404

24

循环使用387.68

生活用水

蒸发损耗

管磨机外壳冷却用水

煤粉、石灰粉

粉煤灰

烘干后粉煤灰

图5-4   烘干系统流程及大气污染物治理示意图

抽尘管道

低碳灰及飞灰

高温烟气（烟尘、SO2、NOx）

沉降室

烟尘、粉尘、SO2、NOx

布袋除尘器

收灰室（自带6层挡板，效率90%）

烘干机

沸腾炉

图5-5   干灰仓仓顶大气污染物治理示意图

密闭空气斜槽

密闭斗式提升机

沸腾炉飞灰

排放

地下螺旋输送机

袋式除尘器

干灰仓

布袋除尘器集灰

烘干后的粉煤灰

密闭斗式提升机

图5-6  成品仓仓顶大气污染物治理示意图

排放

粉尘

袋式除尘器

抽尘

粉尘

装车

散装 套筒

粉煤灰

集灰

成品库

气箱脉冲除尘器

磨机

密闭空气斜槽