### ​                 夹胶炉

## 夹胶炉是通过高温加热方法，选用新式PVB或eva胶片把两片或许多片玻璃粘合在一起。做出的夹胶玻璃玻璃具有强度高，防水，安全防爆等许多优势

## 1用处

## 设备用处：该设备的规划对比适合玻璃深加工厂家，可生产夹绢、夹丝、夹装修纸、夹五颜六色胶片和通明胶片等技术的抗冲击性、抗破坏性的安全夹层玻璃和单层强化移门玻璃。其特点是：不需高压釜，操作简略，能耗低，效率高。

## 2原理

## 该设备的作业原理是：真空袋在边加热边抽真空的条件下，将玻璃和EVA胶片（也称EN胶片）热合在一起，即构成安全夹层玻璃。

## 3构造

## 本设备首要分为：炉体、电器控制体系、抽真

## 空体系、热循环体系、冷却体系和装卸体系六个有些。炉体选用钢构造，炉内运用两种高档保温材料粘结组合成双重维护。控制体系为智能化温控器，可进行编程全自动和手动完结全部技术进程。选用高级优异真空泵，硅胶板经久耐用，气密性好。发热设备选用水平热循环体系，使每层真空袋上下外表受热均匀，产品质量高。操作简洁，削减作业强度。

## 4案例

## 修建夹胶炉

## 修建夹胶炉是指用来做修建夹层玻璃的设备，不同于高压釜不需要碾压，在真空条件下加热即可完结。修建夹胶炉比艺术类强化炉需求更为严厉，可做护栏，幕墙，雨棚，弯钢夹胶，钢化夹胶等修建工程玻璃，能顺畅申请ccc认证。2010国家明文规定可用在室外工程，打破了高压釜独占夹胶玻璃商场。当前正逐渐代替高压釜用在修建工程，eva夹胶玻璃粘合力比pvb强更具有安全效果。