我公司是一家集研发、生产、销售为一体的中大型企业，目前生产、经营的品牌有近千种，主要生产经营煤矿用施工设备。在机械营销行业中创造了良好的产品经营业绩，具备了较强的品牌推广能力。公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的理念，汇聚了大批的精英人才，赢得了良好的企业信誉和口碑。

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢配合，我们一定给你最满意的价格。

PZ7型混凝土喷射机广泛用于矿山、公（铁）路隧道、涵洞、地铁、水电工程，各种墙体加固喷射细石混凝土；各种类工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。

该机既可用于潮喷，也可用于干喷及各类纤维喷射作业。

主要技术参数：

| 机器生产能力 | 7m3/h |
| --- | --- |
| 砼料配合比 | 1:4-5C/A |
| 使用材料水灰比 | ≤0.4 |
| 最大输送距离 | 200m |
| 最大骨料粒径 | Φ20mm |
| 输料管内径 | Φ64mm |
| 工作风压 | 0.6-0.8Mpa |
| 耗风量 | 7-8m3/min |
| 上料高度 | 1.1m |
| 电机功率 | 7.5KW |
| 电压等级 | 380V-660V |
| 转子体直径 | 480mm |
| 外形尺寸 | 1500X750X1200 |
| 整机重量： | 900kg |

联系人：周青     手机：13835132740    QQ:1260828470