建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：         家具生产项目

建设单位（盖章）：   海安胜皓家具有限公司

编制日期：2019年1月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海安胜皓家具有限公司 |
| 法人代表 | 周存明 | 联系人 | 周存明 |
| 通讯地址 | 海安经济开发区鑫来路89号 |
| 联系电话 | 13862002607 | 传真 | - | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 海安经济开发区鑫来路89号 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2018]661号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C2110] 木质家具制造 [C2130]金属家具制造 |
| 占地面积 | 1460m2（租用） | 绿化面积 | 100m2 |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资 (万元) | 50 | 环保投资占总投资比例 | 50% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | / |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见表1-1。 主要设施：见表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 161.44 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经雨水管收集后排入雨水管网；项目无生产废水排放，生活污水120t/a经化粪池处理达三级标准后接管至海安恒泽水务有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，最终排入老通扬运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 物料名称 规格 年耗量 储存位置 1 密度板 1220×2440×20mm(密度0.7g/cm3) 优等品 600张 仓库 2 多层板 1220×2440×20mm(密度0.8g/cm3) 优等品 700张 仓库 3 免漆板 1220×2440×10mm(密度0.8g/cm3) 优等品 700张 仓库 4 实木方材 桦木、白蜡木(密度0.7g/cm3) 120立方米 仓库 5 海绵 D32密度、D45加强密度 0.4t 仓库 6 水性底漆（单组份） 20kg桶装 2.25t 仓库 7 水性面漆（单组份） 20kg桶装 2.6t 仓库 8 水性色漆（单组份） 4kg桶装 0.52t 仓库 9 皮革 牛皮、PVC革、PU革 1600m 仓库 10 白乳胶 25kg桶装 1t 仓库 11 金属配件 袋装 1t 仓库 12 大理石 — 100张 仓库 13 铝合金 — 2t 仓库 14 砂纸 — 0.2t 仓库 15 沙发脚 不锈钢（委外生产） 260只 仓库 16 单椅底框架 不锈钢（委外生产） 60件 仓库 17 茶几框架 不锈钢（委外生产） 30件 仓库 18 椅子脚套 不锈钢（委外生产） 100只 仓库 19 货架框架 不锈钢（委外生产） 15件 仓库 根据涂料供应商提供的涂料成分报告，本项目使用油漆、白乳胶等原辅材料成分见表1-2，原辅材料中所含物质理化性质、毒性毒理见表1-3。 表1-2 原辅材料成分表 序号 原料名称 主要成份比例 备注 1 水性底漆 醇酸树酯50% 固份 水性聚氨酯 固份 滑石粉13% 固份 二丙二醇甲醚3% 挥发性有机物 二丙二醇丁醚1% 挥发性有机物 助剂1% 固份 水32% / 2 水性面漆 水性聚氨酯、醇酸树酯45% 固份 二丙二醇甲醚4% 挥发性有机物 二丙二醇丁醚2% 挥发性有机物 助剂3% 固份 水46% / 3 水性色漆 水性聚氨酯分散体23% 固份 颜料3% 固份 二丙二醇甲醚6% 挥发性有机物 助剂3% 固份 水65% / 4 白乳胶 聚醋酸乙烯乳液酯40% 固份 醋酸乙烯酯单体 ＜0.5% 挥发性有机物 水＞ 55.5% / 引发剂（过硫酸铵）0.85% / 聚乙烯醇（乳化剂）2.5% 挥发性有机物 碳酸氢钠0.65% / 表1-3 主要原辅材料理化特性一览表 序号 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 醇酸树脂 无色透明液体，具芳香气味，闪点33℃，相对密度1.05(水)，燃点415℃，能和醇酸漆稀释剂等混溶。 / LC50=50300g/m3，5min（小鼠吸入）。 2 聚氨酯树脂 英文名：Polyurethane foam。是由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。分子量：88.11；密度1.005 g/cm3；沸点：136.3℃；闪点：36.2℃；蒸气压：7.44mmHg。 可燃 / 3 滑石粉 主要成分是滑石含水的硅酸镁，白色或类白色、微细、无砂性的粉末，无臭，无味。可用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。 易燃 / 4 二丙二醇甲醚 无色透明液体,有微弱醚味，易溶于水。密度：0.950；沸点：190℃；闪点：85℃；蒸馏范围： 180-195°C 可燃 LD50=5500mg/kg 5 二丙二醇丁醚 无色液体，溶于水；相对密度(水=1)：0.913；熔点：-15.3℃；沸点：205.7℃；蒸汽压：0.03mmHg/25℃；闪点：101℃。 可燃 LD50：1230mg/kg（大鼠经口）；1580 mg/kg（小鼠经口） 6 白乳胶 乳化高分子聚合物，乳白色，无臭无味 / / 表1-4 建设项目生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 放置位置 用途 单位 数量 1 空气压缩机 V-1.05/12.5 ，功率7.5kw 1F北侧 汽钉枪 台 1 2 储气罐 JAC 1F北侧 储存压缩空气 台 1 3 带锯机 MJ345 1F南侧 锯弧形 台 1 4 木工铣床 MX5117B 1F南侧 做异形 台 1 5 单轴镂铣床 MXS5115A 1F南侧 做线条 台 1 6 冷压机 MH3248A 1F南侧 压板 台 1 7 压刨机 MB104D 1F南侧 压木料 台 1 8 榫槽机 MS362 1F南侧 实木打眼 台 1 9 开榫机 MD2108B 1F南侧 实木开榫 台 1 10 锯板机 MJ6130H 1F南侧 锯板开料 台 1 11 通风机 4-72NO7.1A 1F南侧 油漆水淋通风 台 2 12 水淋柜 DY-30 1F南侧 做油漆 台 2 13 平缝机 GM288 2F东侧 做沙发 台 5 14 喷枪 / 喷漆房内 喷油漆 把 4 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 海安胜皓家具成立于2017年5月，投资100万元，租用南通海迅电梯部件有限公司现有厂房，占地面积1460平方米，在海安经济开发区鑫来路89号新建木质家具、软体类家具、金属类家具、石材家具生产项目，年生产上述家具约1000套。因企业负责人环保法律意识不强，一直未办理相关环保手续。2018年海安市市政府为落实《海安县废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案》（海政办发[2018]67号）文件的精神，对全市范围内的家具企业进行清理整顿，海安市发展和改革委员会、海安市环境保护局、海安市消防大队、海安市安监局等部门对海安开发区出具了《关于对开发区家具企业清理整顿的意见》，责令该公司停产补办环评手续，根据环评审批要求，落实整顿完善措施。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，海安胜皓家具有限公司委托福州闽涵环保工程有限公司编制其“家具生产项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于海安经济开发区鑫来路89号，为规划的工业集中区。项目四周均为工业企业，其中项目南侧为海安市德科汽车修理有限公司；项目西侧为鑫来路，隔路为无名企业，北侧为和东侧均为江苏省华强纺织有限公司。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、选址可行性和规划相符性 本项目位于海安经济开发区鑫来路89号，项目周围区域为工业用地（见附件），经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “南通市生态红线区域名录”，距本项目最近的生态红线区域为新通扬运河（海安市）饮用水水源保护区约2.4km，新通扬运河（海安市）饮用水水源保护区总面积1.4km2，其中一级管控区0.3 km2，二级管控区1.1 km2，主导生态功能为水源水质保护，本项目选址不在生态红线区域范围内。项目内周围无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本项目要求，本项目选址可行。 5、与“三线一单”相符性分析 （1）资源利用上线相符性 本项目位于海安经济开发区鑫来路89号，用水来源为市政自来水，用水量为161.44t/a，用水量较少，不会对当地自来水供应状况产生明显影响。本项目用电来源于区域电网，用电量约为20万千瓦时/年，其用电量不会超出当地用电负荷。 （2）环境质量底线相符性： 根据《南通市环境状况公报》（2017），2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果中PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据南通市2017年区域空气质量现状评价表（见表3-2），基础数据为2017年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。老通扬运河监测断面pH、COD、氨氮、总磷、氟化物、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准水质标准要求，噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求。 （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性 本项目位于海安经济开发区鑫来路，与本项目直线距离最近的生态红线管控区为新通扬运河（海安县）饮用水水源保护区，其二级管控区边界位于本项目北侧2400m，在项目评价范围内不涉及海安市范围内的重要生态红线管控区，不会导致海安市辖区内生态红线管控区重要生态服务功能下降；与本项目距离最近的国家级生态保护区为新通扬运河（海安）饮用水源保护区，其准保护区边界位于本项目北侧2400m，在项目评价范围内不涉及国家级生态红线保护区。因此建设项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 （4）环境准入负面清单 根据《海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书》开发区限制、禁止入区企业清单：为了确保开发区活动不对桑种质资源造成损害，开发区铁路廊道以东地区，限制光伏材料、金属制品压延、不锈钢等含氟化物排放企业的引进。本项目属于家具制造业，不属于含氟化物排放企业，不属于开发区限制、禁止入区企业清单所列内容。 综上，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策相关要求。 6、与江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）相符性 根据中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料”，建设项目使用水性漆，属于低VOCs含量的水性涂料，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）的要求。 7、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-5： 表1-5 本项目主要建设内容 序号 名称 功能 单位 数量 备注 1 底漆房 喷涂底漆 m2 36 1F南半部分 2 面漆房 喷涂面漆、色漆 m2 30 1F南半部分 3 调漆房 调漆 m2 10 1F南半部分 4 打磨房 底漆喷涂后，砂纸打磨木料表面 m2 70 1F南半部分 5 木加工车间 木制品加工 m2 980 1F中部 6 成品仓库 成品家具暂存 m2 108 1F东侧 7 油漆仓库 存放底漆、面漆、色漆、白乳胶 m2 6 1F东北侧 8 软包车间 软体类家具制造 m2 360 2F西半部分 9 产品摆放与展示区 各类家具成品展示 m2 235 2F东半部分 10 原料仓库 存放海绵、皮革等原材料 m2 70 2F东侧 11 金属材料仓库 存放金属配件、铝合金等 m2 15 2F东北角 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-6： 表1-6 建设项目主体工程及产品方案 序号 产品名称 规格 产量 喷涂工艺 喷涂面积 备注 1 木质家具 （实木、板式类） 1.2m*1.5m 450套/年 双面喷涂（三道底漆，一道面漆） 7800m2 标准产品 2 软体类家具 （真皮类） 1m*0.8m*0.5m 300套/年 仅喷涂把手、沙发脚（三道底漆、一道面漆） 200m2 标准产品 3 金属类家具 （合金类） 0.5 m*0.8m 150套/年 采用免漆板，无需喷涂 0 标准产品 4 石材家具 （大理石类） 2m*3m*0.5m 100套/年 采用免漆板，无需喷涂 0 标准产品 本项目喷涂参数见表1-7： 表1-7 项目喷涂参数表 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度①（mm） 漆膜密度（t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率② （%） 固含量 （%） 年用量 （t/a） 底漆 8000 0.09 1.5 1.08 75 64 2.25 色漆 850 0.05 1.4 0.06 40 29 0.52 面漆 7150 0.05 1.4 0.50 40 48 2.60 注：①漆膜厚度按照底漆三遍、色漆一遍、面漆一遍确定。 ②上漆率按照底漆三遍、色漆一遍、面漆一遍确定。 根据以上核算，本项目底漆、色漆、面漆的用量分别为2.25 t/a、0.52 t/a、2.60t/a。 8、公用工程 （1）供水 项目总用水为161.44t/a，来自市政自来水管网。 （2）排水 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经雨水管收集后排入雨水管网；项目无生产废水排放，水淋柜废水捞渣后循环使用，每半年更换一次，委托有资质单位处置。生活污水120t/a经化粪池处理达三级标准后接管至海安恒泽水务有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，最终排入老通扬运河。 （3）供电 本项目用电量为20万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）绿化 本项目占地面积为1460m2，绿化依托租赁厂区。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-8： 表1-8 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 157t/a 来自当地自来水管网 排水 120t/a 项目无生产废水排放，水淋柜废水捞渣后循环使用，每半年更换一次，委托有资质单位处置。生活污水120t/a经化粪池处理达三级标准后接管至海安恒泽水务有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，最终排入老通扬运河。 固废暂存场 10m2 一层设置10m2的一般固废堆放场所 40m2 设置危废仓库面积为40m2，密闭容器储存，定期委托有资质单位处理 供电 20万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 — 汽车运输 绿化 — 依托现有（100m2） 9、环保工程 建设项目环境保护投资40万元，占总投资的40%，具体投资见表1-9： 表1-9 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或 拟达要求 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TP 1m3化粪池 / 依托现有 废气 有组织 生产工序 VOCs 水喷淋+除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒1套 20 满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相应标准 漆雾 底漆打磨粉尘 打磨柜+水喷淋+15m高排气筒 20 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准 木加工粉尘 中央集尘+脉冲袋式除尘装置+15m高排气筒 无组织 生产工序 粉尘、漆雾、VOCs 通风设施 2 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求及《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相关要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 3 厂界噪声达标 固废 固废暂存场 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 5 达到环保要求 一般固废 设置10m2的一般固废堆放场2个 危险固废 设置危废仓库面积为40m2，密闭容器储存及时委托有资质单位处理 清污分流、排污口规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流管网铺设 / 依托现有 合计 50 9、职工人数及工作制度 建设项目职工定员10人，年工作日300天，采用日班制，每班8小时。厂区内不提供食宿。 10、车间平面布置 车间分为两层，其中一层主要包括底漆房、面漆房、调漆房、打磨房、木加工区域及配套设施等，二楼主要为办公区、软包区和成品展览区。车间总占地面积1460m2，车间布置设计符合设计规范，运输方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3和附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 海安胜皓家具有限公司投资100万元，租用南通海迅电梯部件有限公司标准厂房，实施家具生产项目，项目占地面积1460m2，购置空压机、带锯机、铣床等设备，项目建成达产后形成年产1000套家具的生产能力。该企业一直未办理环评手续，现公司为了满足环保要求，积极完善环保手续，并对全厂环保治理措施进行了整改。 1、整改前工艺流程 图1-1 整改前生产工艺流程 2、整改前原辅材料使用情况和设备清单 表1-10 原辅材料成分表 序号 原料名称 主要成份比例 备注 1 水性底漆 醇酸树酯50% 固份 水性聚氨酯 固份 滑石粉13% 固份 二丙二醇甲醚3% 挥发性有机物 二丙二醇丁醚1% 挥发性有机物 助剂1% 固份 水32% / 2 水性面漆 水性聚氨酯、醇酸树酯45% 固份 二丙二醇甲醚4% 挥发性有机物 二丙二醇丁醚2% 挥发性有机物 助剂3% 固份 水46% / 3 水性色漆 水性聚氨酯分散体23% 固份 颜料3% 固份 二丙二醇甲醚6% 挥发性有机物 助剂3% 固份 水65% / 4 白乳胶 聚醋酸乙烯乳液酯40% / 醋酸乙烯酯单体 ＜0.5% / 水＞ 55.5% / 引发剂（过硫酸铵）0.85% / 聚乙烯醇（乳化剂）2.5% / 碳酸氢钠0.65% / 表1-11 建设项目生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 空气压缩机 V-1.05/12.5 ，功率7.5kw 台 1 2 储气罐 JAC 台 1 3 带锯机 MJ345 台 1 4 木工铣床 MX5117B 台 1 5 单轴镂铣床 MXS5115A 台 1 6 冷压机 MH3248A 台 1 7 压刨机 MB104D 台 1 8 榫槽机 MS362 台 1 9 开榫机 MD2108B 台 1 10 锯板机 MJ6130H 台 1 11 通风机 4-72NO7.1A 台 2 12 水淋 DY-30 台 2 13 平缝机 GM288 台 5 3、整改前产排污情况及污染防治措施 （1）废气 本项目整改前产生的大气污染物主要为木工粉尘、调漆、喷漆、晾干废气、打磨废气。其中木工粉尘采用布袋除尘器进行处理；调漆、喷漆、晾干废气采用水喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置进行处理；打磨废气采用水喷淋装置进行处理。 （2）废水 本项目整改前废水主要为生活污水，经化粪池预处理接管海安恒泽水务有限公司，尾水排入老通扬运河。 （3）噪声 本项目整改前噪声主要来源于空压机、带锯机、铣床等生产设备，噪声源强约80～90dB（A）。经厂房隔声及距离衰减后，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目整改前固废主要为木材边角料、金属边角料、海绵边角料、废砂纸、空油漆桶、漆渣及打磨粉尘、含漆废液、废活性炭、生活垃圾。其中漆渣及打磨粉尘、含漆废液、废活性炭为危废，委托有资质单位进行处理；木材边角料、金属边角料、海绵边角料、空油漆桶作为一般固废外售处置；废砂纸、生活垃圾由环卫部门统一清运。 4、企业存在的环保问题： （1）企业在生产过程中未编制环境影响报告表，未办理环保手续； （2）企业木工车间粉尘采用布袋除尘器进行处理后无组织排放； （3）企业调漆、喷漆废气采用水淋柜+活性炭装置进行处理，处理效果不能满足排放标准要求； （4）企业台账不完善。 5、企业所做整改措施 （1）企业积极完善环保手续，委托福州闽涵环保工程有限公司编制本项目环境影响报告表，并报请审批主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据； （2）企业完善了台账管理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属于江苏省南通市，位于南通、盐城、泰州三大市交界处；东临南黄海，与如东接壤，西与泰州的姜堰区为邻，南和如皋、泰兴相连，北与东台毗邻；海安南接沪浙，北依江淮，西靠扬泰，东望黄海之滨的如东洋口大港。海安东西直线最长71.1公里，南北最宽39.95公里，海安市总面积1180平方公里，下辖10个区镇，其中，国家级开发区1个，省级高新区1个。 地形地貌 海安市全县均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6~5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6~3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4~8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速3.3m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50~430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6~3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全县主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全县动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2017年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2017年，海安市实现地区生产总值680.44亿元，增长9.9％。其中，第一产业增加值5.77亿元，增长3.6％；第二产业增加值323.18亿元，增长10.3％；第三产业增加值303.49亿元，增长10.6％。户籍人口人均地区生产总值72380元，增长10.2％，常住人口人均地区生产总值78546元。三次产业结构由上年的8.2:48.7:43.1调整为7.9:47.5:44.6，服务业增加值占GDP的比重较上年提升1.5个百分点，财政总收入占GDP的比重达到20.7％。 全县工商部门登记的私营企业共有24183户。全年新增城镇就业7520人，城镇失业人员再就业3520人。全年实现农林牧渔业总产值（现行价）108.12亿元，增长4.1％。全年完成工业总产值（现价）3168.64亿元，增长4.1％。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2017年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程” 建设。建成污水管网30公里。 全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、海安经济开发区总体规划概况 海安市高新区即海安经济技术开发区起步于1996年成立的原海安经济技术开发区和海安镇工业集中区，2006年经江苏省人民政府批准，两园区合并成立开发区，批复面积10平米公里。是第八批通过国家发改委审核的省级开发区。2008年9月24日江苏省环境保护厅以苏环管〔2008〕229号文对《江苏海安经济技术开发区环境影响报告书》作出批复。2011年进行了区块调整，并于2011年12月份取得了江苏省环境保护厅批复（苏环便管[2011]101号）。 2012年，经国务院批准，开发区升级为国家级开发区，并定名为海安经济技术开发区，核准用地面积为10平方公里，作为园区产业发展的核心区。 2013年，园区委托开展了《海安经济技术开发区总体规划（2013-2030）》编制及规划环境影响评价工作，于2015年3月16日取得环保部《关于＜海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书＞的审查意见》（环审［2015］62号）。 开发区的功能定位为：海安城市产业集聚区、商贸物流中心、现代生态宜居区。重点发展的第二产业包括高端装备制造、新材料、现代纺织等，第三产业包括商贸物流、科技研发等。 1、规划范围 规划区分为两片，西区位于主城区西侧海安经济技术开发区政策区范围内；东区东至晓星大道-沈海高速-经三十四路-上湖大道-上湖六路，北至东海大道-立发大道-北三路-城东大道-姚池路，南至栟茶运河-新长铁路-上湖南侧-海防路，西至新长铁路-环湖西路-永安路，总面积56.42平方公里。 2、空间结构和用地规划 规划形成“二心、三廊、八区”的空间布局结构。 1、“二心”： 上湖新城中心：集商业、商务、办公、休闲、娱乐、餐饮、居住等多种功能于一体的海安城市副中心。 七星湖片区中心：集居住、商业、游乐等多种功能于一体的海安城市片区中心。 2、“三廊” ： 规划沿铁路廊道、栟茶运河、沈海高速公路形成的三条城市生态景观廊道。 3、“八区”： （1）城东综合产业片区：控制产业类型，承接老城产业外迁，强调存量挖潜和产业升级，重点发展高端装备制造、新材料、科技研发、商贸物流等产业，是未来海安产业发展的主战场。 （2）西场产业片区：城东片区产业拓展区，注重用地集约，提高土地利用效率，重点发展现代纺织、装备制造等产业。 （3）上湖居住片区：承担为海安东部产业新城提供商业商务、休闲娱乐、生活居住等功能的综合发展区。 （4）商贸物流园区：利用便捷的铁路、公路、航运联运优势，发展为周边工业用地配套和为海安及周边地区居民服务的商贸物流园区。 （5）七星湖居住片区：现状东海大道以南分布有大量工业企业，中期“退二进三”，发展居住、文化、休闲、旅游等，集聚人口，改善公共配套设施，成为海安城区重要的组成部分。 （6）纺织文化创意片区：现状部分建成，主要为纺织印染企业，近中期保留发展现代纺织，远期退二进三，发展纺织服装设计、纺织博物馆、服装展示等第三产业。 （7）预留发展片区：现状部分建成，主要为精细化工企业，近中期限制化工生产规模，远期逐步退二进三，建设精细化工研究中心等服务业，不再布局制造功能，逐步调整成为城乡南向延伸的重要片区。 （8）西部综合产业片区:现状基本建成，主要为机械装备制造、纺织服装、丝绸加工、电子信息等相关产业，规划提升发展，推动园区经济腾飞。 本项目位于预留发展片区，符合用地规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 大气环境质量状况 （1）环境质量达标区判定 根据《南通市环境状况公报》（2017），2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 28 60 46.67 达标 NO2 22 40 55.00 达标 PM10 73 70 104.29 不达标 PM2.5 45 35 12.57 不达标 根据监测结果，2017年海安PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2017年区域空气质量现状评价见表3-2，基础数据为2017年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 因此区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 表3-2 2017年区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率% 超标频率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 21.16 60 35.27 0 达标 24小时平均第98百分位数 40 150 26.67 0 达标 NO2 年平均质量浓度 37.88 40 94.70 0 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 108.75 4.38 不达标 PM10 年平均质量浓度 63.67 70 90.96 0 达标 24小时平均第95百分位数 122 150 81.33 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 38.72 35 110.63 / 不达标 24小时平均第95百分位数 86 75 114.67 8.49 不达标 CO 年平均质量浓度 0.848 -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.4 4 35.0 0 达标 O3 年平均质量浓度 114.67 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 185 160 115.63 18.08 不达标 （2）特征污染物环境质量现状 为了解工程所在地区特征污染物环境质量现状，本项目引用“江苏旭润家具有限公司家具生产项目”检测报告中环境空气监测数据，监测时间为2017年6月，该项目G2旭润家具所在地监测点位距离本项目约为6000m，该监测点位外环境无较大变化，区域内未新增明显大气污染源，监测时段为近三年的监测数据，在有效引用期限范围内，因此引用数据有效。 监测结果见下表。 表3-3 特征污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标/m 污染物 评价标准/（μg/m3） 现状浓度/（μg/m3） 最大占标率/% 超标频率/% 达标情况 X y 旭润家具所在地 269777 3603471 TVOC 600 43~115 19.2 0 达标 结果表明监测点中TVOC小时平均浓度均可达到参照浓度限值要求。因此项目所在区域空气质量良好。 2.水环境质量状况 本项目水环境质量现状引用《江苏晟驰微电子有限公司半导体分立器件芯片材料制造项目环境影响报告书》的监测数据，监测时间为2018 年3 月8日～2018 年3月10日。江苏晟驰微电子有限公司距离本项目南侧3.8km，在恒泽污水厂收水范围内。纳污河流为老通扬运河。监测点位布置及监测结果见表3-4及表3-5。 表3-4 水质监测断面布置 断面名称 河流名称 位置 水体功能 监测项目 W1 老通扬运河 恒泽污水厂排污口上游500m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 pH、COD、SS、氨氮、总磷、总镍、石油类、氟化物 W2 恒泽污水厂排污口下游 500m W3 恒泽污水厂排污口下游1500m 表 3-5 各断面水环境质量监测结果表 水域名称 监测断面 项目 PH 化学需氧量 氨氮 总磷 氟化物 石油类 悬浮物 老通扬运河 W1 最小值 7.31 16.00 0.83 0.14 0.75 0.03 9.00 最大值 7.45 17.00 0.84 0.15 0.80 0.04 12.00 平均值 7.40 16.50 0.83 0.15 0.77 0.03 10.33 污染指数 0.23 0.85 0.84 0.75 0.80 0.80 0.40 超标率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W2 最小值 2.79 18.00 0.89 0.16 0.74 0.03 9.00 最大值 7.42 19.00 0.91 0.17 0.81 0.04 12.00 平均值 6.62 18.50 0.90 0.17 0.79 0.04 10.67 污染指数 0.21 0.95 0.91 0.87 0.81 0.80 0.40 超标率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W3 最小值 7.27 16.00 0.85 0.15 0.75 0.02 9.00 最大值 7.42 18.00 0.87 0.16 0.79 0.05 11.00 平均值 7.37 17.00 0.86 0.16 0.77 0.04 10.17 污染指数 0.21 0.90 0.87 0.82 0.79 0.05 0.37 超标率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤30 表 3-6 各断面水质指标单项指数值 河流 断面 PH 化学需氧量 氨氮 总磷 氟化物 石油类 悬浮物 老通扬运河 W1 0.23 0.85 0.84 0.75 0.80 0.80 0.40 W2 0.21 0.95 0.91 0.87 0.81 0.80 0.40 W3 0.21 0.90 0.87 0.82 0.79 0.05 0.37 由表3-5和表3-6可见，监测期间老通扬运河的pH、COD、氨氮、总磷、氟化物、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；SS满足参照执行的水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，建设项目区域水环境质量现状较好。 3.声环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目所在地周边噪声进行监测。具体监测结果见表3-7： 表3-7 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2017年10月23日 2017年10月23日 昼间 夜间 北厂界N1 56.4 43.4 东厂界N2 57.6 45.6 南厂界N3 56.5 48.5 西厂界N4 58.8 48.4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值 65 55 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点昼夜间等效声级Leq（A）均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-8和表3-9。 表3-8 主要环境明天敏感目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 单家庄 东 125 150户/600人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区 世纪佳园 西北 680 500户/2000人 朝西庄 西 400 800户/3200人 水环境 老通扬运河 东 1080 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 栟茶河 南 2150 小型 声环境 厂界 / 1m / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准 生态环境 新通扬运河（海安市）饮用水源保护区 北 2400 1.4km2 水源水质保护

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污 染 物 排 放 标 准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的标准，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TVOC 8小时均值 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值 2、地表水环境质量标准 项目所在地附近水体为栟茶运河，纳污河流为老通扬运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体 类别 pH CODCr SS BOD5 氨氮 总磷 栟茶河、老通扬运河 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境质量标准 本项目位于海安经济开发区鑫来路89号，厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 1、废气 项目生产废气粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准和无组织排放监控浓度限值标准，其中漆雾执行染料尘对应标准，VOCs执行江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中的值，具体见表4-4。 表4-4 废气污染物排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 （粉尘） 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 漆雾 （染料尘） 18 15 0.51 肉眼不可见 TVOC 40 15 2.9 2.0 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 2、废水 本项目污水排入污水管网由海安恒泽水务有限公司收集处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，同时达到海安恒泽水务有限公司的接管要求。污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准限值见表4-5： 表4-5 项目废水排放标准及污水处理厂尾水排放标准一览表（单位：mg/L） 水质参数 接管标准（mg/L） 尾水排放标准 pH 6～9 6～9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 5（8） TP 8 0.5 标准来源 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表4-6。设备安装施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-7： 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中标准要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目排污总量情况见表4-8： 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物 产生量 削减量 接管量 外排量 废气 有组织废气 漆雾 1.14 1.03 / 0.11 VOCs 0.304 0.274 / 0.03 染料尘 0.124 0.123 / 0.001 木粉尘 5.72 5.434 0.286 无组织废气 染料尘 0.041 0 / 0.041 VOCs 0.046 0 / 0.046 木粉尘 0.1 0 / 0.1 废水 水量 120 0 120 120 COD 0.048 0.012 0.036 0.006 SS 0.024 0.006 0.018 0.0012 NH3-N 0.0024 0 0.0024 0.0006 TP 0.00048 0 0.00048 0.0006 固废 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 一般固废 10.16 10.16 0 0 危险固废 5.674 5.674 0 0 注：无组织废气不申请总量。 废气：本项目大气污染物排放总量为：VOCs 0.03t/a、漆雾0.11t/a、颗粒物0.287 t/a（染料尘0.001 t/a，木粉尘0.286 t/a）拟在海安市经济开发区范围内平衡，经海安市环保局批准后实施。 废水：水污染物最终排放量为：废水量120t/a、COD0.036t/a、SS0.018t/a、氨氮0.0024t/a、总磷0.00048t/a，纳入海安恒泽水务有限公司总量范围内。 固废：固废均得到有效处置，外排量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 项目租用南通海迅电梯部件有限公司现有厂房，不进行相关土建工作。本项目已投产，施工期已结束，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 运营期： 生产工艺主要分为家具总生产加工工序及喷漆工序 1、家具总生产加工工艺流程图： 图5-1 家具总生产加工工艺流程图 工艺说明： 本项目整改前后生产工艺流程不变。 开料：按照产品要求通过锯板机设备直接开料得到符合要求的木料，下料按所需长度加长20mm。此工序会产生边角料S1-1、噪声N1-1、粉尘G1-1。 压板：初步加工好的板材在木材之间均匀布胶，每次取白乳胶500克左右使用。使用冷压机将木材进行压装，压板注意高低差、长短差、色差、节疤。压板后在室温下放置2小时左右，此工序会产生少量有机废气VOCs（G1-2）。 四面刨：压刨成型，根据需要的形状刨出木材，加工过程中会产生边角料（S1-2）和噪声（N1-2）。 精切：给毛料定长，加工过程中做到无崩茬、发黑，长与宽加工误差不超过0.2mm，1 米以下对角线≤0.5mm，1 米以上板片对角线应≤1mm。加工过程中会产生边角料（S1-3）、噪声（N1-3）和粉尘（G1-3）。 成型：根据图纸将木材加工成型。加工时不允许有崩茬、毛刺、跳刀和发黑现象，加工的部件表面应光滑、平整、线型流畅一致，部件尺寸误差不超过0.2mm。成型过程中会产生边角料（S1-4）和噪声（N1-4）。 钻孔：用开榫机或榫槽机在板材周围指定位置钻孔，钻孔会产生少量的边角料（S1-5）和噪声（N1-5）。 组立：组立不用再拆开的部件，把所有要组装部件按图纸加工的要求检查无误，部件无崩口、毛刺、发黑现象，首件装好后复尺与图纸工艺没有误差的情况下开始量装。组立好的半成品，应无冒钉、漏钉现象，结合严密。 砂光：将组立好的半成品用砂纸进行砂光，要做到平整、无砂痕、边角一致，砂光过程会产生粉尘（G1-4）和废砂纸（S1-6），对上述加工好的各工件中免漆板直接进行组装，其余实木、多层板、密度板加工的家具进入喷漆工序，具体产排污环节见喷漆工艺。 组装：将配制好的板材、弯曲件、方材组合成框，并且封上底板，并将金属配件、大理石、铝合金等根据产品种类组装在一起，组装过程中产生边角料（S1-7）。 软包：根据配料单要求，按样板进行裁剪。对天然皮张要逐张检查、避开伤痕、疵点。人工合成材料可用电剪成叠裁剪，合理利用。制成的沙发家具框架尺寸要符合要求。将粘贴好的框架，加工好的内、外套，各种饰件、配件组装成沙发，工序产生边角料（S1-8）。 检验：主要有检查产品整体颜色搭配是否一致，不能有深浅不一的现象；对工件表面的瑕疵进行修补，并将工件表面的灰尘吹干净。符合要求的然后包装入库待售。 2、喷漆工序 图5-2 喷漆工序生产工艺流程图 工艺说明： 着色：根据色板的要求选用水性底漆，将素材间的色差通过底色进行调整，用毛刷均匀刷遍产品，膜厚约50μm，不能有漏白的现象，检查产品是否有流挂、着色不均匀等现象。着色在底漆房进行，因使用人工刷漆，所以着色过程只有废气VOCs（G2-1）产生。 调漆：底漆的调漆将水性底漆与水按照比例（1:0.1）进行人工调漆，根据实际预测用量采用合适的空桶进行人工搅拌调漆，一般每次调漆为一天的使用量，根据每天需要喷漆的工件数量确定，项目底漆调漆均在底漆房内调好进行喷涂使用，该过程有VOCs（G2-2）产生。 一道底漆：厂房1F南侧设置1个底漆房，喷涂水性单组份底漆。底漆房设置1个工位，每个工位配备2把喷枪（1用1备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。每次清洗时间约5min，清洗在喷枪工位进行。使用水性底漆对工件表面进行喷涂，形成一层底膜，厚度均为40μm。喷底漆过程产生喷漆废气G2-3，底漆房采用负压抽风收集，采用“水淋柜+除雾器+光催化氧化+活性炭吸附”处理。底漆房安装1个水淋柜，用于处理喷漆废气，水帘用水循环使用，每天添加漆雾絮凝剂（AB剂）撇渣处理，此过程产生漆渣。喷漆废水每半年排放一次，委托有资质单位进行处理。 干燥：喷好的工件在底漆房内自然晾干，冬天温度较低时，采用油漆烘干灯光照的方法加速干燥（光照温度为30℃），晾干过程中有VOCs （G2-4）产生。 打磨：底漆喷涂后，漆膜会有不均匀，且表面变粗糙，在打磨房通过人工砂纸打磨将木料表面变光滑，并增加表面强度，便于后续面漆喷涂，该过程有粉尘（G2-5）和废砂纸（S2-2）产生。 二道底漆：将一次喷涂时调好的底漆再喷到工件表面，该过程有VOCs、漆雾（G2-6）及噪声（N2-2）产生。 干燥：二道底漆喷好后，将工件晾干，该过程有VOCs（G2-7）产生； 打磨：二道底漆喷好并晾干后，在打磨房用砂纸打磨，便于后续喷色，该过程有粉尘（G2-8）和废砂纸（S2-3）产生； 三道底漆：将一次喷涂时调好的底漆第三次喷到工件表面，该过程有VOCs、漆雾（G2-9）及噪声（N2-3）产生。 干燥：三道底漆喷好后，将工件晾干，该过程有VOCs（G2-10）产生。 打磨：三道底漆喷好并晾干后，在打磨房用砂纸打磨，便于后续喷色，该过程有粉尘（G2-11）和废砂纸（S2-4）产生。 修色：根据底漆喷涂情况，部分产品（约20％）需要进行修色处理，以减少色差。在底漆房采用水性底漆进行修色，此过程产生废气VOCs （G2-12）。 调面漆：面漆的调漆将水性面漆与水按照比例（1:0.1）进行人工调漆，该过程有VOCs （G2-13）产生。 面漆：用喷枪将调好的面漆喷涂到工件的表面，膜厚约50μm，项目设置1个面漆喷漆房，该过程有VOCs、漆雾（G2-14）和噪声（N2-4）产生。面漆房安装一个水淋柜，用于处理喷漆废气，水槽中的水循环使用，定期进行撇渣和补充用水，约三个月更换一次，产生喷漆废水（S2-5），利用新鲜水对喷枪进行清洗，每次清洗时间约5min，清洗在喷枪工位进行，清洗后的水进入水帘循环水槽，不外排放。 干燥：面漆喷好后，将工件晾干，在面漆房中进行，该过程有VOCs（G2-15）产生。 检验：检查产品油漆面是否平整、是否有流挂，喷涂不匀等现象，合格产品进入组装，该过程有不合格品产生，不合格品返回打磨工序中重新加工。 二、项目物料平衡 本项目生产过程中油漆用量平衡见表5-1。 表5-1 油漆使用量平衡表 工段 种类 水性底漆 水性面漆 水性色漆 水 合计 喷漆工序 使用量(t/a) 2.25 2.6 0.52 0.54 5.91 其中 固份(t/a) 1.44 1.25 0.15 / 2.84 水(t/a) 0.72 1.20 0.34 0.54 2.80 VOCs(t/a) 0.14 0.15 0.03 / 0.32 图5-3 项目水性漆物料平衡图（单位：t/a） 表5-2 喷涂生产物料平衡表（t/a） 进方 出方 名称 数量 类别 名称或编号 数量 水性底漆 2.25 / 进入产品固份 1.64 水性面漆 2.6 废气 水份 2.8 水性色漆 0.52 VOCs有组织排放量 0.03 水 0.54 VOCs无组织排放量 0.016 VOCs处理量 0.274 漆雾有组织排放量 0.08 漆雾无组织排放量 0.041 漆雾处理量 0.699 固废 漆渣 0.33 合计 5.91 / 5.91 本项目生产过程中VOCs平衡分别见图5-4及表5-3。 图5-4 项目VOCs平衡图 表5-3 项目VOCs平衡表（t/a） 进方 出方 名称 数量 类别 名称或编号 数量 水性底漆 0.14 废气 有组织 0.03 水性面漆 0.15 无组织 0.016 水性色漆 0.03 进入废活性炭 0.274 白乳胶 0.03 / 光氧催化分解 0.03 合计 0.35 / / 0.35 三、项目水平衡图 项目建成后，总用水量161.44t/a，其中生活用水150t/a，调漆用水0.54t/a，水喷淋补充用水10.8t/a，喷枪清洗用水0.1 t/a。 生产用水 建设项目底漆房和面漆房分别设置1个水淋柜，全厂共2台水淋柜，水淋用水循环使用，定期补充，单个水淋柜循环水量2m3/h，底漆房和面漆房年工作时间均为800h计，蒸发按 1%计，全厂水淋柜蒸发损失16 m3/a。 每个水淋柜配备1个2.2m3沉淀池（4m×1.1m×0.5m）。沉淀池中每天添加漆雾凝聚剂（AB剂），凝聚剂在喷涂前加入，喷涂结束后捞渣。A剂用于去除落在水中的树脂的粘性，B剂可使水与树脂渣分离，采用AB剂使漆渣凝聚，便于打捞，捞渣后的水循环使用，每 半年更换一次，全厂年排放废水4m3/a，委托有资质单位进行处理。 则水淋柜总的用水量为16m3/a，其中10.8m3由新鲜水提供，其余5.2m3由除雾器废水提供。 项目底漆、面漆、色漆配制过程中，以水作为稀释剂，需1:0.1配水，年使用水性漆5.37t/a，则年配水用水量为0.54t/a，此部分水在使用过程中进入水性漆中。 喷枪需定期清洗，用水量约0.1 t/a，清洗后的水进入水淋柜循环水槽，不外排放。 生活用水 本项目生活用水源自区域供水管网，本项目定员10人。生产实行一班制，年工作300 天，厂区内不提供食宿，生活用水按照50L/d·人计，生活用水量约150t/a。生活用水损耗以20%计，则生活污水的产生量为120t/a。 污染源强分析： 1、废气 本项目运营过程中产生的废气主要有木料开料、精切、砂光加工过程中产生的粉尘（G1-1、G1-3、G1-4），压板产生的有机废气VOCs（G1-2），喷漆过程产生的喷漆废气（G2-1、G2-2、G2-3、G2-4、G2-6、G2-7、G2-9、G2-10、G2-12、G2-13、G2-14、G2-15）和打磨粉尘（G2-5、G2-8、G2-11）。 A、有组织废气 （1）喷漆废气 ①有机废气VOCs 本项目喷漆过程中调漆、喷漆及干燥均在密闭的喷漆房内进行，底漆和面漆房内设置一套废气收集系统，因此喷漆过程中产生的有机废气可以油漆中的有机溶剂总量进行计算。本项目水性底漆、色漆和面漆分别用2.25t/a、0.52t/a、2.6t/a，有机废气产生总量为0.32t/a，喷漆在喷漆室内进行，喷漆室为较密闭的空间，废气经收集后送废气处理装置（水喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高1#排气筒排放，风机风量为30000m3/h，捕集效率为95%，未捕集的废气以无组织形式排放，有机废气去除效率为90%，排放时间800h。本项目有机废气VOCs收集量为0.304t/a，废气产生速率为0.38kg/h，产生浓度为38mg/m3，有机废气VOCs排量为0.03t/a，废气排放速率为0.04kg/h，排放浓度为3.8mg/m3。 漆雾 本项目喷漆处理分为底漆和面漆工艺，在喷涂过程中会产生漆雾颗粒，底漆上漆率约为75%，面漆、色漆上漆率为40%。本项目水性底漆、色漆和面漆分别用2.25t/a、0.52t/a、2.6t/a，固体份含量分别为1.44 t/a、0.15 t/a、1.25 t/a，因此漆雾颗粒产生量为1.2t/a，收集的漆雾经水帘处理后通过15m高1#排气筒排放，喷漆房风机风量为30000m3/h，捕集效率为95%，未捕集的废气以无组织形式排放，漆雾去除效率为80%，排放时间800h。则喷漆房的漆雾收集量为1.14t/a，产生速率为1.43kg/h，产生浓度为143mg/m3。收集的漆雾经水帘处理后通过15m高1#排气筒排放，漆雾排放量为0.11t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为14mg/m3。 （2）打磨粉尘 本项目在生产车间一楼设置一个打磨房，主要对底漆喷涂处理后进行表面打磨，使其光滑、平整，打磨过程中会产生粉尘，类比“江苏豪利原木家居有限公司年产7000套木质家具项目”，粉尘产生量约为0.7千克/立方米，本项目共使用上漆木材197.4m3/a，因此打磨粉尘量约0.138t/a。集气装置收集效率约为90%，排放时间400h，集气罩配套引风机风量为10000m3/h，则其有组织废气产生量为0.124t/a，产生速率为0.31kg/h，产生浓度为31mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，则粉尘排放量为0.001t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。部分未集中收集废气通过车间无组织排放。该废气经集气罩收集后再经布袋除尘器处理最后由15m高2#排气筒排放。 （3）木料开料、精切、砂光粉尘 本项目板式家具产品生产中在车间开料、精切、砂光工序会产生木质粉尘。类比南通众和家具有限公司（企业生产规模为年产家具九万件。环保手续齐全，环保设备齐全，管理得当），木工粉尘产生量为使用量的4%，根据表1-1中板材密度和规格数据，计算建设项目板材年耗量约75t/a；木材用量120 m3/a，木材密度约0.70g/cm3，材年耗量约84t/a。建设项目使用板材和木材共159t/a，生产木工粉尘6.36t/a。木工粉尘通过不同的集尘管道、风阀、支管，在风机（10000m3/h）的吸引下进入同一主风管，然后进脉冲袋式除尘器处理，最后通过1根15m高排气筒（3#）达标排放。集尘管道收集效率90%，则有组织废气产生量为5.72t/a；未被收集的粉尘量为0.64t/a，其中85%自然沉降到地面，定期收集与除尘灰一起处置，自然沉降量为0.54t/a，剩余15%无组织排放，无组织排放量为0.1t/a。 B、无组织废气 （1）涂胶废气 本项目涂胶工序在生产车间一楼进行，压板工序使用白乳胶，在对木板进行粘接冷压时，会产生少量有机废气，根据企业提供资料，产生量约为原料用量的3%，本项目年用白乳胶1t/a，则VOCs产生量为0.03t/a，主要以无组织形式在车间排放，排放时间800h，其排放速率为0.04 kg/h。 （2）油漆废气 项目生产车间内喷漆废气及打磨粉尘未捕集到的废气以无组织形式排放，主要包括粉尘0.041t/a，VOCs 0.016t/a。 木质粉尘 本项目板式家具产品生产中在车间开料、精切、砂光工序会产生木质粉尘。未被收集的粉尘以无组织排放，排放量0.1t/a。 项目有组织废气排放情况见表5-4，无组织废气排放情况见表5-5。 表5-4 工艺有组织废气排放情况一览表 工段 来源 污染物 名称 排气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 率% 排放情况 执行标准 排气筒 产生浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 产生 量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放 量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 高度m 直径 m 喷漆 调漆、喷漆、干燥(1#排气筒) VOCs 30000 13 0.38 0.304 水喷淋+除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置 90 1.3 0.04 0.03 40 2.9 15 0.45 漆雾 48 1.43 1.14 80 5 0.14 0.11 18 0.51 打磨 打磨（2#排气筒） 粉尘 10000 31 0.31 0.124 打磨柜+水喷淋 99 0.25 0.003 0.001 18 0.51 15 0.25 开料 开料、精切、砂光（3#排气筒） 粉尘 36000 66 2.38 5.72 中央集尘+脉冲袋式除尘 95 3 0.12 0.286 120 3.5 15 0.3 5-5 无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物名称 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源有效高度（m） 车间一楼 喷漆、打磨、压板 染料尘 0.05 0.041 20 68 8 VOCs 0.06 0.046 开料、精切、砂光 木粉尘 0.04 0.1 2、废水 项目建成后，定员10人，不在厂内食宿，按每人每天用水量50L计，每年生活用水需150t，排污系数按80%算，产生生活污水120t/a。 表5-6 本项目废水污染物产生及排放情况 名称 产生量 m3/a 污染物 名称 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 处理方式 接管浓度mg/L 接管排放量t/a 最终排放浓度mg/L 最终排放量t/a 排放 去向 生活 污水 120 COD 400 0.048 经化粪池处理排入园区污水管网 300 0.036 50 0.006 接管海安恒泽水务有限公司集中处理，最终排入老通扬运河 SS 200 0.024 150 0.018 10 0.0012 氨氮 20 0.0024 20 0.0024 5 0.0006 总磷 4 0.00048 4 0.00048 0.5 0.00006 3、噪声 项目生产过程中主要的噪声设备为空压机、带锯机、木工铣床、锯板机、开榫机、榫槽机等设备运行过程产生的噪声，源强在80~90dB(A)，单台设备等效声级值如下： 表5-7项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套) 单台设备等效声级（dB（A）） 与最近厂界距离 1 空气压缩机 1 90 北厂界≥5m 2 带锯机 1 90 北厂界≥8m 3 木工铣床 1 85 北厂界≥8m 4 单轴镂铣床 1 80 北厂界≥8m 5 榫槽机 1 85 北厂界≥8m 6 开榫机 1 80 北厂界≥8m 7 锯板机 1 90 北厂界≥8m 4. 固体废弃物 1、一般工业废物 ①木材边角料：木材加工工序产生木材边角料，与同行业类比，本项目木材边角料产生量约10t/a，企业收集后外售处理。 ②金属边角料：组装过程中会产生少量的金属边角料，预计其产生量约0.02t/a，企业收集后外售处理。 ③海绵边角料：软包过程中会产生少量的海绵边角料，预计其产生量约0.04t/a，企业收集后外售处理。 ④废砂纸：项目打磨砂光使用砂纸进行打磨处理，打磨后会产生废砂纸，产生量约0.1t/a，收集后由环卫清运处理。 2、危险废物 ①漆渣及打磨收尘：喷漆工序产生的漆渣主要是来自未被利用的油漆中的固分，被水喷淋捕集后进入喷漆废水，定期打捞，本项目水喷淋去除颗粒物的去除效率以80%计，漆渣产生量约0.342t/a。打磨产生的收尘约0.112t/a，漆渣和收尘属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW12类，类别代码为900-252-12。 ②水淋柜废水：水喷淋定期排放的含漆废液，根据水平衡图，废液产生量约4t/a，外排废液作为危废处理。废液属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW12类，类别代码为900-252-12。 ③废活性炭：根据估算，经活性炭吸附的有机废气总共约0.22t/a。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭，活性炭利用效率以90%计，则活性炭用量约0.81t/a，废活性炭产生量约1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49类，类别代码为900-041-49。 ④废包装桶：项目油漆及木胶等使用过程中产生的废包装桶的产生量约0.2t/a，属于HW49，类别代码为900-041-49。 ⑤废催化剂：本项目全厂有1套光催化氧化装置，1套光催化氧装置配有2块催化板，每半年更换一次，每块催化板约重5kg，则产生废催化剂0.02t/a。 本项目产生的危险废物由有资质单位处置。 3、生活垃圾 项目生活垃圾产生量以每人0.5kg/d 估算，项目职工定员10人，全年300天共产生生活垃圾1.5t/a。生活垃圾属于一般固体废物，厂内收集后交由环卫清运。 本项目固体废物产生及排放情况见表5-8： 表5-8 建设项目固废产生及排放情况表 序号 固体废物名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 产生量（吨/年） 1 木材边角料 一般工业固废 木材加工 固态 木材 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 — — 80 10 2 金属边角料 组装 固态 铝 — — 82 0.02 3 海绵边角料 软包 固态 海绵 — — 86 0.04 4 废砂纸 打磨 固态 砂纸 — — 86 0.1 5 漆渣、收尘 危险废物 废气处理 固态 油漆固相组分 T，I HW12 900-252-12 0.454 6 废液 固态 漆水混合物 T，I HW12 900-252-12 4 7 废活性炭 固态 活性炭、有机废气 T/In HW49 900-041-49 1 8 废催化剂 固态 二氧化钛 T/In HW49 900-041-49 0.02 9 废包装桶 原料包装 固态 铁桶、涂料物质 T/In HW49 900-041-49 0.2 10 生活垃圾 一般固废 生活 固态 纸、塑料 — — 99 1.5 表5-9 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 漆渣 HW12 900-252-12 0.454 废气处理 固态 油漆固相组分 树脂 每周 T，I 使用密闭胶桶贮存于厂区危废仓库，交由危废资质单位处置 废液 HW12 900-252-12 4 漆水混合物 有机物 半个月 T，I 废活性炭 HW49 900-041-49 1 活性炭、有机废气 有机物 二个月 T/In 废催化剂 HW49 900-041-49 0.02 二氧化钛 有机物 三个月 T/In 废包装桶 HW49 900-041-49 0.2 原料包装 铁、塑料 有机物 三个月 T/In

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 调漆、喷漆、晾干(1#排气筒) | VOCs | 13mg/m3，0.304t/a | 1.3mg/m3，0.03t/a |
|  |  |  | 漆雾 | 48mg/m3，1.14t/a | 5mg/m3，0.11t/a |
|  |  | 打磨（2#排气筒） | 粉尘 | 31mg/m3，0.124t/a | 0.25mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 开料、精切、砂光（3#排气筒） | 粉尘 | 66 mg/m3，5.72t/a | 3mg/m3，0.286t/a |
|  | 无组织 | VOCs | -，0.046t/a | -，0.046t/a |
|  |  | 颗粒物 | -，0.141t/a | -，0.141t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 120t/a | COD | 400mg/L，0.048t/a | 300mg/L，0.036t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.024t/a | 150mg/L，0.018t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0024t/a | 20mg/L，0.0024t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.00048t/a | 4mg/L，0.00048t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 10.06t/a | 收集外售 |
|  |  | 废砂纸 | 0.1t/a | 环卫清运 |
|  |  | 废包装桶 | 0.2t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  |  | 漆渣、收尘 | 0.454t/a |  |
|  |  | 水淋柜废水 | 4t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1t/a |  |
|  |  | 废催化剂 | 0.02 t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为空压机、带锯机、木工铣床、锯板机、开榫机、榫槽机等设备运行过程产生的噪声，单台噪声值约80～90 dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 项目位于海安经济开发区鑫来路89号。本项目建成投产后所产生的环境污染物少，经过适当的控制治理，对周边生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租用南通海迅电梯部件有限公司现有厂房，不进行相关土建工作。本项目已投产，施工期已结束，因此，本报告不对项目施工期进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （一）有组织废气 （1）喷漆废气 ①有机废气VOCs 本项目喷漆过程中调漆、喷漆及干燥均在密闭的喷漆房内进行，本项目水性底漆、色漆和面漆分别用2.25t/a、0.52t/a、2.6t/a，有机废气产生总量为0.32t/a，喷漆在喷漆室内进行，喷漆室为较密闭的空间，废气经收集后送废气处理装置（水喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，风机风量为30000m3/h，捕集效率为95%，有机废气去除效率为90%。本项目有机废气VOCs收集量为0.304t/a，废气产生速率为0.38kg/h，产生浓度为13mg/m3，有机废气VOCs排量为0.03t/a，废气排放速率为0.04kg/h，排放浓度为1.3mg/m3。VOCs排放浓度满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相应标准，对周边环境影响较小。 ②漆雾 本项目喷漆处理分为底漆和面漆工艺，在喷涂过程中会产生漆雾颗粒，底漆上漆率约为75%，色漆面漆上漆率均为40%。本项目水性底漆、色漆和面漆分别用2.25t/a、0.52t/a、2.6t/a，其中水性漆中固体份含量为2.84t/a，因此漆雾颗粒产生量为0.82t/a，收集的漆雾经水帘处理后通过15m高1#排气筒排放，喷漆房风机风量为30000m3/h，捕集效率为95%，漆雾去除效率为80%。则喷漆房的漆雾收集量为1.14t/a，产生速率为1.43kg/h，产生浓度为66mg/m3。收集的漆雾经水帘处理后通过15m高1#排气筒排放，漆雾排放量为0.11t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为3mg/m3。漆雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级相应排放标准，对周边环境影响较小。 水喷淋的工作原理： 废气在风机动力的推动下，进入水喷淋装置，与喷淋装置喷出的水相互碰撞，除去废气中的漆雾。而吸收液回到下部贮水箱，在贮水箱内再由喷淋泵循环使用。喷淋过程中消耗的水则由专门的浮球阀式自动补水装置进行自动补给。定期需要更换喷淋液。漆渣沉入水底经收集后由有资质单位处置。 光氧催化原理： 光氧催化有机废气处理装置原理为采用微波催化和高能紫外线破坏、分解大分子链为小分子链，再利用臭氧和羟基自由基氧化、催化剂进行催化氧化，使有机物变为水和二氧化碳，以达到去除有机物的目的。 破坏裂解 采用微波超强电磁辐射和穿透力、微波催化燃烧功能对废气进行微波辐射和破坏，使所有有机物的有机分子链完全打断、裂解、改变物质结构，将高分子污染物质裂解、分解成低分子无害物质，如水和二氧化碳等。 采用特制紫外线光管在处理装置内产生高能C波段（253.7nm波段）紫外线，破坏、裂解有机物分子链，改变物质结构，将大分子物质裂解、氧化成为低分子物质或无害物质，如水和二氧化碳等。在高能C波段紫外线作用下，低于1000PPM大分子有机废气，只需0.5s废气中有机物可裂解、氧化成CO2和H2O。 氧化 采用特制紫外线光管在处理装置内产生C波段（185nm波段）紫外线，该波段紫外线对装置内废气中的水汽、氧气照射产生大量的羟基自由基,羟基自由基（OH）因其有极高的氧化电位（2.80EV），其氧化能力极强，可与大多数有机污染物发生快速的链式反应，无选择性地将有害物质氧化成CO2、H2O或矿物盐，无二次污染。 该波段紫外线光束可分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用。臭氧对恶臭气体及其它刺激性异味亦有极强的清除效果，作为强氧化剂进行废气氧化, 裂解恶臭气体分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。在正常工作下单套185nm波段紫外线光可产生120ppm臭氧，在此臭氧强氧化作用下，对低于1000ppm浓度有机废气只需0.5S左右的时间可氧化成水和二氧化碳。 27种催化剂涂层 光微波废气处理装置内设有多道滤网，滤网上涂有27种催化剂涂层；催化涂层可增强高能C波段的强度，同时具有催化氧化的作用。 废气污染物为C、H、O化合物，通过光微波废气处理装置破坏裂解、氧化分解、催化氧化可将有机废气转变为水及二氧化碳。 光催化氧化装置中VOCs的降解时间在1.9~3.5s之间，降解效率在50%~90%左右。为保证降解效率，建议停留时间为3.5s，本次环评降解效率取50%。 主要设计参数：设备尺寸：3000mm×1500mm×1200mm，停留时间：3.5s，相对湿度：＜80%，破坏裂解：高能C波段（253.7nm波段）破坏裂解，氧化、催化：185nm波段氧化，O3，27种催化剂涂层催化，阻力：800pa。 因此，建设项目采用光催化氧化装置处理有机废气是可行的。 活性炭吸附原理： 本项目采用二级活性炭吸附法去除有机废气。本项目使用的蜂窝状活性炭是一种高效的吸附材料，利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，活性炭对VOCs去除效率可达90%。随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，系统在设备进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，当差压值为1100P时以告知建设单位需对该设备的活性炭进行更换，更换期间厂区不进行生产。目前工程实践中均采用压差值控制活性炭更换，该方法观测方便，比较直观。 （2）打磨粉尘 本项目在生产车间一楼设置一个打磨房，主要对底漆喷涂处理后进行表面打磨，使其光滑、平整，打磨过程中会产生粉尘，类比“江苏豪利原木家居有限公司年产7000套木质家具项目”，粉尘产生量约为0.7千克/立方米，本项目共使用上漆木材197.4m3/a，因此打磨粉尘量约0.138t/a。集气装置收集效率约为90%，排放时间400h，集气罩配套引风机风量为10000m3/h，则其有组织废气产生量为0.124t/a，产生速率为0.31kg/h，产生浓度为31mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，则粉尘排放量为0.001t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。部分未集中收集废气通过车间无组织排放。该废气经集气罩收集后再经布袋除尘器处理最后由15m高2#排气筒排放。打磨粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级相应排放标准，对周边环境影响较小。 （3）木料开料、精切、砂光粉尘 本项目板式家具产品生产中在车间开料、精切、砂光工序会产生木质粉尘。类比南通众和家具有限公司（企业生产规模为年产家具九万件。环保手续齐全，环保设备齐全，管理得当），木工粉尘产生量为使用量的4%，根据表1-1中板材密度和规格数据，计算建设项目板材年耗量约75t/a；木材用量120 m3/a，木材密度约0.70g/cm3，材年耗量约84t/a。建设项目使用板材和木材共159t/a，生产木工粉尘6.36t/a。木工粉尘通过不同的集尘管道、风阀、支管，在风机（10000m3/h）的吸引下进入同一主风管，然后进脉冲袋式除尘器处理，最后通过1根15m高排气筒（3#）达标排放。集尘管道收集效率90%，则有组织废气产生量为5.72t/a；未被收集的粉尘量为0.64t/a，其中85%自然沉降到地面，定期收集与除尘灰一起处置，自然沉降量为0.54t/a，剩余15%无组织排放，无组织排放量为0.1t/a。木料开料、精切、砂光粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级相应排放标准，对周边环境影响较小。 （二）无组织废气 未被收集的木工粉尘、打磨粉尘、漆雾颗粒、VOCs、白乳胶挥发产生的VOCs 均无组织排放。 （三）大气环境影响预测 1、评价等级的判定 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 PM10小时平均浓度按照GB3095-1996日均浓度值的3倍计算 TVOC 8小时平均 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值 ②估算模型参数表 估算模型参数表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 93.8万 最高环境温度/℃ 39.1 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 - 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m - 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km - 岸线方向/° - ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表7-3，面源参数调查清单见表7-4。 表7-3 大气点源参数调查清单 类别 点源名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速率 烟气出口温度 排放时数 排放工况 评价因子源强 颗粒物 VOCs 符号 Name H D V T Hr Cond Q粉尘 Qvocs 单位 — m m m/s K h / kg/h 数据 1#排气筒 15 0.45 11.92 298.15 2400 连续 0.14 0.04 2#排气筒 15 0.25 21.45 298.15 460 间断 0.003 / 3#排气筒 15 0.3 19.3 298.15 900 间断 0.12 / 表7-4 大气面源参数调查清单 类别 名称 面源长度 面源宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 粉尘 VOCs 符号 Name Ll Lw Arc H Hr Cond Q粉尘 Qvocs 单位 — m m ° m h / kg/h 数据 生产厂房 68 20 0 8 2400 连续 0.04 / 连续 / 0.06 ④预测结果 表7-5 1#排气筒和2#排气筒估算模式计算结果 1#排气筒 2#排气筒 距离中心下风向距离m 颗粒物 VOCs 粉尘 下风向浓度mg/m3 占标率% 下风向浓度mg/m3 占标率% 下风向浓度mg/m3 占标率% 10 0.001476 0.33 0.001016 0.05 0.001054 0.23 25 0.005267 1.17 0.003626 0.18 0.003761 0.84 50 0.005184 1.15 0.003568 0.18 0.003702 0.82 75 0.005325 1.18 0.003666 0.18 0.003803 0.85 100 0.005222 1.16 0.003595 0.18 0.003729 0.83 125 0.005004 1.11 0.003444 0.17 0.003573 0.80 150 0.004756 1.06 0.003274 0.16 0.003396 0.75 175 0.004439 0.99 0.003055 0.15 0.00317 0.70 200 0.00492 1.09 0.003386 0.17 0.003513 0.78 225 0.005616 1.25 0.003866 0.19 0.00401 0.89 250 0.006397 1.42 0.004404 0.22 0.004568 1.02 275 0.005914 1.31 0.004071 0.2 0.004223 0.94 300 0.005812 1.29 0.004001 0.2 0.004151 0.92 325 0.005758 1.27 0.003932 0.18 0.003979 0.90 350 0.005649 1.26 0.003863 0.16 0.003884 0.88 375 0.005523 1.24 0.003781 0.15 0.003801 0.86 400 0.005452 1.22 0.003701 0.14 0.003724 0.84 425 0.005321 1.20 0.003625 0.12 0.008625 0.82 450 0.005448 1.18 0.003540 0.10 0.008543 0.81 475 0.005387 1.16 0.003441 0.09 0.008468 0.79 500 0.005214 1.14 0.003352 0.08 0.008349 0.77 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%） 0.006404 1.42 0.004408 0.22 0.004572 1.02 D10%最远距离（m） -- -- 表7-6 3#排气筒估算模式计算结果 3#排气筒 距离中心下风向距离m 粉尘 下风向浓度mg/m3 占标率% 10 0.000258 0.06 25 0.000396 0.09 50 0.000427 0.09 75 0.000390 0.09 100 0.000337 0.08 125 0.000346 0.08 150 0.000331 0.07 175 0.000309 0.07 200 0.000296 0.07 225 0.000289 0.06 250 0.000249 0.06 275 0.000223 0.05 300 0.000191 0.04 325 0.000165 0.04 350 0.000132 0.04 375 0.000101 0.03 400 0.000073 0.03 425 0.000042 0.03 450 0.000011 0.02 475 0.000000 0.01 500 0.000000 0.01 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%） 0.00042 0.09 D10%最远距离（m） -- -- 表7-7无组织废气排放预测结果 污染物 颗粒物 VOCs 距源中心下风向距离（m） 下风向浓度（mg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.027401 3.14 0.005243 0.26 25 0.030665 3.41 0.005574 0.28 50 0.031170 3.46 0.005748 0.29 75 0.031098 3.46 0.005735 0.29 100 0.029579 3.29 0.005455 0.27 125 0.030346 3.37 0.005597 0.28 150 0.029439 3.27 0.00543 0.27 175 0.027824 3.09 0.005131 0.26 200 0.025982 2.89 0.004792 0.24 225 0.024120 2.68 0.004448 0.22 250 0.016627 1.85 0.003066 0.15 275 0.011944 1.33 0.002202 0.11 300 0.009138 1.02 0.001685 0.08 325 0.008845 1.01 0.001649 0.08 350 0.008511 1.00 0.001352 0.07 375 0.008198 0.99 0.001001 0.06 400 0.007825 0.98 0.009721 0.06 425 0.007456 0.97 0.009458 0.05 450 0.007103 0.96 0.009147 0.04 475 0.006856 0.95 0.008842 0.03 500 0.006324 0.94 0.008514 0.03 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%） 0.032574 3.62 0.006008 0.3 D10%最远距离（m） -- -- -- -- 表7-8 估算模式计算结果统计 类别 污染源 污染物 最大落地浓度（ug/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m 有组织 1#排气筒 VOCs 3.57 0.98 375 颗粒物 5.62 1.33 375 2#排气筒 粉尘 6.40 1.42 384 3#排气筒 粉尘 0.52 0.11 646 无组织 生产车间 染料尘 9.73 1.83 123 VOCs 6.01 0.3 123 木粉尘 32.57 3.62 123 ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-9 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中车间无组织排放的颗粒物占标率最大，最大浓度为0.032574mg/m3，最大占标率为3.62%<10%，评价等级为二级，不需要进一步预测。 （五）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业和项目，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二、三级评价不再计算大气防护距离。 （六）卫生防护距离 ①卫生防护距离计算公式 根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平 本项目无组织排放情况见表7-4，根据卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。当无组织排放两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 表7-10 卫生防护距离计算 污染物 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 面源参数 计算结果 设计卫生防护距离 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 颗粒物 0.04 0.1 68 20 8 2.663 100 VOCs 0.06 0.046 0.308 根据计算，本项目需以车间边界外100m设置卫生防护距离，根据实际调研，在卫生防护距离范围内，无居民点、学校等环境敏感目标。因此建设单位通过加设排风扇、加强通风措施后不会对周围区域的大气环境产生不良影响，不会改变周围环境大气现状。 （七）大气影响评价自查 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km( 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a√ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（TVOC） 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据√ 现状补充检测( 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 （不适用） 预测模型 AERMOD □ ADMS ( AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km( 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TVOC、颗粒物） 有组织废气监测√ 无监测□ 无组织废气监测√ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / )厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 颗粒物:( 0.428)t/a TVOC:(0.076)t/a - 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （八）大气环境影响评价结论 ①正常排放情况下各污染源的污染物最大落地浓度占标率均较小，其中颗粒物污染物占标率最大，最大浓度为0.032574mg/m3，最大占标率为3.62<10%。因此，项目对周围大气环境影响可接受。 ②根据计算，本项目投产后卫生防护距离为以车间为执行边界100m范围。本项目卫生防护距离包络线见附图2。综上，项目卫生防护距离内无敏感点，无组织废气排放对环境保护目标影响较小。 2、水环境影响分析 项目产生的生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后送海安恒泽水务有限公司集中处理，污水厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入老通扬运河，对周围水环境影响较小。 污水接管可行性分析： ①水质：根据工程分析，本项目废污水为生活污水，经化粪池处理后废水中各污染物浓度为为：COD 300mg/L，SS 150mg/L，氨氮20mg/L，总磷4mg/L，满足海安恒泽水务有限公司接管标准（COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L）； ②水量：本项目每日污水产生量为0.4t/d，污水在海安恒泽水务有限公司处理能力范围内（0.8万m3/d）； ③运行时间：海安恒泽水务有限公司已于2009 年12 月通过验收，本项目2018年底正式投产运营，海安恒泽水务有限公司可确保稳定接纳本项目废水； ④收水范围：海安恒泽水务有限公司处理范围为永安路以东，除联发、恒发收水范围外其余废水，本项目位于海安市经济开发区达尔文路，位于污水处理厂服务范围之内，且废水水质符合接管要求，因此海安恒泽水务有限公司有能力接纳本项目产生的废水，且企业已与海安恒泽水务公司签订污水接管协议。 项目废水预处理后接管至海安恒泽水务有限公司深度处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后最终排入老通扬运河。 海安恒泽水务有限公司，设计污水处理能力为0.80万m3/d。本项目运营期产生污水0.4t/d，排放污水水质能够满足接管标准的要求，且排水量较小，仅占污水厂日处理能力的0.005%，不会对污水处理工艺产生冲击。因此待管网接通后本项目污水排入海安恒泽水务有限公司集中处理是可行的。 采取以上措施后，本项目对周边水环境影响较小。 3、地下水防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理情况，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。建设项目可能对地下水造成污染途径的主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若油漆原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，建设项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将建设项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （一）源头控制：新建项目污水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于喷漆废水处理的沉淀池定期进行检查，不能在污水处理的过程中有太多的污水泄露。 （二）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 本项目生产、仓储集中于生产车间一楼内，防渗分区见表7-11 表7-11地下水污染防渗分区 序号 名称 污染控制难易程度 天然包气带防污性能分级 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 备注 1 油漆仓库 难 中 有机污染物 重点防渗区 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s 新建 2 危废仓库 易 中 3 生产车间 易 中 其他类型 一般防渗区 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s — 4 一般固废堆场 易 中 其他类型 5 原料仓库 易 中 其他类型 简单防渗区 一般地面硬化 6 成品仓库 易 中 其他类型 表7-12 防渗、防腐等预防措施表 防渗区划分 名称 防渗、防腐措施 重点防渗区 油漆仓库 水池的底面采用以下措施防渗：①花岗岩面层；②100mmC15 混凝土；③80mm厚级配沙石垫层；④3∶7水泥土夯实。侧面采用玻璃钢防 水泥土夯实。 危废仓库 固废堆场地面防渗方案自上而下： ①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚 C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3∶7 ⑤3∶7⑤3∶7 ⑤3∶7水泥土夯实。 一般防渗区 生产车间 ①50mm厚水泥面随打抹光；②50mm厚C15砼垫层随打抹光；③50mmC15混凝土随打抹光；④50mm级配沙石垫层；⑤3：7水泥土夯实。 一般固废堆场 4、声环境影响分析 （1）主要噪声源强的确定 本项目运行噪声来源于生产设备运行时产生的噪声，预计噪声源功率级在80～90 dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-13 表7-13主要噪声源强表 序号 设备名称 数量（台/套) 单台设备等效声级（dB（A）） 与最近厂界距离 1 空气压缩机 1 90 北厂界≥5m 2 带锯机 1 90 北厂界≥8m 3 木工铣床 1 85 北厂界≥8m 4 单轴镂铣床 1 80 北厂界≥8m 5 榫槽机 1 85 北厂界≥8m 6 开榫机 1 80 北厂界≥8m 7 锯板机 1 90 北厂界≥8m （2）建议噪声措施： 建设项目将主要产噪设备合理布局，根据不同设备选择相应的降噪措施，具体如下： ①合理布局，将主要生产装置靠车间中心布置，靠厂界一侧布置成辅助用房或其他功能等； ②生产设备尽量选用低噪声设备，本项目所采购的生产设备大多数是国内先进设备，辐射噪声比同类设备低； ③对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的车间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫等； ④生产车间墙体和屋顶安装吸声材料，可吸声25dB（A）左右； ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 （3）噪声预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 ②点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4） 预测结果 经预测，各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-14 表7-14 各预测点的噪声预测值 预测点编号 预测点方位 昼间各测点声压级dB(A) 贡献值 背景值 预测值 N1 北厂界 61.5 56.4 62.7 N2 东厂界 58.9 57.6 61.3 N3 南厂界 57.8 56.5 60.2 N4 西厂界 56.6 58.5 60.7 注：由于本项目采用单班生产制，夜间不生产，所以只对昼间噪声贡献值进行预测。 由表7-14知，本项目实施后环境噪声昼间最大贡献值为61.5dB(A)，厂界昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境的影响较小。 5、固体废物环境影响分析 项目产生的木材边角料、金属边角料、海绵边角料收集外售，废包装桶、漆渣、水帘废水、废活性炭、废催化剂由有资质单位处置，职工生活垃圾和废砂纸由环卫部门定期清运。 综上，本项目一般工业固废产生量为10.16t/a，危险固废5.674t/a，生活垃圾产生量为1.5t/a，本项目一层车间建设一座建筑面积为10m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，则暂存期内一般工业固废量最多为1.1t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为3t，因此本项目设置一个10m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目建设一座建筑面积为40m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在厂区仓库车间内部，因此危废仓库的选址合理。建设项目危废产生量为5.674t/a，转运周期为三个月，则暂存期内危废量最多为0.884t，采用200kg胶桶密闭盛装，需5只200kg桶，每只桶按照占地面积0.4m2计，按单层暂存考虑，因此企业设置40m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 （1）危险废物环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为漆渣、水帘废水、废活性炭、废催化剂、废包装桶，其主要产生环节为废气处理环节，危废产生后通过收集由专用的密闭胶桶贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭胶桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （2）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，漆渣或者废活性炭散落一地，由于漆渣或者废活性炭掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将漆渣或者废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （3）危废处置环境影响分析 本项目产生的危废委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。具体处置方式见表7-15 表7-15 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 1 木材边角料 一般工业固废 木材加工 固态 木材 — — 80 10 收集外售 2 金属边角料 组装 固态 铝 — — 82 0.02 收集外售 3 海绵边角料 软包 固态 海绵 — — 86 0.04 收集外售 4 废砂纸 打磨 固态 砂纸 — — 86 0.1 环卫清运 5 漆渣、收尘 危险废物 废气处理 固态 油漆固相组分 T，I HW12 900-252-12 0.454 有资质单位处理 6 废液 固态 漆水混合物 T，I HW12 900-252-12 4 7 废活性炭 固态 活性炭、有机废气 T/In HW49 900-041-49 1 8 废催化剂 固态 二氧化钛 T/In HW49 900-041-49 0.02 9 废包装桶 原料包装 固态 铁桶、涂料物质 T/In HW49 900-041-49 0.2 10 生活垃圾 一般固废 生活 固态 纸、塑料 — — 99 1.5 环卫清运 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 危废暂存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ③危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 表7-16建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 漆渣、收尘 HW12 900-252-12 厂区车间内 40m2 密闭胶桶贮存 2t/次 3月/次 2 废液 HW12 900-252-12 3 废活性炭 HW49 900-041-49 4 废催化剂 HW49 900-041-49 5 废包装桶 HW49 900-041-49 5、本项目污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表7-17 表7-17 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 类别 污染物 产生量 削减量 接管量 外排量 废气 有组织废气 漆雾 1.14 1.03 / 0.11 VOCs 0.304 0.274 / 0.03 染料尘 0.124 0.123 / 0.001 木粉尘 5.72 5.434 0.286 无组织废气 染料尘 0.041 0 / 0.041 VOCs 0.046 0 / 0.046 木粉尘 0.1 0 / 0.1 废水 水量 120 0 120 120 COD 0.048 0.012 0.036 0.006 SS 0.024 0.006 0.018 0.0012 NH3-N 0.0024 0 0.0024 0.0006 TP 0.00048 0 0.00048 0.0006 固废 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 一般固废 10.16 10.16 0 0 危险固废 5.674 5.674 0 0 6、总量控制 废气：本项目大气污染物排放总量为：VOCs 0.03t/a、漆雾0.11t/a、颗粒物0.287 t/a（染料尘0.001 t/a，木粉尘0.286 t/a）拟在海安市经济开发区范围内平衡，经海安市环保局批准后实施。 废水：水污染物最终排放量为：废水量120t/a、COD0.036t/a、SS0.018t/a、氨氮0.0024t/a、总磷0.00048t/a，纳入海安恒泽水务有限公司总量范围内。 固废：固废均得到有效处置，外排量为零，不申请总量。 7、环境风险分析 （1）风险识别 ①物质风险识别：对照《危险化学品目录（2015）》，项目涉及的风险物质识别见下表。 表7-18目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 名称 最大储存量（t） 储存方式 储存位置 水性底漆 二丙二醇甲醚3% 0.3 0.009 20kg/桶 油漆仓库 二丙二醇丁醚1% 0.003 水性面漆 二丙二醇甲醚3% 0.2 0.006 20kg/桶 二丙二醇丁醚1% 0.002 水性色漆 二丙二醇甲醚6% 0.1 0.006 20kg/桶 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录中 A 对物质临界量的规定，判断重大危险源。重大危险源的辨识指标如下： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界值，则定位重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源。 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 建设项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表7-19 危险物质使用量及临界量 原料用量 最大储存量 t 临界量 t 临界量依据 q/Q 是否重大危险源 二丙二醇甲醚 0.021 / GB 18218-2009 表 2 / 否 二丙二醇丁醚 0.005 / / 否 因此，确定建设项目油漆仓库不构成重大危险源。 （2）源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。建设项目贮存区泄漏事故的发生概率不为零，建设项目原料均为无毒或低毒物质，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。建设项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的颗粒物、有机废气会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现，可立即采取措施消除影响。建设项目木材加工产生的粉尘遇明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，其对环境的危害远远大于废气处理设施出现故障。 因此，结合项目特点，建设项目最大可信事故确定为木材加工工序产生的粉尘遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故。目前国内家具行业企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。建设项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 （3）风险管理要求针对建设项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③危险品储存区设置明显的禁火标志。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。 ⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （4）风险防范措施 针对建设项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①喷漆房风险防范措施 a.喷漆房具有良好的通风设施，室内风速符合《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）的要求，排风系统需安装防火阀。 b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。 c.烘干房设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。 d.安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 ②贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在涂料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d. 合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ③粉尘爆炸风险防范措施 a.消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温；防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b.在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c.为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d.加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e.设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。 f.易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 ④废气事故排放防范措施发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部稠入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ⑤废水事故排放防范措施 项目储存的油漆、木材等为可燃品，一旦遇到明火、高热，就会发生燃烧事故。当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。本项目打算设置一个事故池，以容纳一旦发生事故时产生的事故废水及消防废水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+ V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2- V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计）；本项目不设置储罐，V1=0； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，本项目消防用水量按25L/s，消防用水延续时间按1h 计，则本项目消防废水产生量V2=90m³。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目发生事故时，无可以传输的设施。V3＝0m³ V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无生产废水产生，发生事故时仍必须进入该系统的废水量V4＝0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；降雨量按照15min计算为7.76m³。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V 总＝（V1+V2-V3）max +V4+V5＝0 + 90 – 0 + 0 + 7.76 ＝ 97.76m³ 本项目设置一个100m3的事故池，满足事故废水的存放。事故废水及消防废水收集进入事故池，经检测后废水水质若满足海安李堡污水处理有限公司接管要求后运送至海安李堡污水处理有限公司，若不满足接管要求，经沉淀处理达标后送至海安李堡污水处理有限公司。 ⑥危废库房防范措施：危废库房内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 8、“三同时”验收 建设项目“三同时”验收一览表见表7-20 表7-20 建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 生产工序 VOCs 水喷淋+除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒1套 满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相应标准 20 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 漆雾 底漆打磨粉尘 打磨柜+水喷淋+15米高排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准 20 粉尘 中央集尘+脉冲袋式除尘装置+15m高排气筒 无组织 生产工序 粉尘、漆雾、TVOC 通风设施 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求及《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相关要求 2 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、TP 1m3化粪池 达到海安恒泽水务有限公司的接管要求 0 噪声 噪声设备 噪声 高噪声设备 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3 固废 一般固废暂存场 废边角料 设置一个10m2的一般固废堆放场所 固废堆场达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 5 生活垃圾 设置垃圾桶若干，环卫部门清运处理 危险废物 漆渣、废液、废活性炭 设置40m2的危废仓库，密闭容器储存及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 清污分流、排污口规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流管网铺设 / 0 总量平衡方案 本项目大气污染物排放总量为：VOCs 0.03t/a、漆雾0.11t/a、颗粒物0.287 t/a（染料尘0.001 t/a，木粉尘0.286 t/a）拟在海安市经济开发区范围内平衡，经海安市环保局批准后实施；水污染物最终排放量为：废水量120t/a、COD0.036t/a、SS0.018t/a、氨氮0.0024t/a、总磷0.00048t/a，纳入海安恒泽水务有限公司总量范围内；固废均得到有效处置，外排量为零，不申请总量。 / 大气防护距离设置 项目不需要设置大气防护距离，需以车间边界设置100m卫生防护距离，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 50

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 1#排气筒 | 漆雾 | 水喷淋+除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  |  | VOCs |  |  |
|  |  | 2#排气筒 | 打磨粉尘 | 打磨柜+水喷淋 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 木加工粉尘 | 中央集尘+脉冲袋式除尘装置 |  |
|  | 无组织 | VOCs | 加强通风，以车间为边界设置100m卫生防护距离 |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、TP | 经厂内化粪池预处理后排入市政污水管网纳入海安恒泽水务有限公司集中处理最终排入老通扬运河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100% 处置 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 收集外售 |  |
|  |  | 废砂纸 | 环卫清运 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 水帘废水 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为空压机、带锯机、木工铣床、锯板机、开榫机、榫槽机等设备运行过程产生的噪声，单台噪声值约80～90 dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 海安胜皓家具成立于2017年5月，投资100万元，租用南通海迅电梯部件有限公司现有厂房，占地面积1460平方米，在海安经济开发区鑫来路89号新建木质家具、软体类家具、金属类家具、石材家具生产项目，年生产上述家具约1000套。因企业负责人环保法律意识不强，一直未办理相关环保手续。2018年海安市市政府为落实《海安市废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案》（海政办发[2018]67号）文件的精神，对全市范围内的家具企业进行清理整顿，海安市发展和改革委员会、海安市环境保护局、海安市消防大队、海安市安监局等部门对海安开发区出具了《关于对开发区家具企业清理整顿的意见》，责令该公司停产补办环评手续，根据环评审批要求，落实整顿完善措施。 1、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 2、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安经济开发区鑫来路89号，项目周围区域为工业用地，经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “南通市生态红线区域名录”，距本项目最近的生态红线区域为新通扬运河（海安市）饮用水水源保护区约2.4km，新通扬运河（海安市）饮用水水源保护区总面积1.4km2，其中一级管控区0.3 km2，二级管控区1.1 km2，主导生态功能为水源水质保护，本项目选址不在生态红线区域范围内。项目内周围无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本项目要求，本项目选址可行。 3、环境现状评价满足功能区划要求 建设项目附近环境空气中SO2、NO2、PM10、TVOC浓度范围均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准，该区域空气质量优良；本项目纳污河流老通扬运河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，地表水环境质量较好；声环境满足3类功能区的环境噪声标准。 4、达标排放和污染物控制 项目生产过程中的产生的污染物主要有废气、废水、设备噪声、固体废弃物等。 （1）废气：项目产生的有组织喷漆废气经水喷淋+除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（1#）排放，有组织打磨粉尘经打磨柜+水喷淋处理后通过15m排气筒（2#）排放，有组织下料、精切、砂光粉尘经中央集尘+脉冲袋式除尘装置处理通过15米高排气筒（3#）排放。无组织废气通过加强通风，预计对周边环境影响较小。 （2）废水：项目产生的生活污水经化粪池处理达三级标准后接管至海安恒泽水务有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，最终排入老通扬运河，对周围水环境影响较小，措施可行。 （3）噪声：设备产生的噪声经过厂房隔声、消声、减振及距离衰减等措施治理后，厂界各测点噪声均能达标，对周围环境影响较小，措施可行。 （4）固废：项目产生的木材边角料、金属边角料、海绵边角料收集外售，废包装桶、漆渣、废液、废活性炭、废催化剂由有资质单位处置，职工生活垃圾和废砂纸由环卫部门定期清运。固废均得到有效处置，不产生二次污染。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制分析 废气：本项目大气污染物排放总量为：VOCs 0.03t/a、漆雾0.11t/a、颗粒物0.287 t/a（染料尘0.001 t/a，木粉尘0.286 t/a）拟在海安市经济开发区范围内平衡，经海安市环保局批准后实施。 废水：水污染物最终排放量为：废水量120t/a、COD0.036t/a、SS0.018t/a、氨氮0.0024t/a、总磷0.00048t/a，纳入海安恒泽水务有限公司总量范围内。 固废：固废均得到有效处置，外排量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所选地点建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、建设单位要严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并保证环保设施的正常运行。 2、加强生产设施及环保治理设备运行管理，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放。 3、排口的设置应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 4、建设单位应建立、健全环境保护监督管理机构、制度。在公司内部落实环保责任制，落实各项环保措施。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 备案证 附件二 营业执照复印件 附件三 法人身份证复印件 附件四 厂房租赁协议 附件五 房产证 附件六 不锈钢外加工合同 附件七 废包装桶处置协议 附件八 企业污水处理接管证明 附件九 本项目噪声监测报告 附件十 纤维板检测报告 附件十一 白乳胶检测报告 附件十二 委托书 附件十三 承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目一层平面布置图 附图4 建设项目二层平面布置图 附图5 海安市生态红线区域保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

白乳胶

压板

S1-1边角料

N1-1噪声

G1-1粉尘

四面刨

精切

开料

成型

组立

油漆

砂光

喷漆

检验

包装入库

G1-2 VOCs废气

S1-2边角料

N1-2噪声

S1-3边角料

N1-3噪声

G1-3粉尘

S1-4边角料

N1-4噪声

G1-4粉尘

S1-6废砂纸

S1-7边角料

金属配件、大理石、铝合金

多层板、密度板、免漆板、实木

软包

钻孔

组装

海绵、皮革

免漆板家具

S1-5边角料

N1-5噪声

S1-8边角料

着色

一道底漆

干燥

打磨

二道底漆

干燥

木质家具半成品

序半成品

调好的底漆

打磨

三道底漆

晾干

水性色漆

打磨

修色

调面漆

水性面漆

水

调底漆

水性底漆

水

面漆

干燥

检验

G2-1 VOCs

G2-2 VOCs

G2-3 VOCs、漆雾

N2-1噪声

S2-1油漆废水

G2-5 粉尘

S2-2废砂纸

G2-8 粉尘

S2-3废砂纸

G2-11 粉尘

S2-4废砂纸

G2-4 VOCs

G2-6 VOCs、漆雾

N2-2噪声

G2-7 VOCs

G2-9 漆雾、VOCs

N2-3噪声

G2-10 VOCs

G2-13 VOCs

G2-12 VOCs

G2-14 VOCs、漆雾

N2-4噪声

S2-5油漆废水

G2-15 VOCs

水性底漆:2.25

水性面漆:2.6

水性色漆:0.52

水:0.54

固份

水份

VOCs

进入产品

损耗

无组织排放

有组织收集

排放

进入水喷淋

无组织排放

有组织收集

排放

进入活性炭吸附装置

5.91

2.84

2.8

0.32

2.46

0.82

0.82

0.041

0.779

0.08

0.699

0.32

0.016

0.304

0.03

0.274

1.64

水性底漆中VOCs

调漆、喷漆、干燥

无组织排放

有组织收集

有组织排放

进入活性炭吸附装置

水性面漆中VOCs

水性色漆中VOCs

无组织排放

白乳胶中VOCs

0.03

0.14

0.15

0.03

0.32

0.32

0.016

0.304

0.03

0.274

新鲜水

生活用水

150

损耗30

化粪池

120

120

161.44

水淋柜用水

10.8

循环量480

定期补充新水，外排废液作为危废处理

4

调漆用水

进入漆料

0.54

海安恒泽水务有限公司

120

老通扬运河

图5-5 项目水平衡图  （单位：t/a）

喷枪清洗

0.1

0.1

进入水帘损耗

0.54

损耗0.54

损耗9

油漆废气

负压收集

15m排气筒1#排放

图7-1 喷漆工艺废气处理流程

水喷淋+光氧催化+二级活性炭吸附装置

S1-8边角料

S1-5边角料

N1-5噪声

免漆板家具

海绵、皮革

组装

钻孔

软包

多层板、密度板、免漆板、实木

金属配件、大理石、铝合金

S1-7边角料

G1-4粉尘

S1-6废砂纸

S1-4边角料

N1-4噪声

S1-3边角料

N1-3噪声

G1-3粉尘

S1-2边角料

N1-2噪声

G1-2 VOCs废气

包装入库

检验

喷漆

砂光

油漆

组立

成型

开料

精切

四面刨

S1-1边角料

N1-1噪声

G1-1粉尘

压板

白乳胶