目  录

第一章  总论	- 1 -

1.1. 项目由来	- 1 -

1.2. 编制依据	- 2 -

1.2.1. 法律依据	- 2 -

1.2.2. 行业标准与技术规范	- 3 -

1.2.3. 地方性法规及规范性文件	- 4 -

1.2.4. 其他有关资料	- 5 -

1.3. 评价对象	- 5 -

1.4. 评价目的和原则	- 5 -

1.4.1. 评价目的	- 5 -

1.4.2. 评价原则	6

1.5. 环境保护目标和环境特点	- 6 -

1.5.1. 工程特点	- 6 -

1.5.2. 场址周围环境特点及环境保护目标	- 7 -

1.6. 环境影响因素识别及评价因子筛选	- 8 -

1.6.1. 环境影响因素识别	- 8 -

1.6.2. 评价因子筛选	- 9 -

1.7. 评价标准	- 9 -

1.7.1. 环境质量标准	- 9 -

1.7.2. 污染物排放标准	- 12 -

1.8. 评价等级及评价范围	- 13 -

1.8.1. 环境空气	- 13 -

1.8.2. 地表水	- 14 -

1.8.3. 地下水	- 14 -

1.8.4. 噪声	- 16 -

1.8.5. 生态环境	- 16 -

1.8.6. 环境风险	- 17 -

1.9. 规划相符性分析	- 17 -

1.9.1. 《南乐县城乡总体规划（2016-2030）》（正在修编）	- 17 -

1.9.2. 《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	- 18 -

1.9.3. 饮用水水源保护区划	- 19 -

1.9.4. 《南乐县人民政府办公室关于调整南乐县畜禽养殖业禁养区划分方案的通知》	- 21 -

1.9.5三线一单相符性分析	25

1.9.6 -项目建设与备案一致性分析----------------------------------------------------------------------------------------26

1.10. 报告书章节设置与评价重点	- 26 -

1.10.1. 评价专题设置	- 26 -

1.10.2. 评价重点	- 27 -

1.11. 评价工作程序	- 27 -

第二章  建设项目工程分析	- 30 -

2.1. 建设项目概况	- 30 -

2.1.1. 项目基本情况	- 30 -

2.1.2. 项目建设内容	- 30 -

2.1.3. 项目主要产品方案、养殖方案	- 31 -

2.1.4. 主要原辅材料及动力消耗	- 32 -

2.1.5. 配套工程	- 33 -

2.1.6. 供电、供水条件	- 33 -

2.1.7. 生产管理方案	- 36 -

2.1.8. 项目平面布置	- 37 -

2.1.9. 劳动定员及生产班制	- 37 -

2.1.10. 建设期限	- 38 -

2.2. 工程分析	- 38 -

2.2.1. 施工期工程分析	- 38 -

2.2.2. 运营期工程分析	- 39 -

2.3. 主要产污环节分析	- 42 -

2.3.1. 施工期污染源	- 42 -

2.3.2. 运营期主要污染源分析	- 45 -

2.4. 项目主要污染物产排情况	- 51 -

2.5 清洁生产分析	- 51 -

第三章  环境现状调查与评价	- 56 -

3.1. 自然现状调查与评价	- 56 -

3.1.1. 地理位置	- 56 -

3.1.2. 地形、地貌、地质	- 56 -

3.1.3. 气候气象	- 57 -

3.1.4. 水文	- 57 -

3.1.5. 土壤	- 59 -

3.1.6. 动植物资源	- 60 -

3.2. 环境保护目标调查	- 61 -

3.3. 环境质量现状监测与评价	- 63 -

3.3.1. 环境空气质量现状监测与评价	- 63 -

3.3.2. 地表水环境质量现状监测与评价	- 66 -

3.3.3. 地下水质量现状监测与评价	- 69 -

3.3.4. 声环境质量现状监测与评价	- 75 -

3.3.5. 土壤现状监测与评价	- 76 -

3.3.6. 养殖区环境评价	- 79 -

3.4. 区域污染源调查	- 80 -

第四章  环境影响预测与评价	- 81 -

4.1. 施工期环境影响分析	- 81 -

4.1.1. 施工期大气环境影响分析	- 81 -

4.1.2. 施工期噪声环境影响分析	- 85 -

4.1.3. 施工期废水环境影响分析	- 86 -

4.1.4. 施工期固体废物环境影响分析	- 87 -

4.1.5. 施工期生态环境影响分析	- 87 -

4.2. 营运期环境影响预测与评价	- 90 -

4.2.1. 大气环境影响预测与评价	- 90 -

4.2.2. 地表水环境分析	98

4.2.3. 地下水环境影响分析	100

4.2.4. 声环境影响分析与评价	100

4.2.5. 固体废物对环境的影响分析	112

第五章  环境保护措施及其可行性论证	113

5.1. 施工期污染防治措施	116

5.1.1. 施工期水环境影响及保护措施	116

5.1.2. 施工期环境空气保护措施分析	116

5.1.3. 施工期噪声污染防治措施	118

5.1.4. 施工期固废污染防治措施分析	119

5.1.5. 施工期水土保持措施分析	119

5.1.6. 生态保护措施分析	120

5.2. 营运期污染防治措施	120

5.2.1. 地表水污染防治措施分析	120

5.2.2. 地下水污染防治措施分析	121

5.2.3. 废气污染防治措施分析	125

5.2.4. 噪声污染防治措施分析	126

5.2.5. 固废污染防治措施分析	127

5.2.6. 养殖场防疫及病死鸡预防措施分析	128

5.2.7. 化学品管理及存放要求	130

5.2.8. 场区绿化	131

5.2.10.环境风险评价	123

5.3. 污染防治环保投资估算	- 142 -

第六章  环境影响经济损益分析	- 145 -

6.1. 环保投资估算	- 145 -

6.2. 环境影响经济损益分析	- 145 -

6.2.1. 噪声影响经济损失	- 145 -

6.2.2. 环境空气影响经济损失	- 145 -

6.2.3. 水环境影响经济损失	- 146 -

6.2.4. 生态环境影响经济损失	- 146 -

6.3. 经济效益分析	- 146 -

6.3.1. 本项目经济技术指标	- 146 -

6.3.2. 环保措施运行费用	- 147 -

6.4. 环境效益分析	- 147 -

6.5. 社会效益分析	- 148 -

第七章  环境管理与监测计划	149

7.1. 环境管理计划	139

7.1.1. 环境管理机构	139

7.1.2. 环境管理计划	140

7.1.3. 环境管理制度	140

7.2. 环境监测制度建议	141

7.2.1. 环境监测目的	141

7.2.2. 环境监测机构	141

7.2.3. 监测项目及监测计划	142

7.3. 建设项目“三同时”竣工环保验收	- 154 -

第八章  环境影响评价结论	- 156 -

8.1. 项目建设概况	- 156 -

8.2. 环境现状	- 156 -

8.2.1. 环境空气	- 156 -

8.2.2. 地表水	- 156 -

8.2.3. 地下水	- 157 -

8.2.4. 声环境	- 157 -

8.2.5. 土壤	- 157 -

8.3. 污染物排放情况	- 157 -

8.3.1. 废气	- 157 -

8.3.2. 废水	- 159 -

8.3.3. 噪声	- 159 -

8.3.4. 固废	- 159 -

8.4. 污染防治措施	- 159 -

8.4.1. 废气	- 159 -

8.4.2. 废水	- 160 -

8.4.3. 噪声	- 160 -

8.4.4. 固体废物	- 160 -

8.4.5. 生态影响	- 160 -

8.5. 环境影响预测与评价	- 161 -

8.5.1. 地表水	- 161 -

8.5.2. 地下水	- 161 -

8.5.3. 环境空气	- 161 -

8.5.4. 噪声	- 162 -

8.5.5. 固体废物	- 162 -

8.5.6. 生态影响	- 163 -

8.6. 总量控制	- 163 -

8.7. 公众意见采纳情况	- 163 -

附图

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周围环境卫星图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目分区防渗示意图

附图五   项目卫生防护距离包络线图

附图六   项目环境现状监测点位图

附图七   项目现状图

附图八   南乐县城市总体规划（2010-2020）（阶段性方案）

附图九   项目所在地水系图

附件

附件一   委托书

附件二   项目备案确认书

附件三   项目选址意见

附件四   项目用地性质证明

附件五   项目不在畜禽养殖禁养区证明

附件六   水利局证明

附件七   项目用地租赁协议

附件八   项目不在卫生防护距离内规划建设环境敏感点的证明

附件九   项目鸡粪委托转化处理合同

附件十   项目关于租赁土地复垦承诺

附件十一   项目病死鸡外委处理证明

附件十二   项目执行标准的意见

附件十三  医疗废物处置合同

附件十四  项目现状监测报告

# 第一章  总论

## 项目由来

近年来，我国大力发展农村养殖业，农村养殖规模化，现代化技术也在不断攀升。农村养殖业也成为保障食品安全和促进农民增收的支柱产业，成为促进国民经济协调发展的基础性产业。为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，濮阳市营春养殖有限公司拟投资150万元，在南乐县张果屯镇南街村建设《濮阳市营春养殖有限公司年出栏白羽肉鸡100万只建设项目》，主要建设内容及规模：占地16亩，其中建筑面积9600平方米，建设标准化鸡舍4栋，配套设备8套，办公室、兽医室、解剖室、消毒室、仓库、宿舍10间及配套附属设施，项目性质为新建。

项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）鼓励类第一条农林业第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，已取得南乐县发展和改革委员会批准文件，项目代码为：2018-410923-03-03-045542（见附件二），本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

南乐县张果屯镇村镇建设发展中心出具了项目的选址意见（见附件三）；南乐县国土资源局出具了项目选址所在地块为有条件建设区的证明（见附件四），项目建设满足用地性质的要求；南乐县农业畜牧局出具了该项目不在南乐县畜禽养殖禁养区的证明（见附件五）；项目用地租赁协议见附件六；南乐县张果屯镇人民政府出具了承诺不在项目卫生防护距离内规划建设学校、医院和居民区等环境敏感点的证明（见附件七）；濮阳市营春养殖有限公司作出了养殖场租赁合同期满后承担土地复耕的承诺（见附件九）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），该项目属一、畜牧业/畜禽养殖场、养殖小区/年出栏生猪5000头及以上，本项目年出栏100万只白羽肉鸡，经折合计算为年出栏生猪16666头（经查，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）1.2.2中规定：60只肉鸡折算成1头猪），环评类别为环境影响报告书。受濮阳市营春养殖有限公司委托，重庆市江津区成硕环保工程有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

评价单位在接受委托后，积极收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，分析项目相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了该项目的环境影响报告书。

## 编制依据

### 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日，2016年修正）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（修改，2017年10月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（11）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（12）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）（2018年4月28日）；

（14）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，）；

（15）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015年07月13日）；

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）。

### 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（9）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号；

（11）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（12）《农业部关于印发<病死动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发[2013]34号）；

（13）《关于进一步加强建设项目环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号；

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

## （15）《国家危险废物名录》（2016版）；

（16）《农业部关于印发<高致病性禽流感疫情处置技术规范（试行）>的通知》（农政发[2004]1号）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（2）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）；

（3）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）；

（4）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）；

（5）《河南省2016蓝天工程实施方案》（豫政[2016]27号）；

（6）《关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117号）)；

（7）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》；

（8）《濮阳市人民政府关于印发濮阳市碧水工程行动计划工作方案的通知》（濮政[2016]11号）；

（9）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市大气污染防治攻坚战七个实施方案的通知》；

（10）《南乐县集中式饮用水水源地环境保护实施方案（2017—2019年）（试行）》；

（11）《南乐县人民政府关于印发<南乐县2016年度蓝天工程实施方案>的通知》（乐政办[2016]39号）；

（12）《南乐县城乡总体规划（2016-2030）》（正在编制中）；

（13）《南乐县土地利用总体规划（2010-2020）》；

（14）《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（15）《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖业禁养区划分调整方案的通知》（乐政办[2018]48号）。

（16）《南乐县张果屯镇总体规划（2015-2030）》。

### 其他有关资料

（1）濮阳市营春养殖有限公司关于该项目环评工作的委托书；

（2）《濮阳市营春养殖有限公司年出栏白羽肉鸡100万只建设项目备案证明》（2018-410923-03-03-045542）；

## 评价对象

濮阳市营春养殖有限公司年出栏白羽肉鸡100万只建设项目。

## 评价目的和原则

### 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘，进一步核实确定工程污染产生情况，分析和预测运行期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 评价原则

按照《环境影响评价导则总纲》（HJ2.1-2016）中评价原则的要求：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

#### 依法评价

#### 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目项目建设对环境质量的影响

- 突出重点

#### 根据工程项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 环境保护目标和环境特点

### 工程特点

（1）本次工程属新建项目，项目建成后年出栏100万只白羽肉鸡。

（2）工艺特点

①项目采用干清粪养殖工艺，养殖过程产生的废水主要为鸡舍冲洗水，废水产生量小，粪便做到日产日清，污染物负荷低。

②工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水、废气和固废为主，为减少废水排放对地表水与地下水的影响，工程拟采用一体化废水处理方案，控制废水产生量并实现废水资源化利用；为减少废气对环境空气的影响，工程拟采取合理配比饲料、加强管理、及时清理鸡粪、强化通风等措施；项目运营期产生的固体废弃物经收集后实现资源化利用，危险废物得到妥善处置，减少对环境的危害。

（3）《关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》（环发[2010]151号》）中总则第四项要求：畜禽养殖污染防治应贯穿“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面利用处理相结合”的技术路线；《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”。本工程采用干清粪养殖工艺，鸡粪经收集处理后外售，鸡舍冲洗废水经污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料。

### 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的河流为项目西北侧1000m的张果屯沟南街支沟，最终汇入永顺沟，永顺沟由西向东流，后与徒骇河汇合，折向东北后流向山东境地。

（2）周围环境特点

该项目位于南乐县张果屯镇南街村，场区四周农田围绕，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

项目周围环境保护目标见表 1.5-1。

表 1.5-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 张果屯镇南街村 | N | 505 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 丁庄村 | E | 1168 |  |
|  | 东魏庄村 | SE | 1617 |  |
|  | 苏庄村 | SE | 2373 |  |
|  | 李安村 | SE | 3453 |  |
|  | 马吉村 | S | 2151 |  |
|  | 崔吉村 | S | 1752 |  |
|  | 烟之东村 | S | 1580 |  |
|  | 后孙黑村 | SW | 1264 |  |
|  | 端庄村 | SW | 1805 |  |
|  | 东吉干村 | W | 1448 |  |
|  | 东韩森固村 | NE | 2041 |  |
|  | 付庄村 | NW | 3200 |  |
|  | 西韩固瞳村 | NE | 3394 |  |
|  | 大屯 | NW | 3710 |  |
|  | 冯行村 | NW | 3689 |  |
|  | 小屯村 | W | 2474 |  |
|  | 申庄 | WS | 2795 |  |
|  | 申马庄村 | WS | 2894 |  |
| 地表水 | 张果屯南街支沟 | 西北 | 1000 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 项目绿化区下游村庄地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 绿化区域附近土壤环境 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 |
| 声环境 | 各场区四周场界 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

## 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表 1.6-1。

表 1.6-1      环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 土壤 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |

### 评价因子筛选

根据表1.6-1筛选结果确定本项目的评价因子见表 1.6-2。

表 1.6-2      项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP | H2S、NH3、SO2、NOx、PM10 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | pH、浑浊度、臭和味、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 固体废物 | / | 鸡粪、病死鸡、 生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 | / |

## 评价标准

根据南乐县环保局出具的关于本项目的执行标准函，项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 环境质量标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，其中恶臭气体执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中标准；

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见表 1.7-1。

表 1.7-1      环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |
|  |  | TSP | µg/m3 | 年平均：200 |
|  |  |  |  | 24小时平均：300 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | H2S | mg/m3 | 一次值：0.01 |
|  |  | NH3 | mg/m3 | 一次值：0.20 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | pH | / | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤30 |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤6 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | ≤100 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
|  |  | 氟 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 | pH | / | ≥7.5 |
|  |  | 铜（其他） | mg/kg | 100 |
|  |  | 镉（其他） | mg/kg | 0.6 |
|  |  | 汞（其他） | mg/kg | 3.4 |
|  |  | 砷（其他） | mg/kg | 25 |
|  |  | 铅（其他） | mg/kg | 170 |
|  |  | 铬（其他） | mg/kg | 250 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值禽类 | pH | / | 6.5-8.5 |
|  |  | 总硬度 （以CaCO3） | mg/L | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 3 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.0 |
|  |  | 硫酸盐 （以SO42-） | mg/L | 250 |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.20 |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.10 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.01 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.0 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | NH3 | mg/m3 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 1 |
|  |  | TSP | mg/m3 | 2 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 昼间 | dB（A） | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |

### 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；食堂废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准；运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

项目粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；一般固废《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）具体标准值如下表 1.7-2所示。

表 1.7-2      污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -- | -- | 最高允许排放浓度 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织 | NH3（mg/m3） | ≤1.5 |
|  |  | H2S（mg/m3） | ≤0.06 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 | ≤70 |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及其2013年修改单 |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  |  | 粪大肠菌群数值 | ≤105个/kg |

## 评价等级及评价范围

### 环境空气

项目营运期产生的废气源主要为养殖场产生的恶臭（NH3、H2S）。本次评价计算各污染物的最大地面浓度占标率Pmax及地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。依据工程分析中各污染物正常排放量，估算各污染物的最大影响程度和影响范围，具体计算结果见表 1.8-2。

表 1.8-1      评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

根据估算模式计算得出各污染源占标率见表1.8-2。

表 1.8-2    无组织排放污染源最大占标率

| 项 目 | 污染物 | 排放速率kg/a | 排放源参数 | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |  |  |
| 场区恶臭 （含污水处理站） | NH3 | 840 | 200*60*5 | 2.76 | 三级 |
|  | H2S | 3.36 |  | 0.28 | 三级 |

由表1.8-2可知，结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）中的规定，确定大气环境影响评价为三级评价，大气环境影响评级范围为以排放源为中心点直径为5km的圆形区域范围内。

### 地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评

价工作等级确定因素见表1.8-3。

表 1.8-3     地面水环境评价工作等级判定表

| 判定内容 对照 | 建设项目污水排放量（m3/d） | 建设项目污水水质复杂程度 | 地面水水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） | 环境影响评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则----地面水环境》规定三级评价工作等级的判定条件 | ＜1000 ≥200 | 简单（污染物类型数=1，预测浓度的水质参数数目＜7） | 小 | I─V | 三级 |
| 本项目 | 0 | 简单 | 小 | IV | / |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 地下水

本项目位于南乐县张果屯镇南街村，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B 农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表 1.8-4。

表 1.8-4   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

项目位于南乐县张果屯镇南街村。经现场调查，项目区周边村庄采用集中供水，供水水源为中深层地下水（供水来源为南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井（共1眼井，一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北10米的区域）），地下水流向为：自西南向东北。另外，项目离周边的南乐县杨村乡仝史杨村水厂地下水井（共1眼井，一级保护区范围:取水井外围30米的区域）和南乐县韩张镇南街水厂地下水井（共1眼井，一级保护区范围:取水井外围30米的区域）至少在5km以上，即项目处于未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区。根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表 1.8-5。

表 1.8-5     本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合以上分析，地下水评价工作等级确定为三级。

### 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自排风扇、废水处理设备等运行产生的设备噪声及鸡只叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表 1.8-6。

表 1.8-6      声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 生态环境

项目场址所在地为一般耕地，不属于生态敏感区，工程占地16亩（10672m2），根据《环境影响评价技术导则·生态影响》[HJ19－2011]，结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表 1.8-7      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或 长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 环境风险

本项目不涉及危险物质及重大危险源，项目的环境风险主要来自动物疫情。项目所处区域为非敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级为二级，评价范围为以源点为中心半径3km的圆形区域。

风险评价工作级别划分见表 1.8-8。

表 1.8-8      风险评价工作级别表

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 规划相符性分析

### 《南乐县城乡总体规划（2016-2030）》（正在修编）

#### 南乐县城乡总体规划

据调查，《南乐县城乡总体规划（2016—2030）》目前正在修编，已完成阶段方案的汇报。

#### 项目建设与城乡总体规划的相符性

本次项目位于南乐县张果屯镇南街村，对照《南乐县城乡总体规划（2016—2030）》的规划范围，项目区不在《南乐县城乡总体规划（2016—2030）》规划范围内。

### 《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

      - 《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相关内容

“三、战略定位

——国家现代农业示范区。以稳粮增收、提质增效为核心，以产出高效、产品安全、资源节约、环境友好为方向，加快培育知名农业品牌，推进农业发展方式转变，促进农村三次产业融合发展，创建国家现代农业示范区。

第三节  加快推进农业现代化进程

加快转变农业发展方式，推进农业转型升级、提质增效，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，带动农业增效、农民增收和农村发展。

二、大力培育发展农业产业化集群

实施现代农业产业化集群培育工程，做强传统优势农业、发展特色高效农业。扶持培育农业产业化龙头企业，构建公司基地、市场基地的经营格局。大力发展特色农业、高效农业、绿色农业、循环农业和品牌农业，突出抓好农产品精深加工链条、资源循环利用链条，持续提高农业比较效益。以培育壮大龙头企业为重点，依托产业集聚区，利用“互联网”等载体，促进一二三产业深度融合，全面打造规模养殖、特色种植等具有一定规模、科技含量高、拉动能力强的农业产业化集群。

发展规模化养殖产业集群。大力实施龙头带动战略，打造四大养殖产业集群。以金富运、新希望、百佳、豫翔等规模猪场和众汇食品为龙头，打造生猪产业集群，确保生猪调出大县地位；以腾犇、龙福德、洪育等为龙头，打造肉牛产业集群；以濮阳禾丰、德信为龙头，整合12家肉禽屠宰企业；投资1.5亿元积极谋划肉禽产业化集群建设项目，大力推进肉鸡规模养殖，打造肉禽产业集群；以天泉奶牛场为龙头，推动奶牛饲养规模和牛奶产量迅速扩张；依托木伦河集团为龙头，培育引进乳制品生产企业，打造绿色奶业产业化集群。到2020年，全县肉、蛋、奶产量分别达到11.8万吨、7.6万吨、2万吨，畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%以上。”

#### 项目建设与《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

该项目为肉鸡规模化养殖项目，与《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中所提出的“大力培育发展农业产业化集群，大力推进肉鸡规模养殖”相符。

### 饮用水水源保护区划

#### 项目建设与南乐县集中式饮用水水源保护区划相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），南乐县自来水公司地下水井群(共13眼井)。一级保护区范围:自来水公司西站厂区及外围东30米、西30米、北30米、南90米的区域(3～7号、9～10号取水井)，16～20号井群外包线内及外围30米的区域，2号取水井外围30米的区域。二级保护区范围：马颊河右岸，2～7号、9～10号取水井一级保护区外围300米的区域。

本项目位于张果屯镇南街村，其距离南乐县第二水厂距离为10.3km（位于南乐县西南角），项目不在饮用水水源保护区范围内。

#### 项目建设与南乐县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）

（1）南乐县千口乡吕村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（2）南乐县福堪镇宋耿落水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南10米、北10米的区域。

（3）南乐县元村镇元村街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南20米、北20米的区域。

（4）南乐县谷金楼乡谷金楼水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南至209县道的区域。

（5）南乐县近德固乡佛善村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、南10米、北10米的区域。

（6）南乐县西邵乡西邵集水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西50米、南至003乡道、北35米的区域。

（7）南乐县杨村乡仝史杨村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（8）南乐县梁村乡吴村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西10米、南30米的区域。

（9）南乐县寺庄乡东寺庄水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南10米、北10米的区域。

（10）南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北10米的区域。

（11）南乐县韩张镇南街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

本项目位于张果屯镇南街村，其距离南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井(共1眼井)保护区1.5km，位于该地下水井的西南方向，项目不在饮用水水源保护区范围内。

### 《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖业禁养区划分调整方案的通知》

#### （一）禁养区范围

#### 1．城镇居民区和文化教育科学研究区。

#### 县城规划区内东至东外环路，西至西外环路，南至南外环路，北至北外环路区域；乡镇政府驻地等人口集中区域，距上述区域外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

#### 2．集中饮用水水源保护区。

#### （1）县城集中饮用水水源保护区，县自来水公司地下水井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源一级保护区。

#### （2）乡镇集中饮用水水源保护区，地下水井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源地一级保护区。县城和乡镇集中饮用水水源一级保护区外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

#### 3．自然保护区。

#### 南乐县马颊河国家湿地公园、黄河故道国家生态公园外延500米范围内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

#### 4．风景名胜区。

#### 仓颉陵庙外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

#### 5．国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

#### （二）限养区

#### 县城规划区的禁养区域外延500米的区域。

#### 适养区范围

#### 禁养区、限养区以外的区域，要求符合环保规定和动物防疫条件。

#### 本项目与《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知》相符性分析

#### 表 1.9-1      本项目与南乐县畜禽养殖禁养区关系

| 《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖业禁养区划分调整方案的通知》 | 本项目与禁养区关系 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区500米范围内； | 项目区距以上区域都在1500m以上。 | 不在禁养区 |
|  | 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区500米范围内； | 项目距离南乐县县城9.2km。项目距北侧的张果屯镇南街村505m，该村不属于城市和城镇居民区，人口未能达到3000人以上。 |  |
|  | 县境内公路（国道、省道）、铁路等主要交通干线500米范围内； | 项目距S22省道2285m。 |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； | 无 |  |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500米。 | 项目已避开上述规定的禁建区域。 |  |
| 限养区 | 县城规划区的禁养区域外延500米的区域。 | 该项目不在上述区域内 | 不在限养区 |

项目所在地张果屯镇南街村，远离城市和城镇规划区；项目区西距地表水体张果屯南街支沟最近距离1km，远离饮用水源地以及自然保护区，根据南乐县畜牧局出具的证明（见附件五）可知，项目选址不在南乐县划定的禁养区、限养区范围内。

#### 1.9.5“三线一单”相符性分析

| “通知”文号 | 类别 | 项目与三线一单相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号） | 生态保护红线 | 项目位于张果屯镇南街村，根据《河南省生态保护红线划定方案》可知，项目地不属于生态红线区域 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小环境质量可以保持现有水平 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 项目产生废水经厂区污水处理站处理后用于种植合作社液体肥料，使资源综合利用 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目属于养殖业，距离周围村庄500米以上，不在禁养区和限养区，符合国家及地方各项产业政策 | 符合 |

#### 1.9.6与《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》（濮环【2015】34号）的相符性分析。

按照《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施细则》（豫环文〔2015 〕33 号）及《河南省环境环保厅关于进一步优化建设项目“三同时”管理工作的通知》（豫环〔2014 〕207 号）文件要求，濮阳市 制定了 《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。本项目与《实施细则》对比情况详见表1.9-2。

表1.9-2      本项目与实施细则对比情况一览表

| 类别 | 实施细则中相关规定 | 对照情况 | 结论/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体功能区分区 | 农产品主产区 | 清丰县、南乐县、范县、台前县（除工业准入优先区、城市人居功能区及禁止开发区域以外范围）） | 本项目位于南乐县张果屯镇 | 项目选址属于农产品主产区 |
|  | 重点生态功能区 | 开发区：胡村乡、王助乡、华龙区：孟轲乡、岳村乡；濮阳县：城关镇、子岸乡、五星集、渠村乡；清丰县：城关镇；南乐县：城关镇；范县：城关镇、辛庄、濮城镇、王楼乡；台前县：城关镇。 |  | 项目选址属于重点生态功能区 |
| 所属污染防控单元 | 水污染防治重点单元 （ 华龙区、开发区、工业园区、市城乡一体化示范区、濮阳县、清丰县、南乐县、范县、台前县））、大气污染防治重点单元（ 濮阳市城市建成区 （ 包括西部开发区、 市城乡一体化示范区、华龙区、东部工业园区建成区部分）） ，各县县城建成区及其主导风向上方向10 公里以内区域））、重金属污染防控单元（ 全市范围内 ） | 项目选址在南乐县内属于水污染防治重点区 | 防治重点单元、重金属污染防治 |
| 农产品主产区环境准入政策 | 1、不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等目影响粮食生产安全的二类工业新建项目（ 矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外））。 2、在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 | 不属于 | 项目不属于农产品主产区不予审批 |
| 重点生态功能区 环境准入政策 | 不予审批 《 工业项目分类清单 》中二类、三类工业项目 （ 矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外））。 | 不属于 | 项目不属于重点生态功能区不予审 |

由上表可知，项目选址位于农产品主产区和重点生态功能区，项目建设符合农产品主产区和重点生态功能区环境准入政策。

1.9.7 场址选择的基本要求

表 1.9-3   场址选择的基本要求及本项目的相符性分析一览表

| 类 别 | 相关要求 | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文件科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养域，不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。本项目最近的敏感点为项目北侧505m处南街村，因此场址不在上述规定的禁建区范围。 | 相符 |
|  | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 |  | 相符 |
| 2、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域。 | 1、本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；2、本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；本项目最近的敏感点为项目北505m处南街村。3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域 | 相符 |
| 3、、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》(豫政办[2007]125 号) | 根据实际调查，距离本项目最近的为中原油田彭楼地表水饮用水源保护区，中原油田彭楼地表水饮用水源保护区的具体保护范围如下： 一级保护区:黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域;输水管道两侧30米和输水明渠两侧50米的区域;彭楼水厂厂界外300米内的区域。 二级保护区:黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域,以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域;输水明渠一级保护区外两侧1000米的区域;彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区:黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝17号坝的水域,以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 | 本项目位于南乐县张果屯镇，不在中原油田彭楼地表水饮用水源保护区一级保护区、二级保护区和准保护区范围内。 | 相符 |
| 4、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办（2013）107号 | 1.清丰县：清丰县八里庄地下水井群(共24眼井)。 2.南乐县：南乐县自来水公司地下水井群(共13眼井)。 3.范县：(1)范县新城区地下水井群(共8眼井)(2)范县老城区地下水井群(共2眼井) 4.台前县：台前县马楼地下水井群(马楼乡黄河左岸,共16眼井)。 | 本项目位于南乐县张果屯镇南街村，不在饮用水源保护区范围内。 | 相符 |
| 5、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》[豫政办〔2016〕23号] | 南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北10米的区域 | 本项目位于张果屯镇南街村，其距离南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井(共1眼井)保护区1.5km，位于该地下水井的西南方向，项目不在饮用水水源保护区范围内。 | 相符 |

1.9.8.项目建设与备案一致性分析

本项目于2018年7月16日于南乐县发展和改革委员会备案，备案文号为2018-410923-03-03-045542，项目建设与备案相符性对比见下表1.9-4

表1.9-4   项目建设与备案一致性分析

| 项目 | 备案内容 | 项目情况 | 符合性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年出栏白羽肉鸡100万只建设项目 | 年出栏白羽肉鸡100万只建设项目 | 相符 | / |
| 建设地点 | 南乐县张果屯镇南街村 | 南乐县张果屯镇南街村 | 相符 | / |
| 投资 | 总投资150万元 | 总投资150万元 | 相符 | / |
| 建筑面积 | 占地2220平方米平方米 | 占地2220平方米 | 相符 | / |
| 站房面积 | 占地面积16亩 | 占地面积16亩 | 相符 | / |
| 建设内容 | 雏育成鸡舍、兽医师、解剖室、库房、配电室、办公室等生产生活附属设施 | 雏育成鸡舍、兽医师、解剖室、库房、配电室、办公室等生产生活附属设施 | 相符 | / |
| 主要设备 | 育肥鸡笼、取暖电炉、自动除粪设备、自动上料设备、自动上水设备、风机、水帘设备 | 育肥鸡笼、取暖电炉、自动除粪设备、自动上料设备、自动上水设备、风机、水帘设备 | 相符 | / |
| 养殖流程 | 雏鸡-防疫-育肥-出栏 | 雏鸡-防疫-育肥-出栏 | 相符 | / |

## 报告书章节设置与评价重点

### 评价专题设置

（1）总论

（2）工程分析

（3）区域环境概况

（4）环境质量现状监测与评价

（5）环境影响预测与评价

（6）环境保护措施及其可行性论证

（7）环境影响经济损益分析

（8）环境管理与环境监测计划

（9）环境影响评价结论

### 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）建设项目工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）环保措施及其可行性论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

（4）项目选址可行性：根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001），《南乐县土地利用总体规划》（2010-2020）及《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖业禁养区划分调整方案的通知》（乐政办[2018]48号）的选址要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

## 评价工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，在以上工作的基础上作出建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图 1.11-1。

图 1.11-1       环境影响评价工作程序

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目基本情况

本项目为新建项目，工程基本情况见表 2.1-1。

表 2.1-1      项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 年出栏白羽肉鸡100万只建设项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 濮阳市营春养殖有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 南乐县张果屯镇南街村 |
| 6 | 占地 | 占地16亩 |
| 7 | 建筑面积 | 9600m2，绿化面积2500m2 |
| 8 | 投资 | 150万元，企业自筹 |
| 9 | 规模 | 年出栏100万只白羽肉鸡 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 全场劳动定员10人，其中管理类3人，生产类7人。 年工作日365天，24小时工作制。 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 项目场址位于南乐县张果屯镇南街村，项目周边500m范围为农田；项目北侧距永顺沟最近直线距离4.8km。 |
| 12 | 工程主要组成 及设备 | 建设标准化鸡舍4栋，配套设备8套，办公室、检疫室、消费室、仓库、宿舍10间以及配套附属设施。主要设备：笼具4套1020组、风机50台、正压风机40台、水帘及倒流窗220平方米、雾线4套、环境控制系统4套、自动水线140套、自动料线8套、锅炉4台（0.5吨用电常压锅炉）、发电机2组（500千瓦）、变压器1台（250千瓦）。 |
| 13 | 排水去向 | 本工程废水经污水处理设施处理后，全部用于种植合作社农作物液体肥料。 |
| 14 | 预计正式运行日期 | 2018年11月 |

### 2.1.2项目建设内容

项目主要建设内容见表 2.1-2。

表 2.1-2      项目主要建设内容

| 项目 组成 | 名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 标准化鸡舍 | 55*16*5（单栋） | 4栋，单栋存栏3.5万只。 |
|  | 办公室 | 1个，面积：40m2 | 钢架结构 |
|  | 兽医室 | 1个，面积：40m2 | 钢架结构 |
|  | 解剖室 | 1个，面积：40m2 | 钢架结构 |
|  | 消毒室 | 2个，面积：40m2 | 钢架结构 |
|  | 仓库 | 1个，面积：120m2 | 钢架结构 |
|  | 发电机房 | 1个，面积：90m2 | 发电机2组 |
| 辅助 工程 | 消毒池 | 2个，尺寸：6m*6m*0.4m | 用于进出车辆消毒。 |
|  | 食堂 | 1个，面积：80m2 | 食堂安装油烟净化设施。 |
|  | 宿舍 | 1个，面积：40m2 | 砖混结构 |
|  | 卫生间 | 1个，面积：20m2 | 钢架结构 |
| 公用 工程 | 供水 | 取自地下水 | 供水井1口，深80m， 出水量20m3/h。 |
|  | 排水 | 采用雨污分流， 综合处理的原则 | 职工生活污水、鸡舍冲洗水均排入污水处理设施处理后用于种植合作社农作物液体肥料，本项目无废水外排。 |
|  | 供电 | 国家电网提供 | 由南乐县电业局引至项目区。 （200kv变压器2台） |
|  | 供热 | 锅炉4台 （0.5吨用电常压锅炉） | 冬季为育雏育成舍保温所用 |
|  | 污水处理 站 | 处理工艺：格栅+调节池（至少50m3）+厌氧处理，包括150m3肥料暂存池。 | 处理后的废水暂存于肥料暂存池，直接用于种植合作社农作物液体肥料。 |
|  | 危废暂存间 | 1座，20m2 | 存放医疗废物和危险废物。 |

### 2.1.3项目主要产品方案、养殖方案

#### 2.1.3.1产品方案

本公司每年向社会提供白羽肉鸡100万只。

表 2.1-3         公司产品方案

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白羽肉鸡 | 100万只 |

#### 2.1.3.2养殖方案

项目建成后主要用于饲养白羽肉鸡（40日龄），每年饲养7批次，每批次14万只，批次之间需要空场10天。将实现“自动控温”“自动通风”“自动供料”“自动供水”“自动加湿”“自动控光”“自动清粪”的全自动控制模式，实现鸡舍小范围环境自动可控，减少人为操作。

### 2.1.4主要原辅材料及动力消耗

（1）雏鸡来源

本项目不进行孵化生产小鸡，项目外购雏鸡。引进的鸡只应来自健康的父母代种鸡群，有检疫证明和无禽流感证明。

（2）饲料

饲料外购，年消耗饲料500000吨。

（3）原辅助材料消耗

项目主要原辅材料及能源消耗详见表 2.1-4。

表 2.1-4      工程主要原辅材料及能源资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雏鸡 | 万只 | 105 |  |
| 二 | 饲料 | t/a | 500000 |  |
| 三 | 消毒剂 | / | 鸡舍消毒 |
| 1 | 福尔马林 | m3/a | 1.2 |  |
| 2 | 高锰酸钾 | t/a | 0.6 |  |
| 四 | 兽药 | / |  |
| 1 | 阿莫西林 | t/a | 0.5 | 鸡的疾病预防和治疗 |
| 2 | 妥曲珠利（球虫药） | t/a | 0.2 |  |
| 3 | 氟哌酸 | t/a | 0.24 |  |
| 五 | 水电消耗 | / | / |
| 1 | 水 | m3/a | 12194.7 | 自备水井 |
| 2 | 电 | 104kwh/a | 500 | 国家电网提供 |
| 六 | 堆肥发酵 |  |
| 1 | 发酵粉 | t | 0.784 |  |
| 2 | 生物除臭剂 | kg | 10 |  |

### 2.1.5配套工程

### 2.1.5.1供电、供水条件

（1）供水

养殖场给水来源来自于地下水，项目拟在场区设置1口深水井，井深80米，每口井出水量大于20m3/h，全自动控制，供给养殖场用水需求。

（2）供电

项目生产及生活用电设施由南乐县电业局引至项目的专用线路供给。本项目建成投产后，冬季鸡舍采用散热器取暖，夏季鸡舍采用水帘降温。

#### 2.1.5.2项目用水情况

项目用水主要为办公生活用水，鸡只饮用水及淘汰鸡时鸡舍冲洗用水、锅炉配水、及夏季鸡舍控温用水。

1、办公生活用水

本项目劳动定员为10人，全年工作日为365天，用水量按每人每天100L计，用水量为1m3/d，年用水量为365m3，废水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.8m3/d，年产生量为292m3。

2、鸡舍冲洗用水

根据《养鸡场无公害标准化生产卫生管理示范规程》，清扫和冲洗是降低污染程度、改善卫生环境最基本、也是最有效的方法。本项目鸡舍鸡粪采取全自动皮带封圈输送分流自动清粪机清粪工艺，正常饲养期不产生废水。项目鸡舍4栋一年冲洗7次（类比同类型鸡场实际运营经验及数据，并经建设方核实，冲洗一次水按每平方米0.01m³计，鸡舍面积共3520㎡，则鸡舍冲洗水用水量为35.2m³/次），每年冲洗用水量为246.4m3。

实际清洗过程是使用高压喷枪先对整个鸡舍地面、鸡笼、传输皮带以及墙体四周清洗，然后用福尔马林和高锰酸钾熏蒸消毒。考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则项目鸡舍冲洗、消毒水排放量，每次冲洗废水量为28.16m3，每年鸡舍冲洗废水排放量为197.12m3。

3、鸡只饮用水

根据有关资料报道和建设单位提供资料，平均按每只肉鸡每天需水量为200ml计算，年鸡饮用水量6720m3/a（每天24m3）。全场鸡饮用水量全部进入自身吸收代谢与粪便，无尿液排放量。

4、软水制备废水

循环水量（t/h）=锅炉总吨位(t/h)×进出水温度差/4.1868，锅炉补水量通常为循环水量的 2%~4%。1台0.5t/h 锅炉，进出水温度差为15℃，经计算，热水循环系统循环水量为1.8m3/h。锅炉补水量系数取 3%，锅炉用水全部为软水，软水通过软水制备系统获取，软水制备过程中会产生清净下水，项目锅炉使用及废水排放情况具体见表 2.1-5。

表 2.1-5     项目锅炉用水情况一览表

| 锅炉类型 | 使用时间 | 循环水量 | 补充水量 | 软水制备废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电锅炉（4台） | 24h，120d/a | 1.8m3/h*台 | 5.2m3/d | 0.52m3/d |

每年补充纯水量为624m3。项目使用锅炉软水制备废水，属于清净下水，清净下水量为69.3m3可回用于清洁或厂区洒水抑尘。

5、夏季鸡舍控温用水

夏季高温时会导致鸡体重下降，因此鸡舍在采用保温隔热材料的同时也采取水帘降温。项目鸡舍温度在35℃以上时进行湿帘降温，每栋鸡舍一端墙面处水帘，评价按每年需降温时间为夏季4个月，每天运行10个小时，控温水除部份蒸发损失。循环水不足时补充，不外排。每栋鸡舍水帘每天需补充降温水4m3，每天补水量为16m3，补给水用量为1920m3/a。

6、绿化用水

本项目养殖场绿化面积2500m2，用水0.9m3/m2·a，（不计算排污量），则项目绿化用水量为2250m3/a。

#### 2.1.5.3项目排水情况

养殖场养殖过程中鸡舍冲洗废水经污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料，本项目不设生产废水排放口。

项目排水主要为鸡舍冲洗废水、办公生活用水（食堂废水）、及锅炉软水。

1、办公生活水排水

本项目劳动定员为10人，职工生活污水产生量约为0.8m3/d，年产生量为292m3，养殖场工作人员的生活污水进入污水处理设施处理。

2、鸡舍冲洗排水

项目4栋鸡舍一次全部转群，冲洗用水量为35.2m3/.批次，本项目所有鸡舍冲洗7次。考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则项目鸡舍冲洗、消毒水排放量折合每年废水排放量为197.12m3，该废水经厂区内管网收集后排入厂区污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料。

3、软水制备废水

锅炉用水全部为软水，软水通过软水制备系统获取，软水制备过程中，产生清净下水，根据水平衡分析知，每天需补充软水5.2m3，软水制备废水排放量为0.52m3/d（软水制备废水产生比例为10%），属于清净下水，用于场区清洁或厂区洒水抑尘。

#### 2.1.5.4喂料情况

每栋鸡舍外部配料塔，饲料外购，加料时将料车的管子放到料塔上料口，采用下料绞龙把料送入料塔中，最后使用链条式自动喂料机将饲料推送到鸡舍内。鸡喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。鸡饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和泼洒。

#### 2.1.5.5供暖情况

员工的供暖和淋浴热水供应采用空调供暖及太阳能热水器；冬季鸡舍选用锅炉取暖，热水锅炉和食堂均使用电。

#### 2.1.5.6鸡舍通风降温情况

为保持舍内温度达到相应的温度要求，鸡舍采用湿帘降温，可以使鸡舍降温7-8℃左右，可以满足鸡的生理要求；通风在任何季节都是需要的，夏季可促进鸡体蒸发散热，其他季节则可排除舍内的有害气体、水汽、尘埃和微生物，各鸡舍采用负压机械通风。

#### 2.1.5.7鸡舍清粪情况

每栋鸡舍将清粪带收集的鸡粪通过密闭的管道运送到每区集中的加盖的清粪沟，后通过出粪机的传送装置输送到鸡粪收集车内，后运至厂区内堆肥车间，好氧发酵处理后外售给南乐县双营种植合作社处理（处理协议见附件九）。

#### 2.1.5.8病死鸡处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。第一时间对病死鸡及所在鸡舍进行隔离，进行无害化处理。

本项目一般病死鸡采取病死动物无害化高温灭菌处理（委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理），证明见附件十一。

### 2.1.6生产管理方案

#### 2.1.6.1雏鸡的引进

本项目不进行孵化生产小鸡，项目外购雏鸡。雏鸡的运输要求迅速、及时、舒适。运输时间：应在雏鸡羽毛干燥后开始，至出壳后36小时结束，如果远距离运输，也不能超过48小时，以减少中途死亡。运输工具：运雏时选用专门的运雏箱，箱壁四周适当设通气孔，箱底要平而且柔软，箱体不得变形。

#### 2.1.6.2肉鸡的饲养

养殖场将实现“自动控温”、“自动通风”、“自动供料”、“自动供水”、“自动加湿”、“自动控光”、“自动清粪”的全自动控制模式，实现鸡舍小范围环境自动可控，减少人为操作。

#### 2.1.6.3鸡只防疫

鸡场制订合理的免疫程序，并注意细菌性疾病的预防工作。

#### 2.1.6.4鸡舍管理

鸡舍为全封闭式构筑物，舍内环境采用电脑全自动控制系统，对温度、湿度、通风量等进行自动控制。单栋鸡舍配备上料塔及饮水设施，饲料和饮水分别由全自动料线和水线传输，采用喂料机的料线进行喂料、乳头式饮水器自动供水，输送饲料及饮水均为全封闭输送。

#### 2.1.6.5鸡舍、堆肥车间消毒

肉鸡出栏后，鸡舍内的生产器具及屋顶、地面、墙面全部使用高压水枪冲洗，冲洗后采用福尔马林加高锰酸钾熏蒸24h以上进行消毒，消毒液外购后直接使用，不在场内长期存放，鸡舍冲洗消毒废水进入污水处理设施。堆肥车间喷洒生物除臭剂，喷洒频率为每日一次。

### 2.1.7项目平面布置

项目所在区域的主导风向为南风、北风，办公生活区位于项目养殖场区西（为了管理方便），养殖区北侧为绿化区域（据项目方实地测量距离场区最近的张果屯镇南街村在场区边界的北侧505m处），起到恶臭污染的隔离作用。项目平面布置图见附图三。

项目平面布置设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）执行，各场区内建筑设施之间以及与周边建筑之间的安全距离能够达到GBJ16-87《建设设计防火规范》规定，符合安全管理要求。

### 2.1.8劳动定员及生产班制

本项目劳动定员10人。

项目实施后养殖场实行封闭式生产，养殖场采取三班8小时工作制，年有效工作日365天。

### 2.1.9建设期限

项目建设期：2018年09月-2018年11月。

## 2.2工程分析

### 2.2.1施工期工程分析

建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图 2.2-1：

图 2.2-1    项目施工期主要污染环节示意图

### 2.2.2运营期工程分析

#### 2.2.2.1养殖生产工艺流程

图 2.2-2      养殖生产运行工艺流程及产污环节示意

#### 2.2.2.2养殖工艺说明

本项目采用“立体笼养”的饲养方式，鸡舍内四层重叠式笼养。养鸡场接收同一批次的雏鸡苗，同时进雏，同时出栏。每批饲养40天，每年饲养7批肉鸡，外购饲料喂养。每批进雏鸡约14万只，成活率96%以上，年出栏肉鸡约100万只。自动供料、自动饮水、自动清粪、出栏肉鸡自动传送，人工装箱。具体工艺如下：

（一）养殖整个生产工艺：

1、喂料

在初饮后2小时后开始喂料。1-21日龄使用1号颗粒料，22-42日龄使用2号颗粒料。1-3日龄在开食盘或者垫纸上喂料，少喂勤添，每2-3小时饲喂一次，每只鸡1-2克。4日龄后采用料槽喂料，每天喂料2-4次，匀料3-4次，厚度不超过料槽高度的1/3。

2、饮水

前三天可以使用饮水罐或者浅水盘，在雏鸡上笼前2小时准备好，并加入适量葡萄糖和水溶多维，葡萄糖添加量为5-6%，每天换水4-5次，连续1-2天。三天之后使用乳头饮水管。每隔三天提高饮水管或水槽高度一次，前两周保持乳头高度与雏鸡眼部平行，两周后与鸡头顶平行。

3、温湿度

雏鸡所需适宜温度随日龄的增加而逐渐降低，1-3日龄温度为33-35℃，4-7日龄温度为29-32℃，2-3周龄以后每周下降3℃，4周龄以后稳定在21℃左右。1-3日龄适宜的湿度为70%左右，4日龄以后基本维持在55-60%之间。

4、光照

1-5日龄，光照时间为24小时，光照强度为20Lux；6-15日龄，光照时间为22小时，光照强度15Lux；16日龄以后，光照时间为22小时，光照强度为5Lux。

5、通风

在雏鸡1-5日龄可以使用自然通风进行通风换气；6-10日龄由于鸡只快速生长，可以在白天使用定时风机、夜间仍采用自然通风进行换气；10日龄以后再继续使用定时风机或连续通风换气。

6、适宜的饲养密度

及时将雏鸡群分为二层和三层，以减小饲养密度，促进雏鸡生长发育，分层同时，可以将弱雏挑选出来，单独饲养。1周龄，饲养密度为30只/平方米，2周龄为22只/平方米，3-6周龄，饲养密度为10-12只/平方米。

（二）养殖工艺技术要点：

环境措施：环境对肉鸡的健康和生产力有着多方面的影响，为保证肉鸡的健康和生产力的发挥，必须为其创造适宜的环境，在环境诸多因素中起重要主导作用是温度、湿度、通气和采光。项目为保证夏季鸡舍温度不过高采用风机通风换气、水帘降温的温控措施。

自动饮水：鸡饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和洒泼。

喂料：鸡喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。

鸡粪：采取机械全自动清粪带输送，收集后运至厂区内堆肥车间发酵处理。处理后外售。

消毒：鸡只出舍后，鸡舍冲洗、消毒，消毒剂为福尔马林和高锰酸钾溶液，采用熏蒸方式进行消毒。

防疫：鸡只定时注射疫苗，对进出车辆彻底清洗、消毒；饲养人员进入生产区应更衣、帽及鞋靴，淋浴、消毒；严格杜绝其他养禽场人员参观；定期对禽舍及周围环境进行消毒；定期消灭养禽场内有害昆虫如蚁、蝇等和鼠类；引进禽种需来自无禽流感的养禽场；做好鸡只饲养管理。提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作。按照消毒程序做好消毒前的准备工作。贯彻好卫生防疫制度，根据禽流感的流行特点，要求其贯彻好卫生防疫制度，避免鸡只和野生鸟类接触，尤其是避免与水禽如鸭、鹅、野鸭等接触。养禽场内不饲养狗、猫等宠物。养禽场的职工不要饲养家禽或笼养鸟；采取封闭式饲养，严防野鸟从门、窗进入禽舍；防止水源和饲料被野禽粪便污染。

（三）鸡粪堆肥发酵工艺

鸡粪发酵原理：利用微生物的活性，对废弃物中的有机质进行生物分解、腐熟，使有机废弃物转化成有机肥原料。有机肥料可用于土壤改良、园林绿化，最终实现有机废物的资源化利用，并保护环境。

畜禽粪便加入EM好氧菌（即发酵菌床），当温度、水分、氧量等条件合适时，这些微生物大量繁殖，并分解畜禽粪便中含有的有机物。畜禽粪便的高温好氧发酵过程实际上就是畜禽粪便中的微生物发酵的过程。不溶性大分子有机物先附着在微生物外，由微生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小分子物质，再送入微生物细胞内被利用。

图 2.2-3      鸡粪发酵工艺流程及产污环节示意图

本项目共养殖7批次，每批次养殖14万只，每批次每天产生鸡粪量为14吨，据项目方提供及查阅相关资料可知1立方鲜鸡粪约等于1.25吨，因此每日每批次产鸡粪为11.2m³。根据本项目特点传统槽式发酵法是将鸡粪堆成长5m，宽2m，高1.2m长方体发酵堆，加入2.8kg生物发酵剂（按照生物发酵剂用量每吨鸡粪使用0.2kg发酵剂）进行发酵发酵周期为14天，14天后堆肥发酵完成，外售。因此鸡粪发酵车间应设置15个发酵小区，以便容纳每日产生的鸡粪。

## 2.3主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

### 2.3.1施工期污染源

#### 2.3.1.1大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域南乐县新东环公路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

#### 2.3.1.2废水污染源

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人20人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共90d，总用水量为54m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生43.2m3的施工期生活污水，场区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

#### 2.3.1.3噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表 2.3-1。

表 2.3-1      施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

#### 2.3.1.4固体废弃物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人•d计，本项目施工期施工人员20人，施工期为3个月，则项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为0.9t。

项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积9600m2，则项目建筑垃圾产生量为9.6t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方10000m3，全部用于回填及绿化覆土，不对外排放对环境无明显影响。项目土方平衡表见表 2.3-2。

表 2.3-2      项目土方平衡表

| 挖方 | 填方 | 剩余土方 |
| --- | --- | --- |
| 10000m3 | 10000m3 | 0m3 |

#### 2.3.1.5生态影响

项目养殖场占地16亩，全部为一般农田，项目占地类型及生物量情况具体见表 2.3-3。

表 2.3-3    项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地 类型 | 临时 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物 群落 | 16 | 玉米 | 1 | 16 | 一般 农田 | 0 |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是玉米。

项目建设共破坏农田植被16亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为2500m2，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在各厂区的北侧及西北侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、环保砖、沥青砼均在南乐县购买，运距约10km，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。本项目建筑材料用量表见表 2.3-4。

表 2.3-4    项目施工期所需建筑材料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 | m3 | 3000 |
| 2 | 水泥 | m3 | 2700 |
| 3 | 碎石 | m3 | 2200 |
| 4 | 透水砖 | m3 | 1600 |
| 5 | 水泥砂浆 | m3 | 3500 |

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于各施工场地西北角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 2.3.2运营期主要污染源分析

#### 2.3.2.1废气污染源分析

拟建项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体。

一、养殖过程中产生的恶臭气体

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使肉鸡中毒死亡，使养殖工作人员健康受损，易患呼吸道疾病。本项目养殖为规模化养殖，鸡舍内的鸡粪通过自动清粪设备及时清出，外售，同时鸡舍严格控制通风系统，保证鸡舍内空气新鲜，因此，产生的恶臭相比一般养鸡场，鸡舍内恶臭源较低。

鸡粪产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，本项目采用合理设计日粮、饲料中加入氨基酸、加强通风、及时清粪，在鸡及周边喷洒除臭剂等措施，类比相关资料（德清源黄山种鸡场竣工验收监测报告，本项目与其养殖过程产污环节及污染物相同），确定以下参数：NH3产生量约为0.005g/只·天、H2S平均产生量为0.0002g/只·天，根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表 3.3-5。

表 2.3-5    项目养殖过程鸡舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3（g/d） | H2S（g/d） |  | NH3（g/d） | H2S（g/d） |
| 4栋鸡舍 | 600 | 24 | 合理设计日粮、加强通风、及时清粪，喷洒除臭剂去除效率可达到50%，厂区进行绿化 | 300 | 12 |

二、厨房油烟

根据建设单位提供资料，餐厅厨房设置2个基准灶头，本项目厨房使用电加热，项目食堂按照《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型饮食业单位排放标准中的要求，根据相关资料调查，本项目食用油量平均按0.01kg/（p·d）计，每天就餐人数10人，则日平均耗油量为0.1kg/d，年耗油量为36.5kg/a，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目日产生油烟量为0.0042kg/d（即1.533kg/a），按日高峰期2小时计，则高峰期该项目所排油烟的量0.0021kg/h，评价要求，项目拟设置总风量为3000m3/h、净化效率为85%的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.000525kg/h，油烟排放浓度为0.175mg/m3，该项目油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型饮食业中最高允许排放浓度2mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于75%的要求，项目油烟能够达标排放。评价要求建设单位将食堂油烟排放口设计在食堂所在建筑屋顶，且油烟排气口与周围环境敏感目标距离不应小于20m。

三、鸡粪发酵车间恶臭气体

本项目鸡舍采用干清粪工艺，根据物料平衡计算，日产鸡粪量14t/d。查阅相关资料，鸡粪中总固体量约 35～40%，其中含氮量 0.6%，含硫量 0.2%，则项目日产鸡粪中，含氮总量为 33.6kg/d，含硫量 11.2kg/d。由于鸡粪在堆肥车间中进行搅动，预计总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于1%，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为0.336kg/d（0.094t/a）、0.112kg/d（0.031t/a），鸡粪堆肥车间应喷洒生物除臭剂除臭，根据除臭剂效率70%可知，堆肥车间产生NH3、H2S量分别为0.1008kg/d（0.0282t/a）、0.0336kg/d（0.0093t/a），平均小时排放速率最大为 0.0042kg/h、0.000387kg/h。

三、污水处理站（含废水收集池）恶臭气体

污水处理站所产生的的恶臭气体纳入整个养殖区恶臭源强核算。

#### 2.3.2.2废水污染源

（1）污染因素分析

废水是养鸡场产生的重要污染物，包括鸡舍冲洗水及工人生活用水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、鸡舍冲洗排水

项目鸡舍4栋一次全部转群，冲洗用水量为35.2m3/批次，考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则项目鸡舍冲洗水排放量折合每年废水排放量为197.12m3，该废水经污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料，冲洗废水中主要污染物产生浓度分别为COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 100mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0882t/a、BOD5 0.0441t/a、SS 0.07056t/a、NH3-N 0.0088t/a。

B、办公生活排水

本项目劳动定员为10人，职工生活污水产生量约为0.8m3/d ，年产生量为292m3，该废水全部进入污水处理设施处理。

生活污水产生量为292m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0876t/a、BOD5 0.0438t/a、SS 0.0584t/a、NH3-N 0.00876t/a。

C、软水制备废水

锅炉用水全部为软水，软水通过软水制备系统获取，软水制备过程中会产生清净下水，该废水直接用于厂区洒水抑尘。

- 全厂项目水平衡

#### 2.3.2.3噪声排放情况

噪声主要为鸡鸣叫、排风机、清粪机器、发电机组噪声、污水处理站泵与风机运营等，根据类比调查，其源强为55～85dB(A)。工程主要噪声设施、治理措施和产排源强情况见表 2.3-8。

表 2.3-8      工程主要噪声源强一览表

| 污染源 | 设备名称 | 噪声级[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 鸡场 | 排风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 |
|  | 正压风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 |
|  | 鸡鸣叫 | 55~65 | 50 | 隔声 |
|  | 清粪带 | 80 | 60 | 隔声、减振 |
| 污水处理站 | 泵、风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 |

#### 2.3.2.4固体废弃物排放情况

本项目相关固体废弃物主要为鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、病死鸡尸、生活垃圾、医疗废物、废离子交换树脂。

1、鸡粪（包含废饲料、羽毛等）

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，在纵向流动空气的作用下，把鸡粪的部分水分带出舍外。在鸡粪清理时，由于清粪带平整光滑，被清出的鸡粪为颗粒状，出舍鸡粪含水率低，可实现减量化生产，有利于后续生产。鸡粪每天清理一次，清理时，先启动鸡粪传送带，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送至舍外直接装车外运，在厂内不停留。根据《中国环境科学》2006.26（5）614-615 发表的《中国禽畜粪便产生量估算及环境效应》（王方浩等）表1：每只肉鸡粪便排泄量为0.1kg/d，项目肉鸡年出栏量为100 万只，养殖期为40天，则鸡粪产生量约为4000t/a，经厂区堆肥车间处理后外售给南乐县双营种植合作社。鸡粪运输途中可能有遗洒或者臭气逸出，会对环境产生一定的影响。企业应保证运输时应采用塑料布铺底，同时对鸡粪密封遮挡，尽量减少运输途中鸡粪遗洒以及臭气逸出。

2、病死鸡尸

根据相关肉鸡养殖项目病死鸡数据，本项目病死鸡按总养殖量的1%计，则每年病死鸡只约有10000只，平均体重为1.0kg，则年病死鸡为10t/a。病死鸡由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理。

3、生活垃圾

该厂职工共10人，职工生活垃圾按每人0.5kg/天计，则每天产生生活垃圾5kg/d。生活垃圾年总产生量约为1.83t/a（按365天计），定期送往张果屯镇垃圾中转站，由中转站统一送往县垃圾填埋场进行填埋处理。

4、饲料废包装物

饲料使用过程中会产生一定量的废包装物，产生量约1t/a，集中收集后暂存于仓库，由废品收购站回收处理。

5、医疗废物

拟建项目医疗废物包括鸡舍消毒废包装物、注射器、废药品、药品包装等医疗废物，医疗废物产生量约为180kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01。要求企业在场区建设危废暂存间（1座，20m2），用于医疗废物及危险废物的临时储存，定期委托有资质的医疗废物处置中心处置（合同见附件十三）。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，并设立危险废物标志。严禁将医疗废物露天存放，以防风吹、日晒、雨淋，污染环境。

6、废离子交换树脂

锅炉房软水制备产生的废离子交换树脂（HW13有机树脂类废物，废物代码：900-015-13），每年产生量约50kg，收集后在危险废物暂存间暂存由厂家回收利用。

本项目固体废物汇总如下表 2.3-9。

表 2.3-9           本项目固体废物汇总表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 4000t/a | 一般固废 | 收集处理后外售 |
| 2 | 病死鸡 | 10t/a | 一般固废 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 废弃包装材料 | 1t/a | 一般固废 | 废品回收站回收 |
| 4 | 医疗废物 | 0.18t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 危险废物 HW13 | 厂家回收，再生利用 |

## 2.4项目主要污染物产排情况

表 2.4-1    本项目污染物产排情况一览表

| 项目 | 污染因子 | 产生情况 | 削减情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍消毒冲洗废水、软水制备废水、生活污水 | 废水量 | 595.5m3/a | 595.5m3/a | 全部用于附近种植合作社农作物液体肥料，不外排。 |
| 固废 | 鸡粪 | 4000t/a | 4000t/a | 0 |
|  | 病死鸡 | 10t/a | 10t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 1.83t/a | 1.83t/a |  |
|  | 废弃包装材料 | 1t/a | 1t/a |  |
|  | 医疗废物 | 0.18t/a | 0.18t/a |  |
|  | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 0.05t/a |  |
| 废气 | 鸡舍恶臭 | NH3 | 1680kg/a | 840kg/a | 840kg/a |
|  |  | H2S | 6.72kg/a | 3.36kg/a | 3.36kg/a |
| 噪声 | 噪声主要为鸡鸣叫、排风机、鸡粪清理设备运行等噪声等，根据类比调查，其源强为55～85dB(A) |

#### 2.5.清洁生产分析

一、 清洁生产要求

清洁生产是指对人类及环境危害到最小的生产过程，其基本要求为：

1)、节约原材料和能源，使资源得到最有效的利用

2)、尽量采用无毒、无害、无污染、少污染的原材料

3)、采用无污染、少污染、节省原材料及能源的高效技术设备

4)、采用的生产工艺能够把原材料最大限度地转化为产品

5)、发展换代型的对环境无污染或少污染的新产品

二、 清洁生产目的

清洁生产即污染预防，是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境战略，清洁生产分析的目的为：

1)、减轻建设项目的末端处理负担

2)、提高建设项目的环境可靠性

3)、提高建设项目的市场竞争力

4)、降低建设项目的环境责任风险

5)、节能降耗、减少污染物排放总量、提高经济效益和环境效益

三、清洁生产分析

1、农牧生产的生态良性循环

污染主要来源于粪便和污水。项目粪便和污水均得到了妥善处理，可实现废物的综合利用。

（1）鸡粪

鸡粪最普遍的利用方式有三种，鸡粪作肥料、鸡粪作饲料、鸡粪作生物能源。拟建项目采用干清粪工艺，产生量4000t/a，拟采用鸡粪堆肥发酵，综合利用于农田。鸡粪对植物是很好的肥料，鸡粪经干燥或发酵处理后，可制成专用肥料，特别适合于盆栽花卉和无土栽培，鸡粪经过堆肥发酵处理后外售，既解决了鸡粪的污染问题，同时也能增加土壤的有机质，提高土壤肥力。

（2）废水

本项目废水主要来源于生产废水、生活污水及食堂污水。其中生产废水主要为鸡舍冲洗废水，约197.12m3/a；锅炉清净下水69.3t/a；生活污水292m3/a。生活废水和生产废水，经污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料。

2、清洁的饲料

养殖饲料采用青贮玉米、精饲料、豆粕等。本项目所需饲料均由指定厂家负责生产，其产品质量符合国家饲料标准，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。拟建项目严禁使用兽药禁药目录里面的兽药品种，确保饲料安全地和药品使用。

3、卫生及防疫设施

（1）养殖环境与方式

养鸡场的总体规划设计、场内布置、舍内环境的控制等，都应考虑有利于防疫、灭病，适宜“全进全出”的饲养方式。

a、场地选择。场址选择在环境开阔，利于通风，地势高燥，水电设施齐全，远离村庄、屠宰场、交易市场和便于污染物处理的地方。

b、场内布置。饲料加工应在全场的上风向处，育雏室布置在成年鸡舍的上风向处，粪便应堆积在场外的下风向处。鸡场周围应建筑围墙防止外来人员和动物进入。鸡场和鸡舍入口处要设消毒池，生产区入口处要设洗澡更衣室；生产区和生活区严格分开，并保持适当的距离。

c、鸡舍环境。饲养密度不宜过大。温度要适宜、稳定，l 一 7日龄为 35℃，8—14日龄为 32℃，15—21日龄为29℃，22—28日龄为26℃，成年鸡的饲养温度可控制在10—30℃范围内。湿度控制，1—4日龄为 80％，5—7日龄为75％，8—15日龄为70％，16—20日龄为65％，成年鸡的适宜饲养湿度为50％一75％。湿度过高时，应及时采取通风和清扫场地等措施；过低时，可通过地面洒水等措施加以提高。光照时间和强度，可影响鸡只的生长发育和健康，光照强度过大，尤其当饲养密度过高时，易引起鸡只烦燥不安、神经质和互啄恶癖。

d、饲养方式。规模养鸡应实行“全进全出制”，每批鸡出栏后要对栏舍进行彻底清洗消毒。饲养方式最好采用笼养或搭架离地饲养，不接触粪便，减少污染机会，以利控制白痢、球虫等病的发生与传播。

（2）免疫接种

鸡的疫病种类很多，只有贯彻以“预防为主”的方针，才能防止疫病的发生传播。本项目鸡的免疫接种委托专业的防疫站进行。

（3）卫生消毒

每一个鸡场必须制定严格的消毒制度，并且认真贯彻执行，杜绝一切可能的传染来源。

a、进出口消毒。人口地面设置消毒池，主要消毒车辆轮胎和人员鞋靴；另外还应设置喷雾消毒装置，主要消毒车身及人员体表，消毒药可用新洁尔灭等。

b、人员消毒。工作人员进入鸡舍前，要在更衣室更换工作服、鞋、帽；凡必须进入生产区的外来人员，均要进行喷雾或紫外线消毒等，然后换上经消毒后的衣、鞋、帽。

c、器具、鸡舍消毒。凡已使用过的生产用具，如蛋箱、推车、料桶、鸡笼等，均用高压水枪冲洗，最后用福尔马林薰蒸消毒。

饲养期间食槽、饮水器必须每天洗刷，地面要保持清洁干燥，定期带鸡消毒和全场消毒。

d、防蚊蝇，灭鼠害。搞好鸡舍的卫生，填平鸡舍外的污水坑，设地下排水沟。粪便要及时清理，蚊、蝇繁殖季节，每周可用0.5％敌百虫或 0.02％溴氢菊脂撒布粪池和水沟。鸡场环境分别喷洒溴氧菊酯和敌敌畏。一般鸡舍均应装配纱窗、纱门。对管道、通风口，应用铁丝网封堵，防止老鼠。等侵入为害。

e、病死鸡处理。及时妥善处理病死鸡，是防制传染病的重要措施之一。由于拟建项目采用科学化管理与养殖，病死鸡产生量较小，则死亡量约为10t/a。主要来源为弱雏和呼吸道疾病，其中弱雏占较大比例。本项目场区不设置焚烧炉等，病死鸡委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司处置。

f、鸡粪堆肥车间及污水处理设施，肥液暂存池必须每日喷洒生物除臭剂，通过生物质抑制恶臭气体的排放，减少厂区内恶臭气体的排放量。

本项目发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”；本项目充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保鸡粪有效合理处置，防止二次污染。综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》中清洁生产相关要求。

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然现状调查与评价

### 3.1.1地理位置

濮阳市位于河南省东北部，黄河下游，冀、鲁、豫3省交界处。东、南部与山东省济宁市、菏泽市隔河相望，东北部与山东省聊城市、泰安市毗邻，北部与河北省邯郸市相连，西部与河南省安阳市接壤，西南部与河南省新乡市相倚。地处北纬35°20′0″～36°12′23″,东经114°52′0″～116°5′4″之间，东西长125公里，南北宽100公里。全市总面积为4188平方公里。辖濮阳县、清丰县、南乐县、范县、台前县和华龙区5县1区，设有1个国家级经济开发区、1个工业园区和1个城乡一体化示范区。

南乐县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。地理座标：东径115°0′42″～115°28′40″;北纬35°58′55″～36°22′6″。有大广高速、南林高速、106国道、341国道。县城西去古都安阳82公里;东到鲁西重镇聊城90公里;南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里;北达首都北京480公里。

本次评价对象为濮阳市营春养殖有限公司年出栏白羽肉鸡100万只建设项目，该项目位于南乐县张果屯镇南街村，场区四周为农田，周边500m内无学校、医院、疗养院等环境敏感点及无功能性地表水体。项目地理位置见附图一，项目周围环境卫星图见附图二。

### 3.1.2地形、地貌、地质

南乐县东西长40公里，南北宽21公里，版图略呈长方形，总面积624平方公里。四端位置：东起福堪镇刘吕村东0.5公里，西至元村镇涨汪村西1公里，南至杨村乡东侯村南1公里，北到梁村乡吴家庄村北0.6公里。

南乐县境第三纪底板埋深在1500～3500米之间。第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000米厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。县境东部是东(平)濮(阳)凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。据《濮阳市及邻区地震地质图说明书》载：南乐县境内有元村断裂。它是大名、南乐凸起与元村集拗陷的分界断裂，长44公里，走向北北东，倾向北北西，为正断层。

南乐县属黄河洪积冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地质坦荡，海拔在42米至50米之间，自西南略向东北倾斜，比降为1/4000。由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼。面积较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

### 3.1.3气候气象

南乐县属于暖温带半湿润大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明。春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。若用干湿季划分，每年的10月至下年的5月为干季，7月和8月为湿季，6月和9月为干湿过渡月份。年平均气温13.8℃，极端最高气温43.1℃，极端最低气温-21℃。无霜期205天左右。年平均日照时数2526小时，平均日照百分率为52%，是河南省日照高值区。年平均风速为2.7米/秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量599.7毫米，最大降水量836.4毫米，降水量少的年份，仅306毫米。南乐县多年主要气象参数统计情况见表 3.1-1。

表 3.1-1      气象参数统计表

| 序号 | 气象要素 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13.8℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 43.1℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -21℃ |
| 4 | 年均降雨量 | 599.7mm |
| 5 | 全年无霜期 | 205d |
| 6 | 年均日照时间 | 2526h |
| 7 | 主导风向 | S、N |
| 8 | 多年平均风速 | 2.7m/s |

### 3.1.4水文

#### 3.1.4.1地表水

水文水系 南乐县属海河水系，主要河流有卫河、马颊河、徒骇河。

卫河  亦名御河，俗称运粮河。属海河水系五大河流之一。发源于河南省辉县苏门山百泉湖和博爱县皂南，东北流经辉县、卫辉、浚县、汤阴、内黄、清丰、南乐、河北省大名，由山东省临清注入大运河。卫河于清嘉庆二十一年(1816年)始入南乐县境，流经涨汪、百尺西，过元村镇北，宋庄、梁村东，又北流经张浮丘西、邵庄东，经小翟西由西崇疃东出境。境内流长21.5公里，流域面积174平方公里。卫河入南乐后，长期是水路运输要道；1964年后，水位逐年下降，航运终止;1980年后，河道近于干涸。

马颊河  相传为禹疏九河之一。源于濮阳县澶州坡，因河势上宽下狭，形如马颊而得名。由清丰县大流乡王里固村北入南乐境，经东、西吉七两村之间北去，自近德固村东，杏园、岳固村西，流至姚庄村北，折向东流，过后陈家村南、崔方山固村北，梁方山固和王方山固村南，后平邑村北，至西小楼村南入大名县。境内全长22.5公里，流域面积171平方公里。两岸有9条支沟汇入，是南乐县主要排水河道之一。

徒骇河  相传为禹疏九河之一。源于山东莘县同智营。得名有两说，一是“禹疏九河以众徒起，故云徒骇”；一说“禹疏九河用功虽广，众惧不成，故云徒骇”。徒骇河南乐段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口乡阎村、西节村东北流，至大清村东与西来永顺沟汇流，再东北出县境入山东界。境内全长14.5公里，流域面积264平方公里(含永顺沟流域面积230平方公里)。两岸有11条沟汇入。徒骇河南乐段历史绵远，变化较大。大清村以上曾因缺乏修治淤为沙河坡，俗呼为东沙河，而大清以下名徒骇河，至龙卧村一带曾名龙窝河(或龙卧河、龙巢河)。1954年开挖子沟，东沙河与徒骇河上下疏通，通称徒骇河。此后，经常治理，河形始成。该河为季节性河流，夏秋多水，冬春干枯。

南乐县属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。水资源总量约为1.4395亿立方米，其中，浅层地下水总量为0.7918亿立方米，年平均径流量为0.1008亿立方米，引黄河水年均0.3669亿立方米。南乐县人均占有水资源290立方米，低于全国人均占有2324立方米和全省人均占有530立方米的水平。

项目区附近的功能性地表水体为永顺沟河。

#### 3.1.4.2地下水

南乐县地下水属漏斗区。主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给，地下水流向：自西南向东北。丰水年可利用量8409.4万立方米。枯水年可利用量3846万立方米。中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

为保证农村饮水安全，包括本项目周边村庄全部采用集中水井供水，项目周边村庄水井情况见表 3.1-2。

表 3.1-2      周边村庄水井情况一览表

| 序号 | 环境保护对象 | 方位 | 水井情况 （集中还是分散） | 井深 | 地下水埋深（m） | 单井供水量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张果屯镇张果屯北街水厂地下水井 | 东南 | 集中 | 180 | 45 | 30-40 |
| 2 | 杨村乡仝史杨村 水厂地下水井 | 西南 | 集中 | 180 | 45 | 30-40 |
| 3 | 韩张镇南街 水厂地下水井 | 东北 | 集中 | 190 | 50 | 30-40 |

### 3.1.5土壤

南乐县地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地所剩无几。

据2012年土地变更调整统计，南乐县土地面积6.228万公顷。其中，农用地：水浇地4.327万公顷、园地1255公顷、林地2427公顷、其他林地294.5公顷、农村道路853.6公顷、坑塘水面140.3公顷、沟渠523.1公顷、设施农业地139.3公顷;建设用地：建制镇1030公顷、村庄8563公顷、采矿用地216.6公顷、风景名胜及特殊用地16.77公顷、公路用地669.9公顷、水工建设用地111.1公顷；未利用地：河流水面338.5公顷、内陆滩涂515.7公顷、盐碱地1175公顷、沙地741.8公顷。

据1985年土壤普查资料，南乐县土壤共划分为潮土、风砂土2个土类，黄潮土、褐土化潮土、冲积性风砂土3个亚类，8个土属，24个土种。南乐县有潮土土类793743.6亩，占全县总土壤面积的97.5%，遍布全县各乡镇；风砂土土类面积20649.9亩，占全县总土壤面积的2.5%，零星分布于近德固、元村、西邵、张果屯5个乡镇。据化验分析，全县土壤钾丰富、磷不足，有机质和氮偏低。

### 3.1.6动植物资源

南乐县属落叶阔叶林带。由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是栽培植被。境内生长的植物可分为农作物、人工种植的木本草本植物和野生杂草三部分。

粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、绿豆、红薯等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜等，蔬菜主要有白萝卜、红萝卜、大白菜、小白菜、白头白菜、菠菜、芹菜、韭菜、大葱、土豆、蒜、辣椒、生椒、芫荽、藕、丝瓜、苦瓜、芸豆、豆角、木耳、蘑菇、茄子等。

乔木有杨、槐、榆、柳、松、椿、桐，灌木有笸箩柳、柽柳、酸枣棵等，果木有苹果、杏、枣、柿、石榴、葡萄等，药材有苍耳子、香附、寸冬、金银花、枸杞、红花、地黄、杏仁等，花卉有牡丹、芍药、月季、夹竹桃、菊、玫瑰、木槿、文竹、茉莉、仙人掌、仙人球、裙子兰、鸡冠花等。

野生杂草有蒲公英、蒺藜、马齿苋、鱼醒草、猪毛菜、狼尾巴蒿、灰灰菜、茅草、米米蒿、扫帚菜、抓地秧、小雀卧单、三棱草、勾勾秧、水杂草等。

动物可分为饲养动物、野生动物两部分。

传统的饲养家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、狗、猫等，引进饲养的有肉牛、奶牛、长毛兔等。传统的饲养家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡为主，引进饲养的有肉食鸡、乌鸡等。

野生动物主要有兽类、鸟类、爬行类、水生类、两栖类、昆虫类。兽类有鼠、刺猬、蝙蝠、黄鼠狼等，鸟类有麻雀、喜鹊、燕子、乌鸦、布谷、啄木鸟、斑鸠、猫头鹰、杜鹃、画眉、雁等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、蜗牛、蝎子、蚯蚓等，水类有鱼、鳖、虾、蟹、蚌、泥鳅等，两栖类有青蛙、蟾蜍等，昆虫类益虫有蜜蜂、蚂蜂、螳螂、蜘蛛、蜻蜓、蚂蚁等，昆虫类害虫有蛴螬、蝼蛄、蚜虫、棉铃虫、地老虎、蝴蝶、飞蛾等。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯等作物。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以鸡、牛、羊为主。

## 3.2环境保护目标调查

该项目位于南乐县张果屯镇南街村，场区四周农田围绕，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

项目周围环境保护目标见表 3.2-1。

表 3.2-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 张果屯镇南街村 | N | 505 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 丁庄村 | E | 1168 |  |
|  | 东魏庄村 | SE | 1617 |  |
|  | 苏庄村 | SE | 2373 |  |
|  | 李安村 | SE | 3453 |  |
|  | 马吉村 | S | 2151 |  |
|  | 崔吉村 | S | 1752 |  |
|  | 烟之东村 | S | 1580 |  |
|  | 后孙黑村 | SW | 1264 |  |
|  | 端庄村 | SW | 1805 |  |
|  | 东吉干村 | W | 1448 |  |
|  | 东韩森固村 | NE | 2041 |  |
|  | 付庄村 | NW | 3200 |  |
|  | 西韩固瞳村 | NE | 3394 |  |
|  | 大屯 | NW | 3710 |  |
|  | 冯行村 | NW | 3689 |  |
|  | 小屯村 | W | 2474 |  |
|  | 申庄 | WS | 2795 |  |
|  | 申马庄村 | WS | 2894 |  |
| 地表水 | 张果屯沟南街支沟 | 西北 | 1000 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 项目绿化区下游村庄地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 绿化区域附近土壤环境 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018二级 |
| 声环境 | 各场区四周场界 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

## 3.3环境质量现状监测与评价

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.3.1.1监测点位的布设

评价区位于濮阳市南乐县，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设5个。中析源科技有限公司于2018年07月17日-07月23日对项目监测点位进行了监测，点位布设详见表 3.3-1，监测点位见附图五。

表 3.3-1      环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 张果屯南街村 | N | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、H2S |
| 2# | 东吉干村 | WN |  |
| 3# | 厂址处 | / |  |
| 4# | 烟之东村 | S |  |
| 5# | 崔吉村 | SE |  |

#### 3.3.1.2监测因子及分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、NH3、H2S、PM2.5、PM10六项。监测方法见表 3.3-2。

表 3.3-2      环境空气监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m³） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 1小时平均0.007 24小时平均0.004 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 1小时平均0.015 24小时平均0.003 | HJ 479-2009 |
| PM10 | 重量法 | 0.010 | HJ 618-2011 |
| PM2.5 | 重量法 | 0.010 | HJ 618-2011 |
| TSP | 重量法 | 0.010 | GB/T 15432 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.01 | HJ 534-2009 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局（2003年） |

#### 3.3.1.3监测时间及监测频率

中析源科技有限公司于2018年07月17日-07月23日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表 3.3-3。

表 3.3-3      环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| NO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| H2S | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| NH3 | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| PM2.5 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| PM10 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| TSP | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |

#### 3.3.1.4评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

#### 3.3.1.5评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，评价执行标准具体见表 3.3-4。

表 3.3-4      环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |
| SO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
| NO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
| TSP | 24小时平均 | µg/m3 | 300 |

#### 3.3.1.6监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于表 3.3-5。

表 3.3-5      环境空气质量现状评价结果

| 大气 监测 指标 | 监测点 | 1小时浓度值mg /m3 | 24小时平均浓度值mg /m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 | 浓度范围 | 最大值标准 指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 |
| SO2 | 张果屯镇南街村 | 0.014-0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 0.018-0.024 | 0.16 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | 0.012-0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 0.016-0.025 | 0.17 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | 0.014-0.025 | 0.0.05 | 0 | 0 | 0.017-0.023 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | 0.015-0.026 | 0.0.052 | 0 | 0 | 0.018-0.024 | 0.16 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | 0.015-0.026 | 0.0.052 | 0 | 0 | 0.020-0.025 | 0.17 | 0 | 0 |
| NO2 | 张果屯镇南街村 | 0.021-0.035 | 0.17 | 0 | 0 | 0.025-0.033 | 0.41 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | 0.022-0.035 | 0.17 | 0 | 0 | 0.026-0.033 | 0.41 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | 0.022-0.036 | 0.18 | 0 | 0 | 0.027-0.033 | 0.41 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | 0.026-0.036 | 0.18 | 0 | 0 | 0.029-0.034 | 0.425 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | 0.027-0.037 | 0.18 | 0 | 0 | 0.032-0.036 | 0.45 | 0 | 0 |
| PM10 | 张果屯镇南街村 | / | / | / | / | 0.089-0.106 | 0.70 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | / | / | / | / | 0.086-0.108 | 0.72 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | / | / | / | / | 0.099-0.109 | 0.73 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | / | / | / | / | 0.102-0.123 | 0.82 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | / | / | / | / | 0.099-0.126 | 0.84 | 0 | 0 |
| PM2.5 | 张果屯镇南街村 | / | / | / | / | 0.036-0.051 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | / | / | / | / | 0.033-0.050 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | / | / | / | / | 0.046-0.053 | 0.71 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | / | / | / | / | 0.043-0.056 | 0.75 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 |  |  |  |  | 0.045-0.056 | 0.75 | 0 | 0 |
| TSP | 张果屯南街村 | / | / | / | / | 0.183-0.206 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | / | / | / | / | 0.179-0.208 | 0.69 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | / | / | / | / | 0.196-0.210 | 0.7 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | / | / | / | / | 0.208-0.234 | 0.78 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | / | / | / | / | 0.204-0.239 | 0.80 | 0 | 0 |

表 3.3-6    环境空气质量现状评价结果

| 大气 监测 指标 | 监测点 | 1小时浓度值mg /m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 |
| H2S | 张果屯镇南街村 | 0.002-0.006 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | 0.002-0.006 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | 0.002-0.006 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | 0.002-0.006 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | 0.003-0.006 | 0.6 | 0 | 0 |
| NH3 | 张果屯镇南街村 | 0.03-0.07 | 0.35 | 0 | 0 |
|  | 东吉干村 | 0.02-0.07 | 0.35 | 0 | 0 |
|  | 厂址处 | 0.02-0.06 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 烟之东村 | 0.03-0.07 | 0.35 | 0 | 0 |
|  | 崔吉村 | 0.03-0.07 | 0.35 | 0 | 0 |

由监测结果可知，各监测点位NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 3.3.2.1区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水经污水处理设施处理后全部用于附近种植合作社农作物液体肥料。场区区域地表水体为项目西北侧1000m的张果屯沟南街支沟，最终汇入永顺沟。根据项目附近水域特点，为了反映项目区的地表水体现状，濮阳市营春养殖有限公司委托中析源科技有限公司于2018年07月17日-2018年07月19日对项目区域地表水体张果屯沟南街支沟进行了现状监测。

#### 3.3.2.2监测断面的布设

表 3.3-7     地表水环境现状监测断面布设一览表

| 序号 | 监测方位 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | WN | 张果屯沟南街支沟项目西北侧 断面 |

#### 3.3.2.3监测因子及分析方法

pH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物、硫化物、氟化物、石油类及有关水文数据。监测方法按《环境监测技术规范》及《地表水和污水监测技术规范》的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表 3.3-8。

表 3.3-8    地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | COD | 酸性重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 悬浮物 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 |
| 6 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 |
| 7 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |
| 8 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

#### 3.3.2.4监测时间及监测频次

2018年7月17日-2018年7月19日，连续监测3天，每天采样1次。

#### 3.3.2.5评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

#### 3.3.2.6监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见下表 3.3-9。

表 3.3-9      监测结果分析

| 水体名称 | 监测结果 | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 硫化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 6-9 | 30 | 6 | 1.5 | / | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 张 果 屯 沟 | 范围 | 8.07-8.15 | 26-29 | 5.6-5.9 | 1.06-1.25 | 5-6 | 未检出 | 0.883-0.986 | 0.02 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据监测结果，PH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物、硫化物、氟化物、石油类均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类水质标准。

### 3.3.3地下水质量现状监测与评价

#### 3.3.3.1监测断面的设置

评价区内地下水主要为深层地下水，地下水流向西南向东北。本项目监测点位所在区域周边地下水水位为50-60m，依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设3个监测点，地下水监测布点设置见表 3.3-10。

表 3.3-10      地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 相对位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 后孙黑村 | WS |
| 2# | 厂址区域 | / |
| 3# | 张果屯南街村 | N |

#### 3.3.3.2监测因子及分析方法

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

#### 3.3.3.3监测时间及监测频次

监测时间：地下水监测由中析源科技有限公司于2018年07月17日～18日进行监测。

监测频次：每日一次。

#### 3.3.3.4评价方法

采用单因子污染指数法。

#### 3.3.3.5评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

#### 3.3.3.6监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表 3.3-11。

表 3.3-11      地下水水质监测统计及评价结果表  （单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群、细菌总数）

| 监测点 | 项目 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 高锰酸 盐指数 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 个/L | 细菌总数 个/L | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤3.0个/L | ≤100 | ≤250 |
| 后孙黑村 | 测值范围 | 7.28-7.33 | 380-383 | 0.471-0.475 | 未检出 | 0.187-0.192 | 未检出 | 836-842 | ＜3 | 8 | 32.5-32.9 |
|  | 均值 | 7.305 | 382 | 0.473 | 未检出 | 0.1895 | 未检出 | 839 | ＜3 | 8 | 32.7 |
|  | 均值标准指数 | 0.85 | 0.85 | 0.023 | 0 | 0.94 | 0 | 0.84 | / | 0.08 | 0.13 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址区域 | 测值范围 | 7.25-7.29 | 392-394 | 0.480-0.482 | 未检出 | 0.193-0.189 | 未检出 | 847-852 | ＜3 | 8-9 | 33.6-33.8 |
|  | 均值 | 7.27 | 393 | 0.481 | 未检出 | 0.191 | 未检出 | 849.5 | ＜3 | 8.5 | 33.7 |
|  | 均值标准指数 | 0.85 | 0.87 | 0.024 | 0 | 0.955 | 0 | 0.85 | / | 0.085 | 0.1348 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张果屯南街村 | 测值范围 | 7.27-7.29 | 385-387 | 0.475-0.478 | 未检出 | 0.190-0.193 | 未检出 | 840-847 | ＜3 | 8-9 | 33.0-33.4 |
|  | 均值 | 7.28 | 386 | 0.4765 | 未检出 | 0.192 | 未检出 | 843.5 | ＜3 | 7.5 | 33.2 |
|  | 均值标准指数 | 0.85 | 0.86 | 0.24 | 0 | 0.96 | 0 | 0.84 | / | 0.075 | 0.132 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表 3.3-11（1）      地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 挥发性酚类 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 | 镉 | 铁 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 |
| 后孙黑村 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.542-0.546 | 43.8-43.2 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.544 | 43.5 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.174 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址区域 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.550-0.553 | 43.9-44.6 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.551 | 44.25 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.177 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张果屯南街村 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.543-0.547 | 43.5-44.2 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.545 | 43.85 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.175 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表 3.3-11（2）      地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后孙黑村 | 测值范围 | 1.13-1.17 | 21.6-21.7 | 132-135 | 23.6-23.2 | 未检出 | 312-318 | 40.1-40.4 | 31.9-32.3 |
|  | 均值 | 1.15 | 21.65 | 133.5 | 23.4 | 未检出 | 315 | 40.25 | 32.1 |
| 厂址区域 | 测值范围 | 1.19-1.23 | 22.0-22.3 | 138-142 | 23.8-24 | 未检出 | 320-325 | 40.8-41.1 | 32.4-32.9 |
|  | 均值 | 1.21 | 22.15 | 140 | 23.9 | 未检出 | 322.5 | 40.95 | 32.65 |
| 张果屯南街村 | 测值范围 | 1.15-1.16 | 22.0-21.9 | 135-137 | 23.4-23.5 | 未检出 | 315-316 | 40.3-40.6 | 32.1-32.5 |
|  | 均值 | 1.155 | 21.95 | 136 | 23.45 | 未检出 | 315.5 | 40.45 | 32.3 |

续表 3.3-11（3）     地下水水位检测结果

| 检测时间 | 2018.07.17 | 2018.07.18 |
| --- | --- | --- |
| 检测点位 | 东吉干村 | 丁庄村 | 端庄村 | 东吉干村 | 丁庄村 | 端庄村 |
| 井深 | 42 | 44 | 41 | 40 | 43 | 42 |
| 水位 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
| 水温（℃） | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.2 |

由表3.3-11的监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准及及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

#### 3.3.4.1监测布点、频率及时间

本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表 3.3-14。

表 3.3-14      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 | 2018年7月17日至18日 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表 3.3-16。

表 3.3-15      声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

#### 3.3.4.3监测结果

监测结果见表 3.3-16。

表 3.3-16      声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 厂区 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡场 | 东场界 | 53.2-53.4 | 46.2-46.5 |
|  | 西场界 | 54.2-54.5 | 46.9-47.2 |
|  | 南场界 | 53.0-53.5 | 46.0-46.6 |
|  | 北场界 | 53.9-54.1 | 45.8-46.9 |

由表3.3-16 的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 3.3.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测点取厂址西南400m处、厂址东北处，分别采取土壤层为0-15cm，15-30cm的土壤进行监测，监测由中析源科技有限公司进行监测。

#### 3.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测因子：pH、铜、铅、砷、汞、镉、锌、镍、铬共9项。

#### 3.3.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018农用地土壤污染风险筛选值。见表 3.3-17。

表 3.3-17      农用地土壤污染风险筛选值  （单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤5.5 | 5.5~6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 |
| 2 | 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 镉（其他） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 4 | 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 5 | 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 6 | 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 7 | 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |

现状评价土壤现状监测方法见表 3.3-18。

表 3.3-18       土壤现状监测方法

| 序号 | 项目 | 监 测 分 析 方 法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH的测定 | / | NY/T 1121.2-2006 |
| 2 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 | GB/T 17138-1997 |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 汞 | 土壤总汞的测定 | 0.002 | NY/T 1121.10-2006 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | 0.01 | GB/T22105.2-2008 |
| 6 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.1 | GB/T 17141-1997 |
| 7 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 5 | HJ 491-2009 |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 1 | GB/T 17138-1997 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 5 | GB/T 17139-1997 |

#### 3.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表 3.3-19。

表 3.3-19     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 铜 | 砷 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险筛选值 | ＞7.5 | ≤0.6 | ≤3.4 | ≤100 | ≤25 | ≤170 | ≤250 | ≤300 | ≤190 |
| 厂址西南400m处 | 监测值 | 7.83 | 0.06 | 0.06 | 22.6 | 10.3 | 21.2 | 44 | 52 | 42 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址东北400m处 | 监测值 | 7.74 | 0.07 | 0.07 | 25.4 | 10.1 | 22.6 | 42 | 50 | 40 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，各监测点位各项因子监测值均低于《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中土壤风险筛选值，风险较低。

### 3.3.6养殖区环境评价

现状监测统计及评价结果见表 3.3-20。

根据监测数据，经与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状良好。

表 3.3-20      环境现状监测统计及评价结果表

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 | 养殖场 | pH | / | 7.27 | 6.5-8.5 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 393 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 3 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 849.5 | 2000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.481 | 3.0 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 44.25 | 250 |
|  |  | 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.551 | 2.0 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 |
|  |  | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.10 |
|  |  | 铬（VI） | mg/L | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 场区绿化 | 厂址西南400m处 | 铜 | mg/kg | 22.6 | 40 |
|  |  |  | 铅 | mg/kg | 21.2 | 500 |
|  |  |  | 砷 | mg/kg | 10.3 | 400 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.06 | 1.5 |
|  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.06 | 1.0 |
|  |  |  | 锌 | mg/kg | 52 | 500 |
|  |  |  | 镍 | mg/kg | 42 | 200 |
|  |  |  | 铬 | mg/kg | 44 | 300 |
|  |  | 厂址东北400m处 | 铜 | mg/kg | 25.4 | 40 |
|  |  |  | 铅 | mg/kg | 22.6 | 500 |
|  |  |  | 砷 | mg/kg | 10.1 | 400 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.07 | 1.5 |
|  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.07 | 1.0 |
|  |  |  | 锌 | mg/kg | 50 | 500 |
|  |  |  | 镍 | mg/kg | 40 | 200 |
|  |  |  | 铬 | mg/kg | 42 | 300 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | 养殖场 | NH3 | mg/m3 | 0.04 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 0.004 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 0.105 | 1 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》表6声环境质量评价指标限值 （HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 养殖场 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 53.3 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | dB（A） | 46.35 | 50 |
|  |  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 53.25 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | dB（A） | 46.3 | 50 |
|  |  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 54.35 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | dB（A） | 47.05 | 50 |
|  |  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 54 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | dB（A） | 46.35 | 50 |

## 3.4区域污染源调查

经调查，项目区周围范围内无工业污染源存在，区域污染主要表现为农村面源污染。项目区东北侧366m处、东侧20m处、东南侧51m、107m处为四处养殖户，养殖能力均在50000羽/a（年出栏）以下，根据乐政办【2018】48号文《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖业禁养区划分调整方案的通知》（具体内容为：七、方案说明（一）本方案所称畜禽养殖场规模标准（《国务院关于印发第一次全国污染源普查方案的通知》国发办〔2007〕37号中所规定的标准）为：猪≥500头（年出栏），奶牛≥100头（存栏），肉牛≥200头（年出栏）、蛋鸡≥20000羽（存栏）、肉鸡≥50000羽（年出栏）），由上可知其均未达到畜禽养殖场规模标准。因此该项目选址合理可行。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

本项目建设地点位于南乐县张果屯镇南街村，总占地面积16亩。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

#### 1、施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。

防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

#### 2、施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表 4.1-1      在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.050556 | 0.085165 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.161323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表 4.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次， 可使扬尘减少70%左右，表 4.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表 4.1-2      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.16 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目建设周边，路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的印象，评价要求：施工按照《河南省人民政府关于印发河南省大气污染攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117号）中《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《河南省2016蓝天工程实施方案》（豫政办【2016】27号）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2016年底蓝天工程实施方案的通知》、《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市大气污染防治攻坚战七个实施方案的通知》、《南乐县人民政府关于印发<南乐县2016年度蓝天工程实施方案>的通知》以及相关内容，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；

（2）施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

（3）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（4）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘。沉淀淤泥要及时清理。

（5）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。

（6）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

（7）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（8）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土及禁止现场配制砂浆。

（9）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（10）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

（11）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

（12）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

（13）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

（14）项目工地应使用散装水泥。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 4.1.2施工期噪声环境影响分析

#### 1、施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表 4.1-3。

表 4.1-3      主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表 4.1-4。

表 4.1-4     距声源不同距离处的噪声值       单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 16 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

#### 2、施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表 4.1-5。从表 4.1-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表 4.1-5     建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距养殖场最近的居民点为北侧505m处的南街村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为100m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周边居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人20人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共90d，总用水量为54m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生43.2m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。对周围环境影响不大。

### 4.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

施工期产生的土石方大部分用于厂区回填，多余部分用于项目区绿化覆土，施工期建筑垃圾用于场区回填，无废弃的土石方及建筑垃圾，生活垃圾一起交由当地环保部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分都为农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。

施工期对场内土地的平整、土石方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏及水土流失。项目施工过程中应减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过复垦进行补偿，在项目建设完成后应尽可能恢复裸露地面植被。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

#### 1、生态破坏影响

（1）生物量损失的影响

项目建设共破坏农田植被16亩，导致生物量减少量为16t，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。在施工期结束后恢复植被，适当补偿植被生物量，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

（2）土地利用变化的影响

根据现状调查，本项目用地为一般农田，生态环境较简单，植被以农田植被为主，主要为玉米、小麦。项目的建成将改变土地利用性质，由一般农田变为养殖场区建设用地，失去其原有的功能。但根据对当地种植情况的调查，目前南乐县地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主，秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2500元，根据预测，本项目建成后，每亩地年产值约为3万元，大大提高了单位面积土地的利用价值。

项目的建设只改变了本项目所在地的土地利用性质，项目周边土地仍然保持原有的土地性质。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

#### 2、水土流失

（1）水土流失情况

本项目由于场地平原地带，本项目建设用地16亩，因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：①施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；②在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）影响预测

本项目采用水土流失预测模式：Mss=A•F

Mss—水土流失量，t/a；

A—土壤流失量，即侵蚀模数，t/km2•a；

A=R•K•LS•C•P；

R—降雨因子，589.5；

K—土壤可蚀性因子（旱地取0.0308）；

LS—地形因子（取2）；

C—植物和作物管理因子（完全破坏1.0，有绿化0.06-0.6）；

P—植被因子（无防护措施取1.0，有防护措施取0.5）；

F—流失区面积，0.0106km2；

经计算若施工过程中不加防护，水土流失量可高达0.115t/a。

项目施工期将进行场区地面平整，产生的废弃土方及未及时硬化的地面，如不采取水土保持措施，水土流失量可达0.115t/a。因此，应根据地域特点和环境特征，采取一定的防护措施和恢复方案。

施工期水土流失影响较大的是道路开通、管道铺设等和建筑垃圾临时堆放区、开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖、弃土和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

①施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

②本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为20m3；

④凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥加大宣传教育力度，增强人们对人为水土流失的忧患意识；

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目施工期对区域生态环境影响较小。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1大气环境影响预测与评价

#### 4.2.1.1、区域气象特征

本项目拟建厂址位于南乐县张果屯镇南街村，地理坐标为北纬36°02′，东经115°30′，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，当地面条件一致时，50km范围的气象资料均可以使用，故本次评价使用南乐县气象观测站的气象数据是可行的。

南乐县历年气象要素统计见表 4.2-1。

表 4.2-1       南乐县历年气象要素统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 平均 | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 | 13.5 |
|  | 极端最高 | 17.7 | 24.6 | 27.6 | 33.2 | 38.4 | 41 | 41 | 37.3 | 36.4 | 34.7 | 26.8 | 22.9 | 41.0 |
|  | 极端最低 | -20.0 | -16.7 | -8.5 | -2.9 | 3.8 | 10.4 | 15.8 | 13.7 | 4.1 | -1.9 | -18.4 | -20.7 | -20.7 |
| 气压（hPa） | 平均 | 1021.7 | 1019.4 | 1015.1 | 1008.4 | 1004.2 | 999.1 | 997.3 | 1001.0 | 1008.4 | 1014.7 | 1019.1 | 1021.6 | 1010.8 |
| 相对湿度 | 平均 | 66 | 63 | 64 | 64 | 67 | 65 | 81 | 83 | 78 | 74 | 73 | 69 | 71 |
| 降水量 | 平均 | 5.8 | 8.6 | 23.3 | 27.0 | 50.0 | 70.1 | 161.6 | 113.0 | 51.7 | 37.6 | 16.3 | 6.9 | 571.8 |
| 蒸发量 | 平均 | 38.1 | 60.1 | 115.0 | 175.1 | 214.0 | 244.1 | 187.4 | 162.5 | 134.6 | 103.0 | 58.0 | 38.3 | 1530.2 |

根据所收集的常规气象资料，南乐县近三年全年风向频率玫瑰图见图 4.2-1。

图 4.2-1    南乐县全年及各季风向频率玫瑰图

南乐县多年主要气象参数统计情况见表 3.1-1。

#### 4.2.1.2、预测因子、评价标准、污染物排放源强、评价等级的确定

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3、SO2、NOX、PM10。

（2）评价标准

本次评价工作的标准见表 4.2-2。

表 4.2-2      评价标准单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次浓度 | 0.06（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》 居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| NH3 | 一次浓度 | 1.5（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.2 | 《工业企业设计卫生标准》 居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012） 二级 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 小时平均 | 0.5 |  |
| NOX | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |

（3）本项目污染排放源强与评价等级

本项目污染源排放源强见表 4.2-3。

表 4.2-3      面源污染源排放参数

| 项 目 | 污染物 | 排放速率kg/a | 排放源参数 | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |  |  |
| 鸡场恶臭、堆肥车间恶臭 （含污水处理站） | NH3 | 868.2 | 200*60*5 | 2.76 | 三级 |
|  | H2S | 4.29 |  | 0.28 | 三级 |

备注：污水处理站处理废水量较小，产生恶臭量小，可将其纳入整个鸡场面源。

#### 4.2.1.3、评价范围、预测内容

（1）评价范围

以本项目场址为原点，环境空气评价范围定为以本项目场址为原点，以2500m为半径的圆。

（2）预测内容

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》HJ2.2-2008中推荐模式，计算项目运营期各污染因子最大落地浓度点及出现的距离，预测对项目周边环境的影响，并叠加现状监测值，并计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

#### 4.2.1.4、预测结果与评价

一、无组织排放预测结果

1、鸡舍养殖区无组织排放污染物预测

表 4.2-4     鸡舍养殖区无组织排放污染物预测结果

| 距离中心下风向距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.01632 | 1.09 | 0.00008067 | 0.13 |
| 100 | 0.03055 | 2.04 | 0.000151 | 0.25 |
| 200 | 0.03055 | 2.04 | 0.000151 | 0.25 |
| 278 | 0.04034 | 2.69 | 0.0001994 | 0.33 |
| 300 | 0.0428 | 2.85 | 0.0002115 | 0.35 |
| 400 | 0.04259 | 2.84 | 0.0002105 | 0.35 |
| 500 | 0.0386 | 2.57 | 0.0001908 | 0.32 |
| 600 | 0.03313 | 2.21 | 0.0001637 | 0.27 |
| 700 | 0.02799 | 1.87 | 0.0001383 | 0.23 |
| 800 | 0.02371 | 1.58 | 0.0001172 | 0.2 |
| 900 | 0.02032 | 1.35 | 0.0001004 | 0.17 |
| 1000 | 0.01762 | 1.17 | 0.00008708 | 0.15 |
| 1100 | 0.01542 | 1.03 | 0.00007621 | 0.13 |
| 1200 | 0.01364 | 0.91 | 0.00006741 | 0.11 |
| 1300 | 0.01217 | 0.81 | 0.00006015 | 0.1 |
| 1400 | 0.01093 | 0.73 | 0.00005404 | 0.09 |
| 1500 | 0.009885 | 0.66 | 0.00004885 | 0.08 |
| 1600 | 0.00899 | 0.6 | 0.00004443 | 0.07 |
| 1700 | 0.008215 | 0.55 | 0.0000406 | 0.07 |
| 1800 | 0.00754 | 0.5 | 0.00003726 | 0.06 |
| 1900 | 0.006954 | 0.46 | 0.00003437 | 0.06 |
| 2000 | 0.006438 | 0.43 | 0.00003182 | 0.05 |
| 2100 | 0.005983 | 0.4 | 0.00002957 | 0.05 |
| 2200 | 0.005591 | 0.37 | 0.00002763 | 0.05 |
| 2300 | 0.005247 | 0.35 | 0.00002593 | 0.04 |
| 2400 | 0.004938 | 0.33 | 0.0000244 | 0.04 |
| 2500 | 0.004658 | 0.31 | 0.00002302 | 0.04 |
| 最大落地距离（278m） | 0.04034 | 2.69 | 0.0001994 | 0.33 |

由以上表可知，鸡舍养殖区无组织排放NH3最大浓度为0.04034mg/m3，H2S最大浓度为0.0001994mg/m3，最大浓度距离为在278m处。

二、无组织排放厂界浓度贡献值预测

①鸡舍养殖区无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测结果见表 4.2-5。

表 4.2-5   鸡场场界无组织排放预测结果

| 预测点 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值（mg/m3） | 占标率（％） | 预测值（mg/m3） | 占标率（％） |
| 西场界（40m） | 0.0000538 | 0.09 | 0.01346 | 0.9 |
| 北场界（16m） | 0.00001731 | 0.03 | 0.004326 | 0.29 |
| 东场界（35m） | 0.000045 | 0.08 | 0.01138 | 0.76 |
| 南场界（5m） | 0.0000621 | 0.01 | 0.001531 | 0.10 |
| 标准值 | 0.06 | 1.5 |

由表 4.2-5可知，本项目鸡舍养殖区无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

三、关心点污染物浓度预测

表 4.2-6  关心点污染物浓度预测结果一览表

| 关心点 | 因子 | 预测增值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南街村 | NH3 | 0.0212 | 0.07 | 0.0912 |
|  | H2S | 0.000848 | 0.006 | 0.007 |
| 东吉干村 | NH3 | 0.008241 | 0.07 | 0.078 |
|  | H2S | 0.0000329 | 0.006 | 0.006 |
| 烟之东村 | NH3 | 0.007375 | 0.07 | 0.077 |
|  | H2S | 0.0000295 | 0.006 | 0.006 |
| 崔吉村 | NH3 | 0.006441 | 0.07 | 0.076 |
|  | H2S | 0.00002576 | 0.007 | 0.007 |

经预测可知，本项目对项目周边敏感点贡献值与周边敏感点现状背景值的叠加值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，项目的建设及运营不会对项目周边敏感点大气环境产生明显的影响。

#### 4.2.1.5防护距离的确定

（1）大气环境防护距离计算

本次计算大气环境防护距离时将养殖场养殖区作为无组织排放单元计算项目实施后大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表 4.2-7。

表 4.2-7    本项目无组织排放单元大气环境防护距离

| 无组织排放 单元 | 污染物 | 源强值 （kg/a） | 面积/m2 | 面源高度/m | 标准值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍与 鸡粪堆肥车间 | NH3 | 868.2 | 5265 | 5 | 1.5 | 无超标点 |
|  | H2S | 4.29 |  |  | 0.06 | 无超标点 |

由上表可知，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离计算

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991) 卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中各参数意义如下：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5，r=91m。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见表 4.2-8。

表 4.2-8    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/a） | 标准浓度 限值（小时值） （mg/m3） | 计算参数 | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | 计算 结果 | 实际 距离 | 提级后距离 |
| 鸡舍 与污水处理站 | NH3 | 868.2 | 0.15 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.416 | 50 | 100 |
|  | H2S | 4.29 | 0.02 |  |  |  |  | 0.401 | 50 |  |

因项目涉及两种无组织排放的污染物，《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中的“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，确定本项目养殖场的卫生防护距离范围为：100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m（经核实，该项目场界外500m内无禁建区域），本项目最终核定养殖场区卫生防护距离为500m（以鸡舍养殖区为边界）。本项目卫生防护距离包络线范围见附图四。

#### 4.2.1.6环境空气预测结论

①项目实施后，各场区有组织排放的污染物浓度及叠加背景值后的浓度都能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2、NOX及PM10的二级标准浓度限值的要求；

②工程采取处理措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

③本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

④经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

⑤经计算，本项目养殖场的卫生防护距离为500m（以鸡舍养殖区为边界），防护距离内无敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

### 4.2.2地表水环境分析

防疫化验委托县兽医站，没有化验废水产生。运营期废水主要来自职工生活和鸡舍冲洗水，收集后经污水处理设施处理后全部回用，不外排。

1、办公生活用水最大量为1t/d，排放量为0.8t/d。生活废水和经隔油池出来的食堂废水混合后，主要污染物为COD、BOD5、SS 、NH3-N等。水质见表 4.2-9。

表 4.2-9        生活污水水质情况

| 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 200 | 20 |

2、本项目每年所有鸡舍冲洗七次，每次用水35.2m3，合246.4m3/a。

其水质见表 4.2-10：

表 4.2-10       鸡舍冲洗水水质情况

| 废水类别 | 废水水质 单位：mg/L（PH除外） |
| --- | --- |
|  | PH | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 冲洗废水 | 6.5 | 1000 | 800 | 100 | 800 |

鉴于养殖业废水的特点，评价建议采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的养殖废水处理模式，本项目拟采用“格栅+调节池+厌氧处理”工艺进行污水处理，工艺流程图见图 4.2-2，各主要单元处理效果预测见表表 4.2-11。

污水处理设施规模为1t/d（大于每天0.8t/d的办公生活废水），其中调节池至少30m3（要求至少能够容纳一次鸡舍冲洗废水）厌氧池至少35m³（可容纳40天废水量）。根据建设单位与污水处理站设计单位提供的相关资料，评价建议建设单位在实际运行过程当中做好管理与维护，处理后的废水用于周边种植合作社农作物液体肥料，避免对周边地下水造成影响。

图 4.2-2 污水处理工艺流程图

表 4.2-11 污水处理设施各主要单元处理效果预测

| 项目 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 格栅 | 去除率% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 调节池 | 去除率% | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
|  | 出水 | 950 | 475 | 85 | 720 | 13.5 |
| 厌氧池 | 去除率% | 42 | 35 | 40 | 65 | / |
|  | 出水 | 551 | 308 | 51 | 252 | 13.5 |
| 暂存池 | 去除率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 551 | 308 | 51 | 252 | 13.5 |
| 污染物总去除效率% | 45 | 38.4 | 49 | 68.5 | 15 |

项目营运期废水经污水处理设施处理后暂存于肥液暂存池中，全部可用于附近种植合作社农作物液体肥料，不外排，对地表水环境影响较小。

### 4.2.3地下水环境影响分析

表 4.2-12   地下水评价范围

| 评价等级 | 调查评价面积（km ） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保 护目标，必要时适当扩大范 围。 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

本项目判定评价工作等级为三级，按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法可以采用解析法或者类比分析法进行，本次选择解析解方法进行预测，完全能够满足三级评价的要求。

根据地下水含水介质特征，地下水为南乐县的主要水资源，工农业生产主要依靠地下水，全县多年平均地下水补给量为8770万m3，其中降雨补给77.9%，是地下水最重要的补给来源，其次为灌溉入渗占15.6%，渠道渗漏只有6.5%。目前南乐县工农业生产用水基本上都是浅层水，深度在60~80m左右。

南乐区域地下水位，随着地下水资源的不断开发利用而逐年下降。1966年到1975年的10年间，地下水位由3.8m降至7.0m；到1982年，动水位稳定埋深达8至10米，个别地区达到12米左右。根据地下水贮量及水文地质情况，境内可分为贫水区、富水区、中等水区和咸水区，其主要情况如下：

①贫水区：含水层厚度在15m以下，面积219.8km2，占全县总面积的36.4%。贫水区主要有两处：一是县西贫水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸，东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10km，宽300至500m，面积约33km2。二是县东贫水区，自韩张镇的傅陈庄起，沿陆塔河故道，东北向，经韩张伸至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8km，宽200至400m，面积约20km2。

②富水区：含沙层厚度在20m以上，面积约35.4km2，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

③中等水区：含沙层厚度在10至20m之间，面积约348km2，占全县总面积的57.7%，分布在除贫水区、富水区以外的南乐其他地区。

④碱水区：境内碱水区有二，一为潴龙河咸水区，沿潴龙河西南东北走向，包括杨村乡的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿化度在1.0至6g之间，平均在2g以上(每升大于2g的为咸水，硬度大于250mg/L为极硬水)。二是县西碱水区，沿卫河西岸，南起千佛，北到西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积约13km2。

本项目厂区所在地位于中等富水区，项目用水自建1口水井供水。

本项目废水将排入污水处理设施处理，达标后用于附近种植合作社农作物液体肥料，因此，将输送管道、污水处理系统的水池作为本项目地下水污染源进行考虑。本项目地下水污染途径见表 4.2-13。

表 4.2-13   项目对地下水污染途径表

| 污染源 | 泄漏部位 | 污染途径 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理系统水池 | 水池裂缝 | 事故泄漏时可能直接渗入到泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水 |
| 管线输送 | 管线破损 |  |
| 鸡粪发酵车间 | 发酵区 | 防渗不当可能会泄露至底层土壤中，进而污染地下水 |

根据地下水污染源的种类，本项目地下水潜在污染途径主要包括2个方面：正常工况下对地下水的影响和非正常工况下对地下水的影响。

#### 4.2.3.1 正常工况下对地下水环境影响分析

根据项目工程分析，本项目生产过程产生的废水主要为鸡舍冲洗废水，废水全部进入污水处理站处理，处理合格后用于附近种植合作社农作物液体肥料，不外排。对场区污水管道、污水处理系统水池及鸡粪发酵车间的槽都进行了防渗防漏处理，采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不易小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不易小于100mm）防渗结构层渗透系数不应大于1×10-12cm/s。正常工况下，对地下水的影响较小。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“9.4.2 情景设置”的要求，已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目已按照相关要求采取了严格的地下水污染防渗措施，不对项目正常状况情景下对地下水的影响进行预测。

#### 4.2.3.2 非正常工况下对地下水环境影响分析

项目非正常工况下可能影响地下水的主要途径是：污水输送管道、污水处理系统水池等有可能引起污水下渗的地方防渗措施不当，都会对上层土壤造成污染，进而污染浅层地下水。如果局部形成降落漏斗，则易被污染的浅层水通过越流补给，造成深层水污染。

污水通过渗漏补给污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流、蒸发蒸腾和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。

本项目对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。本项目污染物排放单一，主要污染物为 COD、SS、氨氮等。

（1）潜在污染源

非正常工况下，如地面沉降造成污水池破裂、管道泄漏、地面腐蚀泄漏物料渗漏地下，废水外溢径流至裸露地表等，对浅层地下水产生污染。本次环评选取污水池体破裂，废水渗漏污染地下水的情形考虑。

潜水含水层较承压水含水层易于污染，是本次预测的目的层。

（2）测因子及源强

根据工程分析，本次预测污染物控制因子选取 COD，废水中 COD浓度为 1000mg/L。参考《地表水质量标准》的Ⅳ类水标准，将COD浓度超过30mg/L的范围定为超标范围。

假设事故状态下，池底完全被破坏，污水按照渗透的方式经过包气带向下运移，把渗漏的量当成不被包气带岩土层吸附和降解而全部进入岩溶裂隙含水层计算，且不考虑渗透本身造成的时间滞后。

根据导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散解析法，可计算得到污染源下游不同距离处不同时刻的污染物浓度，具体计算公式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t 时刻 x 处的污染物质量浓度，mg/L；

C0—污染物起始浓度，mg/L；

u—饱水带实际水流速度，m/s，采用达西定律 u=Ki/n 计算；

i—饱水带水力坡度，取 0.008；

K—饱水带水平渗透系数，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 B 中“表 B.1 渗透系数经验值表”，根据本项目所在地地质勘查资料，项目区潜水层以粉土质砂层，渗透系数为 0.5~1.0m/d，本项目取 1.0m/d；n—饱水带土壤空隙率，取 0.2；DL—纵向弥散系数，由于缺乏场地的实测数据，参考相同地质条件地区的试验结果，结合经验数据，取值 0.05m2/d；

erfc()—余误差函数；根据上述预测模型，计算结果见表 表 4.2-13。

表 4.2-14   地下水影响预测表

| 污染因子 | C0 mg/L | 标准值 C mg/L | 迁移时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 天 | 1000 天 | 5年 | 10年 | 25年 | 50 年 |
| COD | 1000 | 30 | 9.4 | 18.3 | 41.8 | 73.7 | 126.4 | 259.7 |

计算结果表明，COD污染物在50年内向下游迁移了259.7m。与本项目距离最近张果屯南街村距本项目约505m，预测结果表明，50年内废水泄漏引起的地下水污染将会控制在污染源附近的较小范围内，在此范围内没有地下水环境敏感点，因此，项目不会对周边地下水造成明显影响。

综上所述，正常工况下，拟建厂区建设期间采取了必要防护措施，运营期间污水按标准排放。在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地浅层地下水造成影响。非正常工况下，污染物对地下水的影响范围和影响程度均较小，从预测结果看，非正常情况下污染泄漏的发生对周围地下水环境影响较弱。但由于地下水一旦污染就很难恢复，因此，项目建设前，应对废水池、事故水池等设施采取严格的防腐防渗措施。同时，为了地下水能长期、持续的受到保护，在发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步防治措施。

### 4.2.3.3 地下水污染防治措施和建议

#### 一、 防渗遵循的原则

严格遵照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求及相关建筑设计规范：采用成熟的技术从严设计、施工。

#### 二、 防渗处理措施

（1）特殊防渗处理

建设单位拟对危废暂存间、固废暂存间（病死禽暂存）、污水处理系统、鸡粪发酵车间等有可能引起废水下渗的环节为重点防治区域，进行特殊防渗处理。

（2）一般防渗措施

除上述特殊防渗对象外，为一般防治区域，对其它需硬化的地面建设单位拟进行一般防渗处理，避免污水渗入地下而对地下水环境造成不利影响。项目采取的主要防渗措施见表4.2-15

表4.2-15	项目分区地面防渗设计

| 防渗分区 | 名称 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间、固废暂存间、污水处理系统、鸡粪发酵车间 | 水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不易小于 250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不易小于100mm）防渗结构层渗透系数不应大于 1×10-12cm/s |
| 一般污染区 | 鸡舍 | 采用防渗混凝土硬化地面，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公室、仓库等 | 采用水泥硬化地面 |

（1）地下水污染防治建议

从拟建项目厂址地质构造和工程特点可见，如果项目防渗措施不到位，拟建项目会对厂址周围浅层地下水造成污染影响，并且有可能对50～60米深的中层地下水产生一定的影响，但 200米以下的深层地下水由于有很厚的隔水层与上部隔离，因此拟建项目不会对厂址周围的深层地下水产生影响。

拟建项目对地下水会产生一定的影响，其中对浅层地下水的影响最大。为减轻工程对浅层地下水的影响，对拟建工程必须采取以下防治措施：

①建立和完善污、雨水的收集设施，并对厂区可能产生污染和无组织泄露下渗的场地进行防渗处理，严格产品及危险废物等的运输、储存管理、防止漏洒。

②工程非正常情况下无组织排放的废水由于源强不易确定，对地下水水质的影响程度也难以定量估计。因此拟建项目在建设过程中应充分注意地下水污染防护设施的落实，预防为主。但只要严格管理，有组织排放的废水对地下水不会产生明显的影响。

### 三、地下水防污措施

1、地下水防污措施

⑴本项目废水中生活污水及鸡舍冲洗废水经场内污水处理设施处理达标后用于项目周边种植合作社农作物液体肥料。对周围地下水影响较小。

⑵为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，为防止污染事故，在厂区设事故排水设施，包括雨水监控池和事故水防控储存池。一旦有事故发生，被污染的消防水直接流入事故水池，等待处理。

2建立应急指挥技术平台系统，实施信息监测，按照早发现、早报告、早处置的原则，开展环境信息、环境预警信息、常规环境监测数据综合分析、管理，及时指挥、协调、处理重大环境应急事件，承担突发环境事件信息对外统一发布，确保发布信息准确、权威，并正确引导社会舆论。按时限报送、通知相关部门，作好相关外环境的各项防范工作，减少危害程度。

3、地下水污染扩散监测

为及时掌握地下水动态与水质变化趋势，应对场区及其周围地下水质进行定期监测，通过对监测井中水质监测可掌握浅层含水层水位变化动态及水质情况。

⑴监测井布设

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。本项目地下水评价等级为三级，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求可知，跟踪监测点位的布设一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，因此，本次评价确定于厂区边界布设污染监测井1 眼。

⑵监测因子

监测因子主要为pH、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、磷酸盐、总大肠菌群、铜、锌等共12项。

⑶监测频率

监视井的水质监测频率不低于每月一次。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

4、地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施：

⑴当发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

⑵组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

⑶当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

## 四、地下水保护措施和建议

1、地下水污染防治的原则

地下水污染防治总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防；坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。

⑴ 源头各种控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度；

⑵末端控制措施主要包括的厂区防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下、同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水；

⑶地下水污染监控措施包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器；

⑷依据响应措施包括，及时发现地下水污染事故、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、地下水污染的保护措施和建议

通过地下水环境影响分析，为了尽可能地降低项目建设排水对当地地下水环境的影响，企业还应落实或完善以下环保措施：

⑴严格禁止企业污水直接向周围水体排放，避免间接影响到当地地下水。加强生产管理，减少跑、冒、滴、漏等现象的发生；建立、健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对当地水环境的影响。

⑵工程污水收集及输送的管道要选用不会产生渗漏的材质，如钢筋混凝土等，防止跑冒滴漏现象发生。厂区内地面除绿化用地外，其余地面均严格按照建筑防渗设计规范，并且对场地的地基进行碾压处理，采用高标号的防水混凝土地坪，降低其渗透系数。硬化地面的平均厚度为250mm，并合理设计坡度、设置导流水沟将废水引入废水处理系统。既可防止雨季出现地面积水，又可有效防止出现淋溶水下渗。为防止污水、废渣淋漓水下渗，对管道、阀门应尽可能设置地上，以便于发现毁坏等问题及时维修更换；设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。鸡粪发酵车间顶层设置棚式遮盖顶，堆肥槽应高于地面，防治雨天外溢，污染土壤及地下水。

⑶为了保护地下水资源，要对各固废存储场地等关键部位进行防渗处理，地面防渗层的渗透系数要小于1.0×10-12cm/s。

⑷为确认项目对地下水环境的影响，应按照项目区地下水流向设置监控井，加强监测，设施投运后，应定期监测厂区地下水水质，密切关注水质变化情况，出现问题及时采取措施。

3、地下水资源保护措施和建议

⑴完善工艺节水措施，充分挖掘节水潜力。完善相应的管理制度和措施，将用水管理作为生产管理的主要内容，加大对节水工作的力度，实现用水结构的调整优化，提高水的重复利用率。

⑵提高绿化覆盖率，绿地要乔灌草合理搭配。在道路两侧、建筑物附近除种植树木外，还需要种植草坪，绿地的高度应该低于路面和不透水地面的高度，以起到承接路面和屋面径流的作用，能够使大部分路面和屋面上的雨水通过草地渗入地下，补给地下水。

⑶对于不承受太大重量的硬化地面，比如道路两侧的人行道等，硬化时尽量采用透水砖，以尽量增加地下水涵养。

4、评价结论

拟建项目建成后，通过采取各项环保治理措施后，全厂废水污染物浓度和总量均达到规定的指标，落实各项环保治理措施后，本项目废水对项目区域地表水环境影响较小，有组织排放的废水对地下水环境不会造成明显的影响。而厂区无组织排放的废水将危及厂址所在地浅层地下水，必须引起注意，加强全厂的防渗、漏工作，防止生产过程的跑、冒、滴、漏。

由于评价区所在地地质原因，如果工程防渗措施不到位，拟建工程会对厂址周围上层浅层地下水造成污染，并且有可能对 50～60 米深的中层地下水产生一定的影响。但由于 200 米以下的深层地下水由于有很厚的隔水层与上部隔离，因此拟建工程不会对厂址周围的深层地下水产生影响。

因此，尽管拟建项目废水不外排，且对地表水体的水质的影响不大，但仍须重视保护浅层地下水，要预防无组织排放的废水造成地面污染，进而入渗污染地下水。

本项目不位于饮用水源地一级、二级保护区范围内，且本项目无废水外排，均做好防渗等措施，对饮用水源地影响较小。

综合分析，项目生产过程中跑、冒、滴、漏产生的污水下渗将是拟建工程影响地下水的主要途径，因此防止该部分废水对地下水的影响是拟建工程的关键问题所在。拟建项目在加强生产管理的前提下，应建立和完善清洗废水、事故废水的收集、储存系统，并对生产区地面、管网、废水池、鸡粪发酵车间的地面进行防渗处理，以最大程度地减轻对附近地下水的影响。

### 4.2.4声环境影响分析与评价

#### 4.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，鸡舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表 4.2-16所示。

表 4.2-16    项目主要噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染源 | 设备名称 | 噪声级[dB(A)] | 治理措施 | 治理后叠加噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 鸡场 | 排风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 | 65 |
|  | 正压风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 |  |
|  | 鸡鸣叫 | 55~65 | 50 | 隔声 |  |
|  | 清粪带 | 80 | 60 | 隔声、减振 |  |
| 污水处理站 | 泵、风机 | 85 | 65 | 隔声、减振 |  |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

本项目养殖场的产噪声源点位排风机、正压风机、鸡名叫、清粪带、污水处理站泵及风机等很多点声源连续分布组成，可视为面声源，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995），作为一个整体的长方形面源根据其中心轴线的几何发散声衰减可类似为线声源（鸡场与厂界距离较近）。

噪声预测选用如下公式：

① 点声源噪声衰减公式

Lm=L0—20log r/r0

式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；

L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]；

r——预测受声点距声源的预测距离（米）。

② 线声源噪声衰减公式

Lm=L0—10log r/r0

③  噪声叠加公式

式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数；

Li——第i次采样读取的A声级，[dB（A）]；

n——声源个数。

表 4.2-17          项目场界噪声贡献值            dB(A)

| 序号 | 场区 | 预测点 | 噪声源 | 噪声值 | 场界/敏感点距离噪声源最近距离（m） | 贡献值（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡场 | 东场界 | 鸡舍及污水处理站 | 65 | 35 | 44.0 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
|  |  | 西场界 |  |  | 40 | 44.0 |  |
|  |  | 南场界 |  |  | 5 | 42.0 |  |
|  |  | 北场界 |  |  | 16 | 42.0 |  |
|  |  | 南街村 |  |  | 505 | 11.8 |  |

根据现场勘察和厂区平面布局设计图，本建设项目主要噪声源距建设厂界四个监测点距离估算，然后采用上述衰减公式，求出本项目主要噪声源噪声对厂界的噪声贡献值，列于表 4.2-17中。经预测评价结果表明，本项目建成投产后，生产噪设备运行噪声对厂址周围环境声环境噪声贡献较小，其厂界噪声值完全能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。各敏感点的声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 4.2.5固体废物对环境的影响分析

#### 4.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括鸡粪、病死鸡尸及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾、废离子交换树脂等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表 4.2-18。

表 4.2-18      项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 4000t/a | 一般固废 | 收集后外售。 应急处置：鸡粪暂存池 |
| 2 | 病死鸡 | 10t/a | 一般固废 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理， 应急处置：场区填埋井。 |
| 3 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 医疗废物 | 0.18t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 危险废物 HW13 | 厂家回收，再生利用 |

#### 4.2.5.2固体废物环境影响分析

### 1、一般固废环境影响分析

### 本项目产生的一般固体废物主要为粪便、饲料废包装袋、以及生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一处理；饲料废包装材料统一收集后外售；鸡粪经过厂区堆肥发酵车间处理后外售。

### 2、 危险固体废物环境影响分析

工程产生的防疫器具、病死鸡等有一定的危险性，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的病死鸡由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司处理；医疗废物委托有资质的单位处理。对防疫器具、病死鸡的收集、贮存、外运，应采取下述措施：

（1）企业应及时将防疫器具、病死鸡等危废外运处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。为此，企业在厂区内应专门设立危废储存间，危废间要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、高压输电线路防护区域，基础必须防渗。

（2）企业须按照与相应危废处理单位签订的协议，定期将防疫器具、病死鸡送交处置。

（3）危废管理应作为厂内环境管理的重要组成部分，由专门人员负责防疫器具的收集、贮存及处置，按月统计产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）防疫器具等危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

由于本项目医疗废物在未能及时处理或运往相关的回收单位前，需要在场内临时暂存，厂区新建一处危废间，本危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，采取以下控制措施：

（1）按照贮存危险固废场所建设要求，并设立危险固废标志。

（2）危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造和防风、防晒、防雨设施。危废间地面渗透系数≤10-10cm/s。

总之，对本项目产生的固体废物必须分类存放，及时清运。建设单位必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）“表4.2畜禽养殖业废渣无害化环境标准”、《粪便无害化卫生标准》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，建设符合要求的临时贮存设施，落实防风、防雨、防渗措施。

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，特别是将危废堆存对环境产生的影响降低到最小，符合我国对危废堆存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求，对环境的影响很小。

综上所述，本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

# 第五章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表 5.1-1。

表 5.1-1      施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘， 严禁排入地表水体。 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥。 |

### 5.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，本项目具体采取以下控制措施：

评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

（2）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（3）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘，沉淀淤泥要及时清理。

（4）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐，本项目与省道及乡道联通的道路应优先修建并进行硬化处理。

（5）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

（6）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（7）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。

（8）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（9）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

（11）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

（12）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机机械清运，严禁高处随意抛撒。施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

（13）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

（14）使用散装水泥。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远（大于500m），一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表 5.1-2

表 5.1-2      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

### 5.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表 5.1-3。

表 5.1-3      施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

### 5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

①工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

②加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

③施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为一般农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化（绿化面积为2500m2），能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2营运期污染防治措施

### 5.2.1地表水污染防治措施分析

1、办公生活用水最大量为1t/d，排放量为0.8t/d。生活废水和经隔油池出来的食堂废水混合后，主要污染物为COD、BOD5、SS 、NH3-N等。本项目每年所有鸡舍冲洗七次，每次用水35.2m3，合246.4m3/a

排放去向及达标性分析：

鉴于养殖业废水的特点，评价建议采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的养殖废水处理模式，本项目拟采用“格栅+调节池+厌氧处理”工艺进行污水处理，工艺流程图见图 5.1-1，各主要单元处理效果预测见表表 5.1-1。污水处理设施规模为1t/d（大于每天0.8t/d的办公生活废水），其中调节池至少30m3（要求至少能够容纳一次鸡舍冲洗废水）厌氧池至少35m³（可容纳40天废水量）。根据建设单位与污水处理站设计单位提供的相关资料，评价建议建设单位在实际运行过程当中做好管理与维护，处理后的废水用于周边种植合作社农作物液体肥料，避免对周边地下水造成影响。

图 5.1-1   污水处理工艺流程图

# 表5.1-1    各单元处理效果预测表

| 项目 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 格栅 | 去除率% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 调节池 | 去除率% | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
|  | 出水 | 950 | 475 | 85 | 720 | 13.5 |
| 厌氧池 | 去除率% | 42 | 35 | 40 | 65 | / |
|  | 出水 | 551 | 308 | 51 | 252 | 13.5 |
| 暂存池 | 去除率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 551 | 308 | 51 | 252 | 13.5 |
| 污染物总去除效率% | 45 | 38.4 | 49 | 68.5 | 15 |

项目营运期废水经污水处理设施处理后暂存于肥液暂存池中，全部可用于附近种植合作社农作物液体肥料，不外排，对地表水环境影响较小。

#### 结合《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文[2012]99号）中养鸡场污染源减排技术措施，由于鸡场产生的污水量较少，所以建污水储存池，将污水进行沉淀、厌氧后还田即可。污水储存池容积根据污水产生量设计，要求能容纳三个月以上的污水产生量，因此根据场区污水产生量要求设置1个150m3的废水暂存池。

拟建项目为肉鸡规模化养殖，选址位于一般林业农用地上，所在区域周围 500m 范围内无村庄，农作物主要以玉米、小麦为主。而本项目为鸡的养殖，废水主要鸡舍冲洗废水及生活污水，产生量相对较小，约为489.12m3/a，经过污水处理设施处理后可作为液体肥料用于项目方自有的种植合作社农田施肥，据项目方提供其共有230亩种植田，主要种植农作物，蔬菜等。根据有关资料，沼肥的养分组成与含量分别为：氨氮 0.056%，速效磷0.067%，速效钾0.113%，10t沼肥所含有的氮、磷、钾养分量分别为：氨氮5.6kg，速效磷6.7kg，速效钾11.30kg。如果以一季作物需施用氮肥（N）150~180kg/hm2、磷肥（P2O5）45~75kg/hm2、钾肥（K2O）110~120kg/hm2来计算的话，10t沼肥所含养分需要的承载土地量分别为：氮0.03~0.04hm2，磷0.09~0.15hm2，钾0.09~0.1hm2，最大需0.1hm2的土地，即10t沼肥需要0.1hm2（1.5亩）的土地消纳，即每亩每季作物可消纳的沼液量为6.7t。种植合作社按照每年2季种植，可知每亩农田可消纳的沼液量为13.4t。拟建项目废水处理后液体肥料量为489.12m3/a，可用于36.5亩农田消纳，仅占230亩的15.8%，因此项目废水处理后用于种植合作社农作物液体肥料从水量上分析可行。

### 5.2.2地下水污染防治措施分析

本次评价主要从以下方面提出运营期废水对地下水影响的污染防控对策。

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为鸡舍、污水处理站、绿化区如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；鸡粪若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①鸡舍采用乳头饮水器，减少水资源不必要的流失，鸡舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②冲洗废水储存池，容积不小于冲洗一次的废水产生量；废水收集池底部采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，池内壁采取20cm防渗混凝土结构，池深度为6m，内壁和底面做防渗处理，周围设置导流渠，防止雨水、径流等进入贮存池内；周围应设置明显的标志和围栏等防护设施并进行绿化；

本工程拟用HDPE膜覆盖废水收集池，可以防止臭气物质的扩散；

③各水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理，高出地面50cm；

④雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理；路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响。

⑤鸡粪发酵车间应高于地面1.2m,防止外溢，顶部设置棚式遮盖，并每日喷洒生物除臭剂，除臭效率可达70%，尽可能的减少堆肥区对地下水及大气的影响。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见表 5.2-1，表 5.2-2

表 5.2-1        污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表 5.2-2        天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以粘土为主，污水处理站及绿化区区的渗透系数一般在5.8×10--5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表 5.2-3：

表 5.2-3      地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、 持久性有机物 污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、 持久性有机物 污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

结合建设单位设计的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表 5.2-4。

表 5.2-4     本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 一般防渗区 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度渗透系数≦1.0×10-7cm/s | 符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在场址西南侧方位和东北侧方位各设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 污水管道 | 重点防渗区 | 50cm三七灰土压实+20cm混凝土垫层+混凝土管道防渗系数≦1.0×10-12cm/s |  |
| 3 | 污水处理站各构筑物、消毒池 | 重点防渗区 |  |  |
| 4 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 |  |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 重点防渗区 | 雨污分流、雨水设置雨水通道，污水经防渗处理的污水管道进入收集池，污水管道和收集池的综合防渗系数不低于1.0×10-12cm/s |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s） |  |
| 7 | 鸡粪发酵区 | 重点防渗区 | 50cm三七灰土压实+20cm混凝土垫层+混凝土管道防渗系数≦1.0×10-12cm/s |  |

（2）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

1、项目地下水污染防治采取源头控制、分区防治、污染监控相结合的原则。厂区按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区分别进行污染防治：

2、不防渗区：公用工程区、办公生活区、绿化区为非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设防渗层；

3、一般防渗区：鸡舍等采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪；

4、重点防渗区：污水处理站、消毒池、危险废物暂存室及污水管道、鸡粪发酵车间等均为重点污染防治区，重点污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）采取防渗措施，所有重点防渗区采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，污水管道采取50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土垫层+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s。

5、场内的废水贮存池应按照规范要求，做好防渗、防漏工程，同时场内污水输送管道严防跑冒、滴漏等，防止污水渗漏地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄露、防渗层破裂，应立即组织人力、物力和财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移进入废水收集池，以防止污染地下水。

6、排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

7、做好排水沟、收集调节池、肥液暂存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

综上，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.3废气污染防治措施分析

#### 1、鸡舍恶臭污染防治措施分析

由于鸡舍的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本评价提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

(1) 在鸡舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少鸡粪污染；及时清理鸡舍。

(2) 鸡场采用干清粪工艺，每个鸡舍都安装一套水帘降温系统，夏季用以降低鸡舍温度，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣及时清理运走，以减少污染，易污染地面要经常打扫，并经常喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。

(3) 在鸡舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

(4) 喷洒除臭剂：用多种化学和生物产品来控制恶臭

(5)在鸡粪发酵车间每日一次喷洒生物除臭剂，通过生物分解减少恶臭气体的排放量，处理效率可达70%。

鸡舍除臭：将除臭剂稀释20-30倍，用喷雾器均匀喷洒鸡舍各部位（包括地面、角落、笼具、鸡粪传送带等）。初期2天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可7-10天喷一次。

污水处理站、鸡粪发酵区除臭：将生物除臭剂稀释100倍，污水处理期间污水池、鸡粪发酵车间等臭味产生单元每天喷洒一次。

(5) 场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，易种植椿树、法国梧桐、柏树等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响；

(6)加强养殖场自动化生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能和管理水平；

经合理搭配采用上述各种措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，并在场界外设置500m卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

### 5.2.4噪声污染防治措施分析

本工程主要噪声为有排风机、鸡鸣叫、清粪设备、运输车辆、水泵等噪声，其源强为55～85dB(A)。

1、企业在设备选型上，包括风机、水泵，应选择低噪声设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

2、对鸡舍风机等噪声源强较高的设备，采取加设减振垫并安装在密闭场房内隔声处理等，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

3、在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地进行绿化；场区绿化应结合场区鸡舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

4、评价要求鸡舍风机等噪声源强较高的设备，距项目各场界距离均不低于10m，因距离的原因衰减值可达15～20dB(A)/10m。

经采取以上措施噪声可衰减约35～45dB(A)，各场界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，本项目噪声对该区域声环境影响不大。

### 5.2.5固废污染防治措施分析

#### 5.2.5.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死鸡尸、鸡粪、废离子交换树脂、及职工生活垃圾等。

固废污染产生及防治措施见表 5.2-5。

表 5.2-5    固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 4000t/a | 一般固废 | 收集处理后外售 |
| 2 | 病死鸡 | 10t/a | 一般固废 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 医疗废物 | 0.18t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 危险废物 HW13 | 厂家回收，再生利用 |

#### 5.2.5.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目在场区中西侧设置危险废物暂存间1座，占地面积20m2，用于收集、暂存养鸡过程产生的医疗废物及废弃的离子交换树脂暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。转移病死鸡的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危险废物暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.6养殖场防疫及病死鸡预防措施分析

#### 5.2.6.1防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染病的发生与传播，必须具备三个相互连接的基本环节：传染源、传播途径和易感禽群。其中缺少任何一个环节，传染病都不可能流行和传播。

传染源，亦称传染来源，是指某种传染病的病原体在其中寄居、生长、繁殖，并能排出体外的动物机体。具体地说传染源就是受到感染的病禽，包括传染病病禽和带菌（毒）家禽、死禽、野鸟、鼠类和其它动物。家禽在急性爆发疾病的过程中或在病情转剧期可排出大量病原体，故此时传染源的危害作用最大。

病原体由传染源排出后，经一定的方式再侵入其它易感动物所经的途径为传播途径。了解传染病传播途径的目的在于切断病原体的继续传播，防止易感动物受到感染。从传播方式上，可经消化道、呼吸道或皮肤粘膜创伤等在同一代动物之间的横向传播，为水平传播。下表列出了鸡粪便中潜在的病原微生物。

表 5.2-6           畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 鸡粪 | 病原菌大肠杆菌，沙门氏菌，禽结核杆菌、白色念珠菌、梭菌、棒杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、烟曲霉、鹦鹉热衣原体等 |

#### 5.2.6.2防疫卫生要求分析

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①采用“全进全出”的饲养方式，有足够的空舍消毒时间；

②严格“三区分离”制度，将办公区（含仓库）、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染；

③进入养殖区出入口设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置防溢、防渗措施，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率；定期消灭养禽场内有害昆虫如蚁、蝇等和鼠类；引进禽种需来自无禽流感的养禽场；做好鸡只饲养管理。提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作；避免鸡只和野生鸟类接触，尤其是避免与水禽如鸭、鹅、野鸭等接触。养禽场内不饲养狗、猫等宠物。养禽场的职工不要饲养家禽或笼养鸟；采取封闭式饲养，严防野鸟从门、窗进入禽舍；防止水源和饲料被野禽粪便污染。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然；提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，本项目采用福尔马林和高锰酸钾作为鸡舍消毒剂，可有效消灭病毒和致病菌，并可防止产生氯代有机物及其它的二次污染物产生。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高。并且企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有一定科学管理水平，因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

#### 5.2.6.3医疗废物的处理与处置

鸡只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它企业实际生产情况，全场鸡防疫废物产生量约为0.18t/a，定期交由有处理资质的单位进行处置。

#### 5.2.6.4病死畜禽尸体的处理及处置

根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号），病死动物无害化处理主要有焚烧法、化制法、掩埋法、发酵法四种处理方式。

本项目病死鸡委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理，证明见附件十，该公司日处理规模为40吨，地址：濮阳市华龙区岳村镇瓦岗村东北1000米。

### 5.2.7化学品管理及存放要求

本项目鸡舍冲洗消毒使用福尔马林和高锰酸钾，年用量分别为1.2m3和0.6t。

对化学品提出以下管理措施：

①场区内贮存的福尔马林的量不能过多，能保证企业一个使用周期用量即可，尽量做到现买现用；

②化学品要设置专门存放场所并有专人保管，不得随意堆放，对保管人员要进行专门相关知识的培训，加强其保管意识并对其暂存间设置“危险品”警示标志；

③贮存、运输、使用要符合危险品的相关规定，在显眼处设置危险标志，并标明化学品的危险特性，事故状态下的应急措施及救治方法等。

经采取上述管理要求及防范措施后，项目化学品能够做到安全存放和规范管理。

### 5.2.8场区绿化

#### 5.2.8.1原则要求

（1）在规划设计前要对鸡场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置鸡场饲养鸡的类型、头数，从而优化鸡场本身的生态条件。

（2）鸡场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在鸡场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合鸡场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 5.2.8.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的鸡舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

### 5.2.9环境风险评价

## 5.2.9.1 概述

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的精神，本次环评对项目区进行环境风险评价，以便达到降低风险性、减少危害程度之目的。

本项目把预测和评价环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

## 5.2.9.2 风险识别与评价等级的确定

### 1、 风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等。

根据《危险化学品名录》(2002版)和《剧毒化学品名录》(2002版)对本项目原辅材料和产品进行风险物质识别，确定危险化学品。经识别，本项目主要为饲料、肉鸡，各项目使用的原材料及产品均不属危险物质，而且项目生产中也不涉及到危险化学品，使用的设备也为安全性较高的设备。

因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目生产过程中不涉及危险化学品，也没有重大危险源。

### 2、 评价等级确定

#### 2.1评价工作等级

1、划分依据

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，环境风险评价划分为两级。评价工作等级的划分依据具体见表 5.2-7。

表 5.2-7	环境风险评价等级划分依据一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险 性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

2、环境敏感性判定

根据《建设项目环境保护分类管理名录》中的有关规定，本项目位于南乐县张果屯镇南街村，无水源地分布，属于非环境敏感区。

#### 2.2评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT/169-2004)中的划分依据和原则，本项目环境风险评价等级确定为二级，本次风险评价大气环境影响评价范围确定为距离源点不低于3km 范围内。

## 3 事故风险防范措施

### 3.1 防火措施

1、根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)要求：建筑物之间按规范要求设置防火间距，并充分考虑防火技术措施，按规范要求布置安全疏散通道等设施，并设置室外消防系统，消防供水设备为全自动恒压、变量供水设备。

2、室外消防给水管网沿车间环状布置，直接与厂区消防给水干管连接，并按要求设置室外消火栓，采用SS100-16室外地上式消火栓，采用的消火栓与厂区消火栓一致，间距不超过120m，保护半径不大于150m，距路边不大于2m，距车间外墙不小于5m。

3、室内消防管道为环状布置，且有两条管道与室外管网连接，保证消防用水量不少于5l/s，室内任何部位均有两支水枪得充实水柱可同时达到。同时，在室内设置干粉灭火器和消防桶等急救消防器具。

4、车间内加强通风和保持一定的湿度。

### 3.2 安全防范措施

1、总图布置及工艺装置设备布置必须严格符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）。总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置。各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求。生产区不应种植含油脂较多的树木，工艺装置与周围消防车道之间不宜种植绿蓠或茂密的灌木丛，厂区的绿化不应防碍消防操作。厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防需要，合理组织车流、人流、物流。汽车装车站等机动车辆出入频繁的场所，应布置在厂区边缘。

2、鸡舍和废水暂存池、粪场、鸡粪发酵区等地面采取相应的防渗措施。在鸡舍四周设废水收集沟，收集沟与废水池相连。确保发生事故时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

3、建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。

### 3.3工艺技术装备安全防范措施

1、严格执行进厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用，消除设备本身的不安全因素。

2、管线的设计、制造、安装及试压等技术条件，应符合国家现行标准和规范。设计中所选用的管线、管件及阀门的材料，应保证有足够的机械强度及使用期限。

3、人行通道一定要有到工作点的通道、灭火器、灭火毯、启动/停止按钮以及水喷淋器等，一定要保证安全，没有任何障碍物，并且要标识清楚。

4、产品、原材料要正确存放。

5、地面要保持清洁，没有障碍物和其他不必要的东西。

### 3.4 电气设计安全措施

1、设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号措施。

2、敷设电气线路时应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时要采取预防措施。另外，电线线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，敷设电气线路的沟道、钢管所穿过的不同区域之间的墙或楼板处的孔洞，都应采用非燃烧材料严密堵塞。

3、配电室内有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外，遮护物或外罩的防护等级不低于IP2X级。配电线路应设有短路、过负荷保护。

5、工艺装置内露天布置的装置、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

## 4  疫情风险分析

### 4.1、鸡场布局

为了确保肉鸡的质量，规模化肉鸡场首先应当有符合生物安全体系，并具有完善的防控措施和先进的生产设备。另外，养殖的工艺流程要做到生活区与生产区、净道与污道严格分开，防止细菌或病毒交叉污染。厂区应设有消毒室，内设有喷淋消毒设施，净道鸡舍门口设有消毒池；污道设有风机排风口、粪池。另外，生产区和生活区也应设置相应的生物安全防控措施：防鼠、防虫、防鸟等。

### 4.2、 鸡场管理

（1）肉鸡场应具有严格的卫生管理制度：工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入参观通道参观。

（2）免疫接种：鸡场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作。

（3）疫病监测

①鸡场应依照《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。

②鸡场常规监测的疾病至少应包括：高致病性禽流感、鸡新城疫、鸡白痢与伤寒。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。

③根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。

（4）疫病控制和扑灭：鸡场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据《中华人民共和国动物防疫法》及进采取以下措施：

确诊发生高致病性禽流感时，鸡场应配合当地畜牧兽医管理部门，对鸡群实施严格的隔离、扑杀措施；发生鸡新城疫、禽结核病等疫病时，应对鸡群实施清群和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死鸡的尸体按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）进行无害化处理，消毒按《畜禽产品消毒规范》（GB/T 16569）进行。

（5）记录：每群鸡都应有相关的资料记录，其内容包括：鸡只来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况等。

## 5 风险应急预案

环境风险应急措施应贯彻预防为主，实施统一领导，部门之间相互协调；部门为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。

### 5.1 应急组织方案

1、公司应建立应急中心，职责主要是：

①组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和应急预案；

②组织本企业事故多发工段/工种员工的上岗培训和应急救援常识学习，组织特种行业员工按照国家要求进行培训；

③定期组织检查本企业各部门的事故隐患并提出整改方案和措施，组织和指导事故灾害自救和社会自救工作。

2、应急中心下设若干专业部门，明确相关部门的分工责任，各部门建立畅通的沟通渠道和信息交流机制：

①安全生产监督部门负责制定预防灾害事故的管理制度和日常安全生产管理制度；组织与指导工厂灾害事故的自救与社会应急救援；组织事故分析上报。

②环境保护管理部门负责组织对灾害事故的现场监测和环境监测，确定事故造成危害的区域范围，指导现场人员救护和防护。

③消防部门负责组织控制事故灾害扩大、营救受害人员。

④卫生医疗部门负责组织事故现场医疗救护，确定分析危险源对现场人员的危害程度，指导现场人员救护。

⑤交通部门负责保证救灾运输，撤离和运送受伤人员。

⑥信息通讯部门保证在事故发生时通讯的畅通。

⑦保卫部门负责组织快速应急救援队伍，协助公安和消防部门营救受害人员和治安保卫任务。

### 5.2 应急救援程序和措施

养殖场应急中心应制定各种事故风险预案，包括交通运输事故和事故排放等应急预案，一旦发生事故，能迅速参照应急预案进行救援。

事故救援程序和措施如下：

①生产部门在发生事故时，应迅速准确地报警同时组织消防队伍开展自救，采取措施控制危险源，防止次生灾害的发生。当需要工厂应急中心救援时，迅速报告。由应急中心组织各部门赶往现场各司其职，实施救援任务。

②在事故现场的救援中，由现场指挥部统一指挥。灾害情况和救援活动由指挥部向应急中心报告。工厂应急中心根据事故情况，如需向社会救援，由应急中心协助其派遣的专业队伍实施救援。

③工厂在运输过程中发生的交通事故，按照就近原则，请求事故所在地社会救援中心或消防组织救援，并报告应急中心。

### 5.3 应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②对应急事故进行记录、建立档案。并根据实践经验，组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

### 5.4 应急演习和应急技术培训

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

每一次演练后，企业应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查，并找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：

①事故期间通讯系统是否能运作；

②人员是否能安全撤离；

③应急服务机构能否及时参与事故抢救；

④能否有效控制事故进一步扩大；

⑤企业应根据演习中的问题提出解决方案，并及时修定应急预案；

⑥企业应在危险设施和危险源发生变化时及时修改事故应急处理预案，并把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的人员。

通过风险分析，可知本项目厂区内存在的风险类别为一般性事故，废水事故排放为最大可能性事故，事故发生情况下预测和影响分析说明事故对周围环境的影响较小。厂内制定有完善的管理办法和事故应急预案，在发生事故时能及时采取有效措施减缓事故风险和避免环境影响。由此可知，本项目的环境风险是可以接受的。

### 5.5 环境风险事故应急预案

根据项目内容和工程特点，确定本项目最大可信事故为废水事故排放。

根据国家环保总局环发[2012]77 号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。根据环境风险分析的结果，企业应委托有资质的单位编制环境风险突发事故应急预案，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要见表5.2-8，供项目决策人参考。

表 5.2-8	 环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 总体说明 |
| 2 | 基本情况 | 要求包括生产经营单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、产品数量等内容；生产经营单位所处区域的自然环境：包括地理位置、水文特征、气象气候特征、地形地貌以及周边村落等社会环境；生产经营单位生产设施分布图、周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图、周围污染源情况等。 |
| 3 | 危险目标及其危险特性、对周围的影响 | 明确生产经营单位内存在的可能造成环境危害的危险目标、明确其危险特性，以及可能发生的事故后果和事故波及范围。 |
| 4 | 保护目标 | 明确生产经营单位周围的大气和水体保护目标，主要有饮用水水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地，人口集中居住区和其它环境敏感区域及其附近。 |
| 5 | 组织机构和职责 | 根据企业实际情况和可能发生的突发环境污染事故的危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。并以组织机构图的形式将参与突发环境污染事故应急的部门或队伍列出来。 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防污水处理站异常运行的应急设施、设备与材料及急救所用的药品、器材等。 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急响应和措施 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备；临近地区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 应急监测 | 明确专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，为指挥部门提供决策依据。 |
| 10 | 人员紧急撤离和疏散 | 根据事故发生场所、设施、周围情况以及当时气象情况的分析结果，分级处理人员的撤离方式、方法。 |
| 11 | 现场清洁净化和环境恢复 | 明确现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动队员和受污染设备的清洁净化的方法和程序，以及在应急终止后，对受污染环境进行恢复的方法和程序。 |
| 12 | 信息报告和发布 | 明确信息报告和发布的程序、内容和方式。 |
| 13 | 应急培训和演练 | 预案经制定后，明确安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育。 |
| 14 | 预案的评审、发布和更新 | 明确预案评审、发布和更新要求。 |
| 15 | 预案实施和生效的时间 | 明确预案实施和生效的具体时间。 |
| 16 | 附件 | 与预案有关的附件。 |

## 6 、风险评价结论

本项目不涉及危险化学品，也没有重大危险源。

在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以规范，正常情况下能保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准要求。

只要严格遵守各项目安全操作规程的制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。

## 5.3污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为36万元，本项目总投资150万元，环保投资占总投资的比例为24%。具体见表 5.3-1。

表 5.3-1    项目污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水池、污水处理站 | 雨污分流、污水处理与回用。 | 10 |
|  | 食堂 | 隔油池，容积2m3。 | 1 |
| 废气 | 鸡舍臭气 | 采用干清粪工艺及时清理鸡舍内粪便，减少鸡粪在鸡舍内停留时间，强制通风，喷洒除臭剂. | 3 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于85%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物3m的排气筒排放。 | 1 |
| 固废 | 疾病防疫 产生的医疗废物 | 设危险废物暂存间1座（20m2），用于收集危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置。 | 0.5 |
|  | 废离子交换树脂 | 危险废物暂存间暂存由厂家回收利用。 | -- |
|  | 生活垃圾 | 暂存于固废储存池，设置一般固废排放口标志，集中送环卫部门处理。 | 0.5 |
|  | 鸡粪暂存池 | 鸡粪暂存池，应急时使用。 | 0.5 |
|  | 病死鸡填埋井 | 1座 | 0.5 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施。 | 3 |
| 风险 | 消防器材 | 若干。 | 0.5 |
| 其他 | 环境监测 | 在场址西南侧方位、场址东北侧方位 各设置1口地下水观测井。 | 2 |
|  | 生态保护 | 场区绿化。 | 3 |
|  | 水土保持 | 施工场地硬化，施工期设置导流沟， 建筑材料土方及时覆盖。 | 1 |
|  | 养殖区 | 场区、排污管 | 鸡舍及排污管在清场夯压的基础上混凝土防渗，排污管采用防渗混凝土管。 | 5 |
|  | 消毒池 | 用于进出车辆的消毒。 | 0.5 |
| 卫生事故 | 加强场区内卫生防疫工作。 | 1 |
| 环境管理 | 制定环境管理体系，加强环境管理。 | 1 |
| 环境监理 | 加强施工期环境监理。 | 2 |
| 合 计 | 36 |

# 第六章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 6.1环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为36万元，占总投资的比例为24%。具体见项目污染防治投资估算表（表 5.3-1）。

## 6.1环境影响经济损益分析

### 6.1.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.1.2环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，鸡舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、改善饲料结构、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，且本项目周围500m范围内无环境敏感点，因此，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 6.1.3水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是鸡舍冲洗废水、员工生活污水、锅炉排水，通过管道输污水处理工程统一处理后作为附近种植合作社农作物液体肥料用水，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 6.1.4生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 6.2经济效益分析

### 6.2.1本项目经济技术指标

本项目为肉鸡养殖项目，总投资为150万元，包括鸡舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表 6.2-1。

表 6.2-1    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 150 |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 50 |

### 6.2.2环保措施运行费用

环保设施运行费用主要为污水处理站的运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

表 6.2-2    本项目环保措施运行费用

| 项目 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 电费 | 0.6 |
|  | 人工费 | 2 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 2 |
| 总 计 | 4.6 |

本项目环保设施10万，占总投资的6%，年运行费用4.6万元，占年利润总额100万元的4.6%，运行费用较低，经济可行。

## 6.2.3环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资36万元，占总投资的比例为24%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表 7.4-1。

表 6.2-1    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 厂区所有废水经污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料。 |
| 2 | 鸡粪 | 经厂区鸡粪发酵车间处理后外售。 |
| 3 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放。 |
| 4 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放。 |
| 5 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过化防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染。 |

## 6.2.4社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。养殖场采用干清粪技术，鸡粪全部外售得到资源化的利用。同时，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为鸡的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）该项目所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（3）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展。

（4）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综上所述，本工程采取了一定的环保措施后，减少了废水、废气、噪声、恶臭等污染物的排放量，减轻了对环境的污染，有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

# 第七章  环境管理与监测计划

7.1 环境管理

环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。本项目在施工期和运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。

7.1.1 机构设置

公司计划设置专门的环境管理部门和环境监测部门，以对养殖场的环境问题进行管理和监测。根据本项目规模和特点，公司应设置环保科一处，统一对厂区进行环境管理。设置监测分析室一处，监测分析室设监测人员2名，负责各污染项目监测工作(公司可以自己监测，也可以委托当地环境监测站进行监测)。

7.1.2 机构任务及主要内容

7.1.2.1环保科

环保科负责日常环境管理工作，并对环境监测站行使管理权。主要职责由以下几项内容组成：

1、贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定；

2、组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行；

3、制定并组织实施环境保护规划和计划；

4、领导和组织环境监测；

5、检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议；

6、推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺；

7、组织开展环境保护科研和学术交流；

8、按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织协调完成监测计划；

9、组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；

10、组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。

7.1.2.2监测分析室

1、完成监测计划，搞好监测仪器的维护保养及校验；

2、对厂内污水收集设施的运行进行监督，提供运行数据；

3、制定环境保护紧急情况处理措施及预案，负责启动和实施，在环境治理措施一旦发生事故时及时汇报，并协调有关部门采取相应措施；

4、监测分析室除定期对废水污染物进行监测外，还应定期对废气污染物和设备噪声定期进行监测，并协助有相应监测资质的委托监测单位对可能受公司正常生产影响的环境保护目标进行监测，监测其环境质量是否符合国家制定的环境质量标准，并据此及时调整生产工艺，检查污染防治措施的可靠性；

5、定期和外围有关科研单位或环保设计单位等进行联系、沟通，以及时解决企业内部存在的有关环境问题，加强制污力度。

7.2.1.3 环境监测制度与计划

1、 监测制度及分析方法

（1）监测制度

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及该厂实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。拟建项目污染源监测制度见表7.1-1。

表7.1-1  污染源监测制度表

| 项目 | 监 测 制 度 |
| --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 臭气、氨和硫化氢 |
|  | 监测布点 | 厂区厂界下风向。 |
|  | 监测频率 | 正常生产条件下，每季度监测一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |
|  |  | 非正常情况发生时，随时进行必要的监测。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》的有关规定进行。 |
| 地下水 | 监测项目 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、磷酸盐、总大肠菌群、铜、锌。 |
|  | 监测布点 | 厂区东北侧、东南侧、南侧各设置3座监测井，监测浅层水。 |
|  | 监测频率 | 每年两次。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)、《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行。 |
| 噪声 | 监测项目 | LAeq。 |
|  | 监测布点 | 厂区四周厂界。 |
|  | 监测频率 | 每季昼夜各一次。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的有关规定进行，昼间测量一般选在8:00～21:00，夜间一般在22:00～5:00。 |
| 固体 废物 | 监测项目 | 固体废弃物名称、产生量、去向。粪肥的无害化指标。 |
|  | 监测频率 | 每月统计一次。 |

7.1.2.4监测分析方法

执行《环境监测技术规范》、《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》、《恶臭污染物排放标准》中污染物监测分析方法的有关规定。

7.2.1 监测仪器的配置

若本项目不委托当地环境监测站监测时，环保监测站要配备一定数量的监测仪器设备以满足监测工作的需要。配备的主要监测仪器设备见表7.2-1。

表7.2-1    主要监测仪器设备配置情况    单位：台(套)

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一分析天平 | 称量 | 1台 |
| 2 | 分光光度计 | 废气、废水中各指标 | 1台 |
| 3 | 气相色谱仪 | 废气监测 | 2台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 废气中硫化氢、氨 | 1台 |
| 5 | 大气采样器 | 大气采样 | 2台 |
| 6 | 便携式应急监测设备等 | 发生风险事故时的应急监测 | 3台 |
| 7 | 恒温干燥箱 | 干燥 | 1台 |
| 8 | 声级计 | 噪声 | 1台 |
| 9 | 电冰箱 | 保存 | 1台 |
| 10 | 玻璃器皿 | 分析 | 若干 |

7.2.2 监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

7.2.3人员培训

为确保监测数据的真实可靠性，对于现场的采样、分析及数据的处理，都需要拥有一批测试能力强、业务素质高的监测人员。因此，应针对相应监测项目的监测人员进行技术培训与考核，合格后上岗。

7.3 环境监理

为加强基层环境监督执法队伍建设，增强执法力量，根据环保部办公厅《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号），为了配合相关部门对工程的环境监理工作，本项目拟设立环境监理协调员一名，拟定由环保科长兼职。其主要职责包括：

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度；

2、依据主管环境保护部门的委托协助环境监理部门依法对本项目执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并及时将处理意见反馈给企业领导；

3、协助环境监理部门征收废水、废气、固体废物、噪声等超标排污费；

4、协助参与环境污染事故、纠纷的调查处理；

5、协助污染治理项目年度计划的编制，配合该计划执行情况的监督检查。

## 7.4建设项目“三同时”竣工环保验收

本项目“三同时”竣工环保验收具体情况见表 7.4-1。

表 7.4-1    建设项目“三同时”竣工环保验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水、 软水制备废水 | 污水处理站1座（2t/d）， 隔油池1个（食堂） | / |
|  | 雨水 | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口； | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 | 鸡舍 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风，喷洒除臭剂，附近种植合作社农作物液体肥料，去除效率可达到50%。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于85%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物3m的排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中中型规模标准 |
| 固废 | 鸡粪 | 建设鸡粪堆肥车间一座，顶部棚式遮盖，底部高于地面1.2m，处理后外售。 | / |
|  | 生活垃圾 | 固废暂存池1个，定期由当地环卫部门收运，在明显处设置固体废物的图形标志 |  |
|  | 病死鸡尸 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理。建设应急填埋井1座。 | / |
|  | 医疗固废 | 设危险废物暂存间1座（20m2），用于收集养殖场危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 废离子交换树脂 | 危险废物暂存间暂存由厂家回收利用 |  |
| 噪声 | 鸡舍 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
| 风险 |  | 消防器材若干 | / |
| 防渗措施 | 场区防渗 | 鸡舍 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，渗透系数达到1.0×10-7cm/s | 符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  |  | 鸡粪发酵车间、污水处理站各构筑物 | 50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s |  |

# 第八章  环境影响评价结论

## 8.1项目建设概况

本项目是由濮阳市营春养殖有限公司在南乐县张果屯镇南街村投资建设的全自动标准化养殖年出栏100万只白羽肉鸡养殖项目，项目总投资150万元，主要建设内容及规模：占地16亩，其中建筑面积9600平方米，绿化面积：2500m2，建设标准化鸡舍4栋，配套设备4套，办公室、检疫室、消毒室、仓库、宿舍10间及配套附属设施。

据项目方实地测量，项目北侧最近敏感点距离为505m处的张果屯镇南街村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知》的要求。

## 8.2环境现状

### 8.2.1环境空气

本次监测共设置4个监测点位，分别张果屯镇南街村、东吉干村、厂址处、烟之东村、崔吉村，监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3和H2S共七项。由监测结果可知，评价区域内各监测点位SO2、NO2小时及24小时平均浓度值，PM10、PM2.5、TSP 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；各监测点位NH3、H2S小时平均浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，评价区域内环境空气质量良好。

### 8.2.2地表水

本次监测共设1个监测点位，项目北侧张果屯沟南街支沟，监测因子为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、硫化物、氟化物、石油类，根据监测结果可知各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类水质标准。

### 8.2.3地下水

本次监测共设置3个监测点位，有后孙黑村、厂址区域、南街村监测因子有K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项。由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，项目区及周边地下水环境质量良好。

### 8.2.4声环境

本次监测分别在厂址的东、西、南、北设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

### 8.2.5土壤

本次监测在场区西南和东北处设置监测点位，监测因子pH、汞、镉、砷、铅、锌、铜、铬、镍共9项，均能满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中要求，项目区土壤质量良好。

## 8.3污染物排放情况

本项目建设内容及规模：建设标准化鸡舍4栋，配套设备4套，办公室、检疫室、消费室、仓库、宿舍10间以及配套附属设施。主要设备：笼具1020组、风机50台、水帘220平方米、环境控制系统4套、自动水线140套、自动料线8套、锅炉4台（0.5吨用电常压锅炉）、发电机2组。项目年出栏100万只白羽肉鸡。

### 8.3.1废气

项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体、厨房油烟。

1、养殖臭气

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使肉鸡中毒死亡，使养殖工作人员健康受损，易患呼吸道疾病。本项目养殖为规模化养殖，鸡舍内的鸡粪通过自动清粪设备及时清出，外售制作有机肥，同时鸡舍严格控制通风系统，保证鸡舍内空气新鲜，因此，产生的恶臭相比一般养鸡场，鸡舍内恶臭源较低。

鸡粪产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，NH3和H2S的排放量为：600g/d、24g/d（4栋鸡舍合计），经采用合理设计日粮、饲料中加入氨基酸、加强通风、及时清粪，在鸡及周边喷洒除臭剂等措施，排放量为：NH3和H2S的排放量为：300g/d、12g/d。项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

2、厨房油烟

根据建设单位提供资料，餐厅厨房设置2个基准灶头，原料为电，经核算，本项目日产生油烟量为0.0042kg/d（即1.533kg/a），按日高峰期2小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为0.000525kg/h，经风量3000m3/h、净化效率为85%的油烟净化器处理后油烟排放量为0.0021kg/h，油烟排放浓度为0.175mg/m3。

3、鸡粪发酵区恶臭

本项目鸡舍采用干清粪工艺，根据物料平衡计算，日产鸡粪量14t/d。查阅相关资料，鸡粪中总固体量约 35～40%，其中含氮量 0.6%，含硫量 0.2%，则项目日产鸡粪中，含氮总量为 33.6kg/d，含硫量 11.2kg/d。由于鸡粪在堆肥车间中进行搅动，预计总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于1%，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为0.336kg/d（0.094t/a）、0.112kg/d（0.031t/a），鸡粪堆肥车间应喷洒生物除臭剂除臭，根据除臭剂效率70%可知，堆肥车间产生NH3、H2S量分别为0.1008kg/d（0.0282t/a）、0.0336kg/d（0.0093t/a），平均小时排放速率最大为 0.0042kg/h、0.000387kg/h。

### 8.3.2废水

本项目废水主要为鸡舍冲洗水、软水制备废水和生活废水，废水总量为526.2m3/a，经采取“格栅+调节池+接触氧化”工艺进行污水处理，处理后全部用于附近种植合作社农作物液体肥料。

### 8.3.3噪声

本项目噪声主要为鸡叫声、排风机、鸡舍降温配套负压风机、清粪带、污水处理站泵及风机等设备运行噪声，源强为55～85dB(A)。

### 8.3.4固废

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、、废离子交换树脂及职工生活垃圾等。其中鸡粪4000t/a经厂区内发酵处理后外售；病死鸡尸10t/a委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理；医疗废物0.18t/a委托资质单位处理；废离子交换树脂0.05t/a由厂家回收处理；职工生活垃圾1.83t/a，环卫部门统一处理。本项目固废均得到有效处置。

## 8.4污染防治措施

### 8.4.1废气

本项目大气污染物主要为养殖过程的恶臭。

采取相应的处理方式：

①鸡舍：采用控制饲养密度、及时清粪，加强绿化喷洒除臭剂；

②食堂油烟经净化效率为85%的油烟净化器处理后经由食堂顶部排气口排放。

③鸡粪发酵车间：喷洒生物除臭剂，每日喷洒一次，除臭效率可达70%。

通过各项防护措施后，项目运营过程中产生的废气能够实现达标排放，对周围环境影响较小。

### 8.4.2废水

本项目废水主要为鸡舍冲洗水、软水制备废水和生活废水，废水总量为526.2m3/a，经采取“格栅+调节池+接触氧化”工艺进行污水处理，处理后全部用于附近种植合作社农作物液体肥料。为保证项目运营不会对地下水环境产生影响，营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

经上述措施处理后，废水完全实现资源化利用不排入地表水体，对地表水环境无影响。

### 8.4.3噪声

噪声主要为鸡叫声、排风机、鸡舍降温配套负压风机等设备运行噪声，根据类比调查，其源强为55～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，项目运营对项目周边敏感点及项目所在的声环境明显较小。

### 8.4.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、废离子交换树脂及职工生活垃圾等。其中鸡粪4000t/a经厂区内堆肥车间处理后外售；病死鸡尸10t/a委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理；医疗废物0.18t/a委托资质单位处理；废离子交换树脂0.05t/a由厂家回收处理；职工生活垃圾8.21/a，环卫部门统一处理。

本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。

### 8.4.5生态影响

项目建设共破坏农田植被16亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为2500m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 8.5环境影响预测与评价

### 8.5.1地表水

（1）正常工况

工程废水经污水处理设施处理后全部用于附近种植合作社农作物液体肥料，废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

（2）非正常工况

本项目事故主要考虑污水处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，初期雨水池可起到事故的作用，接收废水。

（3）雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季初期雨水进入初期雨水池，不外排。

因此本项目对周边地表水环境的影响较小。

### 8.5.2地下水

项目在施工和运营阶段，做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

采取并落实以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。

### 8.5.3环境空气

（1）经预测，项目实施后，各场区有组织排放的污染物浓度及叠加背景值后的浓度都能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2、NOX及PM10的二级标准浓度限值的要求；

（2）经预测，工程采取脱臭措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

（3）经预测，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

（4）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（5）经计算，本项目养殖场的防护距离为500m，防护距离内无敏感点存在防护距离内无敏感点存在。

在满足项目防护距离的条件下，项目运营期有组织及无组织废气的排放对环境的影响较小。

### 8.5.4噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，项目实施对周边环境影响较小。

### 8.5.5固体废物

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、、废离子交换树脂及职工生活垃圾等。其中鸡粪4000t/a在厂区堆肥发酵处理后外售；病死鸡尸10t/a委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理；医疗废物0.18t/a委托资质单位处理；废离子交换树脂0.05t/a由厂家回收处理；职工生活垃圾1.83t/a，环卫部门统一处理。

通过加强管理，定期维护，确保各项措施得到落实，本项目固废均可得到有效处置，对环境影响较小。

### 8.5.6生态影响

项目建设共破坏农田植被16亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化（专门建设有绿化区），绿化面积为2500m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 8.6总量控制

本项目不涉及总量。

## 8.7公众意见采纳情况

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，100%的公众对本项目表示支持，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

综上，濮阳市营春养殖有限公司年出栏白羽肉鸡100万只建设项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# Text boxes

噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

噪声、固体废物

场地平整

工程验收

安装工程

装饰工程

主体工程	工程

基础工程

施工污水、生活污水、生活垃圾

好氧发酵

恶臭

堆肥车间

成肥外售

好氧发酵

铲车

鸡粪

6720

鸡饮用水

损耗49.28

246.4

197.12

鸡舍冲洗水

489.12

污水处理设施

损耗73

292

365

新鲜水

职工生活

0.96

12194.7

69.3

种植

合作

社农

作物

液体

肥料

清洁下水

69.3

693.3

软水制备

洒水抑尘

锅炉补充水

624

1920

蒸发、风力损耗1920

水帘降温

2250

绿化用水

图 2.3-1    本项目水平衡图（单位：m3/a）

农田液体肥料

暂存池

厌氧池

调节池池

格栅

废水

农田液体肥料

厌氧池

调节池

格栅

暂存池

废水