# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):      江阴市成友机械修造有限公司

# 编制日期: 2018年12月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工350套船舶配件扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市成友机械修造有限公司 |
| 法定代表人 | 陆** | 联系人 | 陆** |
| 通讯地址 | 江阴市临港新城夏港镇西城路128号 |
| 联系电话 | 133******** | 传 真 | - | 邮政编码 | 214405 |
| 建设地点 | 江阴市临港新城夏港街道新沟工业园东区 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备 【2018】443号 |
| 建设性质 | 改建（搬迁扩能） | 行业类别 及代码 | C3484机械零部件加工 |
| 占地面积 （平方米） | 400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保 投资（万元） | 7 | 环保投资占总投资比例 | 0.87% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2019年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1及表2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 600 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 2.4万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 该公司无生产废水产生，改建后全厂生活污水排放量为480t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达标后最终排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴市成友机械修造有限公司成立于2008年5月，位于江阴市临港街道夏港镇西城路128号，主要从事船舶舷梯、克令吊操纵室的生产及风机叶轮的修理，生产能力分别为200套/年、50套/年、20套/年。 现该公司拟整厂搬迁至江阴市临港新城夏港街道新沟工业园东区，租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房400平方米，搬迁原有焊机、剪板机、车床、钻床等设备共13台套，新增焊机、钻床、切割机、锯床等生产及辅助设备共28台套，在搬迁同时进一步扩大船舶配件的生产规模，改建后，全厂主要产品及设计生产能力分别为船舶舷梯200套/年、克令吊操纵室50套/年、风机叶轮修理20套/年和其他船舶配件350套/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2018年4月28日起施行），本项目属于“二十二、金属制品业、67金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”应该编制环境影响报告表。江阴市成友机械修造有限公司委托安徽三的环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容 本项目租用厂房进行建设，主体工程包括原有设备的搬迁、新增设备的购买、安装、调试及辅助工程的完善；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1，公用和辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程和产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（套/年） 年运行时数 （小时） 改建前 改建后 增减量 1 生产车间 船舶舷梯 200 200 0 2400 2 克令吊操纵室 50 50 0 3 风机叶轮修理 20 20 0 4 其他船舶配件 0 350 350 表2 建设项目公用和辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料成品堆放 100m2 位于室内 公用工程 给水 15t/h 由当地自来水管网提供 排水 系统 雨水管网 15t/h 排入雨水管网 污水管网 10t/h 纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 供电 315KVA 利用公用变压器 环保工程 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，租用厂家现有 废气 焊烟除尘器 1套 除尘效率达98% 噪声 隔声防治措施 隔声量≥25dB(A) 厂界达标 固废 一般固废堆场 10m2 综合利用或处置，不排放 3、主要原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 主要原辅料消耗表 序号 名称 年耗量（t） 来源及运输 1 钢材、铝材 60 国内、汽车运入 2 焊丝 3 国内、汽车运入 4、主要设备 本项目主要设备清单见表4。 表4 建设项目主要设备清单 类型 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 改建前 改建后 增减量 生产 设备 焊机 / 10 14 4 新增 剪板机 / 1 2 1 新增 车床 / 1 1 0 原有搬迁 钻床 / 1 3 2 新增 切割机 / 0 7 7 新增 锯床 / 0 1 1 新增 弯管机 / 0 3 3 新增 打磨机 / 0 7 7 新增 行车 0 3 3 新增 5、项目地理位置、厂区平面布置和厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市临港新城夏港镇新沟工业园东区。建设项目地理位置具体见附图1。 厂区平面布置：本项目租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房进行建设，厂区内分为生产区和原料成品堆放区，建设项目平面布置情况具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界四侧均为夏港街道新沟村工业园其它厂房，本项目最近敏感目标为南侧92米处的大路上村民住宅。本项目厂界周围300米土地利用现状具体见附图3。 6、工作制度和劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有员工10人，本次改建新增10人，改建后全厂劳动定员为20人。 7、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（具体见附件）。 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正案）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。本项目地处太湖流域三级保护区，无生产废水排放，仅有少量生活污水排放，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。因此，项目符合国家和地方产业政策。 8、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 根据“第四章第二节工业大气污染防治中第三十五条企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术”，减少大气污染物的产生。本项目生产过程中焊接工序产生的焊烟采用移动式焊烟净化器处置，减少颗粒物的排放，故与《江苏省大气污染防治条例》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市成友机械修造有限公司“船舶机械及舾装件修造项目”环境影响登记表于2008年4月经江阴市环境保护局审批同意建设，目前已达产。 本报告根据审批资料及实际调查情况，统计该公司现有项目污染物的产生、治理、排放情况。 一、与本项目有关的原有污染情况 （1）废气 该公司废气主要为焊接工序产生的焊烟，焊接工序焊丝用量为2t/a，颗粒物排放量为0.015t/a，根据审批资料，经加强车间通风，便于扩散等措施后厂界颗粒物无组织排放监控浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。生产车间卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，经计算，生产车间卫生防护距离为50米。根据现场调查，该卫生防护距离内无敏感目标，故对周边环境影响较小。 （2）废水 该公司无生产废水产生，生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入老夏港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0012t/a、0.0001t/a。 （3）噪声 该公司噪声源主要为剪板机、车床、钻床等设备运行噪声，噪声源强≤85dB(A)。通过采取噪声源经车间内合理布局，加强管理文明作业，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （4）固体废物 该公司固体废物产生情况及防治措施见表5。 表5 固体废物产生情况及防治措施 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 边角料 切断、金加工 一般工业 固废 82、85 2.5 外售综合利用 废品回收站 2 焊渣 焊接 85 0.1 3 金属废屑 打磨 82、85 0.5 4 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 1.5 统一处置 环卫部门 （5）现有项目污染排放“三本账”情况 该公司现有项目污染物排放情况汇总见表6。 表6 现有项目污染物排放情况汇总 种类 污染物名称 现有项目排放量t/a 废水 水量 240 COD 0.012 SS 0.0024 NH3-N 0.0012 TP 0.0001 废气 无组织 颗粒物 0.015 固体废弃物 0 二、主要环境问题 本项目租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房进行建设，该厂房原为机械加工生产车间，目前已闲置，项目建设地地下水、土壤未受污染。 综上所述，该公司存在主要环境问题为： 该公司现有项目焊接废气未采取有效处理措施处置，不符合当前环保要求。 上述环境问题将作为“以新带老”整改内容，在本项目实施过程中得到解决。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰，高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、老夏港河、芦埠港河、利港河。老夏港河为本项目纳污河流。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港经济开发区夏港是中国著名社会学家、民族学家吴文藻的故乡，位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。临港经济开发区夏港下辖12个行政村、6个社区居委会，区域面积37.67平方公里，有户籍人口43485人，少数民族13个83人，外来暂住人口62984人。 2、经济建设 临港经济开发区夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。产业结构有效提升，商业开票销售收入占比上升至55%，服务业投入占比为62%，“三二一”产业结构得到巩固提升。港口物流、现代商贸加快发展，现代物流产业园新增物流商贸企业超400个。长江港口物流园区交易中心被评为全国金属材料十大市场。“长江之星”湿地生态园得到巩固提升。长江村举行建企40周年庆祝大会，通过多年艰苦创业长江村在中国经济十强村中排名第3位。江苏新长江实业集团有限公司、江苏中金再生资源有限公司、江苏西城三联控股集团有限公司等百亿元企业分列中国企业500强第202位、第221位、第233位。各企业加快科技创新、技术革新、产业更新，呈现出较好发展势头。 3、交通 临港经济开发区夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）-毗陵路、芙蓉大道、海港大道。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。港城大道与镇澄路-毗陵路、镇澄路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。海港大道工程南接惠澄大道，与惠山区沟通。 交通规划：该区域拟规划建设疏港铁路，由新长铁路月城货运站引出，穿越秦望山、观山后沿海港大道西侧进入夏港地区。 （2）港口码头 临港经济开发区夏港沿江地区拥有沿江岸线约3.2公里，目前建设有1~4号码头，兼顾发展集装箱业务和通用散杂货、件杂货业务。 码头规划：拟建设内河码头2处，一处位于新锡澄运河（芙蓉大道南侧、新锡澄运河西岸），另一处位于老夏港河（老夏港河南岸、新沟河东岸），内河码头作业区作为内河与长江的转换节点，主要发展件杂货、散货、建材等中转运输，为沿江港区与临港制造业服务。 （3）航运 临港经济开发区夏港航运主要为新沟河，现为七级航道，规划提升为五级航道，并作为无锡太湖清水通道；新夏港河位于夏港地区东侧，规划全线改造建设，作为新锡澄运河北段，达到三级航道通航标准。 4、土地利用现状及规划 临港经济开发区夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。 ①港口物流区 港口物流区：该区域北滨长江，东以新夏港河、长达路为界，南以滨江路、镇澄路为界，西为夏港申港界，面积约5km2。 港口物流区产业功能定位：发展CBD（即中心商务区）和现代物流业，其中（1）CBD：为滨江路、新港大道、长达路和镇澄路所围地块，面积约1km2，依托港口和沿江经济的发展，为港口经济服务，引进招商分为三部分：①商务中心。引进投资商务楼、会展中心等高档商务设施。②外贸功能配套设施。大力引进进出口代理公司、金融保险服务、船代、货代等中介机构。③大力引进房地产商。特别是上海、香港等地知名房地产商。（2）现代物流业：大力引进经验丰富的国内外一流的港口管理公司，发展保税物流和非保税物流，重点发展仓储业。其中滨江路以南、新港大道以西的地块规划建保税物流中心。 ②夏港工业区 夏港工业区：该区域北以滨江路、镇澄路为界，西以长达路、夏港与申港界为界，东以新夏港河为界，北以夏南路为界，面积约6.1km2。该区域包括原夏港工业园区，面积为4.62km2。 夏港工业区产业功能定位：以金属制品业为主，发展金属新材料、精密机械、汽车零部件等低能耗、低污染的产业。 ③临港工业区 临港工业区：该区域主要为江阴市城市西组团保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的工业用地，面积约1.5km2。 临港工业区产业功能定位：主要为现代物流业、金属制品业和CBD。西城路、长达路以东、镇澄路以南、新夏港河以西、景贤路以北的东区，重点发展冶金企业，重点发展高、精、尖项目；西城路以西、老夏港河以北、镇澄路以南至申港交界处为纺织服装、轻工产品发展区；西城路以西、老夏港河以南、景贤路以北至申港交界重点发展精密机械、电子信息、汽车零部件产业。工业集中区内产业结构主要分为6块，即保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司、现代物流业、CBD、金属制品业，轻纺业、机电业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂 本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为8万t/d，现有处理能力为5万t/d，另3万t/d污水处理工程正在调试中。该污水厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准排入老夏港河。 （2）区域集中供热情况 该区域内现有江阴苏龙热电有限公司1家热电厂，作为区域热源点为该区域内的用热单位集中供热。 二、教育、文化 临港经济开发区夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 三、文物保护 临港经济开发区夏港有夏港万安桥、渡江战役烈士墓、朱杏南故居、吴文藻冰心故居、吴孝子牌坊等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港新城夏港街道新沟工业园东区，用地性质为工业用地，符合临港经济开发区用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，厂区实行雨污分流，故本项目的建设符合江阴临港经济开发区环保规划。 （3）产业定位相符性 本项目主要从事船舶舷梯、克令吊操纵室、其他船舶配件的生产及风机叶轮的修理，符合临港经济开发区产业定位。 （4）生态红线区域规划相符性 本项目距离江阴市低山生态公益林（白石山）二级管控区边界为1200m，不在一级和二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 综上所述，本项目建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划、产业定位、生态红线区域规划等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据江阴市环境监测站提供的常规监测数据可知，项目建设地NO2、PM10年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表7。 表7 环境空气质量监测数据 监测点位 监测时间月份 平均浓度（µg/Nm3） SO2 NO2 PM10 申港空气 自动站 2017年1月 26 35 94 2017年2月 31 44 106 2017年3月 26 46 115 2017年4月 22 44 118 2017年5月 19 44 100 2017年6月 16 43 77 2017年7月 19 48 60 2017年8月 15 42 53 2017年9月 14 38 63 2017年10月 11 29 70 2017年11月 20 55 108 2017年12月 24 60 137 年均值 20 44 92 标准值（µg/Nm3） 60 40 70 针对该地区环境空气质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 2、地表水 项目所在地纳污河流为老夏港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据老夏港河老夏港桥断面监测结果显示该监测断面氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。该地区地表水现状监测数据统计见表8。 表8 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果（mg/L） 高锰酸盐 氨氮 总磷 老夏港河老夏港桥断面 2017-1-3 4.5 4.77 0.252 2017-3-1 3.5 0.908 0.153 2017-5-2 2.6 0.158 0.105 2017-7-3 5.8 3.17 0.173 2017-9-4 4.3 3.78 0.224 2017-11-1 4.5 0.522 0.155 标准值（mg/L） ≤10 ≤1.5 ≤0.3 江阴临港经济开发区管理委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 3、声环境质量现状 本报告引用南京万全检测技术有限公司监测报告（编号：NVTT-2018-W1140）中声环境质量现状监测结果可知，项目建设地区域噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区3类标准。项目建设地噪声监测结果见下表9。 表9 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 2018-11-25 昼间 夜间 N1 50.2 43.6 昼间≤65，夜间≤55

主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标如下： 表10 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象 位置 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 大路上村民住宅 南 92 66户/230人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 大路上村民住宅 南 92 66户/230人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区 水环境 老夏港河 东 1100 / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体见表11。 表11 环境空气污染物浓度限值（单位：µg/m3，除注明外） 评价因子 浓度限值 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 GB3095-2012 表1中二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 TSP / 300 200 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目纳污水体老夏港河执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准限值具体见表12。 表12 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 pH COD 高锰酸盐指数 NH3-N TP BOD5 石油类 Ⅳ类 6～9 30 10 1.5 0.3 6 0.5 3、区域环境噪声 项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准，周围敏感目标执行2类区标准，具体见表13。 表13 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 敏感目标 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：焊烟（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准。具体详见表14。 表14 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒（m） 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 2、废水：本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表15。 表15 废水污染物排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） pH 6-9 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 5 TP 8 0.5 注：现有城镇污水处理厂仍执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准，自2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准。 3、厂界环境噪声：厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区3类标准，见表16。 表16 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP，特征因子为SS； 固废：各种固体废物。 污染物排放总量控制指标详见表17。 表17 污染物排放总量控制指标 （单位：t/a） 种类 污染物名称 改建前 改建项目排放量 改建后全厂 改建前后增减量 实际排放总量 批复排放总量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 废水 废水量 240 240 480 480 240 480 480 +240 COD 0.012 0.012 0.024 0.192 0.012 0.024 0.024 +0.012 SS 0.0024 0.0024 0.0048 0.144 0.0024 0.0048 0.0048 +0.0024 氨氮 0.0012 0.0012 0.0024 0.02 0.0012 0.0024 0.0024 +0.0012 TP 0.0001 0.0001 0.0002 0.002 0.0001 0.0002 0.0002 +0.0001 废气 颗粒物 0.015 0.015 0.005 - 0.015 0.005 0.005 -0.01 固废 0 － 0 － 0 0 0 0 由上表可见，改建后全厂生活污水接管量为480t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.192t/a、0.144t/a、0.02t/a、0.002t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.024t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0002t/a，较改建前分别增加了0.012t/a、0.0012t/a、0.0001t/a，由于本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过夏港街道控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0048t/a，指标作为该企业考核指标。 废气污染物颗粒物排放总量为0.005t/a，较改建前削减了0.01t/a，在该公司内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 本项目主要从事船舶舷梯、克令吊操纵室、其他船舶配件的生产及风机叶轮的修理，本报告根据产品生产特点进行叙述，具体生产工艺图见图1~5（其中S—固废、N—噪声、G—废气）。 1、船舶舷梯生产工艺 图1 船舶舷梯生产工艺流程及产污环节图 2、克令吊操纵室 图2 克令吊操纵室生产工艺流程及产污环节图 3、风机叶轮修理 图3 风机叶轮修理工艺流程及产污环节图 4、其他船舶配件 图4 其他船舶配件生产工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S11）等产生，建设项目副产物产生情况见下表18。 表18 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 产生工序 副产物名称 形态 主要成分 预测产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 切断、金加工 边角料 固 钢、铝 5 √ ―― 固体废物鉴别导则 （试行） 2 焊接 焊渣 固 ― 0.2 √ ―― 3 钻孔、打磨 金属废屑 固 钢、铝 1 √ ―― 三、水量平衡 1、水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水，采用自来水。 生活用水：本项目职工人数20人，生活用水量按0.1吨/(人·天)，排水量按用水量的80%计，则生活用水量为2t/d（600t/a），污水量为1.6t/d（480t/a）。 2、水量平衡图 本项目水量平衡见图3。 图3 本项目水量平衡图 单位：t/a 四、清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析。本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）能源分析 本项目不使用煤、天然气等，杜绝了燃料燃烧废气的产生，符合清洁生产要求。 （2）固废利用 本项目切断、金加工工序产生的边角料、焊接工序产生的焊渣、钻孔、打磨工序产生的金属废屑经收集后外售综合利用，体现固废资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。

主要污染工序： 废气 本项目废气主要为焊接工序产生的焊烟，根据有关文献（湖北大学学报〔自然科学版〕第3期第32卷——《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》），该种焊接方法焊丝的发尘量为5～10g/kg，本报告发尘量取7.5进行计算。本项目焊丝用量为3t/a，则焊接废气颗粒物产生量为0.023t/a。 2、废水 本项目产生的废水为生活污水，产生量为480t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。本项目废水产生水质情况见表19。 表19 本项目废水产生水质情况 水来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 标准浓度限值(mg/L) 排放方式和去向 浓度 (mg/L) 量 (t/a) 浓度(mg/L) 量(t/a) 生活 污水 480 COD 300-500 0.192 纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 50 0.024 ≤50 老夏 港河 SS 200-400 0.144 10 0.0048 ≤10 氨氮 30-50 0.02 5 0.0024 ≤5 TP 3-5 0.002 0.5 0.0002 ≤0.5 3、固废 本项目固废主要为生产过程中产生的边角料、焊渣、金属废屑及生活垃圾，固体废物分析结果详见表20。 表20 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 边角料 一般工业固废 切断、金加工 固 钢、铝 ― ― 82、85 ― 5 2 焊渣 焊接 固 ― ― ― 85 ― 0.2 3 金属废屑 钻孔、打磨 固 钢、铝 ― ― 82、85 ― 1 4 生活垃圾 生活活动 ― ― ― ― 99 ― 3 4、噪声 本项目噪声源主要为剪板机、车床、钻床、切割机、锯床、弯管机、打磨机等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。各设备噪声源强具体见表21。 表21 噪声产生及排放情况 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间 （工段）名称 距最近厂界 位置（m） 1 剪板机 85 切断工序 5 2 车床 85 金加工工序 5 3 钻床 82 金加工、钻孔工序 5 4 切割机 85 切断工序 5 5 锯床 85 切断工序 5 6 弯管机 82 弯管工序 8 7 打磨机 82 打磨工序 8 5、“以新带老”措施 根据现有项目存在问题，本项目“以新带老”措施主要为：针对该公司现有项目焊接废气未采取有效处理措施处置，本次改建后焊接颗粒物经移动式焊烟净化器处理后在焊接区呈无组织排放，排放量约为0.005t/a。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.023 | 0.005 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  | COD | 480 | 300～500 | 0.192 | 50 | 0.024 | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达标后最终排入老夏港河 |
|  |  | SS |  | 200～400 | 0.144 | 10 | 0.0048 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30～50 | 0.02 | 5 | 0.0024 |  |
|  |  | TP |  | 3～5 | 0.002 | 0.5 | 0.0002 |  |
| 固 体 废 物 | / | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | / | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | 3 | 0 | 3 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注 dB（A） |
|  | 剪板机 | 85 | 切断工序 | 5 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 车床 | 85 | 金加工工序 | 5 |  |
|  | 钻床 | 82 | 金加工、钻孔工序 | 5 |  |
|  | 切割机 | 85 | 切断工序 | 5 |  |
|  | 锯床 | 85 | 切断工序 | 5 |  |
|  | 弯管机 | 82 | 弯管工序 | 8 |  |
|  | 打磨机 | 82 | 打磨工序 | 8 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房进行建设，无需新建厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 焊接工序厂方根据焊接颗粒物产生特点，拟采取措施为设置单独焊接区，不在其他区域随意焊接，焊接作业时，移动式焊烟净化器对焊接颗粒物的捕集率可达80%，去除效率可达98%，故本项目焊接颗粒物经净化处理后，排放量约为0.005t/a，在焊接区呈无组织排放。 无组织排放大气污染物产生源强见下表22。 表22 无组织大气污染物产生源强 污染源位置 污染工序 污染物名称 污染物排放量(t/a) 面源面积(m2) 面源高度(m) 焊接区 焊接 颗粒物 0.005 400 6 通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界外颗粒物浓度最高点可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小。 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离和卫生防护距离，具体如下。 ①大气环境防护距离 本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）”测算。各污染源参数及大气环境防护距离见下表23。 表23 污染源参数及大气环境防护距离* 产生点 污染物 小时评价标准(mg/m3) 面源有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 污染物排放率(kg/h) 大气环境防护距离(m) 焊接区 颗粒物 0.9 6 20 20 0.002 无超标点 *说明：表中数据单位见计算公式中的单位，颗粒物以TSP计。焊接工序年工作时间1200h。 经计算，本项目排放的无组织废气污染物在厂界无超标点，故无需设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，计算公式： 式中：—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；—卫生防护距离计算系数； —有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 大气污染物卫生防护距离见表24。 表24 颗粒物污染源的卫生防护距离* 产生点 污染物 Qc Cm r A B C D L计 L 焊接区 颗粒物 0.002 0.9 11.29 350 0.021 1.85 0.84 <1 50 *说明：表中数据单位见计算公式中的单位，颗粒物以TSP计。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-91）可知，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工企业的卫生防护距离级别应该高一级。 根据上表计算结果，本项目焊接区需设置卫生防护距离为50米。根据实际调查，卫生防护距离内没有敏感目标，故本项目废气对周围环境影响较小。 2、地表水 该公司无生产废水产生，改建后全厂生活污水排放量为480t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，其中主要污染物COD、SS、氨氮、TP的排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0002t/a，达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准。根据该污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废弃物 本项目固体废物利用处置方式见表25。 表25 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 边角料 切断、金加工 一般工业 固废 82、85 5 外售综合利用 废品回收站 2 焊渣 焊接 85 0.2 3 金属废屑 钻孔、打磨 82、85 1 4 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 3 统一处置 环卫部门 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，经采取了合理的处置措施，固废做到不外排，因此对周围环境基本无影响。 4、噪声 本项目噪声源主要为剪板机、车床、钻床、切割机、锯床、弯管机、打磨机等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： ①设备均设置在车间内，合理布局，远离厂区南侧村民住宅； ②车间墙体为实砌墙体，日常生产时加强科学管理，并保持各类机械设备处于正常运行，减少设备的非正常运行噪声，且仅为昼间白班工作，夜间不进行生产作业； ③优先选择低噪声设施，且各类设施均设置于建筑物内。 经厂房围墙隔声和距离衰减后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。同时本项目厂界距最近敏感目标92米以上，距离较远，故对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接区 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器处理后无组织排放 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和（GB18918-2002）表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料 | 综合利用 | 零排放 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 金属废屑 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫所统一处置 |  |
| 噪 声 | 各类生产及辅助设备 | 合理布局，车间厂房隔声，墙体采用实砌墙体 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资800万元，其中环保投资为7万元，占总投资额的0.87%，“三同时”验收一览表见下表26。 表26 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 废水 化粪池 10m3 1个 / 利用原有 废气 移动式焊烟净化器 - 1套 2 除尘效率达98% 固废 一般固废堆场 10m2 1个 2 分类收集，不排放，新增 噪声 隔声降噪措施 隔声量≥25dB(A) 若干 3 厂界环境噪声达标 排污口设置 废水接管口 10t/h 1个 / 规范化设置，利用原有 雨水排放口 15t/h 1个 / 排水 管网 污水管道 雨水管道 / 各1套 / 清污分流，利用原有 合计 / / / 7 / 2、排污口规范化整治 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废水：厂内排水实行“雨污分流”、“清污分流” 制，雨水和清下水由雨水管网排入所在地雨水管网，不设置废水排放口，利用租用厂家现有的废水接管口和雨水排放口。 固体废物：一般固体废物按《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）执行。固废堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施。 |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴市成友机械修造有限公司成立于2008年5月，位于江阴市临港街道夏港镇西城路128号，主要从事船舶舷梯、克令吊操纵室的生产及风机叶轮的修理，生产能力分别为200套/年、50套/年、20套/年。 现该公司拟整厂搬迁至江阴市临港新城夏港街道新沟工业园东区，租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房400平方米，搬迁原有焊机、剪板机、车床、钻床等设备共13台套，新增焊机、钻床、切割机、锯床等生产及辅助设备共28台套，在搬迁同时进一步扩大船舶配件的生产规模，改建后，全厂主要产品及设计生产能力分别为船舶舷梯200套/年、克令吊操纵室50套/年、风机叶轮修理20套/年和其他船舶配件350套/年。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目。且本项目已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，符合国家和地方相关产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 本项目拟建地位于江阴市临港新城夏港街道新沟工业园东区，用地性质属于工业用地，符合临港经济开发区土地利用规划；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口。故本项目的建设符合临港经济开发区相关环保规划。 四、环境质量现状 根据江阴市环境监测站提供的常规监测数据和南京万全检测技术有限公司检测报告NVTT—2018—W1140号，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，环境空气质量、地表水不能满足功能区要求。 五、达标排放 （1）废气：本项目焊接颗粒物经净化处理后，排放量约为0.005t/a，在焊接区呈无组织排放，通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界外颗粒物浓度最高点可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值。 （2）废水：本项目生活污水产生量为480t/a，经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入老夏港河。 （3）固废：本项目固废产生量9.2t/a，其中边角料、焊渣、金属废屑经收集后外售利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为剪板机、车床、钻床、切割机、锯床、弯管机、打磨机等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对各噪声源噪声产生特点，经采取相应措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气 本项目无组织排放颗粒物为0.005t/a，经计算，焊接区卫生防护距离为50米，根据现场勘查，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 （2）地表水 该公司无生产废水产生，改建后全厂生活污水排放量为480t/a，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0002t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体老夏港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固体废物 本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声源强较小，且厂界距离最近敏感目标92米，距离较远，故对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目不使用煤、天然气等，杜绝了燃料燃烧废气的产生；本项目切断、金加工工序产生的边角料、焊接工序产生的焊渣、钻孔、打磨工序产生的金属废屑经收集后外售综合利用，体现固废资源化原则。综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 八、总量控制 改建后全厂生活污水接管量为480t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.192t/a、0.144t/a、0.02t/a、0.002t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.024t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0002t/a，较改建前分别增加了0.012t/a、0.0012t/a、0.0001t/a，由于本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过夏港街道控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0048t/a，指标作为该企业考核指标。 废气污染物颗粒物排放总量为0.005t/a，较改建前削减了0.01t/a，在该公司内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 九、“以新带老”措施 根据现有项目存在问题，本项目“以新带老”措施主要为：针对该公司现有项目焊接废气未采取有效处理措施处置，本次改建后焊接颗粒物经移动式焊烟净化器处理后在焊接区呈无组织排放，排放量约为0.005t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策和用地规划，符合规划，并针对污染物特点采取了有效的防治措施，主要污染物均能做到达标排放。项目建成后，对周围环境影响较小，不会改变环境功能区类别，废水总量指标可在夏港街道内平衡，颗粒物排放总量在该公司内平衡，固废均综合利用或妥善处置，符合清洁生产的相关要求。因此本报告认为，从环保角度看，本项目是可行的。 建议： 1．建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2．进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目建设地周围300米土地利用现状图 附图4 污水管网图 附图5 项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片 附图6 用地规划图 附图7 江阴市生态红线区域保护规划 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件：固体废物环境影响评价

1、工程分析

一、固体废物产生量核算

本项目生产过程中产生的固体废物主要为切断、金加工工序产生的边角料、焊接工序产生的焊渣、钻孔、打磨工序产生的金属废屑以及厂区职工生活活动产生的生活垃圾。

二、建设项目固体废物产生情况分析

（1）、固体废物属性判定

本项目副产物产生情况见表1。

表1  建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 产生工序 | 副产物名称 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量(t/a) | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 切断、金加工 | 边角料 | 固 | 钢、铝 | 5 | √ | ―― | 固体废物鉴别导则 （试行） |
| 2 | 焊接 | 焊渣 | 固 | ― | 0.2 | √ | ―― |  |
| 3 | 钻孔、打磨 | 金属废屑 | 固 | 钢、铝 | 1 | √ | ―― |  |

（2）、固体废物产生情况汇总

本项目租用夏港街道新沟村工业园闲置厂房进行建设，无需新建厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期无固体废物产生。

本项目运营期固废产生情况见表2。

表2    运营期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般工业固废 | 切断、金加工 | 固 | 钢、铝 | ― | ― | 82、85 | ― | 5 |
| 2 | 焊渣 |  | 焊接 | 固 | ― | ― | ― | 85 | ― | 0.2 |
| 3 | 金属废屑 |  | 钻孔、打磨 | 固 | 钢、铝 | ― | ― | 82、85 | ― | 1 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活活动 | ― | ― | ― | ― | 99 | ― | 3 |

三、固体废物“三本帐”

固体废物排放总量情况见表3。

表3   建设项目污染物排放总量指标     单位：t/a

| 污染物名称 | 产生量 （吨/年） | 削减量 （吨/年） | 排放总量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 一般工业固体废物 | 6.2 | 6.2 | 0 |
|  | 危险废物 | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

2、固体废物环境影响预测与评价

建设项目的固体废物主要为营运期产生的边角料、焊渣、金属废屑和生活垃圾。固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则。

建设过程中产生的边角料、焊渣、金属废屑、生活垃圾按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》进行分类。分类结果表明，边角料、焊渣、金属废屑属一般工业固废，固废收集后分别堆放于堆场；边角料、焊渣、金属废屑经收集后综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。

营运期各类固体废物的利用处置方案分别见下表4。

表4  营运期建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物类别及代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 切断、金加工 | 一般工业 固废 | 82、85 | 5 | 外售综合利用 | 废品回收站 |
| 2 | 焊渣 | 焊接 |  | 85 | 0.2 |  |  |
| 3 | 金属废屑 | 钻孔、打磨 |  | 82、85 | 1 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 生活活动 | 生活垃圾 | 99 | 3 | 统一处置 | 环卫部门 |

本项目根据固废产生特点，拟采取的措施为：

①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物和生活垃圾不混放。

②本项目设置10平方米的一般固废堆场，固体废物堆放和贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求设置；在采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

③固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。

3、现有项目固体废物处置回顾性

（1）现有项目工程概况

江阴市成友机械修造有限公司“船舶机械及舾装件修造项目”环评登记表于2008年4月经江阴市环境保护局审批同意建设，目前已达产。

（2）现有项目固体废物处置情况

表6  现有项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物类别及代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 切断、金加工 | 一般工业 固废 | 82、85 | 2.5 | 外售综合利用 | 废品回收站 |
| 2 | 焊渣 | 焊接 |  | 85 | 0.1 |  |  |
| 3 | 金属废屑 | 打磨 |  | 82、85 | 0.5 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 生活活动 | 生活垃圾 | 99 | 1.5 | 统一处置 | 环卫部门 |

（3）现有项目固体废物存在的环境问题及拟采取的整改措施

现有项目固体废物均合理处置，无环境问题。

# 4、固体废物污染防治措施及其经济、技术分析

## （1）、包装及贮存场所防治措施分析

本项目营运期，边角料、金属废屑每半个月收集1次，焊渣每个月收集一次，生活垃圾每一天收集一次。所有固废在贮存期间无贮存期间问题，本项目营运期一般固体废物贮存场所面积10平方米，能够满足贮存需求。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。

（2）、本项目固体废物委托利用处置分析

本项目营运期产生的边角料、焊渣、金属废屑经收集后外售利用。

5、环境风险评价

本项目无危险废物，无重大危险源。

6、固体废物环境管理与监测

本项目无危险废物，故无需设置环境管理与监测计划。

7、结论与建议

本项目固废产生量9.2t/a，其中边角料、焊渣、金属废屑经收集后外售利用；职工生活活动产生的生活垃圾，由当地环卫部门统一收集。由于建设单位根据固废理化特性和含有成份，做到分类收集和综合利用或处置，不外排，故对周围环境基本无影响。

# Text boxes

年加工350套船舶配件扩建项目

S10金属废屑

N10噪声

钻  孔

S9边角料

N9噪声

切  断

N7噪声

维  修

组  装

成  品

N3噪声

成  品

S6边角料

N6噪声

金加工

钢材、铝材

S8 边角料

打  磨

弯  管

S2边角料

N2噪声

标准件

N8噪声

金加工

成  品

焊丝

S3焊渣

G1焊烟

S4金属废屑

N4噪声

拆  机

组  装

风机叶轮

焊  接

S1边角料

N1噪声

组  装

调  试

焊丝

S7焊渣

G2焊烟

焊  接

S5边角料

N5噪声

钢材、铝材

切  断

切  断

钢材、铝材

成  品

480

480

600

新鲜水

损耗：120

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

化粪池

生活用水