真空干燥箱PLC分段编程干燥设备面世

上海和呈仪器制造有限公司研发制作的并具有CE认证的真空干燥箱PLC分段编程真空干燥箱已经问世.

真空程序分段控制：

设备的抽真空过程控制可以提供程序化编程，只需根据您的要求分别设定真空度值，保压时间值。

例如：通过程序控制真空循环，设定抽真空度V1，保压时间值T1，下一段真空度V2，保压时间值T2，用户需要抽真空过程需要最大可以实现18段可编程。

具体设定方法：

通过触摸屏，用户设备第一段真空度V1，保持时间T1，第二段真空度V2，保持时间T2,第三段真空度V3，保持时间T3………..,一直到18段真空度V18，保持时间T18.

程序设定好后，启动设备，设备就按按照预先设定的程序运行

该成套设备采用先进的模糊控制系统以及高温快速烘干、高效节能环保热风炉和多环滚筒新工艺。机身设计完全适应场地。设备热效率较高，整个设备装有自动防火、防爆装置，首次实现了干燥设备水分在线自动控制。

据介绍，首批为国内东北、江南、江北等地和加拿大、俄罗斯、韩国等国加工的该成套设备目前已经投入使用。设备运行平稳，操作简易，安全性和干燥强度达到国际先进水平，产品价格仅为进口产品的三分之一。