建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：

建设单位(盖章):

编制日期: 2019年4月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产14000吨锻件、4000吨齿轮扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市瑞鑫锻造有限公司 |
| 法定代表人 | 韩** | 联系人 | 卞** |
| 通讯地址 | 江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号 |
| 联系电话 | 136******** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214445 |
| 建设地点 | 江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2019]82号 |
| 建设性质 | 技改扩能 | 行业类别 及代码 | 锻件及粉末冶金制品 制造C3393 |
| 占地面积 （平方米） | 1300 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 18 | 环保投资占总投资比例 | 0.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅料用量和主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 2730 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 12万 | 燃气（标立方米/年） | 150万 |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 扩建后全厂生活污水排放量为2160t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，尾水达标后最终排入西横河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市瑞鑫锻造有限公司成立于2002年7月，位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，主要从事锻件制造、加工、销售，生产能力为10000吨/年，目前已达产。 为进一步加快企业发展，提高企业竞争力，该公司拟利用现有厂区内闲置厂房，购置电液锤、空气锤、抛丸机、电焊机等生产及辅助设施65台套，对原有的锻件生产进行扩能，新增齿轮生产，扩建后全厂产品及生产能力分别为锻件24000吨/年、齿轮4000吨/年，并将原委外的热处理工序、精加工工序改为自行加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2018年4月28日修改），本项目属于“二十二、金属制品业、67金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”应该编制环境影响报告表。江阴市瑞鑫锻造有限公司委托安徽三的环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容 本项目利用现有厂区内闲置厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1，公用和辅助工程见表2。 表1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时数 扩建前 扩建后 增减量 1 锻件车间 锻件 10000吨/年 24000吨/年 14000吨/年* 2400小时 2 齿轮车间 齿轮 0 4000吨/年 4000吨/年 注：新增的14000吨锻件中10000吨锻件外售，4000吨锻件作为齿轮生产的原料。 表2 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运工程 原料堆场 100m2 150m2 50m2 位于各生产车间内 成品堆场 100m2 150m2 50m2 位于各生产车间内 公用工程 给水系统 10t/h 10t/h 0 由当地自来水管网提供 排水 系统 雨水 20t/h 20t/h 0 排入雨水管网 废水 15t/h 15t/h 0 厂区污水管网 供电 1500KVA 1500KVA 0 利用厂区内变压器 环保工程 废水 化粪池 20m3 20m3 0 简单生化处理 废气 焊烟净化器 0 4套 4套 收集率达80%，处理效率达98% 布袋除尘 装置 0 3000m3/h 3000m3/h 收集率100%，去除率98％ 固废 一般固废 堆场 30m2 50m2 20m3 综合利用，不排放 危废堆场 5m2 10m2 5m2 委外处置，不排放 减振、隔振措施 若干 若干 — 区域振动达标 噪声 隔声量 ≥25dB(A) ≥25dB(A) — 厂界达标 3、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料清单 序号 名称 年耗量 （吨/年） 来源及运输 1 碳钢（圆钢、方钢） 26550 国内、汽车运入 2 不锈钢（圆钢、方钢） 295 国内、汽车运入 3 合金钢（圆钢、方钢） 2655 国内、汽车运入 4 铁板 800 国内、汽车运入 5 皂化液 3 国内、汽车运入 6 焊丝 12 国内、汽车运入 4、主要生产设备 主要设备清单具体见下表4。 表4 建设项目主要设备清单 类别 名称 型号 数量（台） 备注 扩建前 扩建后 增减量 生 产 设 备 车床 / 6 6 0 非淘汰、落后 设备 数控车床 / 15 15 0 锯床 / 11 28 17 电液锤 2T、3T、6T 2 3 1 油压机 1250T 1 3 2 空气锤 750KG、1T、2T 1 6 5 抛丸机 Q37 0 1 1 电焊机 NB-630KR 0 9 9 碾环机 / 0 10 10 天然气炉 / 7 15 8 热处理炉 / 0 12 12 机械操作台 5T 1 1 0 出料机 5T 1 1 0 机械手 / 1 1 0 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区主要设置锻打车间、金加工车间、焊接车间、热处理车间、仓库和办公，具体厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界东侧为江阴市盛大玻璃钢制品有限公司和江阴康泰润滑油添加剂有限公司；南侧隔桃园路为江阴市国丰制笔有限公司和江阴市永茂包装有限公司；西侧隔小湖港为江苏万象纸业有限公司和江阴中凌电器制造有限公司；北侧为江阴贝斯特电气有限公司。建设项目厂界周围300米范围内土地利用现状见附图3。 6、工作制度及劳动定员： 工作制度：该公司实行昼间“一班”8小时工作制，工作时间为8：00～17：00，年有效工作日为300天，中午休息1小时。 劳动定员：该公司扩建前劳动定员为40人，本次扩建新增50人，故扩建后全厂劳动定员90人。 7、产业政策相符性 本项目主要从事锻件和齿轮的生产，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书（具体见附件），因此，项目符合国家和地方产业政策。 8、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正案）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、改建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。本项目地处太湖流域三级保护区，无生产废水排放，仅有少量生活污水排放，因此本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市瑞鑫锻造有限公司成立于2002年7月，位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，主要从事锻件的生产，设计生产能力为10000吨/年，目前已达产。该公司原有审批及验收情况见表5。 表5 该公司原有审批及验收情况表 审批时间 审批项目 环评审批部门 验收情况 备注 2002.8 《年产锻件1000吨项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2004年3月通过环保设施“三同时”阶段验收 已建 （已达产） 2009.5 《年产10000吨锻件技改项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 20093202810319B 2012年2月通过环保设施“三同时”阶段验收 已建 （已达产） 本报告根据原审批验收资料及实际调查情况统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。 一、与本项目有关的原有污染物情况 1、废气 该公司废气主要为天然气燃烧废气。天然气燃烧废气来源于加热工序和固溶工序，由于天然气为清洁能源，燃烧废气中各污染因子产生浓度较低，直接通过两根15m高排气筒（FQ-1、FQ-2）排放。根据实际调查，天然气用量为47万m³，天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOX可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相应标准，对周围环境影响较小。有组织废气产生及排放情况详见表6。 表6 有组织废气产生及排放情况 污染源 名称 排气量 (Nm3/a) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 执行标准 排放高度 排放 方式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 天然气 燃烧 废气 279.6万 烟尘 19.18 0.02 0.054 15米高 排气筒 / 19.18 0.02 0.054 20 / 15m FQ-1 SO2 28.61 0.03 0.080 / 28.61 0.03 0.080 50 / NOX 133.83 0.16 0.374 / 133.83 0.16 0.374 150 / 天然气 燃烧 废气 377.46万 烟尘 19.18 0.03 0.072 15米高 排气筒 / 19.18 0.03 0.072 20 / 15m FQ-2 SO2 28.61 0.05 0.108 / 28.61 0.05 0.108 50 / NOX 133.83 0.21 0.505 / 133.83 0.21 0.505 150 / 2、废水 该公司无生产废水产生，生活污水排放量为960t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（现有企业从2021年1月1日起执行）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后，排入西横河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.048t/a、0.0096t/a、0.0048t/a、0.0005t/a。 3、固废 该公司固体废物产生情况及防治措施见表7。 表7 固体废物产生情况及防治措施 序号 名称 分类 编号 产生量（t/a） 性状 综合利用方式及其数量（t/a） 处理处置方式及其数量（t/a） 1 边角料 85 700 固 外售利用：1005.5 - 2 氧化铁皮 85 5.5 固 - 3 金属废料 85 300 固 - 4 废皂化液 HW09 900-006-09 1.32 液 - 委托江阴绿水机械有限公司处置:1.32 5 废机油 HW08 900-249-08 0.4 液 - 委托江阴金童石油化工有限公司处置：0.4 6 生活垃圾 99 6 固 - 由环卫部门收集后统一处置：6 合计 1013.22 — 利用：1005.5 处置：7.72 4、噪声 该公司噪声源主要为车床、数控车床、锯床、电液锤、空气锤、油压机等生产及辅助设施，噪声源强在75～110dB(A)之间。通过采取噪声源经车间内合理布局，加强管理文明作业，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 5、振动 该公司振动源为电液锤、空气锤、油压机。该公司在建设电液锤、空气锤、快速油压机基础时，采用橡胶板和软木作为基础减振材料，并在基础周围底部开挖10cm以上的隔振沟，进行综合减振和隔振，可使厂界外区域达到《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中工业集中区标准。 二、主要环境问题 无。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市璜土镇地处长江三角洲太湖平原，西横河以北属长江老三角洲冲积平原，西横河以南及河北沿岸一带属太湖圩区平原。该地区平均海拔在3—5米之间，南低北高，倾斜平缓，坡度在3%以下。 境内山丘孤立于平原之间，互不相连。现境内有碗墩山，高海拔15米；姬墩山，高海拔18米；前栗山，高海拔25米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区主要河流有长江、新桃花港、西横河，其中西横河为本项目纳污河流。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 新桃花港南北走向，北与长江相通，南与西横河交汇，长约13.2km，河底高程1m，河道宽度8～10m，河岸坡比1：2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流量0.58m3/s。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，长26km。璜土段河宽15米，河底宽9米，平均水深4米，流速0.5m/s，水流方向多为由东向西。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 璜土镇是江阴市的黄金西大门，北枕长江，西、南与常州市无缝相融。历史悠久，是5000多年前良渚文化发祥地之一。生态环境优美，是中国优质葡萄生产基地，具有江苏葡萄第一镇的美誉。该镇区域面积64.49平方千米，耕地面积1492公顷，下辖12个行政村和1个社区居委会，有户籍人口56802人，少数民族16个145人，外来暂住人口46068人。 2、经济建设 璜土镇完成地区生产总值83.11亿元；全口径财政收入12.09亿元；全社会固定资产投资74.41亿元；全年实现工商业开票销售收入696.9亿元，到位注册外资7846万美元。全年引入产业项目21项，总投资超245亿元。全年投入3000万元，翻建电灌站30座，铺设地下渠道25千米、预制板沟10千米；引导农民新建钢架大棚53.33公顷，复垦土地21.67公顷。全力培育现代服务业，江阴五洲国际广场是全市乡镇中单体投资最大的城市综合体项目，被列入无锡市重点重大项目，建成后将成为对接常州的标志性商业中心。 3、交通 璜土位于长江之畔、高铁之门，交通现状及规划如下： （1）公路 璜土镇镇澄公路直接沟通江阴市区和常州市区，距常州市中心10分钟、江阴市中心20分钟。沪宁高速穿境而过，具有高速贯通之便，距沪宁高速入口1公里，距京沪高铁车站仅5分钟车程。距京沪铁路客运、货运站—常州站15分钟。省道扬子江大道从西侧穿过，主干道主要为常澄路、小湖路、姬山路等。扬子江路直接沟通江阴港石化码头、集装箱码头。芙蓉大道西延段，连通常州。 （2）港口码头 石庄区规划对石庄北部沿江地区实施围堰工程，形成沿江岸线约3.5公里，主要建设液体化工类专业码头，腹地以发展临港型石化产业和化工仓储物流业为主。 4、土地利用现状及规划 石庄区现状开发面积7.694平方公里，开发强度约56.0%，其中，工业用地3.812平方公里，占规划面积的51.8%；居住用地1平方公里，占规划面积的78.7%；港口码头及仓储用地为0.952平方公里，占规划面积的73.3%；绿地为0.51平方公里，占规划面积的60%；其余为商贸行政用地、市政设施用地、道路、广场用地、水域。 5、工业集中区规划、产业结构及区域功能定位、 璜土镇目前有1个工业集中区，为临港新城石庄区，规划如下：江阴临港新城石庄区东起新桃花港河，西至常州界，南起澄西路，北至长江岸线，规划总面积13.746km2，不包括1.084km2的长江滩地。规划形成“南宿北工”格局，产业组团包括石化产业及其物流产业园、石化新材料园、装备及新材料产业园、机械装备产业园。 石庄区功能定位主要为化工及化工仓储运输业、机械电子、纺织（不含印染）、建筑新材料，禁止引进排放恶臭和“三致”物质、排放重金属量大的项目，化工片区不得新引进精细化工项目，不得新建化工码头；化工片区不再扩大，保留各入区企业现有生产规模及用地规模；如需新引进化工项目及以有企业的技改、扩能项目必须实现各类污染物（包括特征因子）的总量平衡，不得突破化工片区现有企业污染物排放总量。石庄区西边界与常州市界之间的空间防护距离不小于100米。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 璜土镇现有2个污水处理厂，分别为江阴澄常污水处理有限公司和光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂。本项目污水在江阴澄常污水处理有限公司接管范围内。 ①江阴澄常污水处理有限公司 江阴澄常污水处理有限公司位于小湖港以西，西村路以北，主要接纳和处理璜土镇区域内的生活污水和工业废水，目前已建成3万t/d的污水处理能力，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（现有企业从2021年1月1日起执行）及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准（近期执行一级B标准，待提标改造后执行一级A标准），尾水排入西横河。 （2）区域集中供热情况 璜土镇现有江阴澄星石庄热电有限公司1家热电厂，已建成3台130t/h煤粉炉和两台24MW发电机组，主要为璜土镇石庄园区内的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，将向璜土镇进行集中供热；而江阴澄星石庄热电有限公司将维持现状，不扩大供热范围。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市大洋固废处置利用有限公司位于江阴市临港新城开发区石庄化工集中区(长盛路南侧)，该公司一直致力于化工危化废弃物的回收、处置、利用事业，危险废物经营许可为处理、处置、利用、清洗各类危险固废，经营品种及设计能力分别为废乙醇（HW06）250吨/年、废矿物油（HW08）600吨/年、废丁酮（HW11）2500吨/年、染料涂料废物（HW12）150吨/年、废乙酸（HW34）500吨/年、废碱液（HW35）100吨/年、废焦化苯（HW39）100吨/年、废有机溶剂（HW42）1400吨/年；PTA氧化残渣（HW34）2500吨/年、废氢溴酸（HW34）400吨/年；废线路板及覆铜板边角料（HW49）1750吨/年；含废溶剂、废矿物油的废包装桶（HW49）5000只/年。 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司位于江阴市滨江路1240号，主要从事包装桶的清洗，危险废物经营许可为收集，储存，处置各类危险固废，经营品种及设计能力为盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49）123.5万只/年（其中200L金属桶30.5万只，200L塑料桶8万只，0.1-160L金属桶35万只，0.1-160L塑料桶37万只，0.1-160L玻璃瓶1万只，IBC吨桶12万只）。 二、教育、文化 璜土镇现有中小学校7所，中小学校在校生6230人；该镇总投入745万元的璜土实验小学校安工程、成教中心装修工程和璜土中学操场改建工程完工；投入1000万元的璜土敬老院工程，土建部分完成。璜土镇成功举办2012第五届中国·江阴璜土葡萄节；南京农业大学璜土果树专家工作站成立，江阴故乡情农业发展公司被江苏省推荐为国家级星火计划项目。 三、文物保护 璜土镇有高城墩遗址、姬光太子墓、新桥、金武祥故居、陈毅同志演讲处等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，用地性质为非工业用地。本项目利用厂区内闲置厂房进行建设，不新建厂房，不新增排污口，项目符合现行的产业政策和产业指导目录，故符合江阴市《市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目的暂行办法》中相关条件。本项目所在区域道路、水、电等基础配套设施比较完善；本项目从事锻件和齿轮的生产，符合我市产业发展导向和国家《产业结构调整指导目录》允许类；本项目有少量“三废”产生但经处理后均能达标排放，项目与最近居民点的环境防护间距能满足国家法律法规的要求，故本项目符合澄政发[2017]13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中相关要求。综上所述，本项目的建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，废（污）水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合江阴临港经济开发区环保规划。 （3）生态保护规划相符性 本项目距离长江（江阴市）重要湿地边界为12公里。本项目不在一级和二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 综上所述，本项目建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划、生态保护规划等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据2017年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；石庄子站NO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高；申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高，详见附件2017年度江阴市环境状况公报。根据2018年石庄空气自动监测站监测数据，监测结果显示该点位NO2、PM10年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表8。 表8 环境空气质量监测数据 监测点位 监测时间月份 平均浓度（µg/Nm3） SO2 NO2 PM10 石庄空气自动站 2018年1月 15 62 123 2018年2月 12 42 109 2018年3月 11 56 103 2018年4月 13 56 133 2018年5月 7 53 96 2018年6月 9 33 73 2018年7月 10 38 55 2018年8月 12 27 48 2018年9月 16 43 64 2018年10月 17 50 79 2018年11月 12 54 94 2018年12月 10 48 88 均值 12 47 89 标准值（µg/Nm3） 60 40 70 针对该地区环境空气质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 2、地表水 项目所在地纳污河流为西横河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，西横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。根据西横河南郭庄桥断面监测结果显示该监测断面氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。该地区地表水现状监测数据统计见表9。 表9 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果（mg/L） 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 西横河南郭庄桥断面 2018-1-2 8.0 6.90 0.613 2018-3-1 6.7 5.66 0.339 2018-5-2 4.3 1.62 0.170 2018-7-2 3.6 0.598 0.133 2018-9-3 7.2 0.250 0.142 2018-11-1 5.7 1.20 0.133 标准值 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 针对该地区环境地表水质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 3、环境噪声 南京万全检测技术有限公司对项目建设地声环境质量现状进行了监测。根据检测报告（编号：NVTT-2019-W0349），项目建设地噪声监测结果见下表10。 表10 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 2019-4-20 昼间 夜间 N1 53.2 44.1 昼间≤60，夜间≤50 由上表数据可知，项目建设地区域噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区2类标准。

主要环境保护目标： 本项目厂界周围主要环境保护目标如下表11。 表11 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离厂界 规模 环境功能 空气环境 - - - - - 声环境 - - - - - 地表水 西横河 南 1900米 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准 生态环境 长江（江阴市）重要湿地 北 12公里 - 省级二级控制区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体见表12。 表12 环境空气污染物浓度限值（单位：µg/m3，除注明外） 评价因子 浓度限值 标准来源 1小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 / 150 60 GB3095-2012 表1中二级标准 NO2 200 / 80 40 PM10 / / 150 70 PM2.5 / / 75 35 TSP / / 300 200 CO 10000 / 4000 / O3 200 160 / / 2、地表水：西横河水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅴ类标准，具体数据见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅴ 6-9 ≥2 ≤40 ≤15 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 | ≤1.0 3、声环境：项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准，具体见表14。 表14 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008 2类 dB(A) 60 50 4、振动：项目建设地执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的混合区、商业中心区标准，即昼间（6:00-22:00）≤75dB，夜间（22:00-6:00）≤72dB。 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：天然气燃烧废气参照执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准，颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，具体见表15。 表15 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率 kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 烟尘 20 15 / / / SO2 50 15 NOx 150 15 颗粒物 120 15 / / 1.0 2、废水：生活污水接入现有城镇污水处理厂江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理尾水近期仍执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准（自2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，详见表16。 表16 江阴澄常污水处理有限公司污水接管标准及排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） 近期~2020年12月31日 2021年1月1日起 pH 6-9 6-9 6-9 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8）* 4（6）* TP 8 0.5 0.5 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界环境噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区2类标准，具体见表17。 表17 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 废气：颗粒物、SO2、NOX； 固废：各种固体废物。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表18。 表18 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 种类 污染物名称 扩建前 扩建项目排放量 扩建后全厂 扩建前后增减量 实际排放总量 核定排放总量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 废水 废水量 960 960 2160 2160 960 2160 2160 +1200 COD 0.048 0.048 0.108 0.864 0.048 0.108 0.108 +0.06 SS 0.0096 0.0096 0.0216 0.648 0.0096 0.0216 0.0216 +0.012 氨氮 0.0048 0.0048 0.0108 0.0864 0.0048 0.0108 0.0108 +0.006 TP 0.0005 0.0005 0.0011 0.0086 0.0005 0.0011 0.0011 +0.0006 废气 颗粒物 0.126 0.8 0.502 － － 0.502 0.502 -0.298 SO2 0.188 3.8 0.6 － － 0.6 0.6 -3.2 NOX 0.879 2.807* 2.807 － － 2.807 | 2.807 0 固废 0 － 0 － 0 0 0 0 注：因原有项目审批时NOX总量未核定，本次报批予以完善。 由上表可知，扩建后全厂废水排放总量为2160t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.864t/a、0.648t/a、0.0864t/a、0.0086t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.108t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a，较扩建前分别增加了0.06t/a、0.006t/a、0.0006t/a，由于本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过璜土镇控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0216t/a，指标作为该企业考核指标。 扩建后全厂大气污染物颗粒物、SO2、NOX排放总量分别为0.502t/a、0.6t/a、2.807t/a，颗粒物、SO2较扩建前分别减少了0.298t/a、3.2t/a，在厂区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述： 一、工艺流程 本项目从事锻件和齿轮的生产，本报告根据生产工艺特点进行分别叙述，具体生产工艺如下。（其中S—固废、N—噪声、G—废气、Z—振动）。 1、锻件生产工艺 2、齿轮生产工艺 二、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、废气收集装置产生的收集滤尘（S9）、设备维修保养过程产生的废机油（S10）以及厂区生活垃圾（S11）。 三、水量平衡 1、水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水及皂化液调配用水，采用自来水。 生活用水：生活用水量按0.1t/（人·天），生产天数按300天计，本项目劳动定员为90人，用水量为9t/d（2700t/a）；排水量按用水量的80%计，排放量为7.2t/d（2430t/a）。 皂化液配制用水：本项目外购皂化液与水调配比例为1: 10，根据企业提供资料，皂化液用量为3t/a，则用水量约为30t/a，其中90%损耗，10%进入废皂化液。 2、水量平衡图 本项目水量平衡见图3。 图3 本项目水量平衡图 单位t/d 四、清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析。 本项目锯切工序产生的边角料、锻打工序产生的氧化铁皮、粗加工工序和精加工工序产生的金属废料、焊接工序产生的焊渣、抛丸工序产生的废钢丸和废气收集装置产生的收集滤尘经收集后外售综合利用，体现了固废资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。 |
| --- |
| 主要污染工序： 1、废气 扩建后全厂废气主要是天然气燃烧废气、焊接工序产生的焊烟（颗粒物）和抛丸工序产生的粉尘（颗粒物）。 （1）天然气燃烧废气 天然气为清洁能源，主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。扩建后全厂年耗天然气约150万m3，燃烧废气中各污染因子产生浓度较低，直接通过三根15m高排气筒（FQ-1、FQ-2、FQ-3）排放。按天然气中污染物产污系数：废气每立方米天然气废气产生量按13.98m3计，燃烧废气污染物产生情况见表19。 表19 燃料燃烧废气及其污染物产生量 污染物 天然气燃烧产污系数 污染物产生量 烟尘 268.2kg/106m3 0.402t/a SO2 40kg/10万m3 0.6t/a NOX 18.71kg/万m3 2.807t/a （2）焊接工序产生的焊烟（颗粒物） 根据企业提供资料，焊丝年用量约12t/a，根据有关资料调研，本报告焊接产生的颗粒物按7.5g/kg焊丝计，则颗粒物产生量为0.09t/a。 （3）抛丸工序产生的粉尘（颗粒物） 齿轮需进行抛丸加工，提高表面光滑度。产品抛丸量按4000吨计，抛丸过程产生的粉尘（颗粒物）按抛丸量1‰计，则颗粒物产生量为4t/a。 2、废水 扩建后全厂产生的废水为生活污水，产生量为2160t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理。废水产生水质情况见表20。 表20 建设项目废水产生水质情况 水来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 浓度 (mg/L) 量 (t/a) 生活 污水 2160 COD 300～500 0.864 | 纳入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 SS 200～400 0.648 氨氮 30～50 0.0864 TP 3～5 0.0086 3、固废 扩建后全厂固体废物主要为锯切工序产生的边角料、锻打工序产生的氧化铁皮、粗加工工序和精加工工序产生的金属废料、焊接工序产生的焊渣、抛丸工序产生的废钢丸、锯切、精加工工序产生的废皂化液、设备维修保养过程产生的废机油以及厂区职工生活活动产生的生活垃圾，固体废物产生及综合利用处置情况见表21。 表21 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 产生工序 副产物名称 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 锯切 边角料 固 ― 1770 √ ― 固体废物鉴别导则（试行） 2 锻打 氧化铁皮 固 ― 13.2 √ ― 3 粗加工、精加工 金属废料 固 ― 730 √ ― 4 焊接 焊渣 固 ― 0.9 √ ― 5 抛丸 废钢丸 固 ― 1 √ ― 6 废气收集装置 收集滤尘 固 ― 0.98 √ ― 7 锯切、精加工 废皂化液 液 ― 3.3 √ ― 8 设备维修保养 废机油 | 液 ― 1.1 √ ― 项目建设期仅为设备安装、调试等环节，无施工期固废产生，扩建后全厂运营期固废主要为边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘、废皂化液、废机油和生活垃圾，产生情况分别见表22和表23。 表22 建设期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性 鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（吨） 1 建筑垃圾 — 建筑施工过程 固态 — — — — 99 0 2 土石方 — 土方开挖 固态 — — — — 99 | 0 3 生活垃圾 — 施工工人生活活动 固态 — — — — 99 0 表23 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 边角料 一般工业固废 锯切 固 铁 - - 85 - 1770 2 氧化 铁皮 锻打 固 氧化铁 - - 85 - 13.2 3 金属 废料 粗加工、精加工 固 铁 - - 85 - 730 4 焊渣 焊接 固 ― - - 99 - 0.9 5 废钢丸 抛丸 固 ― - - 85 - 1 6 收集 滤尘 废气收集装置 固 ― - - 84 - 0.98 7 废皂 化液 危险 废物 锯切、精加工 液 皂化液 《国家危险废物名录》 - T HW09 900-006-09 3.3 8 废机油 设备维修保养过程 液 废机油 HW08 900-249-08 1.1 9 生活垃圾 生活活动 - - - - 99 - 13.5 固体废弃物三本账见表24。 表24 建设项目污染物三本账 单位：t/a 固废类别 污染物名称 产生量 t/a 削减量 t/a 外排量 t/a 建设期 一般工业固废 0 0 0 危险固废 0 0 0 营运期 一般工业固废 2516.08 2516.08 0 危险废物 4.4 4.4 0 生活垃圾 13.5 13.5 0 4、噪声 扩建后全厂噪声源主要为电液锤、空气锤、碾环机、油压机、抛丸机、车床等生产及辅助设备，噪声源强在83～110dB(A)之间。噪声源强及采取的治理措施见表25。 表25 噪声产生及排放情况 设备 名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 电液锤 95 锻打 30 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体 ≥25 空气锤 110 锻打 30 ≥25 油压机 95 锻打 30 ≥25 碾环机 95 锻打 30 ≥25 抛丸机 85 焊接 15 ≥25 电焊机 83 焊接 15 ≥25 锯床 88 锯切 15 ≥25 车床 85 粗加工 15 ≥25 数控车床 85 精加工 10 ≥25 风机 88 引风装置 20 设置在风机房内隔声 ≥30 |

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧 废气 | 烟尘 | 19.18 | 0.107 | 19.18 | 0.04 | 0.107 | FQ-1 |
|  |  | SO2 | 28.61 | 0.16 | 28.61 | 0.07 | 0.16 |  |
|  |  | NOX | 133.83 | 0.748 | 133.83 | 0.31 | 0.748 |  |
|  |  | 烟尘 | 19.18 | 0.134 | 19.18 | 0.06 | 0.134 | FQ-2 |
|  |  | SO2 | 28.61 | 0.2 | 28.61 | 0.08 | 0.2 |  |
|  |  | NOX | 133.83 | 0.936 | 133.83 | 0.39 | 0.936 |  |
|  |  | 烟尘 | 19.18 | 0.161 | 19.18 | 0.07 | 0.161 | FQ-3 |
|  |  | SO2 | 28.61 | 0.24 | 28.61 | 0.10 | 0.24 |  |
|  |  | NOX | 133.83 | 1.123 | 133.83 | 0.47 | 1.123 |  |
|  | 生产工艺 废气 | 颗粒物 | 555.56 | 4 | 11.11 | 0.03 | 0.08 | FQ-4 |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.09 | 0.02 |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 2160 | 300-500 | 0.864 | 50 | 0.108 | 接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，尾水排入西横河 |
|  |  | SS |  | 200-400 | 0.648 | 10 | 0.0216 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30-50 | 0.0864 | 5 | 0.0108 |  |
|  |  | TP |  | 3-5 | 0.0086 | 0.5 | 0.0011 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 2516.08 | 0 | 2516.08 | 0 | 综合利用 |
|  |  | 危险固废 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 妥善处理 |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 电液锤 | 95 | 锻打 | 30 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 空气锤 | 110 | 锻打 | 30 |  |
|  | 油压机 | 95 | 锻打 | 30 |  |
|  | 碾环机 | 95 | 锻打 | 30 |  |
|  | 抛丸机 | 85 | 焊接 | 15 |  |
|  | 电焊机 | 83 | 焊接 | 15 |  |
|  | 锯床 | 88 | 锯切 | 15 |  |
|  | 车床 | 85 | 粗加工 | 15 |  |
|  | 数控车床 | 85 | 精加工 | 10 |  |
|  | 风机 | 88 | 引风装置 | 20 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、空气环境 扩建后全厂废气主要为天然气燃烧废气、焊接工序产生的焊烟（颗粒物）和抛丸工序产生的粉尘（颗粒物）。 （1）有组织排放废气 A、天然气燃烧废气 扩建后全厂天然气年用量约150万m3。天然气燃烧废气通过三根15米高的排气筒（FQ-1、FQ-2、FQ-3）有组织排放。FQ-1烟尘、SO2、NOX排放量分别为0.107t/a、0.16t/a和0.748t/a，排放浓度分别为19.18mg/m3、28.61mg/m3、133.83mg/m3。FQ-2烟尘、SO2、NOX排放量分别为0.134t/a、0.2t/a和0.936t/a，排放浓度分别为19.18mg/m3、28.61mg/m3、133.83mg/m3。FQ-3烟尘、SO2、NOX排放量分别为0.161t/a、0.24t/a和1.123t/a，排放浓度分别为19.18mg/m3、28.61mg/m3、133.83mg/m3。 B、抛丸工序产生的粉尘（颗粒物） 扩建后全厂抛丸工序产生的粉尘量为4t/a，废气经抛丸机配套布袋滤尘处理后，通过一根15米高排气筒（FQ-4）排放。根据类比调查，抛丸机布袋除尘捕集率可达100%，净化效率可达98％以上，故抛丸粉尘经净化处理后，颗粒物排放量为0.08t/a。 （2）无组织排放废气 A、焊接工序产生的焊烟（颗粒物） 扩建后全厂焊接工序产生的焊烟量为0.09t/a，焊接工序厂方根据焊接颗粒物产生特点，拟采取措施为设置单独焊接区，配备4个焊接工位专门进行焊接，不在其他区域随意焊接，所有焊接设备均在固定焊接工位操作，焊接作业时，每个工位配套1套移动式焊烟净化器，共4套。据类比调查，移动式焊烟净化器对焊接颗粒物的捕集率可达80%，去除效率可达98%。故焊接颗粒物经净化处理后，颗粒物排放量约为0.02t/a。在生产车间内呈无组织排放。 （3）评价等级及影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表26 大气环境影响评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ③污染物评价标准（环境质量标准） 建设项目污染物评价标准及质量标准来源详见表27。 表27 污染物评价标准及来源 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 颗粒物 二类区 1小时 平均 900 《环境空气质量》（DB13/1577-2012） 二级标准 SO2 500 NOX 250 ④项目污染物排放源强及估算模型参数 扩建后全厂有组织废气污染源强见表28，无组织废气源强详见表29，采用AERSCREEN模式确定评价等级，估算参数详见下表30。 表28 建设项目点源参数表 污染源名称 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数（h） 排放工况 污染物名称 排放速率 （kg/h） 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 （℃） 流速 (m/s) FQ-1 120.0097 31.8539 7.0 15.0 0.5 100 4.5 2400 正常工况 烟尘 0.04 SO2 0.07 NOX 0.31 FQ-2 120.0102 31.8544 7.0 15.0 0.5 100 5.63 2400 正常工况 烟尘 0.06 SO2 0.08 NOX 0.39 FQ-3 120.01 31.8545 7.0 15.0 0.5 100 6.75 2400 正常工况 烟尘 0.07 SO2 0.10 NOX 0.47 FQ-4 120.0096 31.8542 7.0 15.0 0.5 100 5.8 2400 正常工况 颗粒物 0.03 表29 建设项目矩形面源参数表 污染源名称 坐标（°） 海拔高度（m） 长度（m） 宽度（m） 与正北向夹角（°） 有效高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物 排放 速率（kg/h） 经度 纬度 焊接车间 120.0102 31.8538 6.0 45 15 89.65 6.0 2400 正常排放 颗粒物 0.008 表30 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.1 °C 最低环境温度 -4.4 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / ⑤AERSCREEN模型预测结果 扩建后全厂污染源采用估算模式的部分预测结果见表31。 表31 扩建后全厂估算模式计算结果统计 类别 污染源 污染物 最大落地浓度Cmax（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m 有组织 FQ-1 烟尘 0.001799 0.2 293 SO2 0.003149 0.63 293 NOX 0.01394 5.58 293 FQ-2 烟尘 0.002285 0.25 319 SO2 0.003047 0.61 319 NOX 0.01485 5.94 319 FQ-3 烟尘 0.002305 0.26 279 SO2 0.003294 0.66 279 NOX 0.01548 6.19 279 FQ-4 颗粒物 0.001116 0.12 323 无组织 焊接车间 颗粒物 0.006896 0.77 100 由上表可以看出，扩建后全厂Pmax最大值出现为FQ-3点源排放的NOX，Pmax值为6.19%，Cmax为0.01548mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定全厂大气环境影响评价工作等级为二级，厂界周边无敏感点。 （4）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离，以AERSCREEN估算模式计算结果可知，扩建后全厂无组织废气在厂界浓度达标，且最大落地浓度无超标点，可直接引用估算模型预测结果进行评价，无需设大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，计算公式如下，计算结果见表32。 式中：—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； —卫生防护距离计算系数； —有害气体无组织排放量可达到的控制水平(kg/h)； 表32 污染源卫生防护距离计算表 产生点 污染物 Qc Cm r A B C D L计 L 焊接车间 颗粒物 0.008 0.9 8.46 350 0.021 1.85 0.84 0.361 50 根据计算，焊接车间需设置50米卫生防护距离。根据现场调查，该卫生防护距离范围内无敏感目标。故扩建后全厂无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、地表水 扩建后全厂无生产废水产生，生活污水排放总量为2160t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（现有企业从2021年1月1日起执行）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后，排入西横河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.108t/a、0.0216t/a、0.0108t/a、0.0011t/a。根据该污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固废 3.1固废环境影响分析 扩建后全厂固废主要为边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘、废皂化液、废机油和生活垃圾。扩建后全厂固体废物利用处置方式见表33。 表33 扩建后全厂固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 边角料 锯切 一般 固废 85 1770 外售综合利用 - 2 氧化铁皮 锻打 85 13.2 3 金属废料 粗加工、精加工 85 730 4 焊渣 焊接 99 0.9 5 废钢丸 抛丸 85 1 6 收集滤尘 废气收集装置 84 0.98 7 废皂化液 精加工 危险 废物 HW09 900-006-09 3.3 有资质单位处置 有资质单位 8 废机油 设备维修保养过程 HW08 900-249-08 1.1 9 生活垃圾 生活活动 生活 垃圾 99 13.5 统一处置 环卫部门 该公司根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。 ②固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 3.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 3.2.1包装及贮存场所防治措施 扩建后全厂边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘每一个月收集一次，生活垃圾每天收集一次，废皂化液和废机油每三个月收集一次。所有固废在贮存期间无贮存期间问题，该公司厂区内一般固废堆场50平方米、危废堆场10平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘直接堆放于固废贮存场所，废皂化液和废机油堆放于危险固废堆场，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时全厂一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，扩建后全厂固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 3.2.2建设项目固体废物委托利用、处置分析 扩建后全厂产生的边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘收集后外售利用，废皂化液和废机油委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处置。 3.3环境风险评价 扩建后全厂危废主要为废皂化液和废机油。经查阅《剧毒化学品名录》（2015版）、《危险化学品名录》（2015年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，各原辅料不在各类名录内，同时不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，无最大临界量，均不构成重大危险源。 3.3.1 风险防范 根据项目实际情况，提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，并及时送有资质单位处置，减少临时贮存时间及贮存量，降低风险； ②危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 3.3.2 突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考。环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： A、设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 B、配备应急救援保障 I、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 ①消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水消防系统。 ②应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 ③道路交通：厂区道路交通方便，与厂前大道接口共有1个。在发生重大事故时，各班组人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 ④厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 ⑤保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。 II、外部救援 ①单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ②请求政府协调应急救援力量。 C、应急环境监测、抢险、救援及控制措施 ①抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以防止事故扩大。 ②医疗救护队到达现场后，与消防对配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。 ③治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ④消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩带好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和切除现场的可燃物品。 ⑤现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 D、制定和实施应急培训计划 安全环保品质管理室应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 E、定期进行公众教育和信息发布。 3.4固体废物环境管理与监测 3.4.1 环境监测计划分析 扩建后全厂危险废物委托有资质单位进行处置，故无需制定环境监测计划。 3.4.2 环境管理分析 ①该公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②该公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.5结论与建议 综上所述，扩建后全厂所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声 扩建后全厂噪声源主要为电液锤、空气锤、碾环机、油压机、抛丸机、车床等生产及辅助设备，噪声源强在83～110dB(A)之间。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，经厂房围墙隔声和距离衰减后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。同时该公司厂界300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定，设定标准见表34。 表34 噪声污染项目卫生防护距离设定标准 类别 规模 噪声源强 〔dB(A)〕 卫生防护距离 〔m〕 备注 锻造 小型 85～100 100 不装气锤或只用0.5t以下气锤 中型 90～110 200 其他 全厂有1t空气锤6台，按照机械加工中锻造类别属于中型规模设定标准，确定以生产车间边界设置卫生防护距离为200米，即在卫生防护距离内不得有居民住宅区。由附图3可知，该公司厂界300米范围内无环境敏感目标，故改建后全厂噪声对周围环境影响较小。 5、振动 扩建后全厂振动源为电液锤、空气锤、碾环机，本报告从振动的产生、传播途径等方面入手，提出合理有效的减振、隔振措施。 振动是由机械设备运转的不平衡引起的，它通过基础传播给地基，再从地基传播出去，最后传递到墙体和其它建筑物地基，从而影响建筑物，另一方面振动通过空气传播，形成噪声，从而对人造成影响。因此最有效的减振和隔振措施应从传播途径上着手，振动的传递率与传播介质的阻尼比成一定的反比关系，即阻尼比越大，振动的传递率越小，因此首先要选择阻尼比较大的机械设备基础材料，常见的机械设备基础材料有钢弹簧类、橡胶类、软木类、毡板、空气弹簧和油压减振器等，其中硅橡胶和低温橡胶的阻尼比相对较大，减振效果较好。 为了达到较好的减振、隔振效果，实际设计减振、隔振措施时，往往将上述集中措施结合使用，即采用橡胶类减振板或软木类减振板，再加上隔振沟，进行综合减振和隔振，可以达到良好的效果。 该公司采用减振垫（橡胶块或软木块）和隔振沟两种减振、隔振措施进行振动治理。据调查，生产车间边界200米以外区域振动可以达到《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中“混合区、商业中心区”标准，即昼间（6:00-22:00）≤75 dB(A)，夜间不生产，因此扩建后全厂振动对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 通过15米高排气筒（FQ-1）排放 | 达GB13271-2014 表3标准 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOX | 通过15米高排气筒（FQ-2）排放 | 达GB13271-2014 表3标准 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOX | 通过15米高排气筒（FQ-3）排放 | 达GB13271-2014 表3标准 |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 通过布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒（FQ-4）排放 | 达GB16297-1996 表2标准 |
|  | 焊接废气 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器净化处理，无组织排放 | 达GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》中表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后纳入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘 | 综合利用 | 零排放 |
|  | 危险废物 | 废皂化液、废机油 | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处置 |  |
| 噪 声 | 生产及辅助设备，噪声源强在83～110dB(A)之间 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，空压机设置在隔声房内 | 达GB12348-2008表1中2类标准 |
| 其 它 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化整治 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资2000万元，其中环保投资为18万元，占总投资额的0.9%，“三同时”验收一览表见下表。 表35 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 数量 规格 环保投资 (万元) 效果 改建前 改建后 废水 化粪池 1个 20m3 20m3 - 简单生化处理，现有 废气 焊烟净化器 4套 - 4套 4 处理效率达98% 布袋除尘装置 1个 0 3000m3/h 2 去除率98％ 固废 固废 堆场 一般固废 1个 30m2 50m2 2 分类收集，不排放 危险固废 1个 5m2 10m2 2 分类收集，不排放 噪声 隔声降噪措施 若干 隔声量≥25dB(A) 隔声量≥25dB(A) 3 厂界噪声达标 振动 减振、隔振措施 若干 - - 3 厂界外区域振动达标 排污口设置 雨水排放口 1个 20t/h 20t/h - 规范化设置，现有 废水接管口 1个 15t/h 15t/h - 排气筒 4个 15m*2个 15m*4个 2 扩建 排水 管网 污水管道 雨水管道 各1套 - - - 雨污分流，现有 合计 - - - 18 - 2、排污口规范化整治 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂内排水实行“雨污分流”、“清污分流”制，雨水和清下水由雨水管网排入所在地雨水管网，利用现有1个雨水排放口和1个废水接管口，不设置污水排放口。 固体废物：危险废物储运按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、一般固体废物按《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）执行。固废堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施。 废气：本项目新增2根15米高排气筒（FQ-3、FQ-4），设永久性采样孔，安装用于监测采样用的采样平台，在醒目处设置标志牌。 噪声：固定噪声污染源附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 |

结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴市瑞鑫锻造有限公司成立于2002年7月，位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，主要从事锻件制造、加工、销售，生产能力为10000吨/年，目前已达产。 为进一步加快企业发展，提高企业竞争力，该公司拟利用现有厂区内闲置厂房，购置电液锤、空气锤、抛丸机、电焊机等生产及辅助设施65台套，对原有的锻件生产进行扩能，新增齿轮生产，扩建后全厂产品及生产能力分别为锻件24000吨/年、齿轮4000吨/年，并将原委外的热处理工序、精加工工序改为自行加工。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书，符合国家和地方相关产业政策。 3、规划相容性 本项目建设地位于江阴市临港新城璜土镇澄常工业集中区桃园路16号，符合《江阴市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目暂行办法》及《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》澄政发【2017】13号文件的相关要求。故本项目的建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划；生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理后达标排放，不新增排污口，故符合江阴临港经济开发区环保规划。 4、环境质量现状 根据监测报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，环境空气质量、地表水不能满足功能区要求。针对该地区环境质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会出具《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：扩建后全厂天然气燃烧废气通过通过三根15米高的排气筒（FQ-1、FQ-2、FQ-3）排放，燃烧废气可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3中相应标准。 抛丸工序产生的颗粒物经配套布袋滤尘处理后，通过一根15米高排气筒（FQ-4）排放。据类比调查，厂界颗粒物有组织排放监控浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应排放标准。 焊接工序产生的焊烟，经配套移动式焊烟净化器净化处理后无组织排放，据类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）废水：扩建后全厂无生产废水产生，生活污水排放量为2160t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（现有企业从2021年1月1日起执行）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后，排入西横河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.108t/a、0.0216t/a、0.0108t/a、0.0011t/a。 （3）固废：扩建后全厂固废产生量2533.98t/a，其中边角料、氧化铁皮、金属废料、焊渣、废钢丸、收集滤尘经收集后综合利用，废皂化液、废机油由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。各类固废从产生、收集贮存、运输、处置全过程对环境无影响。 （4）噪声：扩建后全厂噪声源主要为电液锤、空气锤、碾环机、油压机、抛丸机、车床等生产及辅助设备，噪声源强在83～110dB(A)之间。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 6、环境影响分析 （1）环境空气：扩建后全厂天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOX有组织排放量分别为0.402t/a、0.6t/a和2.807t/a，抛丸工序产生的颗粒物有组织排放量为0.08t/a，排放时大气污染物最大落地浓度和占标率均较小，大气污染物有组织排放时对敏感点贡献值较小，因此本项目有组织排放废气对周围环境影响较小。 焊接工序产生的焊烟颗粒物在车间内呈无组织排放，排放量为0.02t/a，经计算，焊接车间需设置50米大气防护距离，该公司厂界300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 （2）地表水：生活污水纳入江阴澄常污水处理有限公司集中处理集中处理。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，对周围环境无影响。 （4）噪声：噪声源经采取相应防噪、降噪措施后，厂界噪声达标排放。以生产车间边界设置卫生防护距离为200米，厂界300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 （5）振动：本项目锻打设备经采用减振垫（橡胶块或软木块）和隔振沟两种减振、隔振措施进行振动治理。据调查，生产车间边界200米以外区域振动可以达到《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中混合区、商业中心区标准，因此本项目振动对周围环境影响较小。 7、清洁生产 本项目锯切工序产生的边角料、锻打工序产生的氧化铁皮、粗加工工序和精加工工序产生的金属废料、焊接工序产生的焊渣、抛丸工序产生的废钢丸和废气收集装置产生的收集滤尘经收集后外售综合利用，体现了固废资源化原则，符合清洁生产要求。 8、总量控制 扩建后全厂废水排放总量为2160t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.864t/a、0.648t/a、0.0864t/a、0.0086t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.108t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a，较扩建前分别增加了0.06t/a、0.006t/a、0.0006t/a，由于本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过璜土镇控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0216t/a，指标作为该企业考核指标。 扩建后全厂大气污染物颗粒物、SO2、NOX排放总量分别为0.502t/a、0.6t/a、2.807t/a，颗粒物、SO2较扩建前分别减少了0.298t/a、3.2t/a，在厂区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；废水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理后达标排放，通过璜土镇控源截污平衡；废气总量指标可在厂区内平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 厂界周围300米土地利用现状图 附图4 项目建设地污水管网图 附图5 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 附图6 江阴临港经济开发区控制性详规图 附图7 江阴市生态红线区域保护规划 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

年产14000吨锻件、4000吨齿轮扩建项目

# 江阴市瑞鑫锻造有限公司

固  熔

圆钢、方钢

粗加工

锻  打

锻  件

锯  切

S1边角料、S2废皂化液

水、皂化液

N1噪声

G1燃烧废气

加　热

天然气

S3氧化铁皮

G2燃烧废气

N2噪声、Z1振动

天然气

S4金属废料

N3噪声

热处理

电

N4噪声

S5金属废料、S6废皂化液

水、皂化液

精加工

图1  锻件生产工艺流程及产污环节图

加　热

锻  件

G3燃烧废气

天然气

G4焊烟

S7焊渣

焊  接

铁板

G5粉尘

N5噪声

S8废钢丸

抛  丸

齿  轮

图2  齿轮生产工艺流程及产污环节图

损耗：1.8

损耗：0.09

0.01

进入废皂化液

0.1

皂化液调配用水

化粪池

7.2

7.2

生活用水

9

接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理

9.1

新鲜水