执行器为快速型调节风门执行器，开关速度快，性能稳定性好。
瑞典REGIN（瑞晶）快速风门执行器PDF资料可驱动0.9平米的风门
扭矩：4NM          额定电压： AC/DC24V
控制方式：DC0...10v
位置反馈：DC2...10V，最大输出1MA

功耗：13W@运行1.5W@保持
导线规格：2VA
手动操作：按下手动操作钮，执行器齿轮机构解锁，此时可手动转动风门轴。
旋转角度：最大95度机械可调
运行时间：2.5秒旋转95度
噪音水平：最大35dB（A）
位置指示：机械指示器
环境温度：-30...+50度
非工作温度：-40...+80度
维护：免维护
重量：500g