通用设备制造业

固定资产投资项目节能审查基准承诺标准

编制说明

| 承担单位： | 广州能源检测研究院 |
| --- | --- |
| 提交日期： | 2017年9月 |

目  录

一、	研究背景	1

二、	通用设备制造业分类	2

三、	节能审查法律法规体系	3

3.1、法律法规体系	3

3.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	8

四、	工业及通用设备制造业产业发展要求	11

4.1、国家工业及通用设备制造业产业发展规划	11

4.2、广东省工业及通用设备制造业产业发展规划	24

4.3、江门市工业及通用设备制造业产业发展规划	31

4.4、工业及通用设备制造业能效指标要求	38

4.5、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	40

五、	工业节能法律法规体系	42

5.1、法律法规体系	42

5.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	47

六、	通用设备制造行业分类及用能特点	48

6.1、通用设备制造行业分类	48

6.2、通用设备制造业主要生产工艺及主要用能系统	54

七、	工业及通用设备制造业节能技术标准体系	71

7.1、工业及通用设备制造业节能标准体系	71

7.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	74

# 研究背景

为深化投融资体制改革，中共中央国务院出台《关于深化投融资体制改革的意见》，提出“在一定领域、区域内先行试点企业投资项目的承诺制，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式”。为深入贯彻落实中共中央、国务院改革部署，紧密结合江门实际情况，在借鉴周边地区改革经验做法基础上，江门提出围绕“投资政策引导、建立承诺标准、企业自主承诺、健全信用保障、依法加强监管、完善配套改革”的试点思路，开展投资项目承诺制改革试点工作，探索投资项目“先承诺后审，边建边批”管理新模式，大幅缩短项目前期准备时间，加快项目落地，为实施投资项目承诺制改革积累经验，在2017年年底前，完成一批投资项目承诺制试点，形成可复制、可推广的经验做法。

为推进投资项目承诺制改革试点顺利推进，迈好第一步，解决“承诺什么”的问题，我院受江门市发展和改革局委托，制定通用设备制造业投资项目节能审查基准承诺标准，该标准按照江门市发展和改革局的要求，致力于在“过于原则”和“过于细致”之间找到平衡点，全面梳理现行通用设备制造业投资项目节能审查的法律法规、技术规范等，制定基准承诺标准，企业按此标准承诺并组织项目建设，即符合国家关于节能的相关法规政策、技术标准，符合节能审查主管部门的审查标准。

# 通用设备制造业分类

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级的分类方法，通用设备制造业属于制造业门类（代码C）、通用设备制造业大类（代码34），即其行业代码为C34。

通用设备制造业按中类分类包括：锅炉及原动设备制造；金属加工机械制造；物料搬运设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；烘炉、风机、衡器、包装等设备制造；文化、办公用机械制造；通用零部件制造；其他通用设备制造业。“物料搬运设备制造”指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地，进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械设备以及车辆及其专门配套件的制造。“泵、阀门、压缩机及类似机械制造”指泵、真空设备、压缩机，液压和气压动力机械及类似机械和阀门的制造。

本节能审查基准承诺标准适用于企业所生产的产品分类属于上述通用设备制造业的固定资产投资项目。

# 节能审查法律法规体系

## 3.1、法律法规体系

表3-1 节能审查法律法规体系文件汇总

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 法律 | 2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过修订。相关条款： 第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 第六十八条 负责审批政府投资项目的机关违反本法规定，对不符合强制性节能标准的项目予以批准建设的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |
| 2 | 《中华人民共和国可再生能源法》 | 法律 |  |
| 3 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》 | 法律 | 2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 |
| 4 | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | 法律 | 2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，相关条款： 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。 工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第二十六条 餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的产品。 本法施行后新建的餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的技术、设备和设施。 |
| 5 | 《中华人民共和国计量法》 | 法律 |  |
| 6 | 《中华人民共和国电力法》 | 法律 |  |
| 7 | 《广东省节约能源条例》 | 地方法规 | 2003年5月28日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，相关条款： 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。 不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。 |
| 8 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令） | 行政法规 | 第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。 第五条 固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。 国家发展改革委核报国务院审批以及国家发展改革委审批的政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。国家发展改革委核报国务院核准以及国家发展改革委核准的企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。 年综合能源消费量5000吨标准煤以上（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同）的固定资产投资项目，其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项目，其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定。 第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等2方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。 |
| 9 | 《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号） | 行政公文 | 在第二章提到：“（一）加强高能耗和产能过剩行业建设项目节能评估工作。根据《国务院批转发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号)和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)的相关要求，各地区需加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、氧化铝、铁合金、电石、焦炭、合成氨、氯碱等产能过剩或“两高”行业扩大产能类的固定资产投资项目节能评估和审查工作，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费和盲目发展。各地区可根据当地产业发展实际，扩大节能评估和审查的范围。（二）节能评估报告的内容深度。项目节能评估报告应包括评估依据、项目概况、项目能源消耗品种及数量、项目采用的工艺、设备对能源效率的影响分析、项目主要能耗指标先进性分析、项目合理用能与节能措施、企业能源计量、统计及节能管理、主要结论等内容。各地可结合本地区工业经济发展现状、产业布局、能源资源条件和节能目标要求，提出工业固定资产投资项目节能评估报告的内容深度要求，使节能评估报告能够真实、全面、客观地反映项目工艺技术和能源利用水平，为项目决策提供科学依据。（三）严格节能评估报告审查。节能评估报告审查应全面、客观、依据充分，确保有效遏制高能耗和产能过剩项目盲目建设，指导和优化建设项目合理用能，提高能源利用效率。节能评估报告的审查重点应包括：节能评估报告的内容及深度是否符合要求，项目能源消费量及能源消费结构是否合理，项目采用的工艺、设备是否先进，是否符合强制性节能标准规范，项目节能措施是否合理、先进、可行，企业能源计量、统计及管理制度能否满足节能管理要求等。（四）提高节能评估和审查工作质量。各地工业和信息化主管部门在开展工业固定资产投资项目节能评估和审查工作中应当遵循公开、公平、公正的原则，规范审查程序，提高办事效率，为企业提供优质服务。项目主要工艺路线、主体设备等建设内容及能源消耗量发生重大变更时，应重新进行节能评估和审查。（五）坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。（六）加强项目能评后评价工作。各地工业和信息化主管部门应对建设项目节能评估报告审查意见的执行情况进行跟踪检查，要督促项目建设单位将节能评估报告及审查意见落实到项目节能设计和施工中，完善合理用能方案及节能措施。项目建成后，应及时组织开展项目节能单项验收或能评后评价，确保节能措施和节能标准得到落实。（七）完善节能标准体系。工业和信息化部将会同有关部门，加快建立健全工业节能标准体系，发布《工业固定资产投资项目节能评估评价导则》，完善重点行业产品能耗限额及准入标准、节能设计规范等。各地工业和信息化主管部门也要会同当地有关部门，研究提出严于国家的地方工业节能标准、规范，为工业固定资产投资项目节能评估和审查工作提供技术支撑。” |
| 10 | 《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号） | 行政法规 | 第六条 各级政府投资主管部门负责固定资产投资项目节能评估和审查工作。各级发展改革部门负责基本建设投资项目和非工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。各级经济贸易部门负责工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。 第八条 项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。 第九条 节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施； 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 第十二条 对未进行节能审查或未通过节能审查的审批、核准项目，各级政府投资主管部门不予审批或核准；实行备案制的项目，应严格执行强制性用能标准和节能设计规范。 第十三条 编制固定资产投资项目节能分析篇（章）的咨询机构和人员不得承担同一项目的节能评估工作。 |
| 11 | 国家节能中心节能评审评价指标通告（第1、2号） | 行政公文 |  |
| 12 | 《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年本） | 指南 |  |
| 13 | 《能源效率标识管理办法》（国家发展和改革委员会 国家质量监督检验检疫总局2016年第35号令） | 行政法规 |  |
| 14 | 《节能监察办法》（国家发改委2016年第33号令） | 行政法规 | 第十一条 节能监察机构依照授权或者委托，具体实施节能监察工作。节能监察应当包括下列内容： （二）落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况等； |
| 15 | 《印发<广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法>的通知》（粤经信法规函[2011]3427号） | 行政法规 | 第十三条 对固定资产投资项目的节能监察包括是否按规定进行节能评估和审查等。 第三十一条 固定资产投资项目未经节能评估、审查的，根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号），由节能监察机构提请节能审查机关责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造，并依法追究有关责任人的责任。 |
| 16 | 《能源计量监督管理办法》（国家质检总局2010第132号令） | 行政法规 |  |
| 17 | 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局2009第116号令） | 行政法规 |  |
| 18 | 《节能中长期专项规划》（国家发展和改革委） | 规划 | 在第五章第五节提到“建立和完善节能监督机制。组织对钢铁、有色、建材、化工、石化等高耗能行业用能情况、节能管理情况的监督检查；对产品能效标准、建筑节能设计标准、行业设计规范执行情况的监督检查；对固定资产投资项目可行性研究报告增列节能篇（章）的规定进行监督检查。健全依法淘汰的制度，采取强制性措施，依法淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备。充分发挥建设、工商、质检等部门及各地节能监测（监察）机构的作用，从各环节加大监督执法力度。” |
| 19 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展改革委2013年第21号令） | 行政公文 |  |
| 20 | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 | 行政公文 |  |
| 21 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》 | 行政公文 |  |
| 22 | 《国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分）》（国家发展改革委2016第30号公告） | 行政公文 |  |
| 23 | 《中国节能技术政策大纲》（发改环资[2007]199号） | 行政公文 | 8.4 建立健全节能管理制度 加强能源统计和计量管理，实施用能过程控制、监督和能效科学管理。建立节能目标责任制和评价考核制度，将节能技术研发、推广应用列为评价考核内容。建立固定资产投资项目节能评估和审查制度，使节能评估成为项目评审的重要内容。 |
| 24 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（第一批）~（第八批） | 行政公文 |  |

## 3.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《中华人民共和国节约能源法》第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

《中华人民共和国节约能源法》第六十八条 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十二条 生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

《中华人民共和国节约能源法》第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

《广东省节约能源条例》第二十七条  固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号）：坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。

# 工业及通用设备制造业产业发展要求

## 4.1、国家工业及通用设备制造业产业发展规划

表4-1 国家工业及通用设备制造业产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布 部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2011第9号令）(2013修订) | 国家发展改革委 | 第一类 鼓励类 五、新能源 2、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用。 7、农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造。 11、海上风电机组技术开发与设备制造。 12、海上风电场建设与设备制造。 八、钢铁 4、先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。 十四、机械 13、数字多功能一体化办公设备（复印、打印、传真、扫描）、数字照相机、数字电影放映机等现代文化办公设备。 14、时速200公里以上动车组轴承，轴重大于30吨重载铁路货车轴承，使用寿命200万公里以上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命25万公里以上汽车轮毂轴承单元，耐高温（400℃以上）汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机及发动机轴承，医疗CT机轴承，以及上述轴承零件。 15、单机容量80万千瓦及以上混流式水力发电设备（水轮机、发电机及调速器、励磁等附属设备），单机容量35万千瓦及以上抽水蓄能、5万千瓦及以上贯流式和10万千瓦及以上冲击式水力发电设备及其关键配套辅机。 16、60万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用发电机保护断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件。 17、60万千瓦及以上超临界参数循环流化床锅炉。 19、60万千瓦及以上发电设备用转子（锻造、焊接）、转轮、叶片、泵、阀、主轴护套等关键铸锻件。 23、二代改进型、三代核电设备及关键部件；2.5兆瓦以上风电设备整机及2.0兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件；各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备；海洋能（潮汐、海浪、洋流）发电设备。 24、直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备；粘土砂静压造型主机；外热送风水冷长炉龄大吨位（15吨/小时以上）冲天炉；大型压铸机（合模力3500吨以上）；差压铸造机；自动浇注机；铸造专用机器人的制造与应用。 26、高速精密压力机（180～2500千牛，2000～750次/分钟)、黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上）、轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下）、高速精密剪切机（2000千牛以上，70～80次/分，断面斜度1.5O以下）、内高压成形机（10000千牛以上）、大型折弯机（60000千牛以上）、数字化钣金加工中心（柔性制造中心/柔性制造系统）、高速强力旋压机（径向旋压力/每轮：1000千牛，轴向旋压力/每轮：800千牛，主轴转矩：240千牛·米，主轴最高转速：95转/分钟）、数控多工位冲压机、大公称压力冷/温锻压力机（有效公称力行程25毫米以上，公称力10000千牛以上）、4工位以上自动温/热锻造压力机（公称力16000千牛以上）。 28、大型风力发电密封件（使用寿命7年以上，工作温度-45℃～100℃）；核电站主泵机械密封（适用压力≥17兆帕，工作温度26.7℃～73.9℃）；盾构机主轴承密封（使用寿命5000小时）；轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封(适用压力≥105兆帕)；液压支架密封件；高PV值旋转动密封件；超大直径（≥2米）机械密封；航天用密封件(工作温度-54℃～275℃，线速度≥150米/秒)；高压液压元件密封件（适用压力≥31.5兆帕）；高精密液压铸件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲劳性能测试≥200万次）。 30、智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源。 33、高强度（12.9级以上）、异形及钛合金紧固件，航空、航天、发动机等用弹簧，微型精密传动联结件（离合器），大型轧机联结轴；新型粉末冶金零件：高密度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电用变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条。 37、直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备；单线260万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机及驱动机械、低温设备等；大型输油管线配套的3000立方米/小时及以上的输油泵等关键设备。 38、单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000张/小时，双面多色≥13000张/小时）；商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）；报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双纸路双幅机≥150000张/小时，套印精度≤0.1毫米）；多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥350米/分）；机组式柔性版印刷机（印刷速度≥150米/分）；环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分，套印精度≤0.1毫米）；喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷速度≥100米/分，分辨率≥300dpi）；CTP直接制版机（成像速度≥15张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.025毫米，分辨率3000dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）。 48、大型施工机械：30吨以上液压挖掘机、6米及以上全断面掘进机、320马力及以上履带推土机、6吨及以上装载机、600吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400吨及以上履带起重机、100吨及以上全地面起重机、钻孔100毫米以上凿岩台车、400千瓦及以上砼冷热再生设备、1米宽及以上铣刨机；关键零部件：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力25兆帕以上液压马达、泵、控制阀。 50、非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：寿命指标（重型8000～12000小时，中型5000～7000小时，轻型3000～4000小时）、排放指标（符合欧ⅢA、欧ⅢB排放指标要求）；影响非道路移动机械用内燃机动力性、经济性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均包括电子控制系统）。 51、制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器；使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机。 十五、城市轨道交通装备 8、车体、转向架、齿轮箱及车内装饰材料轻量化应用。 十七、船舶 8、智能环保型船用中低速柴油机及其关键零部件、大型甲板机械、船用锅炉、油水分离机、海水淡化装置、压载水处理系统、船舶使用岸电技术及设备、液化天然气船用双燃料发动机、吊舱推进器、大型高效喷水推进装置、大功率中高压发电机、船舶通讯导航及自动化系统等关键船用配套设备。 第二类 限制类 十一、机械 12、单缸柴油机制造项目。 16、非数控金属切削机床制造项目。 17、6300千牛及以下普通机械压力机制造项目。 18、非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目。 23、P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造项目。 28、8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目。 29、驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下，一般用固定的往复活塞空气压缩机制造项目。 31、56英寸及以下单级中开泵制造项目。 32、通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目。 40、铸/锻造用燃油加热炉。 42、手动燃气锻造炉。 47、新建万吨级以上自由锻造液压机项目。 49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机。 十二、轻工 8、电子计价秤（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤15千克）、电子皮带秤（准确度低于最大称量的5/1000）、电子吊秤（准确度低于最大称量的1/1000，称量≤50吨）、弹簧度盘秤（准确度低于最大称量的1/400，称量≤8千克）。 9、电子汽车衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤300吨）、电子静态轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤150吨）、电子动态轨道衡（准确度低于最大称量的1/500，称量≤150吨）。 21、单色金属板胶印机。 十五、消防 4、防火阀门（包括防火阀、排烟阀、排烟防火阀）、木质防火门、采用酸洗磷化生产工艺的钢质和钢木质防火门、新建初始规模小于6万平方米/年的防火卷帘项目。 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备 （十）机械 1、热处理铅浴炉。 2.热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰）。 3、TQ60、TQ80塔式起重机。 4、QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机。 5、KJ1600/1220单筒提升绞机。 9、强制驱动式简易电梯。 16、燃煤火焰反射加热炉。 18、用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉。 21、动圈式和抽头式硅整流弧焊机。 22、磁放大器式弧焊机。 25、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉（2015年）。 26、无芯工频感应电炉。 二、落后产品 （七）机械 1、T100、T100A推土机。 26、以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉。 27、GGW系列中频无心感应熔炼炉。 28、B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列。 29、F型单级单吸耐腐蚀泵系列。 30、JD型长轴深井泵。 33、C620、CA630普通车床。 34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）。 35、X920键槽铣床。 36、B665、B665A、B665-1牛头刨床。 0、Q11-1.6×1600剪板机。 41、Q51汽车起重机。 42、TD62型固定带式输送机。 43、3吨直流架线式井下矿用电机车。 44、A571单梁起重机。 50、GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵。 51、热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64。 52、固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外）。 53、1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机。 54、8-18系列、9-27系列高压离心通风机。 55、X52、X62W320×150升降台铣床。 56、J31-250机械压力机。 57、TD60、TD62、TD72型固定带式输送机。 59、E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机。 60、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机。 61、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机。 （八）船舶 4、挂桨机船及其发动机。 （九）轻工 10、铸铁截止阀。 |
|  | 2 | 珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年） | 国务院 | 三、构建现代产业体系 （二）加快发展先进制造业。 充分利用现有基础和港口条件，重点发展资金技术密集、关联度高、带动性强的现代装备、汽车、钢铁、石化、船舶制造等产业，坚持走新型工业化道路。加快发展装备制造业，在核电设备、风电设备、输变电重大装备、数控机床及系统、海洋工程设备5个关键领域实现突破，形成世界级重大成套和技术装备制造产业基地。加快发展以自主品牌和自主技术为主的汽车产业集群，打造2-3家产值超千亿元的特大型汽车制造企业，建设国际汽车制造基地。发展大功率中低速柴油机等船舶关键配套装备，打造产能千万吨级的世界级大型修造船基地和具有现代化技术水平的海洋工程装备制造基地……到2020年，先进制造业增加值占工业增加值的比重超过50%。近期，要适度控制新增产能，加快结构调整，为长远发展奠定基础。 （四）改造提升优势传统产业。 实施改造提升、名牌带动、以质取胜、转型升级战略，做优家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等优势传统产业，提高产业集中度，提升产品质量，增强整体竞争力。积极采用高新技术、先进适用技术和现代管理技术改造提升优势传统产业，推动产业链条向高附加值的两端延伸。以提高产业链配套能力、增加产品附加值为重点，加大研发投入，强化工艺设计，提高技术装备水平，大力发展环保、节能、高附加值产品，推动优势传统产业向品牌效益型转变。加快优势传统产业组织结构调整，打造一批具有知名品牌的龙头企业。发挥龙头企业、名牌产品和驰名商标的带动作用，打造佛山家电和建材、东莞服装、中山灯饰、江门造纸等具有国际影响力的区域品牌，做大做强产业集群。提高优势出口产品的技术含量和附加值，提高自主品牌出口产品比重。提高产业准入门槛，促进资源型低端产业逐步退出，淘汰落后产业和落后生产能力。 |
|  | 3 | 国务院关于加强节能工作的决定（国发〔2006〕28号） | 国家发展和改革委 | 三、加快构建节能型产业体系 （八）积极调整工业结构。严格控制新开工高耗能项目，把能耗标准作为项目核准和备案的强制性门槛，遏制高耗能行业过快增长。对企业搬迁改造严格能耗准入管理。加快淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备，不按期淘汰的企业，地方各级人民政府及有关部门要依法责令其停产或予以关闭，依法吊销排污许可证和停止供电，属实行生产许可证管理的，依法吊销生产许可证。积极推进企业联合重组，提高产业集中度和规模效益。 四、着力抓好重点领域节能 （十）强化工业节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等重点耗能行业和年耗能1万吨标准煤以上企业的节能工作，组织实施千家企业节能行动，推动企业积极调整产品结构，加快节能技术改造，降低能源消耗。 |
| 落后产能和工艺淘汰目录 | 4 | 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本） | --- | 五、机械 1.热处理铅浴炉 2.热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉，暂缓淘汰） 3.插入式电极盐浴炉 4.用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉 6.重质砖炉衬台车炉 7.手动燃气锻造炉 9.SX系列箱式电阻炉 11.无磁轭（≥0.25吨）铝壳无芯中频感应电炉（2015年） 12.无芯工频感应电炉 14.小吨位（≤3吨/小时）铸造冲天炉（2015年） 17.3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉 18.4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉（2011年） 19.3000千伏安以下碳化硅冶炼炉 20.直径1.98米水煤气发生炉 24.T100、T100A推土机 25.WP-3挖掘机 26.KJ1600/1220单筒提升绞机 27.Q51汽车起重机 28.QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机 29.TQ60、TQ80塔式起重机 30.A571单梁起重机 31.TD60、TD62、TD72型固定带式输送机 37.强制驱动式简易电梯 38.C620、CA630普通车床 39.C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年） 40.X920键槽铣床 41.X52、X62W320×150升降台铣床 42.B665、B665A、B665-1牛头刨床 43.D6165、D6185电火花成型机床 44.D5540电脉冲机床 45.无法安装安全保护装置的冲床 46.Q11-1.6×1600剪板机 47. J53-400、J53-630、J53-1000双盘磨擦压力机 48.B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列 49.F型单级单吸耐腐蚀泵系列 50.DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵 51.GC型低压锅炉给水泵 52.JD型长轴深井泵 53.各种容量的固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外） 54.KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备 55.KDON-1500/1500型蓄冷器(管式)全低压流程空分设备 56.KDON-1500/1500型管板式全低压流程空分设备 57.3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机 58.1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机 59.8-18系列、9-27系列高压离心通风机 60. BX1-135、BX2-500交流弧焊机 61.电动机驱动旋转直流弧焊机（全系列） 62.动圈式和抽头式硅整流弧焊机 63.磁放大器式弧焊机 106.热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64 六、轻工 15.以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线 19.自行车盐浴焊接炉 20.印铁制罐行业中的锡焊工艺 45.铸铁截止阀 51.全部铅印机及相关辅机 52.照像制版机 69.RQ02、RQ03、RQ04型系列铅泵熔铅炉 96.1985年前生产的国产制版照相机 102.DJ01型平装胶订联动机 103.PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机 104.DBT-01型平装有线订、包、烫联动机 |
|  | 5 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》 | 工业和信息化部 |  |
|  | 6 | 淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）（安监总科技〔2016〕137号） | 国家安全监管总局 | 4.井下活塞式移动空压机 7.老虎口式主井箕斗装载设备 8.普通轨斜井人车 |
| 节能技术或产品推广目录 | 7 | 装备制造行业节能减排先进适用技术目录 （第一批） | --- | 一、铸造行业节能减排先进适用技术 （一）生产过程节能减排技术 1.多供电（一拖二、一拖三）感应电炉供电技术。 二、锻压行业节能减排先进适用技术 （一）生产过程节能减排技术 2.精密剪切技术； 3.前上料短行程铝挤压技术； 4.精密冲裁成形技术； 7.多工位高速精密成型技术； 8.铸造模拟技术； 9.冷摆动碾压成形技术； 10.电动螺旋压力机； （二）资源能源回收利用技术 1.锻后余热热处理技术。 四、轴承行业节能减排先进适用技术 （一）生产过程节能减排技术 1.轴承精密冷碾扩技术； 2.轴承钢管冷冲切无切屑下料技术； 3.轴承套圈高速精密锻造技术； 4.轴承套圈三联套装工艺技术； 5.G8SiMnMoVRE耐冲击高淬透性轴承钢应用技术； 6.轴承钢智能退货技术； 7.轴承套圈锻造整径技术； （二）资源能源回收利用技术 1.双层锟底式连续球化退火炉余热利用退火技术。 五、内燃机行业节能减排先进适用技术 （四）其他节能减排技术（产品技术或综合管理节能技术等） 1.高压共轨燃油喷射技术； 6.内燃机热能综合梯级利用； 8.非道路移动用柴油机优先匹配与节能技术； 9.低摩擦及机械效率提升技术。 六、紧固件与弹簧行业节能减排先进适用技术 （一）生产过程节能减排技术 1.细精非调质钢应用技术； 2.紧固件模具优化技术； 3.紧固件新型除锈工艺技术； 4.紧固件锻造加热设备优化技术； 5.热处理网带炉氮——甲醛保护气氛； 6.紧固件少无切削加工技术； 7.紧固件中低温磷化技术； 8.回火炉保温层改造技术； 9.热卷弹簧碾尖、卷统与连续中频淬火技术； 10.黑色磷化技术。 七、再制造先进适用技术 （二）资源能源回收利用技术 1.机床行业再制造技术。 |
|  | 8 | 国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批） | 工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 |  |
|  | 9 | 国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第二批） | 工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 |  |
|  | 10 | 国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本 节能部分） | 国家发展和改革委员会 | 5.新型高效煤粉锅炉系统技术； 9.皮带机变频能效系统技术； 10.汽轮机通流部分现代化改造； 11.汽轮机汽封改造； 12.变频器调速节能技术； 14.纯凝汽轮机组改造实现热电联产技术； 15.回转式空气预热器接触式密封技术； 16.电站锅炉智能吹灰优化与在线结焦预警系统； 17.电站锅炉用邻机蒸汽加热启动技术； 19.提高火电厂汽轮机组性能综合技术； 22.高压变频调速技术； 25.超临界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术； 34.大容量高参数褐煤煤粉锅炉技术； 35.高效利用超低热值煤矸石的循环流化床锅炉技术； 36.中小型汽轮机节能技术； 181.热泵双级压缩变频增焓节能技术； 215.工业冷却塔用混流式水轮机技术； 216.曲叶型系列离心风机技术； 220.工业微波/电混合高温加热窑炉技术； 221.数字化无模铸造精密成形技术； 223.新型桥式起重机轻量化设计节能技术； 225.两级喷油高效螺杆空气压缩机技术； 226.变频优化控制系统节能技术； 229.锅炉燃烧温度测控及性能优化系统； 230.三相工频感应电磁锅炉技术； 232.板型叶片高效离心风机模型优化设计技术； 234.基于微机控制的三相电动机节电器技术； 238.节能高效挖掘机势能回收技术； 239.锅炉防腐阻垢及相平衡热回收节能技术； 249.中央空调全自动清洗节能技术； 250.动态冰蓄冷技术； 256.磁悬浮变频离心式中央空调机组技术； 259.基于冷却塔群变流量控制的模块化中央空调节能技术； 261.溴化锂吸收式冷凝热回收技术； 265.燃气锅炉烟气余热利用技术之一：宽通道双级换热燃气锅炉烟气余热回收技术； 266.燃气锅炉烟气余热利用技术之二：烟气源热泵供热节能技术； 267.燃气锅炉烟气余热利用技术之三： 喷淋吸收式烟气余热回收利用技术； 273.冷库围护结构一体化节能技术； 279.轮胎式集装箱门式起重机“油改电”节能技术； 280.新型轮胎式集装箱门式起重机节能技术； 281.发动机智能冷却技术； 288.轨道车辆直流供电变频空调节能技术； 290.热管/蒸气压缩复合制冷技术。 |
|  | 11 | 工业领域节能减排电子信息应用技术导向目录(第一批) | 工业和信息化部 |  |
|  | 12 | 工业领域节能减排电子信息应用技术导向目录(第二批) | 工业和信息化部 | 10.数控机床的有源功率补偿技术。 |
|  | 13 | 《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）~（第六批）》 | 国家发展改革委、财政部 |  |
|  | 14 | 《节能机电设备(产品)推荐目录（第一批）~（第七批）》 | 工业和信息化部 |  |
|  | 15 | 《“能效之星”产品目录（2016）》 | 工业和信息化部 |  |

## 4.2、广东省工业及通用设备制造业产业发展规划

表4-2 广东省工业及通用设备制造业产业发展规划文件汇总

| 文件类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 《珠江三角洲产业布局一体化规划（2009-2020年）》（粤府办〔2010〕45号） | 广东省人民政府办公厅 | 三、产业发展重点 （二）先进制造业 13．通用和专用设备制造。以工作母机为主体，数字化、自动化为导向，重点发展数控机床及系统、锻压及成形设备、激光加工设备、农机装备、货币自助设备、楼宇及起重设备、医疗器械等，以及依托传统产业优势发展升级一批专用制造设备。数控机床及系统重点发展具有世界技术水平的高档数控机床、数控系统和功能部件。重型装备重点发展石油化工专用设备、大型施工设备、铸造与压铸设备。电子机械重点发展精密封装、组装、检测和片式器件生产设备，集成电路封装测试关键设备。农机装备重点发展半喂入稻麦联合收割机、智能甘蔗联合收割机、高速插秧机等。提升模具和精密机械组件的制造能力，重点发展与汽车产业配套的大型模具，以及气动、液动、电动等精密组件和关键部件，提升整体装备制造水平。 四、产业空间布局 （二）重点产业布局 2．先进制造业布局。 （4）通用和专用设备制造。构建以广州、佛山、深圳和东莞为主要节点的通用和专用设备产业带。重点建设华南地区数控系统技术研发中心，形成以广州为主，辐射带动佛山、深圳、东莞的数控系统及机床产业发展的区域布局；引导形成以广州为中心，辐射带动中山等地的锻压及成形设备产业链；形成以深圳、广州为中心，与东莞互补互促的激光和激光加工设备产业布局一体化格局；构建和完善以广州为中心的农机装备制造产业链；依托重点企业，形成以广州整梯生产、立体停车设备制造为重点，辐射带动中山、佛山南海的高速电梯制造，推动形成楼宇及起重装备制造产业集群；构建以广州为中心的货币专用设备及相关机械制造产业集群；建设形成以深圳、东莞为主的精密封装、组装及检测设备，以肇庆为主的片式元器件生产设备的电子专用设备产业集群；引导形成以佛山为主的建筑材料生产专用机械和建筑工程用机械产业集群；以深圳、江门为重点，发展石油钻采专用设备制造业；以佛山为重点，发展纺织机械产业集群；以广州、肇庆、中山为重点，建设印刷包装机械、气动元件和真空设备产业集群；以广州、中山为重点，建设食品饮料加工机械产业集群；以广州、佛山、深圳、东莞为重点，建设塑料加工机械和大型及精密模具设计与制造产业集群。加快建设深圳高档医疗设备生产基地，形成以深圳为中心，辐射带动佛山、珠海以及粤东西北的医疗设备产业集群。 |
|  | 2 | 《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业〔2014〕210号） | 广东省发展改革委、广东省经济和信息化委 | 二、《目录》结构 《目录》分设重点开发区本、优化开发区本、生态发展区本，均由鼓励类、限制类和淘汰类三类构成。符合国家有关法律法规和政策规定，且符合主体功能区定位的为允许类，允许类不列入《目录》。禁止开发区大多为各类保护区，对其开发建设有专门规定，因此不列具体目录，只提出定性要求。 （一）鼓励类。主要指符合区域主体功能定位，对经济社会发展有重要促进作用，有利于资源节约集约利用、生态环保、自主创新、安全生产，有利于产业链完善和提升，有利于产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。 （二）限制类。主要指不符合区域主体功能定位，工艺技术落后，低水平重复建设、生产能力明显过剩，不符合国家和省行业准入条件和规定，不利于资源节约集约利用、生态环保、产业结构优化升级，需要督促加快改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品。 （三）禁止类。主要指不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，产品质量低于国家规定或行业规定的最低标准等需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 三、约束性指标 （二）产值综合能耗。本标准采用生产总值来计算能耗，单位生产总值能耗分别为：重点开发区小于0.16吨标煤/万元；优化开发区和生态发展区小于0.14吨标煤/万元。禁止开发区禁止制造业项目投资。 |
|  | 3 | 《广东省产业结构调整指导目录》（2011年本） | 广东省人民政府 | 第一类 鼓励类 五、新能源 7、农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造； 10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造； 六、核能 2、先进核反应堆建造与技术开发； 十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料； 13、数字多功能一体化办公设备（复印、打印、传真、扫描）、数字照相机、数字电影放映机等现代文化办公设备； 14、时速200公里以上动车组轴承，轴重大于30吨重载铁路货车轴承，使用寿命200万公里以上的新型城市轨道交通轴承等； 17、60万千瓦及以上超临界参数循环流化床锅炉； 18、燃气轮机高温部件及控制系统； 19、60万千瓦及以上发电设备用转子（锻造、焊接）、转轮、叶片、泵、阀、主轴护套等关键铸锻件； 37、直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备；单线260万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机及驱动机械、低温设备等；大型输油管线配套的3000立方米/小时及以上的输油泵等关键设备； 51、制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器；使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机； 二十八、信息产业 26、打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备。 第二类 限制类 十一、机械 3、3立方米及以下小矿车制造项目； 12、单缸柴油机制造项目； 16、非数控金属切削机床制造项目； 23、P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造项目； 28、8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目； 29、驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下，一般用固定的往复活塞空气压缩机制造项目； 31、56英寸及以下单级中开泵制造项目； 32、通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目； 40、铸/锻造用燃油加热炉； 42、手动燃气锻造炉。 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备 （三）电力 1、大电网覆盖范围内，单机容量在10万千瓦以下的常规燃煤火电机组； 2、单机容量5万千瓦及以下的常规小火电机组； 3、以发电为主的燃油锅炉及发电机组（5万千瓦及以下）； （十）机械 3、TQ60、TQ80塔式起重机； 4、QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机； 5、KJ1600/1220单筒提升绞机； 9、强制驱动式简易电梯； （十四）印刷 2、全部铅印机及相关辅机； 3、照像制版机； 15、P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机； 16、PE802型双合页印刷机； 17、TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机； 18、TY201型对开单色一回转平台印刷机，Y401型四开单色一回转平台印刷机； 28、1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机。 二、落后产品 （七）机械 32、3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机； 41、Q51汽车起重机； 42、TD62型固定带式输送机； 44、A571单梁起重机； 50、GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵； 51、热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64； 52、固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外）； 53、1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机； 54、8-18系列、9-27系列高压离心通风机； 55、X52、X62W 320×150升降台铣床； 56、J31-250机械压力机； 57、TD60、TD62、TD72型固定带式输送机； （九）轻工 11、铸铁截止阀。 |
|  | 4 | 广东省人民政府办公厅关于印发《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》的通知（粤府办〔2005〕15号） | 广东省人民政府 | 二、结构调整的具体内容 （一）产品结构调整 在2001年《方案》的基础上，根据我省各个产业现状和技术、市场结构的发展趋势以及当前行业调整的重点，本《方案》分类产品指导目录包括电子信息、机械、石油和化工、纺织服装、轻工（含家电、造纸等）、建材、医药、汽车、钢铁、有色金属等10个行业。具体分为： 1.鼓励发展类产品。即市场需求旺盛或潜力巨大，但存在较大的供给缺口或严重依赖进口；技术开发难度较高，对支持和带动产业结构升级具有重要作用；我省有一定发展基础或有可能发展的产品。本《方案》中鼓励发展类产品共325个(附件1)，重点鼓励发展电子信息、石油化工、汽车和装备制造、精密制造等带动能力强的产业门类，以及其他各行业中对提高产业竞争力有较大影响的高新技术产品和特色产品。 2.改造提高类产品。即现有生产能力已达到相当规模，供需基本平衡或供给过剩，但尚有市场前景和技术生命力，在相当时期内仍适合我省发展的产品，主要包括电子信息中的消费类产品和机械、石油和化工、医药、汽车产业的大部分基础性门类，以及轻工、纺织服装、建筑材料中的竞争性产品等。本《方案》中改造提高类产品共179个(附件2)，本类产品重点放在提高经济增长的质量和效益上，从附加值低的生产环节，向以加工组装环节为主的上游研发设计和下游营销品牌等环节延伸，提高科技含量和产品质量，降低资源消耗，进一步适应市场的要求，提高国际、国内市场占有率。 3.限制、淘汰禁止类产品。限制类产品主要是指市场已经饱和并趋于萎缩，生产能力严重过剩或技术落后、没有市场前景的产品；淘汰禁止类产品主要是指技术工艺落后、高能耗、物耗，或对环境污染和资源破坏严重、违反国家有关规定的产品。本《方案》中限制、淘汰禁止类产品共260个，其中限制类116个，淘汰禁止类144个(附件3)，主要突出降低能耗和环境保护等内容。本类产品要严格执行国家的投资政策和有关产业政策，加大淘汰力度。 |
|  | 5 | 广东省先进制造业发展“十三五”规划（2016-2020年）（粤经信规划〔2017〕32号） | 广东省经济和信息化委 | 第三章 产业发展空间布局 第二节 先进装备制造业 智能制造装备。推进传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件等智能装置研发和产业化，发展高精密数控机床、工作母机等重大设备和智能化生产线、智能工厂，提升重大智能成套装备集成水平。推动人工智能与机器人技术深度融合，推进互联网技术和智能感知、模式识别、智能分析、智能控制等智能技术在机器人领域的深入应用。 节能环保装备。重点发展节能锅炉窑炉装备、中央空调节能控制技术设备、余热发电装备、节能工作母机、工业三废处理装备、生活污水处理装备、生活垃圾智能分选和处理装备等高端节能环保装备。 |
|  | 6 | 广东省节能减排“十三五”规划 | 省发展改革委 省经济和信息化委 省环境保护厅 | 第三章 促进重点领域节能，实现“双控”目标 第三节 全面深化工业企业节能 提升主要耗能行业能效水平。全面推动传统行业节能技术改造，深入推进重点行业能效提升，加快应用先进节能低碳技术装备。实施煤炭清洁高效利用、高耗能设备系统节能改造、燃煤电厂节能改造，持续开展电机能效提升及注塑机节能改造，力争在用工业锅炉（窑炉）、电机(水泵、风机、空压机)系统、注塑机、配电变压器等通用设备运行能效指标达到国内先进标准。到2020年，电力、原油加工、乙烯、钢铁、铅冶炼、铝加工、水泥、平板玻璃和造纸等行业单位产品综合能耗分别在2015年基础上下降3%、4%、4%、5%、10%、11%、3%、8%和5%。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 7 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（第一批）~（第八批） | 广东省经济和信息化委、广东省发展改革委 |  |

## 4.3、江门市工业及通用设备制造业产业发展规划

表4-3 江门市工业及通用设备制造业产业发展规划文件汇总

| 文件类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 《江门市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（江府〔2016〕17号） | 江门市人民政府 | 第二篇 珠西策源地 江门再出发 第一章 坚持创新发展，增强发展动力 第一节 构建现代产业体系 重点建设轨道交通、重卡和商用车、新材料新能源及装备、教育装备、大健康等五大产业集群，形成先进（装备）制造业主导、现代服务业蓬勃发展、农业现代化步伐加快的产业新体系。 专栏3：五大产业集群重点建设工程 新材料新能源及装备产业集群：江门产业转移园、台山清洁能源装备产业园、广东（恩平）机械装备产业园、珠西（新会）化工产业集聚区；嘉宝莉（蓬江）环保新型涂料项目、联新（开平）高性能纤维项目、道氏（恩平）陶瓷新型材料项目、江粉磁材高性能磁性材料项目、长优·优美科长信新型电池材料项目、科杰机械自动化智能制造装备、广东闽江纳米科技（鹤山）紫炭黑项目等。 |
|  | 2 | 《江门市能源发展“十三五”规划》（江府办〔2016〕50号） | 江门市人民政府 | 推进工业企业节能。严格执行节能评估和审查制度，严控高耗能项目投资建设。依法淘汰落后产能，坚决淘汰高耗能行业的落后产能。改造提升食品、化工、造纸、建材等传统产业，实施电机系统节能改造，加快落实项目补贴资金。进一步完善重点用能单位能源信息管理系统，强化能源消耗在线监测，支持重点用能企业建设能源管理中心和能源管理体系，开展能效对标和能效“领跑者”计划。 |
|  | 3 | 《江门市工业转型升级“十三五”规划》（江府办〔2016〕54号） | 江门市人民政府 | 三、转型升级主要方向 （一）构建“4+1”产业体系 1．装备制造。 充分把握我市入选珠西地区“中国制造2025”试点示范城市群的契机，依托三大国家级平台建设，深入落实“珠西战略”，扩大轨道交通、汽车制造、船舶、工作母机等重点发展产业，确保我市装备制造投资增幅高于工业投资增幅、工业投资增幅高于固投增幅，推动我市装备制造业迈向中高端。加快推动我市五金、电机、造船、汽配等传统优势装备产业实施技术改造，转型升级，实现“吹糠见米”。 2．智能制造。 围绕产业发展关键领域和重点环节，加快主轴、丝杠、导轨等功能部件及通用部件的研发，提升产业化水平。重点发展伺服驱动器、变频器等伺服系统以及数控加工中心，突破智能传感、智能控制、信息处理等共性关键技术，推动生产过程数字化、柔性化和智能化。深化与沈阳机床的合作，推进工业4.0智能云制造基地建设。 3．精密制造。 大力扶持“两个中心”的建设，支持恒钢公司打造全国首台多工位车铣镗复合柔性加工单元为核心的大型设备制造中心和宝索公司的智能化精密制造中心项目。推动金属制品制造业、麦克风电声器材、五金水暖卫浴等传统加工行业向高精端转型升级，引导企业向精密制造方向发展。 4．绿色制造。 实施传统制造业绿色改造，聚焦重点区域、重点流域、重金属污染防治实施生产过程清洁化改造。着力发展大健康、电子信息材料、高性能高分子材料、纳米新型材料及新能源装备等绿色环保产业。推进资源循环利用绿色发展，推动江澳产业合作示范区引进资源循环型环保产业项目，重点发展工程机械、汽车零部件、机床等再制造产业。 （三）发展壮大先进制造业 3．新材料新能源及装备产业。 重点发展新能源及装备产业。以台山新能源及装备产业为主战场，依托中欧清洁能源（装备）产业园，将其发展成为集研发设计、生产制造、应用示范、交易展示、支撑服务与商贸物流于一体的全国具有较高知名度和影响力的新能源装备产业基地，带动全市新能源及装备产业集聚发展。重点发展海上风电装备，以及泵、阀、专用电器、专用管道等核电辅助产品生产。到2020年新能源及装备产业超500亿元。 |
|  | 4 | 《珠三角（江门）国家自主创新示范区建设实施方案（2016-2020年）》（江府〔2016〕15号） | 江门市人民政府 | 三、构建具有国际竞争力的产业集群 实施五大产业集群（大健康、轨道交通、教育装备、新材料新能源及装备、重卡和商用车等五大产业集群）发展战略，科学谋划产业创新发展路径，在珠江西岸率先形成以先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业为支撑的产业发展新体系。 （二）落实广东省珠西战略，做大做强先进（装备）制造业。 ——台山市加快发展重卡和商用车产业和新能源及装备产业。加快建设台山重型商用车整车及关键零部件片区，培育纯电动汽车（摩托车）整车和零部件产业，大力发展重型载货车、高技术专用车等整车产品及核心零部件，打造华南地区最具影响力的重卡和商用车产业集群。重点发展清洁能源生产主设备和重要辅助设备，打造新能源及装备产业集群。加大对清洁能源研发应用的支持力度，以核电、风电、太阳能光伏、LNG（液化天然气）发电等为支撑，推进清洁能源装备产业发展。依托台山核电，发展核电装备制造业，建设华南地区重要的清洁能源产业基地。 ——鹤山市加快发展高档数控机床产业。依托中欧（江门）合作平台，加快引进世界领先的前沿机床制造技术；大力推进高档数控机床与基础制造装备、自动化成套生产线、智能控制系统、关键基础零部件、元器件及通用部件与智能专用装备等产业链关键领域和重点环节的发展，重点发展高精度数控车床、数控折弯机、数控冲压设备、激光切割等数控设备，推进传统产业生产用设备的信息化改造；培育发展伺服驱动器、变频器等伺服系统及数控加工中心。 |
|  | 5 | 《江门市投资准入负面清单（第一批）》 | 江门市人民政府 | 禁止准入： （一）锅炉及原动设备制造 1、固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外）。 （二）金属加工机械制造 1、动圈式和抽头式硅整流弧焊机； 2、磁放大器式弧焊机； 3、无法安装安全保护装置的冲床； 4、C620、CA630普通车床； 5、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）； 6、X920键槽铣床； 7、B665、B665A、B665-1牛头刨床； 8、D6165、D6185电火花成型机床； 9、D5540电脉冲机床； 10、J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机； 11、Q11-1.6×1600剪板机； 12、X52、X62W 320×150升降台铣床； 13、J31-250机械压力机。 （三）物料搬运设备制造 1、TQ60、TQ80塔式起重机； 2、QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机； 3、KJ1600/1220单筒提升绞机； 4、强制驱动式简易电梯； 5、Q51汽车起重机； 6、TD62型固定带式输送机； 7、3吨直流架线式井下矿用电机车； 8、A571单梁起重机； 9、TD60、TD62、TD72型固定带式输送机。 （四）泵、阀门、压缩机及类似机械制造 1、B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列； 2、F型单级单吸耐腐蚀泵系列； 3、JD型长轴深井泵； 4、KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型蓄冷器(管式)全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型管板式全低压流程空分设备、KDON-6000/6600型蓄冷器流程空分设备； 5、3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机； 6、GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵； 7、热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64； 8、1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机。 （五）烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 1、热处理氯化钡盐浴炉； 2、8-18系列、9-27系列高压离心通风机； 3、以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线； 4、自行车盐浴焊接炉。 限制准入： （一）金属加工机械制造 1、非数控金属切削机床制造项目； 2、6300千牛及以下普通机械压力机制造项目； 3、非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目； 4、棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造项目； 5、新建万吨级以上自由锻造液压机项目； 6、新建普通铸锻件项目； 7、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机。 （二）泵、阀门、压缩机及类似机械制造 1、驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下，一般用固定的往复活塞空气压缩机制造项目； 2、56英寸及以下单级中开泵制造项目； 3、通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目。 （三）轴承、齿轮和传动部件制造 1、P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造项目。 （四）烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 1、5吨/小时及以下短炉龄冲天炉； 2、有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护； 3、电子计价秤（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤15千克）、电子皮带秤（准确度低于最大称量的5/1000）、电子吊秤（准确度低于最大称量的1/1000，称量≤50吨）、弹簧度盘秤（准确度低于最大称量的1/400，称量≤8千克）； 4、电子汽车衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤300吨）、电子静态轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤150吨）、电子动态轨道衡（准确度低于最大称量的1/500，称量≤150吨）； 5、冲天炉熔化采用冶金焦； 6、盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐； 7、电子管高频感应加热设备； 8、亚硝盐缓蚀、防腐剂； 9、铸/锻造用燃油加热炉； 10、锻造用燃煤加热炉； 11、手动燃气锻造炉； 12、蒸汽锤。 （五）通用零部件制造 1、8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目。 |
|  | 6 | 《江门市工业产业布局与发展规划（2011-2020年）》 | 江门市人民政府 | 一、江门市工业产业布局与发展的指导思想、基本原则、总体思路、发展目标与战略重点 （五）战略重点 1.先进制造业 （1）装备制造业 重点发展现代交通运输装备制造业、通用及专用设备制造业、清洁能源装备制造业、五金不锈钢制品业。 通用设备及专用设备制造业重点发展电力设备、通用设备、专用设备等与我市其他支柱产业密切相关的通用机械、设备、模具、夹器等产品及各支柱产业专用机械设备的制造，同时扩大节能环保设备、医疗设备、服装加工设备、特种打印机等专用机械产品的生产规模。 结合广海湾电能源基地和台山腰古核电站工程建设，大力发展清洁能源（核电）装备制造业。与中广核集团深化合作，在台山建设清洁能源（核电）装备工业园，从核电辅助设备入手，吸引和聚集一批生产企业到工业园，形成我市清洁能源（核电）装备制造业的产业特色。重点发展泵、阀、专用电器、专用管道、螺栓液压胀拉机等辅助产品生产，同时聚集一批集装箱检测、医疗器械、厚度测量仪等核技术应用设备生产企业。 二、江门市工业产业空间布局 （三）江门市八大主体工业产业布局 着力打造八大主体工业产业，分别是装备制造业、电子信息制造业、石化产业、新能源产业、造纸及纸制品业、食品加工业、纺织化纤服装业、材料工业。 1.装备制造业主要布局在蓬江区、新会银洲湖区域和台山广海湾区域。重点打造蓬江区中国摩托车产业示范基地，杜阮、水口、址山中国五金卫浴产业基地，江海区礼乐机电产业基地，新会中国不锈钢制品产业集群升级示范区，新会大鳌集装箱产业基地，银洲湖船舶产业基地，新会轨道交通装备产业基地，台山汽车零部件产业基地，台山清洁能源（核电）装备工业基地，广海湾装备制造产业基地，江门产业转移工业园开平园区装备制造产业基地，江门产业转移工业园恩平园区装备制造产业基地，广东省中小型船舶及配套产业基地。 |

## 4.4、工业及通用设备制造业能效指标要求

国家：工业能源消费是我国能源消费的重点领域，通过全面落实《中国制造2025》，按照“十三五”规划纲要总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在41亿吨以内，全社会用电量预期为6.8~7.2万亿千瓦时。单位国内生产总值能耗比2015年下降15%；通过推动工业绿色转型升级，全面提高工业能源利用效率和清洁化水平，“十三五”时期规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。国家“十三五”工业绿色发展主要单位产品能耗指标要求如下表所示：

表4-4 国家“十三五”时期工业绿色发展主要单位产品能耗指标

| 指 标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 吨钢综合能耗（千克标准煤/吨） | 572 | 560 |
| 水泥熟料综合能耗（千克标准煤/吨） | 112 | 105 |
| 电解铝液交流电耗（千瓦时/吨） | 13350 | 13200 |
| 炼油综合能耗（千克标准油/吨） | 65 | 63 |
| 乙烯综合能耗（千克标准煤/吨） | 816 | 790 |
| 合成氨综合能耗（千克标准煤/吨） | 1331 | 1300 |
| 纸及纸板综合能耗（千克标准煤/吨） | 530 | 480 |

广东省：到2020年，全省能源消费总量控制在3.38亿吨标煤，全省21个市能源消费净增加量不超过3700万吨标煤，确保完成国家下达广东能源消费总量目标；规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。广东省“十三五”工业绿色发展主要单位产品综合能耗指标如下表所示：

表4-5  广东省“十三五”工业绿色发展主要单位产品能耗指标

| 指标 | 单位 | “十三五”下降率 |
| --- | --- | --- |
| 原油加工单位产品综合能耗 | % | 下降4% |
| 乙烯单位产品综合能耗 | % | 下降4% |
| 钢铁单位产品综合能耗 | % | 下降5% |
| 铅冶炼单位产品综合能耗 | % | 下降10% |
| 铝加工单位产品综合能耗 | % | 下降11% |
| 水泥单位产品综合能耗 | % | 下降3% |
| 平板玻璃单位产品综合能耗 | % | 下降8% |
| 造纸单位产品综合能耗 | % | 下降5% |

江门市：在保障经济社会持续健康发展的前提下，全市能源消费总量约控制在1500万吨标准煤，煤炭消费量控制在1400万吨左右；根据江门市工业转型升级攻坚战三年行动方案（2015-2017年），至2017年末，全市单位工业增加值能耗比2014年下降9%。

结合国家、广东省、江门市相关能源发展“十三五”规划，在能源消费总量控制、单位工业增加值能耗指标方面，国家、广东省、江门市分别从三个层面阐明了“十三五”能源发展的指导思想、基本原则，并制定了2020年能源消费总量控制目标。国家、广东省制定了“十三五”时期规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%的指标，目前江门市尚未发布“十三五”单位工业增加值能耗指标。此外，根据《广东省先进制造业发展“十三五”规划（2016-2020年）》，广东省“十三五”期间先进制造业节能目标为：到2020年，单位工业增加值能耗比2015年下降16%。

能效指标要求方面，除了国家、广东省对工业行业少数重点耗能行业的主要单位产品综合能耗指标制定了2020年下降目标外，目前国家和广东省均未制定通用设备制造业的单位产品能耗2020年下降目标和能耗限额标准；只有国家标准《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910）的第12章“能耗限额”（强制性条款）对通用设备制造业部分产品的各生产工序单位产品综合能耗限额给出了要求，必须严格执行。

## 4.5、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

1、项目应不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2011第9号令）(2013修订)中限制类、淘汰类的项目，不属于《广东省产业结构调整指导目录》（粤府〔2007〕61号）中的限制类、淘汰类的项目，不属于《广东省主体功能区产业发展指导目录》中的限制类和禁止类项目，不属于《江门市投资准入负面清单》中的禁止准入和限制准入项目。项目符合《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》要求。

2、项目不使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》等国家有关文件中明令淘汰的落后工艺、技术和设备。

3、项目单位工业增加值能耗降幅应不低于“十三五”广东省单位工业增加值能耗下降18%的指标。根据《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业〔2014〕210号），项目建成后单位生产总值综合能耗指标要求为：重点开发区（鹤山市）小于0.16吨标煤/万元；优化开发区（蓬江区、江海区、新会区）和生态发展区（台山市、开平市、恩平市）小于0.14吨标煤/万元。

4、重型机械、工程机械、标准通用、通用机械、汽轮机、内燃机、锅炉、机床、轴承等生产类项目的铸造、锻造、热处理、焊接、冲压、电镀、涂装工序的单位产品能耗数据，不大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910）中规定的单位产品综合能耗限额。

# 工业节能法律法规体系

## 5.1、法律法规体系

表5-1 工业节能法律法规文件汇总分析

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业节能管理办法 （中华人民共和国工业和信息化部令第33号） | 法规 | 第二十六条 工业企业应当严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准，禁止购买、使用和生产国家明令淘汰的用能设备（产品），不得将国家明令淘汰的用能工艺、设备（产品）转让或者租借他人使用。 第二十七条 鼓励工业企业加强节能技术创新和技术改造，开展节能技术应用研究，开发节能关键技术，促进节能技术成果转化，采用高效的节能工艺、技术、设备（产品）。 鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电、余热余压利用和绿色照明等技术，发展和使用绿色清洁低碳能源。 第三十六条 重点用能工业企业应当开展能效水平对标达标活动，确立能效标杆，制定实施方案，完善节能管理，实施重大节能技术改造工程，争创能效“领跑者”。 |
| 2 | 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法 | 法规 | 第五条 使用强制检定的工作计量器具的单位或者个人，必须按照规定将其使用的强制检定的工作计量器具登记造册，报当地县（市）级人民政府计量行政部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。 |
| 3 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 法律 | 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。 工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 国家鼓励和支持沿海地区进行海水淡化和海水直接利用，节约淡水资源。 第五十条 生产、销售列入淘汰名录的产品、设备的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。 使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的，由县级以上地方人民政府循环经济发展综合管理部门责令停止使用，没收违法使用的设备、材料，并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府循环经济发展综合管理部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业或者关闭。 |
| 4 | 固定资产投资项目节能审查办法（国家发展和改革委员会2016第44号令） | 法规 | 第十八条 禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。 生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准或者能耗限额。 |
| 5 | 节能低碳技术推广管理暂行办法 | 法规 | 第十五条 国家发展改革委优先支持技术提供单位新建、参与新建或改扩建重点节能低碳技术装备生产线；优先支持用能单位使用重点节能低碳技术实施改造。 |
| 6 | 重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法 | 法规 | 第五条 工作方案要提出煤炭减量具体措施和相应的削减数量，主要包括： （一）淘汰效率低、煤耗高、污染重的项目，重点是电力、钢铁、水泥、炼焦等行业落后产能项目。 （二）节能重点工程，余热余压利用、燃煤电厂升级改造、能量系统优化等节能改造项目。 （三）燃煤锅炉节能环保综合提升工程，燃煤锅炉改造和分散落后锅炉淘汰项目。 （四）“煤改气”、“煤改电”项目。 （五）焦化、煤化工、工业窑炉煤炭清洁高效利用改造项目。 （六）其它减量措施。 第十五条 支持跨行业实施煤炭消费减量替代，将淘汰落后钢铁、水泥产能和小锅炉等产生的减煤量用于支持煤炭利用效率高、污染物排放少的燃煤发电项目等。 |
| 7 | 中央企业节能减排监督管理暂行办法 | 法规 | 第五条 国资委对中央企业节能减排实行分类监督管理。按照企业能源消耗及主要污染物排放情况，将中央企业划分为三类（附件1）。 （一）重点类企业。主业处于石油石化、钢铁、有色金属、电力、化工、煤炭、建材、交通运输、机械行业，且具备以下三个条件之一的： 1.年耗能超过200万吨标准煤； 2.年二氧化硫排放量超过50000吨； 3.年化学需氧量排放量超5000吨。 （二）关注类企业。重点类企业之外具备以下三个条件之一的： 1.年耗能在10万吨标准煤以上； 2.年二氧化硫排放量在1000吨以上； 3.年化学需氧量排放量在200吨以上。 （三）一般类企业。前两项以外的中央企业为一般类企业。 国资委对前款规定的三类企业分类实行动态监管。根据中央企业所处行业、企业能耗和污染物排放量的变化进行适时调整并对外公布。 |
| 8 | 能源效率标识管理办法 | 法规 |  |
| 9 | 节约用电管理办法 | 法规 | 第九条 用电负荷在500千瓦及以上或年用电量在300万千瓦时及以上的用户应当按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T 3484）规定，委托具有检验测试技术条件的单位每二至四年进行一次电平衡测试，并据此制定切实可行的节约用电措施。 第十条 用电负荷在1000千瓦及以上的用户，应当遵守《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485）和《产品电耗定额和管理导则》（GB/T 5623）的规定。不符合节约用电标准、规程的，应当及时改正。 |
| 10 | 重点用能单位节能管理办法 | 法规 | 第十三条 重点用能单位应健全能源计量、监测管理制度，配备合格的能源计量器具、仪表，能源计量器具的配备和管理应达到《企业能源计量器具配备和管理导则》规定的国家标准。 |
| 11 | 能源标准化管理办法 | 法规 | 第八条 强制性能源标准，必须贯彻执行。 设计、生产、销售、进口不符合强制性标准的能源产品、节能材料和耗能设备，按《中华人民共和国标准化法实施条例》的有关规定处理。 |
| 12 | 促进产业结构调整暂行规定 | 法规 | 第十七条 对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；各金融机构应按照信贷原则提供信贷支持；在投资总额内进口的自用设备，除财政部发布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2000年修订）》所列商品外，继续免征关税和进口环节增值税，在国家出台不予免税的投资项目目录等新规定后，按新规定执行。对鼓励类产业项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。 第十八条 对属于限制类的新建项目，禁止投资。投资管理部门不予审批、核准或备案，各金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设、环境保护、质检、消防、海关、工商等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。 对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。 第十九条 对淘汰类项目，禁止投资。各金融机构应停止各种形式的授信支持，并采取措施收回已发放的贷款；各地区、各部门和有关企业要采取有力措施，按规定限期淘汰。在淘汰期限内国家价格主管部门可提高供电价格。对国家明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品，一律不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。 对不按期淘汰生产工艺技术、装备和产品的企业，地方各级人民政府及有关部门要依据国家有关法律法规责令其停产或予以关闭，并采取妥善措施安置企业人员、保全金融机构信贷资产安全等；其产品属实行生产许可证管理的，有关部门要依法吊销生产许可证；工商行政管理部门要督促其依法办理变更登记或注销登记；环境保护管理部门要吊销其排污许可证；电力供应企业要依法停止供电。对违反规定者，要依法追究直接责任人和有关领导的责任。 |
| 13 | 广东省资源综合利用管理办法（广东省人民政府令第83号） | 法规 |  |
| 14 | 广东省节约能源条例 | 法规 | 第十一条 设计单位在工程项目或者产品设计中应当积极选用高效节能产品和设备，不得采用国家明令淘汰的用能设备和工艺技术。 第十五条 提高窑炉、锅炉、变压器、压缩机、风机、泵类等用能设备的用能效率。凡不符合国家、省节能规定的用能设备，使用单位应当按照节能行政主管部门规定的限期进行更新改造。 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。 |
| 15 | 广东省节能减排“十三五”规划 | 规划 | 第三节 全面深化工业企业节能 优化产业结构。以供给侧结构性改革为导向，优化产业结构。加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张……加快淘汰落后和过剩产能，在钢铁、水泥、平板玻璃等行业深入实施去产能行动。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。 提升主要耗能行业能效水平。全面推动传统行业节能技术改造，深入推进重点行业能效提升，加快应用先进节能低碳技术装备。实施煤炭清洁高效利用、高耗能设备系统节能改造、燃煤电厂节能改造，持续开展电机能效提升及注塑机节能改造，力争在用工业锅炉（窑炉）、电机(水泵、风机、空压机)系统、注塑机、配电变压器等通用设备运行能效指标达到国内先进标准。 强化重点用能单位节能管理。加强对年耗能5000吨标准煤以上重点用能单位的节能管理和监督。开展重点用能单位节能目标责任考核，对节能目标责任考核未完成等级的重点用能单位实施强制能源审计。推进重点用能单位能源管理体系建设，开展能源管理体系建设效果评价。加快推行重点用能单位能源管理中心建设，实现重点用能单位能耗在线实时动态监测。实施重点行业能效领跑者引领行动，促进重点用能单位提升能效水平。加强节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察。 |
| 16 | 广东省清洁生产技术服务单位管理办法（粤经信节能[2010]775号） | 法规 |  |
| 17 | 省市共建循环经济产业基地认定管理办法（粤经信节能[2010]736号） | 法规 | 第十条 省市共建循环经济产业基地内企业应按照指定的清洁生产推进计划完成清洁生产审核；新建项目必须依法开展节能审查和节能评估。 第十六条 对于产业基地循环经济实施方案中确定的节能、循环经济、清洁生产及综合利用的重点项目，将优先支持其申报国家及省相关转型资金项目支持。 |
| 18 | 广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法（粤经信法规函[2011]3427号） | 法规 |  |
| 19 | 广东省电力需求侧管理实施办法（粤经贸电力能源[2006]809号） | 法规 | 第十三条 省经济贸易主管部门负责制定以下节电管理措施： 6、推行电力保障自愿协议制度，即对单位产品（产值）能耗在同行业处于领先地位、经能效评价合格或者自愿承诺并采取积极的节能措施实现其在一定期限内节电目标的企业优先保障供电，并给予必要的奖励。 |
| 20 | 广东省财政厅 广东省经济和信息化委员会关于循环经济发展专项资金管理的暂行办法（修订）（粤财工[2011]198号） | 法规 | 第五条 专项资金支持范围包括： （一）重点支持资源节约和循环利用新技术、新工艺、新设备的推广应用。 （二）重点支持企业开展技术改造，提高资源高效利用和循环利用水平。 （三）支持省循环经济工业园、省市共建循环经济产业基地、省循环经济试点以及清洁生产和资源综合利用等示范单位的循环经济能力建设和公共服务平台建设。 （四）支持建设资源节约型、环境友好型社会发展循环经济政策研究、宣传、教育和培训。 （五）省财政厅、省经济和信息化委批准的其他符合资源节约型和环境友好型社会发展的项目。 |
| 21 | 江门市级工业发展专项资金管理办法 | 法规 | 第二条：本办法所称的工业发展专项资金（下称专项资金）是指由市本级财政预算安排的通过贷款贴息，专项补助等方式，支持工业企业的技术改造、技术创新和符合我市产业发展政策的招商引资项目而设立的资金。 第六条：项目必须符合国家和省以及我市的产业政策，有较好的经济效益。具备以下条件之一的项目或企业可申请享受贴息和补助： （四）社会效益突出的环境保护、节能降耗、能源综合利用、提高产品质量的项目； |
| 22 | 江门市低碳节能专项资金管理暂行办法 （江发改社会〔2014〕563号） | 法规 |  |
| 23 | 江门市固定资产投资项目节能评估和审查实施细则 （江府［2009］28号） | 法规 | 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上、年耗油1000吨以上、年用电500万千瓦时或新增电力容量1000 kVA以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 |

## 5.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《工业节能管理办法》第二十六条 工业企业应当严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准，禁止购买、使用和生产国家明令淘汰的用能设备（产品），不得将国家明令淘汰的用能工艺、设备（产品）转让或者租借他人使用。

# 通用设备制造行业分类及用能特点

## 6.1、通用设备制造行业分类

根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），通用设备制造业属于制造业门类（代码C）、通用设备制造业大类（代码34）。通用设备制造行业主要分为以下几类：

6.1.1锅炉及原动设备制造

1、锅炉及辅助设备制造

指各种蒸汽锅炉、汽化锅炉，以及除同位素分离器以外的各种核反应堆的制造。

2、内燃机及配件制造

指用于移动或固定用途的往复式、旋转式、火花点火式或压燃式内燃机及配件的制造，但不包括飞机、汽车和摩托车发动机的制造。

3、汽轮机及辅机制造

指汽轮机和燃气轮机（蒸汽涡轮机）的制造。

4、水轮机及辅机制造

指水轮机及其辅机的制造。水轮机是一种将水能转换为机械能的动力机械。在大多数情况下，将这种机械能通过发电机转换为电能，因此水轮机是为水能利用和发电服务的。

5、风能原动设备制造

指风能发电设备及其他风能原动设备制造。

6、其他原动设备制造

指除以上5类原动设备外，其他原动设备的制造。

6.1.2金属加工机械制造

1、金属切削机床制造

指用于加工金属的各种切削加工机床的制造。

2、金属成形机床制造

指以锻压、锤击和模压方式加工金属的机床，或以弯曲、折叠、矫直、剪切、冲压、开槽、拉丝等方式加工金属的机床的制造。

3、铸造机械制造

指金属铸件（机械零件毛坯件）铸造用专用设备及其专门配套件的制造，普通铸造设备、制芯设备、砂处理设备、清理设备和特种铸造设备等制造。

4、金属切割及焊接设备制造

指将电能及其他形式的能量转换为切割、焊接能量对金属进行切割、焊接设备的制造。

5、机床附件制造

指扩大机床加工性能和使用范围的附属装置的制造。

6、其他金属加工机械制造

指除以上5类金属加工机械制造外，其他金属加工机械的制造。

6.1.3物料搬运设备制造

指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地，进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械设备以及车辆及其专门配套件的制造。

1、轻小型起重设备制造

指结构轻巧、动作简单、可在狭小场地升降或移动重物的简易起重设备及器具的制造；包括起重滑车、手动葫芦、电动葫芦、普通卷扬机、千斤顶、汽车举升机、单轨小车等制造。

2、起重机制造

指具有起升、变幅或回转、行走等主要工作机构的各种起重机及其专门配套件的制造。

3、生产专用车辆制造

指用于生产企业内部，进行装卸、堆跺或短距离搬运、牵引、顶推等作业的无轨车辆及其专门配套件的制造；包括电动叉车、内燃叉车、集装箱正面吊运机、短距离牵引车及固定平台搬运车、跨运车，以及手动搬运、堆跺车等的制造。

4、连续搬运设备制造

指在同一方向上，按照规定的线路连续或间歇地运送或装卸散状物料和成件物品的搬运设备及其专门配套件的制造；包括输送机械、装卸机械、给料机械等三类产品及其专门配套件的制造。

5、电梯、自动扶梯及升降机制造

指各种电梯、自动扶梯及自动人行道、升降机及其专门配套件的制造。

6、其他物料搬运设备制造

指除上述以外的其他物料搬运设备及其专门配套件的制造。

6.1.4泵、阀门、压缩机及类似机械制造

指泵、真空设备、压缩机，液压和气压动力机械及类似机械和阀门的制造。

1、泵及真空设备制造

指用以输送各种液体、液固混合体、液气混合体及其增压、循环、真空等用途的设备制造。

2、气体压缩机械制造

指对气体进行压缩，使其压力提高到340 kPa以上的压缩机械的制造。

3、阀门和旋塞制造

指通过改变其流道面积的大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置制造。

4、液压和气压动力机械及元件制造

指以液体（或气体）为工作介质，靠液体静压力（或气压动力）来传送能量的装置制造。

6.1.5轴承、齿轮和传动部件制造

1、轴承制造

指各种轴承及轴承零件的制造。

2、齿轮及齿轮减、变速箱制造

指用于传递动力和转速的齿轮和齿轮减(增）速箱（机、器）、齿轮变速箱的制造；不包括汽车变速箱等的制造。

3、其他传动部件制造

指除齿轮及齿轮减、变速箱以外的其他相关传动装置制造；包括链传动、带传动、离合器、联轴节、制动器、平衡系统及其配套件制造。

6.1.6烘炉、风机、衡器、包装等设备制造

1、烘炉、熔炉及电炉制造

指使用液体燃料、粉状固体燃料（焚化炉）或气体燃料，进行煅烧、熔化或其他热处理用的非电力熔炉、窑炉和烘炉等燃烧器的制造，以及工业或实验室用电炉及零件的制造。

2、风机、风扇制造

指用来输送各种气体，以及气体增压、循环、通风换气、排尘等设备的制造。

3、气体、液体分离及纯净设备制造

指气体和液体的提纯、分离、液化、过滤、净化等设备的制造。

4、制冷、空调设备制造

指用于专业生产、商业经营等方面的制冷设备和空调设备的制造，但不包括家用空调设备的制造。

5、风动和电动工具制造

指带有电动机、非电力发动机或风动装置的手工操作加工工具的制造。

6、喷枪及类似器具制造

指喷枪及类似器具的制造。喷枪是利用液体或压缩空气迅速释放作为动力的一种设备。

7、衡器制造

指用来测定物质重量的各种机械、电子或机电结合的装置或设备的生产活动。

8、包装专用设备制造

指对瓶、桶、箱、袋或其他容器的洗涤、干燥、装填、密封和贴标签等专用包装机械的制造。

6.1.7文化、办公用机械制造

1、电影机械制造

指各种类型或用途的电影摄影机、电影录音摄影机、影像放映机及电影辅助器材和配件的制造。

2、幻灯及投影设备制造

指通过媒体将在电子成像器件上的文字图像、胶片上的文字图像、纸张上的文字图像及实物投射到银幕上的各种设备、器材及零配件的制造。

3、照相机及器材制造

指各种类型或用途的照相机的制造；包括用以制备印刷板，用于水下或空中照相的照相机制造，以及照相机用闪光装置、摄影暗室装置和零件的制造。

4、复印和胶印设备制造

指各种用途的复印设备和集复印、打印、扫描、传真为一体的多功能一体机的制造；以及主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及零件的制造。

5、计算器及货币专用设备制造

指金融、商业、交通及办公等使用的电子计算器、具有计算功能的数据记录、重现和显示机器的制造；以及货币专用设备及类似机械的制造。

6、其他文化、办公用机械制造

指除以上5类文化、办公用机械制造外，其它文化、办公用机械的制造。

6.1.8通用零部件制造

1、金属密封件制造

指以金属为原料制作密封件的生产活动。

2、紧固件制造

指紧固件的制造。紧固件是紧固两个或两个以上零件（或构件），紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。

3、弹簧制造

指弹簧的制造。弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变，除去外力后又恢复原状。

4、机械零部件加工

指对专用和通用机械零部件的加工。

5、其他通用零部件制造

指除以上4类通用零部件制造外，其它通用零部件的制造。

6.1.9其他通用设备制造业

指除以上8类通用设备制造外，其他通用设备的制造。

## 6.2、通用设备制造业主要生产工艺及主要用能系统

6.2.1 锅炉及原动设备制造

6.2.1.1 锅炉及辅助设备制造

锅炉及辅助设备制造分为如下6个基本工艺流程：

Ⅰ、管板制造工艺流程：

材料验收→划线→材料钢印移植→下料→拼接→修磨→探伤→加热→热压成形→划余量线→加工管板→打钢印→测量外圆备选配

Ⅱ、筒节制造工艺流程：

材料验收→划线→材料钢印移植→下料→拼接→打焊工钢印代号→卷圆→纵缝定位焊→焊接→打焊工钢印代号→校圆→加工端面及坡口→测量外圆备选配

Ⅲ、人孔装置制造工艺流程：

1）人孔盖板：

材料验收→划线→下料→钻孔→车加工椭圆及密封面

2）螺栓：锯切→车加工螺纹

3）二者装配焊接后待装。

Ⅳ、锅筒制造工艺流程：

锅筒与筒节装配定位焊→焊接→打焊工钢印代号→划筒体中心线及预焊件位置线→筒体与一端管板装配定位焊→焊接→打焊工钢印代号→预焊件定位焊→焊接→筒体与另一端管板装配定位焊→焊接→打焊工钢印代号→探伤→划管座孔位置线→加工管座孔→管座装配定位焊→焊接→探伤→划排孔位置线→加工排孔→清除毛刺及杂物→内件组装→封闭人孔盖→待组装

Ⅴ、锅炉受压部件总装工艺流程：

配套→左右集箱固定于专用工装上→装配定位焊下集箱→锅筒就位于专用工装上→装配定位焊下降管→下降管与左右集箱及锅筒焊接→水冷壁管及后排污管装配定位焊→水冷壁管及后排污管焊接→穿烟管及拉撑件并定位→烟管及拉撑件（胀）焊接→平齐烟管→清除锅筒及集箱内部杂物→封闭人孔及手孔等→水压试验→油漆

Ⅵ、锅炉各部件总装后，包装入库或直接发往用户。

6.2.1.2 内燃机及配件制造

（1）内燃机部件生产流程

内燃机部件的基本工艺流程为：

Ⅰ、缸体：

切削加工（含各面倒角和各面去毛刺）→清洗、试漏→装主轴承盖→拧紧→压堵盖→检测→涂密封胶→分组打标记

Ⅱ、缸盖：

切削加工（含去毛刺测孔）→清洗、水道及油道试漏→压气门座圈及压气门导管→装凸轮轴轴承盖→检测

Ⅲ、曲轴：

切削加工→清洗→动平衡及修正→油孔贯通检查→主轴颈和连杆轴颈检测→工件搬送

Ⅳ、凸轮轴：

切削加工→贯通检查→清洗→探伤→检测→目视

Ⅴ、连杆：

切削加工→压衬套→清洗→连杆体和盖装配→检测

（2）内燃机装配流程

发动机部件装配：

Ⅰ、缸盖：压装气门油封→装进排门→装气门锁夹→装摇臂总成→装进排歧管→送总装。

Ⅱ、缸体：打发动机号→拆下连杆盖→装曲轴→拧紧主轴承盖螺栓→送总装。

Ⅲ、发动机总装：机体上线→翻转→涂胶、装后端盖→装活塞连杆→翻转→拧紧连杆螺栓→装机油泵、水泵→装飞轮→装离合器总成→测定曲轴驱动力矩→装油底壳→装汽缸盖→装机油滤清器、发电机→装凸轮轴→装变速箱→装启动电机→总成泄露试验→送试验

Ⅳ、出厂检验。

6.2.1.3 汽轮机及辅机制造

汽轮机及辅机制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、转子：

毛坯加工试样送检→粗车→一跳→性能检测→转子热跑试验→精车→对轮及平衡孔加工→轮槽加工→装配叶片→车围带→动平衡→超速试验→二跳→总装装配

Ⅱ、动叶片：

来料→浇筑方箱→铣准叶根端面→精铣叶根进出汽侧平面、叶冠进汽侧、背径向面→预铣叶根内背弧齿形斜面→粗铣叶根齿形→磨叶根齿形→粗精铣中间体背弧圆锥面→粗精铣中间体内背弧圆锥面→铣叶根圆角→打印标记→划线、钻末叶片进气侧孔→叶片与方箱分离，重打顶针孔→粗精铣汽道型线、根冠圆角及叶冠各尺寸→铣中间体背径向锁紧孔→粗抛汽道型线、根冠圆角→锯断工艺头、修准叶顶铆弧面→粗修各圆角→精抛汽道型线、根冠圆角→称重、侧力矩、排序→打印安装顺序号→喷丸

Ⅲ、隔板套：

隔板：划线→中分面加工→镗隔板套槽和汽封槽

静叶：镗焊口槽→焊接→精加工→切割

Ⅳ、低压内缸：

下料→装焊→回火喷砂→机械加工→总装

Ⅴ、低压外缸：

下料→装焊→回火喷砂→机械加工→转入总装

Ⅵ、高压内缸：

毛坯→划线→铣中分面→钻中分面螺栓孔→精车内部各尺寸→镗床加工→泵水→去堵板、钻剩余孔→总装

Ⅶ、高压外缸：

检查毛坯余量→精铣中分面、加工销孔→探伤检查中分面→加工内缸、隔板套定位凸台（凹槽）→加工螺纹、沉孔、刮面→合缸水压试压→镗管口→总装装配→全实缸铰孔发货

Ⅷ、阀门：

划线→焊搭子→深孔加工→粗镗球腔余量→深孔镗加工球腔型线→立车加工滤网槽→精加工划线→检查余量→加工调门端面、内控→水压试压→加工去除堵板、调节阀阀座处、轮廓灯尺寸→装配→发货

Ⅸ、总装：

装配低压缸基架→低压外缸下半接配→低压外缸下半就位→低压外缸上半接配→低压外缸下半各支撑面及上下半各键槽的修刮→中后轴承箱就位→低压轴承找中心→低压内缸预装配→低压内缸就位找中心→低压排气导流环就位找中心→低压外缸上半接配→低压挡油环及低压缸端部外汽封找中心→测量并处理通流→装后轴承箱联轴器护罩、盘车装置、保护部套等→装轴承顶轴油管路→低压内外缸其他零部件的装配。

6.2.1.4 水轮机及辅机制造

水轮机及辅机制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、蜗壳：铸造→立车→划线→钻攻

Ⅱ、顶盖板：划线→组焊→气刨→电焊→打磨→振动

Ⅲ、转轮：组焊→打磨→振动→立车→划线→钻攻→平衡→线切割→抛光

Ⅳ、主轴：下料→粗车→精车→调质→划线→钻攻→磨→铣键

Ⅴ、轴承箱：铸造→粗车→时效→精车→划线→钻攻

6.2.1.5 风能原动设备制造

风能原动设备制造工艺中，主要是对风动设备（风叶、传动部件）、风机设备、发电机系统（风力发电机）、控制系统（发电机控制和电路控制等）、机座和有关储能设备等的装配。

6.2.1.6 其他原动设备制造

6.2.2 金属加工机械制造

6.2.2.1 金属切削机床制造

金属切削机床制造的基本工艺流程为：

原材料→热、冷加工（机床、制造机器的机器、工作母机）→装配产品总成→产品调试→校验→包装发运

6.2.2.2 金属成形机床制造

金属成形机床是指折弯机、剪板机、冲床及锻压机床，这类机床主要是通过其配套的模具对金属施加强大作用力如弯曲、折叠、矫直、剪切、冲压、开槽、拉丝等方式使其发生物理变形从而得到想要的几何形状。金属成形机床的制造工艺流程为：原材料→热、冷加工→装配产品总成→产品调试→校验→包装发运

6.2.2.3 铸造机械制造

铸造机械制造的基本工艺流程为：

提出方案→购买原材料→热、冷加工→装配组装产品→产品调试→校验→入库

6.2.2.4 金属切割及焊接设备制造

金属切割及焊接设备制造的基本工艺流程为：

确定焊机功能类型→提出设计方案→采购器件以及控制板设计→印刷板加工→焊机的机架外壳面板等的设计、加工和组装→机内排版设计→采购件的检验→印刷板加工返回入库检验→控制板的安装、检查、调试→整机的装配→整机调试→质检检验→入库

6.2.2.5 机床附件制造

机床附件的种类有很多，包括钢板不锈钢导轨护罩、伸缩式丝杠护罩、卷帘防护罩、防护裙帘、防尘折布、钢制拖链、工程塑料拖链、钢铝拖链、机床工作灯、机床垫铁、JR—2型矩形金属软管、DGT导管防护套、可调塑料冷却管、吸尘管、通风管、防爆管、行程槽板、撞块、导轨刮屑板、排屑机、偏摆仪、平台\花岗石平板\铸铁平板及各种操作件等，其生产工艺流程因种类而有所不同。

6.2.2.6 其他金属加工机械制造

6.2.3 物料搬运设备制造

6.2.3.1 轻小型起重设备制造

轻小型起重设备制造的基本工艺流程为：

预处理→划线→下料→清理→校正→对接拼焊→无损探伤→装配焊接→清理→检验→装配点焊→四条主缝焊接→校正→自检→打钢印→专检→装配→成型

6.2.3.2 起重机制造

起重机制造的基本工艺流程为：

金属结构件：来料→检验→预处理→喷底漆→号料→下料→组装、板料焊接→探伤→板料矫平→二次划线下料→组装焊接→探伤检查→装配

机械加工件：毛坯→金属切削加工→热处理→精加工→部件装配

总装：金属结构件、机械加工件、外购件、外协件、电器组装→检验→表面工艺→检验→发运→安装→试车

6.2.3.3 生产专用车辆制造

叉车制造的基本工艺流程为：

喷漆→密封垫涂密封胶→装减震垫→固定车体架与后桥→组装驱动桥、变速箱、发动机→装配主线路、电瓶支座、蓄电池、护顶架、灯具、方向管等→门架组装

6.2.3.4 连续搬运设备制造

连续搬运设备制造包括输送机械、装卸机械、给料机械等三类产品及其专门配套件的制造，在生产工艺上，必须重视配备必要的辅助机具，如托盘、货箱、吊具、夹具、跳板、平台、维修设施、通信设备和称重计量器具等。

6.2.3.5 电梯、自动扶梯及升降机制造

电梯、自动扶梯及升降机制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、材料和零部件制造：

材料→切割→组对→焊接→整型→表面毛刺处理→无损检测、理化检验

零部件→检测→分组→测试→组装→调试

非标件→下料→整理→车床加工→检验清理

Ⅱ、电梯组装：

喷漆→产品整装→产品调试→成品检查→包装作业→铭牌、标签→入库

6.2.3.6 其他物料搬运设备制造

6.2.4 泵、阀门、压缩机及类似机械制造

6.2.4.1 泵及真空设备制造

泵类产品制造的基本工艺流程为：

6.2.4.2 气体压缩机械制造

气体压缩机械制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、板金加工（主壳体部件、上壳体、下壳体、机架、定子铁芯、转子铁芯部件）：冲压→焊接→切削→清洗→热处理

Ⅱ、部件加工（气缸、曲轴、滚动活塞、滑片、主副轴承）：车削→磨削→清洗

Ⅲ、装配：选配→阀片铆接→泵体装配→转子热套→壳体热套→壳体和储液器焊接→气密检查→涂装→真空干燥→在线试验

6.2.4.3 阀门和旋塞制造

阀门和旋塞制造的基本工艺流程为：

铸件采购（按标准）→入厂检验（按标准）→堆焊槽→超声波探伤（按图样）→堆焊及焊后热处理→精加工→研磨密封面→密封面硬度检验、着色探伤

6.2.4.4 液压和气压动力机械及元件制造

液压和气压动力机械及元件制造的基本工艺流程为：

零部件及分项制造：制作或外购→检验或试验→待装入库；

机架、机座部件：下料→焊接→铣削→钻削→去刺→涂漆→待装入库；

机械传动零件：锻造或下料→机械加工→表面处理→待装入库；

液压系统部件：按照液压系统工艺流程制作→独立试验→待装入库；

电气控制系统：按照电气系统要求制作→独立试验→待装入库；

整机装配：机座装配→机架及机械传动零部件装入→油缸、马达等装入→液压泵站装入→液压管路件现场配制→电气控制台装入→反馈电路接入→整机装配检查（完整性检查及动作干涉检查）

整机调整及试验：接入电源并检查电源特性→加入液压油→加入润滑油→电机（或发动机）点动试验→检查运动正确性、机构部件及连接牢固度、整机是否有异响等→启动试验→运转试验→调整→现场及工业试验

6.2.5 轴承、齿轮和传动部件制造

6.2.5.1 轴承制造

轴承制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、轴承生产工艺流程：

原材料→内、外圈加工、钢球或滚子加工、保持架（冲压或实体）加工→轴承装配→轴承成品

Ⅱ、轴承内外圈工艺流程：

棒材→下料→锻造→球化退火→车加工→热处理→磨加工→超精加工→零件终检→防锈入库

Ⅲ、钢球的加工过程：

棒料或线材冷冲（有的棒料冷冲后还需冲环带和退火）→挫削、粗磨、软磨或光球→热处理→硬磨→精磨→精研或研磨→终检分组→防锈、包装→入库〈待合套装配〉

Ⅳ、滚子的加工过程：

棒料车加工或线材冷镦后串环带及软磨→热处理→串软点→粗磨外径→粗磨端面→终磨端面→细磨外径→终磨外径→终检分组→防锈、包装→入库（待合套装配〉

Ⅴ、保持架的加工过程：

铸铜件→车内径、外径、端面、倒角→钻孔（或拉孔、镗孔）→去毛刺→酸洗→终检→防锈、包装→入库〈待合套装配〉

6.2.5.2 齿轮及齿轮减、变速箱制造

齿轮及齿轮减、变速箱制造的基本工艺流程为：

铸造制坯→正火→车削加工→滚、插齿→剃齿→热处理→磨削加工→修整

6.2.5.3 其他传动部件制造

6.2.6 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造

6.2.6.1 烘炉、熔炉及电炉制造

电炉制造的基本工艺流程为：

电炉设备在生产过程中包含中频电源柜、补偿电容、炉体（两个）及水冷电缆、减速机的生产。炉体由炉壳、感应圈、炉衬、倾炉减速箱等四个部分组成，炉壳用非磁性材料制成，感应线圈是由矩形空心管制成的螺旋状筒体，熔炼时管内通冷却水。线圈引出铜排与水冷电缆连通，炉衬紧靠感应圈，由石英砂打实烧结而成，炉体的倾动由倾炉减速箱直接转动。

6.2.6.2 风机、风扇制造

风机、风扇制造的基本工艺流程为：

模具制作→玻璃纤维制品的裁剪→抛光、涂刷脱模剂→配料→涂刷胶衣层→铺层→糊制作业完成之后的检查内容→成品检验

6.2.6.3 气体、液体分离及纯净设备制造

气液分离器制造的基本工艺流程为：

钢材复检入库、存储、发放→钢材预处理（矫正、矫平、除锈、涂防护导电漆）→放样、划线、号料→下料（热切割）→成形（弯曲、冲压、折边）→部件装配焊接→总装配焊接→成品质检→涂饰（除锈、氧化皮清理、酸洗、防护、做标记）→包装、验收、入库→交货

6.2.6.4 制冷、空调设备制造

制冷、空调设备制造的基本工艺流程为：

Ⅰ、热交换机：翅片加工、U形管加工→U形管插入→扩管→脱脂干燥→两器折弯→弯头插入、端板固定→弯头自动焊接→分流管、分流器手工焊接→真空He检→减震垫粘贴→转入组装流水线

Ⅱ、室外机组：底托、底盘上线安装→压机上线固定→配管上线、焊接（N2保护）→冷凝器固定、焊接（N2保护）→风扇电机组件安装、固定→气密性检查（He检）→电装盒固定、配线→抽真空→定量注氟→接地、绝缘、耐压、泄露四项安检→制冷运转数据采集判定→制热运转数据采集判定→卤素检漏→外观检查、总装→包装入库

Ⅲ、室内机组：电子膨胀阀检测、底托面板上线、左右侧板装配→电机组件装配→蒸发器装配→上盖板装配→电装盒安装及配线→固定出风口→接地、绝缘、耐压、泄露四项安检→低电压启动信号确认→高中低风速电流测试→高电压启动信号确认→防冷风测试→制冷运转测试→除湿运转测试→水泵运转测试→二次绝缘测试→铭牌条码粘贴、电气盒盖安装→外观检查、总装→包装入库

6.2.6.5 风动和电动工具制造

电动工具制造的基本工艺流程为：

电动工具生产过程一般采用柔性增速链式输送线，配合工装板及各种工位器具完成装配过程。检测线采用带电封闭式板链输送线配合专用检测仪器设备完成老化检测过程。检测线通过链板上的铜质导电轮与铺设在线体里面的带电铜条接触，使每张链板带电，工件通过与设置在链板上的多用插座连接，随着线体做带电运动并老化检测。

6.2.6.6 喷枪及类似器具制造

喷枪制造的基本工艺流程为：

喷枪在制造过程中，包含枪身、枪头、喷嘴的设计组装等。枪身和枪头通过一连接机构连接；枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部塞焊有若干金属圆钢；连接机构包含法兰和链条销子，喷嘴制造成扁平状；使其更换比较方便，成本也较低，并能有效防止枪头脱落和磨损。

6.2.6.7 衡器制造

衡器制造的基本工艺流程为：

前期物料的准备→装配显示板、主板、电瓶、传感器、支架、减震器等→校验与标定→老化→打包装配入箱

6.2.6.8 包装专用设备制造

包装专用设备制造的基本工艺流程为：

开始→钣金件工艺生产（下料、冲孔、打磨）→机加件加工（下料、机床加工、铣床加工、钳工、电镀加工、热处理、磨床加工）→装配→调试验收（检查对地漏、三相平均电流、机器外观、试运包装速度和稳定性）

6.2.7 文化、办公用机械制造

6.2.7.1 电影机械制造

电影机械制造的基本工艺流程为：

工程研发→IQC来料测试验→工程试验→红外测试→CCD板老化试验→CCD板测试→半成品测试→半成品老化测试→成品老化试验→夜视模拟测试→成品测试→防水试验→振动试验→跌落试验→QA出货抽检

6.2.7.2 幻灯及投影设备制造

投影设备制造的基本工艺流程为：

采购元件→元件清洁→引擎装配的生产（彩色会聚技术光学工艺）及装配→电路系统的装配→系统光电调试→系统检测→拷机

6.2.7.3 照相机及器材制造

照相机制造的基本工艺流程为：

开始→图像传感器准备工序→图像传感器保护部准备工序→装配工序→透镜单元准备工序→装配工序→施加电压工序→结束

6.2.7.4 复印和胶印设备制造

复印机制造的基本工艺流程为：

开始→冲压件、注塑料件、橡胶件的生产→零件抽检与全检→装配先端单组→装配给纸单组→装配主框架→装配显影装置→装配扫描器→装配定影单组→装配齿轮结构→装配基板→装配纸筒盒→装配外壳→测量与检验

6.2.7.5 计算器及货币专用设备制造

计算器及货币专用设备制造的基本工艺流程为：

后盖：加工后盖→安装并检查电子→安装并检查喇叭→安装电路板加固并检查电路板→焊电路板→安装电路板铺面材料→按键嵌入面壳→加固按键→打螺丝固定面壳与电路板→焊电路板→打螺丝固定线路→胶带固定电路板屏幕→安装前后盖打螺丝固定→贴标签→检查

6.2.7.6 其他文化、办公用机械制造

6.2.8 通用零部件制造

6.2.8.1 金属密封件制造

金属垫片的基本工艺流程为：

上料→组合→压合→成型→出料

6.2.8.2 紧固件制造

螺母、螺栓的基本工艺流程为：

线材酸洗→退火→酸洗→抽线→在冷镦机上成型→在辗牙机上辗牙→热处理→电镀→包装→出货

6.2.8.3 弹簧制造

弹簧制造的基本工艺流程为：

卷制→去应力退火→两端向磨制→校整→立定或强压处理→检验→表面防腐处理→包装

6.2.8.4 机械零部件加工

机械零部件制造的基本工艺流程为：

对零件进行工艺分析→毛坯的选择→定位基准的选择→工艺路线的制订→选择或设计、制造机床设备→选择或设计、制造刀具、夹具、量具及其他辅助工具→确定工序的加工余量、工序尺寸及公差→确定工序的切削用量→估算时间定额→填写工艺文件→包装

6.2.8.5 其他通用零部件制造

6.2.9 其他通用设备制造业

6.2.10 通用设备制造业主要用能系统

通用设备制造业涉及到的主要生产工序包括铸造、锻造、热处理、焊接、冲压、电镀、涂装等工序，在铸造、锻造、热处理、涂装等工序需要消耗较大的热能，在冲压、电镀工序主要消耗电能，在焊接工序则视焊接工艺的不同可能使用乙炔等可燃气体，也可能使用电能。

# 工业及通用设备制造业节能技术标准体系

## 7.1、工业及通用设备制造业节能标准体系

1、工业行业通用节能设计标准及通用设备制造业节能设计标准：

| 所属行业 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 工业通用 | GB/T 8175 | 设备及管道绝热设计导则 |
| 工业通用 | GB 50019 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
| 工业通用 | GB 50034 | 建筑照明设计标准 |
| 工业通用 | GB 50041 | 锅炉房设计规范 |
| 工业通用 | GB 50052 | 供配电系统设计规范 |
| 工业通用 | GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| 工业通用 | GB 50264 | 工业设备及管道绝热工程设计规范 |
| 工业通用 | GB/T 50878 | 绿色工业建筑评价标准 |
| 机械工业 | GB 50910 | 机械工业工程节能设计规范 |

2、通用设备制造业相关能耗限额标准：

| 标准属性 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 12723 | 单位产品能源消耗限额编制通则 |
| 国家标准 | GB 50910 | 机械工业工程节能设计规范 |

3、通用设备制造业相关清洁生产标准：

| 标准属性 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 20106 | 工业清洁生产评价指标体系编制通则 |
| 行业标准 | HJ/T 314 | 清洁生产标准 电镀行业 |
| 行业标准 | HJ/T 425 | 清洁生产标准 制定技术导则 |

4、通用设备制造业主要用能系统（或产品）能效等级、经济运行、节能监测标准：

| 标准类型 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 设备（产品）能效限定值及能效等级标准 | GB 12021.9 | 交流电风扇能效限定值及能效等级 |
|  | GB 18613 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19043 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19044 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19153 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19415 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
|  | GB 19576 | 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 |
|  | GB 19577 | 冷水机组能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19761 | 通风机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 19762 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
|  | GB 20052 | 三相配电变压器能效限定值及能效等级 |
|  | GB 21454 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 |
|  | GB 21521 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 24500 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 |
|  | GB 24790 | 电力变压器能效限定值及能效等级 |
|  | GB 28381 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 |
|  | GB 28736 | 电弧焊机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 30255 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级 |
|  | GB 32028 | 投影机能效限定值及能效等级 |
|  | GB 32031 | 污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级 |
| 设备经济运行管理标准 | GB/T 12497 | 三相异步电动机经济运行 |
|  | GB/T 13462 | 电力变压器经济运行 |
|  | GB/T 13466 | 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则 |
|  | GB/T 13469 | 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 |
|  | GB/T 13470 | 通风机系统经济运行 |
|  | GB/T 17954 | 工业锅炉经济运行 |
|  | GB/T 17981 | 空气调节系统经济运行 |
|  | GB/T 18292 | 生活锅炉经济运行 |
|  | GB/T 19065 | 电加热锅炉系统经济运行 |
|  | GB/T 27883 | 容积式空气压缩机系统经济运行 |
|  | GB/T 29455 | 照明设施经济运行 |
|  | GB/T 31510 | 远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统经济运行 |
|  | GB/T 31512 | 水源热泵系统经济运行 |
| 设备节能监测标准 | GB/T 8174 | 设备及管道绝热效果的测试与评价 |
|  | GB/T 15316 | 节能监测技术通则 |
|  | GB/T 15317 | 燃煤工业锅炉节能监测 |
|  | GB/T 15318 | 热处理电炉节能监测 |
|  | GB/T 15319 | 火焰加热炉节能监测方法 |
|  | GB/T 15910 | 热力输送系统节能监测 |
|  | GB/T 15911 | 工业电热设备节能监测方法 |
|  | GB/T 15912.1 | 制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分：冷库 |
|  | GB/T 15913 | 风机机组与管网系统节能监测 |
|  | GB/T 15914 | 蒸汽加热设备节能监测方法 |
|  | GB/T 16664 | 企业供配电系统节能监测方法 |
|  | GB/T 16665 | 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 |
|  | GB/T 16666 | 泵类液体输送系统节能监测 |
|  | GB/T 17357 | 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法 |
|  | GB/T 24561 | 干燥窑与烘烤炉节能监测 |

5、通用设备制造业能源计量器具配备标准：

| 所属行业 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用 | GB 17167 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 |

## 7.2、建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

（1）《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）

项目节能设计符合《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）的规定。

新建或改、扩建通用设备制造项目的铸造工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.1规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 综合能耗限额（kgce/t） |
| --- | --- |
|  | 铸钢 | 铸铁 | 精铸 | 有色 | 压铸 |
| 重型机械 | 1782 | 954 | — | — | — |
| 工程机械 | 1013 | 633 | 3645 | — | — |
| 标准通用 | — | 617 | — | — | — |
| 汽轮机 | 1053 | 648 | 2430 | 1620 | — |
| 通用机械 | 1053 | 648 | 2430 | 1620 | — |
| 内燃机 | — | 608 | 2835 | 1863 | — |
| 锅炉 | — | 486 | 2430 | 1620 | — |
| 机床 | — | 689 | — | — | — |

新建或改、扩建通用设备制造项目的锻造工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.2规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 综合能耗限额（kgce/t） |
| --- | --- |
|  | 锤锻 | 水压机锻 |
| 重型机械 | 1458 | 2268 |
| 工程机械 | 1697 | — |
| 标准通用 | 672 | — |
| 汽轮机 | 1782 | — |
| 锅炉 | 1782 | — |
| 通用机械 | 1620 | — |
| 内燃机 | 1620 | — |
| 机床 | 2187 | — |
| 轴承 | 1426 | — |

新建或改、扩建通用设备制造项目的热处理工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.3规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 综合能耗限额（kgce/t） |
| --- | --- |
| 重型机械 | 446 |
| 工程机械 | 851 |
| 标准通用 | 506 |
| 汽轮机 | 527 |
| 锅炉 | 713 |
| 通用机械 | 506 |
| 内燃机 | 主机 | 423 |
|  | 配附件 | 活塞 | 342 |
|  |  | 气门 | 1440 |
|  |  | 其他 | 612 |
| 机床 | 351 |
| 轴承 | 502 |

新建或改、扩建通用设备制造项目的焊接工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.4规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 综合能耗限额（kgce/t） |
| --- | --- |
| 重型机械 | 527 |
| 工程机械（金属结构） | 232 |
| 汽轮机 | 810 |
| 电站锅炉 | 729 |
| 工业锅炉 | 292 |
| 通用机械 | 制氧机 | 825 |
|  | 其他 | 345 |
| 内燃机 | 324 |

新建或改、扩建通用设备制造项目的冲压工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.5规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 计量单位 | 综合能耗限额（kgce） |
| --- | --- | --- |
| 内燃机 | t | 146 |

新建或改、扩建通用设备制造项目的电镀工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.6规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 计量单位 | 综合能耗限额（kgce） |
| --- | --- | --- |
| 工程机械 | m2 | 46.6 |
| 标准通用 |  | 36.2 |
| 汽轮机 |  | 43.4 |
| 通用机械 |  | 44.3 |
| 内燃机 | 主机 |  | 63.8 |
|  | 配附件 | 镀硬铬 |  | 256.7 |
|  |  | 其他 |  | 46.9 |
| 机床 |  | 24.7 |

新建或改、扩建通用设备制造项目的涂装工序单位产品综合能耗不应大于《机械工业工程节能设计规范》（GB 50910-2013）表12.0.7规定的单位产品综合能耗限额，限额如下表所示：

| 产品类别 | 综合能耗限额（kgce/m2） |
| --- | --- |
| 通用机械 | 9.9 |
| 内燃机 | 10.8 |
| 机床 | 2.7 |

（2）《清洁生产标准 电镀行业》（HJ/T 314—2006）

新建或改、扩建通用设备制造业电镀项目单位产品能耗数据符合《清洁生产标准 电镀行业》（HJ/T 314—2006）中规定的二级清洁生产水平：采用节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置。

（3）《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761—2009）等13个能效标识产品能效限定值及能效等级标准

通用设备制造业生产的产品种类共包括13个纳入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》中的能效标识产品，分别为工业锅炉、电弧焊机、清水离心泵、污水污物潜水电泵、容积式空气压缩机、通风机、离心鼓风机、交流电风扇、冷水机组、单元式空气调节机、多联式空调(热泵)机组、投影机以及“复印机、打印机和传真机”，其产品能效不应低于相应能效标准中限定值的要求。以上13类能效标识产品的能效标准如下表所示：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 12021.9-2008 | 交流电风扇能效限定值及能效等级 |
| 2 | GB 19153-2009 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
| 3 | GB 19576-2004 | 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 |
| 4 | GB 19577-2015 | 冷水机组能效限定值及能效等级 |
| 5 | GB 19761-2009 | 通风机能效限定值及能效等级 |
| 6 | GB 19762-2007 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
| 7 | GB 21454-2008 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 |
| 8 | GB 21521-2014 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 |
| 9 | GB 24500-2009 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 |
| 10 | GB 28381-2012 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 |
| 11 | GB 28736-2012 | 电弧焊机能效限定值及能效等级 |
| 12 | GB 32028-2015 | 投影机能效限定值及能效等级 |
| 13 | GB 32031-2015 | 污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级 |

（4）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）

新建或改、扩建项目的能源计量器具的配备、管理应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167—2006）的规定。

（5）《绿色工业建筑评价标准》（GB/T 50878-2013）

第5.1.2条 设备的能效值分别符合下列要求：

1 空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的2级及以上能效等级；

2 单元式空气调节机组的能效值达到现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576规定的3级及以上能效等级；

3 多联式空调机组的能效值达到现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的2级及以上能效等级；

4 风机、水泵等动力设备(消防设备除外)效率值达到现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的2级及以上能效等级；

5 锅炉效率达到现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500规定的2级及以上工业锅炉能效等级；

6 电力变压器效率达到现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790规定的2级及以上能效等级；

7 配电变压器的能效限定值达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的规定。

第5.2.1条 建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定。

第5.2.2条 有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。

第5.2.3条 合理利用自然通风。

第5.2.4条 主要生产及辅助生产的建筑外围护结构未采用玻璃幕墙。

第5.2.5条 电力系统的电压偏差、三相电压不平衡指标均符合国家现行有关标准的规定;电力谐波治理符合国家现行有关标准规定的限值和允许值；用电系统的功率因数优于国家现行有关标准和规定的限定值。

第5.2.6条 合理利用自然采光。

第5.2.7条 人工照明符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求:

1 在满足照度的情况下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定值；

2 在考虑显色性的基础上，选用发光效率高、寿命长的光源和高效率灯具及镇流器；

3当采用人工照明光源时，设置调节的照明控制系统;有条件时采用智能照明系统。

第5.2.8条 风机、水泵等输送流体的公用设备合理采用流量调节措施。

第5.2.9条 按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装置，进行用能的分区、分类和分项计量。

第5.2.10条 在满足生产和人员健康前提下，洁净或空调厂房的室内空气参数、系统风量等的调整有明显节能效果。

第5.2.11条 采用有效措施，提高能源的综合利用率。

第5.2.12条 高大厂房合理采用辐射供暖系统。

第5.2.13条 设有空调的车间采用有效的节能空调系统。

第5.2.14条 根据工艺生产需要及室内、外气象条件，空调制冷系统合理地利用天然冷源。

第5.2.15条 设计时正确选用冷冻水的供回水温度，运行时合理设定冷冻水的供回水温度。

第5.2.16条 在满足生产工艺条件下，空调系统的划分、送回风方式(气流组织)合理并证实节能有效。

第5.2.17条 公用和电气设备(系统)设置有效的节能调节系统。

第5.2.18条 施工完毕后，对制冷、空调、供暖、通风和除尘等系统进行节能调试，调节功能正常。

第5.3.1条 设置热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余(废)热。

第5.3.2条 在有热回收条件的空调、通风系统中合理设置热回收系统。

第5.3.3条 对生产过程中产生的可作能源的物质采取回收和再利用措施。

第5.4.1条 工业建筑的供暖和空调合理采用地源热泵及其他可再生能源。

第5.4.2条 利用可再生能源供应的生活热水量不低于生活热水总量的10%。

第5.4.3条 合理利用空气的低品位热能。