燃煤锅炉技改项目环境保护

验收监测报告

（卓环测）字2018-YS-136号

企业名称：	      平泉市正鑫保温材料厂

项目名称：    0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目

报告日期：          2018年6月15日

承德卓远环境监测有限公司

声    明

1.本报告无计量认证章、检测专用章及骑缝章无效。

2.本报告严格执行三级审核、无审核人员签字和授权签字人签发的报告无效。

3.本报告一式四份，未经我单位同意，擅自复印，涂改视为无效。

4.本报告未经同意不得用于广告宣传。

5.如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期视为认可本报告。

6.本报告仅对本次监测结果负责。

7.本报告仅供此项目使用。

本公司通信地址：

单位：承德卓远环境监测有限公司

地址：承德市围场满族蒙古族自治县围场镇河东村9组

电话：0314-7519388

邮编：068450

委托单位：平泉市正鑫保温材料厂

监测单位：承德卓远环境监测有限公司

技术负责人：张志武

质量负责人：王晓丰

质控人员：赵军辉

项目负责人: 王晓丰

监测分析人员：王晓丰、刘长鹰、张旭、王晓贺

报告编写：

报告审核：

签     发：

前  言

平泉市正鑫保温材料厂0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目现已技改完成，技改完成后为燃烧醇基燃料锅炉，替代能源为醇基液体燃料，醇基燃料来源于平泉新绿商贸有限公司。技改项目位于平泉市平泉镇白庙子村，项目现有锅炉房位于厂区东北侧，占地 50平方米。新建醇基燃料锅炉项目总投资20.0万元，其中环保投资2.0万元。本次验收范围为平泉市正鑫保温材料厂0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目。

根据国家《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，2018年4月北京中地泓科环境科技有限公司编制了《平泉市正鑫保温材料厂0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目环境影响报告表》，2018年4月25日取得了承德市环境保护局平泉市分局对该报告表的环评批复《平泉市正鑫保温材料厂0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目的审批意见》（批复文号：平环审字[2018]019号）。

根据国家法律法规等政策的要求，受平泉市正鑫保温材料厂的委托，承德卓远环境监测有限公司承担对该项目的验收监测工作，并于2018年6月到现场进行实地勘察和资料核查，查阅有关文件和技术资料，在此基础上编制该项目验收监测方案，确定验收监测内容。2018年6月1日至2日承德卓远环境监测有限公司依据验收监测方案确定的内容进行现场监测和环境管理检查，并根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收监测报告。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平泉市正鑫保温材料厂 |
| 建设地点 | 平泉市平泉镇白庙子村 |
| 建设项目性质 | 新建( 改扩建( 技改( |
| 建设规模 | 1t/h燃醇基液体燃料锅炉 |
| 环评时间 | 2018年4月 |
| 试生产日期 | 2018.6 | 监测日期 | 2018.6.1-6.2 |
| 环评报告审批部门 | 承德市环境保护局平泉市分局 | 环评报告编制单位 | 北京中地泓科环境科技有限责任公司 |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |
| 投资总预算 | 20.0 万元 | 环保投资预算 | 2.0 万元 | 比例 | 10.0% |
| 实际总投资 | 20.0 万元 | 实际环保投资 | 2.0万元 | 比例 | 10.0% |
| 验收监测依据 | (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； (2) 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）； (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年12月1日）； (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部[2018]9号）； (5)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准； (6)《0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目环境影响报告表》，北京中地泓科环境科技有限责任公司； (7)承德市环境保护局平泉市分局关于《0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目环境影响报告表的审批意见》，2018年4月25日； (8)0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目验收监测委托书。 |
| 验收监测标准号 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |

- 建设项目组成

工程内容 本项目总占地50平方米，总投资20.0万元，分为主体工程、公用工程、环保工程，具体分类见下表： 工程 分类 项目名称 建设内容 主体 工程 锅炉房 40m2锅炉间一座（利旧） 软水间 5m2软水间一座（建在锅炉间内） 控制室 5m2控制室一座（建在锅炉间内） 醇基燃料储存 醇基燃料临时储存罐，占地面积5m2（利旧） 公用 工程 供水 项目用水由厂区自备水井提供，依托厂区现有供水设施 供电 项目用电依托厂区供配电系统 环保 工程 废水 本项目废水为锅炉循环排水和软化器排水，污水中主要污染物为Ca2+和Mg2+等，水质简单且浓度很低，用于泼洒地面抑尘。 噪声 项目选用低噪声设备、采取合理布局、基础减震、厂房隔声等措施 固废 固废为职工生活垃圾，职工为现有职工，依托现有厂区环卫设施，生活垃圾运至环保部门指定地点 主要工艺设备及燃料 平泉市正鑫保温材料厂原有0.7MW燃煤锅炉，现改为1t/h燃醇基燃料锅炉，技改后预计用醇基燃料50吨。 技改后设备一览表见下： 名称 型号 单位 数量 备注 燃醇基燃料锅炉 WNS1-1.25-Q（Y） 台 1 技改后燃料及能耗表见下： 名称 用量 单位 备注 醇基液体燃料 50 t/a 外购 水 150 m³/a 自来水网 电 0.2万 Kwh/a 当地电网 名称 单位 热值 醇基液体燃料 Kcal/kg 8510 燃料组分见下表：

三、建设项目工程分析

1.锅炉改造方案简述 平泉市正鑫保温材料厂将原有0.7MW燃煤锅炉拆除，新建1t/h燃醇基燃料锅炉。 运营期锅炉工艺流程及产污环节： 3.项目运营期的主要污染工序： 噪声：主要是设备运行噪声； 固废：本项目醇基燃料锅炉运行不产生固废。软化水制水设备产生的固体废物厂家定期回收再生。

四、建设项目主要污染工序及治理措施

本项目为技改项目，只针对锅炉进行改造，运行期主要污染工序只针对锅炉。 噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备的运行噪声，通过采用低噪声设备、基础减震，厂房隔声等措施减轻噪声对周围环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的标准限值。 2、固废 本项目醇基燃料锅炉运行不产生固废。软化水制水设备产生的固体废物厂家定期回收再生。

五、监测工况及监测评价标准

1.监测工况描述 根据2018年6月1日至2日监测期间锅炉运行工况检查结果，0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目，运行工况稳定，运行负荷达到生产能力的90%以上，符合验收监测要求，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 评价标准 项 目 二氧化硫 氮氧化物 烟 尘 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 -- -- -- 昼：≤60dB夜：≤50dB

六、噪声监测结果

1、监测点位、监测项目、监测频次见下表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地四厂界 | 噪声（Leq） | 昼夜各一次，连续2天 |

2、分析方法及监测仪器

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | AWA5688多功能声级计CDZY/YQ061 |

3、监测结果及评价

| 监测 点位 | 昼间dB(A） | 夜间dB(A） |
| --- | --- | --- |
|  | 6月1日 | 6月2日 | 6月1日 | 6月2日 |
| 1#东厂界 | 54.3 | 53.9 | 43.2 | 43.6 |
| 2#南厂界 | 54.7 | 53.8 | 42.7 | 42.9 |
| 3#西厂界 | 53.5 | 53.2 | 41.8 | 42.0 |
| 4#北厂界 | 54.2 | 54.3 | 44.2 | 43.2 |
| 标准限值 | 60 | 50 |

监测结果表明，6月1日至6月2日厂界噪声昼、夜最大监测值分别为54.7dB(A）、44.2 dB(A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中限值要求。

七、环评批复落实情况

| 环境报告表批复内容 | 建设（安装）情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 醇基燃料为洁净能源,项目运营期醇基燃料燃烧后,各污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值规定SO2、NOx排放浓度。本项目醇基燃料锅炉排气筒高8m,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的有关规定 | 锅炉燃料为醇基燃料，排气筒高度为8m。各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值规定 | 已落实 |
| 该项目排水主要为锅炉循环水排水和锅炉软化排水。锅炉循环排水、锅炉软化器排水,水质简单、且浓度很低,用于泼洒地面抑尘 | 锅炉循环排水、锅炉软化器排水用于泼洒地面抑尘，不外排 | 已落实 |
| 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备的运行噪声,项目通过采用低噪声设备,基础减震,厂房隔声等措施减轻噪声对周围环境的影响。通过距离衰减项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 已安装消声装置，设备基础减震，厂房隔声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 已落实 |
| 本项目醇基燃料锅炉运行不产生固废。 | 不产生固废。 | 已落实 |
| 环境风险:(1)本项目的涉及的主要危险物质为甲醇,根据重大危险源辨识结果,项目不存在重大危险源,风险评价等级为二级。根据风险识别及源项分析,确定最大可信事故为甲醇储罐法兰破裂发生泄露遇明火产生爆炸。(2)本项目对甲醇运输和储存须制定详细有效的风险防范措施和应急处理措施,尽量有效避免事故的发生。(3)风险评价结果表明,本项目其风险值处于可接受水平。(4)为了防范事故和减少危害,项目须制定灾害事故的应急预案。发生事故时,采取紧急的应急措施,以控制事故和减少对环境造成的危害 | 企业制定了环境风险应急预案 | 已落实 |

八、验收监测结论及建议

验收监测结论： 平泉市正鑫保温材料厂位于河北省平泉市平泉镇白庙子村，受平泉市正鑫保温材料厂委托，承德卓远环境监测有限公司于 2018年6月1日～2018年6月2日对该项目进行了竣工验收监测，验收监测结论如下： 1、厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准。 2、本项目醇基燃料锅炉运行不产生固废；软化水制水设备产生的固体废物厂家定期回收再生。 建议： 严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施和生态保护措施实施到位。 2、加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

九、附件

附件1  项目验收监测委托书

附件2  环保局对该项目环评的审批意见

附件3  建设项目环保竣工“三同时”验收登记表

附件4  监测布点图

附件1

委   托  书

承德卓远环境监测有限公司：

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，我公司“平泉市正鑫保温材料厂0.7MW燃煤工业锅炉治理改造项目”已经建成并试运营，需要进行竣工环境保护验收，今委托贵单位承担该项目竣工验收监测工作，望尽快开展相关工作。

平泉市正鑫保温材料厂

年     月     日

附件2

环保局对该项目环评的审批意见

附件3

建设项目环保竣工“三同时”验收登记表

| 项目 | 环保措施 | 数量（个） | 投资 （万元） | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 烟气 | 经8m高烟囱外排 | 1 | 0.8 | 已建设8m烟囱 | 落实 |
| 废水 | 锅炉软化排水 | 泼洒地面 | —— | —— | 锅炉循环排水、锅炉软化器排水用于泼洒地面抑尘，不外排 | 落实 |
|  | 锅炉循环水排水 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 风机 | 低噪声设备+厂房隔声 | —— | 0.1 | 设备基础减振，风机进风口 安装消了声装置 | 落实 |
|  | 水泵 |  | —— | 0.1 |  |  |
| 风险 | 醇基燃料储罐 | 加强管理，严格按照要求设计，定期对储罐及管线进行检查维护，制定环境风险应急预案 | —— | 1.0 | 企业制定了环境风险应急预案 | 落实 |
|  |  | 储罐区新建防火堤（围堰），地面防渗处理。地面和防火堤防渗要采用至少2mm厚的其他人工耐火防渗材料，其渗透系数要≤10-10cm/s，防火堤表层必须采用足够厚度的不燃烧防火建材。 |  |  | 企业新建了防火堤（围堰），地面做了防渗处理 |  |
| 合计 | 2.0 |  |

附件4

监测布点图

注： 为噪声监测点，  为锅炉废气监测点，风向：西风，风速＜1m/s。

# Text boxes

锅炉

燃料

噪声

颗粒物、SO2、NOx

新鲜水

锅炉烟气

软化水系统

燃烧器/室

烟囱

污水

标准

北

仓 库

库    房

4#

锅 炉 房

3 #

1#

车  间

3#

办   公    区

生 产 车 间

2#