2015100199U

连云港市环境监测中心站司法鉴定所

检测报告

连环鉴［2017］检字第(26)号

| 检测类别： |  |
| --- | --- |

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： |  |

地址：海昌南路78号邮编：222001    电话：85521785

2017年9月1日

项 目 名 称：废酸资源化综合利用技术改造项目

委 托 单 位：江苏华尔化工有限公司

报告编写人：王  学  建

一      审：

二      审：

签      发：

连云港市环境监测中心站司法鉴定所

电话：0518-85521785

传真：0518-85521785

邮编：222001

地址：连云港市海昌南路78号

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	3

3 建设项目工程概况	5

3.1 工程基本情况	5

3.2 生产工艺流程简介	9

3.3 主体生产设备建设情况	28

3.4 主要原辅料、能源消耗情况	30

3.5水量平衡	30

4 环评结论与批复	32

4.1 环评结论	32

4.2 环评建议	32

4.3 连云港市环境保护局对环评报告书的批复及意见	32

5 污染物的排放及防治措施	36

5.1 废水排放及防治措施	36

5.2 废气排放及防治措施	42

5.3 噪声及其防治措施	53

5.4 固体废弃物及其处置情况	54

6 验收监测评价标准	59

6.1 废水排放标准	59

6.2 废气排放标准	59

6.3 厂界噪声评价标准	60

6.4危险废物贮存场所评价标准	60

6.5总量控制指标	61

7 验收监测内容	62

7.1 废水监测	62

7.2厂界噪声监测	63

7.3废气监测	63

8 监测质量保证及分析方法	65

9 监测结果与评价	68

9.1监测期间工况	68

9.2废水监测结果与评价	69

9.3废气监测结果评价	72

9.4 厂界噪声监测结果与评价	88

9.5 固体废弃物监测结果评价	88

10 污染物总量核算	92

11公众意见调查	96

11.1调查范围	96

11.2调查对象	96

11.3 调查方式	96

11.4 统计结果分析	97

11.5 调查结论	97

12 环境管理检查	98

13结论与建议	103

13.1结论	103

13.2建议	104

14 附件

1.项目平面位置及监测点位示意图

2. 项目试生产核准

3. 项目环评批复

4. 废水处理协议

5. 固废处理协议

6. 已验收项目验收意见

7. 60#蓝、35#蓝副产硫酸处理途径改变情况说明

# 1 前言

江苏华尔化工有限公司由临江化工有限公司全资组建。主要生产经营以分散染料、染料中间体及染料滤饼为主。公司地点位于江苏连云港（堆沟港）化学工业园区内。

该公司“年产2000吨对氯苯酚及其衍生产品、3000吨60#分散蓝、1000吨35#分散蓝、1000吨靛红（干品）项目” 于2010年5月建成，并于2011年7月通过连云港市环境保护局的“三同时”验收（连环验[2011]17号），目前仅对氯苯酚及其衍生产品生产正常。

该公司“年产1500吨双氯、2000吨喹哪啶技改项目” 于2011年6月建成，并于2012年12月通过连云港市环境保护局的“三同时”验收（连环验[2012]55号），目前停产。

该公司“年产3000吨3-甲氧基丙胺、500吨3-乙氧基丙胺、500吨3-甲氧基乙氧基丙胺技改项目”于2012年12月建成，并于2013年10月通过连云港市环境保护局的“三同时”验收（连环验[2013]29号），目前停产。

该公司“年产1万吨氰尿酸技改项目”于2013年7月建成，连云港市环境监测中心站于2014年5月27、28日及7月29、30日对该项目进行了“三同时”验收监测，并于2014年11月19日通过连云港市环境保护局的“三同时”验收（连环验[2014]26号），目前停产。

该公司“年产3300吨分散黄原染料和30000吨商品染料技改项目”中年产4800吨分散红E-FB商品染料（14#生产线）、3750吨分散翠蓝S-GL商品染料（15#生产线）于2014年3月建成，并于2015年9月11日通过连云港市环境保护局的“三同时”验收（连环验[2015]25号），目前生产正常；1#生产线、2#生产线、3#生产线、7#生产线、8#生产线、10#生产线、13#生产线于2015年1月建成，并于2017年3月31日通过市环保局“三同时”验收（连环验[2017]5号），目前8#生产线、10#生产线、13#生产线生产正常；剩余4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线及3300吨分散黄原染料生产线于2013年12月开工建设，2015年1月竣工，目前4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线及3300吨分散黄原染料生产线待验收。

公司前几期项目在生产过程中产生大量的盐酸，少部分盐酸作为原料使用消耗掉外，还有大部分盐酸需要处理。废盐酸原作为副产物进行外售，但由于废盐酸销售市场不佳和经济效益低，同时按照最新的环保要求废盐酸需交有资质的单位进行回收。废酸处理费用很高，处理渠道很不稳定，影响企业的正常生产。为加强环保整治，充分利用资源，降低盐酸的处理费用，切实解决在生产过程中产生的废酸，决定在厂区内建设废酸资源化综合利用技术改造项目，建成年处理8000t废盐酸的能力，得到30%的氯化钙产品。产品30%氯化钙多用于冷冻剂，去污剂。

目前企业废酸资源化综合利用技术改造项目生产能力已达到设计规模75%以上，各类环保治理设施与主体工程同步建成并投入运行，具备竣工验收监测条件。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，受该公司委托，本所监测人员对本技改项目产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的情况进行了现场勘查，并编制了竣工验收监测方案。我所于2017年7月10～11日对该公司废酸资源化综合利用技术改造项目进行了“三同时”验收监测，根据监测结果编制本报告。

# 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年12月）；

2.2《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》（国家环境保护总局，环发[1999]61号）；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001年12月27日）；

2.4《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环境保护总局环发[2000]38号，2000年2月22日）；

2.5《江苏省环境保护工程（设施）竣工验收办法》（江苏省环境保护委员会，苏环委[94]12号）；

2.6《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[1997]122号）；

2.7《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

2.8《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号）；

2.9《关于印发连云港市环保局建设项目环境管理规程的通知》（连环发[2010]302号）；

2.10《江苏华尔化工有限公司废酸资源化综合利用技术改造项目环境影响报告书》（连云港市环境保护科学研究所，2015年3月）；

2.11《关于对江苏华尔化工有限公司废酸资源化综合利用技术改造项目环境影响报告书的批复》（连云港市环境保护局，2015年5月8日）；

2.12《关于江苏华尔化工有限公司“年产2000t/a对氯苯酚及其衍生产品、1000t/a35#分散蓝、1000t/a靛红（干品）、年产3000吨60#分散蓝项目”竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局，2011年7月25日）；

2.13《关于江苏华尔化工有限公司“年产1500吨双氯、2000吨喹哪啶技改项目”竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局，2012年12月31日）；

2.14《关于江苏华尔化工有限公司“年产3000吨3-甲氧基丙胺、500吨3-乙氧基丙胺、500吨3-甲氧基乙氧基丙胺技改项目”竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局，2013年10月23日）；

2.15《关于江苏华尔化工有限公司“年产1万吨氰尿酸技改项目”竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局，2014年11月19日）；

2.16《关于江苏华尔化工有限公司年产4800吨分散红E-FB商品染料（14#生产线）、3750吨分散翠蓝S-GL商品染料（15#生产线）竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局， 2015年9月11日）；

2.17《关于江苏华尔化工有限公司“年产1800吨还原商品染料（1#、2#、3#、7#生产线）和6310吨分散商品染料（8#、10#、13#生产线）”竣工环境保护验收意见的函》（连云港市环境保护局，（连环验[2017]5号），2017年3月31日）；

2.18《江苏华尔化工有限公司废酸资源化综合利用技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》（连云港市环境监测中心站司法鉴定所，2017年5月）。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

江苏华尔化工有限公司位于江苏省连云港市(堆沟港)化学工业园区，企业占地面积222705m2，其中绿化面积13910m2。废酸资源化综合利用技术改造项目位于厂区内，项目新增工人25人，工作制度为一班制，每班8小时，年工作时数为2400小时。

该企业所在地理位置及平面分布图见附件1，工程建设情况见表3-1，主体工程及产品方案情况见表3-2，各产品生产车间分布情况见表3-3，待验收项目建设内容见表3-4。

表3-1 建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 连云港市经济和信息化委员会，3207001501055号 |
| 2 | 环评 | 2015年3月由连云港市环境保护科学研究所完成环评 |
| 3 | 环评批复 | 2015年5月8日由连云港市环境保护局予以环评批复，连环审[2015]20号 |
| 4 | 待验收项目建设规模 | 废酸资源化综合利用技术改造项目 |
| 5 | 待验收项目破土动工及竣工时间 | 2015年6月开工建设，2016年3月竣工 |
| 6 | 已验收项目情况 | 一期“年产2000吨对氯苯酚及其衍生产品、3000吨60#分散蓝、1000吨35#分散蓝、1000吨靛红（干品）生产线”于2011年7月25日通过环保竣工“三同时”验收，目前仅对氯苯酚及其衍生产品生产正常； 二期“年产1500吨双氯、2000吨喹哪啶技改项目”于2012年12月31日通过环保竣工“三同时”验收，目前停产； 三期“年产3000吨3-甲氧基丙胺、500吨3-乙氧基丙胺、500吨3-甲氧基乙氧基丙胺技改项目”于2013年10月23日通过环保竣工“三同时”验收，目前停产； 四期“年产1万吨氰尿酸技改项目”于2014年11月19日通过市环保局“三同时”验收，目前停产； 五期“年产4800吨分散红E-FB商品染料（14#生产线）、3750吨分散翠蓝S-GL商品染料（15#生产线）”于2015年9月11日通过市环保局“三同时”验收，目前生产正常；五期1#、2#、3#、7#、8#、10#、13#生产线于2017年3月31日通过市环保局“三同时”验收，目前8#、10#、13#生产线生产正常；4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线和年产3300吨分散黄原染料生产线已建成，待验收。 |
| 7 | 工程实际建设情况 | 项目主体工程及环保治理设施已投入运行，实际生产能力已达到设计生产能力的75%以上 。 |

表3-2  主体工程及产品方案表

| 项目名称及批次 | 产品及规格 | 生产能力（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五期项目 | 分散商品染料 | 14#生产线 | 分散红E-FB商品染料 | 4800 | 已通过验收（连环发[2015]25号），现正常生产 |
|  |  | 15#生产线 | 分散翠蓝S-GL商品染料 | 3750 |  |
|  |  | 8#生产线 | 分散红BLSF商品染料 | 1010 | 已通过验收（连环验[2017]5号），现正常生产 |
|  |  | 10#生产线 | 分散黄E-3G商品染料（1500 t/a）、分散金黄E-RL商品染料（90 t/a）、分散金黄E-R商品染料（700 t/a）、分散黄SE-3GL商品染料（210 t/a） |  |
|  |  | 13#生产线 | 分散红E-3B商品染料 | 3810 |  |
|  |  | 9#生产线：分散紫E-RL商品染料（5 t/a）、分散紫HFRL商品染料（1400 t/a）； 11#生产线：分散黄E-RPD商品染料（30t/a)、分散黄HL商品染料（10t/a)、分散金黄E-TP商品染料（15t/a)、分散橙S-ER商品染料（60t/a)、分散黄S-6G商品染料（28t/a)、分散黄P-G商品染料（10t/a)、分散黄棕S-HWF商品染料（15t/a)、分散黄SE-4G商品染料（13t/a)、分散金黄PUT商品染料（5t/a)、分散黄AC-E商品染料（5t/a)、分散橙SE-GL商品染料（20t/a)、分散橙ECC商品染料（10t/a)、分散橙D-MD商品染料（5t/a)、分散红AC-E商品染料（10t/a)、分散红SHWF商品染料（8t/a)、分散红CBN商品染料（10t/a)、分散红REL商品染料（30.5t/a)、分散红E-BL商品染料（60t/a)、分散红E-RPD商品染料（60t/a)、分散红P-BL商品染料（5t/a)、分散红F3BS商品染料（10.5t/a)、分散红P-3B商品染料（5t/a)、分散红玉P-2G商品染料（10t/a)、分散红SE-RL商品染料（5t/a)、分散红SE-R3L商品染料（52t/a)、分散红玉S-HWF商品染料（60t/a)、分散红玉S-2GFL商品染料（40t/a)、分散红玉D-MD商品染料（10t/a)、分散红玉SE-GL商品染料（10t/a)； 12#生产线：分散灰N商品染料（10t/a)、分散翠蓝S-2GL商品染料（201t/a)、分散蓝S-BGL商品染料（25t/a)、分散蓝BLF商品染料（6t/a)、分散蓝2BLN商品染料（5t/a)、分散蓝S-HWF商品染料（10t/a)、分散深蓝ECO商品染料（10t/a)、分散黑ECO商品染料（10t/a)、分散深蓝S-HWF商品染料（48t/a)、分散黑S-HWF商品染料（50t/a)、分散黑P-D商品染料（20t/a)、分散蓝S-GLN商品染料（50t/a)、分散深蓝S-2GL商品染料（80t/a)、分散深蓝P-2G商品染料（10t/a)、分散深蓝D-MD商品染料（10t/a)、分散黑D-MD商品染料（45t/a)、分散黑H-WT商品染料（50t/a)、分散黑SF-ECO商品染料（25t/a)、分散黑W商品染料（60t/a)、分散深蓝CBN商品染料（150t/a)、分散深蓝C-CBN商品染料（30t/a)、分散深蓝CSN商品染料（25t/a)、分散黑CBN商品染料（70t/a)、分散黑CSN商品染料（30t/a)、分散黑ECT商品染料（10t/a)； 16#生产线：分散翠蓝S-GL商品染料（3750 t/a）； 17#生产线：分散黄HLF-E商品染料（5t/a）、分散黄PUT商品染料（10t/a）、分散金黄P-R商品染料（5t/a）、分散黄SE-US商品染料（10t/a）、分散橙B-LS商品染料（5t/a）、分散黄B-LS商品染料（5t/a）、分散黄B-5RLS商品染料（5t/a）、分散黄C-LS商品染料（5t/a）、分散橙C-LS商品染料（5t/a）、分散橙HL商品染料（5t/a）、分散橙P-RL商品染料（8t/a）、分散红玉H-WF商品染料（40t/a）、分散大红H-WF商品染料（30t/a）、分散大红P-G商品染料（5t/a）、分散红H-WF商品染料（10t/a）、分散红HLF-E商品染料（5t/a）、分散红B-LS商品染料（5t/a）、分散红玉B-LS商品染料（5t/a）、分散红C-LS商品染料（5t/a）、分散红PUT商品染料（5t/a）、分散大红PUT商品染料（5t/a）、分散红玉PUT商品染料（5t/a）、分散红HL商品染料（5t/a）、分散紫P-BL商品染料（5t/a）、分散蓝AC-E商品染料（5t/a）、分散蓝P-R商品染料（10t/a）、分散蓝PUT商品染料（5t/a）、分散蓝E-RPD商品染料（20t/a）、分散蓝CBN商品染料（5t/a）、分散蓝BGF商品染料（15t/a）、分散蓝S-BL商品染料（10t/a）、分散蓝HLF-E商品染料（5t/a）、分散蓝HL商品染料（5t/a）、分散蓝C-LS商品染料（5t/a）、分散蓝B-LS商品染料（5t/a）、分散蓝B-2BLS商品染料（5t/a）、分散深蓝B-LS商品染料（5t/a）、分散深蓝PUT商品染料（5t/a）、分散黑PUTG商品染料（5t/a）、分散黑P-G商品染料（10t/a）、分散黑HL商品染料（5t/a）； | 已建成，待验收 |
|  | 分散黄原染料 | 54#黄（溶剂法）生产线 | 54#黄（溶剂法）（97%） | 1000 | 已建成，待验收 |
|  |  | 54#黄（水相法）生产线 | 54#黄（水相法）（91.5%） | 2000 |  |
|  |  | 64%黄生产线 | 64%黄生产线（97%） | 300 |  |
|  | 还原商品染料 | 1#生产线 | 还原大红R商品染料（20 t/a）、还原黄棕G商品染料（50 t/a）、还原15#红商品染料（10 t/a）、还原艳绿FFB商品染料（100 t/a）、还原紫2R商品染料（220 t/a）、还原11#橙商品染料（10 t/a）、还原黄GCN商品染料（40 t/a）、还原31#红商品染料（20 t/a）、还原7#橙商品染料（10 t/a）、还原桃红R商品染料（10 t/a）、还原灰N商品染料（10 t/a） | 已通过验收（连环验[2017]5号），现停产 |
|  |  | 2#生产线 | 还原16#黑商品染料（30 t/a）、还原黑RB商品染料（200 t/a）、还原黑RBN商品染料（20 t/a）、还原灰M商品染料（80 t/a）、还原灰BG商品染料（40 t/a）、还原黑YBC商品染料（120 t/a）、还原咔叽2G商品染料（10 t/a）、还原橄榄R商品染料（20 t/a）、还原黑DB商品染料（10 t/a）、还原黑RBL商品染料（20 t/a）、还原黑YBM商品染料（20 t/a）、还原黑YBG商品染料（20 t/a）、还原黑YBR商品染料（20 t/a） |  |
|  |  | 3#生产线 | 还原棕GG商品染料（20 t/a）、还原棕G商品染料（20 t/a）、还原藏青YBB商品染料（30 t/a）、还原蓝BO商品染料（100 t/a）、还原T亚胺酸煮商品染料（20 t/a）、还原藏青YBD商品染料（20 t/a）、还原藏青LH商品染料（50 t/a）、还原蓝C商品染料（10 t/a） |  |
|  |  | 7#生产线 | 还原4#蓝原粉(商品)（60 t/a）、还原橄榄T原粉(商品)（40 t/a）、还原橄榄绿B原粉(商品)（10 t/a）、还原蓝BO原粉(商品)（10 t/a）、还原棕BR原粉(商品)（10 t/a）、还原10#紫原粉(商品)（10 t/a）、还原紫2R原粉(商品)（10 t/a）、还原11#橙原粉(商品)（10 t/a）、还原黄G商品染料（60 t/a）、还原藏青RA商品染料（20 t/a）、还原蓝GCDN商品染料（10 t/a）、还原草绿GN商品染料（10 t/a）、还原深蓝DB商品染料（20 t/a）、还原深蓝NBS商品染料（10 t/a）、还原黑GM商品染料（10 t/a）、还原橙5101商品染料（10 t/a）、还原灰M-H商品染料（10 t/a）、还原艳红GGN商品染料（20 t/a）、还原棕LGG商品染料（10 t/a）、还原直接黑BN商品染料（10 t/a）、还原艳蓝RC商品染料（20 t/a）、还原棕LBG商品染料（10 t/a）、还原棕GM商品染料（10 t/a）、还原黑P-RB商品染料（10 t/a）、还原黑GN商品染料（10 t/a） |  |
|  |  | 4#生产线：还原橄榄T商品染料（1800t/a）；5#生产线：还原4#蓝商品染料（1000t/a）、还原6#蓝商品染料（200t/a）、还原深蓝VB商品染料（800t/a）；6#生产线：还原橄榄绿B商品染料（300t/a）、还原棕BR商品染料（900t/a）、还原军工绿B商品染料（200t/a）； | 已建成，待验收 |
| 一期项目 | 对氯苯酚生产线 | 对氯苯酚（99%） | 2000 | 已通过验收 （连环发[2011]44号） 对氯苯酚生产线正常生产 |
|  | 60#分散蓝生产线 | 60#分散蓝（99%） | 3000 |  |
|  | 靛红生产线 | 靛红（96%） | 1000 |  |
|  | 35#分散蓝生产线 | 35#分散蓝（97%） | 1000 | 已通过验收 （连环发[2011]44号） 现停产 |
|  | 30#分散橙生产线 | 30#分散橙（96%） | 0 | 未建成 |
| 二期项目 | 双氯生产线 | 双氯（97%） | 1500 | 已通过验收 （连环发[2012]55号） 现停产 |
|  | 喹哪啶生产线 | 喹哪啶（92%） | 2000 |  |
| 三期项目 | 丙胺系列生产线 | 3-甲氧基丙胺生产线 | 3-甲氧基丙胺（≥99%） | 3000 | 已通过验收（连环发[2013]23号），现停产 |
|  |  | 3-乙氧基丙胺生产线 | 3-乙氧基丙胺（≥99%） | 500 |  |
|  |  | 3-甲氧基乙氧基丙胺生产线 | 3-甲氧基乙氧基丙胺（≥99%） | 500 |  |
| 四期项目 | 氰尿酸生产线 | 氰尿酸（≥98%） | 10000 | 已通过验收（连环发[2014]26号），现停产 |
| 六期项目 | 废酸资源化综合利用技改项目（废盐酸处理量6774.08t/a） | 30%的氯化钙溶液 | 10159 | 已建成，待验收 |

表3-3  全厂各产品生产车间分布情况表

| 序号 | 项目类别 | 生产线名称 | 所在车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期项目 | 对氯苯酚生产线 | A-4 |
|  |  | 60#分散蓝生产线 | B-3、B-4（氨化）、B-2（烘房）、D-3（磺化）、D-6（氧化、缩合）、D-4、D-5、E-3（氰化）、E-4（氰化）、E-5（烘房） |
|  |  | 35#分散蓝生产线 | B-5、B-6 |
|  |  | 靛红生产线 | B-8（主）、B-7（烘房） |
| 2 | 二期项目 | 双氯生产线 | D8（主）、D7（压滤） |
|  |  | 喹哪啶生产线 | C5（主）、C4（压滤、烘房） |
| 3 | 三期项目 | 3-甲氧基丙胺 | 九车间（丙胺车间） |
|  |  | 3-乙氧基丙胺 |  |
|  |  | 3-甲氧基乙氧基丙胺 |  |
| 4 | 四期项目 | 氰尿酸生产线 | 氰尿酸生产车间、氰尿酸精制车间、动力车间（导热油炉） |
| 5 | 五期项目 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#生产线 | 后处理车间三 |
|  |  | 8#、9#、10#、11#、12#生产线 | 后处理车间二 |
|  |  | 13#、14#、15#、16#、17#生产线 | 后处理车间一 |
|  |  | 分散黄原染料 | 分散黄原染料车间 |
| 6 | 六期项目 | 废酸资源化综合利用技改项目 | 氯化钙车间 |

表3-4  待验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评/初级审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 废酸资源化综合利用技改项目（废盐酸处理量6774.08t/a） | 实际建设情况与环评要求基本相符。 |
| 2 | 产品类型 | 危险废物治理（N7724） |  |
| 3 | 主体设备 | 反应釜等 |  |
| 4 | 辅助设施 | 供水、排水、供电、供热、贮运、环保设施 |  |

## 3.2 生产工艺流程简介

## 3.2.1废盐酸资源化综合利用工程分析

### 1、回收原理、方程式

以企业前期产品生产产生的废盐酸为原料，经预处理后，再通过碳酸钙粉与废盐酸反应生成氯化钙溶液，再对氯化钙溶液进行除杂、脱色处理，得到的氯化钙溶液。

化学方程式：

### 2、工艺流程简述及产污环节

生产工艺流程及产污环节如图3-1所示。

①预处理

预处理釜中加入废盐酸，再加入活性炭搅拌，通过袋式过滤器过滤。滤饼经水洗后，洗涤水和滤液进入中和釜。脱色产生的废气经三级水吸收后回用于脱色工序。

②中和反应

在中和釜中慢慢加入水和石灰石矿粉，控制好加料速度，防止冲料。当反应液pH值达到2.5左右，即停止投加石灰石矿粉，并继续搅拌反应。然后慢慢加入95%氢氧化钙调节溶液pH值，当溶液pH值稳定在9.0～9.5时，视反应结束。中和产生的有组织废气经三级水吸收后回用于预处理的脱色工序。

将中和好的料液通过压滤机进行过滤，滤饼进行洗涤，洗涤废水和滤液混合后进入脱色釜。

③脱色

在脱色釜中加入活性炭，搅拌。将脱色料液通过压滤机进行过滤，滤液即为产品，进入氯化钙储槽。滤饼经洗涤，洗涤水套用于中和工序的滤饼洗涤。

图3-1  废盐酸资源化利用工艺流程及产污环节

### 3、产污环节：

废气：脱色产生的有组织氯化氢废气（G1-1’）； 中和反应产生的有组织废气（G1-2’）；废活性过滤、洗涤产生的无组织氯化氢废气（Gu1-1）；

固废：洗涤产生的废活性炭（S1-1）；压滤产生的滤饼（S1-2）；压滤产生的废活性炭（S1-3）。

### 4、 原辅料、能源消耗及主要设备情况

项目所使用的主原料为废盐酸，其来源为企业前期产品生产工序产生。企业前期产品产生的废盐酸部分用于产品生产，剩余部分用于本项目回收利用。项目原料来源及组分的浓度情况见表3-5，设备情况见表3-6。

表3-5  项目生产主原料及成份表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗(kg/ t主原料) | 年耗量(t/a) | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废盐酸 | - | - | 6774.08 | 与环评基本相符 |
| 2 | 活性炭 | - | 2.66 | 18 |  |
| 3 | 碳酸钙 | 96%(二氧化硅0.5%、三氧化铁0.3%、氢氧化钙2.7%、杂质0.5%) | 404 | 2737.58 |  |
| 4 | 氢氧化钙 | 95%（5%氧化钙） | 4.35 | 29.47 |  |

表3-6  项目生产主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理釜 | Ф2600x4000（20m3） | 1 | 与环评基本相符 |
| 2 | 中和釜 | Ф2600x4000（20m3） | 1 |  |
| 3 | 中和滤机 | 100m2 箱式 | 1 |  |
| 4 | 脱色釜 | Ф2600x4000 | 1 |  |
| 5 | 脱色滤机 | BMY60/870-UK | 1 |  |

3.2.2 五期商品染料4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、8#、10#、13#、14#、15#生产线生产工艺流程简介

1、主要工艺路线

两条生产线工艺路线基本相同。原染料经过混入各种助剂(促进分散、抗氧化、防尘等助剂)，通过砂磨、打浆标定、过滤、喷雾干燥、拼混等商品化加工得商品染料。

2、生产工艺流程

商品染料产品生产工艺流程及产污环节见图3-2。

工艺流程简述：

① 粗磨+粗滤

染料滤饼与固体分散剂MF和木质素按一定比例投入装有砂磨珠的砂磨锅中，加水调整固含量至合格开机砂磨，根据不同染料品种的质量要求，通过检测扩散性控制砂磨终点。到砂磨终点后，砂磨浆料通过带有80目滤网的管式粗滤器抽吸入真空罐待用。

② 精磨+粗滤

粗磨的浆料进入砂磨机精磨，把真空罐中的浆料泵入磨前锅，经砂磨机精磨后泵入磨后锅，再泵入粗过滤器通过150目过滤后，进入砂磨浆料缓冲锅待用。不同染料品种在砂磨机中循环次数不同，一般研磨3-10遍才能合格。

③ 精滤+标定

砂磨浆料缓冲锅中的物料由螺杆泵打入装有5微米过滤袋的精滤器，过滤出不溶解的杂质，过滤后的染料浆料进入标定锅等待配料，把助剂打浆锅中的液体助剂放入标定锅与染料浆料搅拌均匀，过滤，过滤后的染料浆料经过质量检测合格后喷雾干燥。

④ 干燥

根据不同染料的质量要求，首先调整好喷雾干燥塔的各项工艺参数，控制热空气温度进入塔混合区，然后把浆料缓冲锅内的物料泵入喷雾造粒塔进行干燥。干燥好的颗粒状物料经化验室检测合格后，自然流入拼混机等待最后配料。

⑤ 拼混、包装

拼混机接收干燥好的物料后，喷入防尘剂，开机搅拌后取样检测，质量合格后，出料包装即为成品。

3、产污环节

废气：喷雾干燥工序产生染料尘废气和燃烧天然气时产生的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气；拼混、包装工序产生染料尘废气。

废水：水膜除尘工序产生水膜除尘废水。

固废：粗磨后粗滤器过滤出的染料滤渣、精磨后粗滤器过滤出的染料滤渣、精滤器过滤出的染料滤渣、标定后过滤出的染料滤渣。

图3-2 商品染料产品生产工艺流程及产污环节图

备注： 4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#生产线生产工艺流程一致，图中S1.n-1、S1.n-2、S1.n-3、S1.n-4、G’1.n-1、G1.n-1、G1.n-2分别对应各生产线的S1 -1、S1 -2、S1 -3、S1 -4、G’1 -1、G1 -1、G1 -2。

3.2.3  17#生产线反应原理及生产工艺

1、主要工艺路线

工艺路线：商品染料经过混入各种助剂(固体助剂、防尘等助剂)，通过拼混工艺加工得商品染料。

2、 生产工艺流程

将商品染料加入破碎机中破碎，取样检测合格后与固体助剂、防尘剂一并加入拼混机中，开机搅拌后取样检测，质量合格后包装即为成品。商品染料产品生产工艺流程及产污环节见图3-3。

图3-3 17#分散商品染料生产工艺流程及产污环节图

3、产污环节

废气：产污环节：拼混、包装、破碎等工序产生粉尘G4.n-1。

3.2.4 54#分散黄(溶剂法)反应原理及生产工艺

1、主要工艺路线及反应方程式

以苯酐及喹哪啶为起始原料，DMF为溶剂进行缩合反应，反应后用DMF稀释，再降温析晶、离心甩滤、洗涤、离心甩滤等工序得产品54#分散黄。

缩合反应

主反应：

喹哪啶          苯酐                    54#分散黄

其他反应：

苯酐                          邻苯二酸

2、 生产工艺流程

向缩合反应釜中加入溶剂DMF，然后投入喹哪啶及苯酐，投加完毕后开动搅拌并升温至200-225℃，反应8小时，反应过程中蒸发出的DMF及水经冷凝后入精馏塔，精馏DMF套用于缩合反应釜。缩合反应完成后，向反应釜中加入DMF溶剂对反应液进行稀释，釜内温度控制在150℃左右，稀释过程蒸发出的少量DMF经冷凝后入减压精馏塔精馏套用于稀释工序。DMF溶剂投加完毕后搅拌30分钟放料进入稀释釜中，自然冷却至100℃，再开冷却水慢慢降温，待温度降到40℃以下时开始进料到离心机进行脱液、DMF洗涤、热水洗涤、离心甩干、闪蒸烘干、包装即得产品54#分散黄产品，闪蒸、包装工序产生的产生的粉尘经旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘后排放，旋风除尘器、布袋除尘器收集后的产品回用于包装工段；上述洗涤液合并进入精馏釜，精馏冷凝液DMF套用于洗涤及稀释工序，精馏残渣加热水稀释、过滤，滤液经酸析、离心甩滤、滤饼烘干(烘箱烘干)得邻苯二甲酸套用于缩合工序。54#分散黄(溶剂法)生产工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4 54#分散黄(溶剂法)生产工艺流程及产污环节图

3、产污环节

①废气

缩合反应冷凝工序产生含DMF、苯酐废气G1-1；稀释冷凝工序产生含DMF废气G1-2；减压精馏工序产生含DMF废气G1-3；产品烘干、包装工序产生粉尘G1-4；邻苯二甲酸滤饼烘干工序产生含水蒸气及氯化氢废气G1-5。

缩合反应液降温、析晶、甩滤、洗涤等工序产生DMF无组织废气Gu1-1；邻苯二甲酸酸析工序产生氯化氢无组织废气Gu1-2。

②废水

减压精馏DMF工序产生废水W1-1；邻苯二甲酸酸析、离心分离工序产生废水W1-2。减压精馏工序产生水冲泵更新废水。水膜除尘工序产生废水W1-3。

③固废

减压精馏液稀释、过滤工序产生滤渣S1-1。

3.2.5  54#分散黄 (水相法)反应原理及生产工艺

1、主要工艺路线及反应方程式

以苯酐及喹哪啶为起始原料，DMF为溶剂进行缩合反应，缩合反应液加碱液稀释，物料经研磨、压滤、热水洗涤、烘干得成品54#分散黄(水相黄)。

①缩合加成反应

主反应：

喹哪啶           苯酐                      54#分散黄

其他反应：

苯酐                          邻苯二甲酸钠

邻苯二甲酸钠                      邻苯二甲酸

苯酐                          邻苯二酸

2、 生产工艺流程

向缩合反应釜中加入溶剂DMF，然后投入喹哪啶和苯酐升温至255-260℃反应8小时，反应过程中蒸发出的DMF及水经冷凝后入精馏釜，精馏DMF套用于缩合工序。缩合反应完成后，反应液转入装有碱液的稀释釜中，控制稀释釜中pH为7-8，在90-95℃保温3小时。稀释釜出料至研磨机研磨，而后过滤，滤饼热水洗涤、烘干、包装即得产品54#分散黄(水相黄)。烘干、包装工序产生的粉尘经旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘处理，经旋风除尘器、布袋除尘器收集的产品套用于包装工序，上述滤液、洗涤液经蒸发浓缩后加入盐酸进行酸析，滤饼经压滤、烘干得邻苯二甲酸套用于缩合工序。54#分散黄(水相法)生产工艺流程及产污环节见图3-5。

图3-5 54#分散黄(水相法)生产工艺流程及产污环节图

3、产污环节

①废气

缩合反应冷凝工序产生含DMF废气G2-1；减压精馏产生含DMF废气G2-2；蒸馏浓缩工序产生水蒸气G2-3；产品闪蒸烘干工序产生水蒸气G2-4；邻苯二甲酸滤饼烘干工序产生氯化氢G2-5。

酸洗、离心分离工序产生氯化氢无组织废气Gu2-1。

②固废

减压精馏工序产生少量精馏残渣S2-1。

③废水

减压精馏工序产生废水W2-1；蒸馏工序产生废水W2-2；酸析、离心分离工序产生废水W2-3；减压精馏工序产生水冲泵更新废水；水膜除尘工段产生水膜除尘废水W2-4。

3.2.6  64#分散黄反应原理及生产工艺

1、主要工艺路线及反应方程式

以54#分散黄、溴素为起始原料，邻二氯苯为溶剂进行溴化反应，溴化反应液赶溴后蒸馏套用邻二氯苯，蒸馏釜底物料水洗、烘干得产品64#分散黄。

溴化反应主反应：

54#分散黄                                    64#分散黄

可能发生的副反应：

F3-1

其他反应：

2、 生产工艺流程

溴化反应釜加入溶剂邻二氯苯，开启搅拌，投入54#黄干粉，常温搅拌30分钟，使其充分分散均匀后开始缓慢滴加溴素，滴加时间控制在2小时，温度控制在30-45℃。加溴结束后，缓慢升温至105℃，保温3小时，升温过程产生的溴蒸汽经二级冷凝后套用于溴化工序，保温结束后，边冷却边赶溴，赶溴过程温度控制在70-80℃。蒸馏釜加入水及少量纯碱，将溴化液加入蒸馏釜中，搅拌10分钟，升温至有冷凝液滴出后，关闭夹套，用水蒸气直接蒸馏，保持压力为0.05-0.15Mpa，蒸馏冷凝液经油水分离后有机层邻二氯苯套用于溴化工序，蒸馏釜底压滤，热水洗涤、烘干、包装得产品64#分散黄。64#分散黄生产工艺流程及产污环节见图3-6。

图3-6 64#分散黄生产工艺流程及产污环节图

3、产污环节

①废气

溴化反应冷凝回流工序产生溴化氢、溴有组织废气G3-1；降温、赶溴工序产生溴化氢、溴有组织废气G3-2；溴化反应液蒸馏套用邻二氯苯产生邻二氯苯有组织废气G3-3；烘干工序产生水蒸汽G3-4；产品包装工序产生粉尘G3-5。

②废水

油水分离工序产生废水W3-1；蒸馏釜底液压滤工序产生废水W3-2；水洗工序产生废水W3-3。

3.2.6 一期年产2000吨对氯苯酚及其衍生产品生产工艺流程简介（已验收，生产正常）

1、反应原理与工艺流程

氯苯酚及其衍生产品：以苯酚为本体，以氯气为氯化剂，进行氯化反应，经精馏提纯后得到各产品。其具体工艺流程与产污环节见图3-7。

2、产污环节

（1）废水：对氯苯酚及其衍生产品生产过程中分别产生的水洗压滤废水、离心废水、职工生活污水、地面及设备冲洗水、真空泵废水、尾气吸收废水等；

（2）废气：主要有对氯苯酚及其衍生产品生产过程中产生的含HCl、Cl2、酚类等污染因子的工艺废气及罐区无组织废气；

（3）固废：主要有生产工艺产生的精（蒸）馏残渣（液）、废盐、废酸、废渣，尾气吸收及工艺产生的废活性炭、原材料的包装桶（袋）等。

## 3.5水量平衡

项目生产过程中用水量除工艺用水量、废气处理系统用水外，还包括公用工程用水如检验化验系统用水、真空水泵用水、生活用水、地面设备冲洗用水、冷却水等。

全厂水平衡见图3-8。

损耗25650

蒸汽161632                              蒸汽冷凝水122617

原料带入8015  进废气17670     进固废100       进产品1800

新鲜水 489009

损耗3376.7  进入次氯酸钠72

物料带入1879.8 反应生成9.6              进入盐酸3082

13413

20

回用16820.3

损耗488

2820                                                                      2332

损耗46

478                                                                       432

损耗7290

36450                                                                      29160

损耗198053

204960

回用36000

循环量7440000

损耗5000

5000

损耗3130

31000                                             27870

2128                                               2128

图3-8   全厂水平衡图（单位：m3/a）

# 4 环评结论与批复

## 4.1 环评结论

项目为废酸资源化综合利用技改项目，符合国家产业政策和地方环保要求；厂址位于规划的工业用地内，符合城市用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 4.2 环评建议

⑴ 项目按照“安评”的要求布置项目车间和进行危险化学品贮存、运输、使用，尽可能将事故风险降至最低，同时必须制定完善的风险防范措施及应急预案。

⑵ 进行全厂性清洁生产审计，从源头上控制污染物产生。

⑶ 建议项目废水排口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

⑷本项目所需材料均由企业提供，若生产工艺等发生重大变动，需另作环评。

(5)本项目仅针对企业已有的6774.08t/a废盐酸进行资源化利用，若新增废盐酸的资源化利用需另作环评。

## 4.3 连云港市环境保护局对环评报告书的批复及意见

一、该项目位于连云港市(堆沟港)化学工业园内，总投资2200万元,其中环保投资45万元。在现有厂区建设废酸资源化综合利用技术改造项目。主体工程包括1座氯化钙生产车间，同时增建部分储罐及环保工程等，建成后形成年处理约6674.08t/a废盐酸，产生10159. 19吨30%的氯化钙溶液的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求:

（一）全过程贯切清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设各，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“兩污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。废水主要包括设备与地面冲洗废水、检测化验废水、生活污水等。 项目废水与现有废水、 在建项目废水一起进厂区现有污水处理站经调节+混擬沉淀+UASB厌氧反应+水解酸化+好氧生化+缺氧沉淀+气浮+沉淀工艺处理达接管标准后经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理 。

（三）落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。厂区现有临时锅炉无条件拆除，项目须按园区供热规划实施集中供热。各排气筒高度不得低于《报告书》所列。氯化氢、颗粒物等度气排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织度气排放监控旅度限值等要求。项目设置排气简1座(新增)。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的減振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准,施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011 )。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求, 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物全部综合利用或安全处置。 危险废物须委托具备危险废物-处置资质的单位安全处置,并在试生产前办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险度物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)要求。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故水收集池、消防尾水收集地, 确保各类事故废水得到有效收集处理,未经处理不得外排。正常生产时事故度水池、 消防尾水收集地不应存放废水。

(七)厂区外设置400米的卫生防护距离, 该范围内现无居民点等环境敏感目标, 今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水地、消防废水地、 危废暂存场须采取严格完善的防渗措施, 防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照«江苏省排污口设置及规范化整治管理办法»要求设置各类排污口和标志, 废气排气简应合理设置采样口、 采样监测平台 。按江苏省污染源自动监控管理暂行办法 (苏环规〔2011〕1号)要求,建设、安装自动监控设备及其配套设施,并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作,厂界外应设置足够宽度绿化隔高带, 以減轻废气和噪声对周围环境的影响 。

三、项目实施后,本项目主要污染物年排放总量初步核定为:

(一)水污染物 (接管考核量):

本项目:废水量2770 m3/a、COD0.698t/a、SS1.236t/a、氨氮 0.025t/a、 总磷 0.0027t/a、 总氮 0.025t/a、 AOX 0.001t/a、邻二氯苯0.002t/a;

项目建成后全公司:废水量355477.6m3/a, COD345.624t/a、SS90.794t/a、氨氮7.626t/a、总磷 0.0476t/a、总氮10.083t/a、AOX 0.22t/a、邻二氯苯0.314t/a、苯胺类1.42t/a、硝基苯类0.159t/a。

(二)大气污染物:

本项目: 氯化氢 0.11t/a、 粉尘 0.05t/a;  项目建成后全公司:二氧化硫23.618t/a、氮氧化物17.112t/a、烟尘3.479t/a、粉尘9.473t/a、氯化氢4.58t/a、氯气0.7t/a、氨气6.6t/a、邻二氯苯4.06t/a、硝基苯类0.431t/a、苯酚类0.3t/a、 甲醇1.14t/a。

(三)固体废物:全部综合利用或安全处置。

四、 该项目的环保设施必须与主体工程同时建成, 各类污染治理设施未投入运行, 本项目不得投入试生产。 项目竣工试生产须报我局,试生产期满(不超过3个月)需向我局申办项目竣工环保验收手续 。

五、本批复仅批准对厂内现有废盐酸的加工处理,企业以后发展中其它项目产生的废盐酸加工处须另行评价。

六、项目建设期间的环境现场监替管理由灌南县环保局负责。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的'«江苏省建设项目环境监理工作方案»及相关要求,本项目须委托有相应资质、经进选确定的环境监理单位开展工作., 并作为项目开工试运营与竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、 防止生态破坏的措施发生重大变动的, 应当重新报批项日的环境影响评价文件。 项目自批准之日起超过五年方开工建设的, 环评文件须报我局重新审核。

# 5 污染物的排放及防治措施

## 5.1 废水排放及防治措施

本次验收的废酸资源化综合利用技术改造项目不产生工艺废水，排放的废水主要是生活污水和设备、地面冲洗水。

商品染料生产线生产过程中仅有水膜除尘工序产生的水膜除尘废水；年产3300吨分散黄原染料生产线产生含盐工艺废水。

全厂目前产生的废水主要是一期对氯苯酚及其衍生产品生产线生产过程中分别产生的工艺废水和职工生活污水、地面及设备冲洗水、检测化验排水、锅炉除尘废水等。

已验收项目高盐废水及尾气吸收含盐废水经蒸发析盐预处理后，同以上其他废水进入厂区内污水站处理，污水站采用“调节+沉淀+氧化+中和+ UASB厌氧反应+水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀”处理工艺，达接管标准后排入园区污水处理厂。厂区污水站设计处理能力为2500m3/d，现阶段排水量约为700t/d。

废水排放及防治措施见表5-1。

废水预处理工艺流程及监测点位示意图见图5-1。

表5-1  废水排放及防治措施

| 序号 | 类别 | 排放源 | 污染物 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 生活污水 | 职工生活 | CODcr、SS、氨氮、TP | 含盐废水蒸发析盐，然后经调节+混凝沉淀+UASB厌氧反应+水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀 | 水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀 | 园区污水 处理厂 |
| 2 | 检测化验排水 | 检验化验 | CODcr、SS、氨氮、总氮 |  |  |  |
| 3 | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | CODcr、SS |  |  |  |
| 4 | 锅炉除尘废水 | 锅炉 | SS |  |  |  |
| 5 | 初期雨水 | 雨水 | CODcr、SS |  |  |  |
| 6 | 设备冲洗废水 | 设备冲洗 | CODcr、SS、氨氮、TP |  |  |  |
| 7 | 分散黄原染料车间 | 54#分散黄（溶剂法） | W1-1 | COD、总氮 |  | 经调节+混凝沉淀+UASB厌氧反应+水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀 |  |
|  |  |  | W1-2 | COD、总氮、SS、pH、色度 |  |  |  |
|  |  |  | W1-3 | COD、SS、色度 |  |  |  |
|  |  | 54#分散黄（水相法） | W2-1 | COD、总氮 |  |  |  |
|  |  |  | W2-2 | COD |  |  |  |
|  |  |  | W2-3 | COD、总氮、SS、盐分、色度 |  |  |  |
|  |  |  | W2-4 | COD、SS、色度 |  |  |  |
|  |  | 64#分散黄 | W3-1 | COD、邻二氯苯、AOX |  |  |  |
|  |  |  | W3-2 | COD、邻二氯苯、AOX、总氮、SS、盐分、色度 |  |  |  |
|  |  |  | W3-3 | COD、总氮、SS、盐分、色度 |  |  |  |
| 8 | 一期项目工艺废水 | 对氯苯酚及其衍生产品生产线W4-1 | CODcr、色度、氨氮、盐分、酚类 |  | 中和+ UASB厌氧反应+水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀 |  |
| 9 | 水膜除尘废水 | 水膜除尘工序 | CODcr、色度、SS |  |  |  |
| 10 | 尾气吸收废水 | 尾气吸收 | HCl、盐分、NH3、邻二氯苯、酚类 |  | 蒸发析盐+调节+沉淀+氧化+中和+ UASB厌氧反应+水解酸化+生化+缺氧沉淀+气浮沉淀 |  |

图5-1   全厂废水预处理工艺流程及监测点位示意图（★为监测点位置）

## 5.2 废气排放及防治措施

废酸资源化项目产生的有组织废气主要是HCl和颗粒物。

商品染料生产线产生的有组织废气主要为喷雾干燥工序产生的染料尘废气、喷雾干燥塔天然气燃烧产生的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气和拼混、包装工序产生染料尘废气；年产3300吨分散黄原染料生产线产生的有组织废气主要为粉尘和氯化氢、邻二氯苯。

已验收项目产生的有组织废气主要为各类工艺废气，以及1台160万大卡燃煤导热油炉、1台20吨燃煤锅炉燃烧过程中产生的烟尘、SO2、NOX等。

待验收生产线没有无组织废气产生，全厂无组织废气排放及防治措施见表5-2。

待验收生产线、已验收项目的有组织废气排放及防治措施见表5-3、5-4。

有组织废气走向及处理装置示意图、监测点位见图5-2、5-3。

表5-2  全厂无组织废气排放及防治措施

| 项目类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理方式 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 全厂 | 罐区、车间 | Cl2、NH3、HCl、SO2、甲醇 | 密闭操作、管道输送 | 与环评要求一致 | 无组织 排入大气 |

表5-3  待验收生产线有组织废气排放及防治措施

| 车间 | 废气 来源 | 反应工段 | 污染物名称 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环设计的要求 | 实际建设 | 排气筒 |
| 后处理车间 | 16#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 1#排气筒40 m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 17#生产线 | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 | 布袋除尘 | 2#排气筒40 m |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 9#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 3#排气筒40 m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 11#、12#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 4#排气筒40 m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 4#、5#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 5#排气筒40 m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 6#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 6#排气筒40 m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
| 十车间（分散黄原染料生产线） | 54#分散黄（溶剂法） | G1-1 | DMF、苯酐 | 二级降膜水吸收+一级活性炭吸附 | 与环评要求一致 | 7#排气筒40 m |
|  |  | G1-2 | DMF、苯酐 |  |  |  |
|  |  | G1-3 | DMF |  |  |  |
|  |  | G1-5 | HCl |  |  |  |
|  |  | G1-4 | 粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 |  |
|  | 54#分散黄（水相法） | G2-1 | DMF、苯酐 | 二级降膜水吸收+一级活性炭吸附 | 与环评要求一致 |  |
|  |  | G2-2 | DMF |  |  |  |
|  |  | G2-5 | HCl |  |  |  |
|  |  | G2-3 | 水蒸气 | - |  |  |
|  |  | G2-4 | 粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 |  |
|  | 64#分散黄 | G3-1 | 溴化氢、溴、邻二氯苯 | 二级降膜水吸收+一级碱液吸收+一级活性炭吸附 | 三级碱吸收+一级活性炭吸附 |  |
|  |  | G3-2 | 溴化氢、溴、邻二氯苯 |  |  |  |
|  |  | G3-3 | 邻二氯苯 |  |  |  |
|  |  | G3-4 | 水蒸气 | - |  |  |
|  |  | G3-5 | 粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 水膜除尘 |  |
| 废酸资源化车间 | 氯化钙车间 | G1-1， | HCl | 三级水吸收 | 与环评要求一致 | 8#排气筒25 m |
|  |  | G1-2， | HCl、粉尘 |  |  |  |

表5-4  已验收、在生产项目有组织废气排放及防治措施

| 废气 来源 | 车间 编号 | 反应 工段 | 污染物 名称 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 | 排气筒高度 |
| 对氯 苯酚 | A-4 | 氯化 | HCl、Cl2、 酚类 | 三级降膜水吸收+碱液吸收 | 按环评要求 建设 | 9#排气筒25m |
|  |  | 储罐及生产 | 酚类 | - | 碱液吸收+活性碳 | 10#排气筒25 m |
| 后处理车间 | 8#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 与9#生产线共用3#排气筒 |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 10#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 13#排气筒40m |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 13#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 与17#生产线共用2#排气筒 |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 14#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 |  |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
|  | 15#生产线 | 喷雾造粒 | 染料尘、烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘 | 与环评要求一致 | 与16#生产线共用1#排气筒 |
|  |  | 拼混工序 | 染料尘 | 二级布袋除尘 |  |  |
|  |  | 包装工序 |  | 二级布袋除尘 |  |  |
| 污水站 | NH3 | - | 酸吸收 | 14#排气筒15 m |
|  | HCl、SO2、酚类 | - | 碱吸收 | 15#排气筒15 m |
| 1#固废堆场 | 臭气浓度 | - | 一级活性炭吸附+二级水吸收 | 16#排气筒15 m |
| 2#、3#固废堆场 | 非甲烷总烃 | - | 两级水吸收 | 17#排气筒15 m |
| 锅炉房 | 20吨燃煤锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 集中供热，不得自建锅炉 | 临时燃煤蒸汽锅炉，麻石水膜脱硫除尘 | 18#排气筒45 m |
|  | 160万大卡导热油炉 | 烟尘、SO2、NOX | 燃油 | 燃烧生物质，水膜除尘 | 19#排气筒15 m |
| 备注：1、排气筒编号为此次验收监测临时编号； 2、厂区内未生产项目未纳入统计； 3、部分产品未生产，200万大卡导热油炉不使用；厂区部分蒸汽来自亚邦制酸。 |

图5-2  后处理车间有组织废气处理工艺流程

图5-3  厂区其他有组织废气处理工艺流程

## 5.3 噪声及其防治措施

项目产生噪声的设备主要为风机、冷却塔以及生产过程中的一些机械传动设备。

具体内容及治理设施见表5-5。

表5-5  主要噪声源及防治措施

| 序号 | 噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 风机 | 通风进出口设置进出风消声器，安装减振装置，设隔声围封 | 按环评要求建设 |
| 2 | 泵 | 安装减振装置，厂房隔声 |  |
| 3 | 冷却塔 | 受水盘铺设消声垫，安装减振装置，设隔声围封 |  |

## 5.4 固体废弃物及其处置情况

待验收生产线产生的固废有滤渣、废活性炭以及包装袋和生活垃圾等。全厂固废产生情况及处理情况见表5-6。

表5-6  固体废弃物及其处理情况

| 产生源 | 固废名称 | 主要成分 | 环评预计产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际处理情况 |
| 一期 项目 | 对氯苯酚生产线 | 废活性炭S1 | 活性炭 | 8.2 | 委托处理 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  |  | 精馏残渣S2 | 邻氯苯酚、对氯苯酚等 | 27.5 |  |  |
| 五期 项目（第一批） | 分散红E-FB商品染料(14#生产线) | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | 36.72 | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  | 分散翠蓝S-GL商品染料(15#生产线) | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | 72.75 | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
| 五期 项目（第二批） | 分散红BLSF商品染料 (8#生产线) | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | - | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  | 10#生产线 | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | - | 委托焚烧 |  |
|  | 分散红E-3B商品染料(13#生产线) | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | - | 委托焚烧 |  |
| 五期 项目（第三批、待验收） | 4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线 | 染料滤渣 | 染料、杂质等 | - | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  | 3300吨分散黄原染料生产线 | 滤渣 | 喹哪啶、杂质、邻苯二甲酸、水、54#分散黄 | 51.88 | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  |  | 蒸馏残液 | 苯酐、杂质、DMF | 6.1 | 委托焚烧 |  |
| 六期（废酸资源化利用项目、待验收） | S1-2 | 滤渣（生产工艺） | 氢氧化铁、硅酸钙等 | 43.25 | 环卫处理 | 已按要求处理 |
|  | S1-1 | 废活性炭 | 废活性炭 | 5.1 | 委托焚烧 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  | S1-3 | 废活性炭 | 废活性炭 | 20.48 |  |  |
| 全厂 | 污水站污泥 | 一期 | 有机物 | 300 | 委托处理 | 委托连云港赛科废料处置有限公司处理 |
|  |  | 五期 |  | 10 |  |  |
|  |  | 六期 |  | 2.18 |  |  |
|  | 废活性炭 | 一期 | 邻二氯苯、苯胺类等 | 8.2 |  |  |
|  |  | 五期 | 废活性炭、有机物等 | 36.714 |  |  |
|  |  | 六期 | S1-1废活性炭、邻二氯苯 | 5.1 |  |  |
|  |  |  | S1-3废活性炭、邻二氯苯、硅酸钙等 | 20.48 |  |  |
| 煤渣 | 锅炉房 | 煤渣 | - | 外售 | 已按要求处理 |
| 生活垃圾 | 办公、生活 | - | 76.5 | 环卫部门 | 已按要求处理 |
| 备注：厂区停产产品生产线固废本次未统计。 |

# 6 验收监测评价标准

## 6.1 废水排放标准

该公司所有废水经厂区污水站预处理后，排入园区污水处理厂。排放污水执行临港产业区污水处理厂接管标准，主要指标详见表6-1。

表6-1  废水排放标准限值

| 污染物 | pH | CODcr | SS | NH3-N | TP | TN | 挥发酚 | 邻二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L, pH无量纲） | 5~8 | 1000 | 600 | 40 | 1.0 | — | 2.0 | 1.0 |

## 6.2厂界噪声评价标准

项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。具体标准值见表6-2。

表6-2 厂界噪声标准限值

| 时段 | 标准值dB(A) | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 夜间 | 55 |  |

## 6.3废气排放标准

有组织工艺废气中HCl、颗粒物、染料尘、NOx、SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，天然气燃烧废气SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准；导热油炉及蒸汽锅炉产生的燃烧废气中烟尘、SO2执行 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准。无组织废气中NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准， HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准。

导热油炉、锅炉废气排放标准限值见表6-3。工艺废气排放标准见表6-4。

表6-3  锅炉废气排放标准限值

| 序号 | 污染物 名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃煤 | 燃油 | 燃气 |  |
| 1 | 烟尘 | 80 | 60 | 30 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准 |
| 2 | SO2 | 400 | 300 | 100 |  |
| 3 | NOx | 488 | 400 | 400 |  |

表6-4  废气排放标准限值

| 序号 | 污染物 名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （m） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | — | 20 | 30 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 颗粒物（其它） | 120 | 23 | 30 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 |
| 3 | 颗粒物（染料尘） | 18 | 0.51 | 15 |  |
|  |  |  | 0.85 | 20 |  |
|  |  |  | 5.8 | 40 |  |
| 4 | HCl | 100 | 1.4 | 30 |  |
|  |  |  | 0.915 | 25 |  |
|  |  |  | 0.26 | 15 |  |
| 5 | SO2 | 550 | 2.6 | 15 |  |
|  |  |  | 15 | 30 |  |
| 6 | NOx | 240 | 7.5 | 40 |  |
| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 依据标准 |
|  |  | 监控值 | 浓度（mg/m3） |  |
| 1 | HCl | 周界外浓度最高点 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准 |
| 2 | NH3 |  | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |

## 6.4 总量控制指标

根据本技改项目环评结论、连云港市环境保护局对该技改项目环评的批复，已通过验收的项目的环评结论以及环评批复，本次验收涉及的污染物年排放总量见表6-5。

表6-5  污染物年排放总量

| 污染物类别 | 污染物 | 本项目年排放总量（t/a） | 全厂污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2770 | 355477 |
|  | COD | 0.698 | 345.624 |
|  | SS | 1.236 | 90.794 |
|  | 氨氮 | 0.025 | 7.626 |
|  | TP | 0.0027 | 0.0476 |
|  | 邻二氯苯 | 0.002 | 0.314 |
|  | 总氮 | 0.025 | 10.083 |
| 废气 | SO2 | - | 23.618 |
|  | NOX | - | 17.112 |
|  | 粉尘 | 0.05 | 9.473 |
|  | HCl | 0.11 | 4.58 |
|  | NH3 | - | 6.6 |
| 固废 | 0 |

# 7 验收监测内容

本次竣工验收监测是对江苏华尔化工有限公司废酸资源化综合利用技术改造项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。该公司一期“年产2000吨对氯苯酚及其衍生产品”、五期部分商品染料生产线和年产3300吨分散黄原染料生产线生产正常，根据国家“三同时”验收监测技术规范要求，企业原有生产设施是否达标排放也应纳入监测。

## 7.1 废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1。废水监测点位示意图见图5-1。

表7-1  废水监测点位、项目频次

| 名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水站进口（中和池） | 流量、pH、CODCr、SS、氨氮、总氮、TP、邻二氯苯 | 连续2天、每天4次 （根据排放规律，按规范采样） |
| 污水站出口（排放池） |  |  |
| 酸水收集池 | CODCr | 连续2天、每天1次 （根据排放规律，按规范采样） |
| 碱水收集池 |  |  |
| 氧化池出口 |  |  |
| USAB反应器 |  |  |
| 水解酸化池 |  |  |
| 南生化池1 |  |  |
| 南生化池2 |  |  |
| 气浮池 |  |  |

## 7.2厂界噪声监测

监测点位：本次验收监测在厂界外布设6个监测点，测点离法定厂界1m，高1.2m以上处。监测项目和频次见表7-2，具体监测点位见附件1。

表7-4  噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# ～6#点 | 等效A声级Leq（A） | 昼间1次，夜间1次，连续2天 |

## 7.3废气监测

废气具体监测点位、项目和频次详见表7-3、7-4。

表7-3  本次验收新建生产线废气监测点位、项目和频次

| 生产线 | 车间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废酸资源化利用生产线 | 氯化钙车间 | 废气进/出口（8#排气筒） | HCl、颗粒物 | 连续2天，每天3次 |

表7-4  原生产线废气监测点位、项目和频次

| 生产线 | 车间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对氯苯酚 | A-4 | 三级降膜水吸收+碱液吸收后（9#排气筒） | HCl | 连续1天，每天3次 |
|  |  | 酸液吸收+活性炭吸附后（10#排气筒） | 酚类 |  |
| 16#生产线 | 后处理车间 | 废气总排口（1#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 17#生产线 |  | 废气总排口（2#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 9#生产线 |  | 废气总排口（3#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 11#、12#生产线 |  | 废气总排口（4#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 4#、5#生产线 |  | 废气总排口（5#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 6#生产线 |  | 废气总排口（6#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 10#生产线 |  | 废气总排口（13#排气筒） | NOx、SO2、烟尘、染料尘 |  |
| 分散黄原染料生产线 | 十车间 | 废气总排口（7#排气筒） | DMF、HCl、颗粒物、邻二氯苯 |  |
| 污水站 | 酸吸收后（14#排气筒） | NH3 |  |
|  | 碱液吸收后（15#排气筒） | HCl |  |
| 1#固废堆场 | 一级活性炭吸附+二级水吸收处理后（16#排气筒） | 臭气浓度 |  |
| 2#、3#固废堆场 | 两级水吸收处理后（17#排气筒） | 非甲烷总烃 |  |
| 锅炉房 | 20t燃煤锅炉1#除尘前、后（18#排气筒） | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  | 160万大卡导热油炉1#除尘前、后（19#排气筒） | 烟尘、SO2、NOX |  |
| 无组织监控点1#～4# | NH3、HCl | 连续2天，每天3次 |

## 8 监测质量保证及分析方法

本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ373-2007）的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品增加10%的现场平行样。环境空气废气每批加1个全程序空白。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前已经过校准，监测数据实行三级审核。

监测方法见表8-1至表8-2，质量控制情况见表8-3。

表8-1  废水监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 流量计 | 江苏省排放污染物总量监测规范 |
|  | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)》3.1.6（2）便携式pH计法 |
|  | SS | 重量法 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-89 |
|  | CODcr | 重铬酸钾法 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-89 |
|  | 氨氮 | 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ665-2013《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》 |
|  | TP | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670-2013《水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法》 |
|  | 总氮 | 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ667-2013《水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法》 |
|  | 邻二氯苯 | 气相色谱法 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621-2011 |

表8-2  废气、噪声监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 |
|  |  | 定电位电解法 | HJ/T57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》 |
|  | NOX | 定电位电解法 | GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测量法 | GB/T5468-1991《锅炉烟尘测试方法》 |
|  | HCl | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T27-1999 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |

表8-3 质量控制情况表

| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样11 | 江苏华尔化工有限公司污水站出口 |  |  |
| CODCr | 2017-7-10 10:00 | 191 | 187 | 0.54 | 合格 |
| 氨氮 |  | 0.278 | 0.281 | 0.54 | 合格 |
| 总氮 |  | 4.11 | 4.12 | 0.12 | 合格 |
| 总磷 |  | 0.98 | 0.99 | 0.51 | 合格 |
| 邻二氯苯 |  | 未检出 | 未检出 | 0 | 合格 |
| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
|  |  | 抽样12 | 江苏华尔化工有限公司气浮池 |  |  |
| CODCr | 2017-7-10 10:00 | 259 | 262 | 0.58 | 合格 |
| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
|  |  | 抽样11 | 江苏华尔化工有限公司污水站出口 |  |  |
| CODCr | 2017-7-11 10:00 | 183 | 185 | 0.54 | 合格 |
| 氨氮 |  | 0.215 | 0.251 | 7.72 | 合格 |
| 总氮 |  | 3.91 | 3.90 | 0.15 | 合格 |
| 总磷 |  | 0.96 | 0.97 | 0.52 | 合格 |
| 邻二氯苯 |  | 未检出 | 未检出 | 0 | 合格 |
| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样序号 | 质控样采样点位 | 相对偏差（%） | 是否 合格 |
|  |  | 抽样12 | 江苏华尔化工有限公司气浮池 |  |  |
| CODCr | 2017-7-11 10:00 | 246 | 252 | 1.20 | 合格 |
| 备注：质量控制验收指标CODCr>100时允许相对偏差为≤10%；氨氮的允许相对偏差为≤15%；总氮的允许相对偏差为≤5%；总磷的允许相对偏差为≤5%；邻二氯苯的允许相对偏差为≤20%。 |

# 9 监测结果与评价

## 9.1监测期间工况

本站于2017年7月10日～11日对该项目中废气、废水、噪声和固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查。监测期间平均每天生产负荷均≥75%，满足验收监测工况要求，监测期间具体生产工况如表9-1。

表9-1   监测期间工况

| 监测日期 | 项目类别 | 产品名称 | 设计生产量（t/d） | 实际生产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-7-10 | 一期项目 | 对氯苯酚生产线 | 6.67 | 5.28 | 80.0 |
|  | 五期项目 | 4#生产线 | 6 | 4.8 | 80.0 |
|  |  | 5#生产线 | 6.6 | 5.3 | 80.0 |
|  |  | 6#生产线 | 4.7 | 3.8 | 80.0 |
|  |  | 9#生产线 | 4.7 | 3.7 | 80.0 |
|  |  | 10#生产线 | 8.3 | 6.7 | 80.0 |
|  |  | 11#生产线 | 2 | 1.6 | 80.0 |
|  |  | 12#生产线 | 3.5 | 2.7 | 80.0 |
|  |  | 16#生产线 | 12.5 | 10 | 80.0 |
|  |  | 17#生产线 | 1 | 0.8 | 80.0 |
|  |  | 分散黄 | 11 | 8.8 | 80.0 |
|  | 本项目 | 废酸资源化 | 33.8 | 27 | 80.0 |
| 2017-7-11 | 一期项目 | 对氯苯酚生产线 | 6.67 | 5.28 | 80.0 |
|  | 五期项目 | 4#生产线 | 6 | 4.8 | 80.0 |
|  |  | 5#生产线 | 6.6 | 5.3 | 80.0 |
|  |  | 6#生产线 | 4.7 | 3.8 | 80.0 |
|  |  | 9#生产线 | 4.7 | 3.7 | 80.0 |
|  |  | 10#生产线 | 8.3 | 6.7 | 80.0 |
|  |  | 11#生产线 | 2 | 1.6 | 80.0 |
|  |  | 12#生产线 | 3.5 | 2.7 | 80.0 |
|  |  | 16#生产线 | 12.5 | 10 | 80.0 |
|  |  | 17#生产线 | 1 | 0.8 | 80.0 |
|  |  | 分散黄 | 11 | 8.8 | 80.0 |
|  | 本项目 | 废酸资源化 | 33.8 | 27 | 80.0 |

## 9.2废水监测结果与评价

监测结果统计情况及具体监测结果见表9-2、9-3。

监测结果表明：该项目总排口废水中CODCr、SS、氨氮、总磷、邻二氯苯的日均排放浓度及pH值均满足连云港市（堆沟港）化学工业园区污水处理厂接管标准。

表9-2      废水监测结果统计表           单位：（mg/L）

| 采样位置 | 采样日期 | 采样时间 | 水量 | pH | CODcr | SS | NH3-N | TP | TN | 邻二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站进口（中和池） | 2017-7-10 | 10:00 | / | 7.41 | 3.48×103 | 54 | 24.4 | 1.49 | 189 | 0.008 |
|  |  | 12:00 |  | 7.61 | 3.29×103 | 48 | 24.0 | 1.51 | 190 | 0.001 |
|  |  | 14:00 |  | 7.55 | 3.32×103 | 46 | 25.1 | 1.46 | 193 | 0.007 |
|  |  | 16:00 |  | 7.51 | 3.39×103 | 53 | 24.1 | 1.48 | 188 | 0.006 |
|  | 2017-7-11 | 10:00 | / | 7.41 | 3.30×103 | 62 | 26.0 | 1.64 | 198 | 0.004 |
|  |  | 12:00 |  | 7.62 | 3.46×103 | 70 | 27.1 | 1.62 | 196 | 0.004 |
|  |  | 14:00 |  | 7.81 | 3.35×103 | 69 | 26.4 | 1.60 | 199 | 0.003 |
|  |  | 16:00 |  | 7.81 | 3.34×103 | 65 | 26.8 | 1.65 | 195 | 0.003 |
| 污水站出口（排放池） | 2017-7-10 | 10:00 | 660 | 7.51 | 187 | 10 | 0.281 | 0.99 | 4.12 | 未检出 |
|  |  | 12:00 |  | 7.52 | 189 | 16 | 0.264 | 0.98 | 4.10 | 未检出 |
|  |  | 14:00 |  | 7.56 | 194 | 12 | 0.281 | 0.97 | 4.08 | 未检出 |
|  |  | 16:00 |  | 7.51 | 183 | 15 | 0.282 | 0.98 | 4.12 | 未检出 |
|  |  | 日均值 | 660 | 7.51～7.56 | 188 | 13 | 0.277 | 0.98 | 4.10 | 未检出 |
|  | 2017-7-11 | 10:00 |  | 7.52 | 185 | 16 | 0.251 | 0.97 | 3.90 | 未检出 |
|  |  | 12:00 |  | 7.63 | 177 | 18 | 0.229 | 0.95 | 3.92 | 未检出 |
|  |  | 14:00 |  | 7.81 | 178 | 15 | 0.256 | 0.96 | 3.93 | 未检出 |
|  |  | 16:00 |  | 7.56 | 184 | 13 | 0.218 | 0.94 | 3.91 | 未检出 |
|  |  | 日均值 |  | 7.527.81 | 181 | 15 | 0.239 | 0.95 | 3.91 | 未检出 |
| 标准值 | - | 5～8 | 1000 | 600 | 40 | 1.0 | - | 1.0 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 |
| 备注：1、邻二氯苯的检出限为0.001 mg/L。 2、以上数据提取连云港市环境监测中心站司法鉴定所连环鉴［2017］检字第(25)号报告。 |

表9-3 污水站处理单元结果统计表  单位：（mg/L）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样时间 | CODCr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-7-10 | 酸水收集池 | 10:00 | 6.64×103 |
|  | 碱水收集池 | 10:00 | 5.34×103 |
|  | 中和池 | 10:00 | 3.48×103 |
|  | 氧化池 | 10:00 | 2.77×103 |
|  | UASB反应器 | 10:00 | 1.86×103 |
|  | 水解酸化池 | 10:00 | 774 |
|  | 生化池1 | 10:00 | 316 |
|  | 生化池2 | 10:00 | 300 |
|  | 气浮池 | 10:00 | 262 |
|  | 排放池 | 10:00 | 187 |
| 2017-7-11 | 酸水收集池 | 10:00 | 6.50 |
|  | 碱水收集池 | 10:00 | 5.31 |
|  | 氧化池 | 10:00 | 3.30 |
|  | 中和池 | 10:00 | 2.81 |
|  | UASB反应器 | 10:00 | 1.88 |
|  | 水解酸化池 | 10:00 | 762 |
|  | 生化池1 | 10:00 | 356 |
|  | 生化池2 | 10:00 | 326 |
|  | 气浮池 | 10:00 | 251 |
|  | 排放池 | 10:00 | 185 |

## 9.3废气监测结果评价

本次验收监测废气监测结果统计情况见表9-4。监测结果表明：待验收生产线产生的有组织废气中颗粒物、HCl的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准。

其余废气监测数据提取连云港市环境监测中心站司法鉴定所连环鉴［2017］检字第(25)号报告，详见表9-5至9-20，监测结果表明：商品染料各生产线产生的有组织废气中染料尘、氮氧化物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，二氧化硫的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；分散黄原染料车间产生的有组织废气中颗粒物、氯化氢、邻二氯苯的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准；2#20吨燃煤蒸汽锅炉和2#160万大卡燃煤导热油炉产生的燃烧废气中烟尘、SO2的排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；原有有组织废气中氯化氢、酚类、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，臭气浓度、NH3的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织废气中NH3的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准， HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准。

表9-4  废酸资源化车间（8#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | HCl排放浓度（mg/m3） | HCl排放速率 (kg/h） | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 颗粒物排放速率 (kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施进口 | 7月11日 | 10:00 | 1568 | 6.56 | 1.03×10-2 | 7.8 | 0.01 |
|  |  | 12:00 | 1725 | 6.28 | 1.08×10-2 | 7.5 | 0.01 |
|  |  | 14:00 | 1754 | 5.80 | 1.02×10-2 | 7.5 | 0.01 |
|  | 7月12日 | 10:00 | 1897 | 1.36 | 2.58×10-3 | 6.8 | 0.01 |
|  |  | 12:00 | 2134 | 1.18 | 2.52×10-3 | 6.3 | 0.01 |
|  |  | 14:00 | 2139 | 1.25 | 2.67×10-3 | 5.9 | 0.01 |
| 废气处理设施出口 | 7月11日 | 10:00 | 1832 | 5.55 | 1.02×10-2 | 2.5 | 4.58×10-3 |
|  |  | 12:00 | 1918 | 6.29 | 1.21×10-2 | 2.2 | 4.22×10-3 |
|  |  | 14:00 | 1915 | 6.24 | 1.19×10-2 | 2.1 | 4.02×10-3 |
|  | 7月12日 | 10:00 | 1762 | 1.02 | 1.80×10-3 | 2.8 | 4.93×10-3 |
|  |  | 12:00 | 1734 | 1.17 | 2.03×10-3 | 2.5 | 4.33×10-3 |
|  |  | 14:00 | 1999 | 1.07 | 2.14×10-3 | 2.0 | 4.00×10-3 |
| 标准值 | - | 100 | 0.26 | 120 | 3.5 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表9-5  16#生产线（1#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 53112 | 5.9 | 12 | 4 | 0.3 | 0.64 | 0.21 |
|  |  | 12:00 | 52970 | 6.7 | 13 | 6 | 0.4 | 0.69 | 0.32 |
|  |  | 14:00 | 53212 | 6.8 | 13 | 5 | 0.4 | 0.69 | 0.27 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-6  17#生产线（2#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 55362 | 6.4 | 14 | 5 | 0.4 | 0.78 | 0.28 |
|  |  | 12:00 | 55652 | 6.7 | 13 | 6 | 0.4 | 0.72 | 0.33 |
|  |  | 14:00 | 53571 | 6.9 | 11 | 5 | 0.4 | 0.59 | 0.27 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-7  9#生产线（3#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 21123 | 7.3 | 16 | 10 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
|  |  | 12:00 | 23709 | 6.3 | 16 | 8 | 0.15 | 0.39 | 0.19 |
|  |  | 14:00 | 25072 | 6.3 | 14 | 11 | 0.16 | 0.36 | 0.28 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-8  11#、12#生产线（4#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 22553 | 6.5 | 21 | 9 | 0.15 | 0.48 | 0.20 |
|  |  | 12:00 | 22254 | 6.8 | 15 | 11 | 0.15 | 0.35 | 0.24 |
|  |  | 14:00 | 22213 | 7.2 | 20 | 14 | 0.16 | 0.45 | 0.31 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-9  4#、5#生产线（5#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 8818 | 6.6 | 17 | 7 | 0.06 | 0.15 | 0.06 |
|  |  | 12:00 | 8637 | 6.7 | 14 | 8 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
|  |  | 14:00 | 7571 | 6.7 | 16 | 6 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-10  6#生产线（6#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月11日 | 废气总排口 | 10:00 | 24739 | 6.8 | 20 | 6 | 0.17 | 0.50 | 0.15 |
|  |  | 12:00 | 25110 | 6.6 | 17 | 7 | 0.17 | 0.40 | 0.18 |
|  |  | 14:00 | 24913 | 6.5 | 16 | 6 | 0.16 | 0.40 | 0.15 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-11  分散黄原染料（7#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 颗粒物 排放浓度（mg/m3） | DMF 排放浓度（mg/m3） | 氯化氢 排放浓度 （mg/m3） | 邻二氯苯排放浓度 （mg/m3） | 颗粒物排放速率 (kg/h) | DMF 排放速率 (kg/h) | 氯化氢 排放速率 (kg/h) | 邻二氯苯排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 7271 | 2.8 | 59.8 | 1.79 | 4.48 | 0.2 | 4.35 | 1.30×10-2 | 3.26×10-2 |
|  |  | 12:00 | 7563 | 2.9 | 243 | 1.75 | 5.08 | 0.2 | 18.4 | 1.32×10-2 | 3.84×10-2 |
|  |  | 14:00 | 7501 | 2.6 | 25.9 | 1.95 | 6.70 | 0.2 | 1.94 | 1.46×10-2 | 5.03×10-2 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 |
| 标准值 | - | 18 | - | 100 | 60 | 5.8 | - | 1.4 | 4.3 |

表9-12  10#生产线（13#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 废气流量 (m3/h) | 染料尘 排放浓度（mg/m3） | NOx 排放浓度（mg/m3） | SO2 排放浓度 （mg/m3） | 染料尘 排放速率 (kg/h) | NOx 排放速率 (kg/h) | SO2 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 废气总排口 | 10:00 | 40881 | 59 | 19 | 10 | 0.2 | 0.79 | 0.41 |
|  |  | 12:00 | 43127 | 7.5 | 17 | 12 | 0.2 | 0.59 | 0.40 |
|  |  | 14:00 | 41170 | 6.4 | 18 | 13 | 0.3 | 0.78 | 0.54 |
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 | - | 18 | 240 | 100 | 5.8 | 7.5 | - |

表9-13  A-4车间有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | HCl排放浓度（mg/m3） | HCl排放速率 (kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施排口（9#排气筒） | 7月10日 | 10:00 | 3170 | 0.91 | 2.88×10-3 |
|  |  | 12:00 | 3199 | 1.09 | 3.49×10-3 |
|  |  | 14:00 | 3204 | 1.12 | 3.59×10-3 |
| 标准值 | - | 100 | 0.915 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | 酚类排放浓度（mg/m3） | 酚类排放速率 (kg/h） |
| 废气处理设施排口（10#排气筒） | 7月10日 | 10:00 | 3222 | 未检出 | 9.67×10-5 |
|  |  | 12:00 | 3229 | 未检出 | 9.69×10-5 |
|  |  | 14:00 | 3220 | 未检出 | 9.66×10-5 |
| 标准值 | - | 100 | 0.58 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 |
| 检出限 | - | 0.03 | - |

表9-14  污水站酸吸收（14#排气筒）后有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | NH3排放浓度（mg/m3） | NH3排放速率 (kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施排口 | 7月10日 | 10:00 | 3894 | 5.14 | 2.00×10-2 |
|  |  | 12:00 | 3971 | 6.17 | 2.45×10-2 |
|  |  | 14:00 | 4040 | 8.26 | 3.34×10-2 |
| 标准值 | - | - | 4.9 |
| 达标情况 | - | - | 达标 |

表9-15  污水站碱液吸收（15#排气筒）后有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测 日期 | 监测 时段 | 废气流量(m3/h) | HCl排放浓度（mg/m3） | HCl排放速率(kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施排口 | 7月10日 | 10:00 | 3372 | 0.86 | 2.90×10-3 |
|  |  | 12:00 | 4068 | 0.74 | 3.01×10-3 |
|  |  | 14:00 | 3454 | 0.78 | 2.69×10-3 |
| 标准值 | - | 100 | 0.26 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 |

表9-16  1#固废仓库（16#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施排口 | 7月11日 | 10:00 | 838 | 175 |
|  |  | 12:00 | 810 | 234 |
|  |  | 14:00 | 841 | 234 |
| 标准值 | - | 2000 |
| 达标情况 | - | 达标 |

表9-17  2#、3#固废仓库（17#排气筒）有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 废气流量(m3/h) | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率 (kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施排口 | 7月11日 | 10:00 | 1225 | 1.3 | 1.59×10-3 |
|  |  | 12:00 | 1229 | 0.7 | 8.60×10-4 |
|  |  | 14:00 | 1184 | 1.4 | 1.66×10-3 |
| 标准值 | - | 120 | 10 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 |

表9-18  2#20t燃煤锅炉（18#排气筒）废气监测结果统计表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 烟气流量（m3/h） | 烟尘 排放浓度（mg/m3） | 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） | 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） | 烟尘 排放速率(kg/h） | 二氧化硫 排放速率(kg/h) | 氮氧化物排放速率(kg/h) | 烟气黑度，级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘前 | 7月11日第一次 | 24865 | 1062 | 1122 | 886 | 26.4 | 27.9 | 22．0 | / |
|  | 7月11日第二次 | 25593 | 1042 | 1122 | 886 | 28.7 | 28.7 | 22.7 |  |
|  | 7月11日第三次 | 25726 | 1075 | 1122 | 886 | 27.6 | 28.9 | 22.8 |  |
| 除尘后 | 7月11日第一次 | 27772 | 67 | 348 | 225 | 1.86 | 7.92 | 9.66 | <1 |
|  | 7月11日第二次 | 27468 | 69 | 348 | 225 | 1.86 | 7.83 | 9.56 |  |
|  | 7月11日第三次 | 27608 | 65 | 348 | 225 | 1.79 | 7.87 | 9.61 |  |
|  | 标准值 | - | 80 | 400 | 400 | - | - | - | - |
|  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - | - |

表9-19  2#160万大卡燃生物质导热油炉（19#排气筒）废气监测结果统计表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 烟气流量（m3/h） | 烟尘 排放浓度（mg/m3） | 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） | 烟尘 排放速率(kg/h） | 二氧化硫 排放速率(kg/h) | 烟气黑度，级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘前 | 7月10日第一次 | 9943 | 39.8 | 54 | 0.40 | 0.54 | / |
|  | 7月10日第二次 | 10023 | 38.4 | 54 | 0.38 | 0.54 |  |
|  | 7月10日第三次 | 10086 | 37.4 | 54 | 0.38 | 0.54 |  |
| 除尘后 | 7月10日第一次 | 10829 | 4.0 | 32 | 0.03 | 0.25 | <1 |
|  | 7月10日第二次 | 10884 | 4.0 | 32 | 0.03 | 0.25 |  |
|  | 7月10日第三次 | 10826 | 3.6 | 32 | 0.03 | 0.25 |  |
| 标准值 | - | 60 | 300 | - | - | - |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 | - | - | - |

表9-20  无组织排放废气监测结果与评价

| 监测日期 | 监控点 | 监测频次 | NH3(mg/m3) | HCl(mg/m3) | 气压（hPa） | 气温（℃） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 7月10日 | 1#点 | 10:00 | 0.017 | 0.041 | 999 | 30.0 | 2.4 | SW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.043 | 999 | 32.0 | 2.3 | SW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.041 | 999 | 33.0 | 2.3 | SW |
|  | 2#点 | 10:00 | 未检出 | 0.060 | 999 | 30.0 | 2.4 | SW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.060 | 999 | 32.0 | 2.3 | SW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.087 | 999 | 33.0 | 2.3 | SW |
|  | 3#点 | 10:00 | 未检出 | 0.039 | 999 | 30.0 | 2.4 | SW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.045 | 999 | 32.0 | 2.3 | SW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.106 | 999 | 33.0 | 2.3 | SW |
|  | 4#点 | 10:00 | 未检出 | 0.079 | 999 | 30.0 | 2.4 | SW |
|  |  | 12:00 | 0.461 | 0.091 | 999 | 32.0 | 2.3 | SW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.091 | 999 | 33.0 | 2.3 | SW |
| 2017年 7月11日 | 1#点 | 10:00 | 0.056 | 0.020 | 999 | 32.0 | 1.6 | NW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.024 | 999 | 34.0 | 1.4 | NW |
|  |  | 14:00 | 0.191 | 0.033 | 999 | 35.0 | 1.5 | NW |
|  | 2#点 | 10:00 | 未检出 | 0.046 | 999 | 32.0 | 1.6 | NW |
|  |  | 12:00 | 0.487 | 0.061 | 999 | 34.0 | 1.4 | NW |
|  |  | 14:00 | 0.191 | 0.033 | 999 | 35.0 | 1.5 | NW |
|  | 3#点 | 10:00 | 未检出 | 0.023 | 999 | 32.0 | 1.6 | NW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.040 | 999 | 34.0 | 1.4 | NW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.086 | 999 | 35.0 | 1.5 | NW |
|  | 4#点 | 10:00 | 未检出 | 0.067 | 999 | 32.0 | 1.6 | NW |
|  |  | 12:00 | 未检出 | 0.082 | 999 | 34.0 | 1.4 | NW |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.053 | 999 | 35.0 | 1.5 | NW |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） | - | 0.20 | - | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | - | - | - | - |

## 9.4 厂界噪声监测结果与评价

监测结果表明：该公司厂界噪声的排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348―2008）3类标准。

监测结果统计情况见表9-21。

表9-21  厂界噪声监测结果与评价       单位：Leq dB(A)

| 监测点位 | 2017年7月10日 | 2017年7月11日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 54.0 | 46.8 | 55.1 | 47.0 |
| 2 | 55.5 | 46.3 | 54.5 | 48.2 |
| 3 | 56.8 | 47.8 | 54.4 | 47.2 |
| 4 | 55.8 | 46.7 | 56.1 | 48.3 |
| 5 | 55.9 | 48.1 | 55.7 | 47.6 |
| 6 | 54.2 | 49.3 | 54.1 | 49.2 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348―2008）3类标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

## 9.5 固体废弃物监测结果评价

从核准试生产至验收监测期间（2015年11月18日-2017年7月10日）

商品染料（4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线）产生的固废有染料滤渣、污水站污泥和生活垃圾等，分散黄原染料产生的固废有残渣、精馏残液、废活性炭，对氯苯酚及其衍生产品生产线产生的固废有精馏残渣、废活性炭。

全厂产生的固体废弃物主要还有污水站产生的污泥、原材料的包装袋，职工生活垃圾等。

其中废活性炭、蒸（精）馏残液（渣）、废包装袋、污水站产生的污泥等废弃物委托连云港市赛科废料处置有限公司处理。

根据企业提供的产品产量、固废转移联单及库存固废等情况对固废进行核查，具体内容及处置情况见表9-22。

表9-22  固体废弃物产生及处理情况

| 生产线名称 | 产生情况 | 固废情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 环评设计产量（t/a） | 至验收监测期间产量（t） | 固废名称 | 环评预计产生量（t/a） | 至验收监测期间环评理论产生量（t） | 至验收监测期间实际产生量（t） | 库存量（t） | 处理量（t） |
| 一期项目 | 对氯苯酚生产线 | 2000 | 2650 | 废活性炭S1 | 8.2 | 10.865 | 8.14 | 0.18 | 7.96 |
|  |  |  |  | 精馏残渣S2 | 27.5 | 36.04 | 29.85 | 0.69 | 29.16 |
| 五期 项目（第一批） | 分散红E-FB商品染料(14#生产线) | 4800 | 8925 | 染料滤渣 | 247.4712 | - | 186.62 | 28.4 | 158.22 |
|  | 分散翠蓝S-GL商品染料(15#生产线) | 3750 |  | 染料滤渣 |  |  |  |  |  |
| 五期 项目（第二批） | 分散红BLSF商品染料 (8#生产线) | 1010 |  | 染料滤渣 |  |  |  |  |  |
|  | 10#生产线 | 2500 |  | 染料滤渣 |  |  |  |  |  |
|  | 分散红E-3B商品染料(13#生产线) | 3810 |  | 染料滤渣 |  |  |  |  |  |
| 五期 项目（第三批） | 4#、5#、6#、9#、11#、12#、16#、17#生产线 | 5200 | 14586 | 染料滤渣 |  |  |  |  |  |
|  | 3300吨分散黄原染料生产线 | 3300 | 2723 | 精馏残渣 | 51.88 | 42.81 | 43.67 | 15.75 | 27.92 |
|  |  |  |  | 精馏残液 | 6.1 | 5.03 | 6.76 | 2.26 | 4.5 |
|  |  |  |  | 废活性炭 | - | - | 44.55 | 4.98 | 39.57 |
| 本次验收项目 | 氯化钙 | 6774.08 | 7542.1 | 滤渣 | 43.25 | 48.15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 5.1 | 28.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 20.48 |  |  |  |  |
| 全厂 | 污水站污泥 | 一期 | 300 | 862.67 | 502.17 | 31.95 | 470.22 |
|  |  | 五期（本次验收） | 10 | 2.75 |  |  |  |
|  | 煤渣 | - | - | 8000 | 0 | 8000 |
|  | 生活垃圾 | - | - | 223.64 | 0 | 223.64 |
| 备注：1、表中固废试生产期间理论产生量根据试生产时间产品产量与环评设计产生之比计算而来。 2、一期对氯苯酚生产线产品的产品产量、固废产生量、转移量均为本次验收项目试生产起至本次验收监测（（2015年11月18日-2017年7月10日））的总量。 3、产品产量为企业提供，固废量为转移联单与库存量合计得出。 |

# 10 污染物总量核算

污染物排放总量核算情况见表10-1～10-3，实测排放总量与总量控制指标对照见表10-4～10-6。

核算结果表明：废水和废气中的各种污染物的年排放量均未超出污染物年允许排放量。

表10-1 废水污染物排放总量核算表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L）平均值 | 废水排放量（t/d） | 实际年运行时间（天） | 实际年排放量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 660 | 300 | 198000 |
|  | COD | 184 |  |  | 36.4 |
|  | SS | 14 |  |  | 2.77 |
|  | 氨氮 | 0.258 |  |  | 5.11×10-2 |
|  | 邻二氯苯 | 未检出 |  |  | ≤1.98×10-4 |
|  | 总氮 | 4.0 |  |  | 0.792 |
| 备注：邻二氯苯的检出限为0.001 mg/L。 |

表10-2  本次验收生产线废气污染物排放总量核算表

| 类别 | 废气来源 | 污染物 | 排放速率（kg/h）平均值 | 实际年运行时间（h） | 实际年排放量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#生产线排气筒 | HCl | 6.69×10-3 | 2400 | 1.61×10-2 |
|  | 2#生产线排气筒 | 颗粒物 | 4.35×10-3 | 2400 | 1.04×10-2 |

表10-3 已建项目验收废气污染物年排放总量核算表

| 序号 | 项目批次 | 产品名称 | 污染物 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行时间（h） | 按实际生产负荷年排放总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 对氯苯酚 | HCl | 0.033 | 7200 | 0.238 |
| 2 | 五期 | 商品染料 | 颗粒物 | 2.04 | 4000 | 8.16 |
|  |  |  | NOx | 3.52 | 4000 | 14.08 |
|  |  |  | SO2 | 1.72 | 4000 | 6.88 |
|  |  | 分散黄原染料 | 颗粒物 | 0.2 | 4000 | 0.8 |
|  |  |  | HCl | 1.28×10-2 | 4000 | 5.12×10-2 |
| 3 | 污水站 | HCl | 0.029 | 7200 | 0.201 |
|  |  | NH3 | 0.026 | 7200 | 0.187 |

表10-4   本项目废气污染物总量控制指标

| 种类 | 项目 | 本项目实际年排放量 （吨/年） | 本项目总量控制指标（吨/年） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCl | 1.61×10-2 | 0.11 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 1.04×10-2 | 0.05 | 达标 |

表10-5   全厂废水污染物总量控制指标

| 种类 | 项目 | 年排放量（吨/年） | 全厂总量控制指标（吨/年） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 198000 | 352707 | 达标 |
|  | COD | 36.4 | 344.926 | 达标 |
|  | SS | 2.77 | 89.558 | 达标 |
|  | 氨氮 | 5.11×10-2 | 7.601 | 达标 |
|  | 邻二氯苯 | ≤1.98×10-4 | 0.312 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.792 | 10.058 | 达标 |

表10-6   全厂废气污染物总量控制指标

| 种类 | 项目 | 全厂实际年排放量 （吨/年） | 全厂总量控制指标（吨/年） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 7.74 | 23.618 | 达标 |
|  | NH3 | 0.187 | 6.6 | 达标 |
|  | NOx | 15.84 | 17.112 | 达标 |
|  | HCl | 0.50 | 4.47 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 8.97 | 9.4229 | 达标 |
| 备注：自建燃煤锅炉、燃煤导热油炉产生的SO2未计入排放量核算。 |

# 11公众意见调查及信访情况

## 11.1 调查范围

按照环境影响评价范围，本次调查范围为项目所在地周围5km的区域。

## 11.2 调查对象

本次调查对象主要为调查范围内的居民及附近企事业单位及其工作人员、项目所在地相关管理部门。基本上反应了社会各阶层人士的态度、意见和建议。调查对象的组成结构见表11-1。

表11-1  公众意见调查对象组成结构表

| 分类 | 年龄构成 | 文化水平 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜30 | 30～50 | ＞50 | 小学 | 初、高中 | 大专以上 | 工人、 职员 | 农民、个体户及无业 | 干部、 医生 |
| 园区管委会 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 |
| 周边企业 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 7 | 10 | - | - |
| 污水处理厂 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 大咀村 | 4 | 4 | - | 2 | 6 | - | 7 | 1 | - |
| 董沟村 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - |
| 九队村 | 4 | 6 | - | - | 10 | - | 7 | 3 | - |
| 兴港小区 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| 东腰村 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | - |
| 五荡村 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 合计 | 18 | 25 | 17 | 13 | 34 | 13 | 44 | 14 | 2 |

## 11.3 调查方式

公众参与结果统计见表11-2。

表11-2  公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 公众态度（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 1 | 项目建设期是否发生过扰民污染事件或纠纷 ①有 ②没有 ③不清楚 | - | 32 | 28 | - | - | - | - |
| 2 | 项目试生产期间是否发生过扰民污染事件或纠纷 ①有 ②没有 ③不清楚 | - | 32 | 28 | - | - | - | - |
| 3 | 项目建设期对您的工作、生活有没有影响 ①较大 ②一般 ③没有 ④不清楚 主要影响为： ①废水 ②废气 ③固废 ④噪声 ⑤生态 ⑥没有 ⑦不清楚 | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 4 | 项目试生产期对您的工作、生活有没有影响 ①较大 ②一般 ③没有 ④不清楚 主要影响为： ①废水 ②废气 ③固废 ④噪声 ⑤生态 ⑥没有 ⑦不清楚 | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | - | 10 | - | - | - | 50 | 10 |
| 5 | 您认为该项目环境保护工作是否满意 ①满意 ②较满意 ③不满意 ④不清楚 | 28 | 20 | - | 12 | - | - | - |

## 11.4 统计结果分析

本次发放调查问卷60份，收回60份，统计结果表明：

（1）在被调查的60人中，53%的被调查人认为该项目建设期没有发生过扰民污染事件或纠纷，47%的人不清楚；

（2）53%的被调查人认为该项目试生产期间没有发生过扰民污染事件或纠纷，47%的调查人不清楚；

（3）100%的被调查人认为该项目建设期对其工作、生活没有影响；认为没有影响的占83%，不清楚的占17%；

（4）100%的被调查人认为该项目试生产期对其工作、生活没有影响；认为没有影响的占83%，不清楚的占17%；

（5）对该项目环境保护工作满意的占47%，较满意的占33%，不清楚的占20%。

## 11.5调查结论

本项目采用问卷调查和走访咨询的方式对项目附近的公众进行了调查，调查结果表明，94%的被调查者对本项目的环境保护工作表示满意或者较满意，6%的被调查者对本项目的环境保护工作表示不满意。经对当地环境保护主管部门的咨询可知，本项目在施工期未收到任何环保投诉。

# 12 环境管理检查

验收监测期间，将对公司环境管理及环评批复落实情况进行检查，检查内容见表12-1，12-2。

表12-1 环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 本技改项目已按《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司成立了安环科，具体负责环保工作、并且制定了公司环境保护管理制度；对日常的环保工作进行检查、监督、加强和完善；建立了事故风险防范组织系统、环保设施运行班安全生产岗位责任制等。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本技改项目投产后，各类环保治理设施与主体工程均已建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。 |
| 4 | 清污分流、雨污分流情况 | 企业按照有关要求进行了清污分流、雨污分流管网建设，全厂设一个污水排口和一个雨水排口；产生的清下水全部收集后循环使用，不外排；其它污水经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况 | 废水由明管进入园区污水管网，排口已安装流量计、在线仪。废气排污口尚未搭建监测平台，已设标志牌，尚未规范化。 |
| 6 | 厂区绿化情况 | 公司总占地面积222705m2，其中绿化面积13910m2。 |
| 7 | 固体废弃物、堆放、综合利用及安全处置措施 | 厂内建有1000m2固废堆场，且有防腐防渗防漏措施，固废分类堆放，台账完整。本次待验收生产线产生的染料滤渣委托连云港市赛科废料处置有限公司处理。 |
| 8 | 试生产期间生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间 | 试生产期间生产负荷达到75%以上，并建立治理设施运转台帐，年生产300天。 |
| 9 | 环境风险预案及事故防范措施 | 公司制定了环境风险预案，涵盖防泄漏、防尘、防毒、防火、防爆、危险废物污染防治等内容，并制定了相应的事故防范措施。各项风险防范措施均落实到部门，并指定了责任人。 |

表12-2  环评批复落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯切清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设各，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。 | 项目按环评要求建设生产工艺和设备，日常生产中注意加强管理。本次验收生产线尚未进行清洁生产审核，无法核算清洁生产水平。 |
| 2 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。废水主要包括设备与地面冲洗废水、检测化验废水、生活污水等。 项目废水与现有废水、 在建项目废水一起进厂区现有污水处理站经调节+混擬沉淀+UASB厌氧反应+水解酸化+好氧生化+缺氧沉淀+气浮+沉淀工艺处理达接管标准后经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理 。 | 全厂区设一个污水排口和一个清下水排口。并按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的原则规划建设了厂区排水管网。产生的清下水全部收集后循环使用，不外排，废水经厂内污水处理站预处理后通过明管进入园区污水处理厂集中处理。 监测结果表明：总排口废水CODCr、SS、氨氮、总磷、邻二氯苯的日均排放浓度及pH值均满足连云港市（堆沟港）化学工业园区污水处理厂接管标准。 |
| 3 | 落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。厂区现有临时锅炉无条件拆除，项目须按园区供热规划实施集中供热。各排气筒高度不得低于《报告书》所列。氯化氢、颗粒物等度气排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织度气排放监控旅度限值等要求。项目设置排气简1座(新增)。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并在建设中严格落实。 | 企业使用自建的1台160万大卡燃生物质导热油炉、1台20吨燃煤锅炉进行供热。 本次验收生产线喷雾造粒工序产生的染料尘以及天然气燃烧产生的烟尘、氮氧化物、二氧化硫等废气经“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理，拼混产生的染料经“布袋除尘+水膜除尘”处理，包装产生的染料尘经“二级布袋除尘+水膜除尘”处理，以上废气经40米高排气筒排放。 监测结果表明：商品染料各生产线产生的有组织废气中染料尘、氮氧化物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，二氧化硫的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；分散黄原染料车间产生的有组织废气中颗粒物、氯化氢、邻二氯苯的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准；2#20吨燃煤蒸汽锅炉和2#160万大卡燃煤导热油炉产生的燃烧废气中烟尘、SO2的排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；原有有组织废气中氯化氢、酚类、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，臭气浓度、NH3的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织废气中NH3的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准， HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准。 |
| 4 | 优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的減振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准,施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011 )。 | 该项目选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声、消声等降噪措施，监测结果显示，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求, 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物全部综合利用或安全处置。 危险废物须委托具备危险废物-处置资质的单位安全处置,并在试生产前办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险度物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)要求。 | 企业按一般固废和危险废物分类管理要求进行分类堆放，固废堆场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设。固废堆场面积1000m2，周边有导流沟，做到“五防”要求。 本次验收生产线生产过程产生的染料滤渣由连云港市赛科废料处置有限公司处置；污水处理产生的污泥由连云港赛科废料处置有限公司处理；生活垃圾交由环卫部门处理。固废零排放。 危废转移执行危废转移联单制度。 |
| 6 | 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故水收集池、消防尾水收集地, 确保各类事故废水得到有效收集处理,未经处理不得外排。正常生产时事故度水池、 消防尾水收集地不应存放废水。 | 项目运行后企业高度重视安全生产，制定并落实了污染事故防范措施。 已编制事故应急预案，全年分上下半年定期进行演练。 罐区和使用危险化学品的生产装置周边设置了应急截留沟。 |
| 7 | 厂区外设置400米的卫生防护距离, 该范围内现无居民点等环境敏感目标, 今后也不得新建各类环境敏感目标。 | 企业400米范围无居民居住，满足卫生防护距离。 |
| 8 | 主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水地、消防废水地、 危废暂存场须采取严格完善的防渗措施, 防止渗漏污染土壤及地下水。 | 厂区内设置了容积为600m3的事故应急池和1200 m3的消防尾水收集池。主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存地均采取了防渗措施。 |
| 9 | 按照«江苏省排污口设置及规范化整治管理办法»要求设置各类排污口和标志, 废气排气简应合理设置采样口、 采样监测平台 。按江苏省污染源自动监控管理暂行办法 (苏环规〔2011〕1号)要求,建设、安装自动监控设备及其配套设施,并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 项目运行后全厂设一个污水排口和一个雨水排口，废水由明管接入园区污水管网，尚未建设规范化明渠。废水排口安装了流量计、COD在线监测仪。废气排口尚未搭建监测平台，有环保标志牌，设监测取样口。 |
| 10 | 做好厂区绿化工作,厂界外应设置足够宽度绿化隔高带, 以減轻废气和噪声对周围环境的影响 。 | 已按要求执行 |
| 11 | 项目实施后,本项目主要污染物年排放总量初步核定为: （一）水污染物 (接管考核量): 本项目:废水量2770 m3/a、COD0.698t/a、SS1.236t/a、氨氮 0.025t/a、 总磷 0.0027t/a、 总氮 0.025t/a、 AOX 0.001t/a、邻二氯苯0.002t/a; 项目建成后全公司:废水量355477.6m3/a, COD345.624t/a、SS90.794t/a、氨氮7.626t/a、总磷 0.0476t/a、总氮10.083t/a、AOX 0.22t/a、邻二氯苯0.314t/a、苯胺类1.42t/a、硝基苯类0.159t/a。 （二）大气污染物:本项目: 氯化氢 0.11t/a、 粉尘 0.05t/a; 项目建成后全公司:二氧化硫23.618t/a、氮氧化物17.112t/a、烟尘3.479t/a、粉尘9.473t/a、氯化氢4.58t/a、氯气0.7t/a、氨气6.6t/a、邻二氯苯4.06t/a、硝基苯类0.431t/a、苯酚类0.3t/a、 甲醇1.14t/a。 （三）固体废物:全部综合利用或安全处置。 | 污染物年排放量为： 1、水污染物： 项目建成后全厂：废水量198000m3，COD36.4t，SS2.77t，氨氮5.11×10-2t，总氮0.792t，邻二氯苯≤1.98×10-4t； 2、气污染物： 项目建成后全厂：HCl 0.50t， SO27.74t，氮氧化物15.84t，氨0.187t，粉尘8.97t； 3、固体废物“零排放”。 |

# 13结论与建议

## 13.1结论

表13-1  监测结论

| 类别 | 总排口/排气筒 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 本次验收生产线产生的有组织废气中颗粒物、HCl的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准。 商品染料各生产线产生的有组织废气中染料尘、氮氧化物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，二氧化硫的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；分散黄原染料车间产生的有组织废气中颗粒物、氯化氢、邻二氯苯的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准；2#20吨燃煤蒸汽锅炉和2#160万大卡燃煤导热油炉产生的燃烧废气中烟尘、SO2的排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；原有有组织废气中氯化氢、酚类、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，臭气浓度、NH3的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 | 工艺废气中氯化氢、颗粒物的排放总量达到本项目环评批复总量的要求；全厂工艺废气中二氧化硫、氨气、氮氧化物、氯化氢、颗粒物的排放总量达到环评批复全厂总量的要求。 |
|  | 无组织 | 无组织废气中NH3的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准， HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准。 | / |
| 废水 | 总排口 | 该项目总排口废水中CODCr、SS、氨氮、总磷、邻二氯苯的日均排放浓度及pH值均满足连云港市（堆沟港）化学工业园区污水处理厂接管标准。 | 废水中各种污染物的年排放量均满足环评批复的污染物年允许排放量要求。 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | / |
| 固体废弃物 | / | 项目运行后全厂产生的废活性炭、蒸（精）馏残液（渣）、废液、废渣、废包装袋、污水站产生的污泥等废弃物委托连云港市赛科废料处置有限公司处理；生活垃圾卫生填埋；锅炉煤渣外售。 | 均落实处理利用途径 |
| 验 收 结 论 | 该项目工程相应的环保设施与主体工程同时投入使用。验收监测期间企业生产正常，各生产线生产负荷均≥75%； 验收期间本次验收生产线产生的有组织废气中颗粒物、HCl的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准。 商品染料各生产线产生的有组织废气中染料尘、氮氧化物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，二氧化硫的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；分散黄原染料车间产生的有组织废气中颗粒物、氯化氢、邻二氯苯的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准；2#20吨燃煤蒸汽锅炉和2#160万大卡燃煤导热油炉产生的燃烧废气中烟尘、SO2的排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准；原有有组织废气中氯化氢、酚类、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2二级标准，臭气浓度、NH3的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 无组织废气中NH3的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准， HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准。 工艺废气中氯化氢、颗粒物的排放总量达到本项目环评批复总量的要求；全厂工艺废气中二氧化硫、氨气、氮氧化物、氯化氢、颗粒物的排放总量达到环评批复全厂总量的要求。 在污水站运行负荷为26.4%的情况下，项目废水经处理后总排口废水中CODCr、SS、氨氮、总磷、邻二氯苯的日均排放浓度及pH值均满足连云港市（堆沟港）化学工业园区污水处理厂接管标准。废水中各种污染物的年排放量均未超出污染物年允许排放量。 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 项目运行后全厂产生的废活性炭、蒸（精）馏残液（渣）、废液、废渣、废包装袋、污水站产生的污泥等废弃物委托连云港市赛科废料处置有限公司处理；生活垃圾卫生填埋；锅炉煤渣外售。 |
| 存在问题 | 1、企业污水站设计规模为2500t/d，实际产生水量为660t/d，故验收监测期间企业污水站水力负荷为26.4%，不能满足验收监测期间运行负荷75%的验收要求。 2、废水由明管接入园区污水管网，排口尚未建设规范化明渠。 3、区域未实现集中供热，企业自建1台200万大卡燃生物质导热油炉、2台160万大卡燃生物质导热油炉、2台20吨燃煤锅炉、2台10吨燃煤锅炉进行供热，目前只使用160万大卡燃生物质导热油炉、20吨燃煤锅炉各1台。 |

## 13.2建议

1、加强各类环保设施的运行管理工作，特别加强对污水站的运行管理，使项目运行期间污水站废水处理设施能够正常运行，确保废水能够长期稳定达标排放。

2、进一步加强对无组织废气排放的管理，严格落实废气污染防范措施，防止对周围大气环境造成影响。加强对废气处理装置的运行管理，及时更换吸收液和活性炭，确保达标排放。

3、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）建设环保规范化排污口。

4、加强对副产物及其他各类固体废弃物存放和处置的管理，严格按环评及批复要求认真及时落实固废处置、处理利用的各项措施，防止对环境产生污染。固废中实际处置情况与环评要求不一致的，需经论证并办理相关手续。

# Text boxes

建设项目竣工环境保护验收委托监测

废酸资源化综合利用技术改造项目

布袋除尘

10#生产线包装染料尘

布袋除尘

10#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

厂区绿化用水

厂区污水站预处理

水、染料、助剂

水膜除尘

10#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

6#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

13#40m排气筒

布袋除尘

6#生产线包装染料尘

布袋除尘

6#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

6#40m排气筒

布袋除尘

5#生产线包装染料尘

布袋除尘

5#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

5#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

4#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

29093

循环冷却用水

职工生活用水

检验化验用水

设备冲洗用水、真空水泵用水

废气吸收处理

进入其它副产物8057.4

203342

废气废液带入16126

锅炉及粉尘除尘用水

23000

16000

损耗7000

一期技改项目用水

122630

120015

原料带入9591

损耗2878

进入副产品3848产品250

4#生产线包装染料尘

布袋除尘

5#40m排气筒

回用

母液

20%氨水

G4-9水蒸汽

G4-5二氧化碳

F2氨水（氨、水、硫酸铵）

Gu1 NH3

水

G4-1&G4-2&G4-3粉尘

G4-1 粉尘

L1废液（水、硫酸铵、氰尿酸、硫酸氢铵、硫酸、杂质）

G4-3 粉尘

G4-2 粉尘

G4-6水蒸汽

旋风

G4 (NH3,H2O,尿素)

G4-7（NH3,CO2,水蒸汽）

G4-8(水蒸汽)

尿素

氰尿酸

回用水

98%硫酸

回用水

配  料

冷 凝

硫酸，水

F1硫酸铵(硫酸铵、氰尿酸、水、杂质)

干   燥

离心过滤

结晶

中和浓缩

两级酸吸收

一级水吸收

布袋除尘

干  燥

过滤洗涤

预缩合

冷 却

粉 碎

配  浆

精  制

缩 合

水（部分用于配浆，部分用于洗涤）

尿素

氰尿酸粉

六期技改项目用水

2770

4980

产品带走及损耗2210

五期项目生产线用水

经

三

路

玮   四   路

N

附图：项目平面布置及监测点位示意图

1、废水监测点用★表示；2、大气监测点用●表示；3、噪声监测点用▲表示

经

四

路

新  港  大  道

大门

仓库

九车间

（丙胺车间）

仓库

储罐区

（A9）

氰尿酸精制车间

粗氰尿酸

导热油炉

堆场

固废仓库

锅炉区域
(E7)

气站

化验楼

配电间

仓库

仓库

仓库

车间●

高塔

预留用地

储罐区

（A8）

A5

60#蓝（B4）

C3

氰化（E4）

60#蓝（D4）

35#蓝（B5）

对氯苯酚（A4）

60蓝（B3）

C2

氰化（E3）

60#蓝（D3）

仓库二

餐厅(E1)

办公楼(D1)

仓库三

烘房（B2）

事故池（E2）

中试车间（D2）

仓库一

喹哪啶（C4）

60#蓝（D5）

烘房（E5）

35#蓝（B6）

60#蓝（D6）

靛红（B7）

靛红（B8）

双氯（D7）

双氯（D8）

污水站（E6）

★

固体原料仓库（B1）

成品仓库

（C1）

喹哪啶（C5）

1#

G4.n-2

套用粉尘

布袋除尘

2#

布袋除尘

4#

11555

损耗39015

3#

软水系统

5#

6#

碱液

14#

13#

水

苯酚

废气G1

废气G2

碱吸收

降膜吸收

氯气

氯    化

次氯酸钠

盐酸

升温驱赶

精    馏

邻氯苯酚

混合苯酚

对氯苯酚

氯气

氯   化

三氯苯酚

图3-2 对氯苯酚及衍生物生产工艺流程及产污环节图

1.4-二羟基蒽醌

氨  水

氨    化

保 险 粉

废气G3

硫酸铵

热水

废水W1

套用氨水

酸吸收塔

干    燥

压滤洗涤

水

氨吸收塔

稀硫酸

升温赶氨

水蒸气

氨基成品

废水W3

水蒸气

废水W4

套用

套用

废渣S4

精    馏

热水

热水

双 氰

烘    干

二次水洗

一次水洗

过    滤

乙二醇

氰化钠

氧

废水W2

二次分离

油水分离

废气

盐酸

废气G5

水 蒸 气

液   碱

废水

碱吸收

氯 磺 酸

氰    化

蒸    馏

水

降膜吸收

碱液

邻二氯苯

中    和

磺    化

氨  基

水蒸气

60#分散蓝

烘干

废水W5

水

热水

过滤洗涤

废渣S6

打    浆

蒸    馏

水

洗    涤

过    滤

MPA

废气G9

废气

废气G8

硫酸铵

氨水

（氨化套用）

稀硫酸

水

酸吸收

水吸收

酸   酐

乙   醇

缩    合

水

亚硫酸钠

废气

碱   液

水蒸气

废水

热水

废气G7

发烟硫酸

干    燥

压滤洗涤

碱吸收

稀    释

氧    化    化

双   氰

图3-5-3  60#分散蓝生产工艺流程及产污环节图

苯酐

硼酸

水蒸气

废气G12

残渣S9

水

精馏

乙二醇、水

洗    涤

废气G11

残渣S8

水

精馏

洗

水

套

用

水

废气G10

碱吸收

水

降膜吸收

碱液

升华回收套用

稀释

废液S7

烘    干

过滤洗涤

精    制

丁胺、水

过滤洗涤

丁胺

缩 合2

过滤洗涤

静置

缩 合1

发烟硫酸

废水W6

盐酸

对氯苯酚

乙 二 醇

水

35#分散蓝

图3-3  35#分散蓝生产工艺流程及产污环节图

亚硝酸钠

液碱

废水W9

水

洗   涤

滤液套用

工业盐

废渣S11

活性炭

冷却过滤

吸附过滤

废水W8

冷凝水

水

工业盐

废渣S10

滤液套用

浓缩过滤

母液

吸附过滤

洗   涤

亚硫酸钠

二氧化硫

碱液

废气G13

碱吸收

4#生产线拼混染料尘

各生产车间用汽单元

锅炉房

损耗3230

193955

164862

29093

图5-15 固废堆场情况

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

砂磨

粗磨

S1.n-1

粗滤器

江苏华尔化工有限公司

布袋除尘

粗滤

12#生产线包装染料尘

絮凝剂

氧化剂

中和剂

污泥浓缩池

竖流式沉淀池

高浓度调节池

低浓度调节池

UASB反应器★

南水解酸化池★

中和池★

北水解酸化池

二沉池

排放池

低浓度收集池

南生化池1★

北生化池1

氧化池★

气浮池★

初沉池

北生化池2

南生化池2★

竖流式沉淀池

压滤机

低位水池

酸水收集池★

代表备用池

LG-2

尾气吸收废水

初期雨水

园区污水处理厂

地面冲洗用水

真空罐

磨前槽

精磨

砂磨机

磨后槽

S1.n-2

粗滤

粗滤器

缓冲罐

助剂

S1.n-3

精滤

精滤器

助剂打浆槽

标定槽

标定

过滤器

标定槽

S1.n-4

回收粉尘

布袋除尘

旋风分离

喷雾造粒

回收粉尘

水

G’1.n-1

套用粉尘

拼混机

防尘剂

布袋除尘

水膜除尘

包装

布袋除尘

G1.n-2

进水膜除尘废水

G1.n-1

商品染料

105℃

105℃

2

2

Br

碱液

水

苯酚

废气

废气

碱吸收

降膜吸收

氯气

氯    化

次氯酸钠

盐酸

升温驱赶

精    馏

邻氯苯酚

混合苯酚

对氯苯酚

氯气

氯   化

三氯苯酚

图3-7 对氯苯酚及衍生物生产工艺流程及产污环节图

★

★

碱水收集池★

蒸发析盐装置

★

生活污水

检验废水

地面冲洗水

初期雨水

W1-2、W1-3、W2-1、W2-2、W2-3、W2-4、W3-1、W3-2、W3-3、W4-1

布袋除尘

12#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

12#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

11#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

11#生产线包装染料尘

布袋除尘

4#40m排气筒

11#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

布袋除尘

9#生产线包装染料尘

布袋除尘

9#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

9#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

8#生产线包装染料尘

布袋除尘

8#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

8#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

17#生产线包装尘

17#生产线拼混尘

布袋除尘

40m排气筒

布袋除尘

14#生产线包装染料尘

布袋除尘

14#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

2#40m排气筒

1#40m排气筒

3#40m排气筒

14#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

13#生产线包装染料尘

布袋除尘

13#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

13#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

16#生产线包装染料尘

布袋除尘

16#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

16#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

布袋除尘

15#生产线包装染料尘

布袋除尘

15#生产线拼混染料尘

旋风除尘

布袋除尘

水膜除尘

15#生产线喷雾干燥塔粉尘、二氧化硫、氮氧化物、染料尘

后处理车间

G1-1、G1-2、G1-3、G1-5

十车间

54#分散黄（溶剂法）

G1-4

54#分散黄（水相法）

A-4车间

三级水吸收

旋风+布袋+水膜除尘

旋风+布袋+水膜除尘

二级降膜水吸收+一级活性炭吸附

二级降膜水吸收+一级活性炭吸附

旋风+布袋+水膜除尘

7#40m排气筒

二级降膜水吸收+一级碱液吸收+一级活性炭吸附

64#分散黄

G2-4

G3-5

G3-1、G3-2、G3-3、G 3-4

G2-1、G2-2、G2-3、G2-5

10#25m排气筒

三级降膜水吸收+碱液吸收

碱液吸收+活性炭吸附

9#25m排气筒

酚类

HCl、Cl2、酚类

酚类

对氯苯酚车间

8#25m排气筒

G1-2，HCl、粉尘

G1-1，HCl

氯化钙车间

氯化钙车间

碱吸收

酸吸收

NH3

15#15m排气筒

14#15m排气筒

HCl、SO2、酚类

污水站

一级活性炭吸附+二级水吸收

臭气浓度

19#15m排气筒

18#45m排气筒

非甲烷总烃

16#15m排气筒

17#15m排气筒

二级水吸收

2#、3#固废仓库

1#固废仓库

烟尘、SO2、NOX

烟尘、SO2、NOX

麻石水膜脱硫除尘

20吨燃煤蒸汽锅炉

水膜除尘

160万大卡导热油炉