防爆箱自己开模具的厂家，防爆智能仪表箱，触摸屏等需要在外部操作的防爆箱，腾达防爆可以根据要求的尺寸，重新开模订做智能型防爆仪表箱，带金属外控按键。满足您外部操作的需求。

BXD-M 防爆智能仪表箱

一、防爆智能仪表箱适用环境：

1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
2.ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；
3.户内、户外(IP65、IP66*)；
4.温度组别：T1~T6。
5.应用于石油、化工、航天、军工等场所。
二、防爆智能仪表箱产品特点：

1.壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；

2．内装各种仪表，如电流表、电压表、转速表；
2.内可装元件为：C65、C120、NSX、DZ47、CM1断路器及信号灯等，若需安装其他特殊元件，可与公司工程技术人员联系；
3.具有过载保护、短路保护、漏电保护、光控等功能；
4.可以根据实际需要制作成复合型模块化结构，开关腔为隔爆型，母线腔和接线腔为增安型，也可对各回路进行自由组合；
5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表、互感器等；常规产品操作手柄材质为工程塑料，操作手柄可根据要求加装挂锁，小型断路器挂锁手柄材料为高强度铝合金；
6.钢管，电缆布线均可。

本公司生产的防爆智能仪表箱符合GB3836-2000、IEC60079等各项防爆标准要求。提供第三方认可的防爆合格证及检验报告。

防爆智能仪表箱相关介绍仅到此，如有疑问，请来电。