75KW柴油发电机组技术参数

机组结构组成：

该柴油发电机组规格型号为75GF型，主要由柴油机、发电机、冷

却水箱等其它部分组成，共同固定在一个共用底盘上。由于此型为国产著名品牌“百发”机组，日后维修方便、保养费用低、配件价格便宜。

使 用 条 件：

海拔高度：2000米以下，环境温度：-25~+40℃，室内使用通风条件良好，无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。

１、 潍柴柴油机动力系统部分

- 柴油机型号：          R6105ZD1

- 生产厂家：              山东潍坊

- 额定输出功率：         75KW

- 备用输出功率：         82.5KW

- 额定转速：              1500r/m

- 100%负载耗油率：      100g/kwh

- 缸数：                    6缸

- 缸体类型：               直列型

- 调速器级别：            机械调速

- 吸气方式：              涡轮增压

- 缸径：                  105mm

- 电池容量：              2×125A/hr

- 闭式循环冷却

2、  机组性能及参数

  - 型号：               75GF

  - 额定功率：          75KW

  - 备用功率：           82.5KW

  - 额定电压：            400V/230V  三相四线

  - 额定频率：            50HZ

  - 额定转速：            1500r/min

  - 额定电流：           135A

  - 功率因素：            COSφ0.8(滞后)

  - 发电机电压调整率：    ±2.5%

  - 电压波动率：0.25%(负载从0~100%变化)

  - 电压畸变率：≤2%（空载）

  - 手动空气开关

  - 保护方式：过流、过压、欠压保护

  - 外形尺寸：2400×720×1500（mm）

  - 重量：1100Kg

D  随机配置

    - 装箱清单

    - 随机配件（按装箱清单验收）

    - 产品合格证

    - 操作使用、维护说明书各一份

    - 出厂检验报告

    - 技术资料及电气原理图各一份

    - 蓄电池两只

    - 消声器2只

    - 专用工具随机