建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市前进电力工具厂年产1万套防护架、1万套车把项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市前进电力工具厂 |
| 法人代表 | 杨前进 | 联系人 | 杨前进 |
| 通讯地址 | 偃师市岳滩镇工业园 |
| 联系电话 | 139 3795 8123 | 传真 | / | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 偃师市岳滩镇工业区前马郡村 |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-410381-41-03-008805 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 机械零部件加工 C3484 |
| 占地面积（平方米） | 1020 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 3.4 | 环保投资占总投资比例 | 6.8% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2019年4月 |

工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市前进电力工具厂位于洛阳市偃师市岳滩镇工业园前马郡村，主要从事农用机机械零部件加工企业。根据市场需求。偃师市前进电力工具厂投资50万元在偃师市岳滩镇工业园建设“年产1万套防护架、1万套车把项目”。（以下简称“本项目”）经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。本项目已在偃师市发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目编号为“豫洛偃师制造[2017]29450”。 本项目建设性质为新建，占地面积为1020m2，经查偃师市土地利用总体规划图（2006-2020年）（见附图5），项目占地为建设用地，偃师市规划局出具证明（见附件四），根据偃师市国土资源局出具的土地证明显示（见附件三），项目所占土地属于工业用地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于分类管理名录中：“二十三、通用设备制造业”，其中 “ 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“仅组装的”编制登记表；“其他（仅组装的除外）”；本项目不含电镀、喷漆工艺，主要生产工艺 v为切割、焊接、机加工，因此，属于“其他”类，应编制环境影响报告表。 为此，偃师市前进电力工具厂特委托济源蓝天科技有限责任公司（委托书见附件一）开展该项目环境影响评价工作。 经现场调查，项目生产设备已安装完毕，属于未批先建。 2、项目位置及周边环境概况 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇工业园前马郡村（中心坐标：N 34.689802°，E 112.773831°），占地面积为1020m2，用地性质为工业用地（土地证明见附件三）。项目东侧为腾飞摩托车厂，西侧为正华摩托车配件厂，北侧为涝洼渠，南侧为310国道。西侧85m处为姬疙瘩村，东侧490m处为岳滩村，北侧492m处为后马郡村，南侧547m为东庄村，项目地理位置图见附图1，周围敏感点示意图见附图2，项目厂区平面布置图见附图3。 3、工程建设内容及规模 项目基本情况见表1，项目的组成情况见表2。 表1 项目基本情况一览表 序号 名称 内容 1 项目名称 偃师市前进电力工具厂年产1万套防护架、1万套车把项目 2 建设性质 新建 3 建设地点 偃师市岳滩镇工业园前马郡村 4 占地面积 总占地面积为1020m2（包括生产车间、办公室等） 5 总投资 50万元 6 劳动定员 6人 7 工作制度 年工作300天，每天1班，每班8h 表2 项目组成一览表 工程内容 备注 主体 工程 焊接车间126m2 已建成 下料车间150m2 机加工车间252m2 成品库154m2 辅助 工程 办公室200m2 已建成 公用 工程 供水 岳滩镇自来水 排水 盥洗用水经收集后排入厂区废水收集池，沉淀后用去厂区绿化和道路抑尘 供电 偃师电网 环保 工程 废气治理 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 项目焊接烟尘采用集气罩收集后，经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 废水治理 2m3废水收集池 1座 新建 隔音降噪措施 减震基础、距离衰减、厂房隔音 / 一般固废 垃圾桶 / 5m2一般固废暂存处 新建 危险废物 1m2危废暂存间 新建 4、主要生产设备 本项目生产设备明细见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 备注 1 数控弯管机 50型 1 / 63型 1 / 2 普通弯管机 / 4 自制设备 3 切管机 315型 1 / 400型 2 / 4 带锯机 280型 1 / 5 线切割机 DK7750 2 / DK7740 2 / DK7725 1 / 6 摇臂钻 Z3050型 1 / 7 台钻 Z4125 2 / 台钻 Z4116 2 / 台钻 Z4113 1 / 8 车床 CS6150 2 9 数控铣 400NC 2 10 四柱压力机 YL32 1 200T 四柱压力机 / 3 63T 11 平面磨床 7132H 1 / 12 冲床 / 1 25T / 1 40T / 1 63T / 1 100T 13 冲弧机 CH-50型 1 / 14 折边机 2000型 1 / 15 电弧焊 BX1-400 2 偶尔使用 16 二保焊机 KE-350N 2 二氧化碳 5、产品方案 本项目产品主要为农用机防护架和车把。本项目产品方案见表4。 表4 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量（套） 1 防护架 10000 2 车把 10000 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 数量 单位 规格 备注 1 钢管 38 t/a 26mm×6m / 19mm×1.5m 外购 2 钢板 8 t/a 厚度3mm 外购（半成品） 3 焊丝 150 卷 20kg/卷 外购 4 焊条 0.03 t/a / 外购 5 二氧化碳 240 瓶 30kg/瓶 外购 6 润滑油 3 kg/a / 设备日常维护 7 液压油 7 kg/a / 压力机使用 8 切削液 10 kg/a / 圆盘锯、带锯机使用 能源 水 72.2 m3/a 市政管网 / 电 1.5 万kw·h/a 接偃师电网 / 7、公用工程 （1）给排水 本项目用水由岳滩镇给水管网供给，无生产废水排放，废水主要为职工的日常盥洗用水，厂区设有1座2m3的废水收集池，废水经沉淀后，用于厂区绿化和道路抑尘。 （2）供电 本厂区的生产及生活用电，由偃师市电网统一供应，年总用电量约1.5万kwh。 8、劳动定员及制度 本项目劳动定员为6人，无食宿。年工作300天，每天1班，每班8小时（7:30-11:30,14:00-18:00），年工作2400h。 9、总投资 该项目总投资50万元，全部为企业自筹资金。

与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题： 根据现场踏勘，本项目已经建成，属于未批先建项目，本项目现存环保问题及整改措施见表6。 表6 现存问题及整改措施 序号 现存环保问题 整改措施 整改时间 1 焊接烟尘无处理直接排放 焊接设备统一集中，并安装集气罩经一台袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 立即整改 2 职工盥洗用水直接排放 厂区建设一座2m3的废水收集池，废水经沉淀后用于厂区绿化和道路抑尘 立即整改

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地质、地形、地貌、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58平方公里。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30 km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 项目所在的岳滩镇位于偃师市中东部，紧邻市区。本项目位于岳滩镇前马郡村，紧邻310国道，厂区东侧为腾飞摩托车厂，南侧为310国道，西侧为正华摩托车配件厂，北侧为涝洼渠。项目周围最近敏感点为西85m的姬疙瘩村、东侧490m的岳滩村、北侧492m的后马郡村，南侧547m的东庄村。周围环境见附图2。 2、地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲积平原及山前倾斜平原。地形呈南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300~900m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150~400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140~300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。 本项目所在厂区地势平坦。 3、气候、气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，受季风影响明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上出来暖湿的偏南风，高温多雨，秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间观测资料统计，其气象特征见表7。 表7 近20年气象特征统计表 项目 单位 数值 项目 单位 数值 多年平均气温 ℃ 15.3 极端最高气温 ℃ 40.5 极端最低气温 ℃ -17.3 年平均降雨量 m 543.4 最大年降雨量 mm 1127.3 最小年降雨量 mm 9 年蒸发量 mm 1939.4 年均相对湿度 % 64.4 年最大 土深度 cm 35 年最大积雪厚度 cm 23 年平均风速 m/s 1.4 年无霜期 d 21 主导风向 ENE 主导风频 88% 4、水文 本项目所在区域主要地表水有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。 洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km，偃师境内长31km，流域面积255km2。河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。据白马寺水文站观测资料统计，洛河多年平均流量45.04m3/s，枯水期平均流量7.04m3/s；最大年平均流量120.0m3/s，最小年平均流量13.6m3/s；丰枯比13.7。本项目厂址距洛河直线距离约1250m。 伊河：发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭，流经嵩县、伊川、洛阳，在偃师市岳滩村东与洛河相汇。偃师段西马村至杨村长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占偃师市总面积的59.9%。河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。由于落差小，泥沙沉重量大，河中多沙洲。据龙门水文站观测资料统计，伊河多年平均流量24.6m3/s，枯水期平均流量7.96m3/s；最大年平均流量98.3m3/s，最小年平均流量为5.2m3/s；丰枯比18.9。本项目厂址距伊河直线距离为980m。 伊洛河：伊河与洛河于城关、岳滩、顾县三镇交界处汇合，汇合后称伊洛河。伊洛河流经偃师山化乡、巩义市，总长约44km，最终于巩义市汇入黄河。本项目厂址距伊洛河直线距离为3000m。 涝洼渠：涝洼渠始建于1933年，为人工开挖渠，历经50余年改扩建至1983年基本建成，原为农灌渠，后来主要承担夹河滩佃庄、翟镇、岳滩镇三个乡镇的汛期排涝及日常排水任务，目前已经禁止任何污水排入涝洼渠，本项目厂区北侧为涝洼渠。 5、植被与生物多样性 偃师市地处暖温带，动植物种类较为丰富，目前多为人工栽培和饲养。主要粮食作物有水稻、谷子、豆类、红薯等；主要经济作物有棉花、芝麻、花生、油菜、烟叶、麻类、瓜菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、桃、枣、柿子等；药用植物有荆芥、防风、生地、枸杞、原枝、血参、丹皮等；用材树种有泡桐、杨、柳、榆、槐、椿等。另外，偃师市有特产蔬菜--银条。偃师市主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔、鹿等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。目前，偃师市分布的国家重点保护植物有杉、榉等23种，国家重点保护动物有穿山甲、鹳、鹰等10余种。本项目厂址周围未发现需要特殊保护的动植物等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域环境概况 偃师市辖4个街道、9个镇、214个行政村（585个自然村）、12个居委会、2240个村民组，总人口61万，全市总面积668.58km2，被列为国家级重点开发区域，是全国科技进步先进县（市）、文物保护工作先进县（市），河南省经济扩权县（市）、对外开放重点县（市）、首批小康达标县（市）、城乡一体化试点市。 岳滩镇位于伊洛河交汇处，辖18个行政村，183个村民组，耕地2.1万亩，素有"小麦之乡"的美誉。紧邻市区，交通发达，310国道纵穿南北，岳佃、岳安公路路横贯东西;北距陇海铁路2公里，汴郑洛高速公路6公里。经过近几年的发展，经济结构进一步优化，摩托车生产、机械制造、轻纺、化工、食品加工等支柱产业等成为本镇的支柱企业，并被誉为“小麦之乡”。 本项目位于偃师市岳滩镇工业园前马郡村。 2、偃师市城乡总体规划（2015-2030） （1）规划期限 规划期限为2015年~2030年，其中近期：2015年~2020年；近期2015年~2030年；远景：2030年以后。 （2）规划地域层次 本城乡总体规划分偃师市域、偃师市中心城区两个地域层次。 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 中心城区禁建区的管制措施 中心城区范围内的禁建区包括：地质灾害易发区、遗址保护区的重点保护区、水源保护区、河流水体及滨水生态绿带，以及中心城区范围内按土地利用总体规划保留的基本农田。 1）中心城区禁建区将作为历史保护、生态培育、生态建设的首选地，禁止任何与资源环境保护无关的开发建设行为。 2）中心城区通过绿线、蓝线、紫线等控制线的划定，对生态绿地、遗址重点保护区、城市河流、水源保护区等实施细化的管制。 3）加强对工程地质上不适宜修建地区的管制，在该区域内应停止一切不合理的经济活动，避免人为破坏，禁止进行各类城市建设；分阶段、有重点地搬迁位于危险区内的居民点；区域内的工程建设要进行严格的地质灾害评价，已经进行建设的地区需要进行相应的安全措施和工程处理；根据具体情况，采取各种措施积极恢复与改善生态环境。 ②中心城区限建区的管制措施 规划区范围内的限建区包括：地质灾害中易发区、遗址保护区除重点保护区外的地区及建设控制地带、基础设施廊道、一般农田。 1）对于在限制建设地区的城市建设项目，应按照相关的保护要求提出具体建设限制标准，严格控制发展、严格实施相应的保护措施和补偿政策，达到相应的保护要求。 2）地质灾害中易发区必须严格做好地质灾害评估，事先搞好地质灾害防治工程。 3）处于遗址建设控制地带内的城市和村镇建设用地应根据保护对象本身的要求，对范围内的相关建设进行控制，农业用地则应注意控制深挖掘的生产活动。用地应在建设前的勘察设计时进行考古挖掘，如经考古挖掘有发现，须重新调整建设控制地带，范围内的建设按要求作相应控制。 4）基础设施廊道内应按交通、市政等基础设施保护的要求进行相应建设管控。 5）在总体规划中划定的不宜进行城市建设的区域，确有必要进行建设时，开发项目应符合城镇整体发展的要求，并严格控制项目性质、规模和强度。 ③中心城区适建区的管制措施 规划的城市建设用地应严格按总体规划要求进行建设，保障规划的公共绿地、水系景观、生态环境、社会公共设施和市政基础设施用地应作为政府的公共政策强制执行。 基础设施建设用地应满足区域整体发展需要，考虑共建共享；其外围的防护用地禁止占用或改作他用。 遗址建设控制地带内（特别是首阳山组团）的用地，应按要求在建设前的勘察设计时进行考古挖掘，如经考古挖掘有发现，应结合遗址保护要求进行建设用地范围、性质及开发强度的调整。 （3）中心城区开发边界控制 根据空间管制要求并考虑区域交通干线的引导，偃师市中心城区开发边界控制范围包含规划期内的中心城区各组团（老城区、首阳山、岳滩组团）及山化镇区、顾县镇区。 ①偃师中心城区（规划期内）：北部发展考虑邙山古墓群的保护，不突破相应保护区边界，古墓群保护区以外以邙岭台地为边界；西部发展以汉魏故城保护区东边界为界；东部发展与山化镇联动；南部考虑到伊河生态保护的要求，发展边界至伊河以北2公里。远景总规模控制在75平方公里以内。 ②顾县镇区：向北发展至伊河对接中心城区；向南至郑西客运专线；向西至杜甫大道，向东至行政界线，远景总规模控制在20平方公里以内。 ③山化镇区：北部以邙岭台地为界；南部以洛河为界；西部衔接中心城区；东部拓展考虑到总体规模控制的要求，发展边界以陇海铁路沿线4公里范围为宜。远景总规模控制在6平方公里以内。 （4）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于偃师市岳滩镇前马郡村（见附图6），根据偃师市城乡总体规划中心城区划分依据，本项目所在地不在中心城区范围内，根据建设单位提供的项目占地土地证，该项目所占土地为工业用地，根据市域不同类型的功能区划分依据，本项目所在地不属于市域禁止建设区范围和市域限制建设区，项目建设符合偃师市城乡总体规划。 3、《河南省乡镇集中式饮用水水源地保护区划》豫政办〔2016〕23号 根据河南省人民政府办公厅豫政办[2016]23号文件《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》，偃师市现有10处乡镇地下水井群。根据调查，距离本项目较近的为偃师市岳滩镇东水厂井群（共2眼井）。 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 本项目位于310国道东，根据饮用水源地一级保护区范围，保护区范围为310国道西区域，本项目距离岳滩镇东水厂一级保护区45m，不在其饮用水源地保护范围内，符合偃师市乡镇集中式饮用水源地保护规划；本项目厂址与岳滩镇饮用水源地位置图见附图4。 4、洛阳市大遗址保护规划 黄河中下游是中华民族的摇篮，处于黄河中下游的偃师市历史上先后有夏、商、周、东汉、曹魏、晋、北魏等七个朝代在此建都，是国内已知建都朝代最多的县级市。偃师市地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 本项目厂址周边主要文物古迹共有2处，项目与大遗址位置关系见附图7。 （1）二里头遗址 二里头遗址保护范围：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。 二里头遗址建设控制地带：自保护范围周边向四周各扩100米。 （2）尸乡沟商城遗址 偃师商城遗址保护范围：自商城城墙向东、西、北各扩250m，向南至洛河堤。 建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50m。 表8 项目厂址周边文物古迹分布情况一览表 序号 名称 时代 地址 方位 距离(m) 保护 级别 备注 1 二里头遗址 夏商 二里头村南 NW 6330 国家级 距保护区边界 2 尸乡沟商城遗址 商 大槐树村南 洛河北 NE 2290 国家级 由上表可知，厂址周边文物保护单位距离本项目较远。 根据洛阳市大遗址保护规划，本项目位于城市建设用地，不在大遗址保护区和建设控制地带，距离最近的尸乡沟商城遗址建设控制地带2.29km。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)： 环境空气质量状况 本项目所在区域为环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价以2018年为评价基准年。根据2018年洛阳市环境质量状况公报：2018年，PM2.5年均浓度为62微克/立方米，比2017年下降12微克/立方米； PM10年均浓度为117微克/立方米，比2017年下降13微克/立方米；臭氧最大八小时第90百分位数年均为190微克/立方米，比2017年下降14微克/立方米；二氧化氮年均浓度为43微克/立方米，比2017年上升1微克/立方米；一氧化碳第95百分位数年均浓度为2.1毫克/立方米，比2017年下降0.3毫克/立方米；二氧化硫年均浓度为19微克/立方米，比2017年下降6微克/立方米。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率 /% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年平均质量浓度 43 40 107.5 超标 PM10 年平均质量浓度 117 70 167.1 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177.1 超标 CO 日平均第95百分位数 2.1mg/m3 4mg/m3 52.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 190 160 118.8 超标 由此可知项目所在区域CO、SO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5、PM10、O3、NO2的年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此该项目所在区域为不达标区。 地表水质量现状 为了解本项目附近地表水环境质量，本次评价收集了伊洛河伊洛汇合处断面常规监测数据，以反映区域地表水环境质量状况。根据河南省地表水责任目标断面水质周报，2017年1月~2017年12月期间，伊洛河伊洛汇合处断面水质情况见表10。 表10 伊洛河伊洛汇合处断面水质情况 项目 COD（mg/L） NH3-N（mg/L） 2017年1月 16.825 0.632 2017年2月 21.325 0.325 2017年3月 14.025 0.4175 2017年4月 13.82 0.33 2017年5月 14.925 0.19 2017年6月 14.55 0.1725 2017年7月 16.44 0.194 2017年8月 13.525 0.29 2017年9月 12.2 0.265 2017年10月 9.962 0.34 2017年11月 9.535 0.2925 2017年12月 12.636 0.614 GB3838-2002 Ⅲ类 20 1.0 由上表可以看出，伊洛河伊洛汇合处断面除二月份COD超标外，其他时段COD、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其原因是冬季气温低，使微生物对有机物的分解没有其他季节那么充分，COD总量递增,导致COD值季节性超标。 3、声环境质量现状 本项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，因东、西厂界紧邻其他企业，本次只对南北厂界及敏感点姬疙瘩村进行噪声监测，北厂界及敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准，南厂界执行（GB3096-2008）4a类标准，为了解项目周围声环境质量现状，项目委托河南松筠检测技术有限公司于2019年1月22日～23日，每天分昼、夜两时段监测。监测结果见表11，监测点位见附图2，监测报告见附件五。 表11 声环境质量监测一览表 单位：dB(A) 位置 2019.1.22 2019.1.23 昼 夜 昼 夜 北厂界 46.8 40.8 48.7 41.7 姬疙瘩村 44.7 40.4 46.1 40.8 GB3096-2008 2类标准 60 50 60 50 南厂界 54.9 43.3 52.3 42.1 GB3096-2008 4a类标准 70 55 70 55 由监测结果可知，项目北厂界以及敏感点姬疙瘩村昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准的要求，南厂界昼、夜间噪声值满足（GB3096-2008）4a类要求。项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 该项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，区域内多为人工植被。到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 本项目主要环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离（m） 规模（人） 保护级 环境空气 姬疙瘩村 W 85 350 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 前马郡村 W 325 400 岳滩村 E 490 3200 后马郡村 N 492 2452 东庄村 S 547 680 岳滩镇第一初级中学 W 804 共师生869 地表水 伊河 S 980 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 洛河 N 1250 - 伊洛河 E 3000 -

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物 年平均值（μg/m3） 日平均值/8h平均值（μg/m3） 小时平均值 （μg/m3） 备注 1 SO2 60 150 500 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 2 NO2 40 80 200 3 O3 / 160 200 4 PM2.5 35 75 / 5 PM10 70 150 / 6 CO / 4 mg/m3 10 mg/m3 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准， （COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L） 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准， 2类 ：昼间60dB（A），夜间50dB(A） 4a类：昼间70dB（A），夜间55dB(A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 （15m排气筒，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h） 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 4类：昼间70dB（A），夜间55dB（A） 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水，废水主要为职工日常的盥洗用水，产生量为57.6m3/a，废水中COD浓度为350mg/m3，NH3-N为30mg/m3，废水经水池沉淀后用于厂区绿化和道路抑尘，不外排。 本评价推荐总量控制指标：COD：0.0202t/a NH3-N：0.0017t/a |

# 建设项目工程分析

一工艺流程简述： 本项目防护架和车把生产工艺一致，工艺流程图见图1： 图1 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：将原料钢管按所需要的长度进行切割；再用弯管机按所需弯度（30-90°）进行折弯，以备后续工序使用；接着用压力机将部分钢管一头压平（压平长度约5cm）；用台钻将钢管压平的部分打孔；焊接前先通过冲弧机将要进行焊接的钢管做弧形切割处理；（钢板为外购的半成品，需用冲床加工出钢片使用）；把加工好的钢管和钢片进行焊接；接着用车床和铣床对车把底部进行磨平，之后就是成品。

根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见表13所示。 表13 本项目主要污染物及产生工序 污染 类型 产生环节 主要污染物 拟采取的污染防治措施 废气 焊接工序 烟尘 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 下料工序 粉尘 车间安装排气扇，及时通风 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 2m3废水收集池 噪声 切割机、带锯机、台钻、折弯机、圆盘锯、冲床等 等效连续声级 设置减振基础、厂房隔声等 一般固废 下料工序 废边角料 暂存于厂区一般固废间，外售综合利用 生活垃圾 职工日常生活垃圾 收集后交由环卫部门定期填埋 危险废物 生产过程 废切削液 收集后存放至危废暂存间，交由有资质的部门处理 生产过程 废液压油 收集后存放至危废暂存间，交由有资质的部门处理 维护过程 含油废抹布 收集后存放至危废暂存间，交由有资质的部门处理

主要污染工序： 1、废气污染源： （1）焊接烟尘 “参照《焊接车间环境污染及控制技术进展》二氧化碳保护焊焊丝发尘量为8g/kg、钛钙型焊条发尘量为8g/kg”，项目焊丝用量为3t/a，钛钙型焊条用量0.03t/a，则烟尘产生量为0.0242t/a，本项目产品结构简单，根据企业提供，焊接一件成品用时约为1分钟，则年基数为333h/a，则产生速率为0.0726kg/h，本项目焊接工位为固定式，共设置三个集气罩，集气效率按90%考虑，风量3000m3/h，则烟尘产生浓度为24.2mg/m3，经除尘器处理，处理效率按90%考虑，则排放浓度为2.42mg/m3，排放量为0.0022t/a（0.0066kg/h），粉尘无组织排放量为0.0024 t/a（0.0072kg/h）。 表14 焊接工序产排污情况一览表 风量（3000m3/h） 颗粒物 产生量（t/a） 0.0242 产生浓度（mg/m3） 24.2 产生速率（kg/h） 0.0726 排放方式 有组织 无组织 处理措施 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 / 排放量（t/a） 0.0022 0.0024 排放浓度（mg/m3） 2.42 / 排放速率（kg/h） 0.0066 0.0072 （2）下料粉尘 本项目在下料工序过程中会产生极少量的粉尘，主要成分为金属，产生量很少，且因其质量较大，沉降较快，因此本次评价不再对此部分粉尘进行定量分析。 2、废水污染源 生活污水：厂区人数定额6人。本项目废水主要为职工日常的盥洗用水，根据《河南省地方用水定额》（DB41/385-2009）职工用水量定额取40L/d*人。则用水量为0.24m3/d（72m3/a），污水产生系数取0.8，则排放量0.19m3/d（57.6m3/a），项目污水中主要污染物浓度COD 350mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 30mg/L，产生量为COD 0.0202t/a、SS 0.0127t/a、NH3-N 0.0017t/a，厂区设置一座2m3废水收集池，（废水收集池容积建议为十天废水产生量，即1.9m3），收集废水经沉淀后用于绿化和道路洒水抑尘。 3、噪声污染源 本项目产生的噪声主要包括圆盘锯、带锯机、切割机、自动折弯机、压力机等生产设备运行时产生的噪声。本项目噪声源参数见表15。 表15 拟建工程各部门高噪声设备源强 单位dB（A） 生产部门 设备名称 源强 运行 情况 防治措施 治理后噪声值 生产车间 圆盘锯 85 间歇 设置减振基础、厂房隔声等 65 带锯机 85 间歇 65 切割机 75 间歇 55 自动折弯机 70 间歇 50 压力机 90 间歇 70 台钻 80 间歇 60 冲弧机 75 间歇 50 冲床 80 间歇 60 4.固体废物 本项目产生的固体废物主要为废边角料、职工生活垃圾；危险废物有废切削液、废液压油和废润滑油。 （1）一般固废 ① 废边角料：项目在生产过程中会产生的废边角料，根据企业提供废边角料产生率为3%,则产生量为1.38t/a，收集后放置一般固废暂存处，外售综合利用。 ② 生活垃圾：项目职工定额为6人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则3kg/d（0.9t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 （2）危险废物 废切削液：本项目圆盘锯和带锯机运行中，需用切削液当作润滑剂和冷却剂并可循环使用，项目切削液的使用量约为0.01t/a，使用时跟水按1:20稀释，则稀释液总用量约为0.21t/a。根据企业提供，废切削液的产生量约占使用量的5％，其余95%被工件损耗带走，则本项目废切削液的产生量约为0.011/a。 废液压油：本项目压力机设备运行中需使用液压油，液压油每5年更换一次，产生量约为0.007t/a。 废润滑油：项目使用的润滑油用于设备日常维护，采用涂抹形式，润滑油用量0.003t/a，因使用量较小，并在设备日常使用中消耗，故忽略不计。 含油废抹布：项目在日常中采用涂抹形式对设备进行维护，维护过程中会产生少量的含油废抹布，根据企业提供，产生量约为0.006t/a。 表16 危险废物汇总表 序号 危险 废物 名称 危险 废物 类别 危险 废物 代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染 防治 措施 1 废切削液 HW09 油/水、烃/水混合物或 乳化液 900-214-08 0.011 用于车间内设备润滑冷却 液体 油/水、烃/水混合物 油/水、烃/水混合物 3个月 T 贮存于危废桶 2 废液压油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-218-08 0.007 用于车间内压力机使用 液体 废矿物油 废矿物油 3个月 T/I 3 含油废抹布 900-041-49 0.006 用于设备日常维护使用 固体 废润滑油 废润滑油 1个月 T/In 注：危险特性一列，T表示‘毒性’，I表示‘易燃性’In表示：‘感染性’。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L或mg/m3) | 产生量（t/a） | 排放浓度 (mg/L或mg/m3) | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接工序有组织排放 | 焊接烟尘 | 24.2 | 0.0242 | 2.42 | 0.0022 |
|  | 焊接工序无组织排放 |  | / | 0.0024 | / | 0.0024 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （57.6m3/a） | COD | 350mg/L | 0.0202 | 350mg/L | 0.0202 |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0127 | 220mg/L | 0.0127 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0017 | 30mg/L | 0.0017 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 0.9 | 由垃圾桶收集，交由环卫部门处理 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | / | 1.38 | 收集后综合外售处理 |
|  | 生产过程 | 废切削液 | / | 0.011 | 收集后放置危废暂存处，交由有资质的部门处理 |
|  | 生产过程 | 废液压油 | / | 0.007 |  |
|  | 设备维护 | 含油废抹布 | / | 0.006 |  |
| 噪 声 | 项目噪声来源于生产设备运转时产生的机械噪声，经过设备基础减震、隔声降噪及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 项目所在地周围环境没有需要特殊保护的树草或物种，不会对生态环境造成明显影响；营运期所排放的焊接废气、生活污水、固体废物及设备噪声等，这些污染物经处理后，对生态环境不会造成明显影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 该项目已建设完成，所以不对施工期进行分析。

二、营运期环境影响简要分析： 1、废气环境影响分析 1.1污染源及达标情况 焊接烟尘：项目废气主要污染源为焊接时产生的烟尘，项目拟设置1台袋式除尘器，废气经集气罩收集后进入除尘器处理，除尘器效率为90%，处理后废气通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级标准（15m排气筒，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）标准要求。 1.2 大气环境评价工作等级判定 本项目主要大气污染物为颗粒物，依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)的推荐模式中估算模式计算，大气污染物最大地面质量浓度占标率1%≤Pmax<10%，因此本次大气环境评价等级为二级。 1.2.1大气污染物排放情况 根据工程分析，以焊接工序排气筒为原点，正东方向为X轴方向，正北方向为Y轴方向，建立平面直角坐标系，本项目废气污染源参数见下表。 表17 点源参数调查清单 污染源 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒 烟气 流速（m/s） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 污染物 排放速率 （kg/h） X Y 高度（m） 内径（m） 焊接 工序 0 0 117 15 0.3 11.78 20 333 颗粒物 0.0066 表18 面源参数调查清单 项目 面源中心点 海拔 高度（m） 面源 长度（m） 面源 宽度（m） 与正北 夹角 面源初始排放高度（m） 年排放 小时数（h） 污染物 排放速率（kg/h） X坐标 Y坐标 生产 车间 2 3 117 18 5 5° 5 333 颗粒物 0.0072 1.2.2大气环境影响评价 1.2.2.1评价因子和评价标准筛选 表19 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 评价标准 PM10 1h平均浓度 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 估算模型参数 表20 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.5 最低环境温度/℃ -17.5 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中度湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是 □否 地形数据分辨率/m 117 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 1.3 估算模型计算结果 预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中所推荐的估算模式进行预测，各污染源估算模式预测结果见下表。 1.3.1有组织排放估算结果 表21 1#排气筒估算模型计算结果表 离源距离(m) 颗粒物 预测质量浓度(μg/m3) 占标率(%) 10 0.0111 0.00 25 0.163 0.04 50 0.233 0.05 75 0.310 0.07 85 0.305 0.07 100 0.283 0.06 200 0.258 0.06 300 0.223 0.05 400 0.177 0.04 500 0.142 0.03 600 0.138 0.03 700 0.131 0.03 800 0.123 0.03 900 0.114 0.03 1000 0.106 0.03 1100 0.100 0.02 1200 0.0962 0.02 1300 0.0920 0.02 1400 0.0877 0.02 1500 0.0837 0.02 1600 0.0797 0.02 1700 0.0760 0.02 1800 0.0726 0.02 1900 0.0693 0.02 2000 0.0662 0.01 2100 0.0643 0.01 2200 0.0662 0.01 2300 0.0605 0.01 2400 0.0588 0.01 2500 0.0570 0.01 下风向最大质量浓度及占标率 0.310 0.07 最大浓度出现距离(m) 75 表22 车间无组织估算模型计算结果表 离源距离(m) 颗粒物 预测质量浓度(μg/m3) 占标率(%) 10 14.4 3.2 13 15.4 3.42 25 11.6 2.58 50 6.62 1.47 75 5.92 1.32 100 5.32 1.18 200 3.78 0.84 300 3.17 0.70 400 2.72 0.60 500 2.37 0.53 600 2.09 0.47 700 1.88 0.42 800 1.71 0.38 900 1.57 0.35 1000 1.44 0.32 1100 1.34 0.30 1200 1.25 0.28 1300 1.16 0.26 1400 1.09 0.24 1500 1.03 0.23 1600 0.970 0.22 1700 0.929 0.21 1800 0.893 0.20 1900 0.860 0.19 2000 0.829 0.18 2100 0.800 0.18 2200 0.773 0.17 2300 0.747 0.17 2400 0.724 0.16 2500 0.701 0.16 下风向最大质量浓度及占标率 15.4 3.42 最大浓度出现距离(m) 13 本项目各污染源的污染物地面最大浓度占标率均小于10%；点源排放的颗粒物最大地面小时平均浓度占标率为0.07%，面源排放的颗粒物最大地面小时平均浓度占标率为3.42%，占标率均很低。根据以上预测结果，评价认为本项目各污染源外排废气污染物对评价区域的大气环境影响很小。 1.4项目环境空气监测计划 根据导则 (HJ2.2-2018)中要求，现提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划。监测计划见下表。 表23 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 焊接车间袋式除尘器进、出口 颗粒物 1a/次 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级标准（15m排气筒，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）标准要求。 表24 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 焊接车间 颗粒物 1a/次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度浓度最高点1.0mg/m3 2、地表水环境影响分析 本项目职工人数为6人，均为附近居民，不在厂区食宿，项目新增生活污水57.6m3/a，厂区设置一座2m3的废水收集池，收集的废水经沉淀后用于绿化和道路洒水抑尘。对环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 拟建项目新增噪声源为圆盘机、带锯机、切割机、自动折弯机、压力机、台钻、冲弧机、冲床等设备噪声，类比同类，声级为70~90dB(A)。采用导则推荐的预测模式，将高噪声设备等效为车间面声源，考虑距离衰减，预测软件为NosieSystem，由于高噪声设备所在车间与东、西厂界与其他企业相邻，本次仅对南、北厂界进行预测。 3.1预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外1m内；本项目厂区东厂界、西厂界和其他企业共用，本次评价预测点位：南、北厂界各设一个点和敏感点姬疙瘩村；预测因子为等效连续A声级。 3.2预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，面声源宽度为a，长度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3 dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 根据噪声预测模式，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声预测结果见表25。 表25 项目噪声预测结果（昼） 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景最大值 预测值 标准值 达标情况 北厂界 53.3 48.7 54.6 60 达标 南厂界 50.4 54.9 56.2 70 姬疙瘩村 39.4 46.4 47.2 60 由上表知，拟建项目实施后北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声贡献值满足（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）本项目产生的一般固体废物主要为生产过程中产生的废边角料，和职工日常生活垃圾。本项目一般固废产生及处置方式见下表26。 表26 本项目固废产排情况一览表 序号 固体废物名称 产污环节 年产生量t/a 处置方式 1 废边角料 机加工过程 1.38 暂存于一般固废暂存处，定期外售 2 生活垃圾 职工日常生活垃圾 0.9 收集于垃圾桶，定期由环卫部门清运 企业拟在焊接车间内北侧建设一处5㎡一般固废暂存处，暂存生产过程产生的废边角料，定期外售；车间内设置垃圾桶收集员工生活垃圾，定期由环卫部门清运处理。 （2）项目产生的危险废物主要为生产过程中产生的废切削液和废液压油。本项目危废产生及处置方式见表25、表26。 表25 本项目危险废物属性判定表 序号 危废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 产生量 1 废切削液 设备生产过程 是 900-006-09 0.011t/a 2 废液压油 设备生产过程 是 900-218-08 0.007t/a 3 含油废抹布 设备维护 是 900-041-49 0.006t/a 表26 本项目危险废物特性汇总一览表 序号 危废名称 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废切削液 液态 矿物油 矿物油 3个月 T 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 2 废液压油 液态 油/水、烃/水混合物 油/水、烃/水混合物 3个月 T/I 3 含油废抹布 固态 矿物油 矿物油 1个月 T/In 注：危险特性一列，T表示‘毒性’，I表示‘易燃性’In表示：‘感染性’。 本次评价要求在下料车间内南侧位置，设置1个1m2的危废暂存间，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏等措施，地面采取防渗措施，并设置危险废物标识牌，定期检查，防止二次污染。 危废暂存间选址可行性分析： 危废暂存间位于下料车间内东北角位置，占地面积约1m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防渗、防晒的要求； ②本项目选取塑料桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存间。本项目危废主要含有矿物油等有机成分，与塑料容器相容（不互相反应），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③本次评价要求危废暂存间采取相应的防渗漏措施，防渗要求应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本项目拟采取的防渗措施为：将危废暂存间地面刷上2mm厚的环氧树脂地坪漆。 管理要求： ①建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ②危险废物运输过程中必须严格执行《危险货物转移转联管理办法》，实行五联单管理制度，危废产生单位应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危废运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付危废运输单位随危废转移运行。 ③必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，拟建项目各项固体废物能够安全、妥善处理。不会对周围环境产生影响。 5、总量： 根据环境保护部“十三五”期间确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物产生特点，确定本项目污染物总量控制因子为COD、氨氮。项目废水排放量57.6m3/a， COD、氨氮总量控制指标分别为：0.0202t/a，0.0017t/a。 6、政策相符性分析 （1）本项目为主要生产农用机车把和防护架，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》“鼓励类”、“淘汰类”“限制类”项目，属于允许建设的项目，符合产业政策。 （2）项目与《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）相符性分析。 （偃政办〔2018〕14号）总体要求：统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，以改善大气环境质量为核心，按照省、市生态环境建设体系要求，坚持标本兼治，长短结合，精准治污，精细管理，精确调控，围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标。 本项目与（偃政办〔2018〕14号）相符性分析见表27。 表27 2018年偃师市大气污染防治攻坚战实施方案 序号 要求 环评要求 相符性 1 加快清洁取暖体系建设，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，持续削减城市煤炭消费总量，促进我市能源消费结构日趋合理。 本项目无燃煤设施 相符 2 统筹做好“工艺废气、窑炉废气、工业堆场”污染防治，持续提升工业企业清洁生产水平，完成化工等行业特别排放限值改造，开展重点工业企业超低排放改造，加快重点企业无组织排放治理，深入开展工业VOCs治理，推广绿色示范工厂建设，加快推动工业企业绿色发展转型。 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，项目设置集气罩+1台焊接烟尘净化器+15m排气筒，经处理后排放值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 相符 3 统筹做好“工地、道路、堆场、料场”扬尘防治工作，组建扬尘污染防治统一组织协调机构，制定具体工作标准，建立各项工作制度，加强扬尘管控和城市清洁工作，推动城市扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。 本项目设备已安装完毕，只对环保设备进行安装，生产过程位于车间内 相符 依据上表，本项目的建设符合（偃政办〔2018〕14号）号文中的相关要求。 （3）项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析。 （豫环攻坚办〔2019〕25号）主要任务：认证落实党中央、国务院和省委、省政务关于打赢蓝天保卫战系列要求，打好煤炭消费减量、产业布局优化、运输结构调整、生态扩容提速、柴油货车治理、扬尘治理提效、工业绿色升级、清洁取暖推进、监测提升、秋冬污染防治10个战役。 本项目与（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析见表28。 表28 2019年洛阳市大气污染防治攻坚战实施方案 序号 要求 环评要求 相符性 1 立足我省产业发展实际，加强政策支持引导，启动城市建成区内重污染企业搬迁改造，持续打击“散乱污”企业，大力淘汰低效过剩产能，推进重点行业布局调整，着力打造绿色制造，切实减少结构性污染对大气环境质量的影响。 本项目为机加工企业，不属于重污染企业，也不属于“散乱污”企业 相符 2 组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理。实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，项目设置集气罩+1台袋式除尘器+15m排气筒，经处理后排放值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 相符 3 统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导各地严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 本项目生产过程位于车间内，厂区每天定期洒水抑尘 相符 依据上表，本项目的建设符合豫环攻坚办〔2019〕25号文中的相关要求。 （4）与《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析。 基本思路：坚持问题导向，立足于产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化，以燃煤污染控制为重点，抓好工业企业全面达标排放和“散乱污”企业综合整治，积极推进冬季清洁取暖、柴油货车污染治理、扬尘综合管控，强化区域联防联控，有效应对重污染天气，提升环境管理能力，实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。本项目与之相符性分析见表29。 表29 项目与《汾渭平原2018-2019大气污染攻坚》相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 实施工业污染源全面达标排放行动：企业开展治污设施升级改造时，应充分考虑打赢蓝天保卫战任务要求，要有前瞻性，按照至少满足大气污染物特别排放限值实施改造，地方政府应加强指导。 本项目产生的焊接烟尘经布袋除尘器处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 相符 2 强化工业企业无组织排放管控。各地组织开展工业企业无组织排放状况摸底排查，重点是钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉，2018 年10 月底前建立无组织排放改造全口径清单，包括企业名称、排放节点、污染物种类、拟采取的治理措施等。企业应制定无组织排放改造方案，对物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程的无组织排放实施深度治理。 本项目原料为钢材，废气主要为焊接产生的烟尘，绝大部分已被袋式除尘器处理，只有一小部分无组织排放，厂房内安装排气扇及时通风， 相符 （5）项目与关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知（洛市环〔2018〕83号）相符性分析 表29 关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知 洛市环〔2018〕83号相关要求 本项目 相符性 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。 本项目厂区道路全部硬化，厂区保持清洁和有序。 相符 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。 本项目厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，每个作业区设置标识牌。 相符 本项目满足《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）相关要求。 7、选址可行性分析 项目与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 根据2015年1月28日河南省环保厅下发的《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）。项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，不在规划的中心城区范围内，本项目参照农产品主产区产业布局划分分析本项目与豫环文〔2015〕33号的相符性。 表30 项目与豫环文〔2015〕33号相符性分析 豫环文（2015）33号中农产品主产区相关要求 本项目特点 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 本项目为一类工业项目，不属于不予审批《工业项目分类清单》中三类的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目 8、环保投资估算及“三同时”验收要求 本项目总投资50万元，其中环保投资3.4万元，占总投资的6.8%。项目环保投资一览表见表31，“三同时”验收一览表见表32。 表31 环境保护措施投资一览表 污染物类别 设施名称 投资额 （万元） 废气 焊接工序 集气罩+1台袋式除尘器+15m排气筒 2 废水 盥洗废水 2m3废水收集池 0.4 噪声 产生噪声各设备 基础减震、墙体隔声以及距离衰减 0.5 固体废物 生活垃圾 垃圾桶若干 0.1 废边角料 5m2一般固废暂存处 0.2 危险废物 废切削液 1m2危废暂存间 0.2 废液压油 含油废抹布 合 计 3.4 表32 环保设施“三同时”验收一览表 污染物类别 环保设施及处理规模、效果 执行标准 废水治理 生活污水 废水收集池2m3 / 废气治理 焊接烟尘 集气罩+1台袋式除尘器+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准要求 噪声治理 产生噪声设备 基础减震、厂房隔声以及距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 固废治理 生活垃圾 垃圾桶若干 交由环卫部门收集后填埋处理 废边角料 一般固废暂存处5m2 外售综合利用 废切削液 危废暂存间1m2 收集后存放至危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 废液压油 含油废抹布

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 烟尘 | 集气罩+1台袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 2m3废水收集池 | 厂区设置一座废水收集池，沉淀后，用于厂区绿化和道路抑尘 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 环卫部门定期收集，填埋处理 |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 5m2一般固废暂存处 | 定期回收综合利用 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 1m2危废暂存间 | 收集后存放至危废暂存间，交由有资质的部门处理 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声来源于各类生产设备运行时产生的噪声，经过减震基础及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目周围多为工厂和农田，区域生态结构单一；本项目厂房已建成，对周围环境影响较小。 |

结论与建议

1、产业政策符合性结论 偃师市前进电力工具厂年产1万套防护架、1万套车把项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年（2013年修正）），本项目为机械加工，不属于“淘汰类”、“限制类”和“鼓励类”，属于允许建设的项目，符合当前国家产业政策的要求。本项目已经在洛阳市偃师市管理委员会备案，批准文号豫洛偃师制造[2017]29450（备案证明见附件二）。项目建设符合国家和地方相关产业政策。 2、选址符合性结论 本项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，根据偃师市土地利用总体规划图（2006-2020年）显示，项目占地为建设用地（见附图5），根据偃师市人民政府出具的土地证明，项目所占土地属于工业用地（见附件三）。该项目用电及给水有保证；采取有效的环保措施后，项目产生的废气、噪声能够达标排放，生活污水经废水收集池沉淀后用于绿化和道路抑尘，固体废物得到了合理的处置；对环境及敏感点影响很小。由此得知，该项目选址从环境保护角度分析是可行的。 3、建设项目周围环境质量评价结论 （1）环境空气质量现状评价 根据洛阳市环境保护局发布的《2018年洛阳市环境质量状况公报》，项目所在区域CO、SO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、PM10、O3、NO2、的年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此该项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状结论 监测期间评价区域内水监测因子COD、氨氮均能满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）III类水质标准要求。区域水环境质量良好。 （3）声环境质量现状结论 根据噪声监测结果，项目南厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，北厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点姬疙瘩村噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。该区域声环境质量现状较好。 4、营运期影响评价结论 （1）废水 本项目废水主要为职工日常盥洗用水，生活污水经厂区废水收集池沉淀后，用于厂区绿化和地面抑尘。项目废水对周边环境影响较小。 （2）废气 本项目废气主要为焊接烟尘。项目焊机烟尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3的标准要求，无组织排放的粉尘对四周厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度浓度最高点1.0mg/m3。本项目废气对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要的噪声为设备噪声，经过设备减震、厂房隔音和距离衰减后，北界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声贡献值满足（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点姬疙瘩村噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目的建设运营不会对该区域的声环境造成大的影响。 （4）固体废物 本项目运营期产生的一般固废主要为：废边角料和职工生活垃圾；废边角料收集后外售综合处理，生活垃圾经统一收集后，交由环卫部门处理。危废主要为：废切削液和废液压油，经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的部门处理。本项目产生的固体废物经过合理处理处置后，对周围环境影响较小。 5、环保建议 （1）加强营运期环境管理； （2）严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保设施所需的资金，制定相应的环保管理制度，配备专人负责环保管理工作。 6、环保投资 经初步估算，该项目环保投资约3.4万元，约占项目总投资的6.8％，主要环保投资项目详见表工程环保设施（措施）及投资估算一览表。项目实施过程中必须落实上述环保资金，做到专款专用。 7、总评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址可行，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上看是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件四 规划证明 附件五 检测报告 附件六 未批先建罚款 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围敏感点及监测点位环境示意图 附图3 车间平面布置图 附图4 项目与饮用水源地位置关系图 附图5 项目与偃师市土地利用总体规划位置关系图 附图6 偃师市中心城区土地使用规划图 附图7 项目在大遗址保护区划位置关系图 附图8 项目四周图片 附图9 环保设备图片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

钢管

废气、噪声、固废

下料

噪声

折弯

噪声

压平

噪声、固废

钻孔

钢板

噪声、固废

冲弧

噪声、固废

冲床

噪声、废气

焊接

车、铣

成品