| 锅炉型号 | DZH1-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH2-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH4-1.25-AⅡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量t/h | 1 | 2 | 4 |
| 额定工作压MPa | 0.7、1.0、1.25 | 0.7、1.0、1.25 | 1.25 |
| 额定蒸汽温度℃ | 171、184、194 | 171、184、194 | 194 |
| 额定给水温度℃ | 20 | 20 | 20 |
| 参考受热面积m² | 36.5 | 76.12 | 135.98 |
| 炉排面积m² | 1.9 | 3.74 | 4.3 |
| 设计燃料 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 | AⅡ类烟煤 |
| 热效率% | 77.16 | 77 | 78 |
| 燃料消耗量kg/h | 155 | 311 | 615 |
| 排放浓度mg/Nm³ | <80 | <80 | <80 |
| 排烟黑度 林格曼 | ≤1级 | ≤1级 | ≤1级 |
| 长×宽×高m | 3.88×1.84×3.12 | 4.46×2.24×3.32 | 5.32×2.4×3.65 |
| 锅炉参考重量t | 9.58 | 13 | 15.14 |
| 主汽阀口径DNmm | 50 | 80 | 100 |
| 给水阀口径DNmm | 32 | 40 | 40 |
| 安全阀口径DNmm | 2×40 | 2×50 | 2×50 |
| 排污阀口径DNmm | 40 | 40、50 | 40、50 |
| 液位计口径DNmm | 25 | 25 | 25 |

DZH-卧式蒸汽锅炉规格型号