中梁文化：快速、热忱、疯狂、正直、感恩 ！

以人品，铸产品。精准设计，精益制造！

您的绿色供水服务导购：彭清

24小时服务热线：18229972269

商务QQ：270095736

办公电话：0731-85234418

销售地址：长沙市芙蓉路芙蓉三段558号建鸿达现代空间A座3002室

甘孜恒压供水系统供水原理

当供水设备传感器探测市政管网供水压力正常，即市政管网来水量与用户用水量平衡时，设备自动打开旁通阀门直接从市政管网取水经水泵二次加压后送至用户管网。当用水高峰时段，市政管网压力降低，用户用水量大于市政管网来水量或市政管网出现负压时，供水设备自动切换到不锈钢水箱补偿供水，以满足高峰时段用户的较大用水量。另外再市政管网加装无负压抑制阀，以确保供水设备工作时不会产生负压影响市政管网供水。

甘孜恒压供水系统特点说明

通常在同一路供水系统中，设置多台常用泵，供水量大时多台泵全开，供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向。下面讲到的原理都是一变频器拖动多马达的系统。

甘孜恒压供水系统控制过程

用水需求↑——管路水压↓——压力设定值与返馈值的差值↑——PID输出↑——变频器输出频率↑——水泵电机转速↑——供水流量↑——管路水压趋于稳定节能系统特点

A.变频器界面为LED显示,设定参数丰富;键盘布局简洁,易于操作。

B.变频器有过流,过压,过热,缺相等多种电子保护装置,并具有故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;

C.专用数字PID调节器为LED双屏显示,参数设定方便,易于监控;

D.加装变频节能器后,水泵电机具有软启动及变频调速功能,可有效降低系统的机械磨损,同时减轻管路负担。

E.有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按原有工作方式继续运行。

甘孜恒压供水系统操作指导

1、启动

设备安装完毕后，把动力电源（交流380伏）接入电控柜内，将柜内的断路器和闸。通过控制面板选择控制方式，泵房控制系统开始  运转。

2、 手动、停止、自动状态选择

用户可根据自身实际需要来确定水泵的工作控制方式

选择手动

把控制柜面板上的转换开关指向“手动”状态。通过面板上的按钮可完成手动控制各水泵在

工频状态下的启动与停止。

选择自动

把控制面板上的转换开关指向“自动”状态。即可实现由电控柜内部的自动控制系统完成的泵房系统自动运行状态。

选择停止

把控制面板上的转换开关指向“停止”状态。即可实现泵房系统处于停止待机。

甘孜恒压供水系统应用范围

1、高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水;

2、各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等;

3、中央空调系统;

4、自来水厂增压系统;

5、农田灌溉,污水处理,人造喷泉;

6、各种流体恒压控制系统。

甘孜恒压供水系统介绍

恒压供水系统引进国际上最先进的变频技术，采用原装进口名牌变频器，通过可编程序控制器对单台或多台水泵进行转速调节和台数调节，实现变频恒压变量给水的闭环调节，使给水系统达到最合理、最经济的运行效果，同时实现了操作的自动化。产品结构紧凄、功能齐全、占地面积小。取代了传统的水塔、高位水箱等给水装置，节约了工程投资，缩短了工程周期，避免了水质二次污染。

甘孜恒压供水系统如何安装

1、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。

2、在泵的进,出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。

3、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

4、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

5、安装前应仔细检查泵体内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体

6、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。

贴心供水顾问：小彭

手  机：18229972269  (*^__^*)    欢迎来电咨询！

贴心客服QQ：270095736

公司电话：0731-85234418

传  真：0731-85234418

公司网址：http://www.zlshuixiang.com

http://www.cszlgs.com

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代空间A座3002室

全国十大影响力品牌-----长沙中梁供水设备有限公司