建设项目环境影响报告表

项目名称：河北华纳节能科技有限公司年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板项目

建设单位（盖章）:河北华纳节能科技有限公司

编制日期：2019年5月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北华纳节能科技有限公司年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北华纳节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 常树正 | 联 系 人 | 常文彬 |
| 通讯地址 | 大城县权村镇东窑头村 |
| 联系电话 | 13091309109 | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县权村镇东窑头村 |
| 立项 审批部门 | 大城县发展和改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2019】17号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 塑料板、管、型材制造C2922 隔热和隔音材料制造 C3034 |
| 占地面积 （平方米） | 3987.02 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 1027.6 | 其中环保投资 （万元） | 58 | 环保投资占总投资比例 | 5.64% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 河北华纳节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，主要经营范围为加工销售二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、保温装饰一体板、免拆复合一体化保温板、保温复合板等。为了适应市场发展趋势的要求，河北华纳节能科技有限公司在大城县权村镇东窑头村新建年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受河北华纳节能科技有限公司的委托（委托书见附件），我公司承担了“河北华纳节能科技有限公司年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1. 项目基本概况 项目名称：河北华纳节能科技有限公司年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板项目。 建设单位：河北华纳节能科技有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：大城县权村镇东窑头村。 项目投资：投资总额1027.6万元人民币，其中环保投资58万元，占总投资的5.64%。 地理位置及占地 河北华纳节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′47.96″，北纬38°33′37.80″，项目东侧为空地，南侧为依利公司，西侧为村路，北侧为空地，距离本项目最近的环境敏感点为厂区北侧约605m处的李马策村，地理位置见附图1。项目占地3987.02m2。 3. 建设内容 本项目总占地面积3987.02平方米。主要工程内容见表1。 表1 项目规模及内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体 工程 1#生产车间 总建筑面积1200平方米 2#生产车间 总建筑面积1100平方米 3#生产车间 总建筑面积1200平方米 辅助 工程 办公室 建筑面积100平方米，主要用于员工日常办公 公用 工程 给水 项目供水由东窑头村供水管网提供 排水 本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 供电 本项目用电引自厂区附近变电站 供热 本项目挤出、造粒、喷漆烘干用热采用电加热；保温复合板压合固化工序采用1台0.5t/a燃气锅炉供热；冬季办公区采用空调供暖 供气 本项目保温复合板压合固化工序采用1台0.5t/a燃气锅炉供热，天然气年用量为20万m3，由燃气公司经燃气管道供应 环保 工程 废气处理 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 搅拌工序、开槽、切割工序、磨粉工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P1； 挤出工序、回收废料造粒工序有机废气：集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2 保温装饰一体板生产线 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气：集气罩+1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒P3； 滚胶、复合工序有机废气：集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2（同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板挤出、回收废料造粒工序有机废气共用1套废气处理装置） 免拆复合一体化保温板生产线 原料储罐装卸粉尘（2个水泥储罐、1个砂子储罐）：3套滤芯除尘器，不低于15m高空排放； 搅拌工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 保温复合板生产线 裁条工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P5； 纵切横切工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P6； 涂胶、压合固化工序有机废气：集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P7； 燃气锅炉废气：低氮燃烧器+1根12m高排气筒P8 废水处理 本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 固废处理 挤出、整平工序边角废料经磨粉、造粒后回用于生产工序； 除尘器除尘灰收集后回用于生产工序，不外排； 板材边角料收集后外售综合利用； 废活性炭暂存危废间，定期交由有资质的单位处理； 废漆桶、废胶桶暂存危废间，由原料厂家回收再利用； 漆渣、员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 噪声防治 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 4. 产品方案 本项目年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板。产品方案见表2。 表2 产品方案一览表 序号 名称 单位 年产量 1 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 m3 15万 2 保温装饰一体板 m2 20万 3 免拆复合一体化保温板 m2 35万 4 保温复合板 m2 25万 5. 原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 来源 一 主要原辅材料 （一） 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 1 聚苯乙烯原包颗粒 t/a 4000 外购 2 阻燃剂 t/a 60 外购 3 色母料 t/a 50 外购 4 二氧化碳发泡剂 t/a 200 外购 5 包装膜 t/a 10 外购 （二） 保温装饰一体板 1 碳酸钙板（面板） 万m2/a 10 外购 2 碳酸钙板（穿孔背板） 万m2/a 10 外购 3 水性漆 t/a 50 外购 4 薄石材 万m2/a 1 外购 5 复合专用胶 t/a 80 外购 6 各类型保温板 万m2/a 10 外购 7 保护膜 万m2/a 20 外购 8 一体化标准包装 万m2/a 20 外购 （三） 免拆复合一体化保温板 1 挤塑保温板 m3/a 3000 外购 2 聚氨酯保温板 m3/a 3000 外购 3 聚苯板 m3/a 1200 外购 4 网格布 万m2/a 90 外购 5 水泥、砂子 t/a 6000 外购 （四） 保温复合板 1 岩棉板 t/a 3000 外购 2 玻璃棉板 t/a 3000 外购 3 上下饰面 t/a 1200 外购 4 胶黏剂 t/a 60 外购 5 包装膜 t/a 200 外购 二 燃料、动力 1 新鲜水 t/a 6408 由东窑头村供水管网提供 2 电 万kW·h /a 40 引自厂区附近变电站 3 天然气 万m3/a 20 由燃气公司经燃气管道供应 原辅材料理化性质： （1）聚苯乙烯颗粒：无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。 聚苯乙烯玻璃化温度80～90℃，非晶态密度1.04～1.06 g/cm3，晶体密度1.11～1.12 g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022欧·厘米。导热系数30℃时0.116瓦/(米·开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。 （2）色母粒：色母(Color Master Batch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(Pigment Preparation)。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物(Pigment Concentration)，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 （3）阻燃剂（三水合氧化铝）：简称ATH，经超细化后广泛用作合成材料的环保无卤阻燃剂，能与各种有机阻燃剂配合使用产生协效作用，提高材料的阻燃性能及物理机械强度。ATH受热脱水分解，吸热量达1967.2J/kg，能有效抑制聚合物的升温和热降解。ATH分解释出大量水蒸气能稀释可燃气体，抑制燃烧蔓延。ATH紧密堆积的双层晶体结构能捕捉引发聚合物燃烧的羟基自由基，断绝连锁反应。ATH脱水后在聚合物表面形成耐高温致密Al2O3保护膜，隔绝空气防止火焰蔓延。耐高温致密Al2O3保护膜还能促进聚合物碳化，吸附固体颗粒，抑制浓烟产生。氢氧化铝是目前世界上用量最大的无机阻燃剂之一，它具有阻燃、消烟、填充三大功能，在燃烧时无二次污染，热解时不产生有毒和有腐蚀性的气体、并吸热和放出水蒸汽，具有阻燃自熄性能。它不但在聚烯烃中分散性好，且易于与其他添加物质产生阻燃协同效应，另外由于结晶水的存在，还可使聚合物制品赋予抗静电功能，同时使高分子聚合物的强度和韧性等性质得到改善和提高。 （4）二氧化碳：二氧化碳是空气中常见的化合物，碳与氧反应生成其化学式为CO2，一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成，常温下是一种无色无味气体，密度比空气大，能溶于水，与水反应生成碳酸，不支持燃烧。固态二氧化碳压缩后俗称为干冰。可作为物理发泡剂，CO2不燃，增加了生产的安全性；不会消耗臭氧层，对全球变暖的影响小（HCFC-22的全球变暖潜能约为CO2的1700倍，氟氯碳化物-12约为CO2的5800倍）；价格便宜，用量小，易于回收利用，经济实用；无毒，适于制作可降解饮食餐具。因此，相对而言，CO2是一种更安全更利于环保的发泡剂。另外，使用CO2发泡剂生产的PS发泡包装物具有更好的沿展性，不易折断，且使用寿命更长。 （5）水性漆：本项目使用的水性漆以水作溶剂，节省大量资源；消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，改善了作业环境条件。水性漆在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工；对材质表面适应性好，涂层附着力强，涂装工具可用水清洗，大大减少清洗溶剂的消耗，并有效减少对施工人员的伤害。水性漆之前要与水按一定比例进行调配。 本项目所用水性丙烯酸酯漆为白色粘稠液体，略有气味，闪点80℃，不易燃、不易爆，溶于水，相对水的密度为0.95-1.05g/mL。其主要成分见表4。 表4 水性丙烯酸酯漆成分分析 检测项目 挥发性有机化合物（VOC），g/L 苯，% 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和，% 水性丙烯酸脂聚合物，% 颜料（二氧化钛），% 填料（二氧化硅），% 去离子水，% 检测结果 45 未检出 未检出 40 15.5 20 20 丙烯酸酯聚合物：由丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯，加少量的丙烯酸或甲基丙烯酸经共聚制成的乳液。无毒、无污染，具有优异的光泽与透明性，抗粘连性能好。用于制聚丙烯树脂乳胶漆及木器漆，还可供室外木面和抹灰面建筑用。 二氧化钛：又称钛白粉，一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。熔点1855℃，沸点2900℃，密度4.23，pH值7.0~9.5，平均粒径≤0.30μm。被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。 二氧化硅：一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，颜色为乳白色或无色半透明状，硬度为7，密度为2.65g/cm3，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 6. 主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 一 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 19 1 挤塑机 2 2 废料回收机 2 3 回收料磨粉机 2 4 二氧化碳发泡剂自动注入设备 2 5 回收料造粒机 1 6 冷水机 2 7 搅拌机 2 8 拉毛、开槽、压花、纵切一体机 2 9 横切机 2 10 包装机 2 二 保温装饰一体板 51 1 自动上架机 1 2 粉尘清除机 3 3 全精密双辊涂布机 1 4 三合一自动喷涂机 1 5 多彩罩面二合一自动喷涂机 2 6 10M加热烘干机 5 7 5M加热烘干机 1 8 辊筒输送机 6 9 2.5米对中机 3 10 覆膜机 1 11 滚胶机 1 12 压力机 20 13 红外线切割机 1 14 背栓机 1 15 开槽机 1 16 往复锯 1 17 裁板锯 1 18 切割倒边机 1 三 免拆复合一体化保温板 33 1 储存罐 6 2 搅拌机 12 3 提升机 2 4 复合机 3 5 平带输送机 3 6 修整包装机 3 7 晾晒系统 3 8 空压机组 1 四 保温复合板 24 1 提升机组 2 2 裁条机组 2 3 翻转布棉输入机组 2 4 喷胶机 2 5 双履带层压机 2 6 裁边、纵切横切一体机 2 7 叠板机组 2 8 包装机 2 9 冷水机 2 10 燃气锅炉（0.5t/h） 2 11 空压机组 2 12 储料罐 2 五 附属设备 42 1 叉车 4 2 变压器 1 3 高压开关柜 4 4 低压配电屏 4 5 低压电容柜 4 6 消防设备 25 7. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8. 公用工程 （1）给水：项目用水由东窑头村供水管网提供，能够满足本项目用水需求，用水环节包括砂浆搅拌用水、冷却水、水喷淋用水、水切割用水以及生活用水。 ①生产用水：本项目砂浆搅拌用水量为20m3/d；冷却水用水量为5.1m3/d，其中新鲜水用量为0.1m3/d，循环水用量为5.0m3/d；水喷淋用水量为5.05m3/d，其中新鲜水用量为0.05m3/d，循环水用量为5.0m3/d；水切割用水量为2.01m3/d，其中新鲜水用量为0.01m3/d，循环水用量为2.0m3/d。 ②生活用水：本项目生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员60人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量20L，则办公生活盥洗用水1.2m3/d，即360m3/a。 合计新鲜水用量为21.36m3/d，即6408m3/a。 （2）排水：本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.96m3/d，288m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 本项目水平衡表见表6，水平衡图见图1。 表6 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 1.2 1.2 0 0.24 0.96 2 砂浆搅拌用水 20 20 0 0 0 3 冷却水 5.1 0.1 5.0 0.1 0 4 水喷淋用水 5.05 0.05 5.0 0.05 0 5 水切割用水 2.01 0.01 2.0 0.01 0 合计 33.36 21.36 12.0 0.4 0.96 （3）供电：本项目年耗电量40万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （4）供热：本项目挤出、造粒、喷漆烘干用热采用电加热；保温复合板压合固化工序采用1台0.5t/a燃气锅炉供热；冬季办公区采用空调供暖。 （5）供气：本项目保温复合板压合固化工序采用1台0.5t/a燃气锅炉供热，天然气年用量为20万m3，由燃气公司经燃气管道供应。 四、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2019年1月21日取得大城县发展和改革局备案意见，文号为：大发改备字【2019】17号。因此，项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇东窑头村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县自然资源和规划局出具的地类审查报告（编号：2019071）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 河北华纳节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′47.96″，北纬38°33′37.80″，项目东侧为空地，南侧为依利公司，西侧为村路，北侧为空地。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会概况 大城县现辖10个镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定该项目区域属于环境空气质量非达标区。 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38 mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。大广安渠是子牙河的分支，能达到目标考核要求。 3. 声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目评价范围内无国家、省、市、县（区）重点保护文物、自然保护区、生态功能保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。根据本工程特点及厂址周围环境特征，确定评价范围内敏感点为大气和声环境保护对象。本项目环境保护对象及其保护目标详见表7。 表7 环境保护对象及保护目标一览表 环境对象 保护目标 相对厂址 方位 距离 （m） 功能 保护级别 环境空气 李马策村 N 605 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 东窑头村 W 620 村庄 流源庄村 S 630 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区标准；甲苯参照执行《前苏联居住区标准》（CH245-71）中居民区大气中有害物质的最大允许浓度；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 环 境 空 气 SO2 µg/m³ 24小时平均150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 µg/m³ 1小时平均500 NO2 µg/m³ 24小时平均80 µg/ 1小时平均200 PM10 µg/m³ 24小时平均150 1小时平均— CO mg/m³ 24小时平均4 1小时平均10 O3 µg/m3 日最大8h平均160 1小时平均200 PM2.5 µg/m³ 年平均35 24小时平均75 非甲烷总烃 mg/m³ 1小时平均2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二甲苯 mg/m³ 1次最高容许浓度0.3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值 甲苯 mg/m³ 最大一次允许浓度0.6 《前苏联居住区标准》（CH245-71）中居民区大气中有害物质的最大允许浓度 地下水质量标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表9。 表9 地下水质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地下水 pH 无量纲 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度（CaCO3计） mg/L ≤450 氨氮（以N计） mg/L ≤0.50 溶解性总固体 mg/L ≤1000 硫酸盐 mg/L ≤250 氟化物 mg/L ≤1.0 三、声环境标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准限值见表10。 表10 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | 一、大气污染物排放标准 本项目产生的非甲烷总烃、苯、甲苯执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业、有机化工业、其他行业大气污染物排放限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率达不到70%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准，标准值见表11。 表11 有机废气排放标准 分类 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 表面涂装业 非甲烷总烃 60 70% 2.0 4.0 苯 1 / 0.1 0.4 甲苯 20 / 0.6 1.0 二甲苯 0.2 1.2 其他行业 非甲烷总烃 80 / 2.0 4.0 有机化工业 非甲烷总烃 80 90% 2.0 4.0 本项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表12 颗粒物排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物（其它） 120 15m 3.5 1.0 颗粒物（染料尘） 18 15m 0.15 / 颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘） 60 15m 1.9 1.0 水泥储罐排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值标准。具体标准值见表13。 表13 水泥工业大气污染物排放限值 生产过程 污染物名称 水泥仓及其他通风生产设备最高允许排放浓度 水泥制品 颗粒物 10mg/m3 本项目燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）规定。 表14 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 标准值 单位 颗粒物 5 mg/m3 SO2 10 NOX 30 备注：该项目200m范围内最高的构筑物为周边企业的生产车间高度为8.0m左右。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“4.5新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3.0m以上”，本项目燃气锅炉排气筒环评设计为12m，满足标准高度要求。 二、噪声排放标准 施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 三、固废 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关规定；危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，采用1台0.5t/h的燃气锅炉为生产供热，天然气消耗量20万m3/a。项目废气污染物排放总量控制核算情况见表17所示。 表17 项目废气污染物排放总量核算一览表 污染源名称 项目 标准限值浓度（mg/m3） 单位排气量 （m3/万m3-燃料） 燃料用量 （万m3/a） 核算结果（t/a） 燃气锅炉废气 NOx 30 136259.17 20 0.082 SO2 10 136259.17 20 0.027 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物标准值浓度（mg/m3）*单位排气量（m3/t-燃料）*年燃料用量（t/a）*10-9 因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a。 本项目有机废气量为96000000m3/a。 ①预测排放总量 非甲烷总烃预测排放浓度均值为19.51mg/m3，则非甲烷总烃预测排放总量为1.873t/a； ②达标排放总量 非甲烷总烃达标排放浓度为60mg/m3、90mg/m3和80mg/m3，则非甲烷总烃达标排放总量为6.72t/a。 综上所述，根据项目污染物预测排放浓度及排放标准，建议该项目污染物预测排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：1.873t/a；污染物达标排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：6.72t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程及污染物产生工序： 1、二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产工艺 图2 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 将聚苯乙烯颗粒、色母粒等通过搅拌机按照一定的比例均匀混合，后将原材料经上料机送至挤塑机内电加热进行一级挤出，注入二氧化碳作为发泡剂，将原料电加热到熔融状态后以很高的压力二级挤出。定型整平后循环水冷却，根据产品要求进行拉毛开槽、压花纵切、横切等工艺。完成后进行产品检验，检验合格后包装入库。其中生产工序产生的边角废料经磨粉机磨粉、经造粒机加热熔化成颗粒状回用于生产，回收废料磨粉过程会有少量粉尘产生，回收料加热熔化过程会有少量有机废气产生。 2、保温装饰一体板生产工艺 图3 保温装饰一体板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 除尘：保温装饰一体板采用碳酸钙板基板作为基材板，首先经粉尘除尘机去除基板表面粉尘。 滚涂封闭底漆、烘干：先红外线干燥机对基板预热。使用水性漆，调漆用新鲜水。使用辊涂机对基材板正、反面辊涂涂料。辊涂完成后，在线烘干，通过电加热烘干机加热基板表面涂层，烘干温度为180℃，烘干时间为30min。 中涂、面涂、烘干：基板进入喷涂机内中涂、面涂。喷漆完成后，在线烘干，通过电加热烘干机加热基板表面涂层，烘干温度为180℃，烘干时间为30min。 罩面、烘干：烘干后的基板进入多彩罩面二合一自动喷涂机内喷涂罩面漆，然后采用电加热烘干机进行固化。 覆膜：使用覆膜机将PE静电膜覆盖、粘贴在基板上，防止产品在裁切过程中刮花、污染。 滚胶、复合：精密涂胶，张贴保温层，胶面覆盖率100%，确保保温层与基材之间足够的拉拔强度。 保压、卸压：根据不同厚度的保温层，施加3.0-5.0MPa压力，使胶渗透到基板与保温层之间的缝隙并紧密粘合，保证基板与保温层之间的抗拉强度大于0.1MPa。 切割：将板材裁剪至客户要求尺寸。 检验、成品：对产品进行检验，板面是否有划痕或污痕，检验合同产品包装入库，不合格产品则返工再进行表面涂漆覆膜。 3、免拆复合一体化保温板生产工艺 图4 免拆复合一体化保温板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 砂子、水泥送入搅拌机加水进行搅拌制浆。外购的挤塑保温板进行刮磨，浇筑粘结砂浆，铺设一层网格布，浇筑保温砂浆，铺设一层网格布，浇筑罩面砂浆，铺设一层网格布，刮磨、修整后制成复合保温板。复合保温板经修整处理，此过程采用水切割，切割废水回用于生产工序。复合保温板晾晒后，成品入库。 4、保温复合板生产工艺 图5 保温复合板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 将岩棉板、玻璃棉板切割裁条，布棉后喷胶黏剂，粘贴上下饰面，经空压机组压合定型，冷却后按产品要求进行切割，叠板机叠板后即为成品。其中压合固化工序用热由蒸汽锅炉提供，以天然气为能源。 表18 项目排污节点及环保措施一览表 产品 污染物 排污节点 污染源名称 主要污染物 治理措施或去向 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 废气 G1 搅拌工序 粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P1 G2 开槽、切割工序 粉尘 G3 磨粉工序 粉尘 G4 挤出工序 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2 G5 回收废料造粒工序 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 废水 W1 冷却水 —— 循环使用，定期补充，不外排 W2 生活污水 COD、氨氮 用于地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于农肥 噪声 N 生产设备 等效连续A声级 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声 固废 S1 挤出、整平工序 边角废料 经磨粉、造粒后回用于生产工序 S2 布袋除尘器 除尘灰 收集后回用于生产工序 S3 生活垃圾 生活垃圾 交由当地环卫部门统一处理 保温装饰一体板 废气 G1 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序 非甲烷总烃、漆雾 集气罩+1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒P3 G2 滚胶、复合工序 非甲烷总烃 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2（同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板挤出、回收废料造粒工序有机废气共用1套废气处理装置） 废水 W1 水喷淋废水 —— 循环使用，不外排 W2 生活污水 COD、氨氮 用于地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于农肥 噪声 N 生产设备 等效连续A声级 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声 固废 S1 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序 漆渣 交由当地环卫部门统一处理 废漆桶 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 S2 滚胶、复合工序 废胶桶 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 S3 切割工序 板材边角料 收集后外售综合利用 S4 废气治理 废活性炭 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 S5 生活垃圾 生活垃圾 交由当地环卫部门统一处理 免拆复合一体化保温板 废气 G1 原料储罐装卸工序（2个水泥储罐、1个砂子储罐） 粉尘 3套滤芯除尘器，不低于15m高空排放 G2 搅拌工序 粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 废水 W1 水切割废水 —— 回用于生产工序 W2 生活污水 COD、氨氮 用于地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于农肥 噪声 N 生产设备 等效连续A声级 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声 固废 S1 刮面、修面工序 废边角料 收集后回用于生产工序 S2 布袋除尘器 除尘灰 S3 生活垃圾 生活垃圾 交由当地环卫部门统一处理 保温复合板 废气 G1 裁条工序 粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P5 G2 纵切横切工序 粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P6 G3 涂胶、压合固化工序 非甲烷总烃、甲醛 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P7 G4 燃气锅炉 颗粒物、SO2、NOx 低氮燃烧器+1根12m高排气筒P8 废水 W1 生活污水 COD、氨氮 用于地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于农肥 噪声 N 生产设备 等效连续A声级 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声 固废 S1 裁条工序 边角废料 收集后外售综合利用 S2 纵切横切工序 边角废料 S3 涂胶工序 废胶桶 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 S4 布袋除尘器 除尘灰 收集后回用于生产工序 S5 生活垃圾 生活垃圾 交由当地环卫部门统一处理

主要污染物产生工序： （一）施工期 本项目施工期污染物主要是土建施工、内部装修和设备安装调试产生少量固废和噪声、施工人员生活废水及施工扬尘。 1. 废水：本项目施工期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员生活废水。 2. 扬尘：扬尘主要产生于清理土地、挖土、回填、土方临时堆积，很大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。 3. 施工噪声：本项目施工期噪声主要来源运输车辆噪声及施工设备噪声等。 4. 固废：施工期产生的固体废物主要有开挖土方及填土弃土、工程土、废建材、撒落的石砂料、混凝土、废装修材料、边角废料以及施工人员的生活垃圾等。 （二）营运期 1. 废气 本项目营运期产生的废气主要为二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线搅拌工序、开槽、切割工序、磨粉工序粉尘，挤出工序、回收废料造粒工序有机废气；保温装饰一体板生产线滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气，滚胶、复合工序有机废气；免拆复合一体化保温板生产线原料储罐装卸粉尘，搅拌工序粉尘；保温复合板生产线裁条工序粉尘，纵切横切工序粉尘，涂胶、压合固化工序有机废气，燃气锅炉废气。 2. 废水 本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.96m3/d，288m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 3. 噪声 本项目营运期产生的噪声主要为挤塑机、磨粉机、搅拌机、风机等设备运行产生的噪声。 4. 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为挤出、整平工序边角废料、除尘器收集的除尘灰、板材边角料、漆渣、废活性炭、废漆桶、废胶桶以及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 | 搅拌、开槽、切割、磨粉工序 | 粉尘 | 35.42mg/m3，0.85t/a | 3.19mg/m3，0.0765t/a |
|  |  | 挤出工序、回收废料造粒工序 | 非甲烷总烃 | 111.94mg/m3，4.03t/a | 45.33mg/m3，1.09t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 2.24mg/m3，0.0806t/a | 0.91mg/m3，0.022t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 33.58mg/m3，1.209t/a | 13.6mg/m3，0.326t/a |
|  | 保温装饰一体板生产线 | 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序 | 漆雾 | 125mg/m3，6t/a | 4.5mg/m3，0.216t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 46.88mg/m3，2.25t/a | 8.44mg/m3，0.405t/a |
|  |  | 滚胶、复合工序 | 非甲烷总烃 | 33.33mg/m3，0.8t/a | 9mg/m3，0.216t/a |
|  | 免拆复合一体化保温板生产线 | 水泥储罐装卸工序 | 粉尘 | 3800mg/m3，0.228t/a | 7.6mg/m3，0.000456t/a |
|  |  | 砂子储罐装卸工序 | 粉尘 | 3800mg/m3，0.114t/a | 7.6mg/m3，0.000228t/a |
|  |  | 搅拌工序 | 粉尘 | 25mg/m3，0.6t/a | 2.25mg/m3，0.054t/a |
|  | 保温复合板生产线 | 裁条工序 | 粉尘 | 25mg/m3，0.6t/a | 2.25mg/m3，0.054t/a |
|  |  | 纵切横切工序 | 粉尘 | 10.42mg/m3，0.25t/a | 0.94mg/m3，0.0225t/a |
|  |  | 涂胶、压合固化工序 | 非甲烷总烃 | 25mg/m3，0.6t/a | 6.75mg/m3，0.162t/a |
|  |  | 燃气锅炉 | 烟尘 | 1.8mg/m3，0.0004t/a | 1.8mg/m3，0.0004t/a |
|  |  |  | SO2 | 1.8mg/m3，0.0004t/a | 1.8mg/m3，0.0004t/a |
|  |  |  | NOx | 29mg/m3，0.021t/a | 29mg/m3，0.0063t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生产冷却水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 水喷淋废水 | —— | 循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 水切割废水 | —— | 回用于生产工序 | 不外排 |
| 固体废物 | 挤出、整平工序 | 边角废料 | 30t/a | 0 t/a |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 12.3t/a | 0 t/a |
|  | 生产工序 | 板材边角料 | 50t/a | 0 t/a |
|  | 喷漆工序 | 漆渣 | 2t/a | 0 t/a |
|  |  | 废漆桶 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 涂胶工序 | 废胶桶 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.3t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 0 t/a |
|  | 挤出、整平工序 | 边角废料 | 30t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～90dB(A)之间。设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 生活污水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及工程施工废水。 工程施工废水主要为机械设备冲洗水、混凝土养护水，水量较小，主要污染物为悬浮物，通过临时集水池、沉砂池等临时性污水简易设施处理后，就近用于泼洒抑尘。施工期厕所采用临时旱厕，没有冲厕污水产生，旱厕定期清掏。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物为SS等，但因施工人员用水量相对较少，每人每天日均生活用水量按20L计算，生活污水人均排放量10～15L/d，就地泼洒、蒸发，对周围水环境质量不会造成影响。 废气 （1）污染源分析 施工期对大气环境质量的影响主要来自运输车辆道路扬尘和施工场地扬尘；装修材料（散装粉、粒状材料）的装卸、拌料过程，将产生施工扬尘。其中各种废气排放属于零散、少量、无组织排放。 （2）大气污染控制对策 ①施工中弃土堆放、废装修材料的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放最好放置在室内。 ②工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中采取有效遮盖，并避免超载所造成的洒泄现象。 ③应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。 ④施工单位施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 噪声 （1）噪声源分析 施工期噪声污染主要来自车辆及施工机械噪声，一般情况下这些声源都在80-90dB(A)，施工期噪声源影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。 （2）施工期噪声污染控制对策 为了减少对周围声环境质量的影响，建议施工期时采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②加强管理，严格控制作业时间来防治噪声扰民，严格控制作业时间，不允许在中午12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00之间进行施工。中、高考期间禁止施工作业。同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 ③施工单位在具体施工计划中，敏感受体附近所使用的机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 固体废弃物 （1）污染源分析 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建材、废装修材料等。 （2）施工期固体废弃物控制对策 为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量的影响，建议采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免污染环境，影响市容。 ②项目开发单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查落实计划情况。 ③建设单位督促施工单位与有关部门联系，及时清理施工现场的建筑垃圾和生活废弃物。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线搅拌工序、开槽、切割工序、磨粉工序粉尘，挤出工序、回收废料造粒工序有机废气；保温装饰一体板生产线滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气，滚胶、复合工序有机废气；免拆复合一体化保温板生产线原料储罐装卸粉尘，搅拌工序粉尘；保温复合板生产线裁条工序粉尘，纵切横切工序粉尘，涂胶、压合固化工序有机废气，燃气锅炉废气。 （1）二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 ①搅拌、开槽、切割、磨粉工序粉尘 搅拌工序：原料搅拌工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，搅拌工序产生的粉尘产生量按照原料的0.01%计算，则粉尘产生量为0.4t/a，产生速率为0.17kg/h（年工作时间以2400h计）。 开槽、切割工序：挤塑板开槽、切割工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，开槽、切割工序粉尘产生系数为0.01t/1万m2板材，则粉尘产生量为0.15t/a，产生速率为0.0625kg/h（年工作时间以2400h计）。 磨粉工序：回收料磨粉工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，磨粉工序产生的粉尘产生量按照回收废料的1%计算，则粉尘产生量为0.3t/a，产生速率为1.00kg/h（年工作时间以300h计）。 合计粉尘产生量为0.85t/a，产生速率为0.35kg/h，产生浓度为35.42mg/m³。 本项目在二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线搅拌、开槽、切割、磨粉工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P1排放。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，风机风量为10000m3/h。经处理后，排气筒P1粉尘排放浓度为3.19mg/m³，排放速率为0.032kg/h，排放量为0.0765t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 ②挤出工序、回收废料造粒工序有机废气 挤出工序：挤塑板生产工艺以聚苯乙烯颗粒为原料，在对聚苯乙烯颗粒进行加热挤出时，会挥发有机废气，以非甲烷总烃、甲苯与二甲苯计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.1%，甲苯产生量约占原料用量的0.002%，二甲苯产生量约占原料用量的0.03%。本项目年使用聚苯乙烯颗粒4000t，以此估算，本项目挤塑板加热挤出工序非甲烷总烃产生量为4.0t/a，产生速率为1.67kg/h；甲苯产生量为0.08t/a，产生速率为0.033kg/h；二甲苯产生量为1.2t/a，产生速率为0.5kg/h。 回收废料造粒工序：回收料加热熔化工序会挥发有机废气，以非甲烷总烃、甲苯与二甲苯计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占回收料用量的0.1%，甲苯产生量约占原料用量的0.002%，二甲苯产生量约占原料用量的0.03%。本项目年回收废料30t，以此估算，本项目回收料加热熔化工序非甲烷总烃产生量为0.03t/a，产生速率为0.0125kg/h；甲苯产生量为0.0006t/a，产生速率为0.00025kg/h；二甲苯产生量为0.009t/a，产生速率为0.00375kg/h。 合计非甲烷总烃产生量为4.03t/a，产生速率为1.68kg/h，产生浓度为111.94mg/m3；甲苯产生量为0.0806t/a，产生速率为0.034kg/h，产生浓度为2.24mg/m3；二甲苯产生量为1.209t/a，产生速率为0.50kg/h，产生浓度为33.58mg/m3。 本项目在二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线挤出工序、回收废料造粒工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。 光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。 低温等离子废气处理装置原理：采用介质阻挡花冠放电技术，在空气湿度小于40%时，1米范围离子浓度大于160万，运用大流量变频高压电晕放电技术，改变传统模块结构，极大降低设备成本，采用双介质放电，尤其是正离子数量大大提高，氧化能力显著增强。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。 集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机对有机废气去除效率为70%，引风机风量为10000m3/h，年工作时间以2400h计。经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为45.33mg/m3，排放速率为0.45kg/h，排放量为1.09t/a；甲苯的排放浓度为0.91mg/m3，排放速率为0.009kg/h，排放量为0.022t/a；二甲苯的排放浓度为13.6mg/m3，排放速率为0.136kg/h，排放量为0.326t/a，甲苯与二甲苯合计排放浓度为14.51mg/m3。满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 （2）保温装饰一体板生产线 ①滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序产生的废气主要包括漆雾、非甲烷总烃。喷漆及烘干工序设备全部采用全自动封闭式工作箱，并均安装有负压抽风系统（集气效率90%）。收集的滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光工序废气采用“水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m排气筒P3排放”的治理工艺。 本项目水性漆用量50t/a。根据厂家提供的资料，水性漆密度按1000g/L计，水性底漆中VOCs占4.5%。本次评价按水性漆中所有挥发分全部挥发计算，VOCs以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃挥发量为2.25t/a。根据设备厂家提供的参数，喷漆过程中漆料70%附着在工件上，30%以漆雾形式被风压入循环水中。本项目水性漆中固分为20t/a，则漆雾产生量为6t/a。综上，非甲烷总烃、漆雾产生量分别为2.25t/a、6t/a，产生速率分别0.94kg/h、2.5kg/h，产生浓度分别为46.88mg/m3、125mg/m3。 本项目保温装饰一体板生产线滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气经1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒P3排放。 活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置工作原理：主要根据多孔活性炭的吸附性能和活性炭在高温状态所表现的脱附性质而将有机物分别吸附和脱附，脱附后的有机物进入催化燃烧炉在300-400℃进行催化燃烧将C、H化合物氧化为CO2和H2O等。催化燃烧装置用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，净化效率高达97%以上，燃烧器是一种自动化程度较高的机电一体化设备，以电为能源。 类比香河县欧尚家具厂年产700套民用家具项目，喷漆废气处理工艺一致，喷漆房内工作过程全封闭，有机废气的收集率按90%计，水喷淋对漆雾的处理效果可达80%，对难溶于水的有机废气难以去除，不考虑其净化效果；活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置对漆雾和有机废气的处理效果可达80%。 根据建设单位提供的资料，喷漆房年工作时间按2400h计，风机风量为20000m3/h，则漆雾的排放量为0.216t/a、排放速率为0.09kg/h、排放浓度为4.5mg/m3；非甲烷总烃的排放量为0.405t/a、排放速率为0.17kg/h、排放浓度为8.44mg/m3。可见，非甲烷总烃排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准限值要求；漆雾粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准限值要求。 ②滚胶、复合工序有机废气 项目精密涂胶，粘贴保温板的过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计，根据企业提供资料，滚胶、复合工序非甲烷总烃产生量约占原料用量的1%，本项目复合专用胶年用80吨，则非甲烷总烃产生量为0.8t/a，产生速率为0.33kg/h，产生浓度为33.33mg/m3。 本项目在保温装饰一体板生产线滚胶、复合工序上方设置集气罩，有机废气同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线挤出工序、回收废料造粒工序有机废气一起经1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。 集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机对有机废气去除效率为70%，引风机风量为10000m3/h，年工作时间以2400h计。经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.09kg/h，排放量为0.216t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 （3）免拆复合一体化保温板生产线 ①原料储罐装卸粉尘 水泥储罐装卸粉尘 本项目设置2座水泥储罐，水泥卸料时需用空压机将水泥吹进粉料储罐内，会有粉尘废气从储罐顶部呼吸孔排出。本项目年使用水泥约为0.4万吨，粉料运输车运输量约为40吨/车，年需运输车辆为100辆。水泥运输车每次卸料时间约1h（空压机风量为10m3/min），则卸料总时间为100h。本项目在水泥储罐设置仓顶滤芯除尘器，该除尘器具有较高的除尘能力，根据仓顶滤芯除尘器生产单位提供的产品说明书，该除尘器除尘效率可以达到99.8％以上。类比大城县鑫美商砼有限公司年产10万立方米混凝土生产线项目竣工验收监测报告，水泥储罐卸料粉尘排放浓度为4.8～7.6mg/m3（本次评价按7.6mg/m3计）。水泥储罐装卸粉尘产排情况如下表19。 表19 粉料储罐顶呼吸孔粉尘产排情况 储罐 卸料时间 风量 (m3/h) 储罐浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 粉尘量t/a 除尘 效率 粉尘产生量 粉尘排放量 100h 600 3800 7.6 0.228 0.000456 99.8% 由上表可知，本项目水泥仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求，除尘后的废气距离地面不低于15m排放。收集粉尘落回储罐内重新使用。 砂子储罐装卸粉尘 本项目砂子由罐车输送至指定的储罐，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入储罐。本项目年使用砂子约为0.2万吨，粉料运输车运输量约为40吨/车，年需运输车辆为50辆。水泥运输车每次卸料时间约1h（空压机风量为10m3/min），则卸料总时间为50h。项目共设1个砂子储罐，砂子储罐装卸产生的粉尘经1套滤芯除尘器除尘后不低于15m高空排放。 根据仓顶滤芯除尘器生产单位提供的产品说明书，该除尘器除尘效率可以达到99.8％以上。类比大城县鑫美商砼有限公司年产10万立方米混凝土生产线项目竣工验收监测报告，砂子储罐卸料粉尘排放浓度为4.8～7.6mg/m3（本次评价按7.6mg/m3计）。砂子储罐装卸粉尘产排情况如下表20。 表20 粉料储罐顶呼吸孔粉尘产排情况 储罐 卸料时间 风量 (m3/h) 储罐浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 粉尘量t/a 除尘 效率 粉尘产生量 粉尘排放量 50h 600 3800 7.6 0.114 0.000228 99.8% 由上表可知，本项目砂子储罐仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 ②搅拌工序粉尘 本项目在搅拌工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，搅拌工序产生的粉尘产生量按照原料的0.01%计算，则搅拌工序粉尘产生量约为0.6t/a，产生速率为0.25kg/h，产生浓度为25mg/m3。 本项目在免拆复合一体化保温板生产线搅拌工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P4排放。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，风机风量为10000m3/h。经处理后，排气筒P4粉尘排放浓度为2.25mg/m³，排放速率为0.023kg/h，排放量为0.054t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 （4）保温复合板生产线 ①裁条工序粉尘 本项目岩棉板、玻璃棉板切割裁条工序粉尘产生系数为原材料的0.01%，岩棉板、玻璃棉板年用量为6000t，因此裁条工序粉尘产生量为0.6t/a，产生速率为0.25kg/h，产生浓度为25mg/m³。 本项目在保温复合板生产线裁条工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P5排放。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，风机风量为10000m3/h。经处理后，排气筒P6粉尘排放浓度为2.25mg/m³，排放速率为0.023kg/h，排放量为0.054t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级排放标准。 ②纵切横切工序粉尘 本项目复合板纵切横切工序工序粉尘产生系数为0.01t/1万m2复合板，保温复合板年产量为25万m2，因此纵切横切工序粉尘产生量为0.25t/a，产生速率为0.10kg/h，产生浓度为10.42mg/m³。 本项目在保温复合板生产线裁条工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P6排放。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，风机风量为10000m3/h。经处理后，排气筒P7粉尘排放浓度为0.94mg/m³，排放速率为0.009kg/h，排放量为0.0225t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级排放标准。 ③涂胶、压合固化工序有机废气 本项目涂胶、压合固化过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计，根据企业提供资料，涂胶、压合固化工序非甲烷总烃产生量约占原料用量的1%，本项目胶黏剂60吨，则非甲烷总烃产生量为0.6t/a，产生速率为0.25kg/h，产生浓度为25mg/m3。 本项目在保温复合板生产线涂胶、压合固化工序上方设置集气罩，有机废气经1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P7排放。 集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机对有机废气去除效率为70%，引风机风量为10000m3/h，年工作时间以2400h计。经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为6.75mg/m3，排放速率为0.068kg/h，排放量为0.162t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值要求。 ④燃气锅炉废气 本项目采用1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，全年天然气燃烧量20万m3。燃气废气经配套低氮燃烧器处理后，通过1根12m排气筒P8外排。 据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目燃气废气排放量为218014.672m3。根据类比《霸州市天利制管有限公司年产30万吨精密钢管项目》安装低氮燃烧装置后检测报告（兴旭达测字（2018）第293号）及检测报告（持环检（委）字（2018）第12134号）监测结果显示，锅炉排气筒颗粒物排放浓度1.5~1.8mg/m3，SO2排放浓度1.5~1.8mg/m3，NOX28~29mg/m3，据此计算，本项目燃气污染物总排放量为烟尘0.0004t/a，SO2 0.0004t/a，NOx 0.0063t/a，排放浓度满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）规定。 （5）无组织废气 未收集的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物在车间内无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.768t/a，排放速率为0.32kg/h；无组织甲苯排放量为0.00806t/a，排放速率为0.003kg/h；无组织二甲苯排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h；无组织颗粒物排放量为0.864t/a，排放速率为0.36kg/h。经预测，无组织非甲烷总烃的最大落地浓度为0.02542mg/m3（167m），最大占标率为1.27%；无组织甲苯的最大落地浓度为0.0008472mg/m3（167m），最大占标率为0.14%；无组织二甲苯的最大落地浓度为0.01412mg/m3（167m），最大占标率为4.71%，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。无组织颗粒物的最大落地浓度为0.1779mg/m3（167m），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （6）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表21。 表21 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 非甲烷总烃 66m*60m 8m 0.32 2.0 无超标点 甲苯 0.003 0.6 无超标点 二甲苯 0.05 0.3 无超标点 TSP 0.36 0.9 无超标点 由表21中可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表22。 表22 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.32 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 1.018 甲苯 0.003 0.6 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.061 二甲苯 0.05 0.3 1.91 400 0.01 1.85 0.78 5.452 TSP 0.36 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 33.875 根据表22计算结果，生产车间几种污染物卫生防护距离均为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围100m，距离项目最近敏感点为厂区北侧605m处的李马策村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.96m3/d，288m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3. 噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为挤塑机、磨粉机、搅拌机、风机等设备运行产生的噪声。类比同类企业噪声源强，见表23。 表23 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 挤塑机 2 75 生产车间 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等 2 磨粉机 2 80 3 搅拌机 2 80 4 压力机 20 85 5 空压机 3 85 6 风机 9 90 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表24。 表24 厂界噪声预测结果 预测点位 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂西界 46.1 昼间60，夜间50 厂南界 48.2 厂北界 47.5 厂东界 46.5 由表24看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在46.1～48.2dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目厂区北侧605m处的李马策村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为挤出、整平工序边角废料、除尘器收集的除尘灰、板材边角料、漆渣、废活性炭、废漆桶、废胶桶以及生活垃圾。 （1）生产固废 挤出、整平工序边角废料产生量为30t/a，经磨粉、造粒后回用于生产工序。 板材边角料产生量为50t/a，收集后外售综合利用。 除尘器收集的除尘灰产生量12.3t/a，收集后回用于生产，不外排。 生产过程产生的废漆桶、漆渣产生量分别为2t/a、2t/a。其中废漆桶由生产厂家回收再利用，漆渣同生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 根据《国家危险废物名录》，废胶桶、废活性炭均属危险废物，其产生量分别为2t/a、0.3t/a。危险废物暂存危废间，其中废胶桶由生产厂家回收再利用，废活性炭定期交由有资质单位进行处置。 （2）生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员60人，则生活垃圾产生量为0.03t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为9t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表25 项目固废性质产生及处置情况 序号 污染工序 污染物 产生量 固废性质 处置措施 1 挤出、整平工序 边角废料 30t/a 一般工业固废 经磨粉、造粒后回用于生产工序 2 除尘器 除尘灰 12.3t/a 一般工业固废 收集后回用于生产，不外排 3 生产工序 板材边角料 50t/a 一般工业固废 收集后外售综合利用 4 喷漆工序 漆渣 2t/a 一般工业固废 由环卫部门进行处理 废漆桶 2t/a 一般工业固废 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 5 涂胶工序 废胶桶 2t/a 危险废物 6 废气治理 废活性炭 0.3t/a 危险废物 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 7 职工生活 生活垃圾 9t/a 一般固废 集中收集交予环卫部门处理 危废间要求 危废间应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，各类危险废物采用专用密闭容器贮存，设单独危废间存放，危废间设置为密闭结构，在防渗结构上（包括房间底部及四周壁）均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；危废地面采用10-15cm水泥混凝土+环氧树脂漆做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5. 环境风险 （1）物质风险识别 本项目涉及的主要原辅材料、中间产物、产品及燃料、污染物中，主要物质有水性丙烯酸酯漆等，水性丙烯酸酯漆不具有火灾、爆炸和毒性等危险性。 （2）风险防范措施 由于本项目用漆量较少，最大存储量10桶，建设单位拟储存在喷漆房内，针对本项目生产特点，本环评要求如下： ①原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。限制危险物品的储备量，厂区最大储存量约10桶（12kg/桶）。原料随用随进，不在厂内长期积压储存。 ②水性漆储存间地面全部按照水凝混凝土+环氧树脂漆做防渗处理。其渗透系数应小于10-10cm/s。 ③每年对水性漆储存间进行一次安全检查，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应该立即停止使用，予以更换或修复并采取相应安全措施。 ④进入生产区的柴油类机动车辆，必须配备火星熄灭装置。 ⑤配备消防栓等消防器材。 ⑥建立健全喷漆房安全操作规程并坚持执行。 （3）风险应急预案 项目生产过程中产生的事故环境风险往往具有较大的不确定性和后果的较严重性，因此，制定事故发生后应采取的紧急措施和应急方法，对指导项目重大事故风险预防具有十分重要的意义。 建设单位需按照应急指挥机构；重大危险源的确定；应急救援保障；报警和通讯设施；应急环境监测、抢救、救援及控制措施；应急检测、防护措施和器材、人员紧急撤离组织计划；事故应急救援关闭程序与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息等的相关内容编制适宜本项目的环境风险应急预案。 ①应急指挥机构：成立项目应急救援机构，由主管领导负责，并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。 ②重大危险源的确定：根据项目实际情况，找出可能发生的会对环境产生重大污染、造成重大经济损失或人员伤亡的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。 ③应急救援保障：厂区内应该配备适量应急设施、设备与器材。 ④报警和通讯设施：必须规定在应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制。 ⑤应急环境监测、抢救、救援及控制措施 一旦出现应急事故，应立即委托当地环保局相关部门成立专业的事故现场监测小组，对事故的性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥应急检测、防护措施和器材、人员紧急撤离组织计划 在出现应急事故的情况下，应委托当地环保局和医疗机构进行协助，对事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员进行疏散，出现异常现象的要立即送医院进行治疗，维护公众安全和健康。 ⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施 在应急状态终止以后，要做好事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑧应急培训计划：建设单位领导应安排厂区员工进行拟定应急计划的培训和演练。让员工意识到风险事故的严重性，不可掉以轻心。 ⑨公众教育和信息 建设单位应该通过对厂区的职工及其周围的居民区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （4）风险评价结论 由以上分析可知，本项目运行期漆量较小，企业内部暂存量不构成重大危险源，且企业采取具有针对性的措施对危废间进行了防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。在加强企业内部管理并采取相应的预防措施后对环境影响不大，环境风险水平为可接受。 6. 总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮。 根据项目污染物预测排放浓度及排放标准，建议该项目污染物预测排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：1.873t/a；污染物达标排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：6.72t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 | 搅拌、开槽、切割、磨粉工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P1 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（其它）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 挤出工序、回收废料造粒工序 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  | 保温装饰一体板生产线 | 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序 | 漆雾 | 集气罩+1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒P3 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（染料尘）二级标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  |  | 滚胶、复合工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2（同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板挤出、回收废料造粒工序有机废气共用1套废气处理装置） | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物 |
|  | 免拆复合一体化保温板生产线 | 水泥储罐装卸工序 | 粉尘 | 2套滤芯除尘器，不低于15m高空排放 | 河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准及无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 砂子储罐装卸工序 | 粉尘 | 1套滤芯除尘器，不低于15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（其它）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 搅拌工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（其它）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 保温复合板生产线 | 裁条工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P5 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 纵切横切工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P6 |  |
|  |  | 涂胶、压合固化工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P7 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准 |
|  |  | 燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 低氮燃烧器+1根12m高排气筒P8 | 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）规定 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 生产冷却水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 水喷淋废水 | —— | 循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 水切割废水 | —— | 回用于生产工序 | 不外排 |
| 固 废 | 挤出、整平工序 | 边角废料 | 经磨粉、造粒后回用于生产工序 | 不外排 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产，不外排 | 不外排 |
|  | 生产工序 | 板材边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 喷漆工序 | 漆渣 | 交环卫部门统一处理 | 合理化处置 |
|  |  | 废漆桶 | 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 | 资源化利用 |
|  | 涂胶工序 | 废胶桶 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 | 合理化处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集交予环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 设备噪声源强为75-90dB（A）。采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资1027.6万元，其中环保投资为58万元，环保投资占工程总投资的比例为5.64%。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 表26 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 搅拌、开槽、切割、磨粉工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P1 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（其它）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 挤出工序、回收废料造粒工序有机废气 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤80mg/m3 最低去除效率90% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3； 甲苯与二甲苯合计： 有组织排放浓度≤20mg/m3 甲苯： 企业边界大气污染物浓度限值 ≤0.6 mg/m3 二甲苯： 企业边界大气污染物浓度限值 ≤0.2mg/m3 5 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 保温装饰一体板生产线 滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序有机废气、漆雾 集气罩+1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒P3 有组织颗粒物≤18mg/m3 排放速率≤0.15kg/h 20 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（染料尘）二级标准 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤60mg/m3 最低去除效率70% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 滚胶、复合工序有机废气 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P2（同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板挤出、回收废料造粒工序有机废气共用1套废气处理装置） 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤80mg/m3 最低去除效率90% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3 —— 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 免拆复合一体化保温板生产线 水泥储罐装卸工序粉尘 2套滤芯除尘器，不低于15m高空排放 有组织颗粒物≤10mg/m3 无组织排放浓度限值≤0.5mg/m3 4 河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准及无组织排放监控浓度限值要求 砂子储罐装卸工序粉尘 1套滤芯除尘器，不低于15m高空排放 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（其它）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 搅拌工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 2 保温复合板生产线 裁条工序 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P5 有组织颗粒物≤60mg/m3 排放速率≤1.9kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 2 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 纵切横切工序 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P6 2 涂胶、压合固化工序 集气罩+1套光氧等离子一体机+1根15m高排气筒P7 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤80mg/m3 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 5 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准 燃气锅炉 低氮燃烧器+1根12m高排气筒P8 颗粒物≤5mg/m3 SO2≤10mg/m3 NOx≤30mg/m3 3 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）规定 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 1 不外排 生产冷却水 循环使用，定期补充 不外排 不外排 水喷淋废水 循环使用，不外排 不外排 不外排 水切割废水 回用于生产工序 不外排 不外排 固废 边角废料 经磨粉、造粒后回用于生产工序 固废收集及储存设施完备、处置完善 2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 除尘器除尘灰 收集后回用于生产，不外排 板材边角料 收集后外售综合利用 漆渣 交环卫部门统一处理 废漆桶 暂存危废间，由原料厂家回收再利用 废胶桶 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 废活性炭 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 生活垃圾 集中收集交予环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 58 |

结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 1. 项目概况 河北华纳节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′47.96″，北纬38°33′37.80″，项目东侧为空地，南侧为依利公司，西侧为村路，北侧为空地，距离本项目最近的环境敏感点为厂区北侧约605m处的李马策村，项目占地3987.02m2。本项目年产15万m3二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板、20万m2保温装饰一体板、35万m2免拆复合一体化保温板、25万m2保温复合板。项目总投资1027.6万元，其中环保投资58万元，占总投资的5.64%。本项目劳动定员600人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 2. 产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2019年1月21日取得大城县发展和改革局备案意见，文号为：大发改备字【2019】17号。因此，项目符合国家产业政策。 3. 选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇东窑头村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县自然资源和规划局出具的地类审查报告（编号：2019071）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1. 环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定该项目区域属于环境空气质量非达标区。 2. 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38 mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。大广安渠是子牙河的分支，能达到目标考核要求。 3. 声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 （三）环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论： 本项目施工期污染物主要是土建施工、内部装修和设备安装调试产生少量固废和噪声、施工人员生活废水及施工扬尘。施工期较短暂，施工影响随着施工结束而结束。 营运期环境影响分析结论： 1. 大气环境影响分析及措施 本项目营运期产生的废气主要为二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线搅拌工序、开槽、切割工序、磨粉工序粉尘，挤出工序、回收废料造粒工序有机废气；保温装饰一体板生产线滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气，滚胶、复合工序有机废气；免拆复合一体化保温板生产线原料储罐装卸粉尘，搅拌工序粉尘；保温复合板生产线裁条工序粉尘，纵切横切工序粉尘，涂胶、压合固化工序有机废气，燃气锅炉废气。 （1）二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线 本项目在二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线搅拌、开槽、切割、磨粉工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P1排放。经处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 本项目在二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线挤出工序、回收废料造粒工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。经净化后，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 （2）保温装饰一体板生产线 本项目保温装饰一体板生产线滚涂封闭底漆、中涂、面涂、罩光、烘干工序废气经1套水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒P3排放。经处理后，非甲烷总烃排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准限值要求；漆雾粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准限值要求。 本项目在保温装饰一体板生产线滚胶、复合工序上方设置集气罩，有机废气同二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产线挤出工序、回收废料造粒工序有机废气一起经1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。经处理后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 （3）免拆复合一体化保温板生产线 本项目设置2座水泥储罐和1座砂子储罐，水泥储罐装卸产生的粉尘经2套滤芯除尘器除尘后不低于15m高空排放；砂子储罐装卸产生的粉尘经1套滤芯除尘器除尘后不低于15m高空排放。 经核算，本项目水泥仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求；砂子储罐仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 本项目在免拆复合一体化保温板生产线搅拌工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P4排放。经处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准。 （4）保温复合板生产线 本项目在保温复合板生产线裁条工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P5排放。经处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级排放标准。 本项目在保温复合板生产线裁条工序上方设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P6排放。经处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（玻璃棉尘、矿渣棉尘）二级排放标准。 本项目在保温复合板生产线涂胶、压合固化工序上方设置集气罩，有机废气经1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P7排放。经处理后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值要求。 本项目采用1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，全年天然气燃烧量20万m3。燃气废气经配套低氮燃烧器处理后，通过1根12m排气筒P8外排。经核算，本项目燃气污染物总排放量为烟尘0.0004t/a，SO2 0.0004t/a，NOx 0.0063t/a，排放浓度满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）规定。 （5）无组织废气 未收集的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物在车间内无组织排放，无组织排放非甲烷总烃、甲苯、二甲苯厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析及措施 本项目砂浆搅拌用水进入产品；生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；水喷淋废水循环使用，不外排；水切割废水回用于生产工序；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 3. 噪声影响分析及措施 本项目主要噪声源是挤塑机、磨粉机、搅拌机、风机等设备运行产生的噪声，噪声值在75~90dB(A)之间。本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在46.1～48.2dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目厂区北侧605m处的李马策村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物影响分析及措施 本项目营运期产生的固体废物主要为挤出、整平工序边角废料、除尘器收集的除尘灰、板材边角料、漆渣、废活性炭、废漆桶、废胶桶以及生活垃圾。 挤出、整平工序边角废料经磨粉、造粒后回用于生产工序；板材边角料产生量收集后外售综合利用；除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产，不外排；废漆桶、废胶桶暂存危废间，由生产厂家回收再利用；废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位进行处置；漆渣、生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 （四）总量控制结论 根据项目污染物预测排放浓度及排放标准，建议该项目污染物预测排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：1.873t/a；污染物达标排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.082t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：6.72t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书 附件2 大城县发改局备案 附件3 大城县权村镇村镇规划管理办公室 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.24

1.2

0.96

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

进入产品

20

20

砂浆搅拌用水

5

0.1

新鲜水

21.36

0.1

生产冷却水

5

0.05

0.05

水喷淋用水

0.01

回用于生产工序

2.0

0.01

水切割用水

图1  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d

G4、S1、N

G1、N

挤塑机挤出

二氧化碳注入泵

搅拌

聚苯乙烯原包颗粒、色母粒

S1、N

G2、N

拉毛开槽、压花纵切一体机

回收边角废料

冷却架冷却

多辊牵引

整平

G3、N

磨粉

G2、N

成品

包装

横切

G5、N

造粒

回用于生产

注：G废气、N噪声、S固废

G1、S1、W1、N

中涂

烘干

滚涂封闭底漆

碳酸钙板除尘

烘干

S2、N

S3、N

G2、S2、N

烘干

罩光

覆膜

烘干

面涂

G2、S2、N

S2、N

S3、N

检验

切割

卸压

复合及保压

滚胶

成品

注：G废气、N噪声、S固废、W废水

G1

G2、N

砂子、水泥

混合搅拌

界面层处理

提升保温板

铺设网格布

浇筑保温砂浆

铺设网格布

浇筑粘结砂浆

S1、N

S1、N

W1、N

成品修整

修面

刮面

铺设网格布

浇筑罩面砂浆

包装入库

养护

注：G废气、N噪声、S固废、W废水

G1、S1、N

岩棉、玻璃棉

裁条

提升机提升

翻转布棉

G3

G3、S3

G2、S2、N

纵切横切

冷却

涂胶

压合固化定型

上下饰面复合

G4

叠板机叠板

燃气锅炉

包装入库

注：G废气、N噪声、S固废