# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市信达通煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市信达通煤炭运销有限公司 |
| 法人代表 | 高红 | 联系人 | 王伟 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区驼峰中路海龙福园小区2幢01号 |
| 联系电话 | 15399121666 | 传真 | / | 邮政编码 | 719105 |
| 建设地点 | 榆阳区金鸡滩镇曹家滩村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发[2017]542号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 煤炭开采和洗选业B06 |
| 占地面积 （平方米） | 24166.3 | 绿化面积（平方米） | 2400 |
| 总投资 （万元） | 2800 | 其中：环保 投资（万元） | 84.1 | 环保投资占总投资比例 | 3.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 煤炭是榆阳区开发利用最早的能源之一，是区域经济社会发展中受益最大、最直接的主要能源。榆阳煤炭资源埋藏浅，易开采，为低灰、低硫、低磷、中高发热量的长焰煤、不粘煤和弱粘煤，被誉为“环保煤”和“清洁煤”，是国内最优质的工业气化煤和动力煤。为进一步提升区域煤炭资源价值，榆林市信达通煤炭运销有限公司拟投资2800万元，在榆阳区金鸡滩镇曹家滩村已废弃的储煤场内，新建120万吨/年洗选煤项目。煤炭洗选是洁净技术的基础，技术成熟，投资和运行成本低，是洁净煤技术的关键，大力发展煤炭洗选是煤炭工业面临的重要任务，同时经过洗选转化，可以大大提高经济、社会和环保效益。 2、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策符合分析 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，项目属鼓励类（三、煤炭------2、120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设），榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发[2017]542号文予以项目备案，项目符合国家产业政策。 ⑵ “三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 “三线一单”符合性分析表 表1 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于金鸡滩镇曹家滩村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目利用周边煤矿原煤为原料，采用跳汰洗煤工艺具有工艺简单、省水等特点，是一种适合西部缺水地区的先进工艺，不触及榆林市资源利用上 符合 负面清单 本项目属于B06煤炭开采和洗选业，属于120万吨/年及以上高效选煤厂建设，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 ⑶ 与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告（编号：2017（401）号，见附件），本项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表2。 “多规合一”符合性分析表 表2 控制线名称 检测结果及意见 说明 土地利用总体规划 用地不符合现行土地利用总体规划 土地手续正在办理中 城镇总体规划 符合 / 林地保护利用规划 符合 生态红线 符合 / 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 / 基础设施廊道控制线（电力类） 符 / 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 / 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 / 经分析，本项目建设符合城镇总体规划、林地保护利用规划、生态红线、文物保护紫线（县级以上保护单位）、基础设施廊道控制线（电力类、长输管线类、交通类），不符合现行土地利用总体规划。经与建设单位对接，项目土地手续正在办理中。 ⑷ 环境可行性分析 项目位于榆阳区金鸡滩镇曹家滩村废弃储煤场场区内，评价区不涉及基本农田，区内无集中饮用水源保护区、风景名胜区及自然保护区。项目供水、供电、交通及物流条件较好。项目在采取相应的污染物防治措施后，运营期间各类污染物均能达标排放，项目对周围环境影响小，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 3、项目组成 项目新建120万吨/年洗选煤生产线一条，配套建设生产车间、原料库、产品库、办公区等。项目组成见表3。 项目组成表 表3 项目 建设内容 主体 工程 筛分破碎车间 设置振动筛和破碎机，以及皮带输送机、输送廊道、栈桥装置等 主厂房 洗煤生产线1条，内设跳汰洗煤装置、煤泥压滤系统等，洗煤能力为120万吨/年 辅助 工程 原煤棚 1处全封闭式储棚，占地约2100m2（70×30m），可贮存原煤1.7万吨，可供3-4d生产需要；棚底做硬化防渗处理 精煤棚 1处全封闭式储棚，占地约2100m2（70×30m），其中洗大块、洗中块、洗末煤分区堆放，可贮存精煤1.7万吨；棚底做硬化防渗处理 矸石棚 1处全封闭式储棚，占地约180m2，棚底做硬化防渗处理（暂存棚中的矸石、中煤分区堆放，中煤作为副产品外售，矸石外送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用） 煤泥棚 1处防雨、防渗半密闭储棚，占地约120m2，棚底、储棚四周做硬化防渗处理 公用 工程 办公生活区 1层，占地约80m2，利用已废储煤场办公生活区 供热 主厂房采用电锅炉供暖，生活区使用空调和电暖器等 供电 引自附近电网 供水 生产用水场外购买，采用罐车拉入，厂区设1座（容积300m3）蓄水池；生活用水由曹家滩村自来水管网接入 进厂道路 依托厂外现有的砖厂路 环保 工程 大气 筛分破碎粉尘 筛分破碎车间设1套除尘系统：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，除尘效率约99%；无组织粉尘设喷淋洒水装置 物料储存、转载 均设置全封闭式储棚；采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，并在输送廊道内布置喷淋设施 道路扬尘 运输车辆加盖篷布，道路硬化，定期清扫、洒水抑尘 废水 煤泥水 设1座浓缩池（容积约200m3的浓缩罐），1座循环水池（容积550m3），设1座事故水池（容积300m3）；生产废水闭路循环，不外排，浓缩池、循环水池等做硬化防渗处理 生活污水 设防渗卫生旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于场区洒水抑尘、厂内绿化等 初期雨水 1座雨水收集池（容积为110m3），收集雨水经沉淀后回用于生产用水 噪声 生产设备 跳汰机、振动筛、压滤机等设备布置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等 风机类 设置在房间内，加装消声器，做基础减震 水泵类 置于室内，做基础减振、出水口安装软接头 交通噪声 加强车辆管理，进入厂内车辆减速慢行，禁止鸣笛等 固废 煤矸石 暂存于厂内矸石棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 煤泥 暂存于厂内煤泥棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 除尘器收集煤尘 掺入原煤中外售 生活垃圾 在厂内统一集中收集后定期送生活垃圾填埋场处置 绿化 绿化面积达2400m2 依托 工程 办公生活区 1层，占地约80m2，利用已废储煤场办公生活区 防渗旱厕 1座防渗旱厕 4、建设地点 项目位于榆阳区金鸡滩镇曹家滩村，地理坐标东经109°53'12.31"、北纬37°33'43.35"、海拔1282m。项目东、北两侧均临荒沙地，西南侧隔路为一家洗煤厂，距离西北约350m处有1家国富砖厂，距离西厂界390m有1家金荣洗煤厂，距离厂界东南约110m处有1户居民。项目距省道S204约405m，距离高速公路S20约460m，项目区域交通便利。项目四邻关系见图1，地理位置见附图1。 图1 项目四邻关系图 5、原辅料 项目年洗选原煤120万吨。原煤主要由附近的榆树湾煤矿及杭来湾煤矿供给，原煤购销合同见附件，可以满足本项目的用量。项目原煤供应情况见表4。原煤平均煤质成分见表5。项目浮选药剂消耗量约163.2吨/年，场外购买袋装，储存于主厂房内，浮选剂主要成分见表6。项目原辅材料消耗见表7。 项目原煤供应一览表 表4 煤矿名称 方位、距离 生产规模 本项目供应量 榆树湾煤矿 项目东南约0.7km 800万t/a 90万t/a 杭来湾煤矿 项目西南约3.0km 800万t/a 30万t/a 合计 / / 120万t/a 平均煤质化学性质一览表 表5 项目 煤样 水份(Mad% 灰份(Ad%) 挥发份(Vdaf%) 全硫(St，ad%) 发热量(MJ/kg) 原煤 2.8-6.29 4.23 4.13-9.67 6.62 32.76-39.90 36.57 0.32-0.71 0.55 27.85-31.06 29.65 浮选剂主要成份一览表 表6 成份 C7～C25的烷烃 C5～C15的各种脂肪酸 脂肪胺 醛、酮、烯烃等 含量(%) 62.85 12.8 12.95 6.4 原辅材料消耗一览表 表7 序号 原料辅材料名称 消耗量 年用量 1 原煤 / 120×104t 2 浮选剂 800g/t(按末煤和煤泥量算) 163.2t 3 电 6.2kwh/t 744万kwh 4 外购水（洗选煤补水） 0.077m3/t 9.2万m3/a 6、生产工艺 本项目采用水介跳汰洗煤工艺，其工艺流程简述如下：附近煤矿入选原煤由汽车运至厂区原煤储存场，通过受煤系统、输送廊道进入准备车间分级破碎，符合粒度（＜100mm）要求的原煤送入主厂房在水和空气作用下进行跳汰分选。跳汰分选出精煤、中煤、矸石三种产品，矸石、中煤直接进入固废棚；精煤经弧形筛、分级筛脱水分级，分出洗大块和洗中块作为产品直接进入精煤棚；＜25mm洗末煤经浮选压滤后作为最终末煤产品入精煤棚。浮选后尾煤液及筛下水、离心液等流入浓缩机，浓缩机底泥经压滤机处理后，送至固废棚待售；浓缩机上清液溢流至循环水池作为循环水送主厂房使用。产品煤通过汽车外运至附近的煤炭转运站，装火车外运；项目产出的矸石、煤泥供榆林市榆阳区国富空心砖厂制砖。 7、主要生产设备 项目主要生产设备见表8。 主要生产设备表 表8 序号 设备名称 规格型号 数量(台) 1 给煤机 1 2 原煤分级筛 香蕉筛Q=300t/h，筛缝50/25mm 1 3 破碎机 1 4 跳汰机 入料粒度0-100mm 液压自动排料 1 5 精煤分级筛 3 6 鼓风机 D-100-37 2 7 末精煤离心机 Q=100t/h 1 8 煤泥筛 Φ0.25mm脱磁不锈钢筛板 1 9 煤泥回收高频筛 KS1.8×3.7m、Q=20t/h 1 10 压滤机 XMZ500-15008×500、电液传动 2 11 高效煤泥浓缩机 φ24m中心传动，自动提耙 1 12 皮带运输机 7 13 水泵 3 14 铲车 2 15 地磅 1 8、产品方案 项目主要产品为精煤，年产量为92.42万吨，为特低灰、特低硫、特低磷、高热值优质精煤，是钢铁、化工、特种冶炼和火力发电难得的工业原料；其次为中煤，年产量14.98万吨。固废产生量12.6万吨/年，其中矸石产生量4.88万吨/年，煤泥产生量7.72万吨/年。产品方案见表9。 产品方案表 表9 产品名称 规格 (mm) 质量指标 产量 产率 (%) 灰分% 硫分% 水分% 发热量MJ/kg 万吨/年 精煤 洗大块 50-100 2.5 0.3 8.60 28.662 43.68 36.40 洗中块 25-50 2.9 0.41 9.00 28.812 36.06 30.05 洗 煤 ＜25 3.97 0.46 11.90 29.7 12.68 10.57 中煤 —— 8.16 0.98 11.69 21.85 14.98 12.48 煤泥 —— 11.48 1.3 42.32 18.17 7.72 6.43 矸石 —— 65.38 1.53 15.40 5.96 4.88 4.07 合计 120 100 9、相关平衡 项目物料平衡见表10，项目硫平衡见表11、项目灰分平衡见表12。 物料平衡表 表10 工艺过程 输入 输出 水介质跳汰 洗煤工艺 名称 数量（万吨/年） 名称 数量（万吨/年） 原煤 120 洗大块 43.68 洗中块 36.06 洗末煤 12.68 中煤 14.98 煤泥 7.72 矸石 4.88 合计 120 120 项目硫平衡一览表 表11 序号 投入 产出 原料名称 用量（104t） 含硫率（%） 含硫量（t） 产品名称 产品量（104t） 含硫率（%） 含硫量（t） 1 原煤 120 0.55 6600 洗大块 43.68 0.3 1310 2 洗中块 36.06 0.41 1478 3 洗末煤（15-25mm） 5.07 0.42 213 4 洗末煤（＜15mm） 7.61 0.5 380 5 中煤 14.98 0.98 1468 6 煤泥 7.72 1.3 1004 7 矸石 4.88 1.53 747 合计 120 6600 合计 120 6600 项目灰分平衡一览表 表12 序号 投入 产出 原料名称 用量（104t） 灰分（%） 灰量(t) 产品名称 产品量（104t） 灰分（%） 灰量(t) 1 原煤 120 6.62 79440 洗大块 43.68 2.5 10920 2 洗中块 36.06 2.9 10457 3 洗末煤（15-25mm） 5.07 3.82 1937 4 洗末煤（＜15mm） 7.61 4.12 3135 5 中煤 14.98 8.16 12224 6 煤泥 7.72 11.48 8863 7 矸石 4.88 65.38 31904 合计 120 79440 合计 120 79440 10、占地及平面布置 ⑴ 占地 项目占地面积24166.3m2（2.4hm2），占地为已废弃储煤场用地。 ⑵ 平面布置 为更好地满足生产工艺要求，结合场地地形条件、环保卫生、自然通风、自然采光、日照等条件及内外运输联系的要求，场地平面布置基本按照生产工艺要求布置，根据原煤、产品煤及矸石煤泥棚平面布置及运输要求、主厂房、浓缩机的外形大小，结合厂区运输要求；依照南~北方向，进入大门后首先为精煤储棚、矸石储棚、煤泥储棚，主厂房位于中间，主厂房北依次是筛分破碎车间、原煤棚，中间以输煤廊道连接。厂区总体布置工艺紧凑、物流顺畅，充分考虑消防、环保、安全，节约投资与占地，总体布局较为合理。 项目总平面布置见附图2。 11、公用工程 ⑴ 给水 项目用水主要为生产用水（洗选煤用水）及生活用水，其中，项目办公生活区用水由曹家滩自来水管网接入；生产用水场外购买，采用罐车拉入，厂区设1座（容积300m3）蓄水池，可保证生产用水量。 项目生产用水278.92m3/d，洗选煤工艺循环用水8800m3/d，工艺水重复利用率为96.9%；项目劳动定员20人，用水定额按65L/（人・天）计，则职工生活用水1.3m3/d。 ⑵ 排水 项目无生产废水产生，生活污水产生量约1.04m3/d（产生量按用水量的80%计），生活污水经沉淀处理后回用于厂区绿化、洒水抑尘等，不外排。 项目用水平衡见图2。 图2 项目用水平衡图（单位：m3/d） ⑶ 供电 项目供电由附近电网提供。 ⑷ 供热 项目主厂房采用电锅炉供暖，生活区使用空调和电暖器等。 项目主厂房面积为1000m2，使用电锅炉功率为50kw，锅炉耗电量与锅炉的功率、工作状态是否连续、设定供水、回水温度差有关。锅炉额定工况为出水90℃回水60℃，流量2t/h,额定工况连续工作情况下每小时耗电为50度，主厂房设定出水50℃回水35℃，每小时耗电量为25度，项目供暖期为150d，每天16h，则锅炉年耗电量为6万度。 12、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作日为330天，日工作时间16小时，全年累计生产5280小时。生产人员实行三班二运转制，每天两班生产，一班休息；其他人员一班作业。 13、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表13。 项目主要经济技术指标表 表13 序号 名称 单位 数量 一 主产品 1.1 洗大块 万吨/年 43.68 1.2 洗中块 万吨/年 36.06 1 3 洗末煤 万吨/年 12.68 1.4 中煤 万吨/年 14.98 二 主要原辅材料 2.1 原煤 万吨/年 120 三 主要生产设备 3.1 跳汰机 台 1 3.2 原煤分级筛 台 1 .3 精煤分级筛 台 3 3.4 高效煤泥浓缩机 台 2 四 动力消耗 4.1 电 万度/年 750 4.2 水 万吨/年 9.2 五 运输总量 万吨/年 240 5.1 运入量 万吨/年 120 5.2 运出量 万吨/年 120 六 工程占地 亩 36 七 年工作日 天/年 330 八 工作制度 h/d 16 九 员工人数 人 20 十 总投资 万元 2800 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目占地为已废弃的储煤场，目前，已废弃的储煤场设有6m高防风抑尘网，1个地磅，1处办公区，1处生活区可以利用，其余为空地。 根据现场踏勘及调查，废弃储煤场存在的主要环境问题如下： ⑴ 厂区原有空地未进行硬化； ⑵ 厂区存在建筑垃圾、生活垃圾乱堆放、丢弃问题； |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌 评价区地处毛乌素沙地边缘地带，以沙丘沙地及风沙滩地地貌为主。地面起伏不平，沙丘广布，植被稀疏，水土流失严重，沙丘地貌地段波状沙丘、新月形沙丘发育，沙丘相对高差约1~6m，多为固定、半固定沙丘（地），少量为流动沙丘（地）。地表植被大部分为沙蒿，种植少量沙柳。 2、气候与气象 该地区属典型的大陆性干旱、半干旱气候。春季风沙频繁，夏季酷热多变，秋季细雨连绵，冬季长而寒冷，四季多风，尤以冬春为甚。年平均气温9℃，夏季气温最高，平均为23.4℃，冬季平均气温零下20℃。年平均降水量414.1 毫米，年降水量时空分布极不平衡，主要集中在七、八、九三个月，占全年降水量的66%。年平均蒸发量高达1905.5 毫米，为年降水量的4.6 倍。多年平均风速1.9 米/秒，历史最大风速28 米/秒，主导风向西北风。 3、地质 本区域位于鄂尔多斯盆地中部次级构造单元陕北斜坡中部，以单斜构造为主，岩层向北西、北西西微倾，倾角一般1°～3°，在此基础上发育有宽缓的短轴状褶皱及鼻状起伏。区内地壳活动较薄弱，未发现规模较大的断层或褶皱，地质构造简单，地震基本烈度值VI度。 4、水文 ⑴ 地表水 项目所在的金鸡滩镇的地表水主要是二道河则，它向西南汇入榆溪河，属常年性河流，流量约为1×104m3/d。二道河则全流域属红石峡水源地二级保护区，属于二类水域。本项目西南距二道河则约11km。 ⑵ 地下水 评价区地下水主要类型为第四系孔隙潜水，含水层厚度在40-80m，水位埋深3-5m，区内地层透水性好，对地下水汇集和储存十分有利，地下水水位年变幅在1-2m。 5、生态 评价区植被稀少，基本上为沙生类植物。评价区内野生动物较少，有野兔、鸟类等；无特殊生态价值、物种保护价值的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 ⑴ 监测点位 项目厂址，监测点位见附图3。 ⑵ 监测项目：SO2、NO2、TSP ⑶ 监测时间：陕西中测检测科技有限公司于2017年9月20日~26日对评价区环境空气质量进行了监测。 ⑷ 监测方法：采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行（见表14）。 监测项目及分析方法 表14 单位：mg/m³ 污染物 分析方法 方法来源 检出限 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 1小时平均值 0.007 24小时平均值 0.004 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 1小时平均值 0.005 24小时平均值 0.003 ⑸ 评价标准 评价标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（见表15）。 环境空气质量二级标准 表15 单位：μg/m3 污染物 取值时间 标准值 TSP 24小时平均 300 SO2 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 ⑹ 监测结果分析及评价 环境空气监测结果统计见表16-表18。 TSP监测结果统计表 表16 监测点位 监测结果（24小时平均） 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 项目厂址 65-208 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 300 SO2监测结果统计表 表17 监测点位 监测结果（24小时平均） 监测结果（1小时平均） 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范 超标率 （%） 最大超标倍数 项目厂 10-15 0 0 9-19 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 150 500 NO2监测结果统计表 表18 单位：μg/m3 监测点位 监测结果（24小时平均） 监测结 （1小时平均） 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 项目厂址 26-45 0 0 19-56 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标 80 200 监测结果表明，评价区SO2、NO2及TSP的监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水 ⑴ 监测点位 曹家滩村水源井（水位埋深8m）监测点位见附图3。 ⑵ 监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、挥发酚、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共13项。 ⑶ 监测时间：陕西中测检测科技有限公司于2017年9月20日对区域地下水质量进行了监测。 ⑷ 监测方法 采样和分析方法按国家规范进行，见表19。 水质分析方法及检出限 表19 单位：mg/L(pH除外) 序号 监测项目 监测分析方法 方法来源 检出限（mg/L） 1 pH值 玻璃电极法 GB 6920-1986 / 2 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T5750.4-2006 1.0mg/L 3 氨氮 纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 0.020mg/L 4 高锰酸钾指数 酸性高锰酸钾滴定法 G /T5750.7-2006 0.05mg/L 5 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 0.0003mg/L 6 K+ 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 0.05 mg/L 7 Na+ 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 0.01 mg/L 8 Ca2+ 火焰原子吸收光谱法 DZ/T0064.12-93 0.4mg/L 9 Mg2+ 火焰原子吸收光谱法 DZ/T0064.12-93 0.03 mg/L 10 CO32- 酸碱指示剂滴定法 《 和废水监测分析方法 第四版 》 / 11 HCO3- 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法 第四版》 / 12 Cl- 硝酸银容量法 GB/T5750.5-2006 1.0 mg/L 13 SO42- 硫酸钡比浊法 GB/T5750.5-2006 5.0 mg/L ⑸ 监测结果及分析评价 地下水监测结果见表20。 地下水监测结果统计表 表20 单位: mg/L（pH无量纲） 监测点位 项目 曹家滩 水 井 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 pH 7.35 6.5-8.5 氨氮 0.125 ≤0.2 高锰酸盐指数 1.35 ≤3.0 挥发酚 0.0003ND ≤0.002 总硬度 302 ≤450 K+ 5.21 / Na+ 45.6 / Ca+ 32.1 / Mg2+ 68.1 / CO32- 32.5 / HCO3- 156.2 / Cl- 68.9 / SO42- 89.6 / 由监测结果可知，项目区地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境 ⑴ 监测布点 于本项目厂址东、西、南、北界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 陕西中测检测科技有限公司于2017年9月20日对评价区声环境进行了监测；昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表21。 声环境质量监测结果统计表 表21 序号 监测点位 监测结果 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1 东界 45.9 42.6 2 南界 46.3 42.9 3 西界 47.2 44.1 4 北界 46.8 43.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由监测结果可知，项目区昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气：项目周边区域 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 4、声环境：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 5、生态：项目厂址及其周边区域 保护级别：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 项目环境保护目标见表22。 环境保护目标一览表 表22 环境 要素 保护对象 规模 相对本项目 保护内容 保护目标 户数 人数 方位 距离 环境空气 曹家滩村 16 56 NE 760m 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 曹家滩村 1 3 SW 110m 地表水 项目厂址及其周边区域 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 地下水 项目厂址及其周边区域 水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 噪声 厂界外1m 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 项目厂址及其周边区域 植被、水土流失 减少施工占地面积，采取措施，使其影响降至最小

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；项目废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、表5规定的限值，其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，污废水实现零排放。 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 其它要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制标准 | 综合项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制标准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目建设内容主要包括洗煤车间及各产品连接密闭廊道等，故项目施工期对环境的影响主要表现在施工产生的施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废等。施工流程及各阶段主要污染物产生见图3。 图3 施工流程及产污环节图 2、营运期 项目洗煤过程主要包括备煤、跳汰洗选、浓缩、煤泥压滤回收、产品贮运五个工序。 ⑴ 备煤工序：项目年洗选原煤120万吨。外购原煤由货运汽车运至厂内原煤棚，原煤棚地面与厂区道路全部作水泥地面硬化处理。场地内设一台往复式给煤机将原煤送至准备车间。在准备车间输送机机头设有除铁器，拣除原煤中铁器，原煤进入预选分级筛，将粒径大于100mm和小于100mm原料分级，筛上大于100mm块煤进入手选带，拣除木器与杂物，除杂后的块煤进入破碎机，破碎煤块与预选分级筛筛下物混合后，由密闭输送机运至主厂房进行跳汰分选。 ⑵ 洗选工序：项目采用跳汰工艺对原煤进行洗选，洗选原理为将粒径小于100mm原煤在垂直运动的水流作用下，按密度分层达到分选的目的，密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性，但细矿粒在下降水流的吸入作用下，仍能通过粗矿粒的间隙向下钻隙运动。水流上升下降一个完整的变化形成一个洗选工作周期。 备煤工序原煤首先运至跳汰机前缓冲仓内，通过链板给煤机将原煤送入跳汰机中分选，分选后的精煤由弧形筛筛分脱水，筛分出粒径为100～50mm的洗大块精煤产品，由成品皮带输送机运至精煤棚；筛下物进高频筛筛选出粒径为50～25mm的洗中块精煤产品，经离心脱水后输送至精煤棚；矸石、中煤由斗式提升机从跳汰机底部提升脱水后，直接进入矸石棚。离心废液与高频筛筛下物组成粒径＜25mm煤粉液经管道收集在煤泥桶，由泵打入浮选入料缓冲罐。 ⑶ 浮选工序：浮选缓冲罐中煤粉液由泵打入浮选机浮选，浮选系统主要用于25mm以下煤泥的浮选，为机械搅拌式，其原理为：利用叶轮的旋转在叶轮内部产生负压吸入矿浆和空气，并使其均匀混合，然后在浮选剂作用下，利用煤和杂质不同的气泡吸附性达到分选的目的，分选出洗末煤和煤泥。选出的末煤经精煤压滤机压滤后作为洗末煤输送至精煤棚。尾煤与浮选压滤废水一起排入浓缩池进行浓缩。 ⑷ 煤泥水处理工序：浮选产生的煤泥与浮选压滤废水一起排入浓缩池。浓缩池加入絮凝剂，通过有机高分子的吸附、架桥等作用，使絮体生长变大，提高泥水分离效果。在浓缩机和絮凝剂作用下，浓缩产生煤泥。由链条刮泥机将煤泥渣和底泥推入排泥管，再进入泥斗，经煤泥泵打入煤泥脱水机预脱水，再送入煤泥压滤机压滤后，由皮带输送机送至煤泥棚待售。浓缩池上清液流至循环水池，作为洗煤补水循环使用。 ⑸ 产品储运工序：项目产出的产品输送至精煤棚分区储存，副产品中煤暂存至矸石棚分区储存，并采用汽车外运。 项目生产工艺流程及产污环节见图4。 图4 项目生产工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、施工期 ⑴废气 主要为施工扬尘与运输车辆尾气。 ⑵废水 主要为施工废水和生活污水。 ⑶噪声 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工设备噪声。 ⑷固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾。 2、运营期 ⑴废气 主要为厂区内筛分、破碎车间产生的粉尘，各类物料储存、转载等过程产生的无组织粉尘，运输车辆扬尘。 ⑵废水 主要为洗煤过程产生的煤泥水、车间地面冲洗废水。 ⑶噪声 主要为各类生产设备运转时产生的设备噪声，噪声级在70-100dB（A）之间。 ⑷固废 主要包括煤矸石、煤泥、除尘器煤尘及生活垃圾等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 筛分破碎车间 | 粉尘（有组织） | 3827.75mg/m3，172.8t/a | 34.49mg/m3，1.73t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 19.2t/a | 1.92t/a |
|  | 物料储存、转载 | 粉尘 | / | 0.5t/a |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污染物 | 煤泥水 | SS | 煤泥水312m3/a | 经煤泥水处理系统处理后，回用于洗煤 |
|  | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.10t/a | 经沉淀池处理后，用于厂区绿化、洒水抑尘等，不外排 |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.01t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.09t/a |  |
| 固体 废物 | 跳汰机 | 煤矸石 | 4.88t/a | 作砖厂配料外售 |
|  | 浓缩池 | 煤泥 | 7.72t/a |  |
|  | 除尘器 | 煤粉尘 | 171.07t/a | 与煤泥一起作砖厂配料外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.6t/a | 厂内统一收集后运至生活垃圾填埋场处置 |
| 噪声 | 噪声源主要为跳汰机、脱水分级筛、振动筛、离心机、压滤机、浓缩机及各类水泵、风机等设备运行噪声及进出厂区车辆产生的噪声，噪声级一般在70-100dB（A）；选用低噪声设备，基础减震，置于室内，风机安装消声器等措施后满足标准要求。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 由于项目占地为原废弃储煤场用地，场地已经平整且硬化，因此项目生态影响主要为土地占用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 项目施工期大气污染主要为土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 综上，本项目施工过程中对大气环境影响主要是施工扬尘的影响，为减少施工扬尘对周边环境的影响，应当按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”五年行动计划》及《榆林市“治污降尘·保卫蓝天”行动计划》（榆政办发〔2014〕55号）要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ①严格按照榆林市有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ②施工工地周边设置硬质围墙或围挡，设置高度不低于2.5m，不得进行敞开式作业。施工场地应每天定期清扫洒水，防止浮尘产生。 ③对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ④运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑤施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，水泥等尽量利用附近的现有库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。 ⑥遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的要求，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括泥浆水以、混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水，主要污染物为COD、BOD和SS等。项目施工期间，施工单位对产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，经沉沙池沉淀处理后回收利用。职工产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD和NH3-N等。项目施工人员依托现有厂区防渗旱厕，生活污水收集后用于场内洒水抑尘及场区绿化，不外排。 综上，项目施工期无废水外排，对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工机械噪声。 施工期噪声主要由开挖土石方、车辆运输及建设临时道路等过程产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的影响程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，项目夜间不施工，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响小。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和施工期间产生的建筑垃圾等。施工人员生活垃圾收集后送生活垃圾填埋场处置。建筑垃圾主要为废包装材料等，项目拟采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用。项目施工期产生的固体废物均妥善处置，对环境影响小。 5、生态环境影响分析 项目对生态环境的影响主要是土地占用。项目占地面积2.4hm2，占地为废弃储煤场用地。项目施工范围相对较小，施工期比较短暂，期间对周围生态环境的影响均属于短期影响和可逆影响，项目施工期不会对生态环境造成明显影响。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 ⑴ 筛分破碎环节粉尘 本项目筛分原料量为120万t/a，破碎原料最大量为120万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》煤加工过程二级破碎和筛选，原料筛分、粉碎粉尘排放因子为0.08kg/t，因此破碎筛分工序煤粉尘产生量为192t/a，产生浓度为3827.75mg/m3，风机总风量为9500m3/h。在筛分和破碎产尘点上方设集尘罩，集气效率90%，收集粉尘经布袋除尘器（除尘效率为99%）进行净化处理后由15m高排气筒排放，处理后收集的粉尘量为171.07t/a，粉尘排放量为1.73t/a，排放速率0.33kg/h，排放浓度为34.28mg/m3。 破碎筛分工序10%的煤粉尘散溢在产生点周围空气中，以无组织形式排放，产生量为19.2t/a，筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置洒水装置（除尘效率取90%），经洒水抑尘后，煤粉尘量为1.92t/a，排放速率为0.36kg/h。 原煤准备车间废气污染源情况见表23。 原煤准备车间废气污染源强 表23 污染源 源型 排放 参数 （m） 引风量（m3/h） 污染物产生情况 污染物治理措施及效果 污染物排放情况 类别 烟（粉）尘 类别 烟（粉）尘 原煤筛分破碎 收集后为点源 H：15m Φ：0.5m 9500 浓度 3827.75mg/m3 集尘罩，布 除尘器，集尘效率9 %、除尘效率99% 浓度 34.49mg/m3 产生量 32.72kg/h、172.8t/a 排放量 0.33kg/h、1.73t/a 无组织 / / 产生量 3.64kg/h、19.2t/a 洒水、密闭厂房，抑尘效率90% 排放量 0.36kg/h、1.92t/a 采取以上措施后，项目筛分破碎工序产生粉尘分别满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中颗粒物浓度限值小于80mg/m3及其表5中无组织排放限值低于1.0mg/m3的要求。 ⑵ 物料储存、转载等过程无组织粉尘 项目精煤、矸石、中煤、煤泥等各类物料储存、转载等过程产生的粉尘无组织排放。 为降低无组织粉尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：精煤棚、固废棚密闭设置，采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，并在输送廊道内布置喷淋设施抑制粉尘产生。项目输送廊道密闭设置，故物料密闭输送过程中的产尘量可忽略，主要考虑物料储存的粉尘。类比同类型规模的储煤项目，在采取以上措施后，项目物料储存外逸环境中的粉尘量约为0.5t/a。 本项目选择神木县宇汇新洗煤有限责任公司120万吨/年洗煤厂进行类比分析，该项目于2017年8月进行了竣工环境保护验收，原煤和产品储存粉尘防治措施为棚式储存结构，并设置喷水浇洒装置，输送系统为密闭结构，污染防治措施与本项目相同。经过类比分析，厂界无组织粉尘排放浓度可控制在0.6~0.7mg/m3之间，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中周界外浓度最高点排放限值低于1.0mg/m3的要求。对周围环境影响小。 ⑶ 道路运输扬尘 项目原煤、产品精煤、中煤、矸石、煤泥外售，均由汽车运输。项目年运输出厂总量达240万吨，每天进、出厂货物量平均为7300吨，每辆汽车载重能力按30吨计，每天车辆运输频次为243车次，按每天工作16小时计，则每小时平均运输频次为16车次。 项目物料运输采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘产生量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区行驶距离按200米计，运输空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见表24。 汽车扬尘量计算表 表24 路况 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车 0.205/0.041 0.342/0.068 0.465/0.093 0.581/0.116 0.684/0.137 0.787/0.157 重车 0.521/0.104 0.868/0.174 1.181/0.236 1.476/0.295 1.737/0.347 1.993/0.400 注：表中结果为km尘量/200m尘量 从上表可以看出，道路硬化平坦、潮湿路面，车辆的起尘量最小，沙土干燥路面起尘量最大，是前者的3.8倍；载重后的起尘量为空车2.5倍。每辆车厂内起尘量最小起尘量为0.041kg，当路况为干燥沙土路时起尘量为0.157 kg。 汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大（见表25）。为降低对沿线的扬尘污染影响，环评要求运输车辆必须采用箱式车运输，减少物料洒漏；并注意道路的维护，对进厂道路及时洒水清扫，减少扬尘污染；在进厂道路两侧种植高大乔木组成的防尘林带，以降低道路扬尘对道路两侧植被及环境空气的影响。 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 表25 距离 (m) 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0928 0.1228 0.1501 0.1774 5 0.0801 0.1180 0.1442 0.1704 10 0.0836 0.1106 0.1352 0.1598 15 0.0787 0.1041 0.1273 0.1504 20 0.0743 0.0984 0.1202 0.1421 25 0.0704 0.0932 0.1139 0.1346 30 0.0669 0.0886 0.1082 0.1279 由上表可知，车辆行驶的道路每天实施洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，抑尘效果明显。本项目运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘，项目应对工业场地及进厂道路进行硬化，保持路面完好，经常洒水抑尘、并配专人清扫，洒水和清扫次数及洒水量视具体情况而定，同时加强运输车辆管理、限载限速等，采取以上措施后，可将道路扬尘污染降到最低程度。 2、地表水环境影响分析 项目运行过程中产生的废水主要有生产废水与生活污水。 ⑴ 生产废水 项目生产废水主要为浮选、洗煤工序产生的煤泥水，产生量为8899m3/d，主要污染物为悬浮物、COD，浮选产生的煤泥与浮选压滤废水一起排入浓缩池。浓缩池加入絮凝剂，通过有机高分子的吸附、架桥等作用，使絮体生长变大，提高泥水分离效果。在浓缩机和絮凝剂作用下，浓缩产生煤泥。由链条刮泥机将煤泥渣和底泥推入排泥管，再进入泥斗，经煤泥泵打入煤泥脱水机预脱水，再送入煤泥压滤机压滤后，由皮带输送机送至煤泥棚待售。浓缩池上清液流至循环水池，作为洗煤补水循环使用。生产废水排入浓缩池，经浓缩池浓缩后，99m3/d由煤泥带走，剩余8800m3全部回用于洗煤工序，无生产废水排放。 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中对洗水一级闭路循环的要求，对本项目洗水闭路循环分析见表26。 项目煤泥水闭路循环等级分析一览表 表26 序号 《洗煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）一级闭路循环标准 本项目煤泥水循环分析 1 洗水动态平衡，不向厂区外排放水。水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t（入选原煤） 本项目水重复利用率96.9%，单位补充水量为0.077m3/t，符合一级标准要求 2 煤泥全部在室内由机械回收 本项目煤泥浓缩、压滤后，作为砖厂配料外售，煤泥压滤在室内完成，符合一级标准要求 3 设有缓冲水池或浓缩机，并有完备的回水系统。设备的冲洗水自成闭路，少量可进入补水系统 项目设有浓缩机，有完备的回水系统，设备冲洗水循环使用，符合一级标准要求 4 洗煤水浓度小于50g/L 项目煤泥采用浓缩压滤回收，浓缩机底流流入压滤机前煤泥水浓度为250g/L，经类比浓缩机溢流浓度为25g/L，压滤可回收96%的煤泥，滤液浓度为10g/L，选煤厂浓度洗水浓度低于50g/L，符合一级标准要求 5 入选原料达到稳定能力的70%以上 本工程采用国内先进设备对原煤进行洗选项，原煤由周边煤矿供给，原料完全有保障，符合一级标准要求 综上所述，本项目洗煤闭路循环水达到《选煤厂洗水闭路循环等级》(MT/T810-1999)一级闭路循环标准，可保证煤泥水不会外排，当设备检修时，必须立即停产，防止项目煤泥水外排。 ⑵ 生活污水 生活污水主要为职工日常生活盥洗废水，主要污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物等。项目生活用水量为429m3/a，废水产生量为343.2m3/a（按生活用水量80%计），项目生活污水经沉淀池处理后回用于厂区绿化、洒水抑尘等，不外排。项目设有防渗卫生旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 ⑶ 初期雨水收集 由于项目主要原料为煤炭，厂区地面会有一定的煤粉尘，在降雨初期，雨水的冲刷等会使前期雨水中含有煤粉尘，前期雨水的污染程度增加高，又项目区水资源相对短缺，厂区内设置一座雨水收集池，雨水经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，降低初期雨水直接外排对环境影响同时，合理有效利用水资源。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目收集池容量确定如下： 雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： q——暴雨强度，l/s·ha P——重现值，年 t——降雨历时，min 雨水设计流量：Q=ΨqF Ψ——径流系数 F——汇水面积，hm2 P取值1年，t取值30min，Ψ取值0.6，F为1hm2（有效收集雨水面积） 经计算，一次（以30min计）强降水厂区收集雨水为94m3，厂区应设置一座容积约为110m3的雨水收集池，确保项目在强降雨状态下废水不外排。 综上所述，在采取以上防治措施后，项目产生的污废水对水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 ⑴ 区域水文地质概况 参考周边煤矿井田地质勘查资料，项目区含水岩组划分为两大类，即松散岩类孔隙潜水含水岩组和碎屑岩类孔隙、裂隙潜水~承压水含水岩组。现对其分述如下： ① 第四系(Q)松散层潜水含水层：岩性主要为灰黄色、浅黄色冲洪积砂砾石层(Q4al+pl)，主要分布在沟谷地带，构成松散层潜水的主要含水层。含水层厚度1.0~3.55m，地下水位埋深2.30~2.65m，地下水水化学类型为HCO3~Ca·Mg，富水性一般较弱。含水层主要接受大气降水的补给，水位与水量随季节变化明显。 ② 侏罗系中下统延安组(J1-2y)碎屑岩类承压水含水层：岩性以深灰色砂质泥岩、灰白色细粒砂岩为主，次为灰白色粗粒砂岩、粉砂岩，中夹煤层。含水层厚度17.37m，全区赋存，分布广泛，地表主要出露在沟谷两侧，地下水水化学类型重碳酸型水为主，含水层的富水性弱，透水性与导水性能差，地下水的补给条件与径流条件均较差，含水层与上部潜水含水层的水力联系较小，而在出露处与大气降水有一定水力联系。 ③ 三叠系上统延长组(T3y)碎屑岩承压水含水层：岩性主要为灰绿色中、细粒砂岩，夹薄层砂质泥岩，根据邻近地质勘查资料，单位涌水量q=0.00070L/s·m，渗透系数 K=0.023846m/d，含水层的富水性微弱，导水性与透水性能差。 ⑵ 地下水补给、径流和排泄条件 第四系孔隙潜水的补给源主要是大气降水，径流由高向低洼处径流，强烈的蒸发和向下游径流是第四系潜水的排泄方式；碎屑岩类潜水~承压水的补给源以大气降水、侧向径流补给为主，其径流受单斜构造控制多沿地层倾向径流，其排泄以侧向径流排泄为主，局部亦以泉的形式排泄补给地表水及第四系潜水。 ⑶ 包气带特性 参考常家梁胜利煤矿地勘报告，项目区域包气带岩性分为3个区：Ⅰ粉砂、Ⅱ风化细砂岩区、Ⅲ细砂岩区。结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分析，项目场地表土层具有一定的吸附和降解能力，包气带砂质泥岩层隔水程度较弱，渗透系数为10-4~10-3cm/s，地层综合防渗效果较弱。 项目所在区域水文地质见附图4。 ⑷ 污染物迁移规律 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 因此，防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。 ⑸ 环境影响分析 ① 正常生产状况下对地下水环境的影响 从工程分析可知，本工程煤泥水闭路循环，因此全厂生产废水不外排，对外环境影响很小。 ② 事故情况下对地下水环境的影响 在事故情况下，洗煤废水将暂时排入事故池中，待设备正常运行后，处理回用于洗煤工艺，因此，事故情况下的废水得到有效处置不外排，废水不会通过地下途径对地下水造成实质性的影响。 ⑹ 污染防治措施 根据本项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出分区防渗的要求。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表，本项目地下水污染防渗分区情况见表27。 本项目地下水污染防渗分区表 表27 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 简单防渗区 中 易 其它类型 一般地面硬化 结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，即生产区厂房内、储棚内、生产区浓缩池以及外部空地地面，全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时，应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。 ⑺ 跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目设置1个地下水跟踪监测点，于项目区地下水下游方向1500m处的喇麻滩村，选取1口水井作为跟踪监测点，监测要求见表28。 地下水跟踪监测要求 表28 点位 监测层位 监测因子 监测频率 喇麻滩村 水下1m pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐 1次/年 4、声环境影响分析 ⑴ 声源 项目噪声源主要为筛分机、破碎机、跳汰机、鼓风机、压滤机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。通过类比调查，各噪声源噪声级在70～100dB(A)，项目采取基础减振、厂房隔声和风机消声等措施控制噪声，噪声污染源与防治措施见表29。 项目噪声源强及分布情况表 表29 序号 噪声源 设备名称 治理前声压级dB(A) 治理措施 治理后声压级dB(A) 备注 1 筛分破碎车间 筛分机 90~96 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等 75 室内 破碎机 95~100 80 室内 2 主厂房 跳汰机 92~98 置于车间内，选用低噪声设备，隔声门窗，基础减振、弹簧减震等 75 室内 弧形脱水筛 90~96 75 室内 振动脱水筛 95~98 78 室内 离心脱水机 90~95 74 室内 精煤分级筛 94~98 76 室内 提升机 93~96 75 室内 风机 90~92 置于车间内，进出风口安装消声器 70 室内 3 浓缩 系统 浓缩机 70~75 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等 65 室内 压滤机 75~80 68 室内 循环水泵 80~85 置于室内，选用低噪声设备、出水口安装橡胶接管 70 室内 预测点选择厂界四周，东南西北各1个点。厂区各噪声预测点位置分布见表30。 噪声预测点位置 表30 噪声源位置 声源名称 噪声源距各预测点距离(m) 序号 名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 筛分破碎车间 振动筛、破碎机 49 147 50 80 2 主厂房 风机、振动筛、跳汰机 24 30 69 138 3 浓缩系统 浓缩机、压滤机 20 18 65 209 ⑵ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； ⑶ 预测结果及评价 厂界噪声预测结果见表31。 厂界噪声预测结果表 表31 单位：dB(A) 噪声值 东场界 南场界 西场界 北场界 贡献值 昼间 昼间 昼间 昼间 56 54 50 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB（A） 由预测结果知，项目设备运行噪声对场界噪声贡献值在昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目夜间不生产，因此项目设备运行噪声对周围声环境影响可以接受。 考虑项目声环境影响分析是在建设单位提供的初步平面布置的基础上进行的，评价要求建设单位在正式设计及实际施工中，合理布局各车间，将高噪声设备尽量远离南厂界布局，同时，设置厂界围墙，确保厂界噪声达标排放。 5、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要为洗选矸石、煤泥、车间除尘灰（煤粉）和生活垃圾。固体废物排放对环境的影响主要表现在对景观、大气、水体和土壤等环境要素的影响，其影响程度的大小取决于固废的产量、理化性质、厂地选择及处理措施。 ⑴ 矸石、煤泥 项目洗选矸石产生量为4.88万t/a，暂储存于矸石棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用；浓缩产生的煤泥产生量为7.72万t/a，经压滤后由皮带输送机运至煤泥棚暂存，与矸石一起送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用作为制砖配料定期外售。 矸石、煤泥储棚地面全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 榆林市榆阳区国富空心砖厂位于金鸡滩镇曹家滩村进入小坟滩路东侧，总占地面积30亩，年产空心砖400万块，是以黏土、煤、水、红泥等为原料烧空心砖的企业。2008年6月25日，国富空心砖厂在榆林市环境保护局榆阳分局进行环境影响登记表，现项目已经建成并稳定投入运行，煤泥和煤矸石年需要量达30万吨以上。榆林市榆阳区国富空心砖厂可全部接纳项目产生的矸石、煤泥及除尘器收集煤粉尘（协议见附件）。可见，项目运营期产生矸石、煤泥均可以综合利用。 ⑵ 除尘器收尘 项目筛分、破碎车间设置了布袋除尘装置，在运行过程中会产生少量除尘灰，产生量为171.07t/a，全部为煤尘，掺入原煤中外售。 ⑶ 生活垃圾 项目定员20人，年产生生活垃圾6.6t/a，集中收集后送生活垃圾填埋场填埋处置。 综上所述，项目产生的固体废物全部能够得到妥善处置，不直接排入外环境，不会对周围环境产生明显影响。 6、环境风险分析 本项目生产运行后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险主要体现在煤泥事故水排放可能造成地下水环境的污染。 ⑴ 煤泥水事故排放类型 ① 设备出现故障 浓缩池故障：当浓缩池发生故障时，应立即停止生产，不致使煤泥水外排。 压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关闭，使循环水浓度略有上升，洗煤厂可正常工作，立即维修压滤机，不会影响生产，也不会外排煤泥水。 ② 设备检修及停电 当设备检修及停电事故时，系统内循环水可进入事故池和循环水池，不会发生煤泥水外排。 ③ 管理不善增大补加清水量 由于管理不善而增大补加清水量，可造成系统内水量增大，引起煤泥水超过浓缩池处理能力而出现事故外排，解决问题的办法是加强管理，对循环水量的变化要时刻注意，坚决杜绝煤泥水外排现象的发生。 ⑵ 煤泥水事故排放对地下水环境影响分析 煤泥水事故排放对水环境影响为本项目的重大风险事故，洗煤厂外排废水中的固体悬浮物主要是煤泥和矿物质（如硅酸盐矿物，硫化铁矿物等）颗粒。煤泥回收失效、洗煤厂洗煤水事故外排情况下，事故废水中SS（煤泥）浓度约25g/L，大量洗煤废水外漏将造成严重污染事故。因洗煤水中SS为极细颗粒，流动中不易沉降，且易粘附地表土壤，形成严重的感官污染；项目区地下水较浅，煤泥水事故排放将对地下水环境造成污染隐患。 ⑶ 风险防范措施 在正常生产工况下，煤泥水进入浓缩池处理，实现洗煤厂一级闭路循环，不会造成废水排放。当发生非正常工况时，事故废水排入事故水池中，最终回用至生产洗煤工序，不外排，可确保煤泥水即使在事故状况下也不会对环境造成影响。 除采取以上措施外，严格管理和健全的管理措施十分重要。在生产运行期，必须做到以下几点： ① 设立厂长负责制，具体措施的执行由环保科长统筹安排、落实； ② 严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； ③ 煤泥水循环系统出现故障时项目必须立即停产检修，待循环系统正常后方可恢复生产； ④ 按照监测计划定期组织进行洗煤厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； ⑤ 重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平； ⑥ 企业应根据实际情况，制定环境风险应急预案，提高突发事故的应变能力，一旦发生事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动，将事故损失减少到最低程度。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原煤筛分破碎 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；喷雾洒水装置 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中要求 |
|  | 物料储存、转载等 | 粉尘 | 均设置全封闭式储棚；采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，并在输送廊道内布置喷淋设施 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中要求 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 运输车辆加盖篷布，道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；厂区内车辆限速 | / |
| 水污染物 | 煤泥水 | 悬浮物 | 设1座浓缩池（容积约200m3的浓缩罐），1座循环水池（容积550m3），设1座事故水池（容积300m3）；生产废水闭路循环，不外排 | 综合利用，不外排 |
|  | 雨水 | 悬浮物 | 设110m3雨水收集池1座，沉淀后回用于生产 |  |
|  | 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 项目设防渗卫生旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于厂内绿化、洒水抑尘等 |  |
| 固体废物 | 跳汰机 | 煤矸石 | 暂存于厂内煤矸石棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》 |
|  | 浓缩池 | 煤泥 | 暂存于厂内煤泥棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 |  |
|  | 除尘器 | 煤粉尘 | 掺入原煤中外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂内统一收集后运至生活垃圾填埋场处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 选用低噪声设备；设备布置于车间内，并做基础减振；风机加装消声器；加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目绿化面积2400m2，绿化率10%，环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境。 |
| 环境保护投资： 项目总投资为2800万元，其中环保设施投资84.1万元，占项目投资总额的3.0%。环保设施运行维护费用及环境管理与监测费用约17.5万元，环保投资共计101.6万元，环保设施及污染防治投资估算见表32。 环保设施及污染防治投资估算表 表32 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 费用 （万元） 备注 大气 治理 原煤筛分破碎 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；喷雾洒水装置 1套 14 / 物料储存、转载等过程 全密闭原煤棚、全密闭精煤棚 2座 180 计入工程投资 各区设喷雾洒水装置 / 5 / 物料皮带机设置密闭廊道 / 4 / 运输车辆 厂区道路硬化，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆遮盖篷布 / 3 / 废水 治理 生产废水 设1座浓缩池（容积约200m3的浓缩罐），1座循环水池（容积550m3），设1座事故水池（容积300m3）；生产废水闭路循环，不外排 / 40 计入工程投资 雨水 110m3雨水收集池 1座 5 / 生活废水 经沉淀池处理后用于厂区绿化、洒水抑尘等 1座 2 / 地下水污染防治 洗选车间、浓缩池、循环水池等 项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作；地面采取硬化防渗措施（地面采用200mm厚的抗渗混凝土地面） / 15 / 噪声防治 生产设备 跳汰机、振动筛、压滤机等设备布置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等 / 4 / 风机类 设置在房间内，并加装消声器，做基础减震 / 7 / 水泵类 置于室内，基础减振、出水口安装软接头 / 6 / 运输车辆 加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 / 1 / 固体处置 跳汰机 矸石暂存于厂内煤矸石棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 1座 6 / 浓缩池 煤泥暂存于厂内煤泥棚中，定期送至榆林市榆阳区国富空心砖厂作为配料综合利用 1座 6 / 除尘器 煤粉尘掺入原煤中外售 / / / 生活垃圾 由生活垃圾桶收集，送生活垃圾填埋场处置 2个 0.1 / 生态 厂区绿化 厂区周围及道路两侧种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，绿化面积2400m2 6 / 其他费用 环保设施运行维护费用（万元/年） / 5.5 不计入环保设施投资 环境管理与监测费用（万元/年） / 12 合计 84.1 环境管理与监测计划： 1、环境管理 ⑴ 污染物排放管理 污染物排放清单 项目污染物排放清单见表33。 ② 排污口管理 排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 a排污口规范化管理的基本原则：向环境排放污染物的排污口必须规范化；根据本项目污染物排放特点，筛分、破碎车间废气排气筒排放口为管理的重点；排污口应便于采样和计量监测，便于日常现场监督检查。 b排污口的技术要求：排污口的位置必须合理确定，按环监(1996)470号文件要求进行规范化管理；各排污口应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 c排污口立标管理：各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-95)与GB15562.2-95的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 d排污口建档管理：要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 ③ 信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），建设单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 |

项目污染物排放清单表 表33 类别 污染源 主要污染物 环保措施 排污口 信息 执行标准 社会公开信息内容 污染 因子 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 治理工艺 治理 效率 数量 废气 筛分破碎车间 粉尘（有组织） 34.49mg/m3 1.73t/a 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 99% 1套 15m排气筒，设明显标志 80mg/m3 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 废气治理措施及其运行情况；例行监测达标情况 粉尘（无组织） <1.0mg/m3 1.92t/a 喷雾洒水装置 90% / 无 1.0mg/m3 物料储存、转载 粉尘 <1.0mg/m3 0.5t/a 均设置全封闭式储棚；采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，并在输送廊道内布置喷淋设施 90% / 无 1.0mg/m3 废水 生产废水 SS / 0 t/a 设1座浓缩池（容积约200m3的浓缩罐），1座循环水池（容积550m3），设1座事故水池（容积300m3）；生产废水闭路循环，不外排 / / 无 / 不外排 污水处理设施运行状态；废水回用情况 生活污水 COD、NH3-N / 0 t/a 经沉淀池处理后用于厂内绿化、洒水抑尘等 / / 无 / 不外排 噪声 生产设备 噪声 / 〈60dB(A) 厂房隔声、基础减振和弹性减振、安装消声器或柔性接头，加强车辆管理 / / 无 昼间60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 噪声治理措施；例行监测达标情况 风机、泵类 噪声 运输车辆 噪声 固废 跳汰机 矸石 / 4.88万t/a 暂存于矸石棚外售 / / 固废产生点及暂存点设明显标志 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 各类固废产生情况及其处置去向 浓缩池 煤泥 / 7.72万t/a 暂存于煤泥棚外售 / / 除尘器 收尘灰 / 171.07 t/a 掺入原煤中外售 / / 办公区 生活垃圾 / 6.6t/a 集中收集，送生活垃圾填埋场 / / / 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 （GB16889-2008）

⑵ 环境管理体系 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ② 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③ 制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 ④ 主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染问题。 ⑤ 应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 ⑶ 环境管理重点 工程应把合理利用资源、能源和原辅材料，提高其利用率以控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度以控制生产车间的废气、固废排放和噪声污染，作为其环境管理的污染控制重点。 重点加强原煤、精煤的密闭储存，及筛分、破碎车间废气收集与处理等设施、生活污水沉淀池的防渗措施等监督管理，以及粉尘无组织排放的控制。确保煤泥水闭路循环、生活污水不外排。 ⑷ 严格执行“三同时”要求 工程设计应针对项目工艺特点，重点做好煤粉尘污染防治，包括有组织和无组织排放，煤泥水闭路循环、生活污水不外排以及设备噪声控制的优化设计工作，确保项目建成投产后“三废”达标排放。 2、监测计划 为了掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，必须对建设项目所产生的污染物和污染防治设施进行日常检测，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 建设单位可委托有资质的环境监测机构对企业废气、噪声及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。 ⑴ 污染源监测 污染源监测计划见表34。 污染源监测计划一览表 表34 类别 监测项目 监测点位 监测点数 监测频次 监控指标 废气 有组织粉尘 TSP 筛分、破碎车间排气筒 1个 1次/季度 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中要求 无组织粉尘 TSP 厂界外10米处上风向布设1个监测点，下风向布设3个监控点 4个 1次/季度 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中要求 噪声 厂界噪声 Leq(A) 厂界外1米，4个 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 ⑵ 环境质量监测 环境质量监测计划见表35。 环境质量监测计划表 表35 监测类别 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 监控指标 环境空气 TSP 曹家滩村 1个 1次/1年 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 Leq(A) 曹家滩村 1个 1次/1年 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

# 结论与建议

1、结论 ⑴ 建设项目概况 榆林市信达通煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目位于榆阳区金鸡滩镇曹家滩村，占地面积24166.3m2。项目新建120万吨/年洗选煤生产线一条，配套建设生产车间、原料库、产成品库、办公区等。项目总投资2800万元，其中环保投资84.1万元，占总投资的3.0%。 ⑵ 环境质量现状 ① 环境空气 评价区各监测点SO2、NO2及TSP1小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ② 地下水 项目区地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 ③ 声环境 评价区声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 ⑶ 污染物排放情况 ① 废气 项目原煤筛分破碎车间粉尘排放量为1.73t/a，无组织粉尘排放量为1.92t/a；物料储存、转载粉尘排放量为0.5t/a。 ② 废水 生产废水实现一级闭路循环，不外排；生活污水经沉淀池处理后综合利用，不外排。 ③ 固体废物 项目产生的固体废物主要有煤泥、矸石、除尘器收尘以及生活垃圾。煤泥和矸石外售砖厂作配料，除尘器收尘掺入原煤中外售，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处置，固废均实现综合利用，处置率100%。 ⑷ 主要环境影响及保护措施 ① 大气环境影响分析及污染防治措施 项目原煤、各产品储存均采用全封闭式储棚储存（煤泥及收集煤粉尘采用半密闭储棚），装、卸车时设喷雾洒水装置抑尘，运输车辆采用密闭车箱，各物料输送采用密闭廊道及皮带传输，各转载产尘点设喷雾洒水设施，可有效抑制粉尘外逸，厂界颗粒物无组织排放浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的要求。 项目对原煤筛分破碎工序产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器(除尘效率99%)设施处理后，由一根15m高排气筒排放，并设置永久性监测采样孔；少量未经收集的逸散粉尘采取喷雾洒水装置降尘。采取以上措施后污染物排放均符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的相关要求。 项目物料运输过程中车辆行驶会产生一定量的扬尘，因此环评要求运输车辆必须采用箱式车运输，减少物料洒漏。同时，对进厂道路硬化，保持路面状况良好进行，定时采取洒水抑尘及专人清扫，并加强运输车辆管理、限载限速以减少扬尘污染。此外，在进厂道路两侧植造高大乔木组成的防尘林带，以降低道路扬尘对道路两侧植被及环境空气的影响。 采取以上措施后，项目产生废气对环境影响较小。 ② 水环境影响分析及污染防治措施 项目产生的煤泥水一级闭路循环，不外排。初期雨水储存于雨水收集池，回用于生产，不外排。生活污水经沉淀池处理后用于厂内绿化、洒水抑尘等。当设备检修时，必须立即停产，防止项目煤泥水外排。 ③ 地下水分析及污染防治措施 项目煤泥水实现一级闭路循环，项目设有雨水收集池、事故水池，可以保证生产用水不外排，并且厂区主厂房、各产品棚、浓缩池、事故水池、循环水池等地面均进行水泥硬化并做防渗处理，同时建设单位应做好“三废”排放的管理，充分提高其治理、回收和利用率，做好厂区污废水不外排，项目采取上述措施后，项目对地下水的影响可降到最低，影响较小。 ④ 声影响分析及污染防治措施 项目噪声主要来源于原煤储存、筛分破碎工序、跳汰机、压滤机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。项目对运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，设备入室，并采取基础减振或弹性减振等措施。厂界周围设置绿化带，在美化环境的同时可以起到吸音降噪的作用。采取以上措施后，项目运行期对周围声环境影响较小。 ⑤ 固体废弃物分析及污染防治措施 项目固体废物主要有洗选矸石、煤泥、除尘器收尘及生活垃圾。矸石及煤泥均在厂内暂存后，作为配料定期外售砖厂；除尘器收尘掺入原煤中外售；生活垃圾经厂内集中收集后，送至生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 采取以上措施后，项目运营期产生的固废全部进行了妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 ⑸ 总结论 榆林市信达通煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目符合国家产业政策。项目选址可行，在采取项目环评报告表提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对周围环境影响小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 2、建议 ⑴项目投产后，在确保设备正常运转的条件下，尽量减少原煤的储存； ⑵建议厂区四周设高大防护林以减少粉尘对周围环境的影响； ⑶企业制定出相应的管理制度、加强环境管理，提高企业管理人员和生产人员的管理水平。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行忖项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

金荣洗煤厂

国富砖厂

洗煤厂

405m

S204

S20

N

项目位置

110m

390m

350m