报告表编号 2015 年 编号：

建设项目环境影响报告表

# （试  行）

项 目 名 称：   开平市味金香食品有限公司扩建生产项目

建 设 单 位：        开平市味金香食品有限公司

编制日期：2015年05月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

本项目基本情况

| 项目名称 | 开平市味金香食品有限公司扩建生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 开平市味金香食品有限公司 |
| 法人代表 | 司徒惠娟 | 联 系 人 | 梁志明 |
| 通讯地址 | 开平市沙冈工业园C7-1 |
| 联系电话 | 13717272278 | 传 真 |  | 邮政编码 | 529300 |
| 建设地点 | 开平市沙冈工业园C7-1 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改建□扩建■ 迁建□延期□补办□ | 行业类别及代码 | 酱油、食醋及类似制品制造 C1462 |
| 占地面积 (平方米) | 9444.89 | 建筑面积 (平方米) | 6666.70 |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 33.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 | 2015年6月 |
| 工程内容及规模: 1、项目概况、任务来源及规模 开平市味金香食品有限公司位于开平市沙冈工业园C7-1，中心地理坐标为：北纬22°25'55.52"，东经112°43'23.49"。原总投资5万元，占地面积9444.89m2，建筑面积300m2，员工人数7人，主要经营成品酱油的分装，年分装酱油86吨。（详见二OOO年八月三十一日《关于味金香食品厂搬迁项目环境影响报告表的批复》开环批字[2000]169号）。 随着公司不断发展，现状无法满足生产所需，因此项目拟投资60万在原有的设备基础上增加酱油、食醋、酱和调味料的生产线，扩建后项目总占地面积9444.89m2，建筑面积6666.70m2，建成后预计年产酱油10000吨、食醋1000吨、酱1000吨、调味料1000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规中相关规定，项目需进行环境影响评价。现受建设单位委托，广州环发环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，对该建设项目进行环境影响评价，编制该项目的环境影响报告表。 2、建设规模 项目扩建前年分装酱油86吨，扩建后预计年产酱油10000吨、食醋1000吨、酱1000吨、调味料1000吨。项目扩建前后主体工程及产品方案见表1所示。 表1 扩建前后主体工程及产品方案 扩建前 序号 产品名称 规格型号 年分装量 年运行时数 1 酱油 / 86吨 2640h 扩建后 序号 产品名称 规格型号 年加工量 年运行时数 1 酱油 / 10000吨 2640h 2 食醋 / 1000吨 3 酱 / 1000吨 4 调味料 / 1000吨 3、扩建前后主要原材料用量及能源消耗 与本次扩建项目有关的主要原辅材料见表3所示。 表2 项目扩建前后主要原辅材料表 扩建前 类别 名称 年耗量 来源 储运方式 原料 酱油 86吨 外购 储存于原料仓库 扩建后 类别 名称 年耗量 来源 储运方式 原料 原油 5000吨 外购 储存于原料仓库 味精 700吨 I+G（呈味核苷酸二钠） 10吨 白糖 80吨 食盐 75吨 酿造食醋 100吨 食用冰醋酸 25吨 变性淀粉 20吨 4、扩建前后主要生产设备 与本次扩建项目有关的设备主要见表2所示。 表3 项目技改前后主要生产设备表 扩建前 序号 名称 规格型号 数量 1 不锈钢罐 / 3个 2 不锈钢罐装机 / 1台 扩建后 序号 名称 规格型号 数量 1 蚝油蒸煮锅 / 4个 2 自制酱油蒸煮锅3T 6个 3 喷码机 9020-1.1G 3台 4 自制原油储罐12T 40个 5 抽油泵 30台 6 灌袋机 6台 7 自制压盖机 6台 8 贴标机 3台 9 电子称 2台 10 粉碎机 1台 11 封箱机 3台 12 真空泵 3台 13 空气压缩机 2台 14 铝箔封口机 1台 15 臭氧灭菌机 1台 16 分页机 1台 17 胶体磨 1台 18 1t/h生物质成型燃料锅炉 / 1台（备用） 19 4t/h生物质成型燃料锅炉 / 1台 20 柴油发电机 / 1台 注：以上生产设备、产品及生产工艺均不在中华人民共和国国家经济贸易委员会规定的《促进产业结构调整暂行规定》之中，符合国家产业政策的相关要求。 5、劳动定员及工作制度 ①扩建前 项目扩建前员工人数为7人，不在厂内食宿，年工作330天，日工作8小时。 ②扩建后 项目扩建后增加员工23人，合计共30人，不在厂内食宿，年工作330天，日工作8小时。 6、公用工程 （1）给排水 ①扩建前： 项目扩建前用水主要为员工日常生活用水和生产用水。 生活用水 共有员工7人，不在厂内食宿，员工生活用水按0.10t/d·人，即生活用水量约0.70t/d，231.00t/a，外排生活污水约占生活用水量90％，即0.63t/d，207.90t/a。 生产用水 项目生产用水主要为设备清洗用水以及地面冲洗用水，项目清洗用水量约为3.00t/d，990.00t/a，外排废水约占用水量90％，即2.70t/d，891.00t/a。 项目经三级化粪池处理后直接排放。 ②扩建后： 生活用水 项目生活用水主要为员工日常生活用水，项目扩建后共有员30人，不在厂内食宿，员工生活用水按0.10t/d·人，即生活用水量约3.00t/d，990.00t/a，外排生活污水约占生活用水量90％，即2.70t/d，891.00t/a。 生产用水 项目生产用水主要包括蒸煮过程用水、酱油瓶及瓶盖清洗用水、设备日常清洗用水、车间地面冲洗用水以及锅炉用水等。其中酱油瓶及瓶盖清洗用水作为车间地面冲洗用水回用，锅炉用水大部分在锅炉内循环使用，部分清排水将排入后续废气治理设施，作为喷淋水，或作为车间地面冲洗用水。类比同类型项目，项目日常生产用水用量约为30.00t/d，9900.00t/a。由于大部分生产用水在蒸煮过程蒸发及作为原料带进产品中，因此项目生产废水产生量约为6.00t/d，1980.00t/a，生产废水主要来源于原料清洗、设备清洗以及车间地面冲洗等。 项目不属于污水处理厂纳污范围，项目综合废水拟经“物化+生化+MBR膜”工艺处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 （2）供电系统 ①扩建前： 项目用地由当地市政电网接入，年用电量约为6万kWh。 ②扩建后： 项目用地由当地市政电网接入，年用电量约为10万kWh。 |
| 项目的地理位置及周边环境状况 开平市味金香食品有限公司扩建生产项目位于开平市沙冈工业园C7-1。项目东北面是在建厂房，东南面是厂房、西南面是帛汉电子有限公司、西北面是江龙五金制品有限公司。详见附图。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于开平市沙冈工业园C7-1，从现场勘查可知，本项目周边主要环境问题为周边企业产生的废气、废水、噪声、固废等，以及项目周边道路产生的交通尾气及噪声。 但从环境现状监测结果可见，项目所在地大气、水体、声环境质量现状均良好，无突出环境问题。 项目属于扩建项目，与本项目相关的扩建前原有污染物排放情况如下表所示： 表4 项目扩建前原有污染情况表 内容 类型 排放物 （编号） 污染物名称 处理前产生浓度及产生量（单位） 排放浓度及排放量（单位） 采取防治措施 水污染物 1#综合废水（1098.90t/a） CODCr 800mg/L，0.88t/a 350mg/L，0.38t/a 经化粪池预处理 BOD5 400mg/L，0.44t/a 150mg/L，0.16t/a 悬浮物 450mg/L，0.49t/a 150mg/L，0.16t/a 氨氮 30mg/L，0.033t/a 20mg/L，0.022t/a 动植物油 30mg/L，0.033t/a 20mg/L，0.022t/a 大气污染物 / / / / 噪声 5#生产设备 噪声 70～100dB（A） 四厂界外1米处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准 消声、隔声、减振、墙体隔声 固体废物 6#生产经营 包装废弃物 0.20t/a 由物质回收公司回收利用 资源再生利用、减量化，符合环保有关要求，去向合理，不会对周围环境造成二次污染 7#日常生活 生活垃圾 0.58t/a 环卫部门定期清运 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 开平市位于广东省中南部，东经112°13′至112°48′，北纬21°56′至22°39′；东北连新会，正北靠鹤山，东南近台山，西南接恩平，西北邻新兴。濒临南海，靠近港澳，东北距江门市区46 km，距广州110km，北扼鹤山之冲，西接恩平之咽，东南有新会为藩篱，西南以台山为屏障。位于江门五邑中心，地理位置优越。全市总面积1659平方公里。1649年建县，1993年1月5日撤县设市，1995年被国家定为二类市。现辖13个镇和三埠、长沙2个办事处。 地貌、地质特征 开平市地势自南、北两面向潭江河谷倾斜，东、中部地势低。南部、北部多低山丘陵，西北部的天露山海拔1250米，是江门五邑最高峰；东部、中部多丘陵平原，大部分在海拔50米以下，海拔较的有梁金山（456米）、百立山（394米）。主要山脉有天露山、梁金山、百立山、罗汉山等。主要矿藏有煤、铁、钨、铜、石英石等。地势自南北两面向潭江河各地带倾斜，海拔50米以下的平原面积占全市面积的69%，丘陵面积占29%，山地面积占2%。 开平市的地质大部分为花岗岩和沙页岩结构。有两条断裂带横贯域内。一条是海陵断裂带，南起阳江市南部沿海，经恩平市大槐、恩城、沙湖进入域内马冈、苍城、大罗村，再过鹤山、花县、河源、和平至江西龙南县；另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活性断裂带），南起台山市挪扶，经域内金鸡墟、瓦片坑、蚬冈、赤坎、交流渡、梁金山、月山至鹤城。两条断裂带把市域划分为南、北、中三块。 气象、气候特征 开平市地处北回归线以南，气候温和，四季如春，属南亚热带季风海洋性气候区。日照充足，雨量充沛，冬季受东北风影响，夏季受东南季风影响，每年2-3月有不同程度的低温阴雨天气，5-9月常有台风和暴雨。 根据开平市气象部门1990～2009年的气象观测资料统计，全年主导风向为东北风，开平市1990-2009年气象要素统计见表5。 表5 开平气象站近20年的主要气候资料统计表 项目 数值 年平均风速(m/s) 1.6 最 风速（m/s)及出现的时间 19.7 相应风向：NE 出现时间：2008年9月24日及2009年9月15日 年平均气温（℃） 22.9 极端最高气温（℃）及出现的时间 39.4 出现时间：2004年7月1日 极端最低气温（℃）及出现的时间 2.5 出现时间：1991年12月29日 年平均相对湿度（%） 76 年均降水量（mm） 1825.7 年最大降水量（mm）及出现的时间 最大值：2579.6mm 出现时间：2001年 年最小降水量（mm）及出现的时间 最小值：1148.6mm 出现时 ：2004年 年平均日照时数（h） 1751.2 自然资源、土壤与植被 开平市矿产资源丰富，矿产资源已探明和开采的有铁、锰、铜、锡、金、铀、煤、独硅石、耐火石、钾长石等33种。 开平市生物资源种类繁多。植物方面有种子植物和蕨类植物，主要代表科有壳斗科、山茶科、木兰科、樟科、桑科、蝶形花科、梧桐科、苏木科、桃金娘科、山龙眼科和芭蕉科等。动物方面主要是鸟、鱼、虫、兽。常见的珍稀动物有穿山甲、大头龟、果子狸、猴面鹰。较多的野生动物有山猪、石蛤、鳖、蛇、鹧鸪、坑螺等。 项目所在区域的土壤属冲积泥沙土壤和冲积黄红壤；周围植被主要为亚热带、热带的树种。乔木主要有松科、杉科、樟科、木麻黄科等。草被以芒萁为主，蕨类次之，常见芒萁群和马尾松、岗松、小叶樟、大叶樟、鸭脚木、乌桕、荷木、桃金娘、野牡丹和算盘子等。 水文水系特征 潭江是珠三角水系的Ⅰ级支流，主流发源于阳江市阳东县牛围岭，与莲塘水汇合入境，经百合、三埠、水口入新会市境，直泻珠江三角河口区，向崖门奔注南海。潭江全长248km，流域面积5068km2；在开平境内河长56km，流域面积1580km2，全河平均坡降为0.45％。上游多高山峻岭，坡急流，山林较茂密，植被较好；中下游地势较为平坦开阔，坡度平缓，河道较为弯曲，低水时河沿沙洲毕露，从赤坎到三埠，比较大的江心洲有河南洲、羊咩洲、滘堤洲、祥龙洲、海心洲、长沙洲、沙皇洲等。 潭江常年受潮汐影响，属弱径流强潮流的河道。据长沙、石咀、三江口、黄冲四水位站资料统计分析，潭江潮汐作用较强，而径流影响亦不可忽略。四站历年平均潮差依次为，涨潮：2.96m、3.09m、2.94m、2.59m，落潮：2.76m、2.88m、2.85m、2.75m，上游大于下游。 潭江地处暴雨区，汛期洪水峰高量大；枯水期则因径流量不大，河床逐年淤积，通航能力较差。三埠镇以下可通航600吨的机动船，可直通广州、江门、香港和澳门。 潭江干流水位变幅一般在2米到9米之间。据潢步水文站1956年到1959年实测资料统计，多年平均年径流量为21.29亿m3，最大洪峰流量2870m3/s（1968年5月）。最小枯水流量为0.003 m3/s（1960年3月），多年平均含沙量0.108kg/m3，多年平均悬移质输沙量23万吨，多年平均枯水量4.37m3/s，最高水位9.88m，最低水量0.95m。 开平境内潭江的主要支流包括镇海水、新昌水、新桥水、公益水、白沙水和蚬岗水等，各支流水文状况如下： （1）镇海水 位于潭江下游左岸，为潭江最大的一级支流，发源于鹤山将军岭，上游于鹤山境内称宅梧河，自西北向东南汇入汇入双桥水后折向南流，并先后汇入开平水，经沙塘在交流渡，在交流渡分流分别以向东至长沙振华的蟠龙出口和向南交流渡圩出口。流域总面积1203km2，河流长69km，河床上游平缓，平均比降为0.81‰，其中集水面积100 km2以上的支流有双桥水、开平水、靖村水、曲水等4条。镇海水已建大沙河、镇海2宗大（二）型水库和立新、花身蚕2宗中型水库，以及小（一）型水库17宗，小（二）型水库45宗，总库容4.38亿立方米，控制集雨面积459 km2。 （2）新昌水 位于潭江下游右岸，发源于台山市古兜山的狮子尾，向西北流经四九镇至合水汇入五十水，经台城与三合水汇流，在三埠原开平氮肥厂附近汇入主流。流域面积576km2，河流长度52km，平均比降1.81‰，其支流集水面积大于100 km2的有五十水、三合水等2条，流域多属丘陵山地，植被较好。该河流已建圹田、陈坑、老营底等3宗中型水库，小（一）型水库13宗，小（二）型水库39宗，控制集水面积206.2 km2，总库容1.18亿立方米。 （3）新桥水 位于潭江下游左岸，发源于鹤山市皂幕山大深坑，向南流经水井镇、月山镇，在水口镇流入主流，流域面积143 km2，河流长29km，平均比降为3.24‰，下游受潮汐影响，流域属丘陵河流、平原、山区各占50%。现有小（一）型水库3宗，小（二）型水库13宗，控制集水面积17km2，总库容754万立方米。 根据华南环境科学研究所2006年对新桥水月明河段月明桥断面的水流观测，其平均落潮流速和涨潮流速分别为0.2526m/s和-0.2228m/s。断面的潮周日落潮量为1404092.8m3，断面平均落潮量为31.41m3/s；断面潮周日涨潮量为1329823m3，断面平均涨潮量为28.78m3/s。断面潮周日的平均净泄量为0.817m3/s。 （4）公益水 位于潭江下游右岸，发源于台山市古兜山北部的烟斗岗，流经大江镇，与水步支流汇合，至公益镇东头汇入主流。流域面积136km2，河流长度28km，平均比降为0.68‰，该河受潮汐影响可达大江镇及水步镇。该河建有小（一）型水库4宗，小（二）型水库7宗，控制集水面积23.7km2，总库容1808万立方米。 （5）白沙水 白沙水又名赤水河，位于潭江下游之右岸，发源于开平市的三两银山，自南向北流经开平市东山镇、赤水镇和台山的白沙镇，在百足尾汇入主流。流域面积38.3km2，河流长度49km，平均比降为0.77‰，鹤仔朗以下受潮汐影响。上游已建狮山中型水库1宗及小（一）型水库5宗，小（二）型水库25宗，控制集水面积63.1 km2，总库容16953万立方米。 （6）蚬冈水 蚬冈水位于潭江下游的右岸，发源于恩平五点梅花山，向东流至开平市金鸡镇飞鹅里与金鸡水汇合再折向东北，企山海村以下受潮汐影响，流域面积185km2，主河长34km，平均比降为1.30‰。上游已建青南角中型水库1宗以及小（一）型水库9宗，小（二）型水库14宗，控制流域面积53.8 km2，总库容4710万立方米。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 开平市1649年建县，1993年撤县设市，1995年被国家定为二类市。现辖13个镇和三埠、长沙2个办事处。开平市位于广东省珠江三角洲经济开发区，靠近广州，毗邻港澳，是全国著名的华侨之乡、建筑之乡和文化艺术之乡，国家园林城市，更是闻名遐迩的碉楼之乡；总人口68多万人，划分为16个镇（办事处），旅居海外的开平籍华侨以及港、澳、台同胞75万人，分布在世界上67个国家和地区。 水口镇位于广东省开平市东郊，总面积80.1平方公里，总人口7万多人。古称单水口，是一个有悠久历史的城镇。驰名中外的 “广合腐乳”、“金山火蒜”和“水口白菜”为当地特产。2010年水口镇财政收入达1.9亿元，同比增长25.5%，位居全市前列。 1、经济概况 2010年，全市主要经济指标增幅超过江门市平均水平，有6项指标增幅排在江门地区前列，7项指标增幅在江门地区实现进位。其中全市生产总值达到200.14亿元，比上年增长14.36%，增幅创15年来新高；规模以上工业增加值79.18亿元，比上年增长24.25%，增幅创7年来新高，年增长11.13%；地方财政一般预算收入11.89亿元，比上年增长29.26%，增幅创17年来新高，年均增长17.11%。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别增长11.3%和14.9%。全社会固定资产投资完成77.06亿元，年均增长20.76%；吸收外商直接投资1.53亿美元，年均增长10.76%；实际利用民资13.59亿元，年均增长13.02%；社会消费品零售总额105.8亿元，年均增长16.14%。产业结构调整、优化，先进制造业逐步成为新的增长点，三大传统支柱产业进一步发展壮大，化纤纺织、水暖卫浴和食品工业实现规模以上工业总产值241.57亿元。“建筑之乡”雄风重振，实现建安产值42.53亿元，援川工程汶川一中获中国建设工程最高荣誉“鲁班奖”，耀南公司获“全国建筑先进企业”称号。高新技术制造业增加占全市工业增加值23%。全市共有国家高新技术企业10家，省级企业工程技术研发中心2个，博士后科研基地4个。专利申请量和授权数居江门地区前列，被评为“全国科技进步先进市”和“中国商标发展百强县”。农业总产值38.45亿元，年均增长5.36%。成功创建全国首批、全省首个国家现代农业示范区；入选中央财政小型农田水利重点县。旅游产业发展步伐加快，全市接待海内外游客371.35万人次，同比增长12.93%；旅游总收入20.37亿元，同比增长16.2%。房地产完成投资7.53亿元，实现税收1.78亿元。投入5.07亿元推进翠山湖新区内37项基础设施建设，逐步完善公共配套服务功能，初步形成“一区多园”的格局。政府“大部门制”改革完成。各镇（街）基本完成林改主体任务，5.5万公顷林地确权到户。建立以属地征管为主要内容的镇级财政管理体制。建立属地统计工作制度。金融业加大改革创新步伐为经济发展提供有力的支持。加快镇级特色产业整合升级，创建了水口水暖卫浴、水口纺织服装、月山化工、塘口旅游等4个省级专业镇技术创新试点，以及三埠机电、龙胜橡胶小五金、马冈鹅养殖等3个江门市级专业镇技术创新试点。全市镇级财政一般预算收入实现7.86亿元，占全市一般预算收入的66%。外贸进出口总额16.6亿美元，年均增长6.92%。落实家电、汽车、摩托车下乡和家电以旧换新政策，销售总额1.72亿元。民营企业和个体工商户发展到2.57万户。启动通较大自然村道路硬底化工程，完成建设29.3公里。建成总长42.87公里的省主绿道网。扎实推进“三旧”改造，加强市容市貌综合整治。开展新型农村社会养老保险试点工作，全市农民参保人数30.7万人，覆盖率99.8%。开展扶贫开发“规划到村、责任到人”工作。建成市福利院，完成14个农村敬老院改造升级。保障性住房新增195套。安置水上居民173户471人。 2、工业 全市规模以上工业企业428家，累计完成工业总产值378.30亿元，增长29.96 %，其中纺织、水暖、食品三大支柱产业实现规模以上产值241.57亿元，增长24.16%。按企业经济类型分：外商及港澳台商投资企业累计完成210.97亿元，比上年增长30.76 %；国有企业累计完成1.28亿元，比上年增16.31 %；集体企业完成0.6亿元，比上年减26.15%；股份制企业完成146.39亿元，比上年增长33.51 %；其他经济类型完成19.06亿元，比上年增长4.78 %。 3、教育 优先发展教育事业，重点抓好教育创强工作，全年投入教育创强资金1.2亿元，创建省教育强镇9个，成功创建了省教育强市，进一步提高了教育质量和办学水平。落实中小学教师工资福利待遇“两相当”工作，妥善解决代课教师问题。 加大就业培训力度，深入开展“春风行动”、“南粤春暖行动”。举办劳务招聘会、集市65场，提供就业岗位1.25万个，达成就业意向7883人。建立高校毕业生见习基地，促进大学生就业。全市新增就业岗位 8618个，安置城镇劳动力就业6629人，城镇登记失业率2.38%，就业形势保持稳定。 健全社会保障体系。全年参加企业养老保险缴费人数6.43万人，征收基金2.32亿元，增长12.7%。扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，参保人数达6.73万人；启动被征地农民养老保险试点工作，参保人数3123人，完成江门市下达任务。提高新型农村合作医疗补助标准，全市参合率达98.9%。做好扶贫济困工作，救助困难群众1.73万人次。实现41户水上居民上岸居住，解决103户城镇低收入家庭住房问题。 4、文化 文物保护 开平碉楼与村落4个世界文化遗产地，集中分布在塘口、百合、蚬冈、赤坎4个镇的辖区内。它们反映了开平碉楼最早和最具有代表性的形态，特别集中展示了碉楼兴建最兴盛的一个时期，最典型的代表了碉楼的中西结合风格，最突出地表现了碉楼与村落的关系，并强调了碉楼的多种功能和类型，它们从不同的侧面充分突现了开平碉楼的价值。 2001年6月，开平碉楼被国务院公布为全国重点文物保护单位。2007年6月28日，开平碉楼与村落列入《世界遗产名录》。 本项目周边200m范围内无文物保护目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 项目所在地区域环境功能区划属性如下表所示： 表6 建设项目所在区域环境功能属性一览表 项 目 类 别 水环境功能区 项目纳污河道为桥溪水属Ⅲ类水体，功能现状为工业农业渔业，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准 环境空气质量功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 声环境功能区 项目所在地属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》2类标准 是否水源保护区 否 是否基本农田保护区 否 是否风景保护区 否 是否水库库区 否 是否污水处理厂纳污范围 否 1、水环境质量现状 根据开平市环境监测站2012年11月对桥溪水的水质监测结果：本项目所在区域地表水中pH值的日平均值为7.35；悬浮物的日平均值为25.32毫克/升；COD日平均值为16.45毫克/升；BOD5日平均值为3.72毫克/升；总磷日平均值0.15毫克/升；溶解氧日平均值6.75毫克/升；石油类的日平均值为0.12毫克/升；氨氮的日平均值为0.76毫克/升。综上所述，各监测项目达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准。 2、环境空气质量现状 项目引用开平市环境保护监测站于2012年6月14日~20日在开平市沙冈区工业园兴祥路52号进行监测的监测数据，本项目距离开平市沙冈区工业园兴祥路52号约1.5km，监测数据见表7。 表7 项目所在地空气环境现状监测数据 单位：mg/m3 项目 监 日期 SO2 NO2 PM10 6月14日（日均值） 0.015 0.025 0.032 6月15日（日均值） 0.014 0.026 0.033 6月16日（日均值） 0.016 0.024 0.037 6月17日（日均值） 0.017 0.018 0.038 6月18日（日均值） 0.018 0.022 0.036 6月19日（日均值） 0.024 0.018 0.038 6月20日（日均值） 0.023 0.021 0.035 标准限值 0.15 0.08 0.15 以上结果表明，该区域环境空气质量各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据开平市环境监测站于2015年4月28日对项目所在地东面、南面、西面、北面4个监测点进行昼间、夜间监测，其昼间、夜间等效连续噪声级如表8所示： 表8 噪声现状监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测点 东北面1# 东南面2# 西南面3# 西北面4# 2类标准 昼间 56.6 56.2 55.8 55.9 60 夜间 44.3 44.8 45.2 44.3 50 从表7可以看出，建设项目所在地昼间和夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

项目主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气保护目标 环境空气保护目标是保护该区环境空气质量，使之符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求。 2、水环境保护目标 保护评价范围内的受纳水体桥溪水不受本建设项目的影响，并符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 3、声环境保护目标 声环境保护目标是确保该项目周围环境不受本项目生产噪声干扰，使其声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准的要求。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表9 本项目所在地执行的环境质量标准 要素 分类 标准名称 适用 类别 标准限值 评价 对象 污染因子 浓度限值 环 境 空 气 环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 二级 SO2 1小时平均500μg/m3 24小时平均150μg/m3 年平均60μg/m3 评价区域内环境空气 NO2 1小时平均200μg/m3 24小时平均80μg/m3 年平均40μg/m3 PM10 24小时平均150μg/m3 年平均70μg/m3 TSP 24小时平均300μg/m3 年平均200μg/m3 地 表 水 环 境 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 pH 6~9 桥溪水 CODCr ≤20 mg L BOD5 ≤4mg/L DO ≥5 mg/L NH3-N ≤1.0mg/L TP ≤0.2mg/L 声 环 境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 等效连续A声级Leq 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 厂界 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废水 1、执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 表10 废水污染物排放标准 （单位：mg/l pH无量纲） 要素 分类 标准名称 标准值 适用范围 pH SS CODcr BOD5 NH3-N 动植物油 废水 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)（第二时段） 一级 其他排污单位 6-9 ≤60 ≤90 ≤20 ≤10 ≤10 二、废气 1、项目锅炉废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）的燃气标准。 2、柴油发电机外排废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段相关污染物排放限值。 表11 废气污染物排放标准 要素分类 标准名称 适用类别 污染因子 排放限值 废气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 燃气锅炉 颗粒物 ≤30 mg/m3 SO2 ≤50mg/m3 NOx ≤200 mg/m3 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014） 第三阶段 Pmax<37 SO2 —— CO ≤5.5g kWh HC —— NOX —— PM10 ≤0.60g/kWh 备注：根据广东省环境保护厅（粤环〔2014〕98号2014年11月7日）《关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知》：广东省锅炉大气污染物排放标准修订前，生物质成型燃料锅炉的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度限值继续按照我省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）的燃气标准执行。 |
| 污染物排放标准 | 三、噪声 1、项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准。 表12 项目厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 要素分类 标准名称 适用类别 污染因子 排放限值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效连续A声级Leq 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 四、固体废弃物污染 1、《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）； 2、《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）。 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本评价建议总量控制指标值： 1、废水 综合废水：总量：2871.00t/a ；CODcr：0.26t/a ；氨氮：0.029t/a 2、废气 锅炉废气量：624.03万Nm3/a，SO2：0.26t/a，烟尘：0.15t/a，NOx：0.94t/a。 |

# 建设项目工程分析

扩建前工艺流程： 扩建前项目主要对成品酱油进行分装入箱，工艺流程如下图： 扩建后工艺流程： 酱油生产工艺： 酱生产工艺： 食醋生产工艺： 调味料生产工艺：

一、施工期主要环境问题 位于开平市沙冈工业园C7-1，施工期影响主要为车间建设及装修和设备安装过程产生的噪声、固体废弃物、装修挥发有机物影响等，现施工期已结束，施工过程采取一定防治措施，未对周围环境造成明显影响。故本项目不再分析施工期环境影响。 二、营运期主要环境问题 本项目建成投入使用后，将产生废水、废气、噪声和固废，具体分析如下： 1、废水 ①扩建前 项目扩建前废水主要来源于员工日常生活及生产过程所产生的清洗废水，项目综合废水产生量为1098.90t/a，主要污染因子以SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油为主。 ②扩建后 项目扩建后废水主要为员工日常办公生活污水以及生产废水。生产废水主要来源于酱油瓶及瓶盖清洗废水、设备日常清洗废水及车间地面冲洗废水等。 （1）生活污水 项目扩建后共有员工30人，不在厂内食宿，生活污水产生量约2.70t/d，891.00t/a。，污染因子以SS、CODcr、BOD5、NH3－N、动植物油为主。 （2）生产废水 项目生产废水主要来源于酱油瓶及瓶盖清洗废水，设备的清洗废水以及车间地面冲洗废水等，废水产生量约为6.00t/d，1980.00t/d。 表13 项目废水产生情况表 污染物种类 CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 1#生活污水 （891.00t/a） 产生浓度(mg/L) 400 250 200 30 30 产生量(t/a) 0.36 0.22 0.18 0.027 0.027 2#生产废水（1980.00t/a） 产生浓度(mg/L) 1800 600 400 50 50 产生量(t/a) 3.56 1.19 0.79 0.099 0.099 综合废水（1#+2# =2871.00t/a） 产生浓度(mg/L) 1365.38 491.11 337.86 43.89 43.89 产生量(t/a) 3.92 1.41 0.97 0.126 0.126 2、废气 ①扩建前 项目扩建前项目无废气产生工序。 ②扩建后 项目扩建后主要的大气污染源为锅炉燃烧产生的锅炉废气及柴油发电机废气等。 a、锅炉废气 项目拟采用一台4t/h和一台1t/h（备用）的生物质成型燃料锅炉，项目预计年用生物质成型燃料1000吨，燃料主要成份如下表14所示。 表14 成型生物质燃料主要成份表 项目 发热量 固定碳 挥发分 碳 氧 指标 17.02MJ/kg 15.99% 74.29% 46.88% 37.94% 项目 氢 全硫 氮 灰分 水分 指标 5.27% 0.05% 0.14% 1.81% 7.91% 根据上述热载体炉及燃料相关技术指标，即项目相关污染物产生情况如下所示： ①废气量 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－生物质工业锅炉：项目锅炉废气产生量为6240.28Nm3/t原料，即2363.74Nm3/h，624.03万Nm3/a。 ②烟尘 烟尘产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－生物质工业锅炉：烟尘产生量为37.6kg/t原料，即项目烟尘产生量为14.24kg/h，37.60t/a，产生浓度折算约6025.35mg/ Nm3。 项目锅炉废气拟配套布袋除尘+水膜脱硫装置进行处理，预计除尘效率达到99.6%以上，即粉尘处理后排放量约0.15t/a，排放浓度约24.04mg/ Nm3。 ③SO2 SO2产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－生物质工业锅炉：SO2产生量约17S kg/t原料（S指燃料含硫率，项目燃料含硫率约0.05%），即项目SO2产生量约0.32kg/h，0.85t/a，产生浓度约136.21mg/ Nm3。 项目锅炉废气拟配套布袋除尘+水膜脱硫装置进行处理，预计脱硫效率约70%，即SO2处理后排放量约0.26t/a，排放浓度约41.66mg/ Nm3。 ④NOx产生浓度及产生量的计算 NOx产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－生物质工业锅炉：1.02 kg/t原料，即项目NOx产生量约0.39kg/h，1.02t/a，产生浓度约163.45mg/ Nm3。 项目锅炉废气拟配套布袋除尘+水膜脱硫装置进行处理，预计氮氧化物去除效率约8%，即NOx处理后排放量约0.94t/a，排放浓度约150.63mg/ Nm3。 b、柴油发电机废气 项目配备一台小型柴油发电机，最大功率0.8kW，预计年运行时间约300h，柴油用量约0.225kg/kW·h，年耗0#柴油约0.054t，含硫率约0.035％。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）有关燃料的污染物排放因子，计算得到备用柴油发电机废气排放源强见表15。 表15 项目柴油发电机污染物产生情况 燃气类别 年用量 污染物 污染产生情况 排污系数 （kg/t油） 排放量（kg/a） 排放量 （g/kw·h） 执行标准 （g/kw·h） 0# 柴油 0.054t/a SO2 20S(为含硫率) 0.032 0.13 —— CO 0.78 0.042 0.18 ≤5.5 HC 2.13 0.11 0.46 —— NOX 2.92 0.16 0.67 —— PM10 0.31 0.017 0.07 ≤0.60 3、噪声 ①扩建前 项目扩建前运营期噪声主要来源于酱油分装过程设备运转以及容器碰撞所产生的噪音，产生噪声声级约70~100dB（A）不等。 ②扩建后 项目扩建后运营期噪声主要来源于各生产线加工设备的运转噪声以及锅炉房运行时所产生的噪声，产生噪声声级约70～100dB（A）不等。 4、固体废弃物 ①扩建前 项目扩建前固体废弃物主要来源包括员工日常生活产生的生活垃圾以及生产过程产生的包装废弃物等。 a、生活垃圾 项目共有员工7人，不在厂内食宿，生活垃圾产生量约0.25kg/ d·人，即约1.75kg/d，0.58t/a。 b、包装废弃物 项目酱油瓶的购进以及酱油包装入箱时会产生小量的包装废弃物，产生量约0.20t/a，主要是废纸箱和废塑料。 ②扩建后 项目固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾以及生产过程产生的包装废弃物、污水处理设施剩余污泥、锅炉燃烧及废气治理产生的灰渣等。 a、员工生活垃圾 项目共有员工30人，不在厂内食宿，生活垃圾产量约0.25kg/d·人，即约7.50kg/d，2.48t/a; b、包装废弃物 类比项目扩建前包装废气物的产生量，预计项目扩建后包装废弃物产生量约1.00t/a，主要是废纸箱和废塑料。 c、废水处理设施剩余污泥 项目废水处理设施预计产生1.00t/a剩余污泥。 d、锅炉燃烧及废气治理产生的灰渣 锅炉及配套除尘设施使用过程产生的灰渣产生量主要与原料灰分、飞灰含量、烟尘含碳量等相关，预计产生量约350.00t/a。 项目扩建前后污染源强变化情况如下表16所示： 表16 项目扩建前后污染物产生量变化情况表 内容 类型 排放源 （序号） 污染物 名称 扩建前 扩建后 新增产生量 处理前产生浓度及产生量 处理前产生浓度及产生量 大气污染物 1#锅炉废气 废气量 / 624.03万Nm3 +624.03万Nm3 烟尘 6025.35mg/ Nm3，37.60t/a +37.60t/a SO2 136.21mg/ Nm3，0.85t/a +0.85t/a NOx 163.45mg/ Nm3，1.02t/a +1.02t/a 2#柴油发电机废气 SO2 / 0.13g/kw·h，0.032kg/a +0.032kg/a CO 0.18g/kw·h，0.042kg/a +0.042kg/a HC 0.46g/kw·h，0.11kg/a +0.11kg/a NOX 0.67g/kw·h，0.16kg/a +0.16kg/a PM10 0.07g/kw·h，0.017kg/a +0.017kg/a 水污染物 3#综合废水 废水量 1098.90t/a 2871.00t/a +1772.1t/a CODcr 800mg/L，0.88t/a 1365.38mg/L、3.92t/a +3.04t/a BOD5 400mg/L，0.44t/a 491.11mg/L、1.41t/a +0.97t/a SS 450mg/L，0.49t/a 337.86mg/ L、0.97t/a +0.48t/a NH3-N 30mg/L，0.033t/a 43.89mg/L、0.126t/a +0.093t/a 动植物油 30mg/L，0.033t/a 43.89mg/L、0.126t/a +0.093t/a 固体废物 4#日常生活 生活垃圾 0.58t/a 2.48t/a +1.90/a 5#生产经营 包装废弃物 0.20t/a 1.00/a +0.80t/a 6#锅炉 灰渣 / 350.00t/a +350.00t/a 7#废水处理设施 剩余污泥 / 1.00t/a +1.00t/a 噪声 8#生产过程 设备噪声 70～100dB（A） 70～100dB（A） /

# 营运期项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 扩建后 | 扩建后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| 大 气 污 染 物 | 1#锅炉废气 | 废气量 | / | / | 624.03万Nm3 | 624.03万Nm3 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 6025.35mg/ Nm3 | 37.60t/a | 24.04mg/ Nm3 | 0.15t/a |
|  |  | SO2 |  |  | 136.21mg/ Nm3 | 0.85t/a | 41.66mg/ Nm3 | 0.26t/a |
|  |  | NOx |  |  | 163.45mg/ Nm3 | 1.02t/a | 150.63mg/ Nm3 | 0.94t/a |
|  | 2#柴油发电机废气 | SO2 | / | / | 0.13g/kw·h，0.032kg/a | 0.13g/kw·h，0.032kg/a |
|  |  | CO |  |  | 0.18g/kw·h，0.042kg/a | 0.18g/kw·h，0.042kg/a |
|  |  | HC |  |  | 0.46g/kw·h，0.11kg/a | 0.46g/kw·h，0.11kg/a |
|  |  | NOX |  |  | 0.67g/kw·h，0.16kg/a | 0.67g/kw·h，0.16kg/a |
|  |  | PM10 |  |  | 0.07g/kw·h，0.017kg/a | 0.07g/kw·h，0.017kg/a |
| 水 污 染 物 | 3#综合废水 | 废水量 | 1098.90t/a | 2871.00t/a |
|  |  | CODcr | 800mg/L，0.88t/a | 350mg/L，0.38t/a | 1365.38mg/L、3.92t/a | 90mg/L、0.26t/a |
|  |  | BOD5 | 400mg/L，0.44t/a | 150mg/L，0.16t/a | 491.11mg/L、1.41t/a | 20mg/L、0.057t/a |
|  |  | SS | 450mg/L，0.49t/a | 150mg/L，0.16t/a | 337.86mg/ L、0.97t/a | 60mg/ L、0.17t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.033t/a | 20mg/L，0.022t/a | 43.89mg/L、0.126t/a | 10mg/L、0.029t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.033t/a | 20mg/L，0.022t/a | 43.89mg/L、0.126t/a | 10mg/L、0.029t/a |
| 固 体 废 物 | 4#日常生活 | 生活垃圾 | 0.58t/a | 0.58t/a | 2.48t/a | 2.48t/a |
|  | 5#生产经营 | 包装废弃物 | 0.20t/a | 0 | 1.00t/a | 0 |
|  | 6#锅炉 | 灰渣 | / | / | 350.00t/a | 0 |
|  | 7#废水处理设施 | 剩余污泥 | / | / | 1.00t/a | 0 |
| 噪 声 | 8#生产过程 | 噪声 | 70~100dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—90 ）Ⅱ类标准 | 70~100dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008 ）2类标准 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 项目产生的污水若未能妥善处理，将对区域水体水生生态环境造成一定的影响； 项目生产过程中产生的固体垃圾如得不到有效的收集处理，随日晒雨淋、风吹等，将带来二次污染，对项目所在地的生态环境造成一定的影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 位于开平市沙冈工业园C7-1，施工期影响主要为车间建设及装修和设备安装过程产生的噪声、固体废弃物、装修挥发有机物影响等，现施工期已结束，施工过程采取一定防治措施，未对周围环境造成明显影响。故本项目不再分析施工期环境影响。 二、营运期环境影响分析 项目位于开平市沙冈工业园C7-1，生产生活过程中将不可避免地产生一定的污染物，对周围环境造成一定的影响： 1、水环境影响分析 项目扩建前，综合废水（含生活污水及生产废水）主要经过简单化粪池处理后排放，污染物没有得到有效消减，无法确保废水达标排放。扩建后项目综合废水包括员工生活污水、生产过程产生的酱油瓶及瓶盖清洗废水、设备日常清洗废水及车间地面冲洗废水等。由于项目所在地区域污（废）水处理系统尚未完善，为了保护项目所在地的地表水环境，项目综合废水在区域污（废）水处理系统未完善前，将采取“物化+生化+MBR膜”工艺进行处理。具体工艺如下图所示： 由于项目生产废水污染物浓度高，含有大量盐类及悬浮物等不利于生化处理的物质，需要进行混凝反应池和MBR膜池进行预处理，提高后续生化系统的稳定运行。生产废水经预处理后进入调节池与生活污水简单混合后在进入后续的生化治理。 MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种将膜分离技术与生物技术，他利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，由于微生物被完全截流在生物反应器内，从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长，系统硝化效率得以提高。同时，可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间，有利于难降解有机物降解效率的提高。最后建基于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈， 悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，大大提高出水水质。 项目综合废水经有效措施处理后确保外排废水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB/26-2001）第二时段一级标准，则对纳污水体环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目主要的大气污染源为锅炉燃烧产生的锅炉废气、黄豆发酵过程产生的异味、及柴油发电机废气等。 锅炉烟尘 项目锅炉拟燃生物质燃料，尾气主要污染物以烟尘、SO2、NOx为主。针对此项目拟采用“布袋除尘+水膜脱硫”对废气进行治理，确保经处理后污染物指标达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准要求后高空排放。 当引风机启动以后利用引风机后的引力，含尘气体沿烟道进入布袋除尘器，大量粉尘将被布袋截留去除，确保废气治理后烟尘排放浓度30mg/m3以下。后续水膜脱硫将利用碱液喷淋在设施内形成水膜对废气进行脱硫，喷淋液经沉淀处理后循环利用。最终确保SO2排放浓度达到50 mg/m3以下。该“布袋除尘+水膜脱硫”除尘效率可达99.6%以上，脱硫效率可达70%以上，氮氧化物的去除效率可达8%。具体工艺流程如下图所示： 项目水膜脱硫喷淋液循环沉淀池必须规范设置，确保喷淋废水具有足够停留时间沉淀后循环使用。该喷淋水日常沉淀清渣固液分离后循环使用，不外排。如需更换或进行池体清理等，外排废水必须进行严格处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准（该类废水不在《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）中控制的危险废物之列）。锅炉废气经处理后污染物指标达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准要求后高空排放（烟囱不得低于8米，炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱应高出最高建筑3m以上）。按上述要求达标处理后高空排放，废气将得到有效削减及扩散，对周围环境影响较小。 b、柴油发电机废气 项目配备一台小型柴油发电机，其功率较低，且使用时间较短，燃用含硫率为0.035%的0#柴油，确保其废气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段相关污染物排放限值后排放，则对周围的环境影响较小。 采取有效的防治措施后，项目各废气排放将得到有效的控制及治理，对周围大气环境影响不大。 3、噪声影响分析 项目扩建后运营期噪声主要来源于各生产线加工设备的运转噪声以及锅炉房运行时所产生的噪声，产生噪声声级约70～100dB（A）不等。 （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； （2）加强对高噪声设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （3）选择噪声低、振动小、整体性能好的设备，减振垫选择高阻尼的减振垫圈，以减小振动，从而减小噪声； （4）有针对性地对噪声设备进行合理布置，让噪声源尽量远离边界； （5）加强项目边界的绿化，种植高大茂密的灌木类植物，使边界形成良好的天然隔音屏障。 通过上述选择低噪声设备、采取减振、隔声、合理布局、风机口消声处理、利用墙体隔声以及距离衰减等综合措施治理后，则本项目四厂界外1米处的噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾以及生产过程产生的包装废弃物、污水处理设施剩余污泥、锅炉燃烧及废气治理产生的灰渣等。 a、生活垃圾 项目生活垃圾产生量为2.48t/a。妥善收集后交由当地环卫部门统一清运处理，同时对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇; 其临时堆放场所应满足《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，堆放场所定期进行清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境； b、包装废弃物 项目包装废弃物主要为废纸箱和废塑料等，产生量约1.00t/a。此固体废物不属于《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）中控制的危险废物，且具有一定的回收利用价值，可由相应物资回收公司进行回收利用。 c、废水处理设施剩余污泥 项目废水处理设施预计产生1.00t/a剩余污泥，不属于《国家危险废物名录》和《广东省严控废物名录》所列明的废物，可与当地环卫部门沟通协调，委托环卫部门代为清运填埋处理。但从环境保护角度出发及资源综合利用方面考虑，该污泥含有机质较多，并且含有氮、磷、钾等营养元素，建设单位亦可将污泥交由相关农林种植单位进行有效利用。但施用于农田前应确保污泥符合《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）的规定。 d、锅炉燃烧及废气治理产生的灰渣 锅炉及配套除尘设施使用过程产生的灰渣产生量主要与原料灰分、飞灰含量、烟尘含碳量等相关，预计产生量约350t/a；该类固体废弃物主要成份是柴灰，所含污染物较简单，不属于《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）中控制的危险废物，可交由花农及农民作有机肥使用，或交由环卫部门代为处理避免二次污染； 三、环保投资 本项目环保投资见表17所示。 表17 本项目环保投资一览表 序号 污染源 主要环保措施 预计投资（万元） 1 废水 “物化+生化+MBR膜” 8 排水管网 2 2 废气 布袋除尘+水膜脱硫 5 3 噪声 隔声、消声、减震等 2 4 固废 委托有资质单位处理 3 总计 20 本项目总投资为60万元，环保投资20万元，所占比例为33.3%，因此本项目采取的污染防治措施从经济上可行。 项目扩建前后污染源强变化情况如下表18所示： 表18 项目扩建前后污染物排放量变化情况表 内容 类型 排放源 （序号） 污染物 名称 扩建前 扩建后 新增排放量 排放浓度及排放量 排放浓度及排放量 大气污染物 1#锅炉废气 废气量 / 624.03万Nm3 +624.03万Nm3 烟尘 24.04mg/ Nm3，0.15t/a +0.15t/a SO2 41.66mg/ Nm3，0.26t/a +0.26t/a NOx 150.63mg/ Nm3，0.94t/a +0.94t/a 2#柴油发电机废气 SO2 / 0.13g/kw·h，0.032kg/a +0.032kg/a CO 0.18g/kw·h，0.042kg/a +0.042kg/a HC 0.46g/kw·h，0.11kg/a +0.11kg/a NOX 0.67g/kw·h，0.16kg/a +0.16kg/a PM10 0.07g/kw·h，0.017kg/a +0.017kg/a 水污染物 3#综合无废水 废水量 1098.90t/a 2871.00t/a +1772.10t/a CODcr 350mg/L，0.38t/a 90mg/L、0.26t/a -0.12t/a BOD5 150mg/L，0.16t/a 20mg/L、0.057t/a -0.103t/a SS 150mg/L，0.16t/a 60mg/ L、0.17t/a +0.01t/a NH3-N 20mg/L，0.022t/a 10mg/L、0.029t/a +0.007t/a 动植物油 20mg/L，0.022t/a 10mg/L、0.029t/a +0.007t/a 固体废物 4#日常生活 生活垃圾 0.58t/a 2.48t/a +1.90/a 5#生产经营 包装废弃物 0 0 0 6#锅炉 灰渣 0 0 0 7#废水处理设施 剩余污泥 0 0 0 噪声 8#生产过程 设备噪声 70～100dB（A） 70～100dB（A） /

# 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#锅炉废气 | 烟尘 | 布袋除尘+水膜脱硫 | 达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 2#柴油发电机废气 | SO2 | 燃用低含硫率柴油 | 达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段相关污染物排放限值 |
|  |  | CO |  |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | PM10 |  |  |
| 水 污 染 物 | 3#综合废水 | COD | 物化+生化+MBR膜 | 达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 4#日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清理 | 资源再生利用、减量化，符合环保有关要求， 对周围环境不会造成影响 |
|  | 5#生产经营 | 包装废弃物 | 由相应物资回收公司回收利用 |  |
|  | 6#锅炉 | 灰渣 | 交由花农等作有机肥或交由环卫部门代为处理 |  |
|  | 7#废水处理设施 | 剩余污泥 |  |  |
| 噪 声 | 8#生产过程 | 噪声 | 优化设备选购、合理布置，采取减震、消声、隔音措施 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008 ）2类标准 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、做好外排水的治理达标排放工作，确保外排水均经有效处理后再外排，减少其对纳污水体水生生态环境的影响； 2、项目建成后，实施生态恢复和生态补偿； 3、加强绿化，保证一定的绿地面积，既可美化环境，又可吸尘降噪。 |

## 产业政策、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 开平市味金香食品有限公司位于开平市沙冈工业园C7-1，主要经营调味品的生产，预计年产酱油10000吨、食醋1000吨、酱1000吨、调味料1000吨。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不在其鼓励、限制和淘汰类项目之列，且符合国家相关法律、法规和政策规定，属允许发展类产业。 2、选址合理性分析 本项目位于开平市沙冈工业园C7-1，中心地理坐标为：北纬22°25'55.52"，东经112°43'23.49"。项目选址用地为工业用地，符合当地土地利用总体规划和控制性规划，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其它用途的用地。项目只要做好营运期各种污染防治措施及建议，确保各项污染物达标排放，减少对周围环境的影响，项目的选址建设基本合理可行。 3、与环境功能区划的符合性分析 （1）空气环境 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，符合区域空气环境功能区划分要求。 （2）地表水环境 按开平市水功能区划，项目所在地地表水桥溪水属Ⅲ类区域，不属于饮用水源保护区，不属于污水处理纳污范围，因此，项目综合废水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)（第二时段）一级标准后纳入桥溪水，避免影响纳污水体水质。 （3）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的划分依据，项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

结论与建议

一、项目概况 开平市味金香食品有限公司扩建生产项目位于开平市沙冈工业园C7-1，中心地理坐标为：北纬22°25'55.52"，东经112°43'23.49"。占地面积9444.89m2，总建筑面积6666.70m2。扩建前分装酱油86吨，扩建后预计年产酱油10000吨、食醋1000吨、酱1000吨、调味料1000吨。 二、环境质量现状 1、该区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求； 2、纳污水体桥溪水的常规检测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质限值的要求，说明桥溪水的水质现状良好。 3、据监测，项目各边界昼间和夜间噪声声压级均符合国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 三、施工期环境影响评价结论 位于开平市沙冈工业园C7-1，施工期影响主要为车间建设及装修和设备安装过程产生的噪声、固体废弃物、装修挥发有机物影响等，现施工期已结束，施工过程采取一定防治措施，未对周围环境造成明显影响。故本项目不再分析施工期环境影响。 四、运营期环境影响评价结论 项目在生产生活过程中将不可避免地产生一定的污染物，对周围环境造成一定的影响： 1、水环境影响评价结论 项目扩建后综合废水产生量约2871.00t/a。由于项目所在区域不属于污水处理厂纳污范围，为保障区域水体环境质量，建设单位应对生产过程所产生的综合废水进行有效处理后排放，项目拟采取“物化+生化+MBR膜”工艺进行处理，确保外排废水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB/26-2001）第二时段一级标准后排放，则对纳污水体环境影响较小。 2、环境空气影响评价结论 项目主要的大气污染源为锅炉燃烧产生的锅炉废气及柴油发电机废气等。 a、项目锅炉废气拟采用“布袋除尘+水膜脱硫”对废气进行有效处理，确保经处理后污染物指标达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准要求，则对周围的环境影响较小。 b、柴油发电机废气 柴油发电机燃用低含硫率柴油，确保其废气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段相关污染物排放限值后排放，则对周围的环境影响较小。 3、噪声环境影响评价结论 项目扩建后运营期噪声主要来源于各生产线加工设备的运转噪声以及锅炉房运行时所产生的噪声，产生噪声声级约70～100dB（A）不等。项目应合理规划厂区布置，同时针对上述噪声污染源采取消声、减震、隔音措施后，边界噪声将达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响评价结论 项目固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾以及生产过程产生的包装废弃物、污水处理设施剩余污泥、锅炉燃烧及废气治理产生的灰渣等，妥善收集后严格分类处理，对周围环境影响甚小。 五、选址分析 建设项目位于开平市沙冈工业园C7-1。属工业用地地块，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其它用途的用地。符合当地的总体规划及当地产业政策，区域基础配套设施完善，投资环境优越。 六、结论及建议 建议： 做好废气、废水、噪声的治理达标排放工作，以减少其对周围环境的影响； 2、推行清洁生产，合理回用处理后废水，节约水资源。 综上所述，通过对环境调查、环境质量现状监测与评价及项目对周围环境影响分析表明，本建设项目产生的各项污染物如能按报告中提出的治理措施进行治理，且加强污染治理设施和设备的运行管理，则本项目的建设对周围环境产生的影响不大。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建设单位意见： 情况属实，同意本评价意见！ 委托单位： 委托代表： 日 期：

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

| 审批意见： 公 章 |
| --- |
| 经办人： | 年 月 日 |

# Text boxes

布袋除尘

锅炉烟气

引风机

烟囱排放

水膜脱硫

碱液

循环沉淀池

循环水泵

36mm

以敬村

▲5

▲2

▲噪声监测点

▲3

▲1

▲4

项目所在地

33m龙安里

300m

75m

艺辉木业

朝阳卫浴