# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):       江苏新长江无缝钢管制造有限公司

# 编制日期:2019年6月18日

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 无缝钢管生产及配套设施技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏新长江无缝钢管制造有限公司 |
| 法定代表人 | 黄长城 | 联系人 | 蒋卫国 |
| 通讯地址 | 江阴市夏港街道镇澄路375号 |
| 联系电话 | 13961667185 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214442 |
| 建设地点 | 江阴市镇澄路375号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | **** |
| 建设性质 | 改建（补办） | 行业类别 及代码 | 钢压延加工（C3130） |
| 占地面积 （平方米） | 160000 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 3850 | 其中：环保 投资(万元) | 220 | 总投资 （万元） | 5.71% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 / |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 477625 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 700万 | 燃气（标立方米/年） | 900万 |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 全厂生活污水排放量36500吨/年、清洗废水排放量为23500t/a，废（污）水均接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后最终排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1.项目概况 江苏新长江无缝钢管制造有限公司（原名为江阴市无缝钢管总厂），成立于1984年8月8日，位于江阴市夏港街道镇澄路375号，是一家从事无缝钢管制造、加工的生产企业。目前，其设计能力为热轧无缝钢管3万吨/年，冷拔无缝钢管10万吨/年，自有废硫酸回收利用6000吨/年，硫酸亚铁1200吨/年。 2.工程内容及规模 改建项目利用自有厂房建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-3，项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（万件/年） 年运行时数 改建前 改建后 增减量 审批量 实际量 1 生产车间 热轧无缝钢管（Ф100） 30000 30000 30000 0 7200小时 2 冷拔无缝钢管（Ф76） 8000 40000 40000 +32000 3 冷拔无缝钢管（Ф50） 4000 60000 60000 +56000 4 废硫酸（回收利用） 4000 6000 2000 +2000 5 硫酸亚铁 200 1200 1000 +1000 表1-4 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 变化情况 原环评 实际 贮运 工程 成品库（存放硫酸亚铁成品） 无 占地250m21座 新增250m21座 成品库（存放钢管成品） 10000m2 20000m2 增加10000m2 废硫酸罐区 无 20%酸：1只20t、2只15t 98%酸：1只12t 20%酸：1只20t、2只15t 98%酸：1只12t 原料库 8000m2 15000m2 增加7000m2 公用工程 给水 自来水管网 DN150 DN150 不变 排水 雨水管网 DN300 DN300 不变 污水管网 DN300 DN300 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 循环冷却水系统 400t/h（循环量） 400t/h（循环量） 不变 供电（区域电网） 12000KVA 12000KVA 不变 供汽（集中供汽） 4t/h 4t/h 不变 环保工程 废水 化粪池 100m3 100m3 不变 废气 酸洗车间废气处理设施 水膜除尘装置 水膜除尘装置 不变 危险废物仓库 占地50m2 1座 占地100m2 1座 原环评酸洗污泥定性为一般固废，实际应为危险固废，为了确保危废的安全暂存，企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）要求新建了危废仓库，增加了危废暂存能力 一般固废仓库 占地200m2 1座 占地200m2 1座 不变 事故应急池 无 100m3 1座 增加了事故应急池的容积，确保满足事故应急的需求 3.建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市夏港街道镇澄路375号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：厂区主要设置机热轧车间、穿孔车间、冷拔车间、质检车间、机修车间等。厂区平面布置具体见附图2。 厂界300米土地利用现状：本项目东侧、南侧均为空地，西侧为其他工业企业，北侧118米处为夏港社区，西侧166米处为港隆苑居民区。厂界300米土地利用现状具体见附图3。 4.工作制度与劳动定员 劳动定员：改建前后劳动定员均为700人，改建项目不新增人员。 工作制度：改建前后均实行“三班”24小时工作制度，年有效工作日为300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏新长江无缝钢管制造有限公司成立于1984年8月，位于江阴市夏港街道镇澄路375号。一、与本项目有关的原污染情况 1．废气 （1）有组织废气 原有项目有组织废气主要为燃煤废气尾气。燃煤炉利用配套的水膜除尘装置处理后，通过1根15米高排气筒进行达标排放。根据公司2017年排污许可证中核定内容，烟尘排放量37.8t/a，二氧化硫排放量106.6t/a，氮氧化物排放量129t/a。 2．废水 根据公司2017年排污许可证中核定内容，原有项目废水共60000t/a，其中包括：生活污水（36500t/a）、清洗废水（包括管件酸洗、磷化、设备地面冲洗水）（23500t/a）。 经预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准最终排入老夏港河。 现有项目水污染物产生和排放情况见表1-6。 表1-6 水污染物产生及排放状况 种类 废水量 (t/a) 治理 措施 污染物名称 污染物排放量 标准浓 度限值 (mg/L) 排放去向 排放量(t/a) 清洗废水 23500 接管至污水处理厂处理 废水量 COD SS 氨氮 TP TN 60000 3 0.6 0.183 0.0183 0.548 50 10 5 0.5 15 老夏港河 生活污水 36500 3．固废 原有项目危险固废主要为废硫酸、酸洗污泥。 1）废硫酸（废物类别 HW34、废物代码 900-300-34）：项目酸洗采用 约20%硫酸溶液，循环使用至亚铁含量大于 250g/l、酸液浓度低于 4%时更换，废酸产生量约 6000t/a，收集后由有资质单位处置。 2）酸洗污泥（废物类别 HW17、废物代码 336-064-17）：酸洗车间各槽使用后会产生污泥，污泥产生量约 220t/a，委托泰州明锋资源再生科技有限公司处置。 原有项目一般固废主要为煤气发生炉炉渣、粉煤、金属边角料、生活垃圾。 1）炉渣：根据企业提供资料，煤气发生炉运气过程中产生炉渣，产生量约 2400t/a（按用煤量 15%计），煤渣由丹阳华恒新型建材厂收集后外售利用。 2）粉煤：根据企业提供资料，产生量约600t/a。粉煤由丹阳华恒新型建材厂收集后外售利用。 3）金属边角料：在切割等下料过程中会产生边角料，产生量约 5000t/a，经公司收集后外售利用。 4）生活垃圾：原有项目目前职工人数约700人，运营中有人员生产生活活动产生的生活垃圾，以 0.5kg/d·人计，则全厂生活垃圾产生量约 350kg/d（105t/a），委托环卫部门统一处置。 4．噪声 原有项目生产过程中的主要噪声源为切割机、冷轧机、矫直机、打头机、穿孔机组、连轧机组、空压机和循环冷却水塔等，采用了隔声、加消声器、加减震垫等措施进行隔声减震。原有项目高噪声污染源及采取的相应措施见表1-8。 表1-8 原有项目主要噪声源及降噪情况 序号 设备 等效声级 dB（A） 所在工段/位置 距最近厂界位置m 治理措施 降噪效果 1 切割机 90 冷轧/热轧车间 30 设备在室内，实体砖墙隔声、基础减震 20 2 冷轧机 90 冷轧车间 30 3 矫直机 85 冷轧/热轧车间 30 4 打头机 90 冷轧车间 30 5 穿孔机 90 冷轧/热轧车间 30 6 连轧机 90 热轧车间 30 7 空压机 95 公辅工程区 50 低噪空压机及消声器、减振 5 8 循环冷却水塔 90 公辅工程区 55 基础减震、加减震垫 5 二、主要环境问题 原有项目酸洗车间废气未收集处理，该环境问题需在本次改建项目实施过程中，根据“以新带老”原则进行整改。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市夏港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 夏港是中国著名社会学家、民族学家吴文藻的故乡，位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。夏港下辖12个行政村、6个社区居委会，区域面积37.67平方公里，有户籍人口43485人，少数民族13个83人，外来暂住人口62984人。 2、经济建设 夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。产业结构有效提升，商业开票销售收入占比上升至55%，服务业投入占比为62%，“三二一”产业结构得到巩固提升。港口物流、现代商贸加快发展，现代物流产业园新增物流商贸企业超400个。长江港口物流园区交易中心被评为全国金属材料十大市场.“长江之星”湿地生态园得到巩固提升。长江村举行建企40周年庆祝大会，通过多年艰苦创业长江村在中国经济十强村中排名第3位。江苏新长江实业集团有限公司、江苏中金再生资源有限公司、江苏西城三联控股集团有限公司等百亿元企业分列中国企业500强第202位、第221位、第233位。各企业加快科技创新、技术革新、产业更新，呈现出较好发展势头。 3、交通 夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）-毗陵路、芙蓉大道、海港大道。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。港城大道与镇澄路-毗陵路、镇澄路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。海港大道工程南接惠澄大道，与惠山区沟通。 交通规划：该区域拟规划建设疏港铁路，由新长铁路月城货运站引出，穿越秦望山、观山后沿海港大道西侧进入夏港地区。 （2）港口码头 夏港沿江地区拥有沿江岸线约3.2公里，目前建设有1~4号码头，兼顾发展集装箱业务和通用散杂货、件杂货业务。 码头规划：拟建设内河码头2处，一处位于新锡澄运河（芙蓉大道南侧、新锡澄运河西岸），另一处位于西横河（西横河南岸、新沟河东岸），内河码头作业区作为内河与长江的转换节点，主要发展件杂货、散货、建材等中转运输，为沿江港区与临港制造业服务。 （3）航运 夏港航运主要为新沟河，现为七级航道，规划提升为五级航道，并作为无锡太湖清水通道;新夏港河位于夏港地区东侧，规划全线改造建设，作为新锡澄运河北段，达到三级航道通航标准。 4、土地利用现状及规划 夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 5、工业集中区规划及区域功能定位 夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。 夏港工业区：该区域北以滨江路、镇澄路为界，西以长达路、夏港与申港界为界，东以新夏港河为界，北以夏南路为界，面积约6.1km2。该区域包括原夏港工业园区，面积为4.62km2。 夏港工业区产业功能定位：以金属制品业为主，发展金属新材料、精密机械、汽车零部件等低能耗、低污染的产业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 规划两个污水处理厂：一个是为原夏港镇工业园区的港虹污水处理厂，位于西横河北、新港大道西，设计污水处理能力为1万t/d，现有处理能力为0.5万t/d，主要收水范围为原夏港工业园区；另一个污水处理厂为光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，位于滨江路北、老夏港河东，设计污水处理能力为20万t/d，现有处理能力为5万t/d，收水范围为夏港镇工业园区以外的区域。港虹污水处理厂近期维持0.5万t/d 规模，不再扩建；远期根据江阴市总体规划作为提升泵站，工业集中区内污水全部由光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。污水处理厂于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准。 二、教育、文化 夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 三、文物保护 夏港有夏港万安桥、渡江战役烈士墓、朱杏南故居、吴文藻冰心故居、吴孝子牌坊等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 项目所在地为工业用地，符合用地规划。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合夏港街道环保规划。 综上所述，改建项目建设符合夏港街道相关规划等。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据2018年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度13µg/Nm3达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10年平均浓度90µg/Nm3、NO2年平均浓度47µg/Nm3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 地表水环境质量现状 本项目所在地纳污河流为老夏港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据老夏港河老夏港桥断面监测结果显示该监测断面氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。针对该地区水环境质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会制定了《临港经济开发区“绿剑行动（2019）”实施方案》，具体见附件。 3、声环境质量现状 本项目位于江阴市夏港街道镇澄路375号，所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准。 根据现状噪声监测报告，厂界噪声可达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准。

主要环境敏感目标： 本项目建设地300米范围内居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 港隆苑 W 166 约380户 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 夏港社区 N 118 约40户 声环境 港隆苑 W 166 约380户 GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准 夏港社区 N 118 约40户 水环境 老夏港河 W 34 － 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类标准 生态环境 / / / / /

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 类别 污染物指标 单位 标准限值 老夏港河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸盐指数 10 NH3-N 1.5 TP 0.3 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 硫酸雾 一次值 0.30 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区标准 日均值 0.10 |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准。镇澄路北侧20±5米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 类别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在 区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 镇澄路北侧 4a类 dB(A) 70 55 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准： 废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，2020年12月31日前处理出水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入老夏港河。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂内 接管口 污水厂要求 - pH - 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准 氨氮 45 TP 8 TN 70 污水厂 排口 2020年12月31日前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级A标准 COD mg/L 50 氨氮 5（8）* TP 0.5 TN 15 SS 10 苯胺类 0.5 粪大肠菌群落 个 103 2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TN 12（15）* TP 0.5 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
|  | 2、噪声排放标准： 营运期厂界和厂区北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类功能区标准和4类功能区标准。 表4-4 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | 3类 dB(A) 65 55 厂区 北侧 4类 dB(A) 70 55 3、废气排放标准： 本项目硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。本项目硫酸雾污染物排放标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准限值表 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排气筒高 （m） 排放速率 （kg/h） 标准 有组织 无组织排放监控 硫酸雾 45 1.2 15 1.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 20 2.6 30 8.8 天然气燃烧废气中烟尘、SO2和NOx参照执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3中燃气锅炉标准。 表4-6 锅炉大气污染物排放标准限值表 污染物名称 排放限值（mg/m3） 车间或生产设施排气筒 企业边界 SO2 50 / NOx 150 / 烟尘 20 / 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP、TN，SS为考核因子。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 改建前 改建项目排放量 改建后 改建前后增减量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 实际排放量 核定排放量 废水 废水量 60000 60000 0 60000 0 60000 60000 0 COD 3 3 0 33.4 30.4 3 3 0 SS 0.6 0.6 0 22.7 22.1 0.6 0.6 0 氨氮 0.183 0.183 0 4.8 4.617 0.183 0.183 0 TP 0.0183 0.0183 0 0.24 0.2217 0.0183 0.0183 0 TN 0.548 0.548 0 4.2 3.652 0.548 0.548 0 废气 SO2 106.6 106.6 3.6 3.6 - 3.6 3.6 -103 NOX 129 129 16.84 16.84 - 16.84 16.84 -112.16 烟尘 37.8 37.8 2.576 2.576 - 2.576 2.576 -35.224 硫酸雾 4.61 4.61 1.496 4.61 3.144 1.496 1.496 -3.144 固体废物 0 0 0 - 0 0 0 0 由上表可见，改建后全厂废（污）水接管量为60000t/a， COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为24t/a、18t/a、4.8t/a、0.24t/a、4.2t/a，水污染物总量控制因子排放总量为COD3t/a、氨氮0.183t/a、TP0.0183t/a、TN0.548 t/a。特征因子SS作为当地环保部门监督管理的依据。改建项目废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。改建项目不新增水量，无需总量平衡。 大气污染物总量控制因子SO2、NOX、烟尘排放量分别为3.6t/a、16.84t/a、2.576t/a，新增大气总量指标可在企业内部平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 改建项目冷拔无缝钢管及废硫酸回收利用生产工艺流程及产污环节见图5-1及图5-2（其中W—废水、S—固废、N—噪声）。

2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机运行噪声（N1）、金属碰撞噪声（N2）及设备地面冲洗水（W3）等。 3、水量平衡 改建后全厂用水主要包括清洗用水、酸雾吸收用水、原料化学品配制用水和生活用水等，根据厂方提供详细资料，结合同类企业类比调查，得出全厂用排水情况，用排水依据如下： ①水洗用水：钢管经酸洗、磷化后需用清水进行冲洗，将其表面的酸液、磷化液等清洗干净，酸洗后清洗用水量按0.88m3/t产品计，约88000t/a、磷化后清洗用水量按0.02m3/t产品，2000t/a，损耗按10％计。 ②冷却池补充用水：全厂循环冷却水，主要用于冷却相关设备，年循环量约为1000000m3，冷却塔补充用水量按循环量的40％计，约400000t/a。 ③生活用水：全厂劳动定员为700人，生活用水按每人每天0.1m3计，则用水量约为21000t/a，生活污水的排放量按用水量的80％计。 ④设备地面冲洗用水：全厂设备地面冲洗用水量不大，按3000t/a计。 ⑤硫酸、磷化液、皂化液稀释配制用水：全厂硫酸、磷化液、皂化液，在使用过程中水分会不断蒸发和钢管带走槽内浓度会变低或变高，需不断补充原液或自来水进行稀释，据浓度计算，酸洗液配制用水量为8000t/a，磷化配制用水量为1200t/a，皂化配制用水量为1000t/a，生产过程中水的损耗按40％计（包括生产过程带走水）。 ⑥绿化浇灌用水：全厂绿化浇灌用水量按0.002 t/m2•d，为600t/a。 ⑦据企业提供资料，蒸汽用量按0.12m3/t产品计，蒸汽年用量为12000t，隔套蒸汽加热蒸汽损耗按40％计。蒸汽冷凝水可作为冷却池补充用水。 4、清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴市周庄镇人民政府出具江苏省投资项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①资源能源利用 全厂所用化学用品品种较少，主要为常规化学品浓硫酸，其具有强腐蚀性，但毒性不大；加热炉、退火炉均采用天然气为燃料，天然气为清洁能源，燃烧时基本无有毒有害气体产生。 ②生产工艺与设备 全厂排放的生产废水经处理后循环回用，提高了水资源利用率，体现了再利用原则。 ③废物处理与综合利用 本项目生产过程中产生的废钢、氧化铁渣经厂内收集后出售给金属回收站再利用；不合格产品出售给钢厂回收再利用；酸洗过程产生的废硫酸在公司内部处理后再回用于生产，本项目所采用的措施使得废物再次变成资源，大大减少了废物的排放。 综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。

主要污染工序： 1、废气 全厂废气主要为加热炉消耗天然气产生的燃烧废气和酸洗车间作业过程中产生的硫酸雾。 （1）加热炉消耗天然气产生的燃烧废气 加热炉采用天然气作为燃料，天然气通过燃气公司的管道输送至厂内。全厂天然气用量约为900万m3/a，各加热炉燃烧废气通过各自的8米高排气筒（FQ-1~FQ-7）排放天然气燃烧废气中污染物烟尘排放量为2.576t/a、SO2排放量为3.6t/a、氮氧化物排放量为16.84t/a。燃烧废气中主要污染物烟尘、NOX、SO2可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准。 （2）酸洗车间作业过程中产生的硫酸雾 酸洗车间产生的硫酸雾呈无组织排放，酸洗车间各酸洗池面积总和约91.5m2。废酸回收利用装置在常温下贮存，再生利用过程在低温下进行，故根据相关资料，该环节的硫酸雾可忽略。酸洗过程中硫酸雾产生量约为4.61t/a。 根据企业提供资料，硫酸雾采用槽边吹吸的方式收集，收集率可达75％，经集气罩收集后的硫酸雾气体进入酸雾吸收塔处理，吸收塔采用“碱液喷淋” 吸收处理方式，去除效率≥90％，经吸收处理后的尾气通过1个不低于15米高的排气筒排放。因此，硫酸雾无组织排放量约1.153t/a，有组织排放量约0.346t/a。硫酸雾可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2标准。 有组织排放废气产生及排放情况见表5-1，无组织排放大气污染物产生源强见表5-2。 表5-1 有组织排放废气产生及排放情况 污染源名称 排气量 (m3/h) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 排放高度（m） 排放 方式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 酸洗车间 140000 硫酸雾 3.43 1.73 3.46 碱液吸收 90 0.343 0.173 0.346 15 FQ-8 表5-2 无组织排放大气污染物产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物排放量 面源面积 面源高度 生产车间 硫酸雾 1.153t/a 855m2 10m 2、废水 全厂废水包括：清洗废水（包括管件酸洗、磷化、设备地面冲洗水）（W1~W3）、生活污水（W4）。经预处理的清洗废水和生活污水达接管标准后，接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水最终排入老夏港河。 全厂水污染物产生和排放情况见表5-3。 表5-3 水污染物产生及排放状况 种类 编号 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物名称 污染物排放量 标准浓 度限值 (mg/L) 排放去向 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 清洗废水 W1~ W3 23500 COD 800 18.8 接管至污水处理厂处理 废水量 COD SS 氨氮 TP TN / 50 10 5 0.5 15 60000 3 0.6 0.183 0.0183 0.548 / 50 10 5 0.5 15 老夏港河 SS 500 11.75 生活污水 W4 36500 COD 400 14.6 SS 300 10.95 NH3-N 30 1.095 TP 4 0.146 TN 70 2.555 3、固体废物 根据工程分析，全厂营运期固体废物为生产过程中产生的各类金属边角料，酸洗污泥和生活垃圾。 企业类比其他同企业工程经验，营运期产生的金属边角料约为15000t/a，酸洗污泥约为220t/a，生活垃圾105t/a。 全厂营运期固体废物分析结果详见表5-4。 表5-4 固废产生及综合利用、处理处置情况 编号 产污环节 名称 分类 编号 产生量（t/a） 综合利用方式及其数量（t/a） 处理处置方式及其数量（t/a） 1 生产过程 金属边角料 85 15000 外售：15000 － 2 职工生活活动 生活垃圾 99 105 － 环卫部门统一处置：105 合计 － － 15105 15000 105 表5-5 危险废物产生及综合利用、处理处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 酸洗污泥 HW17 336-064-17 220 酸洗车间 固态 污泥 酸 1m T/C 送资质单位 4、噪声 全厂主要噪声源为切割机、冷轧机、矫直机、打头机、穿孔机组、连轧机组、空压机和循环冷却水塔等，采用了隔声、加消声器、加减震垫等措施进行隔声减震。全厂高噪声污染源及采取的相应措施见表5-6。 表5-6 噪声产生源强情况表 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间 （工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 切割机 95 冷拔/热轧车间 30 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减，水泵和空压机设置在隔声房内 ≥25 2 冷轧机 90 冷拔车间 30 ≥25 3 矫直机 85 冷拔/热轧车间 30 ≥25 4 打头机 90 冷拔车间 30 ≥30 5 穿孔机 90 冷拔/热轧车间 30 ≥25 6 连轧机 95 热轧车间 30 ≥30 7 空压机 95 公辅工程区 50 ≥30 8 循环冷却水塔 90 公辅工程区 55 ≥30 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态。经厂房围墙隔声和距离衰减后，据类比调查，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | 烟尘 | 21 | 2.576 | 21 | 0.572 | 2.576 | FQ-1~FQ-7 |
|  |  | SO2 | 29.36 | 3.6 | 29.36 | 0.8 | 3.6 |  |
|  |  | NOX | 137.3 | 16.84 | 137.3 | 3.742 | 16.84 |  |
|  | 生产工艺废气 | 硫酸雾 | 3.43 | 3.46 | 0.343 | 0.173 | 0.346 | FQ-8 |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 1.153 | 1.153 |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 清洗废水 生活污水 | COD | 60000 | 300～500 | 24 | 60 | 3 | 接光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河 |
|  |  | SS |  | 200～400 | 18 | 20 | 0.1 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～45 | 4.8 | 5 | 0.183 |  |
|  |  | TP |  | 3～5 | 0.24 | 0.5 | 0.0183 |  |
|  |  | TN |  | 5~10 | 4.2 | 3 | 0.0005 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 金属边角料 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 外售利用 |
|  | 危险固废 | 酸洗污泥 | 220 | 220 | 0 | 0 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 105 | 105 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 切割机 | 95 | 冷拔/热轧 | 30 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 冷轧机 | 90 | 冷拔车间 | 30 |  |
|  | 矫直机 | 85 | 冷拔/热轧 | 30 |  |
|  | 打头机 | 90 | 冷拔车间 | 30 |  |
|  | 穿孔机 | 90 | 冷拔/热轧 | 30 |  |
|  | 连轧机 | 95 | 热轧车间 | 30 |  |
|  | 空压机 | 95 | 公辅工程区 | 50 |  |
|  | 循环冷却水塔 | 90 | 公辅工程区 | 55 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 改建项目对周围生态环境基本无影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设施工期主要为设备安装等不涉及建筑施工。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 A）有组织排放废气影响分析 ①天然气燃烧废气 全厂天然气燃烧废气通过相应15米高的排气筒（FQ-1~7）排放，SO2、NOX和烟尘有组织排放量分别为3.6t/a、16.84t/a和2.576t/a。天然气燃烧后烟尘、氮氧化物、SO2可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准。 ②酸洗车间硫酸雾废气 酸洗车间产生的酸洗废气经配套碱液喷淋塔净化处理后通过1根15米高的排气筒（FQ-8）排放。硫酸雾有组织排放量为0.346t/a，排放浓度为3.43mg/m3。硫酸雾可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应排放标准。 各类有组织排放废气均能达标排放且排放量较小，故对周围大气环境影响较小。 B）无组织排放废气影响分析 酸洗车间未捕集硫酸雾（1.153t/a）在车间无组织排放。 ①大气环境防护距离 经预测，酸洗车间无组织排放硫酸雾计算结果均为无超标点，故均不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，计算公式：

本项目无组织排放的污染物以硫酸雾计算卫生防护距离，结果见表7-3。 表7-3 污染源的卫生防护距离 污染源位置 污染物 Qc Cm r A B C D L计 L 酸洗车间 H2SO4 0.04 0.3 16.5 470 0.021 1.85 0.84 11 50 综上所述，需在酸洗车间外设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离内今后不得新建居住、学校等敏感保护目标。从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、地表水 全厂废（污）水产生量共计60000t/a，其中生活污水和清洗废水预处理后一起接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理达标后排入老夏港河，其中主要污染因子COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为3t/a、0.6t/a、0.183t/a、0.0183t/a、0.548t/a。尾水排放在2021年1月1日前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，在2021年1月1日后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准，达标后排入老夏港河。 根据该污水处理厂环境影响评价，废（污）水能达污水处理厂接管标准，不会影响污水处理厂的正常运行。废水达标排放对受纳水体老夏港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 3、固体废物 3.1固废环境影响预测与评价 本项目营运期固体废物为生产过程中产生的金属边角料，酸洗车间产生的酸洗污泥及员工生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；酸洗污泥委托有资质机构进行处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则。 本项目固体废物利用处置方式见表7-4。 表7-4 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 (t/a) 利用处置方式 利用处置 单位 1 金属边角料 生产过程 一般工业固废 85 15000 外售或综合 利用 回收站 3 酸洗污泥 酸洗车间 危险 固废 HW08 900-249-08 220 委托有资质机构进行处置 泰州明锋资源再生科技有限公司 4 生活垃圾 生活活动 生活 垃圾 99 105 定期清运 当地环卫部门 全厂产生的危险废物收集后送有资质单位处置，不排放。全厂所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，全厂产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4、噪声 全厂噪声源主要为切割机、冷拔机、矫直机、打头机、穿孔机组、连轧机组、空压机和循环冷却水塔等，噪声源强≤95dB(A)，经车间内合理布局并采取相应的防噪、降噪措施后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 因此，全厂在正常运行情况下区域声环境质量良好，对周围声环境影响不大。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产加热过程 | 烟尘 SO2 氮氧化物 | 通过15米高排气筒（FQ-1~7）排放 | 达 GB13271-2014中表3标准 |
|  | 酸洗环节 | 硫酸雾 | FQ-8 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 废（污）水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达（GB18918-2002）中表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产过程 | 金属边角料 | 外售处理 | 综合利用或 妥善处置 |
|  | 酸洗过程 | 酸洗污泥 | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 主要噪声源为切割机、冷拔机、矫直机、打头机、穿孔机组、连轧机组、空压机和循环冷却水塔等，噪声源强≤95dB(A) | 合理布局，水泵和空压机设置在隔声房内，车间厂房及隔声房隔声 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中2类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论 一、项目概况 江苏新长江无缝钢管制造有限公司在江阴市夏港镇澄路375号，利用自有厂房，对加热炉、热处理炉加热方式及原有冷拔管工艺进行改造：淘汰原有加热炉4台、退火炉1台及配套煤 气发生炉，改为4台天然气加热炉及1台天然气退火炉；在原有的冷拔管生 产工艺中增加磷化工序。同时新增2台天然气加热炉、2台天然气热处理炉以及配套生产设备微张减、冷床、液压打头机、剪切机、冷拔机、冷轧机 、矫直机、轧头机、酸洗池、磷化池、皂化池、制冷机、废酸处理塔等共 187台套。项目实施后，年可新增生产冷拔无缝钢管10万吨，热轧无缝钢管 产能不变；年回收利用自产废硫酸6000吨，产生硫酸亚铁1200吨。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书，故改建项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 改建项目废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理集中处理，不新增排污口，因此符合夏港街道环保规划。改建项目用地性质属于工业用地，符合用地规划。综上所述，改建项目建设符合夏港街道相关规划。 四、环境质量现状 项目建设地周边SO2年平均浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准， PM10、NO2年平均浓度超标，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案详见附件。老夏港河老夏港桥断面氨氮未符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水功能区要求。临港开发区地表水环境现状整治方案见附件。根据监测报告，建设地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类标准。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施， 各类污染物基本达标排放：

（1）废气：改建后全厂加热环节产生的天然气废气通过各自根15米高的排气筒（FQ1~7）排放；酸洗过程产生的硫酸雾经风机引入配套酸雾净化处理后通过一根15米高的排气筒（FQ-8）排放。燃烧废气可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准，硫酸雾可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）废水：改建后全厂厂区按“清污分流”制实施，高压用水回用，不排放。清洗废水产生量为23500 t/a，生活污水产生量为36500t/a，经生活污水经化粪池预处理和清洗废水一起纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水最终排入老夏港河。 （3）固废：改建后全厂固废产生量约为15325t/a，其中金属边角料收集后外售综合利用，酸洗污泥送有资质单位处置，生活垃圾由当地环卫部门收集后统一综合利用。 （4）噪声：改建后全厂噪声源主要为切割机、冷拔机、矫直机、打头机、穿孔机组、连轧机组、空压机和循环冷却水塔等，噪声源强≤95dB(A)，经车间内合理布局，水泵和空压机设置在隔声房内，并通过车间墙体、门窗及厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：改建后全厂各类有组织排放废气均能达标排放且排放量较小，故对周围大气环境影响较小；经计算，该公司酸洗车间需设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民住宅，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 （2）地表水：改建后全厂清洗废水产生量为23500 t/a，生活污水产生量为36500t/a，生活污水经化粪池预处理和清洗废水一起纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后最终排入老夏港河，其中COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为3t/a、0.365t/a、0.183t/a、0.0183t/a、0.5475t/a。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。

（3）固废：改建后全厂固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声：改建后全厂噪声源经采取相应措施边界噪声可达标排放，周围敏感保护目标能维持2类功能区要求。据调查，周边环境敏感目标距离生产车间均大于100米，在采取了各类隔声及降噪措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 七、清洁生产 改建后全厂生产过程产生的金属边角料经收集后外售回收站综合利用，酸洗污泥由有资质单位处置实现了废物的减量化、资源化和无害化。清洗废水部分处理后回用。综上所述，改建项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。 八、总量控制 改建后全厂废水接管量为60000t/a， COD、氨氮、TP、TN排放量分别为3t/a、0.183t/a、0.0183t/a和0.5475t/a。根据总量控制原则，COD、氨氮、TP排放指标纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，通过临港经济开发区夏港控源截污平衡。特征因子SS排放总量为0.365 t/a，不在国家规定的总量控制因子范围内，本报告给出的排放指标为特征因子考核量，为当地环保部门监督管理的依据； 改建后全厂废气硫酸雾、烟尘、SO2、NOx排放总量分别为1.496t/a、2.576t/a、16.84t/a、3.6t/a，本项目废气污染物排放总量在企业内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水和清洗废水纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，废水排放总量在夏港街道内平衡，废气排放总量在厂内平衡，符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，改建项目的建设是可行的。

# Text boxes

无缝钢管生产及配套设施技改扩能项目

S3废钢

S6废钢

加热打头

图5-1     冷拔无缝钢管工艺流程与产污环节图

S1废钢

管  坯

天然气加热

G1燃烧废气

穿  孔

加  热

定尺切割

N1噪声

S7废品

S4氧化铁渣

天然气加热

蒸汽隔套加热

10％的皂化液

自来水

蒸汽直接加热

自来水

探伤检验

S5氧化铁皮

5％的磷化液

W2清洗废水

W1清洗废水

成  品

G3燃烧废气

G2硫酸雾废气

切头尾

矫  直

热处理

冷  拔

二道清洗

磷  化

S2废硫酸

皂  化

蒸汽直接加热

一道清洗

16～22％的稀硫酸

酸  洗

附图      项目建设地卫星图片

本项目建设地

166m

118m

图5-2     废硫酸回收利用工艺流程与产污环节图

# N