医疗系列液氮生物容器结合了低液氮消耗和中等范围储存容量两方面优势，满足医疗行业专业人士不同需求。这些容器重量轻且空间需求较小，提供较大容量样本冻存的高效和储存。

产品优势：

超低蒸损的液氮超低温环境 冻存架存放在超低蒸损的液氮超低温环境，用来储存大量的医学样本，在很长的一段时间，即使样本储存在气相空间，温度也会低于-190℃ 超级绝热和超高真空技术 先进的超级绝热和超高真空技术保证储存时间最长可达4个月 适配血袋储存 医疗系列均可根据用户实际需求改制成可储存25ML血袋的液氮容器，适合血袋数量较少，转移至大型液氮罐储存前的时间段 自动填充系统 自动填充对长时间保证样本储存在气相环境中特别有用，同时也避免液相储存时用户频繁添加液氮。 该系统通过液位监控系统ZTC-100B/100C持续监测容器内温度，控制进液电磁阀开闭，及时充填补充液氮，适用于样本长储存。这种方式对于液氮不太经济，但能为用户提供精确的控制能力，可提供长达8周以上的补充能力。 液位监控仪 液位监控仪提供连续可靠的监测容器内温度，所有的医疗系列和实验室系列都可以和远配一个液位监控仪，是长时间监控样本储存温度，及时提醒用户添加液氮最理想的选择。液位监控仪有ZTC-100A/100B/100C三种型号，该仪器具有实时温度显示和消音基本功能，可提供三种所获报警： 1、超温报警；2、传感器故障声光报警；3、低于设定液位声光报警

技术特点：

5个型号从2400到6000个样本储存容量 提供可锁定的附件，确保极好的安全性 兼容所有主要的冻存盒品牌 耐用铝制结构 可用的温度参数监控 液相或气相选择 高热效率 5年真空保修 高强度、轻重量的铝合金结构 超低蒸发损失

技术参数：

型号 YDS-65-216-F YDS-95-126-F YDS-115-216-F YDS-140-216-F YDS-175-216-F 提筒数量 （个） 6 6 6 6 6 2ML冻存管数量 （100个/盒） 2400 3000 3600 4800 6000 每个提筒盒子数量 （2ML/个） 4 5 6 8 10 5ML冻存管数量 （36个/盒） 648 864 1080 1296 1728 每个提筒盒子数量 （5ML/个） 3 4 5 6 8 液氮容量（L） 65 95 115 140 175 静态蒸发量（L/天） 0.79 0.81 0.83 0.87 0.87 工作容积（L） 55 85 105 130 165 正常工作持续时间（全天） 44 66 80 94 126 口径（MM） 216 216 216 216 216 总高（MM） 710 726 796 910 1026 外径（MM） 681 681 681 681 681 空重（kg） 27.5 34.5 38.5 42.5 55 满重（kg） 80.8 112.4 132.8 157.3 198.5

静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 正常工作持续时间是一个随机参考，用来估计正常操作条件下容器的性能。 实际工作时间可能因当前大气状况、容器的使用历史、制造公差及个别不同使用情况而异。