根据河源嘉太医保用品有限公司的申请，河源市环保局对河源嘉太医保用品有限公司10条PVC生产线一期建设项目进行竣工环境保护验收。根据有关规定，现将该项目竣工环境保护验收情况公示如下：

一、项目由来

河源嘉太医保用品有限公司于1997年建设4条PVC手套生产线，并委托河源市环境科学研究所编制了《河源嘉太医保用品有限公司建设项目环境影响报告表》。2000年7月委托河源市环境科学研究所编制了《PVC手套烘干炉使用能源之技术改造环境影响报告表》，并获得批复；同年8月公司增加2条PVC手套生产线，委托河源市环境科学研究所编制了《河源嘉太医保用品有限公司扩建工程环境影响报告表》，并获得批复；同年再建设4条PVC手套生产线，同时配套建设燃煤锅炉废气治理工程，对3个生产车间共10条生产线配套的燃煤锅炉废气进行集中治理，并于2004年通过了该燃煤锅炉废气治理工程环保验收（《关于河源嘉太医保用品有限公司废气治理工程竣工验收意见函》，河环函[2004]14号）。2007年通过10条PVC手套生产线烘干废气治理工程验收（《关于河源嘉太医保用品有限公司废气治理工程竣工环境保护验收意见函》，河环函[2007]92号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和环保管理工作的要求，河源嘉太医保用品有限公司于2013年1月委托广州市环境保护工程设计院有限公司对项目进行环境影响后评价工作，编制了《河源嘉太医保用品有限公司10条PVC生产线建设项目环境影响后评价报告书》。并于2013年1月31日在河源市环保局备案取得《关于河源嘉太医保用品有限公司10条PVC生产线环境影响后环评价报告书备案意见的函》（河环函[2013]61号）。根据环境影响后评价文件及备案意见，河源嘉太医保用品有限公司委托河源市环境监测站对现有建设项目进行了验收监测，并向市环保局提交了竣工环境保护验收申请。

二、项目基本情况

河源嘉太医保用品有限公司10条PVC生产线建设项目位于河源市明珠工业区力王大道2号，占地面积72156.78平方米，建筑面积15710平方米，项目主要从事医疗、检验用PVC手套的生产和销售，项目共有10条PVC手套生产线，设计生产能力约为19.8亿支，总投资3390万元。该公司在完成建设项目环境影响后评价及备案手续后，受市场因素影响，10条PVC生产线目前只有1号、2号、9号和10号共四条生产线维持生产，因此，根据项目生产实际情况，本次仅对1号、2号、9号和10号四条PVC生产线及其配套环保设施进行竣工环境保护验收。

三、环境保护执行情况

1、该项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度。

2、项目实行了雨污分流措施。项目生产废水不外排，其中熟成工艺冷却循环水经冷却塔冷却后循环使用不外排；锅炉除尘脱硫废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入市污水处理厂处理。

3、项目产生的烘干废气经静电净化装置处理设施处理后，分别经50米排气筒和35米排气筒排放；锅炉燃煤废气经麻石水喷淋除尘脱硫处理设施处理后，经25米排气筒排放；搅拌粉尘和有机废气经布袋除尘及活性炭吸附处理后经15米以上排气筒排放。

4、项目设置了规范的一般固体废物和危险废物堆放场所。一般固废和危险废物经分类收集后分别交给有资质单位回收处理；生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运。

5、项目制订了《河源嘉太医保用品有限公司突发环境事故应急预案》；生产车间区域周边设置设置一个约450立方米消防废水事故应急池。

四、验收监测结果

（一）废水

项目生活污水排放口的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂和动植物油的浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准，符合污水处理厂进水水质要求。

项目冷却循环水和锅炉除尘脱硫废水经处理后循环利用，不外排。

（二）废气

项目烘干废气处理设施各出口苯胺、氯化氢、酚类化合物的小时浓度最大值和最高排放速率均符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准二级标准。1号、2号PVC生产线烘干废气处理设施排气筒总挥发性有机物的小时浓度最大值和最高排放速率分别为71.4mg/m3、0.436kg/h，3号PVC生产线烘干废气排气筒总挥发性有机物的小时浓度最大值和最高排放速率分别为104mg/m3、0.935kg/h，4号PVC生产线烘干废气排气筒总挥发性有机物的小时浓度最大值和最高排放速率分别为109mg/m3、0.849kg/h。

项目各燃煤锅炉废气处理设施出口烟尘、二氧化硫、氧氮化物的小时浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）标准要求。

项目搅拌废气处理设施出口颗粒物的小时浓度最大值和最高排放速率均符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，总挥发性有机物的小时浓度最大值和最高排放速率分别为38.8mg/m3、9.79×10-4kg/h。

项目厂界无组织排放废气各监测点的颗粒物小时浓度符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度标准限值；臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（新改扩）。

（三）噪声

厂界周围各监测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、总量核算

（一）废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入市污水处理厂集中处理，冷却循环水和除尘脱硫废水经处理后循环利用不外排。因此，建议该项目不单独分配废水污染物排放总量，总量控制指标纳入市污水处理厂排污总量中统一调配。

（二）废气

根据环境影响后评价报告书及检查核实的生产情况，项目锅炉年排放时间约为4000小时。根据验收监测数据，锅炉废气污染物总量核算如下：

1、二氧化硫

1号锅炉房1号锅炉废气处理设施排气筒平均排气量为8930 Nm3/h，二氧化硫平均浓度为66.8mg/m3，经核算二氧化硫排放量为：4000×8930×66.8×10﹣9=2.39吨/年。3号锅炉房1号锅炉废气处理设施排气筒平均排气量为20875Nm3/h，二氧化硫平均浓度为65.7mg/m3，经核算二氧化硫排放量为：4000×20875×65.7×10﹣9=5.49吨/年。则项目现有二氧化硫排放量为2.39+5.49=7.88吨/年。

2、氮氧化物

1号锅炉房1号锅炉废气处理设施排气筒平均排气量为8930 Nm3/h，氮氧化物平均浓度为45.5mg/m3，经核算氮氧化物排放量为：4000×8930×45.5×10﹣9=1.63吨/年。3号锅炉房1号锅炉废气处理设施排气筒平均排气量为20875 Nm3/h,氮氧化物平均浓度为59.3mg/m3，则核算项目氮氧化物排放量为：4000×20875×59.3×10﹣9=4.95吨/年。则项目现有氮氧化物排放量为1.63+4.95=6.58吨/年。

根据上述核算，该项目废气主要污染物二氧化硫、氮氧化物核算值分别为7.88吨/年、6.58吨/年，符合环评批复时下达的废气污染物排放总量控制指标二氧化硫为19.61吨/年、氮氧化物为14.51吨/年的限值要求。

五、公众意见

公众意见调查以发放调查表的形式进行。本次公众意见调查共发放问卷90份，收回85份，回收率为93.6%。调查范围主要分布在项目周围和位于项目的影响范围内。调查对象主要为项目附近企业职工、居民等。本次调查结果表明，97.6%的受调查对象对该项目的环保工作表示满意或基本满意，2.4%表示不清楚。

为了体现公开、公正的原则，接受公众监督，现将河源嘉太医保用品有限公司10条PVC生产线一期建设项目环保验收检查情况进行公示，公示时间为7天。项目公示期间，单位和个人均可以书面形式向我局反映意见。以个人名义反映的要签署本人真实姓名和联系电话；以单位名义反映的要加盖本单位公章，并提供联系地址和联系电话。我局将对所反映的问题进行调查、核实和处理，并作为环保验收依据之一。

核查受理单位：河源市环境保护局环境监察分局

联系地址：河源市新市区红星路118号

联系电话：3887682

二○一四年五月十二日