采购货物一览表

第一包：离子减薄仪及制样设备配件等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 控温范围 15～45℃;温度波动 ±1℃;内胆尺寸500x370x800, 输入功率：680瓦 | 台 | 1 |
| 2 | 无水无氧手套操作箱 | 0～-0.1Mpa(2.5级真空表)、内照明、带真空泵、保压12小时 | 套 | 1 |
| 3 | 手提式紫外反射仪 | 紫外波长:254mm 365mm, 点样电源220V, 功率 30瓦 | 台 | 1 |
| 4 | 真空干燥箱 | 真空度<133pa; 定时范围：连续 , 控温范围: 10-200度, 输入功率: 1150w | 台 | 1 |
| 5 | 光学平台 | 双层隔断式减震, 精细磨制抛光, 箱体能作为精密平台支撑，带基本附件（光路固定配件） | 台 | 1 |
| 6 | 倒置生物显微镜 | 光学放大倍数：100X 250X 400X;大台面载物台：可拆卸载物方板：85mm×128mm 带限位和调节松紧装置的同轴粗微动调焦系统，工作距离：50mm, 计算机数码相机型，带电脑,CCD 数码相机 | 台 | 1 |
| 7 | 低温恒温槽 | 温度范围：-10到95度,微机温控PID调节,压缩机制冷,340*405*670 | 台 | 1 |
| 8 | 高真空系统 | 防腐蚀，适合腐蚀性溶剂过滤;含C300防腐蚀真空泵；碟形PTFE过滤阻水器（0.45um）；1米PFA真空管；1000ml玻璃抽滤装置1套; 带Talboys 多点磁力搅拌器一台； 带SYA-0622数字式粘度计 | 套 | 1 |
| 9 | 冰箱 | 双开门，总容积：212L | 台 | 1 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 0-150转/分，无级调速；自动升降；温控数显；5升 | 台 | 1 |
| 11 | 多功能反应釜 | 容积5升, 耐碱,真空,耐压,有溶解釜-压滤机-中间釜-压滤机-恒温脱泡储料釜, | 套 | 1 |
| 12 | 离子减薄仪及制样设备配件（进口） | 一. 离子减薄性能指标 1.离子枪能量：0.5KeV至6keV；使用寿命大于3年； 2.离子束调制：具有双束调制系统，可进行小于1o的单双面减薄；离子束可以对中； 3.减薄入射角：10º ～ -10º，每只离子枪可独立调节； 4.无油真空系统：真空度优于5×10-6torr，工作时系统真空度优于8×10-5torr； 在正常情况下，由大气压抽至减薄工作气压所需时间不超过20分钟；样品更换时间小于2分钟，无需破减薄室真空； 5.减薄速度：硅，不小于20微米/每小时, 5KV； 6.样品台：除了标准配置之外，再额外提供粘式，夹式样品台各一个或者额外配置两个一样的样品夹： 7.样品观察：带观察灯的立体显微镜；最大放大倍数不低于80倍； 8.样品台旋转0-360o 9.整机保修2年 10.提供电脑一台 二.离子减薄制样配套设备指标参数 高精度凹坑性能指标 1.控制精度：1μm；2.研磨载荷：0-40gms； 3.可控制研磨速度；4.样品厚度连续可读； 5.减薄到设定厚度时自动终止或手动停止； 6.带有观察灯的立体显微镜，放大倍数不小于40倍； 7.损耗品除标配外，另外提供CBN抛光膏，金刚石抛光膏，三氧化二铝抛光液各一个，抛光毛毡环15个，进口环氧树脂胶2支或者509Wax一支（90克/支）； 圆片打孔性能指标 1.打孔直径：3mm2.切割厚度：10μm-90μm 3.样品在冲压的过程中不能发生变形，尤其是样品的中部地区 低速锯性能指标 1.可以切各种坚硬及柔软的材料，并配备相应的锯片2.速度范围：0-300转/分 3.进给定位精确度：0.005mm4.角度调整：旋转360度 5.自动中断切割：允许无人看管 | 套 | 1 |
| 13 | 紫外可见分光光度计(进口） | 1、光源：50W卤素灯，氘灯 2、内置光源位置自动调整机构 * 3、分光器：衍射光栅型双单色器 * 4、杂散光：0.0003%以下（220nm，NaI10g/l） 5、设置波长范围：190-1100nm 6、谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 6段转换 7、波长显示：0.1nm单位 8、波长设定：0.1nm单位（波长扫描区设定时为1nm单位） 9、波长准确性：±0.3nm内装有自动波长校正功能 10、波长重复精度：±0.1nm 11、光源切换波长：可在282-393nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 12、测光方式：双光束测光方式 13、基线校正：计算机自动校正 14、测光范围：吸光度 -4～5Abs 15．池架可温度控制 16. 恒温循环水在10-80 oC范围内控温精度在±0.05 oC | 套 | 1 |

采购货物一览表

第一包：离子减薄仪及制样设备配件等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 控温范围 15～45℃;温度波动 ±1℃;内胆尺寸500x370x800, 输入功率：680瓦 | 台 | 1 |
| 2 | 无水无氧手套操作箱 | 0～-0.1Mpa(2.5级真空表)、内照明、带真空泵、保压12小时 | 套 | 1 |
| 3 | 手提式紫外反射仪 | 紫外波长:254mm 365mm, 点样电源220V, 功率 30瓦 | 台 | 1 |
| 4 | 真空干燥箱 | 真空度<133pa; 定时范围：连续 , 控温范围: 10-200度, 输入功率: 1150w | 台 | 1 |
| 5 | 光学平台 | 双层隔断式减震, 精细磨制抛光, 箱体能作为精密平台支撑，带基本附件（光路固定配件） | 台 | 1 |
| 6 | 倒置生物显微镜 | 光学放大倍数：100X 250X 400X;大台面载物台：可拆卸载物方板：85mm×128mm 带限位和调节松紧装置的同轴粗微动调焦系统，工作距离：50mm, 计算机数码相机型，带电脑,CCD 数码相机 | 台 | 1 |
| 7 | 低温恒温槽 | 温度范围：-10到95度,微机温控PID调节,压缩机制冷,340*405*670 | 台 | 1 |
| 8 | 高真空系统 | 防腐蚀，适合腐蚀性溶剂过滤;含C300防腐蚀真空泵；碟形PTFE过滤阻水器（0.45um）；1米PFA真空管；1000ml玻璃抽滤装置1套; 带Talboys 多点磁力搅拌器一台； 带SYA-0622数字式粘度计 | 套 | 1 |
| 9 | 冰箱 | 双开门，总容积：212L | 台 | 1 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 0-150转/分，无级调速；自动升降；温控数显；5升 | 台 | 1 |
| 11 | 多功能反应釜 | 容积5升, 耐碱,真空,耐压,有溶解釜-压滤机-中间釜-压滤机-恒温脱泡储料釜, | 套 | 1 |
| 12 | 离子减薄仪及制样设备配件（进口） | 一. 离子减薄性能指标 1.离子枪能量：0.5KeV至6keV；使用寿命大于3年； 2.离子束调制：具有双束调制系统，可进行小于1o的单双面减薄；离子束可以对中； 3.减薄入射角：10º ～ -10º，每只离子枪可独立调节； 4.无油真空系统：真空度优于5×10-6torr，工作时系统真空度优于8×10-5torr； 在正常情况下，由大气压抽至减薄工作气压所需时间不超过20分钟；样品更换时间小于2分钟，无需破减薄室真空； 5.减薄速度：硅，不小于20微米/每小时, 5KV； 6.样品台：除了标准配置之外，再额外提供粘式，夹式样品台各一个或者额外配置两个一样的样品夹： 7.样品观察：带观察灯的立体显微镜；最大放大倍数不低于80倍； 8.样品台旋转0-360o 9.整机保修2年 10.提供电脑一台 二.离子减薄制样配套设备指标参数 高精度凹坑性能指标 1.控制精度：1μm；2.研磨载荷：0-40gms； 3.可控制研磨速度；4.样品厚度连续可读； 5.减薄到设定厚度时自动终止或手动停止； 6.带有观察灯的立体显微镜，放大倍数不小于40倍； 7.损耗品除标配外，另外提供CBN抛光膏，金刚石抛光膏，三氧化二铝抛光液各一个，抛光毛毡环15个，进口环氧树脂胶2支或者509Wax一支（90克/支）； 圆片打孔性能指标 1.打孔直径：3mm2.切割厚度：10μm-90μm 3.样品在冲压的过程中不能发生变形，尤其是样品的中部地区 低速锯性能指标 1.可以切各种坚硬及柔软的材料，并配备相应的锯片2.速度范围：0-300转/分 3.进给定位精确度：0.005mm4.角度调整：旋转360度 5.自动中断切割：允许无人看管 | 套 | 1 |
| 13 | 紫外可见分光光度计(进口） | 1、光源：50W卤素灯，氘灯 2、内置光源位置自动调整机构 * 3、分光器：衍射光栅型双单色器 * 4、杂散光：0.0003%以下（220nm，NaI10g/l） 5、设置波长范围：190-1100nm 6、谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 6段转换 7、波长显示：0.1nm单位 8、波长设定：0.1nm单位（波长扫描区设定时为1nm单位） 9、波长准确性：±0.3nm内装有自动波长校正功能 10、波长重复精度：±0.1nm 11、光源切换波长：可在282-393nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 12、测光方式：双光束测光方式 13、基线校正：计算机自动校正 14、测光范围：吸光度 -4～5Abs 15．池架可温度控制 16. 恒温循环水在10-80 oC范围内控温精度在±0.05 oC | 套 | 1 |