RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器

RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁结构。能连续工作，操作使用方便，故障率低，维护量小。

适用范围

用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁，可适用于各种恶劣的环境条件。

技术特点

◆磁路采用计算机模拟设计，透磁深度大，磁力强。

◆励磁线圈特殊设计，具有纵向和横向油道，极利于热量传到变压器油中，有效地降低线圈的温度。

◆线圈经特制环氧树脂浸泡、固化，提高了整机的绝缘性能，全密封结构，防尘、防雨、耐腐蚀。

◆波纹型散热翅片，大幅度提高散热面积，有效控制了温升。

◆自动卸铁，维护简便，滚筒腰鼓行结构，具备皮带自动纠偏功能，特制全密封轴承座，可实现长期无故障运行。

◆产品配套性好，整流设备功能齐全，具有手动和集控功能，能满足多种场合的使用要求。

工作原理

外形尺寸图

使用现场

主要技术参数

| 主要技术参数 |
| --- |
| 型号 | 项目→ | 适应带宽 mm | 额定吊高 Hmm | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 驱动功率 ≤kw | 外形尺寸mm |
|  | 参数↘ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.8 | 1.5 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
| RCDF-6 | 600 | 175 | 130 | 2.8 | 2.2 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 |
| RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3.5 | 2.2 | 2200 | 1000 | 900 | 750 | 1270 |
| RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 6.5 | 3 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 |
| RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 9 | 3 | 3000 | 1400 | 1080 | 810 | 1560 |
| RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 12 | 4 | 3250 | 1500 | 1200 | 940 | 1780 |
| RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 16 | 4 | 3500 | 1945 | 1200 | 940 | 1950 |
| RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 18 | 5.5 | 3650 | 2010 | 1200 | 940 | 2160 |
| RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 5.5 | 3450 | 2400 | 1200 | 940 | 2315 |

注：各型号都有高于国际的特强型T1、T2和T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mt、120mt、150mt.