陕西有色榆林新材料有限责任公司

移民安置区建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：陕西有色榆林新材料有限责任公司

环评单位：江苏新清源环保有限公司

二〇一八年十一月

建设项目环境影响报告表

项目名称：陕西有色榆林新材料有限责任公司

移民安置区建设项目

建设单位(盖章)：陕西有色榆林新材料有限责任公司

编制日期: 2018年11月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司移民安置区建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 |
| 法人代表 | 黄晓平 | 联系人 | 王工 |
| 通讯地址 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 |
| 联系电话 | 18292286401 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发[2018]316号 |
| 建设性质 | 新建☑改建□扩建□ | 行业类别 及代码 | K7010房地产开发经营 |
| 占地面积 (平方米) | 133900 | 绿化面积 (平方米) | 53560 |
| 总投资 (万元) | 19327.5 | 其中环保投资 (万元) | 539 | 环保投资占总投资比例 | 2.79% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目背景 陕西有色榆林新材料有限责任公司（以下简称公司）是陕西有色金属控股集团有限责任公司的权属子公司，位于榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园内。公司包括三个主体项目，即榆林一期30万吨/年铝镁合金、榆林二期30万吨/年铝镁合金和35万吨/年预焙阳极项目。因一期、二期铝镁合金和预焙阳极项目建设期工艺升级和持续优化，导致已建成各工艺及设施与原环评不符。根据该项目环评文件及其批复要求（榆政环批复[2016]121号、榆政环批复[2016]122号和榆政环批复[2016]123号），铝镁合金项目无组织排放氟化物的卫生防护距离为900m，《碳素厂卫生防护距离标准》（GB18073-2000）中规定预焙阳极装置区卫生防护距离为800m。应对防护距离内居民实施搬迁，初步统计了搬迁居民（涉及到柳树滩村张寺梁第五、六小队,大海则七、八队）共计270户，搬迁人员共计810人。有色榆林新材料集团产业园卫生防护距离内居民搬迁工作文件见附件7第15次榆林市榆阳区人民政府专项问题会议纪要。经过多方论证，本项目拟建于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园以西，204省道以南，鑫泰制氧厂以东金鸡滩镇柳树滩村。 为了贯彻落实国家有关房地产调控政策，加强对近期城市住房建设的统筹和指导，有计划地解决扩大生产后未来职工的住宿问题，逐步改善职工住房条件，不断满足广大群众的基本住房需求，实现“住有所居”目标，公司计划在榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村建设移民安置区。该项目建设有利于改善搬迁居民的生活条件，提高居民生活品质；有利于促进公司稳步发展，促进社会安定和谐，优化发展环境；有利于推动榆林市榆阳区金鸡滩镇发展，提高人民幸福指数；有利于提高土地利用效率，增加土地社会收益；有利于优化城市发展空间，提高人口集聚度。本项目已由榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发[2018]316号文予以备案。 环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，应对该建设项目进行环境影响评价，并根据《建设项目环境影响分类管理名录》（环保部令第44号），本项目属于“三十六、房地产”中“106房地产开发”需自建配套污水处理设施的，应编制《环境影响报告表》。该建设单位按照国家有关环境保护管理程序委托我公司负责本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受业务委托后，及时开展了现场勘查、资料收集、整理工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了《陕西有色榆林新材料有限责任公司移民安置区建设项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）中规定的限制和淘汰类产业。同时本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中规定的淘汰和限制类项目，榆林市榆阳区发展和改革局以榆区政发改发〔2018〕316号文对本项目予以备案，因此，项目符合国家产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 本项目周边大气、地表水、声环境质量等区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，污染物排放至外环境后形成的环境影响满足当地环境质量目标要求，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目主要能源消耗为水、电，不触及榆林市资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于K7010房地产开发经营，不属于榆林市环境优化准入区负面清单内禁止新建、扩建产业 符合 （3）选址合理性分析 本项目位于榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析表见表2，控制线检测报告见附件5。 表2 本项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 项目符合性分析 土地利用总体规划 项目涉及限制建设区，有条件建设区，建议与国土部门对接 土地规划手续正在办理 产业园区总体规划 建议与规划部门对接 项目符合园区规划（榆区金园政函[2018]16号） 基础设施廊道控制线 符合 符合 林地保护利用规划 项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 正在办理林地相关手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 根据榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会《关于陕西有色榆林新材料有限责任公司移民安置区建设项目符合规划证明的函》，项目符合园区产业发展规划，同意入驻。项目土地手续、林业手续正在办理，不涉及自然保护区等禁止建设区，占地不在生态红线范围内。综上所述，本项目选址较合理。 4、环境影响评价主要结论 项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生的影响能够降至最低。从满足环境功能区划和区域环境质量目标的前提下，项目的建设是可行的。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：陕西有色榆林新材料集团有限责任公司移民安置区建设项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，中心地理坐标东经109°86′96.60″，北纬38°52′30.97″。 建设规模：本项目总占地面积133900㎡，约为200亩。项目总建筑面积53000㎡。 项目总投资：19327.5 万元 2、项目地理位置与外环境关系 本项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，项目北侧520m处为S20榆神高速，600m处为204省道，西侧570m处为王家伙场，东侧280m处为张寺梁，500m处为陕西有色榆林新材料有限责任公司。占地面积200亩（133900m2），地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、项目组成及建设内容 项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成。项目建设内容详见表3。 本项目总占地面积133900㎡，约为200亩。项目总建筑面积53000㎡。包括270套移民安置房共计52650㎡，设备房350m2。容积率 0.4，绿化率40%。项目建成后，设计总户（套）数为270户，总居住人数810人。 表3 项目组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体 工程 地上建筑 270套移民安置房，每套均为地上两层，共计52650m2。 新建 辅助工程 地上建筑 设备用房350m2 新建 地上停车位 每套安置房前设置一个停车位，共计270个 新建 污水处理设施 地埋式污水处理设备一座，处理能力120m3/d 风机房1间，罗茨鼓风机2台（1用1备） 新建 基础设施配套工程 给水 工程 项目给水由中营盘水库和李家梁水库联合调度提供，管道引致有色厂区供水站，项目水源接东侧有色煤业给水管道，管径为DN150mm，水压0.35MPa。由室外管网引入区域后直接供水。全年耗水量19217.25m3/a，全年排水量15373.8m3/a。 新建 排水 工程 项目采用雨、污分流的形式。雨水排入园区雨水管网。安置区生活污水排入化粪池经沉淀处理后自流进入污水处理站，经调节池、一体化生活污水处理设备处理后经砂滤、活性炭过滤消毒后储存在140m3的清水池内，全部综合利用不外排。 新建 供电 设施 本项目工作电源自厂区110kV变电站引来。 依托 供热 工程 本项目热源来自厂区原有锅炉房，经职工宿舍楼下换热站换热后，供75/50℃的热水供建筑采暖使用。 依托 环保工程 废气 处理 化粪池恶臭及时喷洒除臭剂；污水处理设备废气使用风管收集后经过生物脱臭装置处理后经排放口排放。 新建 污水 处理 生活污水经化粪池沉淀处理后自流进入污水处理站生活污水调节池，进行水质混匀及水量调节后，进入一体化生活污水处理设备进行水解、接触氧化、沉淀处理后经砂滤、活性炭过滤，然后进行消毒处理后储存在清水池内，全部综合利用不外排。 新建 固废 处理 生活垃圾采用袋装、垃圾桶分类收集、固定地点堆放，与园区其他生活垃圾一起委托榆林市千千保洁有限公司清运处置。化粪池、污水处理站污泥委托榆林市千千保洁有限公司清运处置。 新建 噪声 处理 鼓风机设单独风机房，采取密闭隔声、消声、减振降噪措施，水泵置于地下。 新建 绿化 工程 绿化面积53560m2，绿化率40% 新建 4、主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标见表4。 表4 工程主要技术经济指标一览表 序号 名称 数量 单位 备注 1 建设用地面积 133900 m2 200亩 2 总建筑面积 53000 m2 3 地上建筑面积 53000 m2 4 容积率 0.4 / 5 建筑密度 20% / 7 住宅户数 270 户 8 道路硬化 53560 m2 9 绿化率 40% / 10 停车位 地上 270 辆 5、总平面布置 本项目地块趋于长方形，东临路段设1个出入口。整个居民安置区域主干路宽6.0米，是进出安置区的主要通道，宅前路宽4.5米，采用环形道路，防干扰，防穿越。绿地内设人行游步道，是居民日常休息的场所。安置区内部的活动空间主要有两大类；公共活动空间及休闲运动广场。公共活动空间分为两个层次：一为安置区公共活动空间，主要集中在安置区东南部入口区域。并利用东南侧预留用地设置室外运动广场，满足居民的基本需求。二为宅间活动区。两者形成连贯的体系，相互渗透，满足不同的活动需要。地埋式污水处理设施位于下风向东南角组团绿地下方，项目总平面布置图见附图4。 三、公用工程 1、给排水 项目建成后，用水量主要为居民住宅用水、绿化用水，项目日新鲜水用量为52.65m3/d，年用水量为19217.25 m3/a 。水源接东侧煤业给水管道，管径为DN150mm，水压0.35MPa。本工程安置均为二层以下建筑，由室外管网引入区域后直接供水。 （1）给水 ①生活用水量 项目建成运行后，预计入住270户，总人口为810人、住宅用水根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014），农村居民生活（含乡、镇）用水定额取65L/人·d，按全部入住考虑，生活用水量为52.65m3/d，（19217.25m3/a）。 ②绿化用水 项目绿化面积为53560m2，平均每3天浇灌一次，每年浇灌天数按270d，绿化次数为90次，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）的规定，城市绿化用水量为2L/m2·次，用水量平均为35.7m3/d（9640.8m3/a）。绿化用水由生活污水处理后清水池内回用水供给。 消防用水量：拟建项目按同一时间内的火灾次数取5，一次灭火用水量为15L/s，火灾延续时间按2小时计算，则消防用水量为540m3。 （2）排水 项目采用雨、污分流的形式。雨水排入园区雨水管网。本项目运营过程中产生的废水主要为居民住宅产生的生活污水，生活污水排放量按用水量的80%计，该项目总排水量为15373.8m3/a。生活污水经化粪池沉淀处理后自流进入污水处理站生活污水调节池，进行水质混匀及水量调节后，进入一体化生活污水处理设备处理，然后储存在清水池内，全部综合利用，不外排。项目用水及排水量详见表5。 表5 项目用水、排水情况一览表 用水单元 单元总量 用水指标 用水量(m3/d ) 污水量(m3/d ) 住户 810人 65L/人·d 52.65 42.12 绿化 53560m2 2L/m2·d （1次/3d） 35.7 0 图1 建设项目水量平衡图 （单位：m3/d） 2、供热 本项目热源来自厂区原有锅炉房，经职工宿舍楼下换热站换热后，供75/50℃的热水供建筑采暖使用。建筑物入口设有热量表、自压力式压差控制阀、除污器、温度计等热计量装置。采暖系统为上供下回双管同程式系统，供水干管设二层梁底，回水干管设置在一层地沟内，散热器采用内腔无砂型，散热器供水管装两通高阻恒温控制阀，便于分室控温，每组散热器标注散热器片数。 3、制冷 住宅按分体式空调考虑（外墙预设空调室外机搁板并预留冷凝水管孔洞）。 4、燃气 天然气由当地天然气管网总干线引入安置区天然气调压站后，再引入各住宅用户。 5、供电 本工程主供10kV工作电源自厂区110kV变电站引来，所有的消防用电设备为三级负荷。照明分为室内照明及室外照明，室外照明采用路灯照明。照明电压为～220V，采用金属卤化物灯及荧光灯等高效节能型光源进行照明。室内安装数字电视系统，由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。 6、消防系统 本工程不设室内消防水系统。室内消防环状给水管网上设有5套室外地下式消火栓，其间距不超过120m，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m，采用低压制给水系统，由市政自来水直接供水，发生火灾时，消防车从室外消火栓取水加压经消防水泵接合器供水至室内消防管网灭火。除消防给水外，在每层还配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器配置基准为2A，灭火器型号为MF4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，所在地目前为空地，无与项目有关的环境问题存在。 |

# 建设项目所在地环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，中心地理坐标为东经109°86′96.60"、北纬38°52′30.97"，海拔1265m。项目地理位置及交通示意见附图1。 2、地形、地貌、地质 榆阳区地处毛乌素沙漠与黄土高原过渡地带，地貌由固定沙地和沙盖黄土梁峁组成，地形总的趋势为西北高东南低。项目区主要为荒沙地，地势平坦、开阔，地面标高介于1261.01～1264.53m之间，南北长约336.49米，最宽约224.37米，植被稀少，除少量稀疏灌草丛外基本是波状沙地，面积较大，有充分的发展用地，无不良地质现象发育，适宜作为建设用地。 本区域位于鄂尔多斯盆地中部次级构造单元陕北斜坡中部，以单斜构造为主，岩层向北西、北西西微倾，倾角一般1°～3°，在此基础上发育有宽缓的短轴状褶皱及鼻状起伏。区内地壳活动较薄弱，未发现规模较大的断层或褶皱，地质构造简单，地震基本烈度值VI度。 3、气候特点 该地区属典型的大陆性干旱、半干旱气候。春季风沙频繁，夏季酷热多变，秋季细雨连绵，冬季长而寒冷，四季多风，尤以冬春为甚。近年平均气温8.1℃，极端最高气温38.6℃，极端最低气温-32.7℃，地面温度10.2℃。年平均降水399.8mm，日最大降雨量141.7mm，年平均蒸发量1882.6mm，为降雨量的4.7倍；降雨量分布不均匀，主要集中在6-9月，占年降水量69%，12月至次年2月降水很少，仅占年总量的2%，且多雷阵雨，常伴有大风和冰雹。年均无霜期156天，平均相对湿度56%，最大积雪厚度160mm，最大冻土深度1.48m，冰冻期为11月到翌年3月。评价区常年主导风向为西北风，年平均风速2.2m/s，最大风速23m/s。年静风频率为14.2%，平均大风日数12.6天，多集中在春季，平均沙暴日数13.8天，平均雷暴日数29.9天，年均气压896.9hPa，年平均日照时数2925.5小时，主要气候灾害有干旱、暴雨、冰雹、霜冻等。 4、水文特征 该地区地表水主要是二道河则，源于金鸡滩镇马家伙场，向西南穿金鸡滩镇地，在牛家梁镇李家伙场村西入榆溪河，全长18公里，常年流量0.13立方米/秒，流域面积15公里。二道河则全流域属红石峡水源地二级保护区，属于二类水域。 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等，受当地地形制约，地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终向榆溪河排泄。地下水埋藏较深，本地土壤属弱碱性，地下水、土壤对混凝土及钢结构不具侵蚀性和腐蚀性。 5、生态环境 该地区土壤类型为风沙土壤，包含有流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个基本单元。植被类型为灌丛、草丛、农业植被和无植被地段，以草丛为主。由于该地区的地貌类型以风沙地貌为主，地表组成物质为风积沙，因此，项目区的植被是以沙蒿、沙柳为主的沙生灌丛，在整个项目区广泛分布；乔木分布较少，仅在农业植被周边有少量分布；无植被地段分布于项目区中部的以流动沙为地表特征的地区。灌丛广泛分布于项目区的风沙地貌地区，主要植被种类有柠条、沙蒿、沙柳、沙打旺、沙米、踏郎和花棒等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目大气环境SO2、NO2、PM10现状监测数据引用《陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目》中现状监测数据，该监测由陕西正为环境检测有限公司于2017年8月11日～8月17日进行监测。监测点位分别位于项目地上风向1400m处和下风向2200m处，区域环境质量状况良好，地形空旷，扩散条件良好，有利于污染物快速扩散，且评价区从2017年8月至今无新增较大污染源。因此，本次环评引用的监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据有效且可行的。 本项目大气环境氟化物现状监测数据引用《陕西有色榆林新材料集团有限责任公司新建电解铝碳渣回收冰晶石项目》中现状监测数据，该监测由陕西正为环境检测有限公司于2018年4月13日～4月19日进行监测。榆林有色铝镁合金项目已于2017年3月通过环评验收，本项目位于铝镁合金项目上风向900m以外，监测点位分别位于铝镁合金项目上风向900m以外和下风向800m处，引用的监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据有效且可行的。 本项目大气环境H2S、NH3和噪声环境质量现状由陕西瑞境检测技术有限公司于2018年9月2日-9月8日进行监测。 项目环境质量监测布点见附图4，具体监测内容如下。 1、环境空气质量现状： （1）监测项目及监测点位 根据功能区分布同时兼顾主导风向和均匀分布原则，环境空气SO2、NO2、PM10质量现状监测数点布设（下滩）王家伙场和大海则湾共2个监测点，氟化物质量现状监测数点布设小摊和大海则湾共2个监测点，环境H2S、NH3质量现状监测数点布设柳树滩村住户和柳树滩张寺梁村共2个监测点，监测点具体位置，见表6。 表6 环境空气质量现状监测点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 监测项目 1 （下滩）王家伙场 N 1900 SO2、NO2、PM10（引用） 2 大海则湾 E 2200 3 小摊 N 2000 氟化物（引用） 4 大海则湾 E 2200 5 柳树滩村住户 NW 200 H2S、NH3（本次监测） 6 柳树滩张寺梁村 SE 540 （2）监测时间及频率 监测时间：连续监测7天。 监测频次：SO2、NO2、PM1024小时平均浓度每天采样不少于20小时；SO2、NO21小时平均浓度每小时至少45分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00；H2S、NH31小时平均浓度每小时5分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00，氟化物每日监测4次。 （3）分析方法 采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）进行。 （4）评价结果与分析 评价区环境空气质量现状监测结果见表7。 表7 污染物监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围(ug/m3) 标准值(ug/m3) 超标率(%) SO2 1h平均浓度值 （下滩）王家伙场 8~24 500 0 大海则湾 7~19 0 24h平均浓度值 （下滩）王家伙场 8~12 150 0 大海则湾 8~10 0 NO2 1h平均浓度值 （下滩）王家伙场 18~49 200 0 大海则湾 21~45 0 24h平均浓度值 （下滩）王家伙场 23~42 80 0 大海则湾 24~38 0 PM10 24h平均浓度值 （下滩）王家伙场 96~138 150 0 大海则湾 94~131 0 NH3 一次性最高允许浓度 柳树滩村住户 24~46 200 0 柳树滩张寺梁村 26~44 0 H2S 一次性最高允许浓度 柳树滩村住户 1 10 0 柳树滩张寺梁村 1 0 氟化物 1h平均浓度值 小摊 0.09ND 20 0 大海则湾 0.09ND 0 由表7可知，项目所在区域内SO2、NO2 1小时平均浓度值、24小时平均浓度值和PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S、氟化物的浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），项目区空气质量良好。 2、声环境质量现状： （1）监测布点 在项目东、南、西、北外1m处及北侧住户处布设1个噪声监测点，共5个监测点。 （2）监测因子 等效连续A声级（Leq）。 （3）监测时间和频率 2018年9月2日、3日进行监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 （4）监测结果 声环境质量现状监测结果见表8。 表8 现状环境噪声结果表 单位:dB(A) 测点名称 监测结果[dB(A)] 标准值 达标情况 2018年9月2日 2018年9月3日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#项目地东侧 53.3 48.4 55.0 49.3 60 50 达标 2#项目地南侧 50.2 45.3 51.1 44.5 60 50 达标 3#项目地西侧 52.9 47.2 50.8 45.7 60 50 达标 4#项目地北侧 52.3 46.1 53.6 45.2 60 50 达标 5#北侧住户 50.4 45.6 51.8 44.8 60 50 达标 由表8可知，本项目边界四周以及北侧住户昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明该区域声环境现状良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围无水源保护地、自然保护环区、文物、景观及其它环境敏感点。因此本项目主要保护目标见表9，环境敏感目标与项目区相对位置关系见附图2。 表9 环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护对象 相对项目方位、距离 规模 保护目标 环境 空气 下滩王家伙场 N 1400m 289户723人 《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准 王家伙场 W 570m 150户525人 柳树滩 白家伙场 S 1100m 35户145人 乱海则 S 1700m 34户138人 杨连海则 SE 1950m 20户85人 张寺梁 E 280m 180户856人 柳卜滩 S 1300m 257户949人 噪声 周围敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准。硫化氢和氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高浓度标准。 （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （5）土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》中表1标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定；污水处理站废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （2）污（废）水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的相关规定。 （3）建筑施工噪声排放执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；其他噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的废气主要为污水处理设备产生的NH3和H2S，产生的废水经处理后全部综合利用，不外排。因此，不需要申请总量。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程及污染环节简述 项目建设过程分为前期准备、建筑施工、建成和运行四个阶段。施工阶段主要为场地平整、基础工程、主体工程、装修工程及工程竣工验收等。在施工期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，其工程建设工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 营运期主要工艺流程及产污环节图见图3： 图3 运营期工艺流程图 2、施工期工艺流程简述及产污环节分析 本项目施工期包括场地清理、地基开挖、回填夯实、建筑施工等阶段。对环境的主要影响有施工噪声、扬尘、污水和固体废物，对场址周围环境会造成短期不利影响。 2.1废气 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 （2）施工废气 施工废气主要包括施工燃油机械及运输工具排放的废气，主要污染包括NOx、CO 及 THC等。 2.2废水 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。在工程施工期间，平均施工人员按100人计，生活用水量按30L/人•d计，则生活用水量为3m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为2.4m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水，主要污染因子为石油类、SS。施工单位应在施工现场设简易的排水沟和沉淀池，施工废水收集沉淀处理后循环使用。 2.3噪声 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。主要噪声源状况见表10。

表10 主要施工设备噪声 施工工序 声源 声级 施工工序 声源 声级 土石方阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-110 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 多功能木工刨 90-100 振捣器 100-105 混凝土搅拌机 100-110 电据 100-110 云石机 100-110 电焊机 90-95 多角磨光机 100-110 空压机 75-85 材料运输 运输车辆 75-90 2.4固体废物 施工期固体废物主要包括建筑施工垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物。 建筑垃圾产生量按下式计算： 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染物控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2,本项目以30kg/m2计算，本项目建筑面积53000m2，则本项目产生的建筑垃圾量为1590t。项目挖方量约40500m3，回填量26700m3，弃方13800m3。施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的弃方和建筑垃圾按城建部门要求运至指定的建筑垃圾填埋场处置。 （2）装修建材垃圾：装修建材垃圾的种类主要为：纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、水泥、砂石，既有无机材料，又有有机材料。这部分固体废弃物主要来自建筑物主体完成后的室内外装修。装修建材垃圾中的金属废料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，均可回收再利用。其他装修建材垃圾按城建部门要求运至指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾：主要是施工人员产生的生活垃圾，施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人员约100人，每天产生量约50kg。按照环卫部门规定统一收集、堆放，定期由环卫部门清运。 3、营运期污染工序分析 3.1废气 本项目废气主要来自以下方面：进出机动车产生的汽车尾气、居民生活厨房油烟、天燃气燃烧废气、污水处理站臭气。 （1）停车场汽车尾气 项目运营期机动车辆进出停车场时所产生的机动车尾气，所排的主要污染物是CO、HC、NOx。由于地面停车位车位较分散，每户设置地面停车位1个，位于安置房前，沿车行道两侧种植常绿的行道树，停车位采用地面铺装植草砖的绿化停车位，这样可以更好地改善本场地周边的小气候，本项目的地上车位尾气排放量较小，且废气易于扩散，不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）燃气废气 项目建成后使用天然气，根据GB50028-93《城镇燃气设计规划》有关用气定额，并结合国内类似区域用气情况确定。居民用气指标按2300MJ/人·年，项目运营后入住约810人，则居民用气所需热量为1863000MJ/年，天然气热值按35MJ/m3计算，则居民用气量5.33万m3/a。 天然气燃烧产生废气，主要污染物SO2、NOX和烟尘，根据《环境保护统计手册》中炊事燃料气燃烧的排污系数（其中SO2排放系数是由榆林市天然气公司提供出厂天然气硫化氢含量≤20mg/m3换算而来的），得出炊事燃料气排污见表11。 表11 燃烧天然气排放系数及本项目污染物排放情况表 污染物 天然气燃烧产污系数 废气及污染物产生量 SO2 0.38kg/104m3 0.0021t/a NOX 18.43kg/104m3 0.0983t/a 烟尘 3.02kg/104m3 0.0161t/a 本项目居民厨房使用天然气作为燃料，天然气是清洁能源，主要成分为甲烷，燃烧过程中污染物产生量较少，易扩散，由于燃气废气呈分散性无组织排放，国家尚没有针对燃气废气的排放标准，且废气排放量不大。 （3）厨房油烟废气 根据有关调查数据，城市居民人均食用油消耗量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总用油量的2～4%，平均约2.83%。本项目建成后住宅楼户数为270户（居住人口810人），食用油消耗量约8.87t/a，据此计算住宅楼厨房油烟产生量约0.25t/a，油烟废气经家用油烟机抽至室外排放。 （4）垃圾收集点臭气 项目垃圾臭气主要来自垃圾收集点。垃圾臭气主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，环评要求项目当天产生的垃圾及时清运，防止瓜果蔬菜的的废弃物腐烂产生异味，转运垃圾的车采用密闭式，垃圾不外露，产生的少部分恶臭污染物经空气扩散、稀释，对周边环境造成影响较小。 （5）化粪池产生的臭气 粪便、纸屑等杂物在化粪池中厌氧发酵过程中，会产生甲烷、氨气以及硫化氢等废气。当化粪池内的污泥不能及时清运时废气浓度会升高，会影响小区居民生活环境。所以环评要求化粪池产生的污泥要及时清运，防治污泥过量产生高浓度的废气对周边环境造成影响。 （6）污水处理站产生的废气 污水处理站的大气污染主要来自污水处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原恶臭物质，存在于水解池、接触氧化池、污泥好氧消化池等，通过表面散发与曝气进入大气环境，主要的恶臭物质有NH3、H2S和有机硫化物和胺类等物质。 各处理单元的排污系数一般通过单位时间内单位面积散发量计算。参考文献《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（《中国给水排水》2002年18卷第2期）研究成果；类比靖边县中小企业创业园杨桥畔镇污水处理厂项目环评报告，报告中污水处理厂工艺为厌氧水解酸化+A/O+深度处理工艺，类比污水处理工艺与本项目相似，具有可类比性。本项目工艺为一体化地埋式污水处理工艺，设备为集生物反应器、插入式推流曝气机、活性生物填料、沉淀集水槽和生物脱臭装置为一体的污水处理装置。过程产生的H2S、NH3废气使用风管收集后经过生物脱臭装置处理，处理后的废气经排放口排放。根据类比调查，生物脱臭装置除臭效率达90%。最终确定本项目H2S、NH3排放产生强度见表12。 表12 恶臭气体污染源排放强度 项目 恶臭气体 产生浓度 排放浓度 水解池、接触氧化池、污泥好氧消化池 NH3 0.019kg/h 0.0019kg/h H2S 0.00094kg/h 0.000094kg/h 3.2废水 本项目排放的污水主要来自住宅楼的厕所、厨房、淋浴等生活中产生的污水。污水排放量约为42.12m3/d（15373.8m3/a）。 拟建项目废水主要是居民生活污水。一般情况下，生活污水主要污染物及产生浓度为COD：350mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：200mg/L、总氮：60mg/L、总磷：5mg/L。本项目生活污水混合后经厂区生活污水管网收集至化粪池，经沉淀处理后自流进入污水处理站生活污水调节池，进行水质混匀及水量调节后，进入一体化生活污水处理设备。在设备中进行水解、接触氧化、沉淀处理，再经砂滤、活性炭过滤后，进行消毒处理，然后储存在清水池内，用水泵加压回用。生活污水主要污染产生及排放情况详见下表13。 表13 生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 排放情况 BOD5 COD SS 氨氮 总氮 总磷 废水量 产生情况 产生浓度(mg/L) 200 350 200 35 60 5 15373.8m3/a 产生量（t/a） 3.07 5.38 3.07 0.54 0.92 0.08 化粪池+调节池+水解池+接触氧化池+沉淀池+砂滤、活性炭过滤+消毒（%） ≥95 ≥90 ≥95 ≥90 ≥75 ≥90 排放情况 排放浓度(mg/L) 10 35 10 3.5 15 0.5 排放量（t/a） 0.15 0.54 0.15 0.05 0.23 0.01 3.3噪声 项目噪声主要来源于污水处理站水泵、鼓风机及地面停车场交通噪声。各噪声源强见表14。 表14 主要设备噪声一览表 序号 噪声源 位置 噪声源强（dB(A)） 防治措施 处理后噪声（dB(A)） 1 提升泵 地下污水处理站 80 置于地下 60 2 污泥泵 地下污水处理站 80 置于地下 60 3 鼓风机 鼓风机房 85 鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗 60 机动车辆行驶噪声约为60~70dB（A），在车辆入口处设置限速标志限制车辆行驶速度（不得高于20km/h），并设置禁止鸣笛警示牌，沿车行道两侧种植常绿的行道树，停车位采用地面铺装植草砖的绿化停车位且分散于每户安置房前，这样交通噪声不会对周围声环境造成较大的影响。 3.4固体废弃物 项目建成后主要固体废物为生活垃圾、化粪池污泥和污水处理站固体废物。生活垃圾按每日每人次产生1.0kg计，按810人计，产生生活垃圾810kg/d，约295.65t/a。垃圾采用袋装、垃圾桶收集后委托榆林市千千保洁有限公司清运处置；化粪池的污泥产生量约为1.84t/a，定期由吸污车吸出，委托榆林市千千保洁有限公司清运处置；污水处理站固体废物包括调节池污泥、沉淀池污泥，污泥经好氧消化后的产生量较少，产生量约1.34t/a，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后委托榆林市千千保洁有限公司清运处置，委托协议见附件9。固体废弃物产生及处置情况见表15。 表15 固废产生情况汇总表 废物名称 估计数量 产生标准 产生量（t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 居民生活垃圾 810人 1.0kg/人•d 295.65 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 是 化粪池污泥 / / 1.75 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 是 污水处理站污泥 / / 1.17

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气废气 | 烟尘 | 0.0161t/a | 0.0161t/a |
|  |  | SO2 | 0.0021t/a | 0.0021t/a |
|  |  | NOX | 0.0983t/a | 0.0983t/a |
|  | 厨房油烟废气 | 油烟 | 0.25t/a | 0.25t/a |
|  | 污水处理站废气 | NH3 | 0.019kg/h | 0.0019kg/h |
|  |  | H2S | 0.00094kg/h | 0.000094kg/h |
| 水污 染物 | 生活污水 （15373.8m3/a） | COD | 350mg/L，5.38t/a | 35mg/L，0.54t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，3.07t/a | 10mg/L，0.15t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，3.07t/a | 10mg/L，0.15t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.54t/a | 3.5mg/L，0.05t/a |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.92t/a | 15mg/L，0.23t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.08t/a | 0.5mg/L，0.01t/a |
| 固体 废物 | 住宅 | 生活垃圾 | 295.65t/a | 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 1.75t/a | 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.17t/a |  |
| 噪声 | 水泵、鼓风机等设备运行产生噪声影响 |
| 主要生态影响： 拟建地目前为闲置空地，随着工程的建设，原本的荒地将被人工建筑物或道路、绿化及景观等取代，土地利用性质发生改变，建成以后为住宅及商铺，提高了该土地的利用率；项目施工期的地基开挖、基础工程施工、弃土堆放、转运等会造成一定程度的水土流失，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。此影响虽为暂时性的，但应严格管理，最大程度地避免或减小影响。项目施工结束后，通过空闲地带种草植树绿化，可将对生态环境的影响降至最低。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析及污染防治措施 经现场勘查，目前项目暂未开工。因此施工期环境影响主要存在于场地清理、打桩、挖土填方、弃土运输、建筑材料运输、建造建筑物、道路铺浇、装修等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 1、环境空气影响分析及防治措施 （1）施工扬尘环境影响分析 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：①土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；②建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；③运输车辆来往形成的扬尘；④建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表16 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒 水 2.01 1.40 0.67 0.60 ①露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t·a V50——距地面50m处风速，m/s V0——起尘风速，m/s W——尘粒含水率，% 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘主要是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建材露天堆放，施工地面表层土壤需开挖、堆放，在有风的情况下，会产生扬尘。扬尘的起尘量与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ②施工扬尘的防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》相关规定，为减轻施工扬尘对周边环境的影响。评价要求采取以下有效的防尘抑尘措施： a、严格按照陕西省有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理与监理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； b、设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工； c、现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板； d、对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施； e、晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘； f、施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬；对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏； g、建筑和拆迁施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施； h、各类建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容； 采取以上防尘治理措施后，施工扬尘可降低50～70%，可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周边环境的影响较小。 （2）施工机械废气环境影响分析及防治措施 施工机械燃油产生少量的燃油废气，主要污染物为CO和NOx，施工的燃油机械为间接作业，使用数量小，施工机械排放的燃油废气污染物对施工场地周围环境空气质量产生的不利影响较小。 施工中对施工机械设备施工车辆应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和施工车辆的保养，随时观察机械和车辆尾气，发现异常及时进行检修并对尾气安装净化装置。 项目采取以上措施后，可有效地遏制施工扬尘的产生，降低施工废气对周围环境的影响。故项目施工期对周围环境空气的影响较小。 2、施工期水环境的影响分析及防治 施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 在工程施工期间生活污水排放量为2.4m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。本项目不设集中生活营地，生活污水经简易化粪池处理后用于农田施肥。施工废水主要为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，废水中主要含大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。施工单位应在施工现场修建简易排水沟和沉淀池，将各类污水分别进行收集处理，然后作为配料用水回用，也可作为浇洒路面用水。 综上所述，施工期的生活污水和施工废水不外排，不会对地表水环境造成影响。 3、施工期噪声影响分析及防治 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响。 ⑴声源源强 施工过程中使用较频繁的主要机械设备噪声源列于表17。 表17 各施工阶段主要噪声源状况一览表 施工工序 声源 声级 施工工序 声源 声级 土石方阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-110 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 多功能木工刨 90-100 振捣器 100-105 混凝土搅拌机 100-110 电据 100-110 云石机 100-110 电焊机 90-95 多角磨光机 100-110 ⑵预测模式 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值； Lp0——距声源r0处的参考声级； 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表18。 表18 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表 db（A） 声源 噪声级(dB(A)) 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)) 5m 10m 25m 50m 70m 100m 150m 200m 250m 挖土机 85 71.0 65.0 57.0 51.0 48.1 45.0 41.5 39.0 37.0 空压机 80 66.0 60.0 52.0 46.0 43.1 40.0 36.5 34.0 32.0 电锯 105 91.0 85.0 77.0 71.0 68.1 65.0 61.5 59.0 57.0 电焊机 95 81.0 75 67.0 61.0 58.1 55.0 51.5 49.0 47.0 由表18可知，随着距离声源距离的不断增加，噪声源的噪声值有不同程度的衰减。在一般情况下若不考虑房屋、树木和空气等的影响，仅考虑距离衰减，距声源50m处，单个设备噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间：70dB(A)噪声排放限值；距声源200m处，单个设备噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间：55dB(A)噪声排放限值。 根据现场调查，距离项目最近的是东侧280m的张寺梁，施工期噪声可以满足排放标准限值。施工期噪声防治措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉； ②项目施工阶段，必须使建设场地与周围敏感点由围墙隔开，在一定程度减轻了施工期噪声影响，在施工期建设单位应合理布局噪声源，并加强噪声防治措施，同时加快本项目的建设，已减轻施工期带来的噪声影响； ③尽量选择低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ④制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。施工车场地尽量平整，减少颠簸声，汽车进入居住区应减速慢行，严禁鸣笛； ⑤施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 施工期固体废物主要包括建筑施工垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：本项目建筑面积53000m2，则本项目产生的建筑垃圾量为1590t。项目挖方量约40500m3，回填量26700m3，弃方13800m3。施工期的建筑垃圾，送往榆林市建筑垃圾场进行处理。 （2）装修建材垃圾：装修建材垃圾的种类主要为：纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、水泥、砂石，既有无机材料，又有有机材料。这部分固体废弃物主要来自建筑物主体完成后的室内外装修。装修建材垃圾中的金属废料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，均可回收再利用。其他装修建材垃圾应作为城市垃圾分类收集、运往环卫部门统一处理。 （3）生活垃圾：本项目生活垃圾每天产生量约25kg。按照环卫部门规定统一收集、堆放，定期由环卫部门清运。 评价要求建设单位采取以下固废治理措施： ① 对于挖方产生的弃土弃渣不允许随意堆弃，应边挖边填或外运。 ② 对于施工人员生活垃圾，应在施工现场配置一定数量的垃圾箱，及时清运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场，避免孽生苍蝇、产生恶臭，影响施工人员和周围的卫生环境。 5、施工期生态影响分析 安置区施工期对生态环境的影响因素主要有土壤、植被、地形地貌及土地利用等，造成的生态环境影响主要是地表开挖、土地性质转变、植被破坏、加剧水土流失以及占用土地等。该工程地基开挖、各类构筑物基础施工过程中的地表开挖和弃土堆置，都需要大面积整平或处理，从而使原来的地表结构及植被完全遭到破坏，导致受影响的地表表土抗蚀能力减弱，使局部地段产生水土流失现象，带来不利的生态环境影响。工程占地的性质不同，其破坏的地表植被的类型也不同。由于工程占地为永久性占地，占地会破坏原有植被，在安置区及其周围加强绿化，以补偿由此而造成的植被减少和生态功能破坏，管理严格还可以使局部的生态植被有所改善。 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 项目建成进入运营期后污染物主要为废气、废水、噪声及固体废物。 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目产生的废气主要是燃气废气、油烟废气、公厕、垃圾收集点臭气以及污水处理站产生的废气。 （1）燃气废气 项目建成后使用天然气，根据GB50028-93《城镇燃气设计规划》有关用气定额，并结合国内类似区域用气情况确定。居民用气指标按2300MJ/人·年，项目运营后入住约810人，则居民用气所需热量为1863000MJ/年，天然气热值按35MJ/m3计算，则居民用气量5.33万m3/a。污染物产生量分别为NOX：0.0983t/a，SO2：0.0021t/a，烟尘：0.0161t/a。污染物排放量较小，对周围环境质量影响较小。 表19 燃烧天然气排放系数及本项目污染物排放情况表 污染物 天然气燃烧产污系数 废气及污染物产生量 SO2 0.38kg/104m3 0.0021t/a NOX 18.43kg/104m3 0.0983t/a 烟尘 3.02kg/104m3 0.0161t/a （2）厨房油烟废气 根据有关调查数据，城市居民人均食用油消耗量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总用油量的2～4%，平均约2.83%。本项目建成后住宅楼户数为270户（居住人口810人），食用油消耗量约8.87t/a，据此计算住宅楼厨房油烟产生量约0.25t/a，居民厨房油烟排放目前还没有环保标准规定，油烟废气经家用油烟机抽至室外排放。 （3）垃圾收集点臭气 项目垃圾臭气主要来自垃圾收集点。安置区设置分类垃圾桶12个，位于小区内道路旁边。垃圾臭气主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，环评要求项目当天产生的垃圾及时清运，防止瓜果蔬菜的废物腐烂产生异味，转运垃圾的车采用密闭式，垃圾不外露，产生的少部分恶臭污染物经空气扩散、稀释，对周边环境造成影响较小。 （4）化粪池产生的臭气 项目采用地埋式化粪池。定期喷洒除臭剂，减少氨、硫化氢等恶臭的扩散；另外要对化粪池中产生的污泥及时清运，以免污泥大量堆积影响化粪池厌氧发酵的效果，采取以上措施后，臭气不会对周围环境造成影响。 （5）污水处理站产生的废气 本项目产生的废气主要为水解池、接触氧化池、沉淀池、污泥好氧消化池等，污水站各处理单元埋设于地下，各池体加盖，使用风管收集经过生物除臭装置处理达标经排放口排放。生物除臭主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。此生物膜一方面以废气中的污染物为养料，进行生长繁殖；另一方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的 CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物，从而达到除臭的目的。生物除臭法具有净化效率较高、脱臭装置简单、处理成本低、投资运行费用低、无二次污染、易管理等优点，目前已在生活污水恶臭处理、生活垃圾恶臭处理、畜禽粪便恶臭处理等方面得到推广使用，除臭效果较好。 采用除臭装置后，臭气处理效率可达90%，经除臭处理后恶臭污染物排放量为NH30.0019kg/h，H2S0.000094kg/h。本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）SCREEN3计算模式，根据项目无组织排放量，进行了预测，预测结果见下表。 （1）废气源强分析 项目无组织废气源强见表20。 表20 项目无组织废气源强 污染源名称 面源 形状 长度（m） 宽度 （m） 面源初始排放高度（m） 源强 NH3 H2S 水解池、接触氧化池、沉淀池、污泥好氧消化池 矩形 19.8 14.4 1.0 0.0019kg/h 0.00009kg/h 利用估算模式的计算结果见表21。 表21 项目无组织废气预测结果一览表 距源中心 下风向距离D（m） 污水处理站 NH3 H2S 浓度（mg/m3） 占标率Pi(%) 浓度（mg/m3） 占标率Pi(%) 10 0.009431 4.72 0.0004467 4.47 36 0.01931 9.65 0.0009146 9.15 100 0.01061 5.30 0.0005024 5.02 200 0.004501 2.25 0.0002132 2.13 300 0.002448 1.22 0.000116 1.16 400 0.00155 0.77 7.342E-5 0.73 500 0.001078 0.54 5.105E-5 0.51 600 0.0007965 0.40 3.773E-5 0.38 700 0.000617 0.31 2.923E-5 0.29 800 0.0004997 0.25 2.367E-5 0.24 900 0.0004151 0.21 1.966E-5 0.20 1000 0.0003518 0.18 1.666E-5 0.17 1500 0.0001888 0.09 8.945E-6 0.09 2000 0.0001215 0.06 5.754E-6 0.06 根据预测结果可知，站界废气排放最大落地浓度NH3：0.01931mg/m3，H2S：0.0009146mg/m3，距离36m，均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准”（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）限值要求，项目产生的恶臭气体对外环境影响较小。 （2）大气环境防护距离计算 根据预测，项目大气环境防护距离计算结果见表22。 表22 无组织排放废气大气防护距离计算结果 污染源 污染物 计算结果 污水处理站 NH3、H2S 无超标点 由大气环境防护距离计算结果分析项目无需设立大气环境防护距离。 污水处理站恶臭废气无组织排放对周边环境空气影响较小，为进一步减少恶臭废气对周边环境的影响，本次环评提出以下恶臭防治措施: ①污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 ②加强污水处理站各处理系统管理，及时清理堆存污泥，好氧消化后的污泥量较少，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可(半年清理一次)。在污水池停产维修时，池底积泥会暴露出来，散发臭气，应及时清运污泥，减少恶臭气体散发量。运送污泥的车辆在驶离站区前要做消毒处理。 ③项目污水处理站埋设于地表以下，设备上面的地表作为绿化。恶臭发生源周围种植抗害性强的乔灌木，站界四周种植综合抗污能力强的乔木。总体上绿化树种以高大乔木为主，并辅以低矮的灌木，站界四周种植绿化带。 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目排放的污水主要来自住宅楼的厕所、厨房、淋浴等生活中产生的污水。估算排放量约为45.91m3/d（16757.15m3/a）。 污水处理站规模 本项目考虑后期其他污水的排入，设计处理水量为120m3/d。 污水处理站工艺 本项目生活污水混合后经厂区生活污水管网收集至化粪池，经沉淀处理后自流进入污水处理站生活污水调节池，进行水质混匀及水量调节后，进入一体化生活污水处理设备。污水处理工艺见图4。 ①化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。本项目设置化粪池一座，地埋式钢砼结构，型号为：G10-40SQF，容积为40m3，尺寸为7.4×3.1×1.7m。 ②调节池：进行水质混匀和水量的调节。本项目设置调节池一座，地埋式钢砼结构，有效容积为35m3，尺寸为4×2.5×3.5m。调节池提升泵2台（一备一用），Q=8.3m3/h，H=11m，N=0.75KW。 ③一体化污水处理设备：本项目设置一座地埋式钢结构一体化处理车间，尺寸10×3×4m，放置一套生活污水处理设备，内设水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、清水池、污泥好氧消化池。 1）水解酸化池：主要对污水处理前进行预处理，将污水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以最大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。 2）接触氧化池：水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理，原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以活性生物填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存必须有足够的氧气，好氧池空气由插入式推流曝气机提供。 3）沉淀池：污水经生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机和无机小颗粒，沉淀池水槽为升降式可调液位，齿形集水槽，其槽集水均匀出水效果较好，二沉池的污泥气提至污泥池。 4）消毒池：本项目采用次氯酸钠消毒工艺，次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。含氯消毒剂在水中形成次氯酸，作用于菌体蛋白质。次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小，不带电荷，故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡。 5）污泥好氧消化池：沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，好氧消化后的污泥量较少，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运。污泥好氧消化池上清液回流至调节池。 ④清水池：清水池用于贮存经污水处理设备处理后的清水。本项目设置清水池一座，地埋式钢砼结构，为保证至少3日的储存能力，清水池有效容积为140m3，尺寸为10×4.0×3.5m。 ⑤石英砂过滤器：利用石英砂作为过滤介质，有效地截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。本项目设置一套石英砂过滤器，滤速10m/h,水反洗强度8L/m2.s,气反洗强度18L/m2.s。 ⑥活性炭过滤器：利用活性炭作为过滤介质，吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用。本项目设置一套活性炭过滤器，滤速10m/h,水反洗强度8L/m2.s,气反洗强度18L/m2.s。 工艺可行性分析 项目选用地埋式一体化污水处理设备，该设备置于地表以下，上面地表作为绿化用地，不需要建房及保暖、保温，整套设备占地面积小、安装方便，且可根据客户需求进行任意增容；接触氧化工艺采用推流式生物接触氧化池，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。比传统活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度；填料体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)；整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养;材质采用玻璃钢、不锈钢、碳钢结构等，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性。污水经一体化处理设备再经砂滤、活性炭过滤消毒后，出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，工艺可行。 排水去向分析 项目建成后，废水处理能够达到一级A标准，出水水质好，满足中水回用标准。结合项目所在区域实际情况，项目废水产生量为42.1m3/d，安置区绿化浇灌天数按270d计，绿化用水约35.7m3/d，其他出水用于安置区周边有色宿舍楼及园区绿化用水，可完全消耗污水处理站出水。冬季非浇灌期排水利用不畅时，出水由罐车拉至园区综合利用。 地表水污染防治措施 为做到有效的水污染防治，在项目营运期，建设单位应做好以下几点措施： a、定期检查污水处理站各水处理单元闸阀完好性及设备运行状态，确保设备的良好运行，避免设备故障导致水污染物处理效率降低，污染物升高的情况发生； b、加强职工专业技能，加强职工环保意识。在设备操作运行环节降低人为失误率，确保各处理设备均能保持良好运行。 （6）地下水污染防治措施 项目建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄漏，造成地下水的污染。项目污水处理设备均位于地下，一体化污水处理设备比较坚固，进行专业操作，加强日常保养维护，发生泄漏的概率很小。调节池、化粪池等储水设施应设置一般防渗区，均采用钢砼结构，防渗性能强，渗透系数≤10-7cm/s，防止污染物下渗对地下水造成污染。污泥不在设备内长期存放，及时送垃圾填埋场卫生填埋。在各种防渗措施齐备、各种设施正常运营的情况下，项目建设运行对地下水环境的影响较小。 综上所述，本项目污水处理设施能够使污水达标排放并全部回用，不外排。 3、声环境影响分析及污染防治措施 项目噪声主要有污水处理站水泵、鼓风机、地面停车场交通噪声和社会生活噪声。 （1）配套设备噪声影响 本项目主要噪声污染源强及治理措施见表23。 表23 项目噪声污染源强及治理措施表 单位：dB（A） 噪声源 位置 运行台数（台） 处理后噪声（dB(A)） 提升泵 地下污水处理站 2 60 污泥泵 地下污水处理站 1 60 鼓风机 风机房 1 60 ①预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到边界排放值，并判断是否达标。 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 ②预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对边界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级见表24。 表24 厂界噪声预测结果表 单位dB(A) 厂界 贡献值 现状值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 31.47 55.0 49.3 55.02 49.37 60 50 达标 达标 南厂界 33.62 51.1 45.3 51.18 45.59 60 50 达标 达标 西厂界 13.21 52.9 47.2 52.9 47.2 60 50 达标 达标 北厂界 19.15 53.6 46.1 53.6 46.11 60 50 达标 达标 由预测结果可以看出，采取基础减震、消声、隔声以及各类泵置于水下等措施，厂界噪声预测值均可满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 为了确保厂界噪声达标排放，并减少运营期对周边声环境不良影响，建设单位采取了以下措施： 1）各种泵采购选型时，优先选用低噪声设备； 2）风机等空气动力性噪声设备进、出口安装消声器； 3）加强绿化，在道路两旁不影响消防及安全的前提下尽可能多植树种草，利用植物的减噪作用降低噪声。 （2）地面停车场交通噪声影响分析 机动车辆行驶噪声约为60~70dB（A），在车辆入口处设置限速标志限制车辆行驶速度（不得高于20km/h），可使车辆行驶噪声降低15～20dB（A）左右，并设置禁止鸣笛警示牌，沿车行道两侧种植常绿的行道树，停车位采用地面铺装植草砖的绿化停车位且分散于每户安置房前，这样交通噪声不会对周围声环境造成较大的影响。 社会生活噪声影响分析 主要是人群喧哗，源强约为60dB（A），通过绿化、楼板、墙壁阻隔等措施可以有效的减少噪声对周围环境的影响。 综上所述，项目建成后，产生的噪声对周围的声环境影响较小。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 项目建成后主要固体废物为住户的生活垃圾和污水处理设备产生的污泥。项目产生的生活垃圾295.65t/a，生活垃圾成分有各种废弃包装物、厨余物、废塑料、废玻璃、废织物、废纸、废金属等，主要以有机物为主，金属、纸类、塑料等废品为辅。 本项目应在安置区内设置足够的垃圾箱，集中收集小区的垃圾。为减少对住户的影响，应定期对垃圾箱清洗、消毒，保持垃圾箱的清洁。安置区设置分类垃圾桶40个，位于住宅楼下、公共场所、小区东、北两个出口，实现垃圾袋装化（即垃圾不落地工程），收集后委托榆林市千千保洁有限公司清运处置；化粪池的污泥和污水处理站污泥经抽吸后委托榆林市千千保洁有限公司清运处置，这样污泥不会产生较大臭味，对项目所在地和周围环境产生的影响较小。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5景观影响分析 本项目区域目前为闲置空地，项目建成后将成为以住宅建筑物为主，项目顺应道路形成韵律丰富的居住空间和景观。项目建筑采用南北横式排列，严格按照城市空气导流原理进行布局设计，项目建筑错落有致。项目内设有中心景观绿地，居民可以在此进行一些简单的活动，中心景观绿地有效地增加了项目的通透性，保证了项目的空气流动循环畅通。项目绿化采用集中绿地、宅间绿地相结合的方式，避免视线的干扰，在项目集中绿地植树、栽花并布置建筑小品，大大丰富了居民的生活内容，提高了居民的生活情趣。综合以上分析，本项目的建设可以在一定程度上改善城市景观。 6、绿化措施 本项目建成后，将合理地在可利用空地进行种树植草，绿化面积将大大增加，由此对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用。项目建成后，安置区绿化面积为53560m2，绿化率40％。整个区域主要绿化采用绿地与灌木相结合的方式，沿道树木可采用高大乔木为行道树，形成“点、线、面”相结合的绿地系统。 7、环境风险分析 本项目运营过程中涉及的主要危险物质为次氯酸钠，微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味，不稳定，见光分解，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本项目对次氯酸钠不进行储存，由发生器产出后投入水中进行消毒，不构成重大危险源。次氯酸钠制备、使用过程中，由于管道破裂、违章操作等可能造成物料泄漏而引发安全和环境风险事故。 (1)环境风险防范措施 污水处理运行过程中，必须加强安全管理，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力。次氯酸钠发生器应置于专用场地，生产过程应密闭，制备场所全面通风。应由专人负责，外人不得随意进出。 应急处置方法 次氯酸钠泄漏后，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用沙土等惰性材料吸收。 三、环境管理与监测 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益与环境效益有这重要的意义。 1、环境管理要求 (1)施工期环境管理 ①施工期各项环保设施的设计、施工计划等必须与主体工程同时进行； ②环境管理人员对是施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责； ③对施工队伍实行职责管理要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作； ④按照环保主管部门的要求和本环评报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排； ⑤合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。 (2)运营期环境管理 ①设立专职环保工作人员，严格监督废水排放情况和各类固体废弃物的处置情况。 ②建立环境保护工作档案，各项监测记录及时归档保存。 ③加强小区居民环保知识宣传，提高环保意识，积极与环境保护部门联系，主动配合环境保护行政主管部门的管理工作。 ④要设立控制、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。 2、环境监测 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：定期监测污染物浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确定污染物排放总量控制在环境容量内；分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护和使用提高科学管理水平；协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ①施工期环境监测计划 建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期的扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表25。 表25 施工期环境监测计划 环境类型 监测项目 监测点位置 测点数 监测频率 环境空气 PM10 施工场地上、下风向 2 半年一次 场界噪声 施工场界Leq 施工场界四周 4 半年一次 ②营运期污染源与环境监测计划表见表26。 表26 污染源与环境监测计划表 项目 环保措施名称 监测检查项目 监控负责单位 监测检查频次 监测站点 废水 生活污水 COD、NH3-N 环境管理机构 每年一次 清水池 噪声 环境噪声 Leq(A) 环境管理机构 每年一次 边界 废气 污水处理设备臭气 NH3、H2S 环境管理机构 每年一次 排放口 3、环境保护投资估算 本项目总投资19327.5 万元，估算环保投资539万元，占建设总投资的2.79%，环保设施投资估算表见表27。 表27 项目环保设施投资估算表 污染源 工程名称 投资（万元） 数量 备注 施 工 期 废水 临时沉淀池 5.0 2座 废气 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置 10.0 1套 施工机械设备噪声 选用低噪声设备、设置声屏障、施工机械维护保养 5.0 配套 固体废物 设临时垃圾桶、建筑垃圾临时堆放场所及建筑垃圾处置费用 5.0 / 营运期 废气 化粪池恶臭 除臭剂 2.0 / 废水 生活污水 40m3化粪池 8 1座 污水处理设备 70 一套 噪声 水泵、鼓风机 鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗，水泵置于地下 8.0 配套 固体废物 生活垃圾 垃圾箱、垃圾桶 2.0 6 化粪池、污水处理设施污泥 污泥清运 4 / 绿化 420 53560m2 小计 539 / 4、环保验收清单 项目竣工环境保护验收清单见表28、表29。 表28 自主验收环境防治措施清单 类别 污染源 防治措施 数量 验收标准 废气 污水处理设备 生物脱臭装置 1套 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准” 废水 生活污水 一体化污水处理设备+砂滤、过滤 1套 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准 表29 监管部门验收环境防治措施清单 类别 污染源 防治措施 验收标准 噪声 水泵、鼓风机 鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗，水泵置于地下 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 生活垃圾 垃圾桶收集，委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 处置率100%，不造成二次污染 污泥 运至政府指定的垃圾填埋场填埋处置 5、项目污染物排放清单 项目污染物排放清单见表30。

表33   项目污染物排放清单

| 类别 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放污染物种类 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段要求 | 排污口 信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气废气 | / | 烟尘 | / | 0.016 | / | 0.016 | 无 | 运营期 全时段 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  |  | SO2 | / | 0.0021 | / | 0.0021 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | / | 0.0983 | / | 0.0983 |  |  |  |  |
|  | 油烟废气 | / | 油烟 | / | 0.25 | / | 0.25 | 无 | 运营期 全时段 | / |  |
|  | 化粪池恶臭 | 定期喷洒除臭剂，污泥及时清运 | NH3、H2S | / | 少量 | / | 少量 | 无 | 运营期 全时段 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准” |
|  | 污水处理站废气 | 气体生物脱臭装置，处理效率90%以上 | NH3 | / | 0.166 | / | 0.0166 | 无 | 运营期 全时段 | / |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.0082 | / | 0.00082 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池+一体化污水处理+砂滤、活性炭过滤 | COD | 350 | 5.38 | 35 | 0.54 | 无 | 运营期 全时段 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准 |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 3.07 | 10 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 3.07 | 10 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.54 | 3.5 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | TN | 60 | 0.92 | 15 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.08 | 0.5 | 0.01 |  |  |  |  |
| 噪声 | 水泵、鼓风机 | 鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗，水泵置于地下 | Leq | / | / | 达标排放 | 无 | 运营期 全时段 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 | 垃圾 | / | 295.65 | / | 0 | 无 | 运营期 全时段 | / | 集中收集，妥善处置 |
|  | 化粪池、污水处理设备污泥 | 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 | 污泥 | / | 2.92 | / | 0 | 无 | 运营期 全时段 | / |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 化粪池恶臭 | 氨、硫化氢 | 定期喷洒除臭剂，污泥及时清运 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准” |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢 | 气体生物脱臭装置，处理效率90%以上 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N TN TP | 经化粪池预处理后，排入一体化污水处理设备，再经砂滤、活性炭过滤 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 废纸 包装袋 果皮等 | 统一收集后委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 | 集中收集，妥善处置 |
|  | 化粪池、污水处理设备 | 污泥 | 委托榆林市千千保洁有限公司清运处置 |  |
| 噪 声 | 鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗，水泵置于地下 |
| 生态保护措施及预期效果 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化环境，为人们创造良好的户外活动场所，有利于创造适宜居住生活的环境。 本项目绿化面积为53560m2，绿化率40％。提高原有生态环境，大面积的植草绿化美化环境的建设，将有利于区域生态环境的治理。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司移民安置区建设项目，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园以西，204省道以南，鑫泰制氧厂以东，本项目总占地面积133900㎡，约为200亩。项目总建筑面积53000㎡。包括270套移民安置房共计52650㎡。容积率 0.4，绿化率40%。项目建成后，设计总户（套）数为270户，总居住人数810人。 项目总投资19327.5 万元，其中环保投资539万元，占总投资的2.79%。 2、建设项目所在地环境质量状况 （1）环境空气 项目所在区域内SO2、NO2 1小时平均浓度值、24小时平均浓度值和PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S、氟化物的浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），项目区空气质量良好。 （2）声环境 项目边界四周以及北侧住户昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、污染物排放情况 （1）废气排放情况 项目大气污染源主要为燃气废气产生烟尘0.016t/a，SO20.0021t/a，NOX0.0983t/a；厨房产生的油烟废气0.25t/a及污水处理站废气产生NH30.0166t/a，H2S0.00082t/a。 （2）废水排放情况 项目废水全部综合利用，不外排。 （3）固体废物 项目生产工序产生的所有固体废物妥善处理，合理处置。 4、环境影响分析及防治措施 项目建成后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： 空气环境影响分析 ①生活废气 本项目住宅楼住户厨房油烟废气经家用油烟机抽至室外排放。 本项目住宅楼厨房均燃用清洁能源天然气，燃气产生的污染物排放量小，对环境空气质量影响较小。 ②垃圾收集点臭气 项目当天产生的垃圾及时清运，转运垃圾的车采用密闭式，垃圾不外露，产生的少部分恶臭污染物经空气扩散、稀释，对周边环境造成影响较小。 ③化粪池产生的臭气 本项目化粪池定期喷洒除臭剂，污泥及时清运，化粪池恶臭对空气环境影响较小。 ④污水处理站臭气 项目污水处理站废气风管收集后经过生物脱臭装置处理，处理后的废气经排放口排放，加强污水处理站各处理系统管理，及时清理堆存污泥，恶臭发生源周围种植抗害性强的乔灌木，站界四周种植综合抗污能力强的乔木，污水处理站臭气对空气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生活污水经污水处理站处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，全部综合利用不外排。 （3）声环境影响分析 本项目营运期主要的噪声源为为水处理站鼓风机、水泵等设备噪声，汽车交通噪声等，鼓风机置于机房内，采取基础减震，消声，并采用隔声门窗，水泵置于地下；地面停车场车辆噪声通过加强交通管理、禁鸣、限制车速预防车辆噪声影响。 （4）固废环境影响分析 营运期住宅产生的生活垃圾和污水处理站污泥委托榆林市千千保洁有限公司清运处置，对环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （2）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源、环境的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址基本合理，项目属于非生产性工程，污染因素简单，采取相应的污染防治措施后，污染物达标排放，不会影响当地的环境功能区域，建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施、要求、建议的前提下，从满足环境质量现状角度考虑，项目建设可行。 二、要求： 严格执行环境保护设施与主体工程“三同时”制度，项目建成后应根据环境保护要求进行竣工验收，验收合格后，方可正式投运。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 营业执照 附件4 标准批复文件 附件5 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告 附件6 园区证明 附件7 专项会议纪要 附件8 监测报告 附件9 委托合同 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 监测点位布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

3#