| 品牌 | BOKER(博克） | 型号 | BK-998 | 类型 | 高温热风枪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | 60°-600° | 空气流量 | 其他 | 额定电压 | 220V |
| 工作电流 | 8a | 额定输入功率 | 1800W | 噪音分贝 | 250-500升/分 |
| 重量 | 0.55KG | 外形尺寸 | 110*124 |  |  |

需要贴牌的客户，欢迎来电咨询，无论质量价格绝对优势！！

厂家生产，直销，质量绝对保证。

升温迅速，温度高,具有大功率加热，可无极调整，采用进口电机,镍铬合金发热芯,进口开关.进口电子元器件,使用寿命超长.

# 热风枪

热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理，热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。另外，为了提高电路的整体性能，还应设置一些辅助电路，如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。温度显示电路显示的温度为电路的实际温度，工人在操作过程中可以依照显示屏上显示的温度来手动调节。

热风枪的使用技巧和使用方法

### 去CPU

在去CPU时把风枪的抢嘴去掉，热风枪的温度调到6热风枪的刻度风量调到7-8实际温度是280度-290度时风枪嘴离CPU的的高度是8CM左右自己掌握，如：3508的CPU，风枪斜着去吹CPU四边尽量把热风吹进CPU下面这样就很容易完好无损的吹下CPU了！

### 主板断线处理方法

主板断线和掉点大多是自己操作不当造成的，你知道为什么吗？我告诉你，特别是带胶CPU最容易操作不当造成主板下面断线和掉点的，我把自己拿下带胶的CPU经验介绍给大家，热风枪的温度调到5.5热风枪的刻度风量调到6.5-7实际温度是270度-280度直上直下对CPU吹大家都知道CPU的封胶一般受热后就松软了如：998的三星的飞利埔的受热后就松软封胶首先把CPU四周的胶加热清净后在去动CPU，给CPU加热时要均匀让CPU下面的锡全部融化时在起CPU这样就不会出现断线和掉点的情况了，你是否想把封胶带在主板上还是带在CPU上你自己就可以做到的，用一个扁铲的起子自己做，就是自己用的制锡板的钢板做材料，剪2CM宽就在把磨成象刀刃就可以了用专用工具夹好它，当你把CPU下面的锡都融化了你把你自己做的工具插在CPU下面你想把封胶带到CPU上你就把工具顺着主板插下去，你要是想把封胶带到主板上那你就把工具顺着CPU下面插下去就可以了，你知道为什么会出现断线和掉点吗，是因为你在加热是没有加热匀大部分CPU下面的锡融化了有一小部分还锡没有完全融化造成的，大家都注意了把为什么断线和掉点都在主板的某一小片比较多其他主板大片都没有断线和掉点呀这就是你在使用风枪时没有对CPU加热均匀造成的。

### 去焊

去或焊塑料排线坐或键盘坐和一些阵铃和去功放一样的主要掌握热风枪的热度和风量就可以了。

### 吹焊

吹焊CPU是常常会出现短路换新CPU或其他BGA的IC时为什么有时会出现短路现象吗，我自己的经验在吹焊CPU或其他BGA的IC时主要是把主板BGA的IC位置，把主板下面清洗净在涂上助焊剂IC也一样清洗干净最主要是要注意IC在主板的位置一定要准，在吹焊CPU或其他BGA的IC位置不准吹化锡时IC会自动定位你也不知道是不是错位了所以要注意IC在主板的位置要准的使用热风枪风量要小温度在270-280度有自己来定就可以了，在吹焊IC是你要注意一点你制锡的锡球大还是小，锡球大在吹焊是要注意要IC活动范围小一点这样就不容易IC下面的锡球滚到一起了造成短路，IC的锡球小活动范围大一点还可以。

## 注意事项编辑

1、请勿将热风枪与化学类（塑料类）的刮刀一起使用。

2、请在使用后将喷嘴或刮刀的干油漆清除掉以免着火。

3、请在通风良好的地方使用，因为从铅制品的油漆去除的残渣是有毒的。

4、不要将热风枪当做头发的吹风机使用。

5、不要直接将热风对着人或动物。

6、当热风枪使用时或刚使用过后，不要去碰触喷嘴热风枪的把手必需保持干燥，干净且远离油品或瓦斯。

7、热风枪要完全冷却后才能存放。

热风枪是手机维修中用得最多的工具之一，使用的工艺要求也很高。从取下或安装小元件到大片的集成电路都要用到热风枪。在不同的场合，对热风枪的温度和风量等有特殊要求，温度过低会造成元件虚焊，温度过高会最坏元件及线路板。风量过大会吹跑小元件，同时对热风枪的选择也很重要，不要因为价格问题去选择低档次的热风枪。

## 温度设定编辑

50℃—-150℃ （122—300OF） 将冷冻管解冻

205℃—230℃ (400—450 OF) 将塑料管变弯或将干油漆或磨粉变软

230℃—290℃ （450--550 OF） 软化粘着物

425℃—455℃ （800—850 OF） 软化焊接物

480℃—510℃ （900 OF—950 OF） 松开生锈的螺栓

520℃—550℃ （1000 OF—1100 OF） 可去除油漆

550℃-- （1022 OF ） 开始变焦炭