地铁金融科技大厦、汇通大厦充电桩设备采购及安装项目

招 标 文 件

| 招 标 人： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| --- | --- |

2017年10月

目       录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知	6

一、投标须知前附表	6

二、投标文件否决性条款摘要	8

三、投标须知	10

(一)定义	10

(二)前言	10

(三)对投标人的要求	10

(四)招标文件的内容	11

(五)招标文件的澄清	11

(六)招标文件的修正	11

(七)投标文件的内容及组成	11

(八)投标要求	12

(九)投标有效期	12

(十)投标保证金	12

(十一)投标费用	13

(十二)投标文件的份数和签署	13

(十三)投标文件的封装	13

(十四)投标截止时间	13

(十五)迟到的投标文件	14

(十六)投标文件的修改与撤回	14

(十七)开标	14

(十八)投标文件的澄清	15

(十九)定标	15

(二十)中标通知书	15

(二十一)标书不予受理及废标（由评标委员会负责判定）	15

(二十二) 评标委员会应坚持谨慎废标的原则	15

（二十三）)其他……………………………………………………………………………………….16

附件：开标评标记录表	17

第三章  投标文件格式	19

(一) 资信部分	19

(二)技术部分	23

(三)商务部分	23

第四章  工程技术要求及工程量清单	- 43 -

第五章  合同文件格式	- 68 -

一、  合同协议书（格式）	- 68 -

二、 合同条款	- 70 -

1、定义和解释	- 70 -

2、工程概况	- 70 -

3、工程期限	- 70 -

4、工程质量和检查验收	- 70 -

5、施工设计变更	- 71 -

6、工程移交后的保修服务	- 72 -

7、合同形式及计量、支付和结算	- 72 -

8、工程技术要求	- 74 -

9、双方责任及义务	- 76 -

10、保险保障和保密	- 77 -

11、安全和环境保护	- 77 -

12、违约责任	- 77 -

13、法律管辖	- 77 -

14、协议解除	- 78 -

15、本合同文件的组成及其优先顺序	- 78 -

16、甲乙双方现场代表	- 78 -

17、其它	- 78 -

附件一 评标方法	- 79 -

# 招标公告

## 招标工程名称

地铁金融科技大厦、汇通大厦充电桩设备采购及安装

## 项目概况

地铁金融科技大厦：项目用途为甲级写字楼、五星级酒店、商业、片区交通枢纽为一体的超高层综合建筑；本项目建筑总面积129603.86㎡，建筑高248.9m，地上共计48层，另有2层夹层，地下有4层地下室，裙房部分共6层。本工程采用型钢及钢管混凝土结构，项目计划总投资203012万元。

汇通大厦：项目场地红线东西长约102m，南北长约65m，用地面积6559.4m2；总建筑面积105334.12㎡，其中计算容积率面积114991.46㎡，不计容积率面积35342.66㎡；建筑高度249.1m；地下6层（其中地下5、6层为人防工程），地上55层，1—4层为裙楼商业，5层为南侧商业与北侧办公结合，6—55层为标准办公层（其中13、26、41层为避难层）。

## 招标内容

地铁金融科技大厦项目、汇通大厦项目的交直流充电桩的制造、建设和维护。

## 计划工期

## 完工时间：2017年12月31日

## 招标方式：公开招标。

## 招标组织形式：招标人自行招标 。

## 交易平台：地铁集团网站。

## 资格审查方式：资格后审。

## 评标定标方法：综合评审, 综合评审总得分第一名的单位确定为中标候选人。

## 投标人资格条件：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。

- 投标人（或其委托的安装施工单位）应具有有效的安全生产许可证，同一安装施工单位在本项目只能与一个投标人签订唯一的委托协议。

- 投标人2013年1月1日至今至少具有一个单项合同金额不低于30万元人民币的充电桩供货业绩(提供合同复印件，原价备查)。

- 本项目不接受联合体投标。

## 截标时间：2017年11月27日15:00。

## 投标人需安排专人送交投标资料，不接受快递或邮件。

## 提交投标资料地址

深圳市福田区福中一路地铁大厦24楼投控中心。

联系人：曲先生 23882579；周先生 23882852 。

十四、投标人须知

1. 凡符合上述要求并有意向者，必须携带（1）法定代表人证明书原件（2）法人授权委托书原件（3）被授权人身份证原件及复印件（盖公章），到本公告指定时间地点办理直接递交投标文件。

2. 投标人应对所提供的材料的真实性负责，如有弄虚作假，一经核实，将被取消投标资格，并没收投标保证金；

3. 有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人不被接受；

4. 受到我市建设行政主管部门红色警示或未通过招标人履约评价的企业不得参与本次招标项目的投标。

5、本次招标包含地铁金融科技大厦电桩设备采购及安装、汇通大厦充电桩设备采购及安装两个项目，因结算需要，招标人将与中标人签订分别签订合同。

深圳市地铁集团有限公司

2017年11月6日

# 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：见招标公告 招标人：深圳市地铁集团有限公司 （3）项目主要内容: 见招标公告 （4）工期：见招标公告 |
| 2 | 投标截止时间：2017年11月27日 下午15:00（北京时间） |
| 3 | 投保证金额度：10000元人民币，投标保证金形式：银行出具的投标保函。 |
| 4 | 资质要求：见招标公告 |
| 5 | 投标报价上限： 地铁金融科技大厦61.7087392933万元，其中暂列金额35026.12元； 地铁汇通大厦70.1468914868万元，其中暂列金额39807.76元。 |
| 6 | 评定标办法：综合评审法。 |
| 7 | 投标有效期：自投标截止时间起90日历天。 |
| 8 | 投标文件份数：纸质文件：正本1份，副本4份，外层包装封口处应加盖投标人公章。 电子版1份（光盘）。 |
| 9 | 投标文件递交时间地点： 本项目开标时间地点 联 系 人：曲先生 电 话：曲先生 0755-23882579；周先生 0755-23882852 Email：41837000@ qq.com |
| 10 | 质疑截止时间: 11月10日中午12点 |
| 11 | 开标时间：2017年11月27日下午15:00（北京时间） 地 点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 会议室 |
| 12 | 现场踏勘：不组织。 |
| 13 | 履约担保：担保金额为中标价的 10%； 担保形式：由银行出具的履约保函。 |

## 二、投标文件否决性条款摘要

提示投标人和评标委员会：

本部分内容是本工程招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理和废标条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。

##### 一、开标会上，投标文件不予受理的情形（由招标人或招标代理机构负责判定）

1、在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

2、投标文件未按招标文件投标须知中的规定密封、标记和加盖投标人公章的；

3、未按招标文件规定的形式和金额提交投标担保的；

4、地铁金融科技大厦项目投标总价超出公布的投标报价上限的或汇通大厦项目投标总价超出公布的投标报价上限的；

5、投标人未按招标人要求及公布的数据填写暂列金数额的；

6、未按照投标须知第（七）项所述要求编制递交投标文件的。

##### 二、初步评审中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定）

1、未按招标文件规定填写和提交《投标函》的，或《投标函》上未加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的；

2、投标文件各卷（资信标、技术标、商务标）的“签字盖章页”未加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随投标文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；

3、投标人的投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的；

4、合同通用条款和合同专用条款未按要求完全响应的；

5、投标人资格条件不符合招标文件要求的。

##### 三、详细评审中有关废标的情形（由评标委员会负责判定）

1、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

1.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

1.2不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

1.3不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

1.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

1.5不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

1.6不同投标人的投标文件相互混装的；

1.7不同投标人委托同一人投标的；

2、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的。

## 三、投标须知

## (一)定义

本招标文件使用的词语具有如下规定的意义：

1、招标人：指深圳市地铁集团有限公司。

2、投标人：指向深圳市地铁集团有限公司提交投标文件的当事人。

3、招标文件：指由深圳市地铁集团有限公司发出的本招标文件，包括全部章节、附件及补充文件。

4、投标文件：指投标人根据本招标文件向深圳市地铁集团有限公司提交的全部文件。

## (二)前言

1、深圳市地铁集团有限公司就本投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述投标项目进行公开招标。本招标项目名称详见前附表第1项。

2、本项目的资金已经到位，可用于本项目合同的合格支付。

3、招标人将采取公开招标方式选择有资质、有经验、有实力、诚信守法和社会信誉好的投标人，与之签订合同，完成本项目服务。

4、投标人应根据招标文件规定的期限内，编制其投标文件。招标人将拒绝接受超出此规定期限的投标文件。

## (三)对投标人的要求

1、投标人须满足以下资质要求：见前附表第4项。

2、合格的投标人

(1)符合招标文件规定的投标申请人均可参加投标；

(2)投标人投标应遵守一标一投的原则。

3、无效的投标人

(1)投标文件的内容对招标文件无实质性响应的；

(2)投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随投标文件一起提供授权委托书原件的；

(3)《投标函》未按招标文件要求填写的；

(4)投标人资格条件不符合招标文件要求的。

(5) 投标文件未密封并加盖公章的。

## (四)招标文件的内容

(1)本招标文件内容：

含招标公告（或邀请函）、投标须知、投标文件格式、合同文件格式、工程量清单等。

(2)招标人在投标截止时间前以公开形式发出的招标文件澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件和通知等，均是招标文件的组成部分，对投标人投标时起约束作用。

(3)投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。招标人将拒绝不响应招标文件要求的投标文件。

## (五)招标文件的澄清

1、投标人如果对招标文件以及其它事项有疑问，应在不晚于投标截止日期前5日，向招标人书面询问。

2、招标人对书面询问及对招标文件的修改，将以补遗书的形式公开发布给每个投标人。

## (六)招标文件的修正

1、在投标截止时间前的任何时候不论出于何种原因，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而对招标文件进行修改。

2、对招标文件的修改，将以公告的形式，在地铁集团官方网站发布。

3、为使投标人有足够的时间随招标文件的修正修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在地铁集团官方网站公布。

4、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

5、当招标文件与招标文件的补充、修改与澄清文件内容不一致时，以发出日期最接近开标日期的文件为准。

6、投标人的书面询问，招标人无义务一一对应作出澄清、解释或回应，投标人应根据已收到的招标文件（包括补遗文件）进行投标，投标人应对该资料的理解、判断和应用负责。

## (七)投标文件的内容及组成

投标文件应包括下列各项（详见第三章投标文件格式）：

1、资信部分（必须提供，见投标文件格式）；

2、技术部分（必须提供，见投标文件格式）；

3、商务部分（必须提供，见投标文件格式所列）。

## (八)投标要求

1、所有投标均以人民币投标。

2、报价应包括现场查看、设计、材料费、人工费、设备设施使用费、管理费用、税费、利润、风险及合同明确或必然包括的所有一切风险、责任和义务等所有的费用。报价应包括为完成招标文件及所确定的招标范围内的所有内容。

3、最高限价按前附表第5项的规定,不得超过规定投标上限价限额否则投标书将不予受理。

4、投标人所报的单价和扣除暂列金额的总价在合同执行期间是固定不变的，不得以政府法规、规章的变更及物价涨跌等任何理由予以变更。投标人的投标价格应与合同条款的要求一致。以可调整的价格提交的投标文件将视为非响应性投标而被招标人予以拒绝。

5、暂列金额归属于招标人，用于支付施工中可能发生的应由招标人负责的工程变更、现场签证等费用，为非竞争性费用，并非一定发生。投标人需按招标人公布的数值填报，不得修改，否则投标书将不予受理。

## (九)投标有效期

1、 投标文件从本投标须知前附表第2项所规定的投标截止时间开始生效,按前附表第7项规定，自投标截止时间起90日历天内保持有效。

2、特殊情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第(十)条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

## (十)投标保证金

1、投标人应按前附表第3项要求的额度，向招标人提交投标保函。投标保函原件在开标会上提交，投标文件内放投标保函复印件。

2、招标人将拒收未按上述要求提交投标保证金的投标文件。

3、在中标人向招标人提交了的履约保证金并与招标人签订合同后，退还所有投标人的投标保证金，不计利息。

4、出现下列情形之一时，经投标人申请，招标人审核后在7天内退还投标人的投标保证金：

（1）中标通知书发出，中标人签订了合同且递交了履约保证金；

（2）招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；

（3）招标失败需重新组织招标的；

（4）投标有效期满而投标人不同意做出延长。

5、投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

（1）投标人有不真实投标或围标、串标等违法违规行为；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（3）投标人拒绝按本须知第(十七)条规定修正投标；

（4）在规定期限内中标人拒绝与招标人签订合同或不提交履约保证金的。

## (十一)投标费用

1、投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用。在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

2、招标人提供的工程内容等资料仅供投标人参考，投标人可根据需要在投标期间进行补充调查等工作，由此产生的费用，由投标人自己承担。

## (十二)投标文件的份数和签署

1、投标人应按本须知前附表第8项的规定，制作所述份数的投标文件。

2、投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写。投标文件正本和副本有不一致之处，以正本为准。

3、投标人应全面完整编制投标文件，并要求投标人法定代表人在《投标函》上签字。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

## (十三)投标文件的封装

1、投标人应将投标文件密封包装（含正本和所有副本、电子版光盘）。外层包装封口处应加盖投标人公章。

2、投标文件封面应有“正本”或“副本”标记。

## (十四)投标截止时间

1、投标截止时间如前附表第2项中规定。

2、当按本须知第(六)条第3款规定延长投标截止时间时，招标人与投标人在原投标截止时间内的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

## (十五)迟到的投标文件

迟到的投标文件将不被招标人接受。

## (十六)投标文件的修改与撤回

1、投标人发出的修改或撤回通知，应标明“修改”或“撤回”字样。

2、投标截止时间之后，不得修改投标文件。

## (十七)开标

1、开标

(1)招标人将在本须知前附表规定的开标时间和开标地点组织开标。参加开标的投标人法定代表人应携带法定代表人证明书和本人身份证签名报到以证明其出席；若参加开标的投标人代表为委托代理人的，还需携带授权委托书和本人身份证。投标人未派代表参加开标不影响其正常递交投标文件，也不影响开标工作正常进行。

(2)招标人查验投标文件密封情况，经确认无误后当众拆封，宣读招标人认为合适的内容。

(3)当众拆封后的有效投标文件，招标人直接移交给由招标人组建的评标委员会评审。

(4)招标人现场做开标记录，参加开标会的投标人代表应予签字确认。

(5)开标会上，投标文件不予受理的情形（由招标人或招标代理机构负责判定）

  - 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件第三章第三条第(5)款的规定密封、标记和加盖投标人公章的；

  - 未按招标文件规定的形式和金额提交投标担保的；

  - 地铁金融科技大厦项目投标总价超出公布的投标报价上限的或汇通大厦项目投标总价超出公布的投标报价上限的；

  - 投标人未按招标人要求及公布的数据填写暂列金数额的；

  - 未按照投标须知第（七）项所述要求编制递交投标文件的。

2、评审

(1)评标委员会对投标文件进行符合性审查。符合性审查不通过的作废标处理。

(2)对通过符合性审查的投标文件，评标委员会根据招标文件规定的评审方法推荐中标候选人。

3、中标候选人的产生：综合评审总得分第一名的单位确定为中标候选人。当出现总分相同的情况时，推荐报价较低的投标人为中标候选人

4、错误的修正

(1)招标人将修正实质上响应的投标文件中的计算错误，修正的原则如下：

①数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非招标人认为有明显的小数点错位时，则应以标出的合价为准，并修改单价。

(2)按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标，在投标人同意后，调整后的价格对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

## (十八)投标文件的澄清

1、在评标的过程中，招标人可以要求投标人澄清(或答辩)其投标文件，并要求就有关澄清做出书面答复。投标人仅可以就投标文件中的计算错误做出书面澄清，但不得借此机会寻求或提出更改任何价格或投标文件的实质性内容。但是招标人评标时发现的算术错误不在此列。

## (十九)确定中标候选人

1、本次招标以公正、公平、公开为原则。

2、综合评审总得分第一名的投标人确定为中标候选人。当出现总分相同的情况时，推荐报价较低的投标人为中标候选人

## (二十)中标通知书

1、在规定的投标有效期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书。

## (二十一)标书不予受理及废标（由评标委员会负责判定）

1、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

1.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

1.2不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

1.3不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

1.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

1.5不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

1.6不同投标人的投标文件相互混装的；

1.7不同投标人委托同一人投标的；

2、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的。

## (二十二)评标委员会应坚持谨慎废标的原则

在对投标文件做出无效标或者废标处理后，有效投标只有二家时，如果评标委员会认为本次投标活动仍具有市场竞争性，可以继续的评审。有效投标不足二家时招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

## (二十三)其他

1、如果中标人不遵守本须知相关的规定，不与招标人签订合同并提交履约保证金，招标人则有权没收该投标人的投标保证金，并视其放弃中标资格，同时保留索赔的权力。

2、招标过程中，投标人不得就本次招标工作有关事宜与本招标文件中招标人指定以外的人员直接联系。

## 附件：开标评标记录表

（一）唱标记录

开标记录表

开标时间：      年    月    日                       开标地点：

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 报价（元） | 投标保证金 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                            监督人：

##### 开标审查表

招标项目名称：

| 序号 | 投标人 审查项目名称 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 投标人5 | ...... |
| 1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件未密封、标记和加盖投标人公章的 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未按招标文件规定的形式和金额提交投标担保的 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价超出公布的投标报价上限的 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 未按招标人要求及公布的数据填写暂列金数额的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人未按招标文件规定提交投标文件电子文档的。 |  |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |  |

说明：评审通过的用“√”表示，未通过用“×”表示。评审结论用“通过”或“未通过”表述（只有以上项目全部通过，结论为“通过”，否则结论为“未通过”）。

##### 招标人签名：                                             监督人员：

### 日期：

# 第三章  投标文件格式

投标书格式（包括但不限于以下内容）：

一、资信部分

## (一) 投标函

投  标  函

致：深圳市地铁集团有限公司

1．我方已仔细研究了地铁金融科技大厦、汇通大厦充电桩设备采购及安装项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      ，（小写）    的总报价（其中地铁金融科技大厦人民币（大写）      ，（小写）    ；汇通大厦项目人民币（大写）      ，（小写）    ），地铁金融科技大厦项目工期     天，汇通大厦项目工期         天，按合同约定实施和完成合同项目，修补合同项目中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同并递交履约保证金。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（3）我方对于自行编制的投标文件的全部真实性、合法性、准确性承担经济和法律责任。

（4）我方完全地、无条件地同意招标文件中规定的合同条款，无保留地承担合同中规定的义务。

（5）我方在本招标项目中无挂靠或转包、借用他人资质的行为，否则招标人可没收履约保证金，并保留进一步索赔的权利。

5．我方同意在规定的投标截止时间起90天内遵守本投标。在该期限满期之前，本投标函及其他投标文件对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

6. 在正式签订合同之前，本投标函连同你方的中标通知书应成为约束双方的合同文件。

7. 我方理解你方的评审办法，同时也理解你方不负担我方的任何投标费用。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

地址：

Email：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：        年        月        日

## (二) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期与投标有效期一致。

签发日期：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字：

要求附上：法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明文件

##### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于            （省市）的                   （投标人名称）在下面签字的                   为我司法定代表人代表。本公司授权                 （单位名称，如果有）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             （招标项目名称）的投标和合同签订（如果中标），作为投标人代表，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年         月         日签字生效，有效日期与投标有效期一致,特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称（加盖公章）：

地    址：

授权代表签字：

职    务：

单位名称（加盖公章）：

地    址：

要求附上：授权代表人身份证复印件或其他有效的身份证明文件

## (三)投标保函复印件

投标保函（格式）

保函编号：________________

致：________________________（下称受益人）

鉴于______________________（下称被保证人）将于_____年___月___日参加贵方            项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币的_____________元。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后三十日（含三十日），延长投标有效期无须通知我方。本保证担保的保证期间最迟不超过2018年3月31日。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知后，不能或拒绝按招标文件的规定签署供货合同；

3、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

保证人：_____________________________________

法定代表人或授权委托人：_____________________

单位地址：__________________________________________

邮政编码：_______________电话：_____________________

日期：

## (四)资信文件内容:

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照

3、投标人（或其委托的安装施工单位）的安全生产许可证

4、主要技术人员情况表

5、工程业绩表

6、服务承诺

7、合同条款响应表

8、其他

重要提示：

上述证明文件是参选中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生不利影响。

1、投标人基本情况表

投标人：____________________

| 企业名称 |  | 主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  | 资质等级 |  |
| 单位 简介 |  |
| 单位 概况 | 职工总人数 | 人 | 工程技术人员 | 人 |
|  | 生产工人 | 人 | 经 营 人 员 | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
| 主要资质 证书 |  |
| 质量保证 体系 |  |
| 经济指标 | 年 份 | 销售收入（万元） | 利润（万元） |
|  | 2014年 |  |  |
|  | 2015年 |  |  |
|  | 2016年 |  |  |

注：表格不够可另附说明。

2、经年检的营业执照

（扫描件）

3、投标人（或其委托的安装施工单位）的安全生产许可证

4、主要技术人员情况表

投标人：____________________

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目生产负责人、项目计划负责人、项目质量负责人以及现场安装督导负责人等

5、工程业绩表

投标人：____________________

| 项目名称 | 建设单位 | 建设 地点 | 建设 规模（㎡） | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、请投标人列举出2013年1月1日至今（合同签订时间或中标通知书发出时间）最具有代表性的工程业绩，案例顺序依次为深圳地区、广东地区、全国。

2、要求每项业绩必须附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明、中标通知书等，未提供证明材料的业绩不予认可）。

6、服务承诺：应包含（对人员培训承诺，人员培训计划、内容和时间；质保期时间，质保期内、质保期后保养计划、维修保养周期等内容。）

7、合同条款响应表

合同条款响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

8、其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

二、技术部分

一、技术方案

二、充电桩工程实施方案

此部分内容要求投标人提供根据现场情况施工时的详细施工组织计划。将作为合同实施和验收的依据，内容要真实、完整，描述要清楚、详尽而不赘琐。主要包括以下内容：

（一）施工项目重点和难点分析，以及对应解决方案；

（二）质量控制、安全管理、进度管理、安装方案、运营等具体的技术方案。

注意：此部分必须包含《技术标评审表》内所列内容，否则将影响技术标评审结果。

三、售后服务

投标人编制详细的售后服务方案。

四、工程质量缺陷保修书（投标时加盖投标人公章提交即可）

招标人(全称)：

承包人(全称)：

为保证地铁金融科技大厦/汇通大厦充电桩设备采购及安装项目(工程名称)在合理使用期限内正常使用，招标人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括充电桩本身、由乙方施工的充电桩供电线路、充电桩网络通讯设备和线路以及双方约定的其他项目。

具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：

本次招标范围内所含项目均在保修范围内

二、工程质量缺陷保修期

工程竣工的日期从甲方批准的竣工验收报告上相应的竣工验收合格日期。

工程竣工验收后，该工程质保期为2年。质保期内，乙方负责工程的维护，保养，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。

在质保期内乙方对由其负责的工程质量缺陷拒不维修时，甲方可动用预留质保金请人维修，维修费用由乙方负担。

三、工程质量缺陷保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后24小时内派人现场处理。承包人不在约定期限内派人修理，招标人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量缺陷保证方式

工程质量缺陷保证方式可采用以下方式：

工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3％，招标人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的 3％，具体为：

币种：     人民币

金额(大写)：                    元

(小写)：                        元

六、工程质量缺陷保修金的支付

采用工程质量缺陷保修金方式时，招标人在工程质量缺陷期满后第14天内，将剩余工程质量缺陷保修金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

招标人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：

本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由招标人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                    承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

年    月   日                        年   月    日

五、其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

三、商务部分

一、报价表：

| 汇总表 |
| --- |
| 工程名称：地铁金融科技大厦、汇通大厦充电桩设备采购及安装项目 |
| 序 号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注 |
| 一 | 地铁金融科技大厦充电桩项目 |  |  |
| 1 | 设备合价 |  | 运到工地现场的含税价,含相关服务费用、履约担保手续费等。 |
| 2 | 安装合价 |  | 含税价,含相关服务费用、履约担保手续费等。 |
| 3 | 总承包服务费 |  | (1+2)*3%，含税价 |
| 4 | 暂列金额 |  | 不可竞争费,按招标人公布金额填列。 |
| 5 | 地铁金融科技大厦合计总价 |  | 1+2+3+4 |
| 二 | 地铁汇通大厦充电桩项目 |  |  |
| 1 | 设备合价 |  | 运到工地现场的含税价,含相关服务费用、履约担保手续费等。 |
| 2 | 安装合价 |  | 含税价,含相关服务费用、履约担保手续费等。 |
| 3 | 总承包服务费 |  | (1+2)*2.5%，含税价 |
| 4 | 暂列金额 |  | 不可竞争费,按招标人公布金额填列。 |
| 5 | 汇通大厦合计总价 |  | 1+2+3+4 |
| 总计 |  | 一（5）+二（5） |

| 工程名称:地铁金融科技大厦充电桩项目 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 设备 单价 | 设备合价 | 安装单价 | 安装合价 | 总价 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、服务器（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1、工作站（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030501011002 | 防火墙 | 1、防火墙（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030501012003 | 核心交换机 | 1、核心交换机 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030501012002 | 接入交换机 | 1、48口接入交换机 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称:48口数据配线架 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:机柜600*600*42U 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 3、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 080609004001 | 模块 | 1、名称:网络模块（含面板) 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、utp cat6 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 3417.42 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1、配管JDG20 2、明敷 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 583.71 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030414002003 | 软件系统调试 | 1、软件系统调试 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404017003 | 配电箱 | 1、B2APcdz1配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404017004 | 配电箱 | 1、B2APcdz2配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404017007 | 配电箱 | 1、B1APcdz1配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404017008 | 配电箱 | 1、B1APcdz2配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404017006 | 充电桩 | 1、充电桩7KW 2、含支架 3、足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、WDZC-YJY-3*16(含电缆头） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 1290.03 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001003 | 配管 | 1、配管SC40 2、暗敷 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 236.46 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411003001 | 桥架 | 1、强电线槽200*100 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 132.01 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411003002 | 桥架 | 1、强电线槽100*50 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 95.18 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电力电缆（含电缆头） 2、WDZB-YJY-4x95+1x50 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 223.02 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1、管道凿槽与恢复 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 236.46 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 系统 | 4 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 工程名称:地铁汇通大厦充电桩项目 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 设备 单价 | 设备合价 | 安装单价 | 安装合价 | 总价 |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ1 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ2(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ3(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ4(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC65 (4)配置形式:明敷(5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:明敷 (5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 37.80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:明敷(5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 412.40 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X95+1X50 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 104.38 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X50+1X25 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 121.62 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X35+1X16 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 38.63 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-BV-500V-3x16 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 3340.15 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404017006 | 充电桩 | (1)名称:单枪充电桩 (2)型号、规格:7KW (3)含支架 (4)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 42 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)1kV以下交流供电系统调试 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031101069002 | 网管小型机、网管工作站 | (1)名称:工作站（含软件）安装及调试 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:服务器(含软件)安装及调试 (2)类别:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030501011001 | 防火墙 | (1)名称:防火墙安装及调试（含软件） (2)类别:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030501012001 | 核心交换机 | (1)名称:核心交换机安装及调试 (2)功能:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030501012002 | 接入交换机 | (1)名称:48口接入交换机安装及调试 (2)功能:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:48口数据配线架 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜600*600*42U (2)材质:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 (3)安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 080609004001 | 模块 | (1)名称:网络模块（含面板) (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 42 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:网络线cat6 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 4245.22 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:JDG DN20 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030414002002 | 软件系统调试 | 1、软件系统调试 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、主要材料设备品牌表（与技术标书一致）

| 序号 | 材料或者部件 | 参考品牌 | 使用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章  技术要求及工程量清单

- 工程量物清单

| 工程名称:地铁金融科技大厦充电桩项目 |
| --- |
| 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 1 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、服务器（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 2 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1、工作站（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 3 | 030501011002 | 防火墙 | 1、防火墙（含软件） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 4 | 030501012003 | 核心交换机 | 1、核心交换机 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 5 | 030501012002 | 接入交换机 | 1、48口接入交换机 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 6 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称:48口数据配线架 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 个 | 1 |
| 7 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:机柜600*600*42U 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 3、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 8 | 080609004001 | 模块 | 1、名称:网络模块（含面板) 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 40 |
| 9 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、utp cat6 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 3417.42 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1、配管JDG20 2、明敷 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 583.71 |
| 11 | 030414002003 | 软件系统调试 | 1、软件系统调试 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 项 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |
| 12 | 030404017003 | 配电箱 | 1、B2APcdz1配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 13 | 030404017004 | 配电箱 | 1、B2APcdz2配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 14 | 030404017007 | 配电箱 | 1、B1APcdz1配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 15 | 030404017008 | 配电箱 | 1、B1APcdz2配电箱 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 1 |
| 16 | 030404017006 | 充电桩 | 1、充电桩7KW 2、含支架 3、足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 台 | 40 |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、WDZC-YJY-3*16(含电缆头） 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 1290.03 |
| 18 | 030411001003 | 配管 | 1、配管SC40 2、暗敷 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 236.46 |
| 19 | 030411003001 | 桥架 | 1、强电线槽200*100 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 132.01 |
| 20 | 030411003002 | 桥架 | 1、强电线槽100*50 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 95.18 |
| 21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电力电缆（含电缆头） 2、WDZB-YJY-4x95+1x50 3、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 223.02 |
| 22 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1、管道凿槽与恢复 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | m | 236.46 |
| 23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 系统 | 4 |
| 合 计 |

| 工程名称:地铁汇通大厦充电桩项目 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 强电部分 |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ1 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ2(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 3 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ3(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 4 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:地下室充电桩总箱AP-CDZ4(2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 5 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC65 (4)配置形式:明敷(5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 6.20 |
| 6 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:明敷 (5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 37.80 |
| 7 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:明敷(5)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 412.40 |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X95+1X50 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 104.38 |
| 9 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X50+1X25 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 121.62 |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJ（F）E-1KV-4X35+1X16 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 38.63 |
| 11 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-BV-500V-3x16 (3)电压等级(kV):1kv以下 (4)地形:一般敷设 (5)电缆头制作、安装 (6)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 3340.15 |
| 12 | 030404017006 | 充电桩 | (1)名称:单枪充电桩 (2)型号、规格:7KW (3)含支架 (4)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 42 |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)1kV以下交流供电系统调试 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 项 | 1 |
|  |  | 弱电部分 |  |  |
| 14 | 031101069002 | 网管小型机、网管工作站 | (1)名称:工作站（含软件）安装及调试 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 15 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:服务器(含软件)安装及调试 (2)类别:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 16 | 030501011001 | 防火墙 | (1)名称:防火墙安装及调试（含软件） (2)类别:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 17 | 030501012001 | 核心交换机 | (1)名称:核心交换机安装及调试 (2)功能:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 18 | 030501012002 | 接入交换机 | (1)名称:48口接入交换机安装及调试 (2)功能:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 1 |
| 19 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:48口数据配线架 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 个 | 1 |
| 20 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜600*600*42U (2)材质:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 (3)安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 21 | 080609004001 | 模块 | (1)名称:网络模块（含面板) (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | 台 | 42 |
| 22 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:网络线cat6 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 4245.22 |
| 23 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:JDG DN20 (2)规格:规格型号及参数详设计图纸及技术规格书等招标资料 | m | 450.00 |
| 24 | 030414002002 | 软件系统调试 | 1、软件系统调试 2、满足一切设计图纸、招标文件、技术规格书及相关规范要求一切要求 | 项 | 1 |
| 合计 |

- 交直流充电桩及充电桩监控、运营管理系统平台技术要求

## 1总则

1.1充电桩主要由人机交互触摸屏、读卡器、电能计量模块、充电模块、通讯模块、充电接口、控制模块和桩体组成。充电桩具有多重保护功能，输入输出具备双重安全保护措施，充电时可实时监测充电电缆的连接状态，连接异常时立即终止充电，确保充电过程中的人身和车辆安全。人性化的界面显示和控制引导功能，让客户方便完成充电过程；对外提供以太网、GPRS、WIFI等多种通信接口，与监控中心、运营管理中心实时通信，实时监测充电状态。本技术条件规定交直流充电桩的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。

1.2本技术条件适用于交直流充电桩的制造、选型、验收和维护。

1.3本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,如果供方有自已的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。

1.4如果供方选用本技术条件规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准，并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

1.5 本技术条件所规定的设备及所有元件（包括外购件）的质量保证及现场免费安装调试服务,均由设备供货商负责。

## 2 范围

2.1 本技术条件适应于地铁金融科技大厦、汇通大厦目交直流充电桩的物资采购，仅对主要设备订货提出了基本要求，供方提供产品除满足技术条件外，尚应符合有关国家标准和行业标准的规定及IEC标准。如果它们之间存在不同，则遵循其中较高的标准。

2.2对交直流充电桩的缺陷通知，供方应在24小时内作出回应，24小时内赴现场予以解决。

2.3供方每年定期对其产品进行巡查，发现问题及时解决。

2.4设备资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

2.5供方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

2.6供方应提供设计所需图纸、资料及可编辑的电子版本。

## 3 技术指标

3.2  7kW交流充电桩技术参数表

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入电压 | 220V（-15%，+15%） |  |
| 交流输入频率 | 50Hz±10% |  |
| 额定输出功率 | 7kW |  |
| 输入过压保护 | 过压点253VAC±5V |  |
| 输入欠压保护 | 欠压点187VAC±5V |  |
| 额定输出电压 | 220VAC |  |
| 输出电流 | 0—32A |  |
| 输出过压保护 | 有（253V） |  |
| 输出过流保护 | 有（38.4A） |  |
| 输出短路保护 | 有 |  |
| 输出开路保护 | 有 |  |
| 防雷保护 | 有 |  |
| 防护等级 | IP54 |  |
| 充电模式 | 自动充满、按电量、按金额、按时间。 |  |
| 刷卡功能 | 配置IC卡读卡装置 |  |
| 环境温度 | -10℃～40℃ |  |
| 相对湿度 | 30%～85% |  |
| 海拔高度 | 2000m以下 |  |
| 人机交互界面 | 触摸彩屏 |  |
| 充电接口 | 一机一枪 | 充电接口满足最新国标；可配置 |
| 充电线缆长度（m） | 5m |  |
| 通讯接口 | 工业以太网、RS485 |  |

3.3 充电桩监控、运营管理系统平台技术要求

为确保系统和设备的无缝连接，避免后续其它问题，设备同等性能条件下的优先选择具备自主开发充电监控及运营系统的设备厂家。

3.3.1. 技术要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电监控 | 系统容量 | 充电监控可监控充电设备：≥800 |
|  |  | 系统可靠性 | 系统可用率：≥99% 平均无故障时间（MTBF）：≥10000小时 模拟量测量综合误差：≤1% 遥测合格率：≥99% 遥信正确率：≥99% 遥控正确率：≥99.99% |
|  |  | 系统实时性 | 数据采样扫描周期：1秒~10秒 系统控制操作响应时间（从按执行键到设备执行）：＜10秒 画面调用时间：＜3秒 画面实时数据刷新时间：5秒～30秒 实时数据查询响应时间：＜3秒 历史数据查询响应时间：＜10秒 |
| 2 | 电度表 | 系统指标 | 精确度等级1.0级； 具备1个CAN接口或1个RS485接口。 |
| 3 | 平台接口开放 |  | 平台需开放接口（OPEN API），可实现与招标人今后延伸拓展应用所需的其他平台、系统对接。 |
| 4 | 平台接口兼容 |  | 平台需支持符合规范的充电设施、新能源汽车信息源的接入，将充电设备的运行状态、充电业务状态信息、新能源汽车的行驶信息、电池信息集成到平台。 |
| 5 | 平台访问开放 |  | 平台支持多种接入方式，包括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户等。根据入口的差异，做好业务的对接与用户权限管理。保证所有的业务对外部是管控式开放的。让不同用户可以通过多种渠道使用平台提供的服务。 |
| 6 | 配合建设要求 |  | 投标人需配合招标人信息化建设过程需与本平台对接的工作，并提供支持。 |

3.3.2. 功能需求

| 序号 | 名称 | 项目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 信息管理 | 存贮和记录每个充电回路的信息，用于对每个充电回路的识别和管理，应包括但不限于：充电桩的ID编号（二维码）、CAN地址、所属充电站、行政区划的省市信息等。 |
| 2 |  | 监控 | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。 |
| 3 | 充电计量 | 采集和管理 | 采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析。 |
| 4 | 设备集群管理 | 数据实时性 | 保存所有充电设备的实时状态映射，投标人应出具在系统确保用户端的数据实时与准确的同时，降低充电站智能监控系统对通讯通道的占用的措施。 |
| 5 | 区域负荷 | 采集分配 | 系统可采集和记录充电系统所在区域的负荷信息，并进行短、中、长期负荷预测的分析，进而实现区域负荷调配。 |
| 6 | 负荷管理 | 负荷动态管理 | 采集区域负荷，实现充电负荷的实时调节，进而实现安全负荷调度、负荷平衡调度、峰谷用的调度。 |
| 7 | 预约管理 | 充电预约 | 提供充电预约接口，实现预约充电。 |
| 8 | 车辆监控 | 监控及数据分析 | 在车企提供数据接入的情况下，支持对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控平台上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析。 |
| 9 | 充电服务管理 | 内容 | 应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算、统计及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。 |
| 10 | 报表中心 |  | 单车每次充电的信息的存储情况，包含充电卡号、充电电压、电流、温度、被充车辆电池信息、充电模式、充电时间等以表格的形式存储在D盘下。设定存储的时间，在充电的时候设定每5分钟自动存储一次充电的信息量。每次生成的报表能够查询和打印。支持多种类型的报表制作查询，包括日报、周报、旬报、月报、年报、季报、自定义时段月报、年报表等。支持将报表输出至打印机、导出为EXCEl、WORD、PDF等格式的文档。 |
| 11 | 用户中心 | 日常管理 | 应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能。 |
| 12 | 收费方式 |  | 支持刷卡（M1、CPU卡）、APP或其他多样化充电支付方式。 |
| 13 | 事故报警 |  | 当系统有告警事件发生时，系统具有提示事故报警窗口、显示当前的告警事件的功能。当有告警事件发生时，通过设置，故障点状态会报警。方便运行人员快速定位报警点位置，采取相关解决措施。 |
| 14 | 控制功能 |  | 应实现对充电机停止的控制。 |
| 15 | 远程处理 |  | 可实现充电故障的远程处理. |
| 16 | 软件开发 |  | 充电站智能化管理软件必须满足招标人管理需求和使用需要，满足在今后运营过程中的升级更新需求（无偿） |

3.3.3 充电桩监控、运营管理系统平台等软硬件平台

中标人应按招标人的要求免费提供充电运营管理平台，由充电运营管理平台对使用充电桩的充电消费数据进行统计和故障监视

中标人应按招标人要求配套建设充电桩监控中心等软硬件平台，监控本小区的充电设施运行状况，通过屏幕集中显示、监控。

同时预留与其他小区通讯控制和数据联网、共享的接口。

3.4网络通讯设备技术要求

3.4.1 服务器

服务器应为19″机架安装服务器，并安装有导轨，可以方便检修。投标人应根据柜内设备配置相应端口的KVM及鼠标、键盘、显示器等。

系统应具有高度可靠性、开放性，支持SMP功能，支持主流网络协议包括TCP/IP、SNMP、FTP、NFS等在内的多种网络协议。

提供完善的操作系统监控、报警和故障处理。配置独立的远程管理接口，配置远程开关机控制、虚拟KVM、电源管理功能，支持远程操作日志记录和回放。

每个服务器应至少配置4颗物理处理器，CPU内核总数不少于32个。

每个服务器应配备足够的内存、内部硬盘等，以满足性能要求。

内存标配≥32GB。支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验、内存热更换和热添加。

标配阵列卡,带512MB缓存。配置4x300GB 热插拔SAS硬盘，RAID1配置，磁盘转速≥15000rpm，可扩展到8个硬盘。

每台服务器应支持RAID0、RAID1、RAID5。

应配置DVD±RW刻录机。

每台服务器应提供不少于4个千兆以太网接口

服务器应提供不少于5个I/O扩展插槽，最大可支持6个扩展槽位。

冗余配置的服务器应该具备双机热备的功能。热切换必须稳定、有效、快速，同时不影响系统的正常运作。

服务器应自带不低于256MB显存的图形适配器，可共用1台显示器（不低于19’LCD），工作画面的分辨率不低于1280×1024。

服务器应提供热插拔I/O板卡、冗余的热拔电源和冗余冷却散热风扇，可以在不中断系统运行的情况下更换部件，从而提高系统的可靠性。

服务器要求避免任何可能的停机和数据的破坏与丢失，支持最新的应用服务器技术实现负载均衡和避免单点故障。

服务器运行的是大容量、高效率的数据库，应能够满足当前和未来数据处理的要求。实时数据库是针对地铁应用开发的，而非第三方的实时数据库，在容量上不受限制（至少50万点），在性能上能够保证。

完成智能化集成功能所需的服务器系统软件，应已包含在服务器报价中。

服务器要求提供原厂商为期至少三年的备件先行方式的保修服务，此服务于本合同质保期起始时间一致，投标时提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函，保修服务价格应已包含在服务器报价中。

3.4.2工作站

屏幕尺寸：23英寸液晶显示器

CPU 型号：i7  四核

CPU 频率：3.4GHz

内存容量：8GB

硬盘容量：1TB 7200转+128固态硬盘

千兆网卡

防水功能键盘

USB光电鼠标

##### 3.4.3防火墙

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备配置要求 | 1U高度设备，防火墙必须采用多核处理器硬件架构 扩展槽数量≥2个 配置双交流电源 |
| 基本功能 | 包过滤、应用状态检测防火墙 |
|  | 配置SSL VPN并发用户≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥95 |
|  | 支持多条链路的路由负载均衡 |
|  | 支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置。 |
|  | 支持专业的协议库，可对各种P2P协议进行基于用户的细粒度管理和控制，如迅雷、BT、eMule、PPLive、QQLive等,可识别应用层协议数量≥5000种 |
|  | 支持专业的协议库，对各种网络应用的审计，可按时间、用户行为、源IP、目的IP进行审计 |
|  | 支持专业的URL库，基于内容分类的URL访问控制，内置URL过滤特征库100万条以上，支持Web访问的黑、白名单设置 |
|  | 支持对IP／MAC地址自动探测和唯一性检查 |
|  | 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志 支持流量监控日志 支持二进制格式日志、支持用户行为流日志 |
|  | 防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式 必须支持必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 支持策略NAT ALG功能 支持策略NAT功能 |
|  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |
|  | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| 部署模式 | 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 |
| 配套管理 | 友好的Web图形界面配置，支持SSH、、TELNET、CONSOLE命令行模式配置 |
|  | 必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3 |
| ★资质证明 | 具备国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级） |

##### 3.4.4核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★业务插槽数 | 业务槽位数量≥4，配置双主控、双交换网板、双电源 |
| ★整机性能 | 交换容量、包转发率满足充电桩系统使用要求 |
| ★接口要求 | 千兆端口,千兆光口,千兆电口 |
| ★配置端口 | 满足充电桩系统使用要求，并至少预留两个备用端口 |
| IPv4协议 | 硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议必须支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP |
| IPv6协议 | 硬件支持分布式IPv6线速处理，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 虚拟化 | 支持将两台或者多台物理设备智能堆叠，堆叠后可实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合 |
| QoS支持 | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR调度方式 支持双向CAR 提供广播风暴抑制功能 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发 支持WRED |
| 端口镜像 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板和跨设备的端口镜像；支持流镜像到CPU和端口 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持热补丁 ISSU |
|  | 支持WEB网管 |
|  | 支持USB升级（主控含USB接口） |
| 认证 | 提供工信部的IPv4、IPv6入网证 |

##### 3.4.5 接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 千兆以上 |
|  | 交换容量、整机转发性能满足充电桩使用需求 |
| 二层功能 | MAC地址表项≥16k 支持静态、动态、黑洞MAC表项 |
|  | 支持4K VLAN； 支持QinQ，灵活QinQ； |
| 三层功能 | 支持IPv4 IPv6静态路由 |
|  | 支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证,要求提供IPv6 Ready网站的链接 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播； 基于端口的组播流量统计 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| ★工作环境 | ≥7KV端口防雷能力,提供官网链接及截图证明，并加盖原厂公章 |
| 端口聚合 | 支持LACP 支持手动聚合 |
| 端口镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 |
| QoS | 至少具备8个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能； 双向流限速； |
| 安全 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard； 支持802.1X |
| 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA； 支持集群管理； 支持断电告警Dying gasp功能 |
| 产品资质 | 提供工信部入网证 |
| ★产品要求 | 与核心交换机同一品牌 |

3.其它技术指标

3.5.1电气要求

① 插头与插座正确连接确认成功后，带负载可分合电路方可闭合，实现对插座的供电。

② 漏电保护装置应安装在供电电缆进线侧。

③ 低压配电设备及线路的保护应满足现行相关规范规定。

④ 对接地系统配电线路，当第一次接地故障时，应由绝缘监察装置发出音响或灯光信号，当发生第二次异相接地故障时应由过电流保护电器或漏电电流动作保护器切断故障电路。

3.5.2安全防护功能

① 交流充电桩应具备急停开关，可通过手动或远方通信的方式紧急停止充电；

② 交流充电桩应具备输出侧的漏电保护功能；

③ 交流充电桩应具备输出侧过流和短路保护功能；

④ 交流充电桩应具有阻燃功能。

3.4.3 IP防护等级

充电桩应满足IP54防水功能要求，配备必要的防护装置。

3.5.4三防（防潮湿，防霉变，防盐雾） 保护

充电机内印刷线路板、 接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力满足 国家相关规范的要求，使充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

3.5.5 防锈（防氧化）保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

3.5.6 温升要求

交流充电桩在额定负载长期连续运行，内部各发热元器件及各部位温升应不超过国家有关标准规定。

3.5.7 平均故障间隔时间（MTBF）

MTBF应不小于10000h。

## 4 技术要求

4.1符合人体工学设计，安装后整机高度、屏幕高度、键盘高度、充电接头安放槽高度，适宜操作。

4.2充分考虑人机功效，触摸操作屏采用防雨、防尘的设计。

4.3具备紧急停机的急停开关；具备充电接头安放槽，安放槽应防水；配置约5米长的软电缆。

4.5 提供人机交互操作。

4.6同时支持刷卡（M1、CPU卡）、APP或其他多样化充电支付方式。

4.7和BMS实时通信，获取动力电池类型、单体电压、剩余容量、温度、告警等信息。

4.8向充电机发生控制指令、开关信号，控制充电机启动与停止，获取充电机状态信息。

4.9具备充电接口的连接状态判断、联锁、控制导引等完善的安全保护控制逻辑。

4.10具备CAN2.0B、RS485通讯接口，可以和集中监控通信，上送充电状态信息。

4.11具备漏电、短路、过压、欠压、过流等保护功能，确保充电桩安全可靠运行,防护等级IP54。

4.12 充电插头应采用最新国标，能满足不同款型充电汽车要求。

## 5 验收方法及售后服务承诺

### 5.1 安装调试和现场服务

5.1.1 乙方根据甲方指令进行供货。货物到达项目现场后，进行开箱验收，主要进行外观和货物数量检查，货物清单见合同书供货范围。

5.1.2 甲方按国家、电力行业的有关标准和深圳市地铁集团有限公司的相关要求进行验收试验，对于不合格的产品有拒收的权利。

5.1.3  由甲方安排合适时间，由乙方负责派技术专家到甲方现场做技术服务。

5.1.4  乙方技术人员在现场除了应解答和解决由甲方在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、设备性能及设备运行注意事项。

### 5.2 培训

5.2.1  乙方应向甲方提供进行设备的调试及就地培训。培训目标：甲方技术人员能够熟练掌握设备的安装、测试、维护和使用。

5.2.2  供方承诺对各使用单位进行不少于两次的现场检测指导。

5.2.3  培训在甲方所在地实施，甲方负责提供培训环境、培训设施。乙方应提供教员、课程大纲、技术文件、图纸、参考资料、培训手册等。

### 5.3 进度保证

5.3.1 乙方应标时，必须向甲方提供设备供货计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，所有时间以合同生效日为起点，以工作日为单位。甲方将根据实际采购情况在最终合同内确定供货时间表。

5.3.2  在接到甲方在设备使用过程中出现故障的信息后，应马上作出处理意见或24小时内派出服务人员赶到现场处理。

5.3.3 乙方提供设备的软件终身免费升级服务。

## 6 质量保证和试验

6.1 投标方应遵守本技术条件文件中各条款和工作项目的ISO900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

6.2应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

6.3供方还应提供相关出厂试验报告、鉴定证书及国家权威机构的检测报告、合格证。

6.4当产品出现故障或用户有疑问时，生产厂家必须在24小时内作出解答。如有必要时，生产厂家应在24小时内到达现场协助处理。

## 7 包装、运输和储存

7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。

7.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

## 8 设备材料参考品牌表

本工程投标方根据技术要求及相关规范要求提供设备/材料。如本工程投标方提供的设备/材料与技术要求所述不符时，招标人方有权要求本工程投标方更改并提供符合技术要求所述的设备及材料，而不作任何额外费用包括供货、安装及运送等变更。

“设备材料参考品牌表”中的推荐品牌，投标人在投标时在其中自行选择报价，但并不代表本工程投标方可以不提供招标文件中所要求提供之其它技术资料或提供不符合招标文件要求的设备。进场施工的设备/材料，由中标方报送，应满足招标文件中技术要求中的相应要求，并通过招标人及监理工程师的审核和批准。进场施工的设备/材料，若因规范、政策变化等非承包商原因引起变更的，承包商需提供充足变更依据，并按照相同档次或更高档次的设备/材料进行申报，并通过招标人及监理工程师的审核和批准，按变更处理。

本工程投标方投标时必须在招标人提供的“设备材料参考品牌表”中选择明确的唯一的品牌，并根据所选的品牌进行报价。

设备材料参考品牌表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气元器件（如断路器等） | 西门子、ABB、施耐德、GE |
| 2 | 交换机 | 华为、华三、HP |
| 3 | 电线、电缆 | 金龙羽、上海胜华、宝胜科技、远大电缆、深缆、澳通、信牌、成天泰 |
| 4 | 线管 | 珠江、银河、华通、新通达 |
| 5 | 配电箱 | 爱得威、华通电气、泰豪科技、深圳奇辉、南华西 |
| 6 | 网络线缆 | 康普、百通、施耐德、德特威勒、3M |
| 7 | 工作站、服务器 | HP（惠普），LENOVO（联想），DELL（戴尔） |

## 8.管理要求

# 8.1与总承包人的接口要求

# 科技大厦：关于充电桩系统配电部分界面划分，充电桩承包人与总承包以低压柜出线端为界，总承包方负责低压柜及低压柜以上部分设备、线缆的施工安装；充电桩承包人自行负责低压柜出线端至充电桩部分所有的配电箱、电缆、线管、充电桩的供货安装调试；充电桩系统涉及的桥架由充电桩承包人负责供货及施工。

# 汇通大厦：关于充电桩系统配电部分界面划分，充电桩承包人与总承包以充电桩配电箱出线端为界，总承包方负责配电箱以上部分设备、线缆的施工安装；充电桩承包人自行负责低配电箱出线端至充电桩部分所有的配电箱、电缆、线管、充电桩的供货安装调试；充电桩系统涉及的桥架由总包负责施工。

# 8.2与智能化承包人的接口要求

# 关于充电桩系统通讯接口界面划分，充电桩承包人负责充电桩系统涉及的所有网线、线管、交换机的设备采购、安装调试，自行负责网络出口申请；智能化承包人负责提供网络接入CP箱。

## 运营管理的要求

中标人需：配合招标人完成政府相关验收，并取得相关证书；配合招标人完成充电桩相关申请。

# 第五章  合同文件格式

## 一、  合同协议书（格式）

本合同由深圳市地铁集团有限公司 (以下简称“甲方”)与                   （以下简称“乙方”）商定并签署。

鉴于甲方将            项目委托乙方设计并实施，己接受了乙方完成上述项目的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2.下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）投标函；

（5）图纸、标准、规范及规程等有关技术文件（如果有）；

（6）合同价格清单；

（7）招标文件

(8)合同其他文件

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者优先。

4. 根据上述合同文件要求，本项目合同总价为人民币(大写)      （RMB：     元)，质保期为 2 年。

5. 乙方承诺按合同约定承担项目的采购、安装及保修。

6.甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

7.本合同协议书正本一式贰份，甲乙方各执壹份，副本十二份，甲方执拾份，乙方执贰份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

8.本协议书由双方法定代表人或其授权的委托代理人签署并加盖公章后正式生效。

| 甲方（公章）： | 深圳市地铁集团有限公司 | 乙方（公章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| (或委托代理人) |  | (或委托代理人) |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |
|  | 时间： 年 月 日 |  |  |

## 二、 合同条款

## 1、定义和解释

下列词语除合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1甲方：业主，指深圳市地铁集团有限公司。

1.2乙方：承包商，指已被甲方接受并与其签订施工合同的当事人，及取得该资格的合法继承人，但除甲方同意，不指此当事人的受让人。

1.3合同价：系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.4工期：指乙方在投标函中承诺的完成合同项目所需的期限，包括按合同约定所作的变更。

1.5开工日期：指合同中约定的开工日期或甲方另行通知乙方开工的日期。

1.6竣工日期：指在合同中约定工期届满时的日期，包括根据合同第3.2款规定延期。实际竣工日期以合同项目竣工验收报告中写明的竣工验收合格日期为准。

## 2、工程概况

工程名称：见投标须知前附表

工程地点：

工程范围和内容：见投标须知前附表

## 3、工程期限

3.1. 工期为45天,本工程合同工期从甲方发出进场通知之日算起。

3.2.如遇下列情况，经与甲方协商后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

3.2.1因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

3.2.2重大设计变更。

3.2.3由甲方造成的任何延误、干扰或阻碍。

## 4、工程质量和检查验收

本工程质量标准：合格

4.1.乙方必须严格按照国家、行业规范、标准、招标文件及现场条件进行施工图设计、施工组织设计和组织施工，并接受甲方的审核、监督检查。

4.2.乙方确定的现场负责人及技术负责人、专门的技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。

4.3.乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质，均应符合深圳市劳务条例的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证，在施工期间佩戴上岗证上岗，供甲方随时检查。

4.4.乙方应在用于本工程之前，按甲方的选择和要求，提交材料的样品，并按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、检测报告等。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。

4.5.乙方根据工程需要，剥露本工程的任何部分，或在其内或贯穿其中开孔，须随后将该部分修复，使之恢复原状和使之完好。

4.6.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方工程人员检查验收，甲方接到通知后应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。如检验不合格者，由乙方负责整改，因此而造成工期损失由乙方负责。

4.7.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

4.8.工程完工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。

4.9.乙方应提前7天提出竣工验收申请，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格，甲方应于7天内批准竣工验收报告。

4.10.乙方在验收合格后将工程移交给甲方管理，并于7天内从现场完全撤离。

4.10.竣工验收中如发现有不符合质量要求 ，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

4.11.由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，按违约责任第2条办理。

4.12.乙方应保证本工程在正确安装、使用和保养的条件下，不会因任何潜在的缺陷发生安全事故。若由于潜在的缺陷而导致安全事故，造成损失由乙方赔偿。

## 5、施工设计变更

5.1.经甲方审核通过的施工图纸、施工组织设计，或按甲方要求由乙方负责编制的图纸、说明和有关技术文件经甲方批准后，均为施工有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。

5.2.施工图的重大修改变更，必须经原设计单位同意，并于修改前办理设计修改通知单。设计修改通知单经甲方签证后，乙方才予实施。通知单和修改图纸发出份数与施工图数相同，并作为合同的补充文件。

5.3.乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

5.4.在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：

5.4.1设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

5.4.2施工图的重大修改变更，必须经甲方审核通过；

5.4.3设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

5.4.4投标人投标报价时完全采用了招标人提供的工程量清单，从而导致出现缺项、漏项和误差达到5%的少计项。

## 6、工程移交后的保修服务

6.1.工程竣工的日期从甲方批准的竣工验收报告上相应的竣工验收合格日期。

6.2.工程竣工验收后，该工程质保期为2年。质保期内，乙方负责工程的维护，保养，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。

6.3.在质保期内乙方对由其负责的工程质量缺陷拒不维修时，甲方可动用预留质保金请人维修，维修费用由乙方负担。

## 7、合同形式及计量、支付和结算

7.1. 合同总价

人民币      整 (小写￥     元)。

其中:

- 设备总价：        元

- 安装总价：        元

- 总包服务费：      元

- 暂列金额：        元

本工程以招标阶段发出的施工图（包括投标截止时间之前发出的设计变更文件）为基准，合同形式为固定单价合同。在上述设计文件发生业主批准变更时，可以调整合同价格，价格确定原则：以投标单价为计量单价，投标没有的单价，由乙方编制报甲方审批。

合同中设备和材料的价格均为本项目工地或仓库交货价，应包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、安装、检验测试、安装调试配合、质保期内质保费以及运至合同指定地点的运输费、装卸费、用于甲方及使用方的培训费、管理费、利润、保险金、税金以及通用条款所约定的风险。

7.2.应计量的所有工程细目，均以现场实际发生且经甲方批准的工程量进行计量。

7.3. 合同价款支付方式：

7.3.1预付款

预付款为专用条款第7.1条所指有效合同总价（去除暂列金后）的20％，在签订合同后且甲方收到乙方支付申请并附下列单据，经甲方批准后，由甲方支付给乙方；

- 经甲方批准的支付申请五份；

- 乙方开给甲方的履约保函正本复印件五份；

- 按本次支付金额百分之一百（100％）的银行（预付款）保函正本一份复印件五份，该银行保函必须是甲方可接受的在中国境内的指定银行开立的、以甲方为受益人、可凭甲方首次申索即作无条件付款、金额为本条款所述预付款金额的不可撤销的人民币银行保函。此保函应按合同规定的格式提交。一旦甲方就保函项下事宜提出索赔，则银行应无条件支付。有效期至合同规定的通过初步验收时止；

按本次支付金额百分之一百（100％）提供增值税专用发票正本一份。

7.3.2到货付款

合同设备到货在通过验收后甲方支付到该批次到货设备合同价（如有变更减少时应扣减变更减少金额）的50％，在甲方收到乙方的发货支付申请并附下列单据，并经甲方批准后支付：

- 经甲方批准的支付申请五份；

- 出厂检验报告正本一份，复印件四份（加盖公章）；

- 到货开箱单正本一份，复印件四份（加盖公章）；

- 按本次支付金额百分之一百（100％）提供增值税专用发票正本一份；发票或随附发票的销售清单中应详细列明所提供货物的单价和总价。

对于供货周期长、批次多的，可分批供货、分批支付，但本合同的设备到货款支付不宜超过三次。

7.3.3全部合同设备安装调试并通过验收后付款

23.3.1竣工验收付款

全部合同设备安装完毕并检测合格后，甲方支付到有效合同总价（扣减变更减少金额）的90％，在甲方收到乙方的支付申请并附下列单据，经甲方批准后，由甲方支付给乙方：

- 经甲方批准的支付申请五份；

- 合同设备竣工验收报告正本一份，复印件四份（加盖公章）；

- 合同约定的服务内容已经完成的证明文件正本一份，复印件四份；

- 按本次支付金额百分之一百（100％）提供增值税专用发票正本一份。

7.3.4项目结算付款

工程竣工验收合格且竣工结算完成后，甲方支付到审定后的合同总价的97％（剩余部分作为质保金，质保期满后支付），在甲方收到乙方的支付申请并附下列单据，经甲方批准后，由甲方支付给乙方：

- 经甲方批准的支付申请正本一份，复印件四份（加盖公章）；

- 竣工结算书正本一份，复印件四份。

- 按结算后合同结算价提供剩余金额百分之一百（100%）提供增值税专用发票正本一份。

7.3.5最终验收付款

在质保期届满后，甲方收到由乙方的支付申请并附下列单据，经甲方批准后，支付到审定后的合同总价的100％：

- 支付申请正本一份，复印件四份（加盖公章）；

- 最终验收证书正本一份，复印件四份；

- 经过审定的工程结算审计的确认书正本一份，复印件四份。

7.3.6变更付款

1）在合同执行期间，如果发生经买卖双方书面确认的合同变更，而由此产生的应由甲方支付给乙方的费用，均应经过甲方确认或通过审计最终确认。变更增加费用的，在变更审批已完成并且变更设备到货后，甲方支付变更到货设备价格的80%，在甲方确认或通过完成后，以最终确认值为准，在项目结算付款中支付至变更价的95%，在最终验收付款中支付至变更价的100%；变更减少费用的，将已支付的与此变更有关的费用在变更完成审批后的下一次支付时扣除。

2）变更的支付申请，可与设备到货款或初步验收付款或最终验收付款合并申请， 申请时应该提供增值税专用发票。

7.4.增值税专用发票开票资料：

单位名称：深圳市地铁集团有限公司

纳税人识别号：

开户银行：

联系人：  电话：（0755）

地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23层北侧

## 8、工程技术要求

8.1.充电设施定义

8.1.1.电动汽车：是指使用电力作为动力来源的车辆，包括纯电动汽车和混合动力汽车。

8.1.2.充电设施：是指用于电动汽车充电的设备，包含充电桩及供配电系统、安全防护、计量收费等配套设备设施。

8.1.3.充电停车位：是指在停车场所中安装有充电设施的停车位。每个充电停车位与停车场所的变压器之间的电缆安装距离采用就近原则。

8.1.4.用电单价：指充电停车位所在场所的实际用电价格。

8.1.5.电量：指充电设施安装的独立电表所显示实际消耗电量。

8.2.充电设施适用标准

8.2.1.SJG27-2015《电动汽车充电基础设施设计、施工及验收规范》。

8.2.2.GB/T 18487.1‐2015《电动车辆传导充电系统一般要求》。

8.2.3.GB/T 20234.1‐2015《电动汽车传导充电用连接装置通用要求》。

8.2.4.GB/T 20234.2‐2015《电动汽车传导充电用连接装置交流充电接口》。

8.2.5.GB/T 20234.3‐2015《电动汽车传导充电用连接装置直流充电接口》。

8.2.6.GB/T 27930‐2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》。

8.2.7.其它国家或地方相关的标准及规范。

8.3.充电设施数量和输出功率

8.3.1.在本协议项下所需使用的充电设施，具体安装位置见工程量清单。在充电桩现场安装施工人员进场前，甲方可采用书面通知方式对安装位置进行调整。

8.3.2.单个充电桩输出功率不低于7KW。

8.4.充电设施的建设

8.4.1.充电设施的建设包括下列内容及其他必需的配套工作：

A.根据停车场的用电信息，核定箱变余量是否满足建设需要；

B.与甲方沟通协调保证停车场充电桩施工的设计位置符合建设投资要求，并确认充电桩建设设计施工图纸；

C.与甲方协调进场施工事宜；

D.充电桩及配套设施的土建建设，包括开挖路面和绿化带铺管穿线以及恢复，过马路顶管等；

E.提供配套设施的材料：桥架、线槽、管材等辅材；

F.充电桩及配套设施材料：桥架、线槽、电缆等敷设以及安装和接地防雷等；

G.充电桩/柱、计费箱的运输、仓储、搬运、卸货等；

H.室内、室外安装充电桩/柱计费箱、动力箱及电表箱等；

I.充电设施通电调试和测试；

J.甲乙双方验收，提供相关验收资料。

8.4.2.本协议签订后，乙方将安排人员进入甲方的停车场所进行实地勘察，与甲方协商选择合适的停车位作为充电停车位，绘制充电设施安装设计图纸，相关设计图纸必须得到甲方的认可，并确定预计的安装时间。

8.4.3.乙方将自行或者通过指定第三方公司代表乙方在甲方区域安装充电设施。甲方应当予以协助，为充电设施的顺利安装建设提供便利，同时乙方施工人员需服从甲方的现场管理。

8.4.4.充电设施的安装施工应符合国家或地方相关规定，乙方应向甲方出具相关证明文件（含型式认证、质量合格证明、相关行业认证等）。

8.4.5.充电设施安装完成后，由乙方进行调试，并由乙方向相关政府机构申报验收，确保充电设施的正常工作。

8.4.6.政府机构验收合格后，乙方应向甲方提供相关政府机构验收资料并申请进行竣工验收，甲方应及时组织竣工验收。

8.4.7.充电设施的质保期为24个月，以甲方竣工验收日期为起始日。

8.4.8.充电设施及相关配套的建设资金由甲方投资并进行建设，其所有权归甲方所有，乙方不得擅自对充电设施的外观进行改变或者张贴其他标签。

8.5.充电设施的维护与保养

8.5.1.乙方负责充电设施的维护与保养，根据充电设施的售后及维护保养条件执行。如充电设施损坏，乙方应及时维修或予以更换，确保充电设施的使用安全。对存在安全隐患的充电设施，甲方有权对其进行断电处理，并通知乙方处理，直至恢复正常使用。

8.5.2.乙方应定期进行充电设施的盘点、检查、监督、日常维护和故障维修，乙方维护人员及维修施工作业需服从甲方的现场管理。

8.6.充电设施的日常管理

8.6.1.自充电设施安装、调试、验收完成后，甲方尽量安排充电停车位优先用于电动汽车充电时使用。

8.6.2.甲方应做好日常应急管理工作，如发现充电设施有损坏、丢失、故障及其他突发事件时甲方应及时通知乙方，并采取相关有效措施尽量减少各方损失。甲方配合甲方调取相关巡检记录、监控录像（如有）、出具事故报告等，协助乙方或保险公司勘查现场，查明事件发生原因等。

8.6.3.甲方在履行物业管理义务的前提下，因乙方所建充电设施原因造成财产损失、人身伤害事件，应由乙方承担全部赔偿责任。

## 9、双方责任及义务

9.1.甲方责任、义务

9.1.1负责提供乙方工程所需的设计图纸，并提供水、电源联结点。

9.1.2负责督促乙方工程进度，监督检查工作质量，负责设计变更及现场签证。

9.1.3组织相关单位参加施工图交底。

9.1.4主持工程竣工验收，并按合同及时支付工程款。

9.2.乙方责任、义务

9.2.1做好质量自检，按时、按质、按量完成施工任务。

9.2.2负责施工界区内施工用的临时设施、临时水电管线的安装，并向甲方或甲方委托的物业管理单位交纳水电费。若甲方提供的临时水电接口处无计量装置的，乙方负责提供并安装计量装置。

9.2.3向甲方提交材料合格证及检验报告。

9.2.4负责施工进度和地盘安全文明施工管理。及时清运现场产生的工程垃圾。

9.2.5负责整理并提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

9.2.6在合同规定的质保期内，对属于乙方负责的质量问题负责维修保养。

## 10、保险保障和保密

10.1.除本合同另有规定之外，乙方应保障甲方免于承担可能因本工程的实施、竣工及修补其中缺陷造成或引起的下列损失和索赔：

10.1.1人员的死亡或受伤；

10.1.2本工程以外的财产的损失和损害。而且还应保障甲方免受上述方面或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、指控费和其它费用。

10.2.在整个工期内，甲方对乙方或其分包商雇用的工人或其他人不承担有关伤亡赔偿或补偿的责任。乙方应保障和持续保障甲方不承担赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔费、诉讼费和其他开支。

10.3.甲乙双方在履行本协议的过程中，如接触到另一方的保密信息，应当：（1）在任何时候均不会向任何第三方披露，或者将对方保密信息用于本协议目的以外的其他用途；（2）仅将保密信息披露给有必要知悉的员工、雇员、代表或者顾问，并要求其承担保密责任。

## 11、安全和环境保护

在施工、竣工及修补缺陷的整个过程中，乙方应该做到：

11.1.全面关心有权留在现场上的所有人员的安全，并保持现场（在乙方所管理的现场范围内）和本工程（尚未竣工或由甲方占用部分）处于秩序良好的状态，以避免人身伤亡事故。

11.2.采取一切合理的措施来保护现场内外的环境以及避免由于乙方的施工操作方法引起的污染、噪声或其它原因对公众的人身或财产造成损失或损坏。

11.3.乙方应承担前述1、2的工程安全责任，对因此造成的工程安全事故自行承担经济和法律责任。

## 12、违约责任

12.1.如甲方未能按照本合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

12.2.由于乙方原因造成工程逾期验收合格的，按1000元/天支付逾期违约金。

12.3.如乙方未履行施工进度和地盘安全文明施工管理职责，视为乙方违约，应向甲方支付违约金5000元/次。

12.4.乙方须确保用于本项目的所有材料及配件为合格产品，若使用不合格或伪劣产品，除赔偿甲方因此发生的实际损失外，还需按该产品实际价值的5倍支付违约金。

## 13、法律管辖

本合同受中华人民共和国法律的管辖并按其解释。

双方本着诚信原则共同签订此合同，在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决，双方当事人和解或调解不成的可提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼。

## 14、协议解除

14.1.因不可抗力致使合同无法履行，双方可协商一致解除合同且均不需要承担违约责任；

14.2.因乙方违约致使合同无法履行，甲方可单方面解除合同且不承担违约责。

## 15、本合同文件的组成及其优先顺序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 合同条款；

- 投标函；

- 图纸、标准、规范及规程等有关技术文件（如果有）；

- 合同价格清单；

- 招标文件

- 合同其他文件

## 16、甲乙双方现场代表

甲方现场代表： 姓名：         电话：         Email：

乙方现场代表： 姓名：         电话：         Email：

## 17、其它

本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本十二份，其中甲方执拾份，乙方执贰份。如副本与正本有相矛盾之处，以正本为准。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 附件一 评标方法

一、评审原则

评标委员会在评审时根据投标人的报价、各项技术性能和服务要求等因素进行的综合评审和比较。包括但不限于以下各项因素：

1、技术性能和方案的合理性；

2、各项配置是否满足招标文件技术性能要求；

3、生产安装能力情况；

4、施工计划及工期安排；

5、投标人的安装计划及安装方案；

6、投标人的企业信誉及业绩情况；

7、投标人提供的其他内容和条件。

二、评审方法

1、资格性审查：在详细评审前，由评标委员会对各投标人进行资格性审查。符合要求的进入到后续详细评审环节，不符合要求的不再继续后续评审。

2、详细评审：

采用综合评估法。

（1）评审委员首先对资信部分及技术部分的投标文件进行评分，再对商务标进行评审。其中资信部分占比20%，技术部分占比20%，商务部分占比60%，综合评审总得分第一名的投标人确定为中标候选人。当出现总分相同的情况时，报价较低的投标人为中标候选人。

资信标评审表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类工程业绩（50分） | 2013年1月1日至今完成单项合同不少于200万的充电桩单项工程，一项得5分；两项得10分，依次累加，最多50分。 注：以合同签订时间为准，需提供合同关键页复印件。 |  |
| 2 | 项目管理人员要求（30分） | 项目管理人员专业齐全、搭配合理，项目经理、项目技术负责人、专职安全员、资料员等配置齐全。配置项目经理经验丰富，参与过多个大型的充电桩工程项目管理，具有一或二级建造师或者中级职称，具有很强的施工管理能力。优得30分；良好得20分；一般得10分；差不得分。 |  |
| 3 | 服务承诺 （20分） | 对人员培训承诺：人员培训计划是否完善、内容和时间是否科学；质保期内、质保期后保养计划是否完善、维修保养周期是否科学。注：以上承诺最高20分。无承诺者该项不得分。 |  |
|  | 总计（100分） |  |

注：资信评审内容为客观选项，请评审委员会根据投标人情况进行综合打分汇总。

评委签名：

监审签名：

技术标评审表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的整体技术性能及其先进性（10分） | 所投产品各项技术参数满足或优于招标文件的标准得10分，存在细微偏离酌情给分，严重低于技术要求的不得分。 |  |
| 2 | 质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案（30分） | 要求：针对充电桩设备生产及安装中的质量控制、安全管理、进度要求、安装方案等提出具体详细的施工技术方案，符合本工程实际情况，操作性强，满足了工期及质量要求。优得30-27分；良好得27-21分；一般得21-18分；差得0分。 |  |
| 3 | 充电监控平台（15分） | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施，充电监控平台功能完整得15-8分，有充电监控平台但功能不完整得7-0分，没有监控平台不得分。 |  |
| 4 | 运营管理系统平台（10分） | 要求免费提供充电运营管理平台，由充电运营管理平台对使用充电桩的充电消费数据进行统计和故障监视，响应得10分，未响应不得分。 |  |
| 5 | 充电桩网络通信系统（10分） | 投标报价中已充分考虑充电桩系统网络通信相关设备、系统的报价，并承诺后期不再因为网络通信的内容额外增加费用。响应得10分，未响应不得分。 |  |
| 6 | 充电桩人机交互界面（15分） | 提供全彩触摸屏，具备刷卡和移动缴费模式，完全响应得15分，部分响应得10分，不响应不得分。 |  |
| 7 | 安全保护措施（10分） | 具备急停开关，可通过手动或远方通信的方式紧急停止充电，具备输出侧的漏电保护功能，具备输出侧过流和短路保护功能，具有阻燃功能。响应得10分，不响应不得分。 |  |
|  | 总计（100分） |  |

注：1.评委根据技术评审内容独立、自主进行打分。

评委签名：

商务标评审表

| 序号 | 投标人 | 投标人报价（Pn） | 投标总价平均价（Po）（保留两位小数） | 得分（P）（保留两位小数） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1.投标报价总价在控制价范围内； 2.商务总分为100分。计算方法：Pn为各投标人的投标的投标总价、Po为各投标人投标总价的平均价 （1）当Pn＞Po时， P=100-100*（Pn-Po）/Po （2）当Pn≤Po时， P=100-100*[（Po-Pn）/Po]*1/2。 3.当投标单位数量大于五家时，去掉最高报价和最低报价，剩余单位的投标报价总价的平均值为Po;当投标单位数量小于或等于五家时，直接平均计算得出报价总价的平均值为Po。 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

评委签名：

监审签名：

日期：

综合评审得分汇总表

| 序号 | 投标人 | 资信得分 （占比20%） | 技术得分（占比20%） | 商务得分 （占比60%） | 总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

监审签名：

日期：