湖南德鑫高科材料有限公司

年产20万m2石材加工建设项目

环境影响报告表

环评单位：湖南华中矿业有限公司

[环境影响评价证书：国环评证乙字第2735号]

建设单位：湖南德鑫高科材料有限公司

编制时间：二〇一六年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	41

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万m2石材加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南德鑫高科材料有限公司 |
| 法人代表 | 郭家彪 | 联 系 人 | 郭家彪 |
| 通讯地址 | 益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角 |
| 联系电话 | 13786719266 | 传真 | / | 邮政编码 | 413000 |
| 建设地点 | 益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角 |
| 立项审批部门 |  | 备案编号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代号 | C30 非金属矿物制品业 |
| 占地面积 (平方米) | 25386.0 | 绿化面积 (平方米) | 2437.0 |
| 总投资(万元) | 1800 | 其中：环保投资(万元) | 17.5 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 1.工程内容及规模 1. 1项目由来 湖南德鑫高科材料有限公司（简称“德鑫公司”），是2007年3月经高新区以招商引资的方式从广东从化落户到高新区梅林工业园的企业，在高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角，该项目征地38.1亩，投资5000万元建设高品质金属镍钴精细粉体材料生产项目，于2008年5月20日完成《高品质金属镍钴精细粉体材料生产项目环境影响报告书》（湘益环朝审［2008］14号）相关环评手续，项目设计生产100t/a镍粉、300t/a四氧化三钴和副产品硫酸镍477t/a。第一期规划已建建筑面积为6493.9m2，其中3栋厂房建筑面积为5704.9m2，锅炉房建筑面积为789.0m2。该规划项目为湿法性化工企业，企业生产过程中会产生大量酸碱工业废水，并产生大量CO、CO2和废渣。由于梅林工业园不具备处理该项目产生的污染物的能力，因此近8年来项目一直停滞。为了拯救面临破产的企业，盘活公司资产，同时也为了兑现原招商引资时于高新区签订的合同条款，最大限度的减少损失。2016年3月3日经公司全体股东一致同意，决定调整项目规划，建设年产20万m2石材加工生产线，新建7270m2的生产车间、3620m2的仓库和7880m2的办公楼和营销中心，将厂区内已建好的厂房、仓库用做新项目的仓库，已建好的锅炉房和生活用房改建成新项目的仓库。预算新投资1800万元，工期计划半年完工并投入生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定要求，湖南德鑫高科材料有限公司委托湖南华中矿业有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行了现场踏勘和资料收集的基础上，按有关技术规范编制完成该项目的环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 1.2工程内容 表1-1 项目工程组成一栏表 工程 组成 内容 建筑规模（m2） 备注 主体 工程 石材加工生产线4条（标准钢构厂房） 12640.7 拟建 仓库 6493.9 利用现有厂房 3613.5 拟建 配套 工程 办公楼 4750.0 拟建（5层） 其他配套设施 78.0 拟建 公用 工程 供水 给水水源为城市自来水，采用生产消防联合给水系统。 排水 排水为雨、污分流制，污水经市政污水管网进入团洲污水处理厂；初期雨水经厂区雨水管网收集，进入初期雨水收集池沉淀处理后排入市政雨水管网。 拟建雨水收集池 供电 由益阳市高新区输电线路接入，自建配变电工程。 环保 工程 废水治理 生产废水经三级沉淀池处理后回用；生活污水经厂内化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后通过园区管网进入团洲污水处理厂，排入资江。 拟建 废气治理 干磨喷淋装置，无组织废气采用定期洒水、规范管理等措施 拟建 噪声治理 采用低噪声设备，采取减振、隔声等措施 已建 固废处理 石材加工过程中产生的废石料、沉淀池沉渣，废石料将作为建筑材料，回收利用。生活垃圾统一收集，由环卫部分定时清运。 1.2.1产品产量和规模 该项目新建石材工艺加工生产线4条，每天加工天然大理石板材666.7m2。 1.2.2主要原辅材料及年消耗表 表1-3 主要原辅材料消耗量 类型 原辅材料名称 规格 数量 来源 原料 天然大理石 2cm厚半成品板材 60000m2 福建省南安市博顺石材有限公司 花岗岩 140000m2 辅料 雲石胶 3L/桶 0.5t 外购 石材加光蜡 1L/桶 4t 项目使用的石材为天然石材，为确保石材的安全性能，福建省南安市博顺石材有限公司委托国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心对G681花岗岩的放射性、体积密度、吸水率等进行检验，结果见表1-4和表1-5。 表1-4 放射性核素比活度 镭（Ra）-226 钍（Th）-232 钾（K）-40 75.41±11.76Bq/kg 84.38±10.09Bq/kg 903.68±84.49Bq/kg 根据GB6566-2001标准，该样品的内照射指数（IRa）为0.38，外照射指数（IY）为0.74，综合判断为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。 表1-5 花岗岩检验报告 序号 检验项目 计量单位 标准技术指标 (GB/T18601-2001) 检验数量（块） 检验数据 低于、达到或超过标准 最大值 最小值 平均值 1 体积密度 g/cm3 ≥2.57 5 2.67 2.67 2.64 达到 2 吸水率 % ≤0.61 5 0.28 0.27 0.26 达到 3 干燥压缩强度 MPa ≥100.0 | 5 183.8 158.8 175.7 达到 4 干燥弯曲强度 MPa ≥8.0 5 13.7 12.6 13.2 达到 水饱和弯曲度 5 14.2 10.6 12.0 达到 5 耐酸度 % -- 3 99.9 -- 6 耐碱度 % -- 3 99.98 -- 按《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2001）和《岩石耐酸度和耐碱性测试方法》（JDW-005-96）标准，监测结果达到标准的技术要求。 云石胶，主要成分是不饱和树脂、过氧化物、填料，其主要成分是无毒，且不易挥发，但其中可能含有的芳香烃是有毒的，项目在厂区使用云石胶的地方主要为少量需要粘接的大理石，每天使用云石胶大约1.7kg,量非常的少，挥发出的芳香烃烃不会对周围环境造成影响，但建议操作员工佩戴口罩。 石材加光蜡，主要成分是硬脂酸、软脂酸、油酸、松香等粘剂，加上磨剂，如长石粉等，根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。高含量的磨料可以加速整个抛光过程。这个过程是抛光蜡抛光轮表面移动而使材料变得光滑。对人体和周边环境不会造成不利影响。 1.2.3主要设备 表1-6 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 红外线桥切机 LHCφ-36型 台 4 2 仿型切割机 X-2000B型 台 4 3 油浸切边机 -05 台 8 4 自动异性磨边机 -500型 台 12 1.3总平面布置 该项目厂区平面布置图见附图2，整体来说，项目区总体布局合理，仓库、厂房、办公楼等功能分区清晰。厂区南侧拟建办公楼，厂房位于厂区中部、办公楼的北侧，在厂区西侧和厂区东侧拟建仓库，拟建生产废水三级沉淀池在厂房东北侧，生活污水处理设施在办公楼东侧。基地设计道路宽度可保证消防汽车和人员畅通无阻。要求增加绿化面积，减轻废气、噪声等污染对周围环境的影响。 1.4劳动定员及工作制度 项目年运营天数约为300天，本项目劳动定员为30人，实行一班制生产，一般生产时间为9：00~17：00。厂区不设员工食堂，住宿用房由公司在厂区外另外购买，员工均不在厂区住宿。 1.5公用工程 1.5.1给排水 本项目给水由城市自来水公司提供，可以满足本项目生产、生活用水。采用生产、生活、消防相结合的供水管网系统。 生活用水：工程投产后职工定员为30人，年生产日300天，员工均不在厂区住食宿，根据湖南省用水定额，每人每天最高用水量按100L计算，则用水量为3t/d，污水排放量按照用水量的85%计算，则生活污水的排放量为2.55/d，年生活污水排放量为765t/a。 生产用水：本项目石材加工废水为切割、磨边、雕花产生的废水，项目石材加工废水产生量为262.7t/d，78810t/a，经三级沉淀池处理后，上清液作循环使用。损失的部分主要为自然蒸发、石料带走和污泥含水，类比同类项目可知该部分损耗占总用水量的3.9%，10.24 t/d，由蓄水池取水补充。 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入团洲污水处理厂处理达标排放，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江（团洲污水处理厂现在执行的是一级B标准，按“十二五”规划要求在2017年提标改造为一级A标准）。 1.5.2供电 本项目供电由园区电网供电，不设发电机。 图1-1 项目水平衡图 单位t/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目利用原规划项目已建的厂房和仓库作为新建项目的仓库，新建项目不需要蒸汽锅炉供热，因此已建的锅炉房和生活住房需要改建成新建项目所需仓库，拟建过程将产生建筑垃圾、噪声和粉尘的污染，由于锅炉房和生活住房改建与新建项目同时进行，因此不会对本项目造成影响。 原规划设计生产100t/a镍粉、300t/a四氧化三钴和副产品硫酸镍477t/a，只建设了厂房、仓库和锅炉房，对设备引入了少数设备，但没有对设备进行安装，没有对原料进行引进，没有进行生产，因此没有原有生产性污染物。 综上所述，本项目用地没有原有污染情况。无原厂区遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理交通位置 高新区位于益阳市内，其中，迎宾路以北、银城大道以东为龙岭区，属建成区，用地面积约3.98km2，发展规划为38.18km2。距长沙黄花国际机场100km，经由长益高速公路直达，距益阳火车站0.5km，紧邻益桃一级公路与长石铁路穿越处，交通十分便利。 益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角，具体位置详见附图1。 2、地形地貌 益阳市地形自南向北为丘陵向平原过渡，南部进入湘西中低山丘陵区和湘中丘陵盆地区，雪峰山自西向南伸入，为区境西南山丘主干。山地一般海拔500-1000m。北部处洞庭湖平原区，除少数岗丘突起外，一般海拔在50m以下。地层为第四纪硬塑粘地层、砾石层、残积粘土层，上述地层强度较高，层位稳定，下伏基岩为玄武岩。主要土壤有红壤、水稻、山地黄壤、潮土、黄棕壤、土地肥沃。创业园北、南部为山地，有多个山头，植被茂盛；中、西部地势较为平坦；北部为云雾山风景区，山高林密构筑秀丽风光。 厂址工程地质条件比较好，地层较简单，地层层位稳定，无不良地质现象。地下水文地质条件简单，无明显的不良工程地质现象。 根据湖南省建设委员会[84]湘建字(005)号转发国家地震局和城乡建设环保部[83]震发科字(345)号通知《中国地震烈度区划图》，确定益阳市地震烈度为6度。 3、气象 项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬季严寒期短，夏季暑热期长，春季湿湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平均气温16.1℃~16.9℃，日照1348小时~1772小时，无霜期263~276天，降雨量1230毫米~1700毫米，这种气候条件适宜于农作物的生长和水生植物的繁殖。 4、水文 项目区水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错。全市有总水面216.75万亩，其中垸内可养殖水面80多万亩，河川年径流总量140亿m3，天然水资源总水量152亿m3。水面大，水量多构成益阳市最明显的市情。 资江，又名资水。为湖南省第三大河。在广西壮族自治区东北部和湖南省中部。有二源，南源夫夷水出广西壮族自治区资源县越城岭西麓桐木江，流经资源县城，于梅溪进入湖南新宁县境。西源（一般作为主源）郝水出湖南省步苗族自治县资源青界山西麓黄马界，流经武冈、新化、安化、桃江、资阳、赫山等县市。至益阳分两支，北支出杨柳潭入南洞庭湖，南支在湘阴县临资口入湘江。 资江流域自马迹塘至益阳市，河谷宽阔，水丰流缓。流域内多暴雨，形成水位暴涨暴落，最高水位出现在4~6月，最低水位以1月、10月出现次数较多。河口年平均含沙量0.089kg/m3，不结冰。属亚热带季风区，雨量集中，四至七月为丰水期，秋、冬季进入平、枯时期。pH值平均为7.7。年平均总硬度为3.59。河床比降0.44‰。 资江益阳段行于雪峰山峡谷地带，受地形影响，支流比较短小。水力资源丰富，中游建有柘溪水电站和马迹塘水电站。双江口以可常年通航5t以上机船，桃江至甘溪港，航道条件好，设有电气航标。 5、生态环境现状 5.1土壤 项目区属于亚热带季风湿润气候类型，在高温多湿条件下，其地带性土壤为红壤，山地土壤主要是黄壤、黄棕壤。沿线地区的耕作土为水稻土，分布较广，沿河两岸有潮土分布。 区域成土母质类型较多，分布较广的主要有板页岩、第四纪网纹红壤和河湖冲积物，此外，尚有砂砾岩、砂页岩、花岗岩、石灰岩等，西部低山丘陵地区以板页岩为主，中部丘陵岗地地区以四纪红壤为主，并间有花岗岩、石灰岩分布，东部平原地区以河湖冲积物为主，土壤类型大多为山地森林红壤和平原潮土。 5.2植被 益阳市植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区。植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。 5.3动物资源 评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有麻雀、黄鼬，家畜、家禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 5.4农业生态现状 评价范围内种植业以粮食作物为主，粮食作物主要包括水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、红薯等，粮食作物中水稻是最主要的种植作物，产量高，该评价区在全国被称为“鱼米之乡”。随着产业结构调整不断深入，经济效益的作物种植面积和产量大幅度增长，农业结构日趋合理，农民收入逐渐增加。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 项目位于益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角。 1、益阳国家高新区规划 1.1规划范围 益阳高新区位于益阳市城区，规划总面积38.18km2，分龙岭区、南区、谢林港区三大块。其中，迎宾路以北、银城大道以东为龙岭区，属建成区，用地面积约3.98km2；迎宾路以南、石桥路以东为南区，规划面积31.96km2；迎宾路以南、石桥路以西为谢林港区，规划面积约2.24 km2。 1.2规划期限 2010-2020年 1.3规划原则 (1)集约化利用工业用地； (2)形成地方特色产业集群； (3)加大引资力度，培育引进骨干龙头企业； (4)重视生态环境保护。 1.4功能和发展目标 (1)功能定位 益阳高新区是益阳城区的重要组成部分，是城市的重要发展组团，以发展工业为主，结合发展科研、市场、居住等内容的现代化综合新区。高新区总共包括龙岭区、南区、谢林港区三个区，其中龙岭区为建成区，面积约3.98km2，已发展机械电子、食品医药等产业。南区和谢林港区属待开发区，主要南区发展机械电子、食品、新能源新材料等产业，其中新能源新材料主要指高纯硅、多晶硅等太阳能光伏材料；谢林港区主导产业为机械制造、竹制品加工、新能源新材料，其中新能源新材料主要指凯迪生物质发电能源。结合各分区的产业定位，益阳高新区总的产业发展方向为机械电子、食品医药、新能源新材料。 (2)发展目标 建设经济辐射能力强、基础设施配套、自然环境优美的现代化新区。 1.5拟建区规划设计方案 本次规划设计主要针对拟建区，即南区和谢林港区，总面积约34.2km2。 1.5.1用地布局规划 1）居住用地 居住构成分布：配套住宅区布置在云雾山以南、云雾山路以北区域以及关山路与高新大道交叉处东北面；单身公寓宜结合工业组团在居住片就近布置，农居安置用地宜按村组安排，适当整合，与现有农居形成一定规模的农居点。 2）工业用地 规划工业用地为1645.07万平方米。用地以一、二类工业用地为主、三类工业用地为辅。其中，一、二类工业用地主要用于发展机械制造、电子信息和食品产业，三类工业用地用于发展多晶硅光伏产业和生物质发电。根据光伏产业发展规划，本园区主要发展新硅烷法多晶硅，并配套生产电子级单晶硅和铸锭多晶硅，不进行下游产品的开发。 3）仓储用地 规划仓储用地位于桃益路与云雾山路交叉口右侧地块；兼有货运集散、货运贮存、配发、信息传递等功能的物流中心建设在益阳火车东站附近及周边区域，同时重点作为益阳市主城区最大的物流中心打造。规划仓储用地105.75万平方米，占高新区总用地的2.8%。 4）公共建筑用地 规划公共设施用地445.8万平方米，占高新区总用地的11.7%。 行政办公用地：规划设行政办公用地3处，其中2处位于分区主中心，分别为高新区区管委会办公用地和街道办事处用地；1处位于分区副中心。 商业金融业用地：在分区中心位置设置综合商贸中心，包括大型购物中心、步行购物街、银行及宾馆等，主要结合迎宾路、银城路等主干道进行布置。 在居住片区内部设置居住区商业服务设施。 文化娱乐用地：在分区主中心和次中心设置包括广播电视、影剧院、文化会展等文化设施以及其它各种康乐休闲类场所。 体育用地：分区主中心和次中心各设置一处，为综合性体育活动中心，具备承办中型体育比赛的功能。 医疗设施用地：在分区主中心建设综合性医院一所，在园区主中心和园区副中心各建设社区医院一所，并建立健全的社区医疗卫生保健体系。 教育科研设计用地：中心教育科研设施包括科技信息咨询、研发孵化区以及人才培训基地和交流中心等，为园区提供技术服务支持；园区次中心规划设施包括中等技术教育和人才培训基地等，为园区发展提供人力支持。 （2）给排水规划 1）现状及规划条件 给水：益阳市城区现有自来水厂3座：一水厂现有供水规模3×104m3/d，会龙山水厂现有供水规模为12×104m3/d，三水厂现有供水规模10×104m3/d，扩建后供水规模为20×104m3/d。上述水厂水源都取自资江。由于目前三水厂和会龙山水厂的供水量已经能够满足城区的用水需求，一水厂暂停使用。高新区南区开发建设用水可由益阳市三水厂供应。本项目给水将由益阳市三水厂提供。 排水：高新区拟建区目前现状为山林地、农田和部分农居，中部地区梅林路周边区域排水管网已基本建成，污水经提升泵提升后由梓山湖环湖截污管道沿团圆路排入团洲污水处理厂。 （3）给水规划 用水量测算：从高新区建成区的用水现状来看，公建用地的平均值为98.4m3/万m2•d，工业用地的用水量约80m3/万m2•d，一、二类工业用水指标为80m3/万m2•d，三类工业用水指标定为120m3/万m2•d，公建用水指标定为100m3/万m2·d。经计算，拟建区居住生活用水量约4.7万m3/d，工业用水量约11万m3/d，总用水量约15.7万m3/d。 供水系统：用水由益阳市三水厂供给，给水管沿康富路和银城路铺设DN600管进入高新区，给水管在分区内形成环状，以增加供水的安全可靠性。高新大道以东，地面标高150m左右的山坡上规划建设高位水池，由高位水池与城区水厂联网供水。 由于工业用水量较大，总用水中工业及市政用水占了50%以上，因此区内建设的高位水池也可作为工业用水水源，在区内实行分质供水系统。高位水池作为生活用水水源或工业用水水源及总规模要求在总体规划调整时根据城市水源条件及城市远期需水量最终确定。 供水水压：由于本区块地势西高东低，地面标高在36~90m之间，因此东部平坦地区多层建筑可由市政管网直接供水，西部部分山地需设加压站加压。 消防供水：采用生活消防同一的供水系统，消防供水为低压制，按规范每隔120m布置一个室外地上式消火栓。 （4）排水规划 1)排水体制 本区排水体制采用雨污分流制。 2)污水量预测 本区污水量按总用水量的80%计，规划年最大污水量约12.5万m3/d。 3)污水排放方案 高新区拟建区位于主城区南面，规划范围包括中部和东部两大地区，按照建设用地比例可计算出东部地区的污水量约6万m3/d，中部地区的污水量约6.5万m3/d。根据益阳城市纳污管网建设现状及规划情况，中部地区属益阳市团洲污水厂纳污范围，并且团洲污水处理厂、纳污管网及提升泵站均已经基本建成；东部地区属龙岭污水厂纳污范围，龙岭污水厂和纳污管网目前正在规划建设中。 根据区域现状地形地貌及划定的排水分区，高新区拟建区排水规划共分两大片，各片区污水管自成系统。 其中团山片污水经收集后沿经梓山湖环湖截污管道经团圆路排入团洲污水处理厂（一期10万t/d，已经投运），处理后排入资水；谢林港区的污水经收集后，通过桃益公路沿线截污干管与高新区南区污水管网对接，一并排入团洲污水处理厂。东部龙岭片污水集中后直流排入待建的龙岭污水处理厂，处理后排入新河，最后汇入湘江。 4)雨水排放方案 益阳高新区拟建区的雨水根据地势的走向分两个排出方向。 根据规划，中部位置的雨水由南向北经规划雨水管及自然渠道收集后最终排入梓山湖。东部大部分地区的雨水由西向东经规划雨水管及清溪河收集后最终排入新河。规划对原自然水系进行整治修建，裁弯取直，适当增加雨水管路，疏通原有渠道使近期雨水排放顺畅。远期结合雨水渠做水景系统，美化园区环境。雨水渠穿越道路时采用箱涵。分区雨水汇水总面积约43.86平方公里，其中梓山湖公园、云雾山及周边退让距离内严禁开发建设，其他区域雨水管网沿主干道铺设。 1.5.2环境保护规划 （1）规划目标 大气质量应达到国家二类功能区标准，空气污染指数应小于100。区内地表水质应达到三类以上标准。饮用水合格率应达95%以上。居民、文教、医院环境噪声值达到2类标准。有毒有害固体废弃物应全部处理达到无害化程序，城市垃圾处理率应达到100%；工业三废处理率应达100%，排放达标率应达100%。 （2）规划措施 1)水环境 a.所有企业废水进入城市管网，同时进行满足国家规定要求的处理措施。 b.实行雨污分流制排水系统。 c.大力加强绿化，尽可能提高绿地率，保证水环境质量的提高与美化。 2)大气环境 a.禁止气型污染企业进入高新区， b.发展双燃料绿色汽车，减少柴油汽车尾气排放， c.坚持公交优先发展政策，建立公交专用道。 3)声环境 a.采取开设缓冲区，路旁设置隔音屏，铺设低器音路面，设立防护绿带等缓冲措施，尽量减少交通噪声影响。 b.对于噪音影响大的地区，尽量避免新建住宅。 4)固体废弃物 a.不可利用废弃物应统一送往垃圾填埋场。 b.加强对工业废弃物管理，防止二次污染。 （3）能源规划 1）利用现状 根据高新区目前的开发现状，北部已建成区已全部采用管道燃气，南区燃气管网目前正在建设过程中。整个高新区已入园的50余家企业中，除纳爱斯益阳有限公司外，其他均采用燃气、电等清洁能源。供电由益阳市高新区110KV秀水变电站提供。同时项目区内有益阳火电厂（火力装机容量180万KW）、柘溪电站等（水力装机容量50.3万KW）发电企业。本项目属于北部已建成区，燃气管道已经接通，供电也有保障。 2）发展规划 气源规划：根据湖南省及益阳市城市天然气建设现状情况，益阳市有望在近期全面采用天然气，天然气气源主要为西气东输天然气。规划确定：益阳市益阳高新区燃气气源采用天然气，本规划采用西气东输天然气气源参数作为依据。 用气发展规划：拟建区2020年管道燃气(天然气)气化率为100%(全气化)，居住用地用气定额规划指标为35kW/ha，公共设施用地用气定额规划指标为30kW/ha，工业用地用气定额规划指标为20kW/ha，车用天然气及不可预见用气量，各占总用气量的比例为5%；计算2020年燃气用气量见表。经测算：益阳高新区拟建区天然气总用气量约1212万Nm3/a。 输配系统规划：益阳高新区管道燃气(天然气)来自市区天然气高中压调压站；天然气调峰采用高新区分输站与益阳市区门站之间的高压管道(其设计工作压力为4.0MPa，DN700和DN1100超高压输气管道各一根)储气方案；新建CNG加气站占地面积控制为4000m2左右；经测算：区块所需管道燃气(天然气)计算流量为5590Nm3/h。管道燃气输配系统采用中压一级系统、中-低压两级调压系统，采用楼幢调压、用户专用调压箱及区域调压箱相结合的供气方式；天然气门站出口燃气压力控制为不高于0.4MPa(表压)；中压管网末端压力控制为不低于0.05MPa(表压)；城市燃气中压管网沿主要干道布置，尽量形成环网系统，采用枝状与环状相结合的布置方式，实现稳定供气。庭院管则采用枝状布置。中压管道材料建议采用聚乙烯塑料管(PE管，SDR11系列)或采用螺焊钢管、无缝钢管。原则上确定沿规划道路敷设的中压输配主干管网采用螺焊钢管或无缝钢管焊接连接，小区庭院管道采用聚乙烯管，户内低压管采用镀锌钢管丝扣连接。东西走向的道路，燃气管道位于道路的南侧；南北走向的道路，燃气管道位于道路的西侧。埋地钢管宜采用聚氯乙烯绝缘防腐胶带和牺牲阳极联合保护措施，胶带防腐等级为加强级。对燃气输配管网进行水力计算，以确定燃气输配管网各管段的管径，最终形成技术可靠、经济合理的燃气输配系统。 2、园区工业企业准入条件 益阳高新区是益阳城区的重要组成部分，是城市的重要发展组团，以发展工业为主，规划工业总用地为1645.07公顷，用地以一、二类工业用地为主、三类工业用地为辅。高新区总共包括龙岭区、南区、谢林港区三个区，其中龙岭区为建成区，南区和谢林港区为拟建区。高新区产业发展以机械电子、食品医药、新能源新材料为主导产业，主要产品有机械装备、电子元器件、高新技术材料、食品、医药等。 在实施过程中，园区应严格遵守规划定位，在企业引进中严把企业引进关并严格履行审批手续和环境影响评价制度。 益阳国家高新区主要企业入园准入条件如下： (1)引进项目必须符合高新区的功能定位以及国家的产业技术政策，其中属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中禁止类、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的项目严禁进入； (2)按照高新区土地规划所示，规划为一类工业用地的不得引进二类工业；规划为二类工业用地的不得引进三类工业； (3)符合园区产业布局规划； (4)生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平； (5)鼓励清洁生产型企业、高新技术型企业、节水节能型企业、低能耗、低污染且污染防治技术成熟的项目； (6)禁止电镀、化工、冶炼、“十八小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区； (7)《外商投资产业指导目录》(2004修订本)鼓励和允许类中的第一、第二产业准入，主要是机械制造、电子信息和食品加工等类型的企业。 (8)入园企业须达到园区环保指标要求，资源利用率、水重复利用率须符合清洁生产要求。 (9)各企业污染物排放总量控制指标由当地环保局按企业环评报告书(表)中提出的建议指标，或按企业类型和产值规模占园区规划总产值的比重下达。 根据园区的产业定位，结合《产业结构调整目录》（2011年本）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本园区的企业引进的准入行业、条件见表2-1。 表2-1企业准入条件一览表 类型 行业类别 鼓励类 机械制造、电子信息、新能源新材料、食品、医药类一、二类企业 允许类 排污较少，清洁生产水平较高的其他与主导产业有关的一、二类工业 限制类 冶金法生产多晶硅原料；机械制造、电子信息、新能源新材料和食品医药三类企业；电镀工业；食品工业的禽畜初加工(包括屠宰)、味精、发酵酿造；使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目；水耗、能耗较高的工业项目；现有生产能力大，市场容量小的项目等 禁止类 禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业，制革工业；电镀工业；使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目；日用化工、造纸、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；电力工业的小火力发电；国家产业政策明令禁止的项目，以及大量增加SO2和COD排放的工业项目 环保指标 要求 废水、废气处理效率达100% 固废处理效率达100% 污染物排放达标率100% 3、依托工程 3.1团洲污水处理厂 团洲污水处理厂位于益阳市赫山区兰溪河上游，占地8.0公顷，处理后污水排入资水，排污口设在兰溪河西入口处，采用岸边排放方式。团洲污水处理厂设计处理能力为日处理污水10万m3，设计进水水质pH：6-9，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：50mg/L。经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 团洲污水处理厂污水处理采用氧化沟生物降解脱离工艺。该工艺是一种生物和物理共同作用的污水处理过程，包括生物滤池、好氧固体接触、生物絮凝、二次沉淀等四个阶段或单元，其中生物滤池的主要功能是去除和降解污水中的溶解性BOD5，生物滤池的出水与来自二次沉淀池的回流污泥一起进入固体接触池，在好氧条件下，固体粒子间互相碰撞，使生物滤池出水中的细小固体颗粒开始凝聚成易于沉降的絮状体，同时也起到了进一步去除溶解性BOD5的作用，接着的生物絮凝单元是建在二次沉淀池之中，它的作用是使污泥絮体进一步长大并絮凝污水中的胶体物质，这各兼有污泥絮凝和沉淀作用的二次沉淀池称为絮凝沉淀池。固体接触池流出的混合液先进入这个容积较大的絮凝区，进入水中的动能在此被消散，水中的絮流速度降低，剪应力减少，籍进水中的能量进行一定时间的絮凝反应，形成更大的絮状体，一些在输送过程中被破碎了的絮体可在此重新絮凝起来，进入沉淀区后应被迅速沉淀下来。 氧化沟生物降解脱离工艺具有出水水质好、运行稳定，可严格控制出水水质，并具有一定的耐冲击负荷能力等优点。 3.2益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 拟建的益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总投资50046.10万元，总占地面积60000m2，合90.0亩。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）规定，垃圾处理量应按进厂量和入炉量分别进行计量和统计。除去垃圾在厂区垃圾贮坑内脱水产生的垃圾渗滤液以及考虑设备检修期间的进厂垃圾的处理。本项目规模确定为垃圾进厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a）。项目属于II级焚烧厂规模，每年机炉运行8000小时。本项目采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置1台15MW汽轮发电机组和1套高温旁路凝汽器，预计年最大发电量约为73.8×106kWh。服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。预计2016年6月正式建成投产。本项目垃圾产生量约为每天3t，占益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂设计处理能力的0.37%，垃圾焚烧发电厂的容量完全能够满足本工程的需求。 区域环境功能区划： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 资江，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类和4a类环境噪声限值

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量状况 为了了解项目所在区域环境空气质量现状，本报告收集了2016年4月1日～4月7日益阳市空气环境常规监测资料，即市特殊教育学校监测点位的常规监测资料；并引用了《湖南省益阳市赫山区/高新区分布式能源项目环境影响报告书》中2014年5月26日～6月1日在楠木塘村等监测点的现状监测数据进行本项目的环境空气质量现状分析，具体监测点详见附图1所示。统计结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测布点 编号 监测点位名称 于本项目相对位置 | 监测项目 G1 北面居民区 WN1840m PM10、SO2、NO2 G2 楠木塘村 WS2430m G3 市特殊教育学校 SWS2450m 表3-2 环境空气质量现状值 监测点 监测因子 标准值 监测值范围 日均值 超标率 最大超标倍数 G1 SO2 0.15 0.021~0.030 0.027 0 0 NO2 0.08 0.016~0.019 0.017 0 0 PM10 0.15 0.094~0.125 0.112 0 0 G2 SO2 0.15 0.023~0.026 | 0.024 0 0 NO2 0.08 0.017~0.018 0.018 0 0 PM10 0.15 0.096~0.118 0.108 0 0 G3 SO2 0.15 0.008~0.052 0.032 0 0 NO2 0.08 0.017~0.050 0.029 0 0 PM10 0.15 0.021~0.135 0.079 0 0 由上表可知，监测点位SO2、NO2、PM10日均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限制要求。 2、水环境质量状况 本报告引用《湖南省益腾环保科技有限公司PCB废弃物无害化处理及综合利用项目环境影响报告书》中2014年6月24日~26日对项目所在地资江河段（团洲污水处理厂排污口上、下游相应河段）的水环境质量现状监测数据进行本项目的水环境质量现状分析，具体监测点详见附图3所示。 表3-3 水环境监测布点情况 编号 水体名称 监测断面名称 监测因子 监测频次 W1 资江 团洲污水处理厂排污口上游500m pH值、SS、高锰酸盐指数、DO、BOD5、COD、氨氮、石油类 连续采样三天每天监测一次 W2 团洲污水处理厂排污口下游1000m | W3 团洲污水处理厂排污口下游3000m W4 项目附近兰溪河 表3-4 水环境现状监测与评价结果 单位：mg/L pH无量纲 监测 断面 监测 因子 范围 平均值 超标率 最大超标倍数 标准 指数 水质标准 （Ⅲ类） W1 pH 7.34~7.37 7.35 0 / 0.175 6~9 SS 12~14 13 - / / / CODMn 1.55~1.57 1.56 0 / 0.260 6 DO 10.1 10.1 0 / / ≥5 BOD5 2.6~2.9 2.76 0 / 0.690 4 COD 12.8~13.4 13.2 0 / 0.660 20 氨氮 0.098~0.112 0.110 0 / 0.110 1 石油类 0.05 0.05 0 / 1.000 0.05 W2 Ph 7.25~7.28 7.26 0 / 0.130 6~9 SS 7~9 8 - / / / CODMn 1.65~1.68 1.67 0 / 0.278 6 DO 10.1~10.2 10.13 0 / / ≥5 BOD5 2.6~2.9 | 2.83 0 / 0.708 4 COD 14.1~15.5 14.8 0 / 0.740 20 氨氮 0.126~0.141 0.133 0 / 0.133 1 石油类 0.05 0.05 0 / 1.000 0.05 W3 pH 7.22~7.26 7.24 0 / 0.120 6~9 SS 9~11 10 - / / / CODMn 1.70~1.71 1.7 0 / 0.283 6 DO 10.1~10.3 10.16 0 / / ≥5 BOD5 2.4~2.8 | 2.63 0 / 0.658 4 COD 15.5~16.1 15.7 0 / 0.785 20 氨氮 0.148~0.169 0.157 0 / 0.157 1 石油类 0.04~0.05 0.04 0 / 0.800 0.05 W4 pH 7.77~7.89 7.83 0 / 0.193 6~9 SS 11~12 12 - / / / CODMn 1.61~1.65 1.63 0 / 0.273 6 DO 10.1~10.3 10.16 0 / / ≥5 BOD5 2.7~2.9 2.8 0 / 0.715 4 COD 17.2~18.1 17.65 0 / 0.821 20 氨氮 0.159~0.161 0.16 0 / 0.163 1 石油类 0.04~0.05 0.04 0 / 0.800 0.05 监测结果表明：监测期间，各监测断面所监测的因子均低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，可见评价区域地表水水质较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量，于2016年4月28日对项目厂界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂区西东北的周边厂界布置3个监测点，西北侧居民为声敏感点布置1个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计。项目西北侧居民执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北侧、东侧声环境执行3类标准，南侧、西侧声环境执行4a类标准；监测数据及统计结果见表3-5。 表3-5 项目所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点位 1#西北侧居民 2#西厂界 3#南厂界 4#东厂界 5#北厂界 昼 监测数据 | 52.7 64 68 61.4 63.6 评价标准 60 70 70 65 65 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 夜 监测数据 43.2 49 47 41.3 44.1 评价标准 50 55 55 55 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上述监测结果可见，各监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类和4a类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 特征 方位与离场界的距离 保护级别 环境空气 西北侧居民 居住，安置小区 西北面，130-400m GB3095-2012 二级标准 声环境 西北侧居民 居住，安置小区 西北面，130-400m GB3096-2008 2类标准 水环境 资江 渔业用水区 东侧约5800m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境 资江，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目西北侧居民执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北侧、东侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南侧和西侧分别为梅林路和云雾山路，因此声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 3、厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其中北侧、东侧噪声执行3类声环境功能区标准，南侧和西侧执行4类声环境功能区标准； 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议污染物总量控制指标： 企业污水进入团洲污水处理厂，总量计入团洲污水处理厂。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 该项目生产工艺流程如图5-1为： 图5-1 项目生产工艺流程及产污节点图 注：D-固废，W-废水，S-噪声，F-废弃 工艺流程说明： 德鑫公司年产20万m2石材加工建设项目所使用的石材原料，全由福建省南安市博顺石材有限公司从国外进口，并加工成半成品后出售给德鑫公司。德鑫公司只需要按照客户需求，对半成品板材进行切割等简单处理。 外购的半成品板材，经切割机切割成不同规格的石材，再经磨边、抛光、质检（根据顾客需要，对大理石进行水下雕花工艺），制成成品石材包装出货。具体工艺流程如下 切割：切割刀组在石料输送台上部并置于机架上，切割刀组之间有固定定位导板，将半成品（原料已经过粗磨）大理石板平放至物料输送台上，切割刀按照事先设定好的规格对大理石板进行切割，切割的同时对刀头用水不间断的冲洗，使刀头冷却，同时能够将切割产生的粉尘进行吸收。切割机产生的冷却水和磨边、抛光（雕花）产生的废水，经三级沉淀池处理后，上清液作循环使用，损失的部分，由蓄水池取水补充。切割的时除了会产生粉尘，废水外，还会产生废石料，废石料收集后外卖做建筑材料。 开槽：由于大规格石材的自重大，除了由钢构件将板块下口托牢以外，还需在板材中部开槽设置承托扣件以支承板材的自重。因此使用开槽机对切割好的石板进行开槽，开槽过程中会产生噪声、固废和粉尘。 粘接：买回来的石材规格都相同，按照顾客需要的规格，有时需要对石材进行拼接。粘接就是大力士胶加这种石材的粉末调和后，再刮到需要粘接的两块石板之间，等干了打磨。 磨边：包含湿磨和干磨。板材切割后，为使其边角光滑，将切割好的大理石用打磨机进行打磨。磨边是在边洒水边进行的，因此产生的粉尘几乎被水吸收沉降。干磨则是对湿磨没有磨到位的产品进行再加工。由于干磨的粉尘产生量比较大，因此要求企业设立独立密闭车间，利用风机将车间内的粉尘引入喷淋装置，将喷淋废水引入三级沉淀池处理。 雕花：企业会按照顾客的需求对打磨好的大理石进行水下雕花。使用雕花机器，按照设定好的纹路进行雕刻。 蓄水池：是作为备用的冷却水，蓄水池的水源来城市自来水。项目拟建三级沉淀池，沉淀池大小为高2m×宽30m×长30m的池子对于三级沉淀池旁边的排水沟，要加深加固，严禁污水渗漏和溢漏出来，要做好防渗防漏措施。厂区设备废水收集设施要求地面硬化，设置导流槽和围堰，保持厂区整洁。 主要污染工序及污染因子： 表5-1 主要污染工序及污染物一览表 项目 污染工序 污染物（因子） 废气 切割、开槽、粘接、磨边 粉尘 废水 切割、磨边、雕花 废水 职工生活 生活污水 固废 产品加工过程 废石料 加工废水处理 污泥渣 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运行 设备运行时的噪声 施工期工程分析 项目建设过程中，施工机械噪声及施工带来的扬尘等将对周围环境产生一定的影响，施工期污染源强如下： 1 废水影响分析 施工期施工泥浆废水应经简单沉淀后排放，底层沉淀泥浆干燥后作为建筑垃圾清运，同时针对施工人员产生的生活污水设置临时厕所和化粪池，再委托环卫部门清运。 同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀后排放。 在此基础上，项目施工期产生的废水对环境影响不大。 2 废气影响分析 本项目建设期间的大气污染物主要来自建筑材料运输过程中所产生的交通道路扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气。 2.1 扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程必须采取有效的防尘措施，降低附近环境受扬尘污染的危害。 ①文明施工，建筑物四周应配置滞尘防护网，工地临路边一侧必须设置实体防护围墙，挡墙高度不低于1.8m。 ②施工采用商品混凝土，建材、沙石运输车必须加有密封装置，做到净车出厂。 ③对施工区内的道路进行硬化处理，道路，堆场表土保持一定的湿度，洒落地面的沙石及时洒水清扫，防止二次扬尘产生，最大限度地减小扬尘对周围大气环境的影响。 ④施工、装修过程中使用的油漆、涂料必须是水溶性环保型低污染产品。 因此，在建设期应对场地和运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 2.2 汽车尾气 汽车尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。针对以上问题，本环评建议采取以下措施： ①汽车减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作； ②使用高标号汽油； ③正常维护汽车，定期维护保养，使汽车处于较好的运转状态。 采取上述措施后，因施工期时间较短，施工期汽车产生的NOX、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 3 噪声影响分析 建设项目在建设期内，施工机具设备（如推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、打桩机等）噪声将会对周围环境产生一定的影响，施工单位必须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关建筑施工噪声污染防治的条款：在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；选用低噪声的先进施工机具和工艺，合理安排生产时段，采用静压桩、商品混凝土等有效手段，降低和减少噪声排放。严格控制夜间施工作业，因工程特殊需要夜间作业时，必须向当地的环保管理部门申报，经批准后方可作业，并向附近居民单位公告。桩基施工、混凝土整体浇注选择白天或节假日长假期间进行，以减少噪声对附近居民正常生活环境的干扰影响。 4 固废影响分析 建设项目施工期间会产生弃土和建渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同建渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 5 水土流失环境影响分析 项目拟建在原有企业厂区内，不会造成水土流失。 营运期工程分析 1、废气影响分析及风险预测 1.1原料堆场及车间地面二次扬尘 本项目原料堆场堆放20万m3的2cm厚的半成品板材在搬运过程将产生少量扬尘，和厂区生产车间在生产过程中会有少量粉尘逸散，为无组织排放，通过定时洒水进行控制。对周边环境影响较小。 本项目在加工厂房对石材加工过程中切割、磨光、定型时，需要对机器刀头进行洒水降温，因此加工过程产生的粉尘和雕花工艺，都为湿法工艺，粉尘几乎全部被水吸收。 生产车间地面管理不当会产生二次扬尘，会对环境造成影响，因此要求企业加强管理，严禁污水渗漏和溢漏出来，要做好防渗防漏措施。厂区设备废水收集设施要求地面硬化，设置导流槽和围堰，保持工作车间地面湿度，并且保持车间整洁，防止地面二次扬尘的产生。 为了确保项目投产后，扬尘不会对周围环境造成影响，利用大气卫生防护距离软件对项目扬尘进行了预测(如图5-2)，由预测结果可知，项目无组织排放粉尘的卫生防护距离为50m，项目无组织排放源50m范围内，无环境敏感目标，不会对周围环境造成影响。 1.2 干磨区粉尘 项目对经过湿磨的大理石进行质检，对湿磨没有处理到位的大理石板的边角等部位进行干磨，需要进行干磨的量比较少。由于干磨的粉尘产生量较大，因此要求企业单独设立干磨车间，将干磨车间封闭，安装风机，将粉尘经风机收集后进入喷淋除尘装置进行处理，处理后的废气经15m的排气筒排放。 图5-2 无组织排放量及卫生防护距离预测 2、水污染物影响分析及风险预测 本项目石材加工废水经三级沉淀池沉淀后循环利用，外排废水主要为生活废水。 2.1给排水 2.1.1生活污水 本项目投入生产后，职工定员30人，年工作时间为300d，平均每人每天的用水量约100 L。项目生活用水量为900t/a，污水排放量按照用水量的85%计算，得生活污水的产生量765t/a。主要污染物是COD、BOD5、NH3-N等。据类比分析，其中COD浓度为250mg/L，BOD5浓度为200mg/L，NH3-N浓度为45mg/L。要求生活污水经化粪池进行预处理后达到GB8978-1996三级标准后由污水管网进入团洲污水处理厂处理，最终流入资江。 2.1.2石材加工废水 本项目石材加工废水为切割、磨边、雕花产生的废水，根据第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》中3133类建筑用石加工业产排污系数表（见表5-2），本项目的产污量见表5-3。每天产生的石材加工废水约为262.7t，经三级沉淀池处理后，上清液作循环使用，损失的部分，由蓄水池取水补充。 ,表5-2 3133建筑用石加工业产排污系数表（部分） 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料 切割、磨抛、裁切 ≥20万 m2/a 工业废水量 t/m2-产品 0.394 沉淀分离+循环利用 0① 直排 0.394 化学需氧量 g/m2-产品 28.1 沉淀分离+循环利用 0① 直排 28.1 石油类 g/m2-产品 0.1 沉淀分离+循环利用 0.1 工业固体废物 t/m2-产品 0.021/0.025② — — 注：①若废水循环利用，则排污系数为0；②花岗石类板材产品固废（石粉）取高值，大理石类板材产品固废（石粉）系数取低值。 表5-3 石材加工产污量 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 产污量 工业废水量 t/m2-产品 0.394 沉淀分离+循环利用 262.7t/d 化学需氧量 g/m2-产品 28.1 18.7kg/d 石油类 g/m2-产品 0.1 66.67g/d 工业固体废物 t/m2-产品 0.025 — 16.7 t/d 项目每天产生的石材加工废水约为262.7t，每天工作8h，因此每小时产生废水32.8t。项目拟建三级沉淀池，沉淀池大小为高2m×宽10m×长10m，容积为100m3，满足处理项目废水的要求。沉淀池上清液循环使用，没有生产废水外排。 对于三级沉淀池旁边的排水沟，要加深加固，严禁污水渗漏和溢漏出来，要做好防渗防漏措施。厂区设备废水收集设施要求地面硬化，设置导流槽和围堰，保持厂区整洁。 3、噪声影响分析及风险预测 本项目噪声主要来自于加工厂房的锯切设备、抛磨设备、装卸货物和搬运作业时产生工作噪声和厂房通风设备运行时产生设备噪声，最高噪声级约为95dB(A)。为预测项目建成后，噪声是否会对环境造成影响，利用Stueber公式对噪声进行了预测。 Stueber预测模式进行预测，即将产生噪声的整个车间看作一个特大声源，称之为整体声源，整体声源辐射的声波在距声源中心距离为ｒ的受声点处的声级采用下式计算： Lp= LR－ ΔLR+ 10lg（2s+hl）－ΣAi S为车间面积m2； h为传声器高度=H（车间声源平均高度）+0.0255SP1/，2m(SP为车间面积)； l为车间外测点连线总长，约为车间周长，m； LR为车间的平均噪声级，dB，ΔLR为车间的平均屏蔽衰减，dB； ΣAi是声波在传播途径中各种因素引起的衰减量之和。 图5-2 噪声预测模型 预测结果见表5-4。 表5-4 噪声预测结果 距声源相对距离（m） 10 20 30 40 50 预测结果(dB) 75 69 65.5 63.0 61.0 距声源相对距离（m） 60 70 80 90 100 预测结果(dB) 59.5 58.1 57.0 55.9 55.0 距声源相对距离（m） 110 120 130 140 150 预测结果(dB) 54.2 53.4 52.7 52.0 51.5 根据预测结果，项目噪声经过自然消减在离噪声源50m远后，噪声就能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，且企业100m范围内没有声环境敏感目标，因此项目噪声不会对周围环境造成影响。但为了工作环境的美好舒适，要求建设单位采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施。通过上述措施后，项目机器运行时产生的噪声对周围环境的影响比较小。 4、固废影响分析及风险预测 项目固体废物主要为生活垃圾、生产过程产生的固体废物和辅料包装废物。 4.1一般固体废物 本项目固体废物为一般固体废物，主要来源于生产过程中产生的废石料、沉淀渣等。根据表5-2和表5-3可知，项目产生的工业固体废物为5010t/a，其中废石料为10.56t/a，沉淀污泥为4999.44t/a。一般固体废物可全部回收利用，废石料、沉淀渣可出售回收作为建筑材料。 项目产品加工完成后不需要精细包装，只需要在运输是使用固定夹板，因此不会产生包装固废。项目使用云石胶和石加光蜡两种辅料，在使用完后会产生辅料包装废物。项目年使用量云石胶0.5t，石材加光蜡年使用量为4t，产生的废包装量约为0.5t。由出售商回购包装。 4.2生活垃圾 生活垃圾主要包括办公生活垃圾。办公生活垃圾产生量为1kg/d，项目员工30人，办公生活垃圾产生量为0.03t/d，9t/a。 经上述措施处理后项目固体废物主要为生活垃圾、生产过程产生的固体废物和辅料包装废物都能得到合理的处置，对环境影响较小。 表5-8 拟建项目固体废物产生和排放情况表 固废种类 产生量t/a 防治措施及去向 生活垃圾 生活垃圾 9 由环卫部门清运 生产 固废 废石料 10.56 出售回收作为建筑材料 沉淀渣 4999.44 包装废物 0.5 由出售商回购包装 合计 5019.5 --

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 大气污染物 | 加工厂房 | 粉尘 | 无组织排放 | 《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)，二级无组织排放标准 |
|  | 原料堆场 | 扬尘 | 无组织排放 |  |
|  | 干磨车间 | 粉尘 | 有组织排放 | 《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)，二级排放标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 （765t/a） | CODCr | 250mg/L | 0.191t/a | 50mg/L | 0.038t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.153t/a | 10mg/L | 0.008t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.034 t/a | 5mg/L | 0.004t/a |
| 噪声 | 红外线桥切机 | 噪声 | 85~95 dB(A) | ＜55dB(A) |
|  | 仿型切割机 |  | 85~90 dB(A) |  |
|  | 油浸切边机 |  | 85~95 dB(A) |  |
|  | 自动异性磨边机 |  | 80~85 dB(A) |  |
| 固体 废物 | 生产固废、三级沉淀池 | 废石料 | / | 10.56t/a | 出售作为建筑材料 |
|  |  | 沉淀渣 | / | 4999.44t/a |  |
|  |  | 包装固废 | / | 0.5 t/a | 由出售商回购包装 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 9t/a | 环卫部门清运处理 |
| 主要生态影响： 本项目拟建在原有项目厂区内，不会对生态造成影响 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目处于益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角。项目建设过程中，施工机械噪声、车辆运输交通噪声及施工带来的扬尘等将对周围环境产生一定的影响。但其影响是局部的、短期的和不可避免的，经采取措施后可得以减轻。 1、大气环境影响分析 项目利用原规划项目已建的车间和厂房作为仓库，已建的锅炉房需要拆除，因此施工期主要为新建7270m2的生产车间、3620m2的仓库和7880m2的办公楼和营销中心和已建锅炉房的拆除后建仓库。施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆排放的尾气以及装修期的油漆废气。 (1)施工扬尘 尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2～2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.50 mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90 m。如果在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4-5次，合理选择堆场位置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50米。施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。施工方采取的防治措施：尽量减少建材露天堆放，设置建材堆棚或加盖塑料布，对建材堆放场地安装喷射系统进行喷水从而减少粉尘；限制车速，尽量采用封闭车辆运输，特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水，保证汽车路面的清洁。 (2)汽车尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍。因施工期时间不是很长，施工期汽车产生的NOX、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 (3)油漆废气 由于项目需对办公室进行装修，但装修面积不大且油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对周围环境产生大的影响。 2、地表水环境影响分析 建设期工程对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工人员的施工废水和生活污水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS；生活污水主要污染因子为CODcr、SS、NH3-N等。建议生活污水通过修建临时卫生设施加以处理后排入市政管网，对地表水的影响可以忽略。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、推土机、运输汽车等。虽然施工噪声仅在施工阶段产生，并随着施工的结束而消失，但建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大。 要求建设方严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准的要求，采用较先进、噪声较低的施工设备，合理安排作业计划，将噪声级大的工作尽量集中安排在白天进行，禁止高噪声设备如打桩机等在夜间22时至次日6时作业，加强现场管理等措施。 4、固体废物环境影响分析 施工过程中产生的固体废物来源于建筑垃圾、装修垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。建议施工方采取的环保措施为建筑垃圾、装修垃圾及时外运处置；各类包装物品和生活垃圾及时外运进垃圾填埋场。 5、生态环境的影响分析 项目拟建在原有项目厂区内，不会对生态环境造成影响。 营运期环境影响分析： 根据该项目的生产工艺流程可知产生的污染主要有废气、废水、噪声和固废。 1、项目对环境空气的影响及治理措施分析 1.1环境空气影响分析 本项目大气污染物主要是原料堆场产生的扬尘、石材加工生产过程中产生的粉尘。 （1）原料堆场扬尘及车间二次扬尘 本项目原料堆场堆放20万m3的2cm厚的半成品板材在搬运过程将产生少量扬尘，为无组织排放，通过定时洒水进行控制，粉尘经水吸附后能有效的防止粉尘外溢。地面粉尘在风力的作用下产生扬尘，在生产中应加强管理，保持地面湿度和及时清理厂区地面保持清洁，由于粉尘颗粒比重大，启动风速高，产生的少量扬尘可经自由沉降净化。 （2）石材加工产生的粉尘 本项目在加工厂房对石材加工过程中切割、磨光、定型时，需要对机器刀头进行洒水降温，而且雕花为湿法雕花工艺，因此加工过程产生的粉尘，几乎全部被水吸收，不会产生大量扬尘。 （3）干磨粉尘 项目对经过湿磨的大理石进行质检，对湿磨没有处理到位的大理石板的边角等部位进行干磨，企业的使用量非常的小。由于干磨的粉尘产生量较大，因此要求企业单独设立干磨车间，将干磨车间封闭，安装风机，将粉尘经风机收集后送人喷淋除尘装置，处理后的经15m的排气筒排放。 （4）物料的装卸 物料装卸过程会产生少量的粉尘，建议项目加强管理，减小卸料落差，同时在项目作业区以及堆料区定时喷洒适量水保持一定湿度以减少粉尘扬起量。 经上述措施后，项目生产运营中产生的废气可以得到有效控制，原料堆场扬尘、车间二次扬尘，达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级无组织排放标准，干磨粉尘经处理后，达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级排放标准，对周围环境影响较小。 1.2大气污染防治措施分析 原料堆场扬尘通过定时洒水进行控制，车间二次扬尘通过在生产中应加强管理，保持地面湿度和及时清理厂区地面保持清洁达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级无组织排放标准，干磨粉尘经喷淋除尘装置处理后达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级排放标准，对周围环境影响较小。 建议需定期对沉淀池进行捞渣处理，将废渣清理出来后通过密闭运输，出售到建材公司，综合利用；建议项目加强管理，破碎车间及堆料区定期洒水，同时员工做好防护工作，操作时佩戴好手套及口罩，则经采取措施后项目废气对周围环境的影响较小。 2、项目对地表水环境的影响及治理措施分析 2.1地表水环境影响分析 本项目废水主要来源于石材生产过程中产生的冷却水和职工生活污水。 (1)石材生产过程中产生的废水 本项目生产过程中营运期废水主要是工艺废水包括石材生产过程中产生的冷却水，在正常生产情况下，该部分用水量为262.7m3/d，工艺废水经三级沉淀池处理后，去除大部分SS后，上清液循环使，只需定期补充少量新鲜水，故不会对周围环境造成不良影响。 (2)生活污水 本项目投入生产后，职工定员30人，年工作时间为300d，平均每人每天的用水量约100L。项目生活用水量为900t/a，污水排放量按照用水量的85%计算，得生活污水的产生量765t/a。据类比分析，其中COD浓度为250mg/L，BOD5浓度为200mg/L，NH3-N浓度为45mg/L。生活污水含有各种含氮化合物、尿素和其他有机物质分解产物；产生臭味的有硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素。此外，还有大量的微生物，如细菌、病毒、原生动物以及病原菌等。该污水若直接进入受纳水体，则对该区域水质有一定影响。要求生活污水经化粪池进行预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准三级标准后由污水管网进入团洲污水处理厂处理，最终流入资江。 2.3废水处理措施分析 （1）生产废水 生产废水通过厂区废水收集沟，收集进入车间东侧的三级沉淀池。三级沉淀池为高2m 、宽30m 和长30m的池子，项目生产废水经沉淀处理后可循环使用，故项目无生产废水生产及外排。 （2）生活污水 项目生活污水，经过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由市政管网排入团洲污水处理厂，污水排放可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（团洲污水处理厂现在执行的是一级B标准，在2017年提标改造为一级A标准），对当地水环境影响较小。 3、项目固体废物对环境影响及治理措施分析 3.1固体废物影响分析 本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的废石料、沉淀渣、职工生活垃圾等。 （1）一般工业固废 工业固体废物不仅要占用土地，破坏土壤、淤塞河床，处理不当还会危害生物、污染水质，一些重金属废渣的危害还是潜在性的。工业废物须及时、妥善处理。项目一般工业固废主要为粉尘沉淀渣和废石料，其产生量约为5010t/a，将其出售作为建筑材料。 固体废物的产生位置、种类、产生量和采取的处置措施见表7-1。 表7-1 本项目固体废物排放情况一览表 序号 种类 产生位置 排放量（t/a） 处置措施 1 废石料 切割 10.56 出售作为建筑材料 2 沉淀渣 三级沉淀池 4999.44 3 包装废物 辅料包装 0.5 由出售商回购利用 （2）职工生活垃圾 生活垃圾主要包括办公生活垃圾。办公生活垃圾产生量为1kg/d，项目员工30人，办公生活垃圾产生量为0.03t/d，9t/a。由于生活垃圾有易腐烂的特点，做到及时清运，避免造成垃圾二次污染。从而防止冬季由于风力较大而形成垃圾飞散，夏季由于气候炎热而容易腐败变坏，滋生蚊蝇。垃圾定点收集后委托环卫部门统一及时清运，送至垃圾无害化处理场处理。外运途中，应采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。因此固体废物对外环境基本无影响。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境不产生直接的影响。 3.2固体废物影响防治措施分析 （1）生活垃圾 避雨分类收集，统一处理，不得任意堆放，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （2）一般工业废物 项目一般工业固废主要为粉尘沉淀渣和废石料，将其出售作为建筑材料。 整体而言，以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理。项目在生产过程中产生的各类固体废物，分别采取不同的处置措施和综合利用措施后，妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。因此，从固体废物对环境影响角度考虑，对环境无影响。 4、噪声的影响分析 噪声主要来自于加工厂房的锯切设备、抛磨设备、装卸货物和搬运作业时产生工作噪声、运输机械等机械设备以及厂房通风设备运行时产生设备噪声。建设单位在采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施后，均可实现厂界噪声达标排放。加之本项目所在区域声学环境质量良好，周围100m范围内无声环境敏感目标。故本项目营运不会对项目所在区域声环境质量造成明显不利影响。 为了项目噪声能够满足标准要求，项目应采取如下隔声措施进行隔声处理： ①合理布局，由于厂界东面离居民较近，要求将噪声较大的设备尽量往东侧摆放。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减。 ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪音的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪音的生产活动，以减少对敏感点目标的影响； ⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播； ⑦加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑧制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 通过相应措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减，叠加本底值后昼夜间噪声级可降至55dB(A)以下，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，南侧和西侧临梅林路和云雾山路4类标准要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，所有噪声对外环境基本无影响。 5、运输道路环境影响分析 本项目主要是半成品大理石及成品需要从外运输进厂，运输量小，物流运输的环境影响主要体现在噪声和扬尘两个方面。项目产品规模较小，在营运过程中对现有车流量的增加影响较小，其车流交通噪声，对沿线居民有一定的影响。从运输造成的扬尘来说，行车必然引起路面扬尘，影响范围主要是行车路线附近一带，而且运输还会加速运输道路的损坏。 应当采取的环保措施为：运输道路采取白天运输，夜间尽量不运输的措施，限制车速，进出厂区、经过居民点时严禁鸣笛，车辆安装消声器，做到文明行车。 6、总平面布置合理性分析 项目平面布置图和周边环境见附图：厂区以围墙为界，四周均为绿化带，项目主入口设于梅林路，办公楼靠近主入口。生产车间布置于厂区中部、办公楼的北侧，厂区东侧由南到北并排4间仓库，西侧为独立一间仓库。消防通道和人物通道宽度，道路转变半径以及各建筑的防火距离等均满足安全使用要求。整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰、靠近负荷中心、管线运输短捷，又能满足消防要求，原料和产品货运出入方便，同时又为工人生产、生活创造了一个优美环境。 整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。可有效减轻噪声、废气等周边环境的影响。厂房之间的道路不仅能满足消防要求，而且方便原料和产品货运出入。厂区四周都有绿化带，不仅可以美化环境，给工人一个较好的工作、休息环境，还有助生态环境的保护和降低噪声、吸附尘粒、净化空气等。 综上所述，本项目平面布局合理。 7、产业政策符合性分析 项目属C30非金属矿物制品业，属于二类工业，根据高新区园区准入条件，本项目不属于鼓励类和限制、禁止类项目，为允许类，所以本项目符合国家及高新区园区的准入条件。和国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合产业结构调整政策。 8、选址合理性分析 本项目位于益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角，用地的主要使用性质为二类工业用地。厂区周边交通便利，地理位置优越，有助于为原料的购进和产品的外运提供良好的基础。厂区水电等配套设施齐全，拥有现代化通讯系统。本项目与周围环境基本相容，但企业需要做好厂区绿化，特别是在厂区四周做好绿化。根据益阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体（资江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，声环境功能为3类区。根据前面各章所述内容可知，项目建成后不会降低该区现有环境功能。因此，从环境功能区划角度而言，项目选址是可行的。 综上所述：本项目符合益阳市高新区总体规划，本项目产生的污染物比较少，采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，所以本项目选址合理。 9、公公众参与 9.1、公众参与目的 公众参与是编制环境影响评价报告的一项重要内容，是建设单位与评价单位同建设项目所在地公众之间的一种双向交流，也是协调工程建设和社会影响的重要手段。公众参与可让公众了解建设项目的内容、规模、进度、意义和对该区域产生项目能被公众充分认可，反映出公众对该地区环境现状的评价，征询公众从各自不同的角度对工程建设提出意见和建议，减少项目建设的盲目性，提高评价的有效性，并在公众参与活动中提高全民族的环境保护意思。 本次公众参与方式以针对性和随机性相结合的原则，不带个人感情等主观因素以求达到科学、客观、全面。本次公众参与的主要内容： ①建设项目的名称及概要 ②项目建设单位名称和联系方式 ③承担环境影响评价的机构名称和联系方式 ④环境影响评价的工作程序和主要内容 ⑤征求公众意见的主要事项 ⑥提出意见的主要方式 9.2、调查方式和内容 根据工程建设的特点和周围公众的文化水平、生活方式，通过发放公众参与调查表的方式了解当地公众对该项目的意见和建议，然后汇总整理，形成公众参与调查意见。 本次公众参与调查的具体内容为：调查评价范围内人员对该项目的态度和具体意见，分析其主客观原因，反馈并指导该项目的设计和运营。 9.3、调查结果及统计分析 本次公众调查共发放调查表7份，回收7份，其中群众意见1份，单位意见6份，回收率100%，调查有效。 群众为项目所在地西北侧安置小区居民，安置小区组长为代表，参与了公众参与调查。该小区同意本项目的建设，但必须满足下列三个条件： ①必须按照环保部门提出的要求进行施工、生产。 ②如果超出环保要求，造成生活（周围）影响，必须立即停止生产。 ③白天加工，晚上停止加工。 单位为益阳市环保局高新区分局、益阳高新技术产业开发局、高新区管委会回复意见、益阳高新技术产业资产经营总公司、益阳金能新材料有限责任公司和益阳宇鑫高分子材料有限公司6个单位（部门）。其中益阳金能新材料有限责任公司和益阳宇鑫高分子材料有限公司填写了公众参与调查表，同意该项目的建设，益阳金能新材料有限责任公司对该项目提出严格控制噪声和粉尘、及晚间生产不得有噪声的要求。其余4个部门支持该项目建设，但要求企业满足部门所提出的要求，且环保各个方面需达标，不得造成环境污染。 9.4、公众参与结论 通过公众参与调查结果表明：所有被调查者中100%的对该项目的建设表示赞同，被调查者均希望本项目达到环保要求。因此建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保措施的落实，减少污染物排放，减轻对环境的污染。 益阳市环保局高新区分局、益阳高新技术产业开发局、高新区管委会回复意见、益阳高新技术产业资产经营总公司的意见和建议为：认为本项目能按评审会要求及环评要求，严格施工，严把生产环境关，为益阳经济建设做出应有贡献，支持该项目落户，须依法履行环评手续。 综上所述，当地的居民和团体都希望企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，从而做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。公众都不反对该项目建设，团体都支持该项目的建设。 10、环境风险分析 本项目环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，进行环境影响预测，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 项目在生产中年使用云石胶0.5t，石材加光蜡4t。 云石胶主要成份不饱合树脂、过氧化物、填料产品特性可在低温下(-10-45℃)施工，具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特征，可针对不同颜色的石材选择透明、白色、米色、绿色、红色、黑色等颜色，固化剂为白色糊状胶体。由于内含成分过氧化钠有毒且极易燃烧，遇热容易引发安全事故，因此在避光阴凉条件下存放要远离火源，不可让儿童接触；工作人员工作时配备手套、口罩、护眼罩等物品，工作场所必须保持通风；施工时当眼睛或皮肤受到玷污时，应立即用清水冲洗，如感觉有不适，应立即就医。 石材加光蜡，主要成分是硬脂酸、软脂酸、油酸、松香等粘剂，加上磨剂，如长石粉等，常温下为固体、加热后容易液化或者气化、容易燃烧、遇热容易引发安全事故，因此在避光阴凉条件下存放要远离火源。 对以上物品在运输过程中、贮藏时、使用等各个环节都必须制定有相应的安全制度、防范措施、应急预案制度、并有专人负责、做到专人专库保存保管，同时有领导负责监督检查落实；存放地点要远离火种，不能带火种接近易燃易爆物品，加强安全教育学习，增强安全防范意识，防范措施、应急预案人人都要清楚明白，做到分工明确、责任到人。全面细致地做好安全工作。 11、环保投资估算 本项目环保投资估算见表7-3。 表7-3 环保投资估算一览表 污染类型 污染物 防治措施 环保投资（万元） 废气 扬尘、粉尘 干磨喷淋除尘装置、洒水装置 2 废水 生产废水 三级沉淀池，上清水回用系统 8 生活废水 化粪池 初期雨水 初期雨水池 1 噪声 机器噪声 采取减振、隔声，加强绿化等措施 3 固体废物 废石料、沉渣 出售作为建筑材料 0.5 包装固废 由出售商回收利用 生活垃圾 委托当地环卫部门清运 其它 加强绿化 3 合计 17.5 本项目扩建项目环保投资估算为17.5万元，占项目总投资的1%。 11 、三同时竣工验收 本项目“三同时”验收的具体要求见表7-4。 表7-4 “三同时”验收表 项目 污染物 验收项目措施 验收标准 废气 原料堆场扬尘 对原料堆场洒水进行控制 达到GB12697-1996，二级无组织排放标准限值 生车车间粉尘 采用湿法加工工艺，粉尘几乎被水吸收 干磨车间 独立干磨车间，喷淋除尘装置、15m排气筒排放 达到GB12697-1996，二级排放标准限值 废水 生活污水 化粪池建设情况 达到GB8978-1996三级标准 生产废水 三级沉淀池，上清水回用系统 循环利用 初期雨水 初期雨水池 市政雨水管网 噪声 各类生产设备 各种生产设备减震垫设置，消音、隔音设施 达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类 固废 生活垃圾 生活垃圾收集设施 达到环保要求 废石料、沉淀渣 出售作为建筑材料 包装固废 由出售商回收利用 合计 --

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加工厂房二次扬尘 | 扬尘 | 应加强管理，保持地面湿度和及时清理厂区地面 | 《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)，二级无组织排放标准 |
|  | 原料堆场及 | 扬尘 | 对原料堆场洒水进行控制 |  |
|  | 干磨车间 | 粉尘 | 经风机收集后进行喷淋除尘处理 | 《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)，二级排放标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 噪声 | 红外线桥切机 | 噪声 | 布局合理，选用低噪音设备，车间隔声、消声、吸声，围墙，植树等 | 达到（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 仿型切割机 |  |  |  |
|  | 油浸切边机 |  |  |  |
|  | 自动异性磨边机 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废石料 | 出售作为建筑材料 | 资源化 无害化 |
|  | 三级沉淀池 | 沉淀渣 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |

# 九、结论与建议

一、结论 湖南德鑫高科材料有限公司年产20万m2石材加工建设项目位于益阳市高新区梅林路与云雾山路交汇处东北角，属于益阳市高新区工业用地，交通便利，基础设施齐全，地理位置优越，平面布置合理，符合国家产业政策。是益阳市政府支持、鼓励优先发展项目。是能为国家、地方创造税收，为当地居民提供就业，增加收入的项目，对赫山区的经济发展，具有十分重大的意义。 1、产业政策的符合性分析 项目属C30非金属矿物制品业，属于二类工业，根据高新区园区准入条件，本项目不属于鼓励类和限制、禁止类项目，为允许类，所以本项目符合国家及高新区园区的准入条件。和国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合产业结构调整政策。 2、项目选址合理性 本项目所在地在湖南省益阳市高新区梅林工业园，用地的主要使用性质为二类工业用地，规划二类工业用地的主导产业为机械制造、电子信息、新能源新材料、食品、医药等，本项目不在梅林工业园的主导产业范围内，但项目为C30非金属矿物制品业，属于二类工业，也不属于限制类和禁止类项目类，因此项目基本符合高新区工业园区的准人条件。项目建成后产生的污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，不会降低该区域现有环境功能，本项目选址合理。项目所在地用地性质为二类工业用地，项目建设相符规划。 项目所在区域空气环境功能为二类区，声环境功能区划为3类，水环境功能规划为三级渔业用水区，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，中的鼓励类、限制和禁止类项目，为允许类建设项目。项目运营期间产生的生活污水、废气、噪声、固体废物等通过采取措施进行处理后不会改变区域环境功能，项目的运营与环境功能区划相符合。 3、区域环境质量现状 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：各个监测点的SO2、TSP、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准限值；纳污水体资江达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；根据噪声监测结果，拟建厂区边界东、南、西、北四方位声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008相关声环境功能区标准。 可见，目前评价区域环境质量现状较好。 4、环境影响分析 4.1废气 原料堆场扬尘通过定时洒水进行控制，车间二次扬尘通过在生产中应加强管理，保持地面湿度和及时清理厂区地面保持清洁达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级无组织排放标准，干磨粉尘经喷淋除尘装置处理后达到《大气污染物综和排放标准》(GB16927-1996)二级排放标准，对周围环境影响较小。 4.2废水 本项目废水的产生主要为工艺废水包括石材生产过程切割、雕花等过程中产生的废水、员工生活污水。工艺废水经三级沉淀池处理，去除大部分SS后，上清液循环使用。生活污水经化粪池等处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后）排入市政污水管网，进入团洲污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入资江。 4.3噪声 本项目噪声主要来自于加工厂房的锯切设备、抛磨设备、装卸货物和搬运作业时产生工作噪声和厂房通风设备运行时产生设备噪声，最高噪声级约为95 dB(A)。建设单位在采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施后，都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准。因此本项目机器运行时产生的噪声对周围环境的影响比较小。 4.4固体废物 本项目固体废物为一般固体废物，主要来源于生产过程中产生的废石料、沉淀渣和包装固废。一般固体废物可全部回收利用，废石料可出售回收作为建筑材料，不排放，三级沉淀池中的沉淀渣可出售回收作为砖厂原料。生活垃圾由环卫部门统一收集并运至垃圾焚烧厂作焚烧处理；包装固废由出售商回购。在不散失不随意倾倒的前提下，固废物对环境影响小。 综上所述，本项目选址合理，污染物产生和排放量较小，产生的污染较轻，又采取了适当的环保措施，可满足环保法规和标准的要求，从环境保护角度考虑，本项目的建设基本可行。 5、总平面布置合理性分析 拟建项目总平面布置做到了功能分区明确，人流、物流流线分明，基本做到互不交叉，有利于企业管理和企业员工的安全。拟建项目总体布局从环境角度来看是合理的。 6、达标排放、总量控制指标 采取污染防治措施后，本项目污染物排放可以做到稳定达标排入市政管网，进入团洲污水处理厂处理。则项目污水总量纳入团洲污水处理厂。 7、公众参与 通过公众参与调查结果表明：所有被调查者中100%的对该项目的建设表示赞同，被调查者均希望本项目达到环保要求。因此建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保措施的落实，减少污染物排放，减轻对环境的污染。 当地的居民和团体都希望企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，从而做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。公众都不反对该项目建设，团体都支持该项目的建设。 8、综合结论 综上所述，本项目所在地环境质量较好，项目符合国家的有关产业政策，并针对拟建项目产生的废水、废气、固体废弃物、噪声等采取有效的环保措施，污染物可实现达标排放，符合国家有关环保要求，从环境保护的角度考虑，本项目的选址及建设基本可行。 二、建议与要求 ①根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。 ②在建设项目建设期间，应特别注意统筹安排，尽量减少施工对周围环境的影响。应选择施工文明的工程队伍，并认真落实本环评提出的建设期污染防治措施。 ③协调好与周边单位的关系，避免产生环境纠纷。 ④搞好厂内的绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 ⑤加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实。 预审意见： 公 章 年 月 日 经办人： 下级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置和监测布点图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 排水走向与水域功能图 附图4 建设项目环境保护目标 附图5 益阳市水环境功能区划 附件1 环境影响评价委托书 附件2 石材检验报告 附件3 行业类别代码及审批登记表 附件4 《高品质金属镍钴精细粉体材料生产项目环境影响报告书》的批复意见 附件5 供货协议书 附件6 公众参与调查表及各部门回复意见

# Text boxes

损耗

循环使用

三级沉淀池

石材加工废水

损失

市政污水管网

化粪池

生活污水

生活用水

给水

总量

团洲污水处理厂

每天新鲜补充水13.24

262.7

3

0.45

资江

磨边

干磨

S、D、W

切割

粘接

10.24

质检

2cm石板材

W

S、D、W

开槽

包装出货

蓄水池

城市自来水

上清水

沉淀渣

三级沉淀池

W

喷淋装置

F

S、D、W

雲石胶

雕花

湿磨

2.55