附件：

第1包电热恒温培养箱等国产设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平电泳槽 | 仪器设备使用目的、用途方向 学生电泳实验 二、仪器设备技术参数 1.凝胶板规格(L×W)：190×130mm；94×130mm；45×130mm； 2.试样格：12、18、24齿，1.0、2.0mm厚； 3.缓冲液总容量：约1000ml； 4.外形尺寸（L×W×H）：≦340×184×107mm； 5.高透明聚碳酸脂凝胶托盘；可更换电极条，方便维修； 三、仪器设备配置清单 水平电泳槽，12、18、24齿，1.0、2.0mm厚，制胶架一个及相应配件。 | 4 |
| 2 | 电热恒温培养箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生实验 二、仪器设备技术参数 1.工作室尺寸：≦500×500×650mm； 2.控温范围：室温+5～65℃； 3.温度精度：±0.1℃； 4.温度波动：±0.5℃； 5.功率：250W；电源电压：220V 50Hz； 6.内胆材料：不锈钢。 三、仪器设备配置清单 电热恒温培养箱，不锈钢内支架。 | 4 |
| 3 | 稳压稳流电泳仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生电泳实验 二、仪器设备技术参数 1.并联输出：4组； 2.输出范围（显示分辨率）：6~600V（1V） 4~400mA（1mA）.240W； 3.外形尺寸（W×D×H）≦315×290×128mm； 4.重量：约5Kg 5.输入电压：220V，50Hz； 6.特点：在工作状态中，可以实时微调；微电脑智能控制，液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间；采用开关电源输出，具有存储记忆功能，具有过压，过滤、过载、变载、空载等多项报警保护功能； 三、仪器设备配置清单 稳压稳流电泳仪，详见用途、参数 | 2 |
| 4 | 迷你离心机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生遗传学实验 二、仪器设备技术参数 1.最高转速：7200r/min 2.最大离心力：2350g 3.容量：2ml×6 三、仪器设备配置清单 迷你离心机，2ml×6， | 4 |
| 5 | 酶标仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生免疫学，检验学实验 二、仪器设备技术参数 1.12通道； 2.波长范围（nm）：400-800；测量范围（A）：0.000-4.000；重复性（CV）≤0.5%；稳定性（A）≤±0.002；线性误差±0.5%；；分辨率（A）：0.001，吸光度准确度（A）：±0.005 3.滤光片配置：405、450、492、570、630nm; 4.振板功能：有； 5.配有相应电脑：商务计算机，配置不低于：i3处理器，主频不低于2.8 G, 4G DDR3内存，集成显卡,500G硬盘，19寸液晶屏，主板集成硬件还原功能，配备百兆自适应网卡，配备一体式对讲耳麦、有线键盘鼠标各一套； 6.打印机参数：定位是个人办公/商用高效；最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：A4达到14ppm，letter：15ppm；处理器：234MHz；内存：2MB；网络打印；不支持有线网络打印；双面打印：手动。 7.现场培训； 三、仪器设备配置清单 酶标仪，滤光片配置：405、450、492、570、630nm，配有相应电脑及打印机，详见用途、参数 | 4 |
| 6 | 洗板机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生免疫学，检验学实验 二、仪器设备技术参数 1.清洗排数：在1排—12排范围内可任意设置； 2.浸泡时间：1s-86400s（24小时）范围内可任意设置； 3.循环次数：1次—99次任意设置； 4.仪器最多可以设置、保存100个洗板程序； 5.冲洗方式：可以按照每排清洗8孔或每排冲洗12孔的方式清洗96孔（或48孔）酶标板； 6.注液均匀性：酶标板中各孔洗液注入量的均匀性：≤±3％； 7.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔； 8.管路清洗功能：具有对仪器自身管路进行冲洗的功能，在0s-600s范围内可任意设置； 9.换液时间可调：在0s-600s范围内可任意设置； 10．具有振板功能：在0s-600s范围内可任意设置； 11.具有防溢液功能：当注液过量时，多余洗液会自动被吸走，不会流入仪器内部； 12.电脑洗板机具有两点吸液功能：两点间距可调； 13.具有孔底部漂洗功能：漂洗时间在0s-600s范围内任意设置； 14.每孔的注液范围：在10µl-3000µl范围内设置 三、仪器设备配置清单 洗板机，详见用途、参数 | 4 |
| 7 | 多功能血细胞分类仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生检验学实验 二、仪器设备技术参数 1.电源：220V，机器工作电压：直流9V（外接稳压电源），平均功耗小于10VA。 2.电脑共有32个进口键，分上下二档，有专用医学符号表示，操作方便。 3.输出用8只LED显示块显示，可辨性强。 三、仪器设备配置清单 多功能血细胞分类仪，详见用途、参数 | 80 |
| 8 | 低速离心机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生检验学实验 二、仪器设备技术参数 1.特性：微电脑控制、数码显示；采用直流无刷电机，运行宁静清洁；提供10种升、降速率选择模式；提供12种工作模式选择，可自由编程、调用；转速/离心力可相互设定、双屏同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机；点动功能，可短暂离心；电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠；自动平衡，无需配平；全钢制结构，双层钢板防护 2.最高转速Maxpeed6000rpm 3.最大相对离心力MaxRCF5000×g 4.转速精度Speedaccuracy±20rpm 5.转子最大容量Rotorcapacity100ml×4 6.温升指标Temperaturerise≤10℃（运行20分钟） 7.噪音Noise≤65dB 8.定时范围Timerrange1～9999min/连续/点动 9.结构Construction钢制结构，不锈钢离心腔 10.重量Weight51kg 11.外形尺寸Dimensions ≦430×500×415mm（L×W×H） 三、仪器设备配置清单 每台低速离心机及1套水平转头4×100ml（扁吊杯）、1套提篮 24×10ml/15ml 、1套提篮 24×真空采血管。另外增加1套水平转头96孔×2（酶标板） | 4 |
| 9 | 水浴箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生微生物学实验 二、仪器设备技术参数 1.电源、功率：220V/50Hz、500W 2.控温范围：RT+5~99℃ 3.恒温波动渡：±0.5℃ 4.容积：11L 5.内胆尺寸：≧420×180×150mm，外形尺寸≦570×220×260mm 6定时范围：1-5999min 材质：不锈钢 性能测试参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH 分辨率：0.1℃ 10.产品特点：采用不锈钢内胆，制造新颖美观；数显、微电脑控制，带定时功能；超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护；三孔电热恒温水槽；采用不锈钢内胆和顶盖，放腐蚀、易清洁；设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 三、仪器设备配置清单 水浴箱 | 4 |
| 10 | 旋涡混合器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生遗传学实验 二、仪器设备技术参数 1.体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高，只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上，就可以获得满意的振荡，其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力大小来调节。 2.混合方式：粉、液振动混合 3.混合频率：f=2800次/分（可强力混合） 4.环境温度：-5℃～40℃，相对湿度85‰ 5.电源：AC220V±10%，50Hz；功耗30W 6.外形尺寸：≦160×130×130mm 7.重量：2.5Kg 三、仪器设备配置清单 旋涡混合器 1.混合方式：粉、液振动混合 2.混合频率：f=2800次/分（可强力混合） | 4 |
| 11 | 多功能电灼接种针 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生遗传学实验 二、仪器设备技术参数 1.使用环境温度：-5℃—45℃ ； 2.保存环境温度：-10℃—60℃ ； 3.使用环境相对湿度：不大于95%； 4.使用环境最大海拔高度不限； 5. 红外管最高温度：≥450℃,加热区域长100㎜； 6. 电源：交流220V±15%，50Hz。功率360瓦； 7.便携电热式接种环、（针）电压≦18V、直流； 8.便携电热式接种环（针）灭菌时间≦3秒，温度500℃-1000℃ ； 9.工作切换时间≦3分钟； 三、仪器设备配置清单 多功能电灼接种针 | 3 |
| 12 | 恒温空气摇床/振荡器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 学生遗传学实验 二、仪器设备技术参数 1.旋转频率：40～400rpm 2.最大容量：50ml×20、100ml×16、250ml×12、500ml×9 3.标准配置：50ml×4、100ml×4、250ml×3、500ml×3 4.功率：580w，净重≦72Kg 5.托盘尺寸：≧450×370mm，托盘数量：1块，外形尺寸：≦440×405×270（mm） 6.定时范围：0～999小时，数显方式：LCD 7.夹具形式：（标准配制）万用夹具 8.温控范围：环境温度+5℃—60℃，温控精度：±1℃ 三、仪器设备配置清单 恒温空气摇床/振荡器，50ml×4、100ml×4、250ml×3、500ml×3 | 1 |
| 13 | 切片柜 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验准备使用 二、仪器设备技术参数 规格:W450*D478*H1295mm ，十八抽（三节，每节六抽，加一底座，可存玻璃晾片4464片），柜体采用优质冷轧板，抽屉：晾片专用抽，每抽有248孔插槽，拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。 三、仪器设备配置清单 切片柜 | 4 |
| 14 | 双门冷藏展示柜 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验准备使用 二、仪器设备技术参数 1.净重:≦142kg 2.制冷方式: 单温 3.堆码层数极限:1层 4.尺寸:≦1170x600x1980mm 5.开门方式:侧开式 6.放置方式:立式 7.功能:冷藏 8.容量:501升以上 9.冷冻能力: 无 10.耗电量: ≦2.5Kwh/24h 三、仪器设备配置清单 双门冷藏展示柜，6层可调内隔板。 | 1 |
| 15 | 转移摇床 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验室使用 二、仪器设备技术参数 1.电源：220V 50HZ 2.功率：40W 3.频率：10-80转/分 4.速度控制：数字式 5.托盘：≧280×260mm 6.摆幅：上下20mm 7.外型尺寸：≦350×260×160mm 三、仪器设备配置清单 转移摇床及相应配件。 | 3 |
| 16 | 超净工作台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验室使用 二、仪器设备技术参数 1.表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激； 2.采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。 3.轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。 4.单人单面（垂直送风）净化工作台洁净度 100级@≥0.5um(美联邦209E) 、菌落数 ≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养平皿)、 平均风速 0.25m-0.45m/s(快．慢双速) 、振动/半峰值 ≤5μm(X.Y.Z方向) 、噪声 ≤62dB(A) 、照度 ≥300Lx 电源 AC/50Hz/220V； 5.功耗 130W 重量 <85kg 高效过滤器规格及数量 480×455×38① 荧光灯/紫外灯规格及数量 8W×①10W×① 6.适用人数：单人单面 7.外形尺寸 ≦850×580×1600mm 8.工作区尺寸 ≧700×500×500mm 三、仪器设备配置清单 超净工作台及相应配件。 | 4 |
| 17 | ICU 设 备 吊 塔 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 模拟重症病房，用于临床各学科教学。 二、仪器设备技术参数 1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、桥身长2500～3200mm（实际尺寸以用户现场实测为准）； 照明灯2个；旋臂式照明灯1个； 3、干段塔1个： （1）左右移动距离在300mm -600mm,水平旋转角度≤340° （2）仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计； （3）气体终端标准配置：氧气1个、吸引1个，压缩空气1个； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； （4）电源插座：6个、220V 、10A； （5）接地端子：2个； （6）网络接口：RJ45 1个； （7）抽屉1个; （8）旋转角度：0～340°； （9）刹车制动; （10）干段塔净载重量：小于150kg； 4、湿段塔 1个： （1）左右移动距离在300mm -600mm；水平旋转角度≤340°； ⑵仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计； ⑶气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑷电源插座：6个、220V 、10A； ⑸接地端子2个； ⑹不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个； ⑺储物篓1个； ⑻抽屉1个； ⑼旋转角度：0～340°； ⑽刹车制动; ⑾湿段塔净载重量：小于150kg; 5、主体材料采用高强度铝合金型材； 6、表面处理采用静电喷涂； 7、吸顶式安装，稳定牢固； 三、仪器设备配置清单 ICU 设 备 吊 塔1台； 须提供模拟监护仪、模拟体外除颤仪、模拟注射泵；可悬挂输液泵、输液袋；满足两台显示器同时悬挂；提供计算机放置位 | 1 |
| 18 | 电子秤 | 一、用途：样品称量 二、性能指标： 一般要求： 结构新颖，超大柔和背光液晶显示，操作方便，性能优越。 全自动故障检测，确保产品的安全使用。 采用新一代电磁平衡式称量传感器，使产品的精度有可靠保证。 外置电源适配器，保证了产品的称重准确和读数的精确。 具体指标： 最大称量（g）：2000 最小读数 (g）：0.05 分度值（g）：0.001～0.01 线性误差（g）：+/-0.03 秤盘尺寸：≧Φ80mm 工作温度(℃)：0～40 电源：220V 50Hz 三、配置清单： 1.电子天平1台；2.电源适配器1个；3.产品说明书、质保卡1套； | 8 |
| 19 | 鼓风干燥箱 | 用途：样品干燥、除湿。 技术参数： 一般要求： 1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器，控温精确可靠。 2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。 3.立式、垂直强迫对流，进口风机，工作室温度均匀。 具体参数： 电源电压：220V 50Hz 控温范围：RT+10℃～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 输入功率：2470W 工作环境温度：5℃～40℃ 内胆尺寸(mm)：≧600×500×750 载物托架(标配)：2块 定时范围：1～9999minutes 配置清单： 1.鼓风干燥箱1台；2.载物托架2块；3.保险管或保险丝1个；4.产品说明书、质保卡1套； | 2 |
| 20 | pH计 | 一、用途：pH测量 二、技术参数： 仪器级别：0.01级 测量参数：pH、mV 测量范围pH：（ 0.00～14.00)pH；mV：（-1999～1999）mV 分辨率pH：0.01pH；mV： 1mV 基本误差pH：±0.01pH±1个字；mV：±0.1%（FS） 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 温度补偿：手动(0.0～60.0)℃ 电源： AC (220±22)V，(50±l )Hz 三、配置清单： pH计1套；2.产品说明书、质保卡1套； | 4 |
| 21 | 台式离心机 | 一、用途：可广泛用于生物学、化学、医药学等领域的实验和科研对工作对血清、血浆、尿液等做定性分析。 二、技术参数： 一般要求：机壳采用高强度塑料制造，整机重量轻，运行噪音低；整机电脑控制，由变频器控制电机运转，控速范围大，精度高，操作方便、自动平衡、配有电子门锁、安全可靠。 具体参数： 最高转速：5000rpm（转/分） 最大相对离心力：3800(×g) 水平容量：15mL×8 定时范围：0min～60min 电源：220v 50Hz 250w 配置清单： 1.台式离心机1台；2.水平转子1套15mL×8（附5mL套筒）；3.产品说明书、质保卡1套； | 8 |
| 22 | 分光光度计 | 一、用途：在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对物质进行定性或定量分析。 二、技术参数： 1.一般要求：高性能1200L/mm光栅，C-T式单色器结构，配以进口钨灯及高灵敏度光电转换器，确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光；宽大的样品室，最大可选择100mm的样品架，可满足不同行业的需求；具有T、A、C、F等功能。 具体指标： 波长范围：325～1000nm；波长准确度：±2nm 波长重复性：1nm； 光谱带宽：4nm 透射比准确：≤0.5%T； 透射比重复：0.2%T 透射比范围：0～200%T； 吸光度范围：-0.301～3A 浓度显示范围：0～9999 杂散光：0.1%T 稳定性：±0.001A； 输出接口：RS-232 三、配置清单： 1.分光光度计1台；2.比色杯2套；3.产品说明书、质保卡1套；4.保护罩1个； | 10 |
| 23 | 微型离心机 | 一、用途：小样本离心、分离。 二、技术参数： 1.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 2.可容纳过滤型离心管，应用范围广 3.最高转速：7000rpm 4.最大相对离心力：2680× g 5.转子：8 × 0.5～2.0mL 离心管（附0.2 mL套筒）, 2 × 0.2mL PCR8排管 6.运行时间：连续 7.电机：直流电机 8.电源：AC 220V/50Hz/60Hz 9.噪音：≤45dB 三、配置清单： 1.微型离心机1台；2.产品说明书、质保卡1套；3. 8 × 0.5～2.0mL转子1套 | 4 |
| 24 | 半自动生化分析仪 | 一、用途：将生化分析中的取样、加试剂、去干扰物、混合、保温、比色、结果计算、书写报告和清理等步骤的部分或全部由仪器来完成。它可进行定时法、连续监测法等各种反应类型的分析测定。 二、技术参数： 1.工作波长：340～750nm； 2.吸光度范围：0.000～3.000A； 3.精确度：±0.01A； 4.重复性： ≤1.0A； 5.线性误差： ≤±5.0%； 6.交叉污染度： ≤1%； 7.检测温度：25，30，37℃(可调) 8.控温精度： ±0.5； 9.输出方式：吸光度，浓度，活性单位，正常值及判断结果； 10.联网设置：RS-232双向接口； 11.光源：进口卤钨灯泡； 12.比色池：石英流动比色池（32μl/1cm）； 13.打印机：内置热敏打印机； 14.显示和操作方式：7.5吋彩屏(640×480)，触摸屏和鼠标； 15.进样方式：单次进样、分段进样； 16.配有340、405、492、510、546、578、630nm（最多可配9个）滤光片，供检测不同项目时选用，工作波长的选择由仪器自动完成，； 17.具有检测、编程、查询、设置、质控曲线等功能； 18.可预存200个检验项目的程序、34个常规固定检验项目的程序和5000个检测结果；19.可以显示打印定标曲线和动力学反应曲线，并打印质控曲线； 20.具有单波长和双波长检测的功能； 21.可进行吸光度法、终点法、动力学法、两点法、标准曲线法、对照管法和因数法的检测，可以实时打印单项报告，也可以打印综合报告； 22.具有开机自检功能和通讯的功能； 23.具有半压休眠功能，自动进入待机，节约能源； 24.仪器采用7.5寸彩色液晶显示器，简洁美观； 25.触摸屏人机对话操作，方便快捷； 三、配置清单： 1.半自动生化分析仪1台；2.备用光源灯泡1个；3.产品说明书、质保卡1套； | 2 |
| 25 | 漩涡混合仪 | 一、用途：对样品进行多种混匀和漩涡振荡操作。 二、技术参数： 电压 [AC] 220V 频率 [Hz] 50 功率 [W] 60 振荡方式 圆周 周转直径[mm] 4 电机输入功率[W] 58 电机输出功率[W] 10 允许连续运转时间 100% 速度范围 [rpm] 0～2500 转速显示 刻度 运行方式 连续运转/点动 允许环境温度 [°C] 5～40 允许环境湿度 80% 配置清单： 1.漩涡混合仪1台；2.PCR板/管支架、试管支架各1套；3.产品说明书、质保卡1套； | 4 |
| 26 | 双层脱色摇床 | 一、用途：电泳凝胶分离谱带的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡晃动，硝酸银染色时的固定，染色，显影等，电泳转移后纤维素膜的进一步处理，抗原—抗体的反应和染色，分子杂交，细胞培养等。 二、技术参数： 1.宽电压输入，电压波动适应性强，节能、耐用； 2.结构设计美观紧凑，节约空间； 3.内部电路经特殊处理，适应潮湿环境，可在低温箱和培养箱中使用； 4.铝合金托盘配防划垫，坚固耐用，便于固定。 具体参数：输入电压：100～240V AC;;电机输入功率：16W；运动方式：水平回旋；摇摆频率：0～200rpm；回转半径：20mm；承载量：3Kg；托盘：≧235×210mm；外型尺寸：≧330×270×110mm 三、配置清单： 1.双层脱色摇床1台；2.产品说明书、质保卡1套； | 4 |
| 27 | 醋酸纤维素薄膜电泳槽 | 一、用途：可做醋酸纤维薄膜电泳，载玻片电泳，适用于医院临床检验及高校教学、科研等。 二、技术参数： 一般要求：具有冷却装置，散热均匀。有调节器，确保槽体水平。 具体参数： 介质规格：L= 90mm，w=250mm，双排 缓冲液容量：900mL 三、配置清单： 1.醋酸纤维素薄膜电泳槽1台；2.产品说明书、质保卡1套； | 4 |
| 28 | 通风实验柜 | 一、用途：实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，并排出室外。 二、技术参数： 规格：≤1500×800×2350mm 框架：全钢结构，钢板采用1.2mm进口冷轧镀锌钢板压制成型。金属框采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 台面部分：采用12.7mm实芯理化板台面，并在四周设有门栏，防止液体外溢，配置PP杯槽黄（190×110椭圆形），单联上水嘴。 箱体：内外镶嵌15mm厚中密度三聚氰胺双饰面浸渍板，断面以优质2mmPVC封边条，配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 视窗：5mm厚安全防暴钢化玻璃，可以利用滑轮及配重上下开启，停于任意位置，最大开启高度800 mm，视窗把手采用铝合金型材表面经纯环氧树脂静电喷涂。 照明：30W防腐日光灯， 照明不少于300LUX。 排风：10寸出风口；在台面前端置有冲压了很多孔径的拱形专用补风板，用于柜外同柜内风阻大小不一样时的补风，防止柜内出现负压。 水槽：进口PP小水杯。 水嘴：采用实验室专用水龙头。 控制系统：控制面板上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的多功能插座。 噪音：≤60dB（国标）；风速：0.5m/s 三段式排风。 三、配置清单： 1通风实验柜1个；2.备用30W防腐日光灯1只；3.高分子复合UPVC材质风管1.5m；4.产品说明书、质保卡1套； | 4 |
| 29 | 电动组织匀浆机 | 一、用途：通过电机旋转驱动旋刀同时进行劈裂、碾碎、掺合等过程，使物料搅拌捣碎。 二、技术参数： 1.使用电源：220V±10% 50Hz±5 2.最大消耗功率：200W 3.转速：0～20000转/分可自由选择调节 4.工作方式：连续 5.匀浆头尺寸：Φ6mm 6.匀浆头材质：不锈钢，易清洗； 7.重量：≤14Kg 三、配置清单： 1.电动组织匀浆机1台；2.产品说明书、质保卡1套； | 2 |
| 30 | 药理实验多用仪 | 一、用途：小电流或电压及高于人体安全电压，输出电刺激。 二、技术参数： 1.刺激方式：连续脉冲1～25Hz，电惊厥脉冲，单脉冲，连续双脉冲，由手控产生； 2.输出形式：恒压0～50V，连续可调； 3.输出波型：矩形波； 4.波宽：0.1～550ms(连续可调） 5.时标：0.25s，0.5s，1s，2s，5s五档 6.电磁标电压/电流：12V/50mA； 7.惊厥频率：0.5、1、2、4、6、8； 8.惊厥电压：0～150V交流，连续可调； 9.安全性能：漏电保护；过载/短路保护；过压保护；输出端能承受长时间短路，短路消除后，仪器不用重启即可恢复正常； 三、配置清单 1.药理实验多用仪1台；2.电源线1个；3.保险管或保险丝2个；4.产品说明书、质保卡1套。 | 20 |
| 31 | 制氧机 | 一、用途：利用空气获取氧气并输出。 二、技术参数 一般要求： 1.配有专用干燥房，除湿机和分子筛自动分装设备，制氧效果更显著； 2.设置断电报警，定时关机功能； 3.装备安全气压超压安全阀； 4.配置压缩机热保护器； 5.机箱设计表面无螺钉安装； 6.全塑外壳，数码视窗； 装备脚轮，方便移动，脚轮可锁定； 具体参数： 额定氧气产量：0.5～3L/min，气量大小可调； 氧含量：大于等于90%v/v； 氧气温度：室温； 出口压力：0.04-0.05Mpa； 运行噪音：小于等于55dB(A)； 输入功率：350VA； 配置清单 1.制氧机1台；2.电源线1个；3.湿化瓶1个；4.氧气吸管1套（≧1.2m）5.保护罩1套；6.说明书、质保卡1套。 | 8 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 一、用途：溶液样品搅拌、混匀。 二、技术参数 1.一般要求：直径140mm，陶瓷镀层铝制面板； 加热板温度达到450℃，过温保护功能开启，自动关闭加热；高温报警指示器 2.技术参数 控温范围：RT+50℃～350℃ 转速范围：150～1500rpm 最大搅拌量：20L 三、配置清单 1.磁力搅拌器1台；2.电源线1个；3.保险管或保险丝1个；4.产品说明书、质保卡1套；5.大、小磁珠若干。 | 8 |
| 33 | 恒温水浴锅 | 一、用途：广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。 二、技术参数 产品热平衡时间短，温度均匀性好；测试数据LED显示，直观、准确。 型式：双孔； 电源：220V 50Hz 加热功率：500W 控温范围：室温～99.9℃ 水温波动：≤0.5℃ 控温精度：≤0.5℃ 工作室容积：≧300×180×90(mm) 工作室材质：不锈钢 三、配置清单 1.恒温水浴锅1台；2.电源线1个；3.保险管或保险丝1个；4.产品说明书、质保卡1套； | 8 |
| 34 | 冰箱 | 一、用途：样品低温下保存。 二、技术参数： 类别：三门，类型：节能，总容积（升）：225，材质：VCM覆膜板，能耗等级：一级 冷藏室容积（升）：115 冷冻室容积（升）：80 变温室容积（升）：40 耗电量（kwh/24h）：0.49 冷冻能力（KG）：4 三、配置清单： 1.冰箱1台；2.产品说明书、质保卡1套； | 2 |

第2包化学需氧量COD 速测仪等国产设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅、汞、镉、砷、铜、锌、钙、镁空心阴极灯 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 能按国家标准分析方法定量测定食品、土壤、水中铅、铜、汞等（常量、微量或痕量）金属元素 二、仪器设备技术参数： *配套用于AA2620原子吸收分光光度计 起辉电压：≦360V，起辉电压低(特别是用高频率点灯时如此)，可以适用于各种不同的原子吸收光谱仪（AAS），一般原子吸收光谱仪灯的供电频率是200Hz、400Hz或更高，每秒钟灯要连续接通断开数百次。 最大工作电流：一般在10～30mA之间，,LTL-PE4、LTL-PE9型空心阴极灯略大。 超纯光谱性能：特征辐射谱线强度高而稳定，没有阴极材料杂质元素或其他元素、阳极材料、充入的惰性气体等发射谱线的重叠干扰，持续而稳定光源输出。 发射性能：独特的阴极环系统，保证达到均匀快速的发光性能。 噪 声：＜0.3%，信号噪音降低到最小。 背 景：在特征谱线两侧的辐射背景低，主要分析线附近的背景强度小于分析强度的1%。 预热时间：＜30min，一般在5-15min之间。 稳定性：≦+1%—-1% 铜灯在30min内基线漂移＜1%，其他元素灯在5min内基线漂移＜1%。 灯体结构：基底的特殊设计保证了阴极针和接线的直接连接，结构紧凑，牢固可靠，使用方便。 寿 命：气体容量空间比其他品牌产品更大，产品使用寿命更长，一般元素灯≥5000mA.h，易熔、易挥发元素灯≥3000mA.h，可长期存放。 三、仪器设备配置清单 铅、汞、镉、砷、铜、锌、钙、镁空心阴极灯 各1个/套 | 2 |
| 2 | 超净工作台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 超净工作台广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并提供局部无菌、无尘的洁净工作台。 二、仪器设备技术参数 垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流渗入，及操作异味对人体的刺激。 采用可调节风量风级系统，采用双层过滤网保证工作风速始终处于理想状态。 超净工作台LED液晶控制面板控制。 整体采用316不锈钢，为操作者提供便利。镜面处理，整体光滑美观 洁净等级:100级@≥0.5um 菌 落 数:≤0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿） 噪音:≤58dB（A） 平均风速:0.3~0.6m/s(可调) 振动半峰值:≤3um 电源:AC220V/50HZ 最大功耗:0.8KW 外形尺寸（㎜）:1540×680×1600宽×深×高 净化区尺寸（㎜）:1360×650×520宽×深×高 适用人数:双人单面 送风方式:垂直送风 重量:200Kg 三、仪器设备配置清单： JOYN-CJ-2FD 1台 紫外灯：30w 1根 照明灯：30w 1根 | 1 |
| 3 | 高速离心机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 主要用于悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开 二、仪器设备技术参数。 最高转速Max .Speed:>10000rpm (转/分) 最大相对离心力Max .RCF>11000(×g) 定时范围Timer Range :0min～99min 噪音：<70dB 电源:220v 50Hz 400kw 三、仪器设备配置清单 角转子：10ml×12 (10000rpm) 各1个 更换转子工具 1套 | 1 |
| 4 | 超声波清洗器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：用于试管等玻璃设备的清洗 二、仪器设备技术参数 工作频率：53KHz 功率：500 W 功率可调：40%～100%，步进1％连续精细可调 加热功率：520W 设温范围：20℃～60℃ 容量：22.5L 槽内尺寸：(50×30×15) ㎝ 电源：220V／50Hz 数字定时： (1～199) min 三、仪器设备配置清单 超声波清洗器 1台 托架 1个 排水软管 1个 降音盖 1个 | 2 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：溶液样品搅拌、混匀。 二、仪器设备技术参数 1.一般要求：直径140mm，陶瓷镀层铝制面板； 加热板温度达到450℃，过温保护功能开启，自动关闭加热；高温报警指示器 2.技术参数 控温范围：RT+50℃～350℃ 转速范围：50～2000rpm 最大搅拌量：20L 三、仪器设备配置清单 1.磁力搅拌器1台；2.电源线1个；3.保险管或保险丝1个；4.产品说明书、质保卡1套；5.大、小磁珠若干。 | 2 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向： 用于预防医学各项实验需要干燥的器皿和材料. 二、仪器设备技术参数 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-250℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 输入功率：1100W 内胆尺寸(mm)：450×400×450 材质：不锈钢，一次冲压成形 载物托架：2块 定时范围：0-999分钟 三、仪器设备配置清单 电热鼓风干燥箱 1台 | 1 |
| 7 | 高压蒸汽灭菌器 | 仪器设备使用目的、用途方向：实验器材的消毒灭菌 仪器设备技术参数： 温度任意设定（50℃-126℃） 时间任意设定（0-99小时） 超压自泄0.145-0.165Mpa 容积： 75L 电源： 220V 功率： 3.5Kw 材质：金属材质 三、 仪器设备配置清单： 高压蒸汽灭菌器1台 金属栏架 2个 | 1 |
| 8 | 分光光度计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对物质进行定性或定量分析。 二、仪器设备技术参数： 1.一般要求：高性能1200L/mm光栅，C-T式单色器结构，配以进口钨灯及高灵敏度光电转换器，确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光；宽大的样品室，最大可选择100mm的样品架，可满足不同行业的需求；具有T、A、C、F等功能。 具体指标： 波长范围：325～1000nm；波长准确度：±2nm 波长重复性：1nm； 光谱带宽：4nm 透射比准确：≤0.5%T； 透射比重复：0.2%T 透射比范围：0～200%T； 吸光度范围：-0.301～3A 浓度显示范围：0～9999 杂散光：0.1%T 稳定性：±0.001A； 输出接口：RS-232 三、 仪器设备配置清单： 1.分光光度计1台；2.比色杯2套；3.产品说明书、质保卡1套；4.保护罩1个； | 4 |
| 9 | 数显离心机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：用于常规实验的溶液离心 二、仪器设备技术参数： 1、使用电源：交流220V/50HZ 2、整机功率：600W 3、最大转速：5000转/分可调微机控制 4、最大相对离心力：3960xg 5、1号水平转子离心管容量有:500mlX4、250ml×4、50ml×8、10ml×36 6、定时范围：0~99 min 7、自动报警 8、噪声：≤60 db 9、转子：角式容量50 ml×8，10ml×36 三、 仪器设备配置清单： 台式离心机1台 转子1：角式容量50 ml×8 转子2：角式容量10 ml×36 | 2 |
| 10 | 数显三用恒温水箱 | 仪器设备使用目的、用途方向：三用恒温水箱为水浴锅、水温箱、煮沸消毒箱三种用途的综合产品，适用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品 二、仪器设备技术参数： 工作室容积（长*宽*高cm3)：42×18×20 温度范围：室温-100（℃） 温度波动度：≤0.5℃ 温度均匀度：±1℃（%） 加热功率：1000W 三、 仪器设备配置清单： 数显三用恒温水箱1台 | 4 |
| 11 | 漩涡振荡器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理的必备常规仪器 二、仪器设备技术参数： 原装进口电机，无噪音。 设计合理、体积小、无噪音 操作简便分连续与点动两种功能 振动次数：2800次/分 额定功率：50W 工作面：碗型、平板型（可以互换） 电压：220V±10℅ 50HZ 三、仪器设备配置清单 漩涡振荡器 1台 | 2 |
| 12 | 太阳紫外线辐射监测仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：测试室内外太阳总辐射及空气温度。 二、仪器设备技术参数： 供电电源： DC 4.5V 通 讯： USB 2.0 存储空间： 4000组 显 示： 白亮LCD汉字显示 太阳总辐射传感器: 光谱范围：0.3~3.2μm 温度系数：不大于±2％（-10℃~＋40℃） 非线性：±2％ 余弦响应：不大于±7％（太阳高度10°时） 灵敏度：7~14mv／kw.m-2 响应时间：<35秒（99％） 稳定度：不大于±2% 温度传感器: 温度范围：-20~85℃ 温度精度：<±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 响应时间：<2S 仪器设备配置清单 充电器 1台 太阳紫外线辐射监测仪 1台 便携箱 1个 | 2 |
| 13 | 二氧化氮分析仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：检测空气中的二氧化氮。 二、仪器设备技术参数 量程：0~200ppm 基本误差：＜±5%（F.S） 最小读数：0.1ppm 响应时间：≤25秒 传感器寿命：24个月 传感器类型：电化学 电池：3.6V锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45 工作温度：-10~45℃ 工作湿度：5~90%RH 三、仪器设备配置清单 3.6V锂离子充电电池 4节 充电器 1台 二氧化氮分析仪 1台 便携箱 1个 | 4 |
| 14 | 一氧化碳测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向:检测空气中一氧化碳的含量。 二、仪器设备技术参数： 安装方式：便携式 测量范围：0~1000ppm 测量对象：一氧化碳 测量精度：1 ppm 电源：锂电池 工作温度范围：-20~50 ℃ 工作湿度范围：0~80% RH 三、仪器设备配置清单 充电器 1台 一氧化碳测定仪 1台 便携箱 1个 | 4 |
| 15 | 氟离子计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：用于测量液体的氟离子浓度或pF值。 二、仪器设备技术参数 离子浓度测量范围：0~19999ppm 离子浓度测量精度：±0.5% 温度测量范围：0~100℃ 温度测量精度：±0.3℃ 温度补偿范围：0~100℃ 离子校准点：2~5点，10-2(2pX)，10-3(3pX)，10-4(4pX)，10-5(5pX)，10-6(6pX)mol/L 可储存数据：99组 通讯输出：USB 2.0 电源类型：9V/350mA电源适配器，使用220V/50Hz电源 三、仪器设备配置清单 氟离子计 1台 便携箱 1个 | 4 |
| 16 | 静式染毒柜 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 小动物全身暴露在单一浓度情况下急性静式进行染烟、气化、升华吸入染毒试验，静式染毒功能预留有动式功能接口。拥有国家专利保护的圆形混合气流平衡混匀功能,保证雾化效果和实验的准确和方便，有温度，湿度，氧含量实时检测，以观察动物舱内环境。 二、仪器设备技术参数 1、动物暴露柜： （1）透明仿蛋形结构内胆，体积0.3m3无空气动力学死角、可无障碍从四面八方观察内部状况 （2）专用ϕ700mm不锈钢网透气平台上进行模拟特定环境的吸入毒理动物试验； （3）罐体直径700mm,高≥800mm。 （4）门尺寸：长350mm×380mm. （5）动静洗三合一功能的防腐透明蛋型圆桶内胆，密封盖带活动卡扣。 2、带温控样品蒸发器 （1）专用的温度控制和不锈钢液体蒸发盘 （2）能实现在染毒柜体内方便取放, 气体循环混匀搅拌、样品盘温控加热或燃烟全部在染毒柜内完成。 （3）温度控制0－120℃可调 3、可调风速空气搅匀装置 （1）染毒柜体内可调速度的风机和样品蒸发器配合。 （2）转速控制范围：254—2540rpm, （3）风量控制范围：9-94CFM 4、染毒内腔内环境温度显示系统： 温度带背景光液晶数字显示，检测范围0--100℃可检测 5、染毒内腔内环境湿度显示： 湿度带背景光液晶数字显示，检测范围0—99.99%RH可检测 6、染毒内腔舱内氧气浓度检测系统： 氧浓度带背景光液晶数字显示，监测范围0-30%可检测 7、染毒药物投放及气体输入和排出口： 可以在不打开密封盖柜体密封的情况下随时投放染毒药物进行染毒，有密封的管路在实验结束后安全方便排放柜体内的有毒废气。 8、清洗排水口和阀门： 方便的冲洗和排除废水阀门，只需要拉开就可以放水，推进就可以密封。 9、废气处理装置 （1）固相活性炭容量：≥30kg， （2）废气吸附效率：≥90-95%处理能力 10可移动支架： 不锈钢支架带刹车移动脚轮可以方便的移动和驻停。 11企业资质文件： 必须提供国家药监部门提供的产品检测合格证书和生产厂家的各种资质文件。 三、仪器设备配置清单 静式动物暴露柜(0.3立方米) 1个 染毒专用带温控样品蒸发器 1个 静式染毒柜体内可调风速空气搅匀装置 1个 温度检测系统 1套 湿度检测系统 1套 氧浓度检测系统 1套 柜体密封上盖和快捷锁扣 1套 染毒药物投放及气体输入和排出口 1套 清洗排水口和阀门 1套 可移动支架 1套 废气处理装置 1套 企业资质文件(国家级第三方认证机构检测报告等文件) 1套 | 1 |
| 17 | 动物笼架 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 毒理学实验动物的饲养存放 二、仪器设备技术参数 材料构成： 新型不锈钢平板架 层数： 5层,层高可调节； 304/2B不锈钢拉丝板，1.2mm厚度； 表面光洁，拉丝处理； Φ38×1.5mm圆管； 三、仪器设备配置清单 带4寸PU万向轮（2个带刹车），牢固稳定。 | 2 |
| 18 | 振动测量仪 | 仪器设备使用目的、用途方向：职业环境中的振动测定 二、仪器设备技术参数： 量程： 频率范围（速度）：10HZ～1KHZ（LO） 频率范围（加速度）：10HZ～1KHZ（LO） 1KZ～15KHZ（HI） 加速度：0.1～199.9m/s2(单峰值) 速度：0.01-19.99cm/s(有效值) 温度 ：0℃-400℃ 测量误差： 5%±2 digits 三、 仪器设备配置清单： 振动测量仪1台 电池：6F22 型9V 800毫安 5节 充电器：6F22 型9V电池充电器 1个 | 2 |
| 19 | 高频电磁场卫生测定仪 | 仪器设备使用目的、用途方向：高频设备的近区场强测定 二、仪器设备技术参数： 频率范围：20Hz～200MHz 测量范围：0～450V/m 第 一 档：0～30V/m 第 二 档：30～150V/m 第 三 档：150～450V/m 测量 误差：整机测量误差≤±10% 三、仪器设备配置清单： 频电磁场卫生测定仪1台 备用探头1个 电池: 6F22 型9V 800毫安 2节 充电器：6F22 型9V电池充电器 1个 | 2 |
| 20 | 噪声频谱分析仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：职业环境噪声测量及频谱分析 二、仪器设备技术参数： 量程： A声级：30～135dB； C声级：40～130dB 频率范围：20Hz～12.5kHz 测量精度：±0.1dB 检波器特性：LMS真有效值，峰值因素：3 时间计权：F（快）、S（慢）、最大值保持 三、仪器设备配置清单： 噪声频谱分析仪1台 电池：LR6型高能碱性电池 250毫安 5节 HS6020声级校准器： 1个 备用风罩1个 | 2 |
| 21 | 农药残留速测仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：食品、水、土壤样品的农药残留物测定 二、仪器设备技术参数： 10通道 透射比准确度≤±2.0% 透射比重复性≤±0.5% 光电漂移≤±1.0%/3min 测量范围：0-100% 检测下限：0.1-3.0mg/kg 测量误差：≤±10% 光源寿命：≥100000h 比色方式：方形比色皿 通道数量：10个 存储空间：检测数据10000组 显示方式：3.5寸液晶屏幕（LED背光显示） 打印方式：联机打印 通讯接口：标准RS232 供电方式：220V 三、仪器设备配置清单： 农药残留速测仪 1台 农残试剂 1000个样品的检测试剂 玻璃比色皿 50个 | 1 |
| 22 | 微波漏能仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：作业场所微波辐射测定 二、仪器设备技术参数： 分辨率：0.2μw/cm2 工作波段：3-33cm 测量功率密度范围：0.2uw/cm2-20mw/cm2 量程分为三档：200um/cm2 、2mw/cm2 、20mw/cm2 三、仪器设备配置清单： 微波漏能仪1台 备用风罩1个 电池：6F22 型9V 800毫安 3节 充电器：6F22 型9V电池充电器 1个 | 2 |
| 23 | 热辐射测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：作业场所热辐射强度测定 二、仪器设备技术参数： 热辐射强度： 量程：0～10kW/m2 分辨率：0.01 kW/m2 标定精度：±5% 空气温度： 量程：0-60 OC 分辨率：0.1OC 标定精度：±1 OC 侧头表面温度： 量程：0-100 OC 分辨率：0.1 OC 标定精度：±1 OC 三、仪器设备配置清单： 热辐射测定仪1台 温度侧头 1个 皮套 1只 9V22电池 500毫安 2节 | 4 |
| 24 | 尘肺X射线诊断标准片 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：尘肺病诊断及分级训练 二、仪器设备技术参数： 2009年版共计23张：0期1张，正常组合片6张（分别显示小阴影大小：p/p,q/q,r/r;s/s,t/t,u/u），观察对象2张，壹期5张，贰期5张，叁期3张，胸膜改变1张 三、仪器设备配置清单： 尘肺X射线诊断标准片1套 | 2 |
| 25 | 膳食分析与营养评价系统 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 适用于计算三餐营养、配制三餐食谱、膳食营养调查、制作营养标签等，也适用于个人和家庭做日常营养测查、营养指导的营养工具软件。 二、仪器设备技术参数 1.评价软件 具有营养测算功能、营养监测功能、营养配餐功能、营养查询功能。能够基于网络运行，能同时满足60人进行膳食计算和评价。软件语言：简体中文。 营养测算功能：根据系统自动计算得到的个体或群体膳食对象的营养标准，测 算个体或群体膳食对象的膳食结构的既定周期的适宜摄入量，确定合理的膳食目标。 营养监测功能：利用营养监测工具可为分析对象进行定期的营养监测，分析周期内的膳食结构和营养状况，及时发现营养偏差，给予科学的营养指导。 营养配餐功能：配餐工具不但能对特定个体进行一周的配餐，亦可对特定的某天进行配餐。食物摄入量的计算采用智能化方 式，无需自行设定，完全由系统根据配餐者的摄入量标准自动计算生成，也可辅以少量的手工微调。支持多菜谱库即时分析，系统采用完全开放的食谱库结构，默认内置有通用菜谱库、孕妇菜谱库、儿童菜谱库，支持自建多套菜谱库，数量 不限。可以即时分析菜谱的营养素含量，调整配料含量，按需设计符合营养要求的菜谱，也可对现有的菜谱进行定量的营养分析。灵活的配餐机制，不但能进行 一周的配餐，亦可对特定的某天进行配餐。食物摄入量的计算采用智能化方式，无需自行设定，完全由系统根据配餐者的摄入量标准自动计算生成，配平过程快 速准确，并且提供完整的配平结果及各种营养素的贡献比例。系统具有全面的食谱输出功能，包括 18种营养素的确切含量以及各种菜谱的贡献比例。 营养查询功能：丰富的食物列表系统包含完善的营养食物列表数据库，灵活 多样的查询方式。包含几千种常用食物的各种营养素含量列表，常用食物的氨基 酸、胆固醇含量列表。 2、多功能一体机（打印、复印、扫描） 打印功能：分辨率：1,200 x 1,200 dpi 有效输出 扫描功能： 扫描类型：平板式 扫描分辨率：(光学)：高达1,200 x 1,200 dpi；扫描方式：彩色 CIS 复印功能： 复印速度：26ppm A4(27ppm 信纸)，复印比例：25% 到 400% 3、电脑 台式电脑，非一体机结构；CPU：4核，主频3.2GHz或以上，二级缓存4MB或以上；内存：DDR3 1600 4GB或以上；硬盘：SATA 7200转 500GB或以上；显卡：独立显卡，AMD R7 240或NVIDIA GeForce GT630或以上；显存 DDR3 1GB或以上；显示器：19.5英寸或以上、16:9、分辨率1600×900或以上；键盘鼠标：USB光电鼠标、键盘；机箱：面板前置麦克风和耳机插孔各1个，USB2.0或USB3.0接口2个，后置USB2.0接口2个或以上，USB3.0接口2个；电源：额定300W或以上；其他：电源线、说明书各1套，2.0音箱1套，全国联保，3年保修服务。 三、仪器设备配置清单 膳食营养评价软件网络版（免费提供软件维护、版本升级） 1套 软件培训教程 1本 多功能一体机 1台 电脑 1台 | 1 |
| 26 | 循环水式多用真空泵 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 可进行吸液、排液或减压，广泛应用于离心后上清液和沉淀物的提取. 二、仪器设备技术参数 功率（w）：180w 工作电压（V/HZ）220v/50 HZ 流量：60（L/min） 扬程：8米 最大真空度：0.098（Mpa） 单头抽气：10（L/min） 抽气头数：2（个） 储水箱容积15（L） 水箱材质：聚氯乙烯 主要部件采用不锈钢材质和特种防腐蚀塑料制成 本机采用不锈钢板冲压成型 采用双表、双轴头，可单独或并联使用 三、仪器设备配置清单 真空泵 2台 配套橡胶软管10米 | 2 |
| 27 | 食物模型 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 24小时膳食调查和糖尿病饮食配置 二、仪器设备技术参数 仿真食物模型是采用高分子化学材料，以特殊的工艺生产的，与真菜肴几乎一模一样的艺术模型。 常见食物模型，食物数目不少于60种 糖尿病患者营养指导模型，食物数目不少于40种 膳食平衡宝塔模型，食物数目不少于30种 三、仪器设备配置清单 常见食物模型 1套 糖尿病患者营养指导模型 1套 膳食平衡宝塔模型 1套 | 2 |
| 28 | 纯音电测听仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 可进行听力测试 二、仪器设备技术参数 两个独立的通道测试频率： 气导：125-8000Hz；骨导：250-6000Hz； 刺激强度：气导：-10- 120dB；骨导：-10- 70dB； 掩蔽： 110dB，左右双应答器 纯音、啭音、脉冲音测听， 步进：5dB啭音、白噪声掩蔽，自动阈值检查，液晶显示， 测试结果可存贮（888）人次、打印，可连接打印机，符合ISO标准。 三、仪器设备配置清单 纯音电测听仪 1台 TDH39气导耳机 1套 B71骨导耳机 1套 应答器 1套 内置打印机 1套 配套打印纸 10卷 | 1 |
| 29 | 验光箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 用于近视检查 二、仪器设备技术参数 镜片直径26毫米 镜片材质：树脂 三、仪器设备配置清单 验光箱 1 球镜片:正负各35对 共140片 柱镜片:正负各17对 共68片 棱镜片:共12片 辅助片:共12片 试镜架:1付 | 3 |
| 30 | 标准对数视力表灯箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 适用于儿童、青少年健康体检的视力测定 二、仪器设备技术参数 箱体框架：高强度铝合金型材制作 视表板用优质有机玻璃制作 普通荧光灯管，电源：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15% 测试距离：5m 三、仪器设备配置清单 标准对数视力表灯箱 1台 伸缩指挥棒 1根 遮掩板 1个 | 2 |
| 31 | 中国-韦克斯勒儿童智力量表 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 儿童智力测量工具 二、仪器设备技术参数 农村版：分为言语测验和操作测验两大部分，共计11个分测验，包括：言语部分设常识、词汇、算术、类同、理解5个分测验和1个背诵语句的补充题，在6个分测验中又各设分题，共119项组成言语量表。操作部分有动物房，图画补缺，迷津、几何图形、积木图案5个分测验，其下也设有分题，共54项组成操作量表 三、仪器设备配置清单 中国-韦克斯勒儿童智力量表农村版 1套 中国-韦克斯勒儿童智力量表城市版 1套 | 1 |
| 32 | 电子肺活量计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 用于生理功能测定 二、仪器设备技术参数 1、测量范围：5~10000ml 2、分度值：5ml 3、示值误差：±2% 环境温度:0~40℃<90%RH 5、电源：通过专用稳压器接220V外接电源； 6、显示：4位液晶显示器（LCD），显示肺活量 7、按键：开关/清零功能键（可定时开关机） 三、仪器设备配置清单 电子肺活量计 1台 文氏管 1只 标准吹嘴 50个/套 | 2 |
| 33 | 电子灯光反应时测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 用于生理功能测定 二、仪器设备技术参数 1、测量范围：5~10000ml 2、分度值：5ml 3、示值误差：±2% 环境温度:0~40℃ <90%RH 5、电源：通过专用稳压器接220V外接电源； 6、显示：4位液晶显示器（LCD），显示肺活量 7、按键：开关/清零功能键（可定时开关机） 三、仪器设备配置清单 电子肺活量计 1台 文氏管 1只 标准吹嘴 20个/套 DC 9V 300A交流电源稳压器 1只 | 4 |
| 34 | 背力计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 用于学习疲劳测试 二、仪器设备技术参数 测量范围：0~30s 测量精度：±0.1ms 测试环境：-20~40℃， 湿度：≤90% 电源：220V，50Hz 三、仪器设备配置清单 电子灯光反应时测定仪 1台 | 4 |
| 35 | 闪光融合频率仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 测试视觉视敏度。反映视觉疲劳及精神疲劳。 二、仪器设备技术参数 1、测量范围：频率可调范围4.0HZ－60.0HZ 0.1Hz分档可调，三位数字显示 误差小于0.1Hz 亮点颜色：红、黄、绿、蓝、白 5种可选；亮点直径：2mm； 亮点观察距离：约500mm； 背景光：白色，强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑； 亮点波形：方形； 亮点闪烁亮黑比：1:3 、1:1、3:1三档； 7、亮点光强度七档：1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64； 8、电源：220V，50HZ 三、仪器设备配置清单 闪光融合频率仪 1台 | 4 |
| 36 | 肺通气量仪 | 仪器设备使用目的、用途方向 用于测定肺通气量 二、仪器设备技术参数 测量范围：肺通气量:6-80升 稳定流量:8-240升 测量精度：肺通气量误差＜2.5% 稳定流量误差＜2.0% 时间误差≯10秒/小时 进气方式：吸入式 吸气阻力≯49Pa(流量30升/分) 呼气阻力≯29Pa(流量30升/分) 显示范围：0.01-9999 显示选择：累计流量(升);累计时间(秒);平均流量(升/分) 三、仪器设备配置清单 肺通气量仪 1台 | 8 |
| 37 | 旋转蒸发器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒，用于生物、医药、化工、食品行业 二、仪器设备技术参数 旋转瓶（ml)：1000 收集瓶（ml)：1000 水浴锅功率（kw)：1.5 水浴锅控温范围（℃）：室温—99（智能温控表） 升降水浴锅材质：优质不锈钢 真空度（MPa）：-0.098 转速（rpm）：10—180 蒸发速度（H2O)：≥1.5L/h 电机功率（w）：40 电压/频率：220V/50HZ 带活塞加料放料阀门 立式冷凝器 三、仪器设备配置清单 R201D旋转蒸发器 1套 氟橡胶密封 20个 1L旋转瓶 5个 1L收集瓶 5个 | 2 |
| 38 | 照度计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 室内光线测量 二、仪器设备技术参数 显示：1999计数液晶显示屏并带低电池显示，超量程：显示“1” 低电池显示：当电池电压低于测量要求的水平时，显示“BAT” 测量范围：从0.01LUX至300000LUX 测量频率：每秒钟1.5次 存储温度：-10℃ to 60℃ <80% 相对湿度 电源：标准9伏电池一节 光度测量范围：200 2000 20,000勒克斯（20,000勒克斯：读数X10）和50,000勒克斯（50,000勒克斯： 读数X100） 超量程显示：最高位数显示“1” 精度：±5%rdg + 10dgts (<10,000 lux) ±10%rdg + 10dgts (>10,000 lux) 白炽灯下2856k调试，可重复性：± 2%. 温度特征：±0.1%/℃. 光度感应器：一个带有过滤器的硅制光度二极管 三、仪器设备配置清单 照度计 1个 各附带2节标准9伏电池，1个光度探头，1条RS232数据线 | 12 |

第3包药理实验多用仪等国产设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药理实验多用仪 | 最大输出：50V；输出波型：矩形 ；波宽：0.1-550ms；计时：0.25-5s；电惊厥：0.5-8s；记滴：有；记时：有；指标输出：有。 | 5 |
| 2 | 大鼠避暗程序自动控制仪 | 1. 产品用途: 检测大鼠被动逃避反应，用于学习记忆功能研究 2、标准配制：大鼠避暗箱体5个；大鼠避暗托板5个；PCI-2003AD/DA采集卡1个；软件光盘1张；5使用说明书1份，PCI-2003AD/DA采集卡1个。 3、技术资料：详细的中文说明书及采集卡安装说明书 4、详细的技术培训：供方提供现场免费安装调试及使用方法说明。 5、质量保证：测试实验合格后，整机保修三年，维修响应时间72小时。 6、产品用途: 检测大鼠被动逃避反应，用于学习记忆功能研究。 7、产品原理：大鼠避暗程序自动控制仪由两部分组成：一部分是小鼠避暗箱，是检测动物行为的场所，该设备中装有传感系统，可以接受动物的活动行为信号并传送到计算机。第二部分为软件系统，主要包括实验程序的设置，程序的执行，信号的采集（PCI接口），实时显示和数据结果，BMP结果，EXCEL结果输出及打印等。 8、传感系统采用进口光电技术及电路集成技术制成，每对光电管工作电流小于20 mA。软件 可以适用WIN2000XP、WIN7等操作系统。实验时间可由计算机任意设定。转换电路接口为PCI。 | 1 |
| 3 | 小鼠避暗程序自动控制仪 | 1. 产品用途: 检测小鼠被动逃避反应，用于学习记忆功能研究。 2. 配置：小鼠避暗箱体５个；小鼠避暗托板５个；PCI-2003AD/DA采集卡1个；软件光盘1张；使用说明书1份；PCI-2003AD/DA采集卡1个。 3、技术资料：详细的中文说明书及采集卡安装说明书 4、详细的技术培训：供方提供现场免费安装调试及使用方法说明。 5、质量保证：测试实验合格后，整机保修三年，维修响应时间72小时。 6、产品用途: 检测小鼠被动逃避反应，用于学习记忆功能研究。 7. 产品原理：小鼠避暗程序自动控制仪由两部分组成：一部分是小鼠避暗箱，是检测动物行为的场所，该设备中装有传感系统，可以接受动物的活动行为信号并传送到计算机。第二部分为软件系统，主要包括实验程序的设置，程序的执行，信号的采集（PCI接口），实时显示和数据结果，BMP结果，EXCEL结果输出及打印等。 8. 传感系统采用进口光电技术及电路集成技术制成，每对光电管工作电流小于20 mA。软件 可以适用WIN2000XP、WIN7等操作系统。实验时间可由计算机任意设定。转换电路接口为PCI。 | 1 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 一、整机性能： 本仪器主要由光电检测系统，自动加样系统，反应盘，样品盘，试剂盘，清洗系统，混匀装置，驱动机构，计算机控制系统、操作软件及彩色液晶显示器组成。 1. 仪器具有开机自检功能，自检异常时，显示出故障提示； 2. 仪器采用视窗平台操作，全中文系统，设有反应监视画面，操作者可随时了解仪器运行的状况； 3. 任选式工作方式：可以按病人次序安排试验也可以按项目次序安排试验。 4. 检验方式：单、双波长法，单、双试剂法任选。 5. 分析模式：吸光度、终点法、两点法、动力学法、标准曲线法、因数法、对照管法； 6. 仪器对试剂开放，可根据不同试剂要求预先设置项目参数，经较准后存入仪器，供临床检验时调用。 7. 仪器具有急诊样本插入功能，并优先安排急诊样本的检验； 8. 仪器具有样本预稀释功能和自动重测功能，当样本检验结果超线性时，仪器可安排预稀释和重新检验； 9. 仪器具有室内质控功能，可实现对现场检验结果实时监控； 10. 仪器具有断电保护功能：恢复供电后，可继续执行原运行的程序。 11. 试剂池具有24小时不间断低温冷藏功能，池内温度为2℃～10℃； 12. 仪器输出：项目参数，定标曲线，动态反应曲线、吸光度、浓度、酶活性度、正常参考值判断结果以及质控品的检验数据和质控图。 二、基本参数 1、检测速度：300t/h； 2、光源灯：20W/12V石英卤素灯； 3、波长范围：340～800(nm) ； 标配滤光片：340，405，450，510，546，600，660，700 波长准确度：±2nm，半宽度：8nm±1nm *4、吸光度范围：0.000A～4.000A； 5、加样范围：样品针：3.0 ul～40 ul, 试剂针：40 ul～400 ul； 6、比色杯（兼作反应杯）：数量： 80个 ， 最大容量： 500 ul； 7、样品杯（数量）：65个，最大容量： 1200 ul； 8、试剂瓶（数量）：30×2个，R1瓶容量：80 ml，R2瓶容量：20 ml； 9、最长反应时间：10分钟； *10、最小反应体积：150 ul； 11、样品针、试剂针的内部表面及搅拌叶片的外表面涂有疏水材料，采用激流式（从上到下进行冲洗，这相当于在龙头下面洗手（涌泉式清洗相当于在面盆中洗手）,单向温水（保持温度恒定，增强去污能力）冲洗并热风吹干功能，有效减少交叉污染。 12..本仪器样品注射器的样品用量是0.0125ul脉冲，试剂注射器的样品用量是0.125ul，使加样精密度更高。 三、性能要求 1、杂散光：在波长340 nm 处测定50g/L的亚硝酸钠标准溶液，其吸光度不小于2.3。 2、吸光度线性范围：相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。 3、吸光度准确度：吸光度值0.5时，允许误差±0.025；吸光度值1.0时，允许误差±0.07。 4、吸光度重复性：检测吸光度的重复性用变异系数（CV）表示，应不大于1.5 %。 5、温度准确度与波动度：反应杯内待测液温度为37℃时，准确度为±0.3℃，波动值不大于±0.2℃； 6、样品携带污染率：检验不同浓度样本时，携带污染率应不大于0.5%。 7、加样准确度与重复性：对仪器标称的样品最小、最大加样量，以及在5ul附近的一个加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。对仪器标称的试剂最小、最大加样量进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。 四、操作系统 1. 软件操作系统：Windows 7以上 2. 数据处理：储存，输出各种检测数据和图表（包括项目的计算结果）没有时间和储存量的限制。 3. 操作软件的特点：中文在线帮助操作指南；全开放测试参数设置；实时反应曲线，全过程检测；同时应用主、副波长检测，剔除干扰，获得最准确的检测结果；试剂质量信息、样本分析结果，系统各单元状态实时诊断；特有的用户管理密码，分配用户的操作权限；样本测试数据编辑。多种报告单样式可供用户选择。 4. 计算机(台式)1台：4核i5或以上CPU；3.2GHz或以上主频，二级缓存4MB或以上；内存DDR3 1600 4GB；硬盘1000GB；独立显卡，显存 DDR3 2GB；22英寸16:9显示器；USB光电鼠标、键盘；2.0音箱；正版win7 以上系统；电脑桌椅1套。 | 1 |
| 5 | 超纯水机 | 实验室专用超纯水机，适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱以及高效液相等。 1.微电脑全自动控制，配备专用主板，人性化设计，具备人机对话功能。 2.系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序 3.系统具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，免除人工来回奔跑和取水等候。 4. ★系统具备专用双路或三路水质检测显示功能，可同时检测和显示：进水电导率(μs/cm)和温度， RO纯水电导率(μs/cm)温度和取水时间，UP超纯水的电阻率（MΩ.cm）温度和取水时间。 5.系统具备Exceed系列专用总有机碳量（TOC）在线检测显示功能，检测范围0～15ppb。 6.系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM 7.系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能 8.系统具备密码设置保护功能 9.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水桶满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能； 10.内置超纯水循环程序设计，开机快速达到18.25MΩ/cm@25℃，水质稳定，取水用水方便快捷，无须等候 11. 基本要求： 11.1 进水水源：城市自来水，水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM 11.2 电源：220V/50HZ，用电功率：30W 11.3 水质检测显示：配置三路三显三检测显示仪 12. 出水水质要求： 12.1 一机两用：可同时取用两种水质的水，既RO水和超纯水 12.2标准配置：PP→AC→AC→RO→UP→UF 12.3 ★出水水质： （1）RO纯水：电导率≤5μS/cm@25℃；电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃；优于普通蒸馏水。 （2）UP超纯水：电导率≤0.066μS/cm@25℃；电阻率15-18.2ΜΩ·cm@25℃ 吸光度:(254nm,1cm)光程:≤0.001 可溶性硅:（以<SiO2>计），mg/L﹤0.01 微粒子: （大于0.01μm）含量：﹤1/ml 微生物：﹤1cfu/ml 总有机碳量: TOC：< 8ppb；重金属含量(ppb)（mg/L.max）：﹤0.01ppb； 氧化矽含量（mg/L.max）: ≤0.01；优于中国分析实验室用水规格（GB6682-2000）一级水标准 13. ★制水量：40L/H 14. 配置：RO纯水滤膜3套；UP超纯水超滤膜2套（孔径0.22μm，分子截流量10000dalton）；11G纯进口全封闭真空压力储水桶2个。 | 1 |
| 6 | 紫外可见全波长扫描仪 | ●★采用5.6英寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面。 ● 比例监视双光束光路结构，采用高性能、低杂散光“闪耀全息光栅”，高分辨率的单色器。 ●自动八联样品架，超大样品室（最大可放100mm比色皿）。 ● GOTOλ、线性回归、浓度直读、多波长测试等优异的定性、定量测试功能。 ● 具有USB通讯接口及并行打印接口，可选配专用热敏绘图仪、选配UVwin8软件包，使应用 功能最大化的扩展。 ●通过UVwin8软件包与电脑联机，可由电脑全面操作仪器的工作，进行定波长测定、光谱扫描、时间扫描、浓度计算、DNA/蛋白质检测、图谱处理等功能。 ● 先进的断电保护措施，可记忆测试数据、扫描图谱、回归方程以及仪器修正值等，实现了开机快速初始化进入测 ●带光谱扫描功能 技术指标： ★ 波长范围：190nm～1100nm ●★ 波长最大允许误差：±0.5nm ● 波长重复性：≤0.2nm ● 光谱带宽：2nm ● 杂散光：≤0.05%（T） ● 透射比测量范围：0.0%（T）～200.0% (T） ● 吸光度测量范围：-0.301（A）～4.000(A) ● 透射比最大允许误差：±0.3%（T） ● 漂移：L5S、L6S ≤0.0009A/0.5h（开机2h后，250nm、500nm处） ● 透射比重复性：≤0.15%（T） ● 基线平直度：L5S、L6S ±0.002A(200nm～1090nm) ● 噪声：100%（T）噪声≤0.15%（T） 0%（T）噪声≤0.10%(T) 其它： ● 扫描速度: 快、中、慢 ● 环境温度：5℃～35℃ ● 环境湿度：≤85% ● 工作电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz ● 额定功率：200W ● 配置：主机1台含软件；石英比色杯4支。 | 1 |
| 7 | 紫外分光光度计 | 光学系统 闪耀全息光栅C-T 单色器 波长范围 200-1000nm 波长误差 ±1nm 波长重复性 ≤0.5nm 光谱带宽 2nm 杂散光 0.1%(T)（在220nm处，以NaI测定）（在360nm处，以NaNO2测定） 透射比范围 0.0%-200.0%（T） 透射比准确度 ±0.5%（T） 透射比重复性 ≤0.2%(T) 噪声 100%(T)≤0.2%(T) 0%(T)≤0.1%(T) 漂移 ≤0.002(A)/0.5h（开机2h后，250nm和500nm处） 产品特点 1.计量II级仪器 2.先进的ARM处理核心 3.自动波长设定 4. 5.6英吋彩色触摸屏 5.优异的定性、定量测试功能 6.快速初始化进入测定状态功能 7.钨灯氘灯寿命保护功能 8. 配置：主机11台；1厘米标准玻璃比色皿一套（4个）；1厘米石英比色杯一套（4个）；1厘米比色皿架（1个）。 •用户操作手册 •防尘罩 | 6 |
| 8 | 全自动高压制备纯化系统 | 双高压泵设计，有效的提高了梯度变化精度，可实时在线修改梯度和流速；高灵敏度在线检测器，配制UV检测器，全自动组份收集器，支持多种收集方式，配制多种不规格的离心管收集架，方便样品转移。 主机采用高分辨率OLED屏，运用简洁的飞梭按钮设计，便于快速设定系统参数 1 大容量收集 应用范围广，制备纯度高，可适应不同柱子和填料 全自动化设计，从软件上实现对仪器全程控制，到达智能化 安全可靠，压力报警，流量报警 收集模式：手动、全收集、窗收集、峰收集 溶剂托盘：可放置多个溶剂瓶 数字通信接口： RS-232、USB 2 泵系统 泵头：双高压泵设计，高精度，长寿命，免维护 流速范围： 0.01-10ml/min 流速精度：±1% 压力范围：0~300bar 梯度类型：台阶，线性变化梯度 ，可在线修改梯度和流速 最小梯度调节：1% 3 上样方式：自动固体上样或液体上样 4 检测单元 4.1 多波长在线检测器：200-800nm全程扫描，进口微型2048阵列CCD列阵检测器 4.2 光源：软件调整氘灯和钨灯能量，延长使用寿命 4.3 波长精度：±1nm 4.4 压力变送单元：进口压力传感器 5 收集系统： 大容量收集应用范围广，制备纯度高，※可适应不同柱子和填料 安全可靠，※压力报警，流量报警 收集模式：手动、全收集、窗收集、峰收集 溶剂托盘：可放置多个溶剂瓶 试管架：支持15ml试管，可放置10X10共100只 (其它规格可选配） 6 软件及实时工作站(含电脑) 6.1 自动化设计，从软件上实现对仪器全程控制，到达智能化；实时显示各种参数，如时间，流速。 6.2 收集管位可在线查找对应峰组份，可提高加速实验进度。 6.3 ※过压报警、洗脱液剩余体积报警和灯能量报警等安防护功能，能实时保护层析柱与系统。实时自动保存数据功能，可防止意外断电导致的数据丢失 6.4 简洁的流路图系统，方便用户对流路进行对照，全自动控制软件，软件可自动连接仪器，自动检测硬件系统配制。 6.5 强大的方法编缉模式，和简洁的表格输入方式，方便用户设定各种实验方法，以及开发新的应用方法。 6.6 编辑方法可预览生成的梯度曲线，方便查看和修改方法。 6.7计算机(台式)1台：4核i5或以上CPU；3.2GHz或以上主频，二级缓存4MB或以上；内存DDR3 1600 4GB；硬盘1000GB；独立显卡，显存 DDR3 2GB；22英寸16:9显示器；USB光电鼠标、键盘；2.0音箱；正版win7 以上系统；电脑桌椅1套。 7 ★设备采用分体试设计，主机泵系统、检测器、收集器 均可单独 独立工作。 8 ★配置高压制备柱 30*300mm 1支，溶剂托盘（配套溶剂瓶） | 1 |
| 9 | 台式高速离心机 | 最高转速：16500rpm（转/分） 最大相对离心力： 18080(×g) 角式容量： 0.5ml(适配器) (16000rpm) 1.5ml×12(16000rpm) 电源 ：220v 50Hz 250w 定时范围： 0min-60min 外形尺寸： 270mm×230mm×265mm(L×W×H) 重量：12kg | 2 |
| 10 | 胶囊分装机 | 1. 模孔数量2个 2. 适用胶囊 #00-#4 3. 总功率 3KW 4. 采用原装日本直线轴承，保证设备的精度以及使用寿命。 5. 采用凸轮下置设计，压力雾化油泵保持凸轮槽内润滑，减少磨损，延长零部件使用寿命。 6. 采用电脑控制，无级变频调速，数码显示达到操作方便，醒目直观。 7. 采用对计量盘下平面为基础，三维调节机构。间隙均匀，保证装量差异，计量准确，控制在±3%内。 8. 增设胶囊控制开关（在机体外控制，更安全便捷）。 9. 产量 200粒/分钟 | 1 |
| 11 | 高速电动匀浆机 | 最高转速：小匀浆刀 22000 大匀浆刀 20000 匀浆刀尺寸 L122×Φ11.5mm（小） L128×Φ17.5mm（大） 玻璃器皿容量 5ml、 10 ml、 15ml、 20ml 连 续 工 作 小于5min 功 率 185W 电 源 电 压 220V±10%50HZ | 2 |
| 12 | 中药抽出机 | 内压密闭中药抽出机 1.额定电压：380V/50Hz 2.总功率：3500W 3.容量：60L 4.重量：53kg 5.尺寸：430*420*1040mm | 1 |
| 13 | 片剂硬度计 | 1. 测定片剂压力范围 10N～300N 2. 测定药片最大直径 30mm 3. 硬度压力精度 最大量程的±0.5% 4. 分辨率 0.01㎏ 5. 输入功率 30W 6. 噪音 ＜50dB 7. 电源 220V 50Hz 8. 环境温度 0～35℃ | 4 |
| 14 | 智能崩解实验仪 | • 左、右两组吊篮，可分别独立进行崩解试验。 • 仪器自动预置温度为37.0℃，并可随时重新设定预置温度。 • 仪器自动设定预置时间为15分钟，也可重新设定。 • 预置时间到时，吊篮可停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯。 • 具有温度修正和温度超限报警自动保护功能。 技术指标 • 定时范围：10小时内任意设定，显示分辨率为分 • 温度预置范圃: 5.0℃（或室温）～40.0℃任意设定，显示分辨率为0.1℃ • 控温精度: ±0.5℃ • 吊篮升降频率: 30～32次/分钟 • 吊篮升降振幅: 55mm±1mm • 筛网至杯底最小间距: 25mm±2mm • 筛网孔径: 2mm | 2 |
| 15 | 物料混合筒 | 本机主要用于制药、化工、电子、食品等行业对粉状、颗粒状等物料的均匀混合。本机主要由混合料筒、机架、传动系统、电器系统等混合组成，它是利用两个不对称的料筒，采用重力混合，物料在料筒内不断聚中，不断分散，一般经过6-8分钟左右时间混合，使两种或两种以上物料比重，悬殊较大的混合，混合均匀度达99%以上，混合筒体内壁外壁经精密抛光处理，表面光滑、平整、无死角、易清洗。传动系统工作过程中无抖动、无噪音、维修方便、电器控制精确、灵敏、采用不锈钢蝶阀放料，无泄漏，无粉尘飞扬。 成产能力 12 kg/次 料筒容积 50L（0.05立方米） 电机功率 0.75 kw 料筒转速 15r/min 装量系数 0.4 （40%） | 2 |
| 16 | 系列多功提取罐 | 1. 提取罐一式，有效容积为10L 2. 溶剂回收罐一式 3. 机组装置选材优良，具效率高，操作方便，自动化程度高等优点 4. 内置电加热，对罐身和罐底同时加热，温度均匀； 5. 可以实现提取温度的控制及显示。 6. 物料加热温度：< 100℃,加热面积0.6M2 7. 内外焊缝抛光300目 8. 三层保温，罐身2B不锈钢板材料，与产品接触部分为316不锈钢材质 9. 机架和冷凝部分为304不锈钢材质 10 结构为封闭式，锥底，弧顶，带搅拌 11. 罐体配有大孔径手孔使得取药渣方便并配有内置过滤系统 12. 列管式冷却器一套,盘管式冷却器一套, 冷却面积0.5M2 13. 搅拌功率：300W，搅拌速度：300RPM 14 加热功率: 6KW 380V 50HZ 15. 外设仅需水电，不需外配其他附属设备 16. 设备组成：提取罐体、搅拌电机、冷凝管、进料口、加热器、温度控制器、出料阀、机架、溶剂回收装置、机架 | 1 |
| 17 | 恒温振荡器 | 1、电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 2、温控范围 RT-100℃ 3、控温精度 ±1℃（LED数显控温） 4、振荡托盘 410×310(mm) 5、振荡速度 启动~280转/分（往复振荡） 6、振荡幅度 20mm 7、外形尺寸 690×479×440 8、工作环境温度 0～40℃ 9、工作环境相对湿度 85%以下 | 4 |
| 18 | 自动高压灭菌锅 | 自动型全不锈钢，手轮式快门结构。自动控制灭菌循环程序，具有断水保护装置。数码窗液晶显示工作状态,压力安全联锁装置。温度任意设定（50-126°C)；时间任意设定（0-99小时）；超压自泄0.145-0.165Mpa；灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机。容积：50L，电源：220V，功率：3.5KW，灭菌室尺寸：350*520 | 1 |
| 19 | 融变时限检查仪 | 自动融变时限仪用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。 技术指标 1. 是按照中国药典关于融变时限要求设计的检测装置，符合《中国药典》的规定。 2. 三个金属架可按用户设定的运行方式，自动同步反转，微机电一体化设计，采用微电脑实现水浴测控温、计时报警及控制金属架的翻转。 3. 仪器由主机和水浴箱两部分组成，采用单片微机控制恒温水浴，具有精确时限控制，计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能。 4. 水浴控温精度：37℃±0.3℃ 5. 温度预定范围：30~45℃ 6. 套筒：直径52mm /高度60mm 7. 金属架：直径50mm/孔径4mm/板距30mm 8. 三种时限选择 P1：运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次 P2：运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次 P3：运行30分钟，金属架不翻转 9. 烧杯容积：5升（标配3只烧杯） 10 加热功率：1300W 11. 电源：220V±10%，50HZ | 2 |
| 20 | 片剂四用仪 | 1. 崩解部分： 吊篮上下移动距离：55±2mm 吊篮上下往复次数：30~32次/分 园底烧杯容积 1只1000ml 平底烧杯数量：2只 吊篮上升篮网至液面距离：15mm 吊篮下降篮网至杯底距离：25mm 2. 释放部分： 转速：无级调速25～250r.p.m 转速精度 ±1％ 旋转摆动幅度≤±1mm 园底烧杯容积 1只1000ml 3. 脆碎部分： 轮鼓直径：Ø286±0.20mm 轮鼓深：39±0.30mm 轮鼓数量：1只 转速：25转/分、100转停机 电源：200V 50Hz 4. 硬度部分 被测药片最大直径： 20mm 最大测试压力：200N 测试精度：5N | 6 |
| 21 | 超级恒温水浴锅 | 选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温，耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术：远红外加热技术设计而成，加上磁力搅拌，产品热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，LED显示准确、直观。 该产品广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。 主要参数 * 控温：RT-100℃ * 水温均匀性：≤0.1℃ * 工作槽容积：280×240×180 * 槽深度：180 * 循环水泵：6L/min * 不锈钢循环水泵 | 6 |
| 22 | 小型包衣机 | 一、技术参数 1．糖衣锅外径及材料 1号 φ300mm 不锈钢制成 2号 φ200mm 不锈钢制成 3号 φ100mm 95玻璃制成 2．糖衣锅倾斜角度：35℃～45℃可调。 3．糖衣锅转速：0～60rpm可调。 4．电机：24W0.5A110V直流电机。 5．电源：交流220V 50Hz 二、特点：不同型号的三个包衣锅，带加热装置，可随工艺要求调节包衣锅角度，单向低速连续旋转。 三、配（附）件的数量： 1.包衣机一台，3个包衣锅体（300、200不锈钢锅体和一个小玻璃锅体） 2.空压机一台 压缩空气１-2m3/min；压力≥0.4Mpa；热风温度:室温至80度可调；蒸汽总耗量: 60kg/h,压力≥0.4kw；除尘防震消音排风机 除尘排风机电机功率:0.75 kw；除尘振打电机功率:0.4kw；排风量: 1285 m3/h；排风机表面为亚光不锈钢 3.加热控温装置一台 4.喷枪一把 | 1 |
| 23 | 低温药物光照试验仪 | 1、温度控制范围：-2℃~室温（与设定的照度和环境温度相关） 2、照度控制范围：1000~6200LX(最大7000LX) 3、照度均匀度： 优于±5%（不包括边角区域） 4、工作室大小： 360 x 230 x 160mm 5、最大功率： 120W 6、工作电压： 180~240VAC 50~60HZ 7、长x宽x高： 430 x 480 x 510mm 8、净重： 18kg | 2 |
|  | 薄层数码成像仪 | 1.采用16W U形灯管双光源设计，成像均匀。 254nm 2 支 365nm 2支；日光灯2支 透紫外滤光片 66× 200mm 2 片；透光率 254nm ≮68% 365nm ≮86% 电源功率：96W 220V± 10% 50-60HZ 2.光源箱和数码相机箱均为独立暗箱，完全避免外界光源干扰。卷帘门设计，机箱可倾斜，方便成像观测。 3.符合中国药典对成像系统的技术要求。 | 4 |
| 24 | 高速万能粉碎机 | 工作电压（V） 220 ； 电机功率（W）460 ； 转速（r/min） 24000转/分； 外形尺寸（mm） 高290mm 直径 140mm；整机重量（Kg） 3.3±0.3 粉碎细度（目） 60-180 。 | 3 |
| 25 | 电磁炉 | 2000W 带炒锅。 | 12 |
| 26 | 石蜡切片机 | 1. 有切片计数功能。 2. 切片厚度范围：0.5～100μm 3. 切片最小分度值:0.5μm 4. 修片厚度范围：1.0～300μm 5. 修片最小分度值：1.0um 6. 最大样本尺寸：50mm×45mm 7. 样品水平移位:28mm 8. 样品垂直移位60mm 9. 组织切片面可调角度：0～8° 10.刀座可调角度0～10° 11. 整机尺寸（长*宽*高）：550mm*340mm*320mm 12. 电源：AC220V±10% 50Hz 13. 功率：60 VA 功能特点：电脑（全自动）石蜡切片机。 A. 设定 1．全中文/英文液晶显示，智能化程序控制，操作简便。 2. 切片最小分度为0.5um,修片最小分度值为1.0um，且切片、修片的厚度可任意设定。 3．快进键 ：实现标本夹快速向前运动，实现对刀功能。 4．快退键：实现标本夹快速向后运动，实现退刀功能。 5．切片/修片：按设定的切片/修片厚度进行切片/修片，无撞刀的后顾之忧。 6．慢进键、慢退键：实现样品头的慢进和慢退，方便使用者操作。 7. 自动回缩功能，避免出现组织划刀现象。 8. 切片计数功能，可随时清零。 B. 切片 1. 切片方式分为：自动切片和手动切片两种。 2．可设定自动切片的片数，只需按一下动作键即可完成设定的切片数。 3. 自动切片无极调速功能，可随时调节自动切片速度。 二、进口轴承，精密零部件决定了切片的精度 1. 机芯结构紧密，免维护。 2．手轮刹车能360度任意位置锁紧，另有护刀装置，方便、安全、实用。 4．包埋盒的标准样板夹或夹持蜡块的普通标本夹可任选。 7．可根据用户需要选择刀座：①一次性刀片和钢刀均可使用，且可前后移动的刀座。 ②使用一次性刀片，且可前后、左右移动的刀座。 以上两种刀座均可在0-10°范围内调整角度。 8．超大三围接屑盒，清洁方便且美观大方。 | 1 |
| 27 | 旋转蒸发仪 | 样品浓缩体积1-2L 主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米 转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W 加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW 温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度 总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ 立式冷却器；,耐高温优质玻璃；精致双回流一体化球； 磨口冷凝管配球；磨口收集瓶；快速装卸 加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管 密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 标配球磨口收集瓶1 L 1个；旋转瓶（标准口） 1 L和2 L各2个，密封圈3个。 | 2 |
| 28 | 旋转蒸发仪 | 样品浓缩体积3-5L 主机：电子无级调速，0-100转/分，微型电机驱动，功率40W，上下自动升降0-150毫米 冷却器：立式，附收集瓶3000ML，耐高温双回流冷凝管，带活塞加料放料阀门，可连续操作快速回收。 加热锅：优质不锈钢桶，2KW电加热器，埋入式传感器，温度自动控制。 总功率：2.1KW，电压-220V50HZ 特点：主要金属件采用耐腐蚀优质不锈钢制造，延长使用寿命， 标配收集瓶（可放料回收瓶）3 L 2个； 旋转瓶(40口）5 L 2个；密封圈3个。 | 2 |
| 29 | 摇摆式高速中药打粉机 | 1、重量轻、可任意移动；具有操作简便、不震动、噪音低，既省电又安全等特点，适合用于诊所、医院药房的中药粉碎、药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品粉碎等；替代传统捣药臼，工作效率可提高50倍。 2、超高速电机设计，药材粉碎细度高（多数药材粉碎细度达50-300目）；粉碎范围广：三七、山慈姑、乳香、没药、阿胶、菟丝子、海马、黄芪等均能很好粉碎。 3、速度快，中药的粉碎时间一般不超过3分钟，破碎时间不超过3秒钟。 4、清洁卫生、工作时不扬粉尘，粉碎槽及刀片由不锈钢打造，符合许多中药的忌铁要求。 5、操作简单，人员不用专门培训；最新采用压扣式免螺纹快开盖技术，开盖更方便！ 6★、结久耐用，经济合算。刀片为日本特殊钢材，与高级剃须刀同质，粉碎100-200kg饮片也不用换刀。 7、本款粉碎机最新增加了空气过载保护器，全面保护电机，避免因过载而烧毁电机。 8、本款快开盖摇摆式高速粉碎机最大容量为1000克。 电机功率：2000（W） 电压：220（v） 转速：25000（r/min） ★产量：1000克/次 | 1 |
| 30 | 低温冷却液循环泵 | 载冷剂储液槽容积(L) 10 空载最低温度(℃) -20 使用温度范围(℃) -20～常温 温度稳定性(℃) ±2 最佳环境温度(℃) 5～25 最佳环境湿度 ≤60% 电源 单相 220V±10% 50HZ 安全保护 延时、漏电、过电流、过热 整机功率(W) 1060 制冷剂 R22 制冷量(W) 10℃ 1700； 0℃ 1200； -10℃ 700； -20℃ 370 循环泵 功率(W) 100 额定流量(L/min) 20 扬程(m) 4～6 外循环接口尺寸 丝口连接1/2寸 开口尺寸(mm) Φ210 储液槽内径与高度(mm) Ф250×250 载冷剂储槽材质 SUS304 载冷剂输送管道、阀门材质 SUS304 | 2 |
| 31 | 循环水式真空泵 | 本机采用双抽头，可单独或并联使用，装有两个表；主机采用不锈钢板冲压成形，箱体为特殊工程塑料；装有特制的流体消声器，减少水中的气体与液体的磨擦噪音，使真空度更高更稳； 储水箱采用新研制的特种塑料材质，耐腐蚀耐溶解作用； 主机泵体，叶轮分水器，为不锈钢材质； 耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀，操作方便。 功率：180 W；工作电源：220/50V/Hz ；流量： 60L/min；扬程： 12M ；防腐机体材质； 最大真空度： 0.098Mpa；单头抽气量：10L/min；2个抽气头数；储水箱容积15L。 | 16 |
| 32 | 柱层析流分收集器 | 外形尺寸(L*W*H): 265*350*360 主要技术参数: (BS-100A)收集试管100支,每支最大容量12ml 定时收集范围: 1秒—24小时59分59秒;任意选择. 特点: 操作简单,使用方便. 断电数据保存时间：10年； 特点：新型微电脑芯片控制；液晶中文蓝屏显示；菜单操作；功能提示。 | 1 |
| 33 | 数控超声波清洗器 | 主要功能及特点：数显记忆和设定的超声工作时间、超声功率、进水液位。具有数显超温度、超电压、超电流保护指示，数显低水位、无溶液保护指示。清洗槽内尺寸：500*300*150MM，容量：22.5L，超声频率：40KHZ，超声功率：500W，功率可调：40-100%，进水液位：1-120MM，加热功率：800W，温度可调10-80°C，时间可调：1-480min，累计时间：999999h，带不锈钢网架、降音盖、排水。 | 6 |
| 34 | 增力电动搅拌器 | 1. 电 源：220V 50Hz 2. 定时范围：0～120分钟或常开 3. 搅拌转速：0～3000转/分钟（无级调速） 4. 电机功率：25W 5. 工作方式：连续 6. 重 量：10KG | 30 |
| 35 | 电热恒温水浴锅 | 双孔数显电热恒温水浴锅 额定功率（w) 500 工作电压（V） 220V/50Hz 温度均匀度（℃） ≤±1 温度波动度（℃） ≤±1 控温范围（℃）RT+10-100 控温灵敏度（℃）≤±1 示值误差（℃） ≤±2 工作室尺寸（mm) 325x170x90 | 30 |
| 36 | 中压氢化仪 | 反应釜500ml；含主机，带温度控制器 | 2 |
| 37 | 中压氢化仪 | 反应釜5-150ml；含主机，带温度控制器 | 2 |
| 38 | 电热套 | 1. 电源电压~220V 50HZ；最高温度400℃；温度精度±1℃；工作时间8小时 2. 容积：500ML | 10 |
| 39 | 电热套 | 1. 电源电压~220V 50HZ；最高温度400℃；温度精度±1℃；工作时间8小时 2. 容积：1000ML | 10 |
| 40 | 三用紫外分析仪 | 采用ZSZ-6-A和ZSZ-6-B紫外线灯管及滤光片组成。ZSZ-6-A发出（短波254-mm波长，ZSZ-6-B出（长波）365-nm波长，一机亦能同时发出，混合两种波长。 要求消耗功率小，热量低，可以长时间连续使用。可以随开随关一开即可使用。紫外灯灯管发出的光经滤光片滤去可见光，为荧光分析提供强烈的254nm和365nm紫外光。 | 8 |
| 41 | 微波炉 | 容量23-25L；功率800W；220V/50Hz电源电压；光波、微波双重高效加热；拉手式炉门；平板式底盘；内胆材质为第二代有氧生态仓； 下拉式开门；LED数码显示；电脑式操控方式：。 | 4 |
| 42 | 百分之一电子称 | 最大称量 510g 最小读数 ±0.01g 重复性误差 ±0.01g 非线性误差 ±0.01g 敏感漂移 ±2ppm/℃(10℃～30℃) 稳定时间 约5秒 工作温度 (5℃～40℃) 称盘尺寸 直径125mm 外型尺寸 230×185×60mm(长×宽×高) 净量 约2.7kg 电源 220V 50/60Hz 11VA和直流电池 校准砝码 500g （标配） 串行输出(RS-232C电流环)的接口 多种称量单位转换 | 12 |

第4包双人双面超净工作台等国产设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人双面超净工作台 | 洁净等级 ISO5级，100级 Class 100 平均风速 ≥0.3m/s（可调） 噪声 ≤62Db(A) 照度 ≥300Lx 电源 AC单相220V/50Hz 输入功率 500VA 重量 170kg 工作区尺寸 1360×690×520 装置外形尺寸 1500×750×1600 高效过滤器规格及数量 610×610×50×2 荧光灯/紫外灯规格及数量 14w×2/5w×2 菌落数 ≤0.5个/皿（直径90） 适用人数 双人双面 | 2 |
| 2 | 垂直凝胶电泳仪 | 并联输出：2组 输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 2-200mA(1mA) 120W 外形尺寸（W×D×H）：315×290×128 mm 重量：约5Kg *在工作状态中，可以实时微调 微电脑智能控制 液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间 连续可调 采用开关电源输出 具有存储记忆功能 *具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 | 5 |
| 3 | 水浴恒温摇床 | 微电脑CPU 数据设置方式： 轻触键 振荡幅度与方式： 26mm（水平往复） 振荡板尺寸： 34cm x 28 cm 固定夹具： 弹簧网格 温度范围： RT+5-100℃ 温度显示精度： 0.1℃ 温度波动度： ≤±0.1℃ 温度均匀度： ≤±0.1℃ 振荡频率： 30-200 转/分 加热功率： 1500W 机身材料： 优质钢材 机身涂层： 珍珠白亚光喷塑 输入电压： 180-240V, 50HZ | 2 |
| 4 | 台式离心机 | 外形尺寸￠24×23(cm)， 容量6 x 20ml , 4000转/分，无级调速 | 4 |
| 5 | 小型植物粉碎机 | 型号：WK-200B高速粉碎机；容量100g；电机功率350 W；电压220 V电机转速25000 r/min；成品细度50-250目；体积：140mm×140 mm×280 mm；粉碎室尺寸115mm×92mm；产量1-2 kg/h | 5 |
| 6 | 宾州筛 | 专用筛由两个叠加式的筛子和底盘组成。上筛孔径1.9厘米，下筛孔径0.79厘米，最下面是底盘。 | 2 |
| 7 | 冰箱(双层) | 双开门 总容积： 256L 温控方式： 机械温控 制冷方式： 直冷 能效等级： 1级 额定耗电量： 0.54度/天 制冷剂： R600a | 6 |
| 8 | 冰柜 | 日耗电量：2.2 日冷冻能力：43千克 总有效容积：629升 | 3 |
| 9 | 20孔恒温消煮炉 | B型机具有定时关机、报警功能，定时时间：0-99小时。具有过压、过流、过热多种保护措施 | 5 |
| 10 | 六孔直排电热恒温水浴锅 | 电源电压：220V 50Hz 输入功率：0.8KW 控温范围：Rt+5℃～100℃ 温度波动：±0.5℃ 工作尺寸：135*150*900（高宽长mm）不锈钢 | 5 |
| 11 | 通风橱 | A．结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、管线系统容纳柜设计。 B．外壳：采用厚1.2mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。 C．内壳：采用进口耐酸碱通风柜内衬通风柜专用，厚6mm白色表面SOLID PHENOLIC RESIN COMPOSITE LINER 积层化学板装设。 D．台面：采用实验室专用陶瓷板（耐高温1200℃）或选用304、316L不锈钢制作而成。具有耐腐、抗菌防静电等优点。 E．照明：采用30W日光灯. F．拉手：采用SUS304不锈钢亚光方型拉手。 G．气流板： 采用6mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。J．工作面风速： 0.4～0.6m/s。 K．排风量： 1080～1400m3/h。 L． 排风阻力： 5～12mmH2O。 M．工作电压： AC220V～380V。 N．电机功率： 0.04～2.2kw(参考）。 O．电器配件：万用插座（220V/10A）、日光灯、风机开停控制。 S．风机：采用玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。 T．风管：采用玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。 | 1 |
| 12 | 鼓风干燥箱 | 控温范围 RT+10--250℃ 温度显示精度 1℃ 控温精度 ±1℃ 控温均匀度 ±1.5℃(80℃时) 内尺寸W*D*H(mm) 500*500*600 有效体积 150 | 4 |
| 13 | 空气微生物采样器 | 流量计量程为5～30升/分。可用调节流量装置从5～30升/分自由调整。通常使用20升/分。用蜡样杆菌芽胞制成的气溶胶。在标准的气雾室中测定其捕获率在95%以上。定时器的定时范围：1-999分可调，误差不大于±5‰（千分之五）。供电方式为交流220V±10%，50HZ。消耗功率≤45W。噪声≤ 68ab | 4 |
| 14 | 瓶式水体采样器 | 采样流量范围:100ml（L/min） 重量:15（kg） | 4 |
| 15 | 722分光光度计 | 波长范围：340nm～1000nm（721G） 325nm~1000nm（722G） 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤1nm 透射比准确度：±0.5%（T） 透射比重复性：≤0.2%（T） 光谱带宽：5nm 杂散光：≤0.5%（T）（在360nm处，以NaNO2测定） | 1 |
| 16 | 电导率仪 | 仪器级别：0.5级。 1.测量范围： 电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm； 电阻率：5.00Ω.cm～20.00MΩ.cm； TDS：0.000 mg/L～99.9g/L； 盐度：(0.00～8.00)%； 2.分辨率： 温度：0.1℃。 3.基本误差 电导率：±0.5％(FS)； 电阻率：±0.5％(FS)； TDS：±0.5％(FS)； 盐度：±0.1％； 温度: ±0.2℃。 4.温度补偿范围：手动/自动( 0.0～40.0 ) ℃ 5.电源：电源适配器（9VDC,800mA，内正外负)； 6.外形尺寸（mm）：280×215×92。 | 1 |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸：450X550X550mm电压：220V功率：3.2KW最高温度：300℃控温灵敏度：±1℃ | 3 |
| 18 | 恒温水浴锅 | 主体结构：由箱体、内胆、面板、烧杯圈、搁板、电热管、智能型数字温度控制仪组成。工作室与外壳间均匀充填隔热材料，外壳温升不大于25℃。 材料选用：箱体材料为A3铁板。内胆、面板、烧杯圈材料为1Cr18Ni9Ti(国外牌号SUS304)不锈钢板。搁板材料为LY2铝板。箱体表面环氧粉末静电喷塑，不锈钢外露部分抛光，起到防腐、装饰作用。 额定功率2000W，控温精度±1℃，工作室有效容积(mm) 1200×180×90 | 4 |
| 19 | 马福炉 | 工作室尺寸：300*200*120（7L） 设计温度：1000℃ 控温精度：±1℃ 控温形式：PID智能控温仪 升温速率：≥60℃ 传感器：镍铬—镍硅 分度号：K 电源电压：AC-220V（二相） 功率：4KW10、电流：12A11、加热元件：瑞典康泰尔电热元件 | 2 |
| 20 | 立式高压灭菌锅 | 自动控制50L 全不锈钢 手轮式快开门结构 时间任意设定（0-99小时） 自动控制灭菌循环程序 超压自泄0.145-0.165Mpa 灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机 数码液晶窗显示工作状态 全不锈钢材料 温度任意设定（50℃-126℃） 容积50L 电源220V 功率3.5KW 灭菌室设计体积Φ350×520 | 3 |
| 21 | 超声波洗涤仪 | 工作频率：53KHz 功率：250 W 容量：10L 槽内尺寸：(30×24×15) cm 外形尺寸：(36×27×31) cm 电源：220V／50Hz 数字定时： (1～99) min 排水阀：有 标准配置：托架、排水软管 | 2 |
| 22 | 电刺激采精仪 | 整机耗电200W 电刺激输出电压分两档 ○一档：0～12V交流 ○二档：0～40V交流 电刺激输出电流：＜2A 仪器供电：交流220V 刺激电极棒：刺激电极棒4种一套，每台动物电刺激采精仪配一套。 | 1 |
| 23 | 不锈钢电子秤 | 量程kg：100 精度g：50 台面尺寸mm2:450×600 随机配置6V/4AH免维护蓄电池 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选； 选配20mA电流环大屏幕通讯口 | 3 |
| 24 | 电泳仪 | 在工作状态中，可以实时微调；微电脑智能控制；超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；高精度高可靠性；具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式；采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能； *有自动记忆功能，可存储9组9步程序。 广州深华公司提供的DYY-12型电泳仪的基本参数为：并联输出：4组；输出范围：10-3000V（1V）； 4-400mA（1mA）；4-400W（1W）；外形尺寸（W×D×H）：364×303×137mm；重量：约7.5Kg。 | 1 |
| 25 | 隔水式恒温培养箱 | 隔水式恒温培养箱外型为立式，箱门和外箱门采用优质钢板，表面烘漆，工作室采用SUS304镜面不锈钢焊接制成，活动搁板可任意改变搁板的高度。 工作室外壁左、右和底部隔水套加热，工作室装有一只优质低噪声小型风机，配于合理的风道结构保证箱内温度均匀性。 控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪，双排数码管或液晶显示用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节，达到试验目的。 本机温控系统采用微电脑单片机技术，具有控温、定时功能；选配独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外 。 显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数；容积：80L 控温范围：RT+5～65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±0.5℃ 加热方式：水套式 电源电压：220V 50HZ 工作环境温度：+5～35℃ 输入功率：650W 定时范围：1～9999min， 内胆尺寸（mm）W×D×H：400×400×500 ，外形尺寸（mm）W×D×H：550×550×800， 载物托架（标配）：2块 | 1 |
| 26 | 超低温冰箱 | 产品种类 超低温保存箱；产品形式 立式；气候类型 N；冷却方式 直冷；制冷剂 混合无氟制冷剂；功率（W） 1200；电源(V/Hz) 220/50；箱内温度范围（℃） -40~-86；外形尺寸(宽*深*高)（mm） 1145*980*1980；内部尺寸(宽*深*高)（mm） 870*710*1310；有效容积（L） 828；重量（Kg） 380；温控方式 电脑板温控；温度显示 LED数字式外部材料 彩色涂层钢板 内部材料 彩色涂层电锌钢板 保温材料 VIP+无氟发泡剂 产品配件： 压缩机-类型 全密闭往复型 压缩机-功率（W） 927 压缩机个数 2个 装载量 600（2英寸）/360（3英寸） 脚轮 有 止动底角 有 检测孔 有 检测孔个数 1 温度传感器 热敏电阻温度传感器 内门款式及个数 发泡门/1个 外门款式及个数 发泡门/4个 外门锁扣 有，能配挂锁 锁扣个数 1 冻存架/盒 2英寸/3英寸，数量：3搁架/4门板/4抽屉 冻存架是否可插标识贴 是报警系统 有 远程报警 有，常开式 温度报警 高低温报警 过滤网脏报警 有 断电报警 有 电压超标报警 有 传感器故障报警 有 电池电量低报警 有 环温超标报警 有 开机延迟保护 有 显示屏密码保护 有 其它医疗器械注册证 有 认证 CE/UL | 1 |
| 27 | 洁净工作台 | 显示方式：LCD；空气流向：垂直流；工作面：二个；洁净等极：100级@≥0.5μm（美联邦209E）；工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调）；噪音：≤62dB；振动半峰值：≤3μm（X、Y、Z方向）；照度：≥300LX；工作区尺寸(mm)：1300×700×520；外型尺寸(mm)：1460×700×1650；高效过滤器规格及数量(mm)：580×565×50×②；荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×①；重量(kg)：210；功率(kw)：0.3；电源：AC220±10V 50/60Hz。双人双面 | 1 |
| 28 | 雪花制冰机 | 制冰量 (kg/24h) 70 储冰量 (kg) 35 冷凝方式 风冷 耗水量(L/H) ≤2.9 压缩机/制冷剂 进口无氟/R134a 箱体外壳 不锈钢 输入功率(w) 420 箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) 635X611X945 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm) 712×690×994 净 重(Kg) 70 毛 重(Kg) 76 冰 型 不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。雪花碎冰产率3kg/h | 1 |
| 29 | 旋转气浴恒温振荡器 | ⒈使用电源：220V 50HZ ⒉整机功率：1580W （最大） ⒊定时范围：0一120分钟 ⒋振荡频率：起动一360转/分（可调） ⒌振荡幅度20mm(回旋） ⒍恒温范围：室温100℃±1.0℃ ⒎控温精度：±0.5℃ 频率：0-300次/分 数显测速 定时：0-120分 数显：0-120分 网夹具:440*350mm 振荡方法： 往复、回旋双功能 | 1 |
| 30 | 水浴恒温振荡器 | 1、规格型号 SHA-C 2、电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 3、温控范围 RT-100℃ 4、控温精度 ±1℃（LED数显控温） 5、振荡托盘 410×310(mm) 6、振荡速度 启动~280转/分（往复振荡） 7、振荡幅度 20mm 8、外形尺寸 690×479×440 9、工作环境温度 0～40℃ 10、工作环境相对湿度 85%以下。 | 1 |
| 31 | 经济型加热制冷循环器 | 智能化微电脑温度控制器，控温精度高，环保型制冷剂，压缩机、循环泵和加热器等关键零部件均采用进口产品。 超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。 配有强力压力吸入泵，为外设槽提供恒温源。 配有外置浴槽相连接的连接口。 方便的数据处理 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程中的数据储存与回放提供有力保证。 多段可编程液晶控制器：（选配） 微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 可预设15段30步可编程序，每段设置时间1-99小时99分，循环泵转速大小可调。温度-40～100℃；精度±0.2；150×160/150；4.5L；10L/min；2000W | 1 |
| 32 | 单室真空封口机（落地式） | 真空室尺寸 520*540*120mm 封口长度 500*10mm*2 真空室最底绝对值 <=1kpa 包装能力1-3次/分 电源电压 220V/50HZ 其中：泵功率 0.75Kw 热封功率 0.9Kw 重量 140Kg 外形尺寸 620*590*980mm | 1 |
| 33 | 长短可调铡草机 | 主要能粉碎、稻草、麦秸、玉米芯棒、干海带、玉米杆等农作物秸秆，功率（kw）2.2-3 锤片（片）16 转速（r/min）4000 机重（kg）60 进料口（mm）200*180 产量（kg/h）800-1000 | 1 |

第5包便携式氧和二氧化碳测试仪等国产设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式氧和二氧化碳测试仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：主要应用于学院果蔬气调保鲜库中的氧及二氧化碳气体含量的测定，精确进行二氧化碳含量检测。 用途方向：果蔬加工与贮藏 二、仪器设备技术参数 分 辨 率：0.1% 精 度：±0.2% 外部电源： 220V±10%/50Hz 外型尺寸： 310mm×260mm×145mm 温度范围： 10～35℃ 湿度范围： ≤90%RH 显 示： LED数码管 采样方式： 泵 重 量： 5.4-5.6kg | 1 |
| 2 | 便携式乙烯测试仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：主要应用于果蔬保鲜库中的乙烯气体含量的测定，以便配合其他气调库设备对库内的乙烯气体含量进行控制。 用途方向：果蔬加工与贮藏 二、仪器设备技术参数 测量范围：0～100PPm 分 辨 率：0.1PPm 温度范围：10℃～35℃ 湿度范围：10%～95%RH 耗电功率：5W 外型尺寸：260mm×290mm×100mm 重 量：3.8-5kg 供电要求：220V±10%、10W、50Hz | 1 |
| 3 | 红外线CO2测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：主要应用于果蔬保鲜库中的二氧化碳气体含量的快速测定，以便配合其他气调库设备对库内的二氧化碳气体含量进行控制。 用途方向：果蔬加工与贮藏 二、仪器设备技术参数 分 辨 率：最小0.1ppm CO2测量范围：最低范围：0-1000ppm 最高范围：0-100% 零点漂移：≤±3%F.S/4h 量程漂移：≤±3%F.S/4h 线性度：≤±2%F.S 预热时间：15min 使用环境温度：0-40℃ 电源：内置电池和电源适配器，AC220V±10% 50±0.5Hz | 1 |
| 4 | 不锈钢操作台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：焙烤实验中急需洁净操作台 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 不锈钢材质(316)； 尺寸1800*800*800mm，台面下方设计抽屉，便于杂物乘装。 | 1 |
| 5 | 组合式多温区摇床 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：食品微生物的培养 用途方向：食品生物技术 二、仪器设备技术参数 旋转频率 0rpm，30~300rpm 频率精度 ±1rpm 摆振幅度 Φ26mm 最大容量 50ml×84/100ml×42/250ml×30/500ml×20/1000ml×12/2000ml×8/3000ml×6/5000ml×4 瓶夹标配 500ml×18 托盘尺寸 740ml×500ml 托盘数量 1块，其它附件可另选 温控范围 室温-15℃~60℃（最低4℃） 温控精度 0.1℃ 温度均匀度 ±0.3℃ 自动除霜 有 数显方式 LCD 定时范围 0~999小时 外形尺寸 1240mm×777mm×670mm 容积 840mm×590mm×483mm 功率 <1100W 电源 AC220V±22V / 50Hz±1Hz 重量 220kg（单台） 三台叠加高度 2m 特点 ● 微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值，并确保运行过程中这些参数的稳定性。 ● 高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。 ● 自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。 ● 托盘设计灵活、操作方便，材料耐腐不生锈 立式振荡器双层托盘的上下层空间高度可随不同装载需要而调整；台式及叠加式振荡器的滑动式托盘可抽出箱体，装取样品方便；固定夹具的定位孔按规则排列，定位孔的螺纹使更换夹具毋需拆卸托盘，方便快捷；托盘表面经电化学处理，耐腐蚀不生锈。 ● 新型直流无刷电机驱动 噪音低、功效高、扭矩大、转速稳、免保养。 ● 横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快，噪音低、寿命长。 ● 多项报警、保护功能 超温报警、保护，制冷超荷保护，传感器故障报警、安全门锁保护，漏电安全保护。 功能 ●简易操作模式操作简单、便捷； ●智能化多段编程操作模式在该模式下，最多可设6个程序段，对实验过程的不同时段设置温度、转速和时间参数，适应不同的实验需求。程序自动记录，调用方便； ●温控精确、均匀精确、均匀的腔体温度保证培养环境的一致性、实验结果的重复性； ●定时设定范围满足需求根据实验需要，可设定0~999小时的运行时间，运行时液晶屏显示剩余时间，运行结束时声光提醒； ●均匀加速启动保证实验样品不飞溅溢出； ●振幅无级可调满足样品培养时对不同溶氧等因素的需求； ●超温声光报警当实际温度超过设定温度±3℃时，发出声光报警； ●及时异常显示当仪器运行出现异常时，液晶屏显示异常原因，及时反映仪器运行状态； ●来电自动恢复当运行中遇到中途断电，重新来电后可自动按原程序恢复运行； ●开门保护运行时，开门即停止托盘振荡，保护操作者人身安全免遭意外伤害。 | 1 |
| 6 | 鼓风干燥箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：进行烘干、干燥、固化、热处理及其它方面加热 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 材质：304不锈钢 工作室尺寸：400*400*450（mm） 温度范围：室温+10~300（℃） 功率：1350w | 2 |
| 7 | 台式鼓风干燥箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：进行烘干物品、干燥热处理及其它方面。 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 工作室尺寸： 温度范围：室温+10~200（℃） 功率：740w | 4 |
| 8 | SDE 同时蒸馏萃取装置 | 国标玻璃仪器，同时配套萃取玻璃仪器支架及样品瓶和萃取瓶。 | 2 |
| 9 | 高速离心喷雾干燥 | 一、仪器设备使用目的、用途方向：高速离心喷雾干燥可以对制备溶液、乳液等各类植物提取产品进行实时测试和评估前的固化处理，从而研究样品的组成与结构变化和活性保持技术，在实验中获得特定组分样品内部特性的实时评估数据，指导我们的研究方向，有利于提高教学及科研水平。 二、仪器设备技术参数与性能 1.主要结构与性能 室外空气经中效过滤器后进入加热器（电加热），加热至相应温度后进入干燥塔顶部的热风分配器，在热风分配器的作用下均匀地进入干燥塔内；经处理好的料液，由送料泵（蠕动泵）送至安放在干燥塔顶部的电动高速离心雾化器内。将料液雾化成液滴雾群，和热风大面积对流接触，自上而下在干燥塔内干燥成理想的产品，干粉随尾气进入旋风分离器，分离出成品干粉排出，尾气由引风机引出排空。设备特点： （1）电动高速离心雾化器采用变频调速，转速达24000~35000r/min； （2）全套设备包括支架及移动平台，采用全不锈钢制作，精良、美观； （3）所有管道采用快开连接，装拆清洗方便； （4）进风口配有进风空气过滤器，设备运行符合卫生要求； （5）配有蠕动泵自动上料系统，操作方便；进料量可调，蠕动泵配有流量调节功能； （6）进风温度可人工设定后实行自动控制； （7）加热系统进风温度可实现150℃~300℃可调，可选择适用不同干燥条件多品种实验要求。 2. 技术参数 （1）离心式雾化器 型号：雾化器DGP-5； 压缩空气压力：0.35～0.45Mpa； 压缩空气量：0.6m3/分钟； 雾化速度：24000～35000rpm 变频控制； 雾化盘直径：50mm； 驱动方式：压缩空气。 （2）基本技术参数 进风温度：300℃； 出风温度：70~80℃； 水蒸发量：≥5kg/h； 加热方式：电加热； 物料回收：一级旋风分离器； 雾化方式：电动高速离心雾化器，其中型号：DGP-5，转速：24000~35000r/min，变频控制，雾化盘直径：50mm，功率：0.12kw。 三、仪器设备配置清单 序号 设备名称 规格/型号 数量 主要材料 备注 1 电动雾化器 DGP-5 1 304组件 变频调速 0.12KW 2 干燥塔 Φ1000 1 内外包304 3 | 电加热器 12.6KW 0.35KW/支 1 304 4 热风分配器 QZR5-Q 1 304 5 热风管 Φ140 1 304 6 旋风分离器 Φ165 1 304 7 出风管 Φ64 1 304 快开管道 8 风泵 XGB-9 1 组件 1．5KW 9 送风机 DF-5 JW7112 1 组件 0.55KW 10 过滤器 190*190*200 1 304/无纺布 11 集料筒 Φ150 2 304 12 支架、移动平台 配套 1套 304 13 电器箱 配套 1 14 随机工具 1套 15 蠕动泵 XY-100 1 组件 0.55KW 16 空气压缩机 组件 | 1 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：在农产品加工实验时物料的干燥、功能性成分提取及副产物综合利用研究方面。 用途方向：食品分析与检测 二、仪器设备技术参数 屏幕功能要求：大屏幕刻度控制 旋转速度范围：20-270rpm 升降方式：自动升降 高度调整：140mm 驱动：电容驱动 加热功率：1300w 加热锅温度范围：20-180℃ 加热锅温度精度：±1℃ 加热锅过问保护温度：190℃ 加热锅直径：240mm 加热锅面积：4.3L 电压：220V/50/60Hz 功率：1430w 尺寸：396mmX440mmX360mm 蒸发瓶：1000ml，2000ml，3000ml 各5个 | 1 |
| 11 | 真空泵 | 技术参数： 1、电压(V)：220 2、功率(W)：80 3、真空度(MPa)：0.075 4、抽气速率(L/min)：30 5、噪声(dB)：58 6、重量(kg)：2.5 7、尺寸(mm)：110(W)×270(L)×180(H) | 5 |
| 12 | 电磁炉 | 能效等级：3级； 预约功能：有； 防水功能：有； 电磁炉炉头：单炉； 功率：2000-3000W； 电磁炉面板类型：微晶面板； 操作方式：触摸式； 火力档位：9档 | 16 |
| 13 | 打奶机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用于鲜奶搅拌 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 5升鲜奶搅拌机 转速0-240r/min 直流变速 标准配置：一缸，一球，5 L搅拌扇，5 L搅拌钩，安全网 规格：12kg，220v，50HZ，0.18kw 外部尺寸：234*389*400mm | 1 |
| 14 | 粮食粘度仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用来判断贮粮和生产原粮的陈化程度 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1、糊化炉 工作电源：220V±10% 50Hz 加 热 套：200W 500ml 2、恒温水浴桶 工作电源：220V±10% 50Hz 加 热 管：1Kw 温 度：50±0.1℃ | 2 |
| 15 | 高浊度仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：测量原水或纯净水的浊度 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 测量范围（NTU）： 主量程：0～100 NTU、0～200 NTU、0～500 NTU 参考量程：500 NTU～1000 NTU 基本误差:±2%（FS） 重复性:1%（FS） 稳定性:±2%（FS）/3h 外形尺寸:380mm×210mm×250mm | 1 |
| 16 | 台式快速蒸汽灭菌器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的： 器械快速灭菌烘干 用途方向：食品微生物 二、仪器设备技术参数 灭菌室容积35L(φ300×500 mm) 额定工作压力0.22 Mpa 额定工作温度134℃ 灭菌温度选择105-134℃ 计时时间选择范围0-60 min 灭菌室热均匀度≤ ± 1℃ 功率/电源电压2.7 KW / AC220V 50Hz 消毒盘尺寸400×200×30 mm (4piece) 整机外形尺寸730×550×510 mm 包装尺寸820×680×650 mm 毛重/净重90/73 kg | 1 |
| 17 | 圆盘平面式炒松机 | 仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：炒松机主要用于炒煮肉松,肉干,肉片等一些其他食品。 用途方向：畜产品加工 二、仪器设备技术参数 电源：380V 50HZ，电机功率：1.5kw 910r/min，刀片转速：12-15r/min,外形尺寸：850*600*600mm。电热管加热功率：3-8kw | 1 |
| 18 | 搓松机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：搓松机主要用对肉摩擦，使其蓬松，主要用于肉松加工。 用途方向：畜产品加工 二、仪器设备技术参数 该设备内胆、外胆均有牛皮固定。经过内胆滚动，内外胆之间距中牛皮相互摩擦，生产的产品质量好。 转速：50r/min，生产率：10kg/次（连续加料），功率：1.5kw，外形尺寸：1750*950*1250mm。 | 1 |
| 19 | 食用植物油过氧化值快速测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：快速测出植物油的氧化程度 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 测定下限：0.50meq/kg 测定范围：0.00～ 22.00g /kg 测量精度：≤5%； 光源：超高亮发光二极管，波长400nm | 2 |
| 20 | 数显白度计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：准确地得出白度值 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 测量范围：0～120% 照测条件： 0/d 光源： D65光源 测量孔径：φ18mm 示值精度：0.01% 零点漂移: ≤±0.1%/30min 示值误差：≤±1% 测量重复性: ≤0.1% 标准观察者：10度视场 | 2 |
| 21 | 油脂烟点测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：准确测出油脂的烟点 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 双试样允许误差不超过2℃ 结果输出方式：目视温度计和数显 探头（样品）测温范围：0℃-350℃ 电源：交流（220±22）V, 55Hz 工作环境：温度0-40℃，相对湿度≤80%RH 外形尺寸：46*60*89cm 净重：23KG | 2 |
| 22 | 纤维素测定仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：测定不同纤维素和其它相关参数测试 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 测定对象：各种饲料、粮食、谷物、食品及其他需测定粗纤维含量的农副产品； 测定范围：0.1%-100% 测定样品重量：0.5g-3g 重现性误差：粗纤维含量在10%以下，≤0.4%；粗纤维含量在10%以上，≤1% 处理能力：6个样品/批 测定时间：在仪器上所需约90-100min 电源： AC220 VAC±10%，50HZ 功率：3.3KVA 体积：540×450×670mm3 | 1 |
| 23 | 胶体磨 | 物料处理细度：2-50微米； 产量：0.5-2吨/小时； 电机转速：2900转/分； 功率：11千瓦； 外形尺寸：65×45×80（厘米）。 | 4 |
| 24 | 榨汁机 | 额定功率：500W； 功能选择：榨汁、粉碎多功能； 容量：2升； 果汁贮存罐：1.2升； 果汁杯容量：0.8升； 75毫米超大加料管； 光滑表面易于清洗； 频率：50-60赫兹； 电压：220-240伏； 外壳材料：PP塑料； 速度调节：2档 | 15 |
| 25 | 真空包装机 | 真空室最低压强：≤1KPa 3级； 真空室尺寸：450×450×90（mm）； 热封条尺寸：400×10（mm）； 热风条数：2条； 包装能力：2-3次/分； 功率：0.9kW； 外形尺寸：55×65×90(cm) | 2 |
| 26 | 打蛋机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：将鸡蛋打均匀，为面制品加工提供原料 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 容量(L)：20 搅拌速度(rpm)：125/283/525 功率(kw)：0.375 尺寸(mm)：530*430*830 重量(kg)：100 电压：三相 标配：20L缸、扇、球各1、20L钩、安全网、台架 | 1 |
| 27 | 和面机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：使面粉和成面团 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1. 25升和面搅拌机，半包粉量12.5 kg 2. 缸体、转头同时旋转，转头140、280r/min两档，缸体12.8、25.5r/min两档 3. 配置ABS密闭式安全网 4. 搅拌范围：1～12.5 kg 5. 单马达，缸为皮带传动 6. 130 KG，380V 50HZ 2.2kw 7. 外部尺寸：490*820*1000mm | 1 |
| 28 | 低速大容量离心机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 用途方向：食品分析与检测 二、仪器设备技术参数 最高转速：5000r/min 最大相对离心力： 5180×g 容量： 250ml×4，10ml×7×4 转速精度 ：±50r/min 定时范围 ： 0-999min 电源 ：AC 220V 50Hz 8A 外形尺寸 ：670×560×450mm | 1 |
| 29 | 可见分光光度计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：实现全波长扫描、DNA测定、物质定性等用途方向：食品分析与检测 二、仪器设备技术参数 波长范围：325nm -1000nm 波长重复性：波长重复性 ≤1nm 波长精度：±2nm 光谱带宽：光谱宽带 5nm 杂散光：杂光 ≤0.5%T (λ340、400nm) 透射比测量范围：0%T-~ 125%T 吸光度测量范围：-0.097- 1.999A 浓度直读范围：0 - 1999C、0-1999F 透射比准确度：± 1%T 数据输出：RS-232标准接口，软件和打印输出（串口打印机 外形尺寸：430mm ×310mm × 200mm | 5 |
| 30 | 紫外可见分光光度计 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：实现紫外光区检测、DNA测定、物质定性等。 用途方向：食品分析与检测 二、仪器设备技术参数 光学系统：双光束1200条/毫米衍射光栅 光谱带宽 ：1.8nm：1.0nm ：0.5/1.0/2.0/4.0nm可调 波长范围：190—1100 nm 波长精度：±0.3 nm 波长重复性 ：0.2nm 数据显示：320×240图形液晶显示器 杂散光：≤0.02%T 光度范围：0-200%T，-0.3-3.0A，0-9999C（0-9999F） 光度精度：±0.3%T 数据输出：USB口,Centronics并口 外形尺寸(mm)：625*430*210 配备1cm比色皿60个，1cm石英比色皿30个，50ul、100ul、200ul黑壁带盖微量比色皿各5个。 | 4 |
| 31 | 数显酸度计 | 仪器级别：0.01级 1、测量范围： pH：(0.00~14.00)pH；显示范围：（-2.00～18.00）pH mV：(0～±1999)mV 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1 %（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳 定 性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围： (0～95) ℃ 7、被测溶液温度：（0～60）℃ 8、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 9、外形尺寸（mm）：300×200×72 10、重 量：1.5kg a)环境温度：（5～50）℃ b)相对湿度：≤ 85% c)供电电源：DC6V d)无显著的震动； e)除地球磁场外无外磁场干扰。 | 8 |
| 32 | 精密电导率仪 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：实验室在化学成分分析实验过程中，对水中的介质含量及成分有着较为严格的要求，电导率仪主要用来精密测量液体介质的电导率值，进而确定水中某种介质含量。 用途方向：食品质量安全专业 二、仪器设备技术参数 测量参数：电导率 测量范围： 0.00μS/cm～100mS/cm；（0.0～60.0）℃ 基本误差：±1.0%FS 稳定性：(±0.33%FS)/3h 温度补偿：手动（15.0～35.0）℃ 温度补偿系数：2% 显示：3位半LED 电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 尺寸(mm)，重量(kg)：290×210×95，1 | 2 |
| 33 | 浊度计 | 技术要求 最小示值:0.001 NTU 测量范围0～4000示值误差±2％F.S 重 复 性≤0.5％ 零点漂移±0.5％F.S 产品特点 ·微电脑配置，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口，具有平均测量模式。 ·特制高强度长寿命光源，年月日时间显示，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求。 ·数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示, 量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准 ·快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样。 ·精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值。 ·选配光谱测量单元，选配多种测量模式，选配流动取样装置，要实现连续测量，选配内置打印机（订货时说明）。 | 1 |
| 34 | 数控恒温水浴锅 | 温控范围(Temperature range):室温～200℃(Room temperature～200℃) 浴锅功率（KW）Bath Power(KW)1.5KW 浴锅尺寸（cm），容量，材质(Bath Size,Capacity,Material) Φ24×15,6L,SUS304 升降（mm） Lift Distance（mm）110 电源 Power 220V,7A 整机尺寸（cm） Dimensions（cm）35×33×24 1.全不锈钢内胆、加热管内置式Pt100传感器。 2.温度恒定，设定方便。 3.配油浴。 | 20 |
| 35 | 冰箱 | 主要技术指标 三门三温区控温。 额定电源： 220V /50Hz 总容积（升）：200-300 材质：VCM 能耗等级：一级 冷冻能力：12kg/24h 制冷方式：风冷 制冷循环系统：双循环 制冷剂：R600a 控温方式：电脑控温，自动低温补偿 显示屏：LED显示屏 | 6 |
| 36 | 恒温振荡器 | 额定电源： 220V /50Hz 加热功率： 400w 振荡定时：0—120min(或常开) 温控定时： 0～99小时 转速范围：启动—400r/min 振荡频率： 起动—300转/分,可调 振荡幅度： 20mm 恒温范围： 室温—70℃ 振荡方法： 往复、回旋双功能 温控精度： ±0.5℃ | 2 |
| 37 | 全自动高压灭菌锅 | 1 技术要求 1.1 规格：80升，额定电源 220V/50Hz 1.2 液晶面板显示设备参数、运行过程、报警信息等实验必要内容。 1.3 全自动程序控制系统：内置多种常用设备控制程序和独立的手动运行参数设定，并且支持设备预约时间运行方式。 1.4 全不锈钢筒体内胆：内胆采用不锈钢材料，内壁要全镜面抛光，方便日常对设备的清洗保养。 1.5 顶盖要采用抗热塑料材料。 1.6 要能预设常用设备控制程序。 1.7 提供温度、压力检验接口，方便进行检验。 1.8 热量循环机制：提高对过剩热量利用，减少灭菌升温时间，保证灭菌恒温时减少设备大功率输出。 1.9 快速冷却系统：设备内部配置大功率鼓风风扇和高性能气泵，在筒体内外形成对流式的风导结构，大量的减少设备冷却时间。 1.10 精准控制：基本零过冲。 1.11 全自动程序控制：灭菌、溶解、保温、快速冷却、内循环排气、自动进水和干燥功能； 1.12 内循环排气。 1.13 排气阀开放温度可设定。 1.14 要有至少4种针对不同样品的灭菌流程。 1.15 配置40L不锈钢吊篮2个。 2 工作条件 2.1 额定电源 220V/50Hz 2.2 最大工作压力0.235Mpa；灭菌温度104—135℃；培养基溶解温度60-98℃；保温温度40-60℃ 2.3 预约功能。可至少延时48小时自动开机； | 2 |
| 38 | 生化培养箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：满足大批量样品的生化培养工作。 用途方向：果蔬采后生理 二、仪器设备技术参数 产品类型：微电脑普通型 控温范围：5-50 ℃ 分辨率：0.1 ℃ 波动度：±1.5 ℃ 均匀度：±2 ℃ 输入功率：360 W 定时范围：0-999小时 内胆尺寸：505*450*1100 内胆材质：防腐不锈钢，一次冲压成型，带锁 外形尺寸：615*560*1597 载物托架：4块 | 2 |
| 39 | 霉菌培养箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。 用途方向：果蔬采后生理 二、仪器设备技术参数 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；采用离心风机；采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；压缩机为无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；可在密闭环境进行培养；集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；可编程程序设计，可设置10段99周期；配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 容积：400 L 控温范围：0℃-60℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 均匀度：±1℃ 输入功率：1350W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸(mm)：600×640×1050 外形尺寸(mm)：745×930×1695 载物托架：4块，可选配装置：多端编程，计算机控制，远程无线报警，声光报警，超欠温保护，定时换气 | 1 |
| 40 | 恒温振荡培养箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：满足微生物的恒温振荡培养及育种试验工作 用途方向：发酵工艺 二、仪器设备技术参数 电源电压：220 V 50 HZ 振荡频率：60~300 r/min 振幅：20 mm 控温范围：4~65 温度分辨率：0.1 定时范围：0.1小时~999.9小时 功率：1400 W 托盘尺寸：920*500 内胆材质：防腐不锈钢，一次冲压成型，带锁 | 1 |
| 41 | 智能恒温恒湿培养箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：满足微生物的智能恒温恒湿培养及育种试验工作 用途方向：果蔬采后生理 二、仪器设备技术参数 内部容积：1500 L 内胆材质：防腐不锈钢，一次冲压成型，带锁 外形尺寸： 1790×700×2000 工作室尺寸：1750×620×1330 控温范围：0-50 ℃ 温度波动度：±0.5 ℃ 控湿范围：50-95% 控湿精度：±1% RH 湿度波动度：±7% RH 电源电压：220 V 50 Hz | 1 |
| 42 | 醒发箱 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用于面团发酵 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1. 触控面板控制，精确控制醒发温度和醒发时间及箱内湿度 2. 盛放8层16盘（烤盘400*600mm）升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间 3. 外箱材质sus430不锈钢，醒发箱内部为不锈钢制品，清洁有卫生 4. 外部尺寸：780*1000*955mm 5. 380V 50HZ 1kw | 1 |
| 43 | 电烤炉 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用于烘焙食品 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1. 三层电热烤炉，盛放40*60cm烤盘，每层可同时烤制3盘 2. 各层分别控制烘烤温度，触控面板控制上下火独立开关控制，性能稳定，工艺成熟。 3. 外部尺寸：1770*1020*1755mm 4. 380V 50HZ 22.5kw 5. 烤盘:9个 规格：600*400*30mm/0.7mm， 材质：镀铝不沾烤盘 | 1 |
| 44 | 半自动分割滚圆机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：将面团精确分割，并自动滚圆 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1. 半自动面团精确分割30个面团，并自动滚圆； 2. 精确分割重量范围：20g～70g可调 3. 滚圆后小面团重量一致，组织密实 4. 标配：塑胶盘3个，塑胶盘材质为ABS，刀片材质为不锈钢，符合食品卫生要求 5. 外部尺寸：800*700*2100mm 6. 重量：320 KG，380V 50HZ 0.75kw | 1 |
| 45 | 冷藏工作台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用于防止食品高温发酵和变形物料的操作 用途方向：粮油加工 二、仪器设备技术参数 1. 冷藏室温度2～8℃ 2. 操作台下方配置冷藏柜，有效容积451L，自动除霜 3. 外形尺寸：1800*750*800mm 4. 220V 50HZ冷却时耗电量0.58KW 除霜时耗电量0.45KW | 1 |
| 46 | 冰淇淋机 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：用于冰淇淋的制作和相关产品的开发，使学生了解掌握相关的加工工艺。 用途方向：畜产品加工 二、仪器设备技术参数 额定产量： 18L/H 电 源： 220V/50HZ 输入功率： 1800 W 净 重： 119 KG 外形尺寸： 540X575X1370MM 微电脑控制，液晶显示，可根据需要调节硬度， 使用中外名牌全封闭式压缩机，R22/R410a/R404a， 高效强力速冻蒸发器，快速制冷， 下装万向活动脚轮，移动方便灵活， 采用双控制系统，每两个制冷缸独立控制。 | 1 |
| 47 | 冷藏柜 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 使用目的：食品的低温贮藏 用途方向：畜产品加工 二、仪器设备技术参数 有效容积（L）： 218 制冷温度 （C°）冷冻/冷藏：0～10 制冷剂：R600a 耗电量(kw/24h)： 1.15 外形尺寸： 525*560*1665 | 2 |

第6包联合收割机清选试验台

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合收割机清选试验台 | 主要功能： 1、 筛面的振幅、频率、倾角以及振动筛的摆动角可以调整。通过以上调整可以进行筛面清选分离的多组试验。 2、筛面风场的分布情况可以调整，能够做不同组的风机清选试验。 3、 筛面底部的接料箱，采用多组小方格箱，用以分析清选后物料分布的规律。 4、 清选试验台框架安装透明有机玻璃，便于对物料清选情况及筛面的运动情况进行观察。 5、 试验台应有五个或五个以上的风速变送器，可调整其在筛面的位置。用以测试筛面不同点的风速。振动筛、风机采用的扭矩仪可以测试出扭距和转速。试验台应装有环境温度和湿度的传感器，可以测试环境的温度和湿度，这些数据应通过电脑可以实时采集，实现计算机的实时监控。 主要技术指标： 1、最大喂入量3kg/s 2、配套动力 14kw 2、振动筛曲柄半径可调（采用更换曲柄，有级调节）：5~40mm 3、振动筛曲柄转速可调（采用变频调速）:200~400r/min 4、风机出风口倾角可调：0~50度；风机的位置可调（上下及前后两个方向的位置可调）。 5、风机转速可调:400~1000r/min（采用变频调速）。 6、振动筛倾角可调：-20~20度 | 1 |

第7包气吸式铺膜铺管播种机等农机设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气吸式铺膜铺管播种机 | 主要功能： 主要用于玉米、打瓜、食葵等作物种子的铺膜播种，其一次可完成平地、镇压、铺管、开沟、铺膜、压膜、膜边覆土、膜上打孔精量穴播、膜孔覆土及土带镇压等多种工序的联合作业。可精确实现玉米、打瓜、食葵等作物种子的单粒精播、双粒精播或1：2：1粒精播。 主要参数： 配套动力（kw）：≥40 作业速度（km/h）：3～4 行数：8 铺膜幅数：4 滴灌管配置：1膜1管 空穴率：≤3% | 1 |
| 2 | 机械式铺膜铺管播种机 | 主要功能： 主要用于棉花的铺膜播种，其一次可完成平地、镇压、铺管、开沟、铺膜、压膜、膜边覆土、膜上打孔精量穴播、膜孔覆土及土带镇压等多种工序的联合作业。可精确实现棉花种子的单粒精播、双粒精播或1：2：1粒精播。 主要参数： 配套动力（kw）：≥40 作业速度（km/h）：3～4 工作幅宽（mm）：4560 铺膜幅数：2 行数：12 空穴率：≤3% 适用薄膜宽度（mm）：2050 滴灌管配置：1膜3管 播种深度(cm)：2.6-3.6可选择 行距（cm）: 66+10（或者72+4超窄行距配置） | 1 |
| 3 | 饲料颗粒制粒机 | 主要功能： 主要适用农村饲养专业户及小型饲养场。粗纤维造粒如：木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆制粒 技术参数： 主机功率：45（kw） 外型尺寸：1450*700*1350（mm） 加工能力：500（kg/h） 减速机型号：KAF127 饲料类型：氨基酸,豆粕,谷物,秸秆,青饲料,肉骨粉,乳清粉,油脂,鱼粉,杂粕 适用动物类型：水产类,家禽类,家畜类,宠物类,观赏鱼类 | 1 |
| 4 | 粉碎机 | 主要功能： 粉碎室为水滴型，有效消除粉碎过程中的环流现象，产量高; 1、该系列的粉碎机具有结构简单、牢固耐用、安全可靠、安装简易、操作方便以及振动小和产量高的特点; 2、用于粉碎各种颗粒状饲料，如玉米、高粱、小麦、黄豆、碎饼渣等原料; 3、钢板焊接结构，电机和转子安在同一基座; 4、柱销式连轴器直联传动，转子经精确的动平衡校验; 5、安全式操作门，确保转子转动时操作门无法打开; 6、进料口安装在机器顶部，方便操作。 技术参数： 转子直径(mm)：560 粉碎室宽度(mm)：360 主轴转速(rpm)：2940 配用动力(kw)：22 产量(t/h)：2-3 | 1 |
| 5 | 饲料搅拌机 | 产品功能： 1、混拌箱体：实现搅拌空间有效利用最大化;新型挡料板减少了物料停留时间，消除了物料搅拌混合死角;由数块大钢板折弯拼焊而成，大大减少焊缝数量，提高箱体强度及质量稳定性;加厚底板经过滚压折弯处理，强度高，抗磨性能好;箱体后部或上部均可添加物料，自由选择填料方式 2、切割搅拌: 三搅龙机械螺旋切割搅拌，形成了立体的轮回多循环搅拌系统，保证了物料的充分切割及均匀混合；新型快速切割多流向搅龙, 利用机器人焊接叶片,专用机床校准,保证了主搅龙的焊接质量、强度及同心度；主搅龙螺旋直切和斜切设计，使其具备揉搓和排除异物功能，降低了搅拌阻力和能耗，物料更加蓬松，提高了适口性； 3、切割刀片：切割刀片均由特殊锰合金锻压热处理制成，硬度高，抗磨性能好；箱体底部固定两根定刀条与椭圆花刀间隙小于1毫米，提高切割速度，缩短搅拌时间；椭圆花刀因其形状的特殊性，通过旋转，根据刀片的磨损程度可进行简单连续调整切割间隙，保证机器的正常切割能力，延长刀片使用寿命；大月牙刀即参与切割，防止物料缠绕搅龙，也减少了物料对搅龙叶片的磨损 4、机械传动：主搅龙通过双齿链轮直接与变速箱连接，最大限度减少功率损耗；双齿链轮通过链条驱动两个副搅龙转动，结构简单紧凑，便于保养维修；链条传动没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比，也能在恶劣环境条件下工作； 5、称重系统：电子动态称重系统，可实时显示重量变化，可视距离大于15米；可设置定量称重预警功能，加料或卸料到85%开始报警，及时提醒操作人员；可检测电源电压，方便查看电源情况；测量精度小于±1%；使用环境温度：-30℃～+65℃；防尘防水最高等级IP68；系统升级简单，可通过更换称重显示器即可完成； 6、液压系统：独立式液压系统，无需另外配置泵站；自带过滤器，仅需少量液压油，最大限度减少油耗，降低维护成本；结构简单，故障率低； 7. 变速箱：行星齿轮变速箱，结构紧凑，传输扭矩大，承载能力高，传动效率高；各齿轮受力均匀，磨损小，使用寿命长；传动比大，运转噪音低，变速箱温升低； 8、配电柜：为称重系统提供12V稳压电源；安装电机综合保护模块，防止电机在缺相或超载的情况下工作，保护电机安全；配置电压表和电流表显示，及时了解机器负荷情况；配置紧停按钮，在出现紧急情况时可以紧急停机； 9、传动轴：十字轴万向节传动轴，传动效率高；六花键连接，滚珠定位，装卸简单方便；耐磨塑料外罩保护，保证人身安全。 技术参数： 结构型式：固定式；容积：5m3；自重：2520kg；最大负载：4700kg；输入动力：22kW | 1 |

第8包发动机动力性能及传动综合平台

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机动力性能及传动综合平台 | 本次建设的发动机动力性能及传动综合平台可实现工程中心已有发动机检测及传动设备间协同测试等方面功能。平台配置2台发动机为我国目前较为先进的增压及共轨柴油机、电喷检测设备，可满足发动机马力试验的本科及科研教学，磁粉制动器、转速转矩传感器、变速箱及后桥车架总成满足动力传动综合试验。 同时，通过发动机动力性能及传动综合平台的建设，对于开展发动机故障诊断、传动效率测试、发动机外特性能检测及整机综合传动性能、拖拉机PTO综合等方面研究的学生和老师提供了有利的软硬件平台和接口。 项目实施培训、技术支持和售后服务要求： 此平台为发动机动力性能及传动综合平台集成工程项目，应该配套提供系统安装调试及系统辅助设备材料等。 现场安装集成调试，安排资深工程师在校方现场进行详尽全面的系统培训，培训时间不少于3天。 系统整机上门质保3年，投标人保证在保修期内上门服务，接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，在1个小时内立即给予答复；并派资深技术支持工程师在72小时内到达用户现场进行维修，直到该货物完全符合合同要求为止。 对超过保修期的产品投标方应提供终身维修服务。 软件终身免费升级。设备在最终验收后免费保修叁年，终生维护。 保修期满后，在系统设备使用期内我公司仍按买方要求及时提供有偿维修服务及维修中需的各种零部件。维修用零部件和消耗材料的供应，按优惠于市场价格（成本价）提供。 |  |
| （1） | 发动机总成 | （1）柴油发动机型号：4RMIZT2 ，发动机功率：90马力 （2）额定转速： 2200 （转/分） （3）类型： 四缸、直列、湿式缸套、顶置气门 （4）吸气方式： 自然吸气 ，排量： 4.3 （升） ，缸径和冲程： 105125（毫米） （5）燃油消耗率： ≤246克/千瓦•时 （6）冷却系统： 水泵驱动冷却、节温器自动调节温度 | 1 |
| （3） | 发动机总成（进口） | （1）立式、直列、水冷、四冲程、直喷；进气方式：增压；高压共轨缸数：4;排量： 4.5 （升） （2）额定功率：额定功率(Kw/rpm)112/2000 （3）最大扭矩(N.m/rpm)625/1600 （4）发动机检测分析仪（1台） （5）湿度、温度、烟度检测仪（1台） （6）发动机油耗测试仪（1台）—TQ-100测量范围0.3——150L/h | 1 |
| （4） | 磁粉制动器 | （1）磁粉测功机（自带转矩转速测量装置）最大扭矩：10000N.m 0-300RPM 65Kw 精度：转矩±0.2%F.S 转速±1RPM或磁粉制动器（1套） （2）转矩转速功率采集仪（1套） （3）程控电源（1套） | 1 |
| （5） | 转矩转速传感器 | （1）转矩转速传感器20000N.m 0-1800RPM （2）转矩转速功率采集仪，精度：转矩±0.2%F.S 转速±1RPM | 2 |
| （6） | 变速箱总成 | 配套动力90马力(约翰迪尔904)，啮合套式，9个前进挡，3个倒退挡，可选装同步器换挡 | 1 |
| （7） | 后桥及车架总成 | 配套90马力(约翰迪尔904)，带差速锁，有液压输出端口 | 1 |

第9包机加工类设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子切割机 | 加工材料： 铁板、铝板、镀锌板、白钢板、钛金板 加工厚度： 0.2－15mm 切割速度： 0-8000mm/min 功率： 8.5KW 输入电压：3相380V 电源频率： 50HZ 等离子电流： 60A 文件传输方式： USB接口 工作方式： 非接触式引弧 | 1 |
| 2 | 可控硅交直流方波脉冲氩弧焊机 | 额定输入电压：单相380 50/60Hz。最高空载电压：100V 额定输入容量：28KVA 5 额定输出电流：500A。 电流调节范围：5—500。负载持续率：35% 。 | 1 |
| 3 | 可控硅CO2保护焊机 | 电源电压/频率三相380ⅴ±10%/50Hz 额定输入功率24.4KVA 额定输入电流37A 额定负载持续率80% 输出电流调节范围60～500A 输出电压调节范围17～50V 输出空载电压70V 效率≥89% 功率因数≥0.87 使用焊丝直径￠1.0～￠1.6mm 焊机重量53Kg焊机体积636×322×584(㎜)CO2气体流量15-20L/min | 1 |
| 4 | 脚踏时控点焊机 | 输入电源：AC220V±10%50Hz±5Hz;额定功率：10Kw 焊接电流：0-99;电极行程：20mm | 1 |
| 5 | 车床 | 床身上最大回转直径 400 mm 最大工件长度（二顶尖间距离） 750 mm 最大车削长度(最大加工长度) 650mm 刀架上回转直径 210 mm 主轴通孔直径 80 mm 主轴孔前端锥度 Φ90(1:20) 莫氏 主轴头形式 D8 主轴转速级数 24级 主轴转速范围 10-1400 r/min 进给数量 64 纵向进给范围（标准进给） 0.11-1.6 mm/r 纵向进给范围(小进给) 0.028-0.11 mm/ 纵向进给范围(加大进给) 1.76-6.4 mm/ 刀架横向行程 320(12 1/2″) mm 小刀架行程 140(5 1/2″) mm 刀杆截面尺寸(四方刀架刀杆截面) 25×25 mm 床尾主轴直径（尾座套筒直径） 75(2 61/64″) mm 床尾主轴孔锥度(尾座套筒锥孔锥度) 莫氏圆锥5号 床尾主轴最大行程 150(5 29/32″) mm 床鞍纵向快速 4000 mm/min 加工公制螺纹范围及种数 44种；1-192 mm 加工英制螺纹范围及种数 28种；1/2-24牙/寸（tpi） 加工模数螺纹范围及种数 39种；0.25-48 mm 加工径节螺纹范围及种数 38种；1/2-96 DP 床身导轨宽度(导轨跨度) 400 mm 床身导轨硬度 RC52 主电机功率 7.5(10Hp) kw 机床净重 2000 kg 机床毛重 2680 kg 机床轮廓尺寸（长×宽×高） 2418×1000×1267 mm 机床包装尺寸（长×宽×高） 2600×1520×2010 mm 加工精度 IT7 表面光洁度 Ra1.6μm 安装形式 落地式 布局形式 卧式 适用行业 通用 动力类型 联合传动 带附件 四抓卡盘、顶尖、中心架、跟刀架 包含安装调试 | 1 |
| 6 | 万能外圆磨床 | 最大回转直径 220mm 最大磨削长度 750mm 中心高 135mm 磨削直径范围 8—200mm 磨削孔径范围 35—100mm 磨削孔径深度 125mm 顶尖间最大工件重量 50kg 砂轮尺寸 Φ400×50×203 砂轮线速度 38m/min—45m/min 砂轮架全行程 150mm 工作台进给速度 0.1~4m/min 工作台回转角度 -30—+70 工作台最大行程 780mm 进给手轮每格刻度值 精/粗 0.0025/0.01mm 内圆砂轮转速 10000,15000r/min 电机总功率 约7KW 机床重量 3600kg 外形尺寸（长×宽×高） 3000 ×1800×1515mm 配标准附件 含安装调试 | 1 |
| 7 | 车床 | 床身上最大回转直径 400 mm 最大工件长度（二顶尖间距离） 750 mm 最大车削长度(最大加工长度) 650mm 刀架上回转直径 210 mm 主轴通孔直径 104mm 主轴孔前端锥度 Φ90(1:20) 莫氏 主轴头形式 D8 主轴转速级数 24级 主轴转速范围 10-1400 r/min 进给数量 64 纵向进给范围（标准进给） 0.11-1.6 mm/r 纵向进给范围(小进给) 0.028-0.11 mm/ 纵向进给范围(加大进给) 1.76-6.4 mm/ 刀架横向行程 320(12 1/2″) mm 小刀架行程 140(5 1/2″) mm 刀杆截面尺寸(四方刀架刀杆截面) 25×25 mm 床尾主轴直径（尾座套筒直径） 75(2 61/64″) mm 床尾主轴孔锥度(尾座套筒锥孔锥度) 莫氏圆锥5号 床尾主轴最大行程 150(5 29/32″) mm 床鞍纵向快速 4000 mm/min 加工公制螺纹范围及种数 44种；1-192 mm 加工英制螺纹范围及种数 28种；1/2-24牙/寸（tpi） 加工模数螺纹范围及种数 39种；0.25-48 mm 加工径节螺纹范围及种数 38种；1/2-96 DP 床身导轨宽度(导轨跨度) 400 mm 床身导轨硬度 RC52 主电机功率 7.5(10Hp) kw 机床净重 2000 kg 机床毛重 2680 kg 机床轮廓尺寸（长×宽×高） 2418×1000×1267 mm 机床包装尺寸（长×宽×高） 2600×1520×2010 mm 加工精度 IT7 表面光洁度 Ra1.6μm 安装形式 落地式 布局形式 卧式 适用行业 通用 动力类型 联合传动 配标准附件 四抓卡盘、顶尖、中心架、跟刀架 含安装调试 | 1 |
| 8 | 数控车床 | 1.1基本配置 （1）控制单元 a)工业控制机 中央处理器版：原装进口嵌入式工业PC机 中央处理单元：高性能32位微处理器 存储器：256MB RAM 加工缓存区 程序断电存储区：400K 用户存储区 显示器：8英寸彩色液晶显示器（分辨率640x480） U盘（USB存储设备）：USB2.0接口 RS232接口：RS232 网络接口：以太网接口 b）控制轴数：2轴 c）伺服接口：数字量接口，可选配各种脉冲接口交流伺服单元或步进电机驱动单元 d）开关量接口：输入32点，输出24点 e）其他接口：手摇脉冲发生器接口、主轴接口、远程输入/输出接口 f）控制面板：防静电薄膜标准机床控制面板 g）MPG手持单元：3轴MPG一体化手持单元 h）NC键盘：包括精简型MDI键盘和F1~F10十个功能键 I）软件：华中世纪星高性能车削数控系统软件 （2）进给系统 HSV-16系列交流永磁同步伺服驱动与伺服电机 各种步进电机驱动单元与电机 各种脉冲接口伺服电机驱动系统 （3）主轴系统 接触器+主轴电机 变频器+主轴电机 主轴伺服单元+主轴电机 1.2 主要技术规格 最大控制轴数：2轴（X、Z） 最大联动轴数：2轴（X、Z） 主轴数：1 最大编程尺寸：99999.999mm 最小分辨率：1μm 直线、圆弧、螺旋线插补 小线段连续高速插补 用户宏程序、固定循环、旋转、缩放、镜像 自动加减速控制（S曲线） 加速度平滑控制 MDI功能 M、S、T功能 故障诊断与报警 汉字操作界面 全屏幕程序在线编辑与效验功能 参考点返回 工作坐标系G54~G59 加工轨迹三维彩色图形仿真，加工过程实时三维图形显示 加工断点保护/恢复功能 双螺距补偿 反向间隙补偿 刀具长度与半径补偿 主轴转速及进给速度倍率控制 DNC通行功能:RS-232 网络功能：支持网络 支持DIN/ISO标准G代码，零件程序容量；CF卡、网络、U盘，最大可直接执行2GB程序 内部二级电子齿轮 内部已提供标准PLC程序，也可要求自行编制PLC程序 2车床规格 项目 内 容 单位 参 数 能力 床身最大工件回转直径 mm φ400 滑板最大工件回转直径 mm Φ200 最大轴类工件车削直径 mm Φ200 顶尖距（最大工件长度） mm 1000 最大工件车削长度 mm 850 主轴 全无极变频调速 r/min 300~3000 主轴头/主轴通孔直径 mm A2-6/φ52 主轴孔锥度 莫氏6 行程 X、Z最大行程 mm X：260 z：1400 X、Z轴快速移动速度 m/min X：6 Z：10 电机 变频电机 KW 5.5 x/z轴进给电机 N·m 4/6 刀架 刀架形式 四工位电动刀架 车道规格 四工位：25x25 尾架 尾架形式 普通手动尾架 套筒直径/行程 mm φ65/120 套筒内孔锥度 MT 莫氏5 卡盘 卡盘形式与规格 普卡kll200/A2-6 普卡 mm φ52 液压卡盘 mm φ37 其他 长 mm 中心距750 宽 mm 中心距1000 高 mm 中心距1500 Nc系统 华中HNC-21 3机床传动系统 3.1本机床采用变频电机，无极调速 3.2主轴进给运动，由伺服电机经联接套带动滚珠丝杠副带动 含安装调试 | 1 |
| 9 | 数控铣床 | 工作台 工作台面积 1200mmX350mm T型槽 3-18-80 行程 左右行程（X轴） 有效行程700mm 最大行程900MM 前后行程（Y轴） 350mm 上下行程（Z轴） 400mm 加工范围 主轴中心至立柱导轨距离 380-470mm 主轴端面至工作台面距离 100-380 主轴 主轴锥度 ISO40 主轴锥孔/拉钉 BT40 主轴功率（基本配置） 5.5 KW（主轴伺服） 最高转速（基本配置） 6000rpm 加工状态100-4000 进给（直联） 最高进给速度 2.5-3000mm/min 快速移动速度（X/Y/Z） 10/10/8 滚珠丝杠 （直径X导程） X轴滚珠丝杠 40mmX6mm Y轴滚珠丝杠 40mmX8mm Z轴滚珠丝杠 40mmX8mm 定位精度 定位精度（X、Y、Z） ±0.02整机 重复定位精度（X、Y、Z） ±0.01整机 几何精度 GB/T8771.2-1998 外形尺寸 长X宽X高 2220X1970X2350mm3 重量 工作台最大承载重量 500Kg 机床重量 2400Kg 控制系统 FANUC 0i-MATE MD系统, | 1 |
| 10 | 铣床 | 主轴端面至工作台距离 45～415 mm 主轴中心线到床身垂直导轨的距离 350 mm 主轴孔锥度 7：24 ISO50 主轴孔径 29 mm 主轴转速 30～1500/18级 r.p.m 立铣头最大回转角度 ±45° 主轴轴向移动距离 85mm 工作台工作面(宽度×长度) 320×1325 mm 工作台行程纵向/横向/垂向（手动/机动) 720/700、255/240、370/350 mm 工作台进给范围纵向/横向/垂向 23.5～1180/23.5～1180/8～394 mm/min 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向 2300/2300/770 mm/min T型槽槽数/槽宽/槽距 3/18/70 mm 主电机功率 7.5kw 进给电机功率 1.5 kw 外形尺寸 2530×1890×2380 mm 机床净重 3200 kg 配标准附件 含安装调试 | 1 |
| 11 | 剪板机 | 动力类型 液压 控制形式 数控 可剪板厚度 12mm 可剪板宽度 3200mm 剪切角 1°40′ 后挡料最大距离 500mm 行程次数 10次/分 主电机功率 18.5kw 外形尺寸 3880×2150×2000 适用范围 通用 配标准附件 含安装调试 | 1 |
| 12 | 牛头刨床 | 最大刨削长度 900mm 滑枕行程 150mm 最大横向行程 750mm 工作台最大垂直行程 320mm 滑枕底面到工作台的最大距离 400mm 刀架最大回转角度 ±600 最大垂直行程 200mm 最大尺寸（宽×高） 30×45mm 工作台横向进给种数无级变速 滑枕每次往复行程工作台横向进给量范围 0.25-5mm 滑枕最大工作力 28kN 滑枕无级变速范围 3-37m/min 工作台工作面尺寸 900×450mm 工作台最大承载质量 300kg 配标准附件 含安装调试 | 2 |
| 13 | 卧式带锯床 | 最大锯削范围 圆料:φ280mm 方料:230×400 mm 切削线速度 三档（Three steps）；26,60,75 m/min 锯带规格(长×宽×厚) 3505×27×0.9 mm 主电机功率 2.2 kw 进刀电机功率 0.55 kw 进刀速度调节方式 液压无级调速 工作送料夹紧方式 液压,手动组合 机床重量 780 kg 含安装调试 | 1 |
| 14 | 回转工作台 | 工作直径 400 台面中心孔锥度（莫氏） 4# 台面定位孔直径 40*10 台面T型槽宽度 14 台面T型槽相邻角度 60度 定位键宽度 18 蜗轮副摸数 3.5 蜗轮副传动比 0.104166667 工作台圆周刻度 360度 蜗轮每转所代表的转台数 4度（1’） 游标最小示值 10” 分度精度 60” 最大承载 300 箱体尺寸 ​ 主要规格和参数 TS400A 工作直径 400 台面中心孔锥度（莫氏） 4# 台面定位孔直径 40*10 台面T型槽宽度 14 台面T型槽相邻角度 60度 定位键宽度 18 蜗轮副摸数 3.5 蜗轮副传动比 0.104166667 工作台圆周刻度 360度 蜗轮每转所代表的转台数 4度（1’） 游标最小示值 10” 分度精度 60” 最大承载 300 含安装调试 | 1 |
| 15 | 铸造用 电阻加热熔化炉套件 | 坩埚熔化炉 额定功率（KW）30 空炉损耗功率<=9kw 额定电压（V）380 额定温度（℃）900 相数 3 加热元件接法 Y 坩埚尺寸 直径530mm 高490mm 电炉质量（KG）1400 最大装载量（kg）50 机械翻转 附件要求： 砂箱（包括底板、刮砂板）： 规格：700×700×200 5套 700×700×300 5套 造型工具（包括舂砂锤、镘刀 、砂勾、起模针、通气针、手风箱、浇口棒）：10套 砂型铸造木模：皮带轮、联轴器等 （规格： φ300×40 ） 各5套 | 1 |
| 16 | 箱式电阻炉 | 一体式，双层壳体，风扇制冷，30段PID程序控制。陶瓷纤维，优质电阻丝 最高温度：1600° 炉膛尺寸：300*150*120 容积： 5L 电源：220V/50HZ 功率： 5KW 加热元件：硅钼棒 控制模式：30段智能PID控制炉体结构：一体式，双层壳体，风扇制冷 炉体结构：一体式，双层壳体，风扇制冷 | 1 |
| 17 | 中低速精密切割机 | 技术参数 可变速率 300～1500 rpm 每分钟转数 100～1500，可调，LED速度显示器 切割载荷 0-1000克 千分尺进给间隔 0～1英寸(0～25 mm) 千分尺精确度 2微米 发动机功率 85W 电气规格110V/220V (50/60 Hz) W x H x D 尺寸16" x 16" x 13" | 1 |
| 18 | 金相磨抛机 | 技术参数 电机功率 0.75 hp 动力头升级 FEMTO 1000 电气特性 110/220V (60 Hz) 转速：500/1000r/min 磨盘直径：250mm 抛盘直径：220mm 研磨盘直径：220mm | 1 |
| 19 | 金相自动镶嵌机 | 试样压制规格φ22 φ30 φ45 加热器规格 650w 温度调节范围 0-300° 控制电源 220v 总功率1000W 外形尺寸880x450x320mm | 1 |
| 20 | 洛氏硬度计 | 测量范围：20～88HRA，20～100HRB，20～70HRC 试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力） 试样允许最大高度：200毫米 压头中心至机壁距离：165毫米 硬度分辨率：0.5HR 外形尺寸：522 x 293 x 729毫米 | 2 |
| 21 | 便携式里氏硬度计 | 测试精度 相对误差 ±0.8%、示值重复性误差 0.8(HLD=800) 可测试硬度制 HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS 标准冲击装置 D型冲击装置 上下限设置测量范围 （170～960）HLD 可选冲击装置 D/ C /DC / D+15 / DL/ G 测量工件的最大硬度颠值 940HV（D/DC/DL/D+15/C冲击装置） 测量工件的曲率半径 Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) 电源充电电池 NIMH12V,1200mAh 充电器9V 75mA 外型尺寸 270×86×47mm 配置 包括冲击装置和打印机 | 1 |

第10包公差测试平台及拆装用夹具

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面粗糙度测量平台 | 一、 简介 通过测量与检验加深理解表面粗糙度的定义，熟练掌握零件表面粗糙度的测量及数据的处理方法和技能，掌握判断零件表面粗糙度是否合格的方法和技能。 二、技术参数 （1）数显摄影光切法显微镜1套： 1.测量范围（微米）：>0.8-1.6 >1.6-6.3 >6.3-20 >20-80 2.表面光洁度（级别）： 9 8-7 6-5 4-3 3. 所需物镜： 60X/0.55 30X/0.40 14 X/0.20 7X/0.12 4.总放大倍数： 510X 260X 120X 60X 5.物镜组件工作距离（mm）:0．04 0．2 2．5 9．5 6.视场（mm）: 0.3 0.6 1.3 2.5 7.摄影装置放大倍数: 约6倍 8.测量不平度范围:（0.8-80）微米 9.不平宽度：用测微目镜：0.7微米-2.5毫米 用座标工作台：（0.01-13）毫米 10. 软件配备高清低噪度数字相机,可实现数字型号和模拟型号 自由切换，能拍摄高质量图片。满足不同用户的需求。 11.本软件有图片缩、放功能，可以更准确找到清晰的图像边 缘，易操作。大大减少人为测量误差。更准确的得出检测的数据。 12.Ra、Rz、Ry、s值测量重复性≤1% 13.可以测量出样品的个体参数，并自动生成曲线图。 14.软件有强大的数据处理功能，通过个体参数可以自动换算出Ra、Rz、Ry、s值。免除用户复杂的计算步骤，简便、快捷、准确的得出结果。 15.软件自动生成测试报告，并可以word文档保存以便以后调用。个体参数也可以以word文档和Excel文档保存。 （2）表面粗糙度轮廓仪1套 粗糙度测量的技术参数 X 轴 (驱动部):1.测量范围: 100mm 2.分辨率: 0.5μm 3.长度基准: 高精度位移传感器 4.驱动速度: 0 – 10mm/s 5.测量速度: 0.5 - 2mm/s Z 轴 (立柱):1.类型: 电动操作 2.垂直移动: 350mm 检测器的技术参数:1.范围／分辨率: 1000μm / 0.01μm 2.测针针尖: 2um 3.示值误差: ±5%­—±7% 4.测量重复性: ± 3% ­—­±5% 5.类型: 差动电感式 6.驱动装置的控制:手动或 PC 操作 评价参数 1.Ra, Rq, Rz, Ry, Rz(JIS), Ry(DIN), Rc, Rp, Rpmax, Rpi, Rv, Rvmax, Rvi,Rt, Rti, R3z, R3zi, R3y, S, Pc (Ppi), Sm, HSC, mr, dc, plateau ratio, mrd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Da, Dq, la, lq, Sk, Ku, Lo, Lr, A1, A2 取样长度 1.0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm 数据补偿功能:倾斜补偿，R 平面(曲面) 补偿，椭圆补偿，抛物线补偿，双曲线补偿，二次曲线自动补偿，多项式补偿，多项式自动补偿 轮廓测量 1.测量范围:≤100mm 2.分辨率: 0.1μm 3.测量速度: 0.2, 0.5、1mm/s 4.测量方向: 向后 5.指示精度: ±(3.5+2L/100)μm * L = 测量长度 (mm) 6.测针上／下运作: 弧形运动 7.测针方向: 向下 8.测力: 10 - 30mN 9.测针针尖半径: 25μm, 硬质合金针尖 （3）体视显微镜1套 1.视场宽广，成像清晰，12度视角，立体感强。 2.1：10变倍范围令成像质量更佳。 3.最大变倍范围：375X(1：10) 4.45度倾斜的观察头可作360度旋转使操作更舒适。 5.左右目镜筒可作±5视度调节。 6.支架行程范围182mm，瞳距调节50-75mm 。 显微镜参数:1.放大倍数，工作距离及视场直径 2.变倍比：1:10 (0.75X－7.5X) 3.视场范围：12mm~ 22mm 4.工作距离：31mm~320mm 5.双目瞳距：50mm~75mm 6.屈光度调节：±5 7.头部观察角度：45°目头 适配镜：直径：59mm,放大倍率：0.5倍，内调焦距：0～3mm调焦后可锁紧 2.摄像机：高速USB2.0接口，可达480Mb/s 灵敏度：1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸：2.2μm x2.2μm 白平衡：自动/手动 一键白平衡， 帧率：40fps 图象采集分辨率格式：支持8种格式 最大采集分辨率2048×1536 软件功能：图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数：1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 三、配置要求 （1）数显摄影光切法显微镜： 1. 仪器主体：1台 2 .测微目镜：1只 3. 座标工作台：1件 4. V型块：1件 5. 标准刻尺(连盒) ：1件 6. 7倍物镜：1组 7. 14倍物镜：1组 8. 30倍物镜：1组 9. 60倍物镜：1组 10. 数字摄像头：1只 11.光切法测量系统：1套 12.测微尺：1块 13.电脑一套 14.光切法软件一套（附软件著作权证书） 15.打印机一台 16.数码成像 1套 17.可调变压器：1只 18. 灯泡(备用)：3只 需现场安装及技术培训 （2）表面粗糙度轮廓仪1套 1.电脑主机1套 2.仪器主机1套（附带机架） 3.大理石平台1只 4.电源接线板1块 5.打印机1台 6.电器箱1只 7.可调工作台1只 8.可调工作台夹具1只（另行选配） 9.粗糙度样板1块（附中国计量院检验证书） 10.整套仪器检验证书1份（需中国计量院检验证书） 11.标准球2只 12.测量触针2枚（斧形，尖形） 13.软件安装盘1份 14.电源线1根 需现场安装及技术培训 （3）体视显微镜 1.显微镜：1台 2.观察头：1只 3.10X目镜：1对 4.适配镜 5.YH-3001摄像头：1只 6.随机文件：1套 7.计算机 一台 8.打印机 一台 需现场安装及技术培训 | 1 |
| 2 | 形位公差测量仪 | 一、简介 通过测量与检验加深理解形位误差与公差的定义，熟练掌握形位误差的测量及数据的处理方法和技能，掌握判断零件形位误差是否合格的方法和技能。通过所配软件计算可实现光学影像测高，可由鼠标自动寻边、找直线、框选圆、自动圆、自动圆弧，可测点、线、圆、圆弧、角度、距离等；并可通过精密测头接触式测量（球径、面宽、高度、平面度、曲面、斜面、圆柱、圆锥、空间距等等）。 二、技术要求 运动行程（X、Y、Z轴mm）：600×500×200；工作台尺寸：760×660；工作距离：90mm；变焦物镜：0.7X-4.5X可连续变倍之高精密结构光学物镜；数显分辨率：0.001mm；X、Y坐标测量示值误差≦（3+L/200）μm；Z轴坐标测量值误差≦（4+L/200）μm；重复测量精度≦2μm；视频总倍率：0.5x镜筒（20X-115X），1X镜筒（30X-225X）；物方现场：10.6-1.6mm。 数显分辨率：0.001mm;X、Y坐标测量示值误差≤（3+L/200）µm ， L为被测长度(单位：mm);Z轴坐标测量示值误差≤（4+L/200）µm ， L为被测长度(单位：mm);重复测量精度：≤2µm 三、配置要求 配3D影像专用测量软件，配工作台式电脑一台，CPU4570，内存 4GB DDR3 1600MHz 硬盘 1TB DVD刻录机 显卡 NVIDIA GeForce GT 750 显存 2GB CCD摄像机 信号制式PAL/NTSC 分辨率 700TVL 支持OSD菜单 开启/关闭可选择 内同步 电子曝光 工作电压DC12V 逆光补偿 需现场安装及技术培训 | 1 |
| 3 | 尺寸公差测量平台 | 简介 通过使用内径千分表测量孔径、轴径误差测量、直线度误差测量、径向圆跳动误差测量等实验，使学生掌握测量仪器的结构和原理以及仪器使用和维护的方法。 规格参数要求 测量范围0-150mm、0-200mm、0-300mm的游标卡尺，分辨力0.02mm，误差分别为±0.03mm、±0.03mm、±0.04mm，,量爪长度40mm、50mm、60mm深度测杆为方杆；数显量程150mm的游标卡尺分辨力0.01mm，误差±0.03mm；量程为0-25mm、25-50mm、50-75mm的数显外径千分尺误差分别为±0.002mm、±0.002mm、±0.003mm；量程3-4、4-6、6-10、10-18、18-35、35-50、50-160内经百分表分辨率为0.01mm；厚度百分表跨度120mm，精度0.01mm；数显深度卡尺0.01mm；公法线千分尺精度为0.01mm；工具储物柜，带锁，材质是铁，共9层；工具小车可拆装，框架结构，材质PVC塑料，静音承重150KG。 三、配置要求 量程150、200、300的游标卡尺各5把；量程150数显游标卡尺5把；量程0-25、25-50、50-75、75-100、100-125、125-150外径千分尺各5把；量程0-25、25-50、50-75数显外径千分尺各3把；量程3-4、4-6、6-10、10-18、18-35、35-50、50-160内经百分表各5套； 83套量块10套；量块夹子10套、量块附件2套；厚度百分表2套； 数显深度卡尺2套；齿厚游标卡尺10套；量程0-25、25-50、50-75、75-100的公法线千分尺各5套；工具置物柜3个；工具小车2个。 | 1 |
| 4 | 拆装实验用夹具模型 | 一、简介 用于机械制造工艺学实践教学，可进行传统夹具结构试验、拆装试验、传统夹具与机床的连接方式试验，用于巩固加强学生机床夹具设计认识。 二、技术要求 铝合金与优质黑色PVC（A板）结合制作，可拆装，实物标准件联接，其外形尺寸根据实物的结构复杂程度按比例扩大, 每个部件上刻有名称。每套夹具外形参考尺寸在260×320×280mm—280×380×320mm之间。 配置要求 车床夹具1套；铣床夹具1套；钻床夹具1套；镗床夹具1套；磨床夹具1套；刨床夹具1套；其他夹具23块；带快退装置斜楔夹紧机构；双向作用偏心夹紧机构；双臂双作用铰链夹紧机构；两点联动夹紧机构；孔式斜楔夹紧机构；快速螺旋夹紧机构；气动斜楔夹紧机构；偏心轴夹紧机构；双臂单作用铰链夹紧机构；四点联动夹紧机构；端面斜楔夹紧机构；拨叉装夹方案。 | 2 |
| 5 | 拆装用组合教学工夹具 | 一、简介 用于机械制造工艺学实践教学，进行夹具结构试验、夹具课程设计方案验证试验、组合夹具与机床的连接方式试验。 技术及配置要求 包括槽系列组合教学工夹具一套，材质为高强度铸铁；孔系列组合教学工夹具一套，材质为碳钢；孔系组合夹具元件上定位孔的精度为H6，定位销精度为k5，而定位孔中心距误差为±0.01㎜。 配置要求 每套组合夹具均含基础件、支撑件、定位件、导向件、压紧件、紧固件、辅助件和合件等八大类元件；槽孔系列组合工装台面是由多条φ16的标准孔，切孔距相等的条状铸铁条组成，铸铁条侧面揩油形槽，两条槽之间形成T形螺母安装位置。 | 3 |

# 第11包机械传动机构实验台及测绘模具等

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图工具箱 | 尺寸规格：500×200×250 钢材、工具、量具 | 60 |
| 2 | 二级减速器 | 尺寸规格：300×250×250） 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 3 | 蜗轮蜗杆减速器 | 尺寸规格：180×120×200 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 4 | 一级圆柱减速器 | 尺寸规格：230×110×130 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 5 | 一级圆锥减速器 | 尺寸规格：240×130×180 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 6 | 卧式齿轮油泵 | 尺寸规格：220×180×160 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 7 | 千斤顶 | 尺寸规格：150×150×230 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 8 | 蝴蝶阀 | 尺寸规格：160×180×100 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 9 | 柱塞泵 | 尺寸规格：180×150×100 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 10 | 手压阀 | 尺寸规格：100×150×180 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 11 | 齿轮油泵 | 尺寸规格：160×160×180 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 30 |
| 12 | 手压滑油泵 | 尺寸规格：100×150×180 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 20 |
| 13 | 单项阀 | 尺寸规格：100×100×80 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 20 |
| 14 | 截止阀 | 尺寸规格：120×120×150 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 20 |
| 15 | 旋塞阀 | 尺寸规格：150×100×120 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 20 |
| 16 | 自定心虎钳 | 尺寸规格：200×150×100 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 20 |
| 17 | 顶尖尾座 | 尺寸规格：200×150×150 铸铝、合金铝、标准件、皱纹漆 | 10 |
| 18 | 机构运动简图测绘模型（80件） | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 用于机械原理课程开设“机构运动简图测绘及分析实验”。 二、仪器设备技术参数 1、基础型（20件） 外形尺寸：200×180×120（mm） 材料：全铝制 模型类型：曲柄滑块泵，曲柄摇块泵，曲杆摇杆泵，转动导杆泵，摆动导杆泵，剪床机构，差动轮系机构，浮动盘联轴节，齿轮直线机构，齿轮摆杆机构，各2件。 2、机器型（20件） 材料：全铝制 外形尺寸：200×180×120（mm） 模型类型：抛光机，装订机机构，牛头刨床，颚式破碎机，步进输送机，假支膝关节机构，机械手腕部机构，简易冲床，铆钉机构，制动机构，各2件。 3、综合型（40件） 外形尺寸：250×210×160（mm） 材料：全铝制 模型类型： 2K周转轮系机构，直线槽轮机构，齿轮连杆机构，椭圆仪，直线运动机构，差动螺旋机构， 万向接头，双冲头机构，偏心往复运动机构，急回机构，三档齿轮变速机构，机器人爬杆机构，反馈机构，450螺旋齿轮传动机构 ，差速器，软轴传动机构，运动合成机构，偏心调速器机构，椭圆齿轮机构，齿轮间歇机构，各2件。 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确）。 全套机构运动简图测绘模型（合计80件）。 | 1 |
| 19 | 创新机械运动方案拼装实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向。 便于了解各种平面机构工作机理。在本实验台可以拼装出各种平面机构运动方案37种 二、仪器设备技术参数 1.交流带减速器电机功率N=90W220V传输的转速n=10转/分 2.直线电机功率N=25W220V行程L=700 3.电源要求220V 50HZ 4.零件主要材质：A3钢、45号钢 5.实验人数:(3-4)人X四组/套 6.实验台机架外型尺寸:100X350X660/套(mm） 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 创新机械运动方案拼装实验台主要有机架、拆卸平台、电动皮带传动装置，低副杆组（‖级¦¦¦级）凸轮、齿轮齿条、槽轮、各种回转副、移动复合金交气连导基本构件和连接组成，实验台中低副杆组长度尺寸可以无数调节，长度尺寸变化范围广。具体配置如下： 1、实验台机架 x1 2、实验台组件箱 x1 3、交流带减速器电机x1 4、交流带有线电机 x12 5、易损件及拆装工具1套。 6、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 | 1 |
| 20 | 平面机构创意组合及参数可视化分析实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 为《机械原理》课程而设计的，主要针对几种典型基本平面机构的设计及运动学、动力学分析，采用国内外先进的现代虚拟设计方法和现代测试技术，利用计算机对四种以上平面机构（齿轮-导杆-摇杆机构、齿轮-连杆-偏心滑块机构、凸轮机构、槽轮机构等）的动态参数进行采集、处理分析，实测、仿真比较优化设计，适用于进行“平面机构运动分析和机构设计”、“机构运转及速度波动调节”、“机构平衡”等综合性实验，其内容包括实物机构简单拼装、设计与运动测试及计算机模拟设计及运动模拟和机构平衡等方面，学生用本实验系统配套的专用教学软件，可独立完成平面机构创意组合及参数可视化分析。 二、仪器设备技术参数 1.驱动电机功率125W 2.工作转速:0-200rpm 3.直线位移传感器 4.光栅角位移传感器 5.外型尺寸：1260x660x960（mm） 6.重量：85kg 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1、实验台主机x1 2、驱动电机 x1 3、直线位移传感器 x1 4、光栅角位移传感器 x1 5、易损件及拆装工具1套。 6、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 21 | 曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验系统 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该设备可进行曲柄滑块机构及曲柄导杆滑块机构、凸轮机构的拼装，比较曲柄滑块机构及曲柄导杆滑块机构的性能差别，可对各种运动规律（8种）的直动从动杆凸轮机构的运动进行比较。 二、仪器设备技术参数 1、所有杆构件长度及滑块偏心距均可进行无级调节，分析该参数改变，对机构运动特性的影响。 2、检测系统集数据采集与电机调节控制于一体，采用先进的单片机系统，以串口通讯，测试数据精度高、速度快、稳定。 3、系统配套软件以Vb为平台制作开发，其内容丰富，包括实验录像、实验台介绍、机构虚拟设计、机构的虚拟运动、机构运动检测、机构运动仿真、实验结果分析等内容，具有综合性、开放性的特点。 4、驱动直流电机可进行无级调速，以满足实验机构的不同运动要求。 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1、曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验系统主机1套 2、配套软件。 3、易损件及拆装工具1套。 4、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 22 | 智能动平衡实验系统 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 设备利用高精度的压电晶体传感器进行测量，采用先进的计算机虚拟测试技术、数字信号处理技术和小信号提取方法，能在一个硬支承的机架上不经调整即可实现硬支承动平衡的解算和软支承的解算，既可进行动平衡校正亦可进行静平衡校正，进行动平衡校正和静平衡校正，适用于教学动平衡实验。不但能得出实验结果，而且通过动态实时检测曲线了解实验的过程，通过人机对话的方式生动、形象地完成检测过程。 二、仪器设备技术参数 1.可连续、动态进行试验。 2. 系统测量精度：最小残余不平衡≤0.3gmm/kg，并具有标定及不平衡设定报警功能、可方便的用作工业动平衡机。 3.采用虚拟仪器技术，实验结果以数字，曲线与图形同时显示。 4. 采用方便快捷的热插拔USB硬件接口技术，能有效的与计算机进行连接通讯。 5. 系统通用性强，计算机用户界面可选择不同的辊子结构（提供常用六种形式），进行检测试验。 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1、智能动平衡实验系统主机1套。 2、联想电脑H435（处理器AMD A8-6500/内存4G/存储1TB）x1 3、易损件及拆装工具1套。 4、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 23 | 动静态螺栓综合实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 利用现代测试手段，对单个螺栓在受倾覆力矩时螺栓的受力情况进行分析，使学生掌握单个螺栓受力变形规律，了解机械参数电测的基本方法和手段。通过螺栓的动载实验，改变螺栓联接的相对刚度，观察螺栓变应力幅值的变化，以验证提高螺栓联接强度的各项措施。 二、仪器设备技术参数 1. 电阻应变值:R=120Ω 2. 灵敏系数K=2.20 3. 中间最大螺栓直径：d=16mm 4. 单相交流电机：180W 5. 电机最大转速：1400转/分钟 6. 重量：39Kg 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1. LYS—C螺栓联接综合实验台x1 2. 静动态测量仪x1 3. 专用扭力扳手0—200Nm x1 4. 量程为0—1mm的千分表 x1 5. 易损件及拆装工具1套。 6. 厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 | 1 |
| 24 | 螺栓组联接综合实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验台可完成螺栓组在受倾覆静态力矩作用下的受力——变形规律的分析；可对不同的刚度的螺栓受力——变形规律进行分析。设备可完成不同始拉力的连接与被连接的受力变形规律研究，实现加载与检测的数字化分析，利用软件平台实现机械参数的可视化分析。 二、仪器设备技术参数 1.测试螺栓电阻应变片阻值R=120Ω 2.静态应变仪误差范围：±0.3%，±2字 3.灵敏度系数：K=1.0～9.99 4.连接螺栓工作直径d=6.00mm 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.检测系统x1 2.分析软件x1 3.易损件及拆装工具1套。 4.厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 25 | 动平衡实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 紧密结合机械原理课程内容设计，采用补偿质径积的方法来测定试件不平衡的大小和位置。由于采用机械补偿元件，性能稳定、测量可靠、操作简便、直观形象。这种动平衡机的工作原理与课程内容紧密结合，因此对加深理解平衡原理和方法，提高学生操作的能力有一定的帮助。 二、仪器设备技术参数 1、电机额定功率：60W 2、电机转速范围：0～1400rpm 3、百分表量程：0～10mm 4、动平衡转速：450rpm 5、试件质量：≤10kg 6、试件最大直径：Φ=185mm 7、试件两轴颈支承距离：370mm 8、电 源：220V交流/50HZ 9、重 量：58kg 10、外形尺寸：700X360X400（mm） 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.动平衡试验台 x1 2.易损件及拆装工具1套。 3.厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 | 1 |
| 26 | 智能带传动实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验台采用直流电机为原动机及负载，具有无级调速功能使得本实验台可在操作者希望的任意转速条件下进行实验。既能保证操作者简单的操作，又能直观形象的获得带传动滑动曲线及传动的效率曲线。此外还具有数据采集、数据分析、处理等多种人工智能。并可与Pc机对接（本实验台已备有接口），可自动显示并打印输出实验数据及实验曲线。 二、仪器设备技术参数 1、电机额定功率：100W 2、主动电机调速范围：0～1800r/min 3、额定转矩：T=0.24N.M=2450g.cm 4、电源：220V交流/50HZ 5、重量：40kg 6、外形尺寸: 600×280×300（mm） 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.智能带传动实验台 x1 2.易损件及拆装工具1套。 3.厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 27 | 链条、万向节传动实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该实验台可做链条及单万向节传动不均匀率测试实验。实验台系统采用直流电机为驱动源，采用高集成度的单片机测试系统对其进行实时控制，可通过数码管进行实时数据显示，结合计算机强大的数据处理分析系统可进行智能调速、数据分析和处理，并可打印和保存实验过程中的数据。 二、仪器设备技术参数 1、电机额定功率：100W 2、电机转速：0～2000r/min 3、万向节传动角调节范围：30度 4、链轮齿数：Z1=12 Z2=26 5、节 距：T1=127 T2=254（双节距） 6、电 源：220V交流/50HZ 7、重 量: 30kg 8、外形尺寸:530X340X250(mm) 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.链条、万向节传动实验台 x1 2.易损件及拆装工具1套。 3.厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机1台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 28 | 液体动压轴承实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 通过全自动检测系统对各机械参数进行信号采集和分析可反映各机械性能参数适时变化过程，并自动绘制滑动轴承各特征曲线。利用它来观察滑动轴承的结构，测量其径向油膜压力分布和轴向油膜压力分布，测定其摩擦特征曲线，是一种新型性能检测及分析实验台。 二、仪器设备技术参数 1.电机额定功率：P=400w 2.轴瓦内直径： d=70mm 3.有效长度： B=125mm 4.加载范围： W=0～2000N 5.油压表精度： 2.5级 量程0—1MPa 6.主轴调速范围： 0-500rpm 7.加载传感器量程：0～2000N 精度：0.05% 8.摩擦力传感器量程：0～60N 精度：0.05% 9.外形尺寸： 600X430X500 (mm) 10.重 量： 65kg 11.电 源： 220V交流/50HZ 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.液体动压轴承实验台 x1 2.易损件及拆装工具1套。 3.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 29 | 三维机构创新设计及虚拟设计综合实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该设备实现多种空间三维机构，并提供三维虚拟仿真平台。实验台由三维机架、多向滑块、电机、低副杆组、高副杆组、齿轮、凸轮、棘轮、槽轮、蜗轮蜗杆、万向联轴节、链传动、带传动组成，可拼装包括平面及空间机构在内的多达 40 种以上的组合实验方案。 二、仪器设备技术参数 1.驱动直流减速电机N=70W，220v,输出转速n=0～80 r/min,1台/套 2光栅角位移传感器输出电压/脉冲数 ：5V/1000P ，1个/套；5V/360P， 1个/套 3零件及工具陈列柜外型尺寸：1200×600×1100mm 4.重量：150kg； 5.建议实验台使用人数：2-4人/组。 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.实验台机架 x1 2. 驱动直流减速电机 x1 3. 光栅角位移传感器5V/1000P x1， 5V/360P x1 4. 零件及工具陈列柜x1 5.易损件及拆装工具1套。 6.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 30 | 机器视觉皮带传送实验开发平台（高级型） | 技术参数： 1.运动方式：皮带传送； 2.调速方式：手动旋钮； 3.最大检测尺寸：90×120×35mm； 4.传送带宽度：250mm； 5.传送带周长：2800mm； 6.颜色：白色半透明； 7.工业数字相机：120W像素CCDGigE相机； 8.检测精度：0.2mm； 9.检测速度：2s/件； 10.正面光：白色低角度环形LED光源 11.背光：红色背光源，发光面（150mm×150mm） 12.图像处理软件：MV-MVIPS软件，4大检测模块，覆盖机器视觉检测的所有常见领域； 13.上料方式：手动上料； 14.下料方式：气动剔除； 15.气压：压力可调； 16.载重：最大2kg 17.使用环境：环境温度0℃~40℃ 18.功率：AC200~220V 150W 19.外形尺寸：1345×331×870mm 20、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 计算机参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |
| 31 | 机器视觉科研创新实验开发平台 | 包括计算机、激光器、环形圆顶光源、仿真器、PLC、变频器、触摸屏、CCD摄像机和镜头等。 实验开发平台主要技术参数： 1.运动方式：皮带传动 2.运动方向：CW/CCW 3.皮带材质及颜色：白色PU 4.运动范围：1925mm（皮带周长） 5.运动宽度：200mm（皮带宽度） 6.运动速度：0~140mm/s 7.重复运动精度：±0.2mm 8.边缘直线度：±0.5mm 9.跳动：±0.2mm 10.中心最大负载：3Kg 11.触发传感器：光电传感器 12.最大静转矩：0.4Km 13.工作环境温度：0~60℃ 14.功率：100～240VAC 2.5A/35W 15.外型尺寸：长950mm×宽280mm×高740mm 16.平台自重：30Kg 17、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 配备计算机2台，其主要参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 激光器参数: 1.波长为405nm 2.工作电流为4~6mA 3.输出功率大于200mW 4.连续工作时间大于4h 5.额定工作电压为220±10%V交流电源 6.预热时间5min 7.光束直径径孔4mm 8.工作环境温度10~35℃ 环形圆顶光源参数： 1.使用环境温度：0～40℃； 2.温度：20～85%（非凝结）； 3.使用寿命：标准环境下，白光源连续工作超过3万小时，红色光源连续工作超过6万小时（以上指光源衰减量超过50%时）； 4.高密度LED阵列、高亮度、多种紧凑设计、节省安装空间、采用高均匀扩散板使光源能够均匀照射在物体表面，增加图像采集质量； 仿真器参数： 1.支持传统的JTAG协议IEEE1149.1与IEEE1149.7协议； 2.支持高速USB2.0接口； 3.支持系统跟踪； 4.可编程的TCKL最高可达64MHz； 5.快速的代码下载速度（比XDS560PLUS快1.5-2倍）； 6.高速抗干扰仿真电缆； 7.支持+1.2V至+4.1V的JTAG接口； 8.支持Windows XP/2000/Vista/Win7/Win8操作系统； 9.支持LINUX环境下调试(CCSV6.0、CCSv5.4、CCSv5.3、CCSv5.2和CCSv5.1版本)； PLC参数： 1.支持的本地I/O达4096点，最快指令仅34纳秒； 2.程序容量从28K-252K步（1步=4byte）； 3.支持结构化编程，最大程序数量为252个，每个程序克设定为扫描、低速、等待，且可互相切换； 4.内置标准RAM及ROM，文件寄存器数量128K，且可扩展到1M； 5.具有12M USB及115K RS232编程接口（Q02只有RS232编程口）； 6.内部软元件约30K，可自由设定； 7.支持多达4个CPU，一个系统中可集成顺控CPU、过程控制CPU、运动控制CPU（最大96轴）、PC CPU； 8.支持100M以太网，另有WEB SERVER模块，可用浏览器通过INTRANET、INTERNET监控PLC，进行程序监控、读写等远程维护功能； 9.高可靠10M/25M MELSECNET/H光纤双环网，通讯距离达30KM，同时支持总线型同轴电缆MELSECNET/H网络，最远距离2500米； 10.除支持开放式现场总线CC-LINK外，还支持主要的工业网络，如Profibus,DeviceNet,Modbus,ASi等； 11.各种智能模块、功能模块，满足各种从简单到复杂的应用，如BASIC模块，支持BASIC语言，很容易写通讯程序； 变频器（4个）： 1.输入特性：交流电压及频率单相200-240V,50Hz/60Hz， 交流电运行波动范围170-264V,50Hz/60Hz， 允许频率波动范围±5%，电源容量4.0KVA； 2.输出特性：电压3相200-240V；额定容量2.8KVA， 额定电流7.0A;过载能力150%60s、200%3s（反时限特性）； 3.功率 1.5KW，适用电机容量1.5Kw； 触摸屏参数： 1.10.4寸256色； 2.AC电源； 3.422/232扩展口； 4.以太网接口； 5.USB接口； CCD摄像机参数： 1.分辨率最低为780×582； 2.像素尺寸最大为5.6μm*5.6μm； 3.传感器类型为逐行CCD； 4.帧速率为30fps到60fps； 5.信噪比大于52db； 6.镜头装备接口为C/CS 接口； 7.输出格式具备FireWire IEEE1394A； 8.可编程控制图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等； 9.存放温度为-20°C 到 60°C； 镜头参数： 1.焦距为3.5mm-8mm； 2.视场角大于90°； 3.接口为C或CS接口； 4.最近物距为0.1m到0.2m之间； 5.镜面尺寸为1/3″； | 1 |
| 32 | 机械系统集成创新组合及综合测试参数分析实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 可用于《机械设计》课程、课程设计及毕业设计。该实验台根据负载的形式设计不同传动比、不同传动路径的传动系统方案，并对系统进行评价；组合拼装40种以上的机械传动系统方案；检测实际机械系统的传动效率；提供7种执行机构方案设计及拼装。 二、仪器设备技术参数 1.交流变频电机功率：0.75KW；同步转速1500r/min; 2.磁粉制动器加载范围：0～50N.m； 3.变频控制器：功率0.75KW； 4.调速范围：0～800rpm，系统最高转速0～600rpm; 5.角位移传感器：电压/脉冲数 5V/360P 2个；5V/1000P 1个； 6.压力传感器：5kg 1个；50kg 1个；精度 0.05； 7.安装最大中心高：130mm； 8.外形尺寸：1100X750X1600mm； 9.重量：480kg 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1. 交流变频电机x1 2. 磁粉制动器 x1 3.变频控制器 x1 4.角位移传感器 x1 5.压力传感器 x1 6.易损件及拆装工具1套。 7.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 33 | 机构系统动力学调速实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 适用于机械类专业开设机构系统动力学调速实验,符合机械原理实验课要求。该实验台是以直流调速电动机驱动，含带传动、曲柄滑块机构以及工作阻力在内的机械系统。用于在稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节的实验装置。可实现机械速度波动测试仿真实验。调节转速观察机械的速度波动现象，求解系统运转的不均匀系数，绘制实测与仿真对比曲线；机械速度波动调节实验。分别改变飞轮大小和工作阻力的大小，观测机械速度波动变化情况，并与理论计算结果进行比较分析，进而掌握周期性速度波动的调节方法和设计指标，掌握飞轮设计方法及计算飞轮转动惯量。 二、仪器设备技术参数 1.大飞轮1个φ175×28； 2.小飞轮1个φ145×25； 3.基圆半径r ＝40mm推杆升程 h=15； 4.直流调速电动机1台 电压220V； N=125W 转速n=1500r/min； 5.角移传感器2个； 输出电压/脉冲数：5V/1000P，5V/360P； 6.软件光盘 1张； 7.外形尺寸: 500X600X460mm 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.大飞轮 x1 2.小飞轮 x1 3.直流调速电机 x1 4.角位移传感器 x1 5.软件光盘 x1 6.易损件及拆装工具1套。 7.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 34 | 齿轮传动效率测试分析实验台 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 实验台分为独立的三个模块：动力输入模块（原动件）、测试模块（被测件）、加载模块，测试模块可变换，随机包含圆柱齿轮模块，蜗轮蜗杆模块，摆线针轮模块，还可根据需要自己设计添加，动力输入模块和加载模块安装位置可根据被测件进行灵活安装调整。还可以检测齿轮传动的输入输出转速，输入输出扭矩，不同载荷不同转速下的传动效率，系统测试软件可实时检测各参数并以动态曲线的形式显示，方便直观。 二、仪器设备技术参数 1.直流调速电机：600W，调速范围0～1500rpm 2.圆柱齿轮传动比：6.26或0.16 3.蜗轮副传动比：1：10 4.摆线针轮传动比：1：9 5.称重传感器：5Kg,20Kg 6.旋转编码器：1000脉冲 7.磁粉制动器：最大制动扭矩25Nm 8.实验台外形尺寸：1000x600x750 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.直流调速电机 x1 2.圆柱齿轮 x1 3.蜗轮副 x1 4.摆线针轮x1 5.称重传感器：5Kg x1 ,20Kg x1 6.旋转编码器x1 7.磁粉制动器x1 8.易损件及拆装工具1套。 9.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 35 | 曲柄滑块导杆凸轮组合实验台及组合机构实验台 | 仪器设备使用目的、用途方向 该设备可实现五种机构的快速拼装及测试（曲柄滑块机构、曲柄导杆滑块机构、曲柄摇杆机构、曲柄导杆摇杆机构、凸轮机构）。可实现滑块线位移、线速度、线加速度等运动特性；摇杆角位移、角速度、角加速度等运动特性；曲柄的转速及回转不匀率；比较曲柄导杆滑块机构与曲柄滑块机构的性能差别；比较曲柄导杆摇杆机构与曲柄摇杆机构的性能差别；曲柄长度、连杆长度都可调整，分析该参数改变，对机构运动特性的影响；等加速凸轮与偏心凸轮直动从动杆运动规律的比较；平底从动杆与滚子从动杆运动规律的差异；各机构的动画效果图及其理论曲线；实测曲线与理论曲线的比较。 二、仪器设备技术参数 1.角位移传感器：输出电压:0～5V;脉冲数：1000P 2.光电盘：180p 3.直流电机：125W 转速：0～1500rpm 4.蜗轮减速箱速比：1/10 5.主轴调速范围：0～150rpm 6.外形尺寸：500×380×300mm 三、仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确） 1.角位移传感器x1 2.光电盘x1 3.直流电机x1 4.易损件及拆装工具1套。 5.厂家负责调试安装及1-2人内地培训 | 1 |
| 36 | 机器视觉XY运动控制实验平台（PC控制） | 平台参数： 1.运动形式：滚珠丝杆型 2.丝杆参数：直径：Φ16，导程：5mm； 3.最大载荷(kN)：4.90 4.载物台尺寸：120mm×120mm 5.运动距离（行程）X轴：230mm，Y轴：180mm； 6.平台自重：25Kg； 7.主体材料：高刚性铝合金； 8.外型尺寸：710mm×460mm×700mm； 9.最大速度：40mm/sec； 10.重复定位精度：±0.1mm； 11.直线度：±0.02mm； 12.回程游隙：±0.02mm； 13.丢步运动：±0.02mm； 14.标配零位：有； 15.中心最大负载：20Kg； 16.运动控制：计算机数字化控制； 17.工作环境温度：0～60°C； 18.电源/功率：100～240VAC 2.5A/260W； 19、厂家负责调试安装及1-2人内地培训。 计算机参数： 1.显示器尺寸：23英寸 2.CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3.CPU 频率：≥3.4GHz 4.内存容量：≥8GB 5.硬盘容量：≥500G 6.光驱类型：蓝光光驱 7.操作系统：Windows 7 8.显卡类型：独立显卡≥1G 9.音频系统：集成 10.有线网卡：1000Mbps以太网卡 11.最高睿频：3800MHz 12.核心/线程数：四核心 | 1 |

第12包  玉石雕刻机等设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉石雕刻机 | 1.使用目的：主要用于新疆工艺美术课堂教学 2.技术参数： 高速雕刻机，磨头主轴无级变速，最大加工尺寸600毫米，磨头是升降型，外型尺寸1050x590x920毫米，电动机功率700W，电压220V，50HZ，转速0--12000转/分（无极变速），精度：1、磨头主轴内圆的径向跳动应不大于0.01毫米；2、主轴装上轴干后，其轴杆的径向跳动应不大于0.03毫米。小工具3套（30、40、50、60、80、100）HC2C3 (40C8A、50C10A、60C10A、80C10A、100C10A） 3.附加要求：提供安装调试 | 3 |
| 2 | 电动压线压片机 | 1.使用目的：主要对金银铜饰品进行压线、压片的加工成型。 2.技术参数： 电源：380V/220V 纯铜芯电机 功率：2200W 辗辘直径：82mm 辗辘全长阔度：160mm 辗辘光面阔度：80mm 最大辗片硬度：7mm 线槽数目：1－9mm 尺寸：580＊400＊1300mm | 1 |
| 3 | 手动压线压片机 | 1.使用目的：主要对金银铜饰品进行压片、压线、压条、压半圆的加工成型。 2.技术参数： 高35CM,宽30CM,中间辗辘123MM 重量：20KG， 四方槽：6mm 4mm 3mm 2.5mm 2mm 1.5mm 1mm 半圆槽：8mm 6mm 5mm 4mm 3mm 2mm中间压片宽度：47mm | 1 |
| 4 | 汽油熔焊机 | 1.使用目的：主要对金银铜饰品进行高温融化焊接处理。 2.技术参数： 类型：6档熔焊机 整机尺寸：260*165*160MM电源：220V汽油容量：1市斤 最大功率：30W最高温度：2000燃料：白电油或者高纯97号汽油 附送配件：（5-8熔焊机/15件配小和大枪）：6档熔焊机1台，10两石英窝1个，小火枪1支，大火枪1支，8寸焊夹1支，幼焊条1条，耐油管2米，焊瓦1片，漏斗1个， 硼砂1包，整形锉10件套 1套，白矾1包，中白矾杯1个，TSK葫芦夹1支，隔热粉1瓶。 | 3 |
| 5 | 焊蜡机 | 1.使用目的：主要用于首饰蜡模进行焊接、修边等加工，可瞬间加热。 2.技术参数 类型：红色焊蜡器 温度范围：60度-500度 变电压：110V-230V 具有灵活性蜡笔使工作更顺畅，脚踏控制笔嘴即冷即热。 配套配件：保险丝、焊丝圈等 | 3 |
| 6 | 玉石万能横机 | 1.使用目的：主要用于首饰加工、玉石切割，表面打磨抛光。 2.技术参数：机器尺寸：长75CM*宽45CM*高95CM 头部尺寸：长42CM**高10CM， 额定功率 ：1/4P=180W; 1/2P=370W电压：220V大主轴机器采用的夹头是B16，夹持范围1.5-13mm. 小主轴机器采用的夹头是B12，夹持范围1.5-10mm. 通过更换不同用途的工具头、夹具，对工件进行雕刻、抛光、钻孔以及成型等加工，采用不锈钢板作工作台面、主轴机械强度高、不易因受力而扭曲，同轴度高；在高强转速下整机工作平稳，噪声低，发热量低，效率高。 附送配件：抛光片、打磨片各两套 | 1 |
| 7 | 砂轮机 | 1.使用目的：主要用于首饰工具的抛光、磨打等处理 2.技术参数 中型双头砂轮机：电压：220V 功率：350W 频率：50HZ 砂轮尺寸：200mmX20mmX32mm 砂轮安全线速度：35米/秒 转速：3000转/分钟 | 1 |
| 8 | 干式喷砂机 | 1.使用目的：主要用于珠宝、首饰、玻璃水晶、工艺品表面喷砂、清理、抛光处理。 2.技术参数 类型：小型全封闭式喷砂机是一款多功能多用途型手动喷砂设备。 机器尺寸为：475*370*370MM，工作窗尺寸：410*310*200MM。工作压力为4-7公斤。流量为0.36立方，喷嘴的内孔为3.5MM，喷砂控制系统为脚踏开关控制，操作非常方便，喷砂压力大小可调，使用电压为家用电220V，喷枪为固定在机器上面，方便喷砂 | 1 |
| 9 | 超声波清洗机 | 1.使用目的：主要用于专业清洗家用首饰、珠宝店、眼镜、手表、剃须刀、手机主板、PCB、打印机喷头喷咀、 2.技术参数： 0--30分钟时间控制，18时段数显控制，50W强大功率，42000Hz频率， SUS304不锈钢内胆和外壳材料，超声清洗频率42khz 外形尺寸18*11*15（cm） | 1 |
| 10 | 台虎钳 | 1.使用目的：主要用于固定硬物的辅助工具。 2.技术参数： 类型：重型加厚台虎钳，钳体都是加厚的，钳口处也是特别加厚处理，开口大夹力强，结实耐用，带砧台。 材质: 铸铁 12寸重型开口20厘米 | 1 |
| 11 | 多功能热转印烫画机 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学，主要用途：可将彩色图案烤制在柱形与平面物体上。适用范围：能烤常规杯、烫钻、烫画、烤帽、烤8寸-10寸盘、印T恤、抱枕、鼠标垫、瓷板、金属板、手机壳 2.技术参数： 产品类型：六弹簧多功能热转印烫画机， 发热板尺寸：300mm*380mm 外包装尺寸：550mm*500mm*480mm 功率：1250w 电压：220v 重量：30kg 频率：50HZ 电子数控：初始温度为100度. 最高温度：399度 升温时间：(20-200度) 时间控制范围：10-600秒 3.配套打印材料：3G多印杯子模板（高清PS格式）、烫画图库、烤杯纸10张、送手机壳、变色杯5个、送高温胶带2个、浅色热转印纸10张、深色热转印纸10张、鼠标垫5个 | 1 |
| 12 | 陶艺气电窑 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，能够实现陶土、瓷土烧制成器应用范围：金属热处理、玻璃热弯、玻璃烤花烤、陶瓷烤花烤 2.技术参数：类型：0.5立方自动控温1320℃气电两用高温电窑 窑炉有效容积：0.5立方 窑内尺寸700mm×700mm×1000mm 升温速度℃/分钟 2-4 最高温度℃1350 功率 63KW 最大电压380（V） 控制方式：智能表多段控制自动温控 可人工设定烧成程序，自动按程序烧成。 采用Cr27AL7MO2高温电炉丝制作，最高工作温度为1350℃，炉丝使用寿命≥180窑次 烧成气氛：氧化焰，还原焰 烧嘴可调入还原气氛 还原气氛由人工适时加入液化石油气辅助完成 3.附加要求：配套开关、换气、消防，提供安装调试、使用培训、不少于两次售后服务，上下水系统，磨耗损配件 | 1 |
| 13 | 手电钻 | 1.使用目的：主要用于展览布置，适用范围 画框装订、墙体钻孔等应用 2.技术参数：功能切换：正反转、电子调速，额定输入功率600W空载转速0-2800转/分额定锤击次数0-44800次/分，夹头直径1.5-13毫米，在石材钻孔直径13mm/在木材钻孔直径25mm/在钢材钻孔直径10mm重量1.7公斤 3.配套：辅助手柄、夹头匙，深度尺210毫米、附100支手动工具，塑胶工具箱，配套嵌入式（4/5/6/8/10砖石钻头、平咀钳、带磁性钻套、水平仪、塑料卷尺、4/5/6/7/8/9/10毫米插口、刀具、4/5/6/8木材钻头、插口转换器、锤子、2/3/4/5/6不锈钢钻头、30个螺钉10*3.5、10*4、10*5、活动扳手、10个25毫米CRV钻头PH1/2 PZ1/2，S4/6 Hex4/5T20/25毫米，30个塑料堵头10*5/10*6/10*8） | 1 |
| 14 | 泥条机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，实现陶土、瓷土制作各种条型 2.技术参数： 压泥条模具34套可制10种空心泥条，24种实心泥条 外形：130*130*880mm | 1 |
| 15 | 陶艺转盘 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，厚重且转动灵活，实现陶土、瓷土制作成型 2.技术参数： 结构：双面转盘 直径30cm 材质：铸铁 | 15 |
| 16 | 陶艺拉坯机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，实现陶土、瓷土制作成型 2.技术参数： 电动转盘 变速拉坯机 功率375W,转速0-300转/分钟，电机：DD电机直接驱动 稳定性：不超过10丝 重量32kg 转盘直径：315毫米 加厚 3.配套：保险丝 | 3 |
| 17 | 陶艺泥板机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，实现压制泥板，制作瓷板，绞胎瓷的设备 2.技术参数： 材质：不锈钢 台面尺寸：600*1000毫米 压制泥板厚度：0-60毫米 | 1 |
| 18 | 陶艺真空练泥机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，对陶土、瓷土实现真空练泥的设备 2.技术参数：类型：不锈钢真空练泥机 螺旋叶直径：90毫米 二螺旋叶轴水平安装，朝内对转； 主轴转速：32转∕分 可练泥料含水率：18-22% 机嘴出泥直径最大为：60毫米 生产能力：100KG∕小时 主电机：Y90L-4 1.1KW 1450转∕分 配套真空泵：2XZ型真空泵 抽气速率：0.2L∕S 电机功率：0.37KW 外形尺寸：长1100毫米，宽450毫米，高800毫米。练泥机重量：180KG 3.附加要求：配套开关、换气、上下水系统，提供安装调试、使用培训、不少于两次售后服务 | 1 |
| 19 | 木工刨床 | 1.使用目的：主要用于家居设计、景观模型制作教学，对木材进行平刨、压刨、圆锯、开榫、打孔加工 2.技术参数： 类型：轻型四用平/压/刨/木工联合机床 工作形式：手动 主轴转速 3100r/min圆锯片 300×1.4×25mm 最大刨削宽度 300mm磨刀砂轮 B50×32×13mm 最大刨削深度 3mm磨锯砂轮 PDX1125×10×25mm 最大锯料厚度 80mm三角胶带 A-1000 最大压料厚度 110mm电机功率 1.5/ 220KW/V 榫槽范围 10-16mm外形尺寸 210×1050×810mm 最大榫槽深度 120mm整机净重 190kg 刨刀片 310×3×25mm 3.附加要求：配套开关、换气，提供安装调试、使用培训、不少于两次售后服务 | 1 |
| 20 | 手持式激光测距仪 | 1.使用目的：主要用于环境艺术设计教学，对空间面积/体积测量的设备 2.技术参数： 工作原理: 激光 测量范围0.2-100m测量精度±2mm 激光等级2级 635nm<1mW 测量单位米/英寸/英尺 支持:连续测量\单次测量\面积/体积测量\勾股定理测量 加减法测量\最大最小值测量\历史测量记录 30组 温度范围存储温度范围：-20℃-60℃ 工作温度范围：0℃-40℃ 存储温度：RH85% 电源类型：1.5V3*AAA 电池寿命：可达4000次测量 尺寸123*54*28mm 重量180g 自动切断激光20秒 按键声提示 前后基准点IP54防尘防水等级 3.附加要求：配套电池，测距仪包，提供调试 | 3 |
| 21 | 气动射钉枪 | 1.使用目的：主要用于环境艺术设计、家居设计等教学，对型材进行装订设备 2.技术参数： 气动射钉枪：工作气压：0.4-0.8mpa适用枪钉：长度18-64钉槽容量：75根 重量：2.9kg 适用范围：木条、混凝土、铁板、金属装框1mm 配套气泵：空气压缩机 功率：550wq 气缸：63.7*11.8.2mm转速：1380rpm压力：0.7mpa排气量：40L/MIN 储气罐30L 净重：19k外形尺寸：63*27.5*62.5mm 配套：20米带接头气管、内丝大单接头、精品吹尘枪 3.附加要求：18号排钉一盒 ，提供安装调试 | 1 |
| 22 | 切割机 | 1.使用目的：主要用于环境艺术设计教学模型制作，对型材切割。适用范围 金属,木材等 2.技术参数： 切片直径 355mm(14″) 切片中心孔直径 25.4mm(1″) 矩形 85x180mm正方形 120x120mm L型 138x138mm 电线长度 2米 输入功率 2000W 空载速率 3500转/分钟 最大切割能力 型材85*180mm 钢管130mm角钢138*138mm 重量 15.8KG 3.标配：1*扳手 1*切割刀 1*轴杆柄 | 1 |
| 23 | 曲线锯 | 1.使用目的：主要用于环境艺术设计、装饰教学模型制作，对型材切割。适用范围木材、塑料、PVC、软体金属、亚克力等 2.技术参数： 类型：台式无极调电动曲线锯 电压：220v频率50HZ功率140W最大切割厚度50mm最大切割宽度250mm台面尺寸：250*410mm机器净重：10.4kg锯条厚度0.3mm锯条宽度2.7mm两销中心间距离：127mm 3.配送：拉花专用锯条，安装钢丝锯条可向左倾斜-15~45度实现任意方向切割。 | 1 |
| 24 | 电锤 | 1.使用目的：主要用于环境艺术设计、画框装订教学，适用范围 墙体钻孔、破拆，房屋装修等应用 2.技术参数：功能切换：锤钻/电镐，额定电压220v额定频率50HZ额定功率800W空载转速780转/分额定冲击次数4000次/分最大钻孔直径26mm净重4.7公斤，工作方式: 锤钻 夹头类型: 四坑 3.配套钻头：高品质电锤钻头组合套装（5支装）规格型号：6x150mm 8x150mm 10x150mm 12x150mm 14x150mm 各一支，气缸专用油一瓶、包装手提箱一个，加装多片摩擦式离合器 | 1 |
| 25 | 切角机 | 1.使用目的：主要用于装饰画、油画、国画画框制作，适用范围：相框、镜框、画框、十字绣框等进行切角加工。 2.技术参数： 规格：75*80*76cm类型：B型轴承上锯式切角机，切各种线条时候不崩角，切面效果平滑，角尺长度：一边1.2米 一边1.5米 铝合金 台面厚度：8MM最大切割行程：20cm最大切割厚度：8cm转速：2800/分 轴心直径：3cm电机功率:2.2KW重量:95KG转速:2800/分 3.配送附件：12寸锯片一个、三角定位块一个.线条平托一个.拆卸锯片扳手一个 | 1 |
| 26 | 钉角机 | 1.使用目的：主要用于装饰画、油画、国画画框制作，适用范围：相框、镜框、画框、十字绣框等进行钉角加工。 2.技术参数： 适用范围：相框、镜框、画框、多边框、多角度钉角（行程19公分，可打高硬度木材，能够实现排钉、重钉） 气缸：六气缸钉角机(五个气缸+一个气动换钉杆组成) 规格：42*52*64cm净重56kg 可打五种角钉：5号、7号、10号、12号、15号 可打法钉型：法国钉、意大利钉、国产钉等 最大装订宽度：>15CM(框条宽度)最大装订厚度：>8CM(框条厚度) 3.配送附件：5号、7号、10号、12号、15号排钉各一盒，安装调试 | 1 |
| 27 | 专业级沙画台 | 1.使用目的：主要用于毕业设计，装饰画设计教学。适用范围：沙画演绎， 2.技术参数： 颜色分类: 彩灯+暖灯 内置高端SMD独立技术，采用台湾晶元LED芯片灯光 倒脚式包边，内嵌滑轮设计，PP树脂材质钢制轴芯、不锈钢内嵌提手、专业蝴蝶凹锁电镀工艺 ，底部防潮脚座，箱体厚薄适中，做工精致，携带方便 外尺寸:850mm*650mm 作画区：600mm*450mm 3.配套附送：沙画台x型双管支架一套、专用细沙一套、清理工具、辅助沙画教程光盘、HDMI视频线10米、视频线10米、转换头 | 3 |
| 28 | 仓库货架 | 1.使用目的：主要用于实验室教学静物、作品、教具的存放，具有防腐抗锈，承载力强 2.技术参数： 承重150-200KG 黑磨砂：长122*宽46*立柱183 厘米 五层板，个性组装 材质：碳钢支、贴面三聚氰胺层板 工艺：冷轧、喷塑 3.配套附送：橡皮锤，脚部保护套、提供安装调试 | 2 |
| 29 | 泥浆机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，实现陶土、瓷土搅拌 2.技术参数：多功能不锈钢打浆 型号：65*40*82cm 重量：50kg 功率370W,用于陶瓷原料的混合、化浆并维持浆料的均质悬浮，为了防止铁锈对原来的污染，立轴、桨叶、浆桶都用不锈钢制作，浆桶容积30立升，转速可以无级调换，适用多种浆料打浆，手柄抬起时候自动停机，并且方便把浆桶取出，放下是旋转（也可选择停机）。 | 1 |
| 30 | 磨釉机 | 1.使用目的：主要用于陶艺课堂教学，实现釉料自制 2.技术参数： 尺寸：850*500*560mm 转轮直径350mm 功率：220v/Y80/550w 容量30斤/罐 用于球磨釉料或其他原料，一般采用湿式球磨，根据球磨罐的数量，可同时球磨多种原料，噪音低，每次课上两个球磨坛，每坛课磨釉3斤。瓷瓶转速80转/分，充分将原料磨细，固定瓷瓶两轴距离和调节，可以放大小不同的球磨罐，球磨坛采用橡胶封盖，标配球磨子为陶瓷质地。 3.附赠：球墨罐、球磨子 | 1 |
| 31 | 网框 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数： 合资铝材，一字 1100x900*2套，含绷250目涤纶网 合资铝材，X字1100x1400*2套 ，含绷250目涤纶网 | 1 |
| 32 | 刮刀 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数：加强铝炳75°国产双层刮胶 100CM*2套 | 1 |
| 33 | 上浆器 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数：加厚铝合金，50cm*2 40cm*2 | 1 |
| 34 | 水枪 | 1.使用目的：主要用于冲洗丝网， 2.技术参数：高压水枪全金属一体枪身 材质：钛合金/ABS 尺寸：16cm*16cm不锈钢弹头式水枪头套装、15米防折、抗压水管与接头套装 | 1 |
| 35 | 韩式手动吸气丝印平台 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数：韩式手动吸气丝印平台 工作台板面积1100×1400最大印刷面积1000×1300: 1套 工作台板面积900×1100最大印刷面积800×1000 : 1套 3.特性及配置：本机具有调整高度、前后、左右的功能。可精密微调。换版调版简单迅速。可达到准确套色的要求。装配超强度不锈钢台板，适合对纸张、薄膜、标签等便于定位的材料进行平面印刷，是丝网印刷的理想设备。 | 1 |
| 36 | 碘镓灯晒版机 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学，能够对感光胶进行曝光制成丝网制版 2.技术参数： 晒版面积1000*1300MM 机器重约160KG，体积2.36立方，机器外形尺寸（L*W*H)mm 1200×1550×900，晒版机光源：灯管功率:2.3KW 220/380V 50HZ，灯管采用专业的碘镓灯，该碘镓灯特别耐用，具有光谱稳定、使用寿命长、耗电少、晒版时间短（5秒－60秒就可以搞定，极大的节省时间，提高了生产效率。 1、真空装置：配备1.5升真空泵，2、橡皮布：采用台湾橡皮布厚约1.2MM，3、晒版机玻璃：9.2MM厚玻璃，保证台面承受力，机身铁板厚实，厚约1.2MM.4、晒版机快门：备有自动遮光快门，内置抽风冷却系统，5、晒版机铁板：采用1.2MM厚铁板，机身漆经过高温烤漆，漆面光滑且不易掉。6、进口反光罩，反光片犹如钻石反光面，令灯管可以折射至四个角，确保光照强度均匀。7、冷却装置：内置抽风冷却系统，可将灯管的热量及时散发，从而延长灯管的使用寿命，达到最好的晒版效果9、机器总高度：总高约98CM，灯光离玻璃太近玻璃太热易影响曝光效果 3.特性及配置：电脑程控，真空抽气，采用碘镓灯光源晒版。具有抽气，曝光，放气自动完成功能。适用于纺织品印花，陶瓷印花，玻璃印花，等丝网印刷产品的专业晒版机。 | 1 |
| 37 | 气动绷网机 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数：绷网尺寸1200*1500mm，外形尺寸1300*1550*1100mm，设备重量180kg，最大张力>30NT 3.特性及配置：1. 采用强硬度标准型材制作，拉力可达50N，长期拉网大梁不变形、张力稳定.2. 设计四边大梁架匀为可活动型 ，可根据网版大小自由调整网面积，有效节约网纱，操作简易.3. 特别设计双铝夹头长度在100-150mm,附有橡胶衬垫，有效护网纱安全性，拉网不退网.4. 底部配置四个同步顶网气缸，使张网时确保质量.5. 进口轴承及导向型，操作灵活。该机各零部件采用标准、模化生产，零部件的更换维修更简易、方便.6. 配有减力装置，使操作更轻松. | 1 |
| 38 | 固定网版冲洗水池 | 1.使用目的：主要用于丝网印刷、包装设计等课堂教学， 2.技术参数：最大网框1200*1500mm，日光灯40W*4支，重量150kg，外形尺寸1560*800*1800 3.特性及配置：1、网版显影时，由灯光透视利用高压冲水枪冲洗，可达完全清晰效果。 2、设置简洁，操作简单，能提供快速清晰的网版显影。3、适用于冲洗精密网版。 | 1 |
| 39 | 液晶电视 | 1.使用目的：主要用于书法、国画等课堂教学演示 2.技术参数：70英寸 全高清（1920x1080）电视类型：3D安卓智能电视 | 1 |

第13包航拍飞行器等设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标清摇臂（含配重监视器） | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该设备主要用于微电影创作、电视纪录片创作、电视演播室拍摄等课程教学 二、仪器设备技术参数指标 1：全长：7.4米。2、材质：高强度轻型铝合金。3：承重：6KG。4：调速方式：无级调速。5：旋转角度：采用汇流环技术，X\Y轴（水平、垂直方向）无限制旋转。6：U型双臂云台转速：最慢≤5分/转，最快≥7秒/转；。7：工作电压：直流12V。8：供电方式：交直流两用，可用专业摄像机电池直接供电。9：单节长度：1.0米。11：信号传输：（1）高清(HD-SDI)1920IX1080p高清专业模式；以1080p/24Hz(可根据摄像机调制25HZ\30HZ\50HZ\60HZ等)方式拍摄及传输的高清数字图像可以无损失的传送到LED/PC等高清屏幕上；同时录制高清1080P信号。（2）数字（SD-SDI）标清数字专业输出模式，以576P/24HZ方式拍摄及传输的标清数字图像可以无损失的传送到LED/PC等标清屏幕上；可以同进监视及录制标清SD-SDI信号。（3）常规模拟信号的稳定传输和录制；10：外接设备：高清(HD-SDI)信号通过摇臂直接传输切换台、转播车、高清监视器等（可作多机连台录播）。全套含配重、监视器。 | 1 |
| 2 | 不锈钢拍摄轨道 | 一、仪器设备的使用目的、用途方向 该设备主要用于微电影创作、电视纪录片拍摄、电视演播室拍摄的等课程教学； 二、仪器设备技术参数指标：6直轨3弯轨1轨道车，轨道车材质：铝合金，轨道材质：不锈钢，轨道车承重：200KG，轨道车规格：1000*770MM，总长 9m 单节轨长 1.5m，弯轨弧度为30度，管壁 1.5mm，不锈钢管直径 32mm，轨距 614mm 三、仪器设备清单 拍摄轨道（含4直轨2弯轨1轨道车）*1； | 1 |
| 3 | 航拍飞行器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该设备主要用于微电影创作、电视纪录片拍摄、电视演播室拍摄等课程教学； 二、仪器设备技术参数指标 支持最高4KP30@60Mbps、1080@60fps录制，最高1200万像素静态照片拍摄 1/2.3英寸CMOS传感器4度广角定焦镜头飞行器：悬停精度 垂直0.5m；水平 2.5m，最大旋转角速度 俯仰轴300度/秒；航向轴150度/秒，最大俯仰角度 35度，最大上升速度 5米/秒，最大下降速度 4米/秒，最大水平飞行速度 22米/秒，最大可承受风速 10米/秒，轴距 559--581mm云台：功耗 静态 9W 动态 10W，最大控制转速 俯仰 120度/秒，水平 180度/秒。相机:分辨率 1240万像素，传感器 sony exmor 1/2.3寸，镜头 ，/2.8(20mm等效焦距）UV滤镜，视频存储最大码流 64Mbps。遥控器：工作频率 5.725GHZ-5.850GHZ，2,400GHZ--2.483GHZ，信号有效距离 2000m 视频输出接口 USB HDMI。三、仪器设备配置清单：航拍飞行器*1；配件 Intelligent flight batterry TB47原装电池*1 Intelligent flight batterry TB48选配电池*3 技术参数指标：Intelligent flight batterry TB47原装电池*1。容量 4500mah。电池类型 Lipo 6s。电压 22.2V，Intelligent flight batterry TB48选配电池*3，容量 5700mah，电池类型 Lipo 6s，电压 22.8V。 | 1 |
| 4 | 斯坦尼康稳定器 | 一、仪器设备使用目的、用途方向 该设备主要用于微电影创作、电视纪录片拍摄、电视演播室拍摄等课程教学； 二、仪器设备技术参数指标 承重 1--4.5kg，水平拍摄角度 180，上下行程范围 1.5m，可伸缩砝码 200g*2，400g*2 三、仪器设备配置清单 斯坦尼康稳定器套装*2； 配件：1、专业铝箱*1，2、得胜598单反话筒*1，3、低拍架*1，4、调试灯架*1，5、休闲单反包*1，6、清洁套装*1，7、热靴水平仪*18、WANDELAN HMDI高清监视器*1 | 2 |
| 5 | 闪光灯 | 闪光灯（Canon Speedlite 600EX-RT） 一、仪器设备使用目的、用途方向 新闻摄影、摄影基础等摄影类棚拍课程教学； 二、仪器设备技术参数指标：闪灯输出： 60 m (ISO 100／200mm) 控制模式： E-TTL II / E-TTL / TTL 自动闪光, 自动 / 手动外部測光，手动输出。频闪闪灯镜头覆盖： 20-200mm／14mm (配合內置扩散板)，灯头调整角度(傾俯)： +90°／-7°，灯头调角度(水平)： 180°，最高回电速度： 0.1-5.5 秒，电源供应： 4 枚 AA 電池，无线闪灯频道： 无线电传送：自动, 频道1 - 15，光脉冲传送：頻道1 – 4，无线闪灯群组： 无线电传送：最多5個群组（A/B/C/D/E），最多15个单元，光脉冲传送：最多3个(A, B,C) 三、仪器设备清单 闪光灯*2；箱说*2； | 2 |
| 6 | 新闻专用微型桌面话筒 | 主要指标：频率范围：20—20000 Hz,灵敏度：-34dB（20mV/Pa）,指向性：超心型,拾音角度：120°,最大声压级：138dB,阻抗：150Ω 工作电压：48V,信噪比：≥78dB | 4 |
| 7 | 8"两分频全频有源监听音箱 | "・2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 8“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 ・38Hz - 30kHz频率响应。 ・75W LF 以及 45W HF 双功放系统，高性能 120W 功率放大能力。 ・ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 ・XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 " | 2 |
| 8 | 液晶提词器 | 提词器。提词器的反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器，图象鲜艳,分辨率高:1024×768百万色。广视角：水平140° 垂直130°，21/15/17/19寸便携式液晶平板题词器，并可配备液晶自检功能。进口 超薄光学反射玻璃，视觉大于3米，在很亮的演播室环境下图象也很清楚。 高对比度视频电路设计达150∶1。高性能， 直接与摄像机专业三脚架相连，携带更方便灵活。标配带笔记本电脑一套，三脚架及脚轮一套。 | 1 |
| 9 | LED 移动影视摄影补光灯（含灯架、包） | 最大功耗，约75W，最大照度，5500 lux(1米)，色温，3200K~5600K连续可调，照度调节，连续25级可调，最大遥控距离，5米，输入，100~240AC 50~60Hz； | 10 |
| 10 | 摄影灯套装 | 1、DPS111-800闪光灯*6；闪光指数：90；回电速度：0.6-2.6；功率调节：LCD液晶显示屏，6级光圈系数精准控制，1/1-1/32功率输出调节；回电提示：LCD/蜂鸣提示/造型灯同步模式；闪光持续时间：1/1200S；色温：5500K加减200K；造型灯模式：比例模式/全光模式/自定义模式；触发方式：光敏感应器/闪光同步插孔/闪光测试按键；同步电压：DC7V；附件：原配灯泡*6；原配电源线*6；闪关灯管（已安装）*6；2、80cm*120cm专业柔光箱*4；全铝金属支架；3、BD120雷达柔光箱*2；4、全新JB-3000气垫灯架*4；最高工作高度：2800mm，最低工作高度1100mm； 5、DBJ-1顶灯架*2；横杆长度：218cm；高度：85-155cm；旋转角度：180度可调节；承重：3-7公斤；6、SUN400太阳灯*1；附件：S-60*80柔光箱*1，E27 85w摄影灯泡*4；7、3米*6米纯棉拍照背景布（白黑蓝绿灰五色）*1；8、TRS引闪器*2；多功能控制远程调控闪光、造型灯开关、同步闪光；远距离调控360度无死角，工作距离100米；闪光同步速度达到1/250S；9、60*130静物拍摄台*1； | 1 |
| 11 | 彩色喷墨照片打印机 | 类型: 喷墨；最大打印幅面：A3+;供纸方式：自动；接口类型：USB;墨盒类型：分体式墨盒 | 1 |
| 12 | 功放 | 规格：多路话筒、线路输入、两路线路输出；高性能数字处理模块，高性能降噪技术，稳定可靠。RS-232串口，方便PC、中控连接控制。技术参数：移频数： -6Hz±1Hz；功率放大输出： 2×100w，定阻8Ω；频率响应： 非移频工作状态：20Hz至20KHz，移频工作状态：150Hz至8KHz；高低音调控制：高音1.3至8KHz 连续可调 0至-14dB，低音200至1KHz 连续可调0至-14dB；功能控制：RS-232电脑通讯控制工作；噪声电压：线路输出：≤1mv，功放输出：≤30mv；耐压：AC 3000v（≤10mA）。 | 4 |
| 13 | 界面话筒 | 规格：指向性：超心型；频率范围：50Hz－15000Hz；灵敏度：-36dB±2dB；输出阻抗：200Ω。超强指向性；高灵敏度、低失真；3－9V供电，适用范围宽。 | 4 |
| 14 | 无线音响系统 | 规格：含话筒、发射机和接收主机；频率范围:2.4-2.483GHz；频率响应：20Hz-20KHz；调试方式：GFSK，BT=0.5Gaussian；连接方式：ID对码，自动连接锁；传输方式：双向2.4G短波跳频连接时间：3秒；灵敏度：-82dBm；充次电使用时间：8小时；电池：3.7V/800mAH锂电池；有效距离：10米。具备一拖二功能。 | 4 |
| 15 | 播音话筒 | 规格：声学原理：压力梯度；有源电子电路：带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器；指向图形：心形；频率响应：20Hz-20000Hz；输出阻抗：200Ω（每侧）；灵敏度：-38dB re 1V/Pa(25mV/Pa @ 94dB SPL)+/-2dB @ 1kHz；等化噪声：<16dB SPL (A-weighted per IEC651)；最大输出：+13.9dBu(@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)；动态范围：128dB SPL(A-weighted per IEC651)；最大声压：143dB(@1 kHz, 1%THD in 1kΩ load)；信噪比：78dB SPL(A-weighted per IEC651) 电源要求：4.0ma, P48幻像电源，2.0ma, P24幻像电源。 | 2 |
| 16 | 摄影棚三灯套装灯光 | 套装配置： 1、影室闪光灯（3台），要求：指数：80；回电速度（s）：0.6-1.6;LED数字显示；6级光圈系数精确控制；1/1-1/32功率输出调节；色温5500°K±200°K；150W G9.5 AC200V-250V灯泡；触发方式为光敏感应器；闪光同步插孔、闪光测试按钮。 2、柔光箱（2只），要求：尺寸：60ｃｍ×９０ｃｍ；材质：采用专业反光布、高密度柔光布与附加柔光布及弧形骨架组成，光线均匀，色温准确，饱和度高，光质细腻。 3、数码引闪器（1套），要求：引闪器包括发射器和接收器；实现多灯引闪；通用佳能、尼康等品牌单反相机；距离远、信号强、体积小巧、方便携带；发射器：外置拨码，方便快捷，使用AAA7号电池；接收器：接收器同步线插入闪光灯引闪孔内，闪光灯通过接收器与电源线相连。 4、气垫铝灯架（3只）,要求：带转接头气垫灯架；自重1.9公斤；收合高度905mm；管壁厚度1.2mm以上；最大高度2600mm；承重5KG。 5、55°便携标准灯罩（1只），要求：直径18cm；高12cm；照射角度55°；在达到标准罩照射要求的前提下，最大幅度的减小本身体积，可替代55°标准反光罩及伞用反光罩，便于携带，另配合10°、20°、30°、40°四种不同角度的蜂窝网，达到需要的拍摄效果。 6、30°便携蜂窝网（1只），要求：匹配55°便携标准灯罩； 7、100CM本白太阳伞（1把），要求：采用高强度尼龙伞骨，重量轻，韧性高；优质反光涂层反光均匀、不易脱落；满足各种专业摄影需求；随伞附送可肩背伞套。 8、专业套装箱（1只），要求：用于将本套装内所有者被装箱。 所有灯具包含本机灯泡及2只备用灯泡。 | 2 |