建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：          木材加工项目

建设单位（盖章）：  涟水财成木业有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 木材加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 涟水财成木业有限公司 |
| 法人代表 | 邓天兵 | 联系人 | 邓天兵 |
| 通讯地址 | 涟水县南集镇工业集中区 |
| 联系电话 | 13952350844 | 传真 | -- | 邮政编码 | 223400 |
| 建设地点 | 涟水县南集镇工业集中区 |
| 立项审批部门 | 涟水县发展和改革委员会 | 批准文号 | 涟水发改备[2019]21号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 〔C2011〕锯材加工 |
| 占地面积 | 13000m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） | 80 | 环保投资占总投资比例 | 2.67% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2019.7 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 主要原辅材料：原木、脲醛胶等，详见表1-2。 主要生产设备：旋切机、涂胶机、生物质锅炉等，详见表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 252 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（万度/年） | 30 | 燃气（标立方米/年） | -- |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其它 | 300t/a（生物质颗粒） |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目无工艺废水，废水主要为员工生活污水，生活污水产生量210.6t/a，经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 涟水财成木业有限公司拟于涟水县南集镇工业集中区新建木材加工项目。2019年1月29日，涟水县发展和改革委员会以涟水发改备[2019]21号备案通知准予“木材加工”项目备案。该项目总投资为3000万元，为租赁涟水县南集镇工业集中区内现有厂房及办公用房进行生产和办公，该项目总占地面积13000平方米，生产及辅助用房面积3000平方米，项目投产后年加工多层板5200立方米、木托盘30000只。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目为木材加工项目，不含电镀或喷漆工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目不属于24、锯材、木片加工、木制品制造中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”。本项目属于24、锯材、木片加工、木制品制造中“其他”，应编制环境影响报告表。涟水财成木业有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 ①产品方案 本项目为购置涟水县南集镇工业集中区内现有厂房和办公用房进行木材加工。项目投产后，可形成年加工多层板5200立方米、木托盘30000只的生产能力。本项目的产品方案见表1-1。 表1-1 本项目产品方案一览表 序号 主体工程 产品名称 产品规格 设计生产能力 单位 年运行时间 备注 1 多层板生产线 多层板 根据客户 订单需要 5200 立方米/年 2400h 刨花板项目不再建设 2 托盘生产线 托盘 30000 只/年 ②工程建设规模 本项目建筑物包括办公用房、一体化厂房和锅炉房。项目组织一览表见表1-2。 表1-2 项目组织一览表 序号 工程类别 工程名称 工程内容 工程规模 1 主体工程 东厂房 涂胶、热压、冷压工序 总占地面积2778m2，年产多层板5200立方米、木托盘30000只，内含原料仓库。 西厂房 木材加工工序，包括旋切，锯边等 2 辅助工程 办公室 办公、会议 占地面积210m2 锅炉房 生物质锅炉 占地面积20m2。 3 贮运工程 原料库 用于原木放置 占地面积150m2 运输 厂区用叉车运输 / 4 公用工程 供水工程 由市政供水管网接入 用水量为252t/a 排水工程 雨污分流。雨水经地面径流汇集排入市政雨水管网；生活污水经厂区化粪池处理后用作农田灌溉，不外排。 新建 供电工程 由市政电网提供 年用电量为30万度 5 环保工程 废气治理装置 加强车间通风，安装排气扇。 粉尘通过集气罩（收集效率90%）、脉冲除尘器（除尘率99%）由15m高排气筒P1（r=0.3m）排放；甲醛和VOCs通过集气罩（收集率90%）、1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后（处理效率90%）由15m高排气筒P2（r=0.3m）排放；锅炉废气通过1套布水膜除尘器（除尘效率90%）处理由20m高排气筒P3（r=0.3m）排放。 / 废水治理装置 生活污水经厂区化粪池处理后用作厂区绿化。 / 噪声治理装置 生产车间合理布局，采取减震、隔音等措施 / 固废治理装置 木材废料及除尘器集尘定期收集外售；锅炉灰渣用作农田肥料；生活垃圾由环卫部门清运，废活性炭和废UV灯管交由有资质单位处置。项目生产过程中产生的固废收集暂存在危废库。 固废暂存间位于厂区东北角，占地面积20m2。 3、原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 本项目原辅材料一览表 序号 材料名称 数量/单位 1 原木（杨木） 7430立方米/年 2 脲醛胶 160吨/年 3 生物质颗粒 300t/a 理化性质：脲醛胶别名脲醛树脂胶，分子式(C2H4N6O2)n，是尿素与甲醛在催化剂 （碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶粘剂。脲醛胶对人体的危害主要原因是里面含有的游离态甲醛，游离甲醛含量≤0.3%，甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。35～40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应，可以得到酚醛树脂（电木）。 甲醛毒害作用的主要表现为对皮肤粘膜的刺激作用。甲醛在室内达到一定浓度时，人就有不适感，大于0.08m³的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高，是众多疾病的主要诱因，属于《危险化学品管理名录》中第8类 “腐蚀品”中第三项“其他腐蚀品” ，危险货物编号83012，UN号1198,2209，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）其临界量为0.5t。 4、生产设备清单 本项目生产设备清单见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 旋切机 / 1 / 2 涂胶机 / 4 / 3 铺板机流水线 / 2 / 4 热压机 / 4 / 5 冷压机 / 2 / 6 四面锯 / 2 / 7 多面锯 / 2 / 8 生物质锅炉 YLL-1400S 1 8t/h 9 电加热器 RLD80-KW 1 功率80kw 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 本项目大门位于厂区东侧，建筑物包括1栋办公用房、1栋一体化厂房和1个锅炉房，原料仓库位于厂房内部，办公用房位于厂区西北角，一体化厂房为联体设计，分为东西两个分厂房，锅炉房紧靠东厂房北侧，具体平面布置情况详见附图2。 本项目位于涟水县南集镇工业集中区。为购置集中区内厂房和办公用房进行木材加工。项目所在地西侧和南侧为水泥道路，北侧为工业集中区内厂房，东侧为排水沟和空地。周围300m状况见附图3。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员约14人，8小时一班制，年工作日300天，全年最大生产时数为2400小时。公司不提供员工食宿。 7、分析判定相关情况： （1）产业政策相符性 本项目主要为木材加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183 号）的鼓励类、限制类和禁止类项目，不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2017版）》中的鼓励类、限制类项目，为允许类项目。 涟水财成木业有限公司于2019年1月29日取得涟水县发改委的项目备案通知（涟水发改备[2019]21号）。故本项目符合国家及地方的产业政策要求。 （2）选址及用地规划符合性 项目拟建地位于涟水县南集镇工业集中区，为木材加工项目，根据南集镇人民政府出具的证明，项目用地属于工业用地，并对照国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，故为允许类项目。 （3）与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目最近的生态红线为涟水县废黄河（涟水县）重要湿地，直线距离约4.9km，项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的生态红线区域，与江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区直线距离约18.3km。项目周边生态红线区域情况见附图4。 表1-6 项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 地 区 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 相符性分析 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 涟水县 废黄河（涟水县）重要湿地 湿地生态系统保护 — 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村。 10.78 0 10.78 拟建项目距此约4.9km，不在生态红线范围 表1-7 项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 所在行政区域 生态保护红线 名称 类型 地理位置 区域面积 （平方公里） 相符性分析 淮安市涟水县 江苏涟水涟漪湖 黄嘴白鹭省级自 然保护区 自然保护区 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。 自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：E118°59′至E119°35′，N33°45′至N34°65′之间 34.33 拟建项目距此约18.3km，不在生态红线范围 （4）资源利用上线 本项目所在地位于涟水南集镇工业集中区，项目用电由涟水县南集镇供电管网提供，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （5）环境质量底线 1） 项目与水环境功能的相符性分析 本项目无工业废水产生，生活污水经三格化粪池处理后用于周边肥田灌溉。故本项目废水对周围水体环境影响较小，因此，项目的建设符合相关水环境功能的要求。 2） 项目与大气环境功能的相符性分析 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，该项目所在区域大气环境为二类区，二类功能区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。2018年涟水县大气基本因子全年平均值（单位：mg/m3）分别为：SO2 ：0.017、NO2：0.013、PM10：0.072、PM2.5：0.037、CO：0.97、O3 : 0.101，现状监测数据表明涟水县为空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。本项目位于涟水县南集镇工业用地，产生废气的经处理后可达标排放，对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。 3） 项目与声环境功能区的相符性分析 根据声环境影响预测，在采取本报告建议的降噪措施后，本项目建设完成后厂界噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，不会改变周围环境的功能属性，因此，本项目建设符合声环境功能区要求。 综上，项目的建设符合环境质量底线相关标准要求。 （6）负面清单 本项目不属于《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》中限制类（负面清单）项目。 （7）与《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发＜“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）及《淮安市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]55号）的相符性 对照《“两减六治三提升”专项行动方案》中减少落后化工产能要求，本项目不属于“实施化工企业关停搬迁、淘汰低端落后产能”所列的情形。对照《“两减六治三提升”专项行动方案》中治理挥发性有机物污染要求，本项目对含有机物的废气采取“光催化氧化+活性炭吸附”的治理措施对污染物进行有效去除，挥发性有机物的去除率达90%以上，满足专项行动方案的要求。综上所述，本项目符合江苏省和淮安市“两减六治三提升”专项行动实施方案的要求。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办2014 128号文）要求的相符性分析详见表1-8。 表1-8 与苏环办[2014]128号文的相符性分析 序号 苏环办[2014]128号文的要求 项目实际情况 1 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、形状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%. 本项目对涂胶、热压产生的有机废气收集处理，废气收集率达90%，配套的光催化氧化+活性炭吸附装置对有机废气的处理率达到90%。 2 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限值使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达50%以上。 本项目所用胶水为环保胶水，满足要求。 3 喷漆室、流平室和烘干室设置成完全封闭的维护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。 本项目设置生产车间，密闭作业并配备有机废气收集和处理系统，废气收集率达90%。 4 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。 项目涂胶、热压废气一起处理，因废气浓度较低，不适宜采用焚烧方式处理。 由上表可知，建设项目符合《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号文）中相关要求。 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，为企业购置涟水县南集镇工业集中区内现有空置厂房进行生产，无遗留污染问题存在。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： 2.1.1 地理位置 涟水县位于江苏北部，连宿淮盐四市之间，处于800里苏北平原中心。在北纬33°45′~34°05′，东径119°~119°35′范围。东与阜宁、滨海、响水三县为邻，西与淮阴区、沭阳县接壤，南与楚州区隔河相望，北与灌南县毗连。全县东西长60公里，南北宽51.5公里，总面积1676.34平方公里，其中陆域面积1592.52平方公里，占95%。涟水县地理区位优越，距淮安市区20余公里，到南京190公里，离连云港90公里；交通非常便捷，苏307、苏308、淮高路等6条省道从境内经过，宁连高速公路纵贯全县47公里，同三、京沪高速公路经过县境；新长铁路（江苏新沂一浙江长兴）北接陇海路，南接津浦线，货场距涟水县城20公里；境内有6条区域性可通航河流，苏北干线航道盐河贯穿全境49公里，500吨的船舶可四季通航；位于陈师镇的淮安飞机场已经通航，连淮铁路已经开工，形成航空、铁路、公路、水路立体式交通网络。 本项目位于涟水县南集镇工业集中区。本项目地理位置见附图1。 2.1.2 地形、地貌、地质 涟水县处于我国东部新华厦系第二沉降带与秦岭昆仑纬向构造带和淮阴山字型外带相复交合的部位、扬子准地台的苏北二凹陷区。基底为前震旦系泰山群变质岩类，上复有第三系、第四系松散堆积层。第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中砂为主，局部间夹薄层粘土，上部为下草弯组，主要岩性为粘土、亚粘土，夹中细砂薄层。第四系至下而上分为三层，第一层为洪水期，第二层属冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层，地震烈度为7度。 项目所在地属徐淮黄泛平原，以废黄河决口扇堆积地形为主，海拔高程由西南部逐渐下降至3米，大部分地区海拔在5-9米之间。地貌类型分为沿河高地（滩）、平原坡地和湖荡洼地三类。沿河高地包括废黄河高地、六塘河高地和张河高地，面积30.5万亩，海拔9米以上，坡度较大。平原坡地包括全县大部分地区，面积143.8万亩，海拔6-8米。湖荡洼地以佃湖荡洼地和六塘河下游洼地及古硕项湖洼地为主，面积66.7万亩，海拔都在6米以下，有的不足3米。 2.1.3 气候、气象 涟水县属温带季风气候，东干冷夏湿热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14℃，年平均降水量966.1毫米，年平均降水天数101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.9米/秒。建设项目所在地主要气象特征见表2-1。 表2-1 项目所在地主要气象特征 序号 项目 数值 单位 1 气温 年平均气温 14 ℃ 极端最高温度 37 ℃ 极端最低温度 -9.1 ℃ 2 风速 年平均风速 2.9 米/秒 3 气压 年平均大气压 1021.0 百帕 4 空气湿度 年平均相对湿度 77 % 最热月平均相对湿度 90 % 最低月平均相对湿度 69 % 5 降雨量 年平均降水量 966.1 毫米 日最大降水量 115.2 毫米 小时最大降水量 31 毫米 6 积雪深度 最大积雪深度 10 毫米 7 风向和频率 年主导风向和频率 NE 10 冬季主导风向和频率 NE 10 夏季主导风向和频率 SE 14 2.1.4 河流水文 建设项目所在地周围主要水系为废黄河和盐河。因过境水量大，且涵闸众多，水文因子除受降水影响外，还受过境水和水利工程调度的制约。 废黄河自西向东经淮安市城区、涟水、 楚州、阜宁、响水，最后流入黄海，全长181公里，其中在淮安市97.4公里，流域面积295平方公里，平均水深0.5～1.0米，年平均流量85.6米3/秒，年迳流量27亿立方米。目前为淮安市区、楚州区、涟水县和响水县等的饮用水源，是目前地面水的保护重点。 盐河与废黄河一样，也起源于大运河淮阴船闸上游，主要功能是航运、农灌和排涝。河流流向为自西向东，全长140公里，在淮安市境内长80公里，流域面积359.3平方公里，年平均流量42.2立方米/秒，年径流量13.2亿立方米，平均水深2.0～2.5米。盐河涟水段全长64公里，水域面积30平方公里，河宽30-130米，底高程5-7米，深4-11米。 2.1.5 生态环境 涟水县共有土壤面积167.65万亩，全部为潮土类，分为黄潮土、盐碱类潮土2各亚类。全县一级土壤301亩，仅占土壤面积的0.15%，二级土壤17.8万亩，占土壤面积的10.6%，三级土壤为55.3万亩，占土壤面积的33%，四级土壤74.8万亩，占土壤面积的44.6%，五级土壤19.6万亩，占土壤面积的11.7%。全县一、二级质量较好的土壤面积少，质量较差的四五级土壤面积占半以上。 县境内垦殖历史悠久，原生自然植物已基本不存在，代之以人工植被和次生植被。主要树种以与温暖带气候相适应的落叶阔叶林为主，近年来，林木发展主要以杨树为主。全县宜林荒地全部绿化，四旁植树3200万株，成片造林18万亩，林木覆盖率达18.3%。 由于涟水县独特的气候及水土条件，发展农业得天独厚，使其一直是江苏省的生态农业县，是全国粮食生产、平原绿化百强县，全国商品粮生产基地县，全国商品猪生产基地县。主要农作物有水稻、三麦、玉米、山芋、棉花、大豆等。区内主要经济作物有洋葱、浅水藕、马铃薯、大蒜、朝天椒、大豆、花生、油菜等。 主要哺乳类野生动物有草狐、野兔、松鼠、黄鼬、蝙蝠、刺猬等；主要鸟类有布谷鸟、雁、云雀、喜鹊、麻雀、鹌鹑等近百种；淡水鱼有16科93种，常见的有草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅等；另外还有爬行类、两栖类、软体类、节枝类等类别野生动物。 次生自然植被主要为灌木和草本植物，在农田隙地和抛荒地有花碱土植被群落零星分布，组成种类简单，主要有海乳草和白茅常等。野生植物主要有菌、藻、地衣类、蕨类和被子植物类。菌、藻、地衣类包括念珠藻、白蘑、木耳等十余种；蕨类主要包括笔管草、海金沙、肾蕨、满江红等十余种；被子植物类品种繁多，大约有四、五百种。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 项目所在地区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据涟水县环境监测站提供的监测报告，本项目大气环境监测数据为引用2018年涟水县城区环境空气质量自动监测的数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2018年涟水县空气环境质量表 单位：mg/m3 点位名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标情况 县监测站 119.251942，34.782442 SO2 年平均值 17 60 达标 NO2 年平均值 13 40 达标 PM10 年平均值 72 70 不达标 PM2.5 年平均值 37 35 不达标 O3 年平均值 101 33.3 不达标 CO 年平均值 97 1700 达标 由表3-1可知，涟水县为空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。本项目产生的废气采取各项污染防治措施，对环境影响较小。 2、地表水环境质量现状 根据地表水环境功能区划，废黄河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。本项目地表水环境监测数据引用2018年涟水县盐河的例行监测数据，例行监测结果见表3-2。各监测因子平均值均未超标，盐河水质满足于地表水环境质量Ⅲ类水标准。 表3-2 2018年盐河水质例行监测结果 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） 总磷 氨氮 高锰酸盐指数 氟化物 铅 挥发酚 废黄河 7.39 0.145 0.458 3.97 0.5 0.005 0.001 Ⅲ类水标准 6-9 ≤0.2 ≤1.0 ≤6 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.005 3、声环境质量现状 江苏启辰检测科技有限公司于2019年4月17日对项目所在区域进行了噪声现场监测。监测点位见附图2。噪声监测结果见表3-3，监测结果表明，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准，区域声环境质量良好。 表3-3 区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB(A)） 测点编号 监测结果 功能区标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界（Z1） 53.9 44.7 65 55 达标 达标 南厂界（Z2） 55.4 47.0 65 55 达标 达标 西厂界（Z3） 54.4 46.5 65 55 达标 达标 北厂界（Z4） 55.0 48.5 65 55 达标 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环保目标见表3-4、3-5。 表3-4 建设项目空气环境保护目标 名称 坐标原点 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 范荡村 建设项目中心 58 -63 居民 环境空气 二类 WS 46 涟水县南集中学 -46 -23 ES 65 表3-5 建设项目水、噪声环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 保护要求 水环境 废黄河 E 4900 中型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 范荡村 WS 46 350 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准 涟水县南集中学 ES 65 1200 厂界 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区标准

# 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：µg/m3，除注明外） 污染物名称 取值时间 二级标准 标准来源 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 24小时平均 150 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水 废黄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 Ⅲ类 标准来源 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002） COD ≤20 总磷 ≤0.2 氨氮 ≤1.0 石油类 ≤0.05 BOD5 ≤4 SS ≤30 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、区域环境噪声 根据项目用地性质，项目建设地所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4.2污染物排放标准 1、废气污染物排放标准 项目营运期粉尘、甲醛的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，具体见表4-4；锅炉烟气中各污染物的排放参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉限值标准执行，具体标准值见表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒高m 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 甲醛 25 15 0.26 0.20 表4-5 大气污染物排放标准 锅炉类别 颗粒物（mg/m³） SO2（mg/m³） NOx（mg/m³） 燃煤锅炉 30 200 200 2、废水污染物排放标准 本项目无工艺废水，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后用于肥田灌溉，不外排。 3、噪声排放标准 本项目为购置涟水县南极镇工业园区内现有厂房进行多层板及托盘加工。营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类区标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 3类 65 55 4、固废排放标准 本项目固废有一般固废和危险固废，一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号），危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 5、总量控制 本项目实施后，废气总量在涟水县内平衡，废气总量控制因子为SO2、NOx、颗粒物、甲醛；废水不外排，不设置总量控制指标。本项目实施后总量控制指标见表4-7。 表4-7 本项目污染物总量控制指标（单位：t/a） 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 SO2 0.255 0 0.255 NOx 0.306 0 0.306 颗粒物 甲醛 0.1296 0.1166 0.013

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 本项目为购置涟水县南集镇工业集中区内现有空置厂房进行生产，施工期仅新建锅炉房及相关设备的安装和调试。施工期很短暂，且施工期的污染影响随着施工期的结束而消失，因此，本项目施工期污染很小。 5.2营运期工程分析 5.2.1营运期工艺流程 多层板生产工艺流程图 托盘生产工艺流程图 5.2.2工艺流程简述： 1、多层板加工 （1）旋切：将木段作定轴回转，旋到刀刃平行于木段轴线作直线进给运动，切削沿木材年轮方向进行的切削过程。该工序会产生粉尘、木材废料和噪声。粉尘经集气罩收集后经脉冲除尘器处理后经15米高排气筒（P1）排放；木材废料收集后外售。 （2）晾晒：剖切后的木材放在厂区地面上进行自然晾晒。 （3）过胶：使用涂胶机在板面上均匀涂上胶水。项目中使用的水性环保胶水为脲醛胶，溶剂成份主要是水，含有的挥发性有机物比例很低，符合关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）中关于挥发性有机物的整治要求。过胶过程中会挥发出少量的VOCs和甲醛，经集气罩收集后与热压环节废气一起经光氧催化及活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放。涂胶环节会产生空胶桶。 （2）铺板：根据产品需要，将多块板皮铺叠在一起。 （3）冷压：使用冷压机对铺叠在一起的芯板进行冷压处理。 （4）热压：使用热压机对冷压后的半成品多层板进行热压处理。热压过程中的热源来自生物质锅炉和电加热器。生物质锅炉使用生物质颗粒为燃料。热压过程中会挥发出甲醛，集气罩收集后经光氧催化设备处理后经15米高排气筒排放。生物质颗粒燃烧过程中会产生锅炉烟气，经布袋除尘器除尘后由20米高的排气筒排放。生物质颗粒燃烧过程中会产生炉渣，炉渣中含有丰富的钾、磷等植物所需的养分，交由附近村庄农户用于作为农田肥料。 （5）锯边：将半成品多层板不整齐的边缘锯掉，形成最终产品多层板。粉尘集气罩收集后经脉冲除尘器处理，处理后经15米高排气筒排放。木材废料外售。 2、托盘加工 （1）剖切：将原木剖切成规定的形状，该过程会产生少量粉尘、边角料和噪声； （2）晾晒：将剖切好的原木进行自然晾晒； （3）锯切：将晾晒好的原木锯切成条状便于后期钉装，此过程会产生少量粉尘及边角料； （4）打钉：将规格相同的条状木材钉装成正方形托盘，该过程会产生噪声； （5）成品：人工目视检验，合格品入库，不合格品重新修整。 5.3主要污染工序及污染源分析 5.3.1施工期污染源分析 本项目施工期主要土建建筑物为锅炉房，土建工程量很小，施工过程中主要的污染包括： 1、大气污染工序 项目施工过程中产生的大气污染工序主要是土地平整、基础开挖、主体工程修建和运输车辆行驶等产生的扬尘，以及施工机械和车辆产生的汽车尾气。 2、水污染工序 水污染工序主要是施工过程中排放的施工废水和施工人员的生活污水。 3、噪声污染工序 产生噪声污染工序主要是施工过程中各种施工机械运行时产生的噪声，建筑材料运输时产生的交通噪声。 4、固体废物污染工序 固体废物主要有基础开挖时产生的弃土石方、主体工程修建和装修工程产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾等。 本项目施工期很短暂，且施工期的污染影响随着施工期的结束而消失，因此，本项目施工期污染很小。 5.3.2营运期污染源分析 5.3.2.1大气污染 1、有组织废气 （1）粉尘（G1） 本项目生产过程中的锯边、旋切、剖切环节在西厂房内进行，加工过程中会产生粉尘，类比美国国家环保局《逸散性工业粉尘控制技术》对木材加工厂粉尘产生情况，本项目按0.175kg/t 原料估算。本项目原木用料为7430m³/a，约为2868t/a，经计算，粉尘产生量约为1.003t/a。粉尘经集气罩收集后由脉冲除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒（P1）排放。集气罩收集效率取90%，布袋除尘器除尘效率取99%。配置的风机风量为4000m3/h。经计算，有组织粉尘产生量为0.9t/a，产生浓度为93.75mg/m3，产生速率为0.375kg/h。经除尘器除尘后排放量为0.009t/a，排放浓度为0.94mg/m3，排放速率为0.00375kg/h。 （2）有机废气（G2） 本项目涂胶、热压工序在东厂房内，涂胶和热压过程中均会产生甲醛。胶水成份为尿素（74.8%）、三聚氰胺（20%）、聚乙烯醇（5%）、甲醛（0.2%）。本项目脲醛树脂的性能需达到《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）中液态脲醛树脂质量指标，详见表5-3。根据厂家提供胶水检验报告，本项目使用的脲醛胶游离甲醛含量约为0.2%，其游离甲醛含量低于《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）规定的胶合板用改性脲醛胶游离甲醛含量≤0.3%，具有环保、低甲醛的特点，生产过程中其挥发量按45%计算，项目年用脲醛树脂胶共160t，则项目甲醛气体的产生量为0.144t/a。 表5-3 液态脲醛树脂质量指标（GB/T14732-2006） 指标名称 外观 PH值 固体含量 游离甲醛含量 单位 无色、白色或淡黄色无杂质均匀液体 7.0~9.5 % % 指标 ≥46.0 ≤0.3 项目拟在涂胶机和热压机上方设置集气罩，废气由集气罩收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（P2）排放。集气罩收集率取90%，废气处理设备综合处理效率取90%。配置的风机风量为4000m3/h。经计算，有组织甲醛产生量为0.1296t/a，产生浓度为13.5mg/m3，产生速率为0.054kg/h。甲醛经处理后排放量为0.013t/a，排放浓度为1.35mg/m3，排放速率为0.0054kg/h。 （3）锅炉烟气（G3） 本项目锅炉使用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒消耗量约为300t/a。生物质颗粒中含硫量取0.05%。生物质颗粒燃烧过程中产生的烟气中污染物主要是烟尘、SO2和NOx。查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，参照生物质工业锅炉废气产排污系数见表5-1。 表5-1锅炉烟气产排污系数一览表 产品 原料 名称 规模 等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/ 热水/ 其他 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） 所有 规模 工业 废气量 标立方米/ 吨-原料 6,240.28 直排 6,240.28 SO2 千克/吨-原料 17S① 直排 17S① 烟尘 千克/吨-原料 0.5 / / NOx 千克/吨-原料 1.02 直排 1.02 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 锅炉烟气经水膜除尘器除尘后由20米高的排气筒（P3）排放。锅炉烟气中各污染物产生及排放情况见表5-2。 表5-2 锅炉烟气中各污染物产生及排放情况表 序号 污染物名称 废气量 产生浓度mg/m3 产生量t/a 处理 措施 处理效率 排放浓度mg/m3 排放量t/a 1 SO2 187.2万m3/a 136.22 0.255 布袋除尘器+20米排气筒 0 136.22 0.255 2 NOX 163.46 0.306 0 163.46 0.306 3 烟尘 80.13 0.15 90% 8.01 0.015 2、无组织废气 本项目营运期的无组织大气污染物主要为未收集的甲醛和粉尘。未收集的无组织粉尘排放量为0.187t/a，排放速率为0.078kg/h，未收集的无组织甲醛排放量为0.0144t/a，排放速率为0.006kg/h。 本项目有组织废气污染物排放情况见表5-3，无组织废气污染物排放情况见表5-4。 表5-3 本项目有组织废气产生及排放情况 产 污 位 置 工序 编号 废 气 量Nm3/h 排放时间h 污 染 物 名 称 产生状况 治理措施 排放状况 执行标准 排放源参数 排放 方式 及去 向 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 产 生 量 t/a 治 理 措 施 去 除 率 ％ 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 排 放 量 t/a 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 高 度 m 内 径 m 温度 ℃ 西厂房 锯边 旋切 剖切 G1 4000 2400 粉尘 93.75 0.375 0.9 脉冲除尘器 99 0.94 0.00375 0.009 120 3.5 15 0.3 25 P1排气筒连续排放 栋厂房 过胶 热压 G2 4000 2400 甲醛 13.5 0.054 0.1296 光氧催化+活性炭吸附 90 1.35 0.0054 0.013 25 0.26 15 0.3 25 P2排气筒连续排放 锅炉房 热压 G3 780 2400 SO2 136.22 0.106 0.255 水膜除尘器 0 136.22 0.106 0.255 200 — 20 0.3 100 P3排气筒连续排放 NOX 163.46 0.128 0.306 0 163.46 0.128 0.306 200 — 烟尘 80.13 0.063 0.15 90 8.01 0.0625 0.015 30 — 表5-4 本项目无组织废气排放情况 产污 位置 污染物名称 污染工序 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 面源面积 （m2） 面源高度 （m） 时间 （h） 东厂房 甲醛 涂胶、热压 0.006 0.0144 1300 6 2400 西厂房 粉尘 锯边、锯切、剖切 0.042 0.1 1300 6 5.3.2.2废水污染 （1）用水情况 本项目营运期用水主要为员工生活用水。 本项目投产后，公司计划劳动定员14人，不提供食宿，年运行时间300天。生活用水平均按每人用水量60L/d计，则生活用水量为252m3/a。 用水核算见表5-5。 表 5-5 项目用水情况核算表 名称 参数 用水标准 用水量m3/a 排污系数 排污量m3/a 生活用水 14人 60L/人·d 252 0.8 201.6 总计 / / 252 / 201.6 综上，本项目总用水量为252 m3/a。 水平衡图如下： （2）废水污染 本项目营运期废水主要为员工生活污水。生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量为201.6 m3/a。主要污染物浓度参照生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N35mg/L、总磷5mg/L。则各污染物产生量分别为COD0.13t /a，SS0.09t/a，NH3-N0.013t/a，总磷0.0018t/a。生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排。 本项目废水产生排放情况见表5-6。 表5-6本项目废水产生及排放情况 污染源 水量 m3/a 污染物 名称 产生情况 处理措施 排放情况 排放方式及去向 浓度 mg/L 产生 量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活 污水 201.6 COD 350 0.071 化 粪 池 - 0 农田灌溉 SS 250 0.05 - 0 NH3-N 35 0.007 - 0 总磷 5 0.001 - 0 （3）水平衡图 5.3.2.3噪声污染源 本项目营运期产生的噪声源主要是生产过程中设备运行产生的机械噪声。项目噪声源情况见下表。 表5-5 项目主要噪声统计表 污染源名称 数量（台） 噪声级dB(A) 距本项目厂界最近距离（m） 降噪前 降噪后 降噪量 东 南 西 北 旋切机 1 75 60 10 46 31 49 67 四面锯 2 85 65 20 36 28 51 68 多面锯 2 85 65 20 36 28 51 68 涂胶机 4 70 55 15 18 32 72 67 热压机 4 80 60 20 26 28 65 69 冷压机 2 75 60 15 23 20 69 80 生物质锅炉 1 85 65 20 16 12 75 84 5.3.2.4固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要为木材废料、除尘器集尘、炉渣、废活性炭、废UV灯管和员工日常工作中产生的生活垃圾。本项目胶水的运输采用槽车运输，故无含有危废的包装物、容器产生。 （1）木材废料 本项目在旋切和锯边过程中会产生树皮、边角料和木屑等木材废料。根据建设单位提供资料，木材废料产生量共约为240t/a。该固废收集后外售。 （2）除尘器集尘 本项目生产过程中锅炉烟气中的烟尘和木材加工中的粉尘均分别采用布袋除尘器处理，经计算，除尘器集尘产生量共为0.89t/a。除尘器集尘收集后外售。 （3）炉渣 本项目锅炉使用生物质颗粒作为燃料，燃烧过程中会产生炉渣。根据生物质锅炉实际生产经验，生物质燃料经锅炉燃烧后产生的灰渣占燃料总量的4%～7%，本项目以7%计，本项目生物质颗粒燃料总量约为300t/a，则锅炉炉渣产生量约为21t/a，炉渣中含有丰富的钾、磷等植物所需的养分，交由附近村庄农户用于作为农田肥料。 （4）废活性炭 本项目生产过程中产生的有机废气收集后采用活性炭吸附装置进行吸附处理，该环节会产生废活性炭。活性炭每3个月更换一次，1t活性炭可吸附0.35t的有机废气，本项目被吸收的有机废气量约为0.117t/a，则废活性炭产生量约为0.447t/a，废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后需委托有危废处置资质的单位进行处置。 （5）废UV灯管 本项目光催化设备里面的UV灯管为含汞荧光灯管，根据《国家危险废物名录》（2016版）相关规定，UV灯管含有汞，属于危险固废。光催化UV灯管约每五年更换一次，更换量约为0.01t/a，委托有危废处置资质的单位处置。 （6）生活垃圾 公司计划员工14人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，年运行300天，则生活垃圾产生量为2.1t/a。生活垃圾由环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生情况见表5-6，处置情况见表5-7。 表5-6 本项目固体废物产生情况汇总表 序号 名称 产生 工序 形态 主要成分 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 木材废料 旋切、锯边 固态 木材 240 √ / D4、Q1 2 除尘器集尘 烟粉尘处理 固态 烟粉尘 0.89 √ / D4、Q1 3 炉渣 热压 固态 灰分 21 √ / D4、Q1 4 废活性炭 废气处理 固态 有机废气、活性炭 0.447 √ / D10、Q1 5 废UV灯管 废气处理 固态 废UV灯管 0.01 √ / D10、Q1 6 生活垃圾 员工生活 固态 纸张、纸屑等 2.1 √ / D1、Q1 表5-7 本项目固体废物处置情况表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 废物 类别 废物 代码 产生量 （t/a） 处置方式 1 木材废料 旋切、 锯边 固态 木材 / / 240 外售 2 除尘器集尘 烟粉尘处理 固态 烟粉尘 / / 0.89 3 炉渣 热压 固态 灰分 / / 21 交予农户作为农田肥料 4 废活性炭 废气处理 固态 有机废气、活性炭 HW49 900-041-49 0.447 交由有资质单位处置 5 废UV灯管 固态 废UV灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 0.01 6 生活垃圾 员工生活 固态 纸张、纸屑等 / / 2.1 环卫处理 5.3.2.5污染物三本帐汇总表 本项目污染物三本帐汇总表见表5-8。 表5-8 本项目污染物“三本账”汇总表（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 201.6 201.6 0 COD 0.071 0.071 0 SS 0.05 0.05 0 NH3-N 0.007 0.007 0 总磷 0.001 0.001 0 废气 有组织 SO2 0.255 0 0.255 NOX 0.306 0 0.306 颗粒物 1.05 1.026 0.024 甲醛 0.1296 0.1166 0.013 无组织 颗粒物 0.1 0 0.1 甲醛 0.0144 0 0.0144 固体废物 一般工业固废 161.89 261.89 0 危险废物 0.457 0.457 0 生活垃圾 2.1 2.1 0

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 旋切、锯边、剖切 | 粉尘 | 91.75 | 0.9 | 0.94 | 0.00375 | 0.009 | P1排气筒高空排放 |
|  | 过胶、热压 | 甲醛 | 13.5 | 0.1296 | 1.35 | 0.0054 | 0.013 | P2排气筒高空排放 |
|  | 锅炉 | SO2 | 136.22 | 0.255 | 136.22 | 0.106 | 0.255 | P3排气筒高空排放 |
|  |  | NOX | 163.46 | 0.306 | 163.46 | 0.128 | 0.306 |  |
|  |  | 烟尘 | 80.13 | 0.15 | 8.01 | 0.00625 | 0.015 |  |
|  | 过胶、热压 | 甲醛 | -- | 0.0144 | -- | 0.006 | 0.0144 | 厂界无组织排放 |
|  | 旋切、锯边 | 粉尘 | -- | 0.1 | -- | 0.042 | 0.1 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 201.6 | 350 | 0.071 | -- | 0 | 厂区内绿化 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.05 | -- | 0 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.007 | -- | 0 |  |
|  |  | 总磷 |  | 5 | 0.001 | -- | 0 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理量t/a | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 木材加工 | 木材废料 | 240 | 0 | 240 | 0 | 外售 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘器集尘 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 |  |
|  | 锅炉 | 炉渣 | 21 | 0 | 21 | 0 | 作为农田肥料 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.447 | 0.447 | 0 | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 环卫处理 |
| 噪声 | 序号 | 噪声源 | 等效声级（分贝） | 备注 |
|  | 1 | 旋切机 | 75 | 经过减振、厂房隔声及距离衰减后厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准要求。 |
|  | 2 | 四面锯 | 85 |  |
|  | 3 | 多面锯 | 85 |  |
|  | 4 | 涂胶机 | 70 |  |
|  | 5 | 热压机 | 80 |  |
|  | 6 | 冷压机 | 75 |  |
|  | 7 | 生物质锅炉 | 85 |  |
| 其他 影响 | 无 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目为购置涟水县南集镇工业集中区内现有空置厂房进行生产，施工期仅新建锅炉房及相关设备的安装和调试。施工期很短暂，且施工期的污染影响随着施工期的结束而消失，因此，本项目施工期污染很小，本环评不作分析。 7.2营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气污染防治措施评述 （1）有组织废气 本项目生产过程中的旋切、锯边、剖切环节会产生粉尘，由工程分析可知，粉尘产生量约为1.003t/a，粉尘经集气罩收集后由脉冲除尘器处理，处理后的粉尘经15米高的排气筒P1排放。集气罩的收集效率以90%计，除尘器的除尘效率可达99%，有组织粉尘产生量为0.9t/a，产生浓度为93.75mg/m³，产生速率为0.375kg/h。经除尘后排放量为0.009t/a，排放浓度为0.94mg/m³，排放速率为0.00375kg/h。 本项目使用的脲醛胶水在涂胶和热压过程中会产生甲醛废气，经集气罩收集后再光催化氧化及活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒P2排放。废气处理装置对甲醛的综合处理效率为90%，由工程分析可知，挥发出的甲醛量为0.144t/a，有组织甲醛产生量为0.1296t/a，产生浓度为13.5mg/m3，产生速率为0.054kg/h。甲醛经处理后排放量为0.013t/a，排放浓度为1.35mg/m3，排放速率为0.0054kg/h。 本项目热压时用到的锅炉使用生物质颗粒作为燃料。其燃烧过程中产生的锅炉烟气经水膜除尘器除尘后由20米高的排气筒P3排放。水膜除尘器的除尘效率可达90%，由工程分析可知，本项目锅炉运行过程中产生的烟气量为187.2万m³/a，锅炉烟气中SO2排放量为0.255t/a，排放浓度约为136.22mg/m³；NOx排放量为0.306t/a，排放浓度约为163.46mg/m³；烟尘排放量为0.015t/a，排放浓度约为8.01mg/m³。 （2）无组织废气 本项目生产车间内未被收集的粉尘和甲醛无组织排放，排放量分别为0.187t/a、0.0144t/a。 综上所述，本项目采用了针对性较强的污染防治措施，所采用的大气污染防治措施是切实可行的。 2、 大气环境影响预测分析 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对本项目废气污染源采用估算模式（AERScreen模式）进行大气影响预测，评价因子及标准见表7-1，估算模型参数表7-2；本项目排放大气污染物源强见表7-3、表7-4。 表7-1 评价因子及标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 SO2 1h 0.5 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 NOx 1h 0.25 烟尘 1h 0.45 粉尘 1h 0.9 甲醛 1h 0.05 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村选项 农村 最高环境温度 45℃ 最低环境温度 -20℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 是否考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 否 表7-3 本项目有组织排放源强参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y P1 1#排气筒 119.4655 33.764034 0 15 0.3 3.9 25 2400 正常 粉尘 0.00375 P2 2#排气筒 119.4655 33.764034 0 15 0.3 3.9 25 2400 正常 甲醛 0.012 P3 3#排气筒 119.4655 33.764034 0 20 0.3 0.72 100 2400 正常 SO2 0.106 NOx 0.128 烟尘 0.00625 表7-4 本项目无组织排放源强一览表 污染源 污染物 名称 排放量 （t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角/° 面源有效排放高度（m） 排放历时（h/a） 排放源强 （kg/h） 过胶、热压 甲醛 0.032 52 25 18 6 2400 0.013 旋切、锯边 粉尘 0.1 52 25 18 6 2400 0.042 预测结果见表7-5至7-8。 表7-5 项目有组织估算模式计算结果表 距离m 有组织废气 1#排气筒 粉尘 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 2.34E-04 0.03 24 8.15E-04 0.09 25 8.13E-04 0.09 50 4.98E-04 0.06 75 4.00E-04 0.04 100 3.65E-04 0.04 125 3.09E-04 0.03 150 2.99E-04 0.03 175 3.22E-04 0.04 200 3.30E-04 0.04 225 3.26E-04 0.04 250 3.15E-04 0.04 275 3.01E-04 0.03 300 2.86E-04 0.03 325 2.71E-04 0.03 350 2.56E-04 0.03 375 2.41E-04 0.03 400 2.33E-04 0.03 425 2.28E-04 0.03 450 2.22E-04 0.02 475 2.15E-04 0.02 500 2.09E-04 0.02 525 2.03E-04 0.02 550 1.96E-04 0.02 575 1.90E-04 0.02 600 1.84E-04 0.02 625 1.78E-04 0.02 650 1.73E-04 0.02 675 1.69E-04 0.02 700 1.67E-04 0.02 725 1.64E-04 0.02 750 1.62E-04 0.02 775 1.59E-04 0.02 800 1.57E-04 0.02 825 1.54E-04 0.02 850 1.52E-04 0.02 875 1.49E-04 0.02 900 1.46E-04 0.02 925 1.44E-04 0.02 950 1.41E-04 0.02 975 1.39E-04 0.02 1000 1.36E-04 0.02 1025 1.34E-04 0.01 1050 1.31E-04 0.01 1075 1.30E-04 0.01 1100 1.29E-04 0.01 1125 1.27E-04 0.01 1150 1.26E-04 0.01 1175 1.25E-04 0.01 1200 1.23E-04 0.01 1225 1.22E-04 0.01 1250 1.21E-04 0.01 1275 1.19E-04 0.01 1300 1.18E-04 0.01 1325 1.17E-04 0.01 1350 1.15E-04 0.01 1375 1.14E-04 0.01 1400 1.13E-04 0.01 1425 1.11E-04 0.01 1450 1.10E-04 0.01 1475 1.09E-04 0.01 1500 1.08E-04 0.01 1525 1.06E-04 0.01 1550 1.05E-04 0.01 1575 1.04E-04 0.01 1600 1.03E-04 0.01 1625 1.01E-04 0.01 1650 1.00E-04 0.01 1675 9.90E-05 0.01 1700 9.79E-05 0.01 1725 9.67E-05 0.01 1750 9.56E-05 0.01 1775 9.45E-05 0.01 1800 9.34E-05 0.01 1825 9.23E-05 0.01 1850 9.13E-05 0.01 1875 9.03E-05 0.01 1900 8.92E-05 0.01 1925 8.82E-05 0.01 1950 8.72E-05 0.01 1975 8.63E-05 0.01 2000 8.53E-05 0.01 2025 8.44E-05 0.01 2050 8.38E-05 0.01 2075 8.32E-05 0.01 2100 8.26E-05 0.01 2125 8.20E-05 0.01 2150 8.14E-05 0.01 2175 8.08E-05 0.01 2200 8.02E-05 0.01 2225 7.96E-05 0.01 2250 7.90E-05 0.01 2275 7.84E-05 0.01 2300 7.78E-05 0.01 2325 7.73E-05 0.01 2350 7.67E-05 0.01 2375 7.61E-05 0.01 2400 7.55E-05 0.01 2425 7.50E-05 0.01 2450 7.44E-05 0.01 2475 7.38E-05 0.01 2500 7.33E-05 0.01 Dmax，m 24 Pmax 8.15E-04 0.09 D10%（m） / 表7-6 项目有组织估算模式计算结果表 距离m 有组织废气 2#排气筒 甲醛 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 3.51E-04 0.7 24 1.22E-03 2.44 25 1.22E-03 2.44 50 7.48E-04 1.5 75 6.00E-04 1.2 100 5.47E-04 1.09 125 4.63E-04 0.93 150 4.48E-04 0.9 175 4.83E-04 0.97 200 4.95E-04 0.99 225 4.89E-04 0.98 250 4.73E-04 0.95 275 4.52E-04 0.9 300 4.29E-04 0.86 325 4.06E-04 0.81 350 3.83E-04 0.77 375 3.62E-04 0.72 400 3.49E-04 0.7 425 3.41E-04 0.68 450 3.32E-04 0.66 475 3.23E-04 0.65 500 3.14E-04 0.63 525 3.04E-04 0.61 550 2.94E-04 0.59 575 2.85E-04 0.57 600 2.76E-04 0.55 625 2.67E-04 0.53 650 2.59E-04 0.52 675 2.53E-04 0.51 700 2.50E-04 0.5 725 2.46E-04 0.49 750 2.43E-04 0.49 775 2.39E-04 0.48 800 2.35E-04 0.47 825 2.31E-04 0.46 850 2.27E-04 0.45 875 2.23E-04 0.45 900 2.20E-04 0.44 925 2.16E-04 0.43 950 2.12E-04 0.42 975 2.08E-04 0.42 1000 2.04E-04 0.41 1025 2.01E-04 0.4 1050 1.97E-04 0.39 1075 1.95E-04 0.39 1100 1.93E-04 0.39 1125 1.91E-04 0.38 1150 1.89E-04 0.38 1175 1.87E-04 0.37 1200 1.85E-04 0.37 1225 1.83E-04 0.37 1250 1.81E-04 0.36 1275 1.79E-04 0.36 1300 1.77E-04 0.35 1325 1.75E-04 0.35 1350 1.73E-04 0.35 1375 1.71E-04 0.34 1400 1.69E-04 0.34 1425 1.67E-04 0.33 1450 1.65E-04 0.33 1475 1.63E-04 0.33 1500 1.61E-04 0.32 1525 1.59E-04 0.32 1550 1.58E-04 0.32 1575 1.56E-04 0.31 1600 1.54E-04 0.31 1625 1.52E-04 0.3 1650 1.50E-04 0.3 1675 1.49E-04 0.3 1700 1.47E-04 0.29 1725 1.45E-04 0.29 1750 1.43E-04 0.29 1775 1.42E-04 0.28 1800 1.40E-04 0.28 1825 1.39E-04 0.28 1850 1.37E-04 0.27 1875 1.35E-04 0.27 1900 1.34E-04 0.27 1925 1.32E-04 0.26 1950 1.31E-04 0.26 1975 1.29E-04 0.26 2000 1.28E-04 0.26 2025 1.27E-04 0.25 2050 1.26E-04 0.25 2075 1.25E-04 0.25 2100 1.24E-04 0.25 2125 1.23E-04 0.25 2150 1.22E-04 0.24 2175 1.21E-04 0.24 2200 1.20E-04 0.24 2225 1.19E-04 0.24 2250 1.19E-04 0.24 2275 1.18E-04 0.24 2300 1.17E-04 0.23 2325 1.16E-04 0.23 2350 1.15E-04 0.23 2375 1.14E-04 0.23 2400 1.13E-04 0.23 2425 1.12E-04 0.22 2450 1.12E-04 0.22 2475 1.11E-04 0.22 2500 1.10E-04 0.22 Dmax，m 24 Pmax 1.22E-03 2.44 D10%（m） / 表7-7 项目有组织估算模式计算结果表 距离m 有组织废气 3#排气筒 SO2 NOx 烟尘 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 1.37E-05 0 1.68E-05 0.01 8.12E-07 0 25 1.53E-04 0.03 1.87E-04 0.07 9.03E-06 0 50 2.64E-04 0.05 3.24E-04 0.13 1.56E-05 0 75 2.67E-04 0.05 3.27E-04 0.13 1.58E-05 0 100 2.75E-04 0.05 3.37E-04 0.13 1.63E-05 0 125 3.31E-04 0.07 4.05E-04 0.16 1.96E-05 0 150 4.52E-04 0.09 5.53E-04 0.22 2.67E-05 0.01 175 5.35E-04 0.11 6.55E-04 0.26 3.17E-05 0.01 200 5.97E-04 0.12 7.31E-04 0.29 3.53E-05 0.01 225 6.13E-04 0.12 7.51E-04 0.3 3.63E-05 0.01 250 6.02E-04 0.12 7.37E-04 0.29 3.56E-05 0.01 275 5.75E-04 0.11 7.04E-04 0.28 3.40E-05 0.01 300 5.90E-04 0.12 7.22E-04 0.29 3.49E-05 0.01 325 6.32E-04 0.13 7.74E-04 0.31 3.74E-05 0.01 350 6.63E-04 0.13 8.12E-04 0.32 3.93E-05 0.01 375 6.86E-04 0.14 8.40E-04 0.34 4.06E-05 0.01 400 7.01E-04 0.14 8.58E-04 0.34 4.15E-05 0.01 425 7.10E-04 0.14 8.69E-04 0.35 4.20E-05 0.01 450 7.14E-04 0.14 8.75E-04 0.35 4.23E-05 0.01 475 7.16E-04 0.14 8.76E-04 0.35 4.23E-05 0.01 500 7.14E-04 0.14 8.74E-04 0.35 4.22E-05 0.01 525 7.10E-04 0.14 8.69E-04 0.35 4.20E-05 0.01 550 7.04E-04 0.14 8.62E-04 0.34 4.16E-05 0.01 575 6.97E-04 0.14 8.54E-04 0.34 4.13E-05 0.01 600 7.05E-04 0.14 8.64E-04 0.35 4.17E-05 0.01 625 7.11E-04 0.14 8.71E-04 0.35 4.21E-05 0.01 650 7.14E-04 0.14 8.75E-04 0.35 4.23E-05 0.01 675 7.16E-04 0.14 8.77E-04 0.35 4.24E-05 0.01 690 7.16E-04 0.14 8.77E-04 0.35 4.24E-05 0.01 700 7.16E-04 0.14 8.77E-04 0.35 4.24E-05 0.01 725 7.15E-04 0.14 8.75E-04 0.35 4.23E-05 0.01 750 7.13E-04 0.14 8.73E-04 0.35 4.22E-05 0.01 775 7.09E-04 0.14 8.69E-04 0.35 4.20E-05 0.01 800 7.05E-04 0.14 8.64E-04 0.35 4.18E-05 0.01 825 7.01E-04 0.14 8.58E-04 0.34 4.15E-05 0.01 850 6.95E-04 0.14 8.52E-04 0.34 4.12E-05 0.01 875 6.90E-04 0.14 8.44E-04 0.34 4.08E-05 0.01 900 6.83E-04 0.14 8.37E-04 0.33 4.04E-05 0.01 925 6.76E-04 0.14 8.28E-04 0.33 4.00E-05 0.01 950 6.69E-04 0.13 8.19E-04 0.33 3.96E-05 0.01 975 6.61E-04 0.13 8.10E-04 0.32 3.91E-05 0.01 1000 6.53E-04 0.13 8.00E-04 0.32 3.87E-05 0.01 1025 6.45E-04 0.13 7.90E-04 0.32 3.82E-05 0.01 1050 6.37E-04 0.13 7.81E-04 0.31 3.77E-05 0.01 1075 6.30E-04 0.13 7.71E-04 0.31 3.73E-05 0.01 1100 6.22E-04 0.12 7.61E-04 0.3 3.68E-05 0.01 1125 6.14E-04 0.12 7.52E-04 0.3 3.63E-05 0.01 1150 6.07E-04 0.12 7.43E-04 0.3 3.59E-05 0.01 1175 5.99E-04 0.12 7.34E-04 0.29 3.55E-05 0.01 1200 5.92E-04 0.12 7.25E-04 0.29 3.50E-05 0.01 1225 5.84E-04 0.12 7.16E-04 0.29 3.46E-05 0.01 1250 5.77E-04 0.12 7.07E-04 0.28 3.42E-05 0.01 1275 5.70E-04 0.11 6.98E-04 0.28 3.37E-05 0.01 1300 5.63E-04 0.11 6.90E-04 0.28 3.33E-05 0.01 1325 5.57E-04 0.11 6.81E-04 0.27 3.29E-05 0.01 1350 5.50E-04 0.11 6.73E-04 0.27 3.25E-05 0.01 1375 5.43E-04 0.11 6.65E-04 0.27 3.22E-05 0.01 1400 5.37E-04 0.11 6.57E-04 0.26 3.18E-05 0.01 1425 5.31E-04 0.11 6.50E-04 0.26 3.14E-05 0.01 1450 5.24E-04 0.1 6.42E-04 0.26 3.10E-05 0.01 1475 5.18E-04 0.1 6.35E-04 0.25 3.07E-05 0.01 1500 5.12E-04 0.1 6.27E-04 0.25 3.03E-05 0.01 1525 5.06E-04 0.1 6.20E-04 0.25 3.00E-05 0.01 1550 5.01E-04 0.1 6.13E-04 0.25 2.96E-05 0.01 1575 4.95E-04 0.1 6.06E-04 0.24 2.93E-05 0.01 1600 4.90E-04 0.1 6.00E-04 0.24 2.90E-05 0.01 1625 4.84E-04 0.1 5.93E-04 0.24 2.87E-05 0.01 1650 4.79E-04 0.1 5.87E-04 0.23 2.84E-05 0.01 1675 4.74E-04 0.09 5.80E-04 0.23 2.80E-05 0.01 1700 4.69E-04 0.09 5.74E-04 0.23 2.77E-05 0.01 1725 4.64E-04 0.09 5.68E-04 0.23 2.75E-05 0.01 1750 4.59E-04 0.09 5.62E-04 0.22 2.72E-05 0.01 1775 4.54E-04 0.09 5.56E-04 0.22 2.69E-05 0.01 1800 4.50E-04 0.09 5.51E-04 0.22 2.66E-05 0.01 1825 4.45E-04 0.09 5.45E-04 0.22 2.63E-05 0.01 1850 4.41E-04 0.09 5.39E-04 0.22 2.61E-05 0.01 1875 4.36E-04 0.09 5.34E-04 0.21 2.58E-05 0.01 1900 4.32E-04 0.09 5.29E-04 0.21 2.56E-05 0.01 1925 4.28E-04 0.09 5.24E-04 0.21 2.53E-05 0.01 1950 4.23E-04 0.08 5.19E-04 0.21 2.51E-05 0.01 1975 4.19E-04 0.08 5.14E-04 0.21 2.48E-05 0.01 2000 4.15E-04 0.08 5.09E-04 0.2 2.46E-05 0.01 2025 4.12E-04 0.08 5.04E-04 0.2 2.44E-05 0.01 2050 4.08E-04 0.08 4.99E-04 0.2 2.41E-05 0.01 2075 4.04E-04 0.08 4.95E-04 0.2 2.39E-05 0.01 2100 4.00E-04 0.08 4.90E-04 0.2 2.37E-05 0.01 2125 3.97E-04 0.08 4.86E-04 0.19 2.35E-05 0.01 2150 3.93E-04 0.08 4.81E-04 0.19 2.33E-05 0.01 2175 3.90E-04 0.08 4.77E-04 0.19 2.31E-05 0.01 2200 3.86E-04 0.08 4.73E-04 0.19 2.29E-05 0.01 2225 3.83E-04 0.08 4.69E-04 0.19 2.27E-05 0.01 2250 3.80E-04 0.08 4.65E-04 0.19 2.25E-05 0 2275 3.76E-04 0.08 4.61E-04 0.18 2.23E-05 0 2300 3.73E-04 0.07 4.57E-04 0.18 2.21E-05 0 2325 3.70E-04 0.07 4.53E-04 0.18 2.19E-05 0 2350 3.67E-04 0.07 4.49E-04 0.18 2.17E-05 0 2375 3.64E-04 0.07 4.46E-04 0.18 2.15E-05 0 2400 3.61E-04 0.07 4.42E-04 0.18 2.14E-05 0 2425 3.58E-04 0.07 4.38E-04 0.18 2.12E-05 0 2450 3.55E-04 0.07 4.35E-04 0.17 2.10E-05 0 2475 3.52E-04 0.07 4.31E-04 0.17 2.09E-05 0 2500 3.50E-04 0.07 4.28E-04 0.17 2.07E-05 0 Dmax，m 675 Pmax 7.16E-04 0.14 8.77E-04 0.35 4.24E-05 0.01 D10%（m） / 表7-8 项目无组织估算模式计算结果表 距离m 无组织废气 东厂房 西厂房 甲醛 粉尘 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 2.48E-03 4.97 1.78E-02 1.98 25 3.31E-03 6.63 2.38E-02 2.65 50 4.52E-03 9.04 3.25E-02 3.61 69 4.87E-03 9.74 3.50E-02 3.89 75 4.84E-03 9.69 3.48E-02 3.87 100 4.42E-03 8.85 3.18E-02 3.53 125 3.98E-03 7.97 2.86E-02 3.18 150 3.65E-03 7.31 2.63E-02 2.92 175 3.38E-03 6.77 2.43E-02 2.7 200 3.15E-03 6.31 2.27E-02 2.52 225 2.95E-03 5.91 2.12E-02 2.36 250 2.78E-03 5.56 2.00E-02 2.22 275 2.63E-03 5.26 1.89E-02 2.1 300 2.68E-03 5.36 1.93E-02 2.14 325 2.53E-03 5.07 1.82E-02 2.02 350 2.40E-03 4.81 1.73E-02 1.92 375 2.29E-03 4.58 1.65E-02 1.83 400 2.19E-03 4.38 1.57E-02 1.75 425 2.10E-03 4.19 1.51E-02 1.67 450 2.01E-03 4.03 1.45E-02 1.61 475 1.94E-03 3.88 1.39E-02 1.55 500 1.87E-03 3.74 1.34E-02 1.49 525 1.81E-03 3.61 1.30E-02 1.44 550 1.75E-03 3.5 1.26E-02 1.4 575 1.70E-03 3.39 1.22E-02 1.35 600 1.67E-03 3.34 1.20E-02 1.33 625 1.64E-03 3.29 1.18E-02 1.31 650 1.62E-03 3.24 1.16E-02 1.29 675 1.60E-03 3.19 1.15E-02 1.27 700 1.57E-03 3.14 1.13E-02 1.26 725 1.55E-03 3.1 1.11E-02 1.24 750 1.53E-03 3.06 1.10E-02 1.22 775 1.51E-03 3.01 1.08E-02 1.2 800 1.49E-03 2.97 1.07E-02 1.19 825 1.46E-03 2.93 1.05E-02 1.17 850 1.44E-03 2.89 1.04E-02 1.15 875 1.42E-03 2.85 1.02E-02 1.14 900 1.41E-03 2.81 1.01E-02 1.12 925 1.39E-03 2.77 9.96E-03 1.11 950 1.37E-03 2.74 9.83E-03 1.09 975 1.35E-03 2.7 9.70E-03 1.08 1000 1.33E-03 2.66 9.57E-03 1.06 1025 1.31E-03 2.63 9.45E-03 1.05 1050 1.30E-03 2.6 9.33E-03 1.04 1075 1.28E-03 2.56 9.21E-03 1.02 1100 1.27E-03 2.53 9.10E-03 1.01 1125 1.25E-03 2.5 8.98E-03 1 1150 1.23E-03 2.47 8.87E-03 0.99 1175 1.22E-03 2.44 8.76E-03 0.97 1200 1.20E-03 2.41 8.66E-03 0.96 1225 1.19E-03 2.38 8.55E-03 0.95 1250 1.18E-03 2.35 8.45E-03 0.94 1275 1.16E-03 2.32 8.35E-03 0.93 1300 1.15E-03 2.3 8.25E-03 0.92 1325 1.13E-03 2.27 8.15E-03 0.91 1350 1.12E-03 2.24 8.06E-03 0.9 1375 1.11E-03 2.22 7.97E-03 0.89 1400 1.10E-03 2.19 7.88E-03 0.88 1425 1.08E-03 2.17 7.79E-03 0.87 1450 1.07E-03 2.14 7.70E-03 0.86 1475 1.06E-03 2.12 7.62E-03 0.85 1500 1.05E-03 2.1 7.53E-03 0.84 1525 1.05E-03 2.1 7.53E-03 0.84 1550 1.04E-03 2.08 7.46E-03 0.83 1575 1.03E-03 2.06 7.39E-03 0.82 1600 1.02E-03 2.04 7.32E-03 0.81 1625 1.01E-03 2.02 7.25E-03 0.81 1650 1.00E-03 2 7.19E-03 0.8 1675 9.91E-04 1.98 7.12E-03 0.79 1700 9.83E-04 1.97 7.06E-03 0.78 1725 9.74E-04 1.95 7.00E-03 0.78 1750 9.65E-04 1.93 6.94E-03 0.77 1775 9.57E-04 1.91 6.88E-03 0.76 1800 9.49E-04 1.9 6.82E-03 0.76 1825 9.40E-04 1.88 6.76E-03 0.75 1850 9.32E-04 1.86 6.70E-03 0.74 1875 9.25E-04 1.85 6.64E-03 0.74 1900 9.17E-04 1.83 6.59E-03 0.73 1925 9.09E-04 1.82 6.53E-03 0.73 1950 9.02E-04 1.8 6.48E-03 0.72 1975 8.94E-04 1.79 6.43E-03 0.71 2000 8.87E-04 1.77 6.37E-03 0.71 2025 8.80E-04 1.76 6.32E-03 0.7 2050 8.72E-04 1.74 6.27E-03 0.7 2075 8.65E-04 1.73 6.22E-03 0.69 2100 8.59E-04 1.72 6.17E-03 0.69 2125 8.52E-04 1.7 6.12E-03 0.68 2150 8.45E-04 1.69 6.07E-03 0.67 2175 8.38E-04 1.68 6.03E-03 0.67 2200 8.32E-04 1.66 5.98E-03 0.66 2225 8.25E-04 1.65 5.93E-03 0.66 2250 8.19E-04 1.64 5.89E-03 0.65 2275 8.13E-04 1.63 5.84E-03 0.65 2300 8.07E-04 1.61 5.80E-03 0.64 2325 8.01E-04 1.6 5.75E-03 0.64 2350 7.95E-04 1.59 5.71E-03 0.63 2375 7.89E-04 1.58 5.67E-03 0.63 2400 7.83E-04 1.57 5.63E-03 0.63 2425 7.77E-04 1.55 5.58E-03 0.62 2450 7.71E-04 1.54 5.54E-03 0.62 2475 7.66E-04 1.53 5.50E-03 0.61 2500 7.60E-04 1.52 5.46E-03 0.61 Dmax，m 69 69 Pmax 4.87E-03 9.74 3.50E-02 3.89 D10%（m） / 由表7-5至7-8可知：正常排放条件下，各个污染源粉尘最大占标率为1%≤9.74%＜10%（东厂房），各污染物排放浓度均能满足相应标准要求。根据大气环境影响评价等级表（表7-9），本项目大气评价等级为二级，故对项目废气排放量进行核算，具体结果见表7-10至7-12。 表7-9 大气环境影响评价等级表 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 粉尘 0.94 0.00375 0.009 2 2#排气筒 甲醛 1.35 0.0054 0.013 3 3#排气筒 SO2 136.22 0.106 0.255 4 NOx 163.46 0.128 0.306 5 烟尘 8.01 0.0625 0.015 一般排放口合计 颗粒物 0.024 甲醛 0.013 SO2 0.255 NOx 0.306 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.024 甲醛 0.013 SO2 0.255 NOx 0.306 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排 放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 涂胶、热压 甲醛 集气罩+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 0.2 0.0144 2 旋切、锯边 粉尘 集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒 1.0 0.1 无组织排放总计 无组织排放总计 甲醛 0.0144 粉尘 0.1 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.124 2 甲醛 0.0274 3 SO2 0.255 4 NOx 0.306 3、 大气防护距离 (1)大气防护距离 采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算无组织源的大气环境防护距离。根据项目无组织废气污染源强，带入程序计算，未出现超标点，不需要设置无组织防护距离。 (2)项目卫生防护距离 按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-13，卫生防护距离详见表7-14。 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350* 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算系数。 表7-14 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物名称 参数A 参数B 参数C 参数D （t/a） L计（m） 确定值（m） 涂胶、热压 甲醛 470 0.021 1.85 0.84 0.0144 1.645 50 旋切、锯边 粉尘 0.187 0.115 50 本项目以东厂房和西厂房分别设置50m卫生防护距离。项目卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气可达标排放，不会对周围环境产生明显的不良影响。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目无工艺废水，废水主要为生活污水，产生量为210.6m3/a。生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排，不对地表水环境造成影响。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目设备噪声源强在70-88dB(A)之间，噪声污染比较大，为确保营运期厂界噪声排放达标，建议企业采取如下降噪措施： 1、将生产设备安置在车间内，并于高噪声设备上安装减振装置。 2、风机机身设隔声罩，风机出口设消声器。 3、设置高噪设备的车间内部墙体采用吸声材料装饰，取光尽量采用双层窗。 根据设备在车间内分布位置及设备的噪声源强，对厂界噪声进行预测。采用多点源、等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 （1）预测模式 本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： ①某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct（r）=Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）－点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）－参考位置r0处的倍频带声压级； r－预测点距声源的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m； △Loct－各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，由于后二种衰减都很小，可忽略不计。 ②各声源在预测点产生的声级的合成： （2）主要噪声源确定 各噪声源距厂界的最近距离见表7-10。 表7-10项目各噪声源与厂界的最近距离 污染源名称 数量（台） 噪声级dB(A) 距本项目厂界最近距离（m） 降噪前 降噪后 降噪量 东 南 西 北 旋切机 1 75 60 10 46 31 49 67 四面锯 2 85 65 20 36 28 51 68 多面锯 2 85 65 20 36 28 51 68 涂胶机 4 70 55 15 18 32 72 67 热压机 4 80 60 20 26 28 65 69 冷压机 2 75 60 15 23 20 69 80 生物质锅炉 1 85 65 20 16 12 75 84 （3）预测结果分析 根据以上给出的噪声预测模式以及主要设备噪声源强参数，预测本项目昼间厂界噪声结果见表7-11。 表7-11 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 产生位置 污染源名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂房 旋切机 26.74 30.17 26.20 23.48 四面锯 33.87 36.06 30.85 28.35 多面锯 33.87 36.06 30.85 28.35 涂胶机 29.89 24.90 17.85 18.48 热压机 31.70 31.07 23.74 23.22 冷压机 32.77 33.98 23.22 21.94 锅炉房 生物质锅炉 40.90 43.42 27.50 26.51 本项目贡献值 43.42 45.46 35.93 33.94 背景值 昼间 53.8 55.4 54.4 55.0 叠加值 昼间 54.18 55.82 54.46 55.03 范荡村 昼间 54.40 涟水县南集中学 昼间 53.80 从上表可以得出，本项目各主要噪声源采用降噪措施后，并综合考虑屏障作用后，对厂界的影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值的要求，不会改变周边的声环境功能，且两处敏感目标范荡村及南集中学处的噪声值可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 7.2.4固体废物影响分析 本项目固废主要是生产过程中产生的木材废料、除尘器集尘、炉渣、废活性炭、废UV灯管生活垃圾。木材废料产生量为240t/a，除尘器集尘量为0.89t/a，木材废料和除尘器集尘收集后外售；炉渣产生量为21t/a，炉渣收集后交予周边农户作为农田肥料；生活垃圾产生量为2.1t/a，经收集后由环卫部门处理，废活性炭和废UV灯管交由有资质单位处置。固废均不外排。项目固废用处置方式具体见表7-16。 表7-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 (t/a) 利用处置 方式 1 木材废料 旋切、 锯边 一般固废 / 240 外售 2 除尘器集尘 烟粉尘处理 一般固废 / 0.89 3 炉渣 热压 一般固废 / 21 交予农户作为农田肥料 4 废活性炭 废气处理 危险废物 900-041-49 0.447 交由有资质单位处置 5 废UV灯管 危险废物 900-023-29 0.01 6 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 / 2.1 环卫处理 项目危险废物贮存场所情况见表7-17。 表7-17 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废库 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区东北角 20㎡ 吨袋 10t/a 1年 2 废UV灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 20㎡ 吨袋 1t/a 1年 厂区内应设置符合要求的一般固废暂存场所和危险废物暂存场所。 厂区内一般固废临时贮存应注意以下几点： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 （3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 本项目产生的废活性炭和废UV灯管交由有资质单位处置前，厂区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定，设置危险废物暂存间，并设立危险废物标志牌。危险废物暂存间建筑面积约8m2，设置于厂区东北角位置。危险废物临时储存过程中还应满足以下要求： ⑴危险废物用防漏胶袋盛装，防漏胶袋必须完好无损。 ⑵危险废物贮存前应进行检验，并登记注册。 ⑶须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑷危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 经采取以上固体废物污染防治措施后，本项目所产生的固废均可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。 五、环境风险影响分析 项目废气处理系统可能发生故障，造成废气直接排放，因此应做好相应的风险防范措施，坚持“以防为主”的原则，确保安全生产。 企业拟采取如下风险防范措施进行防范： ①合理布置总平面； ②各岗位员工必须严格遵守《安全技术规程》、《安全生产管理制度》、《工艺操作规程》、《设备管理制度》等及其他规章制度； ③电气设施和固定消防设施定期进行年度检测； ④按规范配置灭火器； ⑤如废气处理设施故障，则应采取紧急停车措施； ⑥制定环境风险应急预案； ⑦增加应急、消防物资储备，强化企业应对处理突发环境事件的应急能力。 综上所述，本项目环境风险程度一般，通过规范设计、合理布置平面、加强风险防范措施等，项目风险水平在可控范围内。 7.2.5环保三同时一览表 本项目环保投资及“三同时”情况详见表7-12。 表7-12 环保“三同时”一览表 污染源 环保设施名称 投资（万元） 环保效果 进度 废水 化粪池（1.5m3） 2 可用于绿化 与主体工程同时设计同时施工同时投产 废气 甲醛：集气罩+光氧催化+活性炭吸附+15米排气筒（P2） 35 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求 粉尘：集气罩+脉冲除尘器+15米排气筒（P1） 15 锅炉烟气：水膜除尘器+20米排气筒（P3） 20 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 噪声 设备减振、隔声降噪设施 5 达标排放 固废 安全处置 2 零排放 排污口设置 雨水排口 - 1 规范化设置 排气筒 15m 2根 - 20m 1根 - 合计 / 80 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 过胶、热压 | 甲醛 | 光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 锅炉 | SO2、NOx、烟尘 | 水膜除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 旋切、锯边、剖切 | 粉尘 | 脉冲除尘器+15m排气筒 |  |
| 废水污染物 | 生活污水 | COD 、SS、NH3-N、总磷 | 化粪池 | 处理后用于 厂区内绿化 |
| 固体废物 | 木材加工 | 木材废料 | 收集外售 | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘器集尘 |  |  |
|  | 锅炉 | 炉渣 | 农户作为农田肥料 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫处理 |  |
| 噪 声 | 主要是生产设备运作时产生的机械噪声，通过合理布局，选用低噪设备、设置减震垫、隔声屏障和距离衰减后，对周围环境影响较小，通过以上措施后，保证了达标排放，减少了对环境的影响。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 涟水财成木业有限公司拟于涟水县南集镇工业集中区新建木材加工项目。2019年1月29日，涟水县发展和改革委员会以涟水发改备[2019]21号备案通知准予“木材加工”项目备案。该项目总投资为3000万元，为租赁涟水县南集镇工业集中区内现有厂房及办公用房进行生产和办公，该项目总占地面积13000平方米，生产及辅助用房面积4000平方米，项目投产后年加工多层板5200立方米、木托盘30000只，年产5000立方米刨花板项目由于预留土地性质原因暂不建设，后期若建设将重新报批环评。 9.1.2产业政策符合性 本项目主要为木材加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183 号）的鼓励类、限制类和禁止类项目，不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2017版）》中的鼓励类、限制类项目，为允许类项目。 涟水财成木业有限公司于2019年1月29日取得涟水县发改委的项目备案通知（涟水发改备[2019]21号）。故本项目符合国家及地方的产业政策要求。 9.1.3规划符合性 项目拟建地位于涟水县南集镇工业集中区，为木材加工项目，项目用地用途属于工业用地，并对照国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，故为允许类项目。 9.1.4环境质量现状 大气环境质量状况：本项目所在区域环境空气为空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。本项目产生的废气采取各项污染防治措施，对环境影响较小。 水环境质量状况：区域最近河流为废黄河，水质基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量现状：项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 9.1.5总量控制 废气：废气污染物总量在涟水县范围内平衡，废气总量控制指标为甲醛0.013t/a、SO20.255t/a、NOx0.306t/a、颗粒物0.024t/a。 废水：本项目废水不外排，不需设置总量控制指标。 固废：本项目产生的固废全部得到合理处理，不外排。 9.1.6环境影响分析结论 （1）废气 本项目营运期产生的大气污染物主要为甲醛、锅炉烟气（SO2、NOx、烟尘）和粉尘。根据预测，项目废气污染最大小时落地浓度占标率为有组织VOCs的9.74%，小于10%，废气污染物的排放对周围环境空气和最近居民区的影响较小。 （2）废水 本项目无工艺废水，废水主要为生活污水，产生量为210.6m3/a。生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排，不对地表水环境造成影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源为各机械运行噪声，项目通过低噪设备、设置减震垫、隔声屏障和距离衰减等噪声防治措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此项目营运期间噪声可以实现达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废 本项目固废主要是生产过程中产生的木材废料、除尘器集尘、炉渣、废活性炭、废UV灯管和生活垃圾。木材废料和除尘器集尘收集后外售；炉渣收集后交予周边农户作为肥料；废活性炭和废UV灯管交由有资质单位处置，生活垃圾经收集后由环卫部门处理。本项目运营期产生的固体废物均得到合理的处置与利用，外排量为零，对外界影响较小。 综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、环境效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，涟水县恒达木业有限公司木材加工项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 1.严格按照要求设置废气处理装置，以确保废气能达标排放。 2. 建议项目废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求设置，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。 3.评价结论仅对以上的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局负责，若项目的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局发生重大的变化时，应重新评价。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

旋切

原木

图5-1  多层板、托盘生产工艺流程及产污环节图

晾晒

过胶

铺板

冷压

热压

N、S1、G1

G2、G3、S3、N

G2、S2

锯边

多层板

N

G1、N、S1

原木

剖切

晾晒

锯切

打钉

成品

G1、S1、N

N

G1、N、S1

化粪池

201.6

252

损耗50.4

生活用水

用于农田灌溉

新鲜水

图5-3  项目水平衡图（单位：t/a）