# 榆林市映众汽贸有限公司

# 新建斯柯达4S店项目

# 环境影响报告表

建设单位：榆林市映众汽贸有限公司

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一七年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市映众汽贸有限公司新建斯柯达4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市映众汽贸有限公司 |
| 法人代表 | 马天飞 | 联系人 | 王总 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区草海则新区电厂路东侧 |
| 联系电话 | 13909123858 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林汽车产业园，青云二路以北 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发 [2012]410号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | F5261 汽车零售 O8011 汽车修理与维护 |
| 占地面积 | 6081m2 | 绿化面积 | - |
| 总投资(万元) | 1569 | 环保投资 (万元) | 39 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 | - | 预期投产日期 | - |
| 项目建设概况： 1、项目背景 4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)等。它拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的品牌的特点，其核心含义是“汽车终身服务解决方案”。4S店其实是汽车市场激烈竞争下的产物。随着市场逐渐成熟，用户的消费心理也逐渐成熟，用户需求多样化，对产品、服务的要求也越来越高，越来越严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。4S店的出现，恰好能满足用户的各种需求，它可以提供装备精良、整洁干净的维修区，现代化的设备和服务管理，高度职业化的气氛，保养良好的服务设施，充足的零配件供应，迅速及时地跟踪服务体系。通过4S店的服务，可以使用户对品牌产生信赖感，从而扩大销售量。 榆林市映众汽贸有限公司成立于2008年8月，其投资修建的榆林市映众汽贸有限公司斯柯达4S店是上海大众斯柯达汽车在榆阳区的战略合作伙伴，致力成为榆阳区乃至全市一流的汽车销售服务公司。 项目建成后将是集“整车销售、售后服务”为一体的多元化专业汽车销售服务企业。项目建设严格按照国家节能环保标准打造，真正实现零污染、零排放、低噪音、低能耗以及采用绿色环保材料、可循环使用资源的汽车服务。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需进行环境影响评价并编制环境影响报告表。为此，榆林市映众汽贸有限公司(以下简称“建设单位”)委托宁夏特莱斯环保科技有限公司(以下简称“评价单位”)对“榆林市映众汽贸有限公司新建斯柯达4S店项目”进行环境影响评价工作。评价单位自承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环评技术导则及其它有关文件，编制了本项目的环境影响报告表，为项目环保管理工作提供技术依据。 2、项目概况 项目名称：榆林市映众汽贸有限公司新建斯柯达4S店项目； 建设性质：新建； 建设单位：榆林市映众汽贸有限公司； 建设地点：榆林汽车产业园，青云二路北侧。项目中心地理坐标为东经109°51'22.71"，北纬38°19'42.82"；本项目所在区域行政区划图见图1，地理位置图见图2。 项目总投资：1569万元。 3、项目总平面布置 本项目位于榆林汽车产业园，青云二路北侧。项目总占地面积6081m2。 根据实际情况，将项目区划分为展厅、维修区、办公区及员工宿舍楼，四部分连接在一起，展厅位于整个项目区最南侧，主要用于汽车展销，维修区位于整个项目区中部，主要包括维修保养车间以及零配件仓库，办公区位于展厅及维修区的2层区域，包括客户休息室及办公用房。生产厂房根据工艺需要，将维修、切割、焊接场地布置在厂房最北侧，远离办公楼，烤漆房位于维修区东部，内设2个烤漆车间，可最大程度的减轻因生产对办公区产生的废气及噪声影响。职工宿舍楼位于项目区最北侧，为三层框架结构。根据工艺及防火要求，本工程的总平面布置将生产协作密切的工序组织在一起，力求做到布置合理，功能分区明确。 根据项目所在位置地势的情况(南高北低，南侧隔青云二路为丘陵地带，地势较高)，将隔油沉淀池及化粪池均布置在厂区的西北角，项目区废水可以通过重力流汇聚，便于废水收集；危险废物暂存间布置在维修区东北角，邻近项目区东侧辅路，在保证危险废物运输便捷的前提下，最大程度的远离办公区及展区。 综上所述，本项目平面布置是合理的。本项目总平面布置示意图见图3。 4、项目建设内容及规模 本项目占地面积6081m2，总建筑面积4600m2，建筑均为钢结构设计。店内主要包括展厅及维修车间、客户休息室及办公楼、生活辅助用房等。其中：展厅及维修车间2900m2、客户休息室600m2、办公楼500m2、生活辅助用房600m2，建设内容包括主体工程、公用工程及辅助工程、环保工程等。 本项目组成见表1，主要技术经济指标详见表2。 表1 项目组成一览表 类别 项目名称 建设内容 主体 工程 主楼 主楼为2层钢结构设计，一层为展厅、辅助用房以及维修车间，二层为办公室、顾客休息区。 其中汽车展厅及维修车间占地面积约1450 m2，建筑面积约2900m2，建筑高度10.65m；客户休息室建筑面积600m2，办公区建筑面积500m2。 在保养、维修车间的东北部拟设置危险废物暂存间，采用专用油桶收集废机油、废润滑油等；配件库位于维修车间北部，占地面积约200m2，用于汽车零配件存放。 烤漆车间内部设置有8个工位，2个烤漆房，每个烤漆房内设置8台红外线烤灯，烤漆房配备2把喷枪。 辅助 工程 配电室 位于项目主楼西北侧，占地面积约15m2。 锅炉房 位于主楼的西北角，占地面积约100m2，拟建设一台1.05MW常压天然气热水锅炉，气源接汽车产业园天然气管网。 公用工程 供电 接自汽车产业园区市政供电电网。 供水 接自汽车产业园区市政供水管网。项目总用水量为3.7m3/d(1350.5m3/a)，其中： 生活用水量为3.2m3/d(1168m3/a)，打磨用水量为0.05m3/d(18.25m3/a)，洗车用水量为0.45m3/d(164.25m3/a) 排水 本项目废水排放总量为3.0m3/d(1095m3/a)，其中生活污水产生量为2.56m3/d(934.4m3/a)、洗车废水产生量为0.4m3/d(146m3/a)、打磨废水产生量为0.04m3/d(14.6m3/a)，洗车废水与打磨废水经隔油沉淀池预处理后，再与生活污水一并经项目区配套建设的化粪池处理后，排入榆林汽车产业园排水管网，最终进入榆林汽车产业园污水处理厂集中处理。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 采暖 由项目区拟建锅炉房内的热水锅炉提供，本项目采暖面积为4600m2。 环保工程 废气 治理 维修车间 废气 烤漆房产生的废气通过风机+过滤棉+活性炭吸附净化(净化效率85%)后，通过15m高排气筒排放；焊接废气及打磨粉尘通过车间机械通风装置无组织排放。 锅炉房废气 本项目拟采用天然气锅炉供暖，天然气为清洁燃料，环评要求锅炉房烟囱要比附近两百米范围内的最高建筑再加高3m，本项目拟设置15m烟囱，符合高度要求。 废水治理 本项目厂内建设1座容积为5m3隔油沉淀池和1座容积为10m3化粪池，项目洗车废水与打磨废水经隔油沉淀池预处理后，再与生活污水一并经厂区配套建设的化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入榆林市汽车产业园污水处理厂处理。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 噪声治理 设备减震措施，维修车间墙体隔声，办公区靠近维修车间一侧安装双侧隔声玻璃。 固体废物治理 生活垃圾收集后，由环卫部门集中收集处理；维修废旧零部件收集后返回厂家；维修废机油、废润滑油由专用收集桶收集后，定期交由有资质的单位回收处置，环评要求项目投入运营后，建设单位与相关有资质单位签订危险废物处置协议，同时要求建设单位设专门的危险废物暂存间，危险废物收集后交由有资质的单位处理，拟建于维修车间东北部，占地面积为20m2。 项目产生的废活性炭、废滤棉设专门的危险废物暂存间，收集后交由有资质的单位处理。 生活及办公辅助设施 宿舍楼 宿舍楼位于整个项目区最北部，3层框架结构，建筑面积600m2，住宿职工40人。 办公区 位于主楼二层，建筑面积500m2，框架结构。 表2 项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 1 总占地面积 m2 6081 2 年耗电量 kw·h 20万 3 年用水量 m3 1350.5 4 劳动定员 人 50 5 室外停车位 个 25 6 总投资 万元 1569 5、原辅材料消耗 本项目维修保养汽车所用到的原材料主要为各类汽车零配件、机油、刹车油等需要定期更换的油类、轮胎、实心焊丝、水溶性油漆及稀释剂、二氧化碳、乙炔、氧气等罐装气体，除汽车零配件、机油、刹车油等及轮胎为厂家提供外，其余原辅材料均为外购。 本项目原辅材料消耗详见表3。 表3 本项目原辅材料总消耗一览表 序号 设备名称 单位 年耗用量 来源 1 各类汽车零配件 件/a 2000 厂家提供 2 需定期更换的油类 (机油、刹车油、助力油等) L/a 2000 厂家提供 3 实心焊丝 t/a 0.1 外购 4 水溶性油漆 L/a(t/a) 300(0.5) 外购 5 稀释剂(甲苯、二甲苯及其他) t/a 0.3 外购 6 汽车用水性原子灰 t/a 0.3 外购 7 轮胎 个 50 厂家提供 8 二氧化碳气体(气焊用) 罐(t/a) 6(0.12) 外购 9 乙炔气体(气割用) 罐(t/a) 6(0.03) 外购 10 氧气(气割用) 罐(t/a) 6(0.09) 外购 注1：油漆：项目所用油漆为水溶性油漆，稀释剂成分主要为甲苯、二甲苯等。 注2：汽车用水性原子灰:车用聚酯腻子，俗称原子灰，为双组分填平材料，A组分是以组成和结构特殊的专用不饱和聚酯树脂为主，辅以填料、活性稀释剂、促进剂和稳定剂等成分的粘稠物。B组分是以过氧化物为主的固化剂组成物。 使用方便无需加固化剂调配，直接可刮涂，水性原子灰干透后可以打磨或上涂，可操作时间长，固化时间适中。具有较强粘附力，灰质细腻、易刮涂、易填平、易打磨、干燥速度快、附着力强、、易打磨、硬度高、不易划伤、柔韧性好、耐热、不易开裂起泡、施工周期短，硬度高和韧性好颜色白等优点。广泛使用于汽车、机车、机床、混凝土砼体类建筑物的制造及修理的表面涂层，也可应用于家具、地板等室外装修及头盔、模具产品。 6、主要设备 本项目生产设备一览表见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 龙门举升机 国产YSJ、C435E 6台 / 2 整形辅助工具 国产 4套 / 3 发动机和变速箱支架 VAS6095 1台 / 4 剪式举升平台 ASE40644100000 1台 / 5 双柱举升机 ASE45202500000 5台 / 6 四轮定位仪 国产IPC-99WA 1台 / 7 车身大梁校正仪 国产B-2000MZH 2台 / 8 喷/烤漆房及设备 国产BZB-3000A 2套 / 9 电脑检测仪 GTS 1台 / 10 发动机分析仪 - 1台 / 11 轮胎平衡、拆装机 国产MT731、MS43 1台 / 12 动平衡机 MT837D 1台 / 13 制冷剂回收充注机 国产16990 1台 / 14 二氧化碳保护焊机 D-M1G-525T2 2套 / 15 尾气排放检测系统 国产 1套 / 16 燃油免拆清洗机 国产W-6 1台 / 17 气割焊机(套装) LGK-40 1套 / 7、公用工程 7.1给排水 供水 本项目给水由榆林汽车产业园区供水管网供给，项目用水包括生活用水、打磨用水以及洗车用水。用水量根据陕政发【2004】18号文《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知》等相关标准中的用水量指标。 (1)生活用水 生活污水：项目定员50人，年工作365天，每人每天用水量按60 L/(人·d)计，生活用水量合计为3m3/d；顾客流量按20人/天，用水量按10L/(人·d)计，顾客生活用水量为0.2m3/d。则总生活用水量为3.2m3/d(1168m3/a)。 (2)打磨用水 按每天修车5辆计，喷漆前打磨用水量约为0.05m3/d(约18.25m3/a)。 (3)洗车用水 洗车用水标准按照陕政发【2004】18号文《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知》中的用水定额，中型车高压水枪冲洗定额90L/辆·次计算，排放量按产生量的90%计。 项目预计清洗车辆为5辆/d，经计算洗车用水量为0.45m3/d(164.25m3/a)。 则本项目用水总量为3.7m3/d(1350.5m3/a)。项目用水量估算见下表。 表5 项目用水量估算表 序号 用水部位 用水量(m3/d) 排水量(m3/d) 损耗水(m3/d) 用水总量 循环水 自来水 1 生产 用水 洗车用水 0.45 0 0.45 0.4 0.05 打磨用水 0.05 0 0.05 0.04 0.01 2 生活办公 3.2 0 3.2 2.56 0.64 3 合计 3.7 0 3.7 3.0 0.70 本项目水平衡图见图4。 图4 本项目水平衡图(单位：m3/d) 排水 项目废水主要为员工生活污水、顾客生活污水、洗车废水及打磨废水，由于机修车间地面漆采用防火漆，无需水洗，仅用木屑吸附即可，所以机修车间清洁不产生废水。本评价建议打磨废水、洗车废水经隔油沉淀池预处理后，再与生活污水一并排入化粪池预处理，通过榆林汽车产业园区污水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 (1)生活污水 本项目生活污水排水按用水量的80%计，共计2.65m3/d(934.4m3/a)。 废水主要污染物产生浓度COD：250mg/L、NH3-N：25mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L。 (2)打磨废水 本项目打磨用水量较少，其损耗量约为0.01m3/d(3.65m3/a)，因此打磨废水产生量为0.04m3/d(14.6m3/a)，其废水中污染物浓度分别为：COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：500mg/L。 (3)洗车废水 洗车废水产生量按照用水量的90%计，产生量为0.4m3/d(146m3/a)。类比同类项目，洗车废水中主要污染物为COD、SS、TN、TP、LAS、石油类，其浓度分别为300mg/L、600mg/L、20mg/L、5mg/L、8mg/L、20mg/L。 项目打磨废水、洗车废水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一并经化粪池处理，使各污染物达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，废水最终通过榆林汽车产业园区污水管网，进入榆林汽车产业园污水处理厂处理。若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 7.2供电 本项目用电依托榆林汽车产业园电网，电网用电来源为陕西地方电力（集团）有限公司榆横工业区供电分公司提供，年用电量约20万kw·h。 7.3供暖 本项目拟建锅炉房位于项目厂区西北角，占地面积约100m2。项目拟采用一台1.05MW常压天然气热水锅炉。本项目的采暖面积为4600m2，采暖指标为40W/m2计，总采暖负荷为 0.184MW， 由现有热水锅炉供暖，设计功率为1.05WM，可以满足本项目的供暖需求。 根据建设单位提供，锅炉燃气耗量约为120Nm3/h，供暖期按150d/a，则天然气年使用量约为36万m3。由园区天然气管网提供，天然气管道目前已覆盖整个汽车产业园区。天然气主要成分参数表见表6。 表6 天然气主要成分参数表 成份 CH4 C2H6 C3H8 CO2 H2O H2S 含量（%） 95.95 0.91 0.14 3.00 62ppm 2ppm 8、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为50人，天工作8小时，全年工作时间365天。 9、项目总投资与环保投资 本项目的总投资为1569万元，其中环保投资39万，占总投资的2.5%。环保投资情况见表7。 表7 环保投资一览表 编号 项目 阶段 项目名称 环保设施 投资 （万元） 比例 (%) 1 营运期 废水处理设施 5m3隔油沉淀池1座，底部设防渗措施 3 7.69 2 10m3玻璃钢化粪池1座，底部设防渗措施 3 7.69 3 废气治理设施 机修车间顶部机械通风设施 4 10.26 烤漆房一体化净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒，2套 10 25.64 4 固体废物处置 设置分类垃圾收集箱两组 1 2.56 6 危险废物暂存间一座，占地面积20m2 10 25.64 7 废机油专用收集桶若干 2 5.13 8 噪声防治设施 低噪设备，基础减振，维修车间墙体隔声，办公楼靠近厂房一侧安装双层中空隔声窗 6 15.38 合计 — — 39 100 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于榆林汽车产业园，青云二路北侧。本项目用地为园区规划的商业服务用地，项目为新建项目，无原有的污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、项目的地理位置 榆林市位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙，南接本省延安市。辖1区11县、176个乡镇、7个街道办事处、5474个行政村，总人口364.5万。地域东西长385公里，南北宽263公里，总土地面积43578平方公里。 榆阳区位于榆林市北部，东经108°58′~110°24′，北纬37°49′~38°58′。西北接内蒙古自治区，西南与横山、米脂县相连，东南与米脂、佳县相邻，东北与神木、佳县接壤。东西最宽128km，南北最长124km。 榆林汽车服务产业园位于榆林市东北部榆阳区色草湾村，占地面积为10527.3亩，距离榆林市区大约7.2km。东边距麻黄梁工业园约7.1km。规划区毗邻榆绥高速，省道210过境线，规划建设中的榆佳高速穿区而过，为规划区的建设和发展提供了便利的交通条件。园区总规划用地面积为7.02km2。本项目位于榆林汽车产业园青云二路以北，项目中心地理坐标为东经109°51'22.71"，北纬38°19'42.82"。 2、气象条件 评价区地处中温带、半干旱气候区，为典型的中温带半干旱大陆性气候。其基本特征为冬季寒冷，春季多风，夏季炎热，秋季凉爽，冷热多变，温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大。年平均气温为8.1℃，年平均最低气温1.80℃，极端最高气温为38.6℃，极端最低气温为-30.1℃，多年平均降雨量为399.8mm，日最大降雨量为474.60mm，年平均风速2.3m/s，最大风速30m/s，年主导风向为NW，年平均蒸发量为1905.5m。 3、地形、地貌 榆阳区地形地貌以东西走向的古长城为界，长城以北为广阔无际的风沙草滩区，有“塞上榆林十八滩，水清草绿似江南”的美誉，长城以南为黄土丘陵沟壑区，国土总面积7053km2。以榆溪河水系为主，遍布大小河流百余条，中型以上水库27座。 项目地形大致呈南高北低，北部地势较为平缓，均为园区规划的工业用地，南部由于隔青云二路为丘陵地带，地势较高，平均坡度 3%—5%。 4、水文 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方面，境内地面年径流量多年平均值为4535亿m3，地下水调节储量为743亿m3，二者的重复量为2.83亿m3，全区拥有水资源量9.135亿m3。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河等。 项目区附近的河流主要为青云河。 青云河发源于青云镇色草湾村大碾沟泉，向西南穿青云镇地，在三岔湾与刘官寨之间汇入榆溪河，河道长27.8km，比降7.18%，流域面积115km2，年平均流量 0.38m3/s。 由于色草湾泉水在上游被拦蓄，沿途河水又不断多次被拦截，下游河道流量变化较大，在枯水期和灌溉期常常断流， 11 月底至翌年 3 月底又是河水冰期，其流量变化较大。 5、地质、地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 6、动植物 规划区位于陕北长城沿线沙生植被、草甸草原小区，为农牧交错地带，植被类型为灌丛、 草丛、农业植被和无植被地段。由于规划所在区域的地貌类型以风沙地貌为主，地表组成物质为风积沙，因此，区域植被是以沙蒿、沙柳为主的沙生灌丛，主要植被种类有柠条、沙蒿、沙柳、沙打旺、沙米、踏郎和花棒等。 规划区域的野生动物组成比较简单，种类较少。区内目前的野生动物分布较广的有野兔、跳鼠、松鼠、刺猬、喜鹊、崖鸽、麻雀等种类。畜家禽主要有牛、马、驴、骡、猪、羊鸡等。 7、土壤 榆阳区的土壤类型主要以风沙土和黄绵土为主，本项目规划区范围内风沙土占绝对优势。风沙土是多风地区风积沙母质上形成的一种幼年土壤，结构松散，土粒维持性差， 质地为中、细砂，肥力极低，持水力差，易风蚀，不能发展农牧业，只可营造防风固沙林。黄绵土是在黄土母质上演变形成的，疏松易耕种，透气透水性好，蓄水能力较好

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状监测及评价 本项目监测数据引用《榆林市汽车产业园（现代服务区）污水处理厂工程环境影响报告表》中的产业园安置小区的监测数据，由陕西阔成检测服务有限公司与2015年10月14日~2015年10月20日对榆林市汽车产业园（现代服务区）污水处理厂项目所在区域进行环境监测，该项目位于本项目西南方向约1.4km，产业园安置小区位于本项目西南方向约0.9km。项目所在区域周围近三年来均为已建成的企业，主要为汽车4S店，无新建投产的大型污染型工业企业，因此监测数据可以引用。主要监测因子为SO2、NO2和PM10。具体的环境空气监测点位见图5。 1.1环境空气质量现状监测 (1)监测点位 本次环境空气质量现状监测所引用的数据中，监测点位位于本项目西南侧约900m处的产业园安置小区，布设情况见表8。 表8 环境空气质量现状监测布点一览表 编号 监测点 距本项目距离 方位 监测项目 1# 产业园安置小区 900m SW SO2、NO2、PM10 (2)监测因子及监测频次 SO2、NO2监测小时均值及日均值，PM10、TSP监测日均值。 (3)监测方法 各监测项目采样及分析方法，均按照国家环境保护总局制定的《环境监测分析方法》及《空气和废气监测分析方法》的要求进行。具体监测及分析方法见表9。 表9 环境空气现状监测项目及分析方法 项目 分析方法 最低检出限(mg/m3) 分析方法依据 采样仪器 1h均值 24h均值 PM10 重量法 - 0.010 HHJ618-2011 FA2104B电子天平 SO2 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 0.007 0.004 HJ482-2009 7230G可见分光光度计 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 0.015 0.006 HJ479-2009 1.2监测结果与评价 环境空气质量现状监测结果见表10。 表10 环境空气质量现状监测结果统计 单位：mg/m3 监测点 监测因子 SO2 NO2 PM10 项目 1h浓度 24h浓度 1h浓度 24h浓度 24h浓度 产业园安置小区 浓度范围(mg/m3) 0.017~0.051 0.020~0.033 0.019~0.068 0.029~0.048 0.132~0.146 标准值 0.5 0.15 0.2 0.08 0.15 超标率(%) 0 0 0 0 0 最大超标倍数 未超标 未超标 未超标 未超标 0 综上，产业园安置小区监测点SO2、NO2小时浓度和日均浓度及PM10日均浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，评价区环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状监测及评价 本项目东南方向0.8km处为青云河。因此，本次地表水质量现状评价主要对青云河水质进行评价。青云河水环境质量现状监测数据引用《榆林市汽车产业园（现代服务区）污水处理厂工程环境影响报告表》中以污水处理厂排污口为参照，排污口上游500m和下游1000m两个断面的监测数据。 (1)监测点位：榆林汽车产业园排污口上游500m断面，榆林汽车产业园排污口下游1000m断面。 (2)监测项目：pH、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂、总磷、COD、石油类、粪大肠菌群、挥发酚、硫化物，共10项。 (3)监测时间：2015年10月14日、15日。 (4)监测结果：监测结果见表11。 表11 地表水环境质量现状监测结果 单位：除pH外，均为mg/L 监测水域名称 项目 监测值 超标率(%) 最大超标倍数 Ⅲ类标准 14日 15日 排污口上游500m pH 7.14 7.19 0 0 6~9 氨氮 0.751 0.809 0 0 1.0 BOD5 18.2 17.6 100 3.55 4 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0 0 0.2 总磷 0.038 0.041 0 0 0.2 COD 41 44 100 1.2 20 石油类 0.04L 0.04L 0 0 0.05 粪大肠菌群 2200 3800 0 0 10000 挥发酚 0.0008 0.0007 0 0 0.005 硫化物 0.174 0.169 0 0 0.2 排污口下游1000m pH 7.08 7.17 0 0 6~9 氨氮 0.926 0.897 0 0 1.0 BOD5 17.8 17.5 100 3.45 4 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0 0 0.2 总磷 0.055 0.047 0 0 0.2 COD 43 45 100 1.25 20 石油类 0.04L 0.04L 0 0 0.05 粪大肠菌群 2200 3800 0 0 10000 挥发酚 0.0008 0.0007 0 0 0.005 硫化物 0.174 0.169 0 0 0.2 注：“L”表示分析结果小于该分析方法最低检出限，“L”前数据为最低检出限值 根据监测结果可见，pH、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂、总磷、COD、石油类、粪大肠菌落、挥发酚、硫化物共10项监测指标中，除BOD5和COD的监测值超标外，其他所有监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。 经现场调查，青云河河段BOD5、COD超标的主要原因：园区内现已入驻一家洗衣厂通过园区修改前的排污口向青云河中排放洗涤废水并且修改前的排污口为修改后排污口的上游从而导致青云河 BOD5、COD超标。 为验证青云河在没有污水排入的情况下水质是否超标，故于2016年1月25日对青云河源头（即产业园原有排污口上游 2000 米处）进行了水环境质量监测，监测结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 排污口上游2000m 标准 (Ⅲ类标准) 监测值 超标率(%) 最大超标倍数 1月25日 1月26日 pH 7.18 7.11 0 0 6-9 氨氮 0.651 0.701 0 0 ≤1.0 BOD5 3.3 3.5 0 0 ≤4 阴离子表面活性剂 ND0.050 ND0.050 0 0 ≤0.2 总磷 0.029 0.030 0 0 ≤0.2 COD 18 19 0 0 ≤20 石油类 ND0.04 ND0.04 0 0 ≤0.05 粪大肠菌群 2800 3200 0 0 ≤10000 挥发酚 0.0005 0.0006 0 0 ≤0.005 硫化物 0.144 0.151 0 0 ≤0.2 根据监测结果可见，pH、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂、总磷、COD、石油类、粪大肠菌落、挥发酚、硫化物共10项监测指标中，所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。 由此可以看出，青云河水环境质量良好。 4、地下水环境质量现状监测及评价 本项目地下水环境质量监测数据引用《榆林市汽车产业园(现代服务区)污水处理厂工程环境影响报告表》中对色草前湾村民用口井进行监测，色草前湾位于本项目南侧约1.6km，具体监测结果见表13。 表13 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 监测项目 监测结果 超标率 最大超标倍数 标准值 (Ⅲ类标准) 14日 15日 1# 色草前湾 pH值 7.11 7.20 0 0 6.5~8.5 总硬度 350 359 0 0 ≤450 溶解性总固体 362 371 0 0 ≤1000 高锰酸盐指数 1.0 1.1 0 0 ≤3.0 氯化物 21.4 22.6 0 0 ≤250 硝酸盐 1.56 1.62 0 0 ≤20 氨氮 0.106 0.108 0 0 ≤0.2 总大肠菌落 / / / / ≤3.0 细菌总数 50 45 0 0 ≤100 由监测结果可知，项目所在区域周边地下水水质均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)规定的Ⅲ类区相应限值，表明项目拟建地地下水环境质量现状较好。 4、声环境质量现状 4.1监测点的布设 本项目的南侧为青云二路，距青云二路道路红线距离为15m，西侧为常兴汽贸，东侧为东风小康汽车4S店，北侧为阳光工贸。根据现场踏勘周围环境现状，在项目厂区各边界外1m处分别布设1个监测点，共4个监测点，噪声监测委托陕西正为环境检测有限公司进行，检测报告详见附件，监测布点图见图5。 4.2监测时间及频率 本次监测于2017年4月27~28日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 4.3评价标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类区标准。 4.4评价方法 采用各监测点等效声级值与评价标准相比较的方法得出声环境质量现状评价结果。 4.5监测结果统计与评价 环境噪声监测结果见表14。 表14 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 编号 监测点位置 昼间(dB(A)) 夜间(dB(A)) 4月27日 4月28日 4月27日 4月28日 1# 北厂界 54.9 51.0 41.0 42.3 2# 东厂界 54.4 54.2 44.7 42.7 4# 西厂界 52.9 52.9 41.1 39.8 (GB3096-2008)中的3类标准 65 55 3# 南厂界 53.2 53.8 41.9 40.7 (GB3096-2008)中的4a类标准 70 55 是否达标 达标 达标 由表14的监测结果可知，本项目北、东、西三侧厂界昼间噪声值范围为51.0~54.9dB(A)，夜间噪声值范围为39.8~44.7dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；项目南侧临青云二路厂界昼间噪声值范围为53.2~53.8dB(A)，夜间噪声值范围为41.9~40.7dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。 5、生态环境质量现状 根据现场调查，项目所在地位于榆林汽车产业园区，无国家及地方保护类动植物及其栖息地，生态环境简单。所在区域以园区规划用地为主，项目占地属园区总体规划的商业服务用地，无原有生态问题存在。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目周边概况 本项目建设地点位于榆林汽车产业园区青云二路北侧，项目主要环境保护目标为项目附近居民及厂区周边地表水体。 2、主要环境保护目标 通过现场调查，确定本项目区域主要保护目标见表15。 本项目外环境保护目标分布情况详见图5。 表15 主要环境保护目标一览表 主要保护 目标名称 方位 距离 户数 人口 功能 环境保护级别 产业园区 安置小区 SW 0.9km 约2000户 约4000人 居住 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 青云河 SE 0.8km / / 地表水体 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类

评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体内容见表16。 表16 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 污染物名称 SO2 NO2 PM10 依据 浓度限值μg/m3(二级标准) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 1h平均 500 200 - 24h平均 150 80 150 年平均 60 40 70 (2)地表水(青云河)水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准，具体内容见表17。 表17 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L(pH除外) 序号 名称 Ⅲ类 序号 名称 Ⅲ类 标准来源 1 pH 6~9 6 COD ≤20 《地表水质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准 (青云河) 2 氨氮 ≤1.0 7 石油类 ≤0.05 3 BOD5 ≤4 8 粪大肠菌群 ≤10000 4 阴离子表面活性剂 ≤0.2 9 挥发酚 ≤0.005 5 总磷 ≤0.2 10 硫化物 ≤0.2 (3) 地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的Ⅲ类标准，具体内容见表18。 表18 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) 单位：mg/L(pH除外) 序号 名称 Ⅲ类 序号 名称 Ⅲ类 标准来源 1 pH 6.5~8.8 6 硝酸盐 ≤20 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类标准 2 总硬度 ≤450 7 氨氮 ≤0.2 3 溶解性总固体 ≤1000 8 总大肠菌落 ≤3.0 4 高锰酸盐指数 ≤3.0 9 细菌总数 ≤100 5 氯化物 ≤250 - / / (4)声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类、4a类标准。具体内容见表19。 表19 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 4a 70 55 (5)生态环境执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | (1)运营期烤漆房废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度的要求，修理区焊接烟气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值，锅炉排放的烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的规定。具体指标见下表；具体见表20、表21。 表20 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级(kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 甲苯 40 15 3.1 2.4 二甲苯 70 15 3.0 1.2 表21 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 序号 锅炉类别 污染物项目 限值 污染物排放 监控位置 1 燃气锅炉 颗粒物 20mg/m3 烟囱或烟道 SO2 50 mg/ m3 NOx 200 mg/ m3 (2)废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的标准要求。 表22 《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011) 单位：mg/L 指标 标准限值 COD BOD5 氨氮 SS 总氮 总磷 间接排放 300 150 25 100 30 3 - LAS 石油类 间接排放 10 10 (3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准； 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 时段 环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4 70 55 (4)固体废物贮存、处理/处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目无总量控制建议指标。 |

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及污染环节简述 项目建设过程分为前期准备、建筑施工和建成、运行四个阶段。施工阶段主要为基础施工、主体施工、设备安装及投入使用。本项目施工期工艺流程及产污环节见图6所示。 图6 施工期工艺流程及产污环节 2、营运期工艺流程及污染环节简述 本项目营运后主要从事汽车销售、汽车维修、汽车喷漆、汽车保养等业务。具体的主要工艺流程如下： 有待修理的汽车进入厂后，根据客户的需要，由维修技术人员进行汽车预检，确定其待修部位，然后进行拆卸，再根据修理需要分别进行总成、零部件更换、电器零部件更换、机油更换、车架校正、四轮定位、钣金外型、焊接修补、车漆修补、油路清洗等步骤中的一步或几步，完成修理、保养或洗车后对汽车进行检测调试，调试合格后试车，试车符合要求即可交付用户使用。 (1)汽车维修、汽车喷漆 预检后待修汽车进行检测，根据需要进行车架定位、四轮校正、钣金外型、焊接修补、刹车系统、维修底盘、维修发动机以及汽车在使用过程中发生的刮擦等修补，在对汽车的维修过程中会产生焊接烟尘废气，废焊丝等固体废物，此外还有一定的噪音产生。需补漆或全车喷漆的汽车经丕灰、人工砂纸配水打磨，这一过程有少量粉尘、打磨废水及噪声产生；之后在喷漆烤漆房中进行喷漆和烤漆，产生的污染物会有甲苯、二甲苯及非甲烷总烃等喷漆烤漆废气，为烤漆提供热源的是烤漆专用灯，加热方式为电加热，此外还会产生废油漆渣、废油漆桶、吸附废气的废活性炭、废过滤棉等危险废物，同时产生一定的噪声。 汽车丕灰打磨工序只是部分维修车辆需要，丕灰部分是在喷漆工序之前进行的，以除去待喷漆部位的漆渣，然后进行人工打磨处理，以增加喷漆件平整度，主要用砂纸配以水打磨，水磨砂纸的砂粒之间的间隙较小，磨出的碎末也较小，和水一起使用时碎末就会随水流出，所以要和水一起使用，故会产生少量粉尘。 喷漆所用原料为经国际环保认证的环保漆，喷漆质量满足(GB18581-2001)中溶剂型涂料中有害物质限量。喷漆的全过程是在该厂生产车间的喷漆/烤漆密闭房间内进行。需上漆的汽车经预处理后，开入密闭室中央的地栅上，然后将漆房门关闭，整个喷漆过程在电控下完成。喷漆房由主风机经滤尘网和顶部过滤棉引入清洁空气，经过活性炭吸附装置处理后，由外排气烟道排出。排气筒高度最低不小于15 m。 项目烤漆在喷漆/烤漆房内完成，表面烤漆温度：60~80℃，加热时间：10~30分钟，在此喷漆/烤漆配套使用电加热设备，加热过程除产生甲苯、二甲苯及非甲烷总烃等喷漆烤漆废气，不会产生其他污染物。 (2)汽车保养 汽车保养主要是对保养汽车根据需要，进行线路检查、更换总成及零配件、更换机油或刹车油、汽车油路清洗等。在此过程中会产生废零部件、废旧轮胎、废包装材料、废棉纱手套等一般固废；以及废机油、废机油渣、废刹车油、废油泥、沾有机油的废抹布、废电瓶、废机油滤清器、废汽油滤清器等危险废物。此外还有在保养过程中由于敲打等会产生一定的噪音。 本项目工艺流程及污染物产生环节见图7。 图7 本项目工艺流程及污染物产生环节图 3、施工期污染工序分析 本项目施工期的主要污染工序为：构筑物建设过程中产生的废气、噪声、废水、固体废物等。建设工期拟定为3个月，施工期工人为10人。 3.1废气 项目施工期产生的废气主要有扬尘、施工产生的机械尾气。 (1)施工扬尘主要产生在以下环节： ①施工机械场地平整时的扬尘； ②施工材料堆放时产生的扬尘； ③施工材料运输过程中的扬尘。 (2)施工期间机械尾气来源于运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOx。 3.2废水 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及建筑施工废水，施工期拟定为3个月，施工人员为10人，均为榆林汽车产业园区附近居民，产生的生活污水依托居民家中旱厕自行处理。 施工期间各种施工机械设备运转的冷却和冲洗用水以及施工现场的清洗水，产生总量约为150m3，主要污染因子为SS。项目对施工废水进行集中收集，并设置临时沉淀池集中处理，进行回用。 3.3噪声 本项目施工期噪声主要为运输车辆、起重机、混凝土泵车、吊车等施工机械作业时产生的噪声，建设期主要施工机械设备的噪声源强见表24。 表24 施工机械噪声源源强 设备名称 测点距离 声级值dB(A) 设备名称 测点距离m 声级值dB(A) 运输车辆 5 90 吊车 5 86 混凝土泵车 5 89 起重机 5 84 3.4固体废物 施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾以及土石方等。 生活垃圾：以人均每天产生0.35kg计算，施工人数10人，施工期为3个月，则施工期产生的生活垃圾约0.315t，集中收集后由榆林汽车产业园区环卫部门统一清运。 建筑垃圾：据类比调查，一般施工期间建筑垃圾发生量约为1.0kg/m2，即单位建筑面积的发生量为1.0kg。本项目建筑总面积约4600m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为4.6t，统一收集后运往市政指定的地点进行处理。 4、营运期污染工序分析 4.1废气 (1)汽车尾气 汽车尾气主要是汽车进出厂房及进行试车时，汽车在怠速状态下的尾气排放，汽车废气中的主要污染因子为CO、HC、NOx等。参照《环境保护实用数据手册》，机动车大气污染物排放系数见下表。 表25 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 污染物 CO(g/L) HC(g/L) NOx(g/L) 小型车(汽油) 191 24.1 22.3 一般汽车在进入厂房及在试车时的行驶速度不大于5km/h，在整个维修过程中平均油耗为0.2L/辆。则汽车尾气污染物的量可根据下式计算： G=f×M 式中：f—大气污染物排放系数(g/L汽油)；M—每辆汽车的平均耗油量(L)。 本项目年维修车辆约3600辆，由上式计算可知，汽车尾气大气污染物排放情况见表26。 表26 汽车尾气大气污染物产生情况 车型 污染物 CO HC NOx 产生量(kg/a) 速率(kg/h) 产生量(kg/a) 速率(kg/h) 产生量(kg/a) 速率(kg/h) 轿车 137.52 0.047 17.35 0.006 16.06 0.005 (2)焊接烟气 本项目焊接采用较先进、安全的二氧化碳，根据建设单位提供资料，估算焊丝使用量为0.1t/a。根据《焊接劳动保护》中各种焊接工艺及焊条烟尘产生量的相关资料(见表27)，本项目气体保护电弧焊使用实心焊丝的烟尘产生量取8g/kg，本项目实心焊丝用量为100kg/a，则本项目焊接烟尘产生量为0.8kg/a，焊接时数按720h/a计，则焊接烟尘产生速率为1.11g/h。本项目车间安装2000m3/h的机械通风风机，焊接烟尘排放浓度为0.55mg/m3。 表27 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量 焊接工艺 烟尘产生量g/kg 气体保护电弧焊 CO2保护药芯焊丝 CO2保护实芯焊丝 Ar+5%O2保护实心焊 11~13 8 3~6.5 (3)烤漆房废气 本项目设有喷漆烤漆间2间，喷漆及烤漆过程均在喷漆烤漆房内完成，烤漆房通过电加热对车辆进行烘烤，喷漆烤漆废气主要含有甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害气体，预计平均每天喷漆烤漆2h，本项目采用厂家统一配置的喷漆烤漆房，外部新鲜空气在送风机的作用下，经过初级过滤装置过滤，将含有直径小于10 um尘埃的较洁净空气引入风机，再经送风机、热能转换器送入到房体顶部的静压室，经第二级过滤进入到烤房内，这时空气中的杂物尘埃98%被过滤掉，有效地保证了喷涂时所需的洁净空气。空气以不小于0.3m/s的速度向下流动，将喷漆时产生的漆雾及溶剂带走，含有漆雾和溶剂的空气再经出风处的过滤棉过滤以及活性炭吸附系统吸附后(活性碳吸附系统对有机废气的吸附效率为85%)通过排气筒排入大气。本次环评要求建设单位将烤漆间排气筒高度设置不低于15m，以满足环保要求。 本项目每年对3600辆汽车进行补漆烘漆修理，油漆耗用约0.5t/a，稀释剂耗用约0.3t/a，所排的废气将会对环境造成一定的污染，油漆稀释剂中各种成分配比见下表。 表28 本项目油漆、稀释剂成分配比表(%) 原料名称 酚醛硝基漆 硝基稀释剂 硝化棉(醇酸树脂) 10.0 - 颜料 14.0 - 醇酸树脂液 33.0 - 醋酸丁酯 13.5 25.0 醋酸乙酯 5.7 22.0 丁醇 9.6 20.0 聚氰胺树脂液 3.2 - 甲苯 4.4 15.0 二甲苯 3.0 2.0 丙酮 2.4 14.0 其他 1.2 2.0 油漆废气污染物的量可以由下式计算出： Q=A1B1+A2B2 式中：A1及A2——油漆及稀释剂中的污染物质量比，具体见表24； B1及B2——油漆及稀释剂使用量(kg) 经计算，烤漆间在整车喷漆、烘漆情况下使用时每小时(每年工作时间按720小时计算，风机风量2000m3/h)所产生的废气量见下表。 表29 烘漆房废气产生及排放量 污染物名称 废气量 醋酸丁酯 醋酸乙酯 丁醇 甲苯 二甲苯 丙酮 产生量g/h 2000m3/h 197.92 131.25 150 93.06 29.17 75 排放量g/h 58.5 37.6 44.1 26.8 9.0 21.2 该项目年产生甲苯67kg/a，二甲苯21kg/a，产生浓度为甲苯46.53mg/m3，二甲苯14.6mg/m3。采用活性炭吸附处理，则去除效率可达到85%以上，因此，本项目年排放甲苯10.05kg/a，二甲苯3.15kg/a。烤漆过程预计每天持续2小时，最高排放浓度约为甲苯6.98mg/m3，二甲苯4.38mg/m3，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度的要求，即甲苯40mg/m3、二甲苯70mg/m3。本项目烤漆废气收集后经烤漆配套设置的活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 (4)打磨刮灰粉尘 4S店维修车间使用砂纸和打磨机对整车进行打磨刮灰，打磨刮灰为间歇性产生少量粉尘，应在车间内设置集气设备及排风系统，粉尘经集气罩收集后经车间楼顶排放。 (5)锅炉烟气 本项目运营期供热由锅炉房拟建的1台1.05MW的天燃气锅炉提供，燃料为天然气，属于清洁能源，其燃烧污染物产生量较少，天然气燃烧产生的主要污染物为烟尘、NOx、SO2。根据建设单位提供，锅炉燃气耗量约为120Nm3/h，则天然气年使用量约为36万m3。由园区天然气管网提供，天然气管道目前已覆盖整个汽车产业园区。 根据《生活源产排污系数及使用说明(2010年修订版)》中的天然气燃烧排放核算方法，得出本项目天然气锅炉污染物产生量数据，锅炉废气产生量具体见表30。 表30 燃气锅炉污染物统计表 天然气用量 污染物 排污系数① 排放浓度 产生量 排放量 36万m3/a 烟气量 128000 (Nm3/万m3-气) -- 460.8万Nm3/a 460.8万Nm3/a SO2 0.09(kg/万m3-气) 0.7mg/m3 3.24kg/a 3.24kg/a NOx 8(kg/万m3-气) 62.5mg/m3 288kg/a 288kg/a 烟尘 10(g/万m3-气) 0.08mg/m3 0.36kg/a 0.36kg/a 注：排污系数引自《生活源产排污系数及说明》。 根据上表计算结果可知，天燃气锅炉产生的SO2、NOx和烟尘排放浓度分别为0.7mg/m3、62.5mg/m3和0.08mg/m3。 4.2废水 本项目废水包括生产废水和生活污水。 生产废水：主要为丕灰打磨废水及洗车废水，其中打磨废水产生量为0.04m3/d(14.6m3/a)，洗车废水产生量为0.4m3/d(146m3/a)，经5m3隔油沉淀池收集预处理后，排入化粪池同生活污水一同处理，最终通过园区排水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 生活污水：本项目生活污水产生量为2.56m3/d(934.4m3/a)。生活污水经配套建设的玻璃钢化粪池处理后，通过园区排水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理。项目废水污染物产生及排放情况见下表。 表31 项目废水污染物产生及排放情况 污水量(m3/a) 污染物 污染物产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 处理设施 处理效率(%) 污染物排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放标准 生活 污水 934.4 COD 250 0.234 化粪池 15 210 0.187 - SS 150 0.140 40 90 0.084 - BOD5 150 0.140 10 135 0.126 - NH3-N 25 0.023 3 24 0.022 - 打磨废水 14.6 COD 250 0.004 隔油沉淀池+化粪池 15 210 0.003 - BOD5 150 0.0022 10 105 0.0015 - SS 460 0.007 70 138 0.002 - 洗车废水 146 COD 300 0.044 15 255 0.037 - SS 480 0.070 70 144 0.021 - TN 20 0.003 0 20 0.003 - TP 5 0.0007 0 5 0.0007 - LAS 8 0.0012 0 8 0.0012 - 石油类 20 0.003 25 15 0.002 - 混合废水 1095 COD - 0.282 隔油沉淀池+化粪池 园区排水管网 15 207.31 0.227 ≤300 BOD5 - 0.1422 10 116.44 0.1275 ≤150 SS - 0.217 51 97.7 0.107 ≤100 NH3-N - 0.023 3 20.09 0.022 ≤25 TN - 0.003 0 2.03 0.003 ≤30 TP - 0.0007 0 0.47 0.0007 ≤3 LAS - 0.0012 0 0.81 0.0012 ≤10 石油类 - 0.003 25 1.36 0.002 ≤10 项目打磨废水、洗车废水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一同经化粪池处理，使各项污染因子达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，废水最终通过园区排水管网进入榆林汽车产业园污水处理厂处理。 4.3噪声 本项目主要噪声源为汽车进出场地汽车行驶产生的噪声，产生的噪声，汽车维修时的零部件敲打声、打磨、电焊、机械加工等过程产生的噪声，排风系统、水泵、压缩机等设备运行产生的噪声。噪声源强为55~85dB(A)，详见下表。 表32 噪声源状况 单位： dB(A) 序号 设备名称 位置 噪声级 Leq[dB(A)] 降噪措施 降噪后声级Leq[dB(A)] 1 水泵 维修车间 80~85 减震、隔声 50~65 2 电焊 维修车间 80~85 隔声 60~75 3 压缩机 维修车间 80~85 减震、隔声 50~75 4 排风系统 厂区 70 隔声 55 5 汽车修理噪声 维修车间 80~85 隔声 60~65 6 原材料搬运 厂区、库房、维修车间 55~75 加强管理 45~55 7 汽车进出 厂区 55~65 加强管理 45~55 4.4固体废物 (1)一般固废 包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料、废焊料、废棉纱手套等，本项目全年维修保养3600辆(次)车，根据所查阅同类项目资料进行类比，产生量约0.5t/a，约0.35t/a的一般固废可以回收再次利用，其余和生活垃圾一起由环卫部门定期清运。 (2)危险废物 本项目在汽车维修过程将会产生一些固体危险废弃物： ①油漆渣、废漆桶约0.15t/a；烤漆房附带的活性炭吸附系统所产生的废活性炭，每次产生50kg，每年更换四次，共0.2t/a；废过滤棉0.3t/a。(类别为HW49其他废物)； ②废机油、废刹车油、废润滑油等，产生量约为17t/a；清洗汽车部件剩余的废溶剂、清洗油路的废油泥，产生量约为1t/a。(类别为HW08废润滑油)； ③废电瓶0.02t/a(全部由生产厂家回收处置)；废机油滤清器0.05t/a；废汽油滤清器0.05t/a；废油抹布为沾有机油的废抹布0.01t/a。(类别为HW49其他废物)。 ④沉淀池污泥：主要为汽车打磨时随着废水进入沉淀池的SS，其中主要成分为凝固的漆渣，产生量约为0.16t/a。 危险废物定期交有处理危险固废资质单位处理(本次环评要求建设单位在项目投入运营时，与具有相关类别危险废物处置资质的单位签订危险废物收集、贮存、利用、处置委托合同)。 (3)生活垃圾 本项目运营期产生的生活垃圾为工作人员和销售展厅内来访人员的生活垃圾。办公生活垃圾产生量一般在0.5kg/人·d左右，项目职工50人，按每年营业时间365天计，则项目营运期办公人员生活垃圾产生量约25kg/d(9.125t/a)；根据建设单位提供的相关经验资料，展厅的客流量，约为每天20人，每人产生的垃圾平均为单个工作人员的1/50，即0.01kg/人·d，则项目营运期展厅内来访人员生活垃圾产生量约0.073t/a。合计生活垃圾产生量为9.198t/a。 项目进行汽车维修所产生的一般固废绝大部分进行回收，不能回收的经收集后与生活垃圾一起由环卫部门定期清运；危险废物分类设置各自专用的回收容器进行存放，定期送至有资质单位回收处置。危险废物暂存处地面采用防渗处理，以免对环境造成污染。本项目固体废物产生情况详见表32。 表33 项目固体废物产生情况表 类别 污染物名称 类别 产生量(t/a) 排放量(t/a) 去向 生活垃圾 生活垃圾 生活垃圾 9.198 0 环卫部门定期清运 一般固废 废零部件 废旧轮胎等 一般固体废物 0.5 0 大部分回收利用，其余由环卫部门定期清运 危险废物 废机油、废刹车油 HW08 17 0 定期交由有资质单位处置 废溶剂、废油泥 HW49 1 0 油漆渣、废漆桶 HW49 0.15 0 定期交由有资质的单位回收处置 废活性炭 HW49 0.2 0 废过滤棉 HW49 0.3 0 废机油滤清器 HW49 0.05 0 废油抹布 HW49 0.01 0 沉淀池污泥 (主要含废油漆渣) HW49 0.03 0 定期清掏，由有资质的单位处置 废电瓶 HW49 0.02 0 由厂家统一回收处置

工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 汽车 尾气 | CO | 0.13752t/a | 0.13752t/a |
|  |  | HC | 0.01735t/a | 0.01735t/a |
|  |  | NOx | 0.01606t/a | 0.01606t/a |
|  | 维修 车间 | 焊接烟尘 | 0.8kg/a | 0.8kg/a,0.55mg/m3 |
|  |  | 打磨粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 烤漆间 | 甲苯 | 46.53mg/m3，67kg/a | 6.98mg/m3，1.05kg/a |
|  |  | 二甲苯 | 14.6mg/m3，21kg/a | 4.38mg/m3，3.15kg/a |
|  | 锅炉房 | 烟尘 | 0.08mg/m3，0.36kg/a | 0.08mg/m3，0.36kg/a |
|  |  | SO2 | 0.7mg/m3，3.24kg/a | 0.7mg/m3，3.24kg/a |
|  |  | NOx | 62.5 mg/m3，288kg/a | 62.5 mg/m3，288kg/a |
| 污染物 | 打磨废水/生活污水/洗车废水 | 污水量 | 1095m3/a | 1095m3/a |
|  |  | COD | 0.282t/a | 207.31mg/L,0.227t/a |
|  |  | BOD5 | 0.1422t/a | 116.44mg/L,0.1275t/a |
|  |  | SS | 0.217t/a | 97.7mg/L,0.107t/a |
|  |  | NH3-N | 0.023t/a | 20.09mg/L,0.022t/a |
| 固体废物 | 厂房 | 生活垃圾 | 9.198t/a | 0 |
|  |  | 废零部件、废旧轮胎等 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 油漆渣、废漆桶 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 17t/a | 0 |
|  |  | 废溶剂、废油泥 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废机油滤清器 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废油抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 废电瓶 | 0.02/a | 0 |
| 噪声 | 生产 厂房 | 维修设备 机械噪声 | 约55~85dB(A) | 约50~75dB(A) |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 本项目利用榆林汽车产业园区规划的商业服务用地进行建设，在施工期结束后，辅以相应的绿化工程，因此项目建设对生态影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在建设期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 1、大气环境影响分析及污染防治措施 施工期的环境空气污染物主要为施工过程中产生的扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气。扬尘主要来自土方开挖装卸、道路运输扬尘等；废气则由各类机械运转及运输汽车等造成。其中对周围环境影响最大的以施工期所产生的扬尘为主。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。 抑制扬尘的一个有效措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表34为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可以看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表34 施工场地洒水抑尘试验结果表 (mg/m3) 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 3.60 0.67 0.60 本项目周围均为在园区其他汽车4S店，由上表可看出，经过洒水后，50m处的TSP浓度为0.67mg/m3，可见洒水抑尘有较好的效果，因此施工期产生的粉尘对周围环境影响较小。为了进一步减轻施工扬尘对周边环境的影响，项目必须严格采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： (1)对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 (2)施工现场应对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布，减少施工扬尘扩散范围。 (3)对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；对砂石、灰土等物料应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；建设单位应当按规定使用预拌混凝土。 (4)施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 (5)装卸产生扬尘的物质、清理楼层及平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施。 (6)运输沙、石、水泥、建材、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，应当实行密闭运输，严禁撒漏，且运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目建设期间，废水主要来自于建筑施工废水。 施工废水产生量约为150m3/d，在项目区设置临时沉淀池，经沉淀后回用，不外排。对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析及污染防治措施 3.1噪声源 由前述工程分析可知，项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备。其中，距离大型施工机械设备5m处，测量声级值一般在90dB(A)左右，距离小型施工机械设备5m处，测量声级值一般在84~89dB(A)之间。 3.2各施工阶段噪声情况 本项目施工期主要噪声影响来自各类大型施工机械，且施工期各主要阶段噪声影响均比较明显，其中：以土石方阶段、结构建设阶段影响最为严重。根据类比资料显示，前述时段内，施工机械声功率级范围一般在111~114.5dB。结构阶段和装修(含设备安装及调试)阶段声环影响相对较小。 3.3声环境影响预测 (1)预测模式 施工场地内的噪声影响可以看作是若干点声源的集合。若干点声源的能量叠加进行估算某一预测点的声级。第i声源传到距离为ri观测点的噪声级L为： 式中：Lwi－第i个噪声源的声功率级，单位：dB(A)； ri－第i个噪声源到观测点的距离，单位：m； Qi－第i个噪声源的指向因子，当声源处于自由中，Qi=1。 注：该模式应用时不考虑反射面及屏障的影响。预测时，以施工场地内主要单一噪声源为基准，并选用最高声功率值作为源强进行计算。 (2)评价标准 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 (3)预测结果 预测结果见表35。 表35 施工设备噪声随距离衰减情况 单位：dB(A) 施工阶段 主要噪声源 声功率 噪声随距离衰减预测情况 标准限值 10m 20m 30m 100m 150m 200m 昼 夜 基础阶段 运输车辆 90 70 64 60.5 50 46.5 44 70 55 结构阶段 混凝土泵车 89 69 63 59.5 49 45.5 43 70 55 起重机 84 64 58 54.5 44 40.5 38 70 55 装修阶段 吊车 86 66 60 56.5 46 42.5 40 70 55 (4)声环境影响评价结论 根据表35的预测结果表明，在不考虑叠加和降噪措施的情况下，昼间施工机械噪声一般在距高噪声设备30m范围外，其设备噪声贡献值就可低于建筑施工场界昼间噪声限值70dB(A)；夜间施工对声环境影响较大，在100m外才能不大于建筑施工场界夜间噪声限值55dB(A)。 本项目周围均为榆林汽车产业园区其他汽车4S店，施工噪声经过地形阻隔及距离衰减后，30m外的噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间标准要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目建设期固体废物主要有建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。由于本项目施工期较短、施工人数较少，在场地平整和施工建设期间，将会产生少量的建筑垃圾，对周围的环境直接影响较小，主要影响施工场地及场地周围的环境景观质量，所以在整理场地和施工建设期间，必须严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，并采取以下防治措施： (1)建筑垃圾：本项目建筑垃圾生产者须按照《城市建筑垃圾管理规定》中的规定，向当地市容环境卫生行政主管部门或当地市容环境卫生行政主管部门委托的单位收取交纳建筑垃圾处置费，并交由承担建筑垃圾运输的单位和个人按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场。严格遵守后，对市容卫生影响较小。 (2)生活垃圾：本项目产生的生活垃圾应集中收集，并交由环卫部门统一收集处理。 为保证项目施工期产生固体废物对周边环境影响降至最低，本次环评提出： ①对于项目产生的垃圾应设置集中堆存点或临时垃圾站，统一进行收集管理。 ②运送建筑垃圾的车辆离开施工场地时，需及时清理车辆粘带的泥土。 ③项目施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应做到日产日清，避免混合堆放，避免产生滋生蚊虫、恶臭、传播疾病等卫生问题。 ④施工期间应对施工人员进行施工期教育，严禁产生乱扔垃圾等行为。 5、生态环境影响分析 项目施工期间因项目占地、施工场地的平整以及机械碾压和施工人员的践踏，将会使施工场地周围原有的绿化植被损失或损坏。现场调查表明，项目区施工现场无自然野生植被，项目建成后，将恢复植被，增加绿化面积，故项目的建设对生态环境造成的影响很小。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 (1)汽车尾气 本项目场界内建有约25个室外停车位，供给工作人员和外来人员停放车辆，其在进出过程产生的少量尾气，含CH、NOx、CO等污染物。汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，由于进出的车辆很少以及停车地点较为分散，因此对环境空气影响较小。已在停车位周围适当加大绿化面积，以吸附、降解尾气作用，对环境空气影响不大。 厂房内维修车辆排放的汽车尾气，通过厂房内的机械排风装置无组织排放，且汽车维修时，车辆停留时间短，尾气排放量不大，对环境空气影响较小。 (2)焊接废气 根据工程分析，本项目实心焊丝用量为100kg/a，则本项目焊接烟尘产生量为0.8kg/a，焊接时数按720h/a计，则焊接烟尘产生速率为1.11g/h。本项目车间安装2000m3/h的风机，焊接烟尘排放浓度为0.55mg/m3。能满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》工作场所空气中粉尘容许浓度，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值。 (3)烤漆房废气 本项目设有喷漆/烤漆房2间，喷漆及烤漆过程均在此喷漆/烤漆房内完成，对维修汽车的汽车磨损部位进行喷漆，之后进行烘烤，其使用的汽车油漆及稀释剂中含有甲苯、二甲苯等物质，如直接排放，将对周围大气环境产生一定影响，因此对喷漆/烤漆房废气进行抽风收集，经活性炭吸附后通过15m高的排气筒排放。其处理工艺流程如下： 图8 本项目烤漆间废气处理工艺流程图 采用活性炭吸附处理后，本项目年排放甲苯10.05kg/a，二甲苯3.15kg/a，排放浓度约为甲苯6.98mg/m3，二甲苯4.38mg/m3。可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度的要求。 项目大气环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ/T2.2-2008)，评价直接以估算模式的计算结果作为预测分析的依据。采用HJ2.2-2008推荐的SCREEN3 估算模式对拟建项目大气污染源(烤漆房废气)污染物浓度进行预测。 ①预测因子：甲苯、二甲苯； ②预测范围：预测范围为排气筒出口半径 2.5km 圆形的小时最大地面浓度预测； ③预测参数 本评价按照最不利情况即本项目的2个烤漆房调漆、喷漆和烤漆同时运行进行预测。根据工程分析，正常工况下，排气筒处环境空气评价因子排放源强及预测参数见表36。 表36 排气筒排放源强及排放参数 预测 因子 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口流量 烟气出口温度 年排放小时数 排放 工况 排放 速率 小时评价标准 m m m3/h ℃ h - kg/h mg/m3 甲苯 15m 0.45 2000 25 365×2 正常 0.026 0.2 二甲苯 0.45 2000 25 365×2 正常 0.0089 0.3 其中二甲苯的环境质量标准执行《工业企业设计卫生标准TJ36-79》表1中的一次浓度0.3mg/m3，甲苯的环境质量标准参考执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)表1中的1小时均值0.20mg/m3。 ④环境影响预测结果及分析 小时最大地面浓度预测结果见表37。 表37 正常排放估算模式预测结果一览表 距源中心 距离(m) 甲苯 二甲苯 预测值C甲苯 (mg/m3) 占标率P甲苯 (%) 预测值C二甲苯 (mg/m3) 占标率P二甲苯 (%) 100 0.00345 1.725 0.001181 0.39367 200 0.003455 1.7275 0.001183 0.39433 300 0.003299 1.6495 0.001129 0.37633 400 0.002777 1.3885 0.000951 0.3169 500 0.002231 1.1155 0.000764 0.25453 600 0.001796 0.898 0.000615 0.2049 700 0.001466 0.733 0.000502 0.16723 800 0.001296 0.648 0.000444 0.1479 900 0.001327 0.6635 0.000454 0.15143 1000 0.001321 0.6605 0.000452 0.15073 1500 0.001286 0.643 0.00044 0.14677 2000 0.001241 0.6205 0.000425 0.1416 2500 0.00119 0.595 0.000407 0.1358 最大地面落地浓度 0.003742 1.871 0.001281 0.427 标准值 0.2mg/m3 0.3mg/m3 最大地面浓度距源中心距离 158m 预测结果表明：拟建项目烤漆车间废气引至排气筒后正常排放情况下，甲苯的最大落地浓度为0.003742mg/m3，最大值仅为标准的1.871%；二甲苯的最大落地浓度为0.001281mg/m3，最大值仅为标准的0.427%，最大落地浓度距源中心距离为158m。综上分析，本项目烤漆房废气经处理后正常排放时对外环境影响较小。 (4)打磨刮灰粉尘 在汽车丕灰过程中，产生少量的打磨刮灰粉尘。同时丕灰工序中均在车间内人工操作，操作环境分散，无相对密封的工作环境。建议建设项目加强车间通风，加强生产管理，改进生产工艺，尽量浓缩生产时间，以使原材料挥发降低到最低，节约材料的同时也能够改善车间环境；同时建议加强绿化，吸尘降噪的同时也能美化环境。通过采取上述措施后，本项目打磨刮灰产生的粉尘对周围环境造成的影响甚微。 (5)天然气锅炉废气 天然气为清洁能源，本项目天然气锅炉废气经15m高的烟囱排放，其排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的燃气锅炉污染物排放限值，对环境影响很小。 2、水环境影响分析 本项目废水包括生产废水和生活污水。 根据工程分析结果，项目废水主要为生活污水、洗车废水和打磨废水。其中，洗车废水和打磨废水经隔油沉淀池处理后，再与生活污水一并经化粪池处理。 本项目废水污染物排放及处理措施效率一览表见表38。 表38 本项目废水污染物产生及排放情况 污水量(m3/a) 污染物 污染物产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 处理设施 处理效率(%) 污染物排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放标准 混合废水 1095 COD - 0.282 隔油沉淀池+化粪池 园区排水管网 15 207.31 0.227 ≤300 BOD5 - 0.1422 10 116.44 0.1275 ≤150 SS - 0.217 51 97.7 0.107 ≤100 NH3-N - 0.023 3 20.09 0.022 ≤25 TN - 0.003 0 2.03 0.003 ≤30 TP - 0.0007 0 0.47 0.0007 ≤3 LAS - 0.0012 0 0.81 0.0012 ≤10 石油类 - 0.003 25 1.36 0.002 ≤10 废水中各项目污染物排放因子可达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，废水最终通过园区排水管网进入榆林汽车产业园污水处理厂处理。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 榆林市汽车产业园（现代服务区）污水处理厂概况： 榆林汽车产业园(现代服务区)污水处理厂拟建地位于青云河北岸，榆林汽车服务产业园区南区，工程近期建设规模为500m3/d，远期建设规模为1.6万 m3/d。 污水处理厂服务范围主要为汽车产业园区居住用地、商业设施用地。污水厂处理的污水对象主要为服务范围内生活污水、4S店洗车废水以及4S店维修所产生的废水。处理工艺采用沉砂井+格栅+AAO工艺+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒。 榆林汽车产业园(现代服务区)污水处理厂设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准，污水处理厂污水经处理后尾水排入青云河。 综上，本项目产生的混合废水排入榆林汽车产业园(现代服务区)污水处理厂是可行的。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为工艺各工段机械产生的机械噪声。通过给设备安装减振降噪装置后，经墙体阻隔和距离衰减后，到达厂界处的噪声值可达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区昼间65dB(A)的标准限值要求，项目产生的噪声对周围环境影响很小。 本项目营运期噪声预测结果见表39。 表39 项目营运期噪声预测表 序号 点位 贡献值 标准值 评价结果 1 北侧 43.9 65 达标 2 东侧 43.8 达标 3 南侧 45.3 达标 4 西侧 46.2 达标 从表中可以看出，四周厂界各方向噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准(昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A))及4类区标准(昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A))限制要求。因此本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 同时，本次环评提出以下减噪措施，进一步降低项目噪声排放对外环境的影响： ①本项目在营运期间加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生； ②本项目选择高效低噪排风设备，并进行隔声处理，设置隔声墙、隔声罩等，设备基础底座应设置隔振器，支架、托架、吊架等，安装必要的减振措施，如采用弹性吊钩、隔振带等，风机排风口应设置消声器； ③汽车的维修中会使用不同的机械设备，如空压机、研磨机、气动扳手等，这些设备或工具在使用时会产生一定的噪声，汽车维修中使用的空压机安装隔声罩并置于独立的隔音室内，在对设备采取减振降噪后，通过墙体的隔音和距离衰减后对厂界外环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 项目在生产过程中所产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般废物、危险废物等。如乱堆乱放处置不当，其有毒有害成份通过雨淋、日晒和自然风力等各种自然因素的作用下，最终会污染土壤、大气和地下水。 针对项目各类固废的特点和性质，项目固废采取了如下的综合处置措施： (1)废零部件、废轮胎等部分回收利用，剩余交由环卫部门统一处置。 (2)生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。 (3)废电瓶收集收交由厂家回收统一处置。 (4)沉淀池污泥及其他车辆维修保养更换的危险废物，收集后交由有资质的单位回收处置。 (5)废机油、废润滑油经废油专用收集桶收集后，交由有资质的单位回收统一处置(本次环评要求建设单位在项目投入运营时，与具有相关类别危险废物处置资质的单位签订危险废物收集、贮存、利用、处置委托合同)。 本次环评要求建设单位设置危险废物暂存间1座，用于暂存危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单，建设一座占地约20m2(可堆存一个月以上)的危险废物暂存间，应按照危险废物的有关规定进行转移、处置，定期送有资质的单位回收处理、处置。 对于滤层漆膜、废油漆桶、废活性炭和废油的暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中要求执行，具体如下： ①本项目各类危险废物均由具有处理资质的单位接纳处置； ②设对危废暂存间地面设置防渗措施、设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③危废暂存间设置标示标志牌； ④业主方应作好漆膜和废油情况的记录，记录上须注明废活性炭、漆膜和废油等危废的来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑤危废记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a； ⑥必须定期对、漆膜和废油等危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 根据固体废物的特性，采用相应的固废处理措施处理相关废物是可行的，不会对环境产生二次污染。 对于固体废物的暂存及处置应做到以下几点： (1)建设单位应合理布设垃圾收集点，保持厂区内的整洁，并对固体废物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用。 (2)建设单位应加强固废管理，固体废物应每天及时清理，对那些无回收利用价值的垃圾及时交环卫部门处理，不得任意堆放。 (3)建设单位对产生的危险废物采用专用容器收集后，加强危废管理，与有危废处理资质的单位制定详细收存处置协议，危废应做到及时清运，不得随意堆放或处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中危险废物贮存设施(仓库式)的设计要求： ①储存贮存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上所述，项目运营过程中，固体废物均得到合理利用和有效处置，因而固体废物处置措施是可行的。本项目运营期的固体废物对周围环境的影响较小。 5、环境监测 环境监测是指在工程施工期、运营期对主要污染源进行有计划的监测。环境监测的任务是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策提供科学依据。 项目营业期间，公司可委托当地环境监测站定期对本项目厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 根据该项目运营特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： (1)厂方应委托环境监测部门定期对废气、地下水、厂界噪声进行监测。 (2)定期向环境管理部门上报监测结果； (3)监测中发现其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 监测点位、监测项目和监测频率见表40。 表40 监测计划一览表 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 厂界噪声 Leq(A) 厂界四周外墙1m处 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准 烤漆房 甲苯、二甲苯、颗粒物 烤漆房排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关限值标准 锅炉房 颗粒物，SO2，NOx 锅炉房排气筒 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉污染物排放限值 废水 LAS、COD、氨氮、石油类 总排污口 满足《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 (1)贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； (2)项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期，对各部门的环保工作进行监督与考核； (3)建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； (4)建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； (5)设置保安人员，进行定期巡逻，发现问题及时解决，尽早消除安全隐患，以保证厂区内外的安全。 6、项目建设合理性分析 (1)产业政策符合性分析 本项目为主要为汽车零售、维修与保养。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发改委第9号令)及《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)有关条款的决定>》(发改委第21号令，2013)规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属允许类。 榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发[2012]410号文对本项目进行了备案，因此，本项目的建设符合国家产业政策以及地方相关法规。 (2)与《榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划》符合性分析 ①榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划概要 榆林汽车产业园(现代服务区)规划范围：西边界距离榆林市区约7.2km，东边界距麻黄粱工业园区约7.1km，规划区南边界紧邻色草湾村，规划总用地面积为 7.02km2，约10527.3亩。 ②本项目与榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划的相容性分析 根据榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划中的近期规划： 榆林汽车产业园(现代服务区)位于榆阳区青云镇色草湾村，规划区定位为中国西北地区集国内外品牌轿车、大客车、货车、农用车、专用车、工程机械整车交易，配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心。 本项目位于榆林汽车产业园(现代服务区)，青云二路以北，是上海大众斯柯达汽车在榆阳区的战略合作伙伴，项目集整车销售、维修保养及售后服务于一体，符合榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划。 (3)与“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，对建设项目选址、选线、工艺技术路线等起到约束作用。 榆林市生态保护红线遵循用地性质不改变、区域生态功能不降低、空间面积不减少的原则，实行二级管控措施。一级管控区包括自然保护区核心区和缓冲区、饮用水水源地一级保护区和二级保护区、重要水库。二级管控区指生态保护红线内未纳入一级管控区的其他区域。本项目位于榆林市榆阳区榆林汽车产业园区，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等特别需要保护的区域，不在生态保护红线管控范围内。 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目区大气环境目标是《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。项目建成后，采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；本项目产生的废水通过隔油沉淀池及化粪池处理后，水质可以满足《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，通过园区排水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理。因此，项目的建设不会改变区域地表水、地下水的功能。 综上，本项目的建设符合榆林市的环境质量底线要求。 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生产过程用水量较小，本项目的建设不违背榆林市水资源利用红线的要求。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。本项目不属于榆林市环境负面清单中的建设项目。 因此，本项目的建设不违背“三线一单”约束性要求。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策的要求，符合榆林汽车产业园相关政策和规划的要求，不违背榆林市“三线一单”约束性要求，因此，项目建设合理。 7、环境保护措施汇总 本项目环境保护措施汇总见表41环境保护措施一览表。 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表42。

表41  项目环境保护措施一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 数量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 维修车间 | 焊接烟尘 | 通过厂房房顶的机械通风设施无组织排放 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
|  |  | 打磨粉尘 |  |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 无组织排放 | / |  |
|  |  | HC |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  | 烤漆房 | 甲苯 | 烤漆间废气净化设施+活性炭吸附(净化效率不低于85%)+15m高排气筒 | 2套 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 烟尘 | 采用天然气锅炉，锅炉烟气通过不低于15m高排气筒排放 | 1座 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉 |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
| 水污 染物 | 打磨废水 洗车废水 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 洗车废水和打磨废水经隔油沉淀池处理后，再与生活污水一并经化粪池处理，通过园区排水管网进入榆林汽车产业园污水处理厂处理；隔油池5m3，玻璃钢化粪池10m3，池底及池体均设置防渗措施 | 各1座 | 《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准 |
| 固体 废物 | 维修区 | 废零部件、废旧轮胎 | 部分回收利用，其余交由环卫部门统一处置 | 一般废物暂存间1间 | 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的有关规定 |
|  |  | 废电瓶 | 经危险废物暂存间暂存后，全部交由厂家回收进行再利用 | 危废暂存间1间 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 经危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质处理处置危险废物的单位进行处理 |  |  |
|  |  | 废机油、废润滑油及其他危险废物 |  |  |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集箱若干，送当地环卫部门统一处理 | / | / |
| 声 环 境 | 维修设备 | 噪声 | 对设生产备设置基础减振、墙体阻隔、距离衰减，办公区靠近维修区一侧采用双层隔声玻璃 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类区标准 |
|  | 车辆 |  | 加强管理、减速、限鸣 | / |  |
| 环境管理与监测 | 设置专门的环境管理机构，设专职环保技术管理员，各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员；委托监测站对大气、噪声进行监测(具体见监测计划) |

表42  本项目污染物排放清单

| 类别 | 工程组成 | 原辅材料 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放污染物种类 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 总量指标(t/a) | 排放污染物分时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 维修车间 | 二氧化碳保护焊机 手持式打磨机 | 二氧化碳保护焊丝，砂轮 | 维修区内设置机械通风装置，风量2000m3/h | 粉尘 | 0.55 | 0.8 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96) | ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况 |
|  | 汽车尾气 | / | / | 维修区内设置机械通风装置，风量2000m3/h，无组织排放 | HC CO NOx | / | 少量 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 |  |  |
|  | 烤漆间 | 烤漆房及配套的净化装置 | 水溶性环保油漆，稀释剂 | 烤漆间废气净化设施+活性炭吸附(净化效率不低于85%)+15m高排气筒 | 甲苯 | 6.98 | 10.05 | 无 | 运营期全时段 | 15m高排气筒，并设明显标志 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 4.38 | 3.15 |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 1.05MW天然气锅炉1座 | 天然气 | 不低于15m高排气筒 | 烟尘 | 0.08 | 0.000876 | 无 | 运营期全时段 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的燃气锅炉污染物排放限值 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.7 | 0.007884 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 62.5 | 0.7008 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 混合废水 | 隔油沉淀池 化粪池 | / | 设5m3隔油沉淀池池，10m3玻璃钢化粪池各一座 | COD | 207.31 | 0.227 | 无 | 运营期全时段 | 化粪池排放口应设立明显的标志 | 《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准 | ①例行监测达标情况 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.09 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAS | 0.81 | 0.0012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 1.36 | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 汽车维修 | 维修设备 | / | 对设生产备设置基础减振、墙体阻隔、距离衰减，办公区靠近维修区一侧采用双层隔声玻璃 | Leq | 厂界达标排放 | 无 | 运营期全时段 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类区标准 | 噪声治理措施； 例行监测达标情况 |
| 固废 | 维修区 | 车辆 维修 保养 | 零配件 轮胎 | 部分回收利用，其余交由环卫部门统一处置 | 废零部件、废旧轮胎 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定。 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  |  | 电瓶 | 经危险废物暂存间暂存后，全部交由厂家回收进行再利用 | 废电瓶 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 | 危险废物暂存间应设置明显标志 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  |  | 机油、润滑油等 | 经危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质处理处置危险废物的单位进行处理 | 废机油、废润滑油等危险废物 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 |  |  |  |
|  |  |  | 油漆 |  | 含漆渣的沉淀池污泥 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活办公区域 | / | 委托环卫部门处置 | 生活垃圾 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 | / | 参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008) | 产生情况及其去向 |

环境管理 1、竣工验收及“三同时”一览表 项目实施以前，实施单位应指派专人负责环境保护的实施，并遵照环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划，负责项目试生产期间环境保护措施的落实，试生产过程中，应向环境保护行政主管部门提出验收申请，经验收合格后，方可进行正式生产。根据环评提出的措施，对本项目环境保护验收提出以下建议。 表43 竣工环保验收一览表 验收项目 建设内容 验收标准 废气处理设施 厂房房顶机械通风系统 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关限值标准 烤漆间废气净化设施 活性炭吸附装置 15m排气筒 锅炉房天然气锅炉 15m高排气筒 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉污染物排放限值 废水处理设施 5m3隔油沉淀池1座，底部基础防渗/10m3化粪池1座，底部基础防渗 满足《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，通过园区排水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理 噪声处理设施 低噪设备，基础减振，维修车间墙体隔声，办公区靠近维修区一侧安装双层中空隔声窗 厂界处可达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准限值 固体废物 处置设施 垃圾分类收集箱 废机油专用收集桶若干 危险废物暂存间1座，占地面积20m2/底部加强防渗 设置垃圾分类收集箱，生活垃圾收集后交环卫部门处置；危险废物定期委托有危险废物处置资质的单位安全处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 维修车间 | 焊接烟尘 | 通过厂房房顶的机械通风设施无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 打磨粉尘 |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 无组织排放 |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 烤漆间 | 甲苯 | 烤漆间废气净化设施+活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 锅炉房 | 烟尘 | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水污 染物 | 厂房 | 打磨废水 洗车废水 生活污水 | 隔油沉淀池+化粪池处理 | 《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准通过园区排水管网排入榆林汽车产业园污水处理厂进行处理 |
| 固体 废物 | 厂房 | 生活垃圾 | 生活垃圾设分类垃圾收集箱收集，收集后交园区环卫部门统一处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废零部件、废旧轮胎 | 部分回收利用，其余交由环卫部门统一处置 |  |
|  |  | 废电瓶 | 经危险废物暂存间暂存后，全部交由厂家回收进行再利用 | 回收利用 不外排 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 经危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质处理处置危险废物的单位进行处理 | 安全处置 |
|  |  | 废机油、废润滑油及其他危险废物 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 设备噪声 | 对设生产备设置基础减振、墙体阻隔、距离衰减 | 达标排放 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 营运期建设单位通过合理绿化设施对生态起到较好的保护作用。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于榆林汽车产业园，青云二路北侧。总占地面积6081m2，总建筑面积4600m2，建筑均为钢结构设计。店内主要包括展厅及维修车间、客户休息室及办公楼、生活辅助用房等。项目总投资1569万元，其中环保投资39万元，占总投资的2.5%。 2、产业政策符合性 本项目为主要为汽车零售、维修与保养。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发改委第9号令)及《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)有关条款的决定>》(发改委第21号令，2013)规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属允许类。 因此，本项目的建设符合国家产业政策以及地方相关法规。 3、项目总平面布置合理性分析 本项目位于榆林汽车产业园，青云二路北侧。项目总占地面积6081m2。 根据实际情况，将项目区划分为展厅、维修区、办公区及员工宿舍楼，四部分连接在一起，展厅位于整个项目区最南侧，主要用于汽车展销，维修区位于整个项目区中部，主要包括维修保养车间以及零配件仓库，办公区位于展厅及维修区的2层区域，包括客户休息室及办公用房。生产厂房根据工艺需要，将维修、切割、焊接场地布置在厂房最北侧，远离办公楼，烤漆房位于维修区东部，内设2个烤漆车间，可最大程度的减轻因生产对办公区产生的废气及噪声影响。职工宿舍楼位于项目区最北侧，为三层框架结构。根据工艺及防火要求，本工程的总平面布置将生产协作密切的工序组织在一起，力求做到布置合理，功能分区明确。 综上所述，本项目平面布置是合理的。 4、与《榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划》符合性分析 本项目的建设符合《榆林汽车产业园(现代服务区)总体规划》的相关要求。 5、环境质量现状分析 (1)空气环境质量现状 根据监测结果显示，产业园安置小区监测点SO2、NO2小时浓度和日均浓度及PM10日均浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，评价区环境空气质量良好。 (2)地表水环境质量现状 根据监测结果可见，pH、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂、总磷、COD、石油类、粪大肠菌落、挥发酚、硫化物共10项监测指标中，除BOD5和COD的监测值超标外，其他所有监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。 经现场调查，青云河河段BOD5、COD超标的主要原因：园区内现已入驻一家洗衣厂通过园区修改前的排污口向青云河中排放洗涤废水并且修改前的排污口为修改后排污口的上游从而导致青云河 BOD5、COD超标。 青云河在没有污水排入的情况下经监测，其10项监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。由此可以看出，青云河水环境质量良好。 (3)地下水环境质量现状 由监测结果可知，项目所在区域周边地下水水质均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)规定的Ⅲ类区相应限值，表明项目拟建地地下水环境质量现状较好。 (4)声环境质量现状 根据声环境质量现状监测数据，本项目北、东、西三侧厂界昼间噪声值范围为51.0~54.9dB(A)，夜间噪声值范围为39.8~44.7dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；项目南侧临青云二路厂界昼间噪声值范围为53.2~53.8dB(A)，夜间噪声值范围为41.9~40.7dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。 6、环境影响分析及处理措施 6.1大气环境影响分析及处理措施 本项目的废气主要为汽车尾气、焊接废气、烤漆房废气、打磨刮灰粉尘。 (1)汽车尾气 汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，由于进出的车辆很少以及停车地点较为分散，因此对环境空气影响较小。已在停车位周围适当加大绿化面积，以吸附、降解尾气作用，对环境空气影响不大。 厂房内维修车辆排放的汽车尾气，通过厂房内的机械排风装置无组织排放，且汽车维修时，车辆停留时间短，尾气排放量不大，对环境空气影响较小。 (2)焊接废气 本项目焊接废气排放能满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》工作场所空气中粉尘容许浓度，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值。 (3)烤漆间废气 本项目烤漆间废气采用活性炭吸附处理后，本项目年排放甲苯19.3kg/a，二甲苯6.5kg/a，排放浓度约为甲苯13.4mg/m3，二甲苯3.25mg/m3。可满足执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度的要求。 (4)打磨刮灰粉尘 在汽车丕灰过程中，产生极少量的TVOC有机气体。通过加强车间通风，加强生产管理，改进生产工艺，尽量浓缩生产时间，加强绿化等措施，本项目打磨刮灰产生的粉尘对周围环境造成的影响甚微。 (5)天然气锅炉烟气 天然气为清洁能源，本项目天然气锅炉废气经15m高的烟囱排放，其排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值，对环境影响很小。 6.2水环境影响分析及处理措施 项目废水主要为生活污水、洗车废水和打磨废水。其中，洗车废水和打磨废水经隔油沉淀池处理后，再与生活污水一并经化粪池处理，废水各项污染物排放因子可达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准，由榆林汽车产业园区排水管网进入榆林汽车产业园区污水处理厂处理，对水环境的影响很小。 若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。 6.3声环境影响分析及处理措施 本本项目主要噪声源为设备运行时产生的噪声。通过距离衰减后四周厂界各方向噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准(昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A))及4类区标准(昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A))限制要求。因此本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 6.4固体废物影响分析及处理措施 项目在生产过程中所产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般固体废物、危险废物等。如乱堆乱放处置不当，其有毒有害成份通过雨淋、日晒和自然风力等各种自然因素的作用下，最终会污染土壤、大气和地下水。 生产过程中产生的一般废物，暂存于维修区拟设置的一般废物暂存处放置，大部分回收利用，其余和生活垃圾一起由环卫部门清理运走； 危险废物：在维修区东北部拟设置危险废物暂存间，占地面积20m2，危险废物应分类收集在固定容器中，危废暂存间应设有明显标记，收集的危险废物定期交有处理危险固废资质单位处理。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《中华人民共和国环境保护部公告》2013年(第36号)文件的相关要求执行。 生活垃圾经集中收集到厂内垃圾箱后，由环卫部门定期清运处理。做到日产日清，无固体废物堆弃，对环境影响很小。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则。 项目固体废物按照上述方法处理，产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。 综上所述，项目营运期产生的废水、噪声、固体废物及废气对环境影响较小。 7、环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策及榆林汽车产业园总体规划。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境不会产生影响。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 2、建议在设备的选型上，选择低噪、低耗能设备。 3、若项目先于榆林汽车产业园污水处理厂投入运营，则本环评建议项目废水应定期由吸污车拉运至较近的麻黄梁工业园区污水处理厂进行处理，禁止外排。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。