附件1《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本，节能部分）拟新入选的节能技术汇总表（征求意见稿）

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 1 | 全粒级干法选煤节能技术 | 煤炭行业矿井煤炭分选 | 采用X射线智能识别技术对≥80mm以上煤炭分选；对≤80mm的采用复合式干法分选；对煤泥及粉煤，采用干粉热压成型工艺，实现无粘结剂情况下压块成型。该技术可实现井口混煤全粒级一次净选，节能效果明显。 | 适用于新建露天选煤厂，占地8000m2，无需基建设施 | 600型全粒级干法选煤系统，一次性分选量300万t/a | 2430 | 2275 | 5332 | 5 | 40 | 665600 | 60 | 137 |
| 2 | 基于炉腹煤气量指数优化的智能化大型高炉节能技术 | 钢铁行业 高炉炼铁 | 在传统高炉炼铁流程基础上优化升级，建立了以炉腹煤气量指数为核心的高效低耗理论体系，开发了基于炉腹煤气指数理论和高炉全炉仿真的大型高炉炉型优化技术，以及更高准确率的智能化生产控制系统，实现高炉更加稳定、高效生产，降低工序能耗。 | 新建、大修改造的大型高炉 | 新建2座5050m3高炉 | 350000 | 396000 | 1069000 | 14 | 23 | 3400000 | 324 | 855 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 3 | 新型稳流保温铝电解槽节能技术 | 有色金属行业 电解铝企业 | 通过优化铝液中电流分布、电极结构及材料选型，优化设计槽内衬，优化等温线分布，并合理匹配电解槽工艺技术参数，达到稳定铝液波动、降低水平电流、降低槽电压、减少侧下部散热的目的，确保电解槽低电压高效率稳定运行，降低铝电解直流电耗。 | 铝电解槽大修或新建项目 | 200台400kA和320kA电解槽 | 2000 | 32000 | 75000 | 2 | 10 | 30000 | 48 | 112 |
| 4 | 大型高效阳极焙烧炉系统控制节能技术 | 有色金属行业 铝用阳极生产焙烧 | 通过建立焙烧炉仿真模拟模型对炉体和燃烧控制系统结构优化，降低系统烟气流动过程阻力损失，减小排烟风机电耗，提高烟气换热效率，降低炉体表面散热量；通过不等周期移炉操作和长保温时间低保温温度工艺，实现烟气余热的利用。同时，实现单个炉室15火道14料箱布置，单炉装炉量增加，边火道和转弯炉室数量减少，提高生产效率，降低能耗水平。 | 单台阳极焙烧炉产能大于20万t/a以上 | 34万t预焙阳极焙烧炉 | 11150 | 7930 | 20930 | 5 | 30 | 200000 | 14 | 37 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 5 | 高效降膜式蒸发节能技术 | 石化行业 石油石化、煤化工、食品、制药、水处理等领域 | 采用多级结构的液体分布装置，换热管管口采用旋流式分布器，使装置内液体液位稳定、换热管内部液体分布均匀。换热管采用纵槽强化管，传热效率高，能耗低，不易结垢。 | 利用原有的泵阀、管线以及仪器仪表等，改造已有再沸器 | 3台乙二醇装置精制工段的再沸器 | 240 | 2638 | 6964 | 5 | 30 | 20000 | 31 | 82 |
| 6 | 串联式连续球磨机及球磨工艺节能技术 | 建材行业 建筑陶瓷行业陶瓷原料加工生产用设备及工艺技术领域 | 采用串联式连续球磨机系统代替间歇式球磨机进行陶瓷原料加工的球磨工艺，实现陶瓷原料球磨制粉系统的连续化、自动生产，提高了球磨系统的能效。 | 建筑陶瓷行业原料制粉车间球磨系统节能改造，其他无机非金属应用间歇式球磨机系统的节能改造 | 单套系统日产1200t陶瓷干粉料生产线 | 1200 | 4900 | 12939 | ＜1 | 20 | 70000 | 15 | 38 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 7-1 | 基于边缘计算的公共照明智能控制节能技术 | 轻工行业 道路、隧道、景观、楼宇、园区、场馆等公共场所综合照明智慧控制与节能管理 | 通过在路灯终端安装单灯控制器，实现对单盏路灯的状态监测、故障巡检、调光控制，并通过电力线载波等通信手段将信息与后台主站进行双向交互，配合主站节能策略，实现对路灯系统的二次节能。 | 道路、隧道、景观、楼宇、园区、场馆等公共场所综合照明项目 | 厦门市岛内5894盏灯路灯智能化改造 | 158 | 447 | 1048 | 2 | 25 | 125000 | 96 | 222 |
| 7-2 | 基于ZPLC的楼宇智能照明节能技术 | 轻工行业建筑楼宇照明 | 采用基于电力载波的单灯控制技术，控制信号通过动力线传送至调光模块，调光模块根据控制指令调节灯具的照度、光色等参数，实现按需照明。通过时序控制、逻辑控制和操作控制，提高照明质量和舒适度，减少过度照明引起的浪费，实现节能。 | 照明设备老化，部分线路出现照明故障 | 建筑面积3.2万m2 | 223 | 145 | 340 | ＜1 | 5 | 200000 | 16 | 38 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 8 | 人体电压感应节能控制芯片技术 | 轻工行业 电子行业 家用电器 | 采用一种可调阈值四端模块，植入有待机功耗的电器中，将电器原有的待机功耗（一瓦至十几瓦）降低为零，并可通过人体感应电压，以触摸或轻触的方式瞬间启动电器。由于关闭电器后，电器与模块均不耗电，实现电器节能。 | 适用于AC 100V～ 240V 50Hz/60Hz交流电器 | 300万台电器 | 900 | 12614 | 29565 | ＜1 | 10 | 12000 | 92 | 217 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 9 | 智能全模式染色机高效节能染整装备技术 | 纺织行业染整设备 | 采用离心泵和轴流泵的二级叶轮泵染色动力系统和全模式喷嘴，以及喷嘴与提布系统内置于主缸的超低张力织物运行技术，使主泵在气流雾化染色模式高扬程低流量，气液分流、溢流染色模式低扬程高流量，保持高效率运行，并提升主泵汽蚀余量，有效降低染色机的浴比，实现超低浴比气流雾化模式（1：2.8）染色、超低浴比气液分流模式（1：3.25）染色、超低浴比溢流模式（1：3.5）染色，达到降低耗电量、耗蒸汽量和耗水量的目的。 | 适用于染色机新建或替代，企业具备水、电、蒸汽、污水处理等配套设备 | 56台智能全模式染色机 | 3050 | 12550 | 33140 | ＜1 | 6 | 90000 | 37 | 99 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 10 | 高效翼型轴流风机节能技术 | 纺织行业 各工序通风换气、温湿度送风调节、回风系统、回风再利用环节、车间风量平衡补充、温湿度自控调节等 | 采用独特的高升阻比先进翼型技术，气体由一个攻角进入叶轮，在翼背上产生一个升力，同时在翼腹上产生一个大小相等方向相反的作用力使气体排出；叶片与叶柄采用过度扭曲矩形连接方式，有效降低风机叶轮旋转时的流动阻力；叶片长度比传统叶片增长，过风面积增大，增强叶片做功能力，减少无用功耗，降低同等工况下的轴功率损失；采用航空特殊铝镁合金材质，比重轻，可减小叶轮自重耗能。通过上述手段，实现空调风机综合节电的效果。 | 纺织空调风机改造 | 102套纺织轴流风机节能改造 | 120 | 533 | 1249 | 10 | 20 | 160000 | 88 | 232 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 11 | 开关磁阻电机调速系统节能技术 | 机械行业 电力拖动电机领域 | 该技术通过对电机转速和电流等数据的实时监测，并根据负载变化情况，实时调节输出功率。特别是当负载功率小于电机额定功率时，通过降低输出电压，从而降低电机的输出功率，以匹配负载的变化，保证电机高效运行，并达到电机节电的目的。 | 电力设备电机拖动中负载变化大、长期低速运行、频繁启停正反转、“大马拉小车”等 | 200台套抽油机电机节能改造 | 660 | 1752 | 4109 | ＜1 | 10 （仅计算油田） | 50000 | 13 | 30 |
| 12 | 基于三相采样与快速响应的电机节能技术 | 机械行业 冶金、煤炭等行业低压三相交流异步电机应用领域 | 通过降低电机端输入电压、提高电机功率因数，使电机在最佳效率状态下工作；采用可调电阻网络三相采样技术、采用高频脉冲列触发可控硅技术和感应电压检测技术，分别有效解决系统反馈采样、可控硅触发、系统响应速度的问题，从而实现电机节能。 | 多台低压三相交流异步电机能耗偏高，并且软启动需要更换 | 低压三相交流异步电机装机容量为6500kW | 325 | 874 | 2048 | ＜1 | 5 | 300000 | 150 | 350 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 13 | CO2空气源热泵供热技术 | 建筑行业 集中、分布供暖及生活热水 | CO2空气源热泵具有出水温度高，对寒冷地区室外温度适应能力强等特点，在供回水大温差条件下具有较高的制热系数。CO2热泵相比传统氟利昂工质热泵出水温度可达70℃以上，供水温度可以满足传统散热器的需求，因此不需要对老旧小区管道和楼宇内部系统进行改造。 | 采暖末端全部为暖气片散热器，供暖环境最低温度大于零下30℃，设计供回水温度70℃/50℃ | 总建筑采暖面积8640m2 | 181 | 128 | 301 | ＜1 | 10 | 500000 | 58 | 136 |
| 14 | 基于自学习模糊前馈控制的冷热源系统节能技术 | 建筑行业各类建筑及工业领域中央空调冷热源系统 | 该技术以中央空调系统末端负荷需求为导向，以冷热源系统整体节能为目标，对中央空调冷热源系统进行整体协同控制，并进行持续自动优化，进而实现冷热源系统保持最佳工况。同时，该技术通过一系列关键技术减少了冷热源系统的滞后性，提高了控制系统的准确性，并实现了冷热源系统的运行。 | 原系统为电驱动的中央空调冷热源系统 | 总建筑面积55万m2，总制冷量35522 kW | 400 | 979 | 2295 | 5 | 15 | 100000 | 30 | 72 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 15 | 污水源热泵系统流道式换热技术 | 建筑行业 建筑供热领域 | 该技术污水侧采用单流道、大截面、无触点结构设计，具有优异的抗堵、防垢性能；设备清水侧采用紧凑型、小截面、多支点、多层并联和串联结构，保证了换热设备承压能力与抗挠度。利用该技术的热泵系统COP可达3.5～4.5，节能效益显著。 | 市政污水量满足供暖用污水量 | 供暖建筑总面积约为28.4万m2 | 2313 | 1885 | 4976 | ＜1 | 20 | 900000 | 60 | 158 |
| 16 | 基于新型换热结构的一体式低氮燃烧冷凝技术 | 建筑行业 民用建筑采暖、工业领域供热 | 采用316L不锈钢材质特殊换热结构，可有效抵御冷凝腐蚀，使得烟气在换热过程中产生旋转、分流和汇合，进而提高换热效率。由于冷凝锅炉可以极大回收烟气中的显热和潜热，热效率相比传统燃气锅炉更高，锅炉最高热效率可达109%。 | 原有燃煤锅炉房及管网陈旧，急需更换（采暖供回水温度60/40℃） | 11.2MW热水锅炉供热系统 | 679 | 777 | 1267 | ＜1 | 1 | 400000 | 49 | 80 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 17 | 电子设备液冷导热节能技术 | 通信行业 政府、通信运营商、IDC企业、互联网、金融、公安、电力等行业数据中心 | 采用热管散热技术和水冷散热技术相结合，将热管冷板模块与服务器耦合形成芯片级制冷，将服务器高热流密度产生的热量导出到服务器机箱外，然后通过液冷内外循环系统将热量传递至冷却塔散热。该技术无需空调压缩机，PUE值大幅降低，有效实现数据中心的节能。 | 数据中心散热，尤其适用于消除高热流密度数据中心的热岛现象 | 14个业务机架、单机架功率6kW | 1050 | 188 | 442 | ＜1 | 20 | 5000000 | 135 | 315 |
| 18 | 基于SDR集群专网通信系统节能技术 | 通信行业 无线专网通信系统领域；包括2G/3G/4G集群产品、2+4宽窄带融合集群产品、应急通信/便携通信产品 | 采用数字中频多载波合路技术减少功率放大器的使用数量，采用限制峰值功率和数字预失真对消技术提高功放效率，从而整体降低基站功率放大器的能耗。同时，光纤传输和紧凑的硬件结构使得设备可适应室外安装和自然散热，减少机房面积和空调能耗，进一步实现节能。 | 专网无线通信 | 807个基站 | 12000 | 1895 | 4440 | 10 | 50 | 770000 | 12 | 29 |

| 序号 | 技术名称 | 适用 范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 目前该技术推广比例（%） | 预计未来5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的 技术条件 | 建设 规模 | 投资额 (万元) | 节能量(tce/a) | 碳减排量(tCO2/a) |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 总投入* （万元） | 节能能力 （万tce/a） | 碳减排能力（万tCO2 /a） |
| 19 | 餐厨垃圾就地快速处理及油水高效分离节能技术 | 就餐人员集中的国家机关、企业、学校、医院等企事业单位的餐饮场所 | 采用纯物理方法自动控制快速就地处理餐厨垃圾，使其体积两小时内迅速减量80%以上成为颗粒状有机肥料或饲料，相比传统餐厨垃圾生物处理技术节能60%以上；利用自动拦截、破乳、聚结、分离的油水分离技术，高效去除餐饮油污水中的杂质及动植物油脂，使污水达标排放，相比传统加热重力分离技术节能50%以上。设备长期高效稳定运行。 | 具有500-3000人的就餐规模，并具备一定的设备安装空间。 | 按照3000人就餐规模，安装日处理能力150kg餐厨垃圾处理设备7台。安装处理能力10t/h厨余油污水高效分离设备6台。 | 1510 | 368 | 863 | ＜1 | 10 | 450000 | 11 | 29 |