通讯接口RS232接线图

首先在系统主菜单，选择PLC

在STEP7连接菜单中，选择合适的波特率（必须和RCS 802中的波特率保持一致），然后点击激活连接

打开RCS 802软件选择正确的联机方式：

选择RS232方式：

点击联机，更改配置，首先选择正确的COM端口

波特率设置要同系统上面的一致

点击OK，联机成功后，在RCS 82中便能进行数控系统内部的数据备份等操作

打开PLC编程工具，点击通讯，然后双击网卡设置

双击PLC802（PPI）,进行设置

设置波特率，与系统设置相同的值

设定正确的COM端口，点击确定

远程地址设为2，然后双击刷新

用网线联机的同步图