张家港市安全生产监督管理局

张安监〔2018〕94号

----------------------

关于落实省安监局化工（危险化学品）企业

专项执法检查相关要求的通知

各镇政府，常阴沙现代农业示范园区、双山岛旅游度假区管委会，市各有关部门和单位：

根据《省安监局关于开展化工（危化品）企业专项执法检查的通知》要求，8月27日至9月1日，江苏省安监局组织专家对吴江、张家港和常熟的三家化工企业开展了专项执法检查，发现企业存在事故隐患和问题237项，其中重大事故隐患30项，主要集中在安全生产责任制、人员持证上岗、动火作业管理、隐患排查治理、高危工艺自动化控制和标准化体系运行等中间监管环节。三家企业发现的隐患数量多，事故风险大，充分暴露出企业在落实安全生产主体责任和属地履行监管责任方面存在问题。现将三家企业的隐患清单转发给你们，并提出以下几点要求：

一、举一反三，全面排查整治隐患。各镇（区）督促辖区化工（危险化学品）企业按照省局深度执法检查模式，组织设计、工艺、设备、仪表、安全管理等专业人员或第三方专业机构，开展自查自纠，全面整治事故隐患，形成安全生产长效管理机制。

二、强化监管，提升评价水平。进一步加强对安全评价机构的监管，督促评价机构更加科学、公正、客观地开展安全评价工作，规范安全评价行为，提升评价水平，为安全生产提供更有力的技术保障作用。对弄虚作假，故意隐瞒隐患和问题、评价报告与现场实际不符、评价不到现场等违规行为，予以严肃处理。

三、严格执法，加大处罚力度。各镇（区）对检查发现的事故隐患和安全生产违法行为，要坚决依法处罚；对发现的重大隐患，要依法立案查处。企业要按照标准规范整改到位，并对整改情况闭环管理。

附件：专项执法检查隐患问题清单

张家港市安全生产监督管理局

2018年9月14日

（此件公开发布）

附件

专项执法检查隐患问题清单

一、吴江XXX助剂有限公司

（一）重大隐患

1.企业主要负责人、安环科长（专职安全管理人员）未依法经考核合格。

2.氯化险工艺1 名特种作业人员未持证上岗。

3.未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，企业总经理、副总经理及各部门的安全生产责任制以岗位职责替代。

4.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。企业《动火作业安全管理规定》缺少动火分析结果合格判定标准，今年以来企业仍在办理三级动火安全作业证。2017年10月24日一级动火未做动火分析，未识别出火灾爆炸风险；2017年10月25日一级动火未做动火分析，动火人未填写，未逐项确认主要安全措施。《进入受限空间作业安全管理规定》没有有毒气体的检测分析要求和合格判定的依据，没有明确《进入受限空间作业证》的有效期，没有作业期间至少每两小时检测分析一次的要求，《进入受限空间作业证》签批时间未明确到分钟，完工验收栏内容为动火完工验收，不正确。2018年1月4日 进入受限空间作业证没有采样分析数据，2018年7月14日进入受限空间作业证没有采样分析数据，原有介质和主要危险因素未填写，主要安全措施未逐项确认签字，完工验收未填写。

5.隐患排查治理未做到闭环管理。二氯车间自查二工段有4只安全阀即将到期，预计2018年4月27日可全部完成，未对完成情况进行复查确认。烘房工段干燥机阀门脚损坏，计划2018年1月12日至13日完成整改。隐患整改措施落实情况为干燥机阀门脚损坏，里面物料不能均匀受热烘干，影响产品进度，缺乏针对性措施，也没有做到闭环管理。

6. 2018年8月15日至25日剧毒化学品液氯出入库登记台账显示，液氯储存量均超过16吨的仓库最大储量，2018年8月25日现场共存放29吨液氯，超过24吨的最大储存量，超量储存剧毒危险化学品。

7.分散红92号车间氯磺酸储罐与浓硫酸储罐处于同一围堰内，两罐之间无隔离设施，现场临时仓库内氧气瓶与润滑油同库储存，相互禁配物质混存。

8.2018年8月25日易制毒化学品溴素储存量为18吨，超过最大储存量12.5吨，超量储存危险化学品，且溴素与1-氨基蒽醌相互禁配物质混存混放。

9.涉及氯化、胺基化、磺化重点监管危险化工工艺的生产装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能。

10.工艺管理制度未经编制、审核、批准。工艺管理制度中未见工艺技术规程编制内容、工艺技术规程编制修订、工艺变更、操作记录、巡回检查、交接班等相关要求，未制定液氯气化操作规程。

11.液氨储罐与氨水罐之间的冷风机电气不防爆，胺基化反应釜搅拌电机、数显仪表、冷风机等为非防爆电气设备，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

12. 3只液氨储罐上部6只安全阀、氨水配制罐上部3只安全阀，氨回收工段氨水储罐安全阀前截止阀均处于关闭状态，安全阀等安全附件未正常投用。

13.液氨储罐区域未设置有毒气体氨泄漏报警仪，对硝基氯苯胺化二工段一层没有设氨报警器且氨气味重，二氯车间二楼氯化釜区域未设置氯气泄漏报警检测仪。

14.二氯车间控制室与装置及液氯钢瓶存放点的距离不符合规范要求，面向火灾、爆炸危险性一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

（二）一般隐患

15.企业安全生产许可证许可范围为4-硝基苯胺和2-氯-4-硝基苯胺，副产品硫酸、盐酸及参与化学反应的回收氨水未取得安全生产许可证。

16.溴素、盐酸属于易制毒危险化学品，未取易制毒化学品备案证明。

17.企业特种作业人员管理制度，未将涉及氯化、磺化、胺基化危险工艺作业列入特种作业人员管理范围。

18.企业重大危险源管理制度的编制依据为《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2014），不正确，应为GB18218-2009；依据的《关于开展重大危险源监管工作的指导意见》（安监管协调字（2004）56号文为作废文件。重大危险源管理档案内容不符合《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》（国家安全监管总局第40令）的要求。

19. 2016年1月1日实施企业生产安全事故应急预案，没有明确预案体系，没有编制火灾、爆炸等专项预案，没有救护组、警卫组、物资供应组应急职责，信息报告与通知程序规定由值班人员立即报告新申织造总经理，不符合企业实际。企业主要负责人未担任应急总指挥，不符合企业主要负责人法定安全生产职责的要求。

20.2018年安全检查计划要求专项安全检查每年不少于两次，主要责任人为安全总监，实际企业未配备安全总监，检查计划无法执行。

21.企业未配备安全总监。

22.2018年3月个人劳动防护用品发放记录，72人的个人劳动防护用品绝大部分由他人签字代领。

23.隐患整改通知书内容为二氯车间氯化工段东1号反应釜渗漏。隐患整改验收报告的技术结论为请洗干净反应釜，吊开盖子，重做防腐蚀保护层，隐患整改验收流于形式。

24.液氨储罐区与相邻南侧染料车间“研磨”单元防火间距只有5米，不满足相关规范要求，且染料砂磨设施在总平面布置图上没有；储罐四周消防通道不畅通。

25.液氨卸车万向节管道充装系统未设置拉断阀。

26.液氨储罐仅设置单只远传液位计，未设置高高液位报警和联锁切断进料功能。未设置压力不间断信息采集系统，不具备信息远传、事故预警等功能。

27.	液氨储罐上部事故水喷淋系统未与氨泄漏报警联锁，且支管阀门均处于关闭状态，无法满足事故应急处置要求。

28.液氨储罐倒罐泵设置在氨储罐围堰内，不符合相关规范要求。

29.氨水循环泵设备和电机外壳均未接地保护。

30.液氨储罐与氨水配置罐之间的防火防爆场所设置人员操作小屋。

31.液氨储罐区域现场未张贴氨职业病危害因素检测告知牌，未张贴氨重大危险源告知牌。

32.对硝基氯化苯储罐区与保温釜之间紧邻布置，防火间距不符合要求。

33.对硝基氯化苯储罐槽车卸料时占用消防通道。

34.对硝基氯化苯储罐区区域现场未张贴对硝基氯化苯职业危害检测告知牌。

35.胺基化反应釜（4.8MPa、180℃）安全阀应急排放未设置缓冲罐；高压放空阀组后串接低压阀门（1.6MPa），一旦操作失误，高压气体可能会从低压法兰、视镜处喷出或高压反串低压，存在较大安全风险。

36.现场有一台胺基化反应釜搅拌密封失效，泄漏出较大氨气；

37.对硝生产车间二装置内设置人员休息室、配电室。

38.胺基化反应釜底部地坑（约1m深）内积存废水未及时清理；邻氯对硝基苯胺采用抽滤等非封闭设备，现场散发较大气味。

39.胺基化反应釜现场“F”扳手非防爆，检维修手拉葫芦吊钩保险装置拆除，失去防脱钩保护功能。

40. 胺基化生产装置现场部分蒸汽管道裸露，防烫措施缺失；

41.一只盐酸储槽未采取密闭措施，现场散发较大酸雾。

42.蒸氨塔顶部（0.07MPa）未按相关规范要求设置安全阀组；

43.污水处理Fenton装置储罐紧邻机修车间设置，且与总图不一致。

44.对硝基苯胺湿品和邻氯对硝基苯胺采用气流干燥，干品颗粒度较细（约80目），企业未提供粉体燃爆检测报告。

45.对硝基苯胺干品包装区域屋顶为木质易燃结构，干、湿产品堆放区域屋顶为木质易燃结构，耐火等级不符合要求。

46.邻氯对硝基苯胺区域粉料散发、积灰较多，未设置通风除尘设施。

47.对硝基苯胺吊料升降机未设置防物料坠落保护网，现场未设置警示标志。

48.液氯库内氯气泄漏报警检测仪数量不足，实瓶区域未设置氯气泄漏报警检测仪；库内两台氯气检测报警仪无就地声光报警功能，有效期为2016年1月11日，已过期，报警器设置值为10ppm，不符合规范要求；库内监控探头未安装。

49.液氯库未设置事故通风设施，库四周敞开处未设置水喷淋防扩散设施；大门采用推拉门、未设置应急人行疏散门，不符合应急要求；液氯库内临时堆放电缆等材料。

50.液氯库现场未张贴氯气职业病危害因素检测公示牌。

51.液氯钢瓶未设置称重系统，无法控制液氯残留重量。

52.氯气缓冲罐未设置安全阀，液氯气化氯气缓冲器没有压力控制。

53.氯化釜未设置安全阀或泄爆片。

54.未建立易制毒化学品溴素出入库登记台账。

55.液氯出入库登记台账2018年8月25日以后没有出入库记录。

56.液氯库治安防范、技防管理登记本缺少2018年27日12时后在巡检记录。

57.二氯车间氯化反应釜二楼1台在修的氯化反应釜敞口，染料车间砂磨锅加料口敞口，受限空间未采取安全警示标识或防护措施。

58.电工、电焊工林兴发、刘生宝复审期、有效期未更新。

59.2018年1月份特种设备安全检查表无核查意见和核查结论。

60.压力容器资料审查报告WJ-RD(Q)-2016-00957中产品标准GB150-1998已过时，应为GB150-2011。

61.特种设备安全管理负责人无A1证。锅炉压力容器压力管道安全管理无A3证。企业未提供压力管道巡检维护D1证。

62.只提供产品编号为17D360的有机热载体锅炉使用登记证，其他锅炉无使用证。

63.压力容器台账混乱，12050701-1到12050701-6的填料密封反应釜无法提供检验报告和使用证。14032101-1到14032101-9的填料密封反应釜设备有检验报告，未在压力容器台账登记。

64.液氨罐2磁翻板液位计上手阀法兰无等电位连接。

65.染料车间一砂磨锅加料口盖板多处腐蚀穿孔。

66.液氨罐3底部液氨泵等多台动设备无接地线。

67.填料式反应釜二层平台一台灭火器超压，一灭火器插销未回装。

68.氨回收工段一氨水罐下部氨水泵泄漏、电缆线裸露、无接地线。

69.二氯车间氯化工段3号西反应釜旁缓冲罐温度超红线。

70.二氯车间氯化工段地面地沟多处无盖板。

71.液氯仓库实瓶无防震圈、瓶帽等安全设施。

72.染料车间溴化工段电动葫芦轨道腐蚀严重，未提供定检报告，现场未贴标。

73.92#红生产车间西侧氯磺酸罐无就地液位指示，放空管就地排放。

74.对硝基车间操作规程中把原料对硝基氯苯改称为氯苯。

75.2014年12月苏州赛捷安全环境科技有限公司编制的设计诊断报告中存在的问题无整改记录，无安全管控措施，现场也没有整改。

76.液氨储罐区卸氨用压缩机与周边建筑物距离不符合规范。

77.对硝基氯苯胺化工段二层设操作人员操作台。

78.胺化反应釜安全阀直排大气，没有收集处理设施。

79.对硝基氯苯胺化二工段二层设置的配电间在防爆区域内，配电间内设备多为不防爆设备，配电间房材料为非可燃材料，且门向内开启。

80.对硝基氯苯胺化二工段一层半地下层为受限空间，无受限空间警示标识。

81.氨回收工段氨水储罐与总图不符，总平面图上没有此设施。

82.氨回收工段氨水罐安全阀出口直排大气。

83.企业没有配备便携式氨及氯气浓度检测设备。

84.对硝基氯苯胺化三工段与四工段之间总图上有防火墙，现场实际没有。

85.对硝基氯苯胺化四工段北侧紧急出口门为推拉门，墙为用可燃材料做框架的玻璃隔墙，不符合乙类厂房的防火要求。

86.氯磺酸储罐未设液位计。

87.磺化反应工艺未进行HAZOP分析。

88.二氯车间操作室报警器报警后无处置记录。

89.二氯车间没有按《氯气安全规程》（GB11984）要求配制常备抢修器材。

90.液氯气化器水温没有控制，液氯气化器及氯气缓冲罐无三氯化氮的排放设施，也无排放记录。

91.二氯车间两台空气呼吸器压力不足，1名操作人员配戴不熟练。

92.二氯车间氯化反应釜放空气就地排放。

93.苯酚罐区域与总图不符，北侧消防通道堵塞。

94.苯酚罐区防火堤与储罐距离不符合规范，且与总图标示距离不一致。

95.溴化工段操作规程未明确工艺控制指标，且未按期修订。

96.水解釜控制压力0.15Mpa，未按压力容器管理，且没有设置安全泄放设施。

97.二氯烘干车间库房与总图不符；物料堵塞消防出口。

98. 2015年对硝基苯胺区域自行建设消防水系统，消防水与循环水池合用，没有正规设计。

99.液氨贮罐旁边的洗眼器上水阀处于全开状态也无水流出。

100.溴素高位槽采用的是玻璃管液位计，无防护措施。

101. 回收溴素的工艺已变更，采用氯磺酸法，不使用氯气，但现场《回收溴素安全操作规程》没有及时变更。

102. 对硝基苯胺工段三、四现场有多处楼层留有设备安装孔洞，未封闭。

103.“二道门”内生产装置区域禁烟禁火不落实，现场休息室内有大量烟头。

104. 2016年1月7日，苏州赛捷安全环境科技有限公司编制的《苏州市罗森助剂有限公司安全评价报告》存在以下问题：（1）回收氨水参与化学反应，未要求企业领取安全生产许可证；（2）《对硝基苯胺生产工艺、装置安全检查表》（表4.1.3）涉及危险工艺的化工装置必须装备自动化控制系统，选用安全可靠的自动控制仪表、连锁保护系统，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统，实际情况为已委托设计整改中，检查结果为符合；（3）个人风险和社会风险未经计算评价给出符合结论；（4）安全设计诊断提出的部分隐患没有完成整改，有的整改情况为仪表设计中，复查结论为企业完成在役装置的安全设计诊断工作并全部完成隐患整改，与现状不符。

二、张家港XXX材料有限公司

（一）重大隐患

1.未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，企业各部门的安全生产责任制没有细化到各个岗位。

2.企业《动火作业安全管理制度》不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的要求，《动火作业安全管理制度》没有明确专人监火的要求，没有明确各级《动火安全作业证》的审批人，没有明确《动火安全作业证》的有效期，对涉及临时用电没有明确同时办理临时用电证的要求。1张一级《动火安全作业证》动火时间为2018年6月14日0时到16时，分析时间、审批时间均为6月15日 15时，安全措施均1人确认签名，动火作业安全管理制度没有有效实施。受限空间安全作业证（0000242）等票证中分析项目只有氧含量的分析，无有毒气体、可燃气含量的分析。

3.涉及氯化、氟化重点监管危险化工工艺的生产装置未实现自动化控制系统。

4.甲类储罐防爆区域内凉水塔的电气设备为非防爆电气设备，FC30甲类车间有非防爆炸电气设备，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

5.两台氯气缓冲罐现场压力显示超过0.1MPa，1台安全阀前截止阀关闭，1台安全阀前截止阀开度为50%，氯化车间内氮气缓冲罐现场压力为0.4 MPa，安全阀前截止阀关闭，安全阀等安全附件处于未正常投用状态。

6.甲类仓库内存放氨丙基三甲氧基硅烷和氨丙基三乙氧基硅烷、碳酸二乙酯，相互禁配物混存混放。

7.没有制定包括操作规程编制内容、操作规程修订、操作记录、巡回检查、交接班管理等相关要求的工艺技术管理制度。

8.化工自动化控制仪表维护操作人员没有持证上岗。

（二）一般隐患

9.企业《高处作业安全管理制度》将高处作业分为两级，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）有关要求。

10.公司应急预案的应急组织体系中应急成员中无设备部。现场处置方案没有明确各小组负责人，处置步骤中有疏散组、救护组、物资供应组，但现场处置方案中的应急组织机构均没有此小组。

11.2018年7月综合性安全检查发现的老厂消防泵站2#泵漏水的隐患，没有落实“五定”要求。

12.企业重大风险清单及控制措施表中没有制定进入受限空间作业、高处作业等重大风险的控制措施。

13.企业节假日检查制度执行不到位，今年以来的部分法定节日，企业没有检查记录。

14.2018年安全卫生、消防、二级标准化运行培训计划执行不到位，1月至7月的部分培训计划没有实施，也没有变更手续。2月安全生产责任制专题计划培训为2-3学时，实际只培训了1学时。

15.2018年3月至8月，液氯剧毒化学品出入库登记表显示16次的储存量超过8吨，超量储量危险化学品，且没有建立双本账。

16.甲类仓库临时存放导热油，未建立出入库登记台账。

17.甲类储罐区一侧爬梯护腐蚀断开。

18.氯化车间内1台氮气缓冲罐的安全阀出口设在室内，易形成窒息性环境，存在安全隐患。

19.氟化车间新增了两台二氯甲烷储槽，没有变更手续，且安全阀出口使用易产生静电的塑料管道。秤重罐V1124（介质DMC）放空管线使用塑料管线。

20.甲类储罐区碳酸二甲酯等储罐的氮封阀处于关闭状态，失去保护作用。

21.氟化车间氟化反应釜区域可燃气体检测报警仪设置数量不足，现场设置的可燃气体检测报警仪没有就地声光报警功能。

22.新厂区丙类可燃物料仓库的电气设备安装在库内，不符合《建筑设计防火规范》要求。

23.老厂区DCS控制室无内操记录，无交接班记录，岗位无操作规程，无岗位职责。

24.企业特种设备安全管理制度未将《固定式压力容器安全技术监察规程》、《移动式压力容器安全技术监察规程》、《安全阀安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程》等法规列入。未明确公司分管领导职责。

25.特种设备作业人员未取压力管道巡检维护D1证。

26.特种设备月度检查未按《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》的要求逐项检查，无年度检查报告。

27.原料罐区的检查记录列表中无压力表、温度计、液位计等安全附件的检查。

28.公司	原料罐区SIS系统中泵P1101、P1102、P1103入口紧急切断阀组态位置与现场不符。

29.原料罐区V1104AB罐基础无固定螺栓，液位计旁一管线阀门泄漏危险介质。

30.原料罐区V1101AB穿墙管线密封不严，管线保温残破，穿线槽盒破旧腐蚀严重，起不到保护作用。

31.原料罐区泵组P1104原料D泵机封冲洗接头敞口未加堵头保护。

32.氯气房氯气汽化器E2101B低压蒸汽控制阀阀芯漏，仪表风压力表无红线。

33.氯气房热水泵AB轴承箱无油位指示，存在因轴承缺油造成机封损坏热水泄漏风险。

34.氯气房热水器溢流管线无保温措施，易造成人员烫伤。

35.合成车间54合成釜R3301A处于检修中，但人孔打开，无安全警示标志。

36.合成车间一层离心机出口一段内衬钢丝软管套接在钢管上钢丝绑扎，为临时连接可靠性差，存在崩裂风险，不符合管道管理规范。

37.安全设计诊断报告存在问题整改项整改完成页无企业人员确认签字，经现场核实部分隐患未整改。

38.电气仪表管理制度和DCS管理制度无编制、审核、批准；且电气仪表管理制度中无仪表管理要求的内容。

39.UPS无定期充放电试验记录。

40.DCS管理制度中要求的周检制度未见检查记录。

41.SIS系统无管理要求。

42.开停工方案无编制、审核、批准，方案中无开停工步骤。

43.甲类罐区仪表槽盒穿越防火堤，及保温管线穿越防火堤没有设置套管，导致防火堤不能有效封堵。

44.在甲类罐区泵房附近增加两台次氯酸钠卧式罐、凉水塔设施，与总图不符。

45.企业有部分变更其变更内容较多，没有经过正规设计，危害设别不充分，存在较大风险。

46.氯气气化区域的有毒气体报警器高报警、高高报警值设置值为5ppm及10ppm，不符合规范要求。

47.氯气气化缓冲罐的SIS系统压力联锁切断液氯进汽化器的切断阀及热水切断阀设置有旁路，增加了失效风险。

48.在五号车间旁贴邻搭设有临时堆放可燃物料的库房并使用可燃材料搭设。

49.甲类库房的消防器材每月检查一次，没有按规范规定的重点火灾防控场所每半月检查一次的要求执行。

50.甲类库房内有甲类液体产品用塑料桶及塑料吨桶储存，没有塑料桶及塑料吨桶的导静电性能测试报告。

51.DCS控制室门向内开启，不符合规范要求。

52.氯化反应釜无防超压措施，尾气管阀门误操作或失效会存在超压风险。

53.合成车间氟化反应SIS系统蒸汽加热线、循环水出口线无联锁阀，循环水快开阀型号错误。

54.合成车间（甲类）现场设置操作桌，现场有不防爆秤，使用不防爆工具。

55.氟化反应釜转料到中转罐用真空吸料工艺，存在吸入空气形成爆炸空间的风险。

56.精馏车间厂房内设置有临时仓库，存有甲类物品。

57.精馏车间厂房内设置有小试装置，未见合规资料。

58.有机硅和电解液添加剂车间（总图上序号5）北侧室外紧邻厂房建有钢结构棚子并在棚子下面布置有设备。

59.2018年2月，南京同辉安全评价咨询有限公司编制的《江苏长园华盛新能源材料有限公司》安全评价报告存在以下问题：（1）重大危险源辨识物质分布情况表中没有生产单元的实际存量；（2）危险化工工艺控制措施分析，涉及高危工艺的生产装置采取DCS控制，实际没有实现自动控制功能；（3）没有把新厂区处于验收阶段的生产储设施的列入现状评价范围。

三、常熟XXX材料有限公司

（一）重大隐患

1.没有建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，设备部部分管理岗位人员没有安全生产责任制，生产车间内、外操作工共用相同的安全生产责任制。

2.动火、进入受限空间作业安全管理制度没有有效执行。2018年8月13日进入受限空间作业许可证，受限空间原介质为氟化氢，没有做氟化氢有毒气体分析，实际进入受限空间有4人，许可证上只填写了3名作业人员，审批时间没有填写到分钟，安全措施没有明确确认人。2018年8月8日特殊作业动火未识别出火灾爆炸风险，监护人未签名，涉及用电作业，未识别出触电风险，安全措施未明确确认人，审批时间未填写到分钟，采样部位不正确。

3.隐患排查治理制度实施不到位。2018年7月机械设备及安全装置安全检查发现的6项隐患，未落实整改责任人、整改期限、整改进度等。

4.AD541车间（甲类）、聚合车间的控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门，不满足国家标准关于防火防爆的要求。

5.F142b储罐属于液化烃储罐，未使用万向管道充装系统。

6.一级重大危险源的VDF危险化学品罐区，VDF和F142b储罐没有设置高液位联锁紧急切断进料，未实现紧急切断功能。

7.六氯乙烷车间涉及氯化重点监管危险化工工艺的生产装置未实现紧急停车功能。

8.氯化单元主操人员支晓丹、王双枝持有仅氧化特种作业证，未持有氯化特种作业证。

（二）一般隐患

9.企业《登高作业管理制度》规定一级高处作业由车间或部分审批，实际一级高处作业许可证没有审批人审批记录。

10.2018年7月隐患登记台账中“电站值班室内雨鞋未放置指定地点”隐患，计划整改完成时间为长期，没有针对性。

11.企业生产安全事故预案体系中缺少火灾、爆炸专项预案。2018年6月16日AD541车间应急演练，未按照现场处置方案进行演练，没有对现场处置方案确定的3个应急小组的应急职责的落实情况进行演练。

12.2018年4月份动火作业专项培训两份考试卷随意给分，批改不认真。动火监护人培训记录表中签到人数为34人，记录为33人。

13.承包商管理制度没有明确承包商年度评定的依据。2018年7月承包商十四化建已退出，但特殊作业许可证施工单位仍填写十四化建。

14.VDF车间控制室DCS系统中，VDF储罐温度高报、高高报值设置不合理，正常控制指标为-27~-31℃，实际设置值分别50℃和100℃。

15.液氯领用管理不严格，绝大部分领用液氯钢瓶不使用领料单，2018年8月31日发出1瓶液氯，出入库台账没有及时记录。

16．VDF车间控制室车间现场处置方案版较多，有的还是2012年12月发布实施的，没有及时废止。

17.VDF储罐区一侧管廊架未标识净空高度。

18.AD541车间处于停产状态,二层控制室DCS系统热水槽高液位报警,岗位人员没有及时处置。

19.甲类仓库内存放其他可燃的纸盒、塑料膜等物料。

20.没有对甲类仓库存放危险化学品的反应活性进行评价，库内存放物料的名称有氯磺酸与三氟乙酸等，存在禁配物混存混放的风险。没有对甲类储罐区内储存危险化学品的反应活性进行评价，三氧化硫与苯乙烯、丙烯腈布置在同一防火堤内，存在禁配物混存混放的风险。

21.编号为CS-AF-2018-07063的安全阀检验报告中，工作压力1.4MPa、整定压力1.59MPa与台账中工作压力0.8MPa、整定压力1.5MPa有出入，安装位置填写不够明确。

22.未按特种设备管理制度中规定进行每年一次对所有在用压力管道全面检查。

23.特种设备管理制度中所引用相关文件中缺少《安全阀安全技术监察规程》、《场（厂）内机动车辆安全技术监察规程》等。

24.特种设备变更、注销登记表的盖章附表中，存在手写涂改的使用证编号、划去的压力容器以及手写添加的压力容器信息等问题。

25.临时用电许可证0002092中危害识别触电、火灾、坠落均未勾选，识别不到位。

26.冷冻车间岗位操作法中没有报警联锁一览表，无氮气罐压力报警PIA205说明。

27.VDF车间氮气缓冲罐V111510安全阀后排放接管过短，未引至厂房外高空部位。

28.F142B残夜槽V111403属于压力容器，未装安全阀，与设计图纸不符。

29.三氟乙酸储罐D，位号V21108D底部出口水平管线用临时木块等支撑，应安装正式金属管托。

30.三氟乙酸车间F142罐液位现场超红线。

31.三氟乙酸车间压缩机B位号C130701B气缸外冷却水喷淋降温，现场气缸已经更换，未提供变更手续，外壁温度降不下来为气缸选型问题，未见后续跟进处理措施。

32.三氟乙酸车间压缩机AB位号C130701AB出口返回阀前后截止阀未开，调节阀未处于投用状态，无法调节返回量。C130701AB出口安全阀无校验铭牌和铅封。

33.F142AB计量泵出口管路无安全阀，检查泵随机资料及使用说明书出口管路有安全阀，现场与设备出厂资料不符。

34.氯气有毒气体报警器报警值设置值为3ppm-5ppm，不符合规范要求。

35.储存挥发蒸汽比空气重的甲类物品的1号、3号甲类库的通风口设置在墙体上部，不符合规范要求。

36.AD541车间丙烯腈有毒气体报警器高报警、高高报警值设置为25ppm及50ppm不符合规范要求。

37.AD541车间氯化氢有毒气体报警器在DCS画面上标示为六氯乙烷车间的报警器。AD541车间可燃气体报警器一级报警值没有设置。AD541车间可燃、有毒气体报警2018年6月份有12个报警仅有一个处置记录。

38.AD541车间2018年4月27日4点30分D1-D309丙烯腈低报警有处置记录，但DCS报警记录清单中没有，也没有说明原因。

39.报警、联锁管理制度中要求报警分级管理，AD541车间未进行报警分级。

40.氯气库房内无视屏监控，无入侵报警器。

41.六氯乙烷车间氯气联锁切断阀设置有旁路，没有采取管控措施。

42.甲类罐区VDF罐两个液位计使用同一型号，存在同模式失效，增加了失效的风险。

43.甲类罐区使用非防爆工具。

44.F142b（液态烃类）装卸没有在装卸车设施10米外的管线上安装快速切断阀。

45.三氧化硫储罐四周做防腐的隔堤内的容积不满足规范要求。

46.罐区控制室门为内开门不符合规范要求。

47.罐区控制室面向火灾危险性设备侧有玻璃窗。

48.北京思创信息系统有限公司2015年10月20日编制的HAZOP分析报告中的建议措施未见整改完成确认资料，核查查TFA装置建议措施汇总表第7项，没有采纳落实。

49.TFA车间的氧化反应釜（R131201）的搅拌速率无监控，搅拌电流信息未接入DCS系统, 氧化釜上未安装安全阀或爆破片等必要的安全附件。

50.TFA车间氯化釜、氟化釜的冷却水上水管管道紧急开关阀与调节阀串连，未与调节阀并联设置。

51.六氯乙烷车间氯气进入反应釜前未加装切断阀，紧急情况下不能切断氯气进料，冷却水上水未加装紧急开关阀。

52.聚合车间的聚合釜上一根从楼上高位槽向楼下聚合釜加料的管道采用的聚丙烯管道，未采取防静电措施。

53.安全控制中心控制室的门未向疏散方向开启。

54.液氯钢瓶气化区（乙类）半敞开气化区四周未设置防止氯气泄漏扩散保护水喷淋设施；液氯钢瓶搬运采用叉车；

区域现场未张贴氯职业危害检测告知牌。

55.三氟乙酸氯化单元液氯气化上限报警温度设定为140℃，不符合相关规范要求；安全阀设置在反应冷凝器气相出口，不利于事故状态下应急泄压。

56.氯化釜外循环泵单台设置，且电机电流信号未接入DCS、SIS联锁控制系统。

57.氟化氢计量槽未设置罐内液体重量自动联锁控制系统。

58.三氟乙酸氯化单元液氯蒸发器（E130101C）安全阀前截止阀开启度较小，不利于事故状态下泄压。

59.氟化氢计量槽（0.3MPa）采用氮气（0.6MPa）氮封，现场手动操作，无自动减压设施。

60.氟化氢计量槽底部未设置防溢流围堰，储罐附近穿越楼板管道孔未封堵；氟化反应器安全阀设置在反应回流塔气相出口，不利于事故状态下应急泄压。

61.TFA氟化反应放空阀（S0609）仪表空气压力表表盘腐蚀模糊，无法观察压力参数；TFA氟化反应回流塔附近有几处钢结构楼面孔洞较大。

62.三氧化硫计量槽罐未设置罐内液体重量自动联锁控制系统。

63.三氟乙烯装置现场部分 “F” 型操作扳手非防爆；部分电气开关箱未安全接地。

64.TFA车间吊料升降机未设置防物料坠落保护网，现场未设置警示标示。

65.VDF车间二楼机柜间面向装置外侧墙体上开设窗户。

66. 三氟乙烯车间监督控中心2018年8月25日中班、晚班交接班记录缺失，报警记录不全。

67.聚合反应釜搅拌电流信号未接入DCS控制系统，聚合反应釜未设置安全阀。

68.AD541具有爆炸危险性，现场部分电气设备（粉碎机、筛分机）非防爆，混合器仅设置一处安全接地；筛分、包装区域大门（平开门）设置不规范。

69.VDF车间裂解炉SIS系统温度、压力、压差冗余设置为“一选一”，与安全仪表的安全完整性等级（SIL）验证报告中等级（SIL2）不符。

70.裂解炉DCS系统温度下限设置不合理（0℃）；进单台裂解炉F142b仅设置现场流量，未设置远传流量信号和自控联锁。

71.裂解系统岗位操作规程中无尾氧含量工艺控制指标。

72.裂解炉作业现场高温、电加热操作区域未设置隔离措施和警示标示。

73.F142b储罐储罐安全阀后设置阻火器；储罐未设置有效泄漏检测报警设施。F142储罐安全阀出口直接排空。

74.2016年5月12日由苏州芯园安全科技服务有限公司编制的重大危险源专项安全评价报告中所引用《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）和《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG20660-2000已过时废止；2015年11月27日苏州芯园安全技术服务有限公司编制的现状安全评价报告中没有识别出丙烯腈为高毒类物品，报告中液氯剧毒品库设置了视屏监控系统、CK报警，实际未设置，与现状不符；AD541车间AD541装置溶液聚合（90℃，常压，分子量10万）应涉及聚合危险工艺，现状评价报告未辨识。

抄送：保税区安全环保局，经开区经济服务局，冶金园安全环保局

张家港市安全生产监督管理局办公室           2018年9月14日印发