171012050031

中港(翡翠城商住小区项目

噪声和固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:  南通中港置业有限公司

编制单位:  江苏恒安检测技术有限公司

2018年11月

建设单位法人代表:	洪清平

编制单位法人代表:	 沈晓东

| 建设单位： | 南通中港置业有限公司 | 编制单位： | 江苏恒安检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话：15851200998 | 电话：0513-68252917 |
| 传真：------ | 传真：0513-68252966 |
| 邮编：226000 | 邮编：226000 |
| 地址： | 南通经济技术开发区振兴东路北、新景路东、通盛大道西 | 地址： | 南通市崇川区观音山街道 胜利路168号2幢4层5层 |

1 项目概况

随着人民生活水平的提高，人们对周围的生活环境越来越注重，根据南通市城市总体规划及城镇规划的安排，以改变城市面貌，拓宽道路、改善交通，改善居住条件为目的，南通中港置业有限公司投资23亿元在南通经济技术开发区振兴东路北、新景路东、通盛大道西的9052地块新建中港·翡翠城商住小区项目，本项目总占地面积约为141648m3，建筑总面积470970m2，其中地上建筑面积353925m2，地个面积（车库、会所地下室）建筑面积117045m2。

根据国家环保总局环发［2001］13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受南通中港置业有限公司委托，我公司于2018年11月对验收项目生产及噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料的基础上，于2018年11月6日~11月7日对项目进行了竣工环境保护验收监测和环境管理检查。根据验收监测和检查结果，编制本项目的竣工环境保护验收监测报告。

2验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日发布，2017年7月16日修订）；

（2）《建设项目竣工环保验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部，环办环评函[2017]1235 号，2017 年 8 月 3 日）；

（4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

（5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

（6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006.2.20）

（7）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015.10.25）；

（8）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》（环境保护部，部令第45号，2017.7.28）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月15日）；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）；

（3）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)。

建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环境影响报告表》（江苏中瑞咨询有限公司，2010年11月）；

（2）南通市环境保护局关于《南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环境影响报告表》的批复（通开发环复（表）2010127）（2010年12月13日）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

南通中港置业有限公司位于南通经济技术开发区振兴东路北、新景路东、通盛大道西。总面积为141648m2。项目地理位置、公司平面布置图如下：

图1地理位置图

图2项目平面布置图及测点图

3.2建设情况

表3-1建设情况表

| 项 目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 环评 | 2010年11月由江苏中瑞咨询有限公司编制 |
| 环评批复 | 南通市环境保护句（通开发环复（表）2010127号） |
| 建设规模 | 工程总投资23亿元，其中环保投资400万元，环保投资占总投资的0.17%。 |
| 现场踏勘后 工程实际建 设情况 | 验收项目已经完全达产，具备“三同时”验收监测条件。 |

表3-2“环评批复”落实情况（通环管[2015]020）

| 序号 | 审批内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合理布局，临街住宅楼应安装双层窗或者隔音玻 璃窗，对靠近车库出入口的住宅安装隔声门窗。地下车库排风口位置应合理设置，并采取有效隔声降噪措施（设备机房采用吸音、隔声设计、风机加装必要的消声器，所有震动设备接口采用软连接方式等)，地下车库出入口须设置隔声罩，内衬吸声材料，隔声罩须由入口斜坡起坡点向外延伸至少10米，显著位置设立禁鸣和限速标志，确保交通和设备噪声不影响楼上和周边住户。 | 合理布局，临街住宅楼安装了双层窗或者隔音玻璃窗，对靠近车库出入口的住宅安装了隔声门窗。地下车库排风口位置合理设置，并采取有效隔声降噪措施（设备机房采用吸音、隔声设计、风机加装必要的消声器，所有震动设备接口采用软连接方式等)，地下车库出入口设置隔声罩，内衬吸声材料，隔声罩由入口斜坡起坡点向外延伸至少10米，显著位置设立禁鸣和限速标志，确保交通和设备噪声不影响楼上和周边住户。 |
| 2 | 生活垃圾须袋装化处理并及时清运。加强小区绿 化建设，并种植高大树木。 | 生活垃圾须袋装化处理并及时清运。小区绿化建设完善，并种植了高大树木。 |

3.3主要原辅材料及燃料

本项目非生产性项目，营运期不需原辅材料。

3.4项目变动情况

根据环境影响报告表及南通市环境保护局的批复结合现场检查情况，各项污染防治措施无变动。

根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，本项目其余无变动。

# 综上所述，本建设项目无变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1噪声

车辆噪声：停车泊位共2909个，地下车库及设备用房建筑面积117045m2；在小区入口处设置地下车库入口，机动车出入将产生车辆噪声，噪声可达75-80dB（A）。

4.1.2固（液）体废物

本项目建成以后入住居民10000人、按每人每天产生垃圾0.5kg计算，共产生垃圾1825t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，项目产生的固体废弃物得到有效利用和处理，对周围环境无影响。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资230000万元，其中环保投资400万元，环保投资占总投资的0.17%。该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。

表4-1各项环保设施投资情况

| 项目 | 环保设施实际投资（万元） | 施工单位 | 投资内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 100 | - | 降噪措施 |  |
| 固废 | 50 | - | 垃圾桶 |  |
| 绿化 | - | 南通威盛景观装饰工程有限公司 | 绿化草坪、树木 |  |

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

1、本项目所在地大气环境质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996)二级标准的要求；长江南通开发区段水质达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

2、本项目投资生产的产品不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制关行业；“且不属于《江苏省工业结构调整指导目录》（2007版）中的限制或禁工行业。本项目拟建地为南通经济技术开发区居住用地，因此本项目的选址符合当地的用地规划和环保规划。

3、建设项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体。

本项目施工期产生的生活污水经道化禁池处理后通过临时铺设的管道排入市政污水管网，运营期产生的生活污水经隔油处理后通过污水管网送南通经济开发区污水处理厂处理。因此本项目的废水不会改变项目所在地的水环境现状，对周围水环境影响较小。

4、本项目施工期间粉尘污染主要来源有：土建阶段扬尘、结构施工阶段场尘和扫尾阶段场地清理、绿化道路及垃圾清运过程产生的场尘。可通过采取加强管理、定期洒水压尘、设置围栏等措施抑尘，以减少对周边居民的影响。本项目施工结束后，此类扬尘污染将随施工结束而消失。本项目运营期产生的废气主要为项目建成后入住居民厨房产生的油烟经处理后可稳定达标排放；建成后住宅区住户均使用清洁能源天然气为燃料，其燃烧产生的污染物可忽略不计；汽车尾气经地下车库中机械送排风系统进行收集后，废气通过竖井排至高层屋顶排放，对周围环境空气质量影响轻微。因此本项目在施工期和运营期均对周围环境影响较小。

5、本项目施工阶段产生的建筑垃圾拟经处理后作回填土使用，不能利用的部分按城市管理部门规定的时间、地点及时清运，以免产生扬尘；施工人员在施工期内会产生一些生活垃圾和运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。因此不会对环境造成二次污染。

6、本项目施工期的主要噪声源为挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、起重机、汽车等各种施工机械设备。建设方在施工期通过合理安排施工作业时间，夜间禁止进行高噪声作业进行防治。在本项目建成后噪声源主要为汽车出入小区时产生的噪声以及通盛大道和振兴东路的交通噪声。

本项目应在地下车库出入口处设置隔声屏障，并对靠近车库出入口的住宅安装隔声门窗。本项目通过加强绿化建设，在小区交通道路两侧多种植一些能起到降噪声的高大茂盛的树种，在小区入口及主要交通干道处设立禁鸣标志建成后在住宅区出入口及主干道设立限速、限车及禁鸣标志，以减少车辆噪声。营运期加强物业管理.使车辆出入减速慢行，以灯光示警，禁止鸣号。

对通盛大道和振兴东路的交通噪声采用禁止鸣号、设立限速，对位于交通干线的的居民住宅设置隔音门窗，并加强绿化，以减轻交通噪声的影响。通过上述措施处理后，对敏感保护目标影响较小。

7、本项目施工期和运营期污染物产量均较少，符合清洁生产的要求。

综上所述，从环境保护的角度论证，南通中港置业有限公司的中港·翡翠城商住小区项目在拟建地建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

南通市环境保护局对环评报告表的批复意见详见附件1。

6验收执行标准

项目西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值，项目东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值。项目厂界噪声排放标准见表6-1。

表6-1 厂界噪声评价标准

| 适用区域 | 功能区类别 | 标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目西侧、北侧 | 2类 | 60 | 50 |
| 项目东侧、南侧 | 4类 | 70 | 55 |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

此次验收监测是对南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价污染物排放是否符合国家相关标准和总量控制指标。

7.2厂界噪声监测

## 厂界噪声监测点位、项目和频次见表7-1，噪声监测点位见图2-2。

表7-1  厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目地四周 （N1～N4） | 昼、夜间等效(A)声级 | 监测两天，昼、夜各监测一次 |

8质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |

## 8.2质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中9.2条款要求及国家《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格按照原国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求实施全过程的质量保证技术，样品的采集、运输、保存和分析按环保部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）以及江苏恒安检测技术有限公司编制的质量体系文件相关要求进行。

监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。噪声测量仪器性能符合GB 3875和GB/T 17181对仪器的要求，在测量前后进行声校准。

9 验收监测结果

9.1生产工况

南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目监测期间工况稳定，入住率达到75%以上。

## 9.2 验收监测结果及分析评价

### 9.2.1 噪声

厂界噪声监测结果见表9-1。

表9-1 厂界噪声监测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 2018.11.6 | 2018.11.7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| N1 | 项目东侧 | 63.5 | 51.6 | 61.3 | 52.7 |
| N2 | 项目南侧 | 65.0 | 52.0 | 63.3 | 53.5 |
| 执行标准 | 70 | 55 | 70 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| N3 | 项目西侧 | 56.4 | 46.3 | 57.5 | 46.0 |
| N4 | 项目北侧 | 57.1 | 45.2 | 56.4 | 47.3 |
| 执行标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

验收监测结果表明：中港·翡翠城商住小区项目西侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值，项目东侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值。

9.2.2固废处置情况

本项目建成以后入住居民10000人、按每人每天产生垃圾0.5kg计算，共产生垃圾1825t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，项目产生的固体废弃物得到有效利用和处理，对周围环境无影响。

10 验收监测结论与建议

10.1结论

本次验收监测结论具体见表10-1。

表10-1 验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 中港·翡翠城商住小区项目西侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值，项目东侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值 | - |
| 固废 | 本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运。 | “零排放” |
| 验收 监测 结论 | 南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目已按照国家有关建设项目环境管理的要求进行了环境影响评价，项目相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。公司建立了环境保护管理网络，制定了相关环境管理制度。 验收监测期间，噪声均达标；固废已合理处置；各项环评批复要求基本落实。 |

## 10.2 建议

（1）固废的处理、转移均应建立好台帐记录，以接受环境保护监督管理部门的监管、检查。

# 附件1：环评批复

# 附件2：固废危废协议

# Text boxes

项目地所在

N4

N3

N2

N1

中港翡翠城

：噪声测点