建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项目名称： 年产富氧分子筛4500吨项目

建设单位(盖章)：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

编制日期：二0一九年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产富氧分子筛4500吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
| 法人代表 | 李建波 | 联系人 | 牛全赤 |
| 通讯地址 | 偃师市产业集聚区 |
| 联系电话 | 13608665622 | 传 真 | - | 邮政编码 | 471932 |
| 建设地点 | 偃师市产业集聚区新材料工业园 |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-410381-30-03-011137 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类型及代码 | C3199其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 900 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2100 | 其中：环保投资(万元) | 120 | 环保投资占总投资比例（%） | 5.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年4月 |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以发展新型无机非金属吸附技术为主导，集分子筛原粉、成品分子筛和高端制氧分子筛等产品的技术研发、生产加工、营销于一体的现代化高新技术企业。公司选址位于偃师市产业集聚区新材料工业园内，该企业于2013年投资建设了洛阳市建龙化工有限公司吸附材料产业园项目，并由郑州大学环境技术咨询工程公司编制了该项目的报告书，原河南省环保厅于2014年1月16日针对该报告书进行了批复，批复文号：豫环审[2014]30号，并于2015年7月编制了环境影响评价补充说明，将工程分三期建设。目前现有工程一期、二期已建成并通过了验收，三期工程正在建设中。原河南省环保厅于2015年8月27日针对现有工程一期竣工验收进行了批复，批准文号为豫环审[2015]316号；洛阳市环境保护局于2017年4月10日针对现有工程二期竣工验收进行了批复，批准文号为洛市环验[2017]001号。 近年来市场对富氧分子筛的需求日益增加，富氧分子筛系列高效制氧分子筛是一种锂X型硅铝酸盐结晶体，是一种具有国际先进水平的制氧分子筛，主要用于新型的空气变压吸附分离制氧技术,用于大中小型变压吸附制氧设备里,可制取高纯度的工业和医用富氧。本企业为了延长产业链条，拓展高端分子筛市场，拟投资2100万元，新建一条富氧分子筛自动化生产线。利用现有工程已建的1#成品分子筛车间的预留区域，安装富氧分子筛的生产设施即可。建成后可达到年产4500t/a富氧分子筛的生产规模，生产装置在车间内占地面积约为900m2。生产时以分子筛原粉、凹凸棒土、栲胶、玉米淀粉为原材料，按比例和混合后，经成型、干燥、筛分、焙烧的工艺，最终产出富氧分子筛。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1实施）、及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的规定和要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“56、石墨及其他非金属矿物制品”，本工程为富氧分子筛的生产加工，不涉及石墨，因此属于一般环境影响报告表的类别，需编制环境影响报告表。受洛阳建龙微纳新材料股份有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。2019年3月28日，该报告表通过了专家的技术函审，我们根据技术函审意见对报告进行了补充完善，完成了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司年产富氧分子筛4500吨项目环境影响报告表》（报批版），送环保主管部门审批。现场调查期间，本工程未实施。 2、建设场地 本企业厂址位于偃师市产业集聚区新材料工业园内，位于军民路西段路南。东厂界外邻集聚区道路，路东侧为空地；西厂界外为空地；南厂界外30m为陇海铁路；北厂界邻军民路，路东北侧为偃师方远驾校。距离本厂区最近的环境敏感点为厂区南侧约120m的后杜楼村。 本工程位于现有工程厂区内，占用现有工程1#成品分子筛车间的南部预留区域（约900m2），进行富氧分子筛自动化生产线的安装即可。根据偃师市产业集聚区规划图，本项目所在地块属于二类工业用地（建设用地规划许可见附件3、土地证见附件4、文物证明见附件5）。 本厂址地理位置见附图1，产业集聚区规划图、布局图见附图2、3，项目周围敏感点保护目标示意图见附图4。 3、本工程概况 表1 本工程基本情况一览表 序号 项目 基本情况 1 项目名称 年产富氧分子筛4500吨项目 2 项目性质 新建 3 建设地点 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司现有厂区内，利用1#成品分子筛车间的东部 4 建设规模 年产4500吨/年富氧分子筛 5 项目投资 2000万元 6 建设起止时间 2019年4月至2020年4月底 7 占地面积 900m2 8 工程内容 利用现有1#成品分子筛车间，在其中安装富氧分子筛自动化生产线（混合仓、成球机、干燥器、筛分机、预焙烧炉、焙烧炉等） 9 环保工程 1#布袋除尘器收集：混料机、各类料仓、振动筛分、提升机等产生的粉尘； 2#布袋除尘器收集：经干燥后振动筛分的筛下料、经焙烧后振动筛分的筛下料，均进入一台破碎机中破碎是产生的粉尘； 3#旋风除尘器收集：带式干燥机产生的粉尘。 本工程新建1根32m高的排气筒，以上3个环保设施的废气，均经该排气筒排放。 3.1本工程主要建设内容 本工程不再新建建构筑物，利用厂区已建的1#成品分子筛车间（占地面积约8064m2）的东部预留区域，在其中安装一条富氧分子筛自动化生产线。本工程生产设施的占地面积约900m2，具体见下表。 表2 本工程主要建设内容一览表 工程组成 工程内容 数量 建筑面积（m2） 备注 主体工程 1#成品分子筛车间 1座 8064 本工程在该车间内占用面积为900m2，利用车间东部的预留区域 公用工程 办公楼 1座 952 利用现有工程办公楼 环保工程 1#布袋除尘器 1套 / 本工程新建 2#布袋除尘器 1套 / 本工程新建 3#旋风除尘器 1套 / 本工程新建 排气筒 1根 32m高 本工程新建 3.2本工程与现有工程依托关系 表3 本工程与现有工程的依托关系 依托关系 项目内容 备注 新建 新增一条富氧分子筛自动化生产线，以及配套废气治理措施设施、排气筒、循环水池 未建 依托现有 1#成品分子筛车间东部 已建 使用现有工程生产的分子筛原粉① 依托 供水使用厂区自备井 已建 从现有职工中调配15人，利用现有工程已建的办公楼 已建 仓库（各类原材料分区域存放） 已建 以新带老 无 / 注①：结合现有工程已批复的环评报告书及补充说明，现有工程为迁扩建项目。目前一期、二期工程已通过验收并正常投产，三期工程正在建设中（未搬迁的原厂址正常生产）。现有工程产品中包括各类分子筛原粉共计40000t/a，其中：29000t/a原粉用于现有工程的成品分子筛生产，11000t/a原粉外售。本工程属于企业的产业链延伸，使用原粉约5590t/a来生产富氧分子筛，因此，现有工程原粉生产能力，能够满足本工程需要。 3.3本工程主要生产设备 表4 本工程生产设施、设备一览表 3.4 本工程生产规模及原辅材料 3.4.1生产规模及产品方案 本工程主要建设一条富氧分子筛自动化生产线，以分子筛原粉、凹凸棒土、栲胶、玉米淀粉为原材料，按比例和混合后，经成型、干燥、筛分、焙烧的工艺，最终产出富氧分子筛。生产规模为年产4500吨富氧分子筛。根据不同订单要求，产出不同型号的富氧分子筛，产品方案见下表所示。 表5 本工程产品方案一览表 序号 产品 型号 年产量 1 富氧分子筛 JLOX100 500t/a 2 JLOX300 2500t/a 3 JLOX500 1500t/a 本工程建成后，全厂产品见下表所示。 表6 本工程建成后全厂产品方案 单位：万t/a 产品名称 全厂总体规模 现有工程产品方案 本工程产品方案 一期工程 二期工程 三期工程（正在建设） 硅酸钠（液态） 10 10 0 0 0 分子筛原粉 4 2.4 0.4 1.2 0 分子筛成品 1.95 / 0.7（普通分子筛） 0.8（其中普通分子筛0.3；特种分子筛0.5） 富氧分子筛0.45 3.4.2本工程所需原辅材料 表7 原辅材料消耗情况一览表 3.5职工人数、工作制度 本工程不新增职工，所需15名工人从现有职工中调剂即可，实行三班倒工作制，年工作日为330天。 3.6主要共用工程 （1）供电系统 本工程主要建设一条富氧分子筛自动化生产线，大部分设备为用电设备（预焙烧炉、带式干燥器需以天然气为燃料），用电来自产业集聚区集中供电，本工程依托厂区现有配电系统，能够满足生产要求。 （2）给水系统 厂区供水均由厂区自备井供给。本工程工艺中在成球机中需加水；成品冷却使用间接冷却水，循环使用过程会部分耗散，需定期加入新鲜水。 4、总投资 本工程总投资2100万元，全部由企业自筹。 5、本工程建成后全厂设备情况 本工程以现有工程生产的分子筛原粉为主要原料，生产富氧分子筛，新增了生产富氧分子筛的配套设施，本工程建成后，全厂设备情况见下表所示。 表8 本工程建成后全厂主要生产设备一览表 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目概况 企业于2014年建设了洛阳市建龙化工有限公司吸附材料产业园项目，并由郑州大学环境技术咨询工程公司编制了该项目的报告书，河南省生态环境厅于2014年1月16日针对该报告书进行了批复，批复文号：豫环审[2014]30号，并于2015年7月编制了环境影响评价补充说明，将工程分三期建设。目前现有工程一期、二期已建成并通过了验收，三期工程正在建设中。原河南省环保厅2015年8月27日针对现有工程一期竣工验收进行了批复，批准文号为豫环审[2015]316号；洛阳市环境保护局于2017年4月10日针对现有工程二期竣工验收进行了批复，批准文号为洛市环验[2017]001号。 由于现有工程一期、二期均已完成验收，因此其建设情况及排污情况均参照验收报告；三期工程目前正在建设，因此三期工程建设内容及产排污情况参照其环评报告书及补充说明。 现有工程产品方案入下表所示。 表9 现有工程产品方案 单位：t/a 产品名称 总体规模 其中： 一期（已建） 二期（已建） 三期（未建） 硅酸钠（液态） 10 10 0 0 分子筛原粉 4 2.4 0.4 1.2 分子筛成品 1.5 / 0.7 0.8 现有工程基本情况介绍如下。 1、一期工程概况 1.1一期工程建设内容 一期工程于2014年初建成，主要生产设施包括：原粉车间A区、液体泡花碱生产区；辅助生产设施包括：循环水系统、污水处理系统、成品仓库、辅助物料库等；行政生活设施包括：研发楼。 现有一期工程要生产设备见表7所示。 1.5一期工程污染物达标排放情况 根据验收监测结果，来说明其达标排放情况，具体见以下验收监测统计表。 1.5.1废气达标排放情况 （1）废气污染物有组织排放监测 废气污染物有组织排放监测结果见下表。 表12（1） 废气有组织排放监测结果 监测点位 测次 废气流量 (m3/h) 颗粒物排放浓度 (mg/m3) 颗粒物排放速率 (kg/h) 1#分子筛原粉闪蒸干燥含尘废气（旋风分离+袋式除尘器）排气筒出口 两周期监测均值 9.01×103 22 0.1985 2#分子筛原粉闪蒸干燥含尘废气（旋风分离+袋式除尘器）排气筒出口 两周期监测均值 8.99×103 21.4 0.192 1#分子筛原粉包装含尘废气（袋式除尘器）排气筒出口 两周期监测均值 2.72×103 13.9 0.037 2#分子筛原粉包装含尘废气（袋式除尘器）排气筒出口 | 两周期监测均值 2.71×103 13.5 0.036 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2二级标准限值 / 120 26.2 《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》 文件要求 / 50 / 注：分子筛原粉闪蒸干燥工序及分子筛原粉包装工序废气排气筒高度均为32m。 表12（2） 废气有组织排放监测结果 监测点位 测次 废气流量(m3/h) 烟尘排放浓度(mg/m3) 烟尘排放速率(kg/h) SO2排放浓度(mg/m3) SO2排放速率(kg/h) NOX排放浓度(mg/m3) NOX排放速率(kg/h) 热风炉废气排气筒出口 两周期监测均值 1.10×104 23.0 0.253 9.5 0.101 42.6 0.469 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准限值 / 200 / 850 / / / 《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求 / 50 / 200 / / / 注：热风炉废气排气筒高度为32m。 由上表可见，验收监测期间，闪蒸干燥工序、原粉包装含尘废气，颗粒物平均排放浓度、排放速率，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值及《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求；热风炉废气各污染物排放浓度、排放速率符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准限值及《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求。 （2）废气污染物无组织排放监测 根据验收监测报告，现有一期工程废气污染物无组织排放监测结果见下表。 表13 废气无组织排放监测结果 验收监测期间，厂界处颗粒物无组织排放浓度为0.020mg/m3～0.046mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 1.5.2废水达标排放情况 废水污染物排放监测结果见下表。 表14 总排口废水污染物排放监测结果 单位：mg/L，pH、流量除外 监测点位 监测时间 pH COD BOD5 氨氮 悬浮物 石油类 氯化物 流量 （m3/d） 总排口 2015.04.22 日均值 6.93-8.13 26.8 7.20 2.99 44 0.09 301 2465 2015.04.23 日均值 7.07-8.54 26.6 8.22 2.94 44 0.09 308 2410 2015.04.24 日均值 7.04-7.99 21.6 8.01 2.79 42 0.09 296 2505 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 6～9 100 20 15 70 5 / / 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准 / / / / / / 350 / 验收监测期间，洛阳市建龙化工有限公司废水总排口外排废水中pH值测定值及COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求，氯化物日均浓度值符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准限值要求。 1.5.3厂界噪声达标排放情况 该公司厂界噪声监测结果见下表。 表15 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 昼间 夜间 2015.04.22 2015.04.23 2015.04.24 2015.04.22 2015.04.23 2015.04.24 东厂界 44.2 45.1 44.7 40.5 40.7 40.5 西厂界 50.2 50.6 50.6 46.6 46.3 46.7 北厂界 50.9 51.1 50.8 46.9 47.1 46.9 （GB12348-2008）2类 65 55 南厂界 49.2 49.3 49.1 45.2 45.2 45.3 （GB12348-2008）4类 70 55 验收监测期间，洛阳市建龙化工有限公司东、西、北三厂界昼间噪声测定值为44.2dB(A)～51.1dB(A)，夜间噪声测定值为40.5dB(A)～47.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；南厂界昼间噪声测定值为49.1dB(A)～49.3dB(A)，夜间噪声测定值为45.2dB(A)～45.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。 1.1.6一期工程污染物排放情况 根据验收监测结果，计算污染物年产生量、削减量及排放总量，具体见下表。 表16 污染物排放总量统计表 污染物类型 污染物名称 产生量 削减量 排放量 总量控制指标 废气 | 废气量（×104Nm3/a） 43695 / 43695 / 烟（粉）尘（t/a） 88.89 79.83 9.06 / 二氧化硫（t/a） / / 0.80 6.02 氮氧化物（t/a） / / 3.71 19.88 废水 废水量（×104m3/a） 81.18 / 81.18 / COD（t/a） 35.18 14.89 20.30 52.59 氨氮（t/a） 4.01 1.65 2.36 7.63 注：该项目运行时间按330天/年计，每天24小时，全年7920小时计。 根据验收监测数据计算得出，洛阳市建龙化工有限公司吸附材料产业园项目（一期）二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为0.80t/a和3.71t/a，COD、氨氮排放总量分别为20.30t/a和2.36t/a，均符合河南省环保厅对该项目主要污染物排放总量控制指标要求。烟（粉）尘排放总量为9.06t/a。 2二期工程概况 2.1二期工程建设内容 现有工程二期于2016年初建成，二期主要生产设施包括：原粉车间A区3#线、成品车间1#、5#生产线、辅助物料库等；行政生活设施。 现有二期工程要生产设备见表7所示。 2.5二期工程污染物达标排放情况 根据现有二期工程的验收监测报告，来分析其达标排放情况。二期工程废气、废水的监测时间为2016年7月11日-13日。具体如下： 1.2.5.1废气污染物排放监测 （1）废气污染物有组织排放监测结果 废气污染物有组织排放监测结果见下表。 表19（1） 废气污染物有组织排放监测结果 监测点位 测次 废气流量 (m3/h) 颗粒物排放浓度 (mg/m3) 颗粒物排放速率 (kg/h) 分子筛原粉闪蒸干燥废气（旋风分离+袋式除尘器）排气筒出口 两周期均值 3.61×103 24.9 0.090 分子筛原粉包装含尘废气（袋式除尘器）排气筒出口 两周期均值 846 24.5 0.020 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2二级标准限值 / 120 26.2 《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求 / 50 / 注：二期工程废气排气筒高度均为32m。 监测结果表明，二期工程分子筛原粉闪蒸干燥工序含尘废气颗粒物排放浓度为24.9mg/m3，排放速率为0.090kg/h；分子筛原粉包装工序含尘废气颗粒物排放浓度为24.5mg/m3，排放速率为0.020kg/h,均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值及《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求。 表19（2） 废气污染物有组织排放监测结果 监测点位 测次 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3) 烟尘 排放量 （kg/h） SO2排放浓度 (mg/m3) SO2 排放量 （kg/h） NOX排放浓度 (mg/m3) NOX 排放量 （kg/h） 普通成品分子筛制球、制条工段粉尘、粉碎粉尘、热风炉及干燥废气 两周期均值 4.59×103 26.9 0.095 57 0.20 96 0.333 特种成品分子筛制球工段粉尘、粉碎粉尘、热风炉及干燥废气 两周期均值 1.2×103 26.5 0.093 59 0.199 96 0.327 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准 200 / 850 / / / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 30 / 200 / 400 / 《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求 50 / 200 / / / 监测结果表明，二期工程普通成品分子筛制球、制条工段含尘废气、粉碎含尘废气、热风炉及干燥废气共用的32m高排气筒出口外排废气中，烟（粉）尘、二氧化硫排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准及《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求。氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准限值要求。 特种成品分子筛制球工段含尘废气、粉碎含尘废气、热风炉及干燥废气共用的32m高排气筒出口外排废气中，烟（粉）尘、二氧化硫排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准及《洛阳市碧水蓝天办[2013]30号》文件要求。氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准限值要求。 （2）废气污染物无组织排放监测 该项目废气污染物无组织排放监测结果见下表。 表20 废气污染物无组织排放监测结果 验收监测期间，建龙微纳公司厂界处颗粒物无组织排放浓度为0.523mg/m3～0.639mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 2.5.2废水污染物排放监测 该项目总排口废水污染物排放监测结果见下表。 表21 总排口废水污染物排放监测结果 单位：mg/L，pH、流量除外 监测 点位 监测时间 pH COD BOD5 氨氮 悬浮物 石油类 氯化物 流量（m3/d） 总排口 2016.07.11 日均值 7.93-8.12 11.5 3.38 0.328 19 0.266 116 2980 2016.07.12 日均值 7.85-7.93 14.6 3.09 0.346 15 0.267 135 2940 2016.07.13 日均值 7.72-7.95 12.8 2.85 0.337 13 0.250 166 2970 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级限值 6～9 100 20 15 70 5 / / 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准限值 / / / / / / 350 | / 监测期间，厂区总排口外排废水中pH值测定值及COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求，氯化物日均浓度值符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准限值要求。 污水处理设施与一期工程同时建成并投入使用，运行期间以硫酸亚铁为絮凝剂，投加后提高了废水中COD浓度。企业在2015年6月改用聚合氯化铝絮凝剂，较硫酸亚铁投加比例小，且不会使废水COD浓度增高。因此二期工程建成后，全厂总排口COD排放浓度、排放量较一期工程小。 2.5.3 厂界噪声排放监测 该公司厂界噪声排放监测结果见下表。 表22 厂界噪声排放监测结果 单位：dB(A) 监测点位 昼间 夜间 2016.07.11 2016.07.12 2016.07.13 2016.07.11 2016.07.12 2016.07.13 东厂界 51.7 52.1 53.2 42.4 41.3 42.3 西厂界 52.1 53.6 51.7 45.1 43.2 44.7 北厂界 56.4 56.7 55.8 45.7 46.1 | 46.2 （GB12348-2008）3类 65 55 南厂界 53.5 54.2 52.5 43.7 44.5 43.5 （GB12348-2008）4类 70 55 验收监测期间，厂区东、西、北三厂界昼间噪声测定值为51.7dB(A)～56.7dB(A)，夜间噪声测定值为41.3dB(A)～46.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；南厂界昼间噪声测定值为52.5dB(A)～54.2dB(A)，夜间噪声测定值为43.5dB(A)～44.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。 2.5.4污染物排放情况 根据验收监测结果，计算该项目污染物年产生量、削减量及排放总量，具体见下表。 表23 主要污染物排放总量统计表 污染物类型 污染物名称 排放量 总量控制指标 一期 二期 合计 废气 废气量（×104Nm3/a） 43695 8110 51805 / 烟（粉）尘（t/a） 9.06 2.36 11.42 / 二氧化硫（t/a） 0.80 2.46 3.26 6.02 氮氧化物（t/a） 3.71 5.22 8.93 19.88 废水 废水量（×104m3/a） / / 97.78 / COD（t/a） / / 12.71 52.59 氨氮（t/a） / / 0.330 7.63 注：该项目运行时间按330天/年计，每天24小时，全年7920小时计。 根据验收监测数据计算得出，建龙微纳公司吸附材料产业园项目（一期、二期工程）二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为3.26t/a、8.93t/a，COD、氨氮排放总量分别为12.71t/a和0.330t/a，均符合河南省环保厅对该项目主要污染物排放总量控制指标要求。烟（粉）尘排放总量为11.42t/a。 3、三期工程概况 3.1三期工程建设内容 目前现有工程三期正在建设中，仅需安装生产设施及配套环保设施即可，建成后三期工程可年产1.2万吨分子筛原粉和0.8万吨成型分子筛。 三期工程的主要生产设备见表7中所示。目前三期工程分子筛原粉的生产设备未购进，成品分子筛的部分生产设备正在安装 3.3三期工程工艺流程 三期工程生产工艺与二期工程相同，包含成品分子筛、分子筛原粉、特种分子筛、活化粉生产工艺。 3.5三期工程及现有工程全厂污染物排放情况 由于三期工程目前正在进行设备安装，未正式投入生产，因此污染物的产品情况均参考现有工程环评补充说明中的污染物排放数据。则三期工程建成后，全厂污染物排放情况见下表所示（一期、二期工程以验收监测报告为依据，三期工程以环评报告书补充说明为依据）。 表26 现有工程污染物产排及治理措施一览表 序号 项 目 一期工程 排放量 二期工程 排放量 三期工程 排放量 三期工程完成后 全厂排放量 1 废水 废水量（万m3/a） 97.78 32.1 129.88 COD（t/a） 12.71 13.28 25.99 NH3-N（t/a） 0.33 2.24 2.57 氯化物（t/a） 187.38 4.33 16.22 207.93 2 废气 废气排放量 （万Nm3/a） 43695 8110 41869.2 93674.2 SO2（t /a） 0.80 3.15 2.07 6.02 NOx（t /a） 3.71 5.22 9.11 18.04 烟粉尘（t /a） 9.06 2.36 4.32 15.74 NH3（t/a） 0.01 | 0 0 0.01 硫酸雾（t/a） 0.003 0 0 0.003 3 固体废物（t/a） 0 0 0 0 由上表可知，待三期工程完成后，现有工程总量控制建议指标为COD25.99t/a、NH3-N 2.57t/a、SO26.02t/a、NOX18.04t，较原环评批复（COD45.33t/a、NH3-N7.63t/a、SO26.02t/a、NOX19.88t），不超过原环评批复。 4、现有工程存的环保问题 4.1现有工程村庄的环保问题 （1）冷凝水收集：现有二期成品分子筛车间，闪蒸干燥器粉尘以旋风除尘器来净化，带出的水蒸气冷凝后沿引风机管道留下至地面。企业拟将该引风机管道的倾角加以改造，避免冷凝水沿管道流至地面。 （2）冷却循环水跑冒滴漏：1#成品分子筛车间外东北侧，设一个30m3的循环冷却水池，用于成品间接冷却。发现池底部池体生锈，循环水发生少量泄漏。企业负责人表示将尽快对泄漏点进行修补，避免出现循环水跑冒滴漏现象。 （3）厂区路面粉尘：现有仓库内堆存分子筛原粉区域，无组织散失量较大，导致货车将原料带出仓库时，车轮将粉尘带出。经与企业负责人沟通后，对仓库内粉料装卸制度严格管理，保证密闭存放，减少无组织粉尘产生。 4.2排放标准 结合现有工程的验收监测报告及河南省环保厅、洛阳市环保局针对一期、二期工程出具的验收意见，现有一期、二期工程均按照环评及批复要求建设，其验收监测结果均满足环评批文标准要求。（一期工程验收监测时间为2015年4月22日-24日，二期工程验收监测时间为2016年7月11日-13日）。 根据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），该标准自2015年7月1日起实施，现有企业自2017年7月1日起按照该标准执行。同时根据《关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）中“全面执行特别排放限值”：“2019年10月1日起全面执行行业特别排放限值”。本企业大气污染物应执行特别排放限值要求。 因此本企业应执行：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”：颗粒物10mg/m3，氮氧化物100mg/m3，二氧化硫100mg/m3，氨10mg/m3；以及“表1水污染物排放限值”COD：50mg/L、氨氮10mg/L。根据2015年4月及2016年7月现有一期、二期工程验收监测数据，废水污染物排放浓度能够满足该标准要求，颗粒物的排放浓度不能满足该标准要求。 为了使颗粒物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中特别排放限值要求。本企业于2018年初完成了对现有工程的废气治理措施的升级改造，并委托河南摩尔监测有限公司，对现有工程废气污染物排放进行例行监测，本次评价选用2018年12月22日的废气监测结果，如下表所示。 表27（1） 2018年12月22日烟（粉）尘有组织检测结果 项目 设备名称 检测时间 检测频次 流量 (干标m3/h) 烟（粉）尘 排放浓度 （mg/干标m3） 排放速率 （kg/h） 北侧1#除尘器排气筒出口 2018.12.22 平均值 9.46×103 8.4 0.079 北侧2#除尘器排气筒出口 2018.12.22 平均值 1.08×104 7.5 0.082 北侧3#除尘器排气筒出口 2018.12.22 平均值 8.99×103 5.8 0.052 北侧4#除尘器排气筒出口 2018.12.22 平均值 9.70×103 4.5 0.043 北侧5#除尘器排气筒出口 2018.12.22 平均值 1.04×104 4.1 0.043 表27（2） 氨气有组织排放检测结果 项目 设备名称 检测时间 检测频次 流量 (干标m3/h) 氨 硫酸雾 排放浓度 （mg/干标m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/干标m3） 排放速率 （kg/h） 氨氮塔排气筒出口 2018.12.22 平均值 1.57×104 8.13 0.128 8.52 0.134 结合监测结果所示，现有工程颗粒物、氨气排放浓度均能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”：颗粒物10mg/m3，氨10mg/m3。 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 PM10：24小时平均浓度150μg/m3，年平均浓度70μg/m3 SO2：24小时平均浓度150μg/m3，1小时平均浓度500μg/m3，年平均浓度60μg/m3 NO2：24小时平均浓度80μg/m3，1小时平均浓度200μg/m3，年平均浓度40μg/m3 PM2.5：24小时平均浓度75μg/m3，年平均浓度35μg/m3 CO：24小时平均浓度4mg/m3，1小时平均浓度10mg/m3 O3：日最大8小时平均浓度 160μg/m3，1小时平均浓度200μg/m3 2、声环境标准：区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中： 2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)； 3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)； 4b类：昼间70dB(A)、夜间60dB(A)； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中： 颗粒物：10mg/m3；氮氧化物：100mg/m3；二氧化硫100mg/m3； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类：昼65/夜55dB(A)；4类：昼70/夜55dB(A)； 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单； |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，生产过程不外排废水，仅需定期补充新鲜水；不新增职工，因此无生活废水；废气总量控制指标为：SO2 0.3086t/a、NOx 0.7072t/a。具体指标由建设单位向当地环保主管部门申请核定。 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节图： 图6 本工程工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）物料混合、称量：根据不同订单要求，人工称量各类原料，调整原料配比。人工将物料加入混合料仓，再进入混料机，落入称量料仓计量后，落入下方成球机。同时进入称量仓的物料，还有制球后筛下的不合格品，经破碎后先在回用料仓暂存，再进入成球机中。 （2）制球：粉状物料进入成球机的同时，成球机上方管道喷入新鲜水，物料中本身含结晶水（20%-24%），在成球过程中加入水，使物料含水率达到35%-40%。 （3）抛光硬化：筛分后的合格品进入抛光硬化机内，球状物料在硬化筒中相互碰撞，使表面光滑并增加球体的硬度。抛光硬化机的处理量为440-540kg/h，物料在抛光硬化机内加工时长是20-30min。之后经过密闭输送带送入带式干燥机中。 （4）带式干燥、筛分：抛光硬化后的物料进入带式干燥器中，以天然气为燃料，炉内物料加热温度为120℃-280℃，目的是使物料初步干燥，使其含水率降至5%-12%。干燥后送入筛分机中，将过小或过大的粒径筛除，留下合格粒径的物料，进入预焙烧炉。 （5）预焙烧：预焙烧炉以天然气为燃料，炉内物料加热温度为350℃-450℃，脱除物料中的结合水。物料在炉内的停留时间约35-45min，预焙烧炉出口物料的含水率达到3%左右。之后进入高温焙烧。 （6）高温焙烧：高温焙烧炉以电为能源，对物料的加热温度为450℃-550℃，进一步脱除物料中的结合水。物料在炉内的停留时间约45-55min，预焙烧炉出口物料的含水率＜1%（一般在0.8%左右）。 （7）筛分、冷却、包装：经过高温焙烧的物料进入成品筛分机中，筛出不合格粒径的物料后，合格产品进入冷却机，在筛分的过程中设置物料自然冷却至230℃-300℃。冷却机使用间接冷却水，将物料温度降至50℃-80℃，后，使用打包机包装、入库。 本工程物料平衡图见下图： 图7 本工程物料平衡图 主要污染工序 1、废气 （1）无组织粉尘：人工投料、带式干燥器出口，设置集气罩，并通过统一管道引入1#布袋除尘器； （2）有组织粉尘： ①斗式提升机、混料仓、混料机、称量仓及补料仓、干燥后振动筛、焙烧炉、成品振动筛、成品仓，均为密闭设备，均在设备内部的上方设置吸尘管道，将物料粉尘全部吸入1#布袋除尘器中； ②干燥后、焙烧后物料经振动筛分出的筛下料，全部进入破碎机中破碎，破碎机粉尘由管道引入2#布袋除尘器； ③干燥机运行期间产生含水洗的废气，通过管道引入3#旋风除尘器中。 （3）带式干燥机、预焙烧炉以天然气为能源，产生的SO2、NOx、烟尘，直接通过风机引至32m高排气筒排放。 2、噪声 物料各类输送泵、除尘设施的风机产生的噪声，以及混料机、干燥器、成球机、振动筛分机、焙烧炉等运行时产生的噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 人工投料 | 粉尘 | 1191.9 | 56.64 | 烟粉尘 8.9mg/m3 | 4.543 |
|  | 混料斗提机 | 粉尘 | 368.3 | 17.5 |  |  |
|  | 混合料机 | 粉尘 | 1100.1 | 69.7 |  |  |
|  | 称量仓及补粉仓 | 粉尘 | 4.04 | 0.144 |  |  |
|  | 干燥后振动筛分 | 粉尘 | 193.5 | 6.13 |  |  |
|  | 预焙烧+焙烧 | 粉尘 | 338.9 | 25.5 | SO2 0.6 mg/m3 | 0.3086 |
|  | 成品振动筛分 | 粉尘 | 173.6 | 5.5 |  |  |
|  | 成品斗提 | 粉尘 | 429.3 | 13.6 |  |  |
|  | 成品仓装卸 | 粉尘 | 487 | 13.5 |  |  |
|  | 干燥机出口 | 粉尘 | 258.8 | 12.3 | NOx8.9 2.0mg/m3 | 0.7072 |
|  | 成品筛下料破碎机 | 粉尘 | 6.7 | 0.134 |  |  |
|  | 干燥机、预焙烧炉直燃机 | SO2 | 41.9mg/m3 | 0.3086 |  |  |
|  |  | NOx | 96.1mg/m3 | 0.7072 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 17.7mg/m3 | 0.1296 |  |  |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 17.26 | / | 3.452 |
| 水污 染物 | / | / | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 破碎机 | 废机油 | / | 0.002 | / | 0 |
| 噪声 | 主要噪声设备为物料各类输送泵、除尘设施的风机产生的噪声，以及混料机、带式干燥器、振动筛、焙烧炉运行时产生的噪声。噪声源强在70-90dB（A），经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准的要求。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 本项目属于现有工程的产业链延伸，利用其分子筛原粉生产富氧分子筛，仅利用厂区内已建成的1#成品分子筛车间的东部预留区域，厂区在建设期间已进行了合理的绿化。本工程仅在已建车间内进行生产设施的安装，因此对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目属于企业的产业延伸，仅利用厂区内已建成的1#成品分子筛车间的东部预留区域。本工程仅在已建车间内进行生产设施的安装，以及配套环保设施的安全即可，因此历时较短，计划于2020年4月底完成设备安装。因此本工程施工期的影响主要为设备安装期间的噪声，对周围环境的影响很小，且随着施工期的结束，施工期噪声影响随之结束。 营运期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1 废气污染源强分析 本工程生产设施为全自动化设备，仅在原料投加时为自人工称量配比、投料，之后生产环节直至成品出料均为自动化。在硬化抛光机的进/出口、带式干燥机进/出口为敞开式，技术人员在这两环节处需观察物料、取样分析；除以上两环节，其余生产环节均为密闭运行。而在成球、成球后暂存、振动筛分、硬化抛光、进入带式干燥机处，物料含水率较高（约35%-40%），且设施均为密闭状态，因此认为无粉尘产生。 故在最初的投料及带式干燥机出口设置外部吸尘罩，设置内部吸尘管的环节：物料进入混料机、焙烧炉、振动筛分、筛出料破碎、斗式提升、中间环节储料仓、成品料仓环节，均会产生粉尘，以上生产及辅助设备均为密闭作业，均在生产设备内部的上方设置吸尘管，在每个斗式提升机内部设2个吸尘管（进料处、放料处）。以上环节粉尘，均通过统一管道引入一台总布袋除尘器中，对物料进行回收。 源强的确定：根据现有工程省厅已批复的报告书，本评价类比其产尘系数，粉尘产生百分率为：①破碎及输送工段0.2~0.4%；②原料投加、混合调配工段1.0~1.4%；③振动筛分工段0.1~0.12%；④干燥阶段0.3%；⑤焙烧阶段0.5%；⑥包装工段0.4~0.6%。据此来确定本项目粉尘废气有组织废气及无组织废气的产生量。 结合技术人员设计方案，总风机对每个产尘环节的引风量分配如下： 表37 1#布袋除尘器收集范围及各工序分配风量（单位：Nm3/h） 总引风机量50000 人工投料集气罩 混料斗提 混合料机 称重料仓、部分料仓 干燥后振动筛 预焙烧炉 焙烧炉 成品振动筛 成品斗提升 成品仓 6000 6000 8000 4500 4500 4000 5500 4000 4000 3500 年运行时间7920h/a 1.1.1混料机及混料前产尘源强分析 （1）人工投料粉尘 结合现有工程已批复报告书中产污系数，人工加料量机破碎机返回料共计5900t/a，年运行时间7920h/a，引风机量为6000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为70.8t/a。 人工投料口设集气罩，集气罩对其收集效率按80%计，则有14.16t/a的粉尘无组织散失，56.64t/a粉尘被引入1#布袋除尘器中，产生浓度为1191.9mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.56t/a。 （2）斗式提升机粉尘 人工角料后，物料（5829.2t/a）通过斗式提升机进入混合机。斗提机密闭，在其内部的进料、放料口设置吸尘管，将粉尘引入1#布袋除尘器中。年运行时间7920h/a，引风机量为6000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为17.5t/a。则产生浓度为368..3mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.175t/a。 （3）混合机运行粉尘 混合机为密闭设备，结合前述分析，在设备内部上方设吸尘管，将运行时产生的粉尘引入1#布袋除尘器中。年运行时间7920h/a，引风机量为8000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为69.7t/a。则产生浓度为1100.1mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.697t/a。 1.1.2称重料仓、补粉料仓粉尘 称重料仓、补粉料仓均为密闭设备，内部上方设吸尘管，在进料、放料时料仓内部扬尘直接被吸尘管引入布袋除尘中。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表13-2水泥生产的逸散尘排放因子”中“原料掺合和贮存”，排放因子0.025kg/t。则在称重料仓、补粉料仓中粉尘产生量为0.15t/a，由于设备为密闭，因此认为全部被吸尘管引入了1#布袋除尘器中。产生浓度为4.4mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.0014t/a。 1.1.3带式干燥污染物 根据物料衡算，经过成球时物料中加入水，成球后经过筛分，进入带式干燥机的物料总量为7115.7t/a，蒸干约28%的水分。带式干燥机出口为敞开式（为了便于取样观察），干燥机年运行时间7920h/a，引风机量为6000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为15.4t/a。 带式干燥机出口设置集气罩，集气罩对其收集效率按80%计，则有3.1t/a的粉尘无组织散失，12.3t/a粉尘被引入3#旋风除尘器中，产生浓度为258.8mg/m3。旋风除尘器对粉尘净化效率取80%，则粉尘排放量为2.46t/a。 1.1.4干燥后振动筛分 干燥后进入振动筛分机的物料量为5107.9t/a，年运行时间7920h/a，引风机量为4000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为6.13t/a。粉尘经振动筛分机内部的吸尘管全部引入1#布袋除尘器中。产生浓度为193.5mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.0613t/a。 1.1.5焙烧炉粉尘 预焙烧炉、焙烧炉对成型物料进行加热时，物料在预焙烧阶段温度在350℃-450℃，在焙烧阶段温度在450℃-550℃。在此过程颗粒粉尘会随热气排出，进入该段的物料量为5086.77t/a，蒸干水分量约510t/a（约10%）。经类比分析，该工序与现有工程活化炉工序类似，年运行时间7920h/a，引风机量为9500Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为25.5t/a。粉尘全部引入1#布袋除尘器中。产生浓度为338.9mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.255t/a。 1.1.6成品振动筛分粉尘 焙烧后进入成品振动筛分机的物料量为4551.27t/a，年运行时间7920h/a，引风机量为4000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为5.5t/a。粉尘经振动筛分机内部的吸尘管全部引入1#布袋除尘器中。产生浓度为173.6mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.055t/a。 1.1.7成品斗式提升机粉尘 成品经振动筛分、冷却后，通过成品斗式提升机进入成品料仓内储存。物料（5829.2t/a）通过斗式提升机进入混合机。斗提机密闭，在其内部的进料、放料口设置吸尘管，将粉尘引入1#布袋除尘器中。年运行时间7920h/a，引风机量为4000Nm3/h，根据类比分析，粉尘产生量为13.6t/a。则产生浓度为429.3mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.136t/a。 1.1.8成品储料仓粉尘 进入成品料仓内的物料量约为4513.67t/a，根据类比分析，在装卸物料过程中的损失量为13.5t/a，年运行时间7920h/a，引风机量为4000Nm3/h，根据类比分析，产生浓度为429.3mg/m3。1#布袋除尘器净化效率取99%，则粉尘排放量为0.136t/a。 1.1.9燃烧机废气 本工程带式干燥机、预焙烧炉均配备直燃机，以天然气为燃料，经统计天然气的年耗量为54万Nm3/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃烧天然气烟尘、SO2、NOX产污系数：2.4kg/万m3、5.7142kg/万m3、18.71kg/万m3，工业废气量为136259.1Nm3/万m3。 结合上述产污系数，本工程热风炉年废气量为7357991.4m3/a，本项目采用低氮燃烧器，可减少30% NOX的产生，污染物产生量分别为：烟尘0.13t/a，SO2 0.3086t/a，NOX0.7072t/a，产生浓度为：烟尘17.7mg/m3、SO2 41.9mg/m3、NOX 96.1mg/m3。 这部分在燃烧机产生的废气直接从32m高排气筒排放。 结合上述分析，本工程设置的1#布袋除尘器进出口污染物排放情况表38所示。 1.1.10筛下料破碎机粉尘分析 结合物料分析，干燥后、焙烧后筛分的物料量为33.5t/a，需进入破碎机破碎。根据类比现有工程已审批的环评报告，破碎机粉尘产生量为0.134t/a，全部引入其自带的布袋除尘器中，破碎机年运行时间为2000h/a，设计引风计量为5000m3/h，则产生浓度为13.4mg/m3。粉尘净化效率取99%，则粉尘排放量为0.0013t/a。 1.1.11无组织粉尘排放情况分析 结合上述各产污环节分析，在最初的人工投料、带式干燥机出口，为敞开式，设置集气罩收集效率为80%，未被集气罩收集的粉尘量共计17.26t/a，无组织散失。采取车间内洒水降尘的措施，加之车间阻挡，可有效降低80%的无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约3.452t/a。

表38 1#布袋除尘器废气治理情况 污染源 污染物产生量t/a 标况废气量Nm3/h 产生浓度mg/m3 治理措施 排气筒高度/内径×个数m/m 污染物排放量t/a 排放浓度mg/Nm3 排放速率kg/h 人工投料 56.64 6000 1191.9 布袋除尘器99% 1根32m高排气筒，内径0.7m 粉尘2.0753 5.2 0.26 混料斗提机 17.5 6000 368.3 混合料机 69.7 8000 1100.1 称量仓及补粉仓 0.144 4500 4.04 干燥后振动筛分 6.13 4500 193.5 预焙烧+焙烧 25.5 9500 338.9 成品振动筛分 5.5 4000 173.6 成品斗提 13.6 4000 429.3 成品仓装卸 13.5 3500 487 无组织排放：粉尘14.1t/a 结合上表分析，以上环节粉尘均通过集气罩或吸尘管引入一台总布袋除尘器治理，最终经过一根32m高排气筒排放。同时还进入该排气筒排放的废气包括：①干燥后筛下料、焙烧后筛下料均进入破碎机中破碎，再返回作为原料使用，该破碎机自带一台布袋除尘器，引风机量为5000m3/h；②带式干燥器自带一台旋风除尘器，引风机量为6000m3/h，干燥过程中产生的粉尘经过旋风除尘器净化后，与前述粉尘经同一根排气筒排放。 结合上述影响分析，本工程大气污染物排放情况见下表所示。 表39 本工程废气污染物排放情况总汇 污染源 污染物产生量t/a 排气筒高度/内径×个数m/m× 标况废气量Nm3/h 产生浓度mg/m3 治理措施 污染物排放量t/a 排放浓度mg/Nm3 排放速率kg/h 执行标准（mg/m3）GB31573-2015表4 达标情况 人工投料 粉尘56.64 1# 32/0.7×1 6000 1191.9 布袋除尘器（99%） （烟）粉尘4.543 8.9 0.59 10 达标 混料斗提机 粉尘17.5 6000 368.3 混合料机 粉尘69.7 8000 1100.1 称量仓及补粉仓 粉尘0.144 4500 4.04 干燥后振动筛分 粉尘6.13 4500 193.5 SO2 0.3086 0.6 0.04 100 达标 预焙烧+焙烧 粉尘25.5 9500 338.9 成品振动筛分 粉尘5.5 4000 173.6 成品斗提 粉尘13.6 4000 429.3 成品仓装卸 粉尘13.5 3500 487 干燥机出口 粉尘12.3 6000 258.8 旋风除尘器（80%） NOx 0.7072 1.4 0.09 100 达标 成品筛下料破碎机 粉尘0.134 5000 6.7 布袋除尘器（99%） 干燥机、预焙烧炉直燃机 烟尘0.1296 SO2 0.3086 NOx 0.7072 929.0 烟尘17.7 SO2 41.9 NOx 96.1 / 无组织 粉尘17.26 / / / 洒水、车间密闭作业（80%） 粉尘3.452 / / / / 由上表可见，本工程在上表所示环节产生的粉尘，经废气治理设施净化后，经1根32m高排气筒排放。粉尘排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”中：颗粒物排放浓度10mg/m3，SO2 100mg/Nm3、NOX 100mg/Nm3。

1.2 大气环境影响分析 1.2.1预测因子 结合上述分析，本工程运行期间排放的污染物为烟粉尘、SO2、NOX。废气经各环节配套的治理设施净化后，经1根32m高排气筒排放。因此，确定预测因子为：PM10、SO2、NOX。 1.2.2 污染源清单 主要污染源排放参数见下表。 表40 点源参数调查清单 项目 点源编号 点源名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气量 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 SO2 NOX 颗粒物 符号 Code Name H D V T Hr Cond QSO2 QNOX Q颗粒物 单位 m m Nm3/h ℃ h kg/h kg/h kg/h 数据 1 排气筒 32 0.7 66000 130 7920 正常 0.04 0.09 0.59 表41 矩形面源参数调查清单 面源 编号 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 颗粒物 单位 m m m h g/s·m2 数据 2 生产车间 168 45 15 7920 正常 1.6×10-5 1.2.3估算模式 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大影响程度和最远影响范围（D10%），然后确定项目的大气环境评价工作等级。 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表42 评价工作分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表43 评价因子及评价标准 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（PM10） 日均浓度 450 GB3095-2012中表1，3倍日均浓度 SO2 1小时浓度 500 GB3095-2012 NOx 1小时浓度 200 GB3095-2012 表44 估算模型参数选取表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率/m 100 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 由上表中预测结果可知，本项目主要大气污染物最大地面浓度为无组织颗粒物0.04175mg/m3，占标率为9.28%，＜10％、＞1%，按照导则相关规定，本项根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目的评价等级为二级评价。 由上表可知： a、本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率无组织PM10为9.28%，大于1%，小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级，因此，确定评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 b、本项目有组织排放：颗粒物下风向最大质量浓度为1.469µg/m3，占标率为0.326%；SO2下风向最大质量浓度为0.0995µg/m3，占标率为0.02%；NOx下风向最大质量浓度为0.2241µg/m3，占标率为0.112%； 无组织排放颗粒物下风向最大质量浓度为41.75µg/m3，占标率为9.28%。因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。 项目污染物排放量核算见下表。 表47 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 排气筒1 颗粒物 8.9 0.59 4.543 SO2 0.6 0.04 0.3086 NOx 1.4 0.09 0.7072 表48 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 2 成品分子筛车间 人工投料、带式干燥机出口 颗粒物 车间洒水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 3.452 无组织排放总计 颗粒物 2.604t/a 项目监测计划见下表。 表49 污染源监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 袋式除尘器排气筒 颗粒物、SO2、NOx 1年1次，每次监测2个周期 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）：颗粒物10mg/Nm3、SO2100mg/Nm3、NOx100mg/Nm3 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 1年1次，每次连续监测2天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中——周界外浓度最高点颗粒物：1.0mg/Nm3 表50 环境质量监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行环境质量标准 项目南厂界外侧 颗粒物 1年1次，每次连续监测7天 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg/m3 2、水影响分析 2.1地表水环境评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价工作等级，分级判据如下表所示。 表51 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 结合前述用水情况分析，本工程仅需定期向生产环节中补充水，不排放生产废水或生活废水，即本项目建成后，厂区总排口不新增污染物排放量，因此项目地表水评价等级为三级B。 2.2本工程用水评价内容 本工程不新增职工，因此无生产废水产生；生产用水仅需定期补充，不排放生产废水，具体如下： （1）成型机加水：原料在成型机内制球时，需加入新鲜水，使原料中含水率达到35%-40%，经核算，该环节加水量约为1435.5t/a。该环节不排放废水。 （2）成品冷却器使用水：成品分子筛经过经焙烧筛分后，需经过成品冷却器，采用间接冷却的方法，使成品降温至70℃左右即可包装。本工程设一个30m3的钢制循环水池，每天向循环池内补充新鲜水约1.5t/d，不外排废水。 本工程水平衡图： 图8 本工程水平衡图 综合以上分析，本工程建成后不新增废水排放，厂区总排口不新增废水排放。 3、噪声影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声设备主要为：各类输送泵、除尘设施的风机产生的噪声，以及混料机、带式干燥器、振动筛、焙烧炉运行时产生的噪声。噪声源强见下表所示。 表52 本工程设备噪声源强一览表 序号 高噪声设备 数量 （台） 噪声产生源强 [dB(A)] 噪声治理后源强 [dB(A)] 降噪措施 1 风机 5 90 70 消声、减振、隔声 2 输送泵 1 75 60 消声、减振、隔声 3 混料机 1 80 65 消声、减振、隔声 4 带式干燥器 1 85 75 减振、隔声 5 振动筛 3 80 65 减振、隔声 6 焙烧炉 2 80 65 减振、隔声 3.2 环境噪声预测点 预测点为项目四周厂界及敏感点。 3.3 预测模式 点源衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 面源衰减模式：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。根据以上衰减模式，经计算，本项目环境噪声预测结果见下表。 表53 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 后杜楼村 贡献值 40.4 31.7 30.5 41.3 22.6 现状值① 昼间 51.8 52.9 57.0 56.1 55.8 夜间 46.5 45.4 48.1 47.4 46.9 全厂预测值 昼间 52.1 52.9 57.0 56.2 55.8 夜间 47.5 45.6 48.2 48.4 46.9 标准值 3类：65/55 4类：70/55 2类：60/50 注①：厂界的现状值采用本次实测2天厂界噪声数据的平均值。 由上表可知，经过预测，本工程建成后对厂界的贡献值，与目前厂界噪声实测值叠加后，东、西、北厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求；南厂界邻陇海铁路，能够满足4类标准要求。敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类标准限值。因此，本工程建成后，建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4、固体废物影响分析 本项目生产过程中，主要为除尘设备（2台布袋除尘器、1台旋风除尘器）收集的粉尘，均可作为原料回用于生产；本项目不新增职工，因此无生活垃圾。 本项目使用的2台破碎机，需定期更换废机油，约0.002t/a，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。详见下表。 表54 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.002 机加设备机油 液态 石油类 石油类 每日 T、I 危废暂存间 4.1危废储存场地选址可行性 鉴于车间已建成，且地坪已设置防腐，建议企业在车间内设置专门的危废暂存区域，占地约2m2，具备防风、防雨、防晒的功能；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存区，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危废由专人管理，做好登记。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。因此，危险废物贮存场的选址是可行的。 4.2危险废物储存区域储存能力分析 在车间内东侧设置一处危废暂存区域（占地2m2），在危废暂存区域张贴危废标识。废机油每年更换一次，更换量为0.002t/次，使用1个铁桶盛装（容积为200L/个），因此2m2的暂存区域能够满足本项目废机油暂存要求。 4.3危险废物委托利用或者处置的可行性 本项目产生的危废拟委托有资质单位处理，处置单位可依据河南省危险废物经营许可证公示名录选择，该名录中洛阳及周边地区有多家单位可供选择，因此，项目危废委托利用或处置可行。 综上所述，本项目固体废物全部得到妥善处置，不会对外界环境产生较大影响。 5、总量控制分析 本项目不新增废水排放，带式干燥机、预焙烧炉以天然气为燃料，天然气排放污染物主要为烟尘、SO2、NOX，天然气属于清洁能源。天然气用量共计54万m3/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃烧天然气烟尘、SO2、NOX产污系数：2.4kg/万m3、5.7142kg/万m3、18.71kg/万m3。 本工程使用低氮燃烧器，可减少约30%NOx的产生，各类污染物产排情况如下： SO2产排量：5.7142kg/万m3×54万m3/a=0.3086t/a； NOX产排量：18.71kg/万m3×54万m3/a×（1-30%）=1.0103×70%=0.7072t/a； 因此，本工程废气总量控制指标为：SO2 0.3086t/a、NOx 0.7072t/a。 综合以上分析，本工程新增总量控制指标为：废气SO2 0.3086t/a、NOx 0.7072t/a。 6、本工程环保投资估算 本工程总投资为2100万元，环保投资为120万元，占总投资的5.7%。环保投资估算见下表。 表55 环保投资估算一览表 污染源 环保设施 投资（万元） 人工投料、混料、称量仓、焙烧、振动筛分、成品仓、斗式提升机 粉尘 1套布袋除尘器及配套风机、管道 90 破碎机 粉尘 配套1台布袋除尘器 15 带式干燥器 粉尘 配套1台旋风除尘器 10 带式干燥器、预焙烧炉直燃机 烟尘、SO2、NOX 32m高排气筒 4.5 生产固废 废机油HW08：900-214-08 设置专门的危废暂存区域，专门的铁桶，定期委托有资质单位拉走安全处理 0.5 合计 120 7、本工程实施后污染物排放“三本账”分析 现有工程一期、二期污染物排放情况参照其验收监测报告，现有工程三期目前正在建设未投入运行，因此参照其环评报告书的补充说明。本工程实施后，全厂污染物排放情况见下表。 表56 本工程实施后全厂污染物排放变化一览表 单位：t/a 种类 污染物名称 现有工程排放量（固体废物为产生量） 本工程排放量（固体废物为产生量） 以新带老消减量 本工程完成后总排放量（固体废物为产生量） 增减量变化 废水 废水量（万m3/a） 129.88 0 0 129.88 0 COD（t/a） 25.99 0 0 25.99 0 NH3-N（t/a） 2.57 0 0 2.57 0 氯化物（t/a） 207.93 0 0 207.93 0 废气 SO2（t /a） 6.02 0.3086 0 6.3286 +0.3086 NOx（t /a） 18.04 0.7072 0 17.7472 +0.7072 烟粉尘（t /a） 15.74 7.995 0 23.735 +7.995 NH3（t/a） 0.01 0 0 0.01 0 硫酸雾（t/a） 0.003 0 0 0.003 0 固废 污水处理站污泥 1442 0 0 1442 0 生活垃圾 66 0 0 66 0 8、相关政策相符性分析 8.1与国家产业政策的符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案。 8.2与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）相符性分析 表57 豫环攻坚办[2019]25号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 打好煤炭消费减量战役。将严控电煤消费增量和消减非点煤炭消费总量作为主要抓手，抓工程、建机制、强管控，实施煤电行业污染治理、工业用煤管理、清洁能源保障等措施，确保完成年度煤炭消减目标。 本工程，位于偃师市产业集聚区内的新材料园区内，生产设备使用电、管道天然气，不涉及燃煤设施建设。且管道天然气已铺通至本厂区，可满足生产需要 相符 2 开展工业企业无组织排放治理：生产过程收尘到位，生产工艺产沉淀设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸 本工程在混料机人工投料口、带式干燥机出口设置外部集气罩，收集粉尘进入除尘器中。在其余产尘设备内部设置吸尘管道，将粉尘收集进入布袋除尘器中。 相符 8.3与《关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号） 表58 洛环攻坚[2019]11号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 严格落实《河南省好美项目煤炭消费替代管理（暂行）办法》，坚决从源头上严把煤炭消费准入关，全市域禁止审批新建燃煤纯凝发点项目和燃煤锅炉； 本工程生产设备大多使用电，带式干燥机、预焙烧炉以天然气为燃料，不涉及燃煤设施建设。 相符 严格新建项目准入。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要去。现有工程的升级改造、扩能不得新增大气污染物排放量。 根据本项目选址位于偃师市产业集聚区北园，位于新材料园区内，本工程为新建，是现有工程的产业链延伸，利用现有工程的分子筛原粉，生产高端富氧分子筛。符合园区规划布局要求。 相符 2 全面执行特别排放限值。2019年10月1日期全面执行行业特别排放限值 本企业已对现有工程废气治理措施进行了升级改造，经过监测能够达标排放（满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气特别排放限值）；本工程采取布袋除尘器对粉尘颗粒物净化，预测结果能够满足上述标准要求。 相符 8.4与《关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）相符性分析 表59 豫政〔2018〕30号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定,原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目，全省禁止新增化工园区。 本工程位于偃师市产业集聚区内，生产设备均为用电设备，干燥机、预焙烧炉使用管道天然气，属于清洁能源，不涉及燃煤设施建设 相符 2 严格环境准入。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 本工程工程位于偃师市产业集聚区内的新材料园区。利用现有工程已建的车间的预留区域，及现有工程生产的分子筛原粉，进行富氧分子筛的加工。新增设备主要以电、天然气为能源。不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业 相符 3 实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出,推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业退城工程。 本工程工程选址位于偃师市产业集聚区内，位于新材料园区。本工程也不属于水泥、剥离、焦化、化工等重污染企业。 相符 8.6与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相符性分析 表60 国发[2018]22号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 优化产业布局。新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。(生态环境部牵头，发展改革委、工业和信息化部、自然资源部参与，地方各级人民政府负责落实。 本工程位于偃师市产业集聚区内，属于新建。以企业目前主要产品分子筛原粉为原料，生产富氧分子筛。厂区用地性质属于工业用地，符合区域规划要求。 相符 2 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程;重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。 本工程位于偃师市产业集聚区内，属于新材料园区，本工程利用现有工程的产品分子筛原粉为原料，在已建车间的预留区域内，建设一条富氧分子筛生产线。不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业 相符 3 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能 本工程以分子筛原粉、玉米淀粉、凹凸棒土、栲胶为原料，通过混合、成球加工、干燥、焙烧工艺制取富氧分子筛，不属于“两高”行业 相符 8.7与《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环（2018）83号文）相符性分析 表61 洛市环（2018）83号文相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放 本工程所用的生产设备均为全自动化设备，大部分为密闭运行（全程仅由2处必要的敞开式观察取样环节）。且各个生产环节均设施粉尘物料收集口，对可能以粉尘形式散失物料进行回收 相符 2 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭;不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染 本工程原料为分子筛原粉、玉米淀粉、凹凸棒土、栲胶，以密封包装盛装，在现有厂区已建的仓库内，分区域存放 相符 8.8 《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33号）相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33号）（以下简称《实施意见》），划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本工程所在区域为偃师市产业集聚区内的新材料园，属于工业准入优先区，工业准入优先区要求为： 表62 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容 本项目情况 相符性分析 严控部分区域重污染项目 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电、煤化工项目审批，不予审批冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目主要建设一条富氧分子筛加工线，以分子筛原粉、玉米淀粉、凹凸棒土、栲胶为原料，经过混合、成球加工、干燥、焙烧等工艺加工。 因此不属于不予审批冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。 综上所述，本项目属豫环[2015]33号文件可以审批的项目。 9 选址合理性分析 （1）本工程位于偃师市产业集聚区内，位于后杜楼村北侧，利用现有工程已建的1#成品分子筛车间东部预留区域，在其中安装生产设备。厂区北厂界、东厂界邻产业集聚区道路，距离杜甫大道750m，交通便利。厂区占地属于工业用地。 （2）本项目厂区位于偃师市二水厂保护区外围北侧1.2km处，不在该水源保护区范围内。 （3）经过环境影响分析，本项目运营期间： ①废气：人工投料、混料、称量仓、焙烧、振动筛分、成品仓、斗式提升机环节，均设施收尘管道，引入一套布袋除尘器中处理；带式干燥机设置旋风除尘器、筛下料破碎机自带一台布袋除尘器。所有净化后的废气均经过1根32m高排气筒排放。 带式干燥器、预焙烧炉直燃机以管道天然气为燃料，废气污染物烟尘、SO2、NOX，排放浓度，以及前述各环节粉尘污染物排放浓度，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”要求（颗粒物10mg/m3、SO2 100mg/m3、NOx100mg/m3）。 ②生产用水主要为：成型机中加入水以便于分子筛制球，定期向循环池中补充水（成品冷却机配套）。本工程建成后无生产废水及生活废水排放。 ③噪声：各类生产设备均位于生产车间内，经过预测分析，对厂界的预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准要求。对最近敏感点后杜楼村的影响也很小。 ④固废：本工程生产固废主要为除尘设施收集的灰渣，均可作为原料回用于生产；危废为破碎机定期更换的废机油，0.002t/a，在车间内东部设置专门的危废暂存区域，定期委托有资质的单位拉走安全处理。本项目运行期间固废均得到合理处置。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，运行期间在采取了各项治理措施后，各类污染物均能够达标排放，对周围环境及敏感点的影响较小。因此从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 人工投料、混料、称量仓、焙烧、振动筛分、成品仓、斗式提升机 | 烟粉尘、SO2、NOx | 经收集后统一进入一套布袋除尘器净化，经一根32m高排气筒排放 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”要求 |
|  | 带式干燥机 |  | 旋风除尘器 |  |
|  | 筛下料破碎机 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固废 | 2台破碎机 | 废机油 | 危废暂存区、空桶 | 定期委托有资质单位拉走安全处理 |
| 噪 声 | 主要噪声设备为物料各类输送泵、除尘设施的风机产生的噪声，以及混料机、带式干燥器、振动筛、焙烧炉运行时产生的噪声。噪声源强在70-90dB（A），经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准的要求。。 |
| 其他 |  |
| 主要生态保护措施及预期治理效果： 本项目属于现有工程的产业链延伸，利用现有工程的分子筛原粉，生产高端富氧分子筛，仅利用厂区内已建成的成品分子筛车间的南部，厂区在建设期间已进行了合理的绿化。本工程仅在已建车间内进行生产设施的安装，因此对生态环境的影响较小。 |

结论与建议

结论 1、产业政策 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年发布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址可行性 本工程位于偃师市产业集聚区内的新材料园区，位于后杜楼村北侧，周围道路通畅，交通便利；结合产业集聚区准入条件，本项目以分子筛原粉生产富氧分子筛，属于鼓励行业，因此符合规划。项目用电及给水有保证。本项目属于现有工程产业链的延续，为新建项目，利用已建成车间预留区域，安装一条富氧分子筛生产线。经过环境影响分析，本项目运营后，产生废气经各项环保设施处理后可达表排放；仅定期排放少量生活废水，依托现有工程化粪池、污水处理站处理，能够做到达标排放；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。本项目厂址不在饮用水保护区范围内。 根据《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号），本项目不属于规定中不予审批类项目；同时,项目也符合《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）、《关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）、《洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）相关要求，同时符合《关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）相关要求。 综合以上分析，本项目选址是合理的。 3、区域环境质量现状 项目所在地属于非达标区，评价区域内基本污染物SO2、NO2的年浓度满足《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求；PM2.5和PM10年均浓度超标。 声环境质量现状：根据现状监测结果可知，项目场界昼、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4b类标准要求，最近的环境敏感点后杜楼村（厂区南侧120m）满足2类标准要求。 4、营运期环境影响分析结论 4.1废气 本工程采用的人工投料、混料、称量仓、焙烧、振动筛分、成品仓、斗式提升机、破碎机、带式干燥器主要排放的污染物为粉尘，均经各自的废气净化措施（带式干燥器使用旋风除尘器，其他设施均配套设置布袋除尘器）治理后，通过1根32m高排气筒排放。 带式干燥器、预焙烧炉直燃机以管道天然气为燃料，废气污染物烟尘、SO2、NOX，排放浓度，以及前述各环节粉尘污染物排放浓度，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中“表4大气污染物特别排放限值”要求（颗粒物10mg/m3、SO2 100mg/m3、NOx100mg/m3）。 4.2噪声 本项目主要噪声源为各类生产设备、辅助类泵、空压机等设备运行时产生的噪声，该项目营运期间高噪声设备昼间对厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准要求。 4.3固废 本工程固废主要为布袋除尘器收集的灰渣，集中收集后作为原料回用于生产；2台破碎机定期更换的废机油，在车间内设置危废暂存区域，定期由有资质的单位拉走，安全处理。 4.5环保投资 本项目总投资为2100万元，其中环保投资为120万元，占总投资的5.7%。 上述评价结果是在现场调查及洛阳建龙微纳新材料股份有限公司提供的建设厂址、建设规模、厂区平面布置及与此对应的排污情况基础上进行的，如果由于上述内容及项目性质发生改变，应由该公司按环保部门的要求另行申报。 建议与要求 1、评价建议入驻企业确定后，各企业单位应根据项目的性质、生产规模、相关行业要求及实际生产工艺等，分别进行环境影响评价，按照环评文件及环保设计要求采取相应的污染防治措施，并提出建议总量控制指标。 2、施工时产生的建筑垃圾应集中处理，及时清运，不得乱堆、乱倒，避免固体废物对周围环境产生不良影响。 3、运营期各个入驻企业应严格执行各项环保措施，确保各污染物达标排放。 综上所述，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司建设的年产富氧分子筛4500吨项目，符合国家和地方相关政策的要求，厂址选择合理。所占土地为工业用地；采取有效防治措施，确保水、大气、噪声、固体废物等得到妥善的处理、处置，不会对该区域的环境空气、地表水、声环境质量造成大的影响；项目配套环保设施可保证项目运营期厂区内生活污水达标排放，生活垃圾得到合理处置。因此，从环保角度来讲，项目的建设可行。